|  | COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”–S.A. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CONSTANŢA |  |
|  |  | OCSM-CM-AFER |
|  | Constanţa-ROMÂNIA, Aleea Albăstrelelor nr. 10, Cod poştal: 900132 | SR-EN-ISO 9001/ 2008 |
|  | J/ 13/ 3071/ 2003, C.U.I 15855872 | Certificat SMC nr. 301 |
|  |  | SR-EN-ISO 14.001/ 2005 |

MEMORIU DE PREZENTARE

în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 135/76/84/1284/2010 anexa 5

- DENUMIREA PROIECTULUI:

REFACERE PODEŢ KM 62+340 LINIA MEDGIDIA–TULCEA, PENTRU ELIMINARE PUNCT PERICULOS

2 0 1 7

- TITULAR:

II.1. Numele companiei: COMPANIA  NAŢIONALĂ  DE  CĂI  FERATE  „CFR” S.A. –

Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa, reprezentată prin Director Maer Dorin, responsabil pentru protecţia mediului Asaftei Alina;

II.2. Adresa poştală: Aleea Albăstrelelor nr. 10, Constanta, cod poştal 900132, telefon 0241/589840, fax 0241/587240, e-mail: dorin.maer@cfr.ro.

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.1. Rezumatul proiectului

Proiectul Refacere podeţ km 62+340 linia Medgidia – Tulcea, pentru eliminare punct periculos presupune executarea următoarelor lucrări :

1. Lucrări de construcţie a unui podeţ nou în locul podeţului existent.

2. Lucrări  pentru colectarea, dirijarea si evacuarea apelor pluviale.

3. Lucrări de protecţie a terasamentelor de cale ferata.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

1. Date generale:

Podeţul de la km 62+340 linia de cale ferată Medgidia-Tulcea a fost construit în anul 1963 de către Secţia L Medgidia şi prezinta următoarele caracteristici constructive:

- structura de rezistenta a suprastructurii este de tipul pachete de şine - două pachete de câte 3 şine tip 49;

- culeele sunt din beton armat;

- lumina podeţului este de 2,00 m;

- lungimea podeţului este de 2,60 m;

- înălţimea liberă în podeţ este de 0,80 m;

- pe podeţ sunt montate 6 traverse speciale de pod;

- podeţul este echipat cu trotuare de serviciu cu lăţimea de 1,00 m şi parapetul din beton armat;

- în zona podeţului linia CF este în aliniament, cu declivitatea de 4 ‰, viteza de circulaţie este de 80 km/h.

Podeţul prezintă următoarele caracteristici geometrice generale:

- după structura de rezistenţă:	podeţ pe 2 doua pachete de şină tip 49 a cate 3 buc.

- după modul de execuţie:	podeţ pe 2 pachete de sine tip 49

- numărul de deschideri si lungimea lor:    	   1 deschidere lungimea de 2,60 m

- suprastructura caii ferate 		     	   un fir de cale ferata cu sina tip 49

- lăţimea totala a podeţului:		       	   5,40 m

- lungimea totala a podeţului:		               4,00 m

- tip fundaţii:	culei pe fundaţii directe

- racordări cu terasamentele:		                sferturi de con protejate cu un pereu

2. Starea tehnică actuală a podeţului:

Podeţul de cale ferată de la km 62+340 linia Medgidia – Tulcea nu este construit peste un curs de apă, ci are funcţia de podeţ de descărcare, respectiv serveşte echilibrării nivelului apei pe cele două părţi ale liniei de cale ferată, în timpul ploilor abundente.

La precipitaţii abundente, secţiunea podeţului se dovedeşte incapabilă să asigure tranzitarea debitului de apă acumulat în amonte (pe partea stângă a liniei de cale ferată) şi se produce inundarea liniei de cale ferată, inclusiv a trecerii la nivel de la km 62+398 - DN22/E87, spălarea şi colmatarea prismei de piatră spartă, având in vedere ca pe partea stângă a căii ferate este un bazin hidrografic cu o suprafaţă mare de colectare a apelor pluviale.

Atât pe partea stângă a liniei de cale ferată, cât şi pe partea dreaptă, terenul este cultivat cu culturi agricole.

Podeţul CF de la km 62+340 prezintă următoarelor defecte şi degradări:

- degradări superficiale in betonul din elevaţia culeelor;

- beton exfoliat la nivelul consolelor de trotuar şi parapet;

- albie colmatată cu depuneri aluvionare;

- ridicarea niveletei căii prin lucrări de buraj a impus montarea unor adaosuri/calaje, care în prezent au înălţimea de 8-10 cm.

În prezent sectorul de linie km 62+300/62+400 este în evidentă ca punct periculos pentru calea ferată, categoria 2, ca urmare a  inundării amplasamentului liniei de cale ferată la ploi abundente.

Alte degradări constatate la podeţ:

-Coroziunea metalului în puncte de profunzime şi între şinele de cale ferată din pachet.

- Lipsa protecţiei anticorozive (culoarea neuniformă, matări, exfolieri, pete de rugină, scurgeri de oxizi de fier pe suprafaţa inimii grinzilor principale).

- Beton cu aspect friabil şi zone din beton exfoliat la nivelul banchetei de rezemare si a zidului de garda a ambelor culei

- Beton degradat prin carbonatare la nivelul zidului de garda a ambelor culei.

- Defecte de suprafaţă ale feţei văzute la nivelul banchetei de rezemare si a zidului de gardă: culoare neuniformă, pete negre, impurităţi, pete de rugină, aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţă.

- Lipsa unor lucrări de protecţie a taluzurilor;

- Lipsa scărilor de acces.

- Colmatarea albiei podeţului.

- Spaţiu liber sub pod şi debuşeu insuficient.

- Coroziunea avansată a stâlpilor din beton ai parapetului trotuarului.

- Parapet cu geometrie generală necorespunzătoare în plan vertical şi orizontal, sistem de protecţie degradat.

- Armaturi corodate in consola trotuarului.

- Beton degradat prin carbonatare la nivelul consolei trotuarului.

- Beton cu aspect friabil şi zone din beton exfoliat la nivelul consolei trotuarului.

În concluzie, podeţul de cale ferata prezintă o stare tehnica nesatisfăcătoare şi  nu mai  asigura condiţii tehnice corespunzătoare pentru siguranţa circulaţiei feroviare şi a personalului de întreţinere pe trotuare.

Pentru scoaterea de sub efectul inundaţiilor a acestui sector de linie şi eliminarea 	punctului periculos este necesară refacerea podeţului, cu majorarea secţiunii acestuia, astfel încât să asigure  tranzitarea apelor acumulate în amonte. În acest scop a fost  realizată mai întâi expertizarea podeţului existent, pentru a dispune de elementele şi datele necesare elaborarării proiectului tehnic.

Dintre cele două variante propuse de expertul tehnic, a fost aleasă varianta II – construcţia unui podeţ nou pe amplasamentul podeţului actual, cu secţiune mărită şi execuţia unor lucrări pentru  colectarea si evacuarea rapida a apelor si protecţia terasamentelor caii ferate, aceasta oferind multiple avantaje – este mai ieftină, durata de execuţie este mai mică, durata de exploatare a noului podeţ este mai mare.

Proiectul tehnic trebuie să satisfacă cerinţele esentiale de rezistenţă mecanică,  stabilitate şi din punct de vedere hidraulic.

Executarea noului podeţ, cu secţiune mărită, trebuie să asigure  tranzitarea apelor acumulate în amonte şi scoaterea de sub efectul inundaţiilor a acestui sector de linie. Sunt necesare, de aemenea, lucrări pentru  colectarea si evacuarea rapidă a apelor şi protecţia terasamentelor căii ferate.

III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

La NOTIFICARE au fost ataşate planuri de încadrare în zonă şi planuri de situaţie.

Coordonatele STEREO 70 ale lucrării sunt prezentate în tabelul următor:

| Poziţia km şi hm | Distanţa Dstînga | Coordonate | Distanţa Ddreapta | Coordonate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xst | Yst |  | Xdr | Ydr |
| 62+340 | 40,00 | 351155,00 | 789247,00 | 7,00 | 351107,00 | 789245,00 |
| 62+340 | - | - | - | 15,00 | 351100,00 | 789246,00 |

III.4. Elemente specifice caracteristice proiectului

Au fost prevăzute lucrări de refacere a podeţului de la km 62+340, cu majorarea secţiunii libere.

Lucrările sunt descrise în capitolul III.1. Rezumatul proiectului.

III.5. Materiale, energie şi combustibili utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea investiţiei sunt necesare următoarele materiale:

| Nr crt | Denumirea materialului | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oţel beton OB37 | kg | 1184,002 |
| 2 | Ciment | kg | 7858,056 |
| 3 | Agregate de balastieră | mc | 360,072 |
| 4 | Beton | mc | 179,36 |
| 5 | Materiale de carieră- piatră | t | 106,394 |
| 6 | Bitum pentru hidroizolaţie | kg | 340,878 |
| 7 | Carton bitumat | mp | 44,96 |
| 8 | Material lemnos pt cofraje | mc | 3,08 |
| 9 | Panou cofraj | mp | 13,25 |
| 10 | Tablă zincată | kg | 53,04 |
| 11 | Sârmă moale | kg | 79,364 |
| 12 | Cuie | kg | 10,301 |
| 13 | Scoabe oţel | kg | 78,493 |
| 14 | Electrozi sudură | kg | 74,502 |
| 15 | Motorină | kg | 5,686 |
| 16 | Apă industrială | mc | 106,418 |
| 17 | Element C3 pt pod, tronson 1,6 m | buc | 4 |
| 18 | Timpan din beton armat pt pod | buc | 2 |
| 19 | Aripă din beton armat pt pod | buc | 4 |
| 20 | Decofrol | kg | 54,718 |
| 21 | Material textil Netesin, lat 1,5 m | m | 30,225 |

III.6. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Lucrările proiectate nu necesită racorduri pentru alimentarea cu energie electrică, apă sau gaze.

În perioada execuţiei, antreprenorul va sigura utilităţile din surse proprii.

III.7. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Datorită lucrărilor prevăzute în proiect, lucrările de refacere a mediului se vor rezuma la aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar (platforma tehnologică, drumul tehnologic), eliminarea deşeurilor după terminarea lucrărilor, precum şi la retragerea utilajelor de pe amplasament.

Pentru refacerea/readucerea la starea iniţială a zonei ocupate temporar de organizarea de şantier (platforma tehnologică) şi drumul tehnologic, la terminarea lucrărilor, se vor executa următoarele lucrări:

- evacuarea (încărcarea şi transportul) barăcilor, a pubelelor pentru colectarea deşeurilor, a toaletelor ecologice, a gardului de împrejmuire, precum şi a deşeurilor şi a eventualelor materiale rămase;

- recuperarea refuzului de ciur folosit pentru amenajarea platformei tehnologice (încărcarea, transportul şi depozitarea acestuia în vederea reutilizării la alte lucrări);

- aşternerea de pământ vegetal şi însămânţarea cu gazon a unei suprafeţe de 550 mp (platforma tehnologică, drumul tehnologic).

Materialul metalic (buloane, tirfoane, sârmă etc.) rezultat din lucrare (deşeu) se va preda beneficiarului, care va dispune predarea acestuia  ca fier vechi la centrele de valorificare. Molozul rezultat din demolare se va transporta la rampa de deşeuri, prin contract, prin grija antreprenorului.

Deşeurile rezultate din amplasamentul lucrării vor fi sortate pe tipuri şi gestionate conform capitolului 8 din prezenta documentaţie.

Antreprenorul va ţine evidenţa deşeurilor conform HG nr. 856/2002 şi Legii 211/211.

În perioada de execuţie a lucrării, în cazul constatării unor contaminări accidentale a solului cu produse petroliere, se vor folosi materiale absorbante.

III.8. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se va utiliza drumul de pământ/de exploatare existent în lungul căii ferate, care va fi amenajat pe o lungime de 50 m (3 m lăţime), între DN 22 Constanţa – Tulcea şi amplasamentul podeţului.

III.9. Resurse naturale folosite în construcţie şi  funcţionare

În perioada de construcţie, singurele resurse naturale folosite sunt:

- agregate naturale (pietriş, nisip);

- combustibil tip benzină şi-sau motorină pentru alimentarea utilajelor şi amijloacelor de transport.

Aprovizionarea cu materialele necesare se va face de la furnizorii cei mai apropiaţi şi care prezintă garanţie în privinţa calităţii acestora.

În acest sens, antreprenorul îşi va alege furnizorii autorizaţi de materiale: balastiere autorizate, staţii de betoane autorizate, furnizori de materiale.

În perioada de exploatare nu sunt necesare resurse naturale.

III.10. Metode folosite în construcţie

Tehnologia de executare a lucrărilor este prevăzută în proiect şi a avut în vedere afectarea minimă a circulaţiei feroviare.

Tehnologia de execuţie are în vedere ca lucrările să fie finalizate într-un timp optim, respectând condiţiile de funcţionalitate şi calitate cerute prin proiectul tehnic şi caietul de sarcini.

Pentru executarea lucrărilor în deplină concordanţă cu prevederile legale referitoare la măsurile de siguranţa circulaţiei pe calea ferată, se vor respecta întocmai prevederile specifice cuprinse în instrucţiile de serviciu CFR (nr. 002, 004, 005, 314, 317, 335, 340 etc.).

Proiectul tehnic prevede realizarea următoarelor faze tehnologice:

1. Lucrări de construcţie a unui podeţ nou, cu secţiune majorată, in locul podeţului existent – aceste lucrări se realizează în zona căii ferate, în amplasamentul actualului podeţ:

1.1. Se demontează calea ferată in amplasamentul podeţului existent.

1.2. Se demolează parţial podeţul existent.

1.3. Se construiesc fundaţiile podeţului nou.

1.4. Se execută un podeţ dalat nou.

1.5. Se montează calea ferată pe podeţul nou.

2. Lucrări de colectare şi dirijare a apelor spre podeţ:

2.1. Se executa o cameră de colectare si liniştire a apelor colectate in amonte de podeţ.

2.2. Se construiesc şanţuri de colectare din beton cu secţiune trapezoidala, la baza terasamentului căii ferate, pentru dirijarea apelor spre podeţ.

2.3. Construcţia unei camere de acumulare în aval de podeţ, cu rolul de a asigura preluarea apelor care se scurg prin podeţ la viituri, împiedicând colmatarea podeţului.

3. Lucrări de protecţie a terasamentelor de cale ferata:

Se montează membrane ecologice din materiale geosintetice pe o lungime de 100 m, intre km 62+300 si 62+400, de ambele parţii ale terasamentului caii ferate.

4. Lucrări de întreţinere a suprastructurii caii ferate:

Se execută lucrări de buraj a traverselor căii ferate pentru aducerea la cotă a căii ferate pe lungimea de cca. 100 m pe care au fost efectuate lucrările de intervenţie, între km 62+300 si 62+400.

III.11. Planul de execuţie, cuprinzînd faze de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Pentru depozitarea materialelor şi utilajelor necesare realizării lucrărilor se va realiza o platformă tehnologică cu suprafaţa de 150 mp.

Organizarea de şantier va dispune de o baracă birou, o baracă pentru scule, o baracă vestiar şi 2 toalete ecologice, iar incinta se va amenaja cu un strat de refuz de ciur de 25 cm grosime.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor, dacă va fi cazul.

În organizarea de şantier nu se vor prevedea construcţii pentru adăpostirea muncitorilor. Se va folosi forţa de muncă din zonă.

În general, materialele (balast, piatra spartă, betonul) vor fi aduse şi puse direct în operă. În organizarea de şantier pot fi depozitate cofrajele, armătura etc.

Transportul materialelor şi utilajelor se face pe drumurile existente şi pe drumul de exploatare care va fi amenajat corespunzător, cu refuz de ciur, până în organizarea de şantier, pe o lungime de 50 m (3 m lăţime), între DN 22 Constanţa – Tulcea.

Constructorul va menţine căile de acces libere, curate, pentru a împiedica producerea unor accidente de muncă.

Pe durata execuţiei lucrării, constructorul va respecta legislaţia privind protecţia mediului.

Lucrările de organizare de şantier vor cuprinde construcţii şi instalaţii ale constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită îndeplinirea obligaţiilor privind caliatatea execuţiei, controlul execuţiei şi pentru a satisface exigenţele beneficiarului.

După terminarea lucrărilor de execuţie, toate materialele, utilajele şi mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament. Refuzul de ciur din organizarea de şantier se va încărca în basculante şi  se va folosi la alte lucrări.

Deşeurile rezultate se vor gestiona conform capitolului VIII. Gestionarea deşeurilor.

Staţiile de betoane vor fi autorizate.

III.12. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrările prevăzute în prezentul proiect vor demara după obţinerea autorizaţiei de construire şi vor dura 4 luni.

Menţionăm că lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt locale, de mică amploare, desfăşureate în cea mai mare parte în amplasament şi eşalonate în timp.

Volumul de materiale şi deşeuri este redus.

În concluzie, putem estima că lucrările prevăzute în proiect nu vor influenţa şi nu vor fi influenţate de alte lucrări, ele vor conduce doar la o uşoară intensificare a traficului în zonă.

III.13. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Singurele alternative posibile luate în considerare pentru prezenta lucrare constau în:

- variante de amplasament a platformei tehnologice;

- modificarea perioadei de execuţie.

III.14. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Proiectul va folosi beton de la o staţie de preparare a betonului din zonă, autorizată.

Pentru transportul betonului la locul de punere în operă se vor folosi autobetoniere.

III.15. Alte autorizaţii cerute de proiect

Conform certificatului de urbanism nr 3/07.02.2017, eliberat de Primăria Comunei Cogealac, judeţul Constanţa.

III.16. Localizarea proiectului (folosinţe actuale şi planificate ale terenului, atît pe amplasament, cît şi pe zone adiacente acestuia, politici de zonare şi de folosire a terenului, arealele sensibile, detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare)

Lucrarea este amplasată în extravilanul comunei Cogealac, judeţul Constanţa, pe linia de cale ferată 812 Medgidia – Tulcea Oraş, la km 62+340.

Podeţul de cale ferată nu traversează vreun curs de apă, ci este un podeţ de descărcare, menit a  asigura egalizarea nivelului apelor din partea stângă şi partea dreaptă a liniei de cale ferată, în timpul ploilor abundente.

Conform planului cadastral, vecinătăţile căii ferate, respectiv ale podeţului sunt terenuri agricole.

III.17. Caracteristicile impactului potenţial

Impactul asupra mediului produs în perioada de execuţie este nesemnificativ, local, redus, eşalonat pe întreaga perioadă de execuţie (4 luni) şi se poate manifesta prin:

- scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele care vor fi folosite pentru execuţia lucrărilor;

- noxe rezultate prin arderea combustibilului în timpul funcţionării utilajelor (macara, buldozer, ciocan perforator) şi a mijlocelor de transport (basculantă, autobetonieră) folosite pentru transportul materialelor;

- pulberi în suspensie şi praf antrenat de vânt ca urmare a lucrărilor de demolare şi excavare;

- noxe (oxizi de fier) din operaţii de sudură;

- zgomot şi vibraţii produse ca urmare a lucrărilor de construcţie, traficului auto pentru transportul materialelor;

- depozitarea necontrolată a pământului rezultat din excavare şi a materialelor de construcţie.

Lucrările sunt locale, desfăşurate pe suprafeţe reduse şi în spaţiu deschis şi nu pun probleme din punct de vedere al protecţiei mediului.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului, nesemnificativ, generat de lucrările de execuţie sunt prezentate în capitolul IV.

În perioada de exploatare a lucrărilor, impactul asupra mediului este nesemnificativ şi se poate manifesta prin zgomot şi vibraţii produse de traficul feroviar.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU:

IV.1. Protecţia calităţii apelor

Lucrările de refacere a podeţului de cale ferată km 62+340 nu implică procese tehnologice care să genereze ape reziduale.

Totuşi, în perioada de execuţie a lucrărilor, impactul asupra factorului de mediu APA se poate manifesta prin:

- pierderi de materiale (agregate, beton, mortar, pulberi în suspensie);

- scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele folosite pentru execuţia lucrărilor;

- deversări de la toaletele ecologice montate în organizarea de şantier.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru sub aspectul protecţiei mediului, pr4ecum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare (pierderi de materiale) a pânzei subterane, se vor adopta următoarele măsuri:

- eşalonarea în timp a lucrărilor (4 luni) şi respectarea graficului de lucru;

- evitarea pierderilor de materiale şi substanţe cu potenţial poluant în vederea evitării poluării accidentale a apelor subterane;

- materialele necesare se vor depozita controlat, pe tipuri, în organizarea de şantier;

- se va monitoriza permanent activitatea, în perioada de execuţie a lucrărilor, din punct de vedere al protecţiei mediului;

- întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu carburant a acestora se va face numai de către personal instruit şi numai la societăţi specializate şi autorizate;

- nu se vor alimenta utilajele şi mijloacele auto cu carburant în organizarea de şantier;

- se vor respecta condiţiile impuse în acordul de mediu;

- în organizarea de şantier se vor monta două toalete ecologice, pentru care constructorul va încheia contract de întreţinere cu firme specializate;

- la terminarea lucrărilor, suprafeţele ocupate temporar de lucrările provizorii (platforma tehnologică şi drumul tehnologic) vor fi readuse la starea iniţială.

Materialele şi deşeurile rămase se vor îndepărta din amplasament prin grija antreprenorului.

IV.2. Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea aerului se poate manifesta prin:

- noxe rezultate prin arderea combustibilului în timpul funcţionării utilajelor (buldozer, macara) şi a mijloacelor de transport folosite pentru transportul materialelor (autobetonieră, basculantă); această sursă generatoare de substanţe poluante se încadrează în categoria surselor de poluare mobile, conform OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei; ca noxe se degajă pulberi, SO2, NO2 şi CO, cu efect local, neafectând zonele învecinate;

- noxe (oxizi de fier) din operaţiile de sudură;

Compoziţia aerului atmosferic va fi afectată de transportul materialelor ca urmare a folosirii de autovehicule pentru transportul materialelor, de lucrările de excavare, de unde rezultă praf şi pulberi în suspensie.

Lucrările sunt locale, au un volum mic, eşalonate în timp (4 luni) şi nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, SO2, NO2 şi CO stabilite prin STAS 12574-87, privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate şi Ordinul nr. 592/2002.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a efectelor agenţilor poluanţi asupra mediului, se recomandă:

- utilizarea betoanelor de la staţiile de preparare a betoanelor autorizate;

- folosirea unor utilaje şi mijloace auto performante, care să aibă revizia tehnică la zi;

- respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în timp şi spaţiu;

- realizarea lucrărilor cu personal calificat şi instruit, cu respectarea tehnologiilor de lucru performante.

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul şi vibraţiile se pot produce ca urmare a:

- lucrărilor de demolare parţială (culeele) podeţului vechi;

- traficul auto al autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor şi a l deşeurilor;

- circulaţia rutieră din zonă.

În perioada de execuţie a lucrărilor, utilajele şi mijloacele de transport vor avea revizie tehnică la zi. Nivelul de zgomot se încadrează în limitele impuse de STAS 10009/1998 şi Ordinul nr. 536/1997, atât în timpul execuţiei lucrărilor, cât şi după terminarea acestora.

Având în vedere numărul redus de utilaje şi mijloace auto folosite pentru execuţia lucrărilor şi transportul materialelor şi eşalonarea lucrărilor, se poate estima că nivelul de zgomot şi de vibraţii se vor încadra în limitele impuse de STAS 10009/1998 şi Ordinul nr. 536/1997.

În perioada de exploatare a lucrării, zgomotele şi vibraţiile sunt produse de circulaţia feroviară.

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Pentru desfăşurarea activităţilor de execuţie a lucrării Nu este necesară utilizarea sau stocarea substanţelor radioactive.

Prin natura lucrărilor propuse nu rezultă radiaţii.

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

În perioada de execuţie, sursele posibile de poluare şi degradare a solului şi subsolului sunt în principal următoarele:

- scurgeri accidentale de combustibili şi lubrifianţi la alimentarea utilajelor şi a mijloacelor auto, sau la execuţia lucrărilor de construcţii;

- scurgeri accidentale de materiale: nisip, beton etc.;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor (pământ din lucrările de excavare) şi a materialelor de construcţie.

În perioada execuţiei lucrărilor se impun următoarele măsuri:

- amenajarera în organizarea de şantier a unei zone de depozitare controlată a materialelor necesare execuţiei lucrărilor; platforma se va amenaja prin aşternerea unui strat de 25 cm refuz de ciur;

- gestionarea pe tipuri de deşeurişi evacuarea/valorificarea periodică a acestora; deşeurile rezultate (pământ, deşeu menajer etc) se vor selecta pe tipuri, pe măsură ce acestea rezultă şi se vor folosi ca material de umplutură (pământ), respectiv se vor evacua/valorifica conform celor prezentate la punctul IV.8;

- pentru colectarea deşeurilor menajere, constructorul va pune la dispoziţia personalului angajat o europubelă şi va avea în vedere evacuarea acesteia prin contract cu o firmă autorizată, conform cerinţelor legale;

- gestionarea corespunzătoare a materialelor procesate (depozitarea temporară, pe tipuri, în organizarea de şantier);

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa de constructorul lucrării, numai în ateliere specializate;

- în organizarea de şantier, constructorul va amplasa 2 toalete ecologice, având în vedere şi întreţinerea/vidanjarea acestora prin contract cu societăţi autorizate.

Deoarece lucrările sunt desfăşurate în amplasamentul lucrării, conform graficului de lucru şi în timp, cu respectarea legislaţiei de protecţia mediului, putem estima faptul că impactul asupra solului şi subsolului este nesemnificativ.

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Podeţul de cale ferată km 62+340 nu este amplasat într-o arie protejată (SPA şi SCI).

Impactul potenţial produs în timpul execuţiei lucrărilor asupra florei şi faunei limitrofe se poate manifesta prin emisii atmosferice, producerea de zgomot şi vibraţii, precum şi prin pierderi de materiale (beton , pulberi).

Lucrările se vor desfăşura eşalonat, pe o durată relativ scurtă de timp (4 luni), astfel încât nivelele de zgomot şi vibraţii, precum şi noxele emise de mijloacele auto, respectiv utilaje să se încadreze în limitele impuse de legislaţia în vigoare.

Se vor adopta toate măsurile necesare pentru eliminarea pierderilor de materiale.

În perioada de exploatare, impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei se poate manifesta prin zgomot şi vibraţii produse de traficul feroviar, impact estimat a  fi nesemnificativ.

Având în vedere slaba reprezentare a ecosistemelor în amplasamentul analizat, impactul proiectului asupra faunei şi florei este nesemnificativ.

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

În timpul execuţiei lucrărilor, singurele surse de disconfort pentru aşezările umane învecinate ar putea fi zgomotul şi vibraţiile produse de circulaţia rutieră (transport materiale şi transport muncitori) – 2 curse pe zi  (lucrările fiind eşalonate pe o perioadă de 4 luni) – la care se adaugă zgomotul şi vibraţiile produse de circulaţia feroviară.

Din lucrările de excavare se vor produce praf, particulele în suspensie fiind antrenate de vânt. Totuşi această lucrare este locală şi amplasată într-o zonă deschisă.

Zona va fi delimitată, semnalizată, iar accesul persoanelor neautorizate în incinta lucrării nu va fi permis.

Menţionăm că la terminarea lucrărilor, impactul asupra componentei sociale va avea un caracter pozitiv, prin eliminarea pericolului inundării zonei, inclusiv a trecerii la nivel cu calea ferată, la ploi foarte mari.

IV.8. Gospodărirea deşeurilor

În timpul execuţiei lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

• Deşeuri menajere: acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în organizarea de şantier până la preluarea lor de către o firmă autorizată, prin contract (periodic/ori de  câte ori este necesar);

• Hârtie, material plastic, sticle: se vor colecta şi depozita temporar în pubele, pe tipuri, apoi se vor valorifica;

• Resturi de materiale de construcţii: se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate şi transportate, stocate la depozite care le acceptă (conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005) sau în vederea unei eventuale valorificări.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii, asfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deşeuri să fie depozitate corect şi evacute într-un timp cât mai scurt.

• Deşeurile tehnologice rezultate  se pot estima astfel:

- deşeuri inerte: pământ excedentar din săpătură, moloz, beton spart etc;

- deşeuri metalice: constituite din piese de schimb rezultate din activitatea de întreţinere.

• deşeurile toxice şi periculoase sunt:

- combustibil folosit pentru echipament şi vehicule de transport;

- benzină.

Alimentarea cu carburanţi şi schimbul uleiurilor hidraulice şi de transmisie se vor efectua numai în atelierele autorizate.

Cantităţile de deşeuri sunt:

- beton rezultat din demolare: 12,500 mc

- pământ rezultat din săpătură: 75,000 mc

- traverse de lemn:   6 bucx 60 kg/buc =  360  kg

- material mărunt de cale:   1,045 t (aparţine beneficiarului).

Materialele scoase din cale vor fi sortate în prezenţa beneficiarului, iar acele materiale care sunt semibune se vor refolosi la alte lucrări. Acestea se vor transporta în baza de lucru a beneficiarului.

Conform HG nr.856/2002, privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru eprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică astfel:

| Codul deseului | Denumirea deseului |
| --- | --- |
| 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplsament) |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre altele decât cele specificate 17 05 03 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel |
| 17 01 01 | Beton |

Managementul deşeurilor

Modul de gospodărire al deşeurilor rezultate este prezentat în următorul tabel:

| Tip deşeu | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere sau asimilabile | Se vor colecta în organizarea de şantier în container de tip pubelă. Periodic ( ori de câte ori este necesar) acestea vor fi evacuate la rampa de deşeuri cea mai apropiată, prin contract. | Se vor păstra evidenţe privind datele calendaristice, cantităţile eliminate |
| Deşeuri inerte din demolări (material rezultat din decapare , pământ) | Se va folosi la amenajarea unor gropi locale ca material de umplutură | Se vor păstra evidenţe privind datele calendaristice, cantităţile eliminate |
| Beton rezultat din lucrările de demolare | Deşeul se va transporta la rampade deşeuri cea mai apropiată | Se vor păstra evidenţele privind datele, calendaristice cantităţile eliminate. |
| Deşeuri metalice | Se vor valorifica ca material metallic prin grija Antreprenorului care va încheia convenţie cu beneficiarul.Materialul metalic aparţine beneficiarului şi acesta va dispune. | Se vor valorifica la centrele specializat de fier vechi. |

În perioada de execuţie, singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările în vigoare, sunt cele rezultate din activităţile de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto.

Numărul utilajelor necesare este redus, astfel că pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: anvelope uzate, acumulatori uzaţi, uleiuri de motor, piese metalice uzate şi înlocuite, filtre de ulei.

Activitatea de întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat) nu se va executa în organizarea de şantier, ci numai în spaţii special amenajate.

Toate utilajele vor fi aduse la punctul de lucru în stare normală de funcţionare cu reviziile tehnice efectuate la zi.

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

În perioada de execuţie a lucrărilor, substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţi (motorină) şi lubrifianţi necesari funcţionării utilajelor.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse la punctul de lucru în perfectă stare de funcţionare având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor şi întreţinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

# V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.

Lucrările prevăzute în proiect se vor desfăşura cu un număr redus de utilaje, sunt eşalonate în timp (4 luni), iar volumul de materiale vehiculat zilnic cu auto este redus.

Pentru limitarea efectelor negative accidentale, în perioada de execuţie a lucrărilor se va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.

Astfel lucrările vor fi urmărite permanent în perioada de execuţie, prin observaţii directe, vizuale la punctul de lucru.

Personalul va fi instruit periodic din punct de vedere al protecţiei mediului.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu se vor adopta următoarele măsurători:

# ,, Aer”

- folosirea betoanelor de la staţiile de preparare a betoanelor autorizate;

- urmărirea lucrărilor de refacere a podeţului;

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor auto în parametri prevăzuţi de fabricant;

- transportul corespunzător al materialelor necesare execuţiei lucrărilor (siguranţa transporturilor).

# ,, Sol şi subsol”

- urmărirea activităţii utilajelor pentru evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere, care ar afecta proprietăţile solului; în cazul producerii unor incidente se vor utiliza substanţe neutralizante;

- evitarea degradării solului pe suprafeţe mai mari decît cele necesare, prin urmărirea strictă a lucrului;

- urmărirea operaţiilor de excavare, turnare betoane;

- urmărirea depozitării corecte a materialelor necesare şi colectarea, selectarea şi evacuarea/valorificarea deşeurilor pe tipuri.

# ,, Apa”

# urmărirea lucrărilor de construcţie, pentru evitarea pierderilor de materiale.

# ,, Biodiversitate”

# - se va urmări ca lucrările să se desfăşoare conform proiectului (suprafaţă mică).

# Podeţul provizoriu va fi ţinut sub observaţie pe toată durata de exploatare, cu remedierea eventualelor defecte şi aducerea parametrilor în limitele toleranţelor admise.

# Lucrările vor fi semnalizate conform legislaţiei în vigoare prin grija antreprenorului.

# JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

# Proiectul respectă legislaţia de protecţia mediului în vigoare.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

# Organizarea de şantier va implica doar amenajarea unei zone alăturate amplasamentului de cca 150 mp, pentru depozitarea temporară a materialelor şi pentru staţionarea utilajelor folosite (buldozer, macara, basculante, autobetonieră etc).

# Incinta organizării va fi împrejmuită cu gard de plasă de sârmă cu stâlpi metalici. Se vor monta porţi metalice de acces.

# Incinta organizării de şantier  se va amenaja cu un strat de 25 cm refuz de ciur şi va dispune de 3 barăci şi 2 toalete ecologice.

# De asemenea se va amenaja un drum de acces în organizarea de şantier (25 cm refuz de ciur).

# Materialele vor fi aduse în amplasament şi puse direct în operă, sau într-un timp cât mai scurt (1-3 zile).

# Lucrările de organizare de şantier vor cuprinde construcţii şi instalaţii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită satisfacerea obligaţiilor de execuţie şi calitate, în relaţia cu beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei.

În organizarea de şantier nu sunt prevăzute construcţii pentru adăpostirea/cazarea muncitorilor. Se va folosi forţă de muncă din zonă.

De asemenea, în organizarea de şantier nu se vor amenaja depozite de combustibil.

În organizarea de şantier se va amenaja o zonă pentru depoitarea temporaaă a materialelor (în stivă şi/sau în grămadă) şi a deşeurilor generate.

Se vor monta toalete ecologice, iar antreprenorul va încheia contract cu o firmă specializată pentru întreţinerea acestora.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor.

Nu sunt necesare alte lucrări pentru organizarea de şantier, deoarece lucrările sunt de mică amploare, desfăşurate pe o durată de 4 luni şi implică folosirea unor cantităţi mici de materiale şi a unui număr redus de utilaje.

Impactul asupra mediului a lucrărilor de organizare de şantier este nesemnificativ, local, de scurtă durată (4 luni) şi se manifestă doar prin ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

# Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei constau în îndepărtarea materialelor şi a deşeurilor rezultate din amplasament, precum şi a uilajelor folosite în perioada de execuţie.

# Suprafaţa aferentă platformei tehnologice şi a drumului tehnologic se va amenaja cu pământ vegetal şi se va însămânţa cu gazon.

# În perioada de exploatare, dar şi în perioada de execuţie, riscul major identificat poate fi cel al unui incident/accident feroviar. Astfel, măsurile de prevenire şi reducere a efectelor adverse semnificative asupra mediului, pentru evitarea producerii unui incident/accident feroviar sunt:

# semnalizarea corespunzătoare a portiunilor de linie CF inchisă sau restrictionată, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 004;

# folosirea de agenţi instruiţi, care să supravegheze circulaţia feroviară şi care să avertizeze personalul muncitor de apropierea trenurilor şi de pericolele ce se pot ivi;

# utilizarea de personal de execuţie calificat;

# efectuarea de instructaje periodice personalului angajat privind securitatea şi sănătatea în muncă;

# respectarea normelor metodologice şi a legislaţiei naţionale;

# întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a mijloacelor de transport.

# ANEXE – PIESE DESENATE

# Piesele desenate au fost anexate la NOTIFICARE.

ŞEF DIVIZIE LINII

MOISEI CLAUDIU

ŞEF SERVICIU L.A.T.

RUXANDA AURELIAN