MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:	 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 E cu 				SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER , IMPREJMUIRE  				PROPRIETATE si 	ORGANIZARE EXECUTIE  LUCRARI

#### II.Titular

-denumire titular  S.C ALCOREX BUILDING

-adresa postala -S.C ALCOREX BUILDING -Constanta ,bulevardul Aurel Vlaicu nr 144  cladirea Phoenix Resort ,biroul 1 sc A ,parter

-numar telefon Tel.  0745 070 596

-adresa de e-mail  -louiss@pmm.ro

-persoane de contact

-Bucaloiu Louiss

-arh. Dan Memet  0722326757

#### III.Descrierea proiectului

A. Rezumat al proiectului si prezentarea limitelor amplasamentului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Navodari , zona Tabara de copii ,trup 2 (DL) lotul 3/1/2   avind numarul cadastral 115683.Terenul este proprietatea S.C. ALCOREX BUILDING srl prin actul de vinzare cumparare nr 593/28.02.2017.

Terenul in suprafata de 1500,00 mp  este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Sud – teren in proprietate privata – lot 3/2 TRUP 2 (DL) – teren neconstruit

-la Nord – teren in proprietate privata – lot 3/1/1 TRUP 2 (DL) – teren neconstruit

-la Est –  strada promenada

-La Vest – teren proprietate privata IE 108709 -TRUP 24 (DL) - constructii provizorii cu regim de inaltime parter -cladiri dezafectate in prezent.

Pe amplasament se doreste a se realiza un imobil cu regim de inaltime P+4 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective cu spatiu alimentatie publica la parter . Imobil va avea urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 3,85 m fata de limita de nord , 9,38 m fata de limita de sud , min 3,89 fata de limita vest  si 6,89 fata de limita de est strada promenada.

La nivelul etajelor constructia va iesi in consola cu balcoane si logii cu latimea de 1,80 pe toate laturile construtiei  iar distantele fata de limitele proprietatii vor fi de min 2,02 pe latura de nord , min 2,09 pe latura de vest , min 7,58 pe latura de sud si min 5,09 fata de latura de vest.Cota 0,00 este  la 0,60 m fata de cota amenajata spre strada.

Parcari si accese

Cladirea este deservita de  strada Promenada.

In conformitate cu HGR 525 republicata ,anexa 5 art 5.11.1 si cu Regulamnetul Local de Urbanism anexa a Planului Urbanistic Zonal aprobat vor fi asigurate 19 locuri de parcare pentru cele 38 de unitati locative (cite un loc de parcare la 2 unitati locative) .

Accesele catre parcaje se vor realiza din strada Promenada prin intermediul unei alei cu latimea minima de 3,50 ,alee prevazuta cu spatiu de intoarcere .Din aleea proiectata se vor realiza 16 locuri de parcare iar trei locuri de parcare se vor realiza direct din str Promenada..

Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93. Accesul pietonal este prevazut din trotuarul aleii .Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe minim trei laturi.

Spatii verzi

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. 	Suprafata totala a terenului este de 1500 mp din care 660 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 390 de mp o reprezinta totuarele de garda , aleiile de acces  . Spatiile de parcare vor fi realizate cu dale ineirbate suprafata acestora fiind de 250 mp. Vor fi prevazute 200 mp de spatii versi  care vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( Ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde propriuzis si zona inierbata din cadrul locurilor de parcare si va fi de 200 +250 = 450 mp reprezentind 30,00% din suprafata terenului.

Organizare de santier

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de est a terenului  ,o cabina pentru vestiar si o toaleta ecologica vidanjabila . Apa si curent electric se vor folosi din bransamentele existente in zona . La realizarea investitiei se vor monta o baraca pentru vestiare si o cabina WC ecologica. Ocazional se va folosi o macara pe pneuri care va stationa in partea dinspre strada a terenului.Va fi prevazut un punct de spalare a pneurilor autovehiculelor care parasesec santierul .

Descrierea proiectului

Pe terenul propus se va realiza un imobil cu locuinte colective cu un spatiu de alimentatie publica la parter. Imobilul are un regim de inaltime de parter si patru nivele si va avea  ,  38 de apartamente  :20 apartamente cu 2 camere  si 18 apartamente cu 3 camere. Din punct de vedere functional imobilul va fi  structurat astfel :

Parterul

Suprafata construita=657,79 mp , Suprafata construita cu terasa =741,38

Suprafata utila =565,80 ,S locuibila / nr cam =282,06/13

Parterul are 6 apartamente (doua de trei camere , trei de doua camere si o garsoniera) si un spatiu de alimentatie publica si este format din:

-spatiu de alimentatie publica	Suprafata construita=178,50 Suprafata utila =159,31

Suprafata terasa = 81,38	cuprinde:

-hol intrare					S=    4,05 mp

-vestiar barbati				S=    5,67 mp

-vestiar femei				S=    5,67 mp

-depozit alimente				S=    4,37 mp

-bucatarie					S=  22,41 mp

-spalator vase si vesela			S=    4,66 mp

-salon braserie				S=106,88 mp

-grupuri sanitare 				S=    2,80 mp

-grupuri sanitare 				S=    2,80 mp

-terasa neacoperita				S=  73,92 mp

-hol intrare locuinte					S=  9,73 mp

-hol casa scarii					S=37,24 mp

-spatiu tehnic (hidrofor)				S=  5,69 mp

-apartament nr 1 -garsoniera  :Suprafata construita=41,08 ;Suprafata utila =33,38

S locuibila / nr cam =27,21/1  formata din:

-hol +camera de zi				S=27,21 mp

-baie						S=  6,17 mp

-apartament nr 2 -apartament -2 cam : Suprafata construita=60,90 ;

Suprafata utila =51,93 ;S locuibila / nr cam =45,69/2 format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=30,91 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 3 -apartament -3 cam :Suprafata construita=95,38

Suprafata utila =81,24 ;S locuibila / nr cam =58,30/3 format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=30,88 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-dormitor					S=14,28 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 4 -aparatment -3 cam :Suprafata construita=95,38

Suprafata utila =81,24 ;S locuibila / nr cam =58,30/3 format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=30,88 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-dormitor					S=14,28 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 5 -apartament -2 cam : Suprafata construita=61,86

Suprafata utila =53,02 ;S locuibila / nr cam =46,55/2  format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=31,77 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 6 -apartament -2 cam : Suprafata construita=61,86

Suprafata utila =53,02 ;S locuibila / nr cam =46,55/2  format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=31,77 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-baie						S=  6,47 mp

Etajul 1

Suprafata construita=752,16 mp ; Suprafata construita cu terasa =863,76

Suprafata utila =642,71 ; S locuibila / nr cam =495,56/20

Etajul 1 are 8 apartamente (patru de trei camere si patru de doua camere ) si este format din:

-hol casa scarii					S=29,97 mp

-apartament nr 7 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 8 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 9 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 10 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 11 -apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 12-apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 13 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 14 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

Etajul 2

Suprafata construita=752,16 mp ; Suprafata construita cu terasa =863,76

Suprafata utila =642,71 ; S locuibila / nr cam =495,56/20

Etajul 2 are 8 apartamente (patru de trei camere si patru de doua camere ) si este format din:

-hol casa scarii					S=29,97 mp

-apartament nr 15 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 16 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 17 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 18 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 19 -apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 20-apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 21 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 22 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

Etajul 3

Suprafata construita=752,16 mp ; Suprafata construita cu terasa =863,76

Suprafata utila =642,71 ; S locuibila / nr cam =495,56/20

Etajul 3 are 8 apartamente (patru de trei camere si patru de doua camere ) si este format din:

-hol casa scarii					S=29,97 mp

-apartament nr 23 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 24 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 25 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 26 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 27 -apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 28-apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 29 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 30 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

Etajul 4

Suprafata construita=752,16 mp ; Suprafata construita cu terasa =863,76

Suprafata utila =642,71 ; S locuibila / nr cam =495,56/20

Etajul 4 are 8 apartamente (patru de trei camere si patru de doua camere ) si este format din:

-hol casa scarii					S=29,97 mp

-apartament nr 31 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 32 -apartament -2 cam :Suprafata construita=68,99

S construita cu balcoane=74,07;Suprafata utila =59,02 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,24 mp

-apartament nr 33 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 34 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 35 -apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 36-apartament -2 cam :Suprafata construita=69,90

S construita cu balcoane=74,98 ;Suprafata utila =59,25 ;S locuibila / nr cam =52,78/2

format din:

-hol+camera de zi+bucatarie		S=38,00 mp

-dormitor					S=14,78 mp

-balcon					S=  4,71 mp

-baie						S=  6,47 mp

-apartament nr 37 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

-apartament nr 38 -apartament -3 cam :Suprafata construita=110,42

S construita cu balcoane=133,23 ;Suprafata utila =94,05 ;S locuibila / nr cam =71,11/3

format  din:

-hol						S=  6,90 mp

-camera de zi				S=38,02 mp

-bucatarie					S=  6,80 mp

-balcon					S=16,03 mp

-dormitor					S=19,95 mp

-baie						S=  5,29 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-balcon					S=  5,22 mp

-baie						S=  3,95 mp

Zidariile exterioare se executa din zidarie realizata din blocuri de BCA de 25 cm . Compartimentarile interioare se executa din zidarie de BCA de 25 cm intre apartamente si apartamente si holuri si zidarie de BCA de 15 cm in rest.

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile vor avea trepte din granit si contratrepte din marmura alba si vor fi prevazute cu balustrade din inox.

Pe pereti se vor executat vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarii  pe inaltimea de 2.10 m, se executa placaj din faianta . Timplariile interioare vor fi din lemn.Se vor prevedea tavane suspendate din elmente de gips-carton .

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate aplicate pe termositem ,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla  . Constructia este acoperita in terasa.

Zidurile exterioare se executa din blocuri de bca gbn cu grosimea de 25 cm si se vor placa  cu polistiren expandat de exterior de 10 cm .Zidaria se va executa cu rosturi mici de 3mm cu mortar adeziv conform normativ p104/83 .Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior    de 10 cm in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor .Z onele de consola de sub camerele de locuit se vor izola cu polistiren extrudat de 20 cm .Placa de pardoseala a parterului  se va izola cu polistiren extrudat de 10 cm la partea inferioara .Peste placa de la ultimul nivel se va realiza o termoziolatie din polistiren extrudat de 20 cm .Tamplaria exterioara cu geam termoizolant va avea rezistenta minima de 0,77 mpK/W;

Pe laturile de nord , sud si vest se va realiza o imprejmuire din panouri de plasa bordurata montate pe stalpi metalici dublate de panouri din policarbonat opac si pe un rebord din beton armat.

Inaltimea gardului va fi de 1,60 m si va fi montat pe un soclu de beton armat de 20 cm care va avea rolul sa tina si umpluturile de pamint.	intre apartamente si de  15 la interior.

B. Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea investitiei este necesara datorita dorintei investitorului de a exploata mai bine resursele din zona si pentru a extinde gama de servicii oferite atit turistior cit si localnicilor prin oferirea posibilitatii de inchiriere sau cumparare de apartamente la standarde moderne . Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

#### C. Elemente specifice proiectului propus -profilul si capacitatile de productie

Beneficiarii isi propun sa realizeze un imobil de locuinte colective.

Imobilul va avea : un spatiu de alimentatie publica la parter si   38 de apartamente  :20 apartamente cu 2 camere  si 18 apartamente cu 3 camere. , apartamente care vor fi folosite in regim rezidential putind fii inchiriate sau cumparate de catre turisti (ca apartamente de vacanta) sau de localnici.Unitatile de locuit vor functiona individual ,fiecare proprietar urmind sa se ocupe de utlizare si intretinerea propriei unitati de locuit.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Fiind o cladire rezidentiala nu exista procese de productie. Apartamentele sunt destinate locuirii permanente sau temporare fie ca locuinte de vacanta fie ca locuinte permanente. Apartamentele au acces dintr-o circulatie comuna prevazuta cu un nod pe verticala dotat cu o scara si un lift.Apartamentele au holuri de intrare , camera de zi , dormitoare ,grupuri sanitare si balcoane.Toate spatiile de locuit sunt prevazute cu lumina naturala iar grupurile sanitare care nu au aerisire directa vor fi prevazute cu sisteme de ventilatie.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de bransamente la apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona.Pentru reteau de canalizare se va realiza o ministatie de pompare . Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente in zona pentru curent electric , apa si gaze .

1. Alimentarea cu apa Apartamentele vor avea cate o baie sau doua si o bucatarie. Baile se vor echipa cu vas WC, lavoar, cada de dus si masina de spalat rufe, iar bucataria se va echipa cu spalator inox cu picurator;. Alimentarea cu apa al intregului obiectiv se va realiza din bransamentul ce se va realiza  din conducta Pehd de 110 mm aflata pe strada Promenada, urmand ca din caminul apometric sa se faca distributia catre cladire. In caminul apometric se va monta un apometru tip Zenner cu Dn 25mm, si robineti de inchidere si golire. Reteaua de apa rece si apa calda se executa din teava PPR (sau conform alegerii beneficiarului), ingropata in perete. Legaturile la obiectele sanitare, se vor executa ingropat, sub tencuiala, protejate cu banda PVC. Reteaua de distributie de la centrala termica se va termoizola cu tuburi elastomerice si va urma traseul retelei de apa rece. Atat obiectele sanitare, cat si distributia apei reci si calde de consum, vor fi prevazute cu armaturi de inchidere si reglaj. Distributia apei la fiecare apartament se va face cu ajutorul distribuitoarelor amplasate pe hol la fiecare etaj, acestea vor fi echipate cu apometru tip Zenner Dn 15mm, pentru contorizarea individuala a fiecarui apartament.

2. Evacuarea apelor uzate

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteau de canalizare din zona prin intermediul unei mini statii de pompare.

Apele pluviale se vor colecta la trotuarele de garda ale cladirii si se vor deversa la rigola stradala.

3. Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

4. Asigurarea agentului termic

Imobilul se va incalzi cu centrale termice murale pe gaze montate in fiecare apartament.Instalatia folosita va fi cu o distibutie din conducte de tip Rehau iar corpurile de incalzire vor fi radiatoare de otel.Se va asigura racirea spatiilor prin montarea de aparate de aer conditionat individuale.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa si a canalului termic. Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Cladirea este deservita de  strada Promenada.

In conformitate cu HGR 525 republicata ,anexa 5 art 5.11.1 si cu Regulamnetul Local de Urbanism anexa a Planului Urbanistic Zonal aprobat vor fi asigurate 19 locuri de parcare pentru cele 38 de unitati locative (cite un loc de parcare la 2 unitati locative) .

Accesele catre parcaje se vor realiza din strada Promenada prin intermediul unei alei cu latimea minima de 3,50 ,alee prevazuta cu spatiu de intoarcere .Din aleea proiectata se vor realiza 16 locuri de parcare iar trei locuri de parcare se vor realiza direct din str Promenada..

Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93. Accesul pietonal este prevazut din trotuarul aleii .Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe minim trei laturi.

Caldirea este prevazuta cu trotuare de garda precum si trotuare de acces catre scarile care prevad accesul in cladire. Trotuarele sunt prevazute cu borduri si cu pante orientate spre spatiile verzi din interiorul terenului.

-resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pamintul vegetal rezultat din sapaturi va fi folosit pentru fertilizarea altor terenuri .

Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unei constructii .

-metode folosite in constructii , planul de executie

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .	Din aceste considerente structura de rezistenta este din cadre de beton armat . In conditiile litologice rezultate din studiul geotehnic fundarea se va realiza pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unei perne generale din piatra sparta cu grosimea hp=1.00m sub fundatii si evazarea laterala fata de conturul exterior al fundatiilor de minim 1.00m. Fundatiile au fost dimensionate in ipoteza unei presiuni conventionale de calcul 150kPa,conform studiului geotehnic in gruparea fundamentala.Fundatiile sunt de fundatii contiui din beton armat dezvoltate pe cele doua directii principale de lucru.

In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton:

-C8/10-egalizare si pardoseala

-C25/30-in talpi si elevatii grinzi

Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Planul de fundatii va fi corelat cu planurile de instalatii pe specialitati, pentru realizarea golurilor prin fundatii.

Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane:

-C25/30-in stalpi si grinzi

-C25/30-in plansee

-C25/30-in scari

Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C.Elementele suprastructurii vor avea urmatoarele sectiuni: Parter si etajele curente:stalpi 55x55cm;grinzi 30x50cm.La alcatuirea si dimensionarea elementelor suprastructurii s-a acordat o atentie deosebita dimensionarii elementelor structurii in ansamblu, sub aspectul asigurarii unei capacitati de deformare postelastica (ductilitate) care sa permita o comportare corespunzatoare a constructiei la actiuni seismice.Calculul eforturilor in grinzi si stalpi s-a facut la actiunea combinata a incarcarilor verticale (gravitationale) si orizontale (seism).

Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din blocuri b.c.a. de 25cm respectiv 15cm grosime.

-relatii cu alte proiecte existente si planificate

Proiectul se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism ale planului   Urbanistic Zonal -  aprobat prin HCL nr 69/15.02.2004 ,HCL nr 275/24.11.2014 si HCL 302/01.08.2016

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede o crestere a activitatii turistice in zona si o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca locuintele din zona.

#### D. Caracteristicile impactului potential

-impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu potential rezidential s turistic  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

-impactul asupra faunei , florei si solului

Investitia propusa nu va afecta solul, adincimea de fundare neatingind nivelul pinzei freatice .In zona nu exista fauna sau flora ce ar putea fi afectata de realizarea sau functionarea investitiei .Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%;

-impactul asupra calitatii apei , a aerului , a climei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica .  Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

-zgomote si vibratii

Constructia nou propusa nu este generatoare de zgomote si vibratii. Intreaga activitate se va produce in spatii inchise. Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.La realizarea investitiei se va lucra in principal in extrasezon pentru a nu deranja activitatea turistica din zona.

-peisajul si mediul vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale si turistice  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

#### IV.Surse de poluanti

1. Protectia calitatii apelor :

-Nu exsita surse de poluanti pentru ape . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

-Nu exsita ape tehnologice deci nu sunt prevazute statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute .

2.Protectia aerului :

-Nu exista surse semnificative de poluanti pentru aer ,

-Nu sunt prevazute instaltii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Nu exista surse semnificative de zgomot si vibratii .

4.Protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

5.Protectia solului si subsolului

-Adincimea de fundare a constructiei nu va  atinge nivelul pinzei freatice . Nu exista deversari de substante sau ape tehnologice care sa afecteze solul sau subsolul . Prin realizarea investitiei nu exista riscul producerii de alunecari de terenuri sau inundatii . Pamintul vegetal rezultat in urma realizarii sapaturilor va fi folosit pentru fertilizarea altor zone.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice , de arhitectura sau alte zone cu regim de restrictie .

8.Gospodaria deseurilor generate pe amplasament.

-In urma desfasurarii activiataii vor rezulta deseuri menajere specifice unui bloc de locuinte colective.

-Deseurile menajere din zona administrativa vor fi sortate si depozitate in containere dispuse intr-un spatiu special amenajat. Deseurile vor fi preluate de firme specializate in baza unui contract.

9.Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Nu se folosesec substante sau preparate chimice periculoase

#### V.Prevederi pentru monitorizarea mediului

#### -Nu sunt necesare dotari sau masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

#### VI.Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale.

-Proiectul nu este incadrat in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC , SEVESO , COV , LCP ,etc)

#### VII.Lucrari necesare organizarii de santier

1.Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de sud-vest a terenului ,un container pentru vestiar si pentru birouri si o toaleta ecologica vidanjabila .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amernajat in containerul care cuprinde si vestiarul pentru personal .Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare şantier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător.Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzător acestui scop -iluminat si incalzit.Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Obligaţia asigurării containerului pentru birouri si activităţi social-sanitare revine fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre părţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă.Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic.  Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat. Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

2.Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

3.Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva cu ajutorul unui generator electric trifazic . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.

Apa in şantier va fi asigurata cu cisterne pina la punerea in functiune a retelelor  stradale care se afla in lucru.

4. Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

5.Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:" CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 E cu SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER   " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

6.Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

#### VIII.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

-La finalizarea investitiei se vor realiza platformele betonate din jurul constructiei noi si pe zona de realizare a canalelor pentru instalatii.

-In cazul unor accidente sau la incetarea activitatii , constructiile pot fi dezafectate  .

IX. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

Întocmit ,

arh. Dan  Memet