DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. 3321RP din  21.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Zanfir  Alexandru – Ovidiu pentru S.C.   NIC  COSTI  TRADE  S.R.L., cu sediul  in municipiul Constanta, str. Fundatura Raristei,  nr. 14,  judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3321RP/03.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari,  şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  20.06.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul – MODERNIZARE  STATIE  DISTRIBUTIE  CARBURANTI,   propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, DN 22C – ZONA Medgidia, nr. F.N., nr. cadastral/CF 100461,  judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari Anexa nr.II, pct.13, lit.a) .

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- marimea proiectului :  modernizare  statie  distributie  carburanti ( motorina, benzina, GPL), spatiu amenajat pentru functionarea unei vulcanizari, spalatorie auto, sediu administrativ si spatiu vanzare produse alimentare si nealimentare.

Suprafata  totala teren   =  5 000  mp;

Bilantul teritorial al investitiei, dupa finalizarea lucrarilor de modernizare:

- Aria construita Ac = 340 mp - (pavilion comercial + spalatorie auto + service auto)

- Aria proiectiei la sol a amenajarilor supraterane = 370 mp (copertine + terasa)

TOTAL = 340 mp + 370 mp = 710 mp

    - Aria platformei carosabile = 3543 mp

    - Aria platformei pietonale (trotuare) = 105 mp

    - Aria parcaje autoturisme clienti = 237.50 mp

    - Aria parcaje autocam ioane clienti = 144 mp

    - Aria zonelor verzi = 2514 mp ( din care 1350 mp pusa la dispozitie de Primaria municipiului Medgidia, necesari compensarii, pentru amenajarea ca spatiu verde)

Statia de distributie carburanti ce va rezulta pe amplasament va cuprinde:

- clădire pavilion comercial (P+E) - Sc = 150mp ;

- copertina metalica protecţie peron pompe (2 buc.) ;

- copertina metalica protecţie peron pompa (1 buc. ) ;

- rezervoare stocare carburanti - V = 120 mc  ( motorina: 40 mc + 40 mc si benzina:  20 mc + 20 mc)  ;

- instalatie monobloc de tip skid V =5000 litri;

- spalatorie auto - Sc = 94 mp ;

- service auto - Sc = 96 mp;

- platforma descarcare cisterna si camin guri descarcare;

- platforma descarcare GPL;

- terasa - amenajare existenta;

- elemente de semnalistica si reclama;

- separator hidrocarburi;

- totem afisare preturi - element vizual, propus a se monta pe un amplasament provizoriu;

- Pole sign (logo) - element vizual, propus a se monta pe un amplasament provizoriu ;

- utilitati si bransamente;

- gard împrejmuitor ;

- platforma deseuri;

- pichet PSI;

- zona verde;

- platforma circulatie auto şi pietonal;

- parcare auto clienti.

Rezervoarele pentru depozitare produse petroliere - sunt 2 buc. montate îngropat, sub zona carosabila, pe o placa de radier din beton armat şi ancorate de acesta, pentru a preveni flotabilitatea în cazul ridicarii panzei de apa freatica. Fiecare compartiment de rezervor este prevazut cu un camin de vizitare. Capacele caminelor sunt etanşe, antiscantei. Capacitatea totala de depozitare a produselor petroliere este de 120 m3.

Destinatia rezervoarelor va fi urmatoarea:

- 1 rezervor 60 m3, cu doua compartimente, impartit astfel:  un compartiment de 40 m3 alimentat cu (motorina) Diesel;  un compartiment de 20 m3 alimentat cu benzina 95;

- 1 rezervor 60 m3, cu doua compartimente, impartit astfel: un compartiment de 40 m3 alimentat cu (motorina) Diesel+ ; un compartiment de 20 m3 alimentat cu benzina 98.

Spalatoria auto - cladire, existenta, cu regim de înaltime parter si cu dimensiunile, in plan, de 11.81 x 7.93m. Lucrarile de modernizare vor viza refacerea acoperisului si invelitorii, a aspectului fatadelor, tamplaria si instalatiile sanitare si electrice. Deasemenea cladira va fi mobilata cu utilaje noi, ultramoderne, specifice destinatiei de spalatorie auto.

Service auto - o cladire, existenta, cu regim de înaltime parter, avand dimensiunile, in plan, de 11.97 x 7.87m. Ca si in cazul Spalatoriei Auto, lucrarile de modernizare vor viza refacerea acoperisului si invelitorii, a aspectului fatadelor, tamplaria si instalatiile sanitare si electrice. Deasemenea cladira va fi mobilata cu utilaje noi, ultramoderne, specifice destinatiei vulcanizare auto.

Separatoarele de hidrocarburi - se vor monta  astfel:

- un separator colecteaza apele posibil impurificate cu produse petroliere, ape provenite din zona platformei de descarcare a cisternei, a caminului de descarcare si din zona pompelor de distributie carburanti;

- al doilea separator va fi montat pe reteaua de canalizare ce descarca apele uzate provenite de la Spalatoria Auto si de la Service.

Ambele separatoare de hidrocarburi vor avea urmatoarele caracteristici constructive:

- debit nominal - 6l/s;

- grad de epurare - II (mai mic de 20mg/l);

- volumul decantorului - 3,0 m3.

Skid - ul GPL - Instalatia are in componenta sa urmatoarele utilaje si echipamente:

- un recipient de stocare G.P.L., cilindric, orizontal, suprateran, cu capacitate de maximum 5.000 l volum apa, echipat cu racorduri, aparatura de indicare, masura si control, robinete si armaturi de siguranta,

- o pompa centrifuga antrenata de un motor electric in constructie antiEx, pentru vehicularea G.P.L. in faza lichida, de la recipient spre pompa de distributie G.P.L. la autovehicule.

- o pompa de distributie G.P.L. la autovehicule echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de indicare si control si afisaj electronic,

- trasee de conducte si armaturile aferente pentru faza lichida, respectiv gazoasa

- ventil actionat de la distanta pneumatic alimentat cu aer de la un compresor pentru izolarea traseului de faza lichida in caz de incident;

- buton de emergenta prin a carui actionare se inchide ventilul pneumatic si se scoate tensiune de la pompa;

Volumul maxim admis de stocare G.P.L. in recipient este de 80% din capacitatea recipientului in volum apa. Volumul minim admis de utilizare in functiune al recipientului de G.P.L. este de 10% din capacitate, nivel la care alimentarea autovehiculelor este intrerupta, SKID-ul trecand in stare de asteptare (realimentarea cu G.P.L.).

Zona verde cu plantatii - se va realiza suprafata minima de spatii verzi (2500mp) impusa prin HCjC nr. 152/20.05.2013, astfel:

- in incinta statiei:

- 820mp - suprafata inerbata la sol;

- 344mp - suprafata parcari cu pavaj inerbat.

- in afara statiei (pe un teren pus la dispozitie de catre Primaria Municipiului Medgidia):

- 1350mp - suprafata inerbata si arbusti plantati.

Pe amplasament exista  utilitati.

Alimentarea cu apa a statiei de distributie carburanti s-a realizat din reteaua de distributie oraseneasca existenta pe str. Progresului. Apa prelevata este folosita in scop tehnologic, potabil si igienico-sanitar

Evacuarea apelor uzate

Din cadrul obiectivului se vor colecta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere de la grupurile sanitare din pavilionul comercial;

- ape pluviale conventional curate;

- ape pluviale potential ipurificate;

- ape uzate tehnologice, provenite de spalatoria auto si de la atelierul service.

Toate apele uzate (menajer sau pluvial) vor fi deversate la reteaua publica oraseneasca, prin intermediul unui camin de racord existent.

Alimentarea cu energie electrica se  realiza din reteaua nationala.

Organizare de santier

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului;

- imprejmuirea organizarii de santier ;

- se va amenaja o platforma pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii utilizate si a deseurilor generate, in incinta organizarii de santier;

- se vor asigura utilitatile necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa de apa potabila, facilitati igienico-santiare);

- se vor asigura spatii pentru depozitarea corespunzatoare a deseurilor, pana la predarea acestora catre societati valorificatoare .

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)   utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: intravilan, curti- constructii cu destinatia de servicii comerciale ( statie carburanti si dotari), conform C.U. 11/07.02.2017 emis de Primaria  municipiului Medgidia.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: agregate minerale .

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate:  municipiul Medgidia.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii STAS nr. 10.009/1988 – Acustica urbană;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa – trimestrial.

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                      ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                     Elena FILIP

##### Intocmit

#### Consilier Otilia Liana ISPAS

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.