MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE HALĂ P+1E CU DESTINAȚIA DE SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZITARE PENTRU ACTIVITĂȚILE PRODUCTIVE EXISTENTE, COPERTINĂ ANEXĂ- rezervor apa și CAMERĂ POMPĂ – INVESTITIE REALIZATA DE S.C. LOGISTIC PARK S.A.

II. Titular

- numele beneficiarului: 	S.C. LOGISTIC PARK S.A.

- adresa postala: 	Municipiul Constanta, Sos. Industriala, nr. 6, 6A, Jud. Constanta

- numarul de telefon: 	0747299644

- numele persoanelor de contact: ANTOHI SERBAN

CI seria: KZ numarul: 092172; CNP:1880128374517

III. Descrierea proiectului

Beneficiarul investiţiei doreşte realizarea unei hale cu funcţiunea de depozitare formată din 3 corpuri – C30 – Hală cu spații administrative și depozitare cu regim de înălțime P+1E, C31 – Copertină pentru depozitare exterioară cu regim de inalțime P și C32-C33 spații tehnice, rezervor de apa și cameră pompe.

Proiectul a fost întocmit conform temei date de către beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Terenul, cu suprafața totală de 109000 mp conform acte și 109000 mp conform măsurători se află în mun. Constanța. Folosirea actuală a terenului este: fabrică de mobilă, dispensar, pavilion administrativ mic, grup uscator și atelier metalic, hale depozitare activități productive, CT, secție furnir estetică și pavilion administrativ. Terenul identificat cu numarul cadastral 212448, este proprietatea S.C. Logistic Park S.A. conform înscrisurilor menționate în extras de carte funciară nr. 212448/20.02.2017.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

-	La Nord – S.C. DOBROGEA S.A.

-	La Sud – Șoseaua Industrială

-	La Est – Inercom Topaz

-	La Vest – Alee de acces S.C. LOGISTIC PARK S.A.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 907 din 12.04.2017:

- Folosirea actuala a terenului este: conform extras de carte funciară pentru informare nr. 212448/20.02.2017 – categoria de folosință – fabrică de mobilă, dispensar, pavilion administrativ mic, grup uscator și atelier metalic, hale depozitare activitați productive, CT, secție furnir estetică și pavilion administrativ.

- Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate: PUG – ZRA 2a – Subzona unităților predominant industriale.

- UTILIZĂRI ADMISE: Pentru toate ZR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/sau este necesară schimbarea destinației se cere PUZ(reparcelare/ reconfigurare zonă) . ZRA 2a – activități industriale productive, nepoluante desfășurarea în construcșii industriale mari, care necesită suprafețe mari de teren: ZRA 2a activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii.

- Imobilul este situat în zona C de impozitare conform HCL nr. 236/ 25.05.2005 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța

Indicatori urbanistici propuși prin proiect

a.	Funcțiunea propusă – Spații administrative și depozitare pentru activități productive existente

b.	Dimensiuni propuse în plan – 56,80 m lățime cu 66,80m

c.	Regim de înălțime propus – C30 - P + 1E

C31 - P

C32-C33 -P

d.	Hstreașină = 12.50 m ; Hmax= 13.70 m

e.	Nr. locuri de parcare asigurate pe lot - 20 locuri

f.	Spații verzi - ~13, 650 mp (12.5%)

g.	Suprafață teren – Stacte = 109000 mp ; Stmăsurători = 109000 mp

h.	Suprafață construită existentă - Sce = 47670 mp

i.	Suprafață construită parter propusă – 	C30- Scp = 2147 mp

C31- Scp = 942,5 mp

C32-33 -Scp = 226 mp

Total = 3315, 5 mp

j.	Suprafață construită (totală) = 50985.5 mp

k.	Suprafață desfășurată existentă - Sde = 48748 mp

l.	Suprafață desfășurată propusă : Sdp = 3281.87 mp

m.	Suprafată desfasurată (totală) = 52023 mp

n.	POT existent = 43,73 %		POT propus = 46,77%

o.	CUT existent = 0.44		CUT propus = 0.47

p.	Volumul – C30- V = 27911 mc

Accesul în incintă proprietatii se va face de pe șoseau Industială catre alea de acces – lot 3 ce distribuie traficul cate halele logistic. Hala este localizata in capatul aleii de acces, și va asigura pe latura de sud, 20 locuri de parcare cu dimensiunea de 5m/3m fiind folosite atat de mașinile obișnuite cu lățimea de 1.80 cât și de mașinile de gabarit mijlociu (dubă/vam0), cu lățimea de 2.10 – 2.50 m.

Împrejmuirea spre strada de acces va avea înălţimea maximă de 2.20 metri din care un soclu opac de 0.50m şi o parte transparentă dublată cu gard viu. Împrejmuirea va fi realizată din soclu şi stâlpişori de beton armat cu panouri din b.c.a. ca finisaj din tencuială decorativă. Pe latura adiacentă aleii de acces se va face racordul la trotuar. Lotul este împrejmuit de o bariera de vegetatie alcatuita din vegetatie joasa și vegetatie înaltă (plopi de 10 -20 m)

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Jardinierele vor fi întreţinute permanent. Se prevăd amenajări cu flori de sezon în tot timpul anului.

Orice parte a terenului vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi asfel amenajată încat să nu alterneze aspectul general al localității; suprafețele libere din spațiul de retragere fața de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de min 40% formând o perdea vegetală pe tot frontul incintei: în interiorul parcelei industriale este plantată o suprafata de 13 650 mp (12.50% din suprafata parcelei), suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale sunt prevazute cu cate un arbore la fiecare 200 mp.

- justificarea necesitatii proiectului

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune realizarea unei hale cu destinația de spații administrative și depozitare, formată din 3 corpuri – C30 – Hală cu spații administrative și depozitare, C31 – Copertină pentru depozitare exterioară și C32-C33 spații tehnice, rezervor de apa și cameră pompe.

Hala va fi amplasata in zona industriala, integrandu-se in specificul zonei si in utilizarile admise conform documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate.

In plansele desenate depuse impreuna cu dosarul initial inregistrat la APM Constanta se prezinta modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Amplasarea in zona a obiectivului

Asa cum a fost precizat anterior, terenul analizat, in suprafața totală de 109000 mp conform acte și 109000 mp conform măsurători, se află în mun. Constanța si este proprietatea S.C. Logistic Park S.A. conform înscrisurilor menționate în extras de carte funciară nr. 212448/20.02.2017.

Accesul în incintă proprietatii se va face de pe șoseau Industială catre alea de acces – lot 3 ce distribuie traficul cate halele logistic. Hala este localizata in capatul aleii de acces, și va asigura pe latura de sud, 20 locuri de parcare.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

-	La Nord – S.C. DOBROGEA S.A.

-	La Sud – Șoseaua Industrială

-	La Est – Inercom Topaz

-	La Vest – Alee de acces S.C. LOGISTIC PARK S.A.

Terenul are forma neregulata in plan conform detaliului urmator :

Planul terenului

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Beneficiarul investiţiei doreşte realizarea unei hale cu funcţiunea de depozitare formată din 3 corpuri – C30 – Hală cu spații administrative și depozitare cu regim de înălțime P+1E, C31 – Copertină pentru depozitare exterioară cu regim de inalțime P și C32-C33 spații tehnice, rezervor de apa și cameră pompe.

Corpul C30 – Hală pentru depozitare, va avea în total două nivele – parter şi etaj – şi se va compune în modul următor:

| PARTER: | P.01- Spațiu depozitare interior | 1984.31 m2 | Autilă= 2057.5 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P.02- Hol | 15.88 m2 |  |
|  | P.03- Echipamente de control și semnalizare | 1.89 m2 |  |
|  | P.04- Birou | 15.12 m2 |  |
|  | P.05- Depozitare | 7.56 m2 |  |
|  | P.06- Hol | 9.00 m2 |  |
|  | P.07- Grup sanitar bărbați | 3.68 m2 |  |
|  | P.08- Grup sanitar femei | 3.68 m2 |  |
|  | P.09- Depozitare | 6.00 m2 |  |
|  | P.10- Automate de control și semnalizare | 4.44 m2 |  |
|  | P.11- Tablou general | 6.00 m2 |  |

| Etaj 1: | E.01- Hol | 31.12 m2 | Autilă= 282.45 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E.02- Hol | 4.60 m2 |  |
|  | E.03- Depozitare | 6.00 m2 |  |
|  | E.04- Grup sanitar bărbați | 5.00 m2 |  |
|  | E.05- Grup sanitar femei | 5.00 m2 |  |
|  | E.06- Birou PepsiCO | 34.83 m2 |  |
|  | E.07- Servar PepsiCO | 9.80 m2 |  |
|  | E.08- Birou PepsiCO | 14.24 m2 |  |
|  | E.09- Arhica PepsiCO | 44.00 m2 |  |
|  | E.10- Hol | 2.85 m2 |  |
|  | E.11- Arhiva Logistic | 6.00 m2 |  |
|  | E.12- Birou Logistic | 20.49 m2 |  |
|  | E.13- Hol | 6.87 m2 |  |
|  | E.14- Vestiar bărbați | 29.21 m2 |  |
|  | E.15- Grup sanitar bărbați | 7.62 m2 |  |
|  | E.16- Dușuri bărbați | 4.50 m2 |  |
|  | E.17- Vestiar femei | 14.93 m2 |  |
|  | E.18- Grup sanitar femei | 5.03 m2 |  |
|  | E.19- Dușuri femei | 5.48 m2 |  |
|  | E.20- Oficiu | 24.88 m2 |  |

Pentru corpul C30 – Hală cu spații administrative și depozitare s-au prevăzut urmatorul sistem constructiv:

- Generalități - Hala este realizată dintr-o structură de stalpi din beton armat și ferme metalice cu un interax de 9, 35 metri pe lungime și 7, 70 metri pe lațime, având o dimensiune totală de 66.80 m cu 32.5 m la exterior.

- Sistemul de fundare - pe toata suprafata fundatiilor se va executa o perna de piatra sparta in grosime de 2, 7m, cu evazare de 1, 40m fata de conturul exterior al fundatiilor propuse. Sistemul de fundare este format din fundatii izolate cu bloc si cuzinet din beton armat care sunt ancorate de barele stalpilor din beton. Fundatiile sunt rigidizate cu grinzi de legatura 30x60cm armate cu bare 3016 PC52.

- Suprastructura - Hala metalică are o deschidere de 30.80 m la interior pe lațime împarțită în 5 axe de 7.70 m interax, iar pe lungime 65, 5 m la interior împarțit în 7 axe de 9, 35m interax. Supraetajaerea este realizată pe trama E, F, G, H, respectiv 4, 5 sustinută cu o structură metalică individuală față de structura halei. Cadrele principale sunt din profile IPE600 si grinzile din profile IPE600 variabil la IPE400.

Etajul este realizat pe un planseu de beton armat de 8cm ce descarca pe grinzi metalice si un sir de stalpi intermediari. Deschiderile grinzilor sunt de 6, 00m respectiv de 9, 00m. Grinzile de planseu sunt confectionate din profile tip IPE360, IPE 450, IPE550, functie de deschideri. Stalpii intermediari sunt realizati din profile HEB220. Laminatele sunt realizate din otel S235. Prinderile dintre stalpi si grinzile de cadru se fac prin intermediul unor suruburi IP-M20 si IP­ M 16 avand grupa de calitate minim 8.8.

Planseele sunt realizate pe o solutie din planseu de beton armat compozit cu cofrag metalic colaborant, din tabla cutata amprentata, dispusa pe grinzi metalice.

Scarile sunt realizate cu grinzi de vang din profile metalice asezate pe stalpi laminati din teava patrata Tv 140x140x5, 6.

Închiderea perimetrală se realizează cu pereți metalici auto portanți cu izolație din vată minerală, tip ISOper cu grosimea de 10 centimetri, dispuși pe rigle metalice verticale. Structura de rezistenta a peretilor este una unitara si este alcatuita din profile galvanizate tip C 150x2.0. Riglele de perete se monteaza pe console metalice ce permit reglajul si acoperirea eventualelor abateri de executie.

Învelitoarea este realizată din panouri metalice cu izolație din vată minerală, de tip ISOper sustinute de tevi cu secțiune pătrată dispuse pe fermele metalice.

Pentru corpul C31 – Copertină, s-au prevăzut urmatorul sistem constructiv:

- Generalitati - Copertina este alipita halei pe fațada de vest cu un regim de înalțime, parter. Structura este alcătuită atat din stâlpi și ferme metalice cat și din stâlpi din beton armat, comuni cu structura halei pe axul 5 fiind susținuți prin fundații cantinue din beton armat.

- Sistemul de fundare - Fundarea se face pe pema de piatra sparta, comuna cu hala de depozitare. Cota de fundare este -1.80 de la cota finita a pardoselii parterului. Sistemul de fundare este constituit din grinzi de fundare din beton armat si talpi continue de beton simplu. Talpile au latimea de 2, 50 m la stalpii metalici si 4, 80 m la stalpii din beton armat. Grinzile de fundare sunt armate cu armaturi 3016 sus si jos.

- Suprastructura - este alcatuita din cadre de beton armat, cu stalpi de 25x45cm si grinzi 25x45cm. Inchiderile sunt realizate din elemente de zidarie de 25cm grosime. Planseul peste parter este realizat din beton armat in grosime de 12cm, dispus la cota +3, 50 si armat cu bare din otel 08/10/20 PC52.

MATERIALE FOLOSITE

Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atât la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

A. FINISAJE INTERIOARE:

a. Pardoselile: Se prevăd pardoseli din beton elicopterizat;

b. Pereţii: în băi se pevede faianţă, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil;

c. Tavanul: var lavabil pe suprafeţele de rigips ale tavanului;

d. Iluminatul interior: Iluminatul artificial din cadrul cladirilor tratate, se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse led, în funcție de destinația încaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate între fază și nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel încat să suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decât a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

În camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivație, acestea fiind prevazute a se monta în exteriorul încaperilor respective.

În camerele tehnice, grupurile sanitare sau în camere cu mediu periculos, se vor utiliza corpuri de iluminat etanse cu grad de protecție minim IP44.

e. Iluminatul exterior: Iluminatul exterior se va realiza cu corpuri moderne cu surse LED. În funcție de zona, aceste corpuri vor fi montate încastrat, suspendate sau încastrate în sol pentru a oferi un iluminat cald ambiental și decorativ. Corpurile din cadrul iluminatului exterior vor avea grad de protectie minim IP65. În zonele de circulație exterioare comanda iluminatului se va realiza prin intermediul senzorului crepuscular cu fotocelulă cu scopul de a facilita o iluminare economică.

f. Tâmplăria:

- tâmplărie interioară la parter si etaj: din PVC, aluminiu, uşile pline sau 80% vitrate.

- tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline.

g. Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară.

h. Scara: va fi metalică și termoprotejată RF60min, constituind cale de evacuare PSI.

i. Ventilaţia se face natural. Se prevăd ferestre la etaj și peste etaj.

B. FINISAJE EXTERIOARE:

1. Panou metalic auto portan cu izolație din vată minerală ISOPir – culoare gri – RAL 9002

2. Tamplarie PVC aspect lemn (gri antracit) – RAL 7016

C. ÎNVELITOAREA

Învelitoarea este de tip șarpantă.

Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa pluvială se va colecta în interiorul incintei.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul, nu se desfasoara nici o activitate de productie, funcțiunea propusă prin aceasta investitie fiind de Spații administrative și depozitare pentru activități productive existente.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul, nu se desfasoara nici o activitate de productie, funcțiunea propusă prin aceasta investitie fiind de Spații administrative și depozitare pentru activități productive existente

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul, nu se desfasoara nici o activitate de productie care sa genereze produse si subproduse.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la firida de bransament amplasata la limita de proprietate, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

- Alimentare cu apă si canalizare:

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la caminul de bransament de pe amplasament.

Parametrii de debit şi presiune vor fi asigurati din reteaua strada.

Apa calda menajera se va face local cu boilere cu doua serpentine de 1000 litri, acesta va folosi agent primar furnizat de centrala termica si de panourile solare montate pe acoperis.

Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R, multistrat PN20. Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9 mm.

Apele menajere uzate vor fi evacuate in reteaua publica de canalizare existenta in zona.

- Agentul termic:

Asigurarea agentului termic şi al apei calde menajere se va face cu ajutorul unei centrale termice proprii care va funcţiona pe gaze. Alimentarea cu apa se va face de la statia de dedurizare racordata la staţia de pompare ce deserveste imobilul.

INSTALATII DE INCALZIRE HALA:

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului s-a proiectat o instalatie de incalzire cu convectoare, montate la parapet, pentru zona de grupuri sanitare si o instalatie de incalzire cu echipament tip RoofTop, unitate de tratare a aerului autonoma cu structura: sectiunea frigorifica foloseste compresoare scroll care functioneaza cu gaz refrigerant ecologic R407(clasa L1) dispuse intr o incapere anume, cu circuite frigorifice independente comandate de un microprocessor, schimbatoare cu suprafata frontal mare de schimb si cu circuit de subracire, ventilatoare elicoidale, functionare independent unul de celalalt.

INSTALATII DE INCALZIRE ETAJ 1 :

Instalatia de incalzire proiectata este in sistem bitubular, cu distributie perimetrala. Sursa de agent termic este centrala termica ce functioneaza cu combustibil gaz natural amplasata la parterul cladirii, intr-un spatiu propriu ce indeplineste toate cerintele impuse de normativele in vigoare, agentul termic fiind apa calda. Evacuare gazelor se va realiza cu ajutorul cosului de fum. Incalzirea in zona spatiilor aferente este realizata cu o instalatie de incalzire cu corpuri statice de tip panou din otel.

- Instalatii pentru stingerea incendiului

În conformitate cu normativele in vigoare s-a prevăzut echiparea clădirii cu:

- Sistem de detectare si alarmare la incendiu ;

- Hidranţi interiori și exterirori.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Constanta.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul în incintă proprietatii se va face de pe șoseau Industială catre alea de acces – lot 3 ce distribuie traficul cate halele logistic. Nu se vor amenaja noi cai de acces si nici nu se vor modifica cele existente.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

  - apă – resursa folosita atat in constructie cat si in functionare

- metode folosite in constructie

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare.

Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de protecţie a muncii în vigoare în România mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare imprejmuiri, amenajare organizare de santier, lucrari amenajare teren (sapaturi, nivelari, compactari, umpluturi), montare cofraje si armaturi, betonare fundatii, betonare plansee, montare stalpi, grinzi, realizare inchideri, realizare compartimentari, montare tamplarie.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor crea plantatii de spatii verzi care sa atenueze mediul antropic conform propunerii de spatii verzi.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul presupune CONSTRUIRE HALĂ P+1E CU DESTINAȚIA DE SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZITARE PENTRU ACTIVITĂȚILE PRODUCTIVE EXISTENTE, COPERTINĂ ANEXĂ-rezervor apa și CAMERĂ POMPĂ, astfel ca investitia sustine activitatile de productie existente, incadrandu-se in specificul functional al zonei.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata, într-o zona care se incadreaza in specificul functional al zonei - zona industriala, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 907 din 12.04.2017, pe langa avizul eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta mai sunt necesare urmatoarele avize / autorizatii:

- aviz securitate la incendiu (ISU)

- aviz Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa

- aviz Comisia Circulaţie

Localizarea proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul, distanta in linie dreapta pana la cea mai apropiata granita, cu Bulgaria, este de peste 47 km.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Suprafata de teren pe care se va realiza investitia este situata in intravilanul municipiului Constanta, pe strada INDUSTRIALA, nr. 6, LOT 1 avand folosirea actuala a terenului de fabrică de mobilă, dispensar, pavilion administrativ mic, grup uscator și atelier metalic, hale depozitare activitați productive, CT, secție furnir estetică și pavilion administrativ – conform extras de carte funciară pentru informare nr. 212448/20.02.2017.

Destinatia terenului, stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate (PUG) este ZRA 2a – Subzona unitatilor predominant industriale

Conform documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, utilizarile admise sunt: pentru toate ZR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și/sau este necesară schimbarea destinației se cere PUZ(reparcelare/ reconfigurare zonă) . ZRA 2a – activități industriale productive, nepoluante desfășurarea în construcșii industriale mari, care necesită suprafețe mari de teren: ZRA 2a activități productive desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii.

Amplasarea in zona a obiectivului

▪ politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

▪ arealele sensibile:

Nu este cazul, amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate.

▪ detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul, investitia se realizeaza pe teren proprietate privata.

Amplasamentul nu este situat in arii naturale protejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei - zona industriala, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Lucrarile de construire nu presupun un impact major asupra populatiei, atat datorita amplasarii proiectului intr-o zona industriala, nerezidentiala, cat si datorita faptului ca lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a autorizatiei de construire. Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impactul fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport .

Detalii suplimentare privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regasesc la capitolul IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului proiectului.

- magnitudinea si complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol / în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafata sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

In timpul functionarii, alimentarea cu apa se va asigura din reteaua existenta in zona – caminul de bransament, nu se va preleva apa din subteran, iar apele menajere uzate vor fi evacuate in reteaua publica de canalizare existenta in zona.

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţională. La ploi mari pot apărea torenţi. Se recomandă ca terenul să fie amenajat prin terasări, plantări de arbuşti, înierbări, şi acolo unde este posibil să se execute lucrări speciale de consolidare şi drenare. Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în jgheaburi, din PVC şi se dirijează la sol, prin burlane din acelaşi material. Se asigură trotuare de protecţie de min. 80 cm prevăzute cu rigole în jurul construcţiei.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Pe perioada de exploatare a constructiei apa uzata menajera va fi evacuata in reteaua publica de canalizare existenta in zona.

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a proiectului sursa de poluare a aerului poate fi considerata centrala termica.

Prin activitatile desfasurate in hala propusa prin proiect (depozitare si activitati administrative) nu se elimina noxe ce ar putea polua aerul.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Pe perioada de exploatare a constructiei pentru zona de centrala termica, se va utiliza kit de evacuare agrementat conform normelor in vigoare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Avand in vedere amplasarea obiectivului in zona industriala, nerezidentiala, nu se pune problema afectarii populatiei datorita zgomotelor produse in timpul lucrarilor de constructie ale proiectului.

In timpul operarii, nu vor exista surse de zgomot si vibratii in urma activitatii de depozitare si a activitatii administrative, singura posibila sursa fiind reprezentata tot de utilajele de transport care tranziteaza incinta, insa tinand cont de specificul industrial al zonei, populatia nu va fi afectata de acestea.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii

Nu este cazul.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de functionare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea investitiei – hala cu destinatia de spatii administrative si depozitare.

De asemenea este interzisa deversarea de ape uzate menajere sau orice alte substante in spatiile naturale ce vor fi amenajate pe amplasament.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie, masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol si subsol sunt prezentate in continuare:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

- reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate (la unităţi specializate)

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil. Colectarea și depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanșe din PPR depozitate pe o platformă gospodarească impermeabilă, inchisă.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

In perioada de functionare, ca urmare a soluţiilor tehnice prevazute, privind evacuarea apelor menajere si pluviale, se apreciază ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un impact asupra solului si subsolului cauzat de lucrarile propuse.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este situat in afara ariilor protejate Natura 2000, la distanta de peste 5,1 km fata de ROSPA0076 Marea Neagra.

Impactul asupra vegetatiei si faunei poate fi resimtit in perioada executarii lucrarilor, datorita cresterii cantitatilor de pulberi sedimentale ce pot avea usoare implicatii asupra vegetatiei din vecinatatea amplasamentului.

In momentul amenajarii de spatii verzi, activitatea microorganismelor din sol se va reface.

Trebuie avuta in vedere depozitarea separata a solului fertil decopertat ce poate fi reutilizat fata de restul solului excavat.

In timpul functionarii, prin natura activitatii nu va fi afectata fauna si flora terestra.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Jardinierele vor fi întreţinute permanent. Se prevăd amenajări cu flori de sezon în tot timpul anului.

Orice parte a terenului vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi asfel amenajată încat să nu alterneze aspectul general al localității; suprafețele libere din spațiul de retragere fața de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de min 40% formând o perdea vegetală pe tot frontul incintei: în interiorul parcelei industriale este plantă suprafata de 13 650 mp (12.50% din suprafata parcelei), suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale sunt prevazute cu cate un arbore la fiecare 200 mp.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

In vecinatatea proiectului propus nu exista obiective de interes public, asezari umane – zone rezidentiale, monumente istorice sau de arhitectura, sau zone asupra carora sa existe instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional. Terenul este amplasat in zona industriala.

In perioada de functionare exista un aspect pozitiv, prin crearea de locuri de munca in activitatea ce urmeaza a se desfasura.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminate:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 05 | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

In timpul functionarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 04 ambalaje metalice

- 15 01 07 ambalaje de sticla

- deseuri ambalaje de polistiren si folie PVC

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil. Colectarea și depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanșe din PPR depozitate pe o platformă gospodarească impermeabilă, inchisă.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, în containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Substantele reziduale-fecaloide- din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare, deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil. Colectarea și depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanșe din PPR depozitate pe o platformă gospodarească impermeabilă, inchisă.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, în containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce deseuri periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier nu se vor realiza pe amplasamentul proiectului, ci se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pe perioada executiei constructiilor se vor respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente organizarii de santier.

De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor

- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise

- curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare

In perioada de exploatare, conform functiunilor propuse, se va dispune pentru evacuarea centralei termice un kit de evacuare agrementat conform normelor in vigoare.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Pentru proiectul “ CONSTRUIRE HALĂ P+1E CU DESTINAȚIA DE SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZITARE PENTRU ACTIVITĂȚILE PRODUCTIVE EXISTENTE, COPERTINĂ ANEXĂ-rezervor apa și CAMERĂ POMPĂ” nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Pe perioada executarii constructiilor se vor lua masuri de limitare a propagarii materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului, asa cum a fost prezentat anterior.

In interiorul limitei de proprietate se va amplasa pe perioada executarii constructiilor un WC ecologic, care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul de constructie se vor amplasa in interiorul limitei de proprietate europubele etanse din PPR, depozitate pe o platformă gospodarească impermeabilă, inchisă,

Racordul la utilitati in cadrul organizarii de santier, pentru alimentare cu apa si alimentare cu energie electrica se va face din bransamentele existente in amplasament.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va realiza in interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fara a afecta proprietatile vecine si retelele edilitare existente.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada premergatoare executarii noii constructii si implica imprejmuirea terenului pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor europubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici), in limitele admise de normele in vigoare.

La capitolul IV a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrarile in cadrul organizarii de santier vor fi omologate conform normelor in vigoare.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in europubele, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- Legea 90/1996 privind protecţia muncii

- Norme generale de protecţia muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – ed. 1995

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia de construire, este extras din proiectul tehnic şi a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normelor tehnice în vigoare.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a placutelor indicatoare cu însemne de pericol – unde este cazul;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se achizitia de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea constructiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie au fost depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta odata cu depunerea initiala a dosarului de solicitare a Acordului de Mediu.

Semnatura,