DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE ( proiect)

Nr. 7157RP din  01.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DOBROINVEST  CONSULTING   S.R.L. prin  GHEORGHE LAURENTIU, cu sediul  in oras Baneasa, str. Trandafirilor, nr.112, bloc 5, sc.A, etaj 1, ap.5, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7157RP/23.05.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari,  şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  01.08.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul – INFIINTARE  CENTRU  DE  COLECTARE  LAPTE  MATERIE  PRIMA, propus a fi amplasat in oras  Baneasa, str. Trandafirilor, nr. FN, nr. cadastral 48-1, CF 100215,  judetul Constanta ( conform C.U. 20/03.10.2016 emis de Primaria  orasului Baneasa),   nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari Anexa nr.II, pct.10, lit.a) .

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, cu modificari si completari:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a) marimea proiectului : se propune  infiintarea unui   centru  de  colectare  lapte  -  materie  prima.  Se va  realiza o hala   din cadre metalice cu regim de inaltime parter  si doua platforme  de beton armat pe care urmeaza a se amplasa silozurile de lapte, sistemul de racire si sistemul de  receptie al materiei prime.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

  - la vest: statie de epurare dezafectata a unei foste fabrici de lapte si derea la cca. 20m de limita terenului;

  - la est: str. Trandafirilor;

  - la nord: teren viran, proprietate privata ;

  - la sud: alee acces fost ICIL Baneasa.

Bilant teritorial:

- Suprafata  totala teren  = 1000 mp ( din acte ) si 1018,30 mp ( din masuratori);

- Suprafata construita propusa = 217,20 mp

- Suprafata construita  propusa incinta acoperita   =  160 mp;

Incinta acoperita   va fi compartimentata astfel:

Laborator        	                        S=25.48mp

Hol acces         	            S=7.61mp

Filtru sanitar Femei   	            S=8.00mp

Filtru sanitar Barbati               S=9.04mp

Camera central termica           S=6.21mp

Hala        	  	            S=92.29mp

Acoperisul va fi executat in sistem sarpanta cu grinzi si pane metalice, iar invelitoarea se va executa din panouri termoizolante.

Accesul personalului se face prin filtrele sanitare (barbati, femei). Filtrele nu comunica direct cu hala. Din aceste spatii special amenajate personalul va accede intr-un hol si de acolo in spatiul de lucru.

Activitatea  in cadrul obiectivului va consta in colectarea laptelui materie prima. Laptele receptionat in tancuri este racit, depozitat in tancuri de 5000 litri si ulterior livrat.

Echipamente necesare desfasurarii activitatii: statie C.I.P. ( pentru spalarea utilajului si a tevilor de conectare fara domontare si deschidere.), statie racire, sistem racire, tancuri racire, sistem receptie lapte, centrala pentru furnizare abur, dupa cum urmeaza:

  - Modulul automat de Colectare a laptelui crud (Colectarea laptelui crud ReceptAS®)  cu o capacitate de 30.000litri/oră. Modulul include un ansamblu de supape cu vane speciale anti-amestec care permit colectarea automata a laptelui într-un tanc, racirea automată a laptelui din al doilea tanc și curățarea automata a celui de-al treilea tanc, toate în acelasi timp si in deplina siguranta. Toate combinațiile de golire, umplere si curățare a tancurilor sunt incluse pentru funcționare în conditii de siguranta a instalației. De asemenea, sunt incluse toate instrumentele necesare pentru monitorizarea și înregistrarea datelor referitoare la colectare.

  - Capacitate de stocare de 200.000 L (4 silozuri de lapte, fiecare in parte având o capacitate de 50.000 litri). Aceste silozuri pot fi utilizate pentru stocarea laptelui materie prima;

  - Sistem de curatare automata pe poziție (CIP), cu doua linii (Instalație de curățare pe poziție CIP CipAS300®); Linia va include întregul echipament necesar pentru pregătirea, alimentarea și controlarea soluțiilor de curățare.

  - Instalație de racire pentru 200.000 litri de lapte, capacitate totala zilnica (Instalație de răcire (apa racita) Cool50AS®): pentru alimentarea cu apa gheata pentru necesarul de racire pentru 200.000 l de lapte (capacitate zilnica totala) de +11°C până la 2°C; apa gheata va fi utilizata pentru cerințele de răcire ale recepției laptelui si a silozurilor de lapte.

  - Tancuri de răcire a laptelui: o cantitate totală de 165 de tancuri de racire a laptelui:

-Tancuri de răcire lapte de tip deschis MCO2AS6®/MCO2AS11®/ MCO2AS20®: 100 buc. MCO2AS11® (tancuri de răcire a laptelui de 1100 l, în versiunea cu 4 mulgeri/1 ph);  50 buc. MCO2AS6® tancuri de răcire a laptelui de 600 l, în versiunea cu 4 mulgeri/1 ph); 10 buc MCO2AS20® (tancuri de răcire a laptelui 2000 l, în versiunea cu 2 mulgeri /1 ph);

-Tancuri de racire lapte de tip inchis MTC2AS40®: 5 buc.  MTC2AS40®  (tancuri de răcire de 4000 l, în versiune de 2 mulgeri/1 ph)

  - Laborator: sunt incluse sistemele analitice majore și auxiliare și instrumentarul pentru controlul calității laptelui, inclusiv pentru analiza compozitiei laptelui; test de falsificare a apei si a laptelui; echipament aferent, sticlarie si aparate.

  - Modul de aer comprimat (complexul consta din urmatorul echipament: compresor rotativ Kaeser, seria ASK-T, receptor aer,filtru).

  - Centrală de abur :1000 kg / h productie maxima de abur.

    - Alimentarea cu apa se va realiza prin bransarea la   reteaua de alimentare cu apa existenta a S.C. RAJA S.A.

    - Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza  prin racordarea  la  retaua de canalizare  locala, dupa ce vor fi trecute printr-un separator de grasimi.

    - Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua nationala.

    - Aburul pentru instalatia CIP va fi obtinut cu o centrala termica ce va functiona cu motorina. Consumul va fi de cca. 10 l/h de fucntionare.

    - Motorina va fi depozitata intr-un rezervor metalic subteran, cu o capacitate de 1000 litri. Acesta va fi amplasat in cuva betonata, impermeabilizata.

Organizare de santier

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului;

- imprejmuirea organizarii de santier ;

- constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei, se vor asigura facilitatile igienico – sanitare necesare;

- depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate se realizează în incinta organizării de șantier pe o platformă special amenajata.

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)   utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: intravilan, curti- constructii, conform C.U. 20/03.10.2016 emis de Primaria  orasului Baneasa.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: agregate minerale .

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie.

h) ariile dens populate:  oras Baneasa.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu , accesul utilajelor , autovehiculelor , orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- vor fi prevazute spatii verzi si plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa – trimestrial.

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV,                                      p.ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia  Monica  ZAHARIA                                        Elena FILIP

##### Intocmit

#### Consilier Otilia Liana ISPAS

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.