MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  Retea iluminat public, Aleea Plajei, localitatea Agigea, comuna Agigea, judetul Constanta

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : : 0241/738172,

FAX : 0241/738178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA, tel. 0728 971 054

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Localitatea Agigea este o asezare rurala pozitionata geografic in partea estica a judetului Constanta, intre Constanta si Mangalia, strabatuta de la nord la sud de drumul national DN39, Constanta – Mangalia.

In continuare vor fi descrise lucrarile iluminat public ce urmeaza a se executa pe Aleea Plajei, amplasata in localitatea Agigea, la sud de lacul Agigea.

Descrierea lucrarilor proiectate

Situatia existenta

In prezent pe amplasamentul studiat nu exista retea pentru iluminat public, dar exista in apropiere retea de iluminat public ce deserveste iluminatul public din zona alaturata, fiind alimentata dintr-un post de transformare al SC ENEL Distributie Dobrogea SA.

Acest pot de transformare cat si reteaua electrica de iluminat public poate prelua noul consum. .

Situatia proiectata

Reteaua electrica pentru iluminatul public se va realiza dupa traarea pozitiei stalpilor.Reteaua de iluminat public care urmeaza a se realiza pe Aleea Plajei va fi amplasata pe stalpi beton tip SC 10002 pentru sustinere si SC 10005 pentru intindere , conductor torsadat tip TYIR 50+1*16 mm2 si corpuri de iluminat cu leduri de 52 W.

Alimentarea retelei de iluminat public se va face din reteaua de iluminat public existenta sau conform solutiei data de catre ENEL Distributie Dobrogea SA prin avizul tehnic de racordare emis de catre acesta.

Reteaua electrica pentru iluminat publci se va realiza cu stalpi de beton SC 10002 si 10005,  cu  conductor TYIR 50+1*16 mm2 si corpuri de iluminat stradal echipate cu lampi pe leduri de 52 W. Stal[ii se vor monta in fundatii turnate, si sunt dimensionati pentru a sustine in plus inca un circuit pentru alimentarea consumatorilor casnici , inclusiv bransamentele. Conductorul se va monta pe stalpi spre strada si se vor lega la nulul retelei.

Corpurile de iluminat se racordeaza la retea printr-un cablu CYY 3*4 mm2 si cleme CDD 15IL( o clema pe faza si doua cleme pe nul).

Se vor monta prize de pamant care vor avea Rp≤4Ω la stalpii indicati in planul de situatie.

Se vor folosi cate 3 electrozi verticali, banda Ol-Zn 40*4 mm si conductor Al 50 mm2 pentru coborare pe stalp.

Nulul retelei de iluminat public se va lega la prizele de pamant.Instalatia de iluminat se va lega la nulul retelei.Se racordeastalatia de protectie inpotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, toate elementele care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care, in mod accidental, in urma unui defect, pot fi puse sub tensiune.

Retea aeriana pentru iluminat = 0.2 km.

IV Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- Calitatea apelor : Nu este cazul ;

- Calitatea aerului : instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o forma de emisie..

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normate pentru zgomot 50dB( A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei.

- Protectia impotriva radiatiilor : Nu este cazul ;

- Protectia solului si subsolului – se vor lua masuri de salubrizare a terenului, materialele necesare vor fi depozitate in spatiu special amenajat, iar la finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : Nu este cazul ;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament : deseurile rezultate vor fi colectate si eliminate conform planului de gestionare a deseurilor. Sunt prevazute masuri de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare, iar cele nerefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a SC IRIDEX COSTINESTI SRL..

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : deseurile periculoase se vor colecta si elimina corespunzator conform planului de gestionare deseuri  .

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : Intreaga organizare de santier se va desfasura in incinta proprietarului.Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta legea 90/1996, privind protectia muncii. Deasemeni se vor respecta regulamentul MLPAT9/N15.03.1993- privind protectia si igiena muncii in constructii ed. 1995, ordinul MMPS235/1995-privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime, ordinul MMPS 255/1995 privind acordarea echipamentelor de protectie individuala, normele generale de prevenire sio stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998, ordinul MLPAT 20N/11.071994 si normativul C300-1994.In conformitate cu legea 10/1995privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A ( partea de structura)..

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei : se refac trotuarele afectate de sapaturi pentru stalpi, cabluri si prize de pamant, aducandu-se la starea initiala.

Beneficiar,

Comuna Agigea

Intocmit,

Serviciul Tehnic, Investitii

Insp. Paraschiv Anca-Florina