Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului: Construire anexa exploatatie agricola-parter, fosa septica, saivan oi, put apa, rezervor apa

II. Titular

- Numele companiei: Mina Tanase si Mina Anisoara

- Adresa poştală: parcela A527/2, Lot 3, A527/3, A527/4, comuna Topraisar, judetul Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0766480730    -    Mina Tanase

Numele persoanelor de contact: Mina Tanase

director/manager/administrator: Mina Tanase

- responsabil pentru protecţia mediului: Rotaru Daniel/ tel. 0743171300

III. Descrierea proiectului

– In conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – terenul are urmatoarele regimuri:

- Regimul juridic

Terenul in suprafata de 50.000 mp a fost dobandit de Mina Tanase  in baza Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 352/23.09.2013 la BNP Tasu Silvia; Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 48/14.02.2014 la BNP Tasu Silvia; Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 47/14.02.2014 la BNP Tasu Silvia;

- REGIMUL ECONOMIC

Terenul se afla in extravilanul comunei Topraisar la categoria de folosinta ,,MIXTA (Locuinte, Spatii de interes general – comert, cultura, ateliere, depozitare, productie fara noxe)”

- REGIMUL TEHNIC

- Procent de ocupare al terenului existent		P.O.T. = 0,00%

- Coeficient de utilizare teren  existent			C.U.T. = 0,00

- Procent de ocupare al terenului propus		P.O.T. = 0,68%

- Coeficient de utilizare teren propus			C.U.T. =  0,006

- Suprafata construita propusa   	S = 341,50 mp

- Suprafata desfasurata propusa  	S = 341,50 mp

- Suprafata spatii verzi = 220.00 mp

- Suprafata alee de acces, trotuare si spatii parcari = 200 mp

Constructiile  in regim de inaltime parter se vor realiza in conformitate cu prevederile Codului Civil de buna vecinatate, cu respectarea distantelor de hotar, cu fundatii realizate din beton armat si iar structura de rezistenta din zidarie portanta din BCA. Invelitoarea este de tip sarpanta la anexa si tip terasa la saivan .

Conform Hotararii Consiliuliu Judetean – H.C.J. nr. 152 din 22.05.2013, in scopul protejarii si conservarii mediului inconjurator, conform alineatului nr. 2 din Anexa 1, pentru constructii comerciale vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorative si de protectie cu o suprafata de minim 50% cu tipuri de plante, flori, arbusti, pomi fructiferi, cuprinse in Anexa 2 a aceleiasi hotarari, care va insoti prezentul certificate de urbanism, urmand ca suprafata de spatiu verde sa fie evidentiata in Documentatia tehnica de autorizare a lucrarilor.

Accesul auto si pietonal se va realiza din Soseaua Nationala (dn 38), direcția est.

- Constructia va fi amplasata in parcela A527/2, Lot 3, A527/3, A527/4, comuna Topraisar, judetul Constanta.Terenul are o suprafata de 50000 mp, beneficiarul va construi o anexa exploatatie agricola-parter, fosa septica, saivan oi, put apa, rezervor apa, cu suprafata totala de 341.50 mp..

- Terenul va fi dotat cu retele edilitare de pe strada Soseaua Nationala.

- Terenul are o forma nereregulata cu o lungime de 761,60 m si latime de 69,13 m la Soseaua Nationala.

- Structura de rezistenta a anexei si a saivanului va fi din zidarie portanta din BCA, inramata cu samburi din beton armat.

- Fundatiile vor fi tip talpi continue din beton armat sub ziduri si grinzi de fundare.

- Tamplarie din profile de P.V.C.

- Jgheaburi si burlane din P.V.C.

- Construcţia trebuie sa răspundă cerinţelor Legii nr. 10/95: A si E.

- Categoria de importanta a clădirilor este „C” (cladiri si structuri temporare, agricole, cladiri pentru depozite, etc. caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieti omenesti) iar clasa de importanta este Clasa a IV-a, conform normativului  P100/13, si corespunde zonei seismice  E, ks=0.12. Perioada de colt Tc=0.7.

- Constructia va avea retrageri fata de Soseaua Nationala de 30 m.

Din punct de vedere functional anexa va fi  alcatuita din urmatoarele spatii:

# PARTER

- 4x Spatiu de depozitare materiale: 96 mp

- Grup sanitar: 10 mp

- Baie: 6 mp

- Birou: 31,25 mp

- Hol: 32 mp

- Birou: 20 mp

SAIVAN : 100 mp

REZERVOR APA  : 16,10 mp

CABINA PUT APA : 5,05 mp

Vecinatatile terenului sunt:

- Nord : DE 526

- Est : A527/2 Lot 2

- Sud : DN 38

- Vest : Most. Costache I. Nastase

- Alimentarea cu apa: Se va face prin intermediul putului si a rezervorului de apa;

- Evacuarea apelor menajere: evacuarea apelor menajere se va face intr-o fosa septica ecologica vidanjabila cu capacitatea de 20 mc in care apa  ajunge printr-un sistem de colectare executat din conducte PEHD cu Ǿ 40 mm,  montate subteran. Pentru evacuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza  apa catre santurile de scurgere existente in zona. Fosa septica va fi realizata din beton armat si hidroizolata cu membrana bituminoasa pentru a evita contaminarea solului cu apele menajere. Beneficiarul are obligatia inchierii unui contract cu o firma autorizata pentru vidanjarea fosei septice.

- Asigurarea energiei electrice – In urma Avizului de amplasament favorabil eliberat de catre ENEL DISTRIBUTIE se va solicita la UO MTJT MEDGIDIA aviz tehnic de racordare ;

- Asigurarea energiei termice - Nu se vor realiza retele termice. Pentru mentinerea unei temperaturi adecvate in afara sezonului cald se vor monta panouri radiante.

- Serviciile de telecomunicatii se vor asigura din retele de telecomunicatii mobile.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Prin realizarea constructiilor prezentate mai sus nu se realizeaza surse de poluare a apelor, iar resturile menajere vor evacuate de catre firma de salubrizare a comunei Topraisar .

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Prin obiectivul propus, sursele de zgomot si vibratii rezultate in urma functionarii saivanului si anexei sunt retinute de peretii constructiei, astfel incat nu sunt percepute in afara constructiei.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Prin realizarea obiectivului propus nu exista surse de poluare a solului si subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Constructia cea mai apropiata se va afla la o distanta fata de Soseaua Nationala de 30 m. Anexa va avea  o lungime de 19,85 m si o latime de 11,10 m, saivanul va avea o lungime de 20 m si o latime de 5 m.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deseurile rezultate in timpul exploatarii constructiilor vor fi selectionate pe categorii si depozitate in pubele pe categorii de deseuri, acestea din urma vor fi preluate de o firma specializata.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier.

Se va prezenta programul de lucru zilnic în condiţii normale, programul de lucru pe perioadă sărbătorilor legale, programul de lucru pe perioade de vreme nefavorabilă.

Fiecare antreprenor/subantreprenor va detalia conţinutul organizării de șantier. Dotarea cu containere, toalete, cabine de spălare, zone de servire a mesei şi alte facilităţi ce se vor executa conform cerinţelor reglementărilor în vigoare.

Fiecare antreprenor/subantreprenor va detalia modalităţile de depozitare şi evacuare a deşeurilor, măsurile care vor fi impuse pentru menţinerea curăţeniei zonelor de lucru şi a spaţiilor din şantier.

Se vor prezenta măsurile de securitate şi pază care vor fi instituite pe şantier.

Este obligatorie restricţionarea şi controlul accesului în şantier, prin folosirea unor agenţi de paza proprii/specializaţi. La intrările în şantier destinate vehiculelor este necesară prezenţa unui controlor de trafic din partea antreprenorului. Antreprenorul/subantreprenorul va monta în zona vecinătăţii lucrărilor toate semnele de avertizare şi circulaţie necesare pentru atenţionarea personalului din afara lucrărilor şi prevenirea accidentelor.

Antreprenorul este obligat să execute şi instaleze împrejmuirea şantierului şi a organizării de şantier în următoarele condiţii:

- toate laturile şantierului şi ale spaţiului de organizare de şantier vor fi prevăzute prin responsabilitatea antreprenorului cu sisteme de împrejmuire şi porţi de acces adecvate specificului lucrărilor;

- materialele folosite vor fi noi sau recondiţionate, purtând însemnele antreprenorului/subantreprenorului.

Se vor prezenta sistemele de iluminat care vor fi folosite în şantier.

Lucrarile de santier se vor realiza in incinta terenului, acestea constand doar in depozitarea de materiale necesare construirii obiectivului pentru realizarea anexei si saivanului, materialele fiind depozitate in incinta terenului. Lucrarile de organizare de santier nu vor avea efect asupra mediului.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul va fi sistematizat in jurul anexei si vor fi plantate zone cu flori de gradina si spatii verzi cu gazon . De jur imprejurului limitei anexeise vor planta arbusti ornamentali. Restul terenului va fi cultivat cu cereale.

Semnătură