Decizia  etapei  de  încadrare (proiect)

Nr.11521RP din 06.09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de   COMUNA CUMPANA,  cu sediul in comuna Cumpana, str. Soseaua Constantei, nr. 132, judetul Constanta, pentru proiectul: „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI RETEA CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CUMPANA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Cumpana, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr.11512RP din 22.08.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  05.09.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul – „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI RETEA CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CUMPANA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Cumpana,  nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.II, pct.13, lit.a); pct.10 lit.f);

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a)marimea proiectului:

Proiectul consta in extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in zone noi de lotizari amplasate in intravilanul comunei Cumpana, judetul Constanta. Instalatiile existente de alimentare cu apa si canalizare existente in localitatea Cumpana au ca operator regional S.C. RAJA S.A. Constanta.

A.Extinderile de retele de alimentare cu apa  se vor realiza pe mai multe strazi ale localitatii Cumpana , structurate astfel :

1.ZONA MOVILA STANGA - pe strazile : Geoge Cosbuc , George Bacovia si Prelungirea Banu Maracine

Se va asigura alimentarea cu apa prin extinderea retelei de distributie cu conducte cu diametrul De 110 x 6,6 mm PEHD, PE 100, PN 10 atm cu lungimea totala de L = 400 m.

2.ZONA MOVILA DREAPTA - pe strazile : Unirii , Zefirului, Brizei  si Aleea Brizei

Se va asigura alimentarea cu apa prin extinderea retelei de distributie cu conducte cu diametru De 110 x 6,6 mm PEHD, PE100, PN 10 atm, cu lungimea totala L = 225 m.

3.ZONA VETERANI - pe strazile : Aleea Veteranilor nr. 1

Pe Aleea Veteranilor se va executa o conducta de alimentare cu apa  cu diametrul De110x6,6 mm PEHD in lungime de 80 m.

4.ZONA TABARA - pe strazile : Semanatoarei , Brazdei , Trifoiului , Dafinului si Plopilor

Se va asigura alimentarea cu apa prin extinderea retelei de distributie cu conducte cu diametru De 110 x 6,6 mm PEHD, PE100, PN 10 atm, cu lungimea totala L = 865 m.

5.ZONA INDUSTRIALA - pe strazile: Interioara , Industriala si Tipografiei

Se va asigura alimentarea cu apa prin extinderea retelei de distributie cu conducte cu diametru De 110 x 6,6 mm PEHD, PE100, PN 10 atm, cu lungimea totala L = 1320 m.

B.Extinderile de retele de canalizare se vor realiza pe mai multe strazi ale localitatii Cumpana , structurate astfel :

1.ZONA MOVILA STANGA - pe strazile : Geoge Cosbuc , George Bacovia si Prelungirea Banu Maracine

Extinderea retelei de canalizare va avea lungimea totala  de 385 m, cu descarcare in colectorul de aport al statiei de pompare existenta .

2.ZONA MOVILA DREAPTA - pe strazile : Unirii , Zefirului, Brizei  si Aleea Brizei

Extinderea retelei de canalizare se va realiza cu o conducta din PVC – KG Dn250mm , cu lungimea totala de L=700m cu descarcare in colectorul de pe Soseaua Constantei .Colectorul existent are traseul pe partea opusa zonei de lotizari Movila Dreapta, iar pentru racordare se va subtraversa Soseaua Constantei (L= 25 m).

3.ZONA TABARA - pe strazile : Semanatoarei , Brazdei , Trifoiului , Plopilor , Coliliei si Dafinului

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare cu Dn 250 mm PVC – KG este L = 1990 m.

In aceasta zona se vor instala si doua statii de pompare :

- SP3 - ingropata , dotata cu 2 electropompe submersibile cu caracteristicile:   Q = 3,70 mc/h – 1,03 l/s, H = 12 mCA si P = 2,50 Kw.

- SP4 – ingropata, dotata 2 electropompe având următoarele caracteristici:

Q = 21,60 mc/h – 6,00 l/s, H = 15 m CA si P = 2,2 Kw.

4.ZONA H2 - pe strazile : Dorului , Pescarusului , Pelicanului , Aleea Izvorului ,strada Izvorului , Aleea 	Arcului , strada Arcului si Berzei

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare cu Dn 250 mm PVC – KG este L = 2225 m.

In aceasta zona se va instala statia de pompare SP2 ,ingropata, fiind dotata cu 2 electropompe având următoarele caracteristici:

Q = 14,40 mc/h – 4,00 l/s, H = 15 m CA si P = 2,20 Kw.

Din statia SP2, apele uzate sunt pompate in statia de pompare ape uzate proiectata SP1( zona H3 ) prin intermediul unei conducte de refulare Dn 90 x 5,4 mm PEHD, PN 10 atm si cu lungimea L= 280 m.

5.ZONA H3	- pe strazile : Egretei , Nuferilor si Brotacei

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare cu Dn 250 mm PVC – KG este L = 530 m.

In aceasta zona se va instala statia de pompare SP1ingropata, fiind dotata cu 2 electropompe având următoarele caracteristici:

Q = 21,60 mc/h – 6,00 l/s, H = 15 m CA si P = 2,20 Kw.

Conducta de refulare ape uzate proiectata va vea diametrul De 110 x 6,6 mm PEHD si lungimea totala L = 500 m pana in caminul de vizitare de aport CVe al statiei de pompare existenta in zona strazii Salciilor.

6.ZONA H5	- pe strada Traian

Lungimea colectorului de canalizare cu Dn 250 mm PVC – KG va avea lungimea L = 70 m si se va racorda la colectorul de aport al statiei de pompare ape uzate din zona.

Statiile de pompare ape uzate, SP1 , SP2 si SP4, vor fi de tip monobloc, etanse, integral prefabricate din  PEHD100/PA/ABS/PUR/POM/PVC-HI/ASA, cu separare de solide, complet echipate, avand urmatoarele componente caracteristice :

- 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate in mediu uscat, având fiecare

caracteristicile de debit Q , inaltime de pompare H , putere electrica P , si randament minim , functie de parametrii proiectati , specifici fiecarei zone  de amplasare. Pompele vor functiona alternativ si vor porni/opri automat funcţie de nivelul apei din bazin.

Statia de pompare SP3  va fi prefabricata, amplasata subteran, complet utilata, in constructie monobloc din (PEID100/PVC/PA/ABS/PTFE/POM/PVC-U), cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea statiei va cuprinde 2  electropompe (1+1)  montate imersat . Inainte de intrarea apelor menajere in statia de pompare, acestea vor trece printr-o camera de gratare.

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)  utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului: intravilan, drum comunal;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie;

h) ariile dens populate: comuna Cumpana;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje;.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de executie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

  - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construire vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construire (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construire vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal ,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, refacerii spatiilor verzi adiacente lucrarilor, a trotuarelor si a carosabilului, dupa caz, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora ;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR  EXECUTIV,                                                        p.SEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Lavinia Monica ZAHARIA                                                                 Elena FILIP

##### Intocmit,

#### Consilier  Virginia MARIN

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.