MEMORIU DE PREZENTARE

în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea Acordului de Mediu

(întocmit în conformitate cu continutul cadru din Metodologia de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, aprobata cu Ordinul 135/2010, publicat in M. Of. 274/2010)

I. Denumirea proiectului

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA

II. Titularul investitiei

| Denumirea titularului : | Comuna VALU LUI TRAIAN |
| --- | --- |
| Adresa postala : | Str. Primăriei nr.1, Valu lui Traian, 907300, judetul Constanta |
| Telefon/fax : | Tel./Fax: 0241-231.006 / 0241-231.353 |
| Numele persoanelor de contact: | Primar: Florin MITROI |

III. Descrierea proiectului

a) Descrierea sumara a proiectului

_2.3.1.Situatia existenta

_1) STRADA MARESAL AVERESCU

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=414m si este format din 2 tronsoane:

_tronsonul 1 – km0+000 – km 0+220 se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la Penitenciar;

_tronsonul 2 – km0+220 – km 0+414 se desfasoara de la Penitenciar pana la intersectia cu strada Poiana I.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul  investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor:

_pe tronsonul 1, pana la 0.5%;

_pe tronsonul 2, pana la 1.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila:
_pe tronsonul 1 cu latimea de 5.50m;

_pe tronsonul 2 cu latimea de 3.50-4.00m.

_2) STRADA NOUA

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=176m si se desfasoara de la intersectia cu strada Maresal Averescu (km0+150) pana la intersectia cu strada Poiana I.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul  investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 0.5%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_3) STRADA POIANA I

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=147m si se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia cu strada Noua.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 1.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_4) STRADA POIANA II

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=139m si se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia cu drumul De 1815.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 0.5%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_5) STRADA PODGORIEI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=183m si se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia strazilor Nichifor Crainic si Tudor Arghezi.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 1.5%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 5.50m.

_6) STRADA TEIULUI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=177m si se desfasoara de la intersectia cu strada Viei pana la cimitir.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2.4%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_7) STRADA VIITORULUI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=943m si se desfasoara de la intersectia cu strada Complexului pana la intersectia cu strada Linistii.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 3.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 3.00-4.00m.

_8) STRADA TRANSILVANIEI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=349m si se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia cu strada Pariano.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 4.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.50m.

_9) STRADA PARIANO

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=747m si se desfasoara de la intersectia cu Srada Linistei pana la intersectia cu strada M. K. Ataturk.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 3.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.50-5.00m.

_10) STRADA MIRCEA CEL BATRAN

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=678m si se desfasoara de la intersectia cu Strada M. K. Ataturk pana la intersectia cu strada Pepinierei.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 3.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_11) STRADA CRETOIU

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=404m si se desfasoara de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia cu strada LABedei.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.50m.

_12) STRADA PLUGARILOR

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=511m si se desfasoara de la intersectia cu Strada Cantonului pana la intersectia cu strada Canalului.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 1.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.00m.

_13) STRADA PRIETENIEI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=561m si se desfasoara de la intersectia cu Strada Cantonului pana la intersectia cu strada Canalului.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 5.50m.

_14) STRADA STADIONULUI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=678m si se desfasoara de la de la intersectia cu DN3 (E81) pana la intersectia cu Pepinierei.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 9.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 5.50m.

_15) STRADA BISERICII

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=551m si este format din 3 tronsoane:

_tronsonul 1 – are L=343m si se desfasoara de la intersectia cu strada Canalului pana la intersectia cu strada Scolii;

_tronsonul 2 – are L=102m si se desfasoara de la intersectia cu strada Scolii pana la intersectia cu strada Eminescu;

_tronsonul 3 – are L=106m si se desfasoara de la intersectia cu strada Eminescu pana la intersectia cu strada Bucuresti.

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la

_tronsonul 1 – 4.0%;

_tronsoanele 2 si 3 – 2.0%;

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de

_tronsonul 1 – 5.00m;

_tronsonul 2 – 6.00m;

_tronsonul 3 – 5.50m;

_16) STRADA AVRAM IANCU

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=144m si se desfasoara de la intersectia cu strada Murfatlar pana la intersectia cu DN3 (E81).

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2.5%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 4.50m.

_17) STRADA BASARABI

_1) Descrierea traseului

Drumul are o lungime de L=412m si se desfasoara de la intersectia cu strada Ovidiu pana la km0+412 (dupa care continua cu un tronsonul ce nu face obiectul prezentei expertize, pana in DN3).

_2)  Caracteristici geometrice

_a) In plan drumul are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

_b) In profil longitudinal drumul investigat se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2.0%.

_c) In sectiune transversala drumul are in prezent o parte carosabila cu latimea de 3.50m.

_2.3.2.Situatia proiectata

_(1). Terasamentele de pământ

Terasamentele de pamant constau în săpături executate mecanic in pamant pentru realizarea _fundatiei strazilor si a dispozitivelor de scurgere;

_ nivelare si compactare a patului drumului.

Astfel se executa:

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii |
| --- | --- |
| 1 | Pichetarea detaliata a drumului |
| 2 | Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime |
| 3 | Nivelarea si compactarea patului drumului |

_(2). Sistem rutier

Sistemul rutier proiectat este un sistem rutier elastic

Aplicabilitate: pe toate strazile

_1. Decapare sistem rutier existent

_1.1. Platforma cu imbracaminte asfaltica

_1.1.1. Frezare asfalt existent

_1.1.2. Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime sau

_1.2. Platforma cu imbracaminte din tratament bituminos

_1.1.2. Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime

_2. Realizare sistem rutier nou

_2.1. Partea carosabila

_2.1.1. Strat de uzura din beton asfaltic BA 16

(AB 16 rul 50/70, conform SR EN 13108/1) de 4 cm grosime

_2.1.2. Strat de legatura din BADPS 20

(AB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 5 cm grosime

_2.1.3. Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime

_2.1.4. Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime

_2.2. Acostamente

_2.2.1. Acostamente din BADPS 20

(AB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 9 cm grosime pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime si/ sau

_2.2.2. Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime si/ sau

_2.2.3. Rigole acostament din beton de 15 cm grosime pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime

Aplicabilitate: Doar pe ultimele doua tronsoane din Strada Bisericii

_2.3. Trotuar din beton de 15 cm grosime, pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime.

In sectiune transversala latimea platformei se va adapta la limitele de proprietate.

Astfel, se recomanda folosirea urmatoarelor latimi ale platformei:

_1. pe strazile cu 2 benzi de circulatie, latimea platformei de L = 5.50 m - 7.0m, din care

_partea carosabila de L = 5.5 m – 6.0 m

_acostamente de L = 1.00m (2*0.50 m)

_2. pe strazile cu 1 banda de circulatie, latimea platformei de L = 3.50 m - 6.0 m, din care

_partea carosabila de L = 3.0 m – 5.0 m

_acostamente de L = 1.00 m (2*0.50 m) sau 0.75 m (0.25m + 0.50 m) sau  0.50 m (2*0.25 m)

Astfel se executa:

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii |
| --- | --- |
| 1 | Frezare asfalt existent |
| 2 | Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime |
| 3 | Strat de legatura din BADPS 20 de 5 cm grosime |
| 4 | Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica cu rupere rapida |
| 5 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime |
| 6 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime |
| 7 | Acostamente din BADPS 20 de 9 cm grosime |
| 8 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime |
| 9 | Rigole acostament din beton |
| 10 | Trotuare din beton |

_(3) Dispozitive de scurgere

_3.1). Rigole carosabile acoperite

Rigolele carosabile sunt constituite din 2 elemente:

_1) rigole dreptunghiulare din beton acoperite cu

_2) placi carosabile simplu armate din beton.

Astfel se executa:

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii |
| --- | --- |
| 1 | Rigole dreptunghiulare din beton |
| 2 | Placi carosabile simplu armate din beton |

_(4) Semnalizare rutiera

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere se recomanda proiectarea de lucrari de semnalizare rutiera:

_4.1.lucrări de semnalizare verticală - indicatoare de circulaţie, conform SR 1848-1-2011

_4.2.lucrări de semnalizare orizontală - marcajele rutiere conform SR 1848-7-2004.

_4.3.Semnalizare rutiera pe perioada de executie a lucrarilor.

Astfel se executa:

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii |
| --- | --- |
| 1 | Indicatoare rutiere de reglementare |
| 2 | Indicatoare rutiere de orientare si informare |
| 3 | Stalpi metalici pentru indicatoare |
| 4 | Marcaj rutier longitudinal de tip B |
| 5 | Marcaj rutier longitudinal de tip E |
| 6 | Marcaj rutier longitudinal de tip I |
| 7 | Marcaj rutier de delimitare a partii carosabile de tip L |
| 8 | Marcaj divers si transversal |
| 9 | Semnalizare rutiera pe timpul executie lucrarilor |

_(5) Amenajare intersectii cu drumurile publice

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii |
| --- | --- |
| 5.1. | Amenajare intersectii cu drumuri laterale |
| 1 | Rigole carosabile din beton, in lungime de L= 122.5m |
| 2 | Placi carosabile simplu armate din beton |
| 3 | Decapare sistem rutier existent pe 35 cm grosime |
| 4 | Nivelarea si compactarea patului drumului |
| 5 | Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime |
| 6 | Strat de legatura din BADPS 20 de 5 cm grosime |
| 7 | Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica cu rupere rapida |
| 8 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime |
| 9 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime |
| 10 | Acostamente din BADPS 20 de 9 cm grosime |
| 11 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime |
| 5.2. | Amenajare intersectii cu drumul national DN3 (E81) pe L=25m |
| 5.2.1. | Sistem rutier de tip flexibil |
| 1 | Frezarea sistemului rutier existent pe 10 cm grosime (din DN, pe 0.5 m) |
| 2 | Frezare asfalt existent |
| 3 | Decapare sistem rutier existent pana la 90 cm grosime |
| 4 | Nivelarea si compactarea patului drumului |
| 5 | Strat de uzura din MAS 16 de 4 cm grosime |
| 6 | Strat de legatura din BAD 20 de 6 cm grosime |
| 7 | Geocompozit armat cu fibra de sticla |
| 8 | Strat de mixtura asfaltica AB 31,5 de 15 cm grosime |
| 9 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 20 cm grosime |
| 10 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 30 cm grosime |
| 11 | Strat de forma din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime |
| 12 | Acostamente din BAD 20 de 10 cm grosime |
| 13 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime |
| 14 | Rigole acostament din beton, in lungime de L= 0m |
| 5.2.2. | Semnalizare rutiera |
| 15 | Indicatoare rutiere de reglementare |
| 16 | Stalpi metalici pentru indicatoare |
| 17 | Marcaj rutier longitudinal de tip B |
| 18 | Marcaj rutier longitudinal de tip I |
| 19 | Marcaj rutier de delimitare a partii carosabile de tip L |
| 20 | Semnalizare rutiera pe timpul executie lucrarilor |

b) Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

b1) Necesitatea investiţiei

_A) Starea tehnica actuala a drumurilor are ca efecte negative:

_1) Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, față de exigențele și cerințele actuale concrete ale aderării la U.E.;

_2) ingreunarea desfasurarii traficului rutier pe drumuri prin

_2a) ingreunarea accesului la agentii economici

_2b) costuri suplimentare legate de uzura prematura a autovehiculelor si de consumul suplimentar de carburant

_3) afectarea calitatii mediului prin noxele emanate in aer: praf si consumul in exces de carburant.

_B) Finalizarea investitiei va avea urmatoarele efecte pozitive:

_1) intregirea retelei de cai de comunicatie modernizate la nivelul comunei;

_2) asigurarea unui acces rutier facil si permanent la obiectivele socio-economice pentru locuitorii comunei;

_3) cresterea vitezei de deplasare a mijloacelor auto si reducerea cheltuielile legate de consumul de combustibil si de reparatii ale autovehiculelor;

_4) reducerea nivelului noxelor din aer (in special al prafului).

_C) Prin neexecutarea la timp a lucrarilor de modernizare propuse in cadrul documentatiei, va conduce la degradarea si mai accentuata a starii drumurilor.

b2)Oportunitatea investiţiei

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE DIN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA” poate constitui obiectivul unui proiect de investitie ce poate fi realizat prin finanţare nerambursabilă prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

c) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se anexeaza prezentului Memoriu Tehnic, piesele desenate

- Planuri de amplasare in zona, scara 1:20.000.

- Plan general, scara1:500.

d) Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)-Nu este cazul.

e) Profilul si capacitatile de productie

Proiectul pentru care se intocmeste prezenta documentatie este un proiect de infrastructura si prezinta urmatoarele capacitati fizice si valorice:

f). Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul.

g). Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

g1). Lucrările de baza necesare realizării obiectivului de investiţii, precum si procesul tehnologic adoptat (metoda) de executie a acestora

_(1). Terasamentele de pământ

Terasamentele de pamant constau în săpături executate mecanic in pamant pentru realizarea _fundatiei strazilor si a dispozitivelor de scurgere;

_ nivelare si compactare a patului drumului.

_(2). Sistem rutier

Lucrările se execută mecanizat astfel:

-	pentru asternerea mixturilor asfaltice - prin folosirea repartizatoarelor –  finisoarelor  prevazute cu  sistem automat de nivelare pentru drumurile de categorie I , II SI III si care asigura o precompactare;

-	pentru impietruirea cu piatra sparta - prin folosirea autogrederului la împrăştiere şi nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrilor compresori la compactare. In lipsa autogrederului întinderea materialului se va face cu lama buldozerului, iar uniformizarea la şablon şi egalizarea stratului, manual.

sistem rutier elastic

Aplicabilitate: pe toate strazile

_1. Decapare sistem rutier existent

_1.1. Platforma cu imbracaminte asfaltica

_1.1.1. Frezare asfalt existent

_1.1.2. Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime sau

_1.2. Platforma cu imbracaminte din tratament bituminos

_1.1.2. Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime

_2. Realizare sistem rutier nou

_2.1. Partea carosabila

_2.1.1. Strat de uzura din beton asfaltic BA 16

(AB 16 rul 50/70, conform SR EN 13108/1) de 4 cm grosime

_2.1.2. Strat de legatura din BADPS 20

(AB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 5 cm grosime

_2.1.3. Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime

_2.1.4. Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime

_2.2. Acostamente

_2.2.1. Acostamente din BADPS 20

(AB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 9 cm grosime pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime si/ sau

_2.2.2. Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime si/ sau

_2.2.3. Rigole acostament din beton de 15 cm grosime pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime

Aplicabilitate: Doar pe ultimele doua tronsoane din Strada Bisericii

_2.3. Trotuar din beton de 15 cm grosime, pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime.

_ 1. Decapare sistem rutier existent

_1.1. In cazul platformei cu imbracaminte asfaltica, pentru înlocuirea structurii rutiere vechi cu o structura rutiera noua, este necesar ca, in prima faza sa se realizeaza urmatoarele 2 etape:

_1.1.1. Frezare asfalt existent

_1.1.2. Decapare sistem rutier existent (restul sistemului rutier ramas dupa frezare)

_1.2. In cazul platformei cu imbracaminte din tratament bituminos, pentru înlocuirea structurii rutiere vechi cu o structura rutiera noua, este necesara

_1.2.1. Decaparea intregului sistem rutier existent

_2. Realizare sistem rutier nou

_2.1. Partea carosabila

_ 2.1.1) si 2.1.2) Imbracaminte bituminoasa din mixtură asfaltică - straturi de uzura si  legatura

Îmbrăcămintea este stratul superior, uniform şi impermeabil.

Rol: asigură rulajul vehiculelor în condiţii optime; protejează sistemul rutier la acţiunea agenţilor atmosferici; transmite încărcările verticale şi preia direct acţiunile tangenţiale produse de roţile vehiculelor.

Pentru reducerea consumului de material şi pentru a rezista la uzura produsă de traficul rutier, îmbrăcămintea se execută în două straturi:

- strat de suprafaţă (strat de uzură);

- strat inferior (strat de legătură), numit în cazul îmbrăcăminţilor asfaltice, binder.

Straturile alcătuite pe principiul betonului sunt alcătuite din materiale cu granulozitate întinsă şi cuprind o gamă largă de fracţiuni, ceea ce conduce la un strat cu structură compactă şi închisă, cu volum mic de goluri, având pe ansamblu rezistenţe mecanice şi stabilitate superioare macadamului.

Materialele granulare sunt legate cu liant (argilă, bitum, ciment) rezultând betoane betoane argiloase, betoane asfaltice sau betoane de ciment.

Rezistenţa straturilor este dată de coeziune.

Amestecarea materialelor se face uniform şi se compactează cu dispozitive specifice.

Avantaje:

- posibilitatea utilizării materialelor locale;

- executarea mecanizată;

- reducerea volumului de transporturi;

- rezistenţele mecanice mari care conduc la durabilitate mare.

Tipul îmbrăcăminţii

Îmbrăcămintea sistemului rutier este constituită din mixtură asfaltică, în grosime de 9cm, compusă din 2 straturi:

_1). stratul de uzură din Beton Asfaltic BA16 (EB 16 rul 50/70, conform SR EN 13108/1),  în grosime de 4cm

_2). stratul de legătură din Beton Asfaltic Deschis cu Pietris Sortat BADPS20 (EB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1), în grosime de 5cm

Agregate naturale

Mixturilor asfaltice pentru imbracaminti bituminoase se realizeaza integral din agregate de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera.

- agregate naturale de cariera (conform SR 667);

- cribluri, sorturile 4-8, 8-16 si 16-25;

- nisip de concasare, sort 0-4;

- agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare, concasare si sortare (conform SR 662);

- nisip natural, sort 0-4.

Liant

Pentru mixtură asfaltică se va folosi bitum D 60/80.

In cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale utilizate, determina conform STAS 10969/3, este mai mica de 80%, este necesara aditivarea bitumului.

_2.1.3) Piatra sparta in amestec optimal 0-63 - strat de baza si

2.1.4) Piatra sparta in amestec optimal 0-40 - strat de fundatie

Stratul de bază se realizează din materiale rezistente, deoarece în interiorul său presiunile verticale mari, transmise de roţi, trebuie repartizate şi reduse, astfel încât să poată fi preluate de stratul inferior.

Rol: preluarea presiunilor verticale transmise de roţi.

Stratul de bază al sistemului rutier este constituit dintr- un strat de piatră spartă amestec optimal 0-63, în grosime este de 15 cm.

Stratul de fundatie al sistemului rutier este constituit dintr- un strat de piatră spartă amestec optimal 0-40, în grosime este de 15 cm.

Agreate naturale

- piatră spartă în amestec optimal 0 - 63.

Piatra spartă trebuie să  provină  din  roci  stabile  nealterabile  la aer, apă sau îngheţ. Se interzice folosirea pietrei sparte provenite din roci feldspatice sau şistoase.

In ceea ce priveste redimensionarea sistemului rutier, aceasta s- a efectuat in functie de traficul actual şi de perspectivă, în condiţii de siguranţă şi confort, prin scarificarea platformei drumului si realizarea suprastructurii, dar cu pastrarea, pe cat posibil, a zestrei de fundatie pietruita.

Readucerea obiectivului de investitii la parametrii tehnico- geometrici functionali a fost conditionata de limitele de proprietate si a constructiilor edilitare din imiediata vecinatate.

_2.2. Acostamente

Pentru acostamentele proiectate

_2.2.1.Acostamente din BADPS 20 pe fundatie de piatra sparta amestec optimal 0-63 si

_2.2.2. Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63,

descrierea se regaseste mai sus, la subcapitolele destinate fiecarui tip de strat rutier.

_2.2.3. Rigole acostament din beton

_1) Aplicabilitate si justificare

Rigolele acostament au fost prevazute din doua considerente:

_pe majoritatea tronsoanelor de drum limitele de proprietate nu permit amenajarea santurilor de scurgere, a caror latime exterioara este mai mare decat cea a rigolelor acostament

_pe aproape toate strazile s-au executat retele de canalizare menajera si gaz, ce au facut obiectul altor  proiecte de investitie, astfel impunandu- se limitarea cotei de sapatura pentru fundatia dispozitivelor de scurgere si, implicit adoptarea rigolelor acostament pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, pentru fundatia carora se va sapa maxim 10cm in terenul existent.

_2) Rol

Rigolele acostament sunt prefabricate din beton ce au rol dublu:

Rol 1 – acostament consolidat al sistemului rutier

Rol 2 – rigola consolidata pentru scurgerea apelor pluviale

_3) Materiale

Rigolele acostament sunt prefabricate din beton, prevazute in acest proiect din C25/30.

Fundatia acestora este din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime dupa compactare.

_4) Dimensiuni

Rigolele acostament au urmatoarele dimensiuni:

_latimea interioara l=50cm – latimea utila a acostamentului

_latimea exterioara l=60cm – latimea construibila

_grosimea dalei l=15cm – grosimea utila a acostamentului

_inaltimea totala h=25cm

_adancimea h=10cm – adancimea utila a rigolei de scurgere

_2.3. Trotuar din beton

Trotuarele sunt  prevazute, pentru asigurarea circulatiei pietonilor, pe partea dreapta a platformei ultimelor doua tronsoane ale Strazii Bisericii.

Pe tronsonul al doilea al Strazii Bisericii, trotuarul are latimea de l=1.5m iar

Pe tronsonul al treilea al Strazii Bisericii, trotuarul are latimea de l=1.0m

Trotuarele se executa din beton C25/30, de 15 cm grosime, pe fundatie de

Strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 de 10 cm grosime.

_(3) Dispozitive de scurgere

_3.1). Rigole carosabile acoperite

Rigolele carosabile sunt rigole dreptunghiulare acoperite cu placi carosabile, avand rol dublu si fiind constituite din 2 elemente:

_1) rigole dreptunghiulare din beton acoperite cu

_2) placi carosabile simplu armate din beton.

_3.1.1.Rigolele dreptunghiulare din beton

_Rol: asigura colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe platforma strazilor.

_Dimensiuni: latime l=90cm, adancime h=115cm

_3.1.2.Placile carosabile simplu armate din beton

_Amplasament: se monteaza deasupra rigolelor,

_Rol: asigura continuitatea traficului rutier concomitent cu colectarea apelor de pe platforma strazilor.

_Dimensiuni: latime l=30cm, lumgime L=49cm si grosime h=15cm. Astfel, placile cu latimea de 30cm intra cate 3 bucati/ 1 ml.

Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20 m.

Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat, daca este nevoie, ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.

Rigolele prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum 10cm grosime.

Cind lucrarile sint montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine pilonat.

Rosturile nu vor trebui sa aiba mai mult de 2 cm grosime si vor fi rostuite cu mortar M50.

_(4) Semnalizare rutiera

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere se recomanda proiectarea de lucrari de semnalizare rutiera:

4.1. lucrări de semnalizare verticală - indicatoare de circulaţie, în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa conform planului de semnalizare rutiera. Indicatoarele rutiere se vor confecţiona şi monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/3-2008.

_4.2.lucrări de semnalizare orizontală - marcajele rutiere longitudinale, de delimitare a partii carosabile de acostamente si marcaje transversale. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

_4.3.Semnalizare rutiera pe perioada de executie a lucrarilor.

_(5) Amenajare intersectii cu drumurile publice

_5.1. Amenajare intersectii cu drumuri laterale

Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale presupune executia:

_1) amenajarii la acelasi nivel, pe o lungime de 10m;

_2) pe partea carosabila, aceluiasi tip de sistem rutier ca cel prevazut la strazile principale, iar

pe acostamente doar

_din BADPS20 de 9cm grosime, fundate pe

strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime si

_din strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime.

_3) rigole carosabile  acoperite, pentru asigurarea scurgerii apei din precipitatii in zona de intersectie.

_5.2. Amenajare intersectii cu drumul national DN3 (E81)

Lucrările proiectate prevazute respectă în totalitate normele tehnice privind proiectarea şi realizarea acceselor la drumurile publice şi constau în principal din :

_Amenajarea intersectiilor dintre strazile MARESAL AVERESCU, POIANA I SI II, PODGORIEI, AVRAM IANCU, TRANSILVANIEI, STADIONULUI SI CRETOIU cu  E81 (DN 3);

_Frezarea sistemului rutier existent pe o grosime de 10 cm si o latime de 0.50 m pe toata lungimea acceselor

_Realizarea sistemului rutier de tip flexibil pe zona de racordare similar celui de pe E81 astfel:

-Realizare strat de forma din piatra sparta amestec optimal 0-40 - 15 cm

-Realizare strat de piatra sparta amestec optimal 0-40 - 30 cm

-Realizare strat de piatra sparta amestec optimal 0-63 - 20 cm

-Asternere strat de mixtura asfaltica AB 31,5 – 15 cm

-Aplicare geocompozit armat cu fibra de sticla

-Asternere strat de legatura din BAD 20 – 6 cm

-Asternere strat de uzura din MAS 16 -  4 cm

-Refacerea marcajelor rutiere in zona intersectiei.

-Ampasare indicatoare rutiere

_In zona intersectiilor, pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul E 81, au fost prevazute rigole carosabile.

Avand in vedere lungimea redusa a tronsoanelor de drum amenajate cu o banda de circulatie, precum si a distantei mici intre limitele de proprietate nu s- au amenajat statii de incrucisare. In caz de necesitate, se pot folosi ca zone de incrucisare intersectiile cu drumurile laterale.

g2). Volumele pe principalele categorii de lucrări de modernizare a drumurilor

| Categoria de lucrări : (1) Terasamente |
| --- |
| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| 1 | Pichetarea detaliata a drumului | km | 6.665 |
| 2 | Decapare sistem rutier existent pana la 35 cm grosime | m³ | 10,735 |
| 3 | Nivelarea si compactarea patului drumului | m² | 30,670 |
| Categoria de lucrări : (2) Sistem rutier |
| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| 1 | Frezare asfalt existent | m² | 11,487 |
| 2 | Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime | m² | 23,195 |
| 3 | Strat de legatura din BADPS 20 de 5 cm grosime | to | 2,750 |
| 4 | Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica cu rupere rapida | m² | 46,390 |
| 5 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime | m³ | 3,479 |
| 6 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime | m³ | 3,479 |
| 7 | Acostamente din BADPS 20 de 9 cm grosime | to | 57 |
| 8 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime | m³ | 176 |
| 9 | Rigole acostament din beton | m | 9,844 |
| 10 | Trotuare din beton | m³ | 37 |
| Categoria de lucrări : (3) Dispozitive de scurgere |
| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| 1 | Rigole dreptunghiulare din beton, in lungime de L= 157.7m | buc | 487 |
| 2 | Placi carosabile simplu armate din beton | buc | 487 |
| Categoria de lucrări : (4) Semnalizare rutiera |
| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| 1 | Indicatoare rutiere de reglementare | buc | 37 |
| 2 | Indicatoare rutiere de orientare si informare | buc | 27 |
| 3 | Stalpi metalici pentru indicatoare | buc | 64 |
| 4 | Marcaj rutier longitudinal de tip B | km | 1.101 |
| 5 | Marcaj rutier longitudinal de tip E | km | 0.445 |
| 6 | Marcaj rutier longitudinal de tip I | km | 0.007 |
| 7 | Marcaj rutier de delimitare a partii carosabile de tip L | km | 12.895 |
| 8 | Marcaj divers si transversal | m² | 151 |
| 9 | Semnalizare rutiera pe timpul executie lucrarilor | luni | 12 |
| Categoria de lucrări : (5) Amenajare intersectii cu drumurile publice |
| Nr. Crt. | Denumirea lucrarii | UM | Cantitate |
| 5.1. | Amenajare intersectii cu drumuri laterale |  |  |
| 1 | Rigole carosabile din beton, in lungime de L= 122.5m | buc | 332 |
| 2 | Placi carosabile simplu armate din beton | buc | 332 |
| 3 | Decapare sistem rutier existent pe 35 cm grosime | m³ | 439 |
| 4 | Nivelarea si compactarea patului drumului | m² | 1,257 |
| 5 | Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime | m² | 1,125 |
| 6 | Strat de legatura din BADPS 20 de 5 cm grosime | to | 133 |
| 7 | Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica cu rupere rapida | m² | 2,250 |
| 8 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 15 cm grosime | m³ | 170 |
| 9 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime | m³ | 170 |
| 10 | Acostamente din BADPS 20 de 9 cm grosime | to | 12 |
| 11 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime | m³ | 6 |
| 5.2. | Amenajare intersectii cu drumul national DN3 (E81) pe L=25m |  |  |
| 5.2.1. | Sistem rutier de tip flexibil |  |  |
| 1 | Frezarea sistemului rutier existent pe 10 cm grosime (din DN, pe 0.5 m) | m² | 58 |
| 2 | Frezare asfalt existent | m² | 162 |
| 3 | Decapare sistem rutier existent pana la 90 cm grosime | m³ | 992 |
| 4 | Nivelarea si compactarea patului drumului | m² | 1,107 |
| 5 | Strat de uzura din MAS 16 de 4 cm grosime | m² | 1,107 |
| 6 | Strat de legatura din BAD 20 de 6 cm grosime | to | 157 |
| 7 | Geocompozit armat cu fibra de sticla | m² | 58 |
| 8 | Strat de mixtura asfaltica AB 31,5 de 15 cm grosime | to | 394 |
| 9 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 20 cm grosime | m³ | 221 |
| 10 | Strat din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 30 cm grosime | m³ | 334 |
| 11 | Strat de forma din piatra sparta amestec optimal 0-40 de 15 cm grosime | m³ | 167 |
| 12 | Acostamente din BAD 20 de 10 cm grosime | to | 3 |
| 13 | Acostamente din piatra sparta amestec optimal 0-63 de 25 cm grosime | m³ | 10 |
| 14 | Rigole acostament din beton, in lungime de L= 0m | buc | 260 |
| 5.2.2. | Semnalizare rutiera |  |  |
| 15 | Indicatoare rutiere de reglementare | buc | 14 |
| 16 | Stalpi metalici pentru indicatoare | buc | 14 |
| 17 | Marcaj rutier longitudinal de tip B | km | 0.040 |
| 18 | Marcaj rutier longitudinal de tip I | km | 0.060 |
| 19 | Marcaj rutier de delimitare a partii carosabile de tip L | km | 0.420 |
| 20 | Semnalizare rutiera pe timpul executie lucrarilor | luni | 4.000 |
| Total (5) |

h). Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Nu e cazul.

i). Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu e cazul.

j). Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Nu e cazul.

k). Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu e cazul.

l). Resursele naturale folosite in constructie si functionare

sunt prezentate in tabelul de mai jos :

| Materiale | necesare execuţie | procurate/ produse în | Distantă transport |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | judetul CONSTANTA | localitatea | km |
| piatră spartă | sistem rutier | cariera | Ovidiu | 20 |
| mixtură asfaltică | sistem rutier | statie de productie | Ovidiu | 20 |
| betoane C25/30 | sistem rutier - rigole acostament, trotuare | în instalaţii centralizate | Constanta | 10 |
| elemente prefabricate din beton | sistem rutier - rigolele dreptunghiulare - Placile carosabile simplu armate | distribuitor zonal | Constanta | 10 |
| apă | sistem rutier | din canal |  | 1 |

m). Metode folosite in constructie

Metodele folosite in constructie sunt prezentate la punctul g), subpunctul 1).

n). Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Se anexeaza prezentului Memoriu Tehnic piesele desenate

- Planuri de amplasare in zona, scara 1:20.000.

- Plan general, scara1:500.

Precizare: Detaliile de executie nu pot fi prezentate la aceasta prima faza a proiectului (DALI), ele constituind piese desenate corespunzatoare fazei a doua a proiectului – Proiect Tehnic.

o). Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu e cazul.

p). Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu e cazul.
r). Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu e cazul.
s). Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu e cazul.

t). Localizarea proiectului

t1). distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu e cazul.
t2). Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

t2.1). Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Ampriza drumului proiectat.

t2.2). Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul pe care este amplasata infrastructura rutiera va avea aceeasi folosinta in urma modernizarii acesteia.

t2.3). Arealele sensibile - Nu e cazul.

t2.4). Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu a fost cazul de a fi luata in considerare si alta varianta de amplasament, deoarece infrastructura rutiera este existenta iar modernizarea acesteia se face pe acelasi amplasament existent.

_1.Date geomorfologice

Drumurile investigate se afla in arealul comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, ce face    parte din structura Podisului Dobrogei de Sud, avand un relief de campii inalte si coline joase.

Principalele procese geomorfologice intalnite in zona sunt pluvio-denudarea si eroziunea de suprafata, la care se adauga secundar, procese fluvio-torentiale, tasari si sufoziuni combinate cu       procese eoliene si de abraziune a solului.

Din punct de vedere geologic perimetrul investigat este reprezentat prin depozite sedimentare cretacice si sarmatiene dispuse peste cuvertura cristalina a Platformei Dobrogene (Proterozoic) dupa cum urmeaza:

_Cretacic superior – pietrisuri, marne, conglomerate si calcare

_Sarmatian (Kersonian si Bessarabian) – marne, argile nisipoase, bentonite si calcare lumaselice

La partea superioara a acestora apar depozite cuaternare (Pleistocen si Holocen) – argile si    siltite, cu concretiuni calcaroase si cuverturi loessoide.

_2.Adancimea de inghet si date hidrologic

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de 80 cm.

Teritoriul comunei, la sud de DN 3 (E81), este strabatut de o retea de canale de irigatie.

Apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii in sondajele SR7 si SR10, la adancimile de 0.40 m si respectiv 0.25 m la limita dintre impietruire si umplutura. La data observatiilor de teren (aprilie 2015) nivelul apei in fantani era sub adancimea de 6.00 m.

Conform STAS 1709/2-90 zona analizata prezinta conditii hidrologice “defavorabile”, deoarece scurgerea apelor este deficitara, santurile intalnite fiind in general neamenajate si frecvent colmatate cu pamant.

_3.Date climatologice

Regiunea este caracterizata de o clima temperat-continentala, cu specific de campie, stepa si stepa cultivata.

Arealul investigat este caracterizat de urmatoarele valori de temperatura si precipitatii:

Temperatura aerului

-	temperatura medie anuala 10 – 110 C;

-	temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsa intre  220 C si 230 C;

-	temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este intre –10 C si 00 C;

Precipitatii atmosferice

-	cantitati medii anuale < 400 mm;

-	cantitati medii lunare maxime – iulie, 40 – 50 mm;

-	cantitati medii lunare minime – ianuarie, < 30 mm;

Durata stratului de zapada este cca. 25 de zile, cu grosimea maxima a stratului de zapada cuprinsa intre 3 – 5 cm.

Conform hartii cu repartitia dupa indicele de umiditate (Im) Thornthwaite, arealul se incadreaza la "tip I climatic" cu un Im < -20.

Conform STAS 1709/1 – 90 zona prezinta un indice de inghet Imed3/30=240, (in oC( zile) si un indice maxim de inghet  Imax30 =290 (in oC( zile).

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de 80 cm.

Conform SR 174-1 (iulie 1997) amplasamentul se incadreaza la "zona calda".

_4.Date seismologice

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei, amplasamentul investigat se situeaza in zona de gradul 71 indicele corespunzand unei perioade de revenire de 50 de ani (scara MSK).

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismica a constructiilor pentru cutremure avand un interval mediu de recurenta IMR = 225 ani, si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.20g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7 s.

_5.Stratificatia terenului

In vederea determinarii structurii rutiere, a naturii patului drumurilor, a stratificatiei si caracteristicilor terenului natural, precum si a prezentei apei subterane, pentru realizarea raportului geotehnic s-au executat 10 sondaje geotehnice, de tipul puturilor deschise.

Sondajele executate au pus in evidenta o structura rutiera de tip suplu cu urmatoarea geometrie:

_impietruire – piatra de calcar cu pietris si nisip, pe alocuri cu piatra sparta, uneori colmatata, ce are la partea superioara o imbracaminte bituminoasa/asfaltica (grosime 2-25mm) frecvent degradata – 0.10 – 0.40 m grosime

_umplutura – prafuri argiloase “clSi”, prafuri nisipoase “saSi” si mai rar nisipuri “Sa”, cu piatra de calcar sau piatra sparta si pietris, pe alocuri cu moloz – 0.15 – 0.95 m grosime

_patul drumului – constituit din prafuri “Si”, prafuri nisipoase “saSi”si mai rar prafuri argiloase “clSi”, pe alocuri cu diseminatii si fragmente de calcar in baza, plastic vartoase si respectiv cu indesare medie – 0.15 – 0.90 m grosime (pe adancimea maxima investigata – 1.20 m)

_6. Structura litologica a terenului de fundare

Pamanturile interceptate in sondajele executate sunt incadrate, pe baza criteriului granulometric – in conformitate cu STAS 1709/2-90, dupa cum urmeaza:

-	pamanturi coezive – reprezentate prin prafuri, prafuri argiloase si prafuri nisipoase – pamanturi tip “P4” “foarte sensibile la inghet”;

-	nivelul necoeziv – in general piatra de calcar sau piatra sparta cu pietris si nisip – pamanturi tip “P2” “sensibile la inghet”.

-	dupa finalizarea imbunatatirii pietruirii existente, la proiectarea noii structuri rutiere, se poate lua in calcul, pentru patul drumului, un modul de elasticitate dinamic Ep = 70 MPa.

u). Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

u1). impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Potenţiale efecte semnificative asupra mediului

Prin execuţia lucrărilor propuse în studiu zonele afectate sunt:

-	zone umede, cursuri de apă: -construcţia lucrărilor proiectate nu perturbă regimul hidric, nivelul apelor freatice şi regimul scurgerilor, ci mai mult acestea se stabilizează.

Prin afectarea condiţiei fizice a componentelor de mediu:

-	atmosfera, inclusiv condiţiile climatice locale: lucrările executate prevăzute în proiect nu au o mare anvergură şi prezenţa lor este nesemnificativă, fapt ce nu influenţează atmosfera şi condiţiile climatice.

-	solul: zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Prin emisiile datorate activităţilor din cadrul proiectului, care ar putea influenţa calitatea factorilor de mediu:

-	calitatea aerului: în perioada execuţiei există posibilitatea apariţiei în zonă a poluării fonice şi a emanaţiilor de noxe, dar impactul lor este nesemnificativ şi numai pe timpul execuţiei lucrărilor.

-	solul: s-ar putea polua, prin prezenţa carburanţilor, doar în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Prin afectarea resurselor greu regenerabile la nivel local, regional sau global -	nu este cazul.

Măsuri de diminuare a impactului pe componente de mediu

Apă, sol şi subsol

Riscul producerii inundaţiilor platformei drumului si a proprietatilor vecine va fi redus, în urma aducerii drumului la parametrii geometrici şi funcţionali corespunzători, prin modernizarea acestuia.

Zgomote şi vibraţii

În timpul execuţiei, utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

Concluzii majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Având în vedere că execuţia lucrărilor prevăzute în proiect nu influienţează solul, aerul şi climatul, nu sunt necesare măsuri de prevenire şi combatere a poluării. De asemenea nu este afectat fondul piscicol si nici mediul înconjurător.

Comunităţile locale nu sunt afectate de un impact negativ datorită modernizarii drumului, lucrările executate venind în sprijinul acestora, prin asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta si confort.

Măsuri cu caracter general pentru diminuarea impactului asupra mediului

• executarea tuturor reparaţiilor şi reviziilor utilajelor în afara incintei şantierului, în ateliere specializate, în vederea eliminării riscului poluării solului;

• îndepărtarea imediată a produselor petroliere sau uleiuri minerale scurse accidental pe sol, prin folosirea de materiale absorbante, ce vor fi apoi depozitate în locuri special amenajate împreună cu deşeurile menajere şi evacuate împreună cu acestea;

•  alimentarea utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi în afara incintei şantierului, în baza de producţie;

•  gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a ambalajelor nereturnabile, prin colectarea acestora în recipienţi metalici sau pubele ecologice şi depozitarea lor la groapă de gunoi autorizată sau reciclare în terasamente;

• gestionarea deşeurilor metalice, deşeurilor din cauciuc, uleiurilor uzate prin colectarea şi valorificarea la firme specializate;

•  dotarea utilajelor din şantier şi a mijloacelor de transport cu amortizoare de zgomot;

•  utilizarea unor echipamente şi utillaje de generaţie recentă prevăzute cu sisteme performante de tip „Euro”, de minimizare şi reţinere a poluanţilor atmosferici;

•  alimentarea utilajelor şi a mijloacelor de transport cu carburanţi de calitate superioară.

CONCLUZII  GENERALE

| Factorul de mediu | Faza in care se manifestă | Felul impactului | Explicaţii privind durata, extinderea, posibilitatea diminuării efectului negativ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Dezafectare, execuţie | -negativ în zona frontului de lucru -nesemnificativ pe general | -temporar, local, emisii gaze de eşapament, în zona frontului de lucru. Prin măsurile propuse (fronturi mici de lucru, utilaje moderne şi verificate tehnic etc.) impactul se reduce aproape total. |
|  | Funcţionare | -fără | - |
| Factorul de mediu | Faza in care se manifestă | Felul impactului | Explicaţii privind durata, extinderea, posibilitatea diminuării efectului negativ |
| Apă | Dezafectare, execuţie | - negativ în zona frontului de lucru - nesemnificativ pe general | -accidental şi local prin deversarea din neglijenţă a resturilor de combustibili, uleiuri arse; se evită prin măsuri de organizare de şantier. |
|  | Funcţionare | - pozitiv | - asigurarea la apă a drumului este realizată prin conducerea corespunzatoare a directritei santurilor de scurgere a apelor, impiedicand potentiala inundare a platformei. |
| Sol-subsol | Dezafectare | -negativ în zona frontului de lucru | - temporar prin circulaţia utilajelor pe timp ploios, se diminuiază prin începerea imediată a construcţiilor. |
|  | Execuţie | - negativ în zona frontului de lucru - nesemnificativ pe general | - temporar şi local prin săpături, circulaţia utilajelor, se diminuiază prin execuţia lucrărilor de modernizare a drumului. |
|  | Funcţionare | -pozitiv | - permanent, prin nefolosirea unei suprafeţe de teren temporare pentru execuţie, modernizarea drumului limitându- se la o suprafaţă unică, cea definitivă. |
| Biodiversitate | Dezafectare, execuţie, funcţionare | -pozitiv pe general | -menţinerea în amplasament a aceloraşi condiţii de vegetaţie stradala |
| Populaţia locală | Dezafectare şi execuţie | -negativ în zona frontului de lucru | - temporar şi local, cu intermitenţe prin creşterea nivelului de zgomot, se diminuiată prin măsurile de organizarea de şantier. |
|  | Funcţionare | -pozitiv | - pe termen îndelungat prin asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta si confort. |

u2). Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.
   u3). Magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.
   u4). Probabilitatea impactului

Nu este cazul.
   u5). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
   u6). Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.
   u7). Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor
1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia drumului ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-	lucrările de organizare a şantierului de construcţii (aprovizionarea cu carburanţi pentru utilajele de construcţii, punctele de cazare a muncitorilor

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-	săpăturile pentru fundaţia lucrărilor de artă se vor executa, ţinând seama ca materialul rezultat să fie evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

-	la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu două cabine amplasate la 100 m de cursul de apă;

-	dacă aprovizionarea cu carburanţi pentru utilaje nu se face prin transport zilnic, ci periodic, se vor lua măsuri ca depozitarea celor 5 - 6 butoaie de 200 l de motorină şi a unui butoi de benzină să se facă în locuri special amenajate, situate la distanţa de minim 500 m faţă de cursurile de apă din zonă, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare impuse depozitelor de carburanţi.

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă.

1.2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute-Nu este cazul.

2. Protectia aerului

2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Lucrările executate prevăzute în proiect nu au o mare anvergură şi prezenţa lor este nesemnificativă, fapt ce nu influienţează atmosfera şi condiţiile climatice.

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă. 
2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera-Nu este cazul.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1. Sursele de zgomot si de vibratii

În timpul execuţiei , utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

Obiectivul nu are activitate productivă.
3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor-Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor
4.1. Sursele de radiatii

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu produce radiaţii, neutilizandu- se substanţe toxice şi periculoase.
4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor-Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului
5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin execuţia drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.

Apa din şanţuri este scursă prin lucrările de artă.
5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.-Nu este cazul.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

-	Execuţia lucrărilor necesare realizării obiectivului nu aduce atingere factorilor de mediu. Nu se distruge mediul ambiant al zonei prin care se desfăşoară drumul.

-	Lucrările de terasamente necesare se vor executa conform normelor şi normativelor în vigoare.

-	Se asigură protecţia factorilor de mediu în totalitate, faună, floră, sol, apă şi aer prin faptul că, se asigură protecţie prin totalitatea măsurilor prevăzute a se respecta pe toată durate execuţiei.

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze ecosistemele terestre sau acvatice, fiind prevăzute măsuri de protecţie prin lucrările ce se vor executa (scurgerea apelor).

Riscul producerii inundaţiilor platformei drumului si a proprietatilor vecine va fi redus, în urma aducerii drumului la parametrii geometrici şi funcţionali corespunzători, prin modernizarea acestuia.

6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Protecţia se realizează prin următoarele măsuri specifice:

- Terasamentele se vor executa fără a se afecta stabilitatea zonei pe unde se desfăşoară lucrarea;

- Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut podeţe tubulare şi şanţuri longitudinale de pamant dimensionate conform debitelor din zonă, apa scurgându-se natural pe înclinarea terenului, si santuri pereate (rigole pavate), inclinarea directritei avand valori la limita de scurgere a apelor.

Lucrarea nu produce poluarea aerului şi a factorilor climatici şi se înscrie în peisaj prin conducerea judicioasă a drumului.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Comunităţile locale nu sunt afectate de un impact negativ datorită modernizarii drumului, lucrările executate venind în sprijinul acestora, prin asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta si confort, urmarindu- se

- Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;

- cresterea potentialului economic al zonei;

- cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii.

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu generează deşeuri.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu foloseşte sau produce substanţe toxice periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de şantier va fi făcută de executant.

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.

Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din şantier intră în sarcina executantului până la recepţia definitivă a lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiţie, terenul ocupat cu organizarea de şantier va fi eliberat de materiale şi readuse la starea iniţială.

2.Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi făcută pe teren aflat în proprietatea beneficarului lucrarii, in apropierea lucrarii de executat.

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrările de organizare de şantier nu au impact asupra mediului.

4.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

4.1. Surse de poluanti in timpul organizarii de santier

4.1.1. Sursele de poluanti pentru ape

● În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia acestui drum ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-   lucrările de organizare a şantierului de construcţii (aprovizionarea cu carburanţi pentru utilajele de construcţii, punctele de cazare a muncitorilor, traversarea repetată şi neasigurată a pâraielor de către utilaje);

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-  săpăturile pentru fundaţia lucrărilor de artă şi a Zidurilelor din vecinătatea se vor executa, ţinând seama ca materialul rezultat să fie evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

-  la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu două cabine amplasate la 100 m de cursul de apă;

-  dacă aprovizionarea cu carburanţi pentru utilaje nu se face prin transport zilnic, ci periodic, se vor lua măsuri ca depozitarea celor 5 - 6 butoaie de 200 I de motorină şi a unui butoi de benzină să se facă în locuri special amenajate, situate la distanţa de minim 500 m faţă de cursurile de apă din zonă, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare impuse depozitelor de carburanţi.

●  În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă.

4.1.2. Surse de zgomot si vibratii

În timpul execuţiei, utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

4.1.3. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin execuţia drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.

Apa din şanţuri este scursă prin lucrările de artă.

4.1.4. Protectia asezarilor umane si a altor obiective

In  timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile aparute din propria vina datorita nerespectarii legislatiei de mediu. Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

4.2. instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Nu este cazul.

IX. Anexe –

- PIESE SCRISE

1a) INVENTARUL DE COORDONATE ALE PUNCTELOR DE PE CONTURUL AMPLASAMENTELOR LUCRARILOR PROIECTATE

- PIESE DESENATE

1a). Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- Plan de amplasare in zona, scara1:20.000.

1b). Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Nu este cazul.

1c). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de amplasare in zona, scara1:20.000.

- Plan general, scara1:500.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul

Întocmit : ing.  Ionut - Radu TURCU

Anexa 1a)

INVENTARUL DE COORDONATE ALE PUNCTELOR DE PE CONTURUL AMPLASAMENTELOR LUCRARILOR PROIECTATE

| 1) Str. MARESAL AVERESCU, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 775317.87 | 302491.08 |  | 46 | 775491.89 | 302669.90 |
| 2 | 775317.67 | 302491.10 |  | 47 | 775493.33 | 302669.74 |
| 3 | 775315.54 | 302468.04 |  | 48 | 775496.62 | 302669.38 |
| 4 | 775315.27 | 302469.01 |  | 49 | 775500.34 | 302668.92 |
| 5 | 775315.26 | 302470.01 |  | 50 | 775503.22 | 302668.75 |
| 6 | 775316.18 | 302467.94 |  | 51 | 775506.04 | 302668.51 |
| 7 | 775316.08 | 302467.30 |  | 52 | 775508.86 | 302668.30 |
| 8 | 775315.68 | 302467.36 |  | 53 | 775536.44 | 302666.28 |
| 9 | 775316.88 | 302466.17 |  | 54 | 775536.39 | 302665.69 |
| 10 | 775318.48 | 302465.58 |  | 55 | 775535.95 | 302663.96 |
| 11 | 775318.41 | 302465.08 |  | 56 | 775535.05 | 302660.50 |
| 12 | 775314.71 | 302465.60 |  | 57 | 775534.53 | 302661.35 |
| 13 | 775311.02 | 302466.29 |  | 58 | 775533.67 | 302661.87 |
| 14 | 775302.94 | 302467.80 |  | 59 | 775527.82 | 302662.30 |
| 15 | 775300.46 | 302468.16 |  | 60 | 775527.82 | 302662.20 |
| 16 | 775300.53 | 302468.66 |  | 61 | 775508.51 | 302663.61 |
| 17 | 775302.58 | 302468.63 |  | 62 | 775505.66 | 302663.83 |
| 18 | 775304.56 | 302469.12 |  | 63 | 775502.81 | 302664.07 |
| 19 | 775304.02 | 302469.21 |  | 64 | 775499.47 | 302664.37 |
| 20 | 775304.12 | 302469.85 |  | 65 | 775496.14 | 302664.71 |
| 21 | 775305.28 | 302469.67 |  | 66 | 775492.81 | 302665.07 |
| 22 | 775308.03 | 302472.08 |  | 67 | 775491.35 | 302665.24 |
| 23 | 775309.38 | 302475.49 |  | 68 | 775482.84 | 302665.97 |
| 24 | 775311.70 | 302491.95 |  | 69 | 775405.92 | 302674.92 |
| 25 | 775311.90 | 302491.92 |  | 70 | 775396.82 | 302676.03 |
| 26 | 775322.16 | 302564.74 |  | 71 | 775387.74 | 302677.25 |
| 27 | 775321.79 | 302566.21 |  | 72 | 775351.90 | 302682.25 |
| 28 | 775320.50 | 302566.99 |  | 73 | 775348.23 | 302681.83 |
| 29 | 775312.52 | 302568.31 |  | 74 | 775345.22 | 302679.69 |
| 30 | 775313.17 | 302572.26 |  | 75 | 775344.77 | 302680.08 |
| 31 | 775320.97 | 302570.97 |  | 76 | 775343.57 | 302678.16 |
| 32 | 775322.48 | 302571.33 |  | 77 | 775342.95 | 302675.99 |
| 33 | 775323.28 | 302572.67 |  | 78 | 775335.38 | 302619.68 |
| 34 | 775327.36 | 302601.57 |  | 79 | 775334.06 | 302609.85 |
| 35 | 775328.26 | 302608.04 |  | 80 | 775333.43 | 302605.32 |
| 36 | 775329.14 | 302614.51 |  | 81 | 775332.80 | 302600.80 |
| 37 | 775340.41 | 302698.40 |  | 82 | 775321.82 | 302522.97 |
| 38 | 775345.88 | 302697.78 |  | 83 | 775321.79 | 302522.79 |
| 39 | 775344.83 | 302689.88 |  | 84 | 775322.21 | 302521.27 |
| 40 | 775344.87 | 302689.12 |  | 85 | 775323.59 | 302520.52 |
| 41 | 775345.20 | 302688.43 |  | 86 | 775331.32 | 302519.81 |
| 42 | 775388.45 | 302682.40 |  | 87 | 775330.83 | 302514.34 |
| 43 | 775397.48 | 302681.19 |  | 88 | 775322.63 | 302515.08 |
| 44 | 775406.52 | 302680.08 |  | 89 | 775321.20 | 302514.66 |
| 45 | 775483.44 | 302671.14 |  | 90 | 775320.47 | 302513.37 |

| 2) Str. NOUA, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 775336.71 | 302617.47 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 775337.27 | 302617.14 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 775337.89 | 302616.92 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 775438.24 | 302597.10 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 775446.74 | 302595.40 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 775455.23 | 302593.64 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 775507.75 | 302582.64 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 775506.01 | 302576.08 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 775505.47 | 302577.32 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 775504.40 | 302578.13 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 775454.18 | 302588.65 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 775445.72 | 302590.40 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 775437.25 | 302592.10 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 775337.50 | 302611.80 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 775336.49 | 302611.80 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 775335.53 | 302611.51 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 775335.31 | 302611.82 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 775334.48 | 302610.96 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 775334.06 | 302609.85 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 775335.38 | 302619.68 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 775335.54 | 302618.23 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 775336.36 | 302617.03 |  | 67 | 0.00 |

| 3) Str. POIANA I, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 775466.00 | 302443.51 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 775465.97 | 302443.39 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 775465.13 | 302442.78 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 775464.10 | 302442.67 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 775464.02 | 302442.17 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 775464.88 | 302442.04 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 775468.01 | 302441.37 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 775470.74 | 302440.79 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 775472.77 | 302440.33 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 775472.88 | 302440.82 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 775471.71 | 302441.36 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 775470.89 | 302442.34 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 775471.05 | 302443.10 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 775470.76 | 302443.16 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 775477.37 | 302465.15 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 775512.25 | 302581.22 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 775509.87 | 302581.99 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 775507.75 | 302582.64 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 775506.01 | 302576.08 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 775505.88 | 302576.57 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 775505.67 | 302577.03 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 775481.17 | 302495.54 |  | 67 | 0.00 |
| 23 | 775480.55 | 302495.34 |  | 68 | 0.00 |
| 24 | 775479.89 | 302495.34 |  | 69 | 0.00 |
| 25 | 775471.50 | 302496.86 |  | 70 | 0.00 |
| 26 | 775470.52 | 302491.45 |  | 71 | 0.00 |
| 27 | 775477.85 | 302490.12 |  | 72 | 0.00 |
| 28 | 775478.66 | 302489.78 |  | 73 | 0.00 |
| 29 | 775479.24 | 302489.12 |  | 74 | 0.00 |
| 30 | 775472.48 | 302466.62 |  | 75 | 0.00 |
| 31 | 775465.75 | 302444.24 |  | 76 | 0.00 |
| 32 | 775465.69 | 302443.91 |  | 77 | 0.00 |
| 33 | 775465.63 | 302443.59 |  | 78 | 0.00 |

| 4) Str. POIANA II, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 775489.83 | 302438.01 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 775489.75 | 302437.52 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 775484.60 | 302438.39 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 775478.81 | 302438.95 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 775476.40 | 302439.50 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 775476.51 | 302439.99 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 775478.02 | 302439.94 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 775479.44 | 302440.45 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 775479.53 | 302441.22 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 775480.26 | 302441.13 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 775486.69 | 302463.85 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 775514.41 | 302561.72 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 775517.62 | 302571.20 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 775523.65 | 302573.79 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 775524.48 | 302573.24 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 775525.47 | 302573.33 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 775529.06 | 302574.99 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 775530.92 | 302570.89 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 775528.17 | 302568.96 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 775525.60 | 302567.88 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 775521.71 | 302564.94 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 775519.41 | 302560.64 |  | 67 | 0.00 |
| 23 | 775491.60 | 302462.46 |  | 68 | 0.00 |
| 24 | 775486.41 | 302444.15 |  | 69 | 0.00 |
| 25 | 775486.32 | 302442.17 |  | 70 | 0.00 |
| 26 | 775487.10 | 302440.35 |  | 71 | 0.00 |
| 27 | 775487.06 | 302440.33 |  | 72 | 0.00 |
| 28 | 775487.02 | 302440.01 |  | 73 | 0.00 |
| 29 | 775486.96 | 302439.56 |  | 74 | 0.00 |
| 30 | 775488.26 | 302438.55 |  | 75 | 0.00 |

| 5) Str. PODGORIEI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 775888.43 | 302373.70 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 775886.97 | 302373.94 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 775883.06 | 302374.71 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 775880.51 | 302375.10 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 775875.12 | 302375.93 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 775875.19 | 302376.42 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 775876.75 | 302376.49 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 775878.16 | 302377.15 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 775877.74 | 302377.22 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 775877.84 | 302377.85 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 775878.54 | 302377.74 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 775879.27 | 302378.83 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 775879.59 | 302380.10 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 775879.19 | 302380.13 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 775880.57 | 302399.01 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 775880.63 | 302399.77 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 775880.68 | 302400.52 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 775881.58 | 302414.54 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 775882.29 | 302428.57 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 775887.79 | 302555.94 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 775887.65 | 302556.26 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 775887.31 | 302556.35 |  | 67 | 0.00 |
| 23 | 775887.20 | 302556.94 |  | 68 | 0.00 |
| 24 | 775897.09 | 302558.85 |  | 69 | 0.00 |
| 25 | 775897.21 | 302558.26 |  | 70 | 0.00 |
| 26 | 775895.28 | 302557.14 |  | 71 | 0.00 |
| 27 | 775894.45 | 302555.06 |  | 72 | 0.00 |
| 28 | 775888.98 | 302428.28 |  | 73 | 0.00 |
| 29 | 775888.27 | 302414.15 |  | 74 | 0.00 |
| 30 | 775887.36 | 302400.04 |  | 75 | 0.00 |
| 31 | 775887.31 | 302399.28 |  | 76 | 0.00 |
| 32 | 775887.25 | 302398.53 |  | 77 | 0.00 |
| 33 | 775885.79 | 302378.39 |  | 78 | 0.00 |
| 34 | 775885.86 | 302377.39 |  | 79 | 0.00 |
| 35 | 775886.22 | 302376.47 |  | 80 | 0.00 |
| 36 | 775886.43 | 302376.43 |  | 81 | 0.00 |
| 37 | 775886.32 | 302375.78 |  | 82 | 0.00 |
| 38 | 775885.90 | 302375.85 |  | 83 | 0.00 |
| 39 | 775887.04 | 302374.76 |  | 84 | 0.00 |
| 40 | 775888.52 | 302374.19 |  | 85 | 0.00 |

| 6) Str. TEIULUI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 776128.78 | 302495.65 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 776128.78 | 302487.64 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 776128.78 | 302479.65 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 776129.48 | 302481.76 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 776130.94 | 302483.44 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 776132.70 | 302484.63 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 776134.78 | 302485.04 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 776138.24 | 302485.04 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 776149.56 | 302484.38 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 776160.72 | 302482.41 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 776301.54 | 302449.00 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 776301.42 | 302451.70 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 776301.31 | 302454.40 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 776161.93 | 302487.47 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 776150.16 | 302489.55 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 776138.24 | 302490.24 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 776134.78 | 302490.24 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 776132.98 | 302490.55 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 776131.39 | 302491.45 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 776129.78 | 302493.34 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 776128.79 | 302495.62 |  | 66 | 0.00 |

| 7) Str. VIITORULUI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 777002.28 | 302295.04 |  | 46 | 777855.18 | 302156.32 |  | 91 | 777263.64 | 302253.69 |
| 2 | 777163.93 | 302266.45 |  | 47 | 777850.07 | 302155.85 |  | 92 | 777261.11 | 302254.14 |
| 3 | 777171.83 | 302265.02 |  | 48 | 777844.96 | 302156.33 |  | 93 | 777202.15 | 302264.10 |
| 4 | 777179.73 | 302263.52 |  | 49 | 777828.21 | 302158.76 |  | 94 | 777197.23 | 302264.95 |
| 5 | 777181.63 | 302263.15 |  | 50 | 777805.42 | 302163.09 |  | 95 | 777192.31 | 302265.82 |
| 6 | 777191.54 | 302261.54 |  | 51 | 777802.51 | 302163.62 |  | 96 | 777182.60 | 302268.16 |
| 7 | 777196.48 | 302260.66 |  | 52 | 777799.59 | 302164.12 |  | 97 | 777180.70 | 302268.53 |
| 8 | 777201.43 | 302259.81 |  | 53 | 777777.83 | 302167.64 |  | 98 | 777172.76 | 302270.03 |
| 9 | 777260.38 | 302249.85 |  | 54 | 777775.94 | 302167.96 |  | 99 | 777164.82 | 302271.47 |
| 10 | 777266.83 | 302248.62 |  | 55 | 777774.05 | 302168.31 |  | 100 | 777005.34 | 302299.68 |
| 11 | 777273.22 | 302247.09 |  | 56 | 777764.41 | 302170.83 |  | 101 | 777004.54 | 302299.82 |
| 12 | 777281.66 | 302244.88 |  | 57 | 777745.94 | 302174.77 |  | 102 | 777003.48 | 302300.52 |
| 13 | 777286.58 | 302243.72 |  | 58 | 777738.99 | 302176.20 |  | 103 | 777002.83 | 302301.62 |
| 14 | 777291.56 | 302242.80 |  | 59 | 777732.03 | 302177.53 |  | 104 | 777002.10 | 302297.71 |
| 15 | 777506.24 | 302208.72 |  | 60 | 777683.28 | 302186.50 |  | 105 | 777001.54 | 302294.62 |
| 16 | 777515.67 | 302207.18 |  | 61 | 777674.84 | 302187.96 |  | 106 | 777001.91 | 302294.82 |
| 17 | 777525.08 | 302205.55 |  | 62 | 777666.36 | 302189.24 |  | 107 | 777002.23 | 302294.76 |
| 18 | 777545.80 | 302201.85 |  | 63 | 777564.95 | 302203.46 |  | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 777555.04 | 302200.29 |  | 64 | 777555.76 | 302204.83 |  | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 777564.31 | 302198.90 |  | 65 | 777546.61 | 302206.38 |  | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 777665.72 | 302184.68 |  | 66 | 777546.54 | 302206.39 |  | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 777674.10 | 302183.42 |  | 67 | 777544.93 | 302207.42 |  | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 777682.45 | 302181.98 |  | 68 | 777544.52 | 302209.30 |  | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 777731.20 | 302173.01 |  | 69 | 777545.76 | 302216.17 |  | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 777738.10 | 302171.69 |  | 70 | 777540.84 | 302217.06 |  | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 777744.98 | 302170.27 |  | 71 | 777539.24 | 302208.20 |  | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 777763.45 | 302166.33 |  | 72 | 777539.03 | 302207.88 |  | 117 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 777763.53 | 302166.67 |  | 73 | 777538.66 | 302207.80 |  | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 777773.40 | 302164.87 |  | 74 | 777525.89 | 302210.08 |  | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 777775.33 | 302164.52 |  | 75 | 777516.43 | 302211.72 |  | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 777777.27 | 302164.19 |  | 76 | 777506.96 | 302213.27 |  | 121 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 777799.03 | 302160.66 |  | 77 | 777292.28 | 302247.35 |  | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 777801.90 | 302160.18 |  | 78 | 777287.53 | 302248.22 |  | 123 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 777804.77 | 302159.65 |  | 79 | 777282.82 | 302249.33 |  | 124 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 777827.55 | 302155.32 |  | 80 | 777281.01 | 302249.81 |  | 125 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 777844.07 | 302151.67 |  | 81 | 777274.32 | 302251.30 |  | 126 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 777844.01 | 302151.32 |  | 82 | 777273.64 | 302251.48 |  | 127 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 777850.07 | 302150.75 |  | 83 | 777272.95 | 302251.65 |  | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 777856.12 | 302151.31 |  | 84 | 777272.53 | 302252.51 |  | 129 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 777929.34 | 302165.06 |  | 85 | 777272.35 | 302253.46 |  | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 777930.97 | 302164.11 |  | 86 | 777273.60 | 302261.56 |  | 131 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 777932.57 | 302164.30 |  | 87 | 777268.16 | 302262.40 |  | 132 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 777928.23 | 302172.00 |  | 88 | 777266.84 | 302253.85 |  | 133 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 777928.37 | 302170.96 |  | 89 | 777266.58 | 302253.46 |  | 134 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 777927.96 | 302169.99 |  | 90 | 777266.18 | 302253.20 |  | 135 | 0.00 | 0.00 |

| 8) Str. TRANSILVANIEI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 778073.79 | 302183.49 |  | 46 | 778086.47 | 302070.47 |
| 2 | 778081.77 | 302184.00 |  | 47 | 778086.41 | 302071.17 |
| 3 | 778082.79 | 302184.50 |  | 48 | 778088.89 | 302072.08 |
| 4 | 778083.17 | 302185.58 |  | 49 | 778090.51 | 302074.16 |
| 5 | 778082.99 | 302188.71 |  | 50 | 778090.70 | 302074.09 |
| 6 | 778082.81 | 302191.84 |  | 51 | 778089.19 | 302096.28 |
| 7 | 778079.75 | 302244.67 |  | 52 | 778083.74 | 302176.62 |
| 8 | 778079.46 | 302249.69 |  | 53 | 778083.23 | 302177.64 |
| 9 | 778079.15 | 302254.71 |  | 54 | 778082.15 | 302178.01 |
| 10 | 778074.03 | 302336.11 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 778073.42 | 302345.05 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 778072.71 | 302353.99 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 778067.44 | 302415.95 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 778066.83 | 302417.56 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 778065.97 | 302419.06 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 778063.96 | 302419.06 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 778063.96 | 302419.66 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 778074.32 | 302419.65 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 778074.32 | 302419.05 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 778073.29 | 302418.60 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 778072.93 | 302417.53 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 778078.29 | 302354.46 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 778079.00 | 302345.47 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 778079.62 | 302336.46 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 778084.74 | 302255.06 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 778085.05 | 302250.03 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 778085.34 | 302244.99 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 778088.40 | 302192.16 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 778088.57 | 302189.17 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 778088.75 | 302186.18 |  | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 778090.97 | 302184.58 |  | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 778098.24 | 302185.04 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 778098.61 | 302179.05 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 778090.63 | 302178.55 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 778089.30 | 302177.50 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 778089.47 | 302174.91 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 778089.65 | 302172.32 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 778094.78 | 302096.66 |  | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 778096.29 | 302074.34 |  | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 778096.46 | 302074.44 |  | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 778098.26 | 302072.77 |  | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 778100.66 | 302072.20 |  | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 778100.68 | 302071.50 |  | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 778094.42 | 302071.08 |  | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 778089.70 | 302070.71 |  | 90 | 0.00 | 0.00 |

| 9) Str. C. PARIANO, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |  | Pct |
| 1 | 778063.96 | 302419.06 |  | 46 | 778279.48 | 302426.48 |  | 91 |
| 2 | 777933.48 | 302419.12 |  | 47 | 778330.66 | 302425.40 |  | 92 |
| 3 | 777931.81 | 302418.45 |  | 48 | 778340.66 | 302425.44 |  | 93 |
| 4 | 777931.08 | 302416.79 |  | 49 | 778380.65 | 302424.59 |  | 94 |
| 5 | 777930.48 | 302416.81 |  | 50 | 778390.65 | 302424.63 |  | 95 |
| 6 | 777930.63 | 302421.98 |  | 51 | 778501.74 | 302422.28 |  | 96 |
| 7 | 777930.73 | 302425.25 |  | 52 | 778502.81 | 302422.70 |  | 97 |
| 8 | 777931.33 | 302425.24 |  | 53 | 778503.28 | 302423.75 |  | 98 |
| 9 | 777931.44 | 302424.95 |  | 54 | 778503.45 | 302431.75 |  | 99 |
| 10 | 777931.73 | 302424.82 |  | 55 | 778506.94 | 302431.67 |  | 100 |
| 11 | 778011.44 | 302424.78 |  | 56 | 778506.78 | 302423.67 |  | 101 |
| 12 | 778012.14 | 302425.33 |  | 57 | 778507.19 | 302422.60 |  | 102 |
| 13 | 778012.40 | 302426.18 |  | 58 | 778508.24 | 302422.14 |  | 103 |
| 14 | 778012.40 | 302434.21 |  | 59 | 778516.68 | 302421.99 |  | 104 |
| 15 | 778017.90 | 302434.20 |  | 60 | 778525.12 | 302421.88 |  | 105 |
| 16 | 778017.90 | 302426.18 |  | 61 | 778673.70 | 302420.15 |  | 106 |
| 17 | 778018.16 | 302425.33 |  | 62 | 778676.21 | 302421.15 |  | 107 |
| 18 | 778018.86 | 302424.78 |  | 63 | 778677.73 | 302423.36 |  | 108 |
| 19 | 778066.39 | 302424.75 |  | 64 | 778677.37 | 302417.11 |  | 109 |
| 20 | 778066.39 | 302424.98 |  | 65 | 778677.15 | 302410.47 |  | 110 |
| 21 | 778066.67 | 302425.01 |  | 66 | 778675.79 | 302412.98 |  | 111 |
| 22 | 778065.92 | 302433.88 |  | 67 | 778673.19 | 302414.16 |  | 112 |
| 23 | 778071.40 | 302434.35 |  | 68 | 778525.05 | 302415.88 |  | 113 |
| 24 | 778072.21 | 302424.75 |  | 69 | 778515.49 | 302416.01 |  | 114 |
| 25 | 778089.91 | 302424.74 |  | 70 | 778505.92 | 302416.19 |  | 115 |
| 26 | 778092.70 | 302424.74 |  | 71 | 778390.53 | 302418.63 |  | 116 |
| 27 | 778095.49 | 302424.75 |  | 72 | 778380.53 | 302419.09 |  | 117 |
| 28 | 778095.49 | 302424.98 |  | 73 | 778340.54 | 302419.94 |  | 118 |
| 29 | 778095.67 | 302424.98 |  | 74 | 778330.55 | 302420.40 |  | 119 |
| 30 | 778095.61 | 302434.15 |  | 75 | 778280.00 | 302421.47 |  | 120 |
| 31 | 778100.61 | 302434.18 |  | 76 | 778277.98 | 302420.65 |  | 121 |
| 32 | 778100.67 | 302425.01 |  | 77 | 778277.19 | 302418.61 |  | 122 |
| 33 | 778100.84 | 302425.01 |  | 78 | 778277.45 | 302411.92 |  | 123 |
| 34 | 778100.84 | 302424.79 |  | 79 | 778272.95 | 302411.75 |  | 124 |
| 35 | 778104.36 | 302424.82 |  | 80 | 778272.67 | 302419.02 |  | 125 |
| 36 | 778107.87 | 302424.87 |  | 81 | 778272.24 | 302420.40 |  | 126 |
| 37 | 778255.85 | 302427.01 |  | 82 | 778271.10 | 302421.30 |  | 127 |
| 38 | 778263.34 | 302427.06 |  | 83 | 778263.52 | 302421.36 |  | 128 |
| 39 | 778270.83 | 302427.00 |  | 84 | 778255.93 | 302421.31 |  | 129 |
| 40 | 778271.91 | 302428.06 |  | 85 | 778107.95 | 302419.17 |  | 130 |
| 41 | 778272.27 | 302429.52 |  | 86 | 778098.93 | 302419.07 |  | 131 |
| 42 | 778272.01 | 302436.24 |  | 87 | 778089.91 | 302419.04 |  | 132 |
| 43 | 778276.51 | 302436.41 |  | 88 | 778074.32 | 302419.05 |  | 133 |
| 44 | 778276.79 | 302429.13 |  | 89 | 778074.32 | 302419.65 |  | 134 |
| 45 | 778277.61 | 302427.27 |  | 90 | 778063.96 | 302419.66 |  | 135 |

| 10) Str. MIRCEA CEL BATRAN, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 778961.98 | 302295.88 |  | 46 | 778735.74 | 302300.06 |  | 91 | 778837.97 | 302285.41 |
| 2 | 778961.79 | 302295.76 |  | 47 | 778725.78 | 302300.88 |  | 92 | 778840.98 | 302285.33 |
| 3 | 778960.67 | 302294.72 |  | 48 | 778715.81 | 302301.70 |  | 93 | 778843.99 | 302285.27 |
| 4 | 778959.21 | 302294.27 |  | 49 | 778705.84 | 302302.52 |  | 94 | 778845.05 | 302285.26 |
| 5 | 778955.63 | 302294.02 |  | 50 | 778695.88 | 302303.34 |  | 95 | 778855.05 | 302285.15 |
| 6 | 778954.77 | 302293.96 |  | 51 | 778681.19 | 302304.54 |  | 96 | 778865.05 | 302285.04 |
| 7 | 778944.79 | 302293.24 |  | 52 | 778679.69 | 302305.30 |  | 97 | 778875.05 | 302284.93 |
| 8 | 778934.82 | 302292.52 |  | 53 | 778678.47 | 302306.45 |  | 98 | 778877.21 | 302284.90 |
| 9 | 778924.85 | 302291.81 |  | 54 | 778677.80 | 302307.18 |  | 99 | 778881.15 | 302284.87 |
| 10 | 778918.47 | 302291.35 |  | 55 | 778677.47 | 302308.11 |  | 100 | 778885.09 | 302284.88 |
| 11 | 778914.89 | 302291.11 |  | 56 | 778675.85 | 302302.37 |  | 101 | 778888.44 | 302284.90 |
| 12 | 778911.58 | 302290.90 |  | 57 | 778673.80 | 302292.63 |  | 102 | 778891.79 | 302284.95 |
| 13 | 778908.27 | 302290.72 |  | 58 | 778675.70 | 302295.73 |  | 103 | 778895.14 | 302285.02 |
| 14 | 778904.96 | 302290.56 |  | 59 | 778678.47 | 302298.09 |  | 104 | 778898.49 | 302285.12 |
| 15 | 778901.64 | 302290.43 |  | 60 | 778680.80 | 302298.98 |  | 105 | 778901.84 | 302285.23 |
| 16 | 778898.33 | 302290.31 |  | 61 | 778683.30 | 302299.15 |  | 106 | 778905.19 | 302285.37 |
| 17 | 778895.01 | 302290.22 |  | 62 | 778695.45 | 302298.15 |  | 107 | 778908.53 | 302285.53 |
| 18 | 778891.70 | 302290.15 |  | 63 | 778705.42 | 302297.34 |  | 108 | 778911.88 | 302285.71 |
| 19 | 778888.38 | 302290.10 |  | 64 | 778715.39 | 302296.52 |  | 109 | 778915.22 | 302285.92 |
| 20 | 778885.07 | 302290.08 |  | 65 | 778725.35 | 302295.70 |  | 110 | 778918.84 | 302286.16 |
| 21 | 778881.17 | 302290.07 |  | 66 | 778735.32 | 302294.88 |  | 111 | 778925.22 | 302286.62 |
| 22 | 778877.27 | 302290.10 |  | 67 | 778745.28 | 302294.06 |  | 112 | 778935.19 | 302287.34 |
| 23 | 778875.11 | 302290.13 |  | 68 | 778752.50 | 302293.47 |  | 113 | 778945.17 | 302288.05 |
| 24 | 778865.11 | 302290.24 |  | 69 | 778755.24 | 302293.24 |  | 114 | 778955.14 | 302288.77 |
| 25 | 778855.11 | 302290.35 |  | 70 | 778760.21 | 302292.80 |  | 115 | 778956.01 | 302288.83 |
| 26 | 778845.11 | 302290.46 |  | 71 | 778765.17 | 302292.34 |  | 116 | 778959.65 | 302289.09 |
| 27 | 778844.05 | 302290.47 |  | 72 | 778770.54 | 302291.80 |  | 117 | 778961.38 | 302288.75 |
| 28 | 778841.10 | 302290.52 |  | 73 | 778775.10 | 302291.33 |  | 118 | 778962.71 | 302287.59 |
| 29 | 778838.15 | 302290.61 |  | 74 | 778785.05 | 302290.30 |  | 119 | 778963.27 | 302287.38 |
| 30 | 778835.21 | 302290.73 |  | 75 | 778795.00 | 302289.27 |  | 120 | 778963.87 | 302279.41 |
| 31 | 778831.91 | 302290.91 |  | 76 | 778804.94 | 302288.24 |  | 121 | 778968.86 | 302279.80 |
| 32 | 778828.62 | 302291.13 |  | 77 | 778814.89 | 302287.21 |  | 122 | 778968.68 | 302282.15 |
| 33 | 778825.33 | 302291.39 |  | 78 | 778820.84 | 302286.60 |  | 123 | 778969.04 | 302285.10 |
| 34 | 778821.37 | 302291.77 |  | 79 | 778824.17 | 302286.28 |  | 124 | 778970.22 | 302287.82 |
| 35 | 778815.43 | 302292.39 |  | 80 | 778825.73 | 302285.73 |  | 125 | 778971.10 | 302288.13 |
| 36 | 778805.48 | 302293.41 |  | 81 | 778826.85 | 302284.50 |  | 126 | 778973.23 | 302289.52 |
| 37 | 778795.53 | 302294.44 |  | 82 | 778827.51 | 302284.01 |  | 127 | 778975.70 | 302290.11 |
| 38 | 778785.59 | 302295.47 |  | 83 | 778826.88 | 302276.12 |  | 128 | 778985.06 | 302290.70 |
| 39 | 778775.64 | 302296.50 |  | 84 | 778831.86 | 302275.77 |  | 129 | 778995.04 | 302291.32 |
| 40 | 778771.07 | 302296.97 |  | 85 | 778832.19 | 302280.41 |  | 130 | 779001.71 | 302291.74 |
| 41 | 778765.67 | 302297.51 |  | 86 | 778832.68 | 302282.26 |  | 131 | 779005.02 | 302291.95 |
| 42 | 778760.68 | 302297.98 |  | 87 | 778833.51 | 302283.97 |  | 132 | 779015.00 | 302292.60 |
| 43 | 778755.68 | 302298.42 |  | 88 | 778834.25 | 302284.19 |  | 133 | 779018.74 | 302292.85 |
| 44 | 778752.92 | 302298.65 |  | 89 | 778835.96 | 302285.14 |  | 134 | 779024.98 | 302293.26 |
| 45 | 778745.71 | 302299.25 |  | 90 | 778837.90 | 302285.42 |  | 135 | 779034.96 | 302293.93 |

| 11) Str. CRETOIU, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 781890.57 | 302754.94 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 781888.28 | 302753.90 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 781887.34 | 302751.57 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 781886.05 | 302596.30 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 781886.03 | 302587.31 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 781886.10 | 302578.33 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 781886.68 | 302534.97 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 781886.75 | 302525.94 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 781886.71 | 302516.90 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 781886.41 | 302488.41 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 781886.32 | 302478.68 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 781886.24 | 302468.94 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 781885.63 | 302376.51 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 781885.55 | 302364.57 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 781886.95 | 302359.02 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 781890.87 | 302354.85 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 781892.98 | 302354.99 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 781893.04 | 302354.22 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 781895.32 | 302353.62 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 781897.67 | 302353.52 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 781897.77 | 302352.03 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 781869.26 | 302350.15 |  | 67 | 0.00 |
| 23 | 781869.16 | 302351.64 |  | 68 | 0.00 |
| 24 | 781871.48 | 302352.05 |  | 69 | 0.00 |
| 25 | 781873.67 | 302352.94 |  | 70 | 0.00 |
| 26 | 781873.62 | 302353.72 |  | 71 | 0.00 |
| 27 | 781875.73 | 302353.85 |  | 72 | 0.00 |
| 28 | 781878.74 | 302357.74 |  | 73 | 0.00 |
| 29 | 781879.84 | 302362.54 |  | 74 | 0.00 |
| 30 | 781879.93 | 302376.55 |  | 75 | 0.00 |
| 31 | 781880.54 | 302468.98 |  | 76 | 0.00 |
| 32 | 781880.62 | 302478.72 |  | 77 | 0.00 |
| 33 | 781880.71 | 302488.47 |  | 78 | 0.00 |
| 34 | 781881.01 | 302516.96 |  | 79 | 0.00 |
| 35 | 781881.05 | 302525.93 |  | 80 | 0.00 |
| 36 | 781880.99 | 302534.89 |  | 81 | 0.00 |
| 37 | 781880.40 | 302578.25 |  | 82 | 0.00 |
| 38 | 781880.33 | 302587.30 |  | 83 | 0.00 |
| 39 | 781880.35 | 302596.34 |  | 84 | 0.00 |
| 40 | 781881.64 | 302751.61 |  | 85 | 0.00 |
| 41 | 781880.68 | 302754.00 |  | 86 | 0.00 |
| 42 | 781878.33 | 302755.04 |  | 87 | 0.00 |
| 43 | 781878.34 | 302755.64 |  | 88 | 0.00 |
| 44 | 781890.55 | 302755.54 |  | 89 | 0.00 |

| 12) Str. PLUGARILOR, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 775268.88 | 301622.68 |  | 46 | 775484.14 | 301589.85 |  | 91 | 775764.41 | 301551.44 |
| 2 | 775266.13 | 301623.62 |  | 47 | 775492.23 | 301589.09 |  | 92 | 775765.78 | 301550.17 |
| 3 | 775263.93 | 301625.52 |  | 48 | 775502.18 | 301588.15 |  | 93 | 775767.33 | 301548.38 |
| 4 | 775264.35 | 301620.47 |  | 49 | 775512.14 | 301587.21 |  | 94 | 775768.49 | 301546.31 |
| 5 | 775264.79 | 301614.62 |  | 50 | 775522.10 | 301586.28 |  | 95 | 775768.81 | 301552.33 |
| 6 | 775266.70 | 301616.44 |  | 51 | 775532.05 | 301585.34 |  | 96 | 775769.25 | 301560.46 |
| 7 | 775269.19 | 301617.29 |  | 52 | 775542.01 | 301584.40 |  | 97 | 775768.37 | 301559.69 |
| 8 | 775269.22 | 301616.73 |  | 53 | 775551.96 | 301583.47 |  | 98 | 775767.35 | 301559.12 |
| 9 | 775269.87 | 301616.76 |  | 54 | 775561.92 | 301582.53 |  | 99 | 775764.82 | 301558.10 |
| 10 | 775269.84 | 301617.33 |  | 55 | 775571.88 | 301581.59 |  | 100 | 775762.15 | 301558.65 |
| 11 | 775270.07 | 301617.33 |  | 56 | 775581.83 | 301580.65 |  | 101 | 775760.38 | 301559.56 |
| 12 | 775270.29 | 301617.32 |  | 57 | 775585.60 | 301580.30 |  | 102 | 775751.47 | 301564.10 |
| 13 | 775274.07 | 301616.97 |  | 58 | 775591.78 | 301579.71 |  | 103 | 775751.33 | 301564.18 |
| 14 | 775284.03 | 301616.06 |  | 59 | 775601.72 | 301578.71 |  | 104 | 775749.79 | 301564.94 |
| 15 | 775289.52 | 301615.56 |  | 60 | 775603.55 | 301578.53 |  | 105 | 775748.22 | 301565.65 |
| 16 | 775293.95 | 301615.12 |  | 61 | 775611.66 | 301577.68 |  | 106 | 775746.64 | 301566.31 |
| 17 | 775297.23 | 301614.75 |  | 62 | 775621.61 | 301576.65 |  | 107 | 775745.04 | 301566.93 |
| 18 | 775300.51 | 301614.34 |  | 63 | 775631.55 | 301575.62 |  | 108 | 775743.42 | 301567.50 |
| 19 | 775303.78 | 301613.90 |  | 64 | 775641.50 | 301574.59 |  | 109 | 775741.78 | 301568.02 |
| 20 | 775307.70 | 301613.32 |  | 65 | 775651.45 | 301573.56 |  | 110 | 775740.16 | 301568.49 |
| 21 | 775313.64 | 301612.41 |  | 66 | 775661.39 | 301572.53 |  | 111 | 775738.53 | 301568.90 |
| 22 | 775323.52 | 301610.88 |  | 67 | 775671.34 | 301571.49 |  | 112 | 775736.88 | 301569.27 |
| 23 | 775333.40 | 301609.36 |  | 68 | 775681.29 | 301570.46 |  | 113 | 775735.23 | 301569.59 |
| 24 | 775343.29 | 301607.84 |  | 69 | 775691.23 | 301569.43 |  | 114 | 775733.56 | 301569.86 |
| 25 | 775353.17 | 301606.31 |  | 70 | 775697.69 | 301568.76 |  | 115 | 775731.89 | 301570.09 |
| 26 | 775363.05 | 301604.79 |  | 71 | 775701.17 | 301568.39 |  | 116 | 775731.56 | 301570.13 |
| 27 | 775372.94 | 301603.26 |  | 72 | 775711.09 | 301567.30 |  | 117 | 775721.62 | 301571.30 |
| 28 | 775382.82 | 301601.74 |  | 73 | 775716.29 | 301566.70 |  | 118 | 775716.90 | 301571.86 |
| 29 | 775392.42 | 301600.26 |  | 74 | 775721.01 | 301566.14 |  | 119 | 775711.68 | 301572.47 |
| 30 | 775392.70 | 301600.22 |  | 75 | 775730.94 | 301564.96 |  | 120 | 775701.72 | 301573.57 |
| 31 | 775396.02 | 301599.72 |  | 76 | 775731.28 | 301564.92 |  | 121 | 775698.23 | 301573.93 |
| 32 | 775399.34 | 301599.25 |  | 77 | 775732.80 | 301564.72 |  | 122 | 775691.77 | 301574.60 |
| 33 | 775402.66 | 301598.80 |  | 78 | 775734.31 | 301564.47 |  | 123 | 775681.82 | 301575.63 |
| 34 | 775406.67 | 301598.30 |  | 79 | 775735.82 | 301564.18 |  | 124 | 775671.88 | 301576.67 |
| 35 | 775410.69 | 301597.84 |  | 80 | 775737.32 | 301563.85 |  | 125 | 775661.93 | 301577.70 |
| 36 | 775412.64 | 301597.62 |  | 81 | 775738.80 | 301563.47 |  | 126 | 775651.98 | 301578.73 |
| 37 | 775422.58 | 301596.52 |  | 82 | 775740.28 | 301563.05 |  | 127 | 775642.04 | 301579.76 |
| 38 | 775432.52 | 301595.42 |  | 83 | 775741.77 | 301562.57 |  | 128 | 775632.09 | 301580.79 |
| 39 | 775442.46 | 301594.32 |  | 84 | 775743.24 | 301562.05 |  | 129 | 775622.14 | 301581.82 |
| 40 | 775452.40 | 301593.22 |  | 85 | 775744.70 | 301561.49 |  | 130 | 775612.20 | 301582.86 |
| 41 | 775462.34 | 301592.11 |  | 86 | 775746.14 | 301560.89 |  | 131 | 775604.08 | 301583.70 |
| 42 | 775466.00 | 301591.71 |  | 87 | 775747.56 | 301560.24 |  | 132 | 775602.25 | 301583.89 |
| 43 | 775472.30 | 301591.03 |  | 88 | 775748.96 | 301559.55 |  | 133 | 775592.28 | 301584.88 |
| 44 | 775477.28 | 301590.52 |  | 89 | 775749.11 | 301559.47 |  | 134 | 775586.09 | 301585.48 |
| 45 | 775482.27 | 301590.03 |  | 90 | 775762.84 | 301552.46 |  | 135 | 775582.32 | 301585.83 |

| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 775572.36 | 301586.77 |  | 181 | 775268.88 | 301623.65 |
| 137 | 775562.41 | 301587.71 |  | 182 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 775552.45 | 301588.64 |  | 183 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 775542.50 | 301589.58 |  | 184 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 775532.54 | 301590.52 |  | 185 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 775522.58 | 301591.45 |  | 186 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 775512.63 | 301592.39 |  | 187 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 775502.67 | 301593.33 |  | 188 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 775492.72 | 301594.27 |  | 189 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 775484.63 | 301595.03 |  | 190 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 775482.76 | 301595.20 |  | 191 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 775477.80 | 301595.69 |  | 192 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 775472.84 | 301596.20 |  | 193 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 775466.57 | 301596.88 |  | 194 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 775462.91 | 301597.28 |  | 195 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 775452.97 | 301598.38 |  | 196 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 775443.03 | 301599.49 |  | 197 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 775433.09 | 301600.59 |  | 198 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 775423.16 | 301601.69 |  | 199 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 775413.22 | 301602.79 |  | 200 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 775411.26 | 301603.01 |  | 201 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 775407.30 | 301603.47 |  | 202 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 775403.33 | 301603.96 |  | 203 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 775400.05 | 301604.40 |  | 204 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 775396.77 | 301604.87 |  | 205 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 775393.49 | 301605.36 |  | 206 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 775393.21 | 301605.40 |  | 207 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 775383.61 | 301606.88 |  | 208 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 775373.73 | 301608.40 |  | 209 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 775363.85 | 301609.93 |  | 210 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 775353.96 | 301611.45 |  | 211 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 775344.08 | 301612.97 |  | 212 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 775334.20 | 301614.50 |  | 213 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 775324.31 | 301616.02 |  | 214 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 775314.43 | 301617.55 |  | 215 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 775308.49 | 301618.46 |  | 216 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | 775304.51 | 301619.05 |  | 217 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 775301.18 | 301619.50 |  | 218 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 775297.84 | 301619.91 |  | 219 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 775294.50 | 301620.29 |  | 220 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 775289.99 | 301620.73 |  | 221 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 775284.50 | 301621.24 |  | 222 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | 775274.55 | 301622.15 |  | 223 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | 775269.59 | 301622.60 |  | 224 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 775269.54 | 301623.69 |  | 225 | 0.00 | 0.00 |

| 13) Str. PRIETENIEI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 775775.64 | 301619.05 |  | 46 | 775774.63 | 301621.65 |
| 2 | 775776.80 | 301625.68 |  | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 775778.10 | 301631.68 |  | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 775774.32 | 301630.57 |  | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 775773.42 | 301629.67 |  | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 775771.74 | 301629.97 |  | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 775710.80 | 301640.64 |  | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 775690.04 | 301645.04 |  | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 775669.64 | 301650.92 |  | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 775618.23 | 301667.75 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 775612.46 | 301669.63 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 775606.68 | 301671.49 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 775373.71 | 301746.21 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 775365.04 | 301749.11 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 775356.43 | 301752.23 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 775324.67 | 301764.20 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 775316.70 | 301767.67 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 775309.11 | 301771.92 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 775255.25 | 301805.76 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 775253.65 | 301806.93 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 775252.23 | 301808.30 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 775247.97 | 301816.64 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 775248.93 | 301805.78 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 775250.21 | 301790.62 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 775253.31 | 301795.55 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 775259.14 | 301795.53 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 775299.15 | 301770.38 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 775299.10 | 301770.30 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 775305.55 | 301766.25 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 775313.72 | 301761.67 |  | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 775322.31 | 301757.93 |  | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 775354.07 | 301745.96 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 775362.83 | 301742.79 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 775371.67 | 301739.83 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 775604.64 | 301665.11 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 775610.40 | 301663.26 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 775616.15 | 301661.38 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 775667.56 | 301644.55 |  | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 775673.36 | 301642.66 |  | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 775679.23 | 301641.00 |  | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 775684.03 | 301639.22 |  | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 775684.18 | 301639.73 |  | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 775696.86 | 301636.66 |  | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 775709.66 | 301634.14 |  | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 775772.30 | 301623.17 |  | 90 | 0.00 | 0.00 |

| 14) Str. STADIONULUI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x |
| 1 | 779177.71 | 302005.53 |  | 46 | 0.00 |
| 2 | 779178.29 | 302005.56 |  | 47 | 0.00 |
| 3 | 779179.06 | 302006.16 |  | 48 | 0.00 |
| 4 | 779182.34 | 302009.28 |  | 49 | 0.00 |
| 5 | 779192.85 | 302011.65 |  | 50 | 0.00 |
| 6 | 779192.78 | 302012.24 |  | 51 | 0.00 |
| 7 | 779187.79 | 302013.79 |  | 52 | 0.00 |
| 8 | 779185.61 | 302018.55 |  | 53 | 0.00 |
| 9 | 779185.28 | 302060.73 |  | 54 | 0.00 |
| 10 | 779185.19 | 302067.39 |  | 55 | 0.00 |
| 11 | 779185.02 | 302074.05 |  | 56 | 0.00 |
| 12 | 779183.79 | 302112.63 |  | 57 | 0.00 |
| 13 | 779183.03 | 302136.68 |  | 58 | 0.00 |
| 14 | 779182.43 | 302136.68 |  | 59 | 0.00 |
| 15 | 779182.69 | 302137.38 |  | 60 | 0.00 |
| 16 | 779183.36 | 302137.71 |  | 61 | 0.00 |
| 17 | 779183.33 | 302138.20 |  | 62 | 0.00 |
| 18 | 779182.74 | 302138.17 |  | 63 | 0.00 |
| 19 | 779179.62 | 302138.01 |  | 64 | 0.00 |
| 20 | 779174.35 | 302137.74 |  | 65 | 0.00 |
| 21 | 779173.75 | 302137.70 |  | 66 | 0.00 |
| 22 | 779173.78 | 302137.20 |  | 67 | 0.00 |
| 23 | 779174.26 | 302137.20 |  | 68 | 0.00 |
| 24 | 779174.73 | 302137.12 |  | 69 | 0.00 |
| 25 | 779174.58 | 302136.54 |  | 70 | 0.00 |
| 26 | 779175.87 | 302135.72 |  | 71 | 0.00 |
| 27 | 779176.40 | 302134.29 |  | 72 | 0.00 |
| 28 | 779177.10 | 302112.42 |  | 73 | 0.00 |
| 29 | 779178.32 | 302073.83 |  | 74 | 0.00 |
| 30 | 779178.49 | 302067.26 |  | 75 | 0.00 |
| 31 | 779178.59 | 302060.68 |  | 76 | 0.00 |
| 32 | 779179.00 | 302007.74 |  | 77 | 0.00 |
| 33 | 779179.00 | 302007.54 |  | 78 | 0.00 |
| 34 | 779178.62 | 302006.57 |  | 79 | 0.00 |
| 35 | 779177.67 | 302006.13 |  | 80 | 0.00 |

| 15) Str. BISERICII L=343M, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 776065.93 | 301924.61 |  | 46 | 775958.18 | 301623.72 |
| 2 | 776066.76 | 301924.17 |  | 47 | 775959.25 | 301623.12 |
| 3 | 776067.86 | 301930.18 |  | 48 | 775959.40 | 301621.91 |
| 4 | 776064.81 | 301931.30 |  | 49 | 775956.75 | 301610.79 |
| 5 | 776056.78 | 301934.51 |  | 50 | 775956.85 | 301610.76 |
| 6 | 776056.49 | 301933.71 |  | 51 | 775955.89 | 301606.72 |
| 7 | 776059.50 | 301930.96 |  | 52 | 775954.71 | 301604.39 |
| 8 | 776059.72 | 301926.87 |  | 53 | 775952.93 | 301602.49 |
| 9 | 776052.65 | 301906.52 |  | 54 | 775953.03 | 301602.26 |
| 10 | 776048.88 | 301895.45 |  | 55 | 775964.23 | 301608.03 |
| 11 | 776045.23 | 301884.35 |  | 56 | 775963.27 | 301609.23 |
| 12 | 776028.72 | 301833.00 |  | 57 | 775964.79 | 301615.59 |
| 13 | 776027.55 | 301831.49 |  | 58 | 775967.07 | 301624.41 |
| 14 | 776025.67 | 301831.35 |  | 59 | 775969.72 | 301633.13 |
| 15 | 776019.19 | 301833.45 |  | 60 | 776002.34 | 301733.51 |
| 16 | 776017.16 | 301827.27 |  | 61 | 776005.23 | 301742.33 |
| 17 | 776023.55 | 301825.21 |  | 62 | 776008.18 | 301751.13 |
| 18 | 776025.00 | 301823.98 |  | 63 | 776031.47 | 301820.06 |
| 19 | 776025.06 | 301822.07 |  | 64 | 776031.49 | 301820.11 |
| 20 | 776023.82 | 301818.37 |  | 65 | 776031.51 | 301820.16 |
| 21 | 776022.58 | 301814.67 |  | 66 | 776032.69 | 301821.56 |
| 22 | 776021.94 | 301812.79 |  | 67 | 776034.51 | 301821.67 |
| 23 | 776019.68 | 301808.28 |  | 68 | 776040.95 | 301819.59 |
| 24 | 776020.40 | 301807.92 |  | 69 | 776042.98 | 301825.76 |
| 25 | 776001.93 | 301753.25 |  | 70 | 776036.61 | 301827.82 |
| 26 | 775998.97 | 301744.41 |  | 71 | 776035.16 | 301829.04 |
| 27 | 775996.06 | 301735.55 |  | 72 | 776035.09 | 301830.93 |
| 28 | 775993.26 | 301726.94 |  | 73 | 776051.61 | 301882.30 |
| 29 | 775992.98 | 301726.43 |  | 74 | 776055.23 | 301893.33 |
| 30 | 775992.52 | 301726.07 |  | 75 | 776058.98 | 301904.32 |
| 31 | 775991.95 | 301725.91 |  | 76 | 776064.28 | 301919.57 |
| 32 | 775991.37 | 301725.98 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 775984.00 | 301728.37 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 775982.15 | 301722.67 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 775988.57 | 301720.58 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 775989.97 | 301719.44 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 775990.13 | 301717.64 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 775990.10 | 301717.55 |  | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 775990.08 | 301717.46 |  | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 775961.46 | 301629.42 |  | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 775961.56 | 301629.39 |  | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 775960.55 | 301628.07 |  | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 775958.94 | 301627.67 |  | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 775951.79 | 301628.35 |  | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 775951.41 | 301624.37 |  | 90 | 0.00 | 0.00 |

| Str. BISERICII L=102M, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 776087.72 | 302036.72 |  | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 776088.54 | 302037.00 |  | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 776089.40 | 302036.91 |  | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 776089.48 | 302037.14 |  | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 776084.62 | 302038.53 |  | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 776071.83 | 302043.13 |  | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 776071.55 | 302042.32 |  | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 776072.94 | 302041.09 |  | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 776073.04 | 302039.24 |  | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 776064.39 | 302015.14 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 776064.82 | 302014.56 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 776068.39 | 302013.44 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 776065.62 | 302004.70 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 776069.11 | 302000.87 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 776052.18 | 301946.55 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 776050.44 | 301944.52 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 776047.77 | 301944.37 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 776047.48 | 301943.57 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 776054.35 | 301941.43 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 776065.32 | 301937.08 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 776065.41 | 301937.31 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 776065.44 | 301938.68 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 776062.59 | 301949.44 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 776062.71 | 301949.81 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 776062.63 | 301950.14 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 776071.69 | 301979.33 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 776070.08 | 301979.78 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 776071.27 | 301983.60 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 776072.88 | 301983.15 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 776078.19 | 302000.39 |  | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 776076.65 | 302000.86 |  | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 776076.94 | 302001.82 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 776078.48 | 302001.35 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 776087.32 | 302030.07 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 776092.76 | 302032.85 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 776091.81 | 302034.72 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 776086.21 | 302031.86 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |

| Str. BISERICII L=106M, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 776141.60 | 302134.14 |  | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 776141.73 | 302134.51 |  | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 776142.11 | 302135.21 |  | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 776142.70 | 302135.74 |  | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 776143.00 | 302136.56 |  | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 776144.03 | 302136.73 |  | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 776145.05 | 302136.54 |  | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 776145.14 | 302136.77 |  | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 776139.58 | 302138.59 |  | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 776134.36 | 302140.81 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 776134.28 | 302140.58 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 776135.17 | 302140.05 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 776135.83 | 302139.24 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 776135.54 | 302138.41 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 776135.62 | 302137.70 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 776135.49 | 302136.99 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 776102.97 | 302041.92 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 776102.26 | 302041.12 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 776101.19 | 302041.05 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 776100.92 | 302040.25 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 776105.49 | 302038.96 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 776115.92 | 302035.17 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 776116.00 | 302035.41 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 776114.97 | 302036.00 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 776115.07 | 302037.26 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 776116.03 | 302037.54 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 776113.07 | 302047.45 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 776127.83 | 302090.80 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 776142.55 | 302133.83 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |

| 16) Str. AVRAM IANCU, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 776170.12 | 302228.21 |  | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 776162.09 | 302205.14 |  | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 776159.55 | 302196.74 |  | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 776157.71 | 302188.17 |  | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 776156.42 | 302180.72 |  | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 776157.48 | 302174.54 |  | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 776162.19 | 302170.39 |  | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 776161.87 | 302169.60 |  | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 776152.32 | 302173.70 |  | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 776144.35 | 302176.63 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 776144.67 | 302177.41 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 776148.45 | 302177.66 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 776150.64 | 302180.75 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 776152.09 | 302189.14 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 776154.03 | 302198.17 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 776156.71 | 302207.01 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 776165.97 | 302233.64 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 776166.05 | 302234.12 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 776165.96 | 302234.60 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 776167.46 | 302240.47 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 776168.32 | 302241.04 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 776168.85 | 302241.91 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 776184.82 | 302287.81 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 776192.32 | 302309.37 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 776192.25 | 302310.13 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 776191.61 | 302310.56 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 776191.79 | 302311.64 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 776200.56 | 302310.20 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 776200.38 | 302309.11 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 776198.76 | 302308.80 |  | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 776197.72 | 302307.53 |  | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 776190.21 | 302285.94 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 776174.51 | 302240.82 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 776174.21 | 302238.96 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 776174.57 | 302237.10 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 776172.11 | 302230.27 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 776170.89 | 302229.46 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |

| 17) Str. BASARABI, comuna Valu Lui Traian |
| --- |
| Pct | x | y |  | Pct | x | y |
| 1 | 775999.67 | 302323.64 |  | 46 | 776088.53 | 302271.82 |
| 2 | 776075.66 | 302283.42 |  | 47 | 776080.94 | 302275.44 |
| 3 | 776083.03 | 302279.65 |  | 48 | 776073.47 | 302279.26 |
| 4 | 776090.49 | 302276.09 |  | 49 | 775990.80 | 302323.02 |
| 5 | 776119.38 | 302262.79 |  | 50 | 775991.30 | 302323.43 |
| 6 | 776126.28 | 302259.59 |  | 51 | 775998.57 | 302324.85 |
| 7 | 776133.15 | 302256.33 |  | 52 | 775999.02 | 302324.15 |
| 8 | 776154.41 | 302246.15 |  | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 776159.96 | 302243.43 |  | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 776165.46 | 302240.58 |  | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 776166.45 | 302240.31 |  | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 776167.46 | 302240.47 |  | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 776174.57 | 302237.10 |  | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 776175.55 | 302235.48 |  | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 776177.03 | 302234.30 |  | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 776183.78 | 302230.71 |  | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 776190.58 | 302227.21 |  | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 776245.22 | 302199.68 |  | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 776251.97 | 302196.34 |  | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 776258.77 | 302193.10 |  | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 776360.40 | 302145.68 |  | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 776362.36 | 302145.65 |  | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 776363.69 | 302147.10 |  | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 776364.50 | 302146.83 |  | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 776362.64 | 302142.04 |  | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 776360.91 | 302136.07 |  | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 776360.11 | 302136.33 |  | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 776359.97 | 302139.46 |  | 73 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 776357.79 | 302141.71 |  | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 776256.79 | 302188.84 |  | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 776249.92 | 302192.11 |  | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 776243.10 | 302195.48 |  | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 776188.46 | 302223.02 |  | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 776181.68 | 302226.50 |  | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 776174.95 | 302230.08 |  | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 776173.55 | 302230.49 |  | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 776172.11 | 302230.27 |  | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 776165.96 | 302234.60 |  | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 776165.70 | 302235.02 |  | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 776165.32 | 302235.33 |  | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 776158.89 | 302238.70 |  | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 776152.38 | 302241.92 |  | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 776131.12 | 302252.09 |  | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 776124.28 | 302255.33 |  | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 776117.42 | 302258.52 |  | 90 | 0.00 | 0.00 |

Intocmit: ing. Ionut TURCU