MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  LUCRARI DE CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERUL DE VEST, COMUNA AGIGEA, JUDETUL CONSTNTA

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : 0241/738.172,

FAX : 0241/738.178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA

III. DESCRIEREA LUCRARII

Zona de locuinte se afla in intravilanul comunei Agigea, amplasata in partea de vest.

Alimentarea cu apa a comunei Agigea se realizeaza din sistemul “ Litoral”, din conductele magistrale care fac interconectarea Complexelor de inmagazinare – pompare Constanta Sud si Eforie Nord.

In zona exista urmatoarele conducte de alimentare cu apa:

- Conducta ø 160 mm PEHD pe strada Ciocarliei si pe strada Randunelelor care alimenteaza cu apa zona de lotizari existenta la sud de zona studiata. Aceasta conducta are legatura la conducta Dn 500 mm otel existenta pe str. Berzei.

- Conducta Dn 150 mm otel si azbociment care este legata tot la conducta Dn 500 mm otel, aceasta avand traseul pe. Str. Tiberiu Brediceanu si la care este legata si conducta Dn 160 mm de pe str. Randunelelor.

- Conducta magistrala de alimentare cu apa, ø 500 mm, de pe str. Berzei.

Pentru alimentarea cu apa a zonei de parcelari studiata s-a executat o conducta de aductiune ø 225* 12,8 mm PEHD, pe str. Canarilor, pana la str. Randunelelor. Conducta ø 225 mm s-a racordat la conducta ø 500 mm otel existent ape str. Berzei, iar in zona de racord, pe conducta ø 225 mm exista un camin cu o vana ø 200 mm pentru izolarea conductei in caz de avarii si interventii.

In zona de parcelari vest exista o retea de alimentare cu apa inelara cu diametrul ø 110*6,3 mm, legata la conductele proiectate pe str. Randunelelor ø 225*12,8 mm si ø160*9,1 mm PEHD.

Sistemul de canalizare menajera al localitatii Agigea este alcatuit din retele de canalizare, statii de pompare, conducte de refulare care descarca apele in statia de epurare Constanta Sud.

Statia se afla in sudul municipiului Constanta, de-a lungul linieie CF Constanta- Mangalia si dispune de o suprafata de cca. 18 ha.

Epurarea apei se realizeaza in doua trepte ( mecanis si biologic), cu o capacitate de epurare de 3200 l/sec, preluand apele uzate orasenesti din cea mai mare parte a orasului Cosntanta si cateva localitati limitrofe, Cumpana, Agigea si partial ape pluviale colectate in sistem unitar care ajung in statie in amestec cu apele uzate.

Se prezinta elementele specifice caracteristice  proiectului propus :

Procedeul de canalizare adoptat este cel separativ, sistemul de canalizare fiind conceput pentru colectarea numai a apelor uzate menajere fara a colecta apele meteorice.

Canalizarea menajera a zonelor de locuinte studiate, se va realiza printr-un sistem alcatuit din retelele de canalizare stradale cu curgere gravitationala cu descarcarea in reteaua de canalizare existenta apartinand operatorului regional SC RAJA SA Constanta. La final apele vor ajunge in statia de epurare Constanta Sud.

RETELE CANALIZARE MENAJERA

Pe strazile din Cartierul de vest vor fi executate colectoare de canalizare din tuburi de PVC- KG cu diametrul Dn = 250 mm, L= 2090 m.

Colectoarele se vor amplasa in carosabilul strazilor, pe mijlocul acestora, pentru a se putea realiza, in aceleasi conditii de functionare, racordurile consumatorilor de pe ambele parti. Pe colectoarele proiectate se vor executa camine de vizitare si control, din beton, circulare, cu diametrul interior de 1 m si acoperite cu capace de tip carosabil conform STAS 2448 – 82.

Caminele de vizitare se vor amplasa la punctele de schimbare de directie si in aliniament, la dstante de maxim 60 m.

Datorita configuratiei terenului, retelele de canalizare menajera au fost impartite pe mai multe colectoare, principale si secundare. Colectorul principal M1 va avea o lungime de 575 m s pe traseul lui se vor executa 14 camine de vizitare si control. Functie de linia terenului, panta colectorului va fi cuprinsa intre 15 % si 30 %, in el descarcandu-se colectoarele M2, M3, M4 si M5 .

Colectorul secundar M2 are traseul pe str. Paunului, are o lungime de 375 m, iar panta de montaj este cuprinsa intre J=15% si 35%.

Colectorul secundar M3 se va executa pe str. Dropiei, cu o lungime de 380 m, panta de montaj intre 15% - 35%.

Colectorul secundar M4 va fi executata pe str. Pescarusului, cu o lungime de 380 m, panta de montaj intre 15% si 30%, functie de panta terenului.

Colectorul secundar M5 se va executa pe str. Egretei, lungime de 380 m, panta de montaj intre 20 % si 30%.

In zona lotizata nu exista un proiect de sistematizare pe verticala si cotele de teren de pe traseul canalizarii menajere proiectate sunt cote de teren existente. In urma lucrarilor de sistematizare, caminele de vizitare vor fi aduse la nivelul terenului.

Pe colectoarele proiectate se vor executa camine de vizitare si control, din beton, circulare cu diametrul interior D= 1 m, cu adancimea medie de 2,50 m si se vor acoperi cu capace tip carosabil, conform STAS 2448-82.

Caminele de vizitare se vor amplasa in linie la distante de cca. 30 – 40 m si la schimbare de directie.

Dupa realizarea retelelor de canalizare, fiecare consumator isi va realiza propriul racord prin legarea la colectoarele stradale.

Pentru realizarea retelelor de canalizare, terenul va fi ocupat temporar, pe timpul executiei lucrarilor.

Vor fi afectate urmatoarele suprafete :

- Retele de canalizare S= 2090m*1m= 2090 mp si reprezinta domeniul public, strazi existente, teren care apartine primariei Comunei Agigea.

- Profilul si capacitatile de productie : Nu este cazul ;

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz) – Nu este cazul ;

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea : retea de canalizare in lungime de 2090 m ;

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora : Nu este cazul ;

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei :  La finalul lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente : Nu este cazul ;

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare :  Nu este cazul ;

- Metode folosite in constructie : Conform normelor STAS 2448-82 ;

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare : Nu e cazul ;

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului ( ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :Nu e cazul ;

Localizarea proiectului: lucrarea se executa in zona rezidentiala, Cartierul de Vest din localitatea Agigea, judetul Constanta.

Lucrarea nu are un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : pentru lucrari de acest gen se constituie organizare de santier.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei :la incheierea lucrarilor hidroedilitare.

BENEFICIAR,

COMUNA AGIGEA