MEMORIU GENERAL

PENTRU ELABORARE PUZ BDUL.  MAMAIA, NR. 564,

MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA

BENEFICIAR : S.C. GAMARO CONSTRUCT  S.R.L.

INVESTITOR: S.C. GAMARO CONSTRUCT  S.R.L.

IULIE 2017

CUPRINS

CAPITOLUL  I – INTRODUCERE

1.1. DATE  DE  RECUNO?TERE  A  DOCUMENTA?IEI

1.2. OBIECTUL  DOCUMENTA?IEI  DE  URBANISM

1.3. SURSE  DE  DOCUMENTARE

CAPITOLUL  II – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ?I ÎN PREVEDERILE P.U.G.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

2.4. CIRCULA?IA

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.7. PROBLEME DE MEDIU ?I MĂSURI DE PROTEC?IE A MEDIULUI

2.8. OP?IUNILE BENEFICIARULUI

CAPITOLUL  III – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – JUSTIFICĂRI

3.2. PREVEDERI URBANISTICE ÎN VIGOARE

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

3.4. MODERNIZAREA CIRCULA?IEI

3.5. ZONIFICARE FUNC?IONALĂ

3.6  AMPLASAREA CLADIRILOR PE PARCELA

3.7. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

CAPITOLUL  IV – CONCLUZII ?I MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1                                                            		           INTRODUCERE

1.1. DATE  DE  RECUNO?TERE  A  DOCUMENTA?IEI

DENUMIRE: « P.U.Z. BDUL.  MAMAIA, NR. 564, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA»

LOCALIZARE: INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTAN?A

BENEFICIAR: S.C. GAMARO CONSTRUCT  S.R.L.

INI?IATOR: S.C. GAMARO CONSTRUCT  S.R.L.

PROIECTANT GENERAL: S.C. B.M.M.C. S.R.L.

DATA ELABORĂRII: IULIE 2017

1.2. OBIECTUL  DOCUMENTAŢIEI  DE  URBANISM

Documentaţia de urbanism « P.U.Z. BDUL.  MAMAIA, NR. 564, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA » aprofundează prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în corelare cu funcţiunile existente, cu vecinătăţile imediate şi cu solicitările populaţiei.

Conţinutul documentaţiei de urbanism « P.U.Z. BDUL.  MAMAIA, NR. 564, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA » răspunde cerinţelor din Ordinul 176/N/2000 al MLPAT, precum şi ale art. 47, alin. (2) din Legea nr. 350/2001 şi tratează următoarele categorii de probleme:

- zonificarea funcţională a terenurilor

- organizarea reţelei stadale

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile zonei urbane

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, P.O.T., C.U.T., etc.)

- dezvoltarea infrastructurii edilitare

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor

- zone protejate şi servituţi, permisiuni, restricţii – reglementări specifice detaliate, incluse în regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.

- actualizarea planurilor topografice cu menţionarea obiectivelor de utilitate publică.

Documentaţia de urbanism « P.U.Z. BDUL.  MAMAIA, NR. 564, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA » avizată şi aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primariei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit din zona studiată.

1.3. SURSE  DE  DOCUMENTARE

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:

- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea ?i realizarea străzilor în localită?ile urbane;

- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”;

- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localită?i urbane ;

- PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanţa şi Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr.  653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

- HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul municipiului Constanţa

- HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate la nivelul minicipiului Constanţa

- HCLM 292/2013 – Reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele situate în blocuri de locuinţe.

CAPITOLUL 2   	                                      STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI

Zona ce face obiectul documentaţiei de urbanism « P.U.Z. BDUL.  MAMAIA, NR. 564, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA» în suprafaţă de 3088  mp., se află în intravilanul municipiului Constanţa, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Judeţului Constanţa, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările şi actualizările ulterioare.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE.

Amplasamentul ce a generat prezenta documentatie de urbanism este, situat pe. BDUL.  MAMAIA, NR. 64, MUN CONSTANTA,  JUD. CONSTANTA, este proprietatea privata a S.C. GAMARO CONSTRUCT  S.R.L. si face parte din din arealul studiat in prezenta documentatie de urbanism.

Zona se afla in partea de vest a Municipiului Constanta si face parte din zona industriala. Carasterul zonei este servicii mixte din domeniul depozitarii si industriei usoare.

Zona studiata este delimitata de urmatoarele puncte Steereo 70

| COORDONATE ZONA STUDIATA |
| --- |
| NR. PCT | X | Y |
| 1 | 788889.8147 | 314573.7631 |
| 2 | 789050.2042 | 314582.3979 |
| 3 | 789055.9926 | 314373.4275 |
| 4 | 788886.3715 | 314364.5574 |
| 5 | 788885.6253 | 314474.2918 |

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanţa evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influenţe marine, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografică şi de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre şi a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului şi reglează încălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitaţii atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitaţiilor anuale este cuprins între 300 şi 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara şi un aport important de zăpezi şi temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanţa se află în zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurenţă, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.

Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naţionale, de 11,2 şC. Temperatura medie iarna este apropiată de 0 şC, dar pozitivă, iar vara depaşeşte 25 şC. Adâncimea de îngheţ se situeaza la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, municipiul Constanţa se încadrează în zona seismică cu ag = 0,20 g exprimată în termeni ai acceleraţiei de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colţ a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

2.4. CIRCULAŢIA

Amplasamentul beneficiază de acces facil din arterele importante de circulaţie din zonă: pe Bulevardul Mamaia pe strazile Marathon , Olympia, Salamina Therma  si Rhodos.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin P.U.Z. şi zonele învecinate sunt caracterizate de existenţa unor funcţiuni diverse, fiind compatibile:

- Functiuni turistice, servicii hoteliere

În ceea ce priveşte calitatea fondului construit, aceasta este foarte  bună.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de reţele de utilităţi: alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu energie electrică şi termică, gaze naturale şi telefonie.

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, dupa caz, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Reţelele noi sau extinderea reţelelor existente precum şi racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2^1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificarile ulterioare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind aflată în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecţie a mediului, ele constrând în măsurile obişnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecţie a mediului în ceea ce priveşte protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spaţii verzi, măsuri de protecţia muncii etc.

2.8. OPŢIUNILE BENEFICIARULUI

Pe terenul ce a iniţiat elaborarea P.U.Z.-ului se doreşte stabilirea regimului juridic al terenurilor fara modificarea coeficientilor urbanistici aprobati prin PUZ Mamaia prin HCL 121/2013

CAPITOLUL 3                         PROPUNERI DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – JUSTIFICĂRI

Având în vedere tendinţele de dezvoltare ale zonei, dar şi condiţiile impuse prin Avizul de oportunitate, prezenta documentaţie de urbanism analizează:

- Oportunitatea mobilării urbane a unor terenuri situate în zona studiată în concordanţă cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

- compatibilitatea funcţiunilor în zona studiată, conform art. 14 al GHR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare;

- asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

- asigurarea acceselor obligatorii la lot;

- asigurarea locurilor de parcare necesare în incinta proprietăţii;

- Identificarea arealelor din P.U.Z. pe care se pot amenaja parcări publice, fără afectarea domeniului public şi a spaţiului verde amenajat existent.

3.2. PREVEDERI URBANISTICE ÎN VIGOARE

Conform PUZ aprobat  HCLM 121/2013

POT: 40% - 70%

CUT: 4

RH: P+5-8E

FUNCTIUNI:

- functiuni pentru turism;

- apartamente de vacanta,

- locuinte permanente,

- amenajari ale spatiilor publice/smipublice/private

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Având în vedere vecinătăţile amplasamentului şi caracteristicile ţesutului urban din care face parte, mobilarea urbană propusă prin prezenta documentaţie de urbanism se încadrează în funcţiunile existente în zonă, contribuind la construirea unei imagini unitare de cartier rezidenţial a zonei studiate, cu dotările aferente.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Racordarea aleii Marathon la Bulevardul Mamaia

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

Zona studiata se afla in utr 34 zona de reglementare (conform PUZ Mamaia ) - functiuni pt. turism, apartamente de vacanta, locuinte permanente, amenajari ale spatiilor publice/smipublice/private  cu  regim de inaltime p+5-8e ,

pot =40-70%, cut =4.   in imprejurimi exista imobile de apartamente cu maxim 8 etaje iar pe terenul ce a generat puz-ul , este in curs de executie un imobil p+6e cu functiunea de hotel.inaltimea maxima admisa a cladirilor existent, conform HCL 121/2013

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  EXISTENT

POT: 40% - 70%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI EXISTENT

CUT: 4

UTILIZARI ADMISE

- functiuni pentru turism;

- apartamente de vacanta,

- locuinte permanente,

- amenajari ale spatiilor publice/smipublice/private

- activitati conexe functiunilor turistice

- comert, servicii, alimentatie publica

- birouri administrative

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

UTILIZARI INTERZISE

- se interzic urmatoarele categorii de activitati:

- activitati productive;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare si comert de mic-gros;

- depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- autobaze, unitait de transport si statii de intretinere auto;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.se interzice utilizarea spatiilor care deja au facut obiectul conversiei pentru depozite, alimentatie publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuintele; se va stabili de catre CLMC o perioada tranzitorie de functionare (maxim 1 an de la data aprobarii RLUMC) pana la conversia spatiului intr-o functiune compatibila locuirii.

INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

ZR1 Hmaxim  admisibil este P+5-8E( 33m fata de CTA)

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

ZR1 POT maxim = 70%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

ZR1 CUT maxim = 4

3.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE PARCELA

Posibilitatea amplasarii cladirilor pe aliniament sau retragerea se realizeaza conform caracterului zonei si conform planului de reglementari anexa la prezenta.

Amplasarea cladirilor pe parcela se realizeaza conform Cod Civil actualizat, exceptie facand cazurile cand alipirea se realizeaza la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor, conform plan situatie.

3.7. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către investitori sau beneficiari, parţial sau în întregime, dupa caz, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Reţelele noi sau extinderea reţelelor existente precum şi racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2^1) al 	Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

Actualizarea prevederilor urbanistice ale zonei va permite deţinătorilor de utilităţi să-şi revizuiască şi să-şi actualizeze studiile şi strategiile de dezvoltare şi modernizare ale reţelelor, în concordanţă cu caracteristicile ţesutului urban propus.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul studiat de prezenta documentaţie de urbanism aparţine persoanelor fizice şi juridice, domeniul public şi privat al UAT Constanţa.

Prezenta documentaţie de urbanism nu îşi propune schimbarea regimului juridic al terenurilor.

CAPITOLUL 4                                  CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările propuse prin prezenta documentaţie de urbanism se înscriu în prevederile art. 32, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUG.

Funcţiunile propuse sunt compatibile cu funcţiunea predominantă a zonei şi respectă principalele obiective ale activităţii de urbanism:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

- utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite

- asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat.

Reglementările operaţionale propuse prin prezenta documentaţie, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a zonei, contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare.

Reglementările urbanistice propuse ilustrează şi vin în întâmpinarea tendinţelor de dezvoltare ale zonei.

ÎNTOCMIT,                                                                                                                  VERIFICAT,

ARH. FLORICA TURCOIANU