## MEMORIU

necesar obtinerii AVIZ  AGENTIA  DE  PROTECTIA  MEDIULUI  pentru

- „MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. 228/08.04.2017 PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA, CONFORM LEGII 50/1991 DE LA P+4E LA P+5E+Eth – REALIZARE DOUA UNITATI LOCATIVE SUPLIMENTARE LA ETAJUL 5, ET 6 th. (CASA SCARII, CASA LIFTULUI, CAM. TH.), RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE FUNCTIUNE SP. COMERCIAL PARTER IN SP. BIROURI” – Modificare a deciziei etapei de incadrare anterioare nr. 3563RP din 06.04.2017

- DATE GENERALE:

  - Denumirea proiectului de investitii:

„MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. 228/08.04.2017 PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA, CONFORM LEGII 50/1991 DE LA P+4E LA P+5E+Eth – REALIZARE DOUA UNITATI LOCATIVE SUPLIMENTARE LA ETAJUL 5, ET 6 th. (CASA SCARII, CASA LIFTULUI, CAM. TH.), RECOMPARTIMENTARE SI SCHIMBARE FUNCTIUNE SP. COMERCIAL PARTER IN SP. BIROURI”

  - Amplasamentul proiectului si adresa obiectivului:

Terenul studiat, în suprafaţa de 500.00 mp, conform actelor de proprietate este situat în orasul Navodari, Trup Mamaia Nord – trup 4 (NNs 158/5), Lot 10, jud. Constanta.

Date din documentaţiile topografice şi de cadastru:

- S= 500.00 mp, intravilan, acces direct din Prelungirea D17;

- nr. cadastral al parcelei: 108822;

- regim juridic: contract de vanzare-cumparare, contract de asociere in participatiune.

Terenul pe care se vor executa construcţiile are următoarele  vecinătăţi:

- N:  parcela: Lot 8 – liber de constructii.

- S:  strada: Prelungirea D17.

- E:  parcela: Lot 11 – constructia P+4E(functiunea de imobil de locuinte colective) in curs de

executie amplasata la 1.00m fata de limita de proprietate; intre imobilul proiectat si cel

existent se propune o distanta de 6.00m.

- V:  parcela: Lot 9 – liber de constructii.

  - Date de identificare a beneficiarului proiectului de investitii:

        - denumire  titulari:

S.C. A&G CENTER S.R.L. reprezentata prin ZANĂ CONSTANTIN si ZANĂ AURORA, COMAN ION, COMAN MAGDALENA

        - adresa titularului:

ZANĂ CONSTANTIN, domiciliu in mun. Constanta, str. Dionisie cel Mic, nr. 52C, et. 5, ap. 26, jud. Constanta, CI seria KT nr. 960111, CNP 1790120131257.

        - reprezentanti legali / imputerniciti cu date de identificare:

Orice reprezentant legal al beneficiarului, imputernicit de acestia.

  - Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului si / sau alte scheme / programe:

S-a avut in vedere ca prin volumetria generala, destinatia imobilului proiectat si calitatile estetice ale finisajelor exterioare, sa se creeze o imagine arhitecturala adecvata zonei de amplasament. Se vor respectate aliniamentele, retragerile si inaltimile maxime impuse prin certificatul de urbanism si/sau documentatia de urbanism in vigoare. Vecinatatile si retragerile fata de limitele de proprietate sunt cuprinse in planul de situatie (plansa A.01). Zona este reglementata prin HCL 69/15.02.2004, PUZ HCL 275/24.11.2014 si HCL 302/01.08.2016.

  - Incadrarea in alte activitati existente:

Pe teren se afla in curs de executie imobilul autorizat initial cu A.C. nr. 228/08.04.2017, si avizat prin decizia etapei de incadrare anterioare nr. 3563RP din 06.04.2017.

  - Bilant  teritorial:

Suprafata terenului  este de 500.00mp.

Imobilul (C1) proiectat cu regim inaltime P+5E+E6 th va avea:

  - suprafata construita la sol autorizata anterior: 		224.50 mp

  - suprafata construita proiectata la sol:			224.50 mp

  - suprafata construita proiectata cu proiectia

incaperilor in consola etaje: 				247.90 mp

  - suprafata desfasurata autorizata in curs de executie: 1216.10mp

  - suprafata desfasurata propusa spre realizare:		1459.32mp, din care:

, din care: suprafata etaj 5 = 243.22mp, etajul tehnic 6 retras ocupand o suprafata suplimentara de 142.55mp (4 x camere tehnice, 2 x uscatoare, casa scarii si casa liftului)

Coeficientii urbanistici pentru situatia studiata sunt:

P.O.T. existent (in curs de exec.)	= 49.58%		P.O.T. proiectat 	= 49.58%

C.U.T. existent (in curs de exec.)	= 2.432		C.U.T. proiectat 	= 2.919

Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 30% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiilor fiind  «bloc de locuinte». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 46.80mp, si pe terasa imobilului o suprafata de 103.20mp, cumuland un total de 150.00mp. Se vor planta arbori «abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda».

Circulaţie staţionară este rezolvată în cadrul parcelei prin amenajarea a  10 locuri de parcare cu acces direct la strada Prelungirea D17.

In partea de sud-vest a terenului se prevede o platforma betonata 1.20 x 4.00m pentru depozitare menajera in pubele ecologice.

Accesul pietonal si accesul auto pe parcela se vor realiza din strada Prelungirea D17 in partea de sud a terenului.

- DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI:

Prezenta documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr. 10/1995 actualizata cu Legea nr. 177/2015, cuprinde piesele scrise si desenate pentru faza de proiectare D.T.A.C. si se referă la modificarea unui proiect aflat in curs de executie a unui imobil cu destinatia de locuinte colective la etaje si spatii comerciale la parter, regim de inaltime P+4E, si modificarea regimului de inaltime la P+5E+E6th, respectiv schimbarea functiunii unuia dintre spatiile comerciale de la parter in spatiu de birouri.

Potrivit P100/1-2013, imobilul se încadrează în clasa III de importanţă, particularitatile  seismice ale amplasamentului caracterizandu-se prin valoarea acceleratiei de varf ag = 0.20g si perioada de colt Tc = 0.7 sec. Categoria de importanţă a construcţiei este C.

Imobilele ce urmează a se construi se încadrează în regimul de înălţime mediu, fiind  o construcţie:  P + 5E + E6th cu inaltime maxima : Hmax = 21.00m - fata de cota terenului amenajat - C.T.A.

Dispunerea generala pe niveluri a functiunilor se prezinta astfel:

- Parter:

Hol + Casa scarii + Lift,  1 x spatii comerciale, 1 x  spatii de birouri.

- Etaj 1, 2, 3, 4:

Hol + Casa scarii + Lift, 4 unitati locative (pe nivel).

-     Etaj 5:

Hol + Casa scarii + Lift, 2 unitati locative pe nivel

- Etaj 6th.

Hol + Casa scarii + Casa liftului, 2 camere tehnice;

- Sistem constructiv:

- sistem constructiv:  fundatii - alcatuite din radier si grinzi de fundare din  BA; structura -  cadre şi planşee din BA;

- sistem acoperire: terasa hidroizolata si termoizolata.

- inchideri perimetrale: zidarie din caramida sau BCA 25cm + termoizolatie polistiren 5cm.

- compartimentările interioare; pereţi cu rol nestructural din zidărie de 20cm si 15cm.

- Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- zugraveli lavabile in camere;

- faianta pana la inaltimea +2,10m in bai;

- pardoseală gresie in bucatarie, bai;

- pardoseala din parchet laminat in camere;

- tamplarie interioara din lemn;

- Finisajele exterioare sunt alcatuite din:

- tencuieli exterioare drişcuite si zugrăvite cu vopsea lavabilă;

- tamplarie exterioara din PVC, cu geam termopan;

- balustrade din inox cu sticla la balcoane si terasa.

De asemenea se doreste si imprejmuirea terenului cu gard din zidarie intarita cu samburi si centuri, inaltimea maxima de 2.20m.

III. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR:

In prezent zona nu dispune de utilitati. Încălzirea spaţiilor interioare ale construcţiei se va asigura prin centrală termică proprie.

Instalaţii:

            - Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa aflata in curs de proiectare si executie in lungul strazii Prelungirea D17, in zona existand o conducta ø32 PEHD care alimenteaza imobilul de pe lotul 11, respectiv o alta conducta ø110 PEHD, conform avizului RAJA nr. 80/2734 din 15.03.2017.

      - Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC. In prezent in zona nu exista retea de canalizare menajera, conform avizului RAJA nr. 80/2734 din 15.03.2017.

Apele manajere uzate se vor deversa in reteaua de canalizare aflata in curs de proiectare si executie in lungul strazii Prelungirea D17, in acest sens fiind depusa documentatia pentru autorizatie de construire a retelei. Daca se doreste receptionarea imobilului inainte de finalizarea retelelor de canalizare menajera din zona, atunci in interiorul lotului se va amplasa un bazin vidanjabil de 20-25mc, pozitionat in apropierea strazii Prelungirea D17, acesta putand fi executat si sub locurile de parcare auto proiectate.

Apele pluviale se vor evacua prin sistemul de jgheaburi de la exteriorul imobilului, fiind dirijate catre spatiile verzi de la nivelul terenului.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Racordul electric se va realiza conform avizului FRE prin branşare la sistemul de distributie de la cel mai apropiat punct de bransare. Pana la definitivarea solutiei de bransare, imobilele din zona sunt alimentate din organizarea de santier amenajata in lungul str. Prelungirea D17, cf. avizului obtinut initial E-Distributie Dobrogea nr. 180433834 / 09.03.2017.

      - Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul.

      - Asigurarea agentului termic:

Incalzirea imobilului si producerea apei calde menajere se va face cu centrale proprii pe combustibil gazos. Conform avizului Distrigaz Sud Retele nr. 311.348.031 din 02.03.2017 in prezent in apropierea amplasamentului nu sunt realizate retele de distributie a gazului natural. In acest sens, beneficiarul a demarat procedura de bransare a imobilului aflat in curs de executie la retelele de gaz aflate in partea de Vest a amplasamentului.

IV. AREALE SENSIBILE:

Nu este cazul.

- DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL:

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, in zona existand deja o dezvoltare considerabila a cartierului. Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platformele amenajate in apropierea blocului vor fi preluate in mod periodic de firme specializate. Obiectivul de investitie nu constitue factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus cu destinatia de imobil de locuinte nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii,etc., fiind minime, imobilul propus avand functiunea de locuinte.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- magnitudinea si complexitatea impactului – mica;

- probabilitatea impactului – mica;

- durata, frecventa si reversebilitatea impactului – continua pe durata de existenta a obiectivului / variabila in functie de perioada din zi sau noapte / reversibila;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnficitativ asupra mediului – canalizare evacuare a apei pluviale si menajere prin tuburi PPR;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

            - Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

-statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul; apele uzate sunt evacuate gravitational pana la reteaua pluviala existenta; apele uzate menajere si cele pluviale pot fi colectate separat.

            - Protectia calitatii aerului:

- surse de poluanti pentru aer – va exista un nivel foarte redus de poluare a aerului din emisiile echipamentelor pentru incalzire. Centralele termice pe gaz vor detine certificate de calitate si agemente de functionare si vor fi verificate periodic, conform prevederilor in vigoare. Pe durata lucrarilor de executie, sursele de poluanti pentru aer pot fi sub forma de pulberi si gaze de esapament ale utilajelor de constructii.

- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de centrale termice folosite. Pulberile ce se pot degaja in aer vor fi limitate prin udarea in prealabil a materialelor ce pot genera astfel de degajari (doar daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnologic), iar utilajele de constructii vor fi dotate cu filtre specifice.

            - Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

-surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea doar in faza de executie, dar acestea vor fi limitate prin solutii tehnice.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – in functie de solutia tehnica adoptata;

            - Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii – nu este cazul, obiectivul nu va fi niciodata subiectul emisiei de radiatii;

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul;

      - Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari accidentale din eventualele degradari ale instalatiilor sanitare, respectiv la scurgeri accidentale de combustibili, de la utilajele de executie;

-lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare propuse vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate. Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat. Apele pluviale vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi de pe amplasament. Se interzice cu desavarsire realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului (schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi dotata cu materiale abosrbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili.

      - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul;

    - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor;

    - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile din constructii si demolari, rezultate in urma lucrarilor de executie se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 17 01 01 – beton – in cantitati foarte reduse ce pot aparea pe zonele de spalare a pompei de beton;

- 17 01 02 – caramizi – resturi rezultate in urma taierii blocurilor de zidarie pentru realizarea compartimentarilor proiectate – cantitati reduse;

- 17 02 01 – lemn – resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile – cantitati reduse;

- 17 02 03 – materiale plastice – resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii – cantitati reduse;

- 17 04 05 – fier si otel – resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei – cantitati reduse;

- 17 05 04 – pamant si pietre fara continut periculos – rezultat in urma lucrarilor de sapatura – aproximativ 50-60mc;

- 17 08 02 – materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare – in cantitati foarte reduse;

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, necontaminate si nepericuloase – amestecuri de moloz, in cantitati reduse;

-deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 20 01 01 – hartie si carton;

- 20 01 02 – sticla;

- 20 01 08 – deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine;

- 20 01 11 – textile;

- 20 01 25 – uleiuri si grasimi comestibile;

- 20 01 39 – materiale plastice;

- 20 03 01 – deseuri municipale amestecate;

- 20 03 04 – namoluri din fosele septice;

-modul de gospodarire a deseurilor:

- deseurile din constructii si demolari, reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- alte tipuri de deseuri nereciclabile si nepericuloase vor fi transportate catre groapa de gunoi indicata de catre Primarie.

- deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in pubele speciale (europubele), inscriptionate, separate in functie de tipul deseului (deseuri metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc), depozitarea temporara a acestora pe amplasament, realizandu-se pe o platforma betonata, pozitionata pe latura de Sud-Vest a amplasamentului. Colectarea, transportul si depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va face prin societati autorizate specializate.

- deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

    - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri, eventuale uleiuri);

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – substantele cu caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi pastrate in recipienti inchisi, clar inscriptionati, respecatandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare substanta / material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse de producatorul acestora;

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – nu este cazul, nu se prevad masuri speciale pentru monitorizarea mediului;

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALA CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA:

Nu este incadrata in alte acte normative.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- organizarea de santier se va realiza doar prin delimitarea zonelor de parcare a utilajelor specializate pentru executia pe timp de noapte, respectiv pentru amplasarea baracii pentru muncitori si a magaziei de materiale;

- se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii de pe santier in cadrul organizarii de santier;

- organizarea de santier va fi pozitionata pe latura de Sud a terenului studiat, pe zona in care va fi executata ulterior parcarea auto, si va ocupa o suprafata maxima de 100.00mp.

- materialele de constructie ce vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier, va asigura cantitatea necesara pentru cate o singura zi de executie.

- impactul asupra mediului a organizarii de santier este mic;

- nu sunt surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice;

- nu se emit poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M, eventualele deseuri fiind colectate selectiv si preluate de o firma specializata in acest sens;

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii –se vor planta arbori si arbusti in zonele care ofera spatiu liber; se va reface iarba prin imprastirea in zonele afectate a semintelor de gazon;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – in cazul unor poluari accidentale din retelele de canalizare existente sau propuse se vor anunta concomitent autoritatea proprietara a retelelor si autoritatea de mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul;

- refacerea starii initiale/reabilitare pentru utilizarea ulterioara a terenului se va face prin: demolare controlata, deseuri selectionate pe categorii, transportarea la zonele de colectare a deseurilor, aducerea la strarea intiala prin nivelarea terenului;

- Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 30% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiilor fiind  «bloc de locuinte». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 46.80mp, si pe terasa imobilului o suprafata de 103.20mp, cumuland un total de 150.00mp. Se vor planta arbori «abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda». Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda ».

OBSERVATII

Autorizaţia de construire se va obţine de către beneficiar de la Primăria Orasului Navodari, în baza proiectului (faza D.T.A.C) şi a avizelor solicitate de către serviciul de urbanism al primăriei prin Certificatul de Urbanism, obţinerea avizelor revine beneficiarului. De asemenea beneficiarul are obligatia de a face verificarea tehnica de calitate a proiectului la cerintele minime de performanta.

Beneficiarul este obligat să respecte amplasamentul construcţiei, regimul de înălţime precum şi elementele funcţionale şi estetice ale proiectului.

Beneficiarul este obligat să anunţe primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii înainte de începerea lucrărilor de execuţie a imobilului.

Orice modificare sau completare se poate face numai cu acordul scris al proiectantului - S.C. CREO MIXT S.R.L.

Prezenta documentatie poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost elaborata – faza D.T.A.C.

PROIECTANT GENERAL:						                 ÎNTOCMIT:

S.C. CREO-MIXT S.R.L.			        			            Arh.  Dan Pavel