MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului

SILISTRA - ECOFRIENDLY - VIABLE - ELECTRICAL - NAVODARI TRANSPORT

II. Titularul investitiei

| Denumirea titularului : | UAT ORASUL NAVODARI PRIN PRIMAR CHELARU FLORIN |
| --- | --- |
| Adresa postala : | Str. Dobrogei nr.1, Navodari, 905700, judetul Constanta |
| Telefon/fax : | Tel./Fax: 0241761603 ; 0241760353 |
| Numele persoanelor de contact: | Primar: Chelaru Florin |

III. Descrierea proiectului

III.1 Descrierea proiectului

OBIECTIVUL PRINCIPAL IL REPREZINTA MODERNIZAREA B-DULUI NAVODARI PE SECTORUL SITUAT IN DREPTUL PETROMIDIEI DE LA PODUL E LA ECLUZA PANA LA PODUL SPRE CORBU PE UN SECTOR CU O LUNGIME DE 3840m.

TOTODATA IN CADRUL PROIECTULUI SE DORESTE SI AMPLASAREA A 36 STATII DE TRANSPORT IN COMUN SI REALIZAREA UNUI MARCAJ  STRADAL PENTRU O PISTA DE BICICLETE CE VA SUPLIMENTA TRANSPORTUL LA NIVELUL ORASULUI NAVODARI..

MODENRIZAREA BULEVARTULUI NAVODARI PE SECTORUL DINTRE POD ECLUZA SI POD SPRE CORBU (IN DREPTUL PETROMIDIEI) CONSTA IN:

- frezarea carosabilului existent si inlocuirea acestuia cu o imbracaminte asfaltica noua pe o lungime de 3840m ;

- refacerea colectorului stradal de suprafata (şanţului) existent prin realizarea unui colector  de ape pluviale din beton prefabricate prevazut cu gratar metallic sau din beton care sa permita curatirea in timp

- reamenajarea trotuarului pietonal prin inlocuire dalelor din beton cu pavele

- amenajarea unui spatiu verde de aliniamet prin plantarea de gazon si arbori si arbusti

Astfel se executa:

| 1 | Frezare asfalt existent |
| --- | --- |
| 2 | Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime |
| 3 | Strat de legatura din BADPS 20 de 5 cm grosime |
| 4 | Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica cu rupere rapida |
| 5 | Rigole acostament din beton acoperite cu placi carosabile simplu armate din beton sau metalice. |
| 6 | Trotuare din beton |
| 7 | amenajarea de spatiu verde de aliniament |

MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN COMUN PRESUPUNE AMPLASAREA A UNUI NUMAR DE 36 STATII DE AUTOBUZ MODERNE, REALIZATE DIN STRUCTURA METALICA CU PERETII LATERALI DIN STICLA LAMINATA/SECURIZATA.

Cadrul metalic al statiilor se va monta pe o dala din beton armat cu o grosime de aproximativ 30cm. Pentru amplasarea statiilor nu sunt necesare lucrari de sapatura care sa depaseasca o adancime de 50cm. Statiile propuse au dimensiunea de 8x2m si vor fi prevazute si cu un rastel pentru biciclete.

PISTA DE BICICLETE PROPUSA LA NIVELUL ORASULUI NAVODARI SE VA AMENAJA PE CAROSABILUL EXISTENT PRIN REALIZAREA UNUI MARCAJ STRADAL. PISTELE VOR AVEA O LATIME DE 2M. TOTODATA SE VA REALIZA SI  O SIGNALISTICA RUTIERA PRIN AMPLASAREA DE INDICATOARE RUTIERE SPECIFICE CIRCULATIEI CICLISTILOR.

Siguranţa circulaţiei rutiere presupune realizarea urmatoarelor lucrari de semnalizare rutiera:

1.lucrări de semnalizare verticală - indicatoare de circulaţie, conform SR 1848-1-2011

2.lucrări de semnalizare orizontală - marcajele rutiere conform SR 1848-7-2004.

3.Semnalizare rutiera pe perioada de executie a lucrarilor.

Sunt propuse urmatoarele lucrari :

Indicatoare rutiere de reglementare

Indicatoare rutiere de orientare si informare

Stalpi metalici pentru indicatoare

Marcaj rutier longitudinal

Marcaj rutier de delimitare a partii carosabile

Marcaj divers si transversal

Semnalizare rutiera pe timpul executie lucrarilor

III.b Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Necesitatea

A) Starea tehnica actuala a drumurilor are ca efecte negative:

1) Infrastructura de transport deteriorata atat la nivelul circulatiei auto cat si pietonale;

2) ingreunarea desfasurarii traficului rutier prin

a) ingreunarea accesului la agentii economici

b) costuri suplimentare legate de uzura prematura a autovehiculelor si de consumul suplimentar de carburant

3) calitatii mediului deteriorata prin noxele emanate in aer: praf si consumul crescut de carburanti.

B) Beneficiile realizarii investitiei propuse sunt urmatoarele :

1) intregirea retelei de cai de comunicatie modernizate la nivelul Orasului Navodari;

2) asigurarea unui acces rutier facil si permanent la obiectivele socio-economice pentru locuitorii orasului dar si pentru ceilalti participanti la trafic care parcurg bulevardul;

3) cresterea vitezei de deplasare a mijloacelor auto si reducerea cheltuielile legate de consumul de combustibil si de reparatii ale autovehiculelor;

4) reducerea nivelului noxelor din aer (in special al prafului).

C) Prin nerealizarea lucrarilor de modernizare propuse in cadrul prezentului proiect, se va conduce la degradarea si mai accentuata a starii drumurilor

Oportunitatea investiţiei

Proiectul SILISTRA - ECOFRIENDLY - VIABLE - ELECTRICAL - NAVODARI TRANSPORT face parte din cele 140 idei de proiecte finantabile prin programul Interreg VA Romania Bulgaria

III.c) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt anexate planurile de amplasament intocmite in sistem de Coordonate STEREO 1970 dar si planuri de incadrare in zona.

Fiecare amplasament apartine domeniului public al Orasului Navodari avand destinatia actuala circulatii auto si pietonale.

III.d) Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

-Nu este cazul.

III.e) Profilul si capacitatile de productie

-Nu este cazul.

III.f) Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

-Nu este cazul.

III.g) Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Lucrările de baza necesare realizării obiectivului de investiţii, precum si procesul tehnologic adoptat (metoda) de executie a acestora

- Pentru modernizarea B-dul Navodari sunt propuse urmatoarele lucrari: pentru asternerea mixturilor asfaltice - prin folosirea repartizatoarelor –  finisoarelor  prevazute cu  sistem automat de nivelare pentru drumurile de categorie I , II SI III si care asigura o precompactare;

LUCRARILE SE EXECUTA MECANIZAT:

- Frezare asfalt existent

- Asfaltare cu  Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 (AB 16 rul 50/70, conform SR EN 13108/1) de 4 cm grosime; Strat de legatura din BADPS 20 (AB 20 leg 50/70, conform SR EN 13108/1) de 5 cm grosime

- Marcaj rutier orizontal

- Colector (Rigole) de apa pluviala cu gratar din beton armat sau metalic

Trotuarele sunt  prevazute, pentru asigurarea circulatiei pietonilor, pe partea dreapta a B-dului Navodari(parte cu Petromidia)

Trotuarele se executa din pavele peste fundatia existenta din piatra sparta.

Dea lungul trotuarului se va amenaja o banda de spatiu verde de aliniament cu o latime de 1.50m.

Statiile de autobuz, in numar de 36, se vor realiza din structura metalica de aluminiu dispusa pe o dala din beton armat cu o grosime de 30cm.  dimensiunea in plan a unei statii este de 8.00m x 2.00m si va avea o inaltime de 3m. Dispunerea statiilor se va face fara afectarea circulatiei pietonale sau auto din zona.

Marcajul pistelor de biciclete se va face direct pe carosabilul existent. inainte de aplicarea marcajului carosabilul va fi curatat mecanizat. Traseul pistelor de biciclete va fi insotit si de o semnalizare verticala adecvata prin indicatoare rutiere de atentionare si de restrictii.

III.h). Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Nu e cazul.

III.i). Racordarea la retelele utilitare existente in zona

III.Nu e cazul.

j). Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Nu e cazul.

III.k). Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu e cazul.

III.l). Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Piatra, Asfalt, beton armat, elemente metalice, sticla laminata/securizata

III.m). Metode folosite in constructie

Tehnologia de executia a lucrarilor de constructie este moderna, utilizandu-se indeosebi utilajele mecanizate pentru modernizarea B-dului Navodari.

Rigolele stradale din beton armat vor fi prefabricate si asamblate pe teren.

Statiile de autobuz se vor confectiona in atelier, urmand a fi montate dupa realizarea dalei din beton cu rol de fundatie.

III.n). Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Se anexeaza prezentului Memoriu Tehnic piesele desenate

- Planuri de amplasare in zona, scara 1:20.000.

- Plan general, scara1:500.

III.o). Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu e cazul.

III.p). Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu e cazul.
III.r). Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu e cazul.
III.s). Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu e cazul.

III.t). Localizarea proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu e cazul.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Domeniu Public - Circulatii Publice

Politici de zonare si de folosire a terenului

Domeniu Public - Circulatii Publice

Arealele sensibile - Nu e cazul.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu e cazul.

III u). Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

u1). impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.
Magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.
Probabilitatea impactului

Nu este cazul.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.
Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor
1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia lucrarilor ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-	lucrările de organizare de santier

-  depozitarea incorecta a resturilor de materiale, moluz,etc.

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-	materialele se vor depozita pe platforme bine delimitate, eventual acoperite

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Nu este cazul.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute-

Nu este cazul.

2. Protectia aerului

2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Lucrările executate prevăzute în proiect nu au o mare anvergură şi prezenţa lor este nesemnificativă, fapt ce nu influienţează atmosfera şi condiţiile climatice.

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă. 
2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

-Nu este cazul.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1. Sursele de zgomot si de vibratii

În timpul execuţiei , utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

Obiectivul nu are activitate productivă.
3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor
4.1. Sursele de radiatii

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu produce radiaţii, neutilizandu- se substanţe toxice şi periculoase.
4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

-Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului
5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin modernizarea drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.
5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

-Nu este cazul.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

-	Execuţia lucrărilor necesare realizării obiectivului nu aduce atingere factorilor de mediu.

-	Lucrările de terasamente necesare se vor executa conform normelor şi normativelor în vigoare.

-	Se asigură protecţia factorilor de mediu în totalitate, faună, floră, sol, apă şi aer prin faptul că, se asigură protecţie prin totalitatea măsurilor prevăzute a se respecta pe toată durate execuţiei.

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze ecosistemele terestre sau acvatice, fiind prevăzute măsuri de protecţie prin lucrările ce se vor executa (scurgerea apelor).

Riscul producerii inundaţiilor platformei drumului si a proprietatilor vecine va fi redus, în urma aducerii drumului la parametrii geometrici şi funcţionali corespunzători, prin modernizarea acestuia.

6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Protecţia se realizează prin următoarele măsuri specifice:

- Terasamentele se vor executa fără a se afecta stabilitatea zonei pe unde se desfăşoară lucrarea;

- Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut podeţe tubulare şi şanţuri longitudinale de pamant dimensionate conform debitelor din zonă, apa scurgându-se natural pe înclinarea terenului, si santuri pereate (rigole pavate), inclinarea directritei avand valori la limita de scurgere a apelor.

Lucrarea nu produce poluarea aerului şi a factorilor climatici şi se înscrie în peisaj prin conducerea judicioasă a drumului.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Comunităţile locale nu sunt afectate de un impact negativ datorită modernizarii drumului, lucrările executate venind în sprijinul acestora, prin asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta si confort, urmarindu- se

- cresterea economica a zonei;

- cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii.

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu generează deşeuri.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu foloseşte sau produce substanţe toxice periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de şantier va fi făcută de executant.

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.

Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din şantier intră în sarcina executantului până la recepţia definitivă a lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiţie, terenul ocupat cu organizarea de şantier va fi eliberat de materiale şi readuse la starea iniţială.

2.Localizarea organizării de şantier

Prin organizarea de santier nu se va afecta in niciun fel circulatiile din zona.

Organizarea de şantier va fi făcută pe teren aflat în proprietatea beneficiarului lucrarii, in apropierea lucrarii de executat.

Santierul va fi delimitat prin panouri metalice care vor asigura securitatea si siguranta pe santier.

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrările de organizare de şantier nu au impact asupra mediului.

4.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

4.1. Surse de poluanti in timpul organizarii de santier

4.1.1. Sursele de poluanti pentru ape

● În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia acestui drum ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-   lucrările de organizare a şantierului de construcţii (aprovizionarea cu carburanţi pentru utilajele de construcţii, punctele de cazare a muncitorilor, traversarea repetată şi neasigurată a pâraielor de către utilaje);

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-  materialul rezultat in timpul lucrarilor de frezare ori sapatura va fi evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

●  În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă.

4.1.2. Surse de zgomot si vibratii

În timpul execuţiei, utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

4.1.3. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin execuţia drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.

4.1.4. Protectia asezarilor umane si a altor obiective

In  timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile aparute din propria vina datorita nerespectarii legislatiei de mediu. Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

4.2. instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Nu este cazul.

IX. Anexe

- PIESE SCRISE

TABEL CU INVENTARUL DE COORDONATE ALE PUNCTELOR DE PE CONTURUL AMPLASAMENTELOR LUCRARILOR PROIECTATE

- PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- Plan de incadrare  in zona, scara1:20.000.

1b). Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Nu este cazul.

1c). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de amplasare in zona, scara1:20.000.

- Plan general, scara1:500.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul

Întocmit : Arh. Duna Cristian Gabriel