Decizia etapei de încadrare ( proiect)

Nr. 13310RP/16.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT ORAS NAVODARI PRIN PRIMAR CHELARU FLORIN, cu sediul in oras Navodari,  str. Dobrogei, nr. 1, judeţul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 13310RP din 03.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, după consultarea membrilor  C.A.T. în  data de 13.10.2017, că proiectul: „ECHIPARE TEHNICO – EDILITARA SI ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MIDIA SAT”, amplasat in Oras Navodari, zona Midia Sat, str. S1-S18, jud. Constanta, nu se supune  evaluării  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, punctul 10, litera b si e);

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- mărimea proiectului:

Zona în care se află obiectivele investiţiei se află pe teritoriul judeţelui Constanta, in orasul Navodari, zona cuprinsa intre canalul Poarta Alba – Midia Navodari si Bulevardul Navodari (DJ 226).

Lungimea totală a drumurilor ce se vor moderniza este de 7012.95 m iar suprafata ocupata de strazile proiectate si alei este de 74.831 mp

Principalele deficiente sunt :

- Lipsa unui sistem rutier durabil

- Lipsa dispozitivelor de scurgere a apelor

-Semnalizarea rutiera deficitara.

Reteaua de canalizare este alcatuita din conducte PVC, SN8, Dn 250mm, in lungime totala de 6800 ml.

Reteaua de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE 100, PN10, cu diametre cuprinse intre 63mm - 110mm si va avea lungimea totala L = 6990 m.

Lucrarea prevede modernizarea tramei stradale a strazilor Midia Sat ce totalizeaza 7012.95m, executie retea de canalizare menajera, si executie retea de alimentare cu apa.

Strazi care se vor moderniza in Midia Sat:

| NR. CRT | DENUMIRE STRADA | Lungime proiectata (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1 | 779+694 |
| 2 | S2 | 578 |
| 3 | S3 | 520 |
| 4 | S4 | 577+86,87+86,80+28,29+64,86+73,50+93,43+43,01+25,62+91,57 |
| 5 | S5 | 808 |
| 6 | S6 | 81 |
| 7 | S7 | 171 |
| 8 | S8 | 169 |
| 9 | S9 | 223 |
| 10 | S10 | 287 |
| 11 | S11 | 310 |
| 12 | S12 | 101 |
| 13 | S14 | 159+23 |
| 14 | S15 | 122 |
| 15 | S16 | 223 |
| 16 | S17 | 351 |
| 17 | S18 | 243 |

Alimentarea cu apa:

a) Sursa:

Bransament la sistemul de alimentare cu apa al orasului, printr-un camin de bransament amplasament langa statia de pompare apartinand RAJA SA Constanta aflata la 300 m distanta de incinta satului Midia.

b) Retea de distributie:

Reteaua de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE 100, PN10, cu diametre cuprinse intre 63mm - 110mm si va avea lungimea totala L = 6990 m.

Pozarea conductelor se va face in lungul trotoarului drumului.  Pe reţeaua de distribuţie se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia: camine de sectorizare, camine de vane si golire, camine de golire, si 19 hidranti supraterani.

Toate caminele propuse, de pe traseul retelei de distrbutie, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124 pentru clasa D400.

Evacuarea apelor menajere – lungimea retelei de canalizare va fi de 6800 ml si va cuprinde urmatoarele :

a) Rețelele de canalizare gravitationala

La stabilirea configuraţiei reţelei de canalizare s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfăşurarea tramei stradale proiectate, cu amplasarea consumatorilor individuali;

-  amplasarea instituţiilor principale din zona: şcoală, grădiniţă, magazine cu profil alimentar, etc.);

- prevederile P.U.G. precum şi analiza făcută pe teren cu delegaţii Consiliului Local;

Reteau de canalizare este alcatuita din conducte PVC, SN8, Dn 250mm, in lungime totala de 6800 ml.

Transportul apei uzate menajere de la gospodăriile individuale din incita satului Midia până la stația de epurare oraseneasca se face prin intermediul colectorului existent si amplasat de-a lungul bulevardului Navodari, prin racordarea la acesta.

Conductele se vor poza subteran (sub adâncimea de îngheţ), pe spaţiul cuprins între trotuar si axul drumului.

b) Cămine de canalizare

Pe traseul conductelor de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare, cămine de spălare, de racordare, care se amplasează în aliniament, la cel mult 60 m distanță între ele și în toate punctele de intersecție, de schimbare de pantă şi de schimbare de direcție.

c) Statia de pompare ape uzate (SPAU)

Statia de pompare apa uzata ce face parte din aceasta investitie are rolul de a pompa apele uzate menajere de pe tronsoanele în contrapantă, unde curgerea nu se poate face gravitaţional.

Stația de pompare va fi amplasata in punctul a carui cota teren este cea mai mica si va aduna apele uzate menajere din intreaga incinta a satului si apoi le va pompa pana in colectorul principal aflat de-a lungul Bulevardului Navodari.

Corpul staţiei de pompare este un cămin monobloc din PAFSIN cu diametrul şi adâncimea în funcţie de capacitatea şi parametrii proiectaţi, în care se vor monta cele 2 pompe submersibile.  Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare se face subteran. Subtraversările cablurilor electrice se vor realiza prin tranșee deschisă.

Pompele prevăzute vor fi de tip submersibil, cu rotor tocător unicanal care vor permite mărunţirea unor corpuri solide cu dimensiuni mai mari de 7 cm.

d) Conducta de refulare

De la statia de pompare, apa uzata menajera este tranzitate catre colectorul existent, prin intermediul unei conducte de refulare din tuburi din polietilena de inalta densitate (PEID), cu diametrul de De 63mm şi cu lungimea totală de 750 m. Pe traseul conductei de refulare, pentru a putea asigura curatirea acesteia, au fost amplasate: 1 camin de aerisire si 1 camin de vane si golire.

Caminele de pe traseul conductei refulare, vor fi realizate din beton armat prefabricate, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124/1996 pentru clasa D400.

e) Subtraversari

Pe reţeaua de canalizare au fost prevăzute următoarele lucrări speciale:

1 subtraversare conducte existente cu conducta de refulare din PEID, De = 63mm.

Subtraversarea retelelor de utilitati existente in zona colectorului amplasat de-a lungul Bulevardului Midia se va realizeaza cu sapatura deschisa, manual. In cazul subtraversarilor realizate cu sapatura deschisa nu sunt prevazute camine de observatie si nici tub de protectie.

Organizarea de santier (baracamentele, echipamentele si utilajele necesare executarii

lucrarilor) va fi amplasata in limitele terenului utilizat pentru lucrari.

Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

b)  cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)  utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului: domeniu public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situaţie;

h) ariile dens populate: oras Navodari – Midia Sat ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

b) natura transfrontalieră a impactului – proiect fără impact transfrontalier.

c) mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule și utilaje.

d) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele 1 şi 2.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuție.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate.

- se interzic lucrările de reparații  și  întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial;

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                      p.  ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Lavinia-Monica ZAHARIA                                                                  Elena FILIP

Întocmit,

Consilier Simona SIMA

Notă: Decizia a fost emisă în 3(trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		          Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	                Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată