MANEA IORDAN I.I. MEMORIU DE PREZENTARE

„MODERNIZARE FERMA PRIN CONSTRUIRE FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE SI ACHIZITIE UTILAJE LA SATU NOU” septembrie 2017

# I. Denumirea proiectului

“MODERNIZARE FERMA PRIN CONSTRUIRE FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE SI ACHIZITIE UTILAJE LA SATU NOU”

II. Titular

| Numele companiei | MANEA IORDAN I.I. |
| --- | --- |
| Sediul social: | Sat Satu Nou, comuna Oltina, str. Coșlugei nr.187, judet Constanta |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului | F13/1040/2015 |
| Cod unic de înregistrare: | 34764665 |
| Telefon / Fax : | 0726.644.130 |
| Adresa de email | misatunou@yahoo.com |
| Reprezentant legal | Manea Iordan |
| Domiciliu | Sat Satu Nou, comuna Oltina, str. Coșlugei nr.187, judet Constanta |
| Carte de identitate | Seria KZ nr. 054794 |

III. Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

Manea Iordan Întreprindere Individuala isi propune prin prezentul proiect de investiții îmbunătățirea competitivităţii exploatației agricole deținute prin dotarea cu echipamente și utilaje agricole performante în raport cu structura agricolă actuală si prognozata, precum si creșterea valorii adăugate a produselor agricole realizate prin activități de procesare si comercializare a cerealelor, respectiv de creare a unui lanț alimentar integrat prin integrarea producției agricole primare cu procesarea.

Investiția propusa consta in următoarele:

- dotarea cu utilaje si echipamente agricole.

Prezentam in tabelul de mai jos investițiile in baza tehnica propuse.

Echipamentele agricole propuse pentru achiziție

| Nr. crt. | Denumire echipament agricol | Numar bucati |
| --- | --- | --- |
|  | Tractor 1 | 1 |
|  | Plug | 1 |
|  | Semanatoare paioase | 1 |
|  | Disc scurt | 1 |
|  | Cultivator | 1 |
|  | Tavalug | 1 |
|  | Furca paleti | 1 |
|  | Incarcator telescopic | 1 |
|  | Lama zapada | 1 |
|  | Matura dreapta | 1 |
|  | Extensie rapița | 1 |
|  | Combina | 1 |
|  | Cărucior transport heder | 1 |
|  | Heder păioase | 1 |
|  | Heder Floarea soarelui | 1 |

- crearea unei capacități de recepție, condiționare si depozitare cereale

  - construire infrastructura construcții si instalații:

    - corp <Instalație recepție, condiționare si stocare cereale>, un ansamblu de echipamente tehnologice si construcții care permit preluarea, condiționarea si stocarea materiei prime in condiții optime de ventilare si umiditate a producției agricole

    - platforma <Recepţie cantitativa, Laborator> pentru amplasarea unei cabine prefabricata ce va avea funcțiunea de recepție cantitativa si laborator. Platforma betonata este poziționata in proximitatea accesului pe amplasament

    - platforma <Grup electrogen> pentru amplasarea grupului electrogen

  - achiziție echipamente si utilaje tehnologice, precum si dotări:

    - instalație recepție, condiționare si stocare cereale

    - echipamente pentru recepție calitativa materie prima

    - echipament pentru recepție cantitativa materie prima - cantar pod bascula

    - echipament grup electrogen

- crearea unei unităţi de fabricare a nutreţurilor combinate ecologice

Proiectul implica realizarea următoarelor:

  - construire infrastructura construcții si instalații

    - clădire FNC, construcție rectangulara cu funcțiunea de fabrica de nutrețuri combinate

  - achiziție utilaje tehnologice:

    - linie fabricație nutrețuri combinate

- crearea unei infrastructuri pentru comercializare produselor prin punct comercial propus pe amplasament (comercializare directă):

  - construire infrastructura construcții

    - construcția este reprezentata de o platforma betonata pentru amplasarea containerului prefabricat ce va avea funcțiunea de Punct comercial. Platforma este poziționata in proximitatea accesului pe amplasament.

  - achizitie dotări specifice activității de comercializare, respectiv casa de marcat si cantar electronic

- construire hala cu funcțiune de remiza utilaje agricole, spațiu in care se vor depozita  utilajele in perioadele de inactivitate

- împrejmuire, platforme carosabile si alei pietonale

Utilitățile necesare pentru implementarea proiectului propus se asigură astfel:

- realizarea unui sistem de alimentare cu apa potabilă care sa asigure necesarul de consum

- realizarea unui sistem local de canalizare ape uzate menajere prin colectarea intr-un bazin vidanjabil

- racord la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.

Terenul propus pentru amplasarea proiectului, in suprafața de 18.913,00 mp, este situat in intravilanul comunei Oltina, sat Satu Nou, județul Constanta, strada Coșlugei nr. 157A, lot 3/2, identificat cu număr cadastral 100387, înscris in C.F. nr. 100387 a localității Oltina. Imobilul este afectat in vederea exercitării in mod individual a profesiei autorizate a Manea Iordan Întreprindere Individuala in conformitate cu documentul Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr.4255/22.11.2016.

Manea Iordan Întreprindere Individuala deține folosința unei suprafețe de teren arabil de 374,70 ha, situata pe raza administrativ-teritoriala a comunei Oltina, județul Constanta. In conformitate cu Declarația pe suprafața 2017 IPA-online principalele culturi sunt: grâu, orz, porumb, rapița si floarea-soarelui.

Manea Iordan Întreprindere Individuala are înregistrata întrega exploataţie agricola, respectiv 374,70 ha, din care 255,95 ha suprafața certificata, în sistemul de agricultura ecologică la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a judeţului Constanta prin Fişa de înregistrare a producătorilor in agricultura ecologica anul 2017 nr. 5866/12.05.2017.

- Justificarea necesitatii proiectului

Agricultura ramane un element propulsor esential al economiei rurale in majoritatea tarilor membre UE. Este necesara mentinerea unui sector agricol competitiv si dinamic, care sa atraga tinerii agricultori, pentru pastrarea vitalitatii si a potentialului zonelor rurale europene.

Agricultura este unul dintre domeniile de actiune in care tarile UE au convenit sa-si puna in comun atat responsabilitatea, cat si finantarea publica. Aceasta inseamna ca sprijinul politic si financiar nu este gestionat de fiecare tara in parte, ci de UE in ansamblu.

Modernizarea exploatatiilor agricole a fost intotdeauna si continua sa fie un obiectiv important al Politicii Agricole Comune. Un numar insemnat de agricultori europeni au beneficiat de granturi pentru modernizarea exploatatiilor agricole. Provocarea consta in garantarea faptului ca modernizarea ii va ajuta pe agricultori sa devina competitivi din punct de vedere economic si sa aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului.

- Formele fizice ale proiectului propus

Principalele obiecte propuse sunt:

| Punct comercial | Dimensiuni maxime: 2,80 m x 6,40 m S = 17,92 mp |
| --- | --- |
| Recepție cantitativa, laborator | Dimensiuni maxime: 1,90 m x 2,60 m S = 4,94 mp |
| Cantar pod bascula | Dimensiuni maxime: 26,49 m x 4,00 m S = 105,96 mp |
| FNC | Dimensiuni maxime constructie: 25,44 x 10,43m Constructie rectangulara, formata din 5 travee egale cu lungimi de 5,00 m si 1 deschidere de 10,00m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc = Sd = 265,34mp Su = 254,60mp V = 1901,00mc H max = +7,90m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,20m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Instalaţie receptie, conditionare si stocare cereale | S = 188,15 mp |
| Remiza utilaje | Dimensiuni maxime constructie: 18,34m x 9,33m Constructie rectangulara, formata din 3 travee egale de 6,00m, si 1 deschidere de 9,00m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc = Sd = 171,11mp Su = 168,77mp V = 965,62mc H max = H min = +7,37m (fata de cota +0,00) +5,165m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,00m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Platforma grup electrogen | Dimensiuni maxime 4,00 m x 2,00 m S = 8,00 mp |
| Împrejmuire, platforme carosabile si alei pietonale | S platforme carosabile= S alei pietonale= L împrejmuire = 2861,74 mp 139,09 mp 615,00 ml |
| 10. Rețele exterioare | Lungimea rețelei de alimentare cu apa din incinta este de 120,00 m. |
| 10.1 Rețea exterioara de alimentare cu apa si canalizare | Lungimea rețelei de canalizare din incinta este de 15,00 m |
| 10.2 Rețea exterioara de alimentare cu energie electrica | Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrica a obiectelor aferente investitiei este de 570,00 m, iar lungime retelei pana la punctul de bransament exterior este de 65,00 m. Iluminarea incintei va fi asigurata cu 3 stâlpi de iluminat alimentați din TG, lungimea retelei de iluminat fiind 240 m. |

Conform legii nr. 481/2004 si a hotararii nr. 37 din 12/ianuarie/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, proiectul nu se incadreaza in categoriile de constructii la care realizarea adaposturilor este obligatorie.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 1. | Punct comercial | 17,92 mp | 17,92 mp |

Platforma tehnologica cu dimensiuni maxime 6,40 m x 2,80 m,pe care se va amplasa un container cu functiunea de „Punct comercial”.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 2. | Receptie cantitativa, Laborator | 17,92 mp | 17,92 mp |

Platforma tehnologica cu dimensiuni maxime 6,40 m x 2,80 m, pe care se va amplasa un container cu functiunea de „Receptie cantitativa, Laborator”.

Structura constructiva:

- Fundatiile structurii sunt fundatii tip dala groasa din beton armat , pozata pe un strat de balast compactat.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C20/ 25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R.

- Suprastructura este un echipament prefabricate, preechipat, care se monteaza pe fundatia din beton armat

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 3. | Cantar pod bascula | 105,96 mp | 105,96 mp |

Cantarul se va aseaza in zona de acces a autovehiculelor in incinta. Cantarul este compus din sistemul de cântărire, asezat pe o platforma din beton armat, iar accesul autovehiculelor pentru cantarire se face cu ajutorul rampelor din beton armat, poziționate la capetele cantarului. Dimensiunile maxime sunt 26,49 m x 4,00 m din care doua rampe a cate 4 metri lungime.

| Suprafata construita | 105,96 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,56 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura constructiva

- Fundatiile structurii sunt fundatii continue din beton armat, alcatuite din grinda din beton armat, pozata pe o talpa din beton simplu.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este alcatuite din doua rampe de acces egale, din beton armat.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 4 | FNC | 265,34 mp | 265,34 mp |

Pe amplasamentul investiției se va poziționa o construcție rectangulara cu funcțiunea de fabrica de nutrețuri combinate, având dimensiunile maxime 25,44m x 10,43m.

Regimul de inaltime este parter.

| Suprafața construita | 265,34 mp |
| --- | --- |
| Suprafața desfasurata | 265,34 mp |
| Suprafața utila | 254,60mp |
| Volum | 1901,00 mc |
| Inaltime maxima Inaltime minima | +7,90 m (fata de cota +0,00) +7,14 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura functionala a fabricii de nutreturi combinate este:

| Spatiu fabricare nutreturi combinate | 235,46 mp |
| --- | --- |
| Cabina tablou comanda | 4,75 mp |
| Vestiar | 3,88 mp |
| Vestiar | 4,51 mp |
| Grup sanitar | 6,00 mp |

Structura constructiva

- Fundatiile: fundații izolate sub stâlpi alcătuite din cuzinet din beton armat si bloc din beton simplu.

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

- beton de clasa C16/20; C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structura metalica in cadre, contravantuita, alcatuita din stalpi si grinzi metalice cu inima plina, acoperis metalic cu pane contravantuite in plan orizontal.

Materialele prevazute:

- otel laminat tip S355J2.

- Închiderile si compartimentarile sunt din panouri de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica, grosime 10 cm. Invelitoarea va fi din panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm

Materialele prevazute:

- panouri pentru pereti tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm;

- panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm;

- confectii metalice pentru montarea si protejarea panourilor tip sandwich;

- jhgeaburi si burlane din tabla.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit; tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa la soclu; tâmplărie PVC si geam termopan;

Materialele prevazute:

- ciment sclivisit;

- tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolatii la soclu, se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5-10 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuiala tip similipiatra la soclu. Tâmplărie PVC si geam termopan.

Materialele prevazute:

- tamplarie PVC;

- tencuiala similipiatra.

- Instalatii:

In vederea unei bune functionari a functiunii propuse vor fi prevazute instalatii sanitare, instalatii termice si instalatii electrice.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 5 | Instalaţie receptie, conditionare si stocare cereale | 188,15 mp | 188,15 mp |

Instalația recepție, condiționare si stocare cereale este un ansamblu de echipamente tehnologice si construcții care permit preluarea, condiționarea si stocarea materiei prime in condiții optime de ventilare si umiditate.

Instalația receptie, conditionare si stocare cereale consta in 3 celule metalice pentru depozitare cereale si o instalatie de uscare si conditionare cereale.

Celulele de depozitare sunt prevazute cu un sistem de ventilatie care se face prin intermediul unor canale construite in interiorul fundatiei.

| Suprafata construita | 188,15 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura constructiva

- Fundațiile structurii

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

- beton armat de clasa C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Suprastructura celule metalice, prefabricate, montate pe fundații.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 6 | Remiza utilaje | 171,11 mp | 171,11 mp |

Constructia are forma rectangulara, dimensiuni maxime 18,34 m x 9,33 m, suprafata construita de 171,11 mp si functiunea de pentru adapostirea utilajelor (spatiu inchis).

| Suprafata construita | 171,11 mp |
| --- | --- |
| Suprafata construita | 171,11 mp |
| Suprafata utila | 168,77 mp |
| Volum | 965,62 mc |
| Inaltime maxima coama | +7,37 m (fata de cota +0,00) |
| Inaltime minima cornisa | +5,165 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,00 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura functionala pentru fanar, remiza utilaje este:

| Remiza utilaje | 168,77 mp |
| --- | --- |

Structura constructiva

- Fundatiile: fundatii izolate sub stalpi, alcatuite din cuzinet din beton armat si bloc din beton simplu.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

- beton de clasa C16/20;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- otel laminat tip S325JR.

- Suprastructura este o structura metalica in cadre, contravantuita, alcatuita din stalpi si grinzi metalice cu inima plina, acoperis metalic cu pane contravantuite in plan orizontal.

Materialele prevazute:

- otel laminat tip S355J2.

- Închiderile si compartimentarile vor fi din tabla cutata. Invelitoarea va fi din tabla cutata.

Materialele prevazute:

- tabla cutata din otel;

- tabla cutata pentru invelitoare;

- confectii metalice pentru montarea si protejarea tablei cutate;

- jhgeaburi si burlane din tabla.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit.

Materialele prevazute:

- ciment sclivisit;

Finisaje exterioare: Tabla cutata ramane aparenta.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 7 | Platforma grup electrogen | 8,00 mp | 8,00 mp |

Platforma tehnologica din beton armat, cu dimensiunile maxime 4,00 m x 2,00 m, pe care se va amplasa grupul electrogen.

| Suprafata construita | 8,00 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura constructiva

- Fundațiile structurii vor fi o platforma betonata, sub care se prevede un strat de balast.

Materialele prevăzute sunt:

- - beton de clasa C25/30;

- - armaturi din otel PC52/ Bst500S

- - tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 8. | Imprejmuire, platforme carosabile si alei pietonale |  |  |
|  | Imprejmuire | 615 ml | 615 ml |
|  | Platforme carosabile macadam | 2.861,74 mp | 2.861,74mp |
|  | Alei pietonale | 139,09 mp | 139,09 mp |
|  | Platforma betonata pentru depozitarea deseurilor | 1,90 mp | 1,90 mp |

Platformele carosabile propuse pentru circulațiile din incinta vor avea acces principal din partea de vest a terenului, din drum stradal.

In apropierea accesului in incinta se va poziționa un container prefabricat si preechipat cu funcțiunea „Punct comercial”, poziționat pe o platforma din beton armat. Langa acesta de va amenaja un  loc de parcare.

Structura constructiva

Alegerea structurii rutiere s-a făcut ținând seama de Normativul privind alcătuirea structurilor rutiere rigide NP 081/2002 si a structurilor rutiere flexibile pentru străzi NP 116/ 2005; a normativului AND 177/ 2001, STAS 1709/ 1990.

Structura rutiera propusa pentru drumul de acces si parcare este:

- - macadam simplu

- - strat de piatra sparta

- - strat de balast

- - strat de nisip.

Pentru realizarea platformelor, se propun următoarele operații tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- execuție strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- realizare strat de piatra sparta;

- montare borduri 20x25 cm;

- execuție strat de macadam simplu;

Structura rutiera pentru alei pietonale este următoarea:

- fundație de balast;

- strat de beton de ciment;

Pentru realizarea trotuarelor se propun următoarele operații tehnologice:

- săpătura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- execuție strat de balast,

- montarea bordurilor;

- realizare îmbrăcăminte din beton de ciment.

Terenul aferent investiției va fi împrejmuit cu plasa galvanizata prinsa pe stâlpi metalici.

- Profilul si capacitatea de productie

Crearea capacităţii de procesare a produselor agricole va permite obţinerea unui nou produs, respectiv furaj nutreț combinat, utilizarea optima a resurselor existente si creşterea productivităţii muncii.

Linia tehnologica propusa cuprinde toate utilajele necesare producerii de furaje nutreţuri furajere si a amestecurilor concentrate, reprezentând un flux tehnologic modern. Instalaţia realizează dozarea, măcinarea, amestecarea produselor măcinate si cu micro-elemente si insacuirea produselor.

Capacitatea de ansamblu de producere a nutreţurilor combinate în instalaţia propusa este 750-1000 kg/h.

- Descrierea procesului de productie

Descrierea procesului tehnologic propus pentru receptia, conditionarea si depozitarea cerealelor

Fluxul tehnologic aferent capacității de recepție, condiționare si stocare cereale cuprinde următoarele etape:

- recepția

- curățirea

- depozitare

- livrarea

Recepția cantitativa se realizează prin cântărirea cerealelor pe cantarul propus tip pod bascula de 60-80 tone. Echipamentul dispune de afișaj electronic si emiterea computerizata a bonului de cantar ce va fi utilizat exclusiv pentru cântărirea cerealelor.

Recepția calitativa se realizează pentru fiecare mijloc de transport in parte prin preluarea de probe folosind sonda speciala din dotare in vederea efectuării analizelor de laborator.

Principalele analize care stau la baza recepției calitative sunt:

- determinarea umidității;

- determinarea conținutului de corpuri străine;

- determinarea masei hectolitrice;

- infestarea cu boli si daunatori si masei de semințe

- examinarea senzoriala.

Analizele se vor efectua in laboratorul propus, după cum urmează:

- determinarea umidității. Umiditatea optima pentru recepție si depozitare in cazul cerealelor (grâu, floarea soarelui, porumb, etc.) de 14 -16%. Loturile de cereale cu umiditatea mai mare decât limita maxima admisa vor fi identificate corespunzător astfel incat după efectuarea operației de curatire sa fie direcționate spre uscător si abia după uscare vor fi dirijate spre silozurile de depozitare. Se previn pe aceasta cale riscurile determinate in timpul depozitarii de excesul de umiditate, cum sunt: încingerea, autoaprinderea, mucegăirea, etc.

- determinarea corpurilor străine se efectuează manual, folosind site de diferite mărimi, iar nivelul acestora in condițiile recoltării cu utilaje performante este de 5-6% si se compun din impuritățile minerale(negre) nevalorificabile (praf, nisip, pietris, corpuri metalice, etc) si impuritățile albe, valorificabile sub denumirea de goaza, reprezentate de resturi vegetale, sparturi, boabe si semințe de buruieni sau alte plante de cultura. Ponderea impurităților valorificabile reprezintă peste 4% din cereale respectiv peste 80% din totalul corpurilor străine. Procentul de corpuri străine si natura acestora dau informații asupra tipului operației de curatire ce trebuie aleasa

- determinarea masei hectolitrice este facultativa si se efectuează folosind aparatura specifica din dotarea laboratorului

- aprecierea infestării cu boli si daunatori si masei de semințe urmărește prezenta mucegaiurilor si plosnitelor

- examinarea senzoriala consta in examinarea culorii, luciului, mirosului, gustului, aspectului si marimii boabelor. Aceste boli conduc la deprecierea boabelor de cereale in timpul depozitarii.

Rezultatele analizelor sunt consemnate in buletine de analiza si in registrul special, cu precizarea furnizorului, datelor de identificare a mijlocului de transport, delegatului, natura si cantitatea de produse agricole, cantitatea utila si bruta, mențiunea receptionat/respins, etc.

Descărcarea materiei prime. Daca in urma determinărilor de laborator de mai sus se constata ca materiile prime sunt corespunzătoare, mijlocul de transport este dirijat la groapa de preluare, de unde cerealele sunt incarcate in silozuri ca ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor.

Curatirea se realizează in funcție de rezultatele de laborator de la recepție calitativa. Corpurile străine, praful, pleava si alte impuritati trebuie separate de masa de boabe. Precuratirea se realizează cu ajutorul unui precuratitor cu aer, care realizează separarea amestecului dupa dimensiunile, forma si densitatea particulelor. In urma operației de precuratire are loc scăderea masei amestecului de boabe cu 1-2% atât prin eliminarea corpurilor străine, cat si prin ventilarea boabelor care trec intr-un strat subțire prin echipamentele utilizate la aceasta operație.

De la curatire rezulta produsul de baza care este dirijat la depozitare prin elevatoarele pentru încărcarea silozurilor.

Depozitarea cerealelor se va face in 3 (trei) silozuri metalice cu o capacitate unitara de 250 tone.

Ca spatii pentru depozitarea cerealelor, silozurile asigura cele mai bune condiții de conservare a acestora, se pretează la mecanizarea completa si la automatizarea procesului tehnologic caracterizându-se printr-o exploatare facila.

Transportul produselor in cadrul instalației de recepție, condiționare si depozitare cereale, pe orizontala, inclinat sau vertical se face cu ajutorul elevatoarelor, șnecurilor, transportoarelor de diferite dimensiuni adaptate poziției pe care o au in cadrul fluxului tehnologic.

Descrierea procesului tehnologic de fabricatie a nutreturilor combinate

Capacitatea de ansamblu de producere a nutreţurilor combinate în instalaţia propusa este 750-1000 kg/h.

- Materii prime și auxiliare

    - Materii prime de bază: 80% din totalul materialelor procesate. Din categoria materiilor de bază fac parte cerealele

    - Materii auxiliare: o reprezintă 20% din totalul materialelor procesate. Din această categorie fac parte palntele oleaginoase si proteoleice in forma bruta sau sroturi, macroingrediente si microingrediente (sare, carbiobant de calciu, bicarbonat de sodiu) si vitamine sub forma de premixuri.

Produse finite sunt diverse reţete de nutreţuri combinate utilizate în ferme.

Procesul tehnologic presupune următoarele etape:

- depozitarea cerealelor uscate şi curatate în sistemul de stocare propriu al FNC-ului compus din 4 (patru) silozuri

- descărcarea diverselor tipuri de cereale in containerul pentru depozitarea cerealelor de măcinat înainte de măcinat

- dozarea ingredientelor conform reţetei propuse care se face cu ajutorul instalaţiei de dozare automata

- măcinarea cerealelor într-o moara si amestecarea produselor măcinate cu micro-elemente, realizând nutreţuri de o calitate superioara

In funcţie de reţeta dorita, prin setarea de la panoul de comanda si control, din silozuri, prin intermediul şnecurilor extractoare, o anumita cantitate de cereale prestabilita din fiecare celula este descărcata in containerul pentru depozitarea cerealelor de măcinat, amplasat deasupra gurii de alimentare a morii.

După umplerea containerului in mod automat cu cantităţile de cereale selecţionate, acestea trec in moara cu ciocane, pentru a fi măcinate. După măcinare, furajul trece prin sistemul de transport pneumatic in amestecătorul vertical, in vederea omogenizării. In amestecător exista posibilitatea adăugării de carbonat de calciu, premix-uri si alte substanţe dorite.

După terminarea fazei de amestecare si omogenizare, in mod automat nutreţurile sunt transportate la una din cele doua faze:

- însăcuire prin intermediul instalaţiei de cântărire si însăcuire propusa care da posibilitatea de însăcuire pentru saci de 20-50 kg. Sacii sunt aşezaţi pe paleti.

- depozitare vrac in silozurile prevăzute in acest scop, de unde sunt livrate camionabil.

Comercializarea cu amânuntul se va realiza prin punctul comercial, atat la sac cat si vrac prin cantarire. Pentru clienții finali ferme zootehnice livrarea se poate realiza si vrac.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In prezent amplasamentul investiției nu deține sursa de apa sau retea de canalizare.

Pe amplasament exista un punct de conexiune la reteaua electrica (20 kV, prezenta la nordul proprietatii), echipat cu un transformator ridicator de tensiune JT/MT.

- Rețea de alimentare cu apa

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa prevăzuta se compune din conducte de alimentare cu apa si fitinguri din PEHD izolate si montate îngropat in pamant sub adâncimea de inghet. Pentru asigurarea necesarului de apa se propune un bransament nou la reteaua publica de alimentare cu apa.

Lungimea rețelei de alimentare cu apa din incinta este de 120,00 m, iar cea pana la reteaua publica de alimentare este de 80,00 m.

Distribuirea către consumatori se va face prin punerea sub presiune de hidrofor prin rețeaua de alimentare cu apa propusa la nivel de incinta.

Rețeaua de conducte de alimentare cu apă rece, din exterior, se va executa cu ţevi din polietilenă de înaltă densitate, PEHD, montate în pământ sub adâncimea de îngheţ.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

- Rețea de canalizare

Rețeaua exterioara de canalizare prevăzuta se compune din:

  - conducte de canalizare menajera din PP sau PVC KG, montate îngropat în pământ, sub adâncimea de îngheţ.

  - Colectarea apelor uzate menajere se va realiza in bazinul vidanjabil propus.

Lungimea rețelei de canalizare din incinta este de 15,00 m.

- Rețea de alimentare cu energie electrica;

Pe amplasament exista un Punct de Conexiune la reteaua electrica (20 kV, prezenta la nordul proprietatii), echipat cu un transformator ridicator de tensiune JT/MT.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețeaua naționala de distribuție prin BMPT din Punctul de Conexiune la retea. Astfel, alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la BMPT cu cablu din aluminiu, protejat în ţevi metalice la intrarea in cladiri.

Reţelele electrice se executa cu cablu ACYABY-F, montat in şanţ, pe pat de nisip. Cablul de alimentare va fi dimensionat in funcţie de puterea fiecărui consumator.

Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrica a obiectelor aferente investitiei este de 570,00 m.

Iluminarea incintei va fi asigurata cu 3 stâlpi de iluminat alimentați din TG, lungimea retelei de iluminat va fi de 240 m.

- Colectarea reziduurilor solide se va realiza in europubele periodic ridicate de

firma de salubrizare a localitatii, conform contractului de servicii incheiat.

- Resursele naturale folosite in constructie:

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul supus avizarii relationeaza cu proiectele de investitii planificate de Primaria Comunei Oltina, judet Constanta:

- Modernizare drumuri comunale; 
- Creearea de noi locuri de muncă prin înființarea unui punct de colectarea -laptelui; 
- Modernizarea rețelei de iluminat public; 
- Sistem de supraveghere video stradal; 
- Modernizatrea drumului DC48 Oltina-Satu Nou.

- Autorizatii cerute prin proiect:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 202 din 29.05.2017, emis de Primaria Comunei Oltina, Judet Constanta, pentru autorizarea lucrarilor de construire sunt necesare urmatoarele avize si autorizatii:

  - Aviz alimentare cu apa

  - Aviz alimentare cu energie electrica

  - Aviz salubritate

  - Studiu geotehnic

  - Punctul de vedere/ actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției este situat in intravilanul comunei Oltina, sat Satu Nou, județul Constanta, strada Coșlugei nr. 157A, lot 3/2.

Intreprinderea Individuala deține in prezent o exploatație agricola constituita dintr-o suprafața totala de teren agricol de 374,70 ha, situata pe raza administrativ-teritoriala a comunei Oltina, judet Constanta, localitate care se regăsește in Anexa 3 la Ghidul solicitantului pentru submasura 4.1 - Lista cu UAT care se regăsesc in zone cu constrângeri semnificative (ANC_SEMN).

Culturile practicate de persoana fizică autorizată sunt: grau, orz, rapita, floarea-soarelui si porumb.

Terenul, in suprafața totala de 18.913 mp, categoria de folosința <curti-constructii>, este identificat cu număr cadastral 100387, înscris in C.F. nr. 100387 a localității Oltina. Imobilul este afectat in vederea exercitării in mod individual a profesiei autorizate a Manea Iordan Întreprindere Individuala in conformitate cu documentul Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr.4255/22.11.2016.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

    - pe latura de sud-este	- Consiliul local Lot 2

    - pe latura de nord-est 	- Nedelcu Cristina Lot 3/1 si Consiliul local Lot 1

    - pe latura de nord-vest 	- Strada Coslugei

    - pe latura de sud-vest	- teren arabil A 256

Accesul la amplasament, se face direct din strada Coslugei, pozitionata pe latura de nord a terenului, drum ce face legatura intre Satu Nou si localitatea Coslugea.

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT -mp- | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI -mp- |
| --- | --- | --- | --- |
| S totala teren aflat in proprietate | 18.913,00 mp |
| S (Sc) = S (Sd) | 0,00 mp | 436,44 | 436,44 |
| POT | 0% | 2,30 | 2,30 |
| CUT | 0% | 0,02 | 0,02 |
| Platforme tehnologice | 0,00 mp | 339,85 | 339,85 |
| Platforme carosabile | 0,00 mp | 2861,74 | 2861,74 |
| Alei pietonale | 0,00 mp | 139,09 | 139,09 |

Terenul studiat este pozitionat la urmatoarele distante fata de zonele de locuinte:

    - Nord- Est: 		500,00m – sat Satu Nou;

    - Sud: 			3.150,00m – sat Coslugea;

    - Nord- Vest: 		4.500,00m – sat Izvoarele;

    - Est: 			960,00m – lac Oltina;

Zona studiata pentru construirea fabricii de nutreturi combinate se afla in partea de sud- vest a localitatii Satu Nou, in intravilan, o zona destinata agriculturii, la sud de intrarea strazii Coslugei in Satu Nou, comuna Oltina.

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural;

Agricultura, alături de industrie, este una dintre sursele importante de agenți poluanți, cu impact negativ asupra calității mediului prin degradarea sau chiar distrugerea unor ecosisteme. Activitățile agricole determina apariția unor presiuni asupra mediului, care vor fi cu atât mai dăunătoare cu cât practicile agricole vor fi mai incorect aplicate.

În România 62% din suprafața este ocupata de terenuri utilizate în agricultura, ceea ce indica în mod evident impactul acestor activități asupra mediului. Deși activitățile agricole asigura existenta unui număr considerabil de populație, în mod paradoxal, tot agricultura contribuie la deteriorarea mediului si la scăderea calității vieții populației. Impactul agriculturii asupra mediului afectează toate componentele acestuia: aerul, apa, solul si biodiversitatea sunt deteriorate sau amenințate de activitati agricole care generează poluare, modificarea caracteristicilor spatiilor naturale si pierderea unor specii de animale si plante.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protectia acestui parametru de evidentiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectarii zonelor protejate.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate neepurate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In conditii normale de functionare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la reteaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanseitatii vidanjei de transport ape uzate din bazinul vidanjabil.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Avand in vedere ca apa subterana constituie sursa de apa menajera pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei, masurile luate in implementarea proiectului pentru protejarea acestui factor de mediu conduc catre un impact nesemnificativ, impactul putand fi semnificativ doar in situatii accidentale.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii.

Avand in vedere dimensiunea investitiei, apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinatatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmareste sa se incadreze in zona.

- impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate, cu toate ca sunt putine la numar, ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.

Dintre culturile care ocupa suprafete importante se remarca grau, orz, rapita, floarea-soarelui si porumb. Ornitofauna locala este reprezentata de specii relativ comune pentru ecosistemele antropizate (localitati rurale, terenuri agricole) din bioregiunea stepica. Pe langa populatiile speciilor sinantrope bine reprezentate numeric pe toata suprafata studiata cum ar fi de exemplu: ciorile, stancutele, cotofenele, vrabiile, graurii, randunelele, porumbeii pot fi intalnite si specii reprezentative pentru terenurile cultivate si nu numai, respectiv: ciocarlii, codobaturi, presuri, sticleti, fazani, potarnichi, prepelite.

Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul fermei, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

- Extinderea impactului:

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii  va genera un impact pozitiv extins prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare si stocare ape uzate propus a se realiza pe amplasament impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- Probabilitatea impactului

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

Apele uzate sunt stocate intr-un bazin vidanjabil, etans, betonat, care va reduce substantial emisia de poluanti in receptori naturali, apa uzată fiind transportată cu o autospeciala (vidanja) la statie de epurare din raza de activitate a operatorului specializat.

- Protecția aerului

Avand in vedere dimensiunea investitiei, apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

Nu sunt surse generatoare de zgomot peste limitele admisibile.

- Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

- Protecția solului si subsolului

Nu rezulta reziduuri care se depozitează la sol. Incinta se va betona.

Conductele PVC prevăzute asigura o buna etanșeitate si nu exista riscul infiltrării in sol de ape uzate.

Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare a proiectului se va asigura o colectare selectiva a deşeurilor rezultate si eliminarea/valorificarea acestora prin operatori autorizaţi. Se vor monta pubele PVC pentru colectarea selectiva a deșeurilor menajere.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane.

- Gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament

Deșeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa de salubrizarea comunei Oltina.

Deşeurile rezultate din construcţia obiectivului vor fi depozitate temporar in containere si preluate periodic de societatea de slubrizare locala..

In timpul executiei obiectivului  se estimează a rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170101 | Beton | Executia obiectivului | 15 mc | solid | Containere |
|  | 170201 | Lemn | Executia obiectivului | 1,8 mc | solid | Containere |
|  | 170202 | Sticlă | Executia obiectivului | 0.1 mp | solid | Containere |
|  | 170203 | Materiale plastice | Executia obiectivului | 85 kg | solid | Containere |
|  | 170405 | Fier şi oţel | Executia obiectivului | 158 kg | solid | Containere |
|  | 170407 | Amestecuri metalice | Executia obiectivului | 25 kg | solid | Containere |
|  | 170411 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Executia obiectivului | 9 kg | solid | Containere |
|  | 170504 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 170503 | Executia obiectivului | 265 mc | solid | Containere |
|  | 170508 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 170507 | Executia obiectivului | 6 mc | solid | Containere |
|  | 170604 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 170601 şi 170603 | Executia obiectivului | 2,75 mp | solid | Containere |

Ca urmare a activității prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 30 01 | Deşeuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1,0 t | solida | Containere/saci plastic |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine  nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

Nu sunt surse de poluare a apelor subterane sau de suprafața.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de șantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primăria Comunei Oltina.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

In funcție de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemănătoare de folosința a terenului, iar acolo unde este cazul, se realiza acoperirea completa cu vegetație in etapa de funcționare, cu specii autohtone, in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale.

Nu este cazul de poluări accidentale.

# Anexe - piese desenate

Planuri de arhitectura si fațade sc.1:100

Plan flux tehnologic

Plan retele exterioare

Întocmit,

S.C. Global Business Management – GBM S.R.L Bucureşti

Proiectant general

Arh. Alexandra Maigut