MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obținerea acordului de mediu

Denumirea proiectului

CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII LA TEN-T ÎN ZONA DE FRONTIERĂ NEGRU VODĂ - GENERAL TOSHEVO" - componenta aferentă orașului Negru Vodă

titular

Titularul investiției: U.A.T. Oraș Negru Vodă, cu sediul în Șoseaua Mangaliei, nr.13, jud. Constanța, telefon: 0241 780 195, fax: 0241 780 948, email: office@primaria-negruvoda.ro

Ordonator principal de credite: U.A.T. Oraș Negru Vodă  - prin primar Petre Urziceanu, tel contact : 0724533325

Persoană juridică achizitoare: Consiliul Local Negru Vodă

Responsabil protecția mediului: Motoi George, tel contact: 0740249937

Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Lucrările se vor desfășura în orașul Negru Vodă, județul Constanța, în intravilanul și extravilanul orașului.

Lucrările constau în modernizarea a 33 străzi din orașul Negru Vodă și a drumului comunal DC14. Lungimea totală a străzilor și a drumului comunal ce urmează să fie modernizate este de cca. 17.50Km.

În cadrul investiției sunt cuprinse un număr de 33 străzi și un drum comunal după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire stradă | Lungime stradă | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Sănătății 1 | 843m |  |
| 2 | Str. Sănătății 2 | 482m | Stradă Sănătății 2 este compusă din: Str. Sănătății 2.1 cu lungimea de 388m Str. Sănătății 2.1 cu lungimea de 94m |
| 3 | Str. Morii | 841m | Stradă Morii este compusă din: Str. Morii 1 cu lungimea de 107m Str. Morii 2 cu lungimea de 734m |
| 4 | Aleea Acces Morii | 85m |  |
| 5 | Strada Depozitelor | 1176m | Stradă Depozitelor este compusă din: Str. Depozitelor 1 cu lungimea de 313m Str. Depozitelor 2 cu lungimea de 700m Str. Depozitelor 3 cu lungimea de 163m |
| 6 | Aleea Acces Depozitelor 1 | 43m |  |
| 7 | Aleea Acces Depozitelor 2 | 73m |  |
| 8 | Strada Gării | 627m | Stradă Gării este compusă din: Str. Gării 1 cu lungimea de 307m Str. Gării 2 cu lungimea de 320m |
| 9 | Aleea acces Gării | 87m |  |
| 10 | Drum vicinal 1 | 135m |  |
| 11 | Aleea Acces Mangaliei | 42m |  |
| 12 | Strada Cerealelor | 796m | Stradă Cerealelor este compusă din: Str. Cerealelor 1 cu lungimea de 438m Str. Cerealelor 2 cu lungimea de 358m |
| 13 | Strada Triunghiului | 433m |  |
| 14 | Strada Scurtă | 185m |  |
| 15 | Strada Fundăturii | 116m |  |
| 16 | Strada Teilor | 1377m | Stradă Teilor este compusă din: Str. Teilor 1 cu lungimea de 556m Str. Teilor 2 cu lungimea de 718m Str. Teilor 3 cu lungimea de 63m |
| 17 | Strada Merilor | 1036m |  |
| 18 | Strada Prunilor | 848m |  |
| 19 | Strada Crinului | 1324m | Stradă Crinului este compusă din: Str. Crinului 1 cu lungimea de 218m Str. Crinului 2 cu lungimea de 340m Str. Crinului 3 cu lungimea de 313m Str. Crinului 4 cu lungimea de 336m Str. Crinului 5 cu lungimea de 117m |
| 20 | Strada Pieței | 975m | Stradă Pieței este compusă din: Str. Pieței 1 cu lungimea de 41m Str. Pieței 2 cu lungimea de 113m Str. Pieței 3 cu lungimea de 444m Str. Pieței 4 cu lungimea de 377m |
| 21 | Strada Platformei | 1187m | Stradă Platformei este compusă din: Str. Platformei 1 cu lungimea de 747m Str. Platformei 2 cu lungimea de 440m |
| 22 | Strada Școlii | 297m | Stradă Școlii este compusă din: Str. Școlii 1 cu lungimea de 182m Str. Școlii 2 cu lungimea de 115m |
| 23 | Strada Văii | 668m | Stradă Văii este compusă din: Str. Văii 1 cu lungimea de 422m Str. Văii 2 cu lungimea de 246m |
| 24 | Aleea Viilor | 218m |  |
| 25 | Strada Viilor | 881m | Stradă Viilor este compusă din: Str. Viilor 1 cu lungimea de 533m Str. Viilor 2 cu lungimea de 348m |
| 26 | Strada Stadionului | 146m |  |
| 27 | Strada Nordului | 126m |  |
| 28 | Strada Salcâmilor | 90m |  |
| 29 | Șoseaua Constanței | 315m |  |
| 30 | Aleea Platformei | 111m |  |
| 31 | Aleea Acces Șoseaua Constanței nr. 1 | 187m |  |
| 32 | Aleea Gladiolelor | 95m |  |
| 33 | Șoseaua Constanței 2 | 20m |  |
| 34 | DC14 | 1600m |  |

La realizarea proiectului s-au avut în vedere următoarele elemente:

- studiu de fezabilitate întocmit de SC VAMIG SRL Constanța și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Negru Vodă nr. 60/2015

- expertiza tehnică elaborată de VAMIG SRL și IUVEX CONCEPT SRL în anul 2015, expert tehnic ing. Mihai Iuga

- tema de proiectare

- configurația terenului

- condițiile geotehnice din amplasament

- condițiile hidrologice

- existența limitelor de proprietate

- existența utilităților

Traseul

Traseul în plan proiectat va urmări traseul pe cât este posibil traseul actual al străzilor cu încadrare în limitele de proprietate si limitele cadastrale.

Axa în plan

Axa în plan a străzilor a fost proiectată pentru o viteză de proiectare de 25 – 50 km/h ținând cont de configurația fiecărei străzi în parte și de încadrarea în limitele de proprietate și cadastrale și cu posibilitatea asigurării la marginea platformei a scurgerii apelor prin rigole pereate.

Axa în plan este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe, urmărind axa existentă și îmbunătățindu-se, acolo unde este posibil, elementele geometrice pentru încadrarea în limitele acceptate de STAS 10144/3-91 pentru străzi și STAS 863-85 pentru drumul comunal DC14.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal proiectat urmărește profilul terenului existent, fiind realizat în conformitate cu STAS 10144/3-91 și STAS 863-85 pentru drumul comunal.

Profilul longitudinal proiectat ține cont de soluția de modernizare și de asigurarea în bune condiții a scurgerii apelor pluviale.

Totodată la proiectarea profilului longitudinal s-a ținut seama și de racordarea la capetele străzilor cu străzile existente și de asemenea de cotele străzilor intersectate.

Profiluri transversale tip

Profilurile transversale ale străzilor au fost stabilite în conformitate cu STAS 10144/1-91 și cu prescripțiile din studiul de fezabilitate.

Profilul transversale tip pentru DC14 a fost stabilite în conformitate cu prevederile din ord. MT nr. 45 și cu prescripțiile din studiul de fezabilitate.

Străzile ce fac obiectul prezentului contract sunt străzi de clasa tehnica III, IV și au fost proiectate cu două benzi de circulație având platforma de 5.00m, 5.50m, 6.00m și 7.00m și cu o bandă de circulație cu lățimea platformei de 3.00m și 4.00m.

În profilurile transversale tip se pot deosebi următoarele elemente:

- parte carosabilă

- acostamente de 0,25m – 0,75m

- șanțuri pereate

În funcție de situația existentă (lățimea între garduri, etc.) lățimea acostamentelor poate fi micșorată pentru a putea realiza elementele de scurgere a apelor pluviale (rigole din pământ și pereate).

Pe străzile sau zonele de străzi unde lățimea acostamentelor este de 0.25m compactarea acestora se va realiza manual cu maiul.

Au fost prevăzute pante transversale ale carosabilului de 2,5%.

Profilele transversale tip sunt prezentate în planșe și pentru fiecare stradă sunt specificate profilele tip care urmează să fie aplicate pe aceasta.

Drumul comunal DC14 este un drum clasă tehnică V conform ordinului MT nr. 45.

Profilul transversal tip pentru DC14 are următoarele elemente geometrice:

- lățime platformă de 7.0m

- lățime parte carosabilă de 5.50m, două benzi de 2.75m

- lățime acostamente 2x0.75m

Au fost prevăzute pante transversale ale carosabilului de 2.5 %.

Structura rutieră

Structurile rutiere pe fiecare stradă în parte sunt în conformitate cu expertiza tehnică și cu studiul de fezabilitate.

1. Strada Sănătății 1

Pentru partea carosabilă se aplică următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Pe strada Sănătății 1 se vor executa, acolo unde este nevoie, lucrări de reparații la carosabilul existent. Pe aceste zone se va realiza un sistem rutier nou similar cu cel de la casete.

2. Strada Sănătății 2

Pe strada Sănătăți 2 (Sănătăți 2.1 și Sănătăți 2.2)  pe partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

3. Strada Morii

3.1. Strada Morii 1

Pentru strada Morii 1 pentru partea carosabilă se aplică următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Pe strada Morii 1 se vor executa, acolo unde este nevoie, lucrări de reparații la carosabilul existent. Pe aceste zone se va realiza un sistem rutier nou cu următoarea structură:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

3.2. Strada Morii 2

Pe strada Morii 2 se aplică următoarele structuri rutiere pentru partea carosabilă în funcție de sectorul de stradă pe care se aplică:

Km 0+000 – Km 0+250

Pentru partea carosabilă se aplică următoarea structură rutieră:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Km 0+250 – Km 0+734

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

4. Alee acces Morii

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

5. Strada Depozitelor

Pe strada Depozitelor (Depozitelor 1, Depozitelor 2 și Depozitelor 3)  pe partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

6. Aleea acces Depozitelor 1

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

7. Aleea acces Depozitelor 2

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

8. Strada Gării

8.1. Strada Gării 1

Pe strada Gării 1 se aplică următoarea structură rutieră:

Km 0+000 – Km 0+040

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Km 0+040 – Km 0+307

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

8.2. Strada Gării 2

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

9. Aleea acces strada Gării

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Partea carosabilă va fi încadrată pe partea dreaptă de o bordură prefabricată din beton 20x25cm.

10. Drum vicinal 1

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

11. Aleea acces Mangaliei

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Partea carosabilă va fi încadrată pe partea dreaptă de o bordură prefabricată din beton 20x25cm.

12. Strada Cerealelor

12.1. Strada Cerealelor 1

Pe strada Cerealelor 1 se aplică următoarea structură rutieră:

Pentru partea carosabilă:

- frezarea îmbrăcăminții actuale pe 4cm

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

12.2. Cerealelor 2

Pe strada Cerealelor 2 se aplică următoarele structuri rutiere pentru partea carosabilă în funcție de sectorul de stradă pe care se aplică:

Km 0+000 – Km 0+150

Pentru partea carosabilă se aplică următoarea structură rutieră:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Km 0+150 – Km 0+359

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

13. Strada Triunghiului

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

14. Strada Scurtă

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

15. Strada Fundăturii

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

16. Strada Teilor

16.1. Strada Teilor 1 și 16.2 Strada Teilor 2

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

16.3. Strada Teilor 3

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

17. Strada Merilor

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

18. Strada Prunilor

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

19. Strada Crinului

19.1. Strada Crinului 1 și 19.5 Strada Crinului 5

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

19.2. Strada Crinului 2, 19.3 Strada Crinului 3 și 19.4 Strada Crinului 4

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

20. Strada Pieței

20.1. Strada Pieței 1

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

20.2. Strada Pieței 2, Strada Pieței 3, Strada Pieței 4

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

21. Strada Platformei

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

22. Strada Școlii

22.1. Strada Școlii 1

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 5cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

22.2. Strada Școlii 2

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

23. Strada Văii

23.1. Strada Văii 1 între Km 0+000 – 0+150 și Strada Văii 2

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 10cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

23.2. Strada Văii 1 între Km 0+150 – Km 0+422

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

24. Aleea Viilor

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 5cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

25. Strada Viilor

25.1 Strada Viilor 1

Pe strada Viilor 1 se aplică următoarele structuri rutiere pentru partea carosabilă în funcție de sectorul de stradă pe care se aplică:

Km 0+120 – Km 0+440

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Km 0+000 – Km 0+120 și Km 0+440 – Km 0+533

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

25.1 Strada Viilor 2

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 10cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

26. Strada Stadionului

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 5cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

27. Strada Nordului

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

28. Strada Salcâmilor

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

29. Șoseaua Constanței

Pe Șoseaua Constanței se aplică următoarea structură rutieră:

- frezarea îmbrăcăminții actuale pe 3cm

- 4cm strat de uzură BA16

Pe zonele unde structura rutieră este degradată se vor executa reparații la structura rutieră existentă. Pe aceste zone se va realiza următoarea structură rutieră:

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

30. Aleea Platformei

Pentru partea carosabilă se va realiza o structură rutieră nouă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

31. Aleea acces șoseaua Constanței nr.1

Pentru partea carosabilă:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

32. Aleea Gladiolelor

Pentru partea carosabilă:

- scarificarea pe 5cm a structuri existente cu aport 10cm piatră spartă

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

33. Șoseaua Constanței 2

Pe Șoseaua Constanței se aplică următoarea structură rutieră:

- frezarea îmbrăcăminții actuale pe 3cm

- 4cm strat de uzură BA16

Pe zonele unde structura rutieră este degradată se vor executa reparații la structura rutieră existentă. Pe aceste zone se va realiza următoarea structură rutieră:

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

34. DC14

Pe strada Cerealelor 1 se aplică următoarea structură rutieră:

Pentru partea carosabilă:

- frezarea îmbrăcăminții actuale pe 2cm

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

Pentru acostamente se va realiza următoarea structură rutieră:

- 10cm strat de piatră spartă

- 5cm strat de nisip

Pe zonele unde este necesară lățirea platformei se execută casete cu următoarea structură rutieră:

- 4cm strat de uzură BA16

- 5cm strat de legătură BAD20

- 10cm strat de macadam

- 20cm strat de piatră spartă

- 7cm strat de nisip pe geotextil

Scurgerea apelor

În prezent scurgerea apelor este practic inexistentă pe unele din străzi. Exista multe denivelări și gropi unde stagnează apa din ploi.

Pe majoritatea străzilor nu există șanțuri sau rigole și nici o rețea de canalizare a apelor pluviale.

Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale se propune realizarea de rigole pereate din beton C25/30 și de rigole din pământ. Acestea vor debușa în rigolele străzilor adiacente sau pe spațiile extravilane.

La intrările în curți au fost propuse podețe tubulare Dn 300mm cu timpane de beton pentru continuitatea scurgerii apelor. Podețele au lățimea de 1.00, 3.00 sau 4.00m.

Pe strada Crinului 3 s-a prevăzut un șanț din beton C25/30 cu lățimea la fund de 50cm și înălțimea de 60cm care preia apele din punctul de minim de pe strada Crinului și Sălcilor și le descarcă prin rigola existentă pe str. Sălcilor spre strada Meșteșugarilor.

Au fost prevăzute rigole prefabricate acoperite cu plăcuțe prefabricate din beton pentru traversarea drumurilor laterale. Pentru preluarea apelor pluviale la capetele rigolelor au fost prevăzute camere de cădere din beton C25/30 armat cu plasă sudată.

Podețe

Pentru cele 3 podeț existente pe DC14 se vor efectua lucrări de reparații.

Podeț Km 5+642 – podeț Dn1000mm din tuburi PREMO

- Lucrări de reparații la aripi

- Decolmatarea albiei

- Amenajarea albiei podețului amonte și aval

Decolmatarea și amenajarea albiei în zona podețului se face pe o lungime de 20m în aval.

Albia se va proteja cu un canal din beton C25/30 cu grosimea de 20cm armat cu plasă sudată 7.1mm cu ochiuri de 10cm, așezat pe un strat de nisip de 10cm grosime. Canalul de beton are o lățime de 1.00m la fund și înălțimea de 1.00m. Pereți canalului din beton au o înclinație de 1:1.5.

Podeț Km 5+843 – podeț Dn1000mm din tuburi PREMO

- Lucrări de reparații și tencuieli

- Montare de parapet amonte și aval

- Decolmatarea albiei

- Amenajarea albiei podețului amonte și aval

Decolmatarea și amenajarea albiei în zona podețului se face pe o lungime de 20m în aval.

Albia se va proteja cu un canal din beton C25/30 cu grosimea de 20cm armat cu plasă sudată 7.1mm cu ochiuri de 10cm așezat pe un strat de nisip de 10cm grosime. Canalul de beton are o lățime de 1.00m la fund și înălțimea de 1.00m. Pereți canalului din beton au o înclinație de 1:1.5.

Podeț Km 6+433– podeț dalat de 2.00m

- Lucrări de reparații și tencuieli

- Montare de parapet amonte și aval

- Decolmatarea albiei

- Amenajarea albiei podețului amonte și aval

Decolmatarea și amenajarea albiei în zona podețului se face pe o lungime de 20m în aval.

Albia se va proteja cu un canal din beton C25/30 cu grosimea de 20cm armat cu plasă sudată 7.1mm cu ochiuri de 10cm, așezat pe un strat de nisip de 10cm grosime. Canalul de beton are o lățime de 2.00m la fund și înălțimea de 1.50m. Pereți canalului din beton au o înclinație de 1:1.5.

Utilități

Pe străzile supuse modernizării există utilități cum ar fi: canalizare, alimentare cu apă, rețea gaze. Capacele căminelor acestor utilități care se găsesc în amplasamentul străzii se vor aduce la noile cote ale străzilor modernizate.

Intersecții

Pentru străzile din prezentul proiect care se vor intersecta cu DN38 pentru evitarea unei fisuri longitudinale la îmbinarea celor 2 structuri, s-a prevăzut frezarea pe o lățime de 50cm a mixturilor asfaltice de pe DN38 și ranforsarea treceri de la structură rutieră existentă la structură rutieră nouă cu geocompozit antifisură cu lățimea de 1.00m, suprapus câte 50cm pe fiecare structură, urmat de refacerea structuri rutiere concomitent cu execuția straturilor pe accesul proiectat.

Reglementarea circulației

Reglementarea circulației se va face prin realizarea de marcaje rutiere orizontale și prin semnalizarea verticală prin indicatoare rutiere.

După terminarea lucrărilor de asfaltare se vor realiza marcajele rutiere orizontale:

- marcajele longitudinale între sensuri;

- trecerile de pietoni acolo unde este cazul.

Justificarea necesităţii proiectului

Modernizarea străzilor este necesară din următoarele considerente:

- sporirea traficul auto, legat de activitățile comerciale și personale ale locuitorilor orașului pe zona străzilor analizate;

- inexistența îmbrăcăminților existente favorizează degradarea rapidă sub trafic;

- datorită condițiilor hidro-meteorologice, și datorită faptului că scurgerea apelor nu este asigurată, neexistând pantele necesare de scurgere și nici un sistem de evacuare a apelor pluviale  în anumite situații străzile devin improprii circulației;

- necesitatea îmbunătățirii condițiilor de mediu pentru locuitorii din aceste zone, prin diminuarea cantităților de praf, micșorarea consumului de carburanți, a noxelor emanate de autovehicule și a riscului de degradare a acestora, diminuarea zgomotului, scurgerea controlată a apelor pluviale, ceea ce ar conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai.

Caracteristicile principale ale construcţiei

Lucrările prevăzute constau din:

- Modernizarea părții carosabile pentru străzile ce fac obiectul proiectului

- Realizarea de rigole pereate și rigole din pământ

Principalele caracteristici ale lucrărilor sunt:

- Modernizare parte carosabilă  - cca. 90 200mp

- Acostamente – cca. 22 500mp

- Șanțuri pereate – cca. 1300m

Materii prime utilizate

Principalele materiale utilizate pentru realizarea lucrărilor sunt:

- Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură și legătură al străzilor

- Strat de macadam

- Strat de piatră spartă

- Borduri prefabricate din beton pe unele străzi

- Beton C25/30 pentru realizarea șanțurilor pereate

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Organizarea de şantier şi depozitarea materialelor de construcție va fi amplasată  pe un teren aparţinând primăriei.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate să fie în stare tehnică bună şi să nu emane noxe peste limitele admise.

Manipularea materialelor în organizarea de șantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

Schimbul de ulei şi alimentarea cu carburanţi se va face numai în locuri special amenajate, pentru a nu se polua solul şi apele subterane.

După finalizarea lucrărilor organizarea de şantier va fi dezafectată şi amplasamentul va fi curăţat. Terenul va fi redat funcționalității inițiale.

Căi de acces

Pentru accesul utilajelor de execuție a lucrărilor de modernizare a străzilor se vor utiliza străzile și drumurile existente în orașul Negru Vodă.

Metode folosite în construcţie

Soluția constructivă prevăzută implică tehnologii de execuție relativ simple și cunoscute.

Lucrările de modernizare se vor executa astfel:

- Se vor realiza săpăturile necesare pentru realizare stricturi rutiere noi pe străzile unde este prevăzut sistem rutier nou;

- Se vor realiza starturile rutiere conform pofilelor transversale tip pe fiecare stradă în parte

- Se vor realiza elementele de preluare a apelor pluviale

Pe toată perioada execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru:

- Asigurarea acceselor la proprietăți pe perioada execuției lucrărilor

- Asigurarea securității și sănătății oamenilor

- Asigurarea măsurilor de protecția mediului

- Asigurarea unor tehnologii puțin poluante

Lucrările de terasamente se vor executa în principal cu budozere, excavatoare şi basculante, plăci vibratoare şi compresoare.

Constructorul va trebui să asigure utilajele specifice fiecărui tip de lucrări.

Utilajele se vor verifica din punct de vedere tehnic astfel încât să fie capabile să realizeze lucrarea fără accidente precum şi din punct de vedere al pierderilor de ulei şi combustibil pentru a împiedica poluarea mediului.

Se va avea în vedere în permanenţă siguranţa şi sănătatea oamenilor şi se vor lua toate măsurile de protecţia muncii.

Se vor propune tehnologii puţin poluante şi se vor avea în vedere tehnicile moderne.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Lucrările de modernizare constau în:

- Modernizare parte carosabilă  străzi și drum comunal

- Realizarea de rigole pereate și rigole din pământ

Traseul străzilor se va păstra pe traseul actual al fiecărei străzi în parte. Pentru drumul comunal DC14 se va păstra traseul actual al drumului comunal.

Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru lucrările de Modernizare străzi în orașul Negru Vodă a fost obținut Certificatul de urbanism nr. 11/23.03.2017.

Prin Certificatul de Urbanism a fost solicitată obținerea avizelor

- Acord C.N.A.I.R

- Poliția rutieră

- Inspectoratul Județean în Construcții Sud-Est Constanța

Localizarea proiectului

Zona unde se intenţionează realizarea investiţiei se află pe teritoriul administrativ al orașului Negru Vodă, în intravilanul și extravilanul acestuia.

Lucrările se vor realiza pe amplasamentul actual al străzilor ce urmează a fi modernizate.

1. Strada Sănătății 1

Str. Sănătății 1 este cuprinsă între șos. Mangaliei (DJ391) și str. Cerealelor 1 și dincolo de aceasta până la Km 0+843, strada are o lungime de cca. 850m și o lățime cuprinsă între 9.60 și 12.70m între limitele de proprietate.

Strada Sănătății 1 este o stradă de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Sănătății 1 este din asfalt care pe anumite zone prezintă degradări.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 200m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.62%.

În prezent pe strada Sănătății 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

2. Strada Sănătății 2

Str. Sănătății 2 este cuprinsă între str. Sănătății 1 și str. Gării. Aceasta este compusă din:

2.1 Strada Sănătății 2.1

Strada Sănătății 2.1 este cuprinsă între str. Sănătății 1 și strada Gării 2, are o lungime de 388m și și o lățime cuprinsă între 8.40 și 10.00m între limitele de proprietate.

Strada este o stradă de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Sănătății 2.1 este dintr-o pietruire degradată cu o grosime insuficientă a stratului de piatră de 11, 12cm. Pe anumite zone îmbrăcămintea străzi este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 200 m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.12%.

În prezent pe strada Sănătății 2.1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

2.2 Strada Sănătății 2.2

Strada Sănătății 2.2 se amenajează dincolo de str. Sănătății 1 pe o lungime de 94m și este o strada de categoria IV. Aceasta are o lățime cuprinsă între 5.40 și 5.70m între limitele de proprietate.

Îmbrăcămintea străzi Sănătății 2.2 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza de 200m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.16%.

În prezent pe strada Sănătății 2.2 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

3. Strada Morii

Strada Morii este cuprinsă între poarta acces societate la nord și str. Cerealelor 1 și este compusă din:

3.1. Strada Morii 1

Strada Morii 1 este cuprinsă între șos. Mangaliei (DJ391) și poarta acces societate la nord, are o lungime de cca. 107m și o lățime cuprinsă între 12.80 și 15.50m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Morii 1 este din asfalt degradat.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.51%.

În prezent pe strada Morii 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

3.2. Strada Morii 2

Strada Morii 2 este cuprinsă între sos. Mangaliei (DJ391) și str. Cerealelor 1, are o lungime de cca. 734m și o lățime cuprinsă între 7.50 și 13.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o stradă de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Morii 2 este dintr-o pietruire degradată pe tronsonul Șos. Mangaliei – Str. Sănătăți 2 și din pământ pe tronsonul Str. Sănătăți 2 – Str. Cerealelor.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 90 m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.24%.

În prezent pe strada Morii 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

4. Alee acces Morii

Aleea de acces din strada Morii  se desprinde din Strada Morii, are o lungime de cca. 85m și o lățime cuprinsă între 5.00 și 7.10m între limitele de proprietate

Aceasta este o stradă de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Aleea acces Morii este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-un aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.18%.

În prezent pe strada Alee acces Morii nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale).

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

5. Strada Depozitelor

Strada Depozitelor este cuprinsă din:

5.1. Strada Depozitelor 1

Strada Depozitelor 1 este cuprinsă între șos. Mangaliei (DJ391) și Drum vicinal 1, are o lungime de 313m și o lățime cuprinsă între 9.40 și 10.60m între limitele de proprietate

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Depozitelor 1 este compusa din zone cu pietruire degradată și zone cu pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima de 200m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.59%.

În prezent pe strada Depozitelor 1 există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

5.2. Strada Depozitelor 2

Strada Depozitelor 2 este cuprinsă între sos. Mangaliei (DJ391) și strada Cerealelor 1, are o lungime de 700m și o lățime cuprinsă între 6.70 și 7.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Depozitelor 2 este dintr-o pietruire degradată până la str. Sănătății 2 și din pământ în continuare.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima de 500m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.57%.

În prezent pe strada Depozitelor 2 există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

5.3. Strada Depozitelor 3

Strada Depozitelor 3 este cuprinsă între str. Cerealelor și limita intravilanului la sud, are o lungime de 163 m

și o lățime cuprinsă între 5.80 și 6.20m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV. Îmbrăcămintea străzi Depozitelor 3 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza de 50m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.25%.

În prezent pe strada Depozitelor 3 există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

6.Alee acces Depozitelor 1

Aleea de acces Depozitelor 1 este cuprinsă între str. Depozitelor 2 și str. Gării 2 , are o lungime de 43m și o lățime cuprinsă între 7.50 și 8.50m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi alee acces Depozitelor 1 este din pământ.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.32%.

În prezent pe strada acces Depozitelor 1 există pe anumite zone în partea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale).

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

7.Alee acces Depozitelor 2

Aleea de acces Depozitelor 2 este cuprinsă între str. Depozitelor 2 și strada Morii 2, are o lungime de 73m și o lățime cuprinsă între 6.70 și 7.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi alee acces Depozitelor 2 este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.86%.

În prezent pe strada alee acces Depozitelor 2 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale).

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

8. Strada Gării

Strada Gării este cuprinsă din:

8.1. Strada Gării 1

Strada este cuprinsă între șos. Mangaliei (DJ391) și Drum vicinal 1, are  o lungime de 308m o lățime cuprinsă între calea ferată și limita de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Gării 1 este dintr-o pietruire existentă.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 30m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.23%.

În prezent pe strada Gării 1 există pe anumite zone în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă , gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

8.2. Strada Gării 2

Strada Gării 2 este cuprinsă între șos. Mangaliei și limita intravilanului la sud, are o lungime de 320m și o lățime cuprinsă între 4.50 și 9.10m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Gării 2 este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 100m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.38%.

În prezent pe strada Gării 2 nu există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

9. Alee acces Gării

Aceasta este cuprinsă între str. Gării 1 si Alee acces Mangaliei are o lungime de 87m și o lățime cuprinsă între 4.20 și 4.90m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi aleea acces Gării este din pământ.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.22%.

În prezent pe strada aleea acces Gării nu există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare.

La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

10. Drum vicinal 1

Drum vicinal 1 este cuprins între str. Gării 1 și str. Depozitelor 1, are o lungime de 135m.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Drum vicinal 1 este dintr-o pietruire degradată și colmată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 1000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.03%.

În prezent pe strada drum vicinal 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale).

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

11. Alee acces Mangaliei

Este cuprinsă între sos. Mangaliei și alee acces Gării  are o lungime de 42m și o lățime cuprinsă între 4.60 și 4.80m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea aleea acces Mangaliei dintr-o pietruire degradată și colmată.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.17%.

În prezent pe strada Mangaliei nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale).

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

12. Strada Cerealelor

Este cuprinsă între str. Silozului și str. Sănătății 1 și între șos. Constantei și str. Platformei și este compusă din:

12.1 Strada Cerealelor 1

Este cuprinsă între str. Silozului și strada Sănătății 1, are  o lungime de 438m și o lățime cuprinsă între 10.30 și 13.80m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Cerealelor 1 este din asfalt degradat.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 65m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 4.52%.

În prezent pe strada Cerealelor 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

La Km 0+090 strada Cerealelor 1 se intersectează cu o linie de cale ferată cu trecere la nivel.

12.2 Strada Cerealelor 2

Strada Cerealelor 2 este cuprinsă între sos. Constantei și str. Platformei la vest, are  o lungime de 358m.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Cerealelor 2 este dintr-o pietruire parțial degradată pe anumite zone, iar pe anumite zone aceasta este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 1000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.27%.

În prezent pe strada Cerealelor 2 nu există în partea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

13. Strada Triunghiului

Strada Triunghiului se amenajează între șos. Constantei (DN38) și limita intravilanului la est, are o lungime de 433m și o lățime cuprinsă între 11.30 și 13.40m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Triunghiului este din zone cu asfalt degradat și zone pietruite.

În plan strada este alcătuită din aliniamente și o curba cu raza de 1500m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.58%.

În prezent pe strada Triunghiului există la marginea carosabilă rețele utilitare (alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

14.  Strada Scurtă

Strada Scurta este cuprinsă între str. Triunghiului și șos. Mangaliei, are o lungime de 185m și o lățime cuprinsă între 8.30 și 11.10m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Scurtă este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.79%.

În prezent pe strada Scurtă nu există pe anumite zone  în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

15. Strada Fundăturii

Strada Fundăturii este cuprinsă  între șos. Mangaliei și str. Independenței, are  o lungime de 116m și o lățime cuprinsă între 5.90 și 8.10m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Fundăturii este dintr-o pietruire.

În plan strada este alcătuită din aliniamente și curbe cu raza de 40m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.04%.

În prezent pe strada Fundăturii nu există în partea carosabilă rețele utilitare.

La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

16. Strada Teilor

Este cuprinsă între str. Triunghiului și limita intravilanului la sud și este alcătuită din:

16.1 Strada Teilor  1

Este cuprinsă între str. Triunghiului și str. Sălciilor, are o lungime de 552m și o lățime cuprinsă între 13.90 și 17.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Teilor 1 este din zone cu asfalt degradat și zone cu pietruire.

Strada Teilor 1 se intersectează cu străzile Independenței, Liniștei și Sălcilor, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 1000m, în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.02%.

În prezent pe strada Teilor 1 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

16.2 Strada Teilor 2

Este cuprinsă între str. Sălciilor și str. Sudului, are o lungime de 723m și o lățime cuprinsă între 8.60 și 14.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Teilor 2 este din zone cu asfalt degradat și zone cu pietruire.

Strada Teilor 2 se intersectează cu străzile Sălcilor, Cerealelor și Sudului, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 2000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.67%.

În prezent pe strada Teilor 2 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

16.3 Strada Teilor 3

Este cuprinsă între str. Sudului și limita intravilanului la sud, are o lungime de cca. 63m și o lățime cuprinsă între 8.80 și 11.60m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.55%.

Îmbrăcămintea străzi Teilor 3 este din pământ.

Strada Teilor 2 se intersectează cu strada Sudului, stradă asfaltată, care este într-o stare tehnică bună.

În prezent pe strada Teilor 3 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

17. Strada Merilor

Strada Merilor este cuprinsă între str. Liniștei și limita intravilanului la sud, are o lungime de 1036m și o lățime cuprinsă între 9.80 și 14.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Merilor este dintr-o pietruire degradată.

Strada Merilor se intersectează cu străzile Liniștei, Sălcilor, Cerealelor și Sudului, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 1000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.16%.

În prezent pe strada Merilor există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

18. Strada Prunilor

Strada Prunilor este cuprinsă între str. Sălciilor și limita intravilanului la sud, are o lungime de 848m și o lățime cuprinsă între 9.90 și 13.60m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Merilor este din zone cu pietruire degradată și zone din pământ.

Strada Prunilor se intersectează cu străzile Sălcilor, Cerealelor și Sudului, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă 1000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.85%.

În prezent pe strada Merilor există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

19. Strada Crinului

Este cuprinsă între limita intravilan nord și str. Sudului și este alcătuită din:

19.1 Strada Crinului 1

Este cuprinsă între limita intravilan la nord și str. Plopilor, are o lungime de 218m și o lățime cuprinsă între 13.80 și 20.40m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Crinului 1 este din pământ.

În plan strada este alcătuită din aliniamente și o curba cu raza de 500m, în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.68%.

În prezent pe strada Crinului 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe partea stângă a străzi există un șanț din pământ.

19.2 Strada Crinului 2

Strada Crinului 2 este cuprinsă între sos. Constantei (DN38) și str. Sălciilor, are o lungime de 340m și o lățime cuprinsă între 15.30 și 17.80m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Crinului 2 este dintr-o pietruire degradată.

Strada Crinului 2 se intersectează cu străzile Independenței, Liniștei și Sălcilor, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.37%.

În prezent pe strada Crinului 2 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

19.3 Strada Crinului 3

Strada Crinului 3 este cuprinsă între str. Sălciilor și str. Cerealelor, are o lungime de 313m și o lățime cuprinsă între 15.90 și 16.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Crinului 3 este din zone pietruite și zone cu asfalt degradat.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.83%.

În prezent pe strada Crinului 3 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

19.4 Strada Crinului 4

Strada Crinului 4 este cuprinsă între str. Cerealelor și str. Sudului, are o lungime de 336m și o lățime cuprinsă între 10.90 și 14.50m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Crinului 3 este din zone pietruite și zone cu asfalt degradat.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza minimă de 250m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.33%.

În prezent pe strada Crinului 4 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

19.5 Strada Crinului 5

Este cuprinsă între str. Plopilor și zona blocurilor, are o lungime de 145m și o lățime cuprinsă între 15.30 și 23.00m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Crinului 5 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbe cu raza minimă de 60m ,iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 10.50%.

În prezent pe strada Crinului 5 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe partea dreaptă a străzi există un șanț din pământ.

20. Strada Pieței

Este cuprinsă între str. Viilor 1 și str. Cerealelor. Aceasta este o stradă principală cu lungimea de 999m și este alcătuită din:

20.1 Strada Pieței 1

Este cuprinsă între șos. Constanței (DN38) și str. Independenței, are o lungime de 41 m și o lățime cuprinsă între 16.90 și 18.20m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Pieței 1 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.01%.

În prezent pe strada Pieței 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

20.2 Strada Pieței 2

Este cuprinsă între str. Independenței și str. Liniștei, are o lungime de 113m și o lățime cuprinsă între 11.40 și 13.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Pieței 2 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.22%.

În prezent pe strada Pieței 2 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

20.3 Strada Pieței 3

Este cuprinsă între str. Liniștei si str. Cerealelor, are o lungime de 444m și o lățime cuprinsă între 11.40 și 13.80m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea străzi Pieței 3 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 500m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.22%.

În prezent pe strada Pieței 3 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

20.4 Strada Pieței 4

Strada Pieței 4 este cuprinsă între str. Cerchezului și str. Viilor 1, are o lungime de 377m și o lățime cuprinsă între 9.80 și 12.60m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Pieței 4 este din asfalt degradat și pietruire.

Strada Pieței 4 se intersectează cu străzile Abatorului și Plopilor, străzi asfaltate, care sunt într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 500m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.76%.

În prezent pe strada Pieței 4 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

21. Strada Platformei

Strada este cuprinsă între Șos. Constanței (DN38) și str. Viilor 1 și este alcătuită din:

21.1 Strada Platformei 1

Cuprinsă între str. Constanței și str. Cerchezului are o lungime de 755m.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Platformei 1 este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe  cu raza minimă de 35m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.15%.

În prezent pe strada Platformei 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

21.2 Strada Platformei 2

Cuprinsă între str. Cerchezului și str. Viilor 1 are o lungime de Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Platformei 2 este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe  cu raza minimă de 200m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.63%.

În prezent pe strada Platformei 2 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

22. Strada Școlii

Este cuprinsă între str. Cerchezului și str. Liniștei. Aceasta este o stradă secundară cu lungimea de 311m și este alcătuită din:

22.1 Strada Școlii 1

Cuprinsă între Cerchezului și str. Independentei pe o lungime de 182m și o lățime cuprinsă între 8.00 și 11.00m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Școlii 1 este dintr-o pietruire existentă.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.25%.

În prezent pe strada Școlii 1 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

22.2 Strada Școlii 2

Este cuprinsă între str. Independenței și str. Liniștei, are o lungime de 115m și o lățime cuprinsă între 11.50 și 13.20m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Școlii 2 este dintr-o pietruire existentă.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 0.24%.

În prezent pe strada Școlii 2 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă există pe anumite zone elemente de preluare a apelor pluviale (șanțuri pământ), dar acestea sunt colmatate și  înierbate. O parte din accesele la proprietăți sunt prevăzute cu tuburi din beton degradate și colmatate.

23. Strada Văii

Este cuprinsă între Cimitir și str. Viilor 1. Aceasta este o stradă secundară cu lungimea de 675m și este alcătuită din:

23.1 Strada Văii 1

Este cuprinsă între str. Cerchezului și str. Viilor pe o lungime de 422m și și o lățime cuprinsă între 5.90 și 9.80m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Văii 1 este dintr-o pietruire degradată și zone de pământ.

Strada Văii 1 se intersectează cu strada Abatorului, stradă asfaltată, care este într-o stare tehnică bună.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minimă de 20m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 9.35%.

În prezent pe strada Văii 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

23.2 Strada Văii 2

Este cuprinsă între str. Cerchezului și Cimitir, are o lungime de 246m și o lățime cuprinsă între 9.20 și 12.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Văii 2 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza minimă de 1000m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.19%.

În prezent pe strada Văii 2 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

24. Aleea Viilor

Aleea Viilor este cuprinsă între str. Abatorului și str. Viilor 1,are o lungime de 218m și o lățime cuprinsă între 8.20 și 10.60m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Aleea Viilor este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima 500m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 4.77%.

În prezent pe strada  Aleea Viilor nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

25. Strada Viilor

Strada Viilor este alcătuită din

25.1 Strada Viilor 1

Este cuprinsă între str. Platformei si str. Zorelelor, are o lungime de 533m și o lățime cuprinsă între 10.70 și 17.90m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Viilor 1 este dintr-o zone cu pietruire degradată și zone cu pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima 150m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă 11.39%.

În prezent pe strada Viilor 1 există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

25.2 Strada Viilor 2

Strada Viilor 2 este cuprinsă între str. Constantei și str. Crinului 1, are o lungime de 348m și o lățime cuprinsă între 10.50 și 23.50m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV. Îmbrăcămintea străzi Viilor 2 este zone cu asfalt degradat și zone pietruite.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima 800m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă 8.56%.

În prezent pe strada Viilor 2 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

26. Strada Stadionului

Strada Stadionului este cuprinsă între str. Viilor 1 și limita intravilanului, are o lungime de 148m și o lățime cuprinsă între 8.70 și 9.20m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Stadionului este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza de 40m, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 4.09%.

În prezent pe strada Stadionului nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

27. Strada Nordului

Strada Nordului este cuprinsă între str. Stadionului și intravilan, are o lungime de 126m și o lățime cuprinsă între 8.90 și 9.30m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Nordului este dintr-o pietruire degradată cu zone de pământ.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.41%.

În prezent pe strada Nordului nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

28. Strada Salcâmilor

Strada Salcâmilor este cuprinsă între str. Nordului și limita intravilanului, are o lungime de 106m și o lățime cuprinsă între 6.30 și 6.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV. Îmbrăcămintea străzi Salcâmilor este din pământ.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și o curbă cu raza de 100m, în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.71%.

În prezent pe strada Salcâmilor nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

29. Șoseaua Constanței

Șoseaua Constanței este cuprinsă între DN 38 și zona blocuri pe o lungime de 315m și o lățime cuprinsă între 18.70 și 19.20m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea șoselei Constanței este din asfalt. Pe anumite zone asfaltul existent este degradat cu gropi și denivelări.

Partea carosabilă este încadrată de borduri prefabricate din beton 20x25cm care prezintă o serie de degradări.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.24%.

30. Aleea Platformei

Aleea Platformei este cuprinsă între str. Constanței și limita intravilanului la vest, are o lungime de 107m și o lățime cuprinsă între 10.30 și 10.70m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea străzi Aleea Platformei este din pământ.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 1.37%.

În prezent pe Aleea Platformei există la marginea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

31. Aleea Acces Șoseaua Constanței nr. 1

Aleea Acces Șoseaua Constanței nr. 1  este cuprinsă între DN 38 și limita intravilanului, are o lungime de 187m.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea aleii acces Șoseaua Constanței nr. 1 este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este alcătuită dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raza minima de 200m, în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 3.58%.

În prezent pe Aleea Acces Șoseaua Constanței nr. 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

32. Aleea Gladiolelor

Aleea Gladiolelor este cuprinsă între DN 38 și limita intravilanului, are o lungime de 95m și o lățime cuprinsă între 3.80 și 7.00m între limitele de proprietate.

Aceasta este o strada de categoria IV.

Îmbrăcămintea aleii Gladiolelor este dintr-o pietruire degradată.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 2.83%.

În prezent pe Aleea Acces Șoseaua Constanței nr. 1 nu există în partea carosabilă rețele utilitare. La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

Pe aceasta stradă nu există elemente de preluare a apelor pluviale. Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute cu podeț tubulare.

33. Șoseaua Constanței 2

Șoseaua Constanței 2 este cuprinsă între DN 38 și șos. Constanței, are o lungime de 20m și o lățime a părții carosabile de cca. 7.00m.

Aceasta este o strada de categoria III.

Îmbrăcămintea șoselei Constanței 2 este din asfalt. Pe anumite zone asfaltul existent este degradat cu gropi și denivelări.

În plan strada este în aliniament, iar în profil longitudinal strada are o declivitate maximă de 7.20%.

Partea carosabilă este încadrată de borduri prefabricate din beton 20x25cm, pe partea dreaptă care prezintă o serie de degradări, iar pe alocuri acestea lipsesc.

În prezent pe strada Șoseaua Constanței 2 există in partea carosabilă rețele utilitare (gaze naturale, canalizare). La limita proprietăților în prezent există stâlpi de alimentare cu energie electrică.

34. DC 14

DC 14 se reabilitează între km 5+400 și 7+000 (limita teritoriului localității Darabani) pe o lungime de 1600m și este un drum de clasa tehnică V.

Drumul actual este un sector cu îmbrăcăminte de beton asfaltic cu lățimea de 5.50m cu stare de degradare medie. Îmbrăcămintea asfaltică prezintă o serie de degradări: gropi, fisuri, denivelări.

Partea carosabilă este încadrată de acostamente înierbate.

Elementele de preluare și scurgere a apelor pluviale (șanțuri de pământ) sunt colmatate și înierbate, evacuarea apelor pluviale fiind astfel deficitară.

Accesele la proprietăți nu sunt prevăzute în totalitate cu podețe, iar pe zonele unde acestea există sunt degradate colmatate.

Pe acest sector de drum sunt amplasate două podețe tubulare Dn 1000mm la Km 5+642 și Km 5+843 și un podeț dalat cu deschiderea de 2.0m la Km 6+433.

Podețele necesită lucrări de reparații și decolmatare albie.

Impactul potenţial

Impactul asupra populației

Modernizarea străzilor va avea un impact pozitiv asupra populației prin îmbunătățirea condiției de viață a locuitorilor orașului.

Pe perioada execuției se va crea un disconfort temporar locuitorilor, dar se vor asigura accese la proprietăți.

Impactul asupra sănătăți umane

Modernizarea străzilor nu are impact asupra sănătăți umane.

Impactul asupra faunei și florei

Lucrările se desfășoară pe străzile existente ale orașului fără a afecta vegetația sau fauna.

Impactul asupra solului, apelor subterane și apelor de suprafață

Lucrările nu introduc efecte negative asupra solului, apelor subterane, apelor de suprafață.

Impactul asupra calității aerului

Lucrările de modernizare au un impact asupra calități aerului în perioada de execuție datorită activității parcului de utilaje, organizării sediului de șantier, a bazelor de utilaje și la realizarea terasamentelor,  particulele fine ale pământurilor vor fi răspândite în atmosferă.

Impactul zgomotelor și vibrațiilor

Lucrările de modernizare produc zgomote și vibrații în perioada execuției.  Transporturile, manipulările și realizarea lucrărilor vor fi generatoare de zgomot. Având în vedere că străzile sunt amplasate în intravilanul orașului, zgomotele produse pot afecta comunitățile umane.

Măsuri de evitare sau reducere a impactului negativ

Impactul asupra mediului are loc pe perioada lucrărilor dar are un caracter limitat în timp.

Materialele se vor transporta în condiții care să asigure o poluare minimă a atmosferei cu praf.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise.

Manipularea materialelor în organizarea de șantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

Schimbul de ulei și alimentarea cu carburanți se va face numai în locuri special amenajate, pentru a nu se polua solul și apele subterane.

După finalizarea lucrărilor organizarea de șantier și drumul provizoriu vor fi dezafectate și amplasamentul va fi curățat.

SURSE DE POLUANŢI ŞI instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Protecţia calităţii apelor

Pe perioada execuţiei

O sursă de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane o constituie uleiurile de la utilajele de construcţie. Schimbul de ulei la aceste utilaje trebuie făcut periodic numai în locuri speciale pentru astfel de operaţii. Există riscul unor scăpări, dar acestea se vor produce numai pe drumurile de acces şi la baza de utilaje pe o perioadă scurtă.

Pe perioada exploatării

Vehiculele pot polua cu uleiuri apele numai accidental. În cazul  unor accidente se vor  lua măsurile necesare de remedierea a poluării.

Protecţia aerului

Pe perioada execuţiei

În perioada de execuţie a lucrărilor se va produce poluarea aerului datorită activităţii parcului de utilaje, organizării sediului de şantier, a bazelor de utilaje.

La realizarea terasamentelor, particulele fine ale pământurilor vor fi răspândite în atmosferă.

De asemenea se va polua aerul prin emisia de gaze de eşapament în timpul activităţii utilajelor. În acest sens se vor lua măsuri şi se vor folosi utilaje moderne, în stare tehnică bună, cât mai puţin poluante. Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate să fie în stare tehnică bună şi să nu emane noxe peste limitele admise.

Materialele se vor transporta în condiţii care să asigure o poluare minimă a atmosferei cu praf.

Manipularea materialelor în organizarea de şantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării singura poluare a aerului va fi determinată de circulația autovehiculelor pe străzile modernizate.

Protecţia împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor

Pe perioada execuţiei

În perioada execuţiei, transporturile, manipulările şi realizarea lucrărilor vor fi generatoare de zgomot. Având în vedere că amplasamentul lucrărilor în intravilanul orașului, zgomotele produse pot afecta comunitățile umane.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării sursa generatoare de zgomot și vibrații este traficul de pe străzile modernizate.

Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

Protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada execuţiei

Poluarea solului şi subsolului poate apărea datorită activităţii utilajelor. Pentru operaţiile de schimbare a uleiului, operaţii ce pot duce la poluarea solului şi subsolului, se vor amenaja locuri speciale. Deşeurile menajere rezultate în cadrul organizării de şantier nu se vor depozita direct pe sol ci vor fi colectate în recipiente speciale şi transportate la rampa de deşeuri din zonă.

Pe perioada exploatării

În timpul exploatării străzilor nu vor exista surse de poluare a solului și subsolului decât accidentale în cazul nerespectării condițiilor generale de întreținere a autovehiculelor ce vor tranzita străzile.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pe perioada execuţiei

Va avea loc un impact limitat în timp asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrărilor, generat de utilaje, de depozitarea şi manipularea materialelor.

După terminarea execuţiei se revine la situaţia iniţială.

Pe perioada exploatării lucrărilor

După execuţia lucrărilor ecosistemele terestre nu vor fi afectate.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Pe perioada execuţiei

Pe perioada execuţiei lucrărilor aşezările umane vor fi afectate pe o perioadă scurtă de timp de zgomotul produs de utilaje şi de traficul acestora.

Pe perioada exploatării

Prin realizarea lucrărilor se vor îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor orașului.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Pe perioada execuţiei

Pe perioada execuției lucrărilor de modernizare deșeurile menajere și cele rezultate de la utilaje vor fi colectate în recipiente speciale şi transportate la rampa de deşeuri din zonă.

Pe perioada exploatării

Pe perioada exploatării lucrările executate nu generează deşeuri.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naţionale

După realizarea lucrărilor de modernizare, acestea nu emit nici un fel de substanţe poluante în aer sau apă.

lucrări necesare organizării de şantier

Pentru organizarea de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie se va ocupa un teren aparținând orașului.

În cadrul organizării de şantier se vor amenaja barăci pentru personal, zonă pentru parcarea utilajelor, pentru schimbul de ulei.

Lucrări de refacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor, organizarea de şantier va fi dezafectată şi amplasamentul va fi curăţat.

Suprafața ocupată temporar de organizarea de şantier va fi redată folosinţei inițiale.

Beneficiar,

UAT oraș Negru Vodă prin

Primar Petre Urziceanu