ACORD DE MEDIU

Nr.  00   din  00.02.2018

Ca urmare a cererii adresată de către SC BLACK SEA OIL &GAS  SRL, cu sediul in mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 10, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 5019 din 31.10.2016, în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECT DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, propus a fi amplasat in comuna Corbu, parcelele A270/3 ; A270/4; A270/5; A270/6/3, jud. Constanta, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Proiectul propus se incadreaza in prevederile HG nr. 445/2009, Anexa II,  la pct.10,lit.a); pct.3,lit.b); pct.2, lit.d)(iii).

Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul analizat se pozitioneaza astfel:

- limita de EST a amplasamentului se afla la o distanta de ~ 160 m fata de limitele RBDD si limitele siturilor : ROSCI 0065 Delta Dunarii si ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razem Sinoie ;

- limita de VEST a amplasamentului se afla la o distanta de ~ 2 m fata de limitele sitului ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razem Sinoie .

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament:

Stația de tratare a gazelor naturale va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.400

m2 în partea de est a terenului ce are o suprafață totală de 96.550 m2, proprietate privată în cote indivize, aparținând Black Sea Oil & Gas S.R.L., Gas Plus Dacia S.R.L. și Petro Ventures Resources S.R.L. Conform extraselor de carte funciara actualizate, terenul este inregistrat la fiind „intravilan”. Destinatia terenului a fost stabilita prin P.U.Z. „Introducere in intravilan trup izolat – statie de tratare a gazelor”, aprobat de Primaria comunei Corbu prin HCL nr. 55/08.09.2018.

Terenul este situat între satul Corbu și Vadu, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 83

Corbu-Vadu, aflându-se la cca. 3 km est de satul Corbu înspre satul Vadu. Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Vadu, iar cele mai apropiate locuințe sunt la cca. 2 – 2,5 km nord – nord - est față de amplasamentul planului.

Accesul pe amplasament se va realiza din drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu, iar

vecinătățile amplasamentului sunt următoarele

- Nord: terenuri agricole, iar la 400 m N fermă agricolă;

- Vest: Drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu;

- Est: drum de pământ, plantație de salcâm, Rezervația Biosferei Delta Dunării

- Sud: terenuri agricole, pășune, stâne la cca. 600-700m.

Coordonatele Stereo 70 amplasametului Statiei de tratare a gazelor:

Tabel coordonate Stereo 70 ale Stație Nr. punct Coordonate puncte de contur Stație X Y 332305.178 796577.202 2 332324.789 796876.560 3 332225.002 796883.097 4 332205.392 796583.739 5 332179.219 795866.157 6 332185.431 795869.581 7 332256.738 796902.388 8 332250.759 796902.913

  - Descrierea lucrărilor:

Statia de tratare a gazelor  va procesa gazele naturale provenite din descoperirile  “Ana” și “Doina” aflate în Perimetrul XV Midia, localizat în partea de Vest a Mării Negre.

Debitul maxim de tratare este estimat la platou la 3,115 milioane metri cubi standard pe zi, adică 128.998,9 Sm3/h. Aceasta capacitate nominală este echivalentă cu o medie inițială de 2,83 milioane metri cubi standard pe zi.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele construcții și utilități:

  - Camera control și clădire lucru;

  - Clădire utilaje deszăpezire;

  - Incintă pompe PSI;

  - Cabină pază;

  - Incinte îndiguite la rezervoarele de stocare Monoetilenglicol (MEG) diluat (220 m3) și MEG concentrat (500 m3), precum și la rezervorul stocare combustibil Diesel (30 m3);

  - Instalație exterioară hidranți;

  - Instalație exterioară alimentare cu apă;

  - Instalație exterioară canalizare ape pluviale;

  - Instalație exterioară canalizare ape uzate menajere;

  - Generator electric actionat de motor pe gaze;

  - Generator electric de avarie actionat de motor Diesel;

  - Drumuri acces interioare și exterioare;

  - Împrejmuire si porti;

  - Parcare;

  - Iluminat exterior, iluminat interior, iluminat de urgență;

  - Sistem de telecomunicații tip Troposcatter și VSAT;

  - Sistem de supraveghere TV cu circuit închis;

  - Fundatii pentru echipamentele de proces (recipiente atmosferice sau sub presiune, pompe, compresor etc.);

  - Sisteme de sustinere (suporti, estacade) pentru conducte tehnologice supraterane, cu elementele de acces aferente (scari si podete).

În cadrul Stației de tratare a gazelor naturale (STG) vor exista următoarele instalații tehnologice:

•	Separator de gaze de impurități și apă (separator bifazic) – gazele naturale primite de la platforma de producție marină vor fi trecute într-o primă etapă printr-un separator pentru îndepărtarea impurităților și a apei.

•	Skid de comprimare gaze, într-o singură treapta, care va include următoarele echipamente: compresor de gaze acționat de turbina cu gaz, răcitor final cu aer, separatoare de condens pe conductele de aspirație și de refulare (după răcitorul final de gaz) ale compresorului. Comprimarea gazului se face la o presiune de 60 bari (admițând o pierdere de presiune de max. 5 bari prin: răcitorul final, separator, skidul de uscare și cel de măsurare), pentru a putea menține o presiune a gazului de 55 bari, cerută în punctul de racordare la sistemul național de transport și distribuție.

•	Skid de uscare gaze naturale cu TEG (trietilenglicol) – uscarea gazelor se va face într-o coloană de absorbție cu TEG, în scopul obținerii condițiilor de calitate solicitate pentru gazele naturale care vor fi preluate de sistemul național de transport (punct de rouă de -15°C.)

•	Skid regenerare MEG (monoetilenglicol) și rezervor pentru depozitare - pentru a evita formarea hidraților în conductele de transport a gazelor naturale se va utiliza procedeul de injecție cu MEG (monoetilenglicol). Acest skid va cuprinde pompă, schimbător de căldură, vas de separare, coloana de regenerare și rezervor de stocare, va recupera MEG-ul din gazul de producție, care va fi depozitat în cadrul Stației. Periodic, MEG-ul se va încărca într-o cisternă auto și va fi transportat la dana respectivă din port și apoi pe mare, către platforma de producție marină, pentru  a fi utilizat la injecție în conductele de transport a gazelor naturale.

•	Skid de măsurare fiscală – pentru măsurarea volumului si calitatii gazelor naturale livrate în sistemul național de transport și distribuție a gazelor naturale, la o presiune de 55 bari.

De asemenea, Stația de tratare a gazelor (STG) va fi prevăzută cu următoarele sisteme de proces auxiliare:

•	Stație de primire PIG-uri – pentru conducta de transport a gazelor naturale dinspre viitoarea platformă marină de producție la stația de tratare. Stația de primire PIG-uri face parte din sistemul complet de inspecție si mentenanta a conductei de transport a gazelor naturale, utilizând tehnologia PIG-urilor inteligente. Stația de PIG-uri va fi de tip orizontal;

•	Skid de injecție inhibitori de coroziune;

•	Coș de dispersie/Sistem de evacuare a gazelor – pentru evacuarea gazelor din echipamentele și conductele stației de tratare, în cazul depresurizărilor sau în cazul blocării refulării compresorului de gaze, se va amplasa un coș de dispersie cu o înălțime estimată de 50 m.

•	Sistemul de drenaje si canalizare sub presiune;

•	Sistemul de tratare și depozitare a apelor impurificate.

Instalații de control, automatizare și telecomunicații

Stația de tratare a gazelor va fi prevăzută cu un Sistem de Control și Siguranță Integrat (SCSI) care va fi instalat în Camera de Control a Stației.

SCSI va conține următoarele sub-sisteme:

•	HMI – interfața de operare;

•	PCS – sistemul de control al procesului tehnologic;

•	PSS – sistemul de protecție/siguranță a procesului;

•	FGS – sistemul de detecție gaz/foc;

În Camera de Control vor mai fi instalate și următoarele sisteme: sistem de telecomunicații, sistemul de alarmare publică, sistemul de măsurare a gazelor, sistemul de telecomuncații radio marine, panoul de control al ventilației și climatizării (HVAC), consola radio, panoul de control al sistemului de semnalizare pentru navigație.

În cadrul Stației va fi instalată aparatura de câmp de măsură și automatizare, necesară pentru controlul procesului tehnologic precum și pentru oprirea instalațiilor în deplină siguranță. De asemenea, vor fi instalate detectoare de fum și foc necesare pentru alarmare în caz de scurgeri de gaze și posibile incendii. În perimetrul Stației de tratare a gazelor va fi instalat și un sistem de supraveghere video, necesar atât pentru monitorizarea instalațiilor, anti-efracție cât și pentru detecția focului.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a întregii instalații se va face independent de orice conexiune cu exteriorul. Energia electrică pentru toate instalațiile electrice va fi asigurată în cadrul Stației de două grupuri de generatoare alimentate cu gaz 2x100%, 1400kVA, 400Vca, 50 Hz, și cu un generator Diesel. Generatorul Diesel este prevăzut pentru a putea porni generatoarele pe gaz și totodată este prevăzut ca alimentare de rezervă pentru menținerea unei disponibilități ridicate la întreținere.

Instalația este prevazută cu un sistem neîntrerupt de energie, UPS.

Alimentarea cu gaz combustibil

Gazul combustibil va fi asigurat din fluxul de gaz uscat în instalație, condiționat suplimentar prin intermediul modulului de gaz combustibil și va alimenta urmatorii consumatori: generatoare de curent principale (motoare pe gaz), acționare GT (turbină) pentru compresor și încălzitorul cu flacără.

Alimentare cu combustibil Diesel

Combustibilul Diesel necesar functionării modulului generator de curent electric va fi asigurat din rezervorul de stocare combustibil (cu capacitatea de 30 m3), care va fi alimentat cu cisterna de câte ori va fi necesar.

Materii prime, substanțe/preparate chimice

Compoziția gazului natural din zăcămintele Ana și Doina ce urmează a fi tratat este: peste 99,5% CH4, 0,05% - 0,19% CO2, 0,04 – 0,12% N2 și nu conține H2S.

În perioada de operare a stației de tratare a gazelor, pe amplasament vor fi utilizate următoarele substanțe și preparate chimice: ulei pentru motor, motorină, antigel pentru răcire motor, monoetilenglicol (MEG), trietilenglicol (TEG), inhibitor de coroziune, inhibitor de spumă, vopseluri, solvenți, alcool, reactivi chimici (în cantități mici), biocid, oxigen scavanger etc.

Substanțele și preparatele chimice vor fi stocate în recipientele originale, depozitate în spații corespunzătoare, iar manipularea acestora se va realiza conform cerințelor din fișele cu date de securitate ale substanțelor/preparatelor chimice.

Consumurile de substanțele și preparatele chimice variază în funcție de debitul de gaz produs (tratat) în STG.

Cantitățile de substanțe chimice de mai jos au fost calculate pentru debitul maxim și minim:

- Consumul anual de TEG ( concentrație 99.86 %):total TEG MAX: 15.96 m3, total TEG MIN: 13.27 m3.

- Consumul anual de MEG ( concentrație 80%): total MEG injectat MAX: 876 m³  (2.4 m³/zi), total MEG injectat MIN: 100 m³.

- Consumul anual de combustibil Diesel: total MAX/anual, calculat pentru pornirea inițială + o oprire de urgență de 3 zile:  34.8 m³.

- Consumul anual de inhibitor de coroziune, soluție în apă de concentrație 10%: total IC injectat MAX:100 litri, total IC injectat MIN: 20 l.

- Consumul anual de biocid (hipoclorit de sodiu și bisulfit de sodiu): total biocid MAX:50 litri.

| Denumire | Cantitatea anuală estimată (maximă) | Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | CAS | Fraze de risc | Componență | Concentrație |
| Monoetilen glicol (MEG) | 876 m³ | Toxic | 107-21-1 | H302 | 1,2-etandiol | 100% |
| Trietilen glicol (TEG) | 15.96 m³ | Toxic | 112-27-6 |  | 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bisethanol | 100% |
| Inhibitor de coroziune (Nalco 356) | 100 litri | Toxic | 108-91-8 110-91-8 | H226H226 H332 H312 H302 H314 | Cycloheximide Morpholine | 10-30 % 5-10% |

Imprejmuiri si acces

Statia va fi prevazuta cu gard de imprejmuire si doua porți de acces :

•	O poartă principală, în partea de vest cu drum de acces din drumul comunal existent DC 83 ;

•	O poartă secundară, de utilizare în caz de urgență, în extremitatea de est a Stației de tratare a gazelor, cu drum de acces către un drum nepavat existent – DE 265 (drum de exploatare).

Accesul in zona se face din DN 83 – drum asfaltat si din drumul de exploatare De 265 – drum de pamant.

Drumurile de acces din cadrul Stației au fost dimensionate astfel încât să permită accesul autocisternelor având capacitate de 44.000 litri fără să fie nevoie de mers înapoi, cât și accesul facil al autovehiculelor pompierilor în cazul unor eventuale intervenții la incendii.

Astfel, lățimea drumurilor a fost considerată de 6 m și razele la colțuri de 9 m. La stația de încărcare-descărcare MEG și în zona de depozitare, a fost prevăzută o parcare pentru cisterne. În zona accesului principal în Stație a fost considerată o parcare pentru autoturismele personalului de operare.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa se va realiza din două puțuri de apă echipate cu pompe submersibile (una activă și una de rezervă) ce vor avea un debit de 20 m3/oră pentru umplerea rezervorului de apă PSI și consum menajer la clădirile din incinta stației.

Cele două puțuri de apă vor avea următoarele caracteristici:

•	Adâncime maximă: 40 m;

•	Diametrul forajelor: 200 mm;

•	Debitul de apă estimat de la un foraj: maxim 1 l/s adică 3.6 m3/h;

•	Debitul de apă estimat de la un foraj: optim 0.5 l/s adică 1.8 m3/h.

Forajele vor fi amplasate în zona de nord a amplasamentului la o distanță de cca. 100 m unul de celălalt. Coordonate în sistem stereo 70 ale amplasamentelor propuse pentru realizarea puțurilor:

•	Foraj 1:X=796053.63,Y=332175.05;

•	Foraj 2:X=796273.14,Y=332189.81.

Cerința de apă pentru stins incendii este ocazională și este de 2000 l/min (QSFF) pentru 240 minute, rezultând un stoc intangibil de apă PSI de 480 m3 ce va fi reumplut în max. 24 h.

Cerința de apă pentru consum menajer în regim de funcționare permanent este de 0,428 m3/zi.

Alimentarea cu apă potabilă se va asigura prin furnizarea acesteia sub formă de apă îmbuteliată.

Nu se va efectua racordarea la sistemul public de alimentare cu apă potabilă.

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul viitoarei STG va fi realizată prin intermediul a două instalații de canalizare exterioară:

•	Instalație exterioară de canalizare ape pluviale, cu curgere gravitațională, care va prelua apele pluviale de pe acoperișuri, drumurile din incinta, suprafețele pavate din interiorul stației și suprafețe nepavate din interiorul stației și le va dirija într-un bazin de retenție pentru colectare (bazin vindanjabil); această instalație va prelua inclusiv apa utilizată pentru stingerea incendiilor (în cazul unor astfel de evenimente). Pe această rețea va fi prevăzut un separator de hidrocarburi înainte de deversarea în bazinul de retenție. Debitul de ape pluviale va fi  de 245.3 l/s; Sistemul de canalizare ape pluviale se va realiza din tuburi de beton pline și perforate pentru preluarea apelor de suprafață infiltrate.

•	Instalație exterioară de canalizare ape menajere, cu curgere gravitațională, care va prelua apele uzate menajere de la clădirile din incinta STG și le va deversa într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 22 m3, construit din fibră de sticlă.

Separatorul de hidrocarburi de pe rețeaua de canalizare pluvială va fi de tip SR EN 838-1.

#### Apă de proces

Din cadrul procesului tehnologic vor rezulta ape uzate de la uscarea gazelor care vor fi colectate într-un vas de scurgeri în sistem închis de unde, după realizarea de analize ale parametrilor stabiliți, vor fi evacuate fie către bazinul de retenție sau, dacă se constată depășiri, vor fi încărcate la cisternă și transportate pentru tratare în locații destinate acestui scop.

În timpul activităților de mentenanță ale Stației, vor fi spălate atât pe interior cât și pe exterior o parte din instalațiile stației, iar apa rezultată va fi colectată de asemenea în vasul de scurgeri în sistem închis și analizată. În cazul în care se constată depășiri, apa va fi încărcată la cisternă și transportată pentru tratare în locații destinate acestui scop. În cazul în care nu se constată depășiri, aceasta va fi evacuată în bazinul de retenție.

Apele colectate în bazinul de retenție nu vor fi evacuate în emisar ci, în funcție de necesități, vor fi transportate la o stație de tratare pe bază de contract.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi localizata in incinta terenului pe care urmeaza a fi realizat proiectul.Pricipalele lucrari asociate organizarii de santier sunt :

- Transportul materialelor de constructie (nisip, pietris, dale beton, teava, fitinguri, etc.) ;

- Trasare drumuri de acces ;

- Indepartarea stratului vegetal de pe locatiile containerelor ;

- Depozitare strat vegetal ;

- Indepartare umplutura de pe locatiile containerelor ;

- Depozitare umplutura ;

- Trasare locatii containere ;

- Transportul echipamentelor si utilajelor de lucru pe locatie ;

- Instalarea containerelor ;

- Trasarea spatiilor de depozitare ;

- Conexiunea la utilitati.

## Activități de dezafectare

Etapa de dezafectare va începe abia după un minim de 15 ani de la începerea operațiunilor, la finele perioadei de funcționare a Stației. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela. Vor fi stabilite la momentul acela modalităţi de refacere a stării iniţiale a terenului în vederea utilizării ulterioare a terenului. Dezafectarea stației la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului:

- Concluziile favorabile ale  Raportului privind impactul asupra mediului, elaborat

de AUDITECO GES S.R.L, elaborator inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 274 :

- deoarece în zona studiată și imprejurimi nu au fost identificate specii de plante sau habitate de interes comunitar, specii de herpetofauna sau nevertebrate de interes comunitar, se consideră că activitățile de construcție nu vor genera un impact potențial semnificativ asupra biodiversitatii din zona proiectului.

- principalele tipuri de impacturi identificate pentru proiectul propus sunt cele primare (directe) și cele secundare (indirecte sau induse). Impacturile primare sunt schimbările în biodiversitate ce rezultă din activități specifice ale proiectului propus. Impactul secundar se referă la timpul de apariție al acestor impacturi și nu la importanța acestora, câteodată impactul secundar fiind mai semnificativ decât cel primar și putând avea efecte mai mari asupra biodiversității .

Impacturi primare potențiale:

- Pierderea unor suprafețe mici din habitatele de hrănire și reproducere ale unor specii de păsări și mamifere de interes comunitar din zona proiectului propus;

- Deranjarea temporară a speciilor de păsări și mamifere de interes comunitar;

- Deranjarea speciilor de insecte/păsări/faună terestră cauzată de zgomot, vibrații, lumină pe timpul nopții, trafic;

Impacturi secundare:

- Reducerea densității populațiilor de păsări/mamifere de interes comunitar (nr. de indivizi/suprafață);

Tipurile de impact prezentate mai sus pot fi minimalizate sau sensibil micșorate prin selectarea atentă și implementarea corectă a unor metode preventive de reducere a impactului dar și prin metode de diminuare a impactului.

- respectarea măsurilor recomandate va avea ca rezultat evitarea pe cât posibil a efectelor negative în ceea ce privește speciile de păsări de desemnare a sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

- implementarea proiectului nu va afecta integritatea ariilor naturale protejate și nici a speciilor de interes comunitar, nu va reduce populațiile speciilor comunitare.

- Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului zgomotului și anume amplasarea de ecrane fonoizolante se va respecta limita de 65 Dba. Impactul zgomotului generat de Stația de tratare a gazelor în faza de operare va fi nesemnificativ.

- Au fost emise: Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 70 din data de 20.12.2017 de catre ABADL si Avizul favorabil nr. 123 din 19.12.2017 de  catre ARBDD, in calitate de administrator al ariilor naturale protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, ROSCI 0065 Delta Dunari si ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoie;

- La dezbaterea publica din 27.12.2017 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observaţii care să necesite reconsidererea deciziei.

Impactul cumulat

Pentru analiza impactului cumulat, au fost luate în considerare componentele Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, conducta TRANSGAZ și planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic:

•	Porțiunea aferentă plajei a conductei submarine de transport al gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm: P.U.Z. – CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE (TRONSON DE LEGĂTURĂ), JUDEȚUL CONSTANȚA, titular – BLACK SEA OIL&GAS S.R.L. La momentul redactării Raportului privind impactul asupra mediului, acest plan era în procedură de obținere a Avizului de Mediu.

•	Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție) de transport al gazelor naturale de la țărm până la STG: PUZ – "CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE PE RAZA COMUNEI CORBU – TRONSON I, ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA", amplasat pe parcelele Ps264/1, Ps264/8, Nm522/12/7, Nm522/12/6, Nm522/12/5, Nm522/12/4, Nm539/16, Nm539/45 lot 3/2, Ps541/12 lot2, De539/80, De539/79, De539/78, Hb525, Hb520/1 și Ps248/29. A fost obtinut Avizul de Mediu pentru acest plan, conducta se va conecta direct cu Statia de tratare gaze, în estul amplasamentului propus fiind localizat punctul de racord al celor două obiective;

•	Conexiunea la conducta pentru transportul gazelor naturale procesate, de la ieșire din STG către SNT: EXTINDERE SNT PRIN REALIZARE CONDUCTĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE LA PUNCT PRELUARE GAZE MAREA NEAGRĂ (ZONA LOC. VADU) – LA CONDUCTA TRANZIT 1 (ZONA LOC. GRĂDINA), INCLUSIV ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU STAȚIA DE PROTECȚIE CATODICĂ SĂCELE, GRUPURILE DE ROBINETE ȘI MONTARE FIBRĂ OPTICĂ SENZITIVĂ, comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina, jud. Constanța, beneficiar S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Această conductă de transport va prelua gazele tratate în Stația de tratare a gazelor naturale;

- PUZ amplasat în nordul suprafeței Stației și anume PUZ – "Introducere în

intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014, amplasat pe parcela A266/8/5.

În urma analizei impactului cumulat s-au tras următoarele concluzii:

Factorul de mediu Aer:

  - poate exista un impact potențial cumulat direct în cazul în care se vor

desfășura lucrările simultan, în perioada de construire, pe o perioadă foarte scurtă, redus ca magnitudine fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului și foarte redus după aplicarea măsurilor de reducere a impactului;

  - activitățile de mentenanță vor determina un impact cumulat, pe termen foarte

scurt, direct, foarte redus ca și magnitudine și impact rezidual redus.

Factorii de mediu Apă, Sol, Mediu geologic:

  - nu se estimează un impact cumulat, deoarce suprafețele componenetelor

analizate nu se suprapun iar în aceste condiții, este foarte puțin probabil ca evenimente izolate și cu impact redus sau foarte redus să genereze un impact cumulat asupra aspectelor de mediu apă, sol și mediu geologic.

Factorul de mediu Biodiversitate

  - va exista un impact cumulat din punct de vedere al procentului ce va fi

pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări de interes comunitar; impactul cumulat va fi unul redus, iar după aplicarea măsurilor de reducere din zona în care se instalează conductele, acesta este estimat a fi nesemificativ. Doar în perioada de construire va exista un impact cumulat în cazul în care toate cele patru componente se vor realiza în același timp;

  - impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar

identificate în zona proiectului Statiei de tratare a gazelor, PUZ - Conductă Tronson I și proiectul - Conductă Transgaz, cu precădere a celor care folosesc zona pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire a celor trei obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora;

  - se estimează că pentru Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul

cumulat estimat este unul mediu fără măsurile de reducere și redus cu măsurile de reducere. Pentru celelalte specii, pe termen scurt nu se preconizează un impact cumulat. Se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului.

Factorul de mediu Peisaj:

  - Principalul tip de impact cumulat va fi în perioada de constucție în situația

în care lucrările de construire se vor realiza simultan și este reprezentat de prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului; impactul este direct, foarte scurt, redus ca magnitudine.

Factorul de mediu Schimbări climatice:

  - În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea componentelor

analizate poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). Impactul cumulat este estimat a fi unul redus, indirect și pe termen lung.

Factorul de mediu Utilizarea eficientă a resurselor naturale:

  - Implementarea proiectului va contribui la asigurarea necesarului de energie

pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării; impactul cumulat este estimat a fi mare, direct și pe termen lung.

Factorul de mediu Zgomot și vibrații:

  - Zgomotul generat de traficul rutier aferent activităților de transport a

materialelor către zona componenetelor analizate poate avea un impact redus asupra populației locale, impact cumulat în perioada de construire; indirect, foarte scurt, redus.

Factorul Mediu socio-economic

  - În timpul celor trei etape se estimează un impact potențial cumulat pozitiv

  - între cele patru componente asupra creării unui număr semnificativ de locuri

de muncă; impactul este direct, pe termen lung lung și mediu ca magnitudine.

  - in perioada de operare va exista un impact potențial cumulat asupra

economiei locale și naționale, direct, pe termen lung și mediu ca magnitudine.

Pentru estimarea impactului cumulat au fost luate în considerare și alte surse aflate la distanțe de mai mult de 10 km de amplasamentul STG printre care OMV PETROM SA - Terminalul Midia, localitatea Corbu și S.C. Rompetrol Rafinare S.A. localizată în Năvodari. Au fost analizate informații privind emisiile în aer generate de sursele din cadrul S.C. Rompetrol Rafinare S.A. și de sursele din cadrul OMV PETROM SA - Terminalul Midia identificate în documente publice.

În urma analizei, având în vedere că emisiile în aer generate de STG vor fi mici, distanța este de peste 10 km dintre obiectivele analizate, direcția predominantă a vântului către sud, nu se estimează un impact cumulat cu aceste două obiective.

Analiza Alternativelor

Au fost analizate două variante alternative de amplasare a Stației de tratare a gazelor, cu excepția variantei alternative 0 (neimplementarea PP):

•	Localizarea stației de tratare a gazelor pe terenurile arabile aflate în proprietatea titularului, în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar (varianta alternativă 1);

•	Localizarea stației de tratare a gazelor în partea de vest a terenului învecinat aflat tot în proprietatea titularului. Acest teren este localizat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0065 – Delta Dunării, respectiv în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării (varianta alternativă 2).

Ambele alternative sunt localizate pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, județul Constanța. Din punct de vedere geografic, cele două alternative se află la o distanță de 180 m una de cealaltă, alternativa 2 se află în interiorul a două arii naturale protejate de interes comunitar și a Rezervației Biosferei Delta Dunării, pe când alternativa 1 se află pe un teren agricol în afara oricărei arii naturale protejate, ambele fiind pe teren proprietate a titularului proiectului propus.

Urmare a analizei efectuate a fost selectată alternativa 1, tinand cont de urmatoarele considerente:

- Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și locația stației de tratare a gazelor care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea procedurilor pentru obținerea Acordului de Mediu pentru prezentul PP, titularul proiectului a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață.

- A fost contractată la vremea respectivă (2012-2013) de către Beneficiar compania RSK, care în perioada 2012 -2013 a realizat 6 rapoarte ce au avut ca scop monitorizarea speciilor de floră, faună și păsări pentru identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar, pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru, respectiv ruta cu cel mai redus impact asupra acestora. Localizarea aleasă a ținut cont de topografia terenului și de integrarea în peisaj a Stației, de aceea s-a ales o locație ecranată de plantația de salcâmi și care se poate vedea doar din anumite puncte de observație.

- Localizarea aleasă în final a ținut cont și de existența în zonă a unor investiții similare, conductele subterane de transport de gaze naturale și de țiței, proprietate a OMV Petrom S.A., prin care se asigură transportul hidrocarburilor exploatate pe platforma off-shore Lebăda către terminalul de procesare Midia OMV Petrom S.A. Aceste obiective aflate în operare de aproximativ 30 ani nu au generat probleme de mediu sau incidente care să pună în pericol populația și sănătatea umană sau biodiversitatea locală. În acest context se preconizează că alternativa 1 nu va genera un impact semnificativ asupra mediului sau a sănătății umane, având în vedere evoluțiile tehnologice în domeniu din ultimii 30 de ani ce vor asigura respectarea legislației de mediu în vigoare.

- Din punct de vedere tehnic, fluxul tehnologic al stației de tratare a gazelor și implicit localizarea componentelor individuale ale acesteia au fost gândite astfel încât să respecte toate normele tehnice în vigoare și nu pot suferi modificări semnificative. Din acest motiv, pentru analiza comparativă a variantelor alternative au fost considerate spre analiză posibilități de amplasare a întregii stații de tratare a gazelor.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu

- Factor de mediu APĂ

În perioada de execuție

Principalele surse de poluare a apelor în perioada de construire a stației de tratare a gazelor sunt reprezentate de:

•	Lucrările de construire (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

•	Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile.

Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora.

Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor.

În perioada de operare

•	În perioada de operare impactul poate fi cauzat de sursele potențiale de poluare a apei, reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță, care pot genera emisii de poluanți, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acestora.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- Interzicerea depozitării de materiale, a deşeurilor sau staţionarea/spălarea utilajelor în zone neamenajate special pentru aceste activități;

- Apele rezultate de la curăţarea sau spălarea mijloacelor de transport şi utilajelor de construcţie se vor colecta în rezervoare;

- Carburanţii, uleiurile și substanțele chimice periculoase vor fi stocate în rezervoare şi recipiente etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi;

- Colectarea uleiurilor uzate, atunci când sunt generate, se va realiza în recipiente special destinate şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- monitorizarea și verificarea periodică a utilajelor și echipamentelor utilizate pe amplasament;

- operațiile de întreținere a echipamentelor se vor realiza doar în spații special destinate sau ateliere adecvate;

- interzicerea spălării vehiculelor sau utilajelor pe suprafața directă a solului.

- eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind astfel evitată eventualitatea poluării cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse petroliere.

- Factor de mediu AER

În perioada de construcţie/montaj, sursele de poluare a aerului sunt următoarele:

- Lucrările de construire (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

- Lucrări de execuție și finisare a construcțiilor: debitare, strunjire, sudare, vopsire, zugrăvire, șlefuire care pot să genereze concentrații ridicate de pulberi în atmosferă din manipularea materialelor de construcție și finisaje, de compuși organici volatili (COV) din diluanți și vopseluri și de metale grele din fumul de sudură;

- Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, CO2, particule în suspensie și sedimentabile.

#### Perioada de operare

În perioada de operare în afară de coșul de dispersie/sistemul de evacuare a gazelor vor fi generate emisii de la surse staționare menționate mai jos:

- Coș de evacuare de la Pachet compresor și turbină;

- Coș de evacuare de la Motoare cu gaz;

- Cos de evacuare de la Generator Diesel;

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG umed;

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG regenerat;

- Supapă de aerisire de la Rezervor de stocare inhibitor de coroziune ;

- Supapă de aerisire de la Rezervorul de stocare motorină ;

- Pachet regenerare MEG;

- Pachet regenerare TEG .

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de construcție:

- folosirea utilajelor și mijloacelor de transport dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată la zi

- pentru diminuarea emisiilor de gaze de ardere, în timpul pauzelor, se vor opri motoarele utilajelor și autoutilitarelor;

- transportul materialelor pulverulente se va efectua cu mijloace de transport acoperite cu prelată;

- limitarea activităților de execuție și transport în perioadele cu vânt puternic și condiții meteo nefavorabile;

- se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea particulelor materiale;

- echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- echiparea cu dotări moderne și utilizarea de mijloace de construcție performante, cu realizarea de inspecții tehnice periodice ale acestora;

-  echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și echipamentelor se va face doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul organizării de șantier;

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de functionare:

- Intretinerea corespunzatoare a masinilor si utilajelor si restrictionarea functionarii in gol a acestora .

- Factor de mediu Zgomot

În perioada de construire au fost identificate următoarele activități care pot constitui surse de zgomot pentru receptorii sensibili:

- Transportul materialelor, echipamentelor și instalațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor;

- Activități de construcție executate în cadrul organizării de șantier.

Sursele de zgomot și vibrații din perioada de operare a Stației de tratare a gazelor naturale sunt descrise în urmatorul tabel:

| Nr. crt. | Sursa | Emisie la 1m dBA | Modul de operare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 electrogeneratoare GP-G-60-1A/1B | 79 la 1m de pereți, 97 la eșapament | continuu |
| 2 | Modul regenerare TEG GP-Z-45-01 | 80 la 1m de pereți | continuu |
| 3 | Modul compresor GP-Z | 75 la 1m de pereți | continuu |
| 4 | Turbine GP-WC-32-01 | 80 la suprafața de evacuare | continuu |
| 5 | Pompe vas picături LP GP-P-35-01-A/B Pompe vas picături HP GP-P-35-02-A/B | 75 la 1m 75 la 1m | continuu continuu |
| 6 | Grup electrogenerator GP-Z-63-01 | 80 la 1m de pereți | rezerva |
| 7 | 2 pompe apa incendiu GP-P-40-01A/B | 80 la pereți | rezerva |
| 8 | Modul regenerare MEG GP-Z-44-01 | 80 la pereți | continuu |
| 9 | Pompă transfer MEG GP-P-44-01 A/B Pompă injecție MEG GP-P-44-02 A/B Pompă încărcare MEG GP-P-44-03 A/B | 75 la 1m 69 la 1m 80 la 1m | continuu continuu continuu |
| 10 | Pompe transfer combustibil Diesel GD-P-53-01 A/B | 76 la 1m | continuu |
| 11 | Separator gaze umed GP-V-44-01 | 76 la 1m | continuu |
| 12 | Generator gaz inert GP-Z-52-01 | 80 la 1m | rezervă |
| 13 | Modul aer instrumental GP-Z-51-01 | 80 la 1m | rezervă |

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de construcție

  - Efectuarea transportului de materiale, echipamente și instalații și a lucrărilor pe timpul zilei, în intervalul orar 7.00-23.00 și evitarea efectuării transportului în intervalul 23:00-7:00 atunci când este posibil;

  - Întocmirea unui plan de management a lucrărilor prin care să se stabilească ordinea de execuție a lucrărilor și a unui plan de întreținere și verificare a utilajelor și echipamentelor utilizate, care să ia în considerare nivelul de zgomot generat;

  - Folosirea de utilaje și mijloace de transport cu nivel redus de zgomot.

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de operare

  - Reducerea frecvenței transportului pe timpul nopții în intervalul orar 23:00-7:00 și aplicarea unor măsuri adiționale pentru reducerea vitezei;

  - Limitarea vitezei autoturismelor și a vehiculelor grele pe drumul de acces;

  - Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor pentru a reduce disconfortul creat populației locale;

  - Instalarea de amortizoare de zgomot pe traseelor gazelor de ardere către coșurile de evacuare;

  - Montarea de carcase sau ecrane acustice acolo unde este posibil (agregate: pompe, generatoare de putere, turbine etc.);

  - Monitorizarea emisiilor de zgomot pentru a verifica încadrarea cu limitele impuse de legislație aplicabile în funcție de situația data;

  - amplasarea de ecrane fonoizolante la limita statiei de tratare (in vecinatatea electrogeneratoarelor – latura de sud) astfel incat sa se respecte limita de 65 Dba.

.

- Factor de mediu SOL/SUBSOL

În perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, sursele potenţiale de poluare a solului sunt: organizarea de şantier (amplasată în afara teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării), execuţia propriu-zisă a lucrărilor și traficul de pe drumurile de acces.Astfel:

- Lucrările de construcție (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa organizării de șantier, a drumurilor de acces și a drumurilor și pavajelor din cadrul Stației;

- Utilajele de construcție şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc;

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, platforma Stației de tratare a gazelor, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și în corpurile de apă subterane, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora;

- Scurgerile accidentale de carburanţi/uleiuri din recipiente din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor subterane;

- Deşeurile rezultate atât în perioada de construcție cât și în perioada de operare prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia;

- Activitățile de întreținere pot genera în timpul perioadei de operare emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea instalațiilor tehnologice.

Măsuri pentru diminuarea impactului în perioada de construcție, operare:

- Evitarea ocupării de terenuri peste limitele organizării de șantier prevăzută în proiectul tehnic;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi a substanţelor chimice pe suprafaţa solului;

- Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje.

- Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deșeuri generate, colectarea selectivă şi eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi.

- Manipularea corespunzătoare a substanţelor de întreţinere a Stației, respectarea dozajului optim al substanţelor pentru evitarea unor scurgeri accidentale pe suprafaţa solului.

- Biodiversitate

Măsuri pentru diminuarea impactului în perioada de construire/ operare:

In vederea menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes european din siturile Natura 2000 care se află în vecinătatea Stației: ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, au fost propuse o serie de măsuri de reducere a impactului pentru activitățile ce se vor desfășura în perioada de construire/ operare a Stației de tratare a gazelor naturale:

- Desemnarea unei persoane specializate care să realizeze instruiri ale personalului ce va desfășura activități pe suprafața proiectului pentru a se asigura că impactul asupra biodiversității este minimizat și care să asigure monitorizarea desfășurării activităților. Această persoană va fi informată de echipa organizării de șantier ori de cate ori sunt identificate exemplare din fauna specifică zonei și va interveni în scopul îndepărtării temporare adecvate a exemplarelor identificate din zona de implementare a proiectului. Titularul trebuie să înregistreze în scris detalii cu privire la acțiunile întreprinse în scopul limitării impactului asupra biodiversității (data, ce măsuri au fost întreprinse, mijloacele folosite);

- Delimitarea zonei de implementare a proiectului cu garduri din plasă deasă și relocarea indivizilor ce folosesc suprafața aceasta (dacă este cazul).

- Zona de implementare a proiectului va afecta o suprafață cât mai redusă și nu va depăși perimetrul;

- Păstrarea și utilizarea stratului de sol de la suprafață (primii 30 cm); acesta va fi depozitat separat într-o zonă special desemnată de pe suprafața proiectului și va fi acoperit cu folii de protecție de culoare închisă care să împiedice eroziunea creată de vânt și creșterea unor specii de plante invazive pe suprafața acestuia;

- Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor;

- Organizarea de șantier să afecteze o suprafață cât mai mică;

- De-a lungul perimetrului Stației de tratare a gazelor se va realiza o barieră - tampon formată din vegetație ierboasă, arbori maturi și arbuști nativi (de ex.: Crategus monogyna, Fraxinus ornus, Salix sp., Tilia sp., etc.) cu o lățime de câțiva metri pentru a reduce zgomotul și vibrațiile generate de activitățile Stației;

- Nu se vor realiza depozitări de materii prime/deșeuri langa plantația de salcâmi din estul amplasamentului proiectului;

- Planificarea activităților din perioada de construire cu impact perturbator din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor astfel încât în perioada 20 aprilie – 15 septembrie să nu se desfășoare în imediata apropiere a plantației de salcâm (de exemplu activitățile pentru realizare bazinului de retenție din estul amplasamentului, activitățile pentru instalarea coșului de evacuare a gazelor);

- Este interzisă folosirea de insecticide, raticide și pesticide pe amplasamentul proiectului;

- -Utilizarea unor amortizoare și ecrane de zgomot pentru echipamente: compresoare, turbine de gaz, generatoare, pompe etc. pentru a reduce nivelul de zgomot estimat;

- Evitarea muncii în timpul nopții. În cazul în care se utilizează lumina noaptea se va evita utilizarea ei în exces, iar sursele de lumină vor fi direcționate către organizarea de șantier și umbrite de ecrane mate către zonele exterioare acestuia;

- Nu vor fi capturate/ucise speciile de molie (Catopta thrips) care vor fi atrase de lumina asociată lucrărilor din etapa de construire/operare;

- Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor;

- Nu se va depăși perimetrul zonei de implementare a proiectului Stație de tratare, nu se va interveni sub nicio formă în plantația de salcâmi din vecinătatea estică a amplasamentului;

- Având în vedere că prezența coloniei de vânturei de seară (Falco vespertinus) are strânsă legătură cu prezența speciilor de Corvidae (de ex. cioara grivă, cioara de semănătură etc.), vântureii de seară folosind foste cuiburi de Corvidae din plantația de salcâmi, este interzisă uciderea sau capturarea intenționată a exemplarelor, deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură de specii de Corvidae identificate în zona PP.

Sunt interzise conform OUG nr. 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes național), precum şi conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor următoarele activități:

•	Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

•	Perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare şi de migrație;

•	Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

•	Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

•	Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere şi din activitățile specifice. Este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deșeurilor şi asigurarea transportului acestora cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

•	Uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

•	Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

•	Culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

•	Perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere şi de migrație;

•	Deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

•	Comercializarea, deținerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

- Gestionare deseuri

Managementul deșeurilor în perioada de construire

Principalele surse de deșeuri în perioada de construire a Stației pot fi:

•	Procesele tehnologice din timpul executării lucrărilor de construire (transport și depozitare materii prime, montarea instalațiilor Stației etc.);

•	Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier.

Managementul deșeurilor în perioada de operare

Principalele surse de deșeuri în perioada de operare a STG sunt activitățile din interiorul STG și activitățile de birou din clădirea administrativă, lucrările de întreținere și reparații curente ale Stației sau lucrări de intervenție în caz de avariere a acesteia.

Se estimează cantități de deșeuri în general relativ reduse, luând în considerare specificul activităților. Se vor încheia contracte cu unități specializate pentru preluarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Cantitatile de deșeuri estimate a fi generate in perioada de executie si de functionare:

| Etapa proiectului | Denumirea deșeului generat | Starea fizică (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deșeului (EWC conform HG 856/2002) | U.M. | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate etapele | Pământ şi pietre | S | 17 05 04 | t | 2.500 |
|  | Hârtie şi carton | S | 20 01 01 | t/lună | 1 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | t/lună | 0,1 |
|  | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | S | 15 01 10* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase | S | 15 02 02* (deșeu periculos) | t | 0,05 |
|  | Deșeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | t/lună | 0,5 |
| Construire | Deșeuri de la sudură | S | 12 01 13 | t/lună | 0,1 |
|  | Fier şi oţel | S | 17 04 05 | t | 0,5 |
|  | Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | t | 0,1 |
|  | Ambalaje metalice | S | 15 01 04 | t | 0,2 |
|  | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | L | 13 02 06* | t/lună | 0,05 |
| Operare/ Funcționare | Deșeuri de vopsele şi lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | L | 08 01 11* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de vopsele şi lacuri | L | 08 01 12 | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de la echipamente electrice şi electronice | S | 16 02 | t/lună | 0,01 |

Masuri pentru gestionarea deseurilor in perioada de construire/functionare:

- Utilizarea de tehnologii care să conductă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

- Menținerea instalațiilor, utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcționare având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate;

- Deșeurile periculoase, precum şi ambalajele de substanțe toxice şi periculoase (generate în perioada de construire/operare/dezafectare), vor fi stocate temporar în siguranță în cadrul organizării de şantier/Stației şi predate ulterior unităților specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare. După caz, combustibilii şi uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice etanşe şi predate unităților specializate în vederea valorificării sau incinerării;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

Pentru reducerea cantităților de deșeuri generate în perioada de implementare a PP vor fi luate măsuri precum:

- Utilizarea de tehnologii care să conductă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

- Menținerea instalațiilor, utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcționare având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza pe amplasamentul stabilit prin proiect, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta frontului de lucru al conductei;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului frontului de lucru al conductei;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului frontului de lucru al conductei;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal, etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- respectarea conditiilor impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 70 din data de 20.12.2017 emis de catre ABADL si in Avizul favorabil nr. 123 din 19.12.2017 emis de  catre ARBDD;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- In timpul exploatarii :

- respectarea legislaţiei specifice privind tratarea gazelor naturale si transportul gazelor naturale prin conducte ;

- concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 si Ord. 462/1003;

- gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificari si completari ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- revenirea la condiţiile de mediu iniţiale, după realizarea lucrărilor de închidere a perimetrului destinat organizǎrii de şantier;

- evacuarea tuturor materialelor, utilajelor, deşeurilor de pe amplasament şi nivelarea terenului în zona organizării de şantier;

- lucrarile de dezafectare vor fi realizate in baza unor documentaţii tehnice complete,  prin elaborarea unui plan detaliat de dezafectare ce va avea urmatoarele obiective:

- reducerea și prevenirea degradării mediului;

- eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din dezafectarea amplasamentului;

- protejarea caracteristicilor florei și faunei din cadrul perimetrului proiectului;

- protejarea sănătății și securității în muncă;

- readucerea terenului la o stare corespunzătoare pentru destinația avută în vedere sau la starea inițială a acestuia;

- reducerea oricărui impact socio-economic negativ.

V. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

- calitatea aerului: analiza trimestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile/semestru de raportare; prelevare trimestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12.574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate;

- zgomot: măsurători trimestriale ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării lucrărilor de construire, conform  SR nr. 10.009/2017 – Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deșeuri: raportul trimestrial privind gestiunea deșeurilor generate conform Lg. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în timpul lucrărilor de construire va conține: tipurile de deșeuri codificate conform H.G. 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu operatori economici autorizați pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării.

Menţionăm că monitorizarea trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de construire.

Raportul care va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior va fi înaintat trimestrial către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Monitorizarea biodiversității după finalizarea lucrărilor de construire

Programul de monitorizare care se va implementa va releva date referitoare la toate

categoriile de faună identificate pe suprafața amplasamentului proiectului în campaniile de monitorizare desfășurate până la momentul redactarii Raportului privind impactul asupra mediului și anume: păsări cuibăritoare sau oaspeți de vară, păsări sedentare, păsări oaspeți de iarnă, păsări migratoare, mamifere, reptile și amfibieni și nevertebrate.

Pentru monitorizarea speciilor avifaunistice se vor utiliza metoda transectelor (pentru speciile cuibăritoare, sedentare și care iernează) și metoda estimării în puncte (pentru speciile migratoare).

Pentru monitorizarea speciilor de mamifere se va utiliza metoda transectului diurn și nocturn, iar pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună (amfibieni și reptile) se vor utiliza metoda transectului diurn și în completare metoda transectului activ (căutarea activă a amfibienilor și reptilelor în diferite refugii) și cea a transectului auditiv (identificarea speciilor de amfibieni anuri pe baza vocalizărilor).

Pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate se va folosi metoda transectului.

Perioadele în care vor fi efectuate monitorizările biodiversității se vor alege ținând cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecărui set de date, așa cum este relevat în tabelul de mai jos.

Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității

|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile și amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă

Perioadă optimă

Perioadă favorabilă

Este recomandat să nu se stabilească date stricte de colectare a informațiilor din teren, deoarece factorii climatici sau alți factori externi pot influența dinamica speciilor, iar informațiile astfel colectate pot influența negativ calitatea monitorizării. Din acest motiv se recomandă ca în cadrul fiecărei etape de monitorizare să fie alocat un număr suficient de zile pentru colectarea datelor din teren, astfel:

•	Păsări cuibăritoare: un număr de 2 deplasări care să acopere atât perioada de cuibărit, cât și cea de creștere a puilor;

•	Păsări de pasaj: un număr de 3 deplasări în perioada de migrație (de primăvară sau de toamnă), care să acopere începutul, vârful și sfârșitul perioadei de migrație;

•	Păsări oaspeți de iarnă: un număr de 3 deplasări care să cuprindă sosirea păsărilor în arealele de iernare, dinamica din aceste areale și plecarea lor către zonele de cuibărit;

•	Păsări sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasărilor efectuate pentru celelalte categorii de păsări;

•	Mamifere: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Herpetofaună: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Nevertebrate: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire.

Monitorizarea se va realiza timp de 2 ani calendaristici de la finalizarea lucrărilor de construire, iar raportul care va contine rezultatele monitorizarii biodiversitatii, se va depune semestrial la APM Constanta.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului privind depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul : CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECT DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, propus a fi amplasat in comuna Corbu, parcelele A270/3 ; A270/4; A270/5; A270/6/3, jud. Constanta, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 28.11.2016, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 9683/25.11.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;

- informarea publicului privind decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 09.12.2016, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 20.12.2016, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 10345/27.12.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind audierea publică a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în data de 27.12.2017 şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 06.12.2017, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 9553/06.12.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 00.02.2018, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei Corbu cu nr. ……/00.02.2018, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECT DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Corbu, parcelele A270/3 ; A270/4; A270/5; A270/6/3, jud. Constanta

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiara va notifica periodic A.P.M. Constanţa, despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul evaluării impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține 28 pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 modificată şi completată prin H.G. nr. 17/2012, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                               ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF				   	          Lavinia-Monica ZAHARIA

Intocmit,

Consilier Virginia MARIN

Nota: Redactat în 3 (trei) exemplare.