Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:.......................................

Valabilă până la: .........................................

S.C.  ALMET  S.A. Navodari,

Sediul social: Navodari, DN 22B, km 3, judeţul Constanţa.

Punct de lucru: Navodari, DN 22B, km 3, judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- 2.5. b) Topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta, etc.), cu capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale.

COD CAEN       2453– Turnarea metalelor neferoase usoare;

3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate

3831 - demontarea(dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz

pentru recuperarea materialelor

4677 - comert cu ridica al deseurilor si resturilor

7120 - activitati de testari si analize tehnice

DIRECTOR  EXECUTIV,                        			                        ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

CELZIN LATIF				                                                                 Lavinia Monica ZAHARIA

Intocmit,

Consilier  Monica BUCSAN

Consilier Camelia COSTACHE

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ......................................... 4

- TEMEIUL LEGAL ............................................................................................................ 4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE…………………………………………………………......... 6

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ………………………………………………………..…... 6

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ………………………………………………………..…. 9

- MATERII PRIME SI AUXILIARE ………………………...………………………………... 12

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ……………………………………… 15

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament ………………………………………………………………………….. 17

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu …………………………………………………………...…….. 47

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot ……………………………………………. 48

- gestiunea deseurilor ………………………………………………………………. 55

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ………………. 61

- monitorizarea activitatii ……………………………………………………….. 62

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului …………………... 68

- obligatiile titularului activitatii ………………………………………….. 71

- managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor …………………………………………………………………………………………………… 74

17. glosar de termeni …………………………………………………………………….. 76

Anexa I – planuri de incadrare in zona ………………………………………….. 77

anexa II – modelul raportului anual de mediu ……………………………... 78

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate împotriva poluării, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- In caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate masurile necesare astfel încât sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refăcut la starea iniţiala.

- Sunt respectate principiile B.A.T..

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 2 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

SC ALMET SA Navodari

Sediul administrativ în Oras Navodari, DN 22 B, km. 3, Judetul Constanta

Punct de lucru: Oras Navodari, DN 22 B, km. 3, Judetul Constanta

Telefon: 0241. 768988, Fax: 0241. 768988

E-mail: almet_almet@yahoo.com

Codul fiscal:	 RO4999961

Registrul Comerţului: nr. J 13/5260/1993

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase;

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicare.a  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendată de decizia 2001/119 a U.E.;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul nr. 453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH);

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Regulamentului nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr.1907/2006(REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- OUG nr.1/2017 privind infiintarea Ministerului Mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- Turnarea metalelor neferoase usoare

COD CAEN:

2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare

3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate

3831 - demontarea(dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz

pentru recuperarea materialelor

4677 - comert cu ridica al deseurilor si resturilor

7120 - activitati de testari si analize tehnice

SC Almet SA Navodari are ca obiect de activitate producerea de lingouri din aliaje de aluminiu.

Capacitatea proiectată este urmatoarea:

- Lingouri de aluminiu: 50 t/zi, 15.000 t/an

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu ......XX/....................2018.

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Almet SA, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 10608RP/27.07.2017;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul Telegraf Constanţa, 10 aparitii consecutive, incepand cu data de 26.07.2017;

- Anunţul public privind dezbaterea publica a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul Telegraf Constanţa, in data de 23.05.2018;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica, incheiat in data de 08.06.2018 si invitatii dezbatere publica;

- Anunţul public privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul ....................... Constanţa, în data.................................

- Certificat inregistrare SC Almet SA  si Certificat constatator emis in baza Legii 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Planuri de amplasament si de incadrare in zona;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 550/25.08.1999, incheiat cu SC Phoenix SA, autentificat cu nr. 795/02.04.2001;

- Contract de vanzare-cumparare, incheiat cu Consiliul Local Navodari, autentificat cu nr. 2974/30.11.2000

- Raport de amplasament întocmit de SC Blumenfield SRL;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de SC Blumenfield SRL;

- Autorizatia integrata de mediu nr. 27/17.112006 reactualizata in 29.10.2007, revizuita in data de 04.04.2011 si in data de 04.10.2013;

- Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 145/18.10.2017, valabila pana la data de 18.10.2020, emisa de ABADL;

- Adeverinta nr. 250990/05.04.2017 eliberata de Ministerul Economiei;

- Certificat SR OHSAS 18001:2008 nr.1565SS/10.10.2005 recertificare din 07.10.2011 emis de Certind Bucuresti

- Certificat SR EN ISO 14001:2005 nr1827M/10.10.2005 recertificare din 07.10.2011 emis de Certind Bucuresti

- Certificat DIN EN ISO 9001: 2008 nr. 07012/  29.01.2007 recertificare din 22.01.2013 emis de Intertek

- Contract de prestari de servicii nr.365/13.01.2011 incheiat cu SC Envirotech SRL privind intretinerea sistemului de canalizare , respectiv vidanjare;

- Act aditional nr. 2 la Contractul de prestari servicii nr. 365/13.01.2011 incheiat cu SC Envirotech SRL privind intretinerea sistemului de canalizare, respectiv vidanjare;

- Anexa nr. 1 la Contractul de prestari servicii nr. 365/13.01.2011 incheiat cu SC Envirotech SRL privind intretinerea sistemului de canalizare, respectiv vidanjare;

- Contract de vanzare cumparare gaze natural nr. 746/10.08.2016, incheiat cu Engie Romania SA;

- Contract de vanzare cumparare a energiei electrice nr. 268E din data de 07.06.2016, incheiat cu Engie Romania SA;

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.501/18.01.2011 incheiat cu SC Polaris M Holding SRL;

- Contractul nr. 32/ 06.06.2012 incheiat cu SC Vivani Salubritate SA privind preluare,    transport si eliminare finala prin depozitare a deseurilor periculoase/nepericuloase si anexa nr.1, act aditional 01, anexa nr.2, act aditional 02, act aditional 03, act aditional 05 la contractual de prestari servicii nr. 32/06.06.2012;

- Contract  nr.459/06.09.2012 de furnizare/ prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu SC RAJA SA Constanta;

- Contract de orestari servicii nr. 572/09.02.2017, incheiat cu SC Greentech Servicii Ecologice SRL;

- Contract nr.306/14.11.2011 incheiat cu SC Siad Romania SRL privind furnizarea gazelor lichefiate (oxigen lichid);

- Contract de vanzare – cumparare nr. 2822/ 30.10.2009 incheiat cu SC Remat SA Calarasi privind cumpararea de deseuri feroase;

- Act additional nr. 1/02.01.2011 la contractual nr. 2822/ 30.10.2009;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 742/ 26.04.2016  incheiat cu SC Remat Prahova SA privind vanzarea-cumpararea de deseuri feroase/neferoase;

- Anexa nr. 1 la contractual de vanzare cumparare nr. 742/26.04.2016;

- Anexa nr. 2 la contractual de vanzare cumparare nr. 742/26.04.2016;

- Fise cu date tehnice de securitate;

- Raport de mediu pentru anul 2015;

- Rapoarte de incercare si gestiunea deseurilor pentru anul 2015;

- Raport de mediu pentru anul 2016;

- Rapoarte de incercare si gestiunea deseurilor pentru anul 2016;

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine ……….. de pagini şi este valabilă de la ………, data emiterii pana la data de ……………

- Se va solicita la A.P.M. Constanta cu 60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu, reînnoirea acesteia.

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime si până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. 		MATERII PRIME SI AUXILIARE .

6.1. Principalele materii prime şi materiale auxiliare utilizate în activitate:

| Principalele materii prime si auxiliare | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Linia II de turnare lingouri de aluminiu |
| Deseu de aluminiu, lingouri fara marca si aliaje de aluminiu (cod deseu:160118,170401, 170402, 191203, 200140, 150104) | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 5.380 tone | Pe platforma betonata in spatiu special amenajat si depozit descoperit format din 6 compartimente |
| Span aluminiu, cod deseu: 120103 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 4.826 tone | In hala de productie, in spatiu amenajat |
| Zgura de topitorie de la furnizori cod deseu; 101003 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 1.101,66 tone | In hala de productie, in spatiu amenajat |
| Zgura de topitorie rezultata din procesul de elaborare din activitatea proprie cod deseu; 101003 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 303,45 tone | In hala de productie, in spatiu amenajat |
| Lingouri neconforme rezultate din activitatea proprie cod deseu: 100999 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 | 186,91 tone |  |
| Cruste rezultate din activitatea proprie (SCOARTE) cod deseu: 100316 | conform SR EN 13920-1-16:2003/ SR EN 575: 1997 |  |  |
| Materii auxiliare |
| Siliciu (material de aliere) | nu este clasificat | 433,53 tone | In magazie, in saci de 1 tona |
| Bostlan Mn F ( material aliere) Amestec de pulberi Mn și Flux în tablete cilindricecu diamentrul 30-90 mm si inaltime diferita in functie de greutatea Mn) | H319, H332 H362 H372 H412 | 4,61 tone | Magazie asigurata, pe platforma betonata in spatiu special amenajat |
| Titan (material de aliere) Bostlan Ti F - Amestec de pulberi Ti și Flux în tablete cilindrice | H319, H332 H362 H372 H412 | 5,739 tone | Magazie asigurata, pe platforma betonata in spatiu special amenajat |
| Cupru (deseu recuperat folosit ca material de aliere) | conform SR EN 12861: 2001 | 151,44 tone | In magazie, pe platforma betonata in spatiu special amenajat |
| Magneziu metalic sau deseu (material de aliere) | Nu este clasificat | 18,8 tone | In magazie, in saci |
| Zinc (material de aliere) | Nu este clasificat | 0 tone | In magazie, in saci |
| Aluminiu- strontiu 90/10 ( material aliere) | Nu este clasificat |  | In magazie, in saci |
| Flux ( R-Al 3) | H302 H314 H315 H332 H 362 H412 | 1,7 tone | Magazie special amenajata, in saci |
| Sare industriala (NaCl ) | - | 830,14 tone | In magazie, in saci pe paleti sau vrac |
| Eliminator de Magneziu - fondant ( Eliminiax Mg Eco) | H361-H362 H372 H302 H332 H319 H412 | 0 tone | In magazie, in saci pe paleti |
| Argon sau azot | Gaz inert H281 | 1,316 tone | In spatiu special amenajat, in butelii |
| Oxigen lichid | H 281 H270 | 1.169,53 tone | Rezervor special amenajat Statie de O2 |
| Var (CaO) | H 315 H318 H335 | 5,1 tone | Hala Saci depozitati in container metalic |
| Beton special ( material refractar) | H315 H317 H318 H335 | 14,38 tone | In magazie pe platforma betonata |
| Motorina pentru transport intern | H351, H226,H304, H315, H332, H 373, H411 | 40.042,77 mii litri | In magazie, in bidoane sau butoaie |
| Ulei hidraulic | H315, H400,H410 | 0,692 tone | In magazie, in butoaie sau bidoane |
| Vaselina | - | 0,780 tone | In magazie, in bidoane in spatiu special amenajat |
| Banda metalica, |  | 11,94 tone | In magazie de piese de schimb si materiale consumabile, sub forma de role |
| Banda pet (pentru ambalare) |  | 15 tone | In magazie de piese de schimb si materiale consumabile, sub forma de role |
| Rulmenti | - | 0,119 tone | In magazia de piese de schimb, in cutii |
| Vopsea | - | 0,424 tone | In magazie, in cutii |
| Ciment | - | 439 tone | In magazie, in saci pe paleti |
| Piese schimb otel/ fonta/ bronz | - | 68 tone | In magazia de piese de schimb, in cutii |
| Filtre si saltele ceramice |  | 0,450 tone | In magazie, in cutii |
| Sectoare Auxiliare (Mecanic; Electric; Transporturi; Laborator; etc) |
| Piese Schimb Otel fonta/ bronz/ forjate sau fier din recuperari |  | 4,121 tone | In magazia de piese de schimb, in cutii/ pe platforma betonata in spatiu special amenajat |
| Electrozi sudura | Otel; fonta | 0,9 Kg | In magazia de piese de schimb, in cutii |
| Pietre Polizor | Material Abraziv | 376 buc | In magazia de piese de schimb, in cutii |

7. 	RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

7.1. 	APA.

7.1.1. Alimentarea cu apa

Sursa: retea RAJA Constanta, conform contract nr.459/06.09.2012 de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Instalatii de captare: bransament executat din conducta PEHD cu Dn = 32 mm la conducta OL cu diametrul de 40 mm, apartinand RAJA Constanta.

Volume de apa prelevate:

- zilnic mediu	= 26 mc	(0,3 l/s)

- zilnic maxim	= 32 mc	(0,37 l/s)

- anual 		= 7.800 mc

Instalatii de distributie a apei: retea de distributie (sectie si birouri) executata din conducte PEHD cu diametrul de 2” si lungimea toala de cca. 200 m.

In procesul tehnologic (instalatia de racire la turnare lingouri), apa se recircula in procent de 95%.

Instalatiile de recirculare pot functiona:

- in circuit, cu pompele lucrand in ambele sensuri si apa facand circuit complet;

- partial – numai evacuare apa din bazin tampon sau numai umplere bazin.

Instalatiile de recirculare cuprind: bazin de racire, pompa de apa calda, conducta cu apa racita, conducta cu apa fierbinte evacuata, filtru de impuritati, instalatie de racire prin evaporare,  doua rezervoare de racire (V=20 mc),  pompe de apa rece, rezervor tampon (se utilizeaza numai iarna).

Pentru a colecta toata apa raspandita de la instalatia de racire a apei de la racirea lingourilor si de la indepartarea apei, societatea a prevazut si o basa betonata de capacitate 0.95 mc amplasata sub bazinul 2 de colectare apa calda.  Basa betonata este dotata cu o pompa tip DRK Model CPM 158, putere 0.75 kW, debit Qmax= 80 l/min, Hmax= 36 m, 2860 rot/min utilizata pentru evacuarea apei care apoi este dirijata in instalatia de recirculare.

Bazinul 2 de colectare ape calda  este dotat cu 2 pompe DRK Model 1.5 DK-15 Qmax = 500l/min, Hmax =15m, presiunea maxima de pompare 1,5 bar, putere maxima 1,5 kW si MICUL FERMIER Model FHm-2.0Qmax = 350l/min, Hmax =15m, presiunea maxima de pompare 2 bar, putere maxima 1,5 kW , temperatura maxima apa 60 ˚C, din care una rezerva, pentru pomparea apei prin retea spre Instalatia de racire.

Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie:

- lingouri de aluminiu turnat: 4,5 mc/ tona.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din reteaua de distributie a apei potabile. Unitatea dispune de 5 extinctoare cu spuma chimica tip SM6, 18 extinctoare cu praf total si o instalatie mobile cu spuma chimica.

7.1.2. Evacuarea apelor

Apele uzate menajere rezultate de la grupul social sectie sunt colectate intr-o retea de canalizare executata din conducte PEHD cu Dn= 110mm, L=230m si sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 48 mc( 4mx 4mx 3m).

Apele uzate menajere rezultate de la cladirea administrativa sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din PEHD cu Dn=50mm, L =50m si transportata la statia de epurare tip Aquaclean amplasata pe platforma betonata din incinta. De la statia de epurare printr-o conducta Dn=110 mm si L=20 m apa epurata este evacuata intr-un bazinul vidanjabil avand capacitatea de 8 mc, fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla.

Ministatia de epurare, dimensionata pentru un debit mediu de 600 l/zi si are urmatoarele elemente componente:

- zona de inspectie ( capac de vizitare) din polietilena;

- bazin de aerare;

- decantor;

- suflanta si difuzor cu membrana;

- conducta admisie apa;

- conducta evacuare apa epurata

- instalatie electrica de comanda si automatiza

Volumul de ape uzate menajere evacuate:

- Zilnic mediu = 5,69 mc;

- Zilnic maxim = 7,12 mc.

- Volumul mediu anual = 1.707 mc.

Apele pluviale de pe suprafata platformei sunt colectate prin rigole betonate amplasate pe latura vestica a acestuia, sunt dirijate catre un sistem format din decantor (V=1,7 mc), separator de produse petroliere tip ACO alcatuit dintr-un colector de aluviuni si separatorul propriu-zis si bazin betonat vidanjabil, V = 4,5 mc.

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA

Pentru alimentarea cu energie electrica se utilizeaza transformator de curent tip 300/5 A, grup de masura CD 1-4 conexiune cu statia electrica de alimentare LUMINA, linia: 4302, PT: 1271 proprietate Electrica,  masurarea energiei electrice consumate este asigurata de un contor de energie electrica: ALPHA AIR 5-203x(96-528 V),  situate in imediata vecinatate a societatii.

Furnizarea energiei electrice este asigurata pe baza contractului nr 268E/7.06.2016 cu SC Engie Romania.

Furnizarea gazelor naturale este asigurata pe baza contractului nr 746/10.08.2016 cu SC Engie Romania.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

7.3. Combustibili

Consumul anual de energie electrica aferent anului 2016 a fost de 679,97 MWh

Corespunzător volumului de activitate, în anul 2016 consumul anual de gaze naturale a fost de 42138 MWh.

# Apa calda menajera si agentul termic sunt obtinute in 2 centrale termice proprii:

# tip Romstal echipata cu un arzator ce functioneaza in regim presurizat;

# Tip Vitopend 222 tip WHSA

# Centrala termica tip Romstal cu o capacitate de 250.000 kcal/h a fost data in folosinta in anul 1999.  Principalele componente ale centralei termice si caracteristicile tehnice ale acestora sunt:

# Cazan fonta tip MEGAPREX 290

# Putere nominala 290kW;

# Presiune maxima 5 bar;

# Temperatura maxima 900C;

# Siguranta – 2 supape montate la 3 bar;

# Vas de expansiune inchis cu membrana VAREM;

# Capacitate 500 l;

# Presiune intrare 1,5 bar;

# Presiune iesire maxima 6 bar.

# Centrala VITOPEND 222 Tip WHSA este utilizata pentru incalzire agent termic bloc adminstrativ si anexe si are o capacitate de 26.500 kcal/h. Principalele componente ale centralei termice si caracteristicile tehnice ale acestora sunt:

# Putere termica – 30 kW;

# Capacitate acumulator – 50 l;

# Debit apa calda de durata (350C) = 14,7 l/min;

# Debit apa calda maxima admisa = 3 bar;

# Putere electrica consumata = 200 W;

# Randament normat – pana la 94%;

# Consum maxim de gaze – 3,52 m3/h;

# Temperatura gaze arse – 1460C;

# Dimensiuni BxLxH = 600 x 480 x 900mm

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

SC Almet SA Navodari este amplasata in Navodari, DN 22B, km. 3, judetul Constanta si are următoarele vecinătăţi:

- Nord – SC Tomis SA Constanta

- Vest – drum de acces Consiliul Local Navodari si terenuri agricole, SC ECO FIRE Sistem SRL

- Est – drum de acces Consiliul Local Navodari si SC Metachim SA Constanta

- Sud– drum de acces Consiliul Local Navodari si terenuri agricole

SC ALMET SA pentru desfasurarea activitatii detine o suprafata totala de 7840 mp, care este amenajata astfel:

- 4362 mp de suprafata ocupate de constructii si amenajari unde sunt incluse: cladiri, hale, magazii, ( din care suprafata totala a cladirilor 3816 mp)

- 3228 mp de suprafata aferenta drumurilor interioare si cai de acces (suprafata betonata)

- 250.00 mp corespunzatori spatiilor verzi (3,18 %).

Suprafetele ocupate de constructii si amenajari,se regasesc in tabelul de mai jos:

| Nr. | Denumire | Pozitie | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anexa – depozit de materiale | C₁ | 205 |
| 2 | Anexa – atelier- birou –laborator | C2 | 139 |
| 2.1 | birou mentenanta |  | 16 |
| 2.2 | Laborator |  | 37 |
| 2.3 | Atelier electric |  | 20 |
| 2.4 | Atelier mecanic |  | 66 |
| 3 | Sediu birouri + magazie ( P+1) | C3 | 213 |
| 4 | Hala materii prime | C4 | 128 |
| 5 | Anexa ( 2 containere metalice - Atelier sudura) | C₅ | 39 |
| 6 | Atelier -magazie | C6 | 58 |
| 7 | Vestiar + centrala termica + grup electrogen | C7 | 246 |
| 8 | Hala depozit lingouri + atelier pregatire probe + magazii | C8 | 936 |
| 8.1 | depozit lingouri |  | 912 |
| 8.2 | magazie pt pastrare probe si arhivare documente |  | 24 |
| 9 | Hala ( zona intretinere mecanica + Topire –turnare prealiaje | C 9 | 117 |
| 9.1 | hala topire- turnare |  | 69.7 |
| 9.2 | Zona intretinere + depozit materiale auxiliare |  | 47.3 |
| 10 | Depozit acoperit zgura | C10 | 110 |
| 11 | Cabina cantar | C11 | 15 |
| 12 | Hala productie (Hala topire – turnare lingouri aluminiu + depozit deseu aluminiu + depozit zgura din melanjor + IFG5) | C12 | 1890 |
| 12.1 | Depozit deseu aluminiu |  | 175 |
| 12.2 | Depozit pulberi de la filtru gaze |  | 96 |
| 12.3 | Depozit materiale auxiliare |  | 20 |
| 12.4 | Depozit stocare lingouri de aluminiu |  | 40 |
| 12.5 | Spatiu comanda |  | 10 |
| 12.6 | Instalatie de topire turnare( inclusiv gospodarie apa) |  | 1549 |
| 13 | Cantar auto |  | 45 |
| 14 | Anexa tehnica racire zgura ( langa C9) |  | 40 |
| 15 | Depozit deseuri ( intre C12 si cabina cantar) |  | 65 |
| 15.1 | Anexa tehnica racire zgura |  | 37 |
| 15.2 | depozit deseuri periculoase |  | 28 |
| 16 | Anexa tehnica racire zgura ( langa C10) |  | 39 |
| 17 | Statie oxigen |  | 35 |
| 18 | Bazin betonat vidanjabil subteran |  | 16 |
| 19 | Separator produse petroliere + bazin betonat vidanjabil |  | 20 |
| 20 | Depozit deschis pt depozitare butelii argon ( in fata la C6) |  | 6 |
|  | Total suprafata ocupata de constructii si amenajari | 4362 |

Hala de productie/depozitare lingouri de aluminiu C₁₂+ anexe  suprafata de 1890 mp se desfasoara pe un singur nivel, avand o structura de rezistenta metalica, cu un sistem de fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi de fundare (inaltime 11 m).  Aici are loc activitatea principala de topire si de turnare. In interiorul halei sunt amenajate urmatoarele depozite si echipamente:

a) 1 depozit betonat, cu suprafaţa de 175 mp pentru stocare temporara deseuri de aluminiu;

b) Cuptor rotativ de topire deseuri de aluminiu (C) Dross 500 TRF – 5 m3 versiunea oxigaz, cu capacitate proiectata - 50 tone/ 24 h (14 000 t/an) racordat la instalatia de filtrare a gazelor de ardere IHG5. Combustibilul utilizat este gazul natural. Acesta este prevăzut cu un arzător cu oxicombustie.

c) un jgheab de turnare preîncălzit care are rolul de a deversa sarja elaborata in cuptorul rotativ (C) Dross 500 TRF si/sau in melanjorul de 12 tone/ sarja in cuptorul de menţinere si aliere (M) Dross FM 25 T

d) Cuptor(M) Dross FM 25 T de menţinere si aliere cu capacitate proiectata - 25 tone/ sarja. (50 tone/ 24 h) racordat la instalatia de filtrare a gazelor de ardere IFG5

e) Melanjor de 12 tone/sarja (M12) racordat la instalatia de filtrare a gazelor de ardere IHG4

f) Un sistem de jgheaburi preîncălzite pentru transferul sarjei la linia de turnare

g) Masina de turnare mulaj lingouri si de balotare a lingourilor 240 Dross Engineering,

cu capacitatea de producţie de 6000 kg/h. Aceasta va fi formata din:

• Linia de turnare prevăzuta cu 240 de matriţe;

• Sistem complet automatizat de conducere a liniei;

• Sistem de răcire cu apa (sistem de 64 duze, presiune 3 bar, sistem de recirculare cu rezervor de 20 m3)

• Sistem de balotare a lingourilor cu capacitatea de 6.000 kg/h, respectiv 1 lingou la 3-4 secunde (pentru lingouri cu greutatea de 7-8 kg);

• Masina de balotare standard simpla care va realiza poziţionarea pe paleti a

lingourilor ( 500 – 1200 kg dispusi pe 21 de rânduri a 6–7 lingouri maxim).

h) 1 depozit betonat cu suprafaţa de 96 mp pentru stocare temporara pulberilor de filtrul de gaze , colectat in saci tip big bags

i) 1 depozit betonat cu suprafata de 40 mp pentru stocare temporara a lingourilor de

aluminiu semifabricate.

j) Spaţiu (tablou) de comanda cu suprafaţa de 10 mp

k) Hote aferente fiecarui utilaj de topire sau elaborare si care sunt legate la instalatia de

filtrare uscata a gazelor de ardere IFG4 si IFG5

l) Depozit materiale auxiliare cu suprafata de aproximativ 20 mp

In hala C 12 este amplasata si gospodarirea de apa compusa din:

- Bazine de răcire;

- 3 Pompe de apa (una pe tur si doua pe retur);

- Conducta cu apa răcita pentru bazin;

- Conducta cu apa fierbinte evacuata;

- Filtre impuritati;

- Instalaţie de răcire prin evaporare;

- 2 rezervoare tampon cu capacitatea de 20 mc de stocarea a apei;

- Rezervor tampon cu capacitatea de 20 mc care este amplasat langa robotul de

impachetare lingouri utilizata pe perioada ierni.

Hala de productie/ intretinere – C9- avand o structura de rezistenta metalica, cu un sistem de fundatii izolate din beton armat de inaltime 7 m,  suprafata 117 mp. Hala este impartita 2 zone prin pereti despartitori astfel:

a) zona  intretinere mecanica  si depozit materiale auxiliare de suprafata de 47,3 mp

b) zona topire –turnare prealiaje:  1 cuptor basculant ( tip creuzet CRD3)  pentru topire deseuri de aluminiu formate din materiale subtiri, cu capacitatea de 0.6 t/sarja , utilizat doar in cazul in care sunt solicitate lingouri din prealiaje de aluminiu turnate  suprafta de 69,7 mp

Hala  Depozitarea lingori de aluminiu -  C8 - 4 travee cu inaltimea de 9 m,  hala inchisa, suprafata de 936 mp. Hala este impartita in doua parti ( perete despartitor astfel):

- Depozit lingouri de aluminiu avand suprafta de 612 mp

- Magazie pentru pastrare probe si arhivare documente cu suprafata de 24 mp

Structura de rezistenta formata din: fundatii izolate din beton armat monolit pentru stalpi, grinzi perimetrale din beton armat pentru preluarea sarcinilor gravitationale si seismice, planseu de tip terasa alcatuit din chesoane prefabricate.

Cladirile  si amenajari auxiliare

Din categoria cladirilor auxiliare fac parte constructii usoare tip zidarie, cu perete de caramida (magazii si spatii auxiliare ) precum si depozite si platforme acoperite realizate din structuri metalice.

Sediul administrativ C3 este desfasurat pe 2 nivele – parter si nivel 1, avand suprafata de 213 mp. Din punct de vedere tehnic detine o fundatie si o structura de rezistenta realizata din beton, cu pereti din BCA. La nivelul 1 sunt amenajate birouri iar la parter Magazii pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate in proces (piese de schimb, echipamente mecanice de dimensiuni reduse, materiale de zidărie, echipament de protecţia muncii, etc.) : spatii închise, acoperite, separate de spatiile de producţie, cu suprafaţa de 125 mp

Laboratorul +birou + atelier - C2- suprafata de 139 mp,din punct de vedere tehnic are o fundatie si o structura de rezistenta realizata din beton, cu pereti din BCA unde se gasesc Birou metenanta ( 16mp), laborator ( 37mp) , Atelier electric ( 20 mp), atelier mecanic ( 66 mp)

Hala depozit materii prime C4 – 128 mp constructie  usoare tip zidarie, cu perete de caramida

Anexa tehnica C5 consta din doua containere metalice amplasate pe platforma betonata 39,00 mp si au rolul de atelier sudura

Anexa C6 – magazie, arhiva documente, constructie  usoare tip zidarie, cu perete de caramida  cu suprafata de 58,00 mp;

In fata Anexei C6 pe o suprafata de 6 mp a fost amenajata o suprafata ingradita cu gard de sarma unde sunt depozitate buteliile de argon

Vestiar, centrala termica, grup electrogen  C7, constructie  usoare tip zidarie, cu perete de caramida  cu suprafata 246,00 mp;

Depozit  materie prima – deseuri de aluminiu - C1 avand suprafata de 205 mp este impartit in 6 compartimente cu suprafata betonata.

Anexa tehnica racire zgura ( langa  C9) avand suprafata de 40 mp, platforma betonata  acoperita  din  structura metalica cu acoperis din tabla

Depozit deseuri( intre hala de productie C12 si cabina cantar) avand suprafata de aproximativ 65 mp este platforma betonata  acoperita  din structura metalica cu acoperis din tabla impartit in 2 compartimente

- Anexa tehnica racire zgura ( depozit deschis) 37 mp

- depozit deseuri periculoase ( depozit inchis) 28 mp

Depozit deseuri zgura ( C10 + anexa tehnica) avand suprafata de 149 mp, platforma betonata  acoperita impartita in doua compartimente

- Depozit deseuri zgura cu acoperis si pereti laterali  -110 mp

- Anexa tehnica pentru racire deseuri zgura – 39 mp

Cantar auto de capacitate 50 t   de suprafata de 45 mp.

Statie de oxigen amenajata pe o suprafata ingradita cu gard de sarma de35 mp compusa dintr-un  recipient criogenic de stocare tip VRV 30.000 / 18 (presiunea de lucru de 15 bar, presiunea maxima 18 bar), cu capacitatea de 34,23 tone; 2 vaporizatoare.

Bazin betonat vidanjabil subteran  avand suprafata 16 mp avand capacitate de 48 mc  acoperit cu pamant, inerbat natural are o gura de vizitare pentru vidanjare, amplasat in spatele halei de productie

Pentru colectarea apelor pluviale potential contaminate, societatea a optat pentru un sistem cu decantor,  separator produse petroliere si bazin betonat vidanjabil care ocupa o suprafata de 20 mp,  amplasat lateral de hala de productie C12.

Apele pluviale de pe suprafata platformei sunt colectate prin rigole betonate amplasate pe latura vestica a acestuia, dirijate catre un sistem format din decantor, separator de produse petroliere tip ACO alcatuit dintr-un colector de aluviuni si separatorul propriu-zis si bazin betonat vidanjabil.

Decantorul are capacitatea de 1.7 mc si are rolul de a separa sedimentele antrenate de pe intreaga platforma.

Separatoarul de  produse petroliere are rolul de a pre-epura apele infestate cu uleiuri minerale si produse petroliere  Separatorul   este realizat din polietilena , cu debite intre 3 si 15 l/secunda. Separatoarul sunt impermeabilizat la interior cu un strat de protectie rezistent la produse petroliere si este prevazute cu supapa de siguranta pentru blocarea evacuarii in cazul in care se atinge capacitate maxima a colectorului de produse petroliere

In bazinul betonat vidanjabil are capacitatea de 4,5 mc ( 1,2m x1,5m x2,5m)  este evacuata apa pluviala preepurata din separator pentru depozitare temporara.  Vidanjarea bazinului se face de catre Envirotech, ori de cate ori este cazul

Caile de acces si platformele

Platformele si drumurile interioare sunt betonate, suprafata totala  3228mp .

Conducte, rigole

Rigolele sunt realizate din beton, avand gratare metalice. Conductele retelei de distributie a apei sunt din otel.

Pe amplasamentul societatii SC ALMET SA  se desfasoara activitati principale de productie cat si activitati auxiliare.

Instalaţia tehnologica funcţionează în regim continuu. În cadrul programului anual de reparaţii sunt prevăzute lucrări de mentenanţă care necesita oprirea alternativă a instalaţiilor tehnologice pentru o perioada de aproximativ 30 de zile.

Regim de lucru este urmatorul :

- Sectiile de productie isi desfasoara activitatea pe parcursul a 300 zile/an, in regim de 4 schimb 12/24 - 12/48

- Numarul de angajati este de 56 de persoane.

8.1.  Activitatea de producere lingouri din aliaje de aluminiu

Activitatea principala de productie consta in producerea de lingouri din aliaje de aluminiu prin valorificarea deseurilor de aluminiu si aliajelor de aluminiu.

Instalatia de turnare a lingourilor de aluminiu este linia Dross, formata din urmatoarele echipamente :

- Cuptor C Dross 500 TRF –50 t/24 h (15000 t/an)

- Cuptor M Dross FM 25T de 50 t/24 h

- Melanjor de 12 tone/sarja (M12)

- Cuptor basculant creuzet CRD3(utilizat ocazional la cererea clientilor pentru producerea de prealiaje de aluminiu turnate in lingouri)

- Masina 240 Dross Engineering de turnare mulaj lingouri - 6000 kg/h.

  - Activitatea de aprovizionare  materii prime( deseuri aluminiu) , materiale auxiliare

SC ALMET SA este o societate care valorifica deseurile de aluminiu si cupru, preluate pe baza contractelor incheiate cu societatile de profil SC REMAT CALARASI  SA,  SC REMAT PRAHOVA SA, KRIS-R LTD Bulgaria, MONTUPET EOOD Bulgaria.

Materia prima ~95% din materia prima de producere a lingourilor este reprezentata de deseurile si lingourile (fara marca) de aluminiu. Acestea provin in cea mai mare parte de la societati  de tip REMAT, generatoare si valorificatoare de astfel de deseuri.

  - Activitatea de reparatii si intretinere

In acest sector are loc desfasurarea activitatii de intretinere mecanica generala

Sectorul este structurat in doua ateliere reprezentative:

a) Atelier mecanic;

b) Ateliere reparatie, electrice, intretinere si verificare a instalatiilor si echipamentelor societatii;

In cadrul Atelierului Mecanic se afla amplasate urmatoarele utilaje:

• Masini de gaurit fixe si mobile;

• Aparate sudura;

• Polizoare;

• Bancuri de lucru;

• Presa hidraulica de indreptat si presat;

In cadrul Atelierelor de reparatie, electrice, intretinere si verificare a instalatiilor si echipamentelor seafla amplasate urmatoarele utilaje:

• Strunguri paralele – 1 buc:

• Masina de rectificat - 1 buc;

• Polizoare fixe;

• Menghine;

8.4.  Sector energetic

Acest sector are ca obiect de activitate asigurarea cu apa calda menajera si agent termic pentru blocul administrativ si pentru anexe. Apa calda menajera si agentul termic sunt realizate in 2 centrale termice proprii:

- Tip Romstal echipata cu un arzator ce functioneaza in regim presurizat

- Vitop Centrala VITOPEND 222 Tip WHSA este utilizata pentru incalzire agent termic bloc adminstrativ si anexe si are o capacitate de 26.500 kcal/h.

8.5. Asigurarea aer comprimat  flux tehnologic

Pentru asigurarea aerului comprimat necesar fluxului tehnologic este amplasata o statie de compresoare formata dintr-un compresor cu surub model SK T – cu controler SIGMA BASIC, recipient sub presiune tip clindric vertical, cartea instalatiei CT 12780, parametri ultimei verificari: PS=11 bar, V = 0,500 mc, Tmin/max = -10˚C/ +80 ˚C.

8.6. Statia de oxigen

Alimentarea cu oxigen, utilizat drept combustibil impreuna cu gazele naturale la arzatoarele cu oxi –combustie a arzatoarelor de la cuptoarele liniei de turnare lingouri de aluminiu, se realizeaza dintr-o statie de oxigen apartinand SC SIAD SRL.

Statia de oxigen are in componenta:

- Stocator criogenic tip C33

- Vaporizator Vapo 50 ALE

- Vaporizator SG 270 HF

- Aparat de telemonitorizare tip DIVA (sistem de teletransmisie)

Presiunea de lucru este de 8 bar, presiunea maxima este de 17 bar.

Statia este pozitionata pe platforma betonata imprejmuita inchisa si este dotata cu dispozitive desiguranta (ventile de siguranta si regulator de presiune, armatura de inchidere automatizata pentru umplere) pentru functionare in conditii de deplina securitate, precum si de un sistem de monitorizare prin teletransmisie.

8.7. Alimentarea cu energie electrica si gaze naturale

Pentru alimentarea cu energie electrica se utilizeaza transformator de curent tip 300/5 A, grup de masura CD 1-4 conexiune cu statia electrica de alimentare LUMINA, linia: 4302, PT: 1271 proprietate Electrica,  masurarea energiei electrice consumate este asigurata de un contor de energie electrica: ALPHA AIR 5-203x(96-528 V),  situate in imediata vecinatate a societatii.

Furnizarea energiei electrice este asigurata pe baza contractului nr 268E/7.06.2016 cu SC Engie Romania

Furnizarea gazelor naturale este asigurata pe baza contractului nr 746/10.08.2016 cu SC Engie Romania.

8.8. Sector Transporturi

Aceasta sectie are ca obiect de activitate asigurarea transportului intern al materiei prime, produse finite, incarcarea deseuri.

Mijloacele de transport in perioada de inactivitate sunt garate/ depozitate in spatiu acoperit, hala metalica si betonata sau in magazia de piese de schimb si materiale consumabile.

Parcul Auto este format din:

• Autoturisme – 5 buc;

• Motostivuitoare – 4 buc;

• Utilaj multifunctional cu brat telescopic JCB 527 - 55 – 1 buc

- Incarcator frontal cu brat telescopic Liebherr TIP TL 436-7 SN 14096/2015

8.9.Laborator

Laboratorul are ca obiect de activitate verificarea compozitiei chimice pe sarja (in timpul procesului de fabricatie) si verificarea compozitiei chimice pentru probelefinale.

Pentru analizele pe faze in timpul fabricatiei este utilizat un analizor tip Spectrolab, iar in laboratorulcentral, destinat monitorizarii laboratorului sectiei si certificarii analizelor finale pe produs seutilizeaza un analizor tip Spectromex. Astfel sunt respectate standardele de calitate a produselor sidocumentele sistemului calitatii.

Prin analize spectrochimice este determinata compozitia aliajelor (Si, Mg, Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Sn, Pb,Ti, Cr, Ca, Na, etc.).

In cadrul laboratorului nu sunt utilizati reactivi chimici, metodele de analiza se bazeaza pe folosirea etaloanelor metalice.

Evaluarea tehnologiilor aplicate in cadrul instalatiilor, s-a realizat avand la baza consideratiile documentelor privind cele mai bune tehnici aplicabile  conform Decizia de punere in aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bUne tehnici disponibile(BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

Etapele fluxului tehnologic in cadrul instalatiei sunt urmatoarele:

| Denumirea procesului | Descriere |
| --- | --- |
| Linia de turnare lingouri de aluminiu Dross |
| Pregătire materie primă | In proportie de 99 %, materia prima este achizitionata sortata de la furnizorii de materie prima si nu sunt necesare ale etape de pregatire. Sortarea, presarea si balotarea deseurilor de aluminiu achizitionate se face ocazional si doar daca este cazul (in cazul in care deseuri achizitionate sunt amestecate cu alt tip de deseuri, deseurile au dimensiuni foarte mari ) Deseurile sunt depozitate pe platforma betonata, in 6 compartimente cu capacitate de depozitare aproximativa de 40 tone iar in hala de productie ,3 compartimente intermediare avand capacitatea de 60 tone |
| Incărcarea cuptoarelor | Deşeurile de aluminiu sunt incarcate din depozit cu un incarcator frontal care alimenteaza incarcatorul vibrator (1500 – 3500 kg). Se deschide usa cuptorului, incarcatorul vibrator este dirijat pe calea de rulare pana in pozitia de alimentare a cuptorului, unde introduce prin miscare de vibratie, intreaga cantitate de deseuri. Daca este cazul incarcatorul vibrant este reincarcat pana la alimentarea completa a cuptorului. O data cu deseurile de aluminiu, in functie de compozitia chimica a aliajului de aluminiu care trebuie obtinuta, in cuptor se introduce si sare industrial in vederea( intre 5 si 10% sare pentru o tona de aliaj in functie de tipul de deseu care are rolul de fluidizare a zgurei si permite recuperarea metalului din oxizii prin reducere. Se retrage incarcatorul vibrant iar usa cuptorului se inchide ermetic. Inainte de alimentare cuptorul este preincalzit la 760˚C Capacitatea maxima de incarcare a cuptorului este de 25 tone de deseu/ sarja si este captusit cu un material refractar ( beton special). |
| Topire/elaborare | Procesul de topire /elaborare se realizează în cuptorul rotativ de topire deseuri de aluminiu Dross 500 – 5m3 (versiunea oxigaz). Rotatia cuptorului confera o eficienta ridicata procesului de omogenizare a materialului topit. Cuptorul are un singur arzator cu putere termica nominala de 1500 kW. Combustibilul utilizat este gazul natural si este insuflat oxigen care conduce la o ardere completa a materialelor organice incluse in deseurile de aluminiu (materie prima) si permite controlul atmosferei din interiorul cuptorului (atmosfera reducatoare, neutra sau oxidanta) ceea ce reduce pierderile prin oxidarea aluminiului si implicit reduce cantitatea de zgura rezultata. Operatia de topire se face in regim automat pastrand un raport optim gaz-oxigen pentru tipul de incarcatura care este in cuptor. Şarja elaborata se deverseaza printr-un jgheab de turnare preincalzit in Melanjor M12 (cuptorul de mentinere si aliere). Determinarea compoziţiei chimice se realizeaza prin prelevarea unei probe din jgheabul de turnare si analiza spectometrica in laborator. Pentru fiecare sarja se monitorizeaza si inregistreaza temperatura, presiunea, debitul de gaze si oxigen, etc Zgura salina se evacueaza din cuptor, dupa descarcare sarjei in jheaburile de turnare, cu ajutorul unei sape direct intr-un container inchis (pentru a se evita oxidarea) pozitionat pe un stivuitor. Containerele cu zgura salina sunt transportate in zona de racire, amenajata in acest scop. |
| Mentinere/aliere | In Melanjorul M12 are loc mentinerea/ aliere primara a sarjei de topitura de aluminiu provenita de la cuptorul Dross 500. Melanjorul este dotat cu un arzator avand puterea termica 500 kW. Tipul si cantitatea elementelor de aliere utilizate este in functie de compozitia chimica obtinuta la analiza spectometrica pe proba prelevata dupa topire si cerintele clientului privind compozitia chimica finala a aliajului de aluminiu. Elementele de aliere sunt sub forma de lingouri sau pastile care trebuie topite şi omogenizate in baia de lichid. Dupa alierea primara din Melajorul M12, sarja de aluminiu prin jgheaburi preincalzite ajunge la cuptorul de mentinere si aliere DROSS FM 25T unde are loc mentinerea/ alierea finala, omogenizarea si degazarea. Cuptorul Dross FM 25 T este dotat cu 4 arzatoare cu putere termica de 500 kW / arzator. Degazarea sarjei se face cu argon, prin insuflare 5 min la presiunea de 1-2 bari. Purificarea băii metalice se realizeaza cu fluxuri de eliminare Calciului respectiv Magneziu din topitura de aliaje de aluminiu, după care se curăţă baia de zgura. După obţinerea compoziţiei chimice dorite, sarja este transferata la linia de turnare in lingouri printr-un sistem de jgeaburi preincalzite. Zgura de topitorie se evacueaza din melanjorul M12 si Cuptorul M Dross 25 T, in direct in containere/ cochile de 200-300kg, dupa care este transportata in depozitul zgura. Circa 30 % din aceasta zgura care contine o cantitate mai mare de aluminiu se reintroduce in proces. In Creuzetul CRD3 (cuptor basculant)*, pe langa topirea sarjei are loc si elaborarea sarjelor de prealiaje din aluminiu. Sarja elaborata se deverseaza in cuptorul basculant unde se finiseaza alierea si se face omogenizarea. Controlul compozitiei chimice se realizeaza cu analizor spectral.ecipiente speciale care sunt transportate in zonele de racire amenajate. |
| Colectarea zgurei | Zgura din baia de aluminiu este colectata direct in containere/ cochile de 200-300kg, sunt lasate la racire in aer liber, dupa care este transportata in depozitul zgura |
| Turnare si racirea lingourilor | Turnarea lingourilor se face cu o masina de turnare mulaj lingouri tip 240 Dross Engineering. Aceasta are o capacitate de productie de 6000 kg/h. Matritele de lingouri sunt umplute cu aluminiu lichid printr-un sistem automat de turnare (roata de turnare cu duze de grafit, ejectoare automate pentru lingouri). Linia este prevazuta cu 240 matrite. Sistemul de conducere a liniei de turnare este total automatizat. Lingotierele, dupa umplere, sunt trecute printr-un tunel de racire cu jet de apa (recirculata). Racirea lingourilor se face cu apa printr-un sistem de 64 duze, la o presiune de 3 bar, in care se realizeaza automatizat controlul presiunii la admisie, controlul sistemului de indepartare a apei de pe suprafata lingourilor (cu aer comprimat). Sistemul de recirculare al apei este prevazut cu 3 rezervoare de stocare a apei din care unul este utilizat doar iarna. Pentru indepartarea apei de pe suprafata lingourilor se utilizeaza aerul comprimat. Gradul de recirculare al apei este de cca. 95% (pierderile se datoreaza proceselor evaporative) Evacuarea lingourilor din cochilie se face prin lovire de un sistem de ciocane. Lingourile sunt preluate de un sistem de transfer cu brate si pozitionate pe banda transportoare unde sunt selectate automatizat ca inaltime (cele neconforme sunt colectate separate). Lingourile acceptate sunt stivuite automat conform cerintelor clientului. La solicitarea clientilor lingourile sunt marcate cu vopsea de o anumita culoare pentru a usura identificare tipului de aliaj. Vopseaua refractara pe baza de talc pudra, este destinata vopsirii lingotierelor in care se toarna aliaje de aluminiu, astfel incat sa conduca la o extragere usoara a lingourilor din lingotiere |
| Balotarea lingourilor | Sistemul de balotare a lingourilor are o capacitate de 6.000 kg/h, respectiv 1 lingou la 3 – 4 secunde (pentru lingouri cu greutatea de 7 – 8 kg). Masina realizeaza pozitionarea lingourilor: 500 -1200 kg dispusi pe 21 de randuri a max. 6 – 7 lingouri, sau functie de cerintele clientilor, si sunt prinse cu benzi metalice sau benzi PET. Manipularea pachetelor cu lingouri se realizeaza cu utilaje de transportare –ridicare La ambalare se utilizeaza benzi metalice si benzi PET |
| Depozitare | Depozitarea lingourilor se realizeaza in pachete in hala de depozitare a produselor finite |
| Filtrarea gazelor de ardere | Atat cuptorul de topire DROSS 500 si cuptorul de mentinere si aliere DROSS FM 25T sunt dotate cu hote de aspiratie pentru preluarea gazelor emise care sunt dirijate prin intermediul unor tubulatori catre instalatia de filtrare uscata IFG 5 (elemente filtrante sub forma de sac cu curatare prin jet de aer comprimat in contracurent) si evacuate prin intermediul unui cos de dispersie. Instalatia IFG5 utilizeaza ca reagent var in scopul reducerii aciditatii gazelor (SO2) si eliminarii dioxinelor. Gazele provenite din Melanjorul M12 si din zona creuzet CRD3 sunt preluate de hote de aspiratie si dirijate prin intermediul unor tubulatori catre instalatia de filtrare uscata IFG 4 (functionarea instalatiei de retinere este similara cu IFG5). |

##### Instalatia de turnare a lingourilor de aluminiu – Linia Dross

Capacitate : 50 t/24 h

Capacitate maxima 50 t x 300 zile/an = 15000 t/an

Instalatia de turnare a lingourilor de aluminiu este linia Dross, formata din urmatoarele echipamente :

- Cuptor C Dross 500 TRF –50 t/24 h (15000 t/an), 1 arzator, putere termica nominala de 1500 kW,

- Cuptor M Dross FM 25T de 50 t/24 h, 4 arzatoare – putere termica nominala 500 kW / arzator, putere termica totala 2000 kw

Melanjor M Dross FM 25T

- Melanjor de 12 tone/sarja (M12), 1 arzator – putere termica nominala de 500 kW

Melanjor M12

- Cuptor basculant creuzet CRD3(utilizat ocazional la cererea clientilor pentru producerea de prealiaje de aluminiu turnate in lingouri)

- Masina 240 Dross Engineering de turnare mulaj lingouri -6000 kg/h

Masina 240 Dross Engineering

Produse finite : lingouri din aliaj de aluminiu secundar 7-8 kg / buc

Instalaţia de filtrare uscata a gazelor de ardere IFG 5 (model PF/JET 297/27/40)

Sistemul de filtrare a gazelor reziduale emise de cuptorul de topire este cu elementele filtrante confectionate sub forma de sac, curatarea acestora realizindu-se cu jet de aer comprimat in contracurent.

Constructiv sistemul de filtrare este compus din:

- Hote de aspiratie pozitionate deasupra usii de incarcare – curatare a cuptorului rotativ DROSS si  pe usa la cuptor de mentinere DROSS FM 25 t

b) Sistem de conectare. Conectarea hotelor de aspiratie de la cuptoarele de topire deseuri de aluminiu, la filtru si  la ventilator, se realizeaza printr-o serie de tubulaturi executate din CORTEN pentru trasee cu temperatura mai mare de 500°C si tubulaturi din tabla de otel carbon, acoperita cu vopsea siliconica, pentru trasee cu temperaturi mai mici de 400°C.

- instalatie filtru cu saci cu urmatoarele caracteristici:

- Tip filtru – uscat

- Debit de aspiratie maxim - 37400 m3/h;

- Suprafata filtranta : 567 m2

- Nr saci:  297 buc

- Dimensiuni saci: ø152x4000mm

- Tesut filtrant: fitru aramidic – teflonat

- Densitate  tesut: 500 g/m2

- Emisii garantate pulberi : <5 mg/Nm3

- Temperatura medie de lucru - 130°C;

- Temperatura maxima admisibila - 210°C;

- Depresiune totala la ventilator - 350 mm H20;

- Nr. ventilatoare - 1 buc;

- Randament ventilator 84%

- Reagent: Var

- Inaltimea cosului de evacuare: 12m

- Diametrul cosului:1m

- Regim de functionare: continuu

Constructiv instalatia de filtrare este compusa din:

- Camera de linistire a fluxului de aer in vederea asigurarii unei distributii uniforme pe intreaga suprafata filtranta;

- Camera de filtrare in care sunt fixate 297 saci filtranti si care este prevazuta cu sistem de inchidere (297 colivii dotate cu conuri tip Venturi din aluminiu) si cu colector pentru aer comprimat (cu 27 electrovalve de 1" V2);

- Camera pentru evacuarea aerului filtrat, pozitionata in partea superioara a filtrului, care contine o instalatie pneumatica a sistemului de curatare saci, dotata cu usi de vizitare pentru a asigura o interventie rapida la instalatia pneumatica sau pentru o eventuala schimbare de saci filtranti. Camera este prevazuta cu o instalatie de pulverizare apa in vederea stingerii unui eventual incendiu;

- Camera de stocare a pulberilor, pozitionata in partea inferioara a filtrului, cu rolul de a depozita praful filtrat, dotata cu usi de vizitare;

- Sistem de evacuare a pulberilor din camera de stocare format din melc pus in miscare de un motor de 1,5 kW  situat in partea inferioara a camerei de stocare si din valva rotativa de descarcare ce va fi antrenata de un motoreductor de 0,55 kW;

- Un senzor rotativ ce va controla nivelul de descarcare.

- Sistem de injectare reagent.

Reagentul utilizat este varul (CaO). Stocarea si dozarea de reagent se realizeaza dintr-un rezervor de aproximativ 22m3  pozitionat la o distanta de 25 m fata de punctul de injectare. Sistemul este compus din:

• 1 siloz de stocare var de 20m3  dotat cu dispozitiv de incarcare cu pompa automata;

• 3 senzori rotativi pentru controlul de nivel (minim, mediu, maxim);

• 1dispozitiv vibrator pentru fluidificarea si descarcarea reagentului;

• 1 clapeta ghilotina de urgenta, pentru conectarea la punctul de injectare;

• 1 suflanta pentru aducerea reagentului la punctul de injectare.

e) Sonda triboelectrica pentru controlul emisiilor in atmosfera

Rolul acestei sonde este de a semnaliza eventualele defectiuni care produc emisii anormale in gazele evacuate de filtre in atmosfera. Utilizare sondei permite masurarea particulelor continute in gazele de lucru si cele evacuate, monitorizand continuu cantitatea de praf din conducta de prelevare. In cazul in care apar emisii anormale emite un semnal electric si instalatia se opreste automat.

f) Racord aspiratie filtru la tubulatura aspiranta, cu diametrul de 800mm;

g) Racord evacuare gaze din filtru la tubulatura, cu diametrul de 1000mm

h) Sistem de aspiratie format dintr-un ventilator model TR 1121 N8 actionat de un motor electric de 75 kW 4 poli printr-un cuplaj elastic;

Date tehnice ventilator la sarcina maxima

- Debit 37400m3/h

- Presiune totala la 15˚C 476 mm H2O

- Presiune totala la 127˚C 350 mm H2O

- Nr ventilator 1

- Turatie 1530rpm

- Randament 84 %

- Nivel zgomot 84dB

- Putere instalata75kW

- Putere absorbita 57 KW

i) Platforma prevazuta cu balustrada si scara de acces dotata cu protectie anticadere;

j) Sistem de evacuare gaze in atmosfera. Evacuarea emisiilor gazoase in atmosfera se face printr-un cos metalic, acoperit cu vopsea siliconica, avand diametrul de 1.000 mm si H = 12.000 mm

k) Sistem de comanda si control instalatie.Comanda si controlul instalatiei se realizeaza de catre un tablou electric, montat intr-un dulap metalic. Acesta contine:

• Comanda ventilator prin Inverter;

• Motoare cu puteri mai mici de 11kW pentru actionari directe;

• Module de gestionare senzori instalatie;

• Module pentru controlul temperaturii de proces;

• Module de control valve instalatie;

• Automat programabil PLC Siemens pentru comanda tuturor dispozitivelor;

• Tablou pe care sunt vizualizati parametrii esentiali

- Modem pentru asigurarea controlului instalatiei de la distanta pe linia telefonica

Instalatie de filtrare uscata a gazelor IFG5

Caracteristici tehnice ale instalatiei de aspiratie si filtrare a gazelor de ardere

| Debit fum | 37.400 m3/h |
| --- | --- |
| Temperatura medie de lucru | 1300 C |
| Temperatura maxima admisibila | 2100 C |
| Depresiune totala la ventilator | 350 mm H20 |
| Nr. ventilatoare | 1 buc |
| Utilizare | Continua |
| Tipul de filtru | Uscat in depresiune |
| Sistem de injectare | Reagent cu depozit pentru min.60 zile |
| Reglaj automat al debitului necesat in instalatie |
| Comanda si control a instalatiei prin PCL cu posibilitate de conectare la reteaua locala |
| Sistem anticondens |
| Sistem ce curatare a sacilor filtranti | Cu aer comprimat |
| Tubulatura necesara de conectare | Aprox. 10 m si 2 coturi la 900 cu ( 800 mm |
| Dimensiunile maxime ale amplasamentului destinat intregii instalatii = 5500 x 15000 mm |
| Limite maxime de emisii: SO2 = 15 mg/Nm3, pulberi = 5 mg/Nm3, vapori clor(HCl) = 3 mg/Nm3, vapori flor(HF) = 1 mg/Nm3 |
| Garantia min. a tesaturii filtrante | 20.000 h de lucru continuu |

Instalatia de filtrare uscata IFG 4

Gazele reziduale rezultate de la melanjorul M12 si creuzetul CRD3 sunt preluate de hote de aspiratie , dirijate prin intermediul unei tubulaturi la o instalatie de filtrare uscata IFG4 si evacuate in atmosfera prin intermediul  unui cos de  dispersie.

Instalatia de filtrare uscata este de tip PF/JET cu saci (SC TERMOVENTILTECNICA) cu urmatoarele caracteristici :

- regim de functionare – continuu

- curatarea sacilor filtranti – in contracurent cu aer comprimat (4/5 bar)

- control al curatirii – economizator tip MCS 24

- temperatura de lucru - 160ºC

- debit de aer – 14 100 mc/h

- nr. saci de filtrare – 165 buc.

- suprafata filtranta  - 191 mp

- rezervor de stocare reagent (var), avand rol captare SO2 si reducere/eliminare dioxine.

Evacuarea gazelor din instalatia de filtrare IFG 4 se realizeaza printr-un cos de dispersie cu inaltimea de 9.8 m si diametrul interior de 550 mm.

Instalatie de filtrare uscata a gazelor IFG4

Descrierea generala a instalatiei de filtrare uscata a gazelor

| Schema filtru uscat | Imagine IFG4 |
| --- | --- |

Fumul aspirat de hota, trece printr-un punct ( Tub Venturi) in care viteza sa de deplasare creste in scopul obtinerii amestecarii perfecte cu reagentul (var) injectat, care este introdus in camera de linistire,  pozitionata pe toata lungimea filtrului sub intreaga sustinere de saci. Reagentul, varul,necesar mai ales in faza de pornire a instalatiei, are scopul de a absorbi eventualele picaturi de condens care pot apare in fazele de functionare cu temperaturi inferioare punctului de roua dar si de a neutraliza compusii acizi prezenti in fluxul gazos.

|  | Rezervor var amplasat in hala de productie |
| --- | --- |
|  | Conducta de transport var la filtru |

Dozarea are loc prin intermediul unui dozator volumetric care este pozitionat sub rezervorul de incarcare manuala cu var la sac. Intrarea in filtru se face prin camera de linistire care garateaza protectia adecvata a sacilor filtranti si o repatritie optima fluxului de aer in interiorul filtrului.

Curatarea sacilor filtranti se face prin intermediul unui sistem de “spalare” in contracurent ce utilizeaza aer comprimat, uscat, avand presiunea de 5-7 bar. Sacii filtranti sunt dotati cu colivii metalice de forma cilindrica pentru intindere si sustinere, cat si cu con Venturi pentru amplificarea efectului de curatare al jetului de aer comprimat. Procesul de curatare a al sacilor filtranti este controlat de un modul economizor care masoara in mod continuu diferenta de presiune dintre camera de aer cu impuritati si camera cu aer filtrat.

Instalatie de filtrare – imagine zona superioara a filtrului

| Faza de filtrare | Faza de curatare saci |
| --- | --- |

Cand  aceasta diferenta depaseste o anumita valoare, programata, se activeaza sistemul de curatare saci filtranti.  Acest sistem permite obtinerea unei economii importante prin eficientizarea consumului de aer comprimat.

Pulberile astfel separate, care se colecteaza la partea inferioara a filtrului vor fi  dirijate cu ajutorul unui melc catre o valva rotativa de descarcare, care are rolul de a asigura o buna etansare a filtrului fata de  mediul ambiant.

| Sistem de colectare si evacuare pulberi | Imagine filtru uscat – zona inferioara – evacuare pulberi |
| --- | --- |

Intreg sistemul functioneaza in depresiune (ventilatorul aspira aerul poluat prin instalatia de filtrare, aerul va traversa sacii filtranti din exterior catre interior), aceasta fiind realizata de un ventilator electric comandat de un inverter, care evacueaza fluxul de aer printr-un cos pozitionat pe gura de iesire a ventilatorului.

Sistemul de filtrare este dotat si cu sonda triboelectrica pentru controlul emisiilor in atmosfera. Rolul acestei sonde este de a semnaliza eventualele defectiuni care produc emisii anormale in gazele evacuate de filtre in atmosfera.

Utilizare sondei permite masurarea particulelor continute in gazele de lucru si cele evacuate, monitorizand continuu cantitatea de praf din conducta de prelevare. In cazul in care apar emisii anormale, instalatia se opreste automat, aceasta nemaiputand fi pornita pana nu se remediaza defectiunea. Sonda nu permite functionarea in cazul in care sunt depasiri ale emisiilor.

| sonda triboelectrica | Amplasarea sondei triboelectrice pe cos (poza in timpul functionarii cuptorului rotativ) |
| --- | --- |

Sistemul de comanda si control al instalatiei contine un modem pentru asigurarea controlului instalatiei de la distanta pe linie telefonica.

In cazul in care sunt semnalate anomalii in functionarea filtrelor, producatorul lor are posibilitatea de a intra in sistemul de comanda al filtrelor prin acest modem, face verificare de la distanta si daca este cazul reglaje in sistem.

In cazul cuptoarelor rotative, hotele sunt proiectate cu pereti laterali pentru a fi capabile sa capteze emisiile. Hotele functioneaza continuu si in functie de faza productiei au un debit de aspirare mai mare.

|  | Faza de topire : Usa cuptorului este inchisa | Faza de evacuare : Usa cuptorului este deschisa, evacuare aluminiu topit si zgura salina |
| --- | --- | --- |
| debit fum (Nm3/h) | 16000 | 25500 |
| temperatura fum in filtru(˚C) | 166 | 127 |
| debit de aspirare (m3/h) | la 166˚C : 25700 | la 127˚C : 37400 |
| viteza de filtrare (m/min) | 0.76 | 1.1 |
| viteza ascensionala (m/s) | 0.86 | 1.25 |

Intreg sistemul automatizat este reglat de specialistii de la DROSS ENGINEERING - societatea producatoare a cuptoarelor in functie de caracteristicile gazului natural utilizat. Verificarea sistemului este asigurata anual de aceeasi specialisti, astfel ca intre cuptoare si filtre exista control.

Societatea utilizeaza arzatoare performante, reglabile pentru fiecare cuptor.  Arzatoarele sunt reglate de specialisti in domeniu astfel inca raportul stoechiometric gaz – oxigen, de 1 m3 gaz : 2 m3oxigen, sa fie unul optim iar arderile sa fie complete pentru ca emisiile generate sa fie sub limitele admise. Totusi in cazul in care se constata depasirea emisiilor instalatia se opreste automat si se intervine cu echipa specializata de la DROSS ENGINEERING.

In procesul de productie societatea a optat pentru utilizarea combustibilului oxi-gaz pentru neutralizarea NOx format prin arderea aerului existent in cuptor.

In vederea  reducerii emisiilor, societatea  a optat pentru utilizarea unuia din combustibilii cei mai putin poluant pentru mediu si anume gazul natural. Conform fisei tehnice, gazul are un continut redus de sulf, reducand astfel producerea SOX.

Instalatia este prevazuta cu un sistem de racire, cu utilizarea “aerului fals”, nu intr-un scop care sa pericliteze mediul inconjurator ci acesta este folosit doar pentru a raci temperatura fumului in instalatia de filtrare. Saci textili de filtrare nu rezista la temperaturi mai mari de 250 grade Celsius.

Instalatia de racire este formata din conducta de aspiratie aer amplasata pe conducta de aspiratie fum care intra in  filtru. Pe conducta de aspiratie aer curat este prevazuta cu  clapeta actionata de un motor, un modul de control  a temperaturii, valva de siguranta.

Sistemul automat este reglat ca sa atentioneze la atingerea a 3 praguri de temperatura: 160, 180 si 220 grade Celsius.

In cazul in care modulul inregistreaza o temperatura mai mare decat ce a primului prag (160 grade Celsius) clapeta incepe sa se deschida si sistemul trage automat aer de afara, aer ce are rolul de a raci temperatura fumului pentru protejarea sacilor. Volumul de aer aspirat depinde de temperatura fumului si de timpul de racire, atunci cand temperatura ajunge sub 160 grade, clapeta se inchide automat si nu mai intra aer

| imagine conducta aspirare aer pt racire ( aer fals)amplasata pe conducta de aspirare fum care intra in filtru in camera de linistire | modul de control temperatura | imagine conducta aspirare aer pt racire ( aer fals) |
| --- | --- | --- |

Insa cand  temperatura ajunge la 220 grade,  porneste alarma iar sistemul de filtrare se opreste automat impreuna cu flacara cuptorului. Mentionam ca tot sistemul este automat, este cel mai eficient la ora actuala pentru acest tip de industrie.

Instalatii, echipamente si utilaje existente pe amplasament

| Nr. crt. | Instalatii si echipamente functionale | Bucati | Destinatia | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linie de turnare lingouri aluminiu | max. 50 t/zi (15 000 t/an) |
| 1 | Cuptor rotativ de topire Dross 500 –versiunea oxigaz | 1 | Topire deseuri aluminiu | 50 t/zi (5 mc) |
| 2 | Cuptor Dross FM 25T | 1 | Mentinere si aliere | 50 t/zi 25 t/sarja (2 sarje/zi) |
| 3 | Melanjor de 12 tone (M12) | 1 | Mentinere si aliere | 12 t /sarja 42 t / zi |
| 4 | Creuzet CRD3 (cuptor basculant) | 1 | Mentinere si aliere (prealiaje aluminiu) | 0.6 t/sarja |
| 5 | Masina de turnare mulaj lingouri 240 Dross Engineering( 240 matrite0 | 1 | Turnare lingouri | 6 t/h |
| 6 | Unitate balotare | 1 | Balotare lingouri | 6 t/h |
| 7 | Masina standard de balotare | 1 | Pozitionare lingouri pe paleti |  |
| 8 | Incarcator vibrator | 1 | Alimentare cuptor topire | 1.5 – 3.5 t |
| 9 | Instalatie filtrare uscata gaze de ardere IFG5 | 1 | Filtrare gaze ardere (Cuptor rotativ de topire Dross 500 + Cuptor Dross FM 25T) |  |
| 10 | Instalatie filtrare uscata gaze de ardere IFG4 | 1 | Filtrare gaze ardere (Melanjor de 12 tone + Creuzet CRD3) |  |
| 11 | Instalatie recirculare ape racire ( sistem de 64 duze, presiune 3 bar, sistem de recirculare cu 3 rezervoar e de 20m3) | 1 | Racire lingouri aluminiu | 3 rezervoare de 20 mc ,din care unul este utilizat doar iarna |
| Utilaje, echipamente, instalatii auxiliare |  |
|  | Aprovizionare, desfacere, mentenanta |  |  |  |
| 1 | Presa mecanica | 1 | Balotare deseuri |  |
| 2 | Motostivuitor | 4 | Transport intern lingouri | 3 t |
| 3 | Cantar mecanic | 2 | Cantar produse finite | 1 t |
| 4 | Cantar mecanic | 1 | Cantar produse finite | 5 t |
| 5 | Cantar electronic (bascula) | 1 | Cantar deseuri aluminiu | 60 t |
| 6 | Ghilotina | 1 | Maruntire deseuri aluminiu |  |
| 7 | Strung | 1 | Prelucrari mecanice |  |
| 8 | Statie de oxigen | 1 | Cuptoare linie lingouri | 33 t (8 bar) |
| 9 | Centrale termice | 2 | Apa calda menajera si agent incalzire anexe | 250 000 kcal/h 26500 kcal/h |
| 10 | Generator electric 34 kw A | 1 | Producerea curentului electric |  |
| 11 | Bazin colectare ape uzate menajere | 1 | colectare ape uzate menajere sectie | 48 mc |
| 12 | Bazin colectare ape uzate pluviale cu separator produse petroliere tip ACO | 1 | colectare ape pluviale amplasament | 4.5 mc |
| 13 | Statie de epurare tip Aquaclean | 1 | epurare ape uzate din sediul administrativ |  |
| 14 | Bazin colectare ape prepurate in statia de epurare | 1 | colectare ape epurate in statia de epurare | 8 mc |
| 15 | Incarcator frontal | 2 | Alimentare incarcator linie lingouri | Tip JVS 527 tip LIEBHERR |

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

- instalatie filtru uscat cu saci (IFG5) pentru desprafuirea gazelor captate de la cuptorul rotativ de Dross 500  si  de la melanjor Dross FM 25 T prin intermediul unor hote de aspiratie pozitionate deasupra usilor de incarcare – curatare a cuptorului rotativ DROSS si pe usa la cuptorul de mentinere DROSS FM 25t. Valoarea debitului volumetric în condiţii de funcţionare de 37.400 Nm3/h. Filtrul cu saci, cu suprafata de filtrare de 567 m2. Acesta este format dintr-un numar total de 297 saci filtranti din material textil. Decolmatarea sacilor se realizeaza cu jet de aer comprimat in contracurent. Principalele emisii evacuate în atmosferă sunt pulberile si gazele arse. Acestea sunt evacuate printr-un coş de dispersie cu o înălţime de 12 metri şi un diametru de 1 m.

- instalatie filtru cu saci (IFG4) pentru desprafuirea gazelor rezultate din procesul tehnologic topire-rezultate din cuptorul CRD3 si melanjorul M12. Valoarea debitului volumetric în condiţii de funcţionare de 14.100 Nm3/h. Filtrul cu saci, cu suprafata de filtrare de 191 m2. Acesta este format dintr-un numar total de 165 saci filtranti din material textil. Decolmatarea sacilor se realizeaza in contracurent cu aer comprimat (4/5 bar). Principalele emisii evacuate în atmosferă sunt pulberile si gazele arse. Acestea sunt evacuate printr-un coş de dispersie cu o înălţime de 9,8 metri şi un diametru de 0,55 m

## 9.2. APA

Apele pluviale de pe suprafata platformei sunt colectate prin rigolele betonate amplasate pe latura de vest a acesteia si sunt trecute printr-un separator de produse petroliere tip ACO alcatuit dintr-un colector de aluviuni si separatorul propriu-zis, de unde sunt vidanjate si transportate de o firma autorizata.

De pe amplasamentul SC ALMET SA sunt evacuate urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape pluviale (colectate din intreg amplasamentul);

-  ape uzate menajere provenite din grupurile sociale situate in hala de productie (colectate in bazin vidanjabil);

- ape uzate menajere provenite de la blocul administrativ.

Colectarea apelor uzate generate pe amplasament este realizata prin retele de canalizare in sistem divizor: retea pentru ape menajere si rigola betonata pentru colectarea apelor pluviale (cu evacuare dupa trecere printr-un separator de produse petroliere cu rol si de decantor intr-un bazin vidanjabil).

Evacuarea apelor menajere si pluviale colectate se realizeaza prin vidanjare de catre S.C. ENVIROTECH S.R.L Constanta, urmata de descarcare la o staţie autorizata de epurare.

Apele uzate menajere rezultate de la cladirea administrativa sunt tratate într-o statie de epurare tip Aquaclean. Aceasta este dimensionata pentru un debit mediu de 600 l/zi si are in dotare urmatoarele componente:

- Zona de inspectie (capac de vizitare) din polietilena;

- Bazin de aerare;

- Decantor;

- Suflanta si difuzor cu membrana;

- Conducta admisie apa;

- Conducta de evacuare apa epurata;

- Instalatie electrica de comanda si autormatizare

`

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul Monitorizarea activităţii al prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, cu frecventa solicitata (conform tabel 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea desfăşurata in SC Almet SA Navodari, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Nr crt | Surse generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesul tehnologic de obtinere a lingourilor de aluminiu in linia de turnare (cuptor cotativ Dross, melanjor Dross FM25T) | filtre cu saci (IFG5) | Cos dispersie cu dimensiunile H=12m, diametrul 1 m | pulberi, COV. HCl, HF, PCDD/F, CO, NOx, SO2, |
| 2. | Procesul tehnologic de obtinere lingouri si prealiaje din aluminiu (cuptorul creuzet CRD3 si melanjorul M12) | filtre cu saci (IFG4) | Cos dispersie cu dimensiunile H=9m, diametrul 0.55 m | pulberi, COV. HCl, HF, PCDD/F, CO, NOx, SO2, |
| 3. | Centrala termica pentru producere apa calda menajera si incalzire sediu administrativ/ - | - | kit evacuare gaze de ardere | CO, NOx, SO2 |
| 4. | Centrala termica pentru producere apa calda menajera/ - | - | Cos dispersie cu dimensiunile H =10m si diametrul 0.2m | CO, NOx, SO2 |

#### 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Nr. crt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combusti- bilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesul tehnologic de obtinere lingouri si prealiaje din aluminiu (cuptorul creuzet CRD3 si melanjorul M12)/ Filtru cu saci | IFG 4 | Gaz natural | Pulberi | 5 |
|  |  |  |  | COV | 20 |
|  |  |  |  | HCl | 3 |
|  |  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  |  | CO | 100 |
|  |  |  |  | SO2 | 15 |
|  |  |  |  | NOx | 100 |
|  |  |  |  | PCDD/F | 0,5nTQE/Nmc |
| 2. | Procesul tehnologic de obtinere a lingourilor de aluminiu in linia de turnare (cuptor cotativ Dross, melanjor Dross FM25T)/ Filtru cu saci | IFG 5 | Gaz natural | Pulberi | 5 |
|  |  |  |  | COV | 20 |
|  |  |  |  | HCl | 3 |
|  |  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  |  | SO2 | 15 |
|  |  |  |  | NOx | 100 |
|  |  |  |  | PCDD/F | 0,5nTQE/Nmc |
| 3. | Centrala termica pentru producere apa calda menajera si incalzire sediu administrativ/ - | CT sediu admin | Gaz natural | CO | 100 |
|  |  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  |  | NOx | 350 |
| 4. | Centrala termica pentru producere apa calda menajera/ - | CT vestiar | Gaz natural | CO | 100 |
|  |  |  |  | SO2 | 35 |
|  |  |  |  | NOx | 350 |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze

In urma procesului tehnologic, incepand cu faza de topire la Cuptorul Dross 500 si continuand cu cele doua faze de mentinere prin aliere primara (Melanjorul M12) si aliere finala (Cuptorul Dross FM 25 T), au loc emisii potentiale de praf cu continut de metale,NOx, SO2, CO, COV, HCl, HF  si produse ale combustiei incomplete cum ar fi dioxinele si furanii. Dioxinele se pot forma si in zona de combustie si in partea de racire a sistemului de tratare a gazului evacuat. Astfel, emisiile fie sunt dirijate fie pot scapa ca emisii fugitive.

Emisii din surse difuze de poluare sunt emisii eliberate în aerul înconjurător din surse de emisii nedirijate de poluanţi atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii şi alte surse care nu au fost definite specific.

In cazul cuptoarelor rotative, hotele sunt proiectate cu pereti laterali pentru a fi capabile sa capteze emisiile. Hotele functioneaza continuu si in functie de faza productiei au un debit de aspirare mai mare.

|  | Faza de topire : Usa cuptorului este inchisa | Faza de evacuare: Usa cuptorului este deschisa, evacuare aluminiu topit si zgura salina |
| --- | --- | --- |
| debit fum (Nm3/h) | 16000 | 25500 |
| temperatura fum in filtru (˚C) | 166 | 127 |
| debit de aspirare (m3/h) | la 166˚C : 25700 | la 127˚C : 37400 |
| viteza de filtrare (m/min) | 0.76 | 1.1 |
| viteza ascensionala (m/s) | 0.86 | 1.25 |

Intreg sistemul automatizat este reglat de specialistii de la DROSS ENGINEERING - societatea producatoare a cuptoarelor in functie de caracteristicile gazului natural utilizat. Verificarea sistemului este asigurata anual de aceeasi specialisti, astfel ca intre cuptoare si filtre exista control.

Societatea utilizeaza arzatoare performante, reglabile pentru fiecare cuptor.  Arzatoarele sunt reglate de specialisti in domeniu astfel inca raportul stoechiometric gaz – oxigen, de 1 m3 gaz : 2 m3oxigen, sa fie unul optim iar arderile sa fie complete pentru ca emisiile generate sa fie sub limitele admise. Totusi in cazul in care se constata depasirea emisiilor instalatia este oprita si se intervine cu echipa specializata de la DROSS ENGINEERING.

In procesul de productie societatea a optat pentru utilizarea combustibilului oxi-gaz pentru neutralizarea NOx format prin arderea aerului existent in cuptor.

In vederea  reducerii emisiilor, societatea  a optat pentru utilizarea unuia din combustibilii cei mai putin poluant pentru mediu si anume gazul natural. Conform fisei tehnice, gazul are un continut redus de sulf, reducand astfel producerea SOX

c) Calitatea aerului inconjurator

Pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratiile masurate se vor incadra in valorile limita prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) fiind de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi în suspensie (PM10)

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 - 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 30 minute 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspensie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea administrativa in cadrul sectiilor de productie | Ape uzate menajere si pluviale* | - pH - MTS - CBO5 - Detergenti - CCO-Cr - Zn - Substante extractibile - Azot amoniacal | Bazin vidanjabil |
| Activitatea administrativa din cadrul cladirii administrative | Ape uzate menajere | - pH - MTS - CBO5 - Detergenti - CCO-Cr - Azot amoniacal - Azotiti - Azotati | Statia de epurare Aquaclean |

### Notă:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa.

10.2.2 Emisii in apa subterana

In incinta amplasamentului SC ALMET SA, potrivit celor doua foraje  de observatie efectuate in  noiembrie 2006 s-a constatat faptul ca nivelul panzei freatice variaza intre 4-10 m adancime fata de cota terenului, are o directie de curgere a panzei freatice V-E.

Locatia celor doua foraje de observatie este urmatoarea:

- Forajul de observatie F1 este pozitionat langa depozitul de zgura salina de la topirea secundara;

- Forajul de observatie F2 este localizat in parcarea betonata de langa sediul administrativ, pe latura de vest.

Tabelul 10.2.2.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Foraj de observaţie F1 – langa fostul depozit de zgura aval | pH | 7,42-7,60 |
|  | Cloruri | 26,35-158,20 |
|  | Azot amoniacal | 0,11-0,18 |
|  | Nichel | <0,002-0,01 |
|  | Plumb | <0,002-0,01 |
|  | Fe | <0,01-0,8 |
|  | Zinc | 0,01-0,04 |
| Foraj de observaţie F2 – latura de vest amonte | pH | 6,7-7,5 |
|  | Azot amoniacal | 0,11-0,43 |
|  | Materii in suspensie | 0,7-19,4 |
|  | CBO5 | 17,75-20,00 |
|  | CCO-Cr | 45,1-51,3 |
|  | Azotiti | 0,076-0,42 |
|  | Azotati | 4,62-14,63 |
|  | cloruri | 71,5-198-32 |
|  | Nichel | 0,002-0,014 |
|  | Plumb | 0,002-0,01 |
|  | Fe total | 0,01-0,8 |
|  | Zinc | 0,014-0,002 |

10.3. SOL

Emisii in sol

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea limita impuse prin Ordinul 756/1997 (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Spatiul verde de langa depozitul de zgura, de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | 6,5-8,5 unit. Ph |
|  | Cd | 5 |
|  | Cr total | 300 |
|  | Cu | 250 |
|  | Ni | 200 |
|  | Mangan | 2000 |
|  | Fier | - |
|  | Zn | 700 |
|  | Sulfati | 5000 |
|  | Hidrocarburi din petrol | 100 |

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile in sol.

- Punctele de prelevare si indicatorii de calitate a probelor  de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa  necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

- Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă. Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din forajele de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în dotare un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru eliminarea efectelor oricarui poluant pe sol.

- Probele de sol vor fi prelevate si analizate conform STAS-urilor in vigoare de catre laboratoare acreditate.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a amplasamentului, odata pe an.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A) conform  SR 10009/2017 Acustica

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Suplimentar prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, , precum si a prevederilor Legii 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

- Valorificarea/eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a respecta prevederile legale.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii  nr. 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu art. 49, alin.(4) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificari si completari;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea obiectivului, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Nr crt | Sursa deseu | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata (tone) | Mod de colectare Zona depozitare | Operatie de valorificare/ eliminare conform Lg 211/2011 | Societatea care realizeaza valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Deseuri rezultate din procesul tehnologic |
| 1 | mentinere/ aliere | zgura de topitorie | 101003 | 300 | in containere de racire/ zona de racire si depozitaretemporara, | Valorificare R4 | Almet |
| 2 | Topire/ elaborarea alumiului | zgura salina | 100308* | 3000 | in containere de racire/ zona de racire s idepozitare, | Eliminare D 9 | Vivani Salubritate |
| 3 | Laborator (pregatirea probelor) | pilitura span neferos | 120103 | 1.0 | container | Valorificare R4 | Almet |
| 4 | instalatia de filtrare gaze | praf gaze de ardere | 101009* | 230 | in saci tip big bags/ hala de productie- zona deseuri | Eliminare D9 | Vivani SAlubritate |
| 5 | topire/ elaborare | Cruste | 100316 | 2 | in containere de racire/ zona de racire si depozitaretemporara, | Valorificare R4 | Almet |
| 6 | turnare | lingouri neconforme | 100999 | 100 | in containere metalice/ hala productie | Valorificare R4 | Almet |
| 7 | Instalatie filtrare gaze | saci filtranti din material textil | 100323* | 2 | in saci tip big bags/ hala de productie | Eliminare D15 | Vivani SAlubritate |
| 8 | Topire aluminiu | Filtre si saltele ceramice | 150203 | 1 | containere | Valorificare R5 | Almet |
| B | deseuri rezultate din activitatea de mentenanta |
| 9 | Intretinere echipamente (cuptoare) | materiale de captusire si refractare (beton special) | 161104 | 1 | vrac/platforma betonata | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 10 | Intretinere echipamente (cuptoare) | Material de captusire si refractare cu continut de subst. periculoase (vata minerala) | 161103* | 0.5 | Saci big bags | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 11 | Intretinere auto | anvelope uzate | 160103 | 0.1 | vrac/ depozit nepericulos | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 12 | Intretinere auto | Ulei hidraulic | 130110* | 0.05 | butoi metalic/ depozit deseuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 13 | Intretinere auto | Ulei de motor uzat | 130205* | 0.09 | Butoi metalic/ depozit deseuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 14 | Intretinere auto | Baterii cu Plumb | 160601* | 0.01 | platforma betonata/ depozit deseuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 15 | Intretinere auto | Filtre ulei | 160107* | 0.016 | Butoi metalic/ depozit deseuripericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 16 | Intretinere auto | Deseu sticla | 160120 | 0.01 | Recipient plastic sau metallic in depozi neperic. | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 17 | Intretinere echipamente | fier+ otel | 170405 | 0.5 | In container amplasat pe platfoma betonata | Valorificare R12 |  |
| C | Deseuri generate din activitatea administrativa |
| 18 | Administrativ | deseuri amestecate | 200301 | 8 | Pubele plastic 240 litri | Eliminare D5 | Polaris |
| 19 | Administrativ | Materiale plastice (saci big bags de la manipularea materiilor) prime | 15 01 02 | 0.01 | Saci big Bags in depozit neperic. | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 20 | Administrativ | Tuburi fluorescente | 200121* | 0.01 | cutie depozit deseuri periculoase | Valorificare R12 | GreentechServiciiecologice |
| 21 | administrativ | cartuse imprimanta | 080317* | 0.005 | cutii depozit nepericuloase | Valorificare R12 | GreentechServiciiEcologice |
| 22 | administrativ | Hartie + carton | 200101 | 0.3 | saci / cutii depozit deseuri nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 23 | administrativ | DEEE | 20 01 36 | 0.002 | Cutii depozit neperic. | Valorificare R12 |  |
| 24 | administrativ | echipamente de lucru | 150203 | 0.01 | saci big bags, deozoit deseuri nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 25 | administrativ | echipamente de lucru contaminate, carpe, aborbanti | 150202* | 0.01 | butoi metalice, depozit deseuri periculoase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| D | Deseuri generate de activitatea de la aprovizionare si ambalare pachetelor de lingoruri |
| 26 | Aprovizionare | ambalaje lemn (paleti – manipulare materii prime) | 150103 | 5 | vrac in depozit produse finite | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 27 | Aprovizionare | ambalaje hartie si carton | 150101 | 0.3 | in cutii/ saci tip big bags | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 28 | Depozit produse finite | Ambalaje plastic (deseu banda pet) | 150102 | 0.005 | Recipient metalic in depozit nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 29 | Depozit produse finite | Ambalaj metal (deseu banda metalica) | 150104 | 0.005 | Recipient metalic in depozit nepericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| F | Alte deseuri rezultate din activitate |
| 30 | Intretinere echipamente | ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 15 01 10* | 0.1 | peplatformabetonata/ depozitdeseuripericuloase | Valorificare R12 | Greentech Servicii Ecologice |
| 31 | Intretinere Cladiri | Materiale de constructii cu continut de azbest | 17 06 05* | 0.01 | in saci big bags in depozit peric. | D13 | Greentech Servicii Ecologice |
| 32 | Intretinere cladiri | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | 170904 | 0.02 | vrac pe platforma betonata | D15 | Greentech Servicii Ecologice |

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor.

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, S.C. Almet SA, a stabilit urmatoarele:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea SC Almet SA nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, motorină, energie electrică, debit de ape uzate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

      - Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse rezultate din procesul tehnologic de obtinere a lingourilor de aluminiu de la linia de turnare (IHG5) si din procesul tehnologic de obtinere lingouri si prealiaje din aluminiu (IFG4) precum si de la centrala termica pentru producere apa calda menajera;

      - Puncte de prelevare imisii in aer:

– la limita amplasamentului

      - Zgomot: la limita amplasamentului;

      - Puncte de prelevare poluanţi în sol:

- spatiul verde de langa depozitul de zgura;

      - Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- forajele de observatie pentru monitorizarea apei subterane;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate, ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei/ instalatia de depoluare | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sistem de evacuare (Cos) de la procesul tehnologic de obtinere lingouri si prealiaje din aluminiu (cuptorul creuzet CRD3 si melanjorul M12)/ Instalatie filtrare uscata - filtre cu saci (IFG 4) | Pulberi | lunar | SR EN 13284/2001 |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | HCl | anual | EN 1911-1,2,3:1998-07 |
|  | HF |  | SREN 1948 – 1,2,3/2003 VDI 2470 – 10: 1975-10 |
|  | COV |  | SR EN 13526:2002 |
|  | PCDD/F | O data la 2 ani | EN 1948:1997 |
| Sistem de evacuare (Cos) de la procesul tehnologic de obtinere a lingourilor de aluminiu in linia de turnare (cuptor rotativ Dross, melanjor Dross FM 25 T)/ Instalatie filtrare uscata a gazelor de ardere -filtru cu saci (IFG 5) | Pulberi | lunar | SR EN 13284/2001 |
|  | CO |  | SR EN 15058/2006 |
|  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | HCl | anual | EN 1911-1,2,3:1998-07 |
|  | HF |  | SREN 1948 – 1,2,3/2003 VDI 2470 – 10: 1975-10 |
|  | COV |  | SR EN 13526:2002 |
|  | PCDD/F |  | EN 1948:1997 |
| Sistem de evacuare (Cos) de la Centrala termica pentru producere apa calda menajera | CO | Anual | ISO 11632/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | NOx |  | ISO 11564/ 98 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea imisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti |
| --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, in toate cele patru puncte cardinale | Pulberi in suspensie, Pulberi sedimentabile, | Trimestrial |

## c) Zgomot

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a amplasamentului instalatiei, pe laturile de S şi N.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr.13.2.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bazinul vidanjabil de colectare a apelor uzate rezultate din sectia de productie | pH | anual | Conform H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare (NTPA 002/2005) |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Detergenti |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
| Bazinul vidanjabil de colectare a apelor uzate de 8 mc rezultate din sediul administrativ si preepurate in statia de epurare | pH | anual | Conform H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare (NTPA 001/2005) |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Detergenti |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Azotiti |  |  |
|  | Azotati |  |  |

NOta:

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de Amplasament, anual. Rezultatele analizelor se vor  raporta la valorile din analizele la momentul autorizării şi la cele de referinţa prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Spatiul verde din vecinatatea depozitului de zgura | pH | anual | ISO 10390/2015 |
|  | Crom total | anual |  |
|  | Nichel | anual |  |
|  | Cupru | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Mangan | anual |  |
|  | Zinc | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cadmiu | anual |  |
|  | Fier | anual |  |
|  | Sulfati | anual |  |
|  | Hidrocarburi de petrol | anual |  |

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din cele doua foraje de observaţie: F1–langa depozitul de zgura si F2-pe latura de vest, langa cladirea administrativa. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Foraj de observaţie F1 – langa fostul depozit de zgura aval | pH | Anual | SR EN ISO 10523-2012 |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Fe |  |  |
|  | Zinc |  |  |
| Foraj de observaţie F2 – latura de vest amonte | pH | Trimestrial |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Materii in suspensie |  |  |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-1/2003 |
|  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060/1996 |
|  | Azotiti |  | SR EN 26777/C91-2006 |
|  | Azotati |  | HACH 8039 |
|  | cloruri |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Fe total |  |  |
|  | Zinc |  |  |

Nota: La solicitarea autoritatii de mediu si A.B.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

- Valorile determinate se vor compara cu valorile de referinta prevazute in tabelul 10.2.2.

## 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

# 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. Almet SA, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi pentru fiecare poluant rezultat din activitatea desfasurata se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, pana la data de 31 martie |
| Gestionarea uleiurilor | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Substantele/amestecurile utilizate in activitate | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Substante ce intra sub incidenta Regulamentului (CE) 1272/2008 | La solicitarea APM | La solicitarea APM |
| Gestionare ambalaje si deseuri de ambalaje | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Monitorizarea emisiilor în aer (emisii si calitatea aerului) | Trimestrial Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului / trimestrului si ca parte a R.A.M. |
| Zgomot | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării solului | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producere |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona,

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.27 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.28 Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermei, BAT consta în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

10. punerea în aplicare a cerintelor referitoare la monitorizarea emisiilor (a se vedea BAT 10);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta împreuna cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanta.

16.MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Demersurile pentru inchiderea instalatiei constau in:

- Oprirea si asigurarea sistemelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale si apa

- Punerea in siguranta a instalatiilor

- Golirea instalatiilor de orice continut periculos

- Spalarea conductelor

- Dezafectarea depozitelor de materii prime si a depozitelor de deseuri

- Colectarea si eliminarea/valorificarea deseurilor

- Monitorizarea calitatii solului si a apelor freatice pentru a se constata impactul asupra mediului

- Impunerea unor masuri de ecologizare acolo unde este cazul pentru a aduce zona la un stadiu satisfacator  (asa cum este redat in raportul initial de amplasament)

- Ecologizarea intregului amplasament dupa dezafectarea tuturor instalatiilor

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

# Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Societatea SC ALMET SA detine un Plan de inchidere a zonei

Planul de inchidere presupune:

- Planurile cu toate conductele si rezervoarele subterane

- Golirea completa de continut potential periculos a conductelor si rezervoarelor, in situatiile in care este necesara aceasta operatiune, si spalarea acestora.

- Masuri specifice pentru prevenirea poluarii aerului, apei si solului

- Valorificarea si eliminarea deseurilor

- Masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere

In cazul in care se doreste sau este necesara demolarea unor instalatii sau constructii, este necesar a se elabora un proiect de dezafectare.

Pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, pentru proiectele de dezafectare este obligatoriu a se solicita si a se obtine acordul de mediu.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in Legea 211/2011 |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in Legea 211/2011 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1 plan de incadrare in zona

Fig. 2. Plan de situatie

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (R.A.M.)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |