Memoriu de prezentare

- Denumirea  proiectului: “REALIZAREA UNUI FORAJ   PENTRU TRATARE TERENURI AGRICOLE, COMUNA PSTERA, SAT IZVORU MARE , JUDETUL CONSTANTA”

Nota:

Conform Avizului emis de catre ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA-LITORAL si in concordanta cu cerintele REFERATULUI DE EXPERTIZA EMIS DE CATRE INSTITUTUL DE HIDROLOGIE BUCURESTI, forajul se mai executa pana la intalnirea stratului impermeabil aflat sub panza freatica de la adancimea de maximum 50 m adancime.

II. Titular

- Numele beneficiarului:

IONUT VOICU

SAT IZVORU MARE

COMUNA PESTERA

Amplasament: Comuna PESTERA SAT IZVORU MARE, SOLA A683/25/2.

- Adresa poştală: IONUT VOICU

SAT IZVORU MARE

COMUNA PESTERA

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- Numele persoanelor de contact IONUT VOICU

- director/manager/administrator

- responsabil pentru protecţia mediului

III. Descrierea proiectului

Lucrari proiectate

Pentru irigatii se propune executarea a unui foraj de cecetare explorare cu adancimea de maximum 50 m.

SE VA AVEA IN VEDERE SA SE EXPLOATEZE STRATUL FREATIC (DE LA 50 M ADANCIME)

Forajul se va executa în regim hidraulic cu circulatie indirectă pînă la adîncimea de 50 m (IN CAZUL IN CARE NU SE VA GASI APA SE VA CONTINUA FORAJUL PANA LA MAXIM 200 M).

In zona Izvoru Mare, comuna Pestera domnul Ionut Voicu  beneficiaza de exploatarea a 1 hectar de teren agricol.

Pe aceste terenuri DOMNUL IONUT VOICU doreste sa exploateze 1 put de apa

Forajul va fi executat in sapă pană la adancimea de 50 m, adâncime ce constituie talpa finală. După efectuarea operaţiunilor geofizice de sondă se va stabili dacă forajul mai trebuie continuat sau se vor stabili intervalele de poziţionare a filtrelor, se va echipa corespunzător gaura de sondă, iar ulterior, vor fi efectuate testele hidrogeologice.

După executarea forajului proiectat se va întocmi documentaţia geologică cu calculul de rezerve de ape subterane.

Prin executarea forajului proiectat se vor obţine date hidrogeologice (cu precizarea parametrilor hidrogeologici: debit, nivel hidrostatic, denivelare, transmisivitate şi coeficient de infiltraţie) privind caracterizarea potenţialului hidrogeologic al zonei şi exploatarea apelor subterane de adâncime.

După realizarea forajului şi stabilirea parametrilor hidrogeologici se va stabili oportunitatea continuării programului de execuţie a unor noi foraje pentru asigurarea, în întregime, a necesarului de apă al comunităţii.

Forajul fi executat, cu o instalaţie de foraj tip Berreta T 44 GT sau Berreta T47 GEO cu acţionare termică şi circulaţie directă.

Activitatea ce urmează a se desfăşura pentru realizarea forajului constă în următoarele operaţiuni:

- săpare cu sapa cu lame cu diametrul de 311,2 mm pe intervalul 0 - 15m;

- sapare pe intervalul 15 – 50 m cu sapa cu role (sapa cu butoni şi sapa cu dinţi frezaţi) cu diametrul de 311,2 mm;

Garnitura de foraj are următoarea componenţă:

- prajina grea rotunda, D 101,6 * 3000 mm, filet conic, grosime 7,50 mm, greutate 101 kg;

- prajinile de foraj rotunde, D 101,6 * 3000 mm (Friction welded rod), filet conic 2” 7/8 IF, grosime 6,45 mm, greutate 51 kg, diametru de trecere intern record = 54 mm, material racord 42CRMO4, material tub N80;

- racorduri speciale şi reducţii adecvate.

Regimul de foraj va fi caracterizat de următorii parametrii: - apăsare 1- 4 tf; turaţie 90-120 r.p.m.; debit 8 l/s; viteza ascensională in spaţiul inelar 0,3 m/s.

- efectuare investigatii geofizice şi stabilirea nivelelor poros permeabile ce trebuie deschise prin carotaj electric şi carotaj radioactiv;

- tubare coloană de burlane cu diametrulde 140 mm, combinată cu filtre dediametru 140 mm;

- izolare foraj pe intervalul 0,00 – 10 m şi 49 – 50, 0 m cu compactonită.

- coloana filtrantă, şliţuite pe burlane cu diametrul de = 140,0 mm, este pozitionată în dreptul stratelor acvifere, situate pe următoarele intervale: 15,0 – 31,0m; 36,0 – 48,0 m; de cota actuală a terenului.

- coloana de exploatare pe intervalul 0,00 – 50,0 m (200 m) m se va tuba cu burlan de tip PVC cu diametrul de 140 mm, cu lungime de 4m, clasa de rezistenţă a tuburilor şi filtrelor este R 10, cu grosime de perete de 6,5 mm;

- la talpa sondei se va monta un şiu cu valvă, în decantor, cu diametrul de  140 mm.

Tubarea forajului se va efectuat continuu, până la adâncimea de 50,0 m, prin introducerea cu viteza scăzută a burlanelor, pentru a evita apariţia efectului de piston, ce ar fi putut duce la creşterea presiunii în gaura de sonda şi implicit, la fisurarea acestora. Pentru a se asigura coaxialitatea burlanelor in gaura de sondă, acestea vor fi prevăzute cu centrori.

Operaţia de tubaj trebuie să decurgă în mod obligatoriu continuu, întreruperile putând duce la lipirea şi prinderea coloanei.

Probarea hidrogeologica a forajelor se va executa după operatiunea de refacere a proprietatilor filtrante ale stratelor acvifere.

În acest sens vor fi efectuate un numar de 168 ore (96 cu pompa tip Mamuth şi 72 ore cu pompa

submersibilă) şi va cuprinde următoarele faze:

 decolmatare;

 denisipare;

 teste de eficacitate şi performanţă;

 prelevarea probelor de apă.

Decolmatarea

Prin decolmatare se va urmări îndepărtarea turtei de noroi de pe pereţii găurii de sondă din dreptul complexelor acvifere şi mărirea permeabilităţii mediului din vecinătatea filtrelor.

Decolmatarea se va realiza astfel:

 înlocuirea noroiului de foraj cu apă şi spălarea la nivelul filtrelor cu spălător cu 4 duze sub presiune 20-30 atm. cca.16 ore şi se va face probarea chimică şi bacteriologică a apei cu care se face spălarea;

 baie de polifosfaţi de sodiu 3-5% cu apă caldă la nivelul filtrelor. Agitarea soluţiei se va face cca. 2 ore cu pauză de 4 ore, urmată de evacuarea amestecului rezultat cca.12 ore. Jetul de soluţie se va proiecta prin filtre în formaţiunile înconjurătoare combinat cu mişcări de dute - vino pe verticală

şi rotire, astfel încât întreaga suprafaţă a filtrelor să fie supusă acţiunii jetului.

Evacuarea soluţiei se va face prin circulaţie directă iar spălarea cu tripolifosfat de sodiu se va efectua timp de 16 ore.

 probarea de receptivitate (absorbţie), 3-4 operaţiuni a 4 ore, cca.12-16 ore.

Denisiparea

Denisiparea se va realiza prin lăcărire, pistonare prin piston Johnson în coloană şi eventual cu pompe mamuth (aer-lift) cu debite crescătoare până la debitul maxim al compresorului. Ultima parte a denisipării se va realiza prin metoda forajului închis, cca.32-36 ore.

Pe parcursul denisipării se vor lua probe de ape în borcane de 1/2 - 1,0 litru, pentru aprecierea conţinutului de nisip se vor urmări şi nota periodic debitul pompat, denivelarea corespunzătoare şi evoluţia lor.

Test de eficacitate

Deschiderea pompărilor experimentale :3-4 pompări de scurtă durată (4-6 ore);

Test de eficacitate.

Pentru determinări de trei debite crescătoare dar constante în cadrul denivelării şi egale ca durată, începute fiecare de la poziţia de echilibru a suprafeţei piezometrice, se vor face măsurători astfel:

- 20 minute din 5 în 5 minute;

- 40 minute din 10 în 10 minute;

- 2 ore din 30 în 30 minute;

- 30 ore din oră în oră.

Total 6 ore pentru fiecare treaptă.

Test de performanţă: se va realiza cu debitul maxim realizat în cadrul testului de eficacitate sau cu debitul maxim al utilajului cu care se efectuează pomparea, până la stabilizarea regimului de curgere.

Măsurătorile se vor efectua astfel:

- primele 5 minute din 30 în 30 secunde;

- următoarele 5 minute din minut în minut;

- următoarele 40 minute din 5 în 5 minute;

- următoarele 60 minute din 10 în 10 minute;

- următoarele 4 ore din 30 în 30 minute;

- în continuare din oră în oră.

Durata medie a pompării este de cca 72 ore.

Revenire la nivel (cca 24 ore).

Măsurătorile de restabilire a nivelului se vor efectua în acelaşi interval de timp ca şi la pompare. Durata operaţiunilor de punere în producţie şi testare este informativă, ea urmând sã fie cunoscută după efectuarea operaţiunilor de testare fără a depăşi 176 ore în condiţii normale.

Se interzice întreruperea activităţii până când nu sunt obţinute date hidrogeologice corelabile şi pierderi de sarcina de 15-29.

In funcţie de condiţiile geologo - tehnice reale întâlnite în execuţie, timpii pentru lucrările de probare pot fi diferiţi de cei cuprinşi în proiect, inginerul hidrogeolog va fi în masură să ia decizia optimă finală, acesta fiind direct raspunzător de modul de punere în producţie a forajului şi testarea acviferelor.

Pentru realizarea coloanei filtrante criteriul nu este durata pompării ci reducerea afluxului de nisip până la limita admisă de 0,1 g material solid la 1 mc de apă, în cazul în care filtrele nu sunt cele recomandate de granulometrie.

Timpul necesar pentru obţinerea unui regim stabilizat se va reactualiza pe parcursul probelor.

Se menţioneazã că pe tot parcursul funcţionării sondei este necesar să se măsoare debitul de apă produs.

Pentru etalonarea sondei se vor folosi habe sau rezervoare adecvate.

Timpii afectaţi operaţiunii de denisipare şi probare vor fi adaptaţi de către inginerul hidrogeolog funcţie de situaţiile apărute în teren.

În cazul forajelor de alimentare cu apă numărul probelor hidrogeologice este de 176, din care 80 de ore cu funcţionarea instalaţiei şi 96 de ore cu instalaţia in staţionare.

In cazul in care punerea in producţie a acviferelor sunt necesare mai mult de 176 de ore, suplimentarea orelor de probare se va face cu acordul beneficiarului.

Pentru asigurarea calităţii execuţiei vor fi respectate următoarele condiţii :

 va fi facuta verificarea stării tehnice a instalării tehnice a instalţiei de foraj (sistem de manevră, cablu, sistem de acţionare, sistem de circulaţie), asculelor şi dispozitivelor de tubaj şi cimentare a aparaturii de măsură şi control;

 va fi efectuat un marş de control şi apoi va fi efectuata şablonarea găurii de sondă cu sapa cu diametrul nominal al găurii şi cu aceiaşi garnitură de foraj din timpul săpării;

 înainte de introducerea coloanei filtrante gaura forajului va fi bine curăţată prin indepărtarea fragmentelor de rocă pană la talpa forajului.

 înaintea operaţiei de tubaj, burlanele vor fi şablonate pe rampa sondei cu şabloane corespunzătoare (funcţie de diametrul interior) şi vor fi controlate vizual la corp şi la îmbinări, apoi vor fi măsurate şi aşezate pe rampă în ordinea introducerii lor la puţ;

 înaintea începerii tubării coloanelor filtrante trebuie analizat şi stability precis modul de compunere al acestora;

 în timpul operaţiei de tubaj se va urmări la derivaţie cantitatea de fluid de foraj ieşit, aceasta trebuind să fie corespunzătoare volumului dizlocuit de materialul tubular introdus.

Pentru asigurarea unei coroane de pietriş mărgăritar uniforme, tubingul (coloana definitiva + coloana filtrantă) va fi perfect centrat in secţiunea găurii forate cu ajutorul unor centrori;

 operaţia de tubaj va decurge în mod obligatoriu continuu, întreruperile putând duce la lipirea şi prinderea coloanei.

 alegerea sortimentului de pietriş mărgăritar se va face pe baza analizei granulometrice a stratului permeabil prevăzut a fi captat de puţul forat executat;

 pietrişul mărgăritar avizat va fi introdus treptat în forajul definitivat, în tranşe mici, urmărindu-se să nu pătrundă intre pereţii găurii forate şi coloana de lucru ce s-a extras treptat (pentru a se evita prinderea coloanei de lucru care urmează să fie recuperată şi refolosită).

Prelevarea probelor pentru analizele fizico-chimice şi bacteriologice se va face conform STAS 2852-60. Se vor preleva probe de apă cumulat pentru întregul foraj.

Apă se va recolta în sticle incolore de 1 litru de la ţeava de refulare a pompei.

După recoltare, sticlele cu apă se eticheteaza şi se trimit imediat la laboratorul de analize chimice. Pentru o analiză chimică parţială de determinare a potabilităţii sunt necesari 2 litri de apă.

Recoltarea probelor pentru analize bacteriologice se va face cu ajutorul unei butelii de sticlă cu capacitatea de 200 - 500 ml cu dop de cauciuc.

După recoltare, probele se duc la laborator în maxim 6 ore menţinându-se la o temperatură cât mai

scazută în timpul transportului.

Caminul de vizitare va fi reprezentat printr-o cuvă de PVC de tip Valrom cu înălţimea de 1500 mm şi diametrul de 1100 mm. Spaţiul aferent caminului de vizitare trebuie să permită montarea utilităţilor, precum şi accesul la acestea.

La iesirea din puţ se vor monta utilităţile care constau din: vană, clapeta de reţinere, robinet pentru prelevarea probelor şi apometru, după care urmează conducta de refulare.

Cabina puţului trebuie să aibă un acoperiş care să impiedice pătrunderea precipitaţiilor şi să permită scurgerea usoară a acestora.

Peste gura puţului se va confecţiona un capac metalic, închis cu un lacăt.

Accesul in cabina puţului se face pe o scară metalică, iar cabina trebuie astfel construită, încât temperatura să nu scadă sub +1°C pentru evitarea ingheţării conductelor şi eventual a pompelor.

După obţinerea parametrilor cantitativi şi calitativi ai apei subterane de adâncime se va trece la racordarea forajului la reteaua existentă de alimentare cu apă prin saparea unui şant cu o lungime de 40 m, până la punctul de racord cu reţeaua de apa potabilă existentă, montarea vanelor, clapetelor de reţinere, robinetului pentru prelevarea probelor, a apometrului pentru măsurarea debitelor

pompate şi a sistemului de automatizare pentru funcţionarea pompei submersibile.

Pomparea apei din foraj spre punctul termic se va realiza cu ajutorul unei pompe submersibile de tip Wilo TWU4 0409, cu o putere de 380w şi o greutate de 6,0 kg.

Pentru transportul persoanelor, a utilajelor, funcţionarea instalaţiei pe perioada sapării şi echipării forajului, precum şi pentru realizarea operaţiunilor de pompare, se estimează un consum total de combustibil echivalent (motorina) de 3000 litri, pentru intreaga perioadă de executie a forajului FH 6 Pestera. (inclusiv consumurile pentru transportul instalaţiei de foraj la şi de la amplasament).

Tipuri de lucrări si materiale :

1). Lucrări pregătitoare :

1.1. - transport instalatie de foraj si anexe;

- amenajare careu sondă;

- montare si demontare instalatie de foraj;

1.2. - săpare si acoperire batale pentru fluidul de foraj;

- preparare fluid de foraj;

1.3. - montare si demontare motocompresor MC 10 si generator de curent electric

2) . Lucrări de foraj si de punere în productie :

FAZA I – săparea găurii de sondă

I.1. săparea găurii de sondă cu diametrul 311 mm pe intervalul 0-50 m

I.2. - efectuarea carotajului geofizic electric si radioactiv pentru stabilirea intervalelor cu nisipuri acvifere;

- întocmirea programului de tubare si achizitionare burlane;

FAZA II – echiparea forajului si punerea în productie

II.1. - subtierea fluidului de foraj prin înlocuire partială cu apă;

- introducerea coloanei filtrante (PVC diam 200 mm x 14,9 mm), prevăzută cu fante de 1 mm pe intervalele indicate de carotajul geofizic;

II.2. - înlocuirea fluidului de foraj cu apă;

- introducerea pompei aer-lift;

- spălarea forajului cu solutie de tripolifosfat de sodiu cu concentratie de 2% (solutia se va prepara din 50 Kg de tripolifosfat dizolvat în 2500 litri de apă, se va introduce în coloana filtrantă si se va lăsa în pauză de reactie 2 ore după care se va extrage prin pompare aerlift);

II.3. - pompare aer-lift pentru decolmatarea si deznisiparea acviferelor;- extragerea pompei aer-lift;

II.4. - controlul podului de pietris mărgăritar si introducerea dopului de argilă si de ciment pe intervalul 0-20m.

FAZA III – testarea hidrogeologică

III.1. introducerea electropompei submersibile de testare si efectuarea testelor hidrodinamice – eficacitate si performantă – în vederea determinării parametrilor acviferi, extragerea pompei de testare (procedura pentru testarea hidrogeologică este prezentată mai jos).

III.2. prelucrarea datelor, calculul parametrilor hidrogeologici si întocmirea documentatiei tehnice a forajului.

- justificarea necesităţii proiectului;

Formatiunile jurasice si cretacice prezente in zona studiata, alcatuite din calcare si dolomite fisurate sau cavernoase, favorizeaza acumularea unor rezerve de apa subterane formand complexe acvifere cu debite variabile.

Forajele hidrogeologice, executate de IFLGS (FORADEX) si SAFAR atat in scop de studiu, cat in scopul alimentarilor cu apa potabila, au pus in evidenta strate acvifere subterane cantonate fie in depozitele nisipoase loessoide de varsta cuaternara, fie in sistemul de fisuri si caverne al rocilor carbonatate din jurasic sau cretacic.

Stratul acvifer cu nivel liber este legat de prezenta depozitelor permeabile cuaternare, dar potentialul acvifer al acestuia este variabil functie de grosime, granulometrie, amplasament si cantitea de precipitatii. Acest strate este exploatat prin fantanile satesti din localitate dar care are un chimism nefavorabil.

Debitele care se pot extrage din acest acvifer sunt in general mici.

Lipsa unei protectii hidrogeologice  (un pachet de argila spre suprafata face ca acest strat acvifer cu nivel liber sa poata fi poluat-cu usurinta- prin infiltratii de la suprafata, mai ales in perioadele de irigatii. Din punct de vedere chimic apa din fantani se inscrie in general in limitele de potabilitate admise de STAS 1342/91 cu exceptia sulfatilor si duritatea toala care prezinta depasiri.

Complexul acvifer de adancime

Calcarele si dolomitele, fisurate si caveronase, din zona studiata pot cantona apa care circula in masa lor prin sistemul fisural si carstic.

Forajele executate in zona Pestera, Izvoru Mare au interceptat acviferul Jurasic la adancimea 150 m.

Din cele expuse mai sus rezulta ca in zona pot fi luate in considerare doua acvifere si anume:

-acviferul cantonat in formatiunile detritice de la baza loessorilor. Pentru aceste strate trebuie executat un foraj de studiu de 50 m lungime.

-acviferul cantonat in hidrostructura rocilor carbonatate si care pot furniza debite demne de luat in seama pentru alimentari cu apa.

Alimentarea cu apa pentru realizare solutii de tratare a culturilor de tomate

Pentru irigatii se propune executarea a unui foraj de cecetare explorare cu adancimea de maximum 50 m.

SE VA AVEA IN VEDERE SA SE EXPLOATEZE STRATUL FREATIC (DE LA 50 M ADANCIME)

COLOANA GEOLOGICA POSIBILA A FORAJULUI PROPUS

Zona studiata face parte din blocul 6 –falia Rasova-Costinesti.

Formatiunile geologice care iau parte la alcatuirea subsolului zonei sunt urmatoarele :

- De la 0 m la 15 m sunt prezente Loessuri si depozite loessoide avand vechimea Pleistocenului inferior (Q)-Neozoic.

- De la 15 m la 50 m apare un strat datorat aptianului (Mezozoic)-nisipuri glauconice si conglomeate, argile caolinoase, calcare organogene, gresii, marnocalcare, nisipuri silicioase si prundisuri.

Avand in vedere ca se doreste exploatarea stratelor de apa prezente in zona acviferului de mica adancime freatic exista posibilitatea existentei unui debit de apa potabila in aceasta zona.

Necesarul de apa pentru tratare solutii este de maximum 10 mc pe zi.

Datele care se prevad a se obtine:

Debit =10 mc/h

Denivelare 20 m

Nivel piezometric 15 m

In cazul in care nu se gaseste apa se va merge cu forajul pana la 200 m dar nu se va patrunde in stratul acvifer de mare adancime.

Se va opri forajul la intalnirea calcarelor fisurate.

###### Coloana stratigrafica presupusa foraj IZVORU MARE

| Adancimea | Tip roca posibil a se intalnii |
| --- | --- |
| 0-1,0 | Sol vegetal |
| 1,00-7,00 | Argila loessoida |
| 7,00-11,00 | Argila plastica cu intercalatii de fragmente calcaroase |
| 11,00-14,00 | Conglomerat |
| 14,00-19,00 | Argila roscata plastic |
| 19,00-26,00 | Argila bentonitica unsuroasa la pipait cu intercalatii de fragmente calcaroase cu diametru sub 1 cm |
| 26,00-28,00 | Argila plastica galben-roscata |
| 28,00-31,00 | Argila brun roscata cu intercalatii de fraggmente calcaroase cu diametru sub 1 cm |
| 31,00-33,00 | Calcare alterate, cenusiu deschis cu intercalatii de calcare grezoase brun roscate |
| 33,00-38,00 | Idem |
| 38,00-43,00 | Calcar grezos galbui deschis |
| 43,00-50,00 | Calcare cenusii, compacte slab silicioase cu intercalatii de calcare grezoase albicioase |

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Răspândirea stratelor de apă subterană pe teritoriul Dobrogei de Sud este in strânsă legătură cu structura geologică. Zona studiata  cuprinde Platoul dobrogean propriu-zis până la graniţa cu Bulgaria.  Stratul acvifer cuaternar, se găseşte la baza loessului, patul fiind constituit de argilele de la partea superioară a complexului sarmaţian, iar in unele cazuri de lehmurile de la baza loessului. Acest strat acvifer constituie sursa de alimentare a majorităţii aşezărilor omeneşti ce se găsesc pe platoul propriu zis.

Apa este in cantităţi mici, coeficienţii de permeabilitate ai materialului loessoid fiind reduşi. Din cauza fineţei materialului, apa extrasă din puţuri este adeseori tulbure.

Mineralizarea puternică a acestor ape le clasează intre cele nepotabile, totuşi ele se consumă fară consecinţe evidente pentru localnici. Acest strat acvifer a căpătat denumirea de "strat acvifer supra-sarmatic".

În formaţiunea pliocenă, in afară de stratul pliocen menţionat, sunt incă două strate acvifere la nivele inferioare celui amintit, suportate de câte un strat de argilă.

Acestea sunt mai puţin importante ca debit şi calităţi organoleptice, ultimul având

legătura cu stratul acvifer din depozitele aluvionare de la gura lacurilor Gârliţa, Oltina şi

Mârleanu.

Stratele acvifere din Sarmaţian au fost denumite de G. Macovei (1915) infrasarmaţiene şi medio-sarmatice, după cum acestea apar la partea inferioară sau mijlocie a acestui complex calcaros, in care se intercalează strate argiloase impermeabile.

Stratul medio-sarmatic are o extindere restrânsă În zona localităţilor Ciocârlia, Cobadin, etc. Stratul acvifer infrasarmatic are o extindere foarte mare, el fiind determinat de prezenţa unui strat de argilă, care constituie baza acestui etaj.

Stratele acvifere mentionate se găsesc nu numai in rocile granulare, poroase, ci şi in roci dure şi compacte, circulaţia facându-se prin fisuri. În consecinţă, stratul de apă nu este continuu, astfel că unele sondaje care nimeresc În zone cu fisuri, au rezultate bune, În timp ce altele, care străbat roci nefisurate, nu au rezultate satisfacătoare. Aşa se explică de ce in aceeaşi localitate, unele puţuri au trebuit să fie adâncite cu 20-30 m până au dat de alt strat acvifer mai profund. Această situaţie este valabilă şi pentru stratul acvifer din Cretacicul inferior.

Stratul acvifer din Cretacicul inferior este cantonat fie in calcarele barremiene, fie in nisipurile cenomaniene.

Sondajele efectuate la Cobadin, Ciocârlia, Amzacea, Adamclisi şi Ion Corvin, au intâlnit stratul acvifer, ascensional, in calcare barremiene. Acest strat din cretacicul inferior, in zona dinspre mare coboară de la Constanţa până in dreptul localităţii Silistea, de unde din nou se ridică spre sud, desemnând astfel un sinclinal.

Stratul acvifer din formaţiunea imediat superioară şi anume din calcarele barremiene este la cca. 50 m mai sus de sprafaţa formaţiunii jurasice. In calcarele jurasice există prin fisuri o circulaţie intensă, astfel că, dacă nu s-ar intâlni stratul acvifer din partea superioară a Barremianului, s-ar putea exploata apă din formaţiunile Jurasice.

Din cercetările asupra stratelor acvifere din Dobrogea de Sud, rezultă ca regiunea poate fi incadrată in zona purtătoare de acvifere freatice, dure sau mineralizate, cu debite mici.

Date hidrologice foraj alimentare cu apa

Formatiunile jurasice si cretacice prezente in zona studiata, alcatuite din calcare si dolomite fisurate sau cavernoase, favorizeaza acumularea unor rezerve de apa subterane formand complexe acvifere cu debite variabile.

Forajele hidrogeologice, executate de IFLGS (FORADEX) si SAFAR atat in scop de studiu, cat in scopul alimentarilor cu apa potabila, au pus in evidenta strate acvifere subterane cantonate fie in depozitele nisipoase loessoide de varsta cuaternara, fie in sistemul de fisuri si caverne al rocilor carbonatate din jurasic sau cretacic.

Stratul acvifer cu nivel liber este legat de prezenta depozitelor permeabile cuaternare, dar potentialul acvifer al acestuia este variabil functie de grosime, granulometrie, amplasament si cantitea de precipitatii. Acest strate este exploatat prin fantanile satesti din localitate dar care are un chimism nefavorabil.

Debitele care se pot extrage din acest acvifer sunt in general mici.

Lipsa unei protectii hidrogeologice  (un pachet de argila spre suprafata face ca acest strat acvifer cu nivel liber sa poata fi poluat-cu usurinta- prin infiltratii de la suprafata, mai ales in perioadele de irigatii. Din punct de vedere chimic apa din fantani se inscrie in general in limitele de potabilitate admise de STAS 1342/91 cu exceptia sulfatilor si duritatea toala care prezinta depasiri.

Complexul acvifer de adancime

Calcarele si dolomitele, fisurate si caveronase, din zona studiata pot cantona apa care circula in masa lor prin sistemul fisural si carstic.

Forajele executate in zona Pestera au interceptat acviferul Jurasic la adancimea 150 m.

Din cele expuse mai sus rezulta ca in zona pot fi luate in considerare doua acvifere si anume:

-acviferul cantonat in formatiunile detritice de la baza loessorilor. Pentru aceste strate trebuie executat un foraj de studiu de 50 m lungime.

-acviferul cantonat in hidrostructura rocilor carbonatate si care pot furniza debite demne de luat in seama pentru alimentari cu apa.

Date geologice foraj alimentare cu apa

Ca element principal de relief zona studiata se afla in Podisul Pestera, cu terase de abraziune lacustra de pe latura dunareana a podisurilor si avand drept caracteristica principala complexe de nivele de 35-55 m si 55-85 m , acoperite de depozite groase de loess

Din punct de vedere geomorfologic zona de amplasament a obiectivului cercetat face parte din cadrul Platformei Dobrogei de Sud. Aceasta are aspectul unui podis, cu strate usor inclinate. Cele doua elemente orografice: cumpana apelor si linia marilor inaltimi, sunt in totala discordanta. Astfel, in timp ce traseul cumpenei apelor tinde sa se apropie de Marea Neagra, linia marilor inaltimi se afla langa Dunare. Majoritatea vailor sunt orientate catre Dunare, sens in care podisul creste in altitudine. Vaile prezinta versanti tot mai adanci in apropiere de Dunare, deoarece strabat terenuri cu inaltimi din ce in ce mai mari, in urma rasturnarii de profil, generata de miscarile epirogenetice de ridicare. Vaile Dobrogei de sud afluerite Dunarii sunt antecedente, in discordanta totala cu panta reliefului, fragmentand pana la baza podisul Dobrogei de sud pe latura dunareana, fara a imprima insa o nota eroziva si spatiilor interfluviale, care raman predominant tabulare. Altitudinile din Dobrogea de sud variaza: intre 60 m si 200 m, cele mai scazute valori intalnindu-se pe cumpana apelor din cursul superior al vaii Carasu, la statia Palas (54 m). De aici, altitudinile cresc inspre nord si spre sud, atingand valori de 200 m.

Pe criterii geomorfologice s-au diferentiat urmatoarele subunitati: Podisul Tortomanului, Podisul Topraisar, Podisul Cobadin, Dobrogea dunareana  deluroasa si platforma litorala levantina.

Din punct de vedere geologic-structural, amplasamentul forajelor  se afla in Podisul Cobadin ce apartine de Podisul  Dobrogei de Sud (Platforma Moesica).

Zona de amplasament face parte, din punct de vedere geologic, din unitatea Dobrogei de sud, cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu arhaic acoperit de o cuvertura groasa de depozite necutate de varsta paleozoica, mezozoica si neozoica.

Din punct de vedere structural zona localitatii Pestera, judetul Constanta, face parte din blocul tectonic 6- "Ivrinezu- Pestera", delimitat latitudinal de Falia

Cemavoda- Constanta la nord si de Falia Rasova-Costinesti la sud. Falia Dunarii la vest si Falia Medgidia la est delimiteaza meridian acest compartiment dobrogean .

Figura 1. Plan amplasare foraj

Geologia forajelor existente in zona

Formatiunile geologice ale cuverturii sedimentare sunt dispuse discordant peste

fundamentul de roci cristaline, avand- o. dispozitie spatiala neuniforma cu mari  variatii de facies. Dupa etapa de evolutie paleozoica, Dobrogea de sud este sediul unei sedimentari de tip platforma, succedata in mai multe cicluri de sedimentare.

Ciclul de sedimentare Dogger-Aptian inferior.

Acest ciclu de sedimentare este dominat de prezenta rocilor carbonatate pe cea mai mare parte a Dobrogei de sud. Cele mai vechi depozite ale acestui ciclu de sedimentare sunt de varsta Bathonian-Callovian, fiind reprezentate prin calcare grezoase, calcare conglomeratice, calcare silicifiate si marme.

Acestea nu afloreaza in Dobrogea de sud, dar au fost intalnite in forajele de la Palazu Mare, Ovidiu, Poiana, Medgidia si reprezinta un facies lateral (sudic) al Formatiunii de Tichilesti, terigen-carbonatica, care se dezvolta in partea central sudica a Dobrogei Centrale.

In continuitate de sedimentare, in foraje urmeaza calcare in alternanta cu dolomite, uneori silicifiate, atribuite OxfordianuluÎ.

Figura 2. Plan amplasare foraj

Depozitele kimmeridgiene (dolomite, calcare dolomitice, mamo-calcare si argile) afloreaza in zona Faliei Capidava-Ovidiu, aferent localitatilor Capidava,Dunarea, Dorobantu, M.Kogalniceanu si Ovidiu, precum si in sapaturile Canalului Poarta Alba-Navodari. Formatiunile jurasice au fost interceptate de forajul 2B de la Rasova pe o grosime de cca 300 m, aproximativ intre adancimile de 250 m si 568 m (talpa forajului). De asemeni formatiunile jurasice se dezvolta pana la adancimi de peste 800 m. Depozitele carbonatice ale Cretacicului inferior sunt incadrate la doua formatiuni distincte prezentate prin Formatiunea de Cemavoda (Tiilionic superior-Berriasian-Valanginian) si Formatiunea de Ramadan (Bedoulian, local Barremian-Bedoulian).

figura 3. Plan amplasare foraj si forajele existente

HARTA STRUCTURALA A DOBROGEI DE SUD

Formatiunea de Cernavoda (Tithonic superior-Berriasian-Valanginian), predominant carbonatica, subordonat mamo-argiloasa sau evaporitica, afloreaza discontinuu de la Dunare catre est pana la aliniamentul Poarta Alba-Dumbraveni si de la obarsia Vaii Agicabul (sud de M.Kogalniceanu) catre sud, pana la frontiera cu Bulgaria.

In foraje, aceasta formatiune a fost intalnita la sud de aliniamentul Capidava-Ovidiu si numai la vest de linia Palazu Mare-Valul lui Traian-Cobadin-Plopeni-Negru Voda.

Formatiunea de Cernavoda acopera direct depozitele oxfordian-kimmergiene, fiind alcatuita, la partea sa inferioara, dintr-un complex gipsifer, urmat de un pachet de argile policolore, intalnite in foraje in arealul Capidava-Ovidiu-Pestera-Cochirleni.

Formatiunea de Cemavoda, prin subformatiunea de Medgidia a fost strabatuta

de forajul de la Saligny (statia PECO) pe o grosime de cca 120 m, intre adancimea de 166 m (talpa forajului) si 53 m, fiind reprezentata printr-o  alternanta de calcare albe,cenusii, maronii si argile policolore, in pachete de 0,50- 10 m grosime.

Formatiunea de Ramadan se dezvolta numai in partea de vest a Dobrogei de sud, in arealul cuprins intre cursul Dunarii si un aliniament aflat la est de localitatile: Dunarea-Tibrinu-Medgidia-Baneasa, urmand discordant peste depozitele Formatiunii de Cemavoda si suporta transgresiv formatiunile de varsta Aptian, Campanian, Neogen sau Cuatemar.

Depozite care apartin ciclului de sedimentare Aptian mediu-Campanian inferior.

Aceste formatiuni s-au depus in conditii costiere indeosebi, in facies predominant detritic (Cochirleni, Pestera, Cuza Voda) si subordonat in conditii continentale (Gherghina), sau predominant neritice-pelagice, de mica adancime ( Murfatlar).

Aceste depozite, ca si celelalte formatiuni cretacice, afloreaza in lungul vailor sub forma unor fasii discontinui.

Formatiunea de Cochirleni (Clansayesian-Albian) afloreaza discontinuu in  partea vestica si centrala a Dobrogei de sud, de la Dunare catre est, pana la aliniamentul Cuza Voda-Medgidia-Sipotele.

Ea reapare fie peste formatiunea de Cemavoda, fie peste formatiunea de Gherghina. Formatiunea de Cochirleni este constituita in cea mai mare parte din nisipuri si gresii cuartoase bogat glauconitice, in general argiloase, sectiunea tip aflandu-se in faleza Dunarii, de la valea Hinogului catre sud pana la Cochirleni, precum si pe valea Pestera-Cochirleni pana la Ivrinezu Mic.In baza versantului drept al vaii Carasu de la Saligny apar, de asemenea, depozite ale Formatiunii de Cochirleni

Formatiunea de Pestera (Cenomanian inferior) este alcatuita dintr-un pachet inferior de nisipuri si gresii cuartoase grosiere, cu lentile de pietris si un pachet superior de crete glauconitice grosiere. Aceste depozite afloreaza in versantul drept al vaii Carasu din dreptul localitatii Saligny.

Formatiunea de Murfatlar (Santonian-Campanian inferior) este constituita predominant din crete albe, avand la partea inferioara un facies nisipos- grezoscretos relativ subtire (4-6 m), care debuteaza printr-un conglomerat bazal gros de cca 40 m.

Formatiunea de Murfatlar are un caracter transgresiv evident, depozite le acesteia astemandu-se pe formatiuni de varsta diferita (dolomite jurasice superioare la Ovidiu; calcare si dolomite neocomiene in jurul localitatii Poarta Alba, depozite aptiene la Castelu si Valea Adanca, depozite albiene la nord de Cuza Voda, nisipuri si crete cenomaniene la sud de Satul Nou , gresii si conglomerate turoniene la Cuza Voda.

La randul lor, depozitele Formatiunii de Murfatlar suporta depozite de varste diferite, de la Eocen inferior la Cuatemar.

Depozite care apartin ciclului de sedimentare neozoic.

In zona aferenta localitatii Pestera, acestui ciclu de sedimentare le apartin

depozitele sarmatiene si cuatemare.

Sarmatianul este reprezentat prin Bessarabian, care apare sub forma de petice\ de calcare lumachelice, in versantul stang al vaii Carasu, la vest de Saligny. Bessarabianul cuprinde patru .orizonturi litofaciale: orizontul argilei. verzui; orizontul calcarelor inferioare; orizontul diatomitic-bentonitic si orizontul calcarelor superioare.

Cuatemarul este reprezentat prin loessuri si argile loessoide, care acopera ca o cuvertura intreaga suprafata a Dobrogei de sud, cu implicatii hidrogeologice deosebite, legate de procesele de infiltratie a apelor meteorice si de suprafata, precum si de acviferele subterane cantonate, in general, in depozitele carbonatice.

In zona Izvoru Mare, depozitele loessoide au grosimi de 10-25 m, fiind dispuse pe o scoarta de alterare post-sarmatica argiloasa ruginie grezoasa de 2-4 m.

Pentru studiul coloanei posibile a forajului propus s-au studiat forajele din zona comunei Pestera si anume forajele de la HASAT ROM AGRIBUSINESS S.R.L. PESTERA . si cel al Primariei Pestera.

Forajele executate de catre HASAT ROM AGRIBUSINESS S.R.L. au urmatoarele caracteristici:

| Putul | Adancime, ml | Nivel hidrodinamic M | Nivel hydrostatic m | Debit put forat l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 30 | 24 | 22 |
| 2 | 150 | 28 | 22 | 23 |
| 3 | 150 | 32 | 26 | 21 |
| 4 | 150 | 29 | 27 | 20 |
| 5 | 150 | 30 | 22 | 20 |

Coloanele litolologice ale forajelor (coloana medie) este urmatoarea:

-0,00 – 5,00 m , sol vegetal, depozite deluviale si iluviale,

-5,00 – 15,00 m, nivele de pietris, argila nisipoasa, gresii calcaroase friabile (Formatiunea de Pestera),

-15,00 – 25,00 m, gresii calcaroase, argila verzui-galbuie, gresii microconglomeratice (Formatiunea de Pestera),

-25,00 – 90,00 m, calcare compacte,

-90,00 – 150,00 m, dolomite galbui, fisurate (Formatiunea de Aliman),

Se valorificarea acviferului de medie adancime cantonat in fisurile si cavitatile calcarelor de varsta Berriasin-Valanginian.

De asemenea forajul comunei Pestera are urmatoarea stuctura geologica.

| Foraj | Structura litologica | Nivel static | Nivel dinamic | Denivelarea | Debit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Pestera comuna | 0,0 m – 2,0 m sol vegetal 2,0 m – 4,5 m nisip argilos 4,5 m-7,0 m argila nisipoasa cu concretiuni calcaroase 11,0 m-17,0 m calcar marnos 17,0 m-22,0 m nisip fin mediu 22,0 m-30,0 m gresie 30,0 m-35,0 m nisip argilos 35,0 m-40,0 m caoline+cuart 40,0 m-54,0 m argile nisipoase 54,0 m58,0 m calcar+caolin 58,0 m-59,6 m argila 59,6 m-115 m calcar 115 m-370 m calcar 370 m-420 m gresie 420 m-760 m calcar | 43 m | 51 m | 8 m | 3,3 l/s |

III.2.Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

a)Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Avand in vedere specificul activitatii de execuţie şi ulterior exploatare a apei subterane nu este necesară racordarea la reţelele de canalizare şi telefonie sau la  reteaua de apă deoarece acest put este utilizat pentru prepararea solutiilor agricole necesare irigarii.

b) Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Pentru executia forajului se vor utiliza urmatoarele materiale:

  - Apa industriala 5 mc,

  - Apa potabila pentru angajati 20 litri,

  - Motorina pentru motor termic 2,5 litri/ora x 1 h/metru x 200 metri adica 500 litri,

  - Timp de executie 100 ore,

  - Bentonita 200 kg,

Pentru foraj se vor utiliza 3 angajati,

Pentru furnizarea de apa se va utiliza o pompa Grudfoss alimentata cu energie solara si energie vantului.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona;

nu se vor realiza cuplarea la reteaua de alimentare cu energie electrica sau la reteaua de apa a comunei, aflate la peste 1 km de amplasament.

Se va utiliza tehnologii neconventionale pentru extractia apei din put. Pentru foraj se va utiliza materiale ecologice (apa si bentonita). Nu se va utiliza decat motorina pentru motorul termic adica 500 litri.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

In timpul forajului se va ocupa o suprafata de 6 mp cat este masina de foraj. Mentionam ca masina de foraj (instalatia de foraj) este carosata si nu se afecteaza mediul sau terenul.

Noroiul de foraj se livreaza in containere si de asemeni noroiul de foraj cu detritus se colecteaza in containere si se transporta la baza de tratare a detinatorului de instalatie de foraj unde se va trata in sistem centralizat. Nu se va trata noroiul in zona de lucru.

De asemeni nu se vor depozita pe teren batale de noroi de foraj.

Motorina se va transporta in butoaie se se va alimenta pe cat posibil decat in caz ca se goleste rezervorul instalatiei (care are 100 litri).

Se va avea grija ca in timpul forajului si a alimentarii cu motorina sa nu se polueze solul.

Avand in vedere ca instalatia de foraj este carosata nu este nevoie de un refacere a solului. De asemeni va ramane pe pozitie decat o gaura de foraj cu diametrul de 311,2 mm.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

nu e cazul. Terenul pe care se va face forajul este aproape de soseaua de legatura cu comuna Pestera.

-resursele naturale folosite in constructie si functionare;

se vor utiliza bentonita 200 kg in timpul forajului care se va recupera dupa tratare.

In timpul exploatarii se va furniza 5,5 mc de apa pe zi.

-metode folosite in constructie;

foraj cu instalatie mobila la 50m adancime si diametrul de 311,2.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de executie şi punere in producţie a forajului este relativ simplu şi cuprinde cele trei faze menţionate anterior: lucrări de pregătire şi organizare de şantier, lucrări de execuţie a forajului şi lucrări de exploatare.

Lucrările de refacere a solului afectat şi de redarea terenului in circuit vor a avea în vedere, la

finalul operaţiunilor de foraj o suprafaţă maximă de 6 mp, cu precizarea că doar 0,049 mp aferenţi căminului forajului vor fi ocupaţi permanent.

Planul de executie consta in urmatoarele etape:

- Intocmirea documentatiei de obtinere a Certificatului de urbanism,

- Obtinerea Certificatului de urbanism,

- Obtinerea avizelor necesare intocmirii documentatiei de avizare pentru Autorizatia de constructie,

- Obtinerea Autorizatia de constructie,

- Trasarea pe teren a locatiei forajului,

- Contractarea instalatiei de foraj si transportul pe pozitie,

- Forarea pana la adancimea de 50 ml,

- Tubarea forajului,

- Recuperarea detritusului din sonda cu ajutorul fluidului de foraj si tranportul acestuia la baza de tratare,

- Spalarea forajului si punerea in functiune,

- Montarea pompei si livrarea de apa,

- Predarea la beneficiar a forajului.

g) Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Activitatile de exploatare a apelor subterane de adâncime mica sunt în relaţie directa cu proiectul realizării, în cadrul amplasamentului, a valorificării acestor ape subterane pentru completarea necesitatilor de irigare a culturilor agricole.

h) Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

S-a luat in vedere alimentarea cu apa din reteaua existenta a comunei Pestera dar aceasta posibilitate a fost abandonata din cauza distantei foarte mari (800 ml) si mai ales cantitatii mici de apa livrata (din cauza irigarii curtilor din sat putul nu poate asigura apa in regim permanent).

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Dupa executia forajului se va putea livra apa si altor beneficiari la preturi foarte mici de livrare.

Cost investitie 15000 euro,

cost pompa 2000 euro,

cost proiectare si avize 1000 euro.

Total 18000 euro.

-alte autorizatii cerute pentru proiect.

Aviz Apele Romane si expertiza INSTITULUL NATIONAL DE HIDROLOGIE.

III.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia şi politici de zonare si de folosire

a terenului

Terenul actual este folosit pentru agricultura. Nu se va scoate teren din circuitul agricol, suprafata de 0,049 mp va fi realizata langa sosea unde nu se poate utiliza terenul pentru agricultura fiind utilizat pentru cabina paza teren.

III.3.2.Politici de zonare şi de folosire a terenului;

terenul va fi folosit pentru agricultura ecologica.

III.3.3.Arealele sensibile;

Arealele sensibile în zona nu sunt.

▪ detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

s-a luat in considerare alimentarea cu apa din reteau comunala Pestera dar nu se poate asigura debitul, reteaua fiind la data executiei forajului orpita din cauza datoriilor acumulate de beneficiari la Primarie.

III.4 Caracteristicile impactului potenţial

III.41. Impactul asupra populaţiei

Efectuarea lucrărilor de foraj şi ulterior exploatare a apelor subterane de adâncime prin forajul Izvoru Mare va avea un impact minim asupra populatiei din zona, atat datorita activitatii reduse de timp desfasurate ( pentru activitatea de foraj ), a modului de exploatare cu ajutorul unei pompe submersibile alimentate cu energie electrica, a circulatiei reduse a mijloacelor de transport si a

folosirii, in perioade scurte de timp a utilajului de foraj ce va utiliza ca si combustibil o cantitate mica de motorina.

Activitatea desfasurata va avea un impact pozitiv prin reducerea cheltuielile de irigare si asigurare a productiei agricole de legume la pret competitiv.

III.4.2.Impactul asupra sanatatii umane

In ceea ce priveşte sanatatea umana nu va exista un impact negativ având în vedere distanţa faţa de amplasament, faptul ca în cursul procesului de productie nu se emit noxe importante, ca activitatea va implica doar prezenta unui numar de 3 persoane (2 personalul de executie şi temporar un cadru tehnic de control la foraj ), cate 8 ore pe zi, un numar de 10 zile.

III.4.3. Impactul asupra faunei si florei

Impactul asupra faunei va fi inexistent, amplasamentul fiind situat in extravilanul localitatii Pestera.

Impactul asupra florei va unul nesemnificativ, avand in vedere faptul ca se va proceda la descopertarea unei suprafete foarte reduse de teren insumand 0,049 mp, stratul de sol vegetal ( acolo unde exista ) suprafata ce va fi ocupata definitiv de catre caminul forajului.

III.4.4. Impactul asupra solului

In aceeaşi masura impactul asupra solului şi subsolului va fi si el unul redus, solul fiind descopertat si refolosit la redarea in circuitul initial

III.4.5. Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului

cantitativ al apei

Nu va exista practic un impact asupra folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural, precum si asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

III.4.6. Impactul asupra calităţii aerului

Calitatea aerului va fi modificată în mod nesemnificativ prin activitatea instalaţiei de foraj, pentru o perioada scurtă de timp, cca 10 zile, cand se executa forajul si are loc transportul burlanelor de foraj si a altor materiale necesare.

III.4.7.Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Zgomotul şi vibraşiile produse pe amplasament vor fi minime, în limitele normativelor in vigoare, având în vedere faptul ca instalaţia de foraj si mijlocul de transport folosit sunt noi si dotate cu amortizoare si scuturi de protective corespunzatoare.

III.4.8. Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Peisajul si mediul vizual nu vor fi afectate nici pe perioada executarii lucrarilor de foraj si nici dupa finalizarea acestora.

III.4.9. Natura impactului

Natura impactului este directa, pe termen scurt, temporara in ceea ce priveste peisajul si flora si inexistent in ceea ce priveste fauna, urmand ca dupa efectuarea operatiunilor de ecologizare impactul sa devina pozitiv.

III.4.10. Extinderea impactului

In ceea ce priveste extinderea impactului, având în vedere amplasarea în intravilanul localităţii Pestrea, pe o suprafaţă redusă de teren afectata ( 0,049 mp ) acesta este redus, aspect care se extinde si asupra populatiei, habitatelor specifice unei zone cu extindere modesta, puternic antropizate.Speciile afectate sunt cele obisnuite in zonele de incinta, reprezentate printr-un covor

vegetal slab reprezentat, constituit in principal din specii paioase.

III.4.11. Magnitudinea si complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului este foarte redusă, avănd in vedere suprafaţa foarte mică de teren afectata şi ceva mai complexă in ceea ce privest factorul de mediu sol, subsol în interactiune cu elementele de flora aferente.

III.4.12. Probabilitatea impactului, durata, frecventa şi reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este sigur, avand in vedere procesul tehnologic prin care se realizeaza exploatarea apei subterane de adancime de pe amplasament, prin executarea unui foraj cu o adancime de 50 m, cu o durata egala cu perioada in care se vor desfasura operatiunile de foraj si cu posibilitatea revenirii integrale la starea initiala a terenului, exceptand o suprafata de 0,049 mp

ocupata de catre caminul forajului.

III.4.13. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea impactului asupra mediului se va proceda la preluarea solului vegetal de pe amplasamentul caminului forajului prin decapare şi refolosirea acestuia în activităţile de ecologizare şi redare in circuit a terenului.

III.4.14. Natura transfrontiera a impactului.

Asa dupa cum am mai mentionat, situarea amplasamentului in partea de est a fluviului Dunarea, la o distanta considerabila fata de granitele nationale fac sa nu existe nici un fel de influenta transfrontiera a impactului.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR IN MEDIU

Principalele surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă specifice activităţii de executare a forajului de alimentare cu apa si exploatare a apei subterane de adancime, sunt următoarele:

 eventualele scurgeri accidentale de carburanţi provenite in timpul operaţiilor tehnologice desfasurate de catre instalatia de foraj şi de catre mijlocele de transport utilizate pentru transportul materialelor necesare.

Prin desfăşurarea activităţii menţionate se estimează că impactul asupra calităţii receptorului final canalul Dunarea-Marea Neagra, va fi un impact nesemnificativ, sau inexistent, afirmaţie susţinută de faptul că distanta până la cursul de apă mentionat (cca 10000 m) şi diferenta de nivel de cca 80 m între foraj şi cursul de apa micsoreaza, până la disparitie riscurile de poluare;

 avand in vedere că personalul aferent activitatii este redus ( 2 persoane de executie si temporar un cadru tehnic ) şi de faptul că deşeurile vor fi precolectate şi transportate periodic din incintă, acestea nu vor influenţa calitatea apelor de suprafaţă sau freatice ;

 într-un regim de exploatare normal, eventualele scurgeri accidentale de carburanţi vor avea un impact nesemnificativ.

In concluzie, se estimează că, in urma executarii forajului si a exploatarii apelor subterane, impactul asupra apelor freatice şi de suprafaţă va fi unul nesemnificativ sau inexistent. Precizam faptul ca forajul este izolat de contactul cu apele freatice printr-un inel de compactonita pentru a preveni

posibilele poluari sau contaminari din apele posibil poluate.

1. Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Avand in vedere ca pentru foraj se va executa doar fluid de foraj pe baza de apa si bentonita chiar daca se va polua terenul cu apa cu bentonita impactul va fi redus.

De asemeni forajul este la mare distanta de apa din zona (Valea Pestera)-50 ml.

Nu exista posibitatea ca sa fie poluata apa subterana fiind urmarit sa se realizeze o captare a stratului acvifer si curatarea lui prin exploatare.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Apele cu bentonita si cu detritus din sonda va fi recuperat in bazine tip container care vor fi tratate in statia de tratare furnizorului de foraj.

Apa nu va fi tratata in zona sondei. De asemeni apa cu bentonita va fi adusa la sonda cu containere tratata deja la statia de tratare.

2. Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Posibila sursa de poluare a aerului ìn perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare.Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti ìn tabelul de mai jos :

| POLUANTI | U.M. | CANTITATI ADMISE |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| Sox | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 5 l/h la functionarea unui utilaj, comparate cu limitele maxime admise ìn Ordinul 462/1993 sunt prezentate ìn tabelul de mai jos :

| Nr. crt. | POLUANTI | U.M. | CANTITATI EMISE | LIMITA MAXIMA ADMISA CONF.ORD.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 7,8 | 500g/h pct.4.1.anexa 1. |
| 2. | SOx | g/h | 16,2 | 500g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 3. | CO | g/h | 135,0 | Limita nespeciticata |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 22,2 | 3000g/h tabel 7.1.cl.3. |
| 5. | Nox | g/h | 222,2 | 5000g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 6. | Aldehide | g/h | 1,8 | 100 g/h tabel 7.1. cl.1. |
| 7. | Acizi organici | g/h | 1,8 | 200g/h tabel 7.1.cl.2. |

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Utilajele implicate ìn realizarea lucrarii au revizia tehnica efectuata si nu prezinta o posibila sursa majora de poluare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-sursele de zgomot si de vibratii;

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele ce vor lucra la executia obiectivului, acestea incadrandu-se in limitele admisibile.

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia ìmpotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ, iar lucrarile se executa in câmp departe de zona locuita.

Dupa punerea ìn functiune, nu vor mai exista surse de zgomot si de vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii;

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

In activitatea desfasurata ìn timpul executiei si dupa darea ìn exploatare nu se vor produse substante radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.

5. Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Daca sunt respectate normele, tehnologiile de executie si materialele din proiect, atât ìn timpul executiei cât si dupa darea ìn exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Materialele propuse ìn proiect asigura o durata de functionare de minim 60 ani.

In timpul executiei utilajele nu vor produce poluarea solului sau subsolului deoarece nu au scurgeri de carburanti sau lubrefianti.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face ìn locuri special amenajate luându-se toate masurile de protectie.

Sudurile ce se executa sunt electrice si nu rezulta materiale poluante.

Teava din PVC va fi de tip specializata pentru foraj.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Prezenta faunei ìn apropierea amplasamentului, ìn timpul executiei este sporadica tinând cont de sursele de zgomote si prezenta omului.

Pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii, la efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se vor lua măsuri de protecţie a habitatelor naturale, a florei şi faunei, în general,   astfel încât să nu fie afectat statutul de conservare al speciilor şi habitatelor.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Lucrarile sunt executate la circa 800 ml de Pestera.

Zona este agricola si nu exista asezari umane sau obiective protejate sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

-modul de gospodarire a deseurilor.

Pe perioada executiei lucrarilor se considera a se genera 5 kg de deseu menager (mancare, peturi) care vor fi colectate de catre furnizorul serviciului de foraj si transportate la baza de productie. Colectarea si transportul acestora se a face selectiv.

Pe perioda functionarii nu se genereaza deseuri fiind o activitate de exploatare put de apa.

De asemeni pe perioada forajului noroiul de foraj cu detritus va fi colectat si transportat la baza de productie a furnizorului de foraj.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu exista substante si preparate chimice periculoase. Se va utiliza bentonita pentru preparea noroiului de  foraj care este un material natural.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apa livrata se va contoriza.

Cantitatea de noroi de foraj se va contoriza. De asemeni se va executa un carotaj electric pentru a determina stratele trecute de foraj si capacitatea de furnizare a putului. Daca acesta va da mai putina paa decat cantitatea propusa se va trece la utilizarea lui in noile conditii.

Se va monitoriza calitatea apei (nivelul de nisip, potabilitate si nitrati).

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu e cazul, proiectul se incadreaza in Directiva cadru de apa si Directiva cadru de productie ecologica agricola.

Lucrari necesare organizarii de santier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

-localizarea organizarii de santier;

pe amplasament nu se vor monta decat instalatia de foraj carosata, bazinele container de fluid de foraj si de colectare detritus.

De asemeni se va utiliza o toaleta ecologica pentru salariati (3 persoane).

INTOCMIT

DR. ING.CHIS TIMUR

# Text boxes

Foraj propus

FORAJ PROPUS

PROPUS

FORAJ

PROPUS

FORAJ

propus

Directia de curgere apa subterana

ZONA DE AMPLASARE FORAJ NOU

FORAJ PESTERA COMUNA

FORAJE HASAT