ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.040  DIN  20.12.2002 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A  PARTER , TEL / FAX  0241 / 66 41 81

MOBIL : 0723 509375  E-mail : rrmarian@yahoo.com

MEMORIU  DE PREZENTARE

I.  Denumirea  proiectului  : MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE

AUTORIZAT CU AC 376/21.06.2017  ,, CONSTRUIRE  IMOBIL P+4E APT.

DE VACANTA ,SPATII COMERCIALE LA PARTER SI IMPREJMUIRE

TEREN" PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 2O% DIN

SUPRAFATA DESFASURATA CONF. LEGII 50/1991

Beneficiar : LEAUTA VALENTIN SI RADU CONSTANTIN

reprezentata de :

a) LEAUTA VALENTIN

b) domiciliul  in judet Constanta , oras Navodari ,strada D16, nr.7

Telefon : 0723 224 477

III.  Descrierea proiectului

Terenul se afla in judetul Constanta , oras Navodari , strada D25 ,Trup 3/1/2

-Tf 158/6 LOT  1/1/2/1/1/1/1 +LOT 1/1/2/1/1/2 + LOT 1/1/2/1/2-  LOT 2  .

Terenul a fost obtinut  de beneficiari , conform Act de Dezmembrare si partaj

cu sulta ,  avand  Incheierea de  Autentificare nr.  1235 din  26.10.2016   si are

vecinatatile :

- la nord   :  Prop. S.C. Ramisia Lux Invest SRL si S.C. Vicsam Invest S.R.L.

- la sud  : Prop. Leauta Valentin si Radu Constantin

- la est :  I.E. 112052

- la vest - Strada  proiectata I.E. 113591 - D25

Conform Regulamentului  aferent Planului Urbanistic Zonal ,aprobat cu HCL

nr.69/15.02. 2004 si HCL 275/24.11.2014 SI HCL 302/01.08.2016 ,  amplasamentul

se incadreaza in zona  de activitati : locuire si turism (mixta) hoteluri si pensiuni,

restaurante si alimentatie publica ,comert .

Zona protejata : terenul face parte din zona de protectie a liniei costiere conform

OUG 202/2002

Conform Certificat de urbanism nr. 1410 din 19.12.2017 imobilul este situat in

zona  TRUP ,,C" UTR : ZRB1 si  zona de impozitare A , folosinta actuala a terenului

,,curti constructii" si nu sunt interdictii de construire .

BILANTUL TERITORIAL ;

- FORMA DE DETINERE A TERENULUI - PROPRIETATE

- SUPRAFATA TEREN -   S= 1364 mp

- SUPRAFATA CONSTRUITA  autorizata :	682,0 mp ( inclusiv console)

-SUPRAFATA DESFASURATA autorizata : 	3 410,0 mp ( incl. console)

-SUPRAFATA CONSTR. PROPUSA = 682,0 mp ( inclusiv proiectie console)

-A.D.C. PROPUSA = 4092 mp ( inclusiv console )

-1-

-P.O.T. aut. = 50 %	P.O.T. propus = 50 % ( 40 % +10% pt. servicii public)

-C.U.T. aut. = 2,5		C.U.T. propus = 3,0

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

CAP. III. FUNCTIUNI  AUTORIZATE CONF. A.C.376/21.06.2017

Beneficiarii realizeaza conform Autorizatiei de Construire nr. 376/21.06.2017

o constructie , avand regim de inaltime de P+4E , cu  Aria construita de 520 mp

( +162 mp proiectie console )si  functiunea  de apartamente de vacanta si spatiu

comercial la parter , astfel :

- PARTER :  AC= 520 mp

Hol acces locatari , de 22,47 mp , hol si casa scarii de 9,38 mp si 14,83 mp ,

cu scara lata de 1,40m cu 18 trepte de 30cm x 16,7 cm si lift persoane , coridor 1 de

19,94 mp si coridor 2 de 15,43 mp .

Spatiu comercial cu acces din exetrior , de 32,19 mp cu grup sanitar de 4,38 mp.

Magazinul va comercializa  produse de plaja sau produse specifice functiunii

turistice .

La parter se vor realiza 7 apartamente : 5 garsoniere si 2 apartamente de 2

camere .

Garsonierele vor avea AU =43,48 mp si : hol de 3,51 mp ,baie de 4,35 mp si

garsoniera de 25,91 mp.

Apartament de 2 camere  are AU=45,54 mp cu hol de 3,89 mp , camera de

zi de 24,91 mp cu bucatarie inglobata , dormitor de 12,23 mp , baie de 4,51 mp .

Apartament de 2 camere  , are AU= 45,54  mp , hol de 3,89 mp , camera de

zi de 24,91 mp cu bucatarie inglobata , dormitor de 12,23 mp , baie de 4,51 mp .

La intrare s-a realizat un podest cu 3 trepte si o rampa pentru persoane cu

handicap cu balustrada metalica ( inox sau aluminiu eloxat ).

ETAJ 1 ( IDEM 2,3,4)

Etajul 1 va avea AU =681,88 mp si balcoane de 102,42 mp , si va cuprinde

casa scarii de 21,58 mp , lft persoane , coridor de 23,53 mp si 20,43 mp si  9 apt. =

8 apartamente de 2 camere si 1 apartament de 3 camere , astfel :

Apartament de 2 camere : AU= 55,10 mp , cu hol de 3,98 mp , baie de 4,38 mp ,

camera de zi cu bucatarie de 31,58 mp , dormitor de 13,27 mp si balcon de 3,96 mp.

Apartamentele din capetele imobilului au AU = 47,30 mp , respectiv 54,44 mp .

Se vor realiza , in total = 43 apartamente : 	5 garsoniere

34 apt. de 2 camere

4 apt. de 3 camere

Invelitoarea este terasa necirculabila , cu acces prin chepeng metalic din casa

scarii - palierul etajului 4  .Se vor realiza scurgeri pluviale , conform desen.

Constructia se va realiza din cadre BA, zidarie de BCA de 25 cm cu termosistem

de 10 cm , plansee din BA de 12 cm , invelitoare - terasa necirculabila , tamplarie PVC

cu geam termoizolant , finisaje  superioare , instalatie electrica , sanitara , termica ,

telefonie , internet  .

Se propune realizarea a 26 locuri de parcare in incinta proprie si in cooperare

-2-

cu vecinii de la nord si sud ( unde terenul apartine acelorasi proprietari ) la un numar

de 43 apartamente , fata de 22 locuri necesare conform Regulamentului PUZ .

5. LUCRARI  EXTERIOARE AUTORIZATE

S-au prevazut trotuare de protectie in jurul constructiei , de 1m latime , 26 locuri

de parcare pentru cele 43 apartamente , spatii verzi  ( cu loc de joaca pentru copii ) in

suprafata de 447,50 mp , reprezentand 32,80% din suprafata teren .

CAP. IV 	FINISAJE  AUTORIZATE

Tipul  de finisaje si dispunerea lor pe incaperi sunt prezentate in tabelele de

finisaje , prezentate in partea desenata a proiectului faza DDE  -  arhitectura .

Materialele  utilizate  pentru  finisaje sunt : la  pardoseli  cu trafic  precum :

- Holuri ,comert, coridoare ,trepte , contratrepte  si podeste ,grupuri sanitare ,

pardoselile se vor executa   din gresie portelanata , antiderapanta , cu un coeficient

de frecare de min 0,4 ,  neglazurata , rezistenta mecanica de min 45 N/mm 2 ,

rezistenta la abraziune de max.  100 mm3, duritate pe scara Mohs de 8 si sa detina

certificat de garantie la uzura de  cel putin 30 ani.

Montajul se va face cu adezivi acrilici cu continutul de ciment alb .

Chitul de rost va fi elastificat cu rasini acrilice, si va fi impregnat ulterior cu

solutie  siliconica  .

Pardoselile din  camere de zi si dormitoare vor fi din parchet laminat  .

Peretii si plafoanele , exceptandu-le pe cele din placi gipscarton modulate

finisate  in fabrica , se vor finisa cu vopsitorii plastice -lavabile , pe substrat

anorganic,pe gleturi acrilice cu agregat corespunzator si fabricant cucertificat ISO .

In spatii comerciale se vor realiza si finisaje de caliatate superioara , gen

stuco venetiano , in culori pastel .

In bai se vor placa peretii cu faianta , la h= 2,10 m  la fel si la bucatarii , front

de lucru  .

Balcoanele si  terasele circulabile   , se vor placa cu gresie portelanata de

exterior , antiderapante .

-Peretii exteriori se vor finisa cu tencuieli structurate- siliconice -  conform

planselor  de arhitectura - fatade .

Parapetul de la balcoane se va realiza din profile din aluminiu eloxat : mana

curenta de 50 mm , montantii verticali din bare de 40 mm cu pereti dublii , bare

orizontale de 300 mm si panouri din sticla securizata .

PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI AUT.

CU A.C. 376/21.06.2017

Beneficiarii doresc modificarea proiectului autorizat , prin supraetajare cu un

nivel ( etajul 5 ) reprezentand 20 % din suprafata desfasurata , conform legii 50/1991.

Etajul 5 va avea AU =681,88 mp si balcoane de 102,42 mp , si va cuprinde

casa scarii de 21,58 mp , lft persoane , coridor de 23,53 mp si 20,43 mp si  9 apt. =

8 apartamente de 2 camere si 1 apartament de 3 camere , astfel :

Apartament de 2 camere : AU= 55,10 mp , cu hol de 3,98 mp , baie de 4,38 mp ,

-3-

camera de zi cu bucatarie de 31,58 mp , dormitor de 13,27 mp si balcon de 3,96 mp.

Apartamentele din capetele imobilului au AU = 47,30 mp , respectiv 54,44 mp .

Se vor realiza , in total = 52 apartamente : 	5 garsoniere

42 apt. de 2 camere

5 apt. de 3 camere

Invelitoarea este terasa necirculabila , cu acces prin chepeng metalic din casa

scarii - palierul etajului 5  .Se vor realiza scurgeri pluviale , conform detalii .

Constructia se va realiza din cadre BA, zidarie de BCA de 25 cm cu termosistem

de 10 cm , plansee din BA de 12 cm , invelitoare - terasa necirculabila , tamplarie PVC

cu geam termoizolant , finisaje  superioare , instalatie electrica , sanitara , termica ,

telefonie , internet , etajul 5 pastrand toate caracteristicele imobilului autorizat .

Se propune realizarea a inca 5 locuri de parcare ,care se adauga la cele 26 locuri

de parcare autorizate in incinta proprie si in cooperare cu vecinii de la nord si sud

( unde terenul apartine acelorasi proprietari ) astfel ca la un numar de 52 apartamente

se vor realiza 31 locuri de parcare ( 26 +5 ) reprezentand 60 % din numarul

apartamentelor .

Se vor realiza spatii verzi in suprafata de 533,34 mp ( 39,1% din teren ) constand

in: 73,58mp spatii verzi , 372 mp dale inierbate ( parcari) si 87,74 mp vegetatie pe gard.

Imprejmuirea se va realiza conform proiect autorizat .

ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

- Profilul si capacitatile de productie

Constructia va avea functiunea cazare turistica si alimentatie publica , avand o

capacitate de 52 apartamente de vacanta .

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , marime , capacitate

Functiunea propusa este de cazare turistica si alimentatie publica  .

- Materiile prime , energia si combustibilii utilizati

Nu este cladire de productie

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Constructia se va racorda la retelele existente in zona , astfel :

Pentru racord apa si canalizare exista in strada D25.

Pentru racord gaze , exista o retea majora in zona .

Pentru racord electric exista retea in zona.

Pentru telefonie , exista retea in  zona.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia

investitiei

Investitia propusa nu va afecta decat terenul proprietate , restul terenului

neconstruit se va amenaja ca parcare ,spatiu verde - gazon , flori , arbusti si copaci .

-4-

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces , se vor utiliza cele existente .

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu este cazul

- Metode folosite in constructie

Tehnologia utilizata in constructie este specifica constructiei de imobil hotel

turistic , care  are structura  de rezistenta in cadre din BA , plansee din BA , zidarie

BCA de 25 cm  grosime cu termoizolatie exterioara de 10 cm polistiren , tamplarie

aluminiu sau PVC  cu geam  termoizolant , terase  circulabile si necirculabile cu hidro

si  termoizolatie .

- Planul de executie , cuprinzand faza de constructie , punerea in functiune,

exploatarea , refacerea si folosirea ulterioara .

Executia este programata a se desfasura timp de 2 ani - 2018 -2019 ,punera in

functiune in 2019 si utilizarea acesteia pe toata durata constructiei .

-Relatia cu alte proiecte existente sau planificate .

Relatia constructiei propuse cu cele existente in teren - distante , grad de

ocupare , coeficient de utilizare si numar nivele , au fost analizate la nivel de Plan

Urbanistic Zonal ,aprobat cu HCL 69/15.02.2004 , HCL 275/24.11.2014 si HCL 302/

01.08.2016  , rezultand cele expuse in prezentul memoriu si stabilite

prin Certificat  de Urbanism nr. 1410 din 19.12.2017.

-Detalii privind solutii alternative care au fost luate in considerare .

Variantele coeficientilor urbanistici au fost analizate la faza de PUZ  .

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Se creaza un numar de min.  35 locuri de munca in timpul executiei .

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu este cazul

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- Distante fata de granite - Nu este cazul

- Folosintele actuale ale terenului :  Teren liber , caracter - curti constructii

- Politici de zonare si de folosire a terenului :  Conform PUZ aprobat

- Areale sensibile : nu este cazul

- Detalii privind orice varianta de amplasament - nu este cazul

CARACTERISTICELE IMPACTULUI POTENTIAL

Constructia propusa nu are impact negativ asupra populatiei , sanatatii umane ,

faunei si florei , solului , folosintelor, bunurilor materiale , calitatii si regimului

cantitativ al apei , aerului , climei , zgomotelor si vibratiilor , peisajului si mediului

vizual , patrimonului istoric si cultural .

Extinderea impactului - Nu este cazul

-5-

- Magnitudinea si complexitatea impactului - Nu este cazul

- Probabilitatea impactului - Nu este cazul

-Durata si frecventa impactului - Nu este cazul

- Masuri de evitare - Nu este cazul

-Natura transfrontariera a impactului - Nu este cazul

IV . SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA

SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor -

Nu este cazul

2. Protectia calitatii aerului

Nu exista surse de poluare a aerului

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu exista surse de zgomot si vibratii

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii

5. Protectia solului si a subsolului

Nu sunt surse pentru a polua solul si subsolul , iar pentru protectia apelor

freatice , apele menajere sunt deversate in reteaua menajera stradala  .

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

Terenul  se afla in  zona protejata : Zona de protectie a liniei costiere conform

OUG 202/2002 .

- In zona nu sunt obiective de interes public , monumente istorice sau de

arhitectura  .

8. Gospodaria deseurilor generate pe amplasament :

Deseurile realizate de functiunea propusa -apartamente de vacanta ,vor fi

depozitate in platforma  gunoi amplasata in incinta ,  in pubele tip Ecosal si se vor

ridica de unitatea  specializata , pe baza de contract .

9. Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase .

Nu este cazul

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI ,IN PREVEDERILE

ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE

Nu este cazul

-6-

VII . Lucrari necesare organizarii de santier

Pentru organizarea de santier vor fi necesare :

- Terenul se va ingradi si se vor realiza porti de acces controlate si asigurata

paza.

- Se vor realiza platforme pentru depozitarea materialelor , racorduri provizorii

la electricitate , racord la apa si canalizare - camin definitiv .

- Intreaga organizare de santier se va realiza in terenul proprietate  .

- Lucrarile de organizare a santierului nu va avea impact decat a terenului

proprietate. La iesirea din santier a utilajelor , sau camioane , acestea vor avea

anvelopele curate , conform legislatiei in vigoare .

- In timpul organizarii santierului nu vor fi poluanti .

Nivelul zgomotului va fi doar cel  admis de legislatie .

Constructia va fi protejata in timpul executiei cu plase care sa   impiedice raspandirea

prafului .

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei , in caz de

accidente si /sau incetarea activitatii .

Investitia reprezinta o constructie civila , nu de productie , si se va pastra pe

toata durata acesteia , urmand a fi supusa la reparatii curente si generale.

intocmit  	arh.  RADU  MARIAN