MEMORIU DE PREZENTARE

necesar  obţinerii

ACORDULUI DE MEDIU

pentru  proiectul

CONSTRUIRE  ANSAMBLU MULTIFUNCTIONAL „TOMIS GARDENS” SI ORGANIZARE DE SANTIER

Strada Ștefăniță Vodă, Nr. 27, Municipiul Constanța

TITULAR: ORBAN STELUTA MARIA, municipiul Constanta, str. General Manu, nr.91, jud. Constanta

ELABORATOR: SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL, Brașov, Strada Molidului, Nr. 37

Autori: Dr. Ana Corpade

Biol. Călin Hodor

Martie 2018

CUPRINS

I.	Denumirea  proiectului:	5

II.	Titular:	5

III.	Descrierea proiectului	5

Rezumatul  proiectului:	5

Justificarea  necesităţii  proiectului:	5

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):	5

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):	6

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:	6

Descrierea  lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei:	15

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:	16

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:	16

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:	17

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:	17

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:	17

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului:	17

Alte autorizaţii cerute  pentru proiect:	17

Localizarea proiectului:	18

Folosinţele  actuale  şi  planificate  ale  terenului  atât  pe  amplasament,  cât  şi  pe  zone adiacente acestuia:	18

Politici de zonare şi de folosire a terenului:	18

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată  în considerare:	21

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	21

IV.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	24

Protecţia calităţii apelor:	24

Protecţia aerului:	25

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	27

Protecţia împotriva radiaţiilor:	30

Protecţia solului şi a subsolului:	30

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	32

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	33

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:	34

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	37

Prevederi pentru monitorizarea mediului	37

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.):	38

Lucrări necesare organizării de şantier:	38

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:	40

V. Concluzii	41

VI. Anexe - piese desenate	41

Memoriul de prezentare a fost elaborat în vederea obținerii Acordului de Mediu pentru proiectul CONSTRUIRE  ANSAMBLU MULTIFUNCTIONAL „TOMIS GARDENS” și a fost realizat  în conformitate cu  Ordinul nr.135/2010 privind  aprobarea  Metodologiei  de  aplicare  a  evaluării  impactului  asupra  mediului  pentru proiecte publice şi private, Anexa nr. 5  la metodologie - Continutul-cadru al memoriului de prezentare.

# Denumirea  proiectului:

CONSTRUIRE  ANSAMBLU MULTIFUNCTIONAL „TOMIS GARDENS” SI ORGANIZARE DE SANTIER

# Titular:

ORBAN STELUTA MARIA, municipiul Constanta, str. General Manu, nr. 91, jud. Constanta

# Descrierea proiectului

## Rezumatul  proiectului:

Proiectul presupune construirea unui complex multifuncțional, preponderent cu funcție rezidențială, ce va cuprinde aproximativ 630 de apartamente si va fi compus din blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E și cu  spatii cu functiuni mixte (spatii comerciale, servicii, functiuni administrative, invatamant, sanatate.) la parter, la etajul 1 si in tronsoanele amplasate la strada Stefanita Voda.

Terenul pe care se va dezvolta complexul multifuncțional are o suprafață de 23481 mp și este localizat în municipiul Constanța, între strada Stefanita Voda si Centrul comercial Maritimo, vis-à-vis de clinica medicala Euromaterna.

Pe terenul vizat de prezentul proiect nu se afla constructii. Terenurile proprietate privata au categoria de folosinta curti-constructii, iar terenurile aflate in domeniul public/privat sunt detinate construirii aleilor de acces, dar nu sunt amenajate în prezent.

## Justificarea  necesităţii  proiectului:

Proiectul de fata a fost conceput in contextul efervescentei induse de transformarile teritoriale din spatiul litoralului românesc, cu intensitati diferite de manifestare de la un sector litoral la altul. In acest context, se apreciaza ca fiind esentiala dezvoltarea unor proiecte rezidențiale in imediata vecinatate a litoralului, care să poată contribui la creșterea calității locuitorilor din municipiul Constanța. O conditie pentru reusita oricărui proiect de acest gen este aceea de a identifica modalitatile prin care resorturile functionale pot sa-si îndeplinească și obiectivele socio-economice, dar în același timp sa rezoneze și cu exigentele principiilor  de integrare peisagistica si de mediu (dat fiind faptul ca un astfel de proiect este concomitent un liant spatial, dar si o forma de restructurare teritoriala). Municipiul Constanța continuă să reprezinte o zonă extrem de atractivă, cu populație în creștere, fiind astfel stringentă nevoia de investiții în infrastructura rezidențială.

## Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planul de Amplasament și Planul de Situație sunt prezentate în cadrul capitolului Anexe.

## Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):

Un plan cu propunerea de mobilare urbanistică este prezentat în cadrul capitolului Anexe.

## Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Prin prezentul proiect, se propune construirea unui ansamblu multifunctional, preponderent rezidential. Acesta va cuprinde aproximativ 630 de apartamente si va fi compus din blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E, cu  spatii cu functiuni mixte (spatii comerciale, servicii, functiuni administrative, invatamant, sanatate.) la parter, la etajul 1 si in tronsoanele amplasate la strada Stefanita Voda.

Acest ansamblu multifunctional nu va avea in componenta constructii sau spatii cu destinatie turistica.

Imobilele vor avea o structura de rezistenta din beton armat si acoperis tip terasa.

Locurile de parcare necesare se vor asigura in parcarile subterane si la parter.

Accesele auto in parcarile subterane se vor realiza din strazile propuse prin puz : prelungirea Barbu Delavrancea si strada propusa la vestul proprietatii.	spatiul suprateran dintre blocuri va fi amenajat sub forma de gradini, alei pietonale, spatii de joaca pentru copii si amenajari tehnico-edilitare.

Elementele componente ale ansamblului vor fi:

- 8 Imobile  TIP de locuinte colective cu apartamente de 1, 2 , 3 si 4 camere

- Acest ansamblu se va constitui dintr-un bloc tip care va fi repetat de 7 ori. Repetarea proiectului tip se va face cu modificari care nu vor afecta structura de rezistenta, functiunile pe nivele si suprafetele construite ale apartamentelor.

- Regim de inaltime S+P+7E, ultimul nivel cu supanta interioara,

- Suprafata construita desfasurata supraterana estimata

- 1 Imobil  locuinte colective cu functiuni comerciale, functiuni administrative, functiuni de sanatate,  etc cf. utilizărilor aprobate prin PUZ, compus din tronsoane independente structural, amplasate la str. Stefanita Voda

- Regim de inaltime S+P+7E, ultimul nivel cu supanta interioara

- Parcare subterana generala, cu spatii tehnice, adaposturi de aparare civila, puncte de acces auto si pietonale

Suprafetele construite sunt estimate după cum urmează:

- Suprafata construita desfasurata supraterana	SDsup. = 64.400 mp.

- Suprafata construita desfasurata subterana	SDsub. = 19.000 mp.

Ansamblul urmeza a fi autorizat si realizat zonificat in 3 (TREI) etape succesive, în acord cu prevederile CU nr. 2379 din 01.08.2017, dupa cum urmeza:

- ZONA 1, zona de nord (str. Stefanita Voda).

- ZONA 2, zona centrala.

- ZONA 3, zona de sud (complex comercial Maritimo).

- ZONA 1, zona de nord (str. Stefanita Voda):

Prima faza de autorizare va cuprinde 1 Imobil  de locuinte colective cu functiuni comerciale, functiuni administrative, functiuni de sanatate etc. Acesta va avea un regim de inaltime S+P+7E cu urmatoarele suprafete construite:

- Suprafata construita desfasurata supraterana	ScDsup. = 18.000 mp.

- Suprafata construita desfasurata subterana	ScDsub. = 9.000 mp.

- ZONA 2, zona centrala:

A doua faza de autorizare va cuprinde 4 Imobile TIP de locuinte colective cu apartamente de 1, 2 ,3 si 4 camere. Acestea vor avea un regim de inaltime S+P+7E cu urmatoarele suprafete construite:

- Suprafata construita desfasurata supraterana	ScDsup. = 22 800 mp.

Din care un imobil tip	ScDsup. = 5 700 mp.

- Suprafata construita desfasurata subterana	ScDsub. = 7 300 mp.

- ZONA 3, zona de sud (complex comercial Maritimo)

A treia faza de autorizate va cuprinde restul de 4 Imobile TIP de locuinte colective cu apartamente de 1, 2 ,3 si 4 camere. Acestea vor avea un regim de inaltime S+P+7E cu urmatoarele suprafete construite:

- Suprafata construita desfasurata supraterana	ScDsup. = 22 800 mp

Din care un imobil tip	ScDsup. = 5 700 mp (1 Imobil TIP) X 4

- Suprafata construita desfasurata subterana	ScDsub. = 7 300 mp

Caracteristicile urbanistice ale construcţiilor propuse sunt:

•	funcţiunea: apartamente cu spatii comerciale la parter

•	regim de înălţime S+P+7E;

•	H max. = 31.50 m ( cota terenului);

•	POT max. = 60.0%

•	CUT max. = 3,0

Alte aspecte constructive sau de dotare cu importanță:

Nu este cazul.

Profilul şi capacităţile de producţie:

Proiectul propus are funcţiunea de zonă rezidențială și servicii, acesta nu pregătește cadrul pentru desfășurarea unor activități de producție.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nu exista activitati de productie în cadrul investitiei propuse prin proiect.

Materiile prime,  energia  şi  combustibilii  utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea acestei investiţii se vor utiliza la faza de implementare a proiectului materii prime şi auxiliare.

În tabelul 1 se prezinta materiile prime şi auxiliare utilizate, provenienţa acestor materii şi modul lor de gestionare.

Tabel 1. Materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili utilizaţi

| Nr. crt. | Materii prime auxiliare | Destinaţie | Provenienţă | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | Pentru realizarea cofrajelor la structurile betonate/ placaje de lemn pentru decoratiunile exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 2 | Piatră decorativă | Pentru realizarea decoraţiunilor exterioare în zona soclului | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Fier beton, bare de fier | Pentru rezistenta structurilor betonate | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Cărămidă | Pentru realizarea zidăriei exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 4 | Acoperiș verde | Pentru realizarea acoperişului | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 5 | Polistiren | Pentru realizarea termoizolaţiei exterioare a clădirilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 6 | Beton | Pentru realizarea structurilor din beton (fundatii, structuri de rezistenţă, plăci de beton) | De la staţiile de betoane | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| 7 | Lavabil | Pentru realizarea zugrăvelilor de interior | De la societăţi comerciale specializate si autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 8 | Gresie/faianţă | Pentru protecţia pardoselilor şi a pareţilor laterali | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 9 | Parchet | Pentru protecţia pardoselilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 10 | Nisip/balast | Pentru realizarea lucrarilor de pe amplasament | De la staţia de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în organizare de şantier | nepericulos |
| 11 | Dale ecologice | Pentru realizarea parcărilor, căilor de acces | De la producători autorizaţi | Se depozitează provizoriu în organizarea de şantier | nepericulos |
| 12 | Sol vegetal | Pentru realizarea umpluturilor necesare, ecologizarea zonei | Pământ rezultat din excavaţii | Nu se depozitează pe amplasament, se transportă şi se aşterne direct pe sol | nepericulos |
| Combustibili |
| 13 | Motorina | Pentru funcţionarea utilajelor de pe amplasament | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează combustibili pe amplasament | Periculos |
| 14 | Ulei hidraulic | Pentru funcţionarea sistemului de ridicare, împingere a utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei hidraulic pe amplasament | Periculos |
| 15 | Ulei de transmisie | Pentru funcţionarea în condiţii optime a cutiilor de viteză ale utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de transmisie pe amplasament | Periculos |
| 16 | Ulei de motor | Pentru funcţionarea în condiţii optime a motoarelor utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de motor pe amplasament | nepericulos |

În perioada de funcționare, nu se utilizează materii prime, proiectul nepregătind cadrul pentru o activitate de producție.

Racordarea  la  reţelele  utilitare  existente  în  zonă:

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua publica de apa potabila, prin intermediul unor statii de ridicarea presiunii amplasate in fiecare bloc.

Contorizarea consumului de apa rece se realizeaza prin montarea de apometre intr-o nisa pe fiecare culoar de circulatie, pentru fiecare apartament in parte.

Coloanele de alimentare cu apa rece de consum a obiectelor sanitare amplasate pe nivelurile cladirii se vor realiza din tuburi de PP-R sau similar. Coloanele se vor amplasa in ghene, inchise etans pe traseu, dar prevazute cu posibilitati de acces pentru cazuri de interventie. De asemenea, distributiile conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda de consum, de la coloane catre obiectele sanitare se realizeaza tot din conducte de PP-R sau similar, mascate fie in spatele peretilor de gips carton, fie deasupra plafonului fals. Toate traseele de alimentare cu apa vor fi izolate termic cu benzi tip TUBOLIT (6 mm) sau similar.

Instalatia cuprinde robinete de inchidere cu ventil sferic montate pe ramificatiile catre grupurile sanitare si robinete coltar de inchidere si reglaj montate pe legaturile obiectelor sanitare. La baza coloanelor se vor monta robinete de inchidere cu golire.

Ghenele verticale pentru conducte se obtureaza la trecerea prin plansee cu elemente Co (incombustibile) rezistente la foc minim 30 de minute (care sa umple golul pe toata grosimea planseului).

Alimentarea cu apa calda de consum va fi asigurata, local, pentru fiecare apartament de centrala termica (a se vedea proiectul de instalatii termice). Conductele de alimentare cu apa calda se vor realiza din PP-R cu insertie sau similar. Temperatura de preparare a apei calde de consum menajer va fi de max. 60°C; temperatura maxima de utilizare a apei la punctele de consum va fi cuprinsa in intervalul 40-45°C.

S-au prevazut racorduri de apa rece pentru parcajul subteran si pe fiecare nivel al cladirii in spatiul tehnic.

Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa este in conformitate cu normativul I9/1994 si cu STAS 1478/90.

Evacuarea apelor uzate:

Instalatii interioare de canalizare

Evacuarea din cladiri a apelor uzate menajere si tehnologice (ape provenite din golirea echipamentelor si condens) se va realiza cu ajutorul instalatiilor interioare de canalizare ce se vor racorda la reteaua exterioara de canalizare din incinta.

Evacuarea apelor uzate menajere din cladiri s-a prevazut a se realiza, astfel:

- canalizarea apelor uzate menajere, evacuate gravitational, care preia apele uzate de la obiectele sanitare din grupurile sanitare amplasate suprateran;

- canalizarea apelor tehnologice (goliri echipamente) din spatiul tehnic, evacuate pompat;

- canalizarea apelor meteorice si a apelor incarcate cu hidrocarburi din parcaj subteran, evacuate pompat catre separator de hidrocarburi;

- canalizarea condensului de la centralele termice, evacuat gravitational.

Instalatii de canalizare menajera

Instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere s-au proiectat in sistem separativ fata de instalatia de canalizare meteorica si gravitational spre reteaua exterioara de canalizare menajera.

Coloanele se vor monta mascate, in ghene, dar cu posibilitati de acces la piesele de curatire. Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane, coloanele si colectoarele orizontale de canalizare se vor executa din conducte de PP sau similar.

Condensul preluat de la centralele termice in condensatie (conform proiect termice) va fi canalizat gravitational catre sifonul spalatoarelor. Conductele se vor executa din conducte de PP sau similar. Aceste conducte sunt fie in plafonul fals, fie mascate in spatele peretilor de gips carton. In cazul in care se achizitioneaza centrale termice murale simple, nu va mai fi necesara preluarea condensului.

Aerisirea coloanelor de scurgere se va face peste nivelul invelitorilor prin prelungirea coloanei de canalizare cu o conducta din fonta (min. 0,5 m), indiferent de alcatuirea acestora.

Dimensionarea retelei de canalizare se face conform SR 1846-1/2006 si STAS 1478/90. Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua de canalizare din incinta, conform NTPA 002/2005.

Apele evacuate la retea trebuie sa respecte prevederile Normativului NTPA 002/05 privind conditii de evacuare a apei uzate.

Instalatii de canalizare ape meteorice

Instalatia interioara de canalizare meteorica va fi complet separata de cea menajera.

Instalatiile de canalizare a apelor meteorice de pe acoperisul cladirii vor asigura preluarea apelor provenite din precipitatii atmosferice sau topirea zapezii prin prin receptori de terasa, coloane si apoi evacuate gravitational prin colectoare orizontale.

Apele meteorice de pe fiecare bacon vor fi preluate prin receptori de balcon si evacuate prin coloane din PEHD in termosistem catre reteaua exterioara de canalizare din incinta.

Coloanele se vor monta mascate, in ghene, dar cu posibilitati de acces la piesele de curatire. Pe coloanele de canalizare meteorica, se vor amplasa piese de curatire la primul si la ultimul etaj.

Colectoarele si coloanele de canalizare ape meteorice se vor executa din tuburi de PEHD sau similar.

Pentru parcajul subteran, s-au prevazut o rigola la intrarea in parcaj.

Retele exterioare de canalizare

Racordarea instalatiei sanitare interioare de canalizare se va face la reteaua exterioara de canalizare din incinta.

Sistemul de canalizare va fi de tip divizor, reteaua de canalizare meteorica fiind separata de reteaua de canalizare menajera.

Dimensionarea retelei de canalizare menajera se face conform SR 1846-1/2006 si STAS 1478/90. Evacuarea apelor uzate menajere si a apelor meteorice se va face la reteaua exterioara de canalizare din incinta, formata din camine de canalizare si apoi vor fi deversate la reteaua publica de canalizare.

Apele evacuate trebuie sa respecte prevederile Normativului NTPA 002/05 privind conditii de evacuare a apei uzate.

La exterior, conductele de canalizare se ingroapa direct in pamant, sub adancimea de inghet si se protejeaza corespunzator contra coroziunii provocate de apele din sol. Conform STAS 6054/1977 adancimea maxima de inghet pentru Bucuresti este 80...90 cm.

Caminele de canalizare vor fi amplasate la o distanta de maxim 50 m intre ele, la schimbari de directie si in punctele de ramificatie. Adancimea caminelor s-a stabilit in functie de panta de montare a colectoarelor.

Apele preluate din subsolul cladirii sunt canalizate catre recipiente de pardoseala din subsol, fiecare cu pompa submersibila, astfel :

- apele din gospodaria de apa pentru hidranti interiori rezultate din golirea echipamentelor sunt evacuate pompat catre reteaua exterioara de canalizare din incinta;

- apele meteorice si apele accidentale incarcate cu hidrocarburi din parcaj preluate prin rigole sunt evacuate pompat catre separatoarele de hidrocarburi montate ingropat in exteriorul cladirii si apoi catre reteaua exterioara de canalizare din incinta.

Apele meteorice de la cota superioara a rampei de acces in garaj sunt preluate printr-o rigola catre reteaua de canalizare din incinta.

Evacuarea apelor uzate din imobil se va face prin conducte PVC-KG cu panta de montaj astfel incat evacuarea sa se faca gravitational.

Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de catre o firma de specialitate in conformitate cu proiectul tehnic pentru bransament avizat de distribuitorul de energie electrica din zona. Modalitatea de alimentare cu energie electrica va fi stabilita pe baza unui studiu de solutie realizat de catre furnizorul de energie electrica si nu face obiectul prezentului proiect.

Distributia energiei electrice

Schema de distributie a energiei electrice va fi de tip TNC de la punctul de transformare PT la tabloul general (TG). De la tabloul general la tablourile de distributie schema de distributie a energiei electrice va fi tip TNS.

Tablourile electrice (general si cele de distributie)  vor avea grad de protectie IP42 si vor fi complet echipate conform schemelor monofilare.

Tabloul pentru consumatori vitali (T-Vit) va avea dubla alimentare: de la retea (prin TG) si de la un generator diesel (dimensionat corespunzator).

Echiparea tablourilor din cladire trebuie sa respecte cerintele impuse de catre furnizorul de energie electrica.

Distributia energiei electrice in cadrul imobilelor se va realiza in conductor CYYF cu sectiunea 1.5 mm2 pentru circuitele de iluminat si 2.5 mm2 pentru prize de utilizare generala si tensiunea nominala minima de 1.0 kV in conformitate cu normele in vigoare.

Sectiunea conductoarelor pe circuitele de forta va fi determinata prin calcul astfel incat sa se respecte pierderile de tensiune impuse de normative.

Asigurarea  agentului  termic:

Alimentarea cu caldura si apa calda menajera a fiecarui apartament se va face prin prevedera unei centrale termice murale in condensatie cu tiraj fortat, alimentata cu gaze naturale.

Centrala termica este amplasata in interiorul bucatariei.

Suprafata vitrata a incaperii unde se afla centrala este astfel calculata incat sa asigure functionarea cu gaze naturale, respectand normele in vigoare (I.13-2002 si P. 118-99)  care prepara agentul termic 80o - 60oC.

Centrala va fi dotata cu senzor de gaze si electrovana exterioara ;

Schema de functionare este cu racordare directa la instalatia de incalzire.

Centrala va fi echipata cu cazan apa calda 80o - 60oC, mural, in condensatie, automatizat. Astfel sunt asigurate:

- controlul si reglajul arderii;

- mentinerea temperaturii agentului termic de incalzire la un nivel stabilit prin intermediul termostatelor

- nedepasirea unei temperaturi maxime la cazan.

Presiunea statica in instalatie esta rezolvata prin sistemul de expansiune (vas inchis, supape de siguranta si functionare automata ).

Evacuarea gazelor arse provenite de la centralele termice se realizeaza prin intermediul kiturilor orizontale tip ventuza.

Centralele sunt echipate cu : arzator functionand pe gaze naturale cu control al arderii prin electrozi de ionizare, pompa de circulatie, schimbator de caldura in placi sau tip boiler cu acumulare pentru preparare apa calda menajera, vas de expansiune inchis cu membrana, automatizare la comanda termostat, supapa de siguranta, termometru, toate incorporate intr-un modul.

Evacuarea  deşeurilor  menajere:

Se  va  face  către   punctele de colectare amenajate   pe  proprietatea  beneficiarilor,  în  Europubele  din PP  ecologice.  Ridicarea  deşeurilor  va  fi  efectuată  de  către operatorul de deșeuri care deservește zona cu aceste servicii, pe baza unor contracte cu proprietarii imobilelor.

Pentru  fiecare  tip  de  deşeu  generat,  se  vor  amenaja  sisteme  temporare  de  stocare corespunzătoare,  astfel  încât  să  nu  existe  riscul  poluării  factorilor  de  mediu.

Funcţionarea  obiectivului  va  genera  deşeuri  de  tip  menajer  şi  deşeuri  de  ambalaje. Se vor  asigura  facilităţile  necesare  pentru  colectarea  selectivă.

## Descrierea  lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei:

După  terminarea  lucrărilor  de  execuţie a  clădirilor  şi  imprejmuirii,  se va amenaja peisagistic toată  suprafaţa, propunându-se zone  verzi  cu  spaţii  plantate și accese  pietonale.

## Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Căile de acces care vor deservi complexul rezidențial au fost propuse și aprobate prin documentaţiile de Urbanism ce au aprobat funcțiunea terenului, respectiv:

- Realizarea unei noi strazi, situata pe teren ce apartine domeniului public, la vest de amplasamentul care a generat PUZ-ul ce a pregătit prezentul proiect. Ampriza propusa pentru această stradă este 14m (distanta existenta intre amplasament si proprietatile private invecinata, IE 221107 si IE 228761 ). Profilul propus prevede 2 benzi de circulatie (cate o banda de circulatie pe fiecare sens), plantatie de aliniament, parcare longitudinala si trotuare.

- Realizarea unei noi strazi (strada Prelungirea Barbu Delavrancea), situata pe teren ce apartine o parte domeniului public si o parte proprietate privata a initiatorului, la est de amplasamentul vizat. Ampriza propusa pentru Strada Prelungirea Barbu Delavrancea este 10m. Profilul propus prevede 2 benzi de circulatie (cate o banda de circulatie pentru fiecare sens) si trotuare.

- Realizarea unei noi strazi (propusa, in prelungirea străzii menționate la punctul 1 al prezentei enumerări, pana la Prelungirea Barbu Delavrancea), situata pe teren ce apartine domeniului public, la sud de amplasamentul care a generat PUZ. Ampriza propusa este 11m. Profilul propus prevede 2 benzi de circulatie (cate o banda de circulatie pentru fiecare sens) si trotuare.

- Realizarea de parcari publice pe terenuri ce apartin domeniului public, adicent strazilor propuse.

Accesele auto si pietonale la amplasamentul complexului se vor realiza din:

- Strada Stefanita Voda – acces pietonal

- Strada A propusa – accesuri carosabile si pietonale

- Strada B propusa – accesuri carosabile si pietonale

## Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pe perioada executării lucrărilor pentru realizarea investiţiei, resursele sunt cele uzuale necesare realizării unei structuri  în cadre de beton armat cu zidărie din cărămidă.

Pe perioada funcționării, resursele naturale ce vor fi utilizate sunt apa și gazul natural.

## Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Proiectul va fi implementat pe baza următoarelor etape:

- lucrări de organizare de şantier;

- lucrări de excavaţie;

- lucrări de execuţie a structurilor de rezistenţă;

- lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi ventilaţie;

- lucrări de finisaje;

- lucrări de amenajare.

## Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Titularul nu deține informații certe privind alte proiecte planificate în zona proiectului. Zona vizată de proiect este o zona periurbana, antropizata moderat, in care exista constructii cu functiuni diverse: locuire colectiva, depozitare si servicii comerciale de tip mall.

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

In urma unei analize facute de proiectant si beneficiar, avand in vedere specificul activitatilor pe care le desfasoara societatea, caracteristicile amplasamentului, morfologia si vecinatatile, contextul economic regional si preocuparea fata de respectarea legislatiei in vigoare, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului in vederea selectarii celei optime. Investitia se va integra rapid in dinamica de dezvoltare locală. Motivatia alegerii amplasamentului a fost legata in primul rand de potentialul acestuia (teren liber de construcții, într-o zonă deja antropizată) care ii permite dezvoltarea acesteia intr-o zona de rezidențială cu potențial ridicat. Configuratia actuala a amplasamentului corespunde conditiei esentiale de dezvoltare a unui complex rezidențial.

Alternativele de asigurare a utilitatilor si a conectivitatii cu infrastructura existenta in zona s-au adoptat in vederea asigurarii unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu masuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

## Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului:

Structura rezidențială nu va genera activități de producție, pe lângă funcțiunea rezidențială, complexul va putea găzdui o serie de activități asociate unor servicii, a căror specific nu se cunoaște cu certitudine la acest moment.

## Alte autorizaţii cerute  pentru proiect:

- Aviz  tehnic alimentare cu apă;

- Aviz  tehnic alimentare cu energia electrică;

- Aviz RCD-RDS;

- Aviz  securitatea la incendiu;

- Aviz  sănătatea populaţiei;

- Ministerul Turismului;

- Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Constanţa;

- Statul Major General

## Localizarea proiectului:

Terenul pe care se va dezvolta complexul multifuncțional are o suprafață de 23481 mp și este localizat în municipiul Constanța, între strada Stefanita Voda si Centrul comercial Maritimo, vis-à-vis de clinica medicala Euromaterna.

Pe terenul vizat de prezentul proiect nu se afla constructii. Terenurile proprietate privata au categoria de folosinta curti-constructii, iar terenurile aflate in domeniul public/privat sunt detinate construirii aleilor de acces, dar nu sunt amenajate în prezent.

Cât privește vecinătățile terenului, la nord de zona studiata se afla clinica Euromaterna si blocurile de locuinte BC2, BC3, BC4 cu regim de inaltime P+4-P+10, la est de zona studiata se afla o unitate militara, la vest un teren liber de construcții, pentru care a fost aprobata destinatia de Zona Mixta cu regim mare de inaltime, iar la sud si vest se afla incinta complexului comercial Maritimo.

## Folosinţele  actuale  şi  planificate  ale  terenului  atât  pe  amplasament,  cât  şi  pe  zone adiacente acestuia:

Zona vizată de proiect, respectiv subzona de reglementare UTR 6 (cf. PUZ Aurel Vlaicu) a fost reglementata urbanistic prin PUZ aprobat cu HCL nr. 85/2017, pentru amplasamentul situat pe strada Stefanita Voda nr.27, reglementarile urbanistice sunt:

- Functiune: locuinte colective, servicii, comert, echipamente publice aferente locuintelor.

## Politici de zonare şi de folosire a terenului:

Conform PUZ aprobat, pentru amplasament se propun următoarele zone:

Zona mixta ZM1, functiuni admise:

locuire: locuinte colective

functiuni administrative: sedii, fundatii, organizatii, asociatii, sedii birouri, sediu firma/companie

functiuni financiar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurari

functiuni comerciale: alimentatie publica (restaurant, fast-food, cofetarie, cafenea, bar, club)

servicii cu acces public (finante, banci, consultanta, proiectare, design, tiparire, multiplicare,

formare profesionala, asistenta tehnica, comunicatii, servicii postale, curierat, agentie de turism,

intretinere corporala, manufactura fina, croitorie etc)

- functiuni de invatamant: gradinita, after-school

- functiuni de sanatate: cabinete de medicina preventiva, cabinete de medicina de familie, farmacii, centru recoltare sange

- functiuni de turism: hotel, hotel apartament, alimentatie publica, spa

- functiuni de loisir public: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru tineret

- servicii aferente zonelor de locuinte: comert alimentar, comert nealimentar, cabinete de medicina veterninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnice dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de intretinere corporala ( frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curatatorie haine) amenajari aferente locuintelor / functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare

- parcaj colectiv subteran destinat locuitorilor

- POT maxim = 60%

- CUT maxim = 3

- Rh maxim = P+7, Hmax la cornisa=28m

Zona mixta ZM2, cu suprafata totala de 3074,40mp, formata din 2 parcele propuse astfel:

- o parcela cu suprafata de 1423 mp, propusa pentru schimb cu initiatorul PUZ (in schimbul suprafetei de teren de 1423mp proprietate privata a initiatorului, suprafata propusa pentru cedarea catre domeniul public pentru realizarea strazii Prelungirea Barbu Delavrancea).

- o parcela cu suprafata de 1651,40 mp

- functiuni admise:

- parcaj colectiv multietajat

- constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare spatii verzi, parc

- amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii

- plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare

- se admit urmatoarele functiuni integrate in functiunea de baza daca acesta este parcaj colectiv multietajat:

- functiuni administrative: sedii, fundatii, organizatii, asociatii, sedii birouri, sediu firma/companie

- functiuni de loisir public: loc de joaca copii acoperit

- servicii aferente zonelor de locuinte: comert alimentar, comert nealimentar, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete

- individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnice dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curatatorie haine) amplasate la parter

- POT maxim = 60%

- CUT maxim = 3,9

- Rh max = P+6, Hmax la cornisa=25m

Zona destinata circulatiilor publice:

Funcțiuni permise: circulații carosabile și petonale.

## Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată  în considerare:

Nu este cazul.

## Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Prin  măsurile  constructive  adoptate,  prin  tehnologia  de  execuţie  şi  de  exploatare, care se vor aplica  în conformitate  cu  legislaţia  în vigoare, se  reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului asupra mediului. Zona  în care se va executa  lucrarea  este  în curs de  dezvoltare.

Lucrarea   în cauză are  impact  redus  asupra terenului şi vecinătăţilor, iar impactul asupra sanătăţii umane este minim.

Se poate crea disconfort datorită lucrărilor de construcţie, sapăturilor şi circulaţiei autovehiculelor  necesare  lucrărilor de construire, dar acestea  au  un caracter  izolat şi frecvenţa  redusă.

Natura  impactului  este directă  pe  termen  scurt şi mediu asupra solului, aerului și vegetației și indirectă asupra apei. Lucrările  în  cauză  vor  avea  un  caracter  pozitiv  asupra  populaiei zonei şi vecinătătilor imediate datorită faptului că lucrările de  sistematizare  pe verticală, de amenajare şi  plantare vor  îmbunătăti starea actuală a terenului (teren intravilan, liber de constructii, cu vegetație degradată și cu plante ruderale apărute ca efect a abandonării terenului).

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

Cât privește vecinătățile terenului, la nord de zona studiata se afla clinica Euromaterna si blocurile de locuinte BC2, BC3, BC4 cu regim de inaltime P+4-P+10, la est de zona studiata se afla o unitate militara, la vest un teren liber de construcții, pentru care a fost aprobata destinatia de Zona Mixta cu regim mare de inaltime, iar la sud si vest se afla incinta complexului comercial Maritimo.

Conform PUZ aprobat, suprafața construită aferentă clădirilor va fi de 9260 mp, suprafața construită aferentă infrastructurii rutiere de acces va fi de 4296 mp, iar suărafața cu spații verzi va fi de 9925 mp (42,26%).

Cat priveste impactul asupra mediului datorat amenajarilor prevazute de prezentul proiect, a fost luat in considerare atat cel din faza de executie, cat si cel din faza de functionare. Formele de impact asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor santierelor, cu implicatii cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei de lucru. Se considera ca factorii de mediu potențial afectați (in special apa, aer, sol, componenta vie, populatia din zona) vor reveni la parametrii normali de functionare la terminarea lucrarilor de executie. Avand in vedere topografia si conformatia terenului (zona relativ plana), nu se estimeaza aparitia unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural suplimentari ca urmare a activitatilor de santier. In perioada de functionare a complexului rezidențial, se poate vorbi mai degraba de cresterea presiunii antropice asupra teritoriului, care poate atrage dupa sine si efecte negative asupra factorilor de mediu. In cazul proiectului de fata, se considera ca presiunea antropica asupra mediului, reflectata in posibilitatea aparitiei supraaglomerarii si inclusiv a unei stari de disconfort a populatiei, nu va conduce la aparitia unor stari teritoriale conflictuale. Cat priveste fenomenele de risc antropic ce s-ar putea declansa, inmagazinate in manifestarea abuziva a interventiei asupra elementelor naturale, proiectul s-a adaptat la conditiile de functionare optima a structurilor preexistente si s-a evitat introducerea unor elemente perturbatoare in functionalitatea subsistemelor ce servesc sistemelor de locuire. Dezvoltarea rezidențială poate avea implicatii asupra mediului in special asupra habitatelor, solului (prin depozitarea necontrolata de deseuri, in special), asupra resurselor de apa si energie, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa si de evacuare a celor uzate. Dacă aceste sisteme de utilități și serviciile aferente sunt bine gândite, impactul asupra mediului este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Impactul va avea caracter local  izolat (în limitele amplasamentului), se va manifesta temporar și direct asupra factorilor de mediu aer, sol și indirect asupra apei. Asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, peisaj se va manifesta un impact negativ nesemnificativ. Asupra populației locale, mai ales în perioada de funcționare, se va manifesta un impact pozitiv.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):

Impactul va avea carecter local izolat (în limitele amplasamentului și în zonele limitrofe), nu va afecta receptori sensibili, cum ar fi habitate și specii sau populația locală.

Magnitudinea şi complexitatea impactului:

Impactul  va  fi  redus ca intensitate și se va manifesta local,  construcţia  în  cauză  fiind  de  mărime  medie  şi  complexitate redusă, nefiind necesară tehnică şi echipamente complexe de execuţie şi funcţionare.

Probabilitatea impactului:

Probabilitatea de apariție a unor impacturi de intensitate ridicată este foarte puțin probabilă, putând apărea numai în cazul nerespectării disciplinei de șantier. Ușoare forme de disconfort pentru populației și o afectare redusă a calității factorilor de mediu, în special aer și sol, sunt probabile în faza de execuție a lucrărilor, însă dacă se va respecta disciplina de șantier, intensitatea acestora va fi foarte redusă.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Avand in vedere etapizare executiei ansamblului in trei etape succesive, impactul se va intinde pe o perioada de maxim 5 ani de la data începerii construcţiilor, şi va  avea  un caracter temporar, pe durata execuţiei  lucrării.  Terenul se va  amenaja după terminarea lucrărilor, se vor amenaja spațiile verzi și vor fi eliminate toate utilajele și deșeurile de construcție.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Execuția lucrărilor nu va genera impact semnificativ asupra niciunui factor de mediu. Cu toate acestea, se vor  lua toate măsurile necesare de protecţie şi control a lucrărilor de construcţie, astfel  încat să se asigure  protecţia  mediului  înconjurător,  conform  legislaţiei  în  vigoare.

Principalele forme de impact asociate lucrărilor de construcție sunt:

- pulberile sedimentabile;

- gaze de ardere;

- zgomotul  produs  prin activitatea  utilajelor de construcţie şi transport.

Zonele în care se poate resimţi impactul sunt cele în care evoluează dispersia poluanţilor în perioada de execuţie a lucrărilor. Aceste zone sunt:

- zona de execuţie a lucrărilor și zonele limitrofe acesteia.

- drumurile de acces.

În afara zonei de lucru a drumurilor de acces la obiectiv, potenţialul impact negativ va fi minimizat de măsurile luate de constructor în ceea ce priveşte transportul în siguranţă şi pe trasee optime a materiilor prime/deşeurilor.

Natura transfrontieră a impactului:

Nu este cazul.

# Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## Protecţia calităţii apelor:

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In prognozarea impactului pe care obiectivul propus il poate avea asupra factorului de mediu apa, trebuie sa se tina cont de cele doua etape in derularea proiectului si anume etapa de executie si etapa de functionare.

In perioada de executie, exista posibilitatea unor forme de poluare chimica accidentala, prin pierderi de carburanti pe sol, existand in aceste conditii si riscul infestarii freaticului. Aceasta formă de impact va fi minimizata insa prin respectarea normelor de protectie a muncii si prin intretinerea adecvata a utilajelor.

In perioada de functionare, principalele forme de agresiune asupra factorului de mediu apa sunt:

- Diminuarea rezervei de apa prin consum mai ridicat al acesteia. Desi aceste implicatii sunt extrem de importante in sistemele naturale, se considera ca in conditiile in care amplasamentul se va alimenta din sistem centralizat, impactul din acest punct de vedere se reduce simtitor;

- Poluarea apei prin: functionarea necorespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor de colectare-epurare a apelor uzate de pe amplasament, depozitarea necontrolata de deseuri direct pe sol, cu implicatii si asupra panzei freatice. Referitor la primul aspect, trebuie mentionat ca  solutiile constructive propuse prin proiect sunt in masura sa asigure evacuarea controlata a tuturor apelor uzate de pe amplasament in reteaua de canalizare existentă în zonă, fara a afecta apele de suprafata si cele freatice.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă trebuie luate o serie de măsuri în perioada de realizare a investiţiei:

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea zonelor de depozitare special amenajate, în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;

- evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, deşeuri lemnoase, etc) cu solul;

- verificarea periodică a integrității conductelor în vederea evitării pierderilor de apă şi a staţiei de tratare.

Avand in vedere ca proiectul nu creează cadrul pentru activități ce ar putea afecta calitatea apei, se considera ca prin respectarea normelor tehnice de intretinere a instalatiilor si a celor de gestionare a deseurilor, respectiv prin adoptarea unor practici interne prin care se evită consumul exagerat de apă și pierderile, impactul asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ.

## Protecţia aerului:

Sursele de poluare a aerului:

Complexul rezdențial propus va fi amplasat intr-o zonă periurbană, dar deja antropizată, în apropierea unui centru comercial și a altor obiective, astfel încât calitatea aerului nu este una naturală, traficul din zonă influențând-o într-o anumită măsură. In proximitate nu exista obiective industriale care s-ar putea constitui in surse importante de poluare a aerului.

Principalele surse potentiale de impact asupra factorului de mediu aer pe care implementarea si functionarea proiectului le-ar putea implica sunt:

- Activitatea de santier derulata cu ajutorul utilajelor, ce conține atat surse mobile, cat si stationare, si care genereaza gaze de ardere si particule in suspensie si sedimentabile, dar temporar;

- Activitatea mijloacelor de transport, ca sursa mobila, genereaza gaze de esapament, pulberi in suspensie si sedimentabile; acesta forma de poluare va aparea atat in perioada de executie, cat si in cea de functionare.

- Evacuarea aerului de la centralele termice;

- Aparatele de climatizare care funcționează pe baza unor agenți de răcire;

- Evacuarea  prin  hote cu  ieşire a aerului viciat din zona de bucătăriilor;

Principalii poluanți estimați sunt:

- pulberile în suspensie – sunt asociate în principal operațiilor de decopertare și excavare, transportul și manevrarea materialelor;

- gaze de ardere – atât în perioada de funcționare, cât mai ales în cea de construcție. Lucrarile de constructie presupun angrenarea unui parc diversificat de masini si utilaje, ceea ce conduce la emisia in atmosfera a poluantilor caracteristici arderii combustibilului in motoarele cu ardere interna si anume: CO, CO2, NOx, SO2, COV, CH4. Cantitatea emisiilor și efectele acestora depinde de: tipul utilajelor si masinilor, capacitatea cilindrica, vechimea utilajului; combustibilul utilizat; aria pe care isi desfasoara activitatea, distantele parcurse, viteza de deplasare; tipul carosabilului pe care se deplaseaza mijloacele de transport; conditiile meteorologice locale de dispersie a poluantilor. Având în vedere că lucrările de construcție se suprașun peste alte activități care implică același tip de emisii (mai ales cele asociate traficului) și că sursele sunt mobile, fără a putea estima cu certitudine numărul și tipul acestora, nu se poate cunatifica clar nivelul de emisii asociat proiectului propus. Având însă în vedere că sursele de impact sunt comune, de intensitate redusă, se poate arecia că impactul nu va fi negativ semnificativ și nu va afecta semnificativ calitatea aerului în zona.

Instalaţiile pentru reţinerea  şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive :

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare centralizate și nu pe amplasament;

- reducerea activitatilor care genereaza mult praf in perioadele cu vant puternic, precum si umectarea suprafetelor de lucru la nevoie;

- utilizarea unor utilaje și echipamente în stare optimă de funcționare;

- rularea autovehiculelor cu viteză moderată în perioada de funcționare a investiției;

- pulverizarea apei pe carosabil pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă în perioadele secetoase.

Avand in vedere cele prezentate si in conditiile in care proiectul nu prevede dezvoltarea unor obiective industriale care ar putea contribui la poluarea semnificativă a aerului, că lucrările vor avea efecte pe suprafețe restrânse ca suprafață și de intensitate, se considera ca impactul asupra calitatii aerului va fi negativ nesemnificativ.

## Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot şi de vibraţii:

Procesele tehnologice de executie a lucrărilor implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii specifice, care reprezinta tot atatea surse de zgomot. Acestea pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- zgomotul din fronturile de lucru, produs de catre functionarea utilajelor de constructii (excavari, realizarea structurii proiectate);

- circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii sau utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- zgomot de sursa;

- zgomot de camp apropiat;

- zgomot de camp indepartat.

Fiecaruia dintre cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoasterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.

Masurile de diminuare a zgomotului la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si pentru a avea o informatie certa privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este amplasat intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In acest caz, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa.

Pentru a avea sens, valoarea de presiune acustica inscrisa trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masurarea.

Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile de camp liber, acest nivel de presiune acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii) sau atenuat prin interpunerea unor ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura.

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in camp apropiat reprezinta, de fapt, zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca in cazul primelor doua niveluri de observare, caracteristicele acustice sunt strans legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare masura de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomene meteorologice si in particular viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatia.

La acest nivel de observare, constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat.

Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in zona unui front de lucru.

Totusi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje ce vor fi folosite, precum si numarul acestora, s-au putut face unele aprecieri privitoare la nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza. Astfel, avand in vedere aceste valori, se estimeaza ca in fronturile de lucru, pe anumite sectoare si pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi insa valoarea de 90 dB(A) pentru perioade mai mari de 10 ore.

A doua sursa importanta de zgomot pe perioada constructiei obiectivelor proiectului o va constitui circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor necesare santierului se vor folosi autobasculante cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40 tone. Parcurgerea unor localitati de catre autobasculantele ce vor deservi frontul de lucru ar putea genera niveluri echivalente de zgomot care ar putea provoca un anumit disconfort.

In ceea ce priveste prognozarea impactului acustic asupra receptorilor sensibili, avand in vedere ca lucrarile se vor efectua in afara zonei locuite, relativ departe de locuințe, nu se poate aduce in discutie un impact ridicat asupra populatiei datorat zgomotului de santier. Impact pronuntat ar putea avea insa traficul greu, care, in conditiile starii deficitare a sistemului rutier din zonă, ar putea constitui un motiv, desi temporar, de disconfort pentru populatia locală.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În etapa de implementare a proiectului propus, având în vedere că lucrările se efectuează în spațiu deschis, nu s-au prevăzut amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Utilajele cu ajutorul cărora se vor realiza construcţiile sunt însă ecranate acustic din fabricație.

În perioada de  funcţionare  spaţiile rezidențiale se protejază prin  soluţiile tehnice  adoptate  şi anume:

- tâmplărie cu geam termopan cu factor de absorbţie pentru zgomot;

- sisteme de izolare a pereţilor  exteriori cu efect dublu de izolare - termic şi fonic;

Se  estimează un nivel de zgomot sub limita prevăzută de normativele în vigoare.

Principalele măsuri de prevenire/reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de realizare a proiectului propus sunt:

- asigurarea unor echipamente de protectie auditiva eficiente pentru lucrători;

- monitorizarea perceptiei populatiei din zona si a muncitorilor de pe santier in ceea ce priveste zgomotul si vibratiile;

- limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele din zona frontului de lucru si, mai ales, de catre traficul greu ce va deservi santierul;

- corelarea programului vehiculelor inspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe drumurile tranzitate in vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de suplimentarea semnificativa a acestuia (in special in ore de varf);

- nederularea lucrarilor de constructie pe timpul noptii;

- utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci cand acest lucru este imperativ si nu poate fi inlocuit cu o alternativa mai putin nociva din acest punct de vedere;

- utilizarea unor echipamente si utilaje dotate cu motoare ecranate acustic sau cu alte caracteristici tehnice care sa reduca amprenta sonora;

- monitorizarea modului în care traficul rutier ce va fi generat înspre complexul turistic afectează populația locală.

## Protecţia împotriva radiaţiilor:

Sursele de radiaţii:

În cadrul procesului tehnologic nu se folosesc  materii  şi  materiale ce produc  radiaţii. De asemenea, nu se vor depozita sau manipula produse care să genereze instantaneu radiaţii sau care să aibă  impact negativ asupra  omului  sau mediului  înconjurător.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Realizarea şi  funcţionarea  proiectului nu  va  implica utilizarea de surse de  radiaţii.

## Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

Urmatoarele forme de impact asupra solului si subsolului au fost estimate in perioada de executie și funcționare a obiectivelor proiectului:

- poluarea solului prin pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie;

- poluarea solului prin depozitarea necorespunzatoare a unor materii prime sau deseuri;

- afectarea dinamicii si structurii naturale a componentei edafice prin eroziunea din zona taluzurilor si a platformei de lucru;

- declansarea unor procese morfodinamice nedorite in urma lucrarilor propuse, cu precadere in arealele vulnerabile din acest punct de vedere;

- aparitia unor forme de acumulare tehnogene (depozite de materiale sterile, depozite de materii prime etc.);

- sedimentarea poluantilor de trafic;

- functionarea defectuoasa a canalizarii pluviale.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

- Depozitele temporare de materiale de construcţie vor fi amplasate în locuri special amenajate pentru  a  evita  chiar  şi poluările  accidentale  ale  solului;

- Protejarea solului şi subsolului în perioada de execuţie va fi asigurată de către constructor, cu respectarea tuturor prevederilor legale din domeniul protecției mediului;

- Respectarea limitelor amplasamentului în perioada șantierului;

- Colectarea  selectivă  a  deşeurilor  rezultate (deşeuri de construcţii  şi  deşeuri  menajere) şi depozitarea  temporară  în  spaţii  special  amenajate  până  la  valorificarea  lor  prin  societăţi autorizate;

- Se va verifica periodic integritatea construcţiei şi starea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de apă în sol şi scurgerilor necontrolate de ape uzate ce pot determina apariţia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

- După finalizarea execuției lucrărilor, vor fi amenajate corespunzător spațiile neconstruite.

- În faza de funcţionare, protecţia solului şi a subsolului se va realiza în primul rând printr-o gestiune corespunzătoare a deșeurilor.

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului se situează la un nivel acceptabil, atâta timp cât terenul scos din circuitul natural este redus, toate instalațiile și utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile, materiile prime și substanțele periculoase vor fi gestionate în mod eficient.

## Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nici  în  faza  de  execuţie,  nici  în  cea  de  funcţionare  nu  rezultă  poluanţi  care să afecteze  ecosistemele  acvatice  şi  terestre.

Amplasamentul este situat în afara ariilor protejate, într-o zonă antropizată, cu ecosisteme modificate antropic.

Forme de impact:

Ca forme de impact direct (negativ sau pozitiv) asupra componentei biotice datorate implementarii obiectivului, se pot mentiona:

- Indepartarea covorului vegetal in vederea amplasarii constructiilor;

- Introducerea unor noi specii de plante (ierboase – gazon, arbustive – arbusti ornamentali sau arborescente – perdele de arbori etc.).

In categoria formelor indirecte de impact asupra componentei biotice pot fi incluse:

- Emisiile de gaze arse asociate traficului (atat in faza de constructie, cat si in cea de functionare). Poluantii care apar in ghidurile de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii Internationale de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru vegetatie, responsabili de efecte negative sunt urmatorii: CO, SO2, NO2, alti oxizi rezultati din procesele de ardere;

- Modificari ale structurii sau texturii solului, care s-ar repercuta si asupra componentei biotice.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia  biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

- limitarea poluării fonice;

- precauţia în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi cu potenţial poluant fizic sau chimic;

- interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul complexului pentru întreținerea spațiilor verzi;

- interzicerea plantării cu alte specii decât cele specifice habitatului;

- management eficient al deșeurilor.

Se apreciază că impactul asupra biodiversității este negiljabil,, atâta timp cât terenul scos din circuitul natural nu este acoperit de ecositeme valoroase și nici nu reprezintă habitat pentru specii faunistice valoroase.

## Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.:

Lucrările ce se vor executa  nu  prezintă  nici  un fel de elemente funcţionale sau de altă natură care ar  putea prejudicia obiective de  interes  public.

Amplasamentul este situat într-o zonă antropizată, cu centre de servicii, dar și cu spații rezidențiale.

Surse de impact:

Avand in vedere ca zona proiectului nu este încă una foarte aglomerată, se estimeaza ca disconfortul pe care activitatea de santier l-ar putea genera asupra populatiei va fi redus. Pe perioada de funcționare, populația locală ar putea fi afectată negativ de suplimentarea traficului înspre complexul trezidențial.

Trebuie mentionate insa si beneficiile pe care aceasta investitie le aduce in economia locala. Impactul generat de implementarea acestui complex turistic si rezidential va influenta in mod pozitiv dinamica socio-economica a municipiului. Beneficiile pentru locuitorii zonei sunt legate in primul rand de crearea unor locuri de munca în spațiile de servicii, ide cresterea veniturilor la bugetul local, care s-ar repercuta pozitiv asupra infrastructurii edilitare a zonei, cresterea nivelului de trai, dezvoltarea de noi activitati economice in zona sau extinderea celor deja existente, stimularea activitatilor economice, aceasta zonă periurbană putand deveni msi atractiva pentru investitori etc.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Nu este cazul.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului

În  perioada  de  execuţie  și funcționare a  proiectului  pentru  a  nu produce disconfort locuitorilor riverani, sunt necesare  măsuri, precum:

- realizarea lucrărilor eşalonat, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie redusă perioada de execuţie a lucrărilor pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative;

- funcţionarea  la  parametrii  optimi  proiectaţi  a  utilajelor tehnologice  şi  mijloacelor de transport în perioada de construcție, pentru  reducerea  noxelor  şi  zgomotului  care  ar  putea  afecta  factorul  uman;

- asigurarea  semnalizării  zonelor  de  lucru cu panouri  de  avertizare;

- refacerea  ecologică  a  zonelor  afectate  de  lucrările  de  execuţie;

- monitorizarea percepției populației privind sporirea intensității traficului înspre zona proiectului și luarea unor măsuri în caz de nevoie.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta in urma lucrarilor de construcţie a complexului rezidențial și ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în tabelul 2.

Tabel 2. Tipuri de deșeuri generate

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 01 02 | Cărămizi | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericulos |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 04 | Ambalaje metalice | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de activitatea personalului | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |
| Etapa de funcționare a investiţiei | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de locatari | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Modul de gospodărire a deşeurilor:

Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile și va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcţie, se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Deseurile menajere produse in perioada de constructie, vor fi depozitate in containere specializate si se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va incheia un contract. Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi aceste obiective va fi obligata sa predea aceste deseuri unei firme specializate.

Pentru etapa de executie a lucrarilor, se recomanda urmatoarele masuri, aplicate de antreprenorul de lucrari, care va elabora si va implementa un Plan complet de gestionare a deseurilor si care va contine:

- inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

- evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, in special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

- determinarea modalitatii si a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deseurilor;

- pamantul de excavatie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura;

- stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi utilizat la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de construcții

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice.

Pentru inlaturarea poluarilor accidentale care pot aparea in perioada de constructie prin pierderi de carburanti, care mai apoi pot ajunge in reteaua de canalizare se va achizitiona material absorbant si baraje absorbante.

## Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În perioada de realizare a investiţiei şi ulterior pe perioada de funcţionare a acesteia nu se vor utiliza substanţe toxice şi/sau periculoase.

## Prevederi pentru monitorizarea mediului

Activitatile de monitorizare sunt necesare in vederea cuantificarii impactului implementării proiectului asupra factorilor de mediu cu scopul adoptarii masurilor optime de protectie a acestora si se poate desfasura atat in faza de executie, cat si in cea de operare.

In etapa de executie, nu se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin prelevarea de probe, obiectivul negenerând un nivel de poluare ridicat. Astfel, stabilirea calitatii initiale a factorilor de mediu, ca reper pentru modificarile ce vor surveni ca efect al lucrarilor de reabilitare, se va face analitic, prin estimari maximale ale nivelurilor de poluare pornind de la informatiile prevazute in cartile tehnice ale utilajelor implicate in constructie. In ceea ce priveste nivelul de zgomot si vibratii, vor exista consultari permanente cu populatia posibil a fi afectata de acest aspect in vederea minimizarii starii de disconfort ce ar putea fi indusa acesteia.

Alegerea amplasamentelor lucrarilor temporare si definitive, a organizării de santier sau a depozitelor temporare se va face in concordanta cu normele in vigoare, cu restrictiile si normele impuse de criteriile tehnice, economice si de mediu.

În cazul acestui proiect, monitorizarea mediului este mai importantă în faza de realizare a investiţiei şi mai puțin în faza de funcţionare, având în vedere potenţialul impact asupra diferitelor componente ale mediului, care a fost estimat ca fiind nesemnificativ. Pe perioada de realizare a investiţiei, se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor).

În perioada de exploatare a investiţiei se va monitoriza consumul de apă prin intermediul apometrelor, respectiv modul de gestionare a deșeurilor menajere.

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.):

Nu este cazul.

## Lucrări necesare organizării de şantier:

Pe perioada de desfăşurare a construcţiei, este necesară realizarea unei organizări de şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului, fără a afecta zonele din proximitate, unde se vor depozita utilajele și echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare ce va cuprinde:

- birouri de santier pentru personalul implicat in activitatile de constructie;

- spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente si mijloace necesare;

- spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise, gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.

- spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare impotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.

De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie, magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se vor adopta următoarele măsuri:

- se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta, depozita temporar în locaţii şi recipienţi adecvaţi şi vor fi eliminate prin firme specializate şi autorizate.

Pentru  organizarea  execuţiei  se  propun  urmatoarele lucrări:

- împrejmuire teren - gard din plasă metalică si panouri metalice;

- amplasarea  de barăci  pentru  vestiar  muncitori;

- grupuri  sanitare – toalete ecologice;

- zona  de amplasare a  pubelelor, ce vor fi preluate conform contractului  de salubritate;

- platformă  de depozitare  a  materialelor;

- magazii  provizorii  de  depozitare unelte şi  scule de lucru;

- magazii provizorii  pentru materialele de construcţie ce  necesită protecţie  împotriva  intemperiilor (foi de gips carton, saci adeziv, etc);

- platforme pentru materialele  de  construcţie  precum  nisipul, profilele  metalice, ţiglă care vor  fi depozitate  în  aer  liber, fără  măsuri  deosebite  de  protecţie;

- va fi amenajat  un  punct  de  prim  ajutor  dotat  cu  trusă  sanitară;

- vor  fi  amplasate  pichete  de  incendiu  psi, dotate  corespunzător,  şi  toate  barăcile vor  fi  dotate cu extinctoare;

- la  porţile  de acces  în  şantier  vor  exista  platforme de  curăţare  a  pneurilor  de  noroi;

- lucrătorii vor dispune de apă potabilă pe şantier;

- programul de lucru  va  fi  de  8-10 ore  zilnic, iar în timpul  betonărilor 12 ore, dar nu mai târziu de ora  2000;

- toate  locurile  cu  risc  de accidente vor  fi   împrejmuite şi  semnalizate  corespunzător, existând  persoana  specializată  pentru  această  activitate;

- molozul  se  va depozita  exclusiv  în  containere  ce  vor  fi  preluate  de  operatorul de salubritate;

- vor  fi  prevăzute măsuri  de  protejare  a  vecinătăţilor, pentru  prevenirea  declanşării incendiilor, se  va  evita  lucrul  cu  şi  în prejma  surselor  de  foc;

- se  vor  respecta  măsurile  de protecţie  în folosirea  utilajelor  cu  acţionare  electrică;

- se  vor  monta  indicatoare  de  securitate  conform  standardelor;

- lucrările de construire  prevăzute se vor realiza  în  mod  obligatoriu  cu  firme  specializate şi cu personal calificat  pentru  astfel  de lucrări.  În  timpul execuţiei,  investitorii  şi  executantul  vor  lua  toate măsurile pentru respectarea  normelor  de  protecţia  muncii  în vigoare;

- lucrările de execuţie  nu vor  afecta  domeniul  public pe  perioada executării lucrărilor în şantier.

Descrierea  impactului asupra  mediului asociat lucrărilor organizării de şantier a fost efectuată în cadrul subcapitolelor aferente fiecărui factor de mediu afectat de implementarea proiectului.

## Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea investiţiei, pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament şi a materiilor prime în exces;

- nivelarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de construcţie;

- acoperirea cu sol vegetal rezultat din excavaţiile de pe amplasament, sau amplasamente de pe alte locaţii;

- amenajare de acoperișuri verzi;

- ecologizarea amplasamentului prin revegetare cu specii autohtone.

În cazul în care pe viitor este necesară demolarea clădirilor complexului rezidențial, pentru aducerea terenului la forma şi starea iniţială, se vor executa următoarele operaţiuni:

- demolarea construcţiilor, transportul deşeurilor rezultate la un depozit de deşeuri rezultate din demolări;

- nivelarea terenului, aşternerea de sol şi ecologizarea zonei prin revegetare cu specii autohtone.

# V. Concluzii

1. Din analiza efectuată, niciun factor de mediu nu va fi afectat negativ semnificativ de implementarea proiectului propus.

2. Chiar dacă au fost identificate anumite forme de impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu, aplicarea măsurilor enumerate în prezentul memoriu vor contribui la scăderea intensității impactului.

3. In perioada de functionare a complexului rezidențial, se poate vorbi mai degraba de cresterea presiunii antropice asupra teritoriului, care poate atrage dupa sine si efecte negative asupra factorilor de mediu. In cazul proiectului de fata, se considera ca presiunea antropica asupra mediului, reflectata in posibilitatea aparitiei supraaglomerarii si inclusiv a unei stari de disconfort a populatiei, nu va conduce la aparitia unor stari teritoriale conflictuale. Cat priveste manifestarea abuziva a interventiei asupra elementelor naturale, proiectul s-a adaptat la conditiile de functionare optima a structurilor preexistente si s-a evitat introducerea unor elemente perturbatoare în peisaj. In vederea reducerii formelor potențiale de impact, în complexul rezidențial propus, se va promova respectul fata de mediu.

# VI. Anexe - piese desenate

- Planul de situatie - plan cu propunerea de mobilare urbanistică;

- Planul de încadrare  în  zonă  a  obiectivului;