|  | S.C. MD PRIM PROIECT S.R.L. [ATELIER DE PROIECTARE AL ARHITECTILOR BOGDAN MARCU SI LIVIU DIDĂ] STR. CISMELEI, NR. 18, BL.J1, SC. A, ET.8, AP.35, CONSTANTA Telefon 0723-22 44 58, 0744 -128 120Fax 0241-831184 e_mail: bogdanmarcu@mdproiect.ro, liviudida@mdproiect.ro |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5 LA ORDINUL 135/2010

### I. DENUMIREA PROIECTULUI

### - AMENAJARE PARCARE CU ACCES DIN LOTUL CU NR. CADASTRAL 205835 PROPRIETATEA S.C. SEASIDE ESTATE COMPANY S.R.L. (CONFORM CU NR. 16/15.01.2018)

### II. TITULAR

### - Beneficiarul lucrarilor: S.C. SEASIDE ESTATE COMPANY S.R.L. ( conform Contract de Vanzare aut. nr. 2334/28.08.2007)
- Adresa: str. Aurel Vlaicu, nr. 264, Constanta

### - adresa amplasament: jud. CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL DORNA, numar cadastral 208634
- persoana de contact: arh. Dida Liviu, telefon: 0744 128180

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumat al proiectului:

Amplasamentul propus se afla in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, zona hotel Dorna, nr. Cadastral 208634, si apartine S.C. SEASIDE ESTATE COMPANY S.R.L.

- descrierea terenului (parcelei):

- categoria de folosinta: CC/TDI

- suprafata: 150 mp

- forma: aprox. neregulata;

- dimensiuni: aprox. 5,00 m x 31,63 m;

- vecinatati:

- nord: teren prorietate privata S.C. Seaside Estate Company S.R.L. - lot 2;

- vest: teren prorietate privata – restaurant Dorna;

- est: teren domeniu public - alee;

- sud: teren Consiliul Local Constanta – spatiu verde;

- cai de acces public:

  - acces auto: pe latura de nord din lotul nr. 2, ce apartine aceluiasi proprietar.

- particularitati topografice: terenul este relativ plat fara diferente mari de nivel pe suprafata de teren – max. 5 cm;

- amplasamentul studiat este liber de constructii;

- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de:

C 107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 	cladirilor;

CR1-1-4/2012 - viteza de calcul a vanturilor -  zona C “VANT” cu GV=50 daN/m2;

CR1-1-3/2012 - incarcarile date de zapada – zona B “ZAPADA” cu GZ=150 dan/m2;

- zona seismica de calcul (normativul P100/2013) - zona E “SEISM”;

- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUZ  Mamaia aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013 si Certificatul de Urbanism nr. 16/15.01.2018.

- nu exista retele edilitare care traverseaza terenul si nu exista restrictii impuse de acestea, distante de protectie sunt indeplinite conform avizelor anexate;

modul de asigurare a utilitatilor: nu este cazul.

Indici urbanistici

- EXISTENT

S.C. = 0 mp

S.D. = 0 mp

P.O.T.= 0 %

C.U.T. = 0

REGIM DE INALTIME – LIBER DE CONSTRUCTII

- PROPUNERE

S.C. = 0mp

S.D. = 0 mp

P.O.T. = 0%

C.U.T. = 0

Suprafata parcare = 142,67 mp

- CONDITIILE URBANISTICE DIN ZONA

ZONA C - UTR 20

functiuni mixte: spatii verzi, alei auto si pietonale, parcari, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, constructii si insatalatii demontabile cu ocazia unor evenimente, locuri de joaca, lacase de cult (conform plan reglementari zona C)

RH   = nu este cazul

POT = nereglementat

CUT MAXIM/UTR = 4

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

Se propune amenajarea unui numar de 11 locuri de parcare, cu acces din latura de nord din terenul adiacent. Acestea vor fi aranjate oblic, la un unghi de 60 de grade, si vor fi amenjate cu dale carosabile inierbate.

Suprafete propuse:

- suprafata carosabil parcare – 142,67 mp

- suprafata spatiu verde – 7,33 mp

ALIMENTARE CU APA

nu este cazul;

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin rigole carosabile ce se vor racorda la reteaua de canalizare ape menajere din zona;

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

nu este cazul.

Justificarea necesitatii proiectului:
	In vederea realizarii unei investitii de construire a unui imobil de locuinte colective pe terenul adiacent pe latura de nord (ce apartine aceluiasi proprietar) se propune amenajarea unor locuri de parcare pe terenul studiat, ce vor deservi imobilul propus.

planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Sunt anexate:-plan de incadrare in zona cu precizarea amplasamentului fata de vecinatati-A0

-plan de situatie la sc.1/500 cu precizarea vecinatatilor si mobilarea terenului;-A1

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: nu este o investitie destinata productiei;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); nu este o investitie destinata productiei;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este o investitie destinata productiei;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este o investitie destinata productiei;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: marea parte a terenului va fi ocupata de locurile de parcare ce vor fi amplasate la un unghi de 60 de grade; terenul ramas liber va fi amenajat ca spatiu verde;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul carosabil si pietonal se va realiza din terenul adiacent pe latura de nord;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu se utilizeaza resurse naturale iar la constructie se folosesc materiale procurate din comert;

- metode folosite în construcţie: se vor folosi metodele clasice de realizarea a unei parcari asfaltate: se va sapa general, se realizeaza perna de piatra sparta, apoi se toarna straturile de covor asfaltic;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: executia se va realiza cu firme specializate respectand normativele si tehnologiile; fazele de executie au fost enumerate mai sus; punerea in functiune se va realiza dupa efectuarea in bune conditii a lucrarilor prevazute in proiectele tehnice; nu exista folosire ulterioara;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: proiectul propus respecta prevederile PUZ-ului nr. 121/24.05.2013;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu au fost identificate alternative;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): realizarea investitiei propuse este necesara construirii unui imobil de locuinte pe terenul invecinat ce apartine aceluiasi proprietar;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu exista alte autorizatii cerute prin cetificatul de urbanism nr. 16 din 15.01.2018;

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; investitia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus mentionata;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenul in studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia asa cum a fost stabilit prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCLM nr. 121/24.05.2013 si Certificatul de Urbanism nr. 16/15.01.2018, folosinta actuala este de teren liber, iar cea planificata este de parcare;

- politici de zonare şi de folosire a terenului: potrivit PUZ in vigoare terenul face parte din zona C, UTR 20, si are functiuni mixte: spatii verzi, alei auto si pietonale, parcari, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, constructii si insatalatii demontabile cu ocazia unor evenimente, locuri de joaca, lacase de cult (conform plan reglementari zona C);

- arealele sensibile: terenul studiat nu face parte din areale protejate; Adiacent zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA 0057).

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament;

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului etc pe perioada de functionare a obiectivului.

- pe perioada de functionare nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor.

- peisajul existent nu se modifica;

- in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate;

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu exista impact;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu exista impact;

- probabilitatea impactului: nu exista impact;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu exista impact;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in recipienti special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;

- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata

acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si

lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara

amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii

scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de

catre firme special autorizate;

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in

recipiente etanse;

- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

- Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii verzi. Toate spatiile

neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral.

- Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestor tipuri de lucrari, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de realizare a

lucrarilor:

Sursele de poluare din perioada de constructie cu incidenta asupra calitatii resurselor de apa pot fi:

· Surse punctiforme (stationare):

- In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

· intretinerii defectuoase a utilajelor si masinilor.

· managementului defectuos al deseurilor, precum si a substantelor toxice si

periculoase

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a utilajelor. Carburantii si produsele chimice nu vor fi stocate în zona amplasamentului.

· Surse difuze de poluare:

- depozite intermediare (vrac) de materiale de constructii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spalarea utilajelor;

- poluari accidentale ca urmare a neîntretinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (asfalt, echipamente metalice, etc) vor fi aduse de la o statie autorizata din punct de vedere al mediului si gospodaririi apelor.

Prin adoptarea masurilor propuse, se apreciaza ca impactul lucrarilor asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi minim.

Impactul asupra apei: În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor marine cu poluanti de natura solida sau lichida ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de  santier.

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de utilizare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona;

-staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Nu se evacueaza ape menajere uzate. Apele pluviale vor fi preluate prin rigole carosabile si evacuate in sistemul de canalizare ape menajere din zona.

Functiunea propusa nu este poluanta.

2. Protectia aerului:

Protectia calitatii aerului pe perioada de executie

Activitatea de constructie reprezinta o sursa de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un impact temporar asupra calitatii aerului din zona amplasamentului.

Ca surse de poluare in perioada de executie a lucrarilor propuse putem mentiona:

- activitatea utilajelor de constructie: utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie pe santierul unde se realizeaza investitia  nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zona nu ar consuma mai mult de 50 de litri de combustibil pe oră, toate. De asemenea, durata estimata mica de executie (aproximativ 15 zile) reduce semnificativ impactul.

- transportul materialelor de constructie: manevrarea si transportul unor materiale produc emisii de praf care variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Protectia calitatii aerului în perioada de utilizare

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu exista surse de poluanti pentru aer;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu sunt necesare;

Obiectivul nu genereaza noxe care sã afecteze mediul inconjurator si  calitatea aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare de zgomote si vibratii. Lucrarile de constructii se vor executa doar in afara sezonului estival, cand numarul persoanelor din zona este foarte redus.

Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadreaza în valorile STAS 10.009/88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor în perioada de utilizare

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Obiectivul nu genereaza zgomote sau vibratii care sã afecteze mediul inconjurator si  vecinatatea.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de radiaţii: Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de utilizare

- sursele de radiaţii: Functiunea  propusa nu produce radiatii

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

Protectia solului si subsolului pe perioada de realizare a lucrarilor

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice pot fi excavatiile, care permit decopertarea suprafetelor de teren pe care se vor construi fundatiile. Poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă  care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren.

- amenajările şi dotările pentru protecţia solului si subsolului: În etapa de construcţii-montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi.

Protectia solului si subsolului pe perioada de utilizare

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice: functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Modul de preluare a apelor pluviale nu va avea pericolul infestarii solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Zona de coasta si platforma continentala a Marii Negre sunt un mozaic complex de

ecosisteme interactive cu mari semnificatii economice, bogate resurse naturale si comunitati

ecologice, dar si cu concentrari de activitati umane.

Adiacent zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA 0057).

Deoarece in zona se desfasoara deja activitati similare, ecosistemul marin este unul care s-a adaptat la conditiile existente in prezent. Tehnologia folosita si masurile propuse pentru diminuarea impactului pentru toti ceilalti factori de mediu, protejeaza in final si ecosistemul marin din zona lucrarilor.

Functiunea  propusa  este  de  natura  celor care se integreaza  in  ecosistemul acestei zone.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc: in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de realizare a lucrarilor

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Deseurile vor fi generate atat in zona de executie a lucrarilor cat si in organizarea de santier; din activitatea de construire vor rezulta deseuri astfel: pamant din sapatura, resturi de lemn si metal

- modul de gospodărire a deşeurilor: in conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deseuri vor fi colectate selectiv, transportate, reciclate, recuperate, valorificate sau eliminate final prin depozitare sau incinerare.

Gestionarea categoriilor de deseuri rezultate la lucrarile de executie se va face având în vedere urmatoarele recomandari:

- materialele excavate vor fi transportate si depozitate in depozitele indicate si autorizate de serviciile primariei.

- deseurile menajere si cele asimilabile acestora - vor fi colectate în interiorul santierului în puncte speciale prevazute cu containere tip pubele.

Deseurile vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat si vor fi mentinute evidente în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseurile metalice - vor fi colectate separat pe platforme betonate urmând a fi valorificate în mod obligatoriu la unitatile specializate,

- deseurile de materiale de constructii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme deosebite.

- deseurile lemnoase - vor fi selectate, fiind eliminate în functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin în lucrarile de constructii.

- deseurile de hârtie si cele specifice activitatii de birou - vor fi colectate si depozitate separat, în vederea valorificarii,

- ambalajele de sticla, hârtie si carton, materiale plastice din interiorul organizarii de santier vor fi colectate temporar în pubele având inscriptionate vizibil tipul deseului. Se vor colecta temporar în incinta si vor fi valorificate integral prin unitati specializate de prestari servicii,

- ambalajele de la vopsele si diluanti în cazul în care nu vor fi returnate la producator sau distribuitor se vor colecta si depozita în containere închise etans sau în spatii special amenajate– platforme betonate, acoperite, imprejmuite.

Aceste materiale ce vor rezulta in timpul executiei, moloz si alte deseuri vor fi gestionate de constructor pe baza avizelor si contractelor ce se vor incheia cu factorii abilitati.

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de utilizare

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: pe perioada de functionare a constructiei nu vor rezulta deseuri menajere;

- modul de gospodărire a deşeurilor: nu este cazul.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de realizare a lucrarilor

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, în special

produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

· gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

· benzina;

· lubrifianti (uleiuri, parafina).

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: 	Substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de utilizare

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu –  apa pluviala se va deversa in sistemul de canalizare ape menajere din zona.

Pe perioada executiei lucrarilor de realizare a lucrarilor este necesar a se desfasura o

activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate

cât si pentru a stabili masuri corective daca este cazul. În acest sens se propun urmatoarele

masuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectia Mediului

Constanta:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice

de poluanti;

- stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea unui nivel de zgomot pe

durata executie lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât si în

zona depozitelor de materiale;

- stabilirea unui program de interventie în cazul în care indicatorii de calitate specifici

factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încadreaza în limitele impuse de legislatia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale, masuri

necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie în caz de accident.

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de utilizare se vor respecta cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise pentru investitia propusa.

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-ADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

- nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
		- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pe amplasament se va monta o cabina WC -ecologica. Durata mica estimata de executie a lucrarilor si gradul relativ mic de complexitate a acestora nu impune montarea unui container de organizare de santier.

Pentru buna functionare a santierului se va monta un cofret electric pentru alimentarea santierului si un bransament de apa.

    - - localizarea organizării de şantier: cabina WC va fi amplasata in zona de vest a terenului. Accesul in incinta santierului se va face dinspre nord de pe terenul adiacent ce apartine aceluiasi proprietar.

    - - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Dupa cum se stie, orice activitate de santier induce un impact negativ asupra mediului,

de o amploare mai mare sau mai mica, functie de modul de organizare al santierului si de

amploarea lucrarilor. Prin masurile propuse si printr-o buna organizare de santier, impactul se reduce semnificativ. O buna organizare de santier, alegerea metodelor optime de executie, colectarea deseurilor menajere produse, va creste gradul de asigurare al securitatii personalului muncitor si va elimina riscul de îmbolnavire al acestora. De asemenea, durata redusa estimata de executie reduce la minim impactul posibil.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Se va realiza un acess auto prevazut cu un sistem de curatare a rotilor utilajelor ( basculante, betoniere, excavatoare, etc..)

- La montarea si cabinei WC - ecologice  se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

- Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata în bidoane de plastic sau se va asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de 	titular.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
	- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei se vor realiza spatii verzi noi, in suprafata de 7,33 mp;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul

Dupã terminarea investitiei vor fi îndepãrtate toate deseurile rezultate în timpul 	executiei.

IX. ANEXE:
	Piese desenate
	1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Intocmit,

arh. Liviu Dida