Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului :

„Construire imobil P+3E-4R cu destinatia de locuinte colective, cu locuri de parcare la parter, imprejmuire teren si organizare de santier”

II. Titular

- Numele beneficiarului: SAPERA TASU și SAPERA BUJEANA

- Adresa poştală: Aleea Veteranilor, nr. 2 (fost careu G1, lot 2) mun. Constanta jud. Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator:_______________________________

- responsabil pentru protecţia mediului:__________________________

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Proiectul presupune construirea unui imobil cu regim de inaltime P+3E-4R - cu functiunea de Locuinte Colective. Constructia propusa va avea cate 2 apartamente pe nivel (cu 2 camere) si va asigura locurile de parcare la parter.

- functiunea:	Locuinte Colective

- regim de inaltime:	P+3E-4R

- Hmax.:	16,00 m

- suprafata teren:	St = 250,00 mp

- suprafata construita:	Sc= 125,00 mp

- suprafata desfasurata:	Sd= 575,00 mp

- Procent Ocupare Teren:	50%

- Coeficient Utilizare Teren:	2,30

Imobilul va ramane deschis la nivelul parterului pentru a se asigura parcajele auto necesare, pe o platforma betonata cu elevatie maxima 0,30 m si cu rampa de acces din aleea Veteranilor. Pe coordonata orizontala va ramane doar nodul de circulatie verticala format din casa scarii si lift acces persoane.

Perimetral se va planta gard viu si arbusti decorativi de dimensiuni mici si mijlocii.

Constructia propusa va avea cate 2 apartamente pe nivel (cu 2 camere) dimensionate conform Legii Locuintei nr. 114/1996.

- justificarea necesităţii proiectului

Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic, cartierul fiind  cunoscut ca o puternica zona de dezvoltare imobiliara.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Terenul pe care se doreste realizarea investitei este amplasat in intravilanul municipiului Constanta pe Aleea Veteranilor, nr.2, (fost careu G1, lot2) si se afla in  proprietatea beneficiarilor Sapera Tasu si Spera Bujeana, conform Dispozitiei Primariei Municipiului Constanta nr.3464/18.06.2008 si Procesului Verbal de predare-primire nr.130354/08.09.2008,  Primaria Municipiului Constanta.

Lotul proprietate are suprafata de 250,00 mp (cf.masuratori si acte), este liber de orice forma de ocupare si iar accesul pietonal cat si cel auto se vor face de pe latura Sud din aleea Veteranilor.

Terenul cu forma rectangulara regulata, fara particularitati topografice, are urmatorele dimensiuni si vecinatati:

la Nord: 	17,24m, vecin Lot C1

la Sud: 	17,22m, vecin aleea Veteranilor

la Est: 	14,81m, vecin alee (strada proiectata)

la Vest: 	14,67m, vecin Sinopol H. Atanase

Imobilul propus pentru invesitie va fi amplasat pe teren cu urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

la Nord:		retragere 0,60 m		vecin: Lot 1

la Sud: 		retragere 3,00 m 		vecin: aleea Veteranilor

la Est: 			retragere 4,00 m		alee (strada proiectata)

la Vest: 		retragere 0,60 m 		Sinopol H. Atanase

*lotul este liber de constructii (procent de ocupare teren = 0; coeficient utilizare teren = 0)

*retragerile fata de limitele de proprietate sunt fata de cel mai apropiat punct al al laturii respective.

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, dar tinand cont de particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele cardinale, al insoririi si iluminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcari, al posibilitatii de racord la utilitatile publice, al conditiilor geotehnice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr.1245/09.05.2017  si nu in ultimul rand din punct de vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

- Tema prevede studierea amplasarii pe teren a unui imobil cu regim de inaltime P+3E-4E  si destinatia de locuinte colective (cu 1 scara de bloc)

- In imobil  vor fi propuse apartamente cu 2 camere cu suprafata utila mai mica de 100.00m. Din punct de vedere functional, imobilul proiectat este organizat astfel:

- Parter – parcaje;

- Etaj 1 – 2 apartamente/nivel, fiecare cu Su<100.00 mp;

- Etaj 2 – 2 apartamente/nivel, fiecare cu Su<100.00 mp;

- Etaj 3 – 2 apartamente/nivel, fiecare cu Su<100.00 mp;

- Etaj 4 – 1 apartamente/nivel, fiecare cu Su<100.00 mp;

- Amplasarea imobilului  asigura insorirea acesteia pe o durata de minim 2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit conform ORD. M.S. nr. 536/1997).

- Accesul la parter se va realiza prin intermediul unei rampe ce va avea o inclinatie de maximum 11%.

- Structura de rezistenta propusa a imobiuluil este din cadre de beton armat cu plansee din beton armat pe fundatii continue. Inchiderile exterioare sunt propuse a se realiza din zidarie de caramida BCA termoizolata la exterior cu polistiren expandat de 10 cm. Acoperisul va fi de tip terasa circulabila termoizolata si hidroizolata. Finisajele exterioare vor fi tip tencuiala structurata si colorata in culori pastel sau alb. Tamplaria va fi din PVC cu geam termoizolant.

- In scopul asigurarii necesarului de locuri de parcare, prin prezenta documentatie, se propune amenajarea unui spatiu destinat parcarii de autovehicule la nivelul parterului.

- In total, in limita amplasamentului studiat se vor amenaja 8 locuri de parcare  dintre care:

- Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de el putin 10% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 si CU 1245/09.05.2017 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiei fiind « bloc de locuinte ».

- In concluzie, se va amenaja o suprafata de aproximativ 25 mp de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie.

- Nu exista retele edilitare aeriene sau subterane care traverseaza terenul.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

Profilul cladirii este de „Locuinte colective”. Imobilul va fi compus din apartamente cu 2  camere realizate spre vanzare (cu suprafata utila mai mica de 100.00 mp)

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Cladirea are functiune rezidentiala, nu se incadreaza in tipul de cladire de productie care presupune existenta instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul avand in vedere functiunea rezidentiala a cladirii propuse.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de constructie a imobilului se utilizeaza materii prime pentru:

- Realizarea fundatiilor

- Realizarea suprastructurii

- Lucrari de zidarii si tencuieli

- Inchideri cu ferestre si usi

Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de santier a constructorului se va face printr-un racord la reteaua electrica existenta

Totodata se utilizeaza motorina pentru vehicule si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj

In perioada de exploatare a imobilului nu se utilizeaza materii prime.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Racordarea la reteaua de canalizare, alimentare cu apa, curent electric si gaze naturale se va face din retelele de utilitati existente in zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament

Terenul va fi amenajat pentru folosirea cladirii rezidentiale: se vor amenaja intrari pietonale si auto in cladire (scari, rampe), si se vor amenaja spatii verzi.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Pe perioada executiei si a exploatarii constructiei se vor folosi caile de acces existente – Aleea Veteranilor

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

In perioada de constructie se vor folosi materiale precum betonul, zidariile, lemnul pentru cofraje, tamplariile, etc.

- metode folosite în construcţie

Tehnologia de realizare a imobilului rezidential va cuprinde:

- lucrari de excavare pentru realizarea fundarii si a demisolului

- confectionarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii

- lucrari de cofrare si turnare a betonului pentru suprastructura

- lucrari de zidarii, placari cu polistiren

- lucrari de hidroizolatii si protectii pentru acestea

- montaje tamplarii exterioare si interioare

- tencuieli

Excavarile sunt limitate la suprafata construita a imobilului.

Betonul este transportat la amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul limitei terenului cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului si amenajarea acestuia.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Lucrarile de realizare a imobilului rezidential va cuprinde:

- Pregatirea organizarii de santier

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor

- Realizarea fundatiilor si demisolului imobilului

- Ridicarea suprastructurii etaj cu etaj

- Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

Intervalul de timp de la inceperea constructiei si pana la darea in exploatare includ durata necesara pentru intarirea betonului;

Durata lucarilor estimata este pana la 24 de luni;

Lucrările de execuţie (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Cladirea urmeaza a se constui in cartierul Veterani, care este in curs de dezvoltare. In prezent in vecinatatea amplasamentului se efectueaza alte constructii rezidentiale si lucrari de amenajare a strazilor si aleilor pietonale.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare alternative de amplasament comparand restirictiile urbanistice si caracteristicile solului. In acest sens s-au efectuat studii geologice si s-au analizat conformatiile structurii si ale arhitecturii viitorului imobil.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Ca urmare a realizarii imobilului propus va creste numarul de locuinte in zona.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Certificat de urbanism 1254/09.05.2016 emis de Primaria Mun. Constanta

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul mun. Constanta, in cartierul Veterani

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

Suprafata de teren pe care se va face constructia este situata in intravilanul municipiului Constanta, judetul Constanta. Destinatia acestuia stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate este de locuire.

Categoria de folosinta actuala este arabil intravilan.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform PUZ aprobat prin HCL Constanta nr. 316./5.122013, Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. 1245/09.05.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta;

- arealele sensibile;

Nu sunt

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Au fost considerate variante de amplasament acestea fiind analizate din punct de vedere al restrictiilor urbanistice, al investitiei economice din partea beneficiarului si al conformarii arhitecturale si structurale.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp.

Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

In eventuala perioada de parcare a utilajelor,  zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Finalizarea lucrarilor de construire nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de constructie.

Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen scurt.

- probabilitatea impactului

Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructie

In  perioada de exploatare, imobilul nu produce emisii de poluanti in aer.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de constructie se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

- natura transfrontieră a impactului.

Proiectul propus nu are impact transfontalier.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută lucrările de organizare de santier.

- Ape pluviale potenţial impurificate ce vor fi colectate din zonele potenţial contaminate ale amplasamentului. Acestea pot conţine eventuale urme de produse petroliere şi materii în suspensie.

În timpul desfasurarii operatiilor de organizarare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-un WC ecologic.

De asemenea, în acestă etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de eventuale pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor anexe şi de la utilajele de transport care tranzitează incinta depozitului.

Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

- In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

- Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi si substanţe chimice;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (deşeuri metalice, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea operatiilor de construire nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane intrucat populatia din zona nu va fi afectata.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri menajere;

- PET-uri, carton, plastic etc..

Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia operatiilor de construire apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipienet speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa cu salubrizarea municipiului Constanta.

Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic, vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de construire si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Pentru proiectul „Construire imobil P+3E-4R cu destinatia de locuinte colective, cu locuri de parcare la parter, imprejmuire teren si organizare de santier” nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

# VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard din profile metalice si plasa sudata. Accesul in incinta se va face prin 2 porti, una pentru personal si celelalte pentru masini.

  - localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcarii. Se vor asigura atat caile de acces cat si doua obiective provizorii – magazie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodata se va asigura apa potabila si grup sanitar. Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

Tot prin organizare de santier se vor asigura:

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Prin documentatia tehnica de organizare de santier se vor prevedea masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei ;

- managementul deseuriloe rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titluralului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile ;

- se vor ameneja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

- deseurile de constructive vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de Primaria Municipiului Constanta;

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

S-au explicat detaliat in capitolele I-IV.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemanatoare de folosinta a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completa cu vegetatie in etapa de functionare cu specii autohtone in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale. Nu este cazul de poluari accidentale.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Semnătură şi ştampilă