|  | S.C. MD PRIM PROIECT S.R.L. [ATELIER DE PROIECTARE AL ARHITECTILOR BOGDAN MARCU SI LIVIU DIDĂ] STR. CISMELEI, NR. 18, BL.J1, SC. A, ET.8, AP.35, CONSTANTA Telefon 0723-22 44 58, 0744 -128 120Fax 0241-831184 e_mail: bogdanmarcu@mdproiect.ro, liviudida@mdproiect.ro |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5 LA ORDINUL 135/2010

### I. DENUMIREA PROIECTULUI

### - CONSTRUIRE HALA PARTER DEPOZITARE MARFURI GENERALE PALETIZATE, BIROURI P+1E DIN CONTAINERE PREFABRICATE, PLATFORME SPALARE SI DEPOZITARE CONTAINERE SI IMPREJMUIRE TEREN (CONFORM CU NR. 876/12.03.2018)

### II. TITULAR

### - Beneficiarul lucrarilor: COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA investitie realizata de S.C. FAST FREIGHT S.R.L. ( conform Contract de Inchiriere aut. nr. CNAPM-06316-IDP-01/02.11.2017)
- Adresa: incinta port Constanta, gara maritima

### - adresa amplasament: CONSTANTA, INCINTA PORT CONSTANTA SUD, PARCELA 5
- persoana de contact: arh. Dida Liviu, telefon: 0744 128180

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
	Justificarea necesitatii proiectului:
	Scopul investitiei consta in construirea unei hale cu regimul de inaltime parter inalt si functiunea de depozitare marfuri generale paletizate si a unui corp cu functiunea de birouri si spatii anexa (grupuri sanitare si vestiare) si regimul de inaltime P+1E, realizat din containere prefabricate. De asemenea se propune amenajarea terenului prin crearea unei platforme betonate pentru depozitare containere si crearea unei imprejmuiri pe toate laturile.

Rezumat al proiectului:

Terenul afectat se afla in incinta Portului Constanta, sector sud, apartine domeniului public al Statului aflat in administrarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime S.A., si este domeniu portuar  inchiriat de S.C. FAST FREIGHT S.R.L. in baza contractului de inchiriere pe care societatea le are in derulare, nr. CNAPM-06316-IDP-01/02.11.2017. Contractul consta in asigurarea contra-cost, a folosintei domeniului portuar si facilitatilor aferente acestuia.

- descrierea terenului (parcelei):

- categoria de folosinta: CC/TDI

- suprafata:  = 7958 mp

- forma: neregulata;

- vecinatati:

- nord: drum de acces Ro-Ro;

- sud-est: cale ferata intrare APM Terminals;

- sud: cale ferata intrare incinta 1;

- cai de acces public:

  - acces auto: pe latura de nord din drumul de acces RO-RO existent;

    - se vor amenaja 14 locuri de parcare in exterior;

- particularitati topografice: terenul are o usoara declivitate pe directia nord-sud, cu panta maxima de 2,5%;

- amplasamentul studiat este liber de constructii;

- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de:

C 107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 	cladirilor;

CR1-1-4/2012 - viteza de calcul a vanturilor -  zona C “VANT” cu GV=50 daN/m2;

CR1-1-3/2012 - incarcarile date de zapada – zona B “ZAPADA” cu GZ=150 dan/m2;

- zona seismica de calcul (normativul P100/2013) - zona E “SEISM”;

- particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geo anexat la proiect);

- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 113/27.02.2008 si certificatul de urbanism nr. 876/12.03.2018.

- relatiile cu constructiile invecinate:

- la nord: nu exista constructii;

- la sud-est:  nu exista apartamente;

- la sud: nu exista constructii;

modul de asigurare a utilitatilor: din retelele publice existente in zona: apa, canalizare,  energie electrica.

Pe amplasamentul studiat se propune realizarea urmatoarelor obiective:

1. Hala metalica cu regimul de inaltime parter inalt si destinatia de depozitare marfuri generale paletizate.

Aceasta se va amplasa pe teren in regim izolat, in partea centrala a acestuia, si va fi realizata pe structura metalica, cu fundatii din beton armat si inchideri cu panouri prefabricate tip sandwich. Acoperire se va face cu sarpanta metalica si invelitoare din panouri sandwich.

Constructia va fi impartita in doua zone cu deschideri diferite de 21 respectiv 13 metri, lungimea totala a acesteia fiind de aproximativ 66 m.

2. Adiacent halei se propune realizarea a 3 copertine pe structura metalica si invelitoare din tabla cutata, ce vor adaposti utilajele folosite pentru descarcarea si manipularea containereleor si a paletilor cu marfuri generale.

3. Cladire birouri cu regim de inaltime parter si etaj. Aceasta se va realiza din containere prefabricate. Se vor folosi un numar de 8 de containere, repartizate cate 4 pe fiecare nivel. Dimensiunile cladirii astfel obtinute vor fi de 9,79m/6,06m.

Amplasarea cladirii se va realiza in partea de sud a terenului, la o distanta de min. 0,60 m fata de limita de vest, 48,40 m fata de limita de sud, si min. 2,45 m fata de limita de sud-est. Accesul in cladire se va realiza pe latura de sud-est.

La parter se vor organiza doua vestiare separate pe sexe cu grupuri sanitare si dusuri, iar la etaj vor fi amenajate 3 birouri. Accesul la etaj se va realiza prin intermediul unei scari metalice exterioare.

In partea de nord-est a cladirii de birouri, se propune amenajarea unei parcari cu o suprafata de 170 mp, si un numar de 4 locuri de parcare.

4. Cabina paza realizata din container prefabricat dedicat, amplasata in partea de nord a terenului, in zona de acces.

5. Platforma betonata cu suprafata totala de 6039 mp impartita in zona de depozitare containere si zona de operare a utilajului Combi-SC care asigura descarcarea containerelor de pe liniiile CF.

6. Rampa spalare containere, amplasata in partea de nord-vest a terenului, adiacent limitei acestuia, cu dimensiunile de 15,00/10,00 m. Aceasta va fi prevazuta cu punct de alimentare cu apa si rigole de preluare a apei si deversare a acesteia in reteaua de canalizare ape menajere din zona.

7. Imprejmuirea terenului pe toate laturile acestuia, cu poarta de acces pe latura de nord. Pe laturile de vest si sud-est acesta va fi mobil pentru a permite accesul la cele doua linii CF.

Lungimea totala a imprejmuirii va fi de 571,75 ml.

- S teren: = 7958 mp ( conform Contract de Inchiriere nr. CNAPM-06316-IDP-01/02.11.2017)

Indici urbanistici:

- EXISTENT

SC =0 mp

SD  =0 mp

POT =0%

CUT  =0

REGIM DE INALTIME –  LIBER CONSTRUCTII

- PROPUNERE

SC hala depozitare = 1194,24 mp

SC copertine = 159,98 mp

SC birouri = 59,25 mp

SD birouri = 118,50 mp

SC cabina poarta = 7,28 mp

SC total incinta = 1420,75 mp

SD total incinta = 1480,00 mp

POT propus = 17,85% - RAPORTAT LA TERENUL PROPRIETATE

CUT propus = 0,186 - RAPORTAT LA TERENUL PROPRIETATE

REGIM DE INALTIME – Parter inalt, P+1E

spatiu verde propus = 257,81 mp

lista spatiilor interioare autorizate grupate pe niveluri:

Hala depozitate: - spatiu depozitare: 1084 mp

Corp birouri:

Parter:

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Vestiar bartbati | 13,09 |
| G.S.B. | 6,39 |
| Dusuri barbati | 6,44 |
| Vestiar femei | 13,09 |
| G.S.F. | 6,39 |
| Dusuri femei | 6,44 |
| Arie construita (conform STAS 4908-85) | 59,25 |
| Arie utila parter (conform STAS 4908-85) | 51,84 |
| Arie construita (conform Legii 350/2001) | 59,25 |

Etaj:

| Denumire | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Birou 1 | 27,42 |
| Birou 2 | 13,09 |
| Birou 3 | 13,09 |
| Arie nivel 1 (conform STAS 4908-85) | 71,36 |
| Arie utila nivel 1 (conform STAS 4908-85) | 65,72 |
| Arie construita etaj 1 (conform Legii 350/2001) | 59,25 |

Terasa necirculabila:  59,25 mp

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:

a. Hala depozitare:

- inchiderile exterioare:

Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip Sandwich prinse de structura metalica a halei;

- compartimentarile interioare:

- nu este cazul.

b. Birouri si vestiare:

- inchiderile exterioare:

Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip Sandwich prinse de structura metalica a containerului (tabla zincata profilata si vopsita la exterior, termoizolatie din vata minerala de 10 cm, si panouri lemn laminat la interior).

- compartimentarile interioare:

peretii despartitori realizati din vata minerala si tabla zincata profilata si vopsita sau lemn laminat;

Finisajele interioare:

a. Hala depozitare:

- pardoseli :

  - ciment sclivisit;

- pereti si tavane:

  - tabla (finisajul panoului sandwich);

b. Birouri si vestiare:

- pardoseli :

  - linoleu pvc;

  - podea cu nopeuri din plastic in zona grupurilor sanitare;

- pereti si tavane:

  - lemn laminat - alb ;

  - tabla zincata vopsita alb la grupurile sanitare;

- tamplarie:

- usi metalice;

Finisajele exterioare:

a. Hala depozitare:

- pereti: culoarea panourilor termoizolante – gri;

- tamplarie: tamplarie din pvc cu geam termoizolant – culoare alb;

b. Birouri si vestiare:

- pereti: culoarea panourilor termoizolante – albastru;

- tamplarie:  tamplarie din pvc cu geam termoizolant – culoare alb;

- balustrada si mana curenta:

  - profile metalice vopsite electrostatic – alcatuire conform normelor privind siguranta in exploatare;

- Structura de rezistanta a cladirii:

a. Hala depozitare:

Structura de rezistenţă este formata din profile metalice, stapi si grinzi din metal.  La Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip Sandwich prinse de structura metalica a halei.

Planşeul de la cota zero  este realizat din beton armat monolit cu grosime de 20 cm.

Acoperişul este de tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri sandwich.

Infrastructura clădirii nou realizate va fi de tipul – fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi de echilibrare din beton armat.

b. Birouri si vestiare:

Structura de rezistenţă a containerelor este formata din profile metalice, stapi si grinzi din metal. Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri termoizolante tip sandwich (tabla zincata profilata si vopsita la exterior, termoizolatie din vata minerala de 10 cm, si panouri lemn laminat la interior). La interior, peretii despartitori sunt realizati din vata minerala si tabla zincata profilata si vopsita sau lemn laminat.

Containerele vor fi amplasate pe o dala tip radier realizata din beton armat monolit cu grosime de 25 cm.

Acoperişul este realizat de acoperisul containerelor prefabricate, ca cuprinde izolatie din vata minerala de 10 cm grosime, tabla otel zincat cu falt dublu, si lemn laminat la interior.

Pentru elaborarea proiectului tehnic de execuţie s-a  ţinut cont de specificaţiile din studiul geotehnic al amplasamentului studiat.

La execuţia fundaţiilor se va folosi beton C16/20. Armătura folosită va fi OB 37 pentru etrieri şi barele de montaj şi PC52 pentru barele longitudinale de rezistenţă.

Prin soluţia de rezistenţă aleasă nu se intervine asupra construcţiilor învecinate şi nu le este afectată structura de rezistenţă.

Construcţia se încadrează în zona E seismică, conform P100/06; ag=0,16g; clasa de importanţă = III; Tc=0,7sec.

Echiparea edilitara:

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua stradală prin intermediul căminului apometric (CA) printr-un racord din ţeavă  montată în canal de protecţie până la intrarea în clădire, de unde reţeaua de apă rece se va distribui la plafon.

Conductele de apă rece  e vor prevedea cu robineţi de închidere, robineţi de golire la baza coloanelor şi se vor izola cu cochilii din vată minerală.

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Scurgerea apelor menajere se va face prin tuburi şi piese din polietilenă premontate în structura containerelor sanitare. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la  colectorul stradal.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de  de la reteaua din zona prin intermediul firidei de bransament montata pe peretele exterior al cladirii.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: nu este o constructie destinata productiei;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); nu este o constructie destinata productiei;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este o constructie destinata productiei;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este o constructie destinata productiei;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: constructiile se vor racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apa si evacuare a apelor menajere al portului si la reteaua locala de alimentare cu energie electrica;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: constructiile vor fi amplasate in sistem izolat pe terenul care are in prezent folosinta curti-constructii; dupa realizarea lor, se va amenaja terenul ramas (platforma betonata, parcari, trotuare, spatiu verde) asa cum este prezentat in planul de situatie;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul carosabil si pietonal se va realiza din drumul de acces Ro-Ro – drum betonat existent;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu se utilizeaza resurse naturale iar la constructie se folosesc materiale procurate din comert;

- metode folosite în construcţie: se vor folosi metodele clasice de realizarea a unei constructii:

a. Hala depozitare: se vor sapa gropile pentru fundatiile izolate si santurile pentru grinzile de echilibrare, se realizeaza fundatiile izolate din beton armat si grinzile de echilibrare; se realizeaza structura de rezistenta (profile metalice); prinderea panourilor prefabricate tip sandwich, atat pentru pereti cat si pentru acoperis;

b. Birouri si vestiare: se va sapa general, se realizeaza perna de piatra sparta, apoi se toarna dala de tip radierul general; se amplaseaza containerele prefabricate;

Se realizeaza platforma betonata si imprejmuirea.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: executia se va realiza cu firme specializate respectand normativele si tehnologiile; fazele de executie au fost enumerate mai sus; punerea in functiune se va realiza dupa efectuarea in bune conditii a lucrarilor prevazute in proiectele tehnice; nu exista folosire ulterioara; nu exista folosire ulterioara;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu exista o relatie cu alte proiecte existente;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu au fost identificate alternative;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): este necesara indepartarea deseurilor menajere (contract de prestari servicii cu serviciul specializat al portului)

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: nu exista alte autorizatii cerute prin cetificatul de urbanism nr. 876 din 12.03.2018;

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; constructia propusa nu se incadreaza in anexa nr.1 din Conventia mai sus mentionata;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenul in studiu face parte din intravilanul municipiului Constanta, incinta port Constanta, asa cum a fost stabilit prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCLM nr. 113/27.02.2008 si Certificatul de Urbanism nr. 876/12.03.2018, folosinta actuala este de teren liber, iar cea planificata este de activitati portuare;

- politici de zonare şi de folosire a terenului: potrivit PUZ in vigoare zona este destinata constructiilor portuare, depozitare, industriale, CF;

- arealele sensibile: terenul studiat nu face parte din areale protejate; Adiacent zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCI OO76) si Dunele marine de la Agigea (COD ROSCI 0073).

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament;

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane (distanta relativ mare fata de zonele populate de aprox. 1,5 km reduce semnificativ orice potential impact), faunei si florei, solului etc pe perioada de functionare a obiectivului.

- pe perioada de functionare a cladirii nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor.

- peisajul existent se modifica, dar regimul de inaltime este cel prevazut un PUZ-ul in vigoare;

- in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate;

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu exista impact;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu exista impact;

- probabilitatea impactului: nu exista impact;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu exista impact;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului.

Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in recipienti special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;

- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata

acesteia.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si

lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara

amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii

scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de

catre firme special autorizate;

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in

recipiente etanse;

- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

- Prin implementarea planului se prevede amenajarea unui spatiu verde cu suprafata de aproximativ 260 mp.

- Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestor tipuri de lucrari, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de realizare a

lucrarilor:

Sursele de poluare din perioada de constructie cu incidenta asupra calitatii resurselor de apa pot fi:

· Surse punctiforme (stationare):

- In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

· intretinerii defectuoase a utilajelor si masinilor.

· managementului defectuos al deseurilor, precum si a substantelor toxice si

periculoase

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a utilajelor. Carburantii si produsele chimice nu vor fi stocate în zona amplasamentului.

· Surse difuze de poluare:

- depozite intermediare (vrac) de materiale de constructii (în special pulverulente);

- ape rezultate de la spalarea utilajelor;

- poluari accidentale ca urmare a neîntretinerii utilajelor.

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (beton, echipamente metalice etc) vor fi aduse de la o statie autorizata din punct de vedere al mediului si gospodaririi apelor.

Prin adoptarea masurilor propuse, se apreciaza ca impactul lucrarilor asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi minim.

Impactul asupra apei: În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor marine cu poluanti de natura solida sau lichida ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de  santier.

Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor în perioada de utilizare:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: nu se polueaza apele, nu se evacueaza ape uzate in apele din zona;

-staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de preluare ape menajere a orasului.

Functiunea propusa nu este poluanta.

2. Protectia aerului:

Protectia calitatii aerului pe perioada de executie

Activitatea de constructie reprezinta o sursa de poluare a atmosferei cu praf, putând avea un impact temporar asupra calitatii aerului din zona amplasamentului.

Ca surse de poluare in perioada de executie a lucrarilor propuse putem mentiona:

- activitatea utilajelor de constructie: utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie pe santierul unde se realizeaza investitia  nu ar crea o poluare semnificativă din partea surselor mobile de poluare, estimat fiind că mijloacele de transport şi utilajele de construcţii aflate în zona nu ar consuma mai mult de 50 de litri de combustibil pe oră, toate.

- transportul materialelor de constructie: manevrarea si transportul unor materiale produc emisii de praf care variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Protectia calitatii aerului în perioada de utilizare

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu exista surse de poluanti pentru aer;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu sunt necesare;

Obiectivul nu genereaza noxe care sã afecteze mediul inconjurator si  calitatea aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Activitatile de executie a lucrarilor sunt producatoare de zgomote si vibratii. Distanta mare fata de zonele populate de aprox. 1,5 km reduce semnificativ orice potential impact.

Nivelele sonore pentru diversele tipuri de utilaje se încadreaza în valorile STAS 10.009/88 – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor în perioada de utilizare

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Obiectivul nu genereaza zgomote sau vibratii care sã afecteze mediul inconjurator si  vecinatatea.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: nu este cazul

4. Protectia impotriva radiatiilor

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de realizare a lucrarilor

- sursele de radiaţii: Activitatile de executie a lucrarilor se desfasoara cu utilaje si echipamente care nu utilizeaza surse de radiatii. De asemenea, lucrarile propuse nu constituie surse de radiatii ionizante.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

Protectia împotriva radiatiilor pe perioada de utilizare

- sursele de radiaţii: Functiunea  propusa nu produce radiatii

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

Protectia solului si subsolului pe perioada de realizare a lucrarilor

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice pot fi excavatiile, care permit decopertarea suprafetelor de teren pe care se vor construi fundatiile. Poluarea produsă în acest caz este datorata unor dereglări de formă  care pot duce la inundaţii şi alunecări de teren.

- amenajările şi dotările pentru protecţia solului si subsolului: În etapa de construcţii-montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza doar construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor  echipamente şi unelte utilizate la aceasta etapă. Pentru nevoi natural- fireşti se vor utiliza toalete ecologice, astfel se va reduce gradul de poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi.

Protectia solului si subsolului pe perioada de utilizare

- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice: functiunea in sine nu poate produce poluarea solului. Sistemele de canalizare a apelor menajere, modul de preluare a apelor pluviale nu vor avea pericolul infestarii solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Zona de coasta si platforma continentala a Marii Negre sunt un mozaic complex de

ecosisteme interactive cu mari semnificatii economice, bogate resurse naturale si comunitati

ecologice, dar si cu concentrari de activitati umane.

In apropierea zonei studiate se afla urmatoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSPA OO76) si Dunele marine de la Agigea (COD ROSCI 0073).

Deoarece in zona se desfasoara deja activitati similare, ecosistemul marin este unul care s-a adaptat la conditiile existente in prezent. Tehnologia folosita si masurile propuse pentru diminuarea impactului pentru toti ceilalti factori de mediu, protejeaza in final si ecosistemul marin din zona lucrarilor.

Functiunea  propusa  este  de  natura  celor care se integreaza  in  ecosistemul acestei zone.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc: in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate; Distanta fata de cea mai apropiata zona populata este de aprox. 1,5 km.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de realizare a lucrarilor

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Deseurile vor fi generate atat in zona de executie a lucrarilor cat si in organizarea de santier; din activitatea de construire vor rezulta deseuri astfel: pamant din sapatura, resturi de lemn si metal

- modul de gospodărire a deşeurilor: in conformitate cu reglementarile în vigoare, aceste deseuri vor fi colectate selectiv, transportate, reciclate, recuperate, valorificate sau eliminate final prin depozitare sau incinerare.

Gestionarea categoriilor de deseuri rezultate la lucrarile de executie se va face având în vedere urmatoarele recomandari:

- materialele excavate vor fi transportate si depozitate in depozitele indicate si autorizate de serviciile primariei.

- deseurile menajere si cele asimilabile acestora - vor fi colectate în interiorul santierului în puncte speciale prevazute cu containere tip pubele.

Deseurile vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat si vor fi mentinute evidente în conformitate cu H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseurile metalice - vor fi colectate separat pe platforme betonate urmând a fi valorificate în mod obligatoriu la unitatile specializate,

- deseurile de materiale de constructii (resturi de beton, mortar), din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme deosebite.

- deseurile lemnoase - vor fi selectate, fiind eliminate în functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin în lucrarile de constructii.

- deseurile de hârtie si cele specifice activitatii de birou - vor fi colectate si depozitate separat, în vederea valorificarii,

- ambalajele de sticla, hârtie si carton, materiale plastice din interiorul organizarii de santier vor fi colectate temporar în pubele având inscriptionate vizibil tipul deseului. Se vor colecta temporar în incinta si vor fi valorificate integral prin unitati specializate de prestari servicii,

- ambalajele de la vopsele si diluanti în cazul în care nu vor fi returnate la producator sau distribuitor se vor colecta si depozita în containere închise etans sau în spatii special amenajate– platforme betonate, acoperite, imprejmuite.

Aceste materiale ce vor rezulta in timpul executiei, moloz si alte deseuri vor fi gestionate de constructor pe baza avizelor si contractelor ce se vor incheia cu factorii abilitati.

Gospodaria deseurilor comunale generate pe amplasament pe perioada de utilizare

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: pe perioada de functionare a constructiei vor rezulta deseuri menajere (organice, plastic, hartie, sticla)

- modul de gospodărire a deşeurilor: dupa punerea in functiune a obiectivului gestionarea gunoiului si a deseurilor menajere se va face pe baza de contracte cu firme specializate.

Se va amenaja o platformã gospodãreascã cu europubele cu capac, diferentiate pe tip de deseu.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de realizare a lucrarilor

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate unele substante toxice si periculoase, în special

produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse sunt:

· gaz, petrol, combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

· benzina;

· lubrifianti (uleiuri, parafina).

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase pe perioada de utilizare

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu –  apa uzata se va deversa in sistemul de canalizare ape menajere din zona, deseurile se vor depozita controlat si se vor prelua de firme specializate pe baza unui contract de prestari servicii.

Pe perioada executiei lucrarilor de realizare a lucrarilor este necesar a se desfasura o

activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate

cât si pentru a stabili masuri corective daca este cazul. În acest sens se propun urmatoarele

masuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectia Mediului

Constanta:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice

de poluanti;

- stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea unui nivel de zgomot pe

durata executie lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atât în zona punctului de lucru cât si în

zona depozitelor de materiale;

- stabilirea unui program de interventie în cazul în care indicatorii de calitate specifici

factorilor de mediu aer, apa, sol nu se încadreaza în limitele impuse de legislatia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale, masuri

necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie în caz de accident.

Atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de utilizare se vor respecta cerintele de monitorizare cuprinse in actele de reglementare emise pentru investitia propusa.

În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-ADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

- nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
		- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pe amplasament se vor monta un container cu dimensiunea de 2,00 x 4,00 m, si o cabina WC -ecologica.

Containerul va fi metalic realizat din panouri sandwich din tabla cutata si vata minerala. Pardoseala se va realiza din linoleum.

Pentru buna functionare a santierului se va monta un cofret electric pentru alimentarea santierului si un bransament de apa.

    - - localizarea organizării de şantier: organizarea de santier va fi amplasata in zona de nord a terenului. Accesul in incinta santierului se va face dinspre nord.

    - - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Dupa cum se stie, orice activitate de santier induce un impact negativ asupra mediului,

de o amploare mai mare sau mai mica, functie de modul de organizare al santierului si de

amploarea lucrarilor. Prin masurile propuse si printr-o buna organizare de santier, impactul se reduce semnificativ. O buna organizare de santier, alegerea metodelor optime de executie, colectarea deseurilor menajere produse, va creste gradul de asigurare al securitatii personalului muncitor si va elimina riscul de îmbolnavire al acestora.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Se va realiza un acess auto prevazut cu un sistem de curatare a rotilor utilajelor ( basculante, betoniere, excavatoare, etc.)

- La montarea containerelor si cabinelor WC - ecologice  se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

- Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata în bidoane de plastic sau se va asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de 	titular.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
	- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei se va realiza un spatiu verde, se vor realiza alei pietonale si carosabile;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: În cazul poluãrii accidentale a mediului se va anunta Agentia de Mediu pentru monitorizarea surselor de poluanti si calitãtii factorilor de mediu, pânã la îndepãrtarea cauzelor emisiilor de poluanti în mediu.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: fiind o constructie cu destinatia de depozitare, nu se va inchide sau dezafecta decat, probabil peste 100 de ani cat este durata normata de viata a unei constructii cu aceasta destinatie;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul

Dupã terminarea investitiei vor fi îndepãrtate toate deseurile rezultate în timpul 	executiei.

IX. ANEXE:
	Piese desenate
	1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Intocmit,

arh. Liviu Dida