COMPLETĂRI

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

PENTRU PROIECTUL

”ÎNLOCUIRE CONDUCTA TITEI IMPORT Ф 28" CONSTANTA-BĂRĂGANU PE 17 TRONSOANE ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 10145 M ÎNTRE CONSTANTA SI C1. OBIECT: TRONSOANE SITUATE PE TERITORIUL COMUNEI POARTA ALBĂ PE LUNGIME TOTALĂ  DE  L = 2393,50 M  (T7 – L = 1179,00 M, T8 – L = 177,50 M, T9 – L = 305,00 M, T10 – L = 88,00 M, T11 – L = 644,00 M)”

Prin prezenta, vă comunicăm datele solicitate privind proiectul -  ”ÎNLOCUIRE CONDUCTA TITEI IMPORT Φ28" CONSTANTA-BĂRĂGANUPE 17 TRONSOANE ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 10145 M ÎNTRE CONSTANTA SI C1 OBIECT: TRONSOANE SITUATE PE TERITORIUL COMUNEI POARTA ALBĂ PE LUNGIME TOTALĂ  DE  L = 2393,50 M  (T7 – L = 1179,00 M, T8 – L = 177,50 M, T9 – L = 305,00 M, T10 – L = 88,00 M, T11 – L =644,00 M)”

-1. – Aspecte ale organizării de santier si modalităti de minimizare a impactului asupra mediului în perioada de demontare a conductei vechi si în perioada de montare a conductei noi, propunerea programului de monitorizare pentru această etapă, perioada de timp în care se va realiza lucrarea, inclusiv data de începere si data de finalizare.

- Tronsoanele de conducta care se inlocuiesc utilizeaza acelasi traseu cu conducta existenta (se monteaza noua conducta in paralel cu cea existenta la distanta de 1,0 m). În conformitate cu Legea petrolului,  conducta este amplasata la la adancimea minima de 0,9m (adancimea de inghet), pe teren domeniu public al statului roman, in judetul Constanta, extravilanul comunei Poarta Alba,  fiind utilizata temporar o suprafata totala de 42.731 mp.

Lucrările de înlocuire a conductei se vor desfăsura pe un Culoar de lucru, care va avea latimea de 18 m (9 m stânga si 9 m dreapta fata de  conducta).

Conform legislatiei romanesti in vigoare, organizarea de santier ca amplasament, solutii, dotari constituie atributia si raspunderea  Antreprenorului General, care va obtine toate avizele si acordurile necesare desfasurarii acestei activitati, inclusiv acordul autoritatii competente de protectia mediului. Ca masura generala, se recomanda ca amplasamentele organizarilor de santier sa nu se afle in apropierea apelor de suprafata, a padurilor si sa fie in afara localitatilor. Pentru executia lucrarilor la obiectivul ”ÎNLOCUIRE CONDUCTA TITEI IMPORT Φ28" CONSTANTA-BĂRĂGANU PE 17 TRONSOANE ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 10145 M ÎNTRE CONSTANTA SI C1 OBIECT: TRONSOANE SITUATE PE TERITORIUL COMUNEI POARTA ALBĂ PE LUNGIME TOTALĂ  DE  L = 2393,50 M  (T7 – L = 1179,00 M, T8 – L = 177,50 M, T9 – L = 305,00 M, T10 – L = 88,00 M, T11 – L =644,00 M)” constructorul ìsi va amenaja organizarea de santier cât mai aproape de centrul de greutate al lucrarilor, pe culoarul de lucru, care permite depozitarea pãmântului şi a materialelor, precum şi circulaţia mijloacelor de transport şi de montaj a conductei. Masinile si utilajele de lucru  vor respecta tehnologia de executie care corespunde culoarului de 18m, alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face cu echipamente speciale si masuri de siguranta ìmpotriva pierderilor accidentale, iar eventualele reparatii (sau lucrari de ìntretinere) se vor face numai ìn rampe special amenajate ìn acest sens.

Executantul lucrarilor de constructii are obligatia de a imprejmui organizarea de santier cu panouri metalice pe toata durata de exectuie a lucrarilor. Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionari din care sa reiasa denumirea lucrarii si a executantului acestuia.

- Lucrarea va fi executata intr-o perioada de 12 luni toate cele 17 tronsoane,  conform graficului de esalonare a executiei lucrarilor. Data de intrare pe amplasament va fi in functie de ordinul de incepere a lucrarilor, iar operatiile tehnologice de aducere a terenului la starea initiala vor fi in concordanta cu masurile fito-pedologice si agro-fito-ameliorative specifice zonei.

-2. – Impactul preconizat si solutiile necesar a fi prevăzute pentru prevenirea si/sau minimizarea efectelor negative asupra factorilor de mediu în cazul accidentelor tehnologice sau a manipulărilor defectoase, măsurile necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele acestora si caracterizarea produselor/substantelor ce urmează a fi utilizate/depozitate de proiect din punct de vedere al riscului generat.

- Pe durata executiei lucrarilor de inlocuire a conductei de titei import Ø 28” Constanta-Braganu, accidental pot exista efecte sau impacte asupra aerului atmosferic, asupra solului, subsolului si apelor subterane.

- Pentru atenuarea sau minimizarea efectelor negative asupra atmosferei se impune ca antreprenorul general sa foloseasca masini si utilaje terasiere ìn buna stare de functionare si care sa respecte concentratiile maxime admisibile a emisiilor ìn atmosfera;

- Pentru a preìntâmpina poluarea solului, antreprenorul lucrarii, conform procedurilor tehnologice ìn vigoare are obligatia, ìnainte de ìnceperea lucrarilor, sa execute operatia tehnologica de decopertare a acestuia si depozitarea lui ìntr-un depozit intermediar;

- Pentru a preîntâmpina poluarea solului, subsolului şi apelor subterane cu ţiţei la execuţia lucrărilor de montare, demontare si cuplare a conductei, se respecta urmatoarele operatiuni tehnologice:

- Operatiunea de cuplare si demontare teava veche cuprinde urmatoarele lucrari in ordinea data mai jos:

- se pompează ţiţeiul de pe tronsonul din conducta de titei Ø 28” Constanta-Braganu cu ajutorul a doua pistoane in care se intercalează apa, astfel ca distanţa dintre pistoane sa fie mai mare ca distanţa dintre doua ventile de sectionare ce vor fi actionate pentru izolarea zonei;

- se pompeaza pistoanele astfel incat intre ventilele de sectionare sa ramana numai apa, iar pistoanele sa ramana in afara zonei cuprinsa intre ventile;

- se perforeaza conducta ìn punctul cel mai de jos de pe traseu (dupa ce in prealabil a fost executata groapa de pozitie izolata cu folii sau in groapa fiind montata o haba, fiind pregatita pentru interventie o vidanja pentru scoaterea apei ce mai poate contine titei si mijloace de transport etanse) si se verifica daca pe tronson a mai ramas titei, in acest caz acesta se evacueaza  ìn butoaie sau cisterne si se transporta la cea mai apropiata statie CONPET unde este reintrodus in fluxul tehnologic;

- se golesc de apa portiunile de conducta in care se executa cuplarea

- se izoleaza imbinarile de la cuplare;

- se pune in functiune conducta, reluand pomparea;

- se astupa santul;

- se reface terenul la categoria de folosinta initiala;

- se face receptia lucrarilor

Cuplarea conductei se va face prin sudura, dupa ce ìn prealabil conductele existente au fost pregatite in mod corespunzator.

- în zonele de cuplare si tăiere a conductei vechi se vor amenaja gropi de poziţie etanşate cu folii în care se va colecta lichidul ce nu a putut fi golit, care ar mai putea avea urme uşoare de ţiţei, lichid ce va fi evacuat cu autovidanjele la depozitul din statia de pompare cea mai apropiata.

Singura sursa de poluare la cuplarea si demontarea conductei este titeiul din conducta, motiv pentru care acesta se scoate si se depoziteaza in rezervoarele din statii, eliminând astfel riscul de poluare.

inainte de inceperea operatiilor de cuplare şi dezafectare a conductei in zona vor fi pregatite materiale de interventie in cazul scurgerilor de titei pe sol sau in apa si anume: baraje flotabile, baloti de paie, materiale biodegradabile, unelte si utilaje.

De asemenea pe mal vor fi depozitaţi saci cu material absorbant, tip SPILLSORB. Tot în această zonă, pe toată durata cuplării şi demontării conductei vechi, se va afla o autovidanjă pregătită pentru intervenţie.

-3. – Planul privind gestionarea deseurilor generate în faza de demontare a conductei vechi de titei si montare a conductei noi, în care să fie incluse toate datele;

- se vor identifica metodele si modalitătile de tratare/eliminare a tuturor tipurilor de deseuri periculoase posibil existente pe amplasament.

- estimarea, pe tipuri si cantităti, a deseurilor generate si a emisiilor (poluare în apă, aer si sol, zgomot, vibratii, lumină, căldură, radiatii, etc.) rezultate din functionarea proiectului propus;

- tabelul privind cantitătile de deseuri estimate va fi completat cu toate tipurile de deseuri ce pot fi generate din activitatea de dezafectare/instalare conductă, definite în mod individual prin codul complet format din 6 cifre – conform HG 856/2002, gestionarea privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile periculoase, cantitătile de deseuri estimate precum si modul de gestionare a acestora.

- În faza de demontare a conductei vechi si de montare a conductei noi,  pot exista urmatoarele tipuri de deseuri:

- urme de petrol – care pot apărea în timpul taierii conductei active, ramase dupa curatire, vor fi colectate in gropi de pozitie captusite cu polietilena, apoi in vase si se vor transporta la beneficiar pentru a fi recuperate si reutilizate ìn procesele tehnologice specifice;

- bitum solid – izolatie de bitum desprinsa de pe conducta veche, care va fi colectat separat in containere si va fi predat la beneficiar pentru a fi refolosit;

- reziduuri de electrozi  si de sudura si materiale metalice - colectate si transportate la executant care vor fi depozitate corespunzator ;

- deşeurile menajere (cca. 3 kg/zi) - vor fi colectate în pubele închise şi evacuate la groapa de gunoi, pe bază de contract;

- deseuri metalice (tronsoanele de conducta veche) - acestea se taie cu cutit cu role (fara flacara si fara sa se produca scântei), se ìncarca in mijloace de transport auto, pentru o siguranta mai mare conductele fiind prevazute cu dopuri la ambele capete si se transporta la depozitul beneficiarului S.C. CONPET S.A. situat ìn localitatea Inotesti, judetul Prahova (conform cu proiectul de executie).

- scurgeri de carburanti sau lubrefianti - pot aparea in timpul executiei lucrarilor de sapare a santului de la utilajele in lucru, care vor fi monitorizate permanent si colectate corespunzatore;

- uleiul uzat - de la utilaje în tipul execuţiei lucrărilor (cca. 0.10 t/kml conductă) va fi colectat în recipiente metalice şi predat unităţilor specializate în regenerarea uleiului uzat. În cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizarii de santier, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor, alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face ìn locuri special amenajate evitându-se pierderile.

Atat in perioada de executie, cât si dupa punerea in functiune a obiectivului nu vor fi folosite sau vehiculate substante toxice si/sau periculoase.

TABEL - Tipurile si cantitatile de deseuri estimate.

| Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată | Starea fizică | Cod deşeu (cf. H.G.R. 856/2002) | Cod privind principala proprietate periculoasă (cf. Legii 211/2011) | Managementul deşeurilor - cantitate prevăzută a fi generată - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| deşeurile municipale - deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine - hartie si carton -sticla - textile - lemn -materiale plastice | cca. 3 kg/zi | S | 20 01 fractiuni colectate separat | N | 0 | cca. 3 kg/zi | 0 |
|  |  |  | 20 01 fractiuni colectate separat |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 39 |  |  |  |  |
| fier si otel | cca. 1 tona | S | 17 04 05 | N | 0 | 0 | cca. 1 tona se transporta la centrele de recuperare fier vechi - tronsoanele de conducta dezafectate se transporta la depozitul S.C.CONPET S.A. situat ìn localitatea Inotesti,județul |
| bitum | cca. 40 kg | S | 05 01 17 | N | cca. 40kg | 0 | 0 |
| amestecate | cantitate ce nu poate fi precizată | S | 20.03.01 | N | 0 | cantitate ce nu poate fi precizată | 0 |
| Sol vegetal | 0 mc | S | 20 02 02 | N | 0 mc | 0 | 0 |
| pamant si pietre | cca 2 mc |  | 17 05 04 | N | 0 | cca.2 mc | 0 |
| Absorbanti cu SP | - | S | 15 02 02 | P | 0 | - | 0 |
| uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | cca. 0.10 t/kml conductă | L | 13 02 08 | P | cca. 0.10 t/kml conductă | 0 | 0 |

Din activitatea desfăsurată nu rezulta categorii de deseuri care sa nu poata fi valorificate sau  eliminate in conditii de siguranta prin agenti economici autorizati.

Din inventarul activităţilor desfăşurate rezultă că în categoria substanţelor periculoase  utilizate pot fi încadrate următoarele: motorina şi uleiurile.

În perimetru nu se vor depozita substanţe toxice şi periculoase sau preparate chimice.

Daca ìn timpul executiei constructorul respecta tehnologia de executie, este exclusa producerea de poluari accidentale.

-4. – Prezentarea posibilitătii ca acest propiect să se constituie într-un precedent pentru o dezvoltare viitoare.

In decursul timpului, de la punerea in functiune a conductei (1981) si pana in prezent, au existat mai multe avarii, care au determinat inlocuirea unor tronsoane de lungime considerabila la scara teritoriala administrativa a localitatii Poarta Alba.

Avariile produse la conducta de transport titei Ø 28” Constanta-Braganu au generat impacte asupra solului, subsolului si apelor subterane.

Procesul de inlocuire a conductelor a caror perioada de utilizare a fost depasita, este o conditie obligatorie de prevenire a fenomenelor de poluare accidentala a mediului inconjurator.

Inlocuirea tronsoanelor de conducta uzate cu conducte din materiale noi, performante, reprezinta un proces de dezvoltare durabila pe perioada lunga de timp care are rolul de prevenire a proceselor de poluare accidentala cu titei.

-5. – Descrierea proceselor propuse în decontaminarea si depoluarea zonei aferente traseului de conductă de titei ce urmează a se demonta si de înlocuire a acesteia cu una nouă, a tehnicilor si echipamentelor necesare avute în vedere, inclusiv a lucrărilor de decopertare, săpat sant, etc., refecere teren, etc.

Inainte de inceperea lucrarilor  proprietarii terenului vor fi instiintati despre intentia societatii de a inlocui conducta.

Mentionam ca in conformitate cu Legea petrolului conducta este amplasata la adancimea minima de 0,9m (adancime de inghet).

Societatea CONPET S.A. a hotarat ca pe durata lucrarilor de inlocuire conducte (care in final reprezinta o reparatie capitala) sa inchirieze terenul de la propietari.

Dupa ce propietarii sunt despagubiti si dupa obtinerea tuturor avizelor si a autorizatiei de construire se preda catre constructor tronsonul de conducta supus repararii.

Dupa efectuarea reparatiei si finalizarea lucrarilor de montaj ale conductei terenurile vor fi aduse prin efectuarea de lucrari agricole la categoria de folosinta initiala, teren agricol, lucrarile fiind considerate incheiate in momentul in care P.V. de Receptie va fi semnat de proprietarul locatiei traversate de conducta pentru luarea in primire a suprafetei pe care a fost executata lucrarea.

Succesiunea operatiilor realizate ìn perioada de constructii-montaj este urmatoarea:

- Predare amplasament-beneficiar, proiectant, constructor;

- Predarea–primirea si pichetarea traseului intre beneficiar, topograf, constructor, proiectant;

- Amenajarea spatiilor de depozitare a materialelor si organizarii santierului;

- Procurarea si transportul materialului la locatie;

- Transportul tevii izolate pe traseu;

- Executia dubletilor;

- Trasarea culoarului de lucru;

- Decopertarea stratului vegetal;

- Saparea santului;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatelor de calitate ;

- Curatirea la luciu metalic cu perii de sarma, numai la imbinarea tronsoanelor de conducta;

- Intregirea izolatiei anticorozive exterioare cu mansoane sau benzi termocontractile, in   prealabil dupa curatirea tevii, a locului de aplicare;

- Verificarea cu detectorul a continutului izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Lansarea tronsoanelor in sant, mecanizat;

- Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele;

- montarea curbelor si cupoanelor;

- Verificarea calitatii cordoanelor de sudura si emiterea certificatului de calitate;

- Montarea tuburilor protectoare la traversarea obstacolelor;

- Montarea si executarea legaturilor la instalatia de aerisire si la caminul de colectare a scursorilor;

- Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei si completarea lipsurilor daca este cazul;

- Curatirea interioara a conductei prin pistonare;

- Astuparea santului in fir continuu;

- Efectuarea probelor de presiune;

- Receptia preliminara a lucrarii;

- Cuplarea conductei la conducta existenta;

- Punerea in functiune a protectiei catodice;

- Refacerea terenului la starea initiala;

- Receptia la terminarea lucrarii.

Pe portiunea de conducta inlocuita s-a ales teava conform standardului  SR EN ISO 3183:2013, L 360 NB - Ø 28"- 711 x 11,9 mm pe o lungime de 10.173,50 m si Ø 28"- 711 x 14,3 mm pe o lungime de 82,50 m, preizolata cu polietilena extrudata tip N-v conform DIN 30670.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul nu are voie sa depaseasca culoarele de lucru prevazute ìn proiect, iar ìnceperea lucrarilor nu va fi facuta decât dupa ce au fost obtinute avizele si acordurile tuturor organelor prevazute ìn legislatie, inclusiv Autorizatia de Construire.

- Procesele propuse în decontaminarea si depoluarea zonei in situatia in care ar exista poluare accidentala

Masurile enumerate mai jos sunt masuri luate in regim de urgenta, executate de catre beneficiar cu materialele si utilajele din dotarea fiecarui sector. Refacerea terenurilor poluate va fi executata de catre unitati specializate in domeniu, acreditate, cu care beneeficiarul are incheiate contracte de executie. In prezent unitatea specializata in lucrari de reconstructie ecologica este S.C. ENVIROTECH S.R.L. Constanta.

- Poluarea solului este exclusa având in vedere ca inainte de inceperea operatiunilor de sapare a pamantului, solul vegetal este decopertat;

- Decontaminarea subsolului se va realiza in varianta in situ, având in vedere suprafetele mici de teren si cantitatea mica de titei care ar putera produce fenomenul de poluare utilizand material absorbant tip SPILLSORB, inclusiv fragmentarea particulelor de pamant steril cu utilaje terasiere prin lucrari de scarificare; pamantul care s-a decontaminat cu SPILLSORB se colecteaza in saci, se incarca in mijloace de transport si se transporta la statiile CONPET pentru decontaminare ex situ;

- Lucrari de modelare, nivelare a suprafetelor care sunt decontaminate, urmate de lucrari de acoperta prin aducerea pamantului vegetal din depozitul intermediar;

- Lucrari pedo-ameliorative de refacere ecologica a suprafetelor de teren decontaminate;

- La terminarea lucrarilor de refacere ecologica se vor lua probe de sol care vor fi analizate la laboratoarele autorizate in acest sens;

- Poluarea apelor subterane este exclusa avand in vedere rezultatele studiilor hidrogeologice care arata ca pana la adancimea de 6,0m nu exista urme de apa subterana.

6. – Decontaminarea si depoluarea zonei se vor realiza în conformitate cu HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în  care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

-7. – Prezentarea informatiilor detinute de operator cu privire la investigatiile efectuate până în acest moment.

- Din 1996 societatea CONPET a efectuat toate depoluarile la lucrarile efectuate cu firme specializate si anume:

- OIL TECH S.A. CONSTANTA perioada 1996-2000,

- BRANIC S.R.L. CONSTANTA perioada 2000-2004,

- OIL DEPOL SI ENVIROTECH CONSTANTA perioada 2004-2014.

- S-au identificat toate terenurile afectate de lucrari pentru a vedea daca sunt nemultumiri ale propietarilor privind capacitatea culturilor in zona conductelor, s-a constatat ca nu sunt probleme pe zonele agricole intens cultivate.

- S-a efectuat un control al apelor subterane, pentru a verifica stadiul calitatii acesteia.

- S-au recoltat  probe de sol de catre laboratorul autorizat al A.P.M. Constanta a caror rezultate arata ca nu sunt depasite limitele admise conform Ordinului 756/1997, adica nu s-au depasit pragurile de interventie , conform Buletinului de analiza nr. 385/ 23.09.2015.

-8. – Se vor realiza buletine de analiză pentru sol pe tot traseul conductei de titei ce urmează să se demonteze si să se înlocuiască cu alta nouă, înainte de începerea lucrărilor de desfiintare si la finalizarea lucrărilor, raportarea rezultatelor la prevederile Ordinului nr. 756/1997.

Atasam:

- BULETIN DE ANALIZE  nr. 385/23.09.2015.

Dipl.Univ. Maniţi Virgil