###### RAPORTUL DE MEDIU

pentru

PLAN  URBANISTIC  GENERAL

COMUNA CUZA VODĂ- judeţul CONSTANŢA

beneficiarul :  PRIMĂRIA COMUNEI CUZA VODĂ

proiectant faza P.U.G.:S.C. PRO URBA s.r.l. .Constanţa

elaborator  studiu de impact:

( ABDIŞA ABDIŞA – înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia 72 pentru RM şi RIM reînoit la 25.11.2014

2016

CUPRINS

Informaţii generale

Cadrul legislativ de elaborare a documentației

Scopul și structura Raportului de mediu

Principalele obiective ale PUG

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI, PRECUM ŞI A RELATIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

1.1.Obiectul raportului de mediu

1.2.Descrierea proiectului

2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SĂLE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI PROPUS

2.1. starea actuală a mediului şi corelaţia cu planul de urbanism în faza PUG

2.2. descrierea caracteristicilor componentelor de mediu pe teritoriul comunei Cuza Vodă

2.3.Consecințele neaplicării prevederilor P.U.G.

3.  CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV

3.1. probleme de mediu

3.2.valorificarea cadrului natural

3.3. Tabele sintetice

4. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLAN SAU PROGRAM, INCLUSIV, ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU, CUM AR FI ARIILE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARIILE SPECIALE DE CONSERVARE REGLEMENTATE CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 236/2000 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 462/2001;

5. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM ŞI MODUL ÎN CARE S-A ŢINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI;

5.1.Obiective de protecţia mediului

5.2.  Modul de îndeplinire a obiectivelor de protecţia mediului

5.3. Menţionări ale comunei Cuza Vodă în acte normative sau legislative care au legătură cu elementele de mediu.

6. POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: BIODIVERSITATEA, POPULAŢIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ŞI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ŞI ASUPRA RELAŢIILOR DINTRE ACEŞTI FACTORI;

##### 6.1.apa

###### 6.2. aerul

### 6.3. solul

6.4. geologia subsolului:

6.5. fauna, flora, biodiversitatea:

### 6.6. peisajul

6.7. mediul social, economic, demografic şi sănătatea populaţiei

6.8. valori ale patrimoniului cultural

6.9. situaţii de risc

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERA;

8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI A IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

8.1.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

8.2.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei de suprafaţă

8.3.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane

8.4.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

8.5.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversităţii

8.6. Evacuarea deşeurilor menajere:

9.EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A FĂCUT EVALUAREA , INCLUSIV ORICE DIFICULTĂŢI (CUM SUNT DEFICIENŢELE TEHNICE SAU LIPSA KNOW-HOW) ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE

9.1. Analiza alternativelor

9.2. Descrierea dificultăţilor

9.3. Metoda de evaluare

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

11.REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

12. BIBLIOGRAFIE

- Primaria comunei Cuza Vodă - Strategia de dezvoltare a comunei Cuza Vodă pe perioada 2014-2020,

-INS-BDL – fișa statistică a comunei Cuza Vodă pt. anul 2012

- INS – recensământul populației și a locuințelor 2011.

13. ANEXE

PIESE DESENATE

- plan de încadrare în teritoriu (din PUG) – 1: 25.000

- plan reglementări urbanistice (din PUG) – 1: 5.000

- plan situarea comunei Cuza Vodă în raport cu situri NATURA 2000

- schemă – elemente de interacțiune mediu natural/ mediu construit / populație

- material fotografic – documentare pe teren

Copie Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului – poziția 72

RAPORTUL  DE  MEDIU  PENTRU

PLANUL  URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  CUZA VODA

INFORMAŢII GENERALE

Titularul proiectului: Primăria Comunei CUZA VODĂ

Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CUZA VODĂ

Amplasamentul obiectivului şi adresa: Judeţul Constanţa, partea centrală

Baza metodologică şi legislativă a lucrării: Ordin MAPPM nr.863/2002 şi HG 1076/2004- privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Proiectantul fazei PUG: S.C PRO URBA  s.r.l. Constanţa

Perioada de execuţie propusă: 2016-2030

Durata etapei de funcţionare: nelimitat

Cadrul legal de elaborare a documentaţiei:  HG 1076/2004- privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (anexa 2 – conţinutul – cadru al raportului de mediu)

## Evaluarea strategică de mediu

Evaluarea de mediu este parte integrantă în procedura de adoptare a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, procedura de realizare a acesteia fiind reglementată prin H.G. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Această hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC din 27.06.2001 privind Evaluarea impactului anumitor Planuri şi Programe asupra mediului (“Directiva SEA”).

SEA stabileşte evaluarea impactului de mediu pentru planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, domeniul de reglementare extinzându-se de la proiecte individuale şi până la proiecte mult mai extinse (amenajarea teritoriului şi urbanism, pescuit, agricultură, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, dezvoltare regională, industrie, etc.).

Planurile şi programele care intră sub incidenţa H.G. 1076/ 2004 sunt prevăzute în anexa Ord. 995/ 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, planurile urbanistice generale fiind încadrate la pct. 12 Amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, pct. i).

#### procesul evaluării strategice de mediu

Etapa procesului de evaluare

Procesul de evaluare reprezintă o etapă fundamentală a procesului SEA,  scopul său fiind de a realiza focalizarea pe etapele anterioare ale procesului şi de a stabili “scopurile strategice” principale ale planului/ programului, precum şi tipul de activităţi care sunt aşteptate să urmeze din implementarea acestuia.

Articolul 5 (40 al Directivei 2001/42/EC – “Directiva SEA”) cere ca evaluarea să fie o parte a procesului SEA, stabilind că autorităţile de mediu desemnate/ inditruite “să fie consultate cu privire la scopul şi nivelul de detaliu al informaţiilor care trebuiesc incluse în Raportul de mediu”.

Scopul şi structura Raportului de mediu

Art. 5 (1) al Directivei SEA stabileşte că Raportul de mediu trebuie să identifice/descrie şi să evalueze efectele probabile semnificative asupra mediului ca urmare a implementării planului/programului, precum şi alternativele rezonabile, luând în considerare obiectivele şi arealul geografic de acoperire a planului/ programului.

Ca parte a activităţii de elaborare a Planului Urbanistic General, Raportul de mediu completează procesul Evaluării Strategice de Mediu (SEA), care este o metodă sistematică în luarea în considerare a efectelor probabile de mediu. Scopurile SEA includ:

- integrarea factorilor de mediu în pregătirea planului şi luarea deciziilor;

- îmbunătăţirea planului şi a aspectelor de protecţie a mediului;

- implicarea participării populaţiei în etapa de luare a deciziilor;

- facilitarea transparenţei în luarea deciziilor.

Etapele cheie ale SEA sunt:

- Evaluarea dacă planul are efecte de mediu semnificative şi, în consecinţă, dacă este necesara SEA;

- Stabilirea scopului şi nivelului de detaliu al Raportului de Mediu, precum şi a perioadei de consultare a acestuia;

- Raportul de Mediu: publicarea Raportului de Mediu şi consultarea populaţiei;

- Adoptarea: furnizarea de informaţii privind:

(i) forma adoptată/aprobată a PUG;

(ii) cum au fost luate în considerare observaţiile/ propunerile primite din partea populaţiei;

(iii) metodele de monitorizare a impactului de mediu semnificativ al implementării PUG;

- Monitorizarea: monitoringul impactului de mediu semnificativ, astfel încât Autorităţile de Mediu să poată identifica orice efect advers neprevăzut şi, ca urmare, necesitatea unor măsuri de remediere.

În consecinţă, Raportul de mediu trebuie să identifice, să descrie şi să evalueze efectele semnificative probabile asupra mediului ca urmare a implementarii PUG-ului, precum şi alternativele rezonabile, având ca bază obiectivele planului şi arealul geografic căruia îi este destinat planul.

Procesul de analiză şi consultare

Ca parte a procesului SEA, pentru Planul Urbanistic General al comunei Cuza Vodă au fost organizate mai multe consultări, concretizate prin grupuri de lucru (cf. H.G. nr. 1076/2004). Observaţiile/ recomandările/ problemele ridicate de către participanţi au fost luate în considerare la pregătirea ultimei versiuni a PUG-ului şi a acestei versiuni a Raportului de mediu. Procesele verbale ale grupurilor de lucru, incluzând  observaţiile/ recomandările/ problemele ridicate în cadrul şedinţelor se află anexate la Raportul de mediu.

# Scopul şi obiectivele PUG

Planurile urbanistice generale au caracter de reglementare şi răspund programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază.

PUG se elaboreaza in scopul:

•	stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;

•    utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

• precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

•	evidenţierii fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia in folosul localităţii;

•	creşterii calităţii vieţii, cu precădere in domeniile locuirii şi serviciilor;

•	fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

•	asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism

şi autorizaţiilor de construire;

•    corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Principalele obiective urmarite în cadrul PUG:

•optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;

•valorificarea potenţialului natural, economic şi uman;

•organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

•stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;

•stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;

•stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;

•stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protectie a acestora; modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;

•evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; stabilirea obiectivelor de utilitate publică;

•stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

- expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante.

1.1. Obiectul raportului de mediu îl constituie un proiect de urbanism, în faza PLAN URBANISTIC GENERAL – proiect prin care se stabilesc condiţiile de construibilitate a terenurilor, zonarea funcţională pe ansamblul localităţilor componente ale comunei, regimul de înălţime, alinierea, procentul de ocupare a terenului, circulaţia rutieră şi pietonală cu asigurarea acceselor şi parcărilor, echiparea tehnico-edilitară adecvată funcţiunilor şi capacităţilor rezultate din organizarea urbanistică, inclusiv lucrările de sistematizare verticală necesare înlăturării pericolului inundaţiilor (sau modalităţi de preluare a excesului de apă în situaţii excepţionale), situaţia juridică a terenurilor.

Planul Urbanistic General, după obţinerea avizelor de la forurile şi factorii implicaţi şi interesaţi, şi după aprobare de către Consiliul Local urmează să constituie documentaţia pe baza căruia se vor elibera certificate de urbanism şi care va fundamenta toate lucrările din zonă conform Legii 50/1991 (modificat).

De asemenea se stabilesc condiţiile privind relaţiile între localităţile comunei precum şi ale comunei cu restul teritoriului, nivelul de echipare şi dotare pe comună şi pe fiecare localitate componentă.

1.2.Descrierea proiectului:

- Proiectul PUG analizează terenul din teritoriul administrativ al Comunei Cuza Vodă – cu suprafaţa de 4.664,43ha, din vatra localității Cuza Vodă și din trupurile izolate componente.

Limitele obiectivului:

1.2.1.  aşezare, limite, vecinătăţi

Teritoriul comunei Cuza Vodă este situat în partea centrală a Judeţului Constanţa, în partea de la nord de Canalul navigabil Dunăre- Marea Neagră.

Are ca vecinătăţi:

- la nord-vest: comuna Tortoman

- la nord: comuna Nicolae Bălcescu

- la est: comuna Castelu

- la sud: municipiul Medgidia

- la sud-vest: comuna Mircea Vodă

Localitatea Cuza Vodă are următoarele coordonate geografice :

44(17( latitudine nordică

28(18(longitudine estică

Teritoriul administrativ are o lungime de cca 10km pe direcţia nord-sud şi de 10km pe direcţia est-vest.

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a necesităţilor de folosinţă în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare, cu modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităţilor

ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU

Teritoriul comunei Cuza Vodă este situat în partea centrală a Judeţului Constanţa, în partea de la nord de Canalul navigabil Dunăre- Marea Neagră.

Are ca vecinătăţi:

- la nord-vest: comuna Tortoman

- la nord: comuna Nicolae Bălcescu

- la est: comuna Castelu

- la sud: municipiul Medgidia

- la sud-vest: comuna Mircea Vodă

Localitatea Cuza Vodă are următoarele coordonate geografice :

44(17( latitudine nordică

28(18(longitudine estică

Situația administrativă actuală este rezultatul aplicării Legii 84/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 310 / 07.04.2004)  prim care este aprobată reînfiinţarea comunei Cuza Vodă, deoarece anterior conform Legii 2/1968 localitatea Cuza Vodă se află în componența comunei Castelu, ca și în 1966, împreună cu localitățile Castelu și Nisipari.

Datele privind dinamica populaţiei la acea dată situează comuna în grupul unităţilor administrative care au înregistrat creşteri ale populaţiei în intervalul 1966-2011, de peste 2 ori, (față de 1,47 ori – media pe județul Constanța) adică peste media sporului natural.

Relaţiile cu alte localităţi

Reşedinţa comunei este situată la 39,5 Km faţă de Constanţa. Relaţia se face pe DJ 222 (2,5 Km) DN 22 C ( 17,0 Km) şi DN3 (20 Km).

Cea mai apropiată localitate urbană este Municipiul Medgidia, al cărui centru este situat la 6,5 Km, iar distanţa între vetrele localităţilor este de 3 Km. Legătura se realizează prin DJ 222, asfaltat, în stare bună. Localitatea Cuza Vodă funcţionează prin acces curent la servicii ale unităţilor existente în Municipiul Medgidia.

Instituţii, obiective economice sau activităţi din cuprisul comunei sunt subordonate sau arondate celor similare, de interes teritorial din municipiu, după cum urmează: postul de poliţie, majoritatea elevilor din învăţământul liceal frecventează liceele din Medgidia, pentru policlinică şi spital, gară C.F.R., recoltele de cereale se predau la silozul Medgidia, surplusul de produse agrozootehnice se desfac în pieţele şi oborul Medgidia, materialul semincer se procură de la centrul de calibrat seminţe Medgidia, pentru intervenţii la foc se apelează grupul de pompieri din Medgidia, etc.

Apropierea la 2,5 – 7,0 Km de municipiu face ca intensitatea relaţiilor comparativ cu alte localităţi să fie cea mai ridicată.

Drumurile DJ 222 şi DC 58, ambele modernizate, traversează localitatea pentru relaţiile dintre municipiu şi Comunele Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu. Teritoriul este traversat de conducte de gaz de interes internaţional, de conducta de gaz care asigură alimentarea Municipiului Medgidia, de L.E.A. de 400, 200 şi 100 KV din reţeaua naţională, de fascicul de conducte pentru transport produse petroliere.

Distanţele de parcurs care prezintă interes pentru relaţiile comunei sunt: Constanţa – 39,5 Km pe DN 22 C şi DN 3; Medgidia 3 – 10 Km, M. Kogălniceanu – 17,0 Km pe DJ 222; Nicolae Bălcescu – 12km –pe Dc 59, Dorobanțu- 14km – pe Dc 58, Cernavoda – 21 Km pe DN 22 C; Castelu – 7 Km pe Dc 58; Basarabi – 21,0 Km pe DN 22 C, . Localitatea are un număr de 6 trupuri izolate ale intravilanului din care: Secţia de întreţinere drumuri judeţene (cea mai importantă din Dobrogea cu staţie de mixturi asfaltice), 3 sedii de ferme agricole, rezervorul de alimentare cu apă al satului şi 1 staţie de pompare pentru irigaţie

Comuna Cuza Vodă face parte din asociații care au ca scop dezvoltarea potențialului rural:

- Grupul de acțiune locală – Constanța Centru – împreună cu comunele Lumina, Pantelimon, Târgușor, Nicolae Bălcescu, Siliștea, Mihail Kogălniceanu, Vulturu.

- Asociația de dezvoltare intercomunitară ,,Dobrogea”.

Activitatea economică pe teritoriul se bazează în principal pe sectorul agro-zootehnic:

Agricultura

Comuna Cuza Vodă are funcţia teritorială dominantă de centru pentru producţia agrozootehnică, datorită mărimii teritoriului, calităţii solului, varietăţii lui ca grad de fertilitate, relief, depărtare de sat, condiţii de accesibilitate şi de irigare, precum şi numărului de activi antrenaţi în muncile agrozootehnice.

Cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor se practică cu dificultăţi, datorită echipării tehnice precare, exploatării ei insuficiente, deprecierii sistemului de irigaţii, posibilităţilor reduse / inexistente de acces la mijloacele necesare pentru recolte performante. În zootehnie se semnalizează posibilităţile limitate ale producătorilor pentru construirea şi utilarea adăposturilor de animale, restrângerea suprafeţelor de păşunat.

Situația activității în agricultură reiese din datele statistice de la INS-2013 și din recensământul agricol din 2010, precum și din ultima delimitare a teritoriului administrativ al comunei:

date INS - 2013

Suprafață: 4664ha

Agricol: 4.246ha

din care: - arabil 3.970ha

- pășuni-276ha

Neagricol: 418ha

din care:- forestier-50ha

- Ape, bălți-24ha

- Construcții-184ha

- Căi comunicație-111ha

- Neproductiv-49ha

Recensamânt agricol 2010

Exploatații agricole: 678

S expl. Agricole: 3692ha, medie 5,45ha/expl.

Vie-38ha

S amenajată pt. irigat- 19ha

Bovine-219

Ovine-792

Caprine-215

Porcine-798

Păsări-12.278

Cabaline-60

Măgari, catâri-18

Fam.albine-123

Transporturi

Activitatea din transporturi este reprezentată de o unitate situată în partea de sud a vetrei satului, în trup izolat – baza de producție RAJDP

Activitãţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestãri servicii

Existența pe teritoriul comunei a două zăcăminte de minerale -de argilă și de nisip- generează o activitate de extracție  ce se încadrează la activitatea de tip industrial. Amploarea acestei activități este redusă și antrenează un număr redus de persoane. În etapa actuală activitatea în acest domeniu este suspendată.

Pe teritoriul comunei activează mai multe societăți comerciale, majoritatea cu profil agro-zootehnic și de comerț cu amănuntul – alimentar sau de bunuri de larg consum:

LARO BUILDING CONSTRUCT SRL
OVE VALIN SRL
MICROPAN SRL
DARIUS MIXT SRL
MEL DARCLEE SRL
METAL COR LEADER SRL
ALLARA FELI SRL
MARIA STEFANUT SRL
OVERAL TRANS ELECTRIC SRL
BOSS & RAZVY MARKET SRL
MINCU SPEED TRANS SRL
ACCENT PLUS UNIVERSAL SRL
GECAMI INVEST GROUP SRL
VALENTIN TOP SRL
RUXY NEW MARKET SRL
MINIREAL STAR SRL
MIXT REAL CARNIPROD SRL
SYR TRANS SRL
EURO FERINOX.CO SRL
A & M VETERINARY.VET SRL
DELIWIN PLUS SRL
MONA SPERANS SRL
MADY SIMBOL SRL
CLAU & GEO & OANA TRANS SRL
GANETE MARIA SRL
ECODAVIA PROIECT SRL
NEW METROPOL ACTIV SRL
CARS PLATZA SRL
LUKYS OYL BRAND SRL
MONIK FORTIUS SRL
AGRO PEL MARA SRL
REPARMED SRL
MANU PROCOM IMPEX SRL
ALESSIA POV TRANS SRL

BUCUR BUSINESS SRL

SARA BUCURESTI SA

Din partea primăriei am primit lista cu unitățile economice cu profil agro-zootehnic mai importante:

HORNET ILIE I.I. ,

DUMITRU RADU IONUT I.I ,

MIHAI ION CATALIN I.I. ,

OPRISAN NICOLAE P.F ,

S.C. OVE S.R.L,

S.C. GECAMI INVEST S.R.L

,,SOLOMON TRAIAN I.I,

SLEPAC ANUTA I.I,

SC, AGRICOLA SERV SRL

SC AGRO KARA STAR SRL.,

SC ADY SOFT SRL

POPESCU VASILE PFA. ,

LUPU DUMITRU   ,

MESU GHEORGHE ,

SC AGRO POMICOLA SISTEM SRL

Descrierea soluţiei de organizare urbanistică

Principiile de organizare arhitectural – urbanistică a localităţii Cuza Vodă precum şi ale elementelor teritoriale (inclusiv trupuri izolate) vizează realizarea unei funcţionalităţi specifice unei comune ce se bazează pe resursele agricole, de locuire, activităţi economice, dotare şi echipare a unei comune rurale cu populaţie de cca 3.500 locuitori, prin ordonare spaţială,  adecvare funcţională şi echipare edilitară corespunzătoare.

Organizarea urbanistică a teritoriului comunei şi a terenurilor intravilane este strâns  condiţionată de caracterul agricol al teritoriului comunei.

concluzii ale studiilor de fundamentare

Primăria Comunei CUZA VODĂ a elaborat pentru etapa 2014-2020 ,,Strategia pentru dezvoltare a Comunei Cuza Vodă". Aceasta conţine un program de dezvoltare socială şi economică, generală al comunei. Programul include măsuri concrete în toate domeniile care alcătuiesc obiectivul de studiu al P.U.G. : populaţia, protejarea mediului, fondul construit (locuinţe şi dotări social culturale), reţelele tehnico edilitare, reţeaua căilor de comunicaţie, dezvoltarea activităţilor economice.

Programul este alcătuit în raport cu potenţialul specifical comunei. Pe durata actualizării P.U.G., acest program a fost analizat şi extins prin consultările dintre proiectant şi beneficiar, pe măsura aprofundării cunoaşterii problemelor comunei, opţiunilor populatiei, posibilităţilor de dezvoltare şi organizare pe ansamblul comunei şi pentru fiecare sat în parte. În proiect s-au formulat propuneri de ameliorare treptată a situaţiei pentru toate domeniile studiate.

-Un alt studiu de fundamentare al PUG a fost lucrarea elaborată de WATER PROIECT s.r.l.: Modernizarea rețelei de alimentare cu apă și prima înființare rețele de canalizare menajeră,  inclusiv stație de pompare apă uzată și stație de epurare apă uzată, ale cărei elemente principale au fost preluate în raportul de mediu.

- Delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică puț de alimentare cu apă –comuna Cuza Vodă au fost preluate din  Pr.1/2013 – elaborat de PETRODATA INVEST s.r.l.

- Ridicările topografice existente şi planurile cadastrale în sistemul STEREO 70 au fost furnizate de GEOCAD s.r.l. și au fost completate cu date preluate din ortofotoplanuri.

prevederi ale P.U.G.

a.   Actualizarea P.U.G. comuna CUZA VODĂ are ca obiect de studiu problemele specifice categoriei respective de proiect urbanistic pentru unităţi administrativ-teritoriale la nivel de comună, conform conţinutului-cadru aprobat, constând în următoarele:

- actualizarea limitei teritoriului administrativ al comunei şi evoluţiile înregistrate în relaţiile cu unităţile administrativ-teritoriale, adiacente şi din ansamblul teritoriului;

- evidenţierea modificărilor intervenite în structura, dimensiunile şi caracteristicile zonelor funcţionale şi a amenajărilor urbanistice din  localitate, cu propuneri de ameliorare a situaţiei în etapele următoare;

- schimbări intervenite în mărimea şi stuctura populaţiei şi în economia comunei;

-modificările înregistrate de reţeaua căilor de comunicaţie, de toate categoriile, măsuri pentru încadrarea ei corespunzătoare în teritoriu, şi de dezvoltare pentru a asigura legăturile şi accesele necesare, precum şi funcţionalitatea  ansamblului urbanistic;

- propuneri de extindere şi de modernizare a reţelelor tehnico-edilitare, în corelare cu dezvoltarea zonelor construite, existente şi prevăzute.

- măsuri de ameliorare a condiţiilor mediului natural şi antropic, de depistare, evidențiere și protejare a obiectivelor patrimoniului cultural, de depistare, cunoaştere şi salvare a zonelor naturale valoroase, din cuprinsul comunei.

- documentaţia PUG aprobată va servi ca bază pentru accesarea de fonduri structurale

b.Sub aspect spaţial, obiectul de studiu al actualizării P.U.G. îl constituie teritoriul administrativ al Comunei Cuza Vodă, care are suprafaţa de 4.664,43 ha, având în componență o singură localitate – satul Cuza Vodă, inclusiv zona-cadru a comunei.

Zona-cadru reprezintă suprafeţele teritoriilor administrative, adiacente, echivalând cu cca.25 % din teritoriul administrativ al comunei studiate. Ea apare pe planul de încadrare  în teritoriu şi permite înţelegerea aspectelor de intercondiţionare a relaţiilor funcţionale (direcţii de acces ale căilor de comunicaţie, reţele tehnice şi tehnico-edilitare, zone construite şi servicii diverse, continuităţi ale formelor de relief, faleze, ape, probleme de mediu, etc.).

Tabel cu trupurile construite existente

| trup | Denumire trup | existent | propus |
| --- | --- | --- | --- |
| A | vatra | 194,64 | 223,02 |
| B | sediu fermă agricolă | 1,02 | 8,44 |
| C | Sediu ferma+crama | 0,74 | 0,74 |
| D | Rezervor apa+centr.eoliana | 0,07 | 0,07 |
| E | Secție RAJDP | 2,83 | 2,77 |
| F | Stație pompare SPP1 | 0,86 | 0,86 |
| G | Ferma agricolă AGRIAS | 0,65 | 0,65 |
| H | Stație pompare+clorinare | 0,20 | 0,20 |
| I | Stație epurație | 0,41 | 0,41 |
| J | Puț forat | 0,04 | 0,04 |
|  | TOTAL | 204,06 | 237,20 |

Actualizarea P.U.G. prezintă situaţia actuală a intravilanuluivetrei satului, modul de dispunere în teritoriu a vetrei satului Cuza Vodă şi a trupurilor izolate care reprezintă zone construite, cu amenajările aferente, şi modul de evoluţie a acestora în etapa de acţiune a PUG, până la elaborarea unei alte actualizări sau prin modificările ce se pot efectua conform legii- prin PUZ de includere de terenuri în intravilan.

Conform definiţiei legale a intravilanului (Legea nr.350 / 2001), aceste zone izolate existente sau propuse sunt:

  - parcele pentru care s-au întocmit PUZ de introducere în intravilan pentru activităţi economice

  - trupuri aferente echipării edilitare a comunei

  - sedii ferme sau incinte cu activităţi economice

Se remarcă o creştere a locuinţelor sub aspect numeric, al dimensiunilor, materialelor utilizate,confortului şi aspectului lor.

În sat existau 663 locuinţe la recensământul din anul 1992 şi 803 la cel din anul 2002, adică 140 în plus. În perioada 2002-2011 s-au mai construit 157 locuințe. Este vizibilă tendinţa de accelerare a ritmului construirii, care impune control al acestuia pentru a asigura ordinea, eficienţa activităţii, respectarea legislaţiei.

- Locuințele din vatra veche sunt în cea mai mare parte regim parter, din chirpici sau cărămidă, acoperite cu olane sau țiglă; pentru o parte din aceste locuințe există tendința de a le ameliora prin extindere sau prin înlocuirea zidăriei din chirpici cu cea din cărămidă sau bca, și acoperirea cu țiglă ceramică sau metalică.

- locuințele din partea de sud/vest (zona străzilor Frasinului, Câmpului) locuite în principal de țigani sunt cu regim P+1, cu acoperișurile specifice cu turnulețe, acoperite cu tablă.

Pentru dezvoltarea coerentă, mai ales în ceeace priveşte reţeaua stradală şi echiparea tehnico-edilitară se propune în cadrul PUG elaborarea de proiecte de urbanism în faza PUZ pe ansamblul zonelor de dezvoltare, de exemplu – zona de extindere spre vest.

modernizarea circulaţiei

Circulaţia rutieră

Situaţia existentă

Comuna utilizează numai căile rutiere pentru relaţiile în teritoriul ei şi cu alte localităţi.

Principala arteră a comunei este DJ 222 Medgidia – M. Kogălniceanu, asfaltat.

Acest drum pe zona de traversare a localității Cuza Vodă constituie principala stradă a satului - pe distanţa de 1.840 m –  ca Strada Medgidiei.

DJ 222 intră pe teritoriul comunei prin partea de nord-est, venind de la Mihail Kogălniceanu- la km 140+270 și iese de pe teritoriul comunei prin partea de sud, unde se intersectează cu DN 22C – la km 149+685, deci pe o lungime de 9,415m.

Relația cu localitățile învecinate se face pe Dc 58 și Dc 59:

- pe Dc 58 – spre sud-est – cu Castelu

- spre nord – cu Dropia și Dorobanțu

- pe Dc 59 – spre nord – cu Nicolae Bălcescu

Transportul de persoane se efectuează cu autobuze şi microbuze, pe trasee care au ca punct terminus municipiul Medgidia.

Situaţia proiectată

Pentru relațiile rutiere teritoriale există drumuri care satisfac necesitățile de relații pe direcțiile care generează trafic; astfel DJ 222 -drum asfaltat- leagă DN 2A (prin Mihail Kogălniceanu) cu DN 22C – constituind o scurtcircuitare a drumului spre Tulcea și Hârșova.

Se propune menținerea în bună stare a drumului de rang teritorial DJ 222 și a celor două drumuri comunale Dc 58 și Dc 59, inclusiv prin pietruirea sectorului neamenajat al Dc 58 (Cuza Vodă – Castelu).

Pentru etapa următoare se propune amenajarea drumurilor de exploatare agricolă prin pietruire, în vederea asigurării accesului în condiții bune la parcelele agricole a forței de muncă, a utilajelor și a mijloacelor de transport.

Un element prioritar în asigurarea condițiilor optime de circulație în vatra satului este amenajarea străzilor cu îmbrăcăminte bituminoasă și prevederea de trotuare cu lățimea minimă de 1,50m. Pe străzile principale – de fapt cele care generează trafic mai intens, adică cele orientate paralel cu șoseaua DJ 222 (str. Medgidiei) se vor prevedea și piste pentru bicicliști.

Străzile vor fi prevăzute cu șanț de scurgere pluvială, cu finalizare în pârâul Docuzol.

Amenajarea de trotuare de o parte și alta a drumului și a unei piste de biciclete este esențială pentru porțiunea DJ 222 din vatră, corespunzătoare cu str. Medgidiei, inclusiv cu pomi de aliniament, semne de circulație.

Este necesar ca intersecţia dintre DN 22 C şi DJ 222 să fie amenajată şi semaforizată pentru fluidizarea şi siguranţa circulaţiei.

Parcarea se va face de regulă în incintele gospodăriilor, ale dotărilor, ale unităţilor sau în exterior, pe terenul lor.

În extinderile propuse ampriza străzilor mai scurte de 500m poate fi de minim 9m, iar a celor peste 500m de minim 11m.

O reţea stradală funcţională contribuie la creşterea valorii de întrebuinţare, a gradului de confort a zonei şi localităţii.

Reţeaua stradală constituie şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare, gaze, electricitate.

Circulaţia feroviară

Situaţia existentă

Teritoriul comunei este traversat de traseul de cale ferată simplă Medgidia-Tulcea de la sud/vest spre nord pe o lungime de 8km, fără a avea stație sau haltă pe teritoriul comunei; cel mai apropiat punct de operare este halta Derin, care este adiacentă la limita de teritoriu administrativ cu comuna Nicolae Bălcescu și accesibilă pe Dc 59.

Pentru transportul pe calea ferată mărfuri și persoane se folosește  stația și gara Medgidia, aflate la 6km.

În comuna Cuza Vodă nu există generatori de trafic pe calea ferată.

Situaţia proiectată

Linia ferată Medgidia – Tulcea care tranzitează teritoriul comunei prin partea de vest își menține traseul, fără a avea alte implicații asupra situației ocupării terenurilor sau asupra evoluției economice a comunei.

În situația dublării şi electrificării căii ferate Medgidia–Tulcea prevăzută în P.A.T.N. secţiunea I-a apare necesitatea ocupării suprafeței de teren aferentă dublării căii de rulare. Aceasta are un orizont de realizare care depășește orizontul de reglementări al PUG.

zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Zonificarea funcţională se referă la terenul cuprins în vatra localităţii și care are o structură complexă- multifuncţională.

Trupurile izolate sunt – în cele mai multe cazuri - monofuncţionale, cu profil economic, de echipare edilitară.

În vatra localităţilor există următoarele funcţiuni principale:

- locuire

- echipare şi dotare social – culturală (administraţie, învăţământ, comerţ, servicii, culte, cultură)

- activităţi economice (incinte de mică producţie, depozitare, agro-zootehnică)

- echipare hidro-edilitară (alimentare cu apă, canalizare, staţii de transformare)

- gospodărie comunală (cimitire)

- circulaţie rutieră (străzi, traseu drumuri teritoriale ce traversează localitatea)

- spaţii verzi şi pentru sport

parcelarea

Pe terenurile propuse la parcelare pentru locuinţe se va putea construi numai după elaborarea unei documentaţii în fază PUZ şi aprobarea acesteia conform legii;

Pentru locuinţe se vor elabora documentaţii de parcelare cu loturi având de regulă suprafaţa de 500mp, suprafaţa minimă de 300 mp, iar lăţimea de min. 12,0 m. Se recomandă cuplarea clădirilor câte 2. Organizarea incintelor va respecta principiile generale privind amplasarea şi conformarea construcţiilor.

La parcelarea pentru locuinţe sau pentru activităţi economice se va ţine seama de necesitatea asigurării unei reţele stradale dimensionate conform normelor.

înălţimea construcţiilor şi aspectul lor exterior

Înălţimea locuinţelor va fi P(P+2E, sau echivalent (10m la atic sau la cornişă).

Pentru alte categorii de clădiri înălţimea va fi P(P+2E, sau echivalent (10m la atic sau la cornişă) cu excepţii determinate de necesităţi tehnologice sau funcţionale, sau de necesitatea de a marca teritoriul cu accente de înălţime ce pot constitui şi repere spaţiale, ele fiind armonizate cu înălţimile obiectivelor exitente. Nu se admit diferenţe de înălţime mai mari de 2 niveluri între clădiri alăturate decât în cazuri bine justificate de tehnologii, pentru obiective industriale sau prin documentaţii în faza P.U.D.pentru alte folosinţe (dotări, locuinţe, servicii).

Intrările în clădiri se vor face dinspre stradă sau lateral, ţinând seama şi de direcția vântului dominant, rece (direcţia NV).

Procentul de ocupare al terenului maxim  (POT maxim):

(în loturi cu locuinţe –

(cu suprafaţa până la 1000mp

- 30% (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală) – pentru locuinţă şi dependinţe (bucătărie de vară, garaj, closet,etc)

- 50% - pentru locuinţă şi dependinţe + anexe gospodăreşti (magazii, remize, ateliere, grajduri, şoproane).

(cu suprafaţa peste 1000mp

-  20% – pentru locuinţă şi dependinţe (bucătărie de vară, garaj, closet,etc)

- 40% - pentru locuinţă şi dependinţe + anexe gospodăreşti (magazii, remize, ateliere, grajduri, şoproane).

(pentru construcţiile de folosinţă exclusiv comercială, de depozitare, activităţi, servicii, situate în zona de locuit: 70%

(Pentru alte utilizări ale terenului:Procentul de ocupare a terenului va fi diferenţiat în funcţie de profilul activităţilor: 25 % pentru învăţământ, 20 % pentru sănătate, 70 % în incinte cu activităţi, comerciale sau funcţiuni mixte, dacă ele sunt grupate.

CUT. maxim :

( în loturi pentru locuinţe - 0,90

(în zona cu dotări social-culturale –1,2

( pentru construcţiile de folosinţă exclusiv comercială, de depozitare, activităţi, servicii, situate în zona de locuit: 2,1

( în incintele pentru activităţi economice- conform necesităţilor funcţionale

amplasarea faţă de aliniamente

Zona drumului –definită conform OG 7/2010 – pentru DJ – este de 20m distanța de la marginea exterioară a zonei de siguranță.

Aliniamentele la DJ 222 în zona de traversare a intravilanului satului se află la 5 m de axul şoselei.

Amplasarea față de aliniamente se face în ținând seama de specificul funcțional al zonei și al construcţiei; astfel, în zona de locuinţe individuale se impune o retragere minimă de 3m şi maximă de 6m, iar în zona de dotări, instituţii publice şi servicii de interes general se face după categoria de subzonă, aliniate la trotuar (cele comerciale sau de servicii) sau cu retragere determinată de considerente funcţionale (la cele administrative, şcolare, de sănătate).

amplasarea în interiorul parcelei

-  Amplasamentul clădirilor noi, inclusiv retragerea faţă de stradă, în zona de locuinţe existente, va ţine seama de cadrul construit existent, de construcţiile învecinate situate de aceeaşi parte a străzii.

-  Retragerea faţă de aliniament (limita lotului spre stradă) va fi minim 3m, maxim 6m.

- Retragerile vor putea fi mai mari în loturile de la intersecţie de străzi, în lungul unei străzi curbe sau oriunde se pun probleme de vizibilitate sau de păstrare a vegetaţiei existente.

-  Faţă de vecinii alăturaţi se permite un decalaj ± 2 m faţă de aceştia a faţadei paralele cu strada.

- Aceste reguli se aplică corpului de clădire principal; balcoanele, scările închise      sau  nu, sasurile de intrare, ieşindurile acoperişului nu se iau în considerare în limita de 1 m, cu excepţia aşezării la aliniament.

- În cazul terenurilor cu adâncime mare, depăşind 15 m care permit implantarea    în zona din spate a celei de-a doua construcţii, toate regulile de aliniere privesc numai prima clădire.

- Loturile situate la intersecţia a două străzi vor avea colţul teşit, din motive de  vizibilitate rutieră, corelat cu raza de curbură a străzii (min.5,50 m).

- Pe aceeaşi proprietate, construcţiile separate trebuie să fie amplasate unele în raport cu celelalte la o distanţă de peste 4 m

- Două construcţii de locuit nealăturate trebuie să fie amplasate una în raport cu cealaltă la o distanţă cel puţin egală cu înălţimea clădirii mai înalte.

- Dacă există două construcţii separate din care una este locuită şi cealaltă cu altă folosinţă, cu înălţime mai mare de 4 m, înălţimea acesteia din urmă determină distanţa minimă dintre cele două clădiri.

- Clădirile care au altă funcţiune decât cea de locuit -în întregime sau numai la parter- (cu funcţiuni de interes public: comerţ, servicii meşteşugăreşti, servicii intelectuale) se vor putea amplasa lipit de aliniament, sau cu o retragere care să permită amenajarea unei terase; în această situaţie trebuie asigurat accesul la parcarea/gararea auto în curtea din spate.

Amplasarea clădirilor în raport cu limitele de separare dintre loturi  :

- Se va prefera construirea locuinţelor adiacent la una din limitele laterale,      eventual cuplat cu construcţia învecinată.

-  În cazul construirii în sistem izolat, locuinţele se vor amplasa respectând codul civil – art. 615 - referitor la vederea către vecin (minim 2,00m-la peretele cu fereastră sau 1,00m la perete cu vedere piezişă) şi picătura de apă de pe acoperiş şi având cel puţin pe una din părţile laterale o distanţă liberă de 3m faţă de limita lotului.

ECHIPAREA EDILITARĂ

SITUAŢIA EXISTENTĂ

ALIMENTAREA CU APA

Sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Cuza Voda este compus din urmatoarele:

- Sursa existenta – forajul Medgidia Nord – Cariera, avand adancimea de 550 m, echipat cu o pompa submersibila avand caracteristicile Q = 8.60 l/s si H = 25 mCA, P = 5,5 kW. Forajul se gaseste amplasat la intersectia DN 22C cu DJ222. Calitatea apei din foraj se incadreaza in limitele impuse de Legea calitatii apei.

Nivelurile de apa sunt:

- Nivelul hidrostatic:			NHs = -3.40;

- Nivelul hidrodinamic:			NHd = -3.50 m;

- Adancimea de montare a pompelor: 		-10 m;

- Debitul de exploatare 			Q exp = 11 l/s

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever este de 400 mp (20x20 m). Acest perimetru este imprejmuit si asigurat cu poarta metalica cu lacat.

- Conducta de aductiune dintre sursa si gospodaria de apa este realizata din tuburi PEHD Dn 160 mm, PN 6, in lungime de 1890 m

- Gospodaria de apa care cuprinde

- Statie de clorinare – cu clor gazos pentru Q = 8.6 l/s

- Rezervorul de inmagazinare a apei, este amplasat in extravilanul satului, la cota de teren +20,0 m si are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului si de stocare a rezervei intangibile de apa. Rezervorul are capacitatea de 500 mc. Este realizat din panori metalice prefabricat, tip container, suprateran;

- Statie de pompare cu grup de pompe booster, 2A+1R si o pompa de incendiu avand caracteristicile

- Pompele booster – Q = 52 mc/ora, H = 45 mCA si P = 2x7.5 kW

- Pompele de incendiu – Q = 5 l/s, H = 45 mCA si P = 5.5 kW

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever a gospodariei de apa este de 1906 mp.

- Reteaua de distributie a apei formata din conducte din PEHD cu diametre cuprinse intre 40 si 200 mm, PN 6, in lungime de 21.7 km. Dimensionarea retelei de distributie s-a facut pentru un debit maxim orar Q max or = 14.46 l/s = 52 mc/ora. Distributia apei se face pe o singura zona de presiune – datorita faptului ca exista o singura statie de pompare a apei.

- In prezent nu sunt inregistrate disfunctionalitati in alimentarea cu apa.

CANALIZAREA

Sistemul de  alimentarea cu apa a localitatii Cuza Voda este compus din urmatoarele:

- Sistemul de canalizare gravitationala – in sistem separativ. Apele uzate menajere sunt preluate de colectoare si sunt transportate gravitational catre statia de pompare existenta pe strada Medgidiei (DJ 222), iar de aici, prin pompare pana la statia de epurare aflata in extravilan. Reteaua de canalizare este realizata din tuburi din PVC-KG, Dn 250 mm. Pe retea sunt prevazute camine de vizitare din 50 in 50 m, sau la schimbarea de directie. Lungimea sistemului de canalizare existent este de 8.7 km.

- Statia de pompare ape uzate menajere – este o constructie subterana, amplasata pe strada Medgidiei, in afara carosabilului, constituita dintr-un cheson din beton armat cu D = 3,0 m si H cheson = 5,0 m. Statia este dotata cu 2 pompe, fiecare avand Q = 15 l/s si H = 42.4 mCA, P = 24 kW. De la statia de pompare apele sunt dirijate prin intermediul unei conducte de refulare din teava PEHD Dn 125 mm, in lungime de 1275 m.

- Statia de epurare ape uzate menajere - va asigura epurarea apelor uzate si evacuarea in Valea Docuzol a unei ape epurate ai carei parametrii sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 001/2002. Debitele de dimensionare ale statiei de epurare sunt urmatoarele: Q uz zi max = 373,15 mc/zi = 4,32 l/s

Statia de epurare are 2 trepte – mecanica si biologica.

Apele pluviale colectate de pe suprafata strazilor sunt preluate de rigolele strazilor si si evacuate gravitational la emisar  - Paraul Docuzol.

Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din urmatoarele obiecte:

Treapta de epurare mecanica compusa din:

- omogenizare, stocare si sitare cu sita cos cu curatare manuala

- mixer pentru omogenizare

- statie automata de pompare apa uzata

- instalatie de sitare automata si deznisipare

- echipamente pentru pompare apa uzata sitata si deznisipata

- instalatie de dozare precipitant

- decantor primar (separare grasimi, nisip si suspensii)

Treapta de epurare biologica compusa din:

Modul biologic compact, care include

- bazin cu namol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare- denitrificare cu urmatoarele echipamente

- biofiltru fix

- echipamente de aerare cu bule fine

- mixer pentru denitrificare

- decantor secundar lamelar

- statie de suflante pentru furnizare aer

Treapta de tratare a namolului compusa din:

- bazin stocare, Ingrosare, pompare namol primar si in exces

- instalatie automata de deshidratat namol cu melc si sita speciala

- magazie pentru stocarea namolului deshidratat si a materialului retinut de la sitare

Dezinfectie apa epurata cu UV (Ultra Violete)

Statie de masura parametrii apa epurata, compusa din

- senzor O2 dizolvat

- sonda material in suspensie

- spectrofotometru

- debitmetru apa epurata

Modul de comanda si automatizare statie de epurare

Apa uzata parcurge urmatoarele etape de tratare:

- Epurare mecano – chimica – etapa in care are loc indepartarea materiilor solide prin sitare, indepartarea grasimilor, nisipului si suspensiilor prin decantare.

- Epurarea biologica – etapa in care au loc procese de nitrificare si denitrificare cu stabilizarea namolului, decantare secundara, evacuare apa tratata

- Tratare namolului primar si in exces – namolul   primar si namolul in exces impreuna cu grasimile, nisipul si sedimentul ramase in bazinul de stocare namol vor fi deshidratate intr-o instalatie prevazuta cu filtru cu melc si sita speciala.

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever a statiei de epurare este de 2.500 mp.

- Nu sunt inregistrate disfunctionalitati in sistemul de canalizare menajera insa este necesara extinderea acestui sistem pentru a asigura un grad de acoperire al serviciului de 100%.

SITUAȚIA PROIECTATĂ

Alimentarea cu apa

Conform Breviarului de calcul sunt necesare urmatoarele lucrari:

Sursa de apa – trebuie redimensionata (marita) pentru o capacitate de cel putin 18,53 l/s. Acest debit se poate obtine prin realizarea unui al doilea foraj.

Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand transporta debitul de 18.53 l/s.

In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor precum si statia de pompare trebuie redimensionate pentru debitul de 18 l/s.

Rezervorul de apa existent nu are capacitate suficienta si de aceea el trebuie redimensionat, prin extinderea capacitatii de inmagazinare cu un volum de 550 mc.

In acest moment nu sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa, ci doar lucrari de redimensionare a retelelor stradale, in scopul asigurarii apei pentru incendiu. Se vor inlocui toate conductele cu diametre mai mici de 110 mm (deoarece pe aceste conducte nu se pot monta hidranti de incendiu), cu conducte din PEHD avand Dn 110 mm.

Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.

Canalizarea

In zona cuprinsa intre strada Medgidiei si cariera de piatra (la est de strada Medgidiei) precum si in zonele nou lotizate din vestul localitatii, exista retele de distributie apa, dar nu exista retele de canalizare menajera.

Pentru aceste zone se propune realizare in viitor a unor retele de canalizare menajera de tip gravitational ce se vor descarca in reteaua deja existenta in localitate, precum si in statia de pompare sau chiar in statia de epurare. Lungimea sistemului de canalizare proiectat este de 8.5 km.

Sistemul de canalizare menajera existent, poate prelua si debitele uzate menajere din zona studiata – deoarece statia de pompare apa uzata a fost dimensionata pentru a prelua apele uzate ale intregii localitati.

Se va mari insa capacitatea statiei de epurare existenta, pentru a prelua debitul suplimentar. Statia de epurare va trebui sa prelucreze un debit maxim orar de 28.31 l/s.

Modul de utilizare al terenului

Apar modificări în modul de utilizare ale terenurilor ce se introduc în intravilan determinate de trecerea de la categoria de teren agricol-arabil, la categoria de curţi-construcţii.

Din bilanţul teritorial al situaţiei propuse comparat cu bilanţul teritorial al situaţiei existente rezultă amploarea modificărilor de mod de utilizare a terenului.

BILANŢ TERITORIAL

Bilanţul teritorial al suprafeţelor din intravilanul existent / propus – trup A

| Nr. Crt. | ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | ha | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LOCUINŢE ȘI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE | 138,90 | 71,37 | 182,17 | 81,69 |
| 2 | UNITĂŢI AGROZOOTEHNICE | 1,07 | 0,55 | 2,43 | 1,09 |
| 3 | INSTITUŢII, SERVICII DE INTERES PUBLIC | 3,56 | 1,83 | 4,96 | 2,22 |
| 4 | DRUMURI, STRĂZI | 21,45 | 11,03 | 24,50 | 10,99 |
| 5 | SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT | - | - | 5,95 | 2,68 |
| 6 | CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE | 0,06 | - | 0,06 | - |
| 7 | GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE | 1,26 | 0,65 | 1,82 | 0,82 |
| 8 | TERENURI LIBERE - NECONSTRUITE | 10,76 | 5,53 | - | - |
| 9 | APE | 1,13 | 0,58 | 1,13 | 0,51 |
| 10 | TEREN AGRICOL | 16,45 | 8,46 | - | - |
|  | TOTAL INTRAVILAN | 194,64 | 100,0 | 223,02 | 100,0 |

descrierea necesităţilor de folosinţă în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare, cu modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităţilor.

In intravilanul  localității Cuza Vodă  urmeaza ca în urmatorii ani  să se amenajeze zone de locuinte, zone pentru activitati economice si dotari de interes public – pe terenurile propuse pentru extinderea intravilanului. Pentru alimentarea cu apa a zonelor in care se propun  noi lotizari si noi spații pentru activitati economice  este necesar sa se realizeze o imbunatatire  a sistemului de alimentare cu apa prin proiectarea si realizarea extinderii rețelei existente de alimentare cu apă și de canalizare.

Zonele  propuse pentru locuințe, dotări sau activități economice vor fi alimentate cu apa din retelele de distributie proiectate (ramificate sau inelare) avand diametre Ø 225 mm PEHD ,  Ø 160 mm Ø 110 mm PEHD, Ø 90 mm PEHD  cu conexiune in reteaua existenta  de distributie a localitatii.

Pe retelele de apa proiectate se  vor executa camine echipate cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor in caz de avarie si se vor monta hidranti de incendiu exteriori.

Bransamentele si caminele de bransament cu apometru vor fi realizate de catre fiecare proprietar in parte .

Reteaua  de distributie proiectata  va asigura  atat necesarul de apa potabila  cat si debitul de incendiu  exterior  de 10  l/s.

TABEL SINTETIC- ALIMENTARE CU APĂ

| SITUAŢIA EXISTENTĂ | SITUAŢIA PROIECTATĂ (2030) |
| --- | --- |
| Q max.orar (mc/h) | Q max.zi(mc/zi) | Q max.orar(mc/h) | Q max.zi (mc/zi) |
| 52,00 | 624,00 | 84,41 | 1013 |

Pentru acoperirea necesarului suplimentar de apă se propune ca până în etapa de perspectivă să se dezvolte debitul surselor  precum şi capacitatea de înmagazinare pentru a prelua dezvoltarea demografică a comunei.

canalizarea menajera

Localitatea este echipată cu rețea de canalizare menajeră pe cca 80% din străzile existente și cu stație de epurație executată, funcțională, dar încă nepusă în funcțiune.

| CALCULUL DEBITELOR DE APA UZATE Q zi med mc/zi 748.15 l/s 8.66 Q zi max mc/zi 1013.77 | l/s 11.73 Q orar max mc/h 101.92 l/s 28.31 |
| --- | --- |
| Capacitatea curentă a stației de epurare: 4,3 l/s Capacitatea necesara a statiei de epurare: 28.31l/s |

Alimentarea cu energie electrică

Localitatea Cuza Vodă este alimentată cu energie electrică prin intermediul staţiei de transformare Medgidia. Pentru racordarea zonelor de extindere se vor amplasa posturi de transformare pentru trecerea de la medie tensiune (0,4kv) la tensiunea de utilizare casnică (220v).

Telecomunicaţii

Pentru telefonia fixă se utilizează capacităţile existente în centrala telefonică a comunei.

Alimentarea cu căldură

Spaţiile construite nou propuse se vor alimenta cu căldură din surse proprii, corespunzător necesităţilor funcţionale cu centrale termice proprii utilizând  gaz (butan) sau combustibil lichid (GPL) sau cu sobe. Există şi alternativa utilizării panourilor solare pentru încălzirea spaţiilor sau pentru încălzirea apei în scopuri menajere.

(Descrierea etapelor:

- lucrări de execuţie la construcţii de clădiri, drumuri, reţele edilitare:

- săpături pentru reţele subterane şi pozare conducte şi ţevi

- execuţie clădiri (locuinţe, dotări social-culturale,  construcţii edilitare):

  - săpături pentru fundaţii construcţii

  - turnarea fundaţiilor, a planşeelor

  - executarea lucrărilor la structură şi la închiderile verticale la clădiri

  - lucrări de finisare şi montarea tâmplăriei

- racordarea la reţelele edilitare

- plantarea cu vegetaţie a spaţiilor neconstruite

- execuţie lucrări pentru drumuri şi străzi

- funcţionarea obiectivelor :

Obiectivele PUG sunt constituite de:

- zona construită existentă în intravilan

- zona construită existentă din trupurile izolate

- zona construită propusă în intravilan- pe terenurile libere existente

- zona construită propusă în extinderi de intravilan

- zonă construită propusă în terenuri libere din trupuri izolate

- lucrări edilitare în zone construite existente

- lucrări edilitare propuse în zone de extindere

Funcţionarea acestora este condiţionată de respectarea prevederilor regulamentului de urbanism pentru fiecare categorie de zonă funcţională.

Reglementările urbanistice vizează toate aspectele privind integrarea în ansamblul localităţii şi al comunei, inclusiv în ceeace priveşte respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, de confort de locuire, de protecţie a sănătăţii populaţiei.

În cadrul PUG şi al RLU au fost indicate distanţele de protecţie dictate de normele de sănătate sau de normativele tehnice.

Evoluţia demografică - POPULAŢIA

Populaţia actuală

Populaţia comunei – respectiv a localității Cuza Vodă însuma 1863 locuitori la recensământul din 1966 și 3589 locuitori la recensământul din 2011, ceeace reprezintă aproape dublarea populației în 45 ani și este una din cele mai mari rate de creștere demografică, mai ales că în mediul rural se manifestă scăderea populației.

Din comparația dintre evoluția populației în comuna Cuza Vodă și în județul Constanța (ca și la nivel național) reiese pentru perioada 1992-2011 o creștere cu 1,65% anual pentru comuna Cuza Vodă și o scădere cu 0,4% anual pentru ansamblul județului. În restul perioadelor de comparație (1902-1992) ritmul evoluției demografice este aproximativ similar.

În evidențele Primăriei Cuza Vodă pentru anul 2014 sunt înregistrate 4.750 persoane și 1250 gospodării, cu o medie de 3,8 locuitori / gospodărie.

În evidența INS - Nr. locuințe 971

Evoluţia populaţiei

Populaţia comunei la recensăminte, a avut următoarea evoluţie:

| Populație/an | 1902 | 1912 | 1930 | 1941 | 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuza Voda | 917 | 1259 | 1139 | 1278 | 1238 | 1483 | 1683 | 2363 | 2742 | 3197 | 3586 |
| Jud. Constanța | 133457 | 204683 | 261028 | 312647 | 311062 | 369940 | 465752 | 608817 | 748769 | 715151 | 684082 |

COMPONENŢA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ

Din datele recensământului din 2011 rezultă următoarea distribuție a populației pe grupe active/ incative

| Grupa | Nr. | % comuna | % judet | % național |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 4 ani | 410 | 11 | 6 | 5 |
| 5 – 14 ani-vârstă școlară- primar/gimnaziu | 689 | 19 | 10 | 11 |
| 15 – 19 ani – vârstă școlară - liceală | 256 | 7 | 5 | 6 |
| 20 – 64 ani – vârstă activă | 1960 | 55 | 65 | 62 |
| Peste 65 ani – vârstă inactivă | 271 | 8 | 14 | 16 |
| TOTAL | 3586 | 100 | 100 | 100 |

Analiza pe acest tip de grupe de vârstă evidențiază o situație mai deosebită:

a- grupele de vârstă 0-19 ani constituie 37% din populația totală, în timp ce aceleași grupe de vârstă constituie 21% pe județ și 22% la nivel național.

b- grupa de vârstă activă 20-64 ani constituie 55% din total comună, iar pe județ 65% și la nivel național 62%

c- grupa de vârstă de peste 65 ani reprezintă 8% din total, iar pe județ 14% și la nivel național 16%.

EVOLUŢIA  PROGNOZATĂ A POPULAŢIEI

În perioada de 10 ani dintre ultimele două recensăminte (1992, 2002), populaţia satului a crescut de 1,17 ori, în perioada dintre recensămintele din anii 1977 şi 1992 de 1,16 ori, iar între 1966 şi 1977 de 1,4 ori.

Coeficienţii dintre anii 1977 şi 2002 oglindesc cel mai bine tendinţa de evoluţie a populaţiei pentru etapa următoare de cca 10 ani; etapa 1966 – 1977 este cea în care s-a stabilit grupul de etnie rromă, care a avut şi are o evoluţie aparte şi o influenţă apreciabilă asupra creşterii populaţiei satului, structurării ei după naţionalitate, ocupaţii, religie, etc. Datele prezentate la recensământ nu reflectă situaţia reală în multe privinţe privind Satul Cuza Vodă.

Ponderea populaţiei de etnie rromă va fi de cca 30 %, apreciată după numărul locuinţelor şi felul grupării lor în sat (constatări făcute la documentarea pe teren, dar mai apropiate realităţii comparativ cu cifrele prezentate statistic).

Ocuparea forţei de muncă în condiţiile intensificării activităţilor şi diversificării lor potrivit resurselor naturale ale comunei, este posibilă într-o măsură mai mare, comparativ cu situaţia actuală. Dacă se ia în calcul cifra de 5.300 locuitori pentru anul 2030, aceasta implică reconsiderarea ordinului de mărime al localităţii, creşterea complexităţii rezolvării problemelor ocupării forţei de muncă, necesarului de locuinţe, dotări, reţele edilitare.

Se recomandă implicarea etnicilor rromi în toate sferele de activitate (administraţie, poliţie, învăţământ, agricultură, zootehnie, etc).

Prognoza evoluţiei populaţiei se poate face ţinând seama de :

a . Tendinţa rezultatã din evoluţia pe termen lung - de la începutul secolului .

b. Tendinţa rezultatã din evoluţia din ultimii 50 ani .

c. Tendinţa rezultată din evoluţia din ultimii 10 ani

Din punct de vedere statistic existã metoda de calcul liniar (trend) sau rezultat din progresii aritmetice sau progresii geometrice .

Calculul populaţiei după metode statistice s-a făcut pentru etapa 2030 (perioada de 15ani) având ca bază cifrele din recensăminte.

( după metoda progresiei aritmetice

a- dupã evoluţia de la începutul secolului (1902-2011)

(3586-917): 109 x 15 + 3586 = 4.000 locuitori

b- dupã evoluţia din ultimii cca 50 de ani (1966-2011)

(3586 – 1683):45 x 15 + 3586 = 4.220 locuitori

c- după evoluţia din ultimii cca 10ani (2002-2011)

(3586-3197) : 9 x 15 + 3586 = 4.250 locuitori

Populația prognozată astfel pentru etapa 2030 este inferioară celei aflate în evidența Primăriei (4250 / 4750).

Dacă se ia ca bază de calcul pentru etapa actuală cifra de populație aflată în evidența Primăriei :

(4750-917): 109 x 15 + 4750 = 5.300 locuitori

(4.750-3197) : 9 x 15 + 4.750 = 7.300 locuitori

d- după suprafeţele suplimentare destinate locuirii din intravilan :

30 ha x 20 loc/ha = 600 locuitori

4750+600 = 5350 locuitori

Sporul demografic va rezulta în cea mai mare parte prin spor migrator.

La un spor natural de 0,7 % (un procent realist, ținând seama că în intervalul 1992-2011 sporul demografic al comunei a fost de 1,5%) va rezulta un spor de 35 persoane/anual, ceeace duce la 520 persoane provenite numai din spor natural, care va fi principala resursă demografică a comunei.

Pentru orizontul de reglementări al PUG – anul 2030 – se ia ca populație de calcul cifra de 5.300 locuitori.

Locuire

Sunt preluate date din recensământul populației și locuințelor din 2011 :

- număr locuințe : 960

- număr gospodării : 914

- număr camere de locuit : 2981

- suprafață camere de locuit : 47.601

Indicatori privind locuirea comparativ cu media pe județ și media rurală pe județ

|  | Cuza vodă | Media județ | Media rurală județ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. camere/locuință | 3,10 | 2,81 | 3,30 |
| Supraf. camere de locuit/ locuință | 49,60 | 51,56 | 51,10 |

Locuinţe după dotarea cu bucătărie, baie şi closet

| localitate | Nr. total locuințe | Nr. locuințe după dotarea cu bucătărie | Nr. locuințe după dotarea cu baie | Nr. locuințe după dotarea cu closet cu apă | Nr. locuințe fără closet cu apă , cu alt tip de closet | Nr. locuințe fără closet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | în locuință | în afara locuinței | fără | alte situații | în locuință | în afara locuinței | fără | în locuință | în afara locuinței | în locuință | în afara locuinței |  |
| CUZA VODĂ | 960 | 515 | 152 | 287 | 6 | 270 | 41 | 649 | 241 | 42 | 11 | 586 | 80 |

Suprafaţa solicitată de primărie pentru introducere în intravilan este o consecinţă a tendinţei demografice în comună.

Populaţia ocupată însuma 662 persoane repartizate astfel pe ramuri ale economiei:

- 317 – agricultură

- 35 – industria prelucrătoare

- 8 – energie electrică

- 8 – distribuție apă, salubritate

- 47 – construcţii

- 40 – comerţ

- 8 – hoteluri, restaurante

- 42 – transporturi / depozitări

- 3 – comunicații

- 4 – activități tehnice

- 44 – servicii administrative

- 31 – administraţia publică, asigurări

- 26 – învăţământ

- 11 – sănătate / asistenţă socială

- 8 – servicii  diverse

- 30 – gospodării private

Evidențele INS pentru anul 2014 arată următoarea situație a forței de muncă și a populației ocupate din comuna Cuza Vodă:

|  | activi | inactivi | Alte situații |
| --- | --- | --- | --- |
|  | total | ocupați | șomeri | total | elevi/stud | pensionari | casnice |  |
| total | 793 | 662 | 131 | 2793 | 641 | 389 | 546 | 1217 |
| masculin | 370 | 262 | 108 | 1433 | 313 | 194 | 88 | 838 |
| feminin | 423 | 400 | 23 | 1360 | 328 | 195 | 458 | 379 |

Un număr important al activilor sunt producători individuali (în agricultură şi activităţi diverse). Procentul şomerilor din evidenţe, de cca. 17% din totalul activilor înregistraţi, este ridicat.

Evidenţa incompletă a activilor comunei la nivelul administraţiei, implicit la organele de statistică, cu specificarea domiciliului (originii), numărului lor, domeniilor de activitate, etc. constituie una din disfuncţionalităţile notabile privind structura populaţiei. Cunoaşterea aspectelor detaliate asupra populaţiei poate ajuta formularea programelor de dezvoltare, intervenţii justificate şi eficiente în dezvoltarea comunei.

Din evidenţele actuale rezultă un procentaj de activi de numai 22%, în timp ce din situaţia grupelor de vârstă rezultă un procentaj de activi de 55%.

Populaţia de vârstă şcolară 6-18ani reprezintă cca 26% din populaţia comunei, faţă de media pe ţară de 17%.

Relaţia cu alte proiecte şi programe relevante:

Anexa 1 la Directiva SEA stabileşte că Raportul de mediu trebuie să includă informaţii privind:

(	“ relaţia planului (în cazul analizat P.U.G.) cu alte planuri şi programe”

(	“obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel internaţional, (European) comunitar sau naţional, care sunt relevante cu planul, şi modul în care obiectivele şi orice alte aspecte de mediu au fost luate în considerare la elaborarea planului/programului”

(   Primăria Comunei Cuza Vodă a elaborat ,,Strategia pentru dezvoltare a  Comunei AGIGEA – etapa 2014-2020".

Aceasta conţine un program de dezvoltare socială şi economică, generală al comunei. Programul include măsuri concrete în toate domeniile care alcătuiesc obiectivul de studiu al P.U.G. : populaţia, protejarea mediului, fondul construit (locuinţe şi dotări social culturale), reţelele tehnico edilitare, reţeaua căilor de comunicaţie, dezvoltarea activităţilor economice.

Aceasta constituie o înscriere a evoluţiei comunei Cuza Vodă în contextul evoluţiei judeţene, naţionale şi a Uniunii Europene pentru perioada respectivă.

Programul este alcătuit în raport cu potenţialul specific comunei. Pe durata actualizării P.U.G., acest program a fost analizat şi extins prin consultările dintre proiectant şi beneficiar, pe măsura aprofundării cunoaşterii problemelor comunei, opţiunilor populatiei, posibilităţilor de dezvoltare şi organizare pe ansamblul comunei. În proiect s-au formulat propuneri de ameliorare treptată a situaţiei pentru toate domeniile studiate.

EXTRASE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI CUZA VODĂ–etapa 2014-2020

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Cuza Vodă prin abordarea integrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă comuna”.

Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei Cuza Vodă urmează a se concentra pe direcţiile de dezvoltare prioritare.

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare disponibile, atât europene cât şi naţionale.

Infrastructură locală şi utilităţi

Obiectivele specifice:

(Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;

(Asigurarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;

(Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme

cerinţelor legislative;

(Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;

(Îmbunătăţirea si extinderea reţelei electrice din comună.

Agricultură

Obiectivele specifice:

(Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din comună;

(Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de subzistenţă;

(Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei;

(Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor;

(Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.

Economie

Obiectivele specifice:

(Stimularea realizării de investiţii în zonă;

(Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.

Învăţământ, sport şi cultură

Obiectivele specifice:

(Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;

(Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;

(Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;

(Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală.

Sănătate şi asistenţă socială

Obiectivele specifice:

(Dezvoltarea infrastructurii de tip social;

(Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.

Resursele umane

Obiectivele specifice:

(Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

(Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.

Administraţie locală

Obiectiv specific:

(Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare.

Elementele ,, STRATEGIEI DE DEZVOLTARE...,, se includ în PUG, şi se aprobă prin aprobarea planului urbanistic general. Elaborarea PUG este condiţie obligatorie pentru derularea activităţilor, stabilirea programelor de investiţii care conduc la revitalizarea producţiei şi serviciilor. Obligativitatea elaborării P.U.G. este stipulată în Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

(  ÎN PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PENTRU JUDEŢUL CONSTANŢA  - comuna Cuza Vodă nu are menţionări nominale;

- aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus.

2.1. starea actuală a mediului şi corelaţia cu planul de urbanism în faza PUG -  Disfuncţionalităţile rezultate din analiza urbanistică:

TABEL DISFUNCTII –PRIORITATI

| Domenii | Disfuncţii | Priorităţi |
| --- | --- | --- |
| Circulaţie | 1.domină străzile pietruite în stare rea, fără trotuare 2. pe zonele perimetrale ( mai ales spre vest) sunt străzi neamenajate, subdimensionate 3. drumuri de exploatare neamenajate | 1. repararea străzilor și aplicarea unui tratament bituminos; amanajarea trotuarelor din dale beton sau autoblocante 2. întocmirea documentațiilor pentru amenajarea străzilor – potrivit legislației 3. pietruirea principalelor drumuri de exploatare |
| Fond construit şi utilizare teren | 1.fond construit cu loturi mari, în stare mediocră 2. locuințe construite abuziv 3. locuințe dens construite, fără respectarea normelor, cu deteriorarea expresiei arhitecturale | 1a. lucrări de parcelare, cu extinderea, consolidarea și modernizarea clădirilor existente 1b. construirea de locuințe în zone parcelate, cu loturi de 1000mp 2.legalizarea clădirilor și incintelor prin cadastru și autorizare 3. autorizarea construirii cu respectarea normelor p.s.i. și sanitare și reconformare a arhitecturii. |
| Spaţii plantate, agrement, sport | 1-deficit de suprafete plantate, pentru agrement, sport | 1a. se rezervă spațiu pentru terenuri de sport 1b. plantarea fâșiilor libere aferente derelei 1c. consolidarea plantațiilor de aliniament ale străzilor. |
| Probleme de mediu | 1.zone cu exces de umiditate în terenuri aferente văii Docuzol 2. terenuri degradate în zona carierelor de nisip și argilă caolinoasă 3.rețeaua de canalizare menajeră nepusă în funcțiune | 1a.plantare vegetație hidrofilă 1b. menținerea secțiunii de scurgere prin întreținere 2. reamenajare teren în zonele cu zăcământ epuizat prin terasare și plantare 3.punerea în funcțiune a rețelei de canalizare menajeră |
| Protejare zone pe baza de norme sanitare, de mediu sau tehnologice | 1-cimitir 2-trasee electrice LEA-IT-MT 3- trasee conducte gaze, petrol | 1.zonă de protecție 100m 2.delimitate zone protecție conf. norme 3.delimitare zone protecție conf. norme |

2.2. descrierea caracteristicilor componentelor de mediu pe teritoriul comunei Cuza Vodă

( componenta de mediu: sol/subsol

solul

Caracteristicile reliefului

Teritoriul comunei face parte din versantul nordic al bazinului hidrografic al Văii Carasu. Versantul se prezintă sub forma unor ondulaţiuni largi, extremitatea lui estică fiind traversată de Pârâul Docuzol sau Agi Cabul Mare, care are curs de apă permanent începând de la sfârşitul anilor 1960, când s-a pus în funcţiune sistemul de irigaţii.

Cota cea mai joasă se află lângă DN 22C având valoarea +20 mrMN, iar cota cea mai înaltă este de + 110 mrMN în partea de nord a teritoriului, lângă halta C.F.R. Derin. Satul s-a dezvoltat pe cursul mijlociu al văii, de o parte şi alta a albiei. Partea principală a construcţiilor ocupă versantul vestic care are relief plat, este protejat de inundaţii şi expus bine însoririi din direcţia sud – est.

Teritoriul este favorabil practicării agrozootehniei, procentul suprafeţei arabile ocupând cca 83 % iar a celei agricole cca 91 % din total.

Pădurea reprezintă 0,7 % din total. În fapt zona forestieră se rezumă la 68 ha teren adiacent carierei de argilă.

Solul teritoriului comunei este compus din suprafeţe naturale şi suprafeţe cu construcţii sau amenajări .

Suprafaţa cu construcţii se află inclusă în intravilan construibil delimitat din vatra satului sau din trupurile izolate.

Suprafaţa cu amenajări se referă în primul rând la cea ocupată de drumuri, căi ferate.

geologia subsolului:

Conform normativului P 100/92 " Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte si social - culturale, agrozootehnice si industriale " , elaborat de Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, amplasamentul se afla in :

- coeficient de seismicitate	ag = 0,16g

- perioada de colt	Tc = 0,7 sec

De mentionat ca in zona nu se semnaleaza fenomene fizico- geologice active (alunecari sau prabușiri ) care sa pericliteze stabilitatea constructiilor.

Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv conform STAS 6054/77 este de 0,80m.

CERCETARI GEOTEHNICE

Din punct de vedere geologic, perimetrul propus spre cercetare se afla in unitatea structurala a Dobrogei de Sud .

In general suprafata podisului este acoperita cu un depozit de loess , sub care se dezvolta depozitele de pamanturi argiloase, ce repauzeaza pe fundamentul de calcar sarmatian.

Terenul de fundare este alcătuit în majoritatea incintelor construite din loess cu strat de pământ vegetal la suprafaţă, gros de cca 30 cm. Pentru clădirile parter şi P + 1 nu sunt necesare studii geotehnice aprofundate. Nivelul apelor subterane se află la cca 1 m adâncime în apropierea derelei şi creşte treptat până la cca 15 m în partea de vest a vetrei.

În partea de est a satului, adiacent vetrei se află o carieră de nisip, materialul fiind bun pentru construcţii, utilizat ocazional. Rezervele nu sunt mari.

( componenta de mediu: apa

În RAPORTUL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU PE ANUL 2014-JUDEŢUL CONSTANŢA –la cap.4-APA – comuna Cuza Vodă nu este menţionată.

Referitor la echiparea edilitară în evidența statistică a comunei pentru anul 2012 sunt consemnate următoarele date:

- lungime rețea distribuție apă potabilă: 23,40km

- capacitate instalații de producere a apei potabile: 500mc

- cantitate apă potabilă distribuită consumatorilor: 29.000mc

LUCRĂRI  HIDROAMELIORATIVE

Comuna este traversată în partea de sud – est, pe distanţa de 5,55 Km de pârâul Docuzol care şi-a modificat volumul de apă după amenajarea sistemului de irigaţii Carasu, la sfârşitul anilor 1960.

Pârâul începe pe teritoriul Comunei M. Kogălniceanu, străbate Comunele Castelu şi Cuza Vodă, trece pe teritoriul Municipiului Medgidia unde se varsă în Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Debitul pârâului creşte la ploi. Cursul a fost regularizat prin construirea a 2 baraje de retenţie temporară: unul la 1,8 Km nord/est faţă de sat şi altul la cca 5,3 Km mai în amonte (măsurat pe firul văii).

Terenul arabil al comunei din extravilan este amenajat integral pentru irigat, dar utilizarea lucrărilor este condiționată de costurile furnizării apei, și de situarea față de canalele de irigație și de stațiile de pompare.

Sursele de apă sunt: izvorul din intravilan pentru alimentarea centralizată cu apă a satului, fântâni şi Canalul Dunăre – Marea Neagră pentru irigarea terenurilor.

Situarea comunei în zona riverană Canalului Dunăre - Marea Neagră şi traversarea ei de părăul (Docuzol) Agi Cabul sunt premise create pentru eficientizarea reţelei de irigaţii şi implicit a utilizării lor.

Teritoriul comunei este situat integral în sistemul de irigatii Carasu, iar suprafeţele agricole sunt irigabile. Apa necesară este preluată din Canalul Dunăre - Marea Neagră prin staţia de bază Mircea Vodă.

Aceasta asigura necesarul de apă până la Valea Pârâului Agi Cabul, constituind o limită fizică naturală.

În cuprinsul comunei există traseul principal de irigaţie din zonă, canale secundare, conducte şi o staţie de pompare.

În cursul ultimilor ani, sistemul a fost utilizat într-o proporţie redusă, datorită costurilor mari ale serviciilor prestate. Datorită eliminării subvenţiilor de la apa pentru irigaţii în anul 2011 , sistemul de irigaţii nu a mai fost utilizat intrucât costurile de exploatare sunt foarte mari în comparaţie cu surplusul de producţie adus de beneficiile irigaţiilor.

Sunt necesare modernizări ale sistemului de irigaţii care să sporească substanţial eficienţa economică.

ALIMENTARE  CU  APĂ

Conform Breviarului de calcul sunt necesare urmatoarele lucrari:

Sursa de apa – trebuie redimensionata (marita) pentru o capacitate de cel putin 18,53 l/s. Acest debit se poate obtine prin realizarea unui al doilea foraj.

Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand transporta debitul de 18.53 l/s.

In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor precum si statia de pompare trebuie redimensionate pentru debitul de 18 l/s.

Rezervorul de apa existent nu are capacitate suficienta si de aceea el trebuie redimensionat, prin extinderea capacitatii de inmagazinare cu un volum de 550 mc.

In acest moment nu sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa, ci doar lucrari de redimensionare a retelelor stradale, in scopul asigurarii apei pentru incendiu. Se vor inlocui toate conductele cu diametre mai mici de 110 mm (deoarece pe aceste conducte nu se pot monta hidranti de incendiu), cu conducte din PEHD avand Dn 110 mm.

Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.

TABEL SINTETIC- ALIMENTARE CU APĂ

| SITUAŢIA EXISTENTĂ | SITUAŢIA PROIECTATĂ (2030) |
| --- | --- |
| Q max.orar (mc/h) | Q max.zi(mc/zi) | Q max.orar(mc/h) | Q max.zi (mc/zi) |
| 52,00 | 624,00 | 84,41 | 1013 |

Pentru acoperirea necesarului suplimentar de apă se propune ca până în etapa de perspectivă să se dezvolte debitul surselor  precum şi capacitatea de înmagazinare pentru a prelua dezvoltarea demografică a localității.

CANALIZAREA MENAJERĂ

Localitatea este echipată cu rețea de canalizare menajeră pe cca 80% din străzile existente și cu stație de epurație executată, funcțională, dar încă nepusă în funcțiune.

CALCULUL DEBITELOR DE APA UZATE Q zi med mc/zi 748.15 l/s 8.66 Q zi max mc/zi 1013.77 l/s 11.73 Q orar max mc/h 101.92 l/s 28.31

Capacitatea curentă a stației de epurare: 4,3 l/s Capacitatea necesara a statiei de epurare: 28.31l/s

( componenta de mediu: Aerul atmosferic

Clima comunei şi a zonei este determinată de:

( poziţia geografică

- latitudine nordică: 44°17'

- longitudine estică: 28°18'

Datele climaterice sunt înregistrate pe o durată de 10 ani la Staţia meteorologică Medgidia, situată la cca 8 Km sud vest faţă de satul Cuza Vodă.

Datele climatice sunt importante pentru desfăşurarea activităţilor în teritoriu (în agricultură, în transporturi, pentru proiectarea, conformarea şi executarea construcţiilor, la orientarea şi amenajarea străzilor, pentru intervenţii, la incendii, etc). Clima zonei prezintă caracter de continentalism uşor excesiv, având oscilaţii mari diurne, dar şi anuale ale temperaturii aerului, precipitaţiilor, stării de umiditate.

Specificul zonei este dat de volumul redus al precipitaţiilor comparativ cu restul ţării, seceta fiind mai accentuată în anotimpul rece. Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o frecvenţă mai redusă, înscriindu-se în perioada 5 decembrie – 17 martie, durata acoperirii solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca 25,3 zile / an), faţă de alte zone ale ţării.

TEMPERATURA MEDIE LUNARÃ ŞI ANUALÃ

Lunile      I     II     III     IV     V    VI    VII     VIII     IX    X    XI    XII      AN

- Media   -1,7  0,3  4,1  10,1 15,8  20,1  22,4  21,7  17,3 11,8  6,8  1,3    10,8

lunarã şi anualã

- Media   2,1  4,4  9,4  16,5  21,7  26,2  29,1  28,6  24,1  18,1 11,2  4,9  16,4

maximelor zilnice

- Media  -4,8 -2,9  0,1  5,1   10,6  14,1   16,1  15,5  11,7   7,0   3,2  -1,8   6,2

minimelor zilnice

- Maxima 17 20,2  31,4  31,4   36  35,4  38,6  39,4  38,6  34,2  27  20,5        absolutã                                                                                   1958, 1963

- Minima-19,9 –23 -13   -3,4    2,2  5,6   10,1   6,6   0,5   -5,2  -13,4 -18,0 absolutã 									                1954

REGIMUL EOLIAN

a) FRECVENŢA MEDIE PE LUNI, ŞI MEDIE ANUALÃ PE DIRECŢII

( înregistrãre multianualã % - zile / an )

|  | Direcţii |
| --- | --- |
| Luna | N. | NE. | E. | SE. | S. | SV. | V. | NV. | Calm |
| I. | 11,2 | 7,6 | 5,5 | 4,6 | 5,4 | 3,4 | 15,7 | 17,8 | 28,8 |
| II. | 10,0 | 11,2 | 8,4 | 5,8 | 7,3 | 7,1 | 12,5 | 14,3 | 23,4 |
| III. | 10,2 | 12,6 | 7,8 | 7,4 | 9,2 | 7,2 | 14,0 | 10,0 | 21,6 |
| IV. | 7,6 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 9,8 | 6,0 | 9,2 | 7,8 | 28,1 |
| V. | 5,6 | 8,2 | 9,0 | 10,7 | 8,5 | 4,8 | 10,0 | 11,7 | 31,5 |
| VI. | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 10,1 | 7,3 | 5,0 | 13,3 | 14,5 | 33,0 |
| VII. | 7,4 | 7,4 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 3,8 | 10,7 | 19,1 | 32,0 |
| VIII. | 6,4 | 5,8 | 6,0 | 9,9 | 5,3 | 2,9 | 9,1 | 16,7 | 37,9 |
| IX. | 7,2 | 9,4 | 5,5 | 8,4 | 5,8 | 2,5 | 7,1 | 12,8 | 41.3 |
| X. | 9,7 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 8,2 | 10,3 | 38,3 |
| XI. | 6,4 | 7,6 | 6,6 | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 15,8 | 12,4 | 28,5 |
| XII. | 8,8 | 6,7 | 4,8 | 2,8 | 7,0 | 6,0 | 13,9 | 22,6 | 27,4 |
| Anual | 8,0 | 8,4 | 6,7 | 7,5 | 7,2 | 5,3 | 11,7 | 14,2 | 31,0 |

b) VITEZA MEDIE ( multianualã, m/s )

| Direcţia | N. | NE. | E. | SE. | S | SV. | V. | NV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viteza | 5,6 | 5,1 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 4,8 |  |

PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE ( medii, înregistrare multianualã )

| Luna | Valori medii mm | Cantitãţi maxime în 24ore-mm | Nr. mediu zile cu precipitaţii ( 1,0 mm | Nr. mediu zile cu precipitaţii solide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ianuarie | 30,4 | 36,6 | 5,5 | 5,2 |
| februarie | 30,8 | 32,0 | 5,3 | 5,1 |
| martie | 23,0 | 69,0 | 4,7 | 3,5 |
| aprilie | 27,7 | 29,6 | 4,9 | 0,3 |
| mai | 47,5 | 77,1 | 6,6 | - |
| iunie | 41,8 | 59,5 | 6,1 | - |
| iulie | 49,7 | 63,0 | 5,1 | - |
| august | 37,0 | 92,0 | 3,9 | - |
| septembrie | 34,0 | 67,2 | 3,2 | - |
| octombrie | 29,2 | 52,0 | 3,8 | 0,1 |
| noiembrie | 36,8 | 33,0 | 5,6 | 1,0 |
| decembrie | 38,2 | 37,0 | 6,0 | 3,7 |
| ANUAL | 426,5 | 92,0 |  |  |
| 19. VIII. 1949 60,7 18,9 |

DURATA MEDIE DE STRÃLUCIRE A SOARELUI ( Valori medii anuale pe durata a 10 ani )

Lunile:         - durata în ore -

- ianuarie                  70,8

- februarie                 89,2

- martie                   136,5

- aprilie                   200,4

- mai                       266,2

- iunie                     307,4

- iulie                      321,3

- august                  313,0

- septembrie            339,0

- octombrie              198,7

- noiembrie              109,5

- decembrie               62,5

TOTAL ANUAL    2 315,3 ore

În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Cuza Vodă  este menţionată la următoarele capitole:

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de toleranţă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

( componenta de mediu: biodiversitatea

Flora şi fauna sunt specifice, deosebite de restul ţării, pe lângă speciile central-europene, apărând şi numeroase specii endemice, pontice, balcanice şi mediteraniene.

Vegetaţia naturală este specifică zonei de stepă aici găsindu-se atât elemente floristice est-europene, cât și specii din flora mediteraneană și balcanică.

Pe teritoriul comunei s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat condiţiilor climatice de umiditate redusă.

Stepa dobrogeană cuprinde plante ierboase, porumbari și tufe de paducei. Se pot intalni o serie de plante specifice regiunii:

- clopoţelul,

- garofița,

cimbrişorul etc,

precum și vegetaţie specifică păşunilor:

- cornul,
socul,

- măceşul.

In poienile cu vegetaţie ierboasa se întalnește: păiuș,

- sulfina, iar in unele păşuni:

- firuța,

- păpădie,

- pelin,

- coada şoricelului,
laptele cucului.

Pădurea ocupa 68 ha, teren adiacent carierei de argilă, reprezentând 0.7% din suprafaţa totala a comunei.

Fauna este preponderent săracă în specii, datorită zonei de stepă, cu vegetaţie exclusiv ierboasă, ceea ce diminuează mult numărul posibilelor adăposturi

Faunistic, se înregistrează dominarea rozătoarelor și a pasărilor, dar și a reptilelor.

Dintre speciile de animale prezente în acest biotop, menţionăm:

-	insecte: -greieri (Gryllus campestre), călugăriţe (Mantis religiosa),
lăcuste (Locusta migratoria), buburuze (Coccinela sectempunctata), scarabei
(Carabus  auratus),  furnici  (Formica rufa),  libelule  (Libelulla libelulla)
diverse specii de lepidoptere și arahnide;

-	reptile:guşteri(Lacerta viridis), şopârle (Lacerta sp.),şerpi (Natrix sp.).
Păsările şi mamiferele îşi au habitatul în zona de silvostepă existentă :

- păsări: uliul păsărar (Accipiter nisus), şoimul rândunelelor (Falco
subbuteo),  ciocârlie  (Alauda arvensis),  graur  (Sturnus vulgaris),  piţigoi (Parus major), rândunică (Hirudo rustica),  ciocănitoare  (Dendrocopos), vrabia neagră (Passer montanus);

- mamifere: şoarecele de stepă (Sicista subtilis), dihorul pestriţ de
stepă (Mustela putorius), popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cridetus
cricetus), cârtiţa (Talpa europaea).

La aceste specii se adaugă şi fauna acvatică, destul de puţin diversificată, ce populează râul Agicabul. Ca urmare a îmbogăţirii biotopului cu materie organică, densitatea faunei bentonice este destul de ridicată, mai ales în ceea ce priveşte nevertebratele. In bentosul mâlos predomină oligochetele (Tubifex tubifex), nematodele, hirudineele, chironomidele (Lauterbornia, Procladius), larve de trichoptere, turbelariate, efemere, la care se adaugă gasteropode reofile, hidracarieni, rotiferi, copepode, broaşte (Rana sp.), şerpi de apă (Natrix tesselata). în porţiunile cu mult detritus vegetal se găsesc numeroase ostracode.

In zonele în care apa are o curgere mai slabă, condiţiile sunt favorabile aparţiei neustonului, format din speciile ce populează pelicula de apă formată la contactul dintre mediul acvatic şi cel aerian: Grynus natator, fugăii (Gerris, Hydrometra), colembole.

- În PATN secţiunea III - zone protejate - aprobat cu Legea 5 / 2000 - nu există specificaţii referitoare la comuna Cuza Vodă.

- În PATN secţiunea V - zone de risc natural - aprobat cu Legea 575 / 2001- nu există specificaţii referitoare la comuna Cuza Vodă.

(În  HG 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie protejată pentru noi zone comuna Cuza Vodă nu este menţionată.

(Pe teritoriul comunei nu se află arii protejate din reţeaua ecologică NATURA 2000 – Directiva HABITATE 92/43/EEc – situri SCI (conform Ordinele MMDD 1964/2007, 2387/2011 57/2007 și HG 1284/2007 pentru siturile de importanță comunitară.) şi Directiva PĂSĂRI 79/409/EEC – (conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție specială avifaunistică situri SPA.)

2.3.Neaplicarea prevederilor P.U.G. - Primul pas în ameliorarea relaţiilor dintre spaţiul construit propus şi cadrul existent îl reprezintă planul de urbanism, care constituie o abordare multidisciplinară a unui teren, a unei zone, a unei localităţi sau a unui teritoriu administrativ, în toată complexitatea sa, prin care se pun în evidenţă disfuncţiile ce se manifestă pe terenul respectiv, în corelare cu ansamblul din care face parte acest teren, în cazul nostru prin integrare şi raportare la teritoriul judeţului Constanţa și în special la zona mediană a județului.

- Următorul pas îl constituie propunerile, reglementările şi măsurile ce au ca finalitate eliminarea sau diminuarea acelor disfuncţii şi inserarea pe terenul studiat al unor condiţii optime de confort şi sănătate pentru populaţie precum şi prezervare a valorilor de mediu astfel încât să se amplifice caracterul de cadru vital în prezent şi în perspectiva utilizării acelui teren, în condiţiile dezvoltării durabile.

- PUG constituie instrumentul de coordonare şi corelare a dezvoltării unui teritoriu, armonizarea condiţiilor construibilităţii sale astfel încât să se respecte parametrii de funcţionare şi utilizare optimi din punct de vedere sanitar, funcţional, urbanistic, al protecţiei la incendiu, al protejării elementelor de mediu natural.

- Principala caracteristică de mediu a zonei studiate în acest P.U.G. – terenuri intravilane - o constituie faptul că aceasta este teren în cea mai mare parte construit, cu structură urbanistică constituită, din care îşi păstrează condiţiile naturale de vegetaţie spontană numai suprafaţa cuprinsă în suprafeţele de protecţie de mică dimensiune, ce nu pot fi amenajate ca spaţii verzi; suprafeţele neconstruite din intravilan existente în prezent sunt utilizate pentru grădinărit sau ca suprafeţe agricole, deci nu cuprind vegetaţie naturală spontană.

Neaplicarea prevederilor PUG pentru teritoriul comunei Cuza Vodă are următoarele consecinţe asupra mediului natural:

- evoluţia necontrolată a construcţiilor duce la ocupări inacvate de teren, cu riscul de a aduce daune şi prejudicii factorilor de mediu natural, prin nerespectarea regulilor stabilite pentru terenuri aflate în zone protejate sau care au importanţă pentru siguranţa, confortul şi sănătatea populaţiei.

Consecinţele majore ale neaplicării prevederilor PUG se resimt la nivelul economic şi social, al organizării urbanistice şi teritoriale prin neasigurarea condiţiilor de dezvoltare conform prevederilor legale (orice investiţie trebuie să fie amplasată în zona funcţională adecvată) şi astfel se face loc evoluţiei haotice şi în afara normelor şi prevederilor legale.

3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

3.1. PROBLEME DE MEDIU

În cadrul PUG au fost puse în evidență alături de celelalte componente caracteristice ale situației urbanistice ale localităților componente ale comunei și ale teritoriului său admionistrativ, inclusiv ale teritoriilor învecinate care pot influența caracteristicile tropice sau antropice ale teritoriului comunei sau care pot fi influențate de aceasta situația factorilor naturali, a riscurilor naturale și a elementelor naturale supuse protecției.

Pe teritoriul comunei nu există situri sau arii naturale protejate stabilite prin Legea nr. 5/ 2000 şi Hotărârile Guvernului nr. 1266 /2000, nr. 2151 /2004, nr. 1581 /2005, nr.1143 /2007, Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/20.05.2007 şi Ordinul M.M.D.D. nr.1964/2007

Cele mai apropiate situri din rețeaua NATURA 2000 se află la o distanță de:

- 12 km: RO SCI 0085- Fântânița – Murfatlar

- 20km:

- la nord/vest: RO SCI 0053 Dealul Allah Bair

RO SPA 0002 Allah Bair și Capidava

- la nord/est: RO SCI 0215 Recifii jurasici Cheia

RO SPA 0019 – Cheile Dobrogei

Teritoriul comunei, ca și intravilanul localității Cuza Vodă este traversată de la nord la sud de firul văii Agi Cabul (Docuzol) cu aport permanent de apă, care în RAPORTUL JUDEȚEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI-anul 2014 – menționează comuna Cuza Vodă cu pârâul Agi Cabul (Docuzol) la categoria ,,râuri naturale”.

Menționarea are loc pentru a specifica nivelurile de poluare a apei din pârâu:

RÂURI NATURALE     Tabel. II.2.1.2.5. NITRAȚI ȘI FOSFAȚI

RÂURI NATURALE     Tabel. II.2.1.2.8.

OXIGENUL DIZOLVAT, MATERIILE ORGANICE ȘI AMONIU

Pârâul Agi Kabul este emisar pentru SE M. Kogălniceanu – cu capacitatea de epurare de 4.147mc/zi; SE MK are depășiri la indicatorul P total, este neconformă la majoritatea indicatorlor generali și nutrienți, fiind considerată necorespunzătoare și având poluanți specifici: pH, MTS, CBO5, CCOCr, Ntot, Ptot, NO2, NO3, NH4, Reziduu fix, Cl-SO4, CN, fenoli,Deterg, SET, Prod pentru Sulfuri, Cd, Cr tot, Ni, Pb.

| Curs Apa | Sectiunea | Concentratia medie Oxigen dizolvat (mgO2/l) | Concentratia medie CBO5 (mgO2/l) | Concentratia medie CCO-Cr (mgO2/l) | Concentratie medie N-NH4 (mg/l N) | Concentratie medie NH4 (mg/l ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agi Cabul | Agi Cabul km0 (aval evac. SE M.Kog) | 0.962 | 176.218 | 380.290 | 8.571 | 10.971 |
|  | Agi Cabul Cuza Voda | 9.131 | 4.079 | 39.564 | 0.233 | 0.299 |

Nu se semnalează evenimente generate de valea Agi Cabul (Docuzol).

În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Cuza Vodă  este menţionată la următoarele capitole:

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de toleranţă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Pe teritoriul comunei există surse de poluare permanentă generate de circulaţia rutieră, mai ales cea de tranzit, precum şi de arderea combustibililor utilizaţi la încălzirea spaţiilor locuite sau în care se cere confort termic.

Circulaţia feroviară are un impact redus mai ales datorită volumului de trafic mai redus, precum şi din considerente tehnice, nefiind sursă de praf. Traseul de cale ferată se află la distanță de peste 1km de vatra satului.

În privinţa poluării generate de circulaţia rutieră reducerea nivelului de poluare se poate face prin fluidizarea circulaţiei şi prin scăderea nivelului general de poluare a mijloacelor de transport prin creşterea calităţii tehnologice şi a exigenţelor privind nivelul de emisie a noxelor.

Poluarea aerului rezultată din arderea combustibililor se va reduce prin utilizarea gazelor în gospodării şi la unităţile publice.

În terenurile extravilane cu folosinţă agricolă se vor lua măsuri de ameliorare generală mai ales prin plantarea de perdele de protecţie.

Un efect benefic asupra calității factorilor de mediu o constituie plantarea cu vegetație hidrofilă a terenului aferent văii Docuzol.

3.2.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

În teritoriul comunei Cuza Vodă se propun următoarele elemente care vizează valorificarea cadrului natural:

- păstrarea în bune condiţii a corpului de vegetație forestieră existent

- amenajarea văilor Lazu şi Agigea în aval de zona îndiguită propusă prin plantarea malurilor pentru a se ameliora aspectul peisagistic.

- amenajare de perdele de protecţie – care contribuie la ameliorarea peisagistică a teritoriului comunei, în afară de contribuţia la microclimatul zonei.

- în vatra satului se vor planta copaci şi mai ales pomi fructiferi pe terenurile libere.

- plantarea de vegetaţie înaltă pe malul pârâului Docuzol pentru stabilizarea malurilor dar şi pentru beneficiul peisagistic

Elementele antropice ce intră în relaţie cu mediul natural :

Infrastructura :

-  alimentarea cu apă –

Sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Cuza Voda este compus din urmatoarele:

1.Sursa existenta – forajul Medgidia Nord – Cariera, avand adancimea de 550 m,

2.Conducta de aductiune dintre sursa si gospodaria de apa este realizata din tuburi PEHD Dn 160 mm, PN 6, in lungime de 1890 m

- Gospodaria de apa care cuprinde:

- Statie de clorinare – cu clor gazos pentru Q = 8.6 l/s

- Rezervorul de inmagazinare a apei, este amplasat in extravilanul satului, la cota de teren +20,0 m cu capacitatea de 500 mc.

- Statie de pompare cu grup de pompe booster, 2A+1R si o pompa de incendiu Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever a gospodariei de apa este de 1906 mp.

- Reteaua de distributie a apei formata din conducte din PEHD cu diametre cuprinse intre 40 si 200 mm, PN 6, in lungime de 21.7 km. In prezent nu sunt inregistrate disfunctionalitati in alimentarea cu apa.

- evacuarea apelor menajere menajere

Sistemul de  canalizare a localitatii Cuza Voda este compus din urmatoarele:

- Sistemul de canalizare gravitationala – in sistem separativ. Lungimea sistemului de canalizare existent este de 8.7 km.

- Statia de pompare ape uzate menajere – este o constructie subterana, amplasata pe strada Medgidiei, in afara carosabilului,

- Statia de epurare ape uzate menajere - va asigura epurarea apelor uzate si evacuarea in Valea Docuzol a unei ape epurate; Statia de epurare are 2 trepte – mecanica si biologica.

-   canalizare  pluvială

Apele  pluviale  vor  fi  directionate  prin  pantele  platformelor  amenajate  catre  zonele  de  spatii  verzi  din  incinte sau către stradă.

Colectarea apelor pluviale se face prin şanţuri şi rigole colectoare amplasate în lungul străzilor, având ca emisar pârâul Docuzol.

- alimentarea cu energie electrică

Locuinţele, dotările şi unităţile economice sunt racordate la reţeaua de electricitate locală, ce se alimentează din staţia de transformare.

Potenţialul solar al zonei face să fie luată în considerare şi posibilitatea utilizării energiei solare (fotovoltaice) la furnizarea de energie electrică, mai ales în incinte izolate.

-instalatii termice

Apa  caldă  menajeră  şi  agentul  termic  pentru spaţiile de locuit şi pentru spaţiile de folosinţă publică sunt asigurate prin sobe sau centrale proprii, având drept combustibil lemn, cărbune, gazele naturale, GPL, sau alte produse petroliere.

Date fiind condiţiile favorabile de însorire specifice teritoriului dobrogean se consideră ca oportună şi indicată utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde menajere şi a agentului termic, chiar pentru producerea de energie electrică.

Pompele de căldură sunt o altă sursă de căldură pentru construcţiile ce există sau se propun.

# -telefonizare

Reţeaua de telefonie fixă a comunei Cuza Vodă se va extinde în zonele de extindere a intravilanului. De asemenea se va utiliza telefonia  mobilă.

3.3.a-Tabel sintetic -  MEDIUL TERESTRU

|  | Topografie/ geomorfologie | Hidrogelologie | Flora | Fauna | Biodiversitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrierea impactului | -Modificarea locală a planimetriei terenului, precum şi a structurii solului/subsolului, ca urmare a două categorii de activităţi: a. sistematizarea pe verticală, şi b. compactarea pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor, c. realizarea reţelei stradale –asfaltări, pietruiri Scăderea gradului de infiltraţie a apei din precipitatii. -Diminuarea riscului de apariţie a fenomenelor de şiroire, ca urmarea amenajării rigolelor de colectare ape pluviale adiacent străzilor | Impactul asupra apei subterane este nesemnificativ, dat fiind adâncimea stratului freatic şi adâncimea de fundare preconizată, amploarea lucrărilor Se vor realiza lucrări de drenare în zonele inundabile, care vor coborî nivelul freaticului | Speciile de floră existente sunt cele de cultură şi ruderale Se va extinde suprafaţa plantată în intravilan cu specii adecvate, inclusiv perdele de protecţie și vegetație hidrofobă în lungul văii Docuzol | Pe terenurile de extindere a intrav. nu există specii periclitate sau protejate; | -Biodiversitatea locală este cea corespunzătoare unei zone agricole cultivate sau construite. -Aceasta nu va fi afectată semnificativ de lucrările propuse prin P.U.G./ Dezvoltarea spaţiilor verzi, inclusiv prin plantarea de arbori de talie medie şi mare va permite atragerea unor specii de păsări. |
| Concluzii privind gradul de afectare | -Impactul asupra solului va fi negativ, pe durata realizării lucrărilor de construcţie, dar se va diminua, pe parcursul exploatării, ajungându-se la un echilibru. | -Suprafaţa rezervată pentru spaţiul verde va asigura continuitatea infiltrării apei pluviale în rezerva de apă subterană. Drenarea terenurilor inundabile va avea un impact benefic asupra comunităţii, prin eliminarea riscului de inundabilitate | -Speciile prezente nu prezintă importanţă economică sau biologică. -O parte din exemp. se va regăsi în spaţiile verzi ce vor fi amenajate pe amplasament. -Lucrările propuse nu vor determina dispariţia/ periclitarea unor specii importante. | -Speciile existente nu prezintă importanţă economică sau biologică; -Lucrările propuse prin P.U.G. nu vor duce la dispariţia/ periclitarea unor specii importante. | -Propunerile din PUG nu afectează biodiversitatea de pe terit. comunei, cu localizare în zona văii Docuzol, neafectată de lucrări agricole |

|  | Hidrologie/hidrochimie | Flora / Fauna | Biodiversitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrierea impactului | Modificarea compoziției chimice a resurselor de apă epurată mecanic și biologic ce va fi evacuată din SE. Stabilizarea și amenajarea cursului de apă (pârâul Docuzol) (construcţiile se vor amplasa în zone fără risc de inundare (Modificarea modului natural de scurgere a apelor meteorice, local în zone cu construcţii. | -Prin P.U.G. nu sunt prevăzute evacuări de ape pluviale potenţial contaminate astfel încât flora şi fauna locală nu vor fi afectate în mod direct. - Evacuare de ape uzate epurate în emisar-pârâul Docuzol- va fi cu impact secundar datorită modificării compoziției apei. extinderile de intravilan si modificările funcţionale din intravilane nu afectează mediul acvatic si cu atat mai putin flora sau fauna din mediul acvatic | Biodiversitatea acvatică locală nu va fi afectată semnificativ de lucrările propuse prin P.U.G.: nu se propun lucrări în zona acvatică; lucrările din intravilane nu vor determina dispariţia speciilor acvatice locale |
| Concluzii privind gradul de afectare | Modificările nu vor fi pe termen lung, având în vedere faptul că apa de suprafaţa este curgătoare. Aportul de apă va fi nesemnificativ, raportat la volumul de apă al resursei; Lucrările de amenajare şi stabilizare a malurilor cursului de apă vor contribui la diminuarea efectelor de eroziune. | Speciile cursurilor de apă nu prezintă importanţă economică sau biologică. Speciile acvatice nu vor fi afectate semnificativ de Implementarea proiectului. Lucrările propuse prin P.U.G. nu vor duce la dispariţia/periclitarea speciilor existente | (Fauna nu va fi afectată de planul propus; (Lucrările propuse prin P.U.G. nu vor duce la dispariţia/ periclitarea speciilor existente. | Impactul planului va fi, într-o primă etapă, negativ si de mica amploare (corespunzător lucrărilor de execuţie-săpături din intravilane) urmând ca, după implementarea sa, să se ajungă la un echilibru în cadrul ecosistemului . |

3.3.b. Tabel sintetic: MEDIUL ACVATIC

3.3.c. ATMOSFERA ŞI MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

|  | ATMOSFERA | MEDIUL SOCIO - ECONOMIC |
| --- | --- | --- |
|  | Calitatea aerului | Schimbari climatice | Patrimoniu arheologic | Monumente istorice/ culturale | Utilizarea resurselor terenului | Aspecte economice | Peisajul |
| Descrierea impactului | -In functie de sistemele de încălzire ce vor fi adoptate (sisteme conventionale/ neconvenţionale) pot exista emisii specifice proceselor de ardere a combustibililor dar la un nivel scazut. -Principala sursă de poluare atmosferică va fi reprezentată de traficul rutier local şi de tranzit, ce se va intensifica. | Nu este cazul. | Nu este cazul. Situl arheologic existent pe teritoriul comunei nu va fi afectat de lucrările de dezvoltare a localităţii | Monumentele existente pe teritoriul comunei (menționate în lista Min. Culturii) nu vor fi afectate de lucrările de dezvoltare | -resursa naturală principală o constituie terenul agricol - aceasta se valorifică şi prin aplicare tehnologii tradiţionale – pentru agricultură ecologică - partea construită duce la un procent de ocupare de teren semnificativ = 46% din suprafaţa comunei. - PUG prevede utilizarea Aceloraşi resurse naturale ca şi în prezent, concretizate prin apa subterană | - se alocă suprafeţe pentru acoperirea necesarului funcţional. - se crează posibilitatea pentru activităţi de prelucrare produse agro-zoo. - PUG susţine implementarea activităţilor ce vor contribui la dezvoltarea economică | - Peisajul se va schimba local – în zonele ce se include în intravilan-din cel specific agricol în cel de spaţiu construit. -Constucţiile vor fi realizate urmând specificul zonei, fiind înglobate într-un cadru natural variat. - se vor aplica prevederile HCJConstanța nr. 152/2013 privind spaţiile verzi |
| Concluzii privind gradul de afectare | -Calitatea aerului nu va fi influenţată semnificativ de prop. PUG -Poluarea aerului va fi menţinută în limite minime. - implementarea exigenţelor europene pentru emisiile de gaze pentru auto va duce la reducerea poluării aerului |  |  |  | -Procentul de spaţiu verde amenajat va reprezenta cca 2 % din suprafaţa totală a terenului, -Spaţiul verde total (inclusic cel din curţi) = 25% din total intravilan | -Întregul proiect va duce la dezvoltarea economică a comunei prin alocarea de terenuri pt. activităţi economice | -Aspectul general al peisajului se va îmbunătăţi, prin organizarea spaţiilor verzi, plantarea de vegetaţie înaltă şi joasă în curţi şi pe orice suprafaţă liberă din domeniul public |

4 . orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001.

(În cadrul legislativ referitor la ariile naturale protejate: Legea nr, 5/ 2000 şi Hotărârilor Guvernului nr. 1266 /2000, nr. 2151 /2004, nr. 1581 /2005 şi nr.1143 /2007 comuna Cuza Vodă nu are menționări.

( În cadrul legislativ referitor la siturile naturale protejate din rețeaua NATURA 2000: Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/20.05.2007 şi Ordinul M.M.D.D. nr.1964/2007,  Ordinul MMP nr 2387/2011 comuna Cuza Vodă nu are menționări;

Cele mai apropiate situri din rețeaua NATURA 2000 se află la peste 20km distanță de vatra satului Cuza Vodă.

(Probleme de mediu constituie şi valea / pârâul Docuzol (Agi Cabul) ce traversează teritoriul comunei și vatra satului, pe direcția nord/sud. Pe firul văii în amonte de vatra satului există două lucrări de barare a firului de vale, din care una pe teritoriul comunei, cu efecte benefice asupra regimului de scurgere al pârâului la debite mărite.

Nu se semnalează evenimente generate de pârâul Docuzol.

( În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Cuza Vodă  este menţionată la următoarele capitole:

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de toleranţă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

| Nr crt | Factorul/ problema | Descrierea disfuncţiei | Modul în care se propun rezolvări în cadrul proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| APA |
| 1. | Apa potabilă | Localitatea Cuza Vodă dispune de sistem centralizat de distribuție apa potabilă din puț forat | Alimentarea cu apă se va face prin extinderea reţelei RAJA. existente în zonele de extindere a intravilanului şi în trupuri izolate |
| 2. | Apa uzată | Există rețea de canalizare și stație de epurare – nepusă în funcțiune | Punere în funcțiune reţea de canalizare și staţia de epuraţie existentă |
| 3. | Apa freatică | Lucrările propuse în PUG nu aduc atingere calităţilor apelor freatice. Apele subterane sunt captate prin intermediul forajelui existent în partea de sud a vetrei satului | Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru creşterea debitului la sursa de apă potabilă existentă; aceasta asigură necesarul pentru locuitorii comunei şi noii utilizatori. Se recomandă utilizarea cât mai raţională a resurselor, şi implementarea, pe cât posibil, a metodelor de recirculare a apei. |
| 4. | Apa de suprafaţa | Cursul de apă ce traversează teritoriul comunei este parţial amenajat, malurile suferind procese accentuate de eroziune, în special în periodele cu precipitaţii abundente, albia existentă nefiind suficientă pentru un debit ridicat de apă | Se vor realiza plantaţii de-a lungul cursului de apă, cu rolul de a consolida malurile şi de a diminua efectele eroziunii; Apa uzată colectată din comuna va fi evacuată în cursurile de apă numai după o epurare prealabilă |
|  | AERUL |
| 5. | Emisii atmosferice | sursele de emisii atmosferice în zonă sunt reprezentate de: echipamentele de încălzire (în principal sobe ce utilizează biomasă); traficul auto activităţile de creştere a animalelor (în gospodării individuale şi în activităţi zootehnice). Stația Reiser – de preparare a mixturilor asfaltice – din incinta secției RAJDP- cu funcționare temporară – emanații de miros și gaze | Prin P.U.G. nu sunt prevăzute alte surse de poluare faţă de cele actuale,având în vedere că nu vor fi realizate obiective industriale cu potenţial poluator; Traficul auto se va intensifica uşor, în situaţia în care se va dezvolta potenţialul economic al zonei;în compensaţie, de o parte şi de alta a drumurilor de acces se va realiza plantarea de perdele de protecţie. Stația Reiser a fost modernizată – fiind avizată de APM și nu constituie sursă de poluare |
| 6. | Imisii atmosferice | Imisiile atmosferice vor fi reprezentate, ca şi în prezent, de concentrarea poluanţilor rezultaţi din funcţionarea sistemelor de încălzire ale locuinţelor (în principal pe bază de combustibil lemnos). La acestea se mai adăugă poluanţii rezultaţi din arderea carburantului de către mijloacele de transport rutiere. Concentraţia poluanţilor în zonă se poate accentua prin amplificarea funcțiunilor de locuit și ecoomice | -Amenajarea de parcuri, precum şi spaţii verzi de o parte şi de alta a drumurilor care traversează localitatea. - plantarea cu vegetație înaltă hidrofobă a terenului aferent pârâului Docuzol |
| CLIMATUL |
| 7. | Emisii gaze de sera | În prezent, pe amplasament nu există surse de emisie a gazelor de seră. | -Traficul rutier si sistemele de incalzire vor contribui la emisia de gaze cu efect de seră. În compensaţie, se vor planta perdele silvice în extravilan, spaţii vezi în intravilan, prin care se va realiza o absorbţie a poluanţilor si se vor utiliza sisteme de incalzire cu emisii reduse, randamente de ardere maxime. - plantarea cu vegetație înaltă hidrofobă a terenului aferent pârâului Docuzol |
| TOPOGRAFIA, SOLUL |
| 8. | Stabilitatea terenului | Nu se remarcă aspecte care să afecteze stabilitatea generală dar pe teritoriul comunei există zone cu un potenţial de inundabilitate ridicat. | Se va realiza un studiu privind zonele de inundabilitate ale comunei, pentru a stabili zonele în care vor fi realizate lucrări de construcţie. Lucrările care vor fi realizate în zonele cu potenţial inundabil se vor efectua numai după sistematizarea întregii zone. Se vor amenaja şi menţine în stare de funcţionare şanţurile de preluare a excesului de ape provenite din precipitaţii. Se vor executa lucrări de drenare în zonele inundabile, pentru a scădea nivelul pânzei freatice. |
| 9. | Permeabilitatea | Terenul comunei nu prezintă permeabilitate ridicată | În cadrul proiectelor tehnice se vor analiza si propune acele metode de construire adaptate tipului de constructie şi de sol. |
| FLORA, FAUNA, BIODIVERSIATEA |
| 10. | Diversitatea speciilor | Biodiversitatea aferentă teritoriului comunei cuprinde specii floristice şi faunistice variate: •specii comune, lipsite de importanţă economică/ biologică (pe terenurile părăsite, neutilizate, din cadrul localităţii); •specii caracteristice stepei dobrogene - asociaţii vegetale preponderent ierboase şi faună de talie mică, săracă în specii, dar bogată în indivizi; •plante de cultură, ce ocupă suprafeţe întinse, atât în intravilanul comunei (grădini de legume/ zarzavat, livezi, etc.),cât şi în extravilan (terenuri agricole, plantaţii), în care se asociază exemplare faunistice caracteristice; • flora şi fauna acvatică din râul Agi Cabul este destul de puţin diversificată, ca urmare a îmbogăţirii apei cu elemente organice. | Extinderea intravilanului se va realiza fără afectarea biodiversitatii Terenurile ce vor fi introduse în intravilan sunt reprezentate în principal de loturile existente în prezent ca trupuri izolate, la care se adaugă un procent redus de extravilan, în zona adiacentă intravilanului existent. în condiţiile implementării unor soluţii de dezvoltare durabilă, echilibrul dintre factorul antropic şi cel natural se va menţine în limitele actuale, ţinând cont şi de faptul că zona nu este lipsită de prezenţa umană, iar extinderile intravilanului se vor în realiza vecinătatea zonelor locuite în prezent |
| 11. | -situri de protecţie comunitară (SCI) - situri de protecție avifaunistică | -Pe teritoriul nu există situri de protecție comunitară – SCI -Pe teritoriul nu există situri de protecție avifaunistică – SPA | Nu este cazul |
| PEISAJUL |
| 12. | Modul de utilizare a terenului: -ponderea spatiilor verzi -prezenţa pădurilor - caracterisitici relief | Comuna nu dispune de spaţii verzi amenajate sau terenuri de sport. | - se propun spaţii verzi ca scuaruri, terenuri de sport - spaţiu verde intravilan amplificat prin teren plantat în curţi - spaţiu verde extravilan amplificat prin plantare perdele silvice - aplicarea HCJC nr.152/2013 - plantarea în terenurile aferente pârâului Docuzol (Agi Cabul) |

5. obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului

5.1.Obiective de protecţia mediului

Zonele de locuit urbane şi rurale joacă un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă. In ariile de locuit, dimensiunea de mediu, cea economică şi cea socială interferează cel mai puternic. In zonele de locuit sunt concentrate cele mai multe probleme de mediu şi tot acolo este locul unde se regăsesc cei mai mulţi agenţi economici şi cele mai multe investiţii.

O calitate înaltă a mediului de locuit contribuie de asemenea la atingerea priorității Strategiei Lisabona revizuite, și anume ,, să facem din Europa un loc mai atractiv pentru a trăi şi a investi". Atractivitatea zonelor de locuit europene este legată de întărirea potenţialului de creştere şi de generare de locuri de muncă, şi, prin urmare, acestea sunt factori cheie pentru implementarea " Agendei Lisabona 33”. În acest context există preocupări tot mai intense privind starea mediului de habitat uman în Europa.

Provocările de mediu cu care se confruntă localităţile urbane si rurale au consecinţe semnificative pentru sănătatea umană, calitatea vieţii cetăţenilor din mediul de habitat şi performanţa economică. Al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu a făcut apel pentru realizarea unei  Strategii Tematice pentru Mediul de locuit, cu obiectivul de a: "contribui la o mai bună calitate a vieţii printr-o abordare integrată privind zonele de locuit" şi de a contribui la "un nivel mai înalt al calităţii vieţii şi a bunăstării sociale a cetăţenilor, prin asigurarea unui mediu la care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului şi prin încurajarea dezvoltării durabile a zonelor de locuit".

In linie cu cel de-al 6-lea Program de acţiune, o Comisie UE a prezentat analiza provocărilor cu care se confruntă zonele urbane si rurale, şi s-au sugerat patru domenii prioritare:

- management zonelor de locuit;

- transport durabil;

- construcţii;

- proiectarea zonelor de locuit.

Majoritatea zonelor locuite se confruntă cu un set comun de probleme de bază, precum calitatea scăzută a aerului, înaltul nivel de trafic şi congestie a traficului, nivelul crescut de zgomot ambiental, mediu construit de calitate scăzută, terenuri abandonate, emisii de gaze cu efect de seră, zone nesistematizate care pot genera deşeuri şi ape uzate.

Cauza acestor probleme este complexă şi include modificări în stilul de viaţă şi modificări demografice, de care trebuie să se ţină seama la dezvoltarea soluţiilor.

Problemele de mediu din localităţi sunt deosebit de complexe, deoarece cauzele sunt interdependente, astfel rezolvarea unor probleme pot genera probleme noi, în alt domeniu şi pot fi în contradicţie cu politicile la nivel naţional sau regional. De exemplu, politicile de îmbunătăţire a calităţii aerului prin achiziţionarea de "autobuze curate" pot fi subminate de creşterea transportului privat, determinat şi de utilizarea terenurilor (de ex. construirea de parcări în zona centrală a oraşului).

Obligaţiile impuse la nivel local, regional, naţional sau european (de ex. utilizarea terenului, zgomot, calitatea aerului) pot fi implementate mai eficient la nivel local atunci când sunt integrate într-un cadru local de management strategic.

Autorităţile locale au un rol decisiv în îmbunătăţirea mediului urban și rural, pentru că pot ţine cont de diversitatea în ceea ce priveşte istoria, geografia, clima, condiţiile locale de dezvoltare.Dezvoltarea zonelor de locuit, urbane şi rurale trebuie făcută totuşi ţinând cont de strategia europeană de dezvoltare. Mediul de locuit necesită acţiuni la toate nivelurile:  autorităţi naţionale şi regionale, precum şi UE, fiecare având propriul rol. EU poate sprijini statele membre şi autorităţile locale prin promovarea celor mai bune practici la nivel european şi încurajarea creării de reţele eficiente şi schimb de informaţii între oraşe.

Obiectivul planului este în deplină concordanţă cu Strategia de mediu Europeană aferentă arealelor urbane si rurale care se referă la:

- poluarea aerului datorată traficului rutier;

- gestionarea deşeurilor;

- spaţii verzi şi de recreere.

Ameliorarea terenului prin plantarea de arbori şi crearea de spaţii verzi va duce la sporirea posibilităţilor de hrană a faunei în zonă.

Directivele se adresează în principal autorităţilor locale şi responsabililor privind aşezările umane la nivel naţional, urmărind să ofere acestora un suport pentru adaptarea politicilor, legislaţiei şi reglementărilor naţionale în sensul dezvoltării unui habitat care să favorizeze calitatea vieţii, sănătatea şi bunăstarea.

Dezvoltarea Durabilă ca obiectiv, a imprimat o schimbare a însăşi viziunii tradiţionale a amenajării şi gestiunii localităţilor, determinând apariţia noţiunii de planificare în funcţie de ecosisteme care presupune:

(integrarea tuturor elementelor naturale, fizice, sociale, culturale şi economice ca şi a relaţiilor dintre acestea;

(luarea în considerare a interacţiunii dintre aer, sol, apă, zgomot şi organismele vii, inclusiv fiinţele umane;

(accentul pe natura dinamică a ecosistemelor;

(urmărirea   restaurării   şi   conservarea   integrităţii,   calităţii   şi sănătăţii sistemelor.

PUG al comunei Cuza Vodă este în deplină concordanţă cu următoarele Directive şi Acorduri europene şi mondiale:

-	DIRECTIVE ALE  COMISIEI ECONOMICE ONU PENTRU EUROPA PRIVIND ADMINISTRAREA BUNURILOR FUNCIARE, document care a fost publicat în 1996 de către Comisia Economică ONU pentru Europa, care are ca premise câteva principii foarte clare şi la obiect, între care:

- terenul şi informaţiile referitoare la acesta sunt resurse a căror gestiune
este necesară pentru creşterea economică;

- indiferent de măsura implicării sectorului privat nu se poate asigura
dezvoltarea durabilă dacă statul nu îşi asumă gestiunea informaţiilor în
ceea ce priveşte proprietatea, valoarea şi modul de utilizare a terenurilor.

-	ACORDURI   INTERNAŢIONALE    ŞI   ALINIEREA   LA NORMELE EUROPENE  care vizează:

(politica industrială;

(cercetarea-dezvoltarea şi inovarea tehnologică;

( politica energetică , cu Carta Albă a Energiei pentru Viitor;

(investiţiile în domeniul mediului

(principiile celui de-al şaselea Plan de Acţiune Comunitar în domeniul Protecţiei Mediului, precum şi politica Comunitară de ansamblu în domeniul Protecţiei Mediului;

(dezvoltarea resurselor umane - principiile Strategiei Europene de  ocupare, ca şi obiectivul pe termen lung enunţat de Consiliul
European de la Lisabona, şi anume acela ca Uniunea Europeană să
devină până în 2010 economia cea mai competitivă, bazată pe
cunoştinţe tehnice;

(susţinerea programelor de instruire;

(continuarea dezvoltării unor noi tehnologii de comunicare şi informare pentru toţi membrii săi.

-     DOCUMENTE  EUROPENE semnificative în domeniul amenajării teritoriului şi pentru acest plan:

*Carta de la Torremolinos adoptata de Conferinţa Europeană a Miniştrilor pentru Amenajarea Teritoriului (CEMAT) în cadrul Consiliului Europei.

*Raportul „Europa 2000" privind perspectivele de dezvoltare a teritoriului comunitar care a fost actualizat ulterior sub titlul „Europa 2000”

*Cooperare pentru amenajarea teritoriului european. Acest  document  a  servit  ca  bază  pentru  elaborarea  ESDP „Perspectiva Dezvoltării Spaţiului European".

*Programul comunitar INTERREG IIC, lansat de UE şi
destinat în principal amenajării teritoriului transnaţional;

*Tratatului de la Amsterdam, document UE care accentuează, asupra politicilor de dezvoltării durabile, cuprinse în Tratatul de la Maastricht din 1992.

*Perspectiva Dezvoltării Spaţiului European cuprinsă în mai multe Conferinţe Europene;

*Principii directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european" care are rol determinant pentru orientarea politicilor respective în Europa, document adoptat la Hanovra la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului. Acest Document introduce următoarele principii ale politicilor de amenajare durabilă a teritoriului:

*promovarea coeziunii teritoriale prin dezvoltarea socio- economică echilibrată şi ameliorarea competitivităţii;

*promovarea acţiunilor de dezvoltare angrenate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor rural-urban;

*promovarea condiţiilor mai echilibrate de accesibilitate;

*dezvoltarea accesului la informaţii şi cunoştinţe

*reducerea prejudiciilor provocate mediului;

*valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural;

*valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare;

*dezvoltarea resurselor energetice cu conservarea siguranţei;

*promovarea turismului calitativ şi durabil;

*limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.

Obiective de protecţia mediului stabilite   naţional, comunitar şi internaţional

Dezvoltarea durabila este definita drept dezvoltarea care răspunde nevoilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-și satisface nevoile. Dezvoltarea durabilă e concepută în vederea reconcilierii dintre economie și mediul înconjurător, ca o noua cale de dezvoltare care să susţină progresul uman nu numai în câteva locuri și pentru câţiva ani, ci pe întreaga planetă și pentru un viitor apropiat.

Securitatea ecologica este una dintre dimensiunile fundamentale ale securităţii globale.

Conceptul de Dezvoltare Durabilă reprezintă o nouă temă a Dezvoltării promovată în cadrul Conferinţei Mondiale pentru Dezvoltare Durabilă, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în 1992 (ratificată prin Legea 58/1994). Conceptul marchează o schimbare majoră în abordarea problemelor dezvoltării umanităţii, prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice.

“Dezvoltarea durabilă răspunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi" [Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare]. Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate dacă se are grija de regenerarea resursele, daca se utilizaeaza numai strictul necesar din resursele neregenerabile sau greu regenerabile şi se protejeaza mediul.Componentele de bază ale unei comunităţi durabile, aşa cum au fost ele identificate de Institutul pentru Comunităţi Durabile [A Guide to implementing Local Environmental Action Programs, Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, 2000], sunt următoarele:

Integritate Ecologică

- satisfacerea necesităţilor umane de bază pentru aer şi apă curată, hrană nutritivă, necontaminată;

- protejarea şi dezvoltarea ecosistemelor locale şi regionale şi a diversităţii biologice;

- conservarea apei, solului, energiei şi a resurselor neregenerabile, inclusiv utilizarea maximă a deşeurilor;

- aplicarea strategiilor de prevenire şi a tehnologiilor moderne pentru minimalizarea poluării;

- folosirea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de regenerare;

Securitate Economică

- bază economică diversă şi financiar viabilă;

- reinvestirea resurselor în economia locală;

- participarea activă a businessului local în dezvoltarea economiei;

- oportunităţi de angajare pentru cetăţeni;

- instruire şi educaţie necesară pentru ajustarea la cerinţele de angajare pentru viitor;

Bunastare Socială

  - sigure şi sănătoase;

  - securitatea asigurată;

  - stimularea expresiei creative prin arte;

  - protejarea şi asigurarea spaţiilor publice şi a resurselor istorice

  - un mediu de activitate sănătos;

  - adaptare la schimbări şi provocări externe.

Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calităţii vieţii în complexitate, sub aspect economic, social şi de mediu, promovând ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă şi conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea între procesul de dezvoltare şi calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare şi luare a deciziilor, atât la nivel global, cât şi regional, naţional sau local.

Conform Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Constanţa (PLAM) au fost identificate următoarele aspecte de mediu cu probleme prioritare:

(calitatea şi cantitatea apei potabile;

(poluarea apelor de suprafaţă;

(degradarea solului;

(poluarea apelor subterane;

(poluarea atmosferei;

(gestiunea deşeurilor;

(pericole generate de fenomene naturale;

(turismul şi agrementul;

(urbanizarea mediului.

a). Recomandări cadru pentru componenta de mediu APA

Având în vedere că apele de suprafaţă/ subterane au, în general, un anumit grad de poluare, se au în vedere următoarele măsuri:

încurajarea îmbunătăţirii calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane prin realizarea unei epurări corespunzătoare a apelor uzate rezultate din mediul rural şi din cadrul obiectivelor economice;

reducerea pierderilor din reţelele de alimentare cu apă;

dezvoltarea unei reţele centralizate de alimentare cu apă potabilă în zonele rurale;

reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă.

b). Recomandări cadru pentru componenta de mediu AER

#### În ceea ce priveşte poluarea atmosferică, în general, se înregistrează 2 mari surse: instalaţiile mari de ardere şi traficul rutier, în mediul urban şi de-a lungul căilor rutiere intens circulate.

Recomandările de mediu pentru această componentă includ, în principal, măsuri de informare şi conştientizare a agenţilor economici poluatori asupra termenelor conformării, precum şi sprijinirea introducerii de “tehnologii curate”. Se impun, implicit, şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului, prin scăderea emisiilor.

c). Recomandări cadru în ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor

Poluarea mediului este datorată inclusiv gestionării necorespunzătoare a deşeurilor menajere urbane/rurale (depozitarea necontrolată, organizarea defectuoasă a sistemului de colectare şi transport, colectarea neselectivă), prin urmare se impune:

aplicarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor;

crearea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor urbane şi industriale, la nivelul fiecărei localităţi.

d). Recomandări cadru pentru extinderea spaţiilor verzi

Presiunea crescândă, corespunzătoare dezvoltării urbane, extinderea suprafeţelor construite, în defavoarea spaţiilor verzi, precum şi poluarea sonoră şi prin vibraţii produsă în aglomerările urbane, produc o stare de disconfort pentru populaţie.

Prin urmare, se impune respectarea normelor impuse prin O.U.G. 114/ 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, de a se asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2/ locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum de 26 m2/ locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

Calculul suprafeţelor de spaţii verzi şi indicatorii de spaţiu verde/locuitor s-a făcut ţinând seama şi de LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

###### 5.2.  Modul de îndeplinire a obiectivelor de protecţia mediului

Conform Legii 58/ 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, “conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice se vor integra, în măsura posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, în planurile, programele şi politicile sectoriale şi intersectoriale pertinente”.

Având în vedere modul de realizare al planului urbanistic zonal analizat, se poate afirma că acesta răspunde cerinţelor promovate prin conceptul de dezvoltare durabilă prezentat anterior, integrând aspectele de dezvoltare socio-economică, precum şi pe cele de conservare a factorilor de mediu şi biodiversităţii locale.

a). Modul de îndeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu APA

Alimentarea cu apă potabilă a locuinţelor, dotărilor şi unităţilor economice se va face din reţeaua existentă ce se va extinde şi se va ameliora prin înlocuirea conductelor defecte, având ca sursă forajul existent.

Pe teritoriul comunei nu există surse se pot afecta calitatea apei din stratul freatic sau al apei de suprafaţă. Pentru sursa de apă a fost delimitată și împrejmuită zona de protecție sanitară și a fost delimitată zona de protecție hidrogeologică în care se interzice orice activitate ce poate duce la infiltrații în subsol.

Pentru evitarea afectării calităţii apei din stratul freatic se indică utilizarea pe scară mai largă a îngrăşămintelor naturale.

Apele uzate menajere vor fi preluate de reţeaua de canalizare a localității şi conduse la o staţia de epuraţie din partea de sud a localității.

Soluţia de asigurare a utilităţilor adoptată vine în întâmpinarea conceptului de dezvoltare durabilă şi corespunde obiectivelor adoptate la nivel naţional, dezvoltarea unei reţele centralizate de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în zonele rurale, asigurând satisfacerea necesităţilor umane concomitent cu protejarea resurselor naturale existente.

b). Modul de îndeplinire a recomandărilor cadru pentru componenta de mediu AER ATMOSFERIC

În perioada executării lucrărilor de construcţie, efectele negative asupra factorului de mediu aer vor fi determinate de poluarea cu pulberi şi gaze de eşapament, ca urmare a creşterii frecvenţei mijloacelor de transport în zonă şi a realizării lucrărilor propriu-zise.

Pentru diminuarea fenomenului de poluare datorat amplificării traficului rutier în zonă, spaţiile libere vor fi plantate cu arbori şi arbuşti.

Este necesară menţinerea şi amplificarea sistemului de separaţie a circulaţiei rutiere majore cu perdele de protecţie din vegetație medie şi înaltă.

Utilizarea de echipamente electrice, panouri solare, recipiente de încălzire solară, in general, tehnici nepoluante, pentru rezolvarea necesităţilor de agent termic va rezolva problema emisiilor atmosferice care s-ar genera în cazul folosirii sistemelor clasice (de ex. centrale termice alimentate pe combustibil lichid sau lemnos).

Se va menține în parametri de funcționare pentru care are acord de funcționare stația de mixturi asfaltice din incinta RAJDP astfel încât acesta să nu devină sursă de poluare a aerului.

Incintele cu utilizare zootehnică (vite, ovine) sunt de capacităţi care nu intră în incidenţa Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei aprobat cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014.

c). Modul de îndeplinire a recomandărilor cadru în ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor

Pentru colectarea deşeurilor se vor amenaja platforme betonate, îngrădite, pe care vor fi amplasate europubele ecologice; preluarea şi eliminarea deşeurilor se face de către serviciul local de salubrizare care are sarcina să colecteze, să selecteze şi să  transportate deşeurile nereciclabile la un depozitul ecologic de la Medgidia. Colectarea deşeurilor menajere se face pe sortimente reciclabile şi nereciclabile, urmând ca cele reciclabile să fie valorificate de administraţia locală. Selectarea locală a deșeurilor menajere duce la reducerea cantității de deșeuri ce trebuie transportată la depozitul de deșeuri.

De asemenea, se recomandă amenajarea unui centru pentru colectarea deşeurilor voluminoase şi de tip DEE provenite de la populaţie.

Deşeurile biodegradabile vor fi colectate în fiecare gospodărie sau/şi  centralizat pentru a obţine compostul utilizabil ca îngrăşământ în agricultură.

d). Modul de îndeplinire a recomandărilor cadru pentru extinderea spaţiilor verzi

Faţă de situaţia existentă – în care nu sunt înregistrate spații verzi amenajate, prin propunerile de urbanism din PUG această suprafaţă se creşte la 5,95ha, mai ales prin propunerea de amenajare a zonelor aferente malului pârâului Docuzol în zona din intravilan.

Această suprafaţă se află atât în terenuri amanajate ca spaţii verzi de utilizare publică – parc, scuar, teren de sport, plantaţii de aliniament – în terenuri aferente dotărilor de interes public, cimitire – stabilite conform L313/2009.

La acestea se adaugă suprafeţele plantate din curţile gospodăriilor individuale ca livadă, vie, grădină de legume, partere de flori- în cazul zonelor intravilane.

Prin realizarea spaţiilor verzi propuse în proiect se ajunge la o medie de cca 11,22mp/locuitor.

- HCJConstanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa constituie cadrul normativ pentru spaţiul verde din incinte.

-    Legii nr. 24/2007 şi Legea 313/2009 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane constituie cadrul normativ pentru asigurarea necesarului de spaţiu verde la nivel de localitate, cu aplicare pornind din faza de proiectare prin proiecte PUG şi PUZ.

5.3. Menţionări ale comunei Cuza Vodă în acte normative sau legislative care au legătură cu elementele de mediu.

(În PATN – secţiunea a III-a - zone protejate – aprobată cu Legea 5/2000 comuna Cuza Vodă nu este menţionată.

(În PATN – secţiunea a V-a – zone cu risc natural - comuna Cuza Vodă nu este menţionată.

(Pe teritoriul comunei nu se află arii protejate din reţeaua ecologică NATURA 2000 – Directiva HABITATE 92/43/EEc – situri SCI (stabilite prin Ordin MMDD nr. 1964/2007) şi Directiva PĂSĂRI 79/409/EEC – situri SPA (stabilite prin OUG nr. 57/2007 și HG 1284/2007).

Cele mai apropiate situri protejate din rețeaua NATURA 2000 sunt situate față de limitele teritoriului comunei Cuza Vodă astfel:

- la 11km spre sud/est: RO SCI 0083- Fântânița – Murfatlar

- la 18km spre vest: RO SCI 0022- Canaralele Dunării

RO SPA 0039 – Dunăre- Ostroave

Date fiind aceste distanțe rezultă un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu protejați.

( Raportul județean privind starea mediului – 2014:

Cantitatea de nitrați și fosfați  - tabel II 2.1.2.5:

- curs de apă Agi Cabul – secțiunea: aval de evacuare SE Mihail Kogălniceanu

- concentrația medie N-NO3 (mg/l N) = 9.371

- concentrația medie NO3 (mg/l N) ARQ = 41.420

- concentrația medie P-PO4 (mg/l P) = 2.522

- concentrația medie PO4 (mg/l N) ARQ = 7.744

6. potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori.

În acest capitol sunt evideţiate efectele semnificative asupra mediului în condiţiile în care se ţine seamă de efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.

##### 6.1.APA

(condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului:

- funcţionarea obiectivelor - existente sau propuse prin PUG - din teritoriul comunei Cuza Vodă nu generează factori de poluare care să fie antrenate de apele de ploaie prin infiltrare sau scurgere; prin regulamentul de urbanism aferent PUG se interzice amplasarea de activităţi generatoare de nocivităţi.

- nu există alte condiţionări de natură hidrogeologică.

- propunerea de extindere a rețelei de apă și de canalizare menajeră constituie o ameliorare a condiţiilor sanitare de protecţie a nivelului freatic.

(alimentarea cu apă

- consumul menajer care apare în localitate creşte semnificativ în perioada de acţiune a PUG şi necesită amplificarea capacităţilor de captare şi înmagazinare, deoarece propunerile de urbanism preiau tendinţa de creştere demografică a localității şi se prevede o creştere de populaţie de la 3.586 locuitori – la recensământul din 2011 la cca 5.300 în orizontul de timp al PUG.

Se propune înlocuirea conductelor existente uzate cu conducte din PEHD (polietilenă de înaltă densitate) sau PVC-KG.

(managementul apelor uzate

Apele uzate menajere rezultă din funcţionarea celor cca 2.100locuinţe, a dotărilor complementare şi a dotărilor social-culturale propuse – pentru etapa de acţiune a PUG (cca 15 ani) – vor fi preluate prin sistemul de canalizare menajeră – cu reţea de conducte colectoare şi staţii de pompare, cu dirijare gravitațională în staţia de epuraţie amplasată în partea de aval de localitate.

Pentru preluarea creşterii cantităţii de apă uzată menajeră provenită din dezvoltarea comunei Cuza Vodă vor trebui executate lucrări de extindere a acestei staţii de epuraţie.

CALCULUL DEBITELOR DE APA UZATE Q zi med mc/zi 748.15 l/s 8.66 Q zi max mc/zi 1013.77 l/s 11.73 Q orar max mc/h 101.92 l/s 28.31

Capacitatea curenta a statiei de epurare = 4.3 l/s

Capacitatea necesara a statiei de epurare=28.31 l/s

Prognozarea impactului:

Ca urmare a punerii în funcțiune a sistemului de colectare a apelor uzate din localitate, inclusiv prin extinderea rețelei în zonele care în prezent nu au rețea precum și în zonele de extindere a intravilanului propus prin PUG se prognozează un impact pozitiv asupra sănătății populației, a nivelului de confort și a calității apelor subterane.

Trebuie semnalat faptul că aplicarea prevederilor din PUG este un proces de durată care poate începe după aprobarea proiectului de urbanism şi continuarea acestuia cu proiecte de fezabilitate pentru echiparea tehnico-edilitară: drumuri, alimentare cu apă (dezvoltarea sursei de apă, reţea de distribuţie, staţii de pompare), alimentare cu energie electrică (posturi de transformare, reţea de distribuţie), evacuarea apei uzate (reţea colectoare, staţii de pompare, amplificarea capacităţilor din staţia de epuraţie).

###### 6.2. AERUL

Surse staţionare nedirijate

În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Cuza Vodă este menţionată la următoarele capitole:

LISTA 1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mari decât valoarea-limită plus marja de toleranţă sau mai mari decât valoarea-limită, în caz că nu a fost fixată şi o marjă de toleranţă

1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Pe perioada de acţiune a PUG există posibilitatea apariţiei unor surse de emisii de noxe  în atmosferă, mai ales în domeniul activităţilor economice. La acest tip de surse se iau măsuri de diminuare a emisiilor în atmosferă până la limita concentraţiilor maxime admisibile ; în acelaşi timp amplasarea acestora faţă de factorii sensibili – zona de locuit sau cu dotări social-culturale – şi în raport cu direcţia vânturilor dominante -  trebuie să se facă astfel încât prin dispersia noxelor să se ajungă sub limita concentraţiilor maxime admisibile la limita zonei sensibile. Trebuie evitată amaplasarea de unităţi ce pot deveni surse de disconfort olfactiv pentru zona de locuit.

Pentru acele construcţii care se vor încălzi utilizând centrale termice proprii se impun caracterisitici de combustie a centralei termice şi a combustibilului folosit care fac să nu se producă emanaţii gazoase la concentraţii nocive nici la sursă şi nici în zona de răspândire a acestuia.

Se apreciază, având în vedere eventuala distribuţie spaţială a surselor de emanaţii gazoase, densitatea acestora şi indicele de distribuţie care rezultă din viteza şi direcţia vânturilor dominante, că debitele masice (g/h) să fie sub CMA (concentraţii maxime admisibile) prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol.

Propunerile de realizare a perdelelor forestiere de protecţie constituie măsuri de ameliorare a microclimatului.

Surse mobile:

- denumirea sursei:

- utilajele utilizate la executarea lucrărilor de construcţie (wole, screpere, escavatoare, buldozere, greifere, automacarale, autocamioane).

- autovehicole pentru transport pământ din săpături, materiale de construcţii – în perioada de executare a lucrărilor de construcţie –medie  2 vehicole/zi

- automobile – autocamioane (trafic de persoane şi de mărfuri) pe trasee de traversare a localităţilor – la nivel de trafic intens - precum şi circulaţia internă, – la nivelul de trafic mediu.

- poluanţi şi debite masice: circulaţia rutieră medie din zonă (parcare, transport, circulaţie curentă în localităţi şi circulaţie de tranzit) se situează ca nivel de emanaţii de noxe (în special oxid de carbon) la nivelul de străzi cu circulaţie medie în zonele adiacente drumului teritorial (DJ 222) şi la nivel de circulaţie redusă în restul zonelor.

Ca urmare în zonele adiacente drumurilor teritoriale pot să apară depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol, mai ales în condiţii de calm eolian;

În restul zonelor nu au loc emanaţii, care cumulate, să depăşească concentraţiile maxime admisibile prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol,.

### 6.3. SOLUL

Intervenţiile asupra solului care au loc în faza de execuţie :

- săpături pentru fundaţii

- săpături şi umpluturi în lucrările de sistematizare verticală,

- săpături pentru reţele tehnico-edilitare

- săpături pentru realizarea reţelei de circulaţie rutieră (reţeaua stradală),

nu sunt de natură să afecteze caracterisiticile solului în zona studiată şi nici în zonele adiacente.

Stratul de sol vegetal de pe suprafeţele ce se ocupă de construcţii şi platforme se prelevează şi se transportă pe amplasamente unde vor fi utilizate în scopuri agricole sau horticole (spaţii verzi).

Toate aceste lucrări au loc în intravilan şi nu afectează calitatea mediului natural.

6.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI:

În teritoriul comunei Cuza Vodă nu se semnaleaza fenomene fizico-geologice (posibile alunecari sau prabusiri) active care sa pericliteze stabilitatea constructiilor.

Terenurile afectate de exploatarea de nisip și de argilă vor fi amenajate, mai ales în zonele în care zăcământul a fost epuizat astfel încât să nu constituie surse de posibile alunecări de teren; acest lucru este valabil mai ales pentru exploatarea  de nisip aflată adiacent la vatra satului, în partea de est.

6.5. FAUNA, FLORA, BIODIVERSITATEA:

- informaţii despre biotopurile de pe amplasament:

(Aşa cum a mai fost menţionat pe teritoriul comunei Cuza Vodă nu există situri naturale protejate

(Biotop constituie corpul de vegetaţie silvică aflată la sud-est de vatra satului, precum și zona aferentă pârâului Agi Cabul.

(Restul teritoriului comunei este ocupat de terenuri agricole, cu vegetaţie de cultură.

Informaţii despre flora locală:

-  vegetaţia existentă pe teritoriul comunei este rezultată din cultivare (pe terenurile agricole) sau spontană – în terenurile adiacente pârâului Agi Cabul.

- nu există specii de floră supuse protecţiei sau pe cale de dispariţie, specificate în Cartea Roşie.

Pe teritoriul comunei nu se află arii protejate din reţeaua ecologică NATURA 2000 – Directiva HABITATE 92/43/EEc – situri SCI (stabilite prin Ordin MMDD nr. 1964/2007) şi Directiva PĂSĂRI 79/409/EEC – situri SPA (stabilite prin OUG nr. 57/2007 și HG 1284/2007).

Cele mai apropiate situri protejate din rețeaua NATURA 2000 sunt situate față de limitele teritoriului comunei Cuza Vodă astfel:

- la 11km spre sud/est: RO SCI 0083- Fântânița – Murfatlar

- la 18km spre vest: RO SCI 0022- Canaralele Dunării

RO SPA 0039 – Dunăre- Ostroave

### 6.6. PEISAJUL

Caracteristicile de peisaj trebuie considerate în cele două componente:

- Peisajul natural

- Peisajul construit

În ceeace priveşte peisajul natural:

Peisajul este cel specific unei câmpii din partea mediană a Dobrogei, cu denivelări de mică amplitudine pe ansamblu, şi mai degrabă plat, cu cota medie de +20m, cu panta generală de la nord la sud și cu pante laterale orientate spre valea Docuzol.

Un element mai deosebit al peisajului îl constituie terenul afectat de cele două exploatări de minerale utile, cariera de argilă – situată la sud/est de localitate și cariera de nisip – aflată adiacent la limita de est a localității.

Prin taluzare și plantarea zonelor de carieră cu zăcământ epuizat se ameliorează aspectul peisagistic al zonei.

Prin propunerile din PUG au loc schimbări de peisaj în zona de extindere a intravilanelor prin trecerea suprafeţelor de teren de la categoria agricolă la cea construibilă.

În ceeace priveşte peisajul construit:

Peisajul construit nu oferă imagini valoroase ; în zona cu locuințe din partea de sud/vest (zona străzilor Câmpului, Frasinului, Salciei) peisajul construit are de suferit din cauza construcțiilor înghesuite, cu amprize stradale subdimensionate și cu un tip de arhitectură departe de specificul dobrogean).

Impactul prognozat:

- amploarea intervenţiilor în cadrul natural sunt de mică amplitudine  şi nu determină  modificări de peisaj care se constituie în impact major asupra peisajului.

- La nivel teritorial se propune realizarea de perdele de protecţie, mai ales pe trasee de drumuri de exploatare agricolă.

- Pentru realizarea unui microclimat mai blând şi pentru ameliorarea locală a condiţiilor de teren se propune plantarea mai intensivă a malurilor pârâului Agi Cabul, mai ales cu specii care duc la stabilizarea terenului, cu specii hidrofile; Aceaste poate aduce o contribuţie importantă la ameliorarea peisagistică a zonei.

- În localitate se propune plantarea de copaci ca plantaţie de aliniament la străzi, mai ales la străzile principale.

-    În spaţiul liber din curţi se va planta şi vegetaţie înaltă, mai ales pomi fructiferi.

-      Se vor aplica prevederile HCJC nr.152/2013 privind suprafeţele minime de spaţii verzi.

6.7. MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC, DEMOGRAFIC ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

(impactul potenţial al propunerilor din PUG asupra caracteristicilor sociale, economice şi demografice:

- Prin PUG se reglementează condiţiile de situare a diferitelor funcţiuni unele în raport cu celelalte, astfel încât să se evite perturbarea reciprocă şi mai ales pentru protejarea factorilor sensibili – care în cazul nostru sunt locuitorii.

- Organizarea evoluţiei localităţii prin proiect de urbanism constituie un factor de impact pozitiv asupra populaţiei; proiectul de urbanism reglementează regimul de vecinătăţi, de compatibilităţi între zone funcţionale şi stabileşte calea de dezvoltare pe baza unei analize multicriteriale.

- Prin PUG se rezervă terenuri pentru necesităţi ale populaţiei în evoluţie – mai ales pentru dotări de interes public, pentru învăţământ, sport, cultură.

- Prin PUG se stabilesc suprafeţele destinate activităţilor economice şi amplasamentul lor în raport cu efectul asupra sănătăţii şi confortului populaţiei.

(impactul potenţial al propunerilor din PUG asupra sănătăţii populaţiei:

- prin propunerile din PUG şi din prevederile regulamentului de urbanism se reglementează relaţia zonei de locuit cu alte zone funcţionale astfel încât să se respecte prevederile normativului sanitar privind zonele de protecţie faţă de diferiţi factori generatori de noxe sau disconfort: circulaţie rutieră majoră, cimitir.

- Prin PUG se interzice amplasarea  de activităţi care utilizează sau produc substanţe nocive sau periculoase, care produc noxe ce pot duce la poluarea aerului, apei, solului sau subsolului.

- Spaţiile verzi propuse, şi celelalte amenajări de spaţii verzi din curţi şi incinte şi din afara acestora va duce la un microclimat mai blând, la ameliorarea condiţiilor peisagistice ale locului şi în final cu efect benefic asupra celor ce locuiesc în aceste localităţi.

- Plantarea cu iarbă, flori, arbuşti şi arbori- mai ales fructiferi- în fiecare curte reprezintă o ameliorare a micropeisajului pe care îl reprezintă curtea dar şi o contribuţie la imaginea de ansamblu a localităţii şi a calităţii mediului, a influenţei asupra sănătăţii populaţiei.

6.8. VALORI ALE PATRIMONIULUI CULTURAL

Comuna Cuza Vodă este menționată în Lista de monumente istorice – actualizată 2015 cu vestigii arheologice în două zone

| 179 | CT-I-s-B-02646 | Apeduct | În zona de S - SV a satului | sec. I - III p. Chr Epoca romană |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | CT-I-s-B-02647 | Situl arheologic de la Cuza-Vodă | În zona sediului fostului CAP |  |

Măsurile de protecție în suprafețele în care au fost puse în evidență vestigiile arheologice enumerate  mai sus și marcate pe planurile de situație ale PUG sunt cele prevăzute în Legea 422/2002 – privind protejarea monumentelor istorice și în OG 43/2000, Legea 218/2010 – privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

Pentru depistarea arealelor cu vestigii arheologice s-a elaborat un studiu istorico-arheologic, cu transpunerea arealelor respective în coordonate STEREO 70  ce au fost preluate în partea desenată a proiectului, inclusiv cu trasarea limitelor de protecție a acestor situri ce rezultă din aplicarea Legii 218/2010 – privind protejarea patrimoniului arheologic.

Astfel pe teritoriul comunei s-au găsit urme numeroase de locuire, din diverse perioade ale dezvoltării civilizaţiilor care au fost consemnate în Dobrogea: 24 situri, din care majoritatea sunt necropole și tumuli, dar și un apeduct, și 7 urme de așezări.

Comuna nu face parte din unităţile administrative cu densitate mare a patrimoniului cu valoare însemnată, conform anexelor Legii nr.5/ 2000, privind aprobarea P.A.T.N.-Secţiunea a III-a, zone protejate. Monumentele incluse pe Lista actualizată în anul 2015, susmenţionată precum și arealele în care s-au depistat vestigii arheologive, impune ca la autorizarea construirii să fie obţinut avizul D.J.C.C.P.N. Constanţa, care va dispune asupra măsurilor necesare, de intervenţii la lucrările pentru săpături în zonele de amplasare.

6.9. SITUAŢII DE RISC

Comuna Cuza Vodă nu este menţionată în PATN –secţiunea V-zone de risc natural- aprobată cu Legea 575/2001.

Aşa cum s-a mai menţionat au existat totuşi situaţii de risc generate de pârâul Agi Cabul.

Pe traseul pârâului, în amonte de vatra satului au fost executate lucrări pentru ameliorarea cursului prin două baraje de pământ, care formează în spatele lor două bazine de retenție, cu scopul de a prelua excesul de apă din ploi torențiale.

Firul văii în zona de traversare a vetrei satului a fost amenajat prin reducerea meandrelor și prin crearea unei secțiuni de scurgere adecvat; în prezent firul văii este menținut în stare bună, necesitând întreținere periodică pentru a menține capacitatea de a prelua debitele mărite de apă.

Pentru a evita eventualele riscuri generate de terenurile afectate de exploatarea de nisip și de argilă acestea vor fi amenajate, mai ales în zonele în care zăcământul a fost epuizat astfel încât să nu constituie surse de posibile alunecări de teren; acest lucru este valabil mai ales pentru exploatarea  de nisip aflată adiacent la vatra satului, în partea de est.

Singura unitate care funcționează pe teritoriul comunei și care în mod accidental poate fi sursă de risc pentru sănătatea populaţiei sau pentru calitatea factorilor de mediu este stația de preparare mixturi asfaltice aflat în partea de sud a localității.

Aceasta folosește în prezent o tehnologie prin care se evită emiterea de fum sau mirosuri; instalația trebuie întreținută astfel încât să-și mențină caracteristicile tehnice pentru care a fost proiectat.

TABEL SINTETIC – APRECIEREA EFECTELOR IMPACTULUI PROPUNERILOR DIN P.U.G. ASUPRA ELEMENTELOR DE MEDIU

| Componenta | Efectele impact. asupra mediului pe termen: | Observatii/explicatii/caracterizarea impactului |
| --- | --- | --- |
|  | scurt | mediu | lung |  |
| Sol | - | - | - | Ocupare teren pentru construcţii şi amenajări |
| subsol | 0 | 0 | 0 | Fără impact asupra subsolului |
| Apa subterană | + | + | ++ | Realizare reţea de canalizare menajeră |
| Apa supraterană | + | + | ++ | Realizare reţea de canalizare menajeră |
| Ecosistemele acvatice | - | + | ++ | Zona acvatică : pârâul Agi Cabul Este afectată pozitiv de propunerile de urbanism (amenajare și plantare maluri, ) |
| Aerul atmosferic | + | ++ | ++ | Amenajare spaţii verzi |
|  | + | ++ | ++ | Colectare centralizată pe sortimente deşeuri menajere |
|  | - | - | 0 | Unităţi economice - |
| Floră şi faună terestră | 0 | + | ++ | Perdele silvice (extravilan) |
|  | + | ++ | +++ | Mărire suprafaţă spaţii verzi |
| Sănătatea populaţiei | + | ++ | ++ | Alimentare cu apă din reţea |
|  | 0 | + | +++ | Extindere reţea canalizare menajeră |
|  | + | ++ | +++ | Colectare deşeuri menajere centralizat/pe sortimente |
|  | 0 | + | ++ | Mărire suprafaţă spaţii verzi |
| Comunitatea locală | 0 | + | ++ | Condiţii de confort şi igienă: alimentare apă, canalizare, spaţii verzi |
| Mediul social şi economic | + | + | ++ | Dezvoltare economică coordonată-pe zone stabilite prin PUG |
|  | + | ++ | ++ | Rezervare spaţii pentru activităţi economice |
| Microclimat | 0 | + | ++ | Spaţii verzi în intravilan |
|  | 0 | + | ++ | Perdele silvice în extravilan |
| Peisaj | 0 | + | + | Spaţii verzi în intravilan Plantare zone exploatare nisip și argilă |

„o”  - fara impact; „+” -  impact pozitiv; „-„  -  impact negativ; „?” –  impact incert

* Nr. de „-„ sau de „+” : intensitatea impactului pe o scara de la 1 – 3.

MATRICEA DE RELEVANŢÃ AMBIENTALÃ ŞI DE IMPACT ASUPRA  MEDIULUI

| SECVENŢA PASIVĂ- RECEPTORI IMPACT | SECVENŢA ACTIVĂ / GENERATOR IMPACT | TOTAL PUNCTE |
| --- | --- | --- |
|  | circ. rutieră | elim. deşeuri menajere | alim. apă | canaliz | Perdele protecţie (extrvilan) | Activit. econom | spaţii verzi | Constrcladiri | terit. vecine | dotări |  |
| Sanatatea populaţiei | -1 | +2 | +2 | +3 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | +11/-1 |
| Mediul economic | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | +9 |
| Mediul social | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | +1 | +8 |
| Confort populaţie | +1 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Calitate aer | -2 | +1 | 0 | +1 | +2 | -2 | +2 | -1 | -2 | 0 | +6/-7 |
| Calitate apă suprafaţă | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Calitate apă subterană | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Calitate sol | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | +2 | -1 | 0 | 0 | +4/-3 |
| Faună acvatică | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Floră acvatică | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Faună terestră | -1 | +2 | 0 | 0 | +2 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +6/-2 |
| Floră terestră | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4/-2 |
| Peisaj | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Vestigii arheologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL PUNCTE | +2/-6 | +12 | +6 | +15 | +11 | +3/-5 | +15 | +2/-3 | -2 | +3 |  |

Reprezentarea graficã şi stabilirea punctajului pe baza grilei de apreciere a nivelului de afectare sau de îmbunãtãţire a calitãţii mediului; prin care se evidenţiazã limitele admise ale imisiilor, calitatea actualã a factorilor de mediu şI modificarile ce pot interveni în aceasta; utilitatea obiectivului;

În evoluţia relaţiilor între factorii de mediu (între secvenţa activã şi elementele sensibile ale mediului-receptori ) aprecierea s-a fãcut pe urmãtoarea scalã de interacţiune :

0 – nici un fel de relaţie

1 – relaţie slabã

2 – relaţie mijlocie ( de intensitate medie )

3 – relaţie puternicã ( de mare intensitate )

+    = relaţie paralelã ( elemente care acţioneazã în acelaşi sens = convergent )

- = relaţie opusã(elemente care acţioneazã în sensuri opuse = divergent

Se remarcă nivele intense de interacţiune cadrul antropic şi mediul natural pentru anumite capitole :

EFECTUL NEGATIV cel mai puternic este resimţit de calitatea aerului (activităţi economice, circulaţie rutieră)

EFECTUL  POZITIV este resimţit de sănătatea populaţiei şi de mediul economic, gradul de confort și mediul social (canalizare, alim.apă, colectare deşeuri, terenuri rezervate pentru activităţi economice)

FACTORUL CU CEA MAI INTENSĂ INFLUENŢĂ NEGATIVĂ: circulaţia rutieră majoră

FACTORII CU CEA MAI INTENSĂ INFLUENŢĂ POZITIVĂ SUNT :

realizarea reţelei de canalizare menajeră, colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi realizarea de spaţii verzi

7. posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră

Aşa cum s-a demonstrat în cuprinsul documentaţiei obiectivul studiat nu generează impact semnificativ asupra componentelor mediului din terenurile învecinate şi cu atât mai puţin până la limita teritoriului statal.

Terenul studiat se află la distanță mare de limitele statale:

- la est- Marea Neagră: 23km

- la sud – Bulgaria: 41km

Deoarece întregul teren al localităţii din PUG este destinat locuirii şi activităţilor complementare locuirii (dotări social-culturale, comerciale, spaţii verzi, circulaţie rutieră, sport), activităţilor economice cu impact redus asupra mediului şi asupra populaţiei se poate specifica faptul că nu există efecte negative asupra sănătăţii nici în zonele învecinate şi cu atât mai puţin în context transfrontieră.

Propunerile din PUG:

– modernizarea, extinderea şi îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă

- extinderea sau realizarea sistemului de canalizare menajeră

- sistemul de colectare pe sortimente reciclabile/nereciclabile

- spaţiile verzi propuse

constituie măsuri de ameliorare a stării de sănătate a populaţiei

8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului a implementării planului sau programului

  - Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

##### măsuri de diminuare a efectelor adverse pe perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie:

  - materialele de construcţie, în special cele pulverulente, vor fi depozitate în spaţii special amenajate, astfel încât să nu vină în contact direct cu solul, să nu se împrăştie pe sol şi să nu fie antrenate de curenţii de aer;

  - în cazul producerii unei poluări accidentale cu produs petrolier, este necesară intervenţia promptă cu material absorbant;

  - vor fi prevăzute containere ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere.

măsuri de diminuare a efectelor adverse dupa realizarea proiectului:

- amenajarea de spatii speciale pentru depozitarea recipientelor de colectare a deşeurilor;

- betonarea/ asfaltarea spaţiului carosabil, iar la limita dintre acesta şi spaţiul verde se vor amenaja rigole pentru colectarea apelor pluviale, potenţial poluate;

- colectarea apelor pluviale de pe amplasamentul parcărilor şi căilor rutiere şi epurarea acestora prin intermediul unor echipamente adecvate (separatoare de hidrocarburi, decantoare pentru materii în suspensie).

- În cadrul PUG au fost preluate propunerile din STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI – etapa 2014-2020:

Infrastructură locală şi utilităţi

Obiectivele specifice:

(Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;

(Asigurarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;

(Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;

(Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;

(Îmbunătăţirea si extinderea reţelei electrice din comună.

Situaţia spaţiilor verzi amenajate din intravilan, inclusiv suprafaţă cimitir (incluse la spaţii verzi în intravilan-conf. L313/2009)

| Suprafaţa - ha |
| --- |
| existent | propus |
| ha | % | mp/loc | ha | % | mp/loc |
| 0 | 0 | 0 | 7,77 | 3,50 | 15 |

Faţă de acest bilanţ în care se prezintă spaţiile verzi amenajate, la calculul spaţiilor verzi trebuie avute în vedere, mai ales în mediul rural spaţiul verde individual din cadrul fiecărei gospodării, mai ales ţinând seama de:

- mărimea medie a unei curţi

- procentul de ocupare (POTmax.) prevăzut în Regulamentul de Urbanism– 30%

- ocuparea incintei cu alte folosinţe – anexe gospodăreşti şi acareturi

Ordonanţa de Urgenţă 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului stabileşte o normă de 26mp spaţiu verde/ locuitor în anul 2013.

Considerând o ocupare de cca 50% din incintele zonelor de locuit şi restul de 50 % ca fiind spaţiu verde individual (grădină de legume şi zarzavaturi, pomi fructiferi, viţă de vie) rezultă următorii indici de spaţiu verde pe locuitor:

| S.zonă locuit-ha | S.s.v. în gosp.-ha | S.s.v.amenaj propus-ha | S.total s.v.-ha | Populaţie propusa | S.s.v./loc mp/loc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 91 | 7,77 | 98,77 | 5300 | 186 |

- străzile principale – cu ampriza de 14m – se propun de o parte şi alta cu spaţiu verde cu lăţimea 2x2m, ce se amenajează cu iarbă şi arbori.

- la străzile secundare–cu lăţimea de 9 - 12m- se propune plantarea de arbori în casete.

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane a fost modificată cu LEGEA nr. 313 din 12 octombrie 2009

La art. 3 al Legii 313/2009 se specifică:

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

f) păduri de agrement."

8.2.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei de suprafaţă

- Apa de suprafaţă este reprezentată de pârâul Docuzol (Agi Cabul). Pârâul Docuzol își are originea în zona localității Mihail Kogălniceanu și constituie emisar pentru Stația de epurare Mihail Kogălnicean ; Pârâul Docuzol se varsă în canalul Dunăre- Marea Neagră la est de municipiul Medgidia.

- Ca măsură principală de diminuare a posibilelor efectelor adverse se interzice producerea, depozitarea şi utilizarea de substanţe ce pot fi antrenate de apele de ploaie spre suprafeţele de apă.

  - Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane

În principiu lucrările din timpul executării construcţiilor şi amenajărilor nu ajung la adâncimi care să afecteze calitatea apelor subterane.

Pentru evitarea oricărui posibil impact asupra resurselor de apă subterană:

- se va asigura folosirea numai a utilajelor in stare tehnica perfecta si, de

asemenea, se vor dota utilajele sau organizarea de santier cu substante

absorbante.

- extinderea reţelei de canalizare menajeră, inclusiv a staţiei de epuraţie

- utilizarea în agricultură a îngrăşămintelor naturale, ceeace duce la diminuarea cantităţii de nitraţi şi nitriţi din apele subterane

- interzicerea producerii, depozitării şi utilizării de substanţe nocive ce pot fi antrenate de apele pluviale prin dizolvare în apele freatice

8.4.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru diminuarea impactului advers datorat sistemelor de incalzire a spatiilor, asupra calitatii aerului si, implicit, asupra climatului se vor prevedea/proiecta, pe cat posibil, solutii bazate pe tehnici nepoluante (de ex. utilizarea energiei electrice, gazele, energia solară, energia eoliană, etc.).

Pentru producerea apei calde menajere în timpul verii se indică utilizarea panourilor solare, tehnică ce duce şi la economisirea resurselor naturale fosile.

- Unităţile economice sau obiectivele care ţin de echiparea edilitară (staţii de epuraţie, incinte de gospodărire a deşeurilor menajere, platforme de compost) vor fi amplasate faţă de receptorul sensibil pe care îl constituie zona de locuit şi de dotări social-culturale la distanţe care să respecte zonele de protecţie stabilite prin Ordinul 536/1997.

Distanţele minime de protecţie sanitară conform Ordinului 536/1997(ordin 119/2014) al Ministerului Sănătăţii, dintre zonele protejate (locuinţe, dotări social – culturale) şi unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare sunt :

- Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete       ...    200 m
   - Ferme şi îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete         ...    500 m
   - Ferme de păsări, până la 5.000 de capete                      ...    500 m
   - Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale           ...  1.000 m
   - Ferme de ovine                                                ...    100 m
   - Ferme de porci, până la 2.000 de capete                       ...    500 m
   - Ferme de porci între 2.000-10.000 de capete                   ...  1.000 m
   - Complexe de porci cu peste 10.000 de capete                   ...  1.500 m
   - Grajduri de izolare şi carantină pentru animale               ...    100 m
   - Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor    ...    500 m
   - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală             ...    300 m
   - Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcţie de mărimea

unităţilor zootehnice deservite                                                                                ...    500 m
   - Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin                                                     ...  1.000 m
   - Cimitire de animale, crematorii                                                                             ...    200 m
   - Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti                                                              ...    300 m
   - Paturi de uscare a nămolurilor                                                                                ...    300 m
   - Depozite controlate de reziduuri solide                                                                 ...  1.000 m
   - Autobazele serviciilor de salubritate                                                                      ...    200 m
   - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport                                                  ...     50 m
  - Cimitire                                                                                                                   ...     50 m

8.5.Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversităţii

Elementele de biodiversitate pot fi considerate:

- cele din zonele construite (intravilane): animale domestice, plante de cultură, vegetaţie ruderală, faună sălbatică – rozătoare, păsări, insecte;

Pentru menţinerea soiurilor sălbatice, mai ales a păsărilor:

  - se prevede mărirea suprafeţei de spaţiu verde şi mai ales creşterea suprafeţei plantate cu vegetaţie înaltă (în zona adiacentă firului de vale).

- cele din zonele cultivate – din terenul agricol-arabil: cu varietate mult mai redusă:

  - se interzic tratamentele ce pot afecta calitatea mediului pe amplasament şi în zonele adiacente prin acţiunea vântului sau a ploii

- cele din suprafeţele semi-sălbatice – plantație silvică, plantaţia de pe taluzele canalului: cu varietate atât la nivelul florei cât şi la nivelul faunei (avifaunei):

  - se interzice micşorarea suprafeţei acestora

  - se propune mărirea suprafeţei acestora ca zone naturale

Toate spaţiile neconstruite vor fi înierbate, cu plante de talii diferite, adaptate specificului zonei.

Pentru amenajarea spaţiilor verzi de pe amplasament se recomandă şi utilizarea stratului de sol fertil decopertat de la construirea clădirilor şi străzilor.

8.6. Evacuarea deşeurilor menajere:

Din funcţionarea localităţii rezultă deşeuri menajere ce sunt preluate de serviciul de salubritate local.

Deşeurile menajere

În prezent comuna are o populaţie de 3.586 locuitori (la recensământul din 2011), iar pentru perspectiva anului 2030 se prevede o populaţie de 5.300 locuitori.

În prezent, la o medie de 0,7kg/persoană/zi rezultă o cantitate de 2.500kg/zi şi 915 t/an.

Colectarea deşeurilor menajere din fiecare lot (incintă) se face pe sortimente reciclabile şi nereciclabile, în pubele separate amplasate pe platforme impermeabile. Evacuarea deşeurilor se face prin serviciul de salubritate comunal pe baza unui contract între părţi.

Deşeurile menajere nereciclabile se transportă la depozitul de deşeuri ecologic de la Tortoman (Medgidia).

Pentru incintele în care se produc deşeuri organice se pot amenaja zone de depozitare în vederea obţinerii de compost ce poate fi utilizat ca îngrăşământ natural în agricultură, pe terenurile arabile sau în solarii şi sere.

DEŞEURI -Managementul deşeurilor

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată | Starea fizică Solid Lichid SS | Cod deşeu | Codul -principala proprietate periculoasă | Managementul deşeurilor -cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | valorificat | eliminat | rămasă în stoc |
| Deşeuri menajere | 2.500 kg/zi | S |  | - | 700t/an reciclare | 215 t/an la rampa de deşeuri Tortoman | - |
| Deşeuri din constr. | beton-50mc/an cărămizi,bc.a.-50mc/an alte materiale- 50mc/an | S S S | 17.01.01 17.01.02 17.05.04 |  |  | 50mc 50mc 50mc la rampa de deşeuri |  |
| Deşeuri de gospodărie (biodegrad) | 60% din deşeurile menajere |  |  |  | 420t compost |  |  |

Dejecţiile animale se colectează în bazin de compost ce se amenajează pe unităţile de profil zootehnic şi la nivel de localităţi pentru gospodării individuale, în vederea utilizării ca îngrăşământ natural în agricultură.

În aceiaşi situaţie se află şi deşeurile biodegradabile din gospodării.

Compoziţia procentuală deşeurilor menajere colectate de la populaţie

Material 				%

Hârtie, carton                      		7,36

Sticlă                                         		3,43

Metale 					3,2

Materiale plastice 			7

Lemn 					2,28

Biodegradabile organice 	           63,45

Textile 					2,33

Composite 				0,55

Minerale 				4,65

Altele 					5,75

Total 					100

( deşeurile rezultate în faza de construcţie, în care au loc săpături pentru fundaţii şi lucrări de construcţie se înscriu în Lista de deşeuri acceptate la depozitare în depozite de deşeuri inerte – conf. Ordin MAPM nr. 867/2002 – la cap.deşeuri din construcţii şi demolări – cod 17.01.01, 17.0102, 17.05.04.

( pentru deşeurile menajere  s-a considerat că 25% sunt reciclabile, 60% sunt biodegradabile  şi restul de 15% se transportă la rampa de deşeuri menajere.

Conform Planului judeţean de gestiune a deşeurilor – în 2016  100% din deşeurile menajere se vor evacua în depozite ecologice.

Deşeurile colectate selectiv de la populaţie fac obiectul unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor.

Deşeurile nerecuperabile/nereciclabile se transportă şi se depun la depozitul atestat ecologic de la Tortoman.

Cadavrele de animale se transportă la fabrica de făină proteică MINERAL PROTAN – Agigea.

9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a făcut evaluarea , inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa know-how) întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute

9.1. analiza alternativelor

- Titularul proiectului – Primăria Comunei Cuza Vodă - a iniţiat reactualizarea PUG în vederea realizării unei documentaţii de urbanism elaborate în conformitate cu ultimele exigenţe referitoare la această fază de urbanism, şi mai ales la georeferenţialitatea acestuia. Această documentaţie, odată aprobată de Consiliul Local, este considerat ca act de bază pentru accesare de fonduri europene.

- Pe parcursul elaborării proiectului au avut loc consultări între proiectant şi beneficiar referitoare la soluţiile de organizare urbanistică din care a rezultat formularea finală.

- Specificul proiectului face ca aceasta să nu poată fi prezentat în variante.

- Soluţiile de urbanism au reieşit din tema de proiectare, din analiza critică a situaţiei existente, a disfuncţiilor şi deficitelor semnalate şi a solicitărilor beneficiarului.

- S-a ţinut seama de perspectivele de evoluţie economică, socială şi demografică a comunei, prin raportare la tendinţele de evoluţie judeţene şi naţionale.

- Pe parcursul elaborării proiectului în faza PUG au existat alternative şi variante mai ales la partea de delimitare de intravilan.

- Proiectul a impus realizarea de variante pe parcursul elaborării, determinat de parcurgerea etapei de avizare, pentru a răspunde exigenţelor şi restricţiilor diferiţilor emitenţi de avize ( de exemplu: exigențele legate de zonele de protecție ale LEA-IT și a conductelor de gaze și de țiței);

- Alternativele de utilizare a terenului:

( alternativa " 0 " = menţinerea situaţiei actuale = lipsa documentaţiei de dezvoltare şi evoluţie coordonată şi corelată între diferitele funcţiuni şi zone funcţionale.

(alternativa”0” – alternativa neimplementării proiectului- considerându-se ca bază de analiză situația existentă, așa cum rezultă din  capitolul 4 privind Starea actuala a mediului în teritoriul administrativ al comunei Cuza Vodă și evolutia sa probabila in cazul neimplementarii PUG, de unde a rezultat ca neimplementarea planului ar conduce la deprecieri ale starii mediului natural, a mediului construit și a cadrului vital al populației;

(Varianta “0” – varianta nerealizării proiectului propus a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se compară celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului ce face obiectul Planului Urbanistic General al comunei Cuza Vodă.

(Neimplementarea proiectului va face ca situaţia actuală a intravilanului să rămână cu disfunctionalităţile existente. Acestea au un impact negativ asupra populaţiei şi factorilor de mediu. Principalele forme de impact asociate adoptării variantei “0” sunt:

- localitatea Cuza Vodă va continua să se dezvolte haotic fără o sistematizare urbanistică unitară, fără să ţină cont de obligativitatea păstrarii echilibrului între presiunea dezvoltării urbane, valorificarea eficientă a potenţialului localităţii şi protejarea cadrului natural şi a mediului inconjurator, cu exemplificare zona de la sud/vestul satului Cuza Vodă.

- Nu vor fi create zonele de protecţie pentru liniile electrice de înaltă tensiune, față de conductele de gaz, față de cimitir, pentru construcțiile aferente reţelelor tehnico-edilitare (puțuri, stații de tratare apă, conducte de aducțiune apă).

- Nu vor fi implementate retele tehnico-edilitare corespunzatoare , (apa uzata nu este colectată de pe tot teritoriul satului Cuza Vodă,stația de epurare nu este încă pusă în funcțiune)

(În lipsa unui proiect de dezvoltare coordonată şi reglementată există riscul evoluţiei dezordonate a localităţii astfel încât să nu existe posibilitatea trasării unei reţele stradale coerente, a realizării unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare.

(terenurile ce se introduc în intravilan prin PUG sunt terenuri agricole-arabile de productivitate mică şi medie.

(Prin proiectul de urbanism se propun rezervări de terenuri pentru funcţiuni de interes public: pentru învăţământ, spaţii verzi, sport, culte, extindere cimitir.

In continuare se prezintă tabelar o comparaţie a alternativei “zero”- varianta neimplementării proiectului cu varianta 1 de proiect finală, analizată în acest raport.

| Factor de mediu/aspect de mediu | Variante | Comentarii |
| --- | --- | --- |
|  | Varianta "zero" | Alternativa finală (alternativa aleasă) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Calitatea apei | Asupra factorului de mediu "APA" va continua impactul pe termen mediu și lung datorită nefuncționării adecvate a sistemului de evacuare a apelor uzate menajere | Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv pe termen lung ca urmare a masurilor propuse de gestionare a sistemului de alimentare si evacuare a apelor uzate . | Proiectul oferă beneficii pe termen lung comparativ cu varianta "zero" |
| Calitatea aerului | Calitatea aerului în condiţiile actuale este influenţată mai ales de poluanţii din traficul rutier, de poluanţii proveniți din activitățile rezidenţiale, din incintele cu activități zootehnice. Conform studiilor efectuate nivelul poluanţilor nu depăşesc limitele admise de legislaţia de mediu. | Prin implementarea obiectivelor propuse în PUG pentru reducerea nivelului poluanţilor în aerul ambiental calitatea aerului se va îmbunătăţi datorită sistematizării circulaţiei rutiere (pietruiri, asfaltări, regularizări de trasee) şi a măsurilor propuse pentru protecţia mediului. | Activităţile propuse pentru dezvoltarea zonei de locuit , de activități agro-zootehnice şi al serviciilor vor fi asociate ca potențiale surse suplimentare de poluanţi; măsurile urbanistice propuse duc la reducerea impactului. |
| Zgomot şi vibraţii | Condiţiile actuale se vor menține pe termen lung,cu impact relativ redus asupra zonelor rezidențiale, determinat mai ales de circulația rutieră de tranzit, cu efect în zona adiacentă DJ 222. | Impactul generat de zgomotul şi vibraţiile datorate circulației de pe DJ 222 pe tronsonul de traversare a localității se va diminua prin menținerea calității îmbrăcăminții străzii, prin amenajarea de trotuare adiacentla DN 222. | Se vor lua măsuri tehnice şi de management pentru a nu se depăşi nivelul admis pentru aşezări umane. |
| Sol/ utilizarea terenului | În prezent sunt zone din localitate dezvoltate fără plan de organizare (PUZ; PUD) din care au rezultat densități, regim de înălțime, alinieri și tramă stradală inadecvate unei funcționări corecte. | Prin PUG se propune ca dezvoltarea localității în zonele de extindere sau de restructurare în intravilan existent să se facă pe baza unui proiect în faza PUZ, elaborat cu respectarea normelor și reglementărilor privind locuirea, sau după specificul funcțional | Prin implementarea obiectivelor PUG comuna se va dezvolta in condiţii de urbanistice orespunzătoare. Proiectul oferă beneficii pe termen lung comparativ cu varianta "zero". |
| flora şi fauna | In prezent starea biodiversitătii de pe teritoriul administrativ al comunei Cuza Vodă este afectată parţial de activităţile antropice. In intravilanul localităţii este o carenţă a spatiilor verzi. | Proiectul propune ca 25% din suprafaţa incintelor de locuit să fie spațiu verde; sa se facă plantaţiilor în aliniament la caile rutiere. In PUG se propune crearea de zonă verde de protecţie aferent pârâului Docuzol, și ca separație între zonele de locuit şi zonele din vecinătaea acestora, ferme sau activități productive. | Proiectul oferă beneficii pe termen lung, comparativ cu alternativa ,,0” |
| Peisajul | Peisajul construit este deteriorat de construirea haotică din zona de sud/vest. Lucrările la cele două cariere (de argilă și de nisip) au produs deteriorări ale peisajului în partea de est a vetrei satului. | Dezvoltarea satului pe baza unor reguli va duce la un aspect mai unitar. Suprafețele din cariere cu zăcământ epuizat vor face obiectul unor sistematizări pe verticală, care să le poată face apte pentru plantare. | Propunerile din PUG (alternativa 1) duc la ameliorări ale peisajului. |
| Aspecte social-economice | În prezent există un impact negativ asupra locurilor de muncă și a investițiilor în comună. | Prin PUG sunt puse în evidență factori ce pot duce la ameliorarea condițiilor economice și de trai ale populației (disponibilități de teren, prelucrarea locală a unor produse, mai ales zootehnice, mică industrie) | Prin aplicarea măsurilor din ,,Alternativa 1 – PUG” se preconizează avantaje pentru nivelul de trai al populației. |

9.2. descrierea dificultăţilor

Au existat dificultăţi la aprecierea nivelului de poluare a aerului şi a poluării sonore, produsă de circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor (în perioada de execuţie, având în vedere că ritmul de construire poate fi neuniform sau discontinuu, determinat de condiţiile meteorologice sau de ritmul finanţării lucrărilor, inclusiv a lucrărilor publice (realizarea de străzi, echiparea cu reţele edilitare).

Aprecierile privind nivelurile de poluare au fost făcute prin asimilare cu situaţii similare din zone cu funcţiuni similare. S-a ţinut seama totodată că există o tendinţă continuă de ameliorare a caracteristicilor tehnice de funcţionare a autovehiculelor, a tehnologiilor folosite în construcţii şi în activităţile economice, ceeace  duce la niveluri comparativ mai reduse de poluare a aerului şi de poluare sonoră.

### Prin PUG şi regulamentul de urbanism aferent acestuia s-a specificat interdicţia de a se amplasa activităţi ce pot fi surse de poluare a aerului, apei sau solului.

Chiar dacă prin specificul lor anumite activităţi sunt surse de poluare se va lua măsura de a se utiliza tehnologii ,,curate”, cu condiţii de conformare şi monitorizare ce se impun prin autorizaţia integrată de mediu.

9.3. Metoda de evaluare

Evaluarea de mediu s-a realizat prin aplicarea analizei SWOT aplicat pentru planuri de urbanism prezentată sintetic şi complex prin matricea de relevanţã ambientalã şi de impact asupra  mediului.

Astfel au fost puse în relaţie de influenţare factorii pasivi- receptorii sensibili şi factorii activi – generatorii de impact, prin sintetizarea raporturilor dintre acestea la nivelul calităţilor, defectelor, avantajelor şi disfuncţiilor. Acestea au fost punctate cu calificativul pozitiv sau negativ iar intensitatea relaţiei a fost marcată prin nivelul de intensitate de la 1 la 3.

10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului

Articolul 10 al Directivei SEA stipulează că “monitorizarea performanţelor de mediu ale implementării Planului Urbanistic Zonal este necesară pentru a identifica orice impact de mediu neprevăzut, astfel încât să se poată interveni prin acţiuni de corectare”. Monitorizarea efectelor semnificative este necesară şi pentru deciziile viitoare, respectiv revizuirea şi/sau actualizarea planului.

### - implementarea propunerilor din proiectul de urbanism duce la dezvoltarea coordonată, corelată şi controlată (dirijată) a unui teritoriu supus presiunii investiţionale, şi care în lipsa proiectului de urbanism aprobat riscă o evoluţie hazardată care poate genera dificultăţi în gestionarea urbanistică, administrativă şi edilitară a zonei.

Sistemul de monitorizare

| Factor | Indicator monitorizat | Frecvenţa | Când este necesara intervenţia | Acţiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calitatea apei evacuate | Conform H.G. 352/ 2005 (NTPA 002) | lunar | la orice depăşire a valorilor maxime admise | Identificarea cauzelor incidentelor şi remedierea defecţiunii. |
| Calitatea apei potabile | STAS 1342/1991 | zilnic | la orice depăşire a valorilor maxime admise | dentificarea cauzelor incidentelor şi remedierea defecţiunii. |
| Calitatea aerului | Cel putin oxizii de sulf, carbon si de azot, a pulberilor în suspensie | anual | la depăşirea valorilor maxime admise | Se va stabili in functie de sursa identificata ca fiind cauza. |
| Stabilitatea terenului în zona carierelor de nisip și argilă | - stare fizică generală -panta taluzurilor în zona de exploatare | lunar | la orice modificare semnificativă a valorilor înregistrate | Efectuarea lucrărilor suplimentare de protecţie şi consolidare. |
| Spaţii verzi, sport, publice | OUG 114/2007 L.313/2009 | -la emitere CU | - nerespectare CU | -restabilire condiţii din PUZ |
| Spaţii verzi private (în curţi) | indice din regulament PUG - art.11 (POT max), art.23; -HCJC 152/2013 | -la emitere CU | - nerespectare CU | -restabilire condiţii din RU - PUG |

### - implementarea propunerilor din proiectul de urbanism duce la dezvoltarea coordonată, corelată şi controlată (dirijată) a unui teritoriu care în lipsa proiectului de urbanism aprobat riscă o evoluţie hazardată care poate genera dificultăţi în gestionarea urbanistică, administrativă şi edilitară a zonei.

### -Deoarece pe lângă funcţiunea de locuit – care constituie partea de receptor sensibil – în cadrul PUG pe teritoriul localităţilor şi în intravilanele acestor se propune şi menţinerea sau înfiinţarea de noi activităţi economice există premiza apariţiei de surse potenţiale de poluare. Pentru aceste posibile surse de poluare se va lua măsura asigurării de utilare cu echipament care să reducă la minim nivelul de poluare, aceasta să facă obiectul monitorizării separate şi amplasarea cestuia să se facă astfel încât să fie la o distanţă de receptorii sensibili în care CMA să nu fie depăşite.

- Pe teritoriul comunei Cuza Vodă nu există unități economice sau alți factori ce pot genera poluare a aerului, apei, solului sau subsolului care să fie sau să necesite monitorizarea din partea APM.

- În raportul județean privind starea mediului pentru județul Constanța – pentru anul 2014 – comuna Cuza Vodă este menționată numai pentru cursul de apă Agi Cabul, pentru care s-au făcut măsurători pentru nitrați și fosfați determinat de deversările din stația de epurare Mihail Kogălniceanu.

Directiva CE referitoare la prevenirea şi reducerea integrată a poluării mediului (Directiva IPPC) reglementează autorizarea instalaţiilor industriale relevante pentru mediu în baza unui concept ce cuprinde toate mediile. În aceasta abordare sunt cuprinse atât emisiile în aer, apă şi sol cât şi aspectele economice legate de deşeuri, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor. Scopul este atingerea unui nivel înalt de protecţie a mediului, în întregul său.

Autorizaţia Integrată de Mediu conţine : cerinţe de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora , procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţilor competente pentru protecţia mediului datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu Autorizaţia Integrată de Mediu .

11.REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Limitele obiectivului:

La limitele obiectivului se au în vedere:

- Limita teritoriului administrativ al comunei stabilit prin procese verbale de grănițuire cu u.a.t. vecine.

- limita de intravilan existent a vetrei satului și a trupurilor izolate

- limita de intravilan propus, rezultat din tendințele de evoluție a localității

Proiectul PUG analizează terenul din teritoriul administrativ al Comunei Cuza Vodă – cu suprafaţa de 4.664,43ha şi ca localitate componentă satul Cuza Vodă.

Are ca vecinătăţi:

- la nord-vest: comuna Tortoman

- la nord: comuna Nicolae Bălcescu

- la est: comuna Castelu

- la sud: municipiul Medgidia

- la sud-vest: comuna Mircea Vodă

Localitatea Cuza Vodă are următoarele coordonate geografice :

44(17( latitudine nordică

28(18(longitudine estică

Încadrarea în teritoriu:

Reşedinţa comunei este situată la 39,5 Km faţă de Constanţa. Relaţia se face pe DJ 222 (2,5 Km) DN 22 C ( 17,0 Km) şi DN3 (20 Km).

Cea mai apropiată localitate urbană este Municipiul Medgidia, al cărui centru este situat la 6,5 Km, iar distanţa între vetrele localităţilor este de 3 Km. Legătura se realizează prin DJ 222, asfaltat, în stare bună. Localitatea Cuza Vodă funcţionează prin acces curent la servicii ale unităţilor existente în Municipiul Medgidia.

Relaţiile cu alte localităţi şi teritoriile lor se manifestă în totalitate pe cale rutieră:

- spre sud –cu DN 22C– care constituie cale de relație teritorială

- spre nord/est – prin DJ 222 spre comuna Mihail Kogălniceanu și DN 2A

- spre nord/vest – prin Dc 58 și Dc 59 spre Dropia și Dorobanțu

descrierea caracteristicilor fizice ale componentelor obiectivului

Descrierea soluţiei de organizare urbanistică

Principiile de organizare arhitectural – urbanistică a localităţii Cuza Vodă, ale trupurilor izolate, precum şi ale elementelor teritoriale vizează realizarea unei funcţionalităţi specifice unei comune ce se bazează pe resursele agricole, de locuire, activităţi economice, dotare şi echipare a unei comune rurale funcţionând cu puternic potenţial economic generat de resursa agro-zootehnică, cu populaţie de peste 5.300 locuitori, prin ordonare spaţială,  adecvare funcţională şi echipare edilitară corespunzătoare.

Cadrul demografic

POPULAŢIA . ELEMENTE  DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Populaţia actuală

În evidențele Primăriei Cuza Vodă pentru anul 2014 sunt înregistrate 4.750 persoane și 1250 gospodării, cu o medie de 3,8 locuitori / gospodărie.

La recensământul din 2011 – comuna Cuza Vodă a fost înregistrată cu 0 populație de 3.586 locuitori.

În evidența INS - Nr. locuințe 971

Evoluţia populaţiei

Populaţia comunei, la recensăminte, a avut următoarea evoluţie:

| Populație/an | 1902 | 1912 | 1930 | 1941 | 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuza Voda | 917 | 1259 | 1139 | 1278 | 1238 | 1483 | 1683 | 2363 | 2742 | 3197 | 3586 |
| Jud. Constanța | 133457 | 204683 | 261028 | 312647 | 311062 | 369940 | 465752 | 608817 | 748769 | 715151 | 684082 |

Calculul populaţiei după metode statistice s-a făcut pentru etapa 2030 (perioada de 15ani) având ca bază cifrele din recensăminte.

( după metoda progresiei aritmetice

a- dupã evoluţia de la începutul secolului (1902-2011)

(3586-917): 109 x 15 + 3586 = 4.000 locuitori

b- dupã evoluţia din ultimii cca 50 de ani (1966-2011)

(3586 – 1683):45 x 15 + 3586 = 4.220 locuitori

c- după evoluţia din ultimii cca 10ani (2002-2011)

(3586-3197) : 9 x 15 + 3586 = 4.250 locuitori

Populația prognozată astfel pentru etapa 2030 este inferioară celei aflate în evidența Primăriei (4250 / 4750).

Dacă se ia ca bază de calcul pentru etapa actuală cifra de populație aflată în evidența Primăriei :

(4750-917): 109 x 15 + 4750 = 5.300 locuitori

(4.750-3197) : 9 x 15 + 4.750 = 7.300 locuitori

d- după suprafeţele suplimentare destinate locuirii din intravilan :

30 ha x 20 loc/ha = 600 locuitori

4750+600 = 5350 locuitori

Sporul demografic va rezulta în cea mai mare parte prin spor migrator.

La un spor natural de 0,7 % (un procent realist, ținând seama că în intervalul 1992-2011 sporul demografic al comunei a fost de 1,5%) va rezulta un spor de 35 persoane/anual, ceeace duce la 520 persoane provenite numai din spor natural, care va fi principala resursă demografică a comunei.

Pentru orizontul de reglementări al PUG – anul 2030 – se ia ca populație de calcul cifra de 5.300 locuitori.

prevederi ale P.U.G.

La definirea suprafeţelor din intravilan ale localităţii Cuza Vodă s-a ţinut seama de factorii care corespund cu etape din evoluţia intravilanelor pentru vatra satului și a trupurilor izolate.

Actualizarea P.U.G. prezintă situaţia actuală a intravilanelor comunei, modul de dispunere în teritoriu a vetrei localităţii şi trupurilor izolate care reprezintă zone construite, cu amenajările aferente, şi modul de evoluţie a acestora în etapa de acţiune a PUG, până la elaborarea unei alte actualizări sau prin modificările ce se pot efectua conform legii- prin PUZ de includere de terenuri în intravilan.

Conform definiţiei legale a intravilanului (Legea nr.350 / 2001), aceste zone izolate existente sau propuse sunt:

- locuinţe

- activităţi economice

- echipament edilitar

Cea mai importantă definire în cadrul PUG o reprezintă delimitarea teritoriului administrativ al comunei, urmare a proceselor verbale de grănițuire cu u.a.t. învecinate:

- la nord-vest: comuna Tortoman

- la nord: comuna Nicolae Bălcescu

- la est: comuna Castelu

- la sud: municipiul Medgidia

- la sud-vest: comuna Mircea Vodă

Prin PUG se semnalează disfuncțiile care se manifestă în situația actuală pe teritoriul comunei și se fac reglementări pentru ameliorarea acestora sau în vederea preluării efectelor evoluției prognozate pentru etapa de acțiune a PUG :

- zonele funcționale ale localității

- echiparea și dotarea socială, administrativă și culturală a comunei

- organizarea circulației rutiere și pietonale

- echiparea tehnico-edilitară

- zonele cu riscuri naturale sau antropice

- protecția mediului

Zonificarea funcţională se referă la terenul cuprins în vatra localităţii, care are o structură complexă- multifuncţională.

Trupurile izolate sunt – în cele mai multe cazuri- monofuncţionale, cu profil economic, de echipare edilitară sau de gospodărie comunală.

În vatra localităţii există următoarele funcţiuni principale:

- locuire

- echipare şi dotare social – culturală (administraţie, învăţământ, comerţ, servicii, culte, cultură)

- activităţi economice (incinte de mică producţie, depozitare, agro-zootehnică)

- echipare hidro-edilitară (alimentare cu apă, canalizare, staţii de transformare)

- gospodărie comunală (cimitire)

- circulaţie rutieră (străzi, traseu drum teritorial ce traversează localitatea – DJ222 )

- spaţii verzi şi pentru sport

Propunerile de  actualizare vizează prioritar soluţionarea organizării zonelor funcţionale şi a tramei stradale, stabilirii amplasamentelor pentru dotările publice, necesare, care au zone normate de servire, soluţionarea eficientă a echipării tehnico-edilitare, salubrităţii, protejării mediului, relaţiile cu localităţile apropiate,etc.

Intravilanul comunei Cuza Vodă este format din 10 trupuri (A-J), din care trupul A este format din vatra localității, iar celelalte 9 sunt trupuri izolate cu funcțiuni economice sau de echipare edilitară.

Cele 10 trupuri există și au un specific funcțional ce se menține și în etapa de reglementare a PUG. Aceste trupuri își mențin și configurația și suprafața actuală (consemnată și în PUG anterior) , cu excepția trupului B, care pe lângă suprafața cu ferma agricolă existentă s-a extins ulterior cu alte unități de depozitare – prin proiecte în faza PUZ; acest nucleu cu activități economice se propune la extindere fiind considerat cu potențial.

Indicatori urbanistici

Procentul de ocupare al terenului maxim  (POT maxim) în incintele cu locuinţe va fi diferențiat și după suprafața lotului:

(în loturi cu locuinţe –

(cu suprafaţa până la 1000mp

- 30% (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală) – pentru locuinţă şi dependinţe (bucătărie de vară, garaj, closet,etc)

- 50% - pentru locuinţă şi dependinţe + anexe gospodăreşti (magazii, remize, ateliere, grajduri, şoproane).

(cu suprafaţa peste 1000mp

-  20% – pentru locuinţă şi dependinţe (bucătărie de vară, garaj, closet,etc)

- 40% - pentru locuinţă şi dependinţe + anexe gospodăreşti (magazii, remize, ateliere, grajduri, şoproane).

(pentru construcţiile de folosinţă exclusiv comercială, de depozitare, activităţi, servicii, situate în zona de locuit: 70%

(Pentru incintele cu funcţiuni economice sau de echipare edilitară indicii de ocupare şi de utilizare a terenului corespund necesităţilor funcţionale, fără a depăşi 80% (incluzând şi suprafaţa afectată platformelor şi circulaţiilor), 20 % din suprafaţă fiind rezervată pentru spaţii verzi.

1.5. CUT. maxim :

Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT maxim) rezultă din relaţionarea POT cu regimul de înălţime propus:

(  în loturi pentru locuinţe: 0,90

( pentru construcţiile de folosinţă exclusiv comercială, de depozitare, activităţi, servicii, situate în zona de locuit: 2,1

(în zona cu dotări social-culturale – 1,4

(în incintele pentru activităţi economice- conform necesităţilor funcţionale

Căile de comunicaţie

Circulaţia rutieră

Pentru relațiile rutiere teritoriale există drumuri care satisfac necesitățile de relații pe direcțiile care generează trafic; astfel DJ 222 -drum asfaltat- leagă DN 2A (prin Mihail Kogălniceanu) cu DN 22C – constituind o scurtcircuitare a drumului spre Tulcea și Hârșova.

Se propune menținerea în bună stare a drumului de rang teritorial DJ 222 și a celor două drumuri comunale Dc 58 și Dc 59, inclusiv prin pietruirea sectorului neamenajat al Dc 58 (Cuza Vodă – Castelu).

Pentru etapa următoare se propune amenajarea drumurilor de exploatare agricolă prin pietruire, în vederea asigurării accesului în condiții bune la parcelele agricole a forței de muncă, a utilajelor și a mijloacelor de transport.

Un element prioritar în asigurarea condițiilor optime de circulație în vatra satului este amenajarea străzilor cu îmbrăcăminte bituminoasă și prevederea de trotuare cu lățimea minimă de 1,50m. Pe străzile principale – de fapt cele care generează trafic mai intens, adică cele orientate paralel cu șoseaua DJ 222 (str. Medgidiei) se vor prevedea și piste pentru bicicliști.

Străzile vor fi prevăzute cu șanț de scurgere pluvială, cu finalizare în pârâul Docuzol.

Amenajarea de trotuare de o parte și alta a drumului și a unei piste de biciclete este esențială pentru porțiunea DJ 222 din vatră, corespunzătoare cu str. Medgidiei, inclusiv cu pomi de aliniament, semne de circulație.

Este necesar ca intersecţia dintre DN 22 C şi DJ 222 să fie amenajată şi semaforizată pentru fluidizarea şi siguranţa circulaţiei.

Parcarea se va face de regulă în incintele gospodăriilor, ale dotărilor, ale unităţilor sau în exterior, pe terenul lor.

În extinderile propuse ampriza străzilor mai scurte de 500m poate fi de minim 9m, iar a celor peste 500m de minim 11m.

În zonele cu dotări şi instituţii de interes public se propune realizarea de parcaje; deficitul de parcaje şi problemele generate de acest aspect pot fi eliminate sau măcar reduse dacă se iau măsuri încă din faza de proiectare, prin prevederea de parcaje dimensionate conform normelor, cu toate că aceasta duce la ocupări de teren.

Reţeaua stradală constituie şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare, gaze, electricitate.

transporturi  feroviare

În etapa de acţiune a propunerilor din PUG nu sunt prevăzute sau preconizate modificări în ceeace priveşte traseul de cale ferată existent pe teritoriul comunei, care traversează teritoriul prin partea vestică, fără a avea stație sau haltă.

Se propune ameliorarea condiţiilor de trafic prin amenajarea intersecției la nivel cu DJ 58 în vederea măririi siguranței traficului rutier.

În proiect au fost marcate zonele de protecţie aferente căilor ferate – de 100m de o parte şi alta a axului căii ferate.

circulaţia pietonală

În general circulaţia pietonală a fost prevăzută adiacent la cea rutieră ca trotuare dispuse de o parte şi alta a carosabilului străzii.

Se poate amenaja pietonal pe malurile pârâului, ca parte din spaţiul verde amenajat, ca pietonal de agrement.

Se propune amenajarea pistelor  de ciclişti pe toate arterele principale.

Disfuncţionalităţile:

- Dezvoltarea insuficientă a agriculturii şi zootehniei faţă de posibilităţi.

Cauzele situației actuale sunt:

-lipsa înzestrării cu utilaje, construcţii şi amenajări necesare,

- condiţiile dificile de utilizare a instalaţiilor de irigaţii,

- lipsa experienţei practicii în contextul economiei private,

- accesibilitatea dificilă la fondurile necesare.

- lipsa asocierii sau a cooperării în domeniul exploatării resurselor agricole sau al accesării de fonduri

Lipsa corelării activităţilor producţiei agrozootehnice cu potenţialul teritoriului se repercutează în ocuparea redusă a forţei de muncă, volume reduse ale produselor, gamă limitată a acestora.

- Pârâul Docuzol necesită lucrări de regularizare / amenajare care să permită evitarea inundaţiilor şi excesului de aciditate în zona joasă a satului şi pe terenuri agricole, precum și valorificarea terenurilor cu risc de inundare adiacente firului de vale.

- Procentul mic al zonelor plantate din sat şi din teritoriul comunei,

- lipsa amenajării unor drumuri utile exploatării terenurilor, comunicaţiilor eficiente spre puncte de interes: Dc 58 spre Castelu şi Dropia, Dc 59 spre Nicolae Bălcescu și halta Derin, drumului de exploatare spre staţia de pompare irigaţii, etc.

- Instituţiile publice utilizează clădiri care au condiţii parțiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor: şcoala, dispensarul, primăria. Sunt necesare lucrări de extindere a spaţiilor funcţionale, ameliorarea finisajelor, asigurarea utilităţilor, amenajări exterioare (împrejmuiri, parcaje, spaţii verzi, iluminat exterior, mobilier).

Una din aspectele critice ale situației comunei o constituie diferențele dintre datele înregistrate la recensământul din 2011 (3.586 persoane /914 gospodării) și din evidențele Primăriei Cuza Vodă ( 4.750 persoane / 1250 gospodării), din care varianta Primăriei fiind probabil mai aproape de cifrele reale.

metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului de mediu s-a elaborat pe baza metodologiei şi a cadrului legislativ în vigoare, cu aplicare şi referire la proiecte în faza PUG pentru mediul rural:

-  Legea 265/2006-legea pentru aprobarea O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului

- Legea 107/1996 a apelor, modificată cu Legea 310/2004

-    Legea 102/2014 – privind cimitirele

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

- Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului

-    Legea 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

- HG 1213/2006 –privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

- HG 188/2002  pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

- HG 321/2005 – privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

- HG 1.076/2004-privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Ordinul MAPM 860 /2002 – procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a Acordului de Mediu –

- Ordin 462/2003- pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- Ordonanţa de Urgenţă 243/2000-privind protecţia atmosferei

- Ordonanţa de Urgenţă 78/2000 privind regimul deşeurilor ( aprobat cu Legea 426/2001)

- Ordonanţa de Urgenţă 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- Ordonanţă de urgenţă nr. 114 din 17/10/2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

-Normativ NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali

- Normativ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

-Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti NTPA-011

- Ordinul MMDD 1964/2007 și 2387/2011privind siturile de importanţă comunitară (SCI)

- OUG 57/2007 şi HG 1284/2007  privind siturile de protecţie avifaunistică (SPA)

- Ordin nr. 839 din 12/10/2009 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

- HCJConstanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa.

impactul prognozat asupra mediului:

##### A fost evaluat impactul realizării lucrărilor propuse în proiectul: ,, PLAN URBANISTIC GENERAL –  Comuna Cuza Vodă, Judeţul Constanţa în stadiul executării lucrărilor de construcţie şi în etapa funcţionării lui cu funcţiunile şi la capacităţile proiectate.

Impactul prognozat constă în:

- ocuparea de terenuri agricole cultivate

- consumuri de resurse: apă, energie

- producerea de deşeuri menajere

- producerea de apă uzată menajeră

În acest capitol sunt evideţiate efectele semnificative asupra mediului în condiţiile în care se ţine seamă de efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.

##### APA

Efectele executării şi funcţionării obiectivelor din teritoriul comunei Cuza Vodă asupra apei (supraterane sau subterane) sunt nesemnificative în situaţia executării cu prioritate a echipării tehnico-edilitare.

Trebuie semnalat faptul că aplicarea prevederilor din PUG este un proces de durată care poate începe după aprobarea proiectului de urbanism şi continuarea acestuia cu proiecte de fezabilitate pentru echiparea tehnico-edilitară: drumuri, alimentare cu apă (dezvoltarea sursei de apă, reţea de distribuţie, staţii de pompare), alimentare cu energie electrică (posturi de transformare, reţea de distribuţie), evacuarea apei uzate (reţea colectoare, staţii de pompare, amplificarea capacităţilor din staţia de epuraţie).

Rezolvarea evacuării de ape reziduale menajere se face în contextul existenței unei rețele de colectare a apelor uzate menajere pe cea mai mare parte a suprafeței localității și existenței unei stații de epurare echipate și dotate corespunzător.

Se propune extinderea sistemului de canalizare menajeră în toată zona cu construcţii, iar acolo unde această extindere este oneroasă (mai ales în trupuri izolate situate mai la distanţă de trupurile principale), incluzând şi staţie de pompare se vor prevedea microstaţii de epuraţie.

###### AERUL

Pe perioada de acţiune a PUG există posibilitatea apariţiei unor surse de emisii de noxe  în atmosferă, mai ales în domeniul activităţilor economice. La acest tip de surse se iau măsuri de diminuare a emisiilor în atmosferă până la limita concentraţiilor maxime admisibile; în acelaşi timp amplasarea acestora faţă de factorii sensibili – zona de locuit sau cu dotări social-culturale – şi în raport cu direcţia vânturilor dominante -  trebuie să se facă astfel încât prin dispersia noxelor să se ajungă sub limita concentraţiilor maxime admisibile la limita zonei sensibile. Trebuie evitată amaplasarea de unităţi ce pot deveni surse de disconfort olfactiv pentru zona de locuit.

Se apreciază, având în vedere eventuala distribuţie spaţială a surselor de emanaţii gazoase, densitatea acestora şi indicele de distribuţie care rezultă din viteza şi direcţia vânturilor dominante, că debitele masice (g/h) să fie sub CMA (concentraţii maxime admisibile) prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol.

În zonele adiacente drumurilor teritoriale pot să apară depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol, mai ales în condiţii de calm eolian;

În restul zonelor nu au loc emanaţii, care cumulate, să depăşească concentraţiile maxime admisibile prevăzute în STAS 12.574- Norme admisibile de concentrare a substanţelor în aer, apă, sol,.

### SOLUL

Intervenţiile asupra solului care au loc în faza de execuţie :

- săpături pentru fundaţii

- săpături şi umpluturi în lucrările de sistematizare verticală,

- săpături pentru reţele tehnico-edilitare

- săpături pentru realizarea reţelei de circulaţie rutieră (reţeaua stradală),

nu sunt de natură să afecteze caracterisiticile solului în zona studiată şi nici în zonele adiacente.

Stratul de sol vegetal de pe suprafeţele ce se ocupă de construcţii şi platforme se prelevează şi se transportă pe amplasamente unde vor fi utilizate în scopuri agricole sau horticole (spaţii verzi).

Toate aceste lucrări au loc în intravilanul localităţii şi nu afectează calitatea mediului natural.

FAUNA, FLORA, BIODIVERSITATEA:

Impactul prognozat:

(În  HG 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie protejată pentru noi zone comuna Cuza Vodă nu este menţionată.

(Pe teritoriul comunei nu se află arii protejate din reţeaua ecologică NATURA 2000 – Directiva HABITATE 92/43/EEc – situri SCI (stabilite prin Ordin MMDD nr. 1964/2007) şi Directiva PĂSĂRI 79/409/EEC – situri SPA (stabilite prin OUG nr. 57/2007 și HG 1284/2007).

Cele mai apropiate situri protejate din rețeaua NATURA 2000 sunt situate față de limitele teritoriului comunei Cuza Vodă astfel:

- la 11km spre sud/est: RO SCI 0083- Fântânița – Murfatlar

- la 18km spre vest: RO SCI 0022- Canaralele Dunării

RO SPA 0039 – Dunăre- Ostroave

Date fiind aceste distanțe rezultă un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu protejați.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Identificarea si descrierea masurilor de reducere a impactului

Pentru limitarea impactului pe care proiectul propus  îl va avea asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din zonă, se recomanda, intr-un cadru general, următoarele măsuri:

*   îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor de acces și a străzilor prin repararea şi menţinerea permanentă în bună stare.

*   adoptarea unor tehnologii de lucru moderne, astfel incat emisiile de orice fel sa fie reduse la minim ;
* menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare.; efectuarea reviziilor şi intreţinerii în ateliere specializate;
*  determinarea periodică a cantităţii de praf rezultat in faza de implementare a proiectului, iar dacă este cazul, aplicarea unor măsuri suplimentare de diminuare a cantităţilor de praf eliberate în atmosferă;
*   determinarea periodică a nivelului emisiilor de gaze de eşapament al utilajelor destinate implementării proiectului, iar în cazul în care nivelul de nivelul acestora îl depăşeşte pe cel maxim  admis, se va lua măsura înlocuirii lor sau montarea unor echipamente mai performante de reducere a nivelului noxelor;
*  determinarea nivelului de zgomot, iar în cazul în care nivelul de zgomot îl depăşeşte pe cel maxim  admis, montarea unor echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoare
*  dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, pentru a  diminua  cantitatea de praf eliberat în atmosferă;
*  dotarea permanentă a punctelor de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la un operator autorizat in preluarea acestora;
*  dotarea punctului de lucru cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire, pentru intervenţii în caz de incendiu şi pentru diminuarea cantităţii de praf ridicat în atmosferă
*  instruirea personalului privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, de protectie a muncii.

*  intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei, vitezei de circulaţie si a modului de transport al încărcăturii   
* transportul şi depozitarea carburanţilor  si lubrifiantilor in recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere

* depozitarea materialelor de constructii – pamant, nisip, moloz – nu se va face decat in locuri special amenajate. Se va interzice cu strictete depozitarea acestora in locuri de unde ar putea fi antrenate de apa de ploaie ;

*se vor lua toate masurile in ceea ce priveste evitarea poluarilor accidentale;

*se vor lua toate masurile necesare în situația reactivării celor două zăcăminte de minerale utile: de argilă și de nisip, mai ales pe traseul de transport a materiei din zăcământ.

### PEISAJUL

- amploarea intervenţiilor în cadrul natural sunt de mică amplitudine  şi nu determină  modificări de peisaj care se constituie în impact major asupra peisajului.

- La nivel teritorial se propune realizarea de perdele de protecţie, mai ales pe trasee de drumuri de exploatare agricolă.

- Pentru realizarea unui microclimat mai blând şi pentru ameliorarea locală a condiţiilor de teren se propune plantarea mai intensivă a malurilor pârâului Docuzol (Agi Cabul), mai ales cu specii hidrofile și care duc la stabilizarea terenului; Aceaste poate aduce o contribuţie importantă la ameliorarea peisagistică a zonei.

- În localitate se propune plantarea de copaci ca plantaţie de aliniament la străzi, mai ales la străzile principale.

-   În spaţiul liber din curţi se va planta şi vegetaţie înaltă, mai ales pomi fructiferi.

-    Se vor aplica prevederile HCJC nr.152/2013 privind suprafeţele minime de spaţii verzi.

-    Terenul ocupat de cele două zăcăminte de minerale utile (nisip și argila caolinoasă)  se va amenaja cu taluzuri, iar în zonele de zăcământ epuizat se va acoperi cu pământ vegetal care va fi plantat cu vegetație înaltă pentru stabilizarea terenului.

MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC, DEMOGRAFIC ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

(impactul potenţial al propunerilor din PUG asupra caracteristicilor sociale, economice şi demografice:

- Prin PUG se reglementează condiţiile de situare a diferitelor funcţiuni unele în raport cu celelalte, astfel încât să se evite perturbarea reciprocă şi mai ales pentru protejarea factorilor sensibili – care în cazul nostru sunt locuitorii.

- Organizarea evoluţiei localităţii Cuza Vodă prin proiect de urbanism constituie un factor de impact pozitiv asupra populaţiei; proiectul de urbanism reglementează regimul de vecinătăţi, de compatibilităţi între zone funcţionale şi stabileşte calea de dezvoltare pe baza unei analize multicriteriale.

- Prin PUG se rezervă terenuri pentru necesităţi ale populaţiei în evoluţie – mai ales pentru dotări de interes public, pentru învăţământ, sport, cultură.

- Prin PUG se stabilesc suprafeţele destinate activităţilor economice şi amplasamentul lor în raport cu efectul asupra sănătăţii şi confortului populaţiei.

(impactul potenţial al propunerilor din PUG asupra sănătăţii populaţiei:

- prin propunerile din PUG şi din prevederile regulamentului de urbanism se reglementează relaţia zonei de locuit cu alte zone funcţionale astfel încât să se respecte prevederile normativului sanitar privind zonele de protecţie faţă de diferiţi factori generatori de noxe sau disconfort: circulaţie rutieră majoră, cimitir.

- Prin PUG se interzice amplasarea  de activităţi care utilizează sau produc substanţe nocive sau periculoase, care produc noxe ce pot duce la poluarea aerului, apei, solului sau subsolului.

- Spaţiile verzi propuse, şi celelalte amenajări de spaţii verzi din curţi şi incinte şi din afara acestora va duce la un microclimat mai blând, la ameliorarea condiţiilor peisagistice ale locului şi în final cu efect benefic asupra celor ce locuiesc în aceste localităţi.

- Plantarea cu iarbă, flori, arbuşti şi arbori- mai ales fructiferi- în fiecare curte reprezintă o ameliorare a micropeisajului pe care îl reprezintă curtea dar şi o contribuţie la imaginea de ansamblu a localităţii şi a calităţii mediului, a influenţei asupra sănătăţii populaţiei.

arh.Abdişa Abdişa-  atestat de MMDD şi înscris în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului – poz.72, pentru RM şi RIM