# EXPERT AUDITOR PRINCIPAL COSTACHE VIOREL PAUL

Strada Oleg Danovski, Nr. 38, Bl. BM 1, Sc. A, AP.5, Constanta

Tel. 0241.61.42.14 ; GSM: 0745.047.512

Fax: 0241.61.00.61

RAPORT DE MEDIU

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

“P.U.Z   EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA

SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1 ” EXTRAVILAN

COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

15. 02. 2016

RAPORT  DE  MEDIU

« PLAN URBANISTIC ZONAL »

“EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1”, EXTRAVILAN

COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

OBIECTIV: PLANUL URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1”, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA.

BENEFICIAR: SC COMPREST UTIL SRL CONSTANTA

STRADA   INTERIOARA, NR.4

JUDEŢUL CONSTANTA

Telefon: 0241.693.710

Fax:  0241.693.727

GSM: 0747.751.878; 0788.993.778

Nr. Î.R.C. : J13 / 5081 / 1994

C.U.I. : RO 6744514

PROIECTANT GENERAL: SC CARIATIDE SRL Constanta, reprezentata prin arh.  Sorin  Mihai  VATAMANIUC.

ELABORATOR: EXPERT EVALUATOR / AUDITOR PRINCIPAL COSTACHE VIOREL PAUL – inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 453.  Certificatul de inregistrare a fost emis la data de 23.02.2012. Valabil pana la data de 23.02.2017.

TELEFON : 0241/61.42.14;   0745.047.512.

FAX: 0241.61.42.14.

e-mail: viorelpaulcostache@yahoo.com

C U P R I N S

INTRODUCERE	.........................................................................................................................................4

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale puz-ului..............................................................................9

2.  Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în  situaţia neimplementării planului sau programului propus	................................................................................................................................36

2.1. Date geomorfologice şi hidrologice de bază	……………………………………………………….37

2.2. Consideraţii geologice..................................................................................................................40

2.3. Consideraţii hidrologice şi hidrochimice......................................................................................44

2.4. Particularităţile climatice ale zonei..............................................................................................49

2.5. Caracterizarea zonei de amplasare…………………………........................................................50

2.6. Solurile……………………..............................................................................................................51

2.7. Monumente ale naturii, valori ale patrimoniului cultural, istoric si natural………………….. 52

2.8. Asezari umane si alte obiective de interes public………………………………………………...52

2.9.Evolutia probabila a mediului in situatia neimplementarii planului (varianta 0)……..…..…….52

- Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ.............................................................57

- Alte probleme de mediu existente pe amplasment……………………………………………................…….68

- Obiective de protectie a mediului relevante pentru plan……………………………………..…………..…..78

- Potentiale efecte semnificative asupra mediului	.............................................................................................81

6.1. Impactul asupra factorului de mediu apa……………….…………………………………….….81

6.2. Impactul asupra factorului de mediu aer……………………..……………………………….….82

6.3. Impactul asupra factorului de mediu sol-subsol………………..........................…………....…...83

6.4. Impactul asupra sanatatii populatiei	...........................................................................................83

6.5. Sursele şi nivelul de zgomot si vibratii în zonă............................................................................84

6.6. Gestiunea deseurilor.....................................................................................................................88

6.7. Impactul asupra forei, faunei, biodiversitatii……………………………………………………..90

6.8. Impactul asupra peisajului……………………..………………..........................…............……...98

6.9. Impactul direct si indirect………………………………...............................................................99

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii in context transfrontalier..............................................................................................................................................................110

8. Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului	.......................110

8.1. Diminuarea impactului asupra mediului în timpul realizării investiţiei...................................110

8.2. Diminuarea impactului asupra mediului în timpul exploatării investiţiei ...............................120

8.3. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea

efectelor adverse asupra factorului de mediu apa......................................................................112

8.4. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol	………………………………………...................................................112

8.5. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea

efectelor adverse asupra florei, faunei, biodiversitatii	...............................................................116

8.6. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului aer......................................................................................................................................117

8.7. Masuri propuse pentru diminiuarea impactului asupra asezarilor umane..............................117

8.8. Masuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot ..........................................118

8.9. Lucrari de ecologizare in perioada 2002-2016...........................................................................118

9.  Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese……………………………………...…122

10. Monitorizare	....................................................................................................................................................134

11. Rezumat fara caracter tehnic	...........................................................................................................................140

BIBLIOGRAFIE – BAZE LEGALE	...........................................................................................................................150

ANEXE	..................................................................................................................................................154

INTRODUCERE

Prezentul Raport de mediu a fost elaborat la solicitarea SC COMPREST UTIL SRL CONSTANTA,  Strada   Interioara, nr.4, Judetul Constanta,  Nr. Î.R.C. : J13 / 5081 / 1994, C.U.I. : RO 6744514, telefon: 0241.693.710, Fax:  0241.693.727, GSM: 0747.751.878; 0788.993.778, pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha.

Amplasamentul  investitiei  propuse,  adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   se  afla in partea de sud a Lacului Tasaul,  la 1,5 km  est  fata  de  Satul  Sibioara  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  Orasul  Navodari.

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iurin  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL SRL Costanta.

Obiectul PUZ – ului:  EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA consta  in  analizarea  si  rezolvarea    problemelor  functionale  si  tehnice   ale  zonei.

Tema  de  proiectare  intocmita  de catre  beneficiar, S.C. COMPREST UTIL SRL,  cuprinde  urmatoarele  cerinte:

-	stabilirea  modului  de  organizare  urbanistica  a  zonei,  pe  functiuni  distincte;

-	incadrarea  functiunii  dominante  si  a  functiunilor  complementare  in  noul  context  care  se  va  crea  prin  dezvoltarea  zonei;

-	stabilirea   tuturor  reglementarilor  urbanistice  aferente  functiunii;

-	intocmirea  unui  regulament  local  de  urbanism, care  va  fi  preluat  in etapa  	urmatoare a PUG - ului Comunei   Lumina;

-	stabilirea  prospectului  drumului  de  incinta  corespunzator  conditiilor  specifice  de  trafic;

-   precizarea  solutiilor  de  echipare  tehnico-edilitara  prevazute  pentru  terenul  studiat.

Prezentul  plan   isi  propune  rezolvarea  urbanistica  si  organizarea  zonal  functionala  la  standardele  cerute  de  legislatia  in  vigoare.

Noua  politica  de  dezvoltare  a  administratiei  locale,  corelata  cu  solicitarile      investitorilor,  urmareste  realizarea  unor  noi  structuri  functional – arhitecturale  integrate            localitatilor, prin  folosirea  resurselor  de  care  dispune  teritoriul  administrativ  al  Comunei

Lumina, cuprinzand  zone  armonizate  intre  ele  si  in  relatie  cu  intregul,  prin  reconsiderarea  aspectelor  urbanistice  existente si anume:

-	crearea  unor  zone  de  productie,  servicii,  depozitare,  comert  care  sa  contribuie  la   dezvoltarea  economica  a  localitatilor;

-	organizarea  optima  a  circulatiilor  propuse;

-	extinderea  infrastructurii  tehnico – edilitare.

Raportul de mediu  are ca scop:

- analiza tehnică a impactului asupra mediului în cazul execuţiei şi exploatării obiectivului;

- precizarea stării actuale a factorilor de mediu din zona obiectivului;

- stabilirea surselor şi a cauzelor care pot genera, la un mement dat un anumit nivel al emisiilor de poluanţi evacuaţi în mediu şi alte efecte cu impact negative asura factorilor de mediu, provocate de execuţia sau exploatarea obiectivului;

- stabilirea modalităţilor de acţiune pentru respectarea normelor şi standardelor în vigoare pentru protecţia mediului.

Obiectivele Raportului de mediu sunt:

- identificarea potenţialelor pericole pentru mediu şi evaluarea nivelurilor expunerii;

- estimarea riscurilor pentru mediu;

- impactul produs asupra mediului atât în perioada de execuţie a investiţiilor prevăzute prin PUZ, cât şi în timpul funcţionării viitoarelor obiective;

- declararea estimativă a emisiei în zona studiată;

- analiza nivelului de zgomot;

- modul de gestionare a deşeurilor, inclusiv a celor reciclabile;

- prezentarea situatiei existente privind factorii de mediu, evolutia preconizata prin implementarea planului si a reamenajării zonelor adiacente perimetrelor ce vor fi construite;

- impactul produs asupra populaţiei locale;

- identificarea măsurilor pentru minimizarea efectelor asupra factorilor de mediu;

- evidentierea speciilor de interes comunitar din situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu, impactul PUZ-ului asupra speciilor de pasari si identificarea măsurilor pentru minimizarea efectelor asupra pasarilor din aceasta zona;

- corelarea planului cu proiectele derulate in zona;

- impactul PUZ – ului asupra florei si faunei bentonice si timpul de restabilire a echilibrului ecologic;

- modul de asigurare al utilitatilor;

- monitorizarea factorilor de mediu;

- recomandări generale privind exploatarea obiectivului.

În legislatia din domeniul urbansimului este prevazut ca  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.

In general, PUZ cuprinde reglementari cu privire la:

- organizarea circulatiei rutiere;

- modul de utilizare a terenurilor;

- dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- statutul juridic si circulatia terenurilor;

- protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.

Raportul de faţă se efectuează în baza Directivei 2001/42/EC ce a fost transpusă în legislaţia română prin HG 1076/2004  privind  stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea protecţiei mediului nr. 265/2006.

Este bine cunoscut faptul că orice activitate umană are o gamă largă de implicaţii care se pot resimţi în cele mai diverse domenii. În general, trebuie să se ţină seama de întreg spectrul de implicaţii, efectele indirecte putând să le depăşească ca importanţă, pe cele directe.

Astfel, o anumita tehnologie produce, pe lângă efectele directe, pentru care a fost concepută – proiectată şi o serie de efecte indirecte, care la un moment dat, prin evaluarea implicaţiilor, pot pune sub semnul întrebării valabilitatea tehnologiei.

Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activitaţi umane asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificată prin trei mari categorii de argumente:

- iniţierea în timp a unor acţiuni menite să reducă efectele colaterale, determinate de activitatea respectivă;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor în vederea selectării strategiei de acţiune într-o perspectivă sistematică;

- necesitatea implicării populaţiei la procesele de decizie de promovare a unor activităţi sau proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.

Evaluarea impactului asupra mediului prognozează relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi existente, în diferite condiţii, posibile să apară într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.

Evaluările de mediu nu au menirea de a furniza decizii, ele lărgesc aria de informaţii care să constituie, pentru factorii de decizie baza adoptării acelor măsuri pe termen lung sau scurt, care să reducă la minimum efectele negative şi să le stimuleze pe cele pozitive.

Sensibilitatea populaţiei faţă de problemele de mediu, interesul crescând al mass-mediei privind poluarea, preocupările diferitelor organisme ale administraţiei de stat, abilitate cu protecţia mediului, de a soluţiona în timp optim problemele de mediu ce apar în teritoriu controlat, fac ca în acest caz comunicarea rezultatelor să aibă semnificatii deosebite. Rezultatele nu trebuie să rămână în circuitul închis al unor iniţiaţi, ele trebuie să cunoască o anume circulaţie, care să conducă la eleborarea unor decizii conform cu interesul ecologico-economic al zonei şi situaţiei. Trebuie subliniat că metodologia de realizare a fiecărui bilanţ de mediu este specifică, ea fiind condiţionată de o serie întreagă de factori ce determină atât modul de parcurgere a etapelor de investigare, cât şi selecţia şi tehnicile ce vor fi utilizate. Raportul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente şi pe baza studiilor efectuate de autor.

# Scopul Raportului de mediu este, conform Legii nr. 265/2006 de aprobare a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, obţinerea de către S.C. COMPREST UTIL SRL Constanta, a Avizului de Mediu pentru investiţia: „Plan UrbanisTIC Zonal – pentru “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha, situat in partea de sud a Lacului Tasaul, la sud - est de Localitatea Sibiooara.

Amplasamentul  investitiei  propuse,  adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   se  afla in partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari.

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iurin  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL S.R.L. Constanta   prin  Contractul  de  Constituire a  Dreptului  de  Superficie,  autentificat  cu  nr. 687 / 12.06.2015   BNP  CRISTINA  BATURI.

Vecinatatile  terenului  sunt  dupa  cum  urmeaza:

-  la  nord:   CCP 855  si  PS 859/2;

-  la  sud:  drumul  de  exploatare  +  parcelele  A 861/1  si   A 861/2;

-  la  est:  parcela  A 857/1;

-  la  vest:  parcela  PS  859/2.

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de autorizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Metodologia elaborării Raportului de mediu este în conformitate cu:

- Legea protecţiei mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata de OUG nr. 114/2007, modificata si completata de OUG nr. 164/2008.

- Legea Apelor nr.107/1996, modificată şi completată de Legea nr. 310 / 2004 şi Legea nr. 12/2006.

- Legea nr. 280/2003 pentru modificarea şi aprobarea O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

- Legea privind calitatea apei potabile nr. 458 / 2002 modificată şi completată de Legea nr. 311 / 2004.

- Ordinul nr.207/2006 privind aprobarea continutului Formularului Standard Natura 2000 si a manualului de completare al acestuia;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului;

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

- Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr.350/2001, modificata şi completata de Legea nr. 289/2006;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

- OUG nr. 200 / 2000 modificata de OG 53/2006, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 84 / 206 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152 / 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Legea nr. 5/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice;

- Ordonanţa de urgenţă nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Ordin nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar Legea nr. 5/1991 pentru ratificarea Conventiei asupra zonelor umede de importanta  internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice, incheiata la Ramsar;

- H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;

- H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone;

- H.G. nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;

- Hotarârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr.1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

- H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in România;

- H.G. nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de autorizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

- HG nr. 525/1996, republicată pentru aprobarea regulamentului general de urbanism.

- H.G. nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologica.

- H.G. nr.856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor – Decizia 2001/119 privind lista deşeurilor.

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

- H.G. nr.188/20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat de HG nr. 352/2005.

  - Normativul NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali;

  - Normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

- Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

- Ordinul MAPPM nr.462/1993 privind condiţiile tehnice pentru protecţia atmosferei.

- Ordinul MS nr. 536/1997 – privind Normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat de HG nr.88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere şi modificat şi completat de Ordinul 1028/2004.

- Ordinul MAPPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pilberilor în suspensie ( PM10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, CO şi ozonului în aerul înconjurător.

- Ordinul MAPM nr.860/26.09.2002, pentru aprobrea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.

- Ordinul M.A.P.M. nr. 863 / 26.09.2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

- SR 1628/1 – 1995 – Alimentări cu apă, surse de apă subterană.

- SR 1629/2 – 1996 - Alimentări cu apă, captarea  apelor subterane prin puţuri.

- STAS 12574/1987 – Aerul din zonele protejate – condiţii de calitate.

- STAS 10.009/1988 – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE  PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru “AMENAJAREa facilitatilor turistice si de agrement la marea neagra”, IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI STATIUNEA MAMAIA, JUDEŢUL CONSTANŢA, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

Prezentul Raport de mediu are ca obiect PLANUL URBANISTIC ZONAL si REGULAMNETUL DE URBANISM, pentru PUZ: “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”.

Denumirea completă a societăţii beneficiare: SC COMPREST UTIL SRL CONSTANTA, Strada   Interioara, nr.4, Judeţul Constanta, telefon: 0241.693.710,                             fax:  0241.693.727, GSM: 0747.751.878; 0788.993.778, Nr. Î.R.C. : J13 / 5081 / 1994,                               C.U.I. : RO 6744514

Directiva Europeană din 2002/C58E/01, privind implementarea managementului integrat al zonei de coastă în Europa, recomandă o abordare strategică bazată pe păstrarea integritatii şi funcţionării ecosistemului şi pe managamentul durabil al resurselor naturale din componentele marine şi terestre ale zonei de coastă. În acest sens, statele membre ale U.E. trebuie să dezvolte strategii care să identifice rolul diferitelor structuri administrative în acest proces şi să stabilească instrumentele necesare pentru implementarea principiilor în context national, regional sau local.

In cadrul PUG se face analiza critica a situatiei existente prin care se pun in evidenta disfunctiile, deficientele tendintele de evolutie si rolul teritorial si zonal, pe baza acestora si a solicitarilor populatiei si a factorilor din administratia locala se intocmesc propunerile de dezvoltare a localitatii, pentru o perioada de 25 – 30 de ani.

In  cadrul  PUG - ului  Comunei Lumina  au fost  stabilite directiile  de  dezvoltare  ale  localitatilor  componente,  in  conditiile  satisfacerii  intereselor  locuitorilor.  Propunerile  coreleaza  potentialul  economic  si  uman  disponibil,  cu  aspiratiile  de  ordin  social  ale   populatiei,  tinandu-se  seama  de  situarea  comunei  in  teritoriu  si  fata  de  centru  de  greutate  si  de  propulsie,  resedinta  de  judet,  Municipiul  Constanta.

Din  concluziile  PUG, amintim:

- directiile  principale  de  dezvoltare  le  constituie  productia  agricola  si  sectorul  zootehnic,  consolidarea segmentelor  de  industrie  alimentara  si  mica  industrie,  explotarea  resurselor  minerale: roci  slab  metamorfozate,  precum  si  diversificarea  activitatilor  de   productie  si  servicii,   in  vederea  sporirii  numarului  de  locuri  de  munca  din  aceste  sectoare;

- rezolvarea  problemelor  de  locuire  prin  parcelarea  terenurilor  libere  existente  in  intravilan  si  prin  extinderea  acestuia;

- imbunatatirea  circulatiei   rutiere  prin  modernizarea  drumurilor  existente si  realizarea  de  noi  trasee  in  zonele  extinse  ale  intravilanului;

- imbunatatirea  si  dezvoltarea  sistemului  de  echipare  tehnico – edilitara.

In  acest  sens  S.C.  COMPREST   UTIL    S.R.L. Constanta isi  propune  sa   se  inscrie  pe  linia politicilor de revigorare a spatiului rural, comunitatea locala putand beneficia de  urmatoarele  aspecte  economice:

- utilizarea  fortei  de  munca  locala  pe  o  durata  de  timp  estimata  intre 15 si 20 de   ani, atat pentru exploatarea propriu-zisa, cat si pentru functiuni  complementare  cum  sunt  transporturile,  intretinerea  echipamentelor   si  alte  servicii;

- contributia  la  bugetul  local  prin  plata  taxelor  si  impozitelor  aferente.

Planul Urbanistic Zonal, insotit de Regulamentul Zonal de Urbanism cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul din zona studiata.

Obiectul prezentului PUZ consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona, in scopul valorificarii potentialului economic si natural al zonei.

In cadrul prezentei documentatii se preiau prevederile cuprinse in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii aferente zonei de amplasament, adica Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Lumina.

Activitatea  de  amenajari  si  construire  in  cadrul  zonei,  potrivit  propunerilor  PUZ,  urmeaza  a  se  desfasura  astfel:

-  pe  terenuri  libere;

-  prin  schimbarea  destinatiei  de  folosinta  a  terenului.

Autorizarea  acestor  categorii  de  constructii  va  respecta  prevederile  PUZ  si  prescriptiile  Regulamentului  Local  de  Urbanism.

La  eliberarea  certificatelor  de  urbanism  si  a  autorizatiilor  de  construire  se  va  tine  seama  de:

- incadrarea  cererii  solicitantului  in  cadrul   zonelor  cu  respectarea  amplasamentelor  prevazute  pentru  principalele  functiuni  si  amenajari  aferente  acestora;

- respectarea  cu  strictete  a  formelor  si  dimensiunilor  zonelor;

- respectarea  regulilor  privind  siguranta  in  constructii;

- verificarea  dreptului  de  utilizare  asupra  terenului – proprietate,  inchiriere;

- asigurarea  conditiilor  de  echipare  edilitara,  accese  carosabile;

- amplasarea  constructiilor  fata  de  principala artera  de  circulatie  in  concordanta  cu

cerintele  profilului  transversal  stabilit;

- executia  drumurilor  si  a  lucrarilor  de  sistematizare  verticala,  se  vor  face  pe baza unei     corelari  cu  programul  de  constructii  si  instalatii,  respectandu-se  prevederile  tehnice  de  executie  din  normativele  si  standardele  in  vigoare;

- se  va  avea  in  vedere  valorificarea  lucrarilor  de  drumuri  existente  care  se   vor      mentine  pe  cat  posibil,  prevazandu-se  amenajarile  tehnice  necesare;

- se  vor  interzice  realizarea  constructiilor  sau  amenajarilor  avand  functiuni  incompatibile cu  zonificarea  propusa  prin  PUZ.

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: PLAN URBANISTIC ZONAL pentru “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, care face obiectul prezentei documentaţii, este situat în extravilanul Comunei Lumina, are o suprafata de 14 ha, este amplasat adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   in partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari

In vederea elaborarii  Raportului de mediu privind Planul Urbanistic Zonal pentru  Extindere  perimetru   exploatare  cariera  de  piatra, Primaria Comunei Lumina a emis Certificatul de Urbanism nr. 54 din 23.07.2015.

# 1.2. Amplasamentul obiectivului şi adresa

Comuna Lumina este amplasata in zona nord-estica a Judetului Constanta si este traversata de la nord la sud de drumul national DN 22 Tulcea – Constanta si de la est la vest de drumul judetean DJ 226, drum ce asigura legatura Localitatii Lumina cu resedinta de judet si localitatile invecinate.

Perimetrul analizat se afla situat pe teritoriul administrativ al comunei Lumina. Terenul in suprafata totala de 14 ha este situate in imediata vecinatate a carierei vechi si este compus din parcelele A858 de 4,05 ha si PS 859/1, in suprafata de 9,95 ha. Acest teren este proprietatea domnului Pancencu Iuri prin actul de cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului Constanta  si a fost pus la dispozitie SC Comprest Util SRL prin Contractul de comodat nr. 281/14.12.2012.

Fig. 1. Plan de incadrare in zona

Accesul in zona se realizeaza prin doua variante:

- Soseaua modernizata DN 22 , Constanta - Tulcea, pana la intersectia cu drumul comunal Dc 862 cu trecere prin Satul Sibioara. La cca 1,3 km de sat se desprinde un drum de exploatare de cca. 1,00 km.

- Dj 226 Constanta - Lumina – Navodari, iar de aici pe Dc 862 spre Sibioara pana la drumul de exploatare amintit mai sus.

Accesul la noul perimetru de extractie se face prin drumurile de exploatare existente.

Vecinatatile terenului sunt dupa cum urmeaza:

- la nord: CCP 855 si PS 859/2;

- la sud: drumul de exploatare + parcelele A861/1 si A861/2;

- la est:  parcela A857/1;

- la vest:  parcela PS 859/2.

Coordonatele  Stereo 70, ale perimetrului sunt urmatoarele:

Parcela   PS 859 / 1

| Nr. Pct. | Coordonatele Stereo 70 (puncte de contur) |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 323457.285 | 785304.274 |
| 2 | 323446.760 | 785298.683 |
| 3 | 323433.308 | 785292.135 |
| 4 | 323470.094 | 785201.689 |
| 5 | 323482.892 | 785170.222 |
| 6 | 323498.010 | 785133.051 |
| 7 | 323589.421 | 784908.266 |
| 8 | 323821.775 | 784923.420 |
| 9 | 323825.522 | 784947.716 |
| 10 | 323821.761 | 784981.684 |
| 11 | 323783.701 | 785005.224 |
| 12 | 323755.942 | 785031.419 |
| 13 | 323701.095 | 785051.152 |
| 14 | 323767.354 | 785105.422 |
| 15 | 323766.146 | 785107.312 |
| 16 | 323764.651 | 785134.274 |
| 17 | 323784.131 | 785165.580 |
| 18 | 323797.130 | 785188.120 |
| 19 | 323808.203 | 785210.923 |
| 20 | 323752.489 | 785215.922 |
| 21 | 323753.512 | 785279.489 |

Parcela  A 858

| Nr. Pct. | Coordonatele Stereo 70 (puncte de contur) |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 323758.223 | 785545.559 |
| 2 | 323838.525 | 785557.834 |
| 3 | 323863.540 | 785564.023 |
| 4 | 323870.875 | 785565.844 |
| 5 | 323719.599 | 785578.502 |
| 6 | 323718.880 | 785578.562 |
| 7 | 323620.791 | 785391.126 |
| 8 | 323457.285 | 785304.274 |
| 9 | 323753.512 | 785279.489 |
| 10 | 323755.310 | 785381.017 |

Suprafata de teren a PUZ – ului = 14 ha, din care: 4,05 ha = teren arabil  si 9,95 ha de pasune.

Suprafata de teren studiata pentru PUZ = 70,64 ha.

Functiunea actuala = teren arabil si pasune.

Functiunea propusa = teren cariera  piatra .

Ocuparea   terenurilor

Parcelele  A 858  si   PS 859/1,  in  suprafata  totala  de 14,00 ha, sunt  libere  de  constructii.

Terenurile  corespunzatoare  exploatarii  de  roca  sunt  incadrate  in  categoria  de  folosinta  curti  cariera  piatra  si  neproductiv  stanca,  pe  ele  fiind  amplasate  in  doua  zone  distincte  sediul  administrativ,  atelierul  mecanic  de  intretinere  si  grupul  social,  respectiv  cantarul  bascula  cu  biroul  aferent,  plaftforma  utilaje  si  magazie. Alaturi  de  aceste  constructii  unitatea  mai  este  deservita  de  amenajari  specifice  situate  in   zonele  fronturilor  de  lucru.

Analiza  situatiei  existente  pune  in  evidenta  urmatoarele  disfunctionalitati:

- lipsa  unor  actiuni  unitare  de  exploatare  a   terenurilor  care  au  potential  in  industria  extractiva;

- lipsa  de  organizare  a  unor  activitati  conexe  legate  de  extractia  pietrei;

- lipsa  retelelor  de  alimentare  cu  apa  si  canalizare  menajera.

Suprafata PUZ – ului este situata  la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

1.3. Elemente de temă

Prezenta documentatie are ca obiect PLANUL URBANISTIC ZONAL si  REGULAMNETUL DE URBANISM, pentru “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”.

Avand in vedere pozitia in teritoriul administrat de Comuna Lumina, documentatia isi propune urmatoarele  obiective:

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

- stabilirea si delimitarea zonelor construibile;

- stabilirea si delimitarea zonelor functionale; zonarea functionala a terenurilor;

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

- delimitarea suprafetelor pe care se intentioneaza realizarea obiectivelor de utilitate publica;

- valorificarea potentialului natural, economic si uman;

- organizarea urbanistic arhitecturala in functie de caracteristicile urbane;

- Indici si indicatori urbanistici ( regim de aliniere, regim de inaltime, POT,CUT,etc);

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- Statutul juridic si circulatia terenurilor;

- Masuri de delimitare pana la eliminarea efectelor unor riscuri naturale, daca acestea exista;

- Masuri de protectie a mediului;

- Reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanim, aferent PUZ-ului.

  - Surse de documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior sau concomitent PUZ:

-    Plan  Urbanistic  General  Comuna   Lumina

-   Schita  sistematizare  Comuna  Lumina  - Proiect  IPJ Constanta nr. 58/1989

Lista  studiilor  de  fundamentare  intocmite  concomitent cu  PUZ:

- Ridicare  topografica  intocmita  de  SC  TOPO  MINIERA  SRL  Constanta

- Studiu  geotehnic  intocmit  de  SC  GEOMINERALI  SRL   Agigea

Surse  de  informatii  utilizate,  date  statistice:

-  modul de folosinta  al  terenului  pe  detinatori,  transmis  de  OCPI  Constanta;

-  informatii  obtinute  de  proiectant  de  la  Directia  Judeteana  de  Statistica  Constanta

-  informatii  si   date  obtinute  de  la  Serviciul  de  Urbanism  al  Primariei  Comunei  Lumina  si  culese  de  proiectant  in  teren.

Metodologia  utilizata

Metodologia utilizata este in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16/2000 indicativ GM – 010 – 2000.

Proiectul are la baza:

  - Codul civil;

  - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului;

  - Legea nr. 289/2006 privind modificarea si completarea legii nr. 350/2001;

  - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata in 1998;

  - Legea nr. 54/1998  privind Circulatia juridica a terenurilor;

  - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara;

  - Legea nr. 213/1998 privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  - Legea nr. 82/1998  privind Regimul juridic al drumurilor;

  - Legea  nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica;

  - Legea  nr. 71/1996 privind aprobarea P.A.T.N.;

  - Legea nr. 137/1995, republicata,  privind protectia mediului;

  - Ordinul nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si protectiei  	mediului si al ministrului lucrarilor publice si Amenajarii teritoriului pentru 	aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si emiterea acordului de 	mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului;

  - Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si  recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

  - HGR nr. 525/96 pentru aprobarea Regulamenrului General de Urbanism  si Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.  21/N/10.04.2000;

  - HGR nr. 855/2001 privind modificarea HGR nr. 525/1996;

  - Legea nr. 50/1991 modificata prin Legea nr.453/2001, privind autorizarea   executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

  - Legea nr. 453/2001 de modificare si completare a legii nr. 50/1991;

  - Legea  nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

–        Ordonanta  de  Urgenta  nr. 7/2011,  pentru  modificarea  si  completarea

Legii 350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  si  urbanismului.

- Bibliografie;

- Legislatia de mediu in vigoare.

Ca parte a procesului SEA, pentru Planul Urbanistic Zonal – “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, in suprafata de 14 ha, Comuna Lumina, Judetul Constanta, au fost organizate mai multe consultări. Observaţiile, recomandările, problemele ridicate de către participanţi au fost luate în considerare la pregătirea ultimei versiuni a PUZ-ului şi a acestei versiuni a Raportului de mediu. Observaţiile, recomandările si problemele discutate in cadrul grupului de lucru, incheiat printr-un proces verbal, au fost respectate si incluse in prezentul Raport de mediu.

1.4.1. Relaţia cu alte planuri şi programe relevante

Protecția mediului reprezintă și una dintre marile provocări actuale ale Europei dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Uniunea Europeana a fost adesea criticată că a pus dezvoltarea economica și comerțul înaintea problemelor de mediu, ceea ce adus la o schimbare de optică. La ora actuală, modelul de dezvoltare europeană ce nu se bazează pe deteriorarea mediului și sărăcirea resurselor naturale este recunoscut ca unul foarte avansat.Actțiunile comunității privind protecția mediului au început în 1972 cu patru programe de acțiune succesive bazate pe programe ecologice, având atât o abordare verticală cât și sectorială. Tratatul asupra Uniunii Europene (1993) a atribuit acțiunilor dezvoltate de-a lungul anilor, statutul de politică a Uniunii introducând conceptul de  “creștere durabilă respectând mediul” și introducând “principiul precauției”.

Tratatul de la Amsterdam a dezvoltat în continuare principiul dezvoltării durabile ca fiind unul din scopurile Uniunii, făcând din protecția mediului una din prioritatile absolute. Pentru punerea în practică a noilor dispoziții introduse prin Tratatul de la Amsterdam , “Al cincilea Program de Acțiune al Comunității privind mediul” numit  “Către o dezvoltare durabilă” a stabilit principiile strategiei europene în perioada 1992-2000 marcând începutul abordării orizontale care să ia în considerare toate cauzele poluării( industrie, energie, turism, transport, agricultură,etc.).

Al șaselea Program de Acțiune privind Mediul denumit “Mediu 2010- Viitorul nostru, opțiunea noastra”, stabilește prioritatile UE în intervalul prescris în patru domenii mari: schimbările climatice, natura și biodiversitate, mediu și sanatate și managementul resurselor naturale și al deșeurilor. Dintre măsurile ce trebuie luate pentru atingerea scopului urmărit în cele patru domenii se menționeaza:îmbunătățirea legislației în domeniul protecției mediului, întreprinderea unor acțiuni comune cu cetățenii și piața, integrarea politicii mediului în celelalte politici ale UE. Una din inovațiile programului o constituie dezvoltarea conceptului de politică a produsului integrat, ceea ce înseamna dezvoltarea unei piețe a produselor ecologice care sa aiba un ciclu de viață durabil.

In ceea ce privește mediul și sănătatea, obiectivul acțiunilor din acest domeniu este de atingere a unei calități a mediului care să nu producă impacte majore asupra sănătații populației. Dintre acțiunile propuse pot fi menționate: identificarea riscurilor ce aduc prejudicii sănătații, dezvoltarea unui sistem  de evaluare și management al riscului produs de chimicale noi, limitarea folosirii celor mai periculoase pesticide, implementrea legislației în domeniul apelor, definirea unei strategii în domeniul poluării aerului, etc.

In cadrul Capitolului 22 al acquis-ului comunitar- Protecția mediului înconjurator, sunt enunțate principiile ce trebuie să stea la baza politicilor de mediu ale statelor ce vor să adere la Uniunea Europeană și anume:

- principiul răspunderii pentru poluarea mediului (denumit si “poluatorul plateste”) prin care se are în vedere ca persoanele fizice și juridice ce aduc prejudicii mediului să plăteasca pentru acest prejudiciu;

- principiul precauției, care urmărește asigurarea unei protecții sporite a mediului, a sănătății populației, a plantelor și animalelor si prevenirea adoptării unor măsuri și a întreprinderii unor acțiuni atunci când datele științifice nu permit o evaluare completă a riscului.

- La nivel național, Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia.

- In anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, iar în anul 2002 a fost elaborată Strategia Protecţiei Mediului. Acest document stabileşte ca principii generale:

- conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor;

- dezvoltarea durabilă;

- evitarea poluării prin măsuri preventive;

- conservarea diversităţii biologice şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate;

- conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice;

- principiul “poluatorul plăteşte”;

- stimularea activităţii de redresare a mediului.

- Criteriile pe baza cărora au fost stabilite obiectivele protecţiei mediului sunt:

- menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii;

- menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii productive şi de suport a sistemelor ecologice naturale;

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor;

- respectarea prevederilor Convenţiilor internaţionale şi ale Programelor internaţionale privind protecţia mediului;

- maximizarea raportului beneficiu / cost;

- integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană.

Actualul program de guvernare, în capitolul 18 - Politica privind protecția mediului înconjurator precizeză că “tinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi schimbări climatice sunt considerabile, Guvernul României promovează conceptul de de-cuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea economică prin promovarea eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor ridicate de protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi oportunităţi de afaceri”.

Strategia de protecție a mediului în țara noastră a adoptat o serie de principii și criterii generale de stabilire a obiectivelor : conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor,dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin măsuri preventive, conservarea biodiversitatii, conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice, cine poluează plătește,apărarea împotriva calamităților naturale și a accidentelor, raport maxim beneficiu/cost, alinierea la prevederile Convențiilor și Programelor internaționale privind protecția mediului.

Programul Național de Protecția Mediului în România reprezintă o particularizare a  Programului general de protecție a mediului din Europa, o abordare specifică tării noastre a problemelor de protecția mediului, o concretizare a politicii românesti în domeniul mediului, în stransă corelație cu obiectivele dezvoltării durabile.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal a avut în vedere integrarea acestuia în planurile elaborate la nivel teritorial superior şi corelarea cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) are caracter director şi fundamentează programele strategice sectoriale pe termen mediu şi lung şi determină dimensiunile, sensul şi  priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerinţelor europene.

PATN se elaborează pe secţiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), cuprinde mai multe secţiuni, din care au fost aprobate:

- Secţiunea I – Reţele de transport (Legea 363 din 21 septembrie 2006),

- Secţiunea a II-a – Apa (Legea 171 din 24 noiembrie 1997),

- Secţiunea a III-a – Zone protejate (Legea 5 din 6 martie 2000),

- Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi (Legea 351 din 6 iulie 2001),

- Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (Legea 575 din 22 octombrie 2001),

- Secţiunea a VI-a – Zone cu resurse turistice (Legea 190 din 25 mai 2009).

În prezent, se află în curs de aprobare Secţiunea a VII-a – Infrastructura pentru educație şi Secţiunea a VIII-a – Zone rurale.

Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţean Constanţa (PATJ Constanţa), are rol director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului.

PATJ are rolul de a coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor administrative componente la nivelul întregului judeţ, asigurând un cadru global şi unitar privind posibilităţile de dezvoltare în context regional, naţional şi european. Prevederile PATJ reprezintă elemente obligatorii de temă pentru planurile de amenajare teritorială şi urbanistică ce se realizează pentru unităţile teritorial-administrative aferente judeţului.

În cadrul Planului Urbanistic General se stabilesc direcțiile de dezvoltare ale zonei în condițiile dreptului de proprietate și ale interesului public. Noile propuneri corelează potențialul economic și uman disponibil cu aspirațiile de ordin social și cultural ale populației.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente, furnizează localității stabilitate şi extindere economică solidă. Dezvoltarea investiţiilor locale presupune crearea unui climat atractiv pentru investiţii externe, cu impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă create și creșterea veniturilor.

Terenul aflat în studiu are interdicție de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal. P.U.Z.-ul cu Regulamentul de Urbanism aferent, va fi instrumentul cu ajutorul căruia se vor acorda autorizații de construire pentru zona studiată.

Prin respectarea legislatiei de mediu privind  biodiversitatea, speciile sensibile vor avea sanse mai mari de supravietuire decat daca aceste zone se dezvolta haotic, fara o dezvoltare economica durabila.

1.5. Proiectantul general pentru PUZ: SC  CARIATIDE   SRL  Constanta, Judetul Constanta.

Subproiectanti:

- SC   TOPO  MINIERA  SRL  Constanta  - ridicare topografica;

- SC   GEOMINERALI  SRL  Agigea – studiu geotehnic;

- PFA  ING. VELCIU  FLORENTIN – drumuri.

1.6. Titularul şi beneficiarul investiţiei: SC COMPREST UTIL SRL CONSTANTA, Strada   Interioara, nr.4, Judeţul Constanta, telefon: 0241.693.710, fax:  0241.693.727, GSM: 0747.751.878; 0788.993.778, Nr. Î.R.C. : J13 / 5081 / 1994,  C.U.I. : RO 6744514.

1.7. Regimul juridic

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iurin  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL SRL Costanta.

În legislatia din domeniul urbansimului este prevazut ca  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.

In general, PUZ cuprinde reglementari cu privire la:

- organizarea retelei stradale;

- organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;

-      modul de utilizare a terenurilor;

-      dezvoltarea infrastructurii edilitare;

-      statutul juridic si circulatia terenurilor;

-      protejarea zonelor sensibile, a monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona.

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentele constructiilor prevazute a fi realizate. Terenul aflat in studiu este liber de constructii, fiind teren arabil, proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

1.8. Necesitatea si oportunitatea investitiei

În vederea valorificării la maximum a potenţialului economoc al Localitatii Sibioara din Comuna Lumina, se propune extinderea  perimetrului  de exploatare a carierei  de  piatra printr-o suprafata de 14 ha.

Teritoriul  administrativ  aferent  localitatii   Sibioara  a  devenit  reprezentativ  pentru  extractia  de  piatra  la  scara  industriala  in  vederea  realizarii  digurilor  de  larg  in  zona  litorala  a  Marii  Negre,  a  realizarii  portului  Midia  si  a  extinderii  spre  sud  a  portului  Constanta  pana  la  Agigea,  si  reprezinta,  in  continuare,  o  importanta  rezerva  de  roca  de  calitate  corespunzatoare  pentru  constructii  si  lucrari  de  infrastructura.

Prin  deschiderea  unui  nou  perimetru  minier,  la  sud  de  cariera  veche,   S.C. COMPREST  UTIL  S.R.L.  isi  propune  extractia  calcarului  si  prelucrarea  lui  ca  material  pentru constructii, pe   perioada  determinata  a  permisul  de  exploatare  a  capacitatii  zacamantului  estimat  cca. 18 000 000  tone  blocuri  si/sau  piatra  bruta  +  sorturi  prelucrate.

PLANUL URBANISTIC ZONAL, insotit de Regulamentul Zonal de Urbanism cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul din zona adiacenta  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,  din partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari.

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona.

Terenul este incadrat la categoria de folosinta ,,arabil “.

In functie de noua politica de dezvoltare urbana a administratiei locale, se considera necesar a se rezolva in cadrul Planului Urbanistic Zonal urmatoarele obiective principale:

-	stabilirea  modului  de  organizare  urbanistica  a  zonei,  pe  functiuni  distincte;

-	incadrarea  functiunii  dominante  si  a  functiunilor  complementare  in  noul  context  care  se  va  crea  prin  dezvoltarea  zonei;

-	stabilirea   tuturor  reglementarilor  urbanistice  aferente  functiunii;

-	intocmirea  unui  regulament  local  de  urbanism, care  va  fi  preluat  in etapa  urmatoare   a   PUG   COMUNA   LUMINA;

-	stabilirea  prospectului  drumului  de  incinta  corespunzator  conditiilor  specifice  de  trafic;

- precizarea  solutiilor  de  echipare  tehnico-edilitara  prevazute  pentru  terenul  studiat;

Dezvoltarea propusa se inscrie in tendinta generala, de realizare a unor extinderi, dotate corespunzator unei activitati economice moderne, in zone cu accese auto facile si care beneficiaza de un cadru natural valoros, cum este localitatea Sibioara.

Soluția de organizare funcțională a amplasamentului propus are ca idee centrală accentuarea specificului local, precum și utilizarea cât mai judicioasă a teritoriului și inserarea într-un mod optim în cadrul acestei zone. Precauția noastră este legată mai cu seamă de scara locului care trebuie respectată și de necesitatea ca noul implant funcțional și spațial să nu creeze un contrast puternic față de ceea ce există și să păstreze valorile locale antropice și peisagere, chiar dacă nu au o mare anvergură și nu sunt foarte cunoscute.

Analiza de mediu va urmări identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea cadrului natural, cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților.

1.9. Relaţia PUZ-ului cu alte planuri şi programe relevante

Planul de realizare a planului este în deplină concordanţă cu politica de promovare a exploatarilor de resurse minerale utile.

Prezentul PUZ este indisolubil legat de Planul National de Dezvoltare 2013 – 2020.

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2013-2020, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare:

- Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştinte;

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

- Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative;

- Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

- Diminuarea decalajelor de dezvoltare între regiunile ţării.

Planul urbanistic zonal Extindere  perimetru   exploatare  cariera  de  piatra este de asemenea corelat cu următoarele planuri nationale, regionale şi locale:

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030.

Ca orientare generală, Strategia Naţională vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

a. Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE.

b. Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

c. Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

- planul National de actiune pentru mediu – al aNpm Bucuresti;

- Planul local de acţiune pentru mediu – judeţul Constanta, prin care se stabilesc responsabilităţile Autorităţilor Locale pentru rezolvarea problemelor de mediu din judeţ în vederea asigurării unui mediu adecvat dezvoltării durabile. Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, în evaluarea efectelor asupra mediului dat de implementarea planului, să fie luate în considerare şi efectele cumulative şi sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot apărea în situaţii în care mai multe activităţi au efecte individuale nesemnificative, dar împreună pot genera un impact semnificativ sau, atunci când mai multe efecte individuale ale planului generează un efect combinat.

In relatie cu strategia Consiliului Judetean Constanta, planul analizat raspunde obiectivului general al acesteia, si anume “asigurarea unei dezvoltari durabile si echilibrate a localitatilor judetului, in sensul asigurarii unui mediu sanatos si coerent sub raport functional, economice- social si cultural, in conditiile pastrarii echilibrului fata de complexul de resurse al capitalului natural”.

Prin structura sa, Planul Urbanistic Zonal analizat urmareste coordonatele major de dezvoltare durabila si echilibrata a localitatii, ce se regasesc in celelalte planuri aprobate sau in curs de aprobare privind dezvoltarea zonei, cu un impact minim asupra resurselor naturale.

In  cadrul  PUG  COMUNA LUMINA  se  stabilesc  directiile  de  dezvoltare  ale  localitatilor  componente,  in  conditiile  satisfacerii  intereselor  locuitorilor.  Propunerile  coreleaza  potentialul  economic  si  uman  disponibil,  cu  aspiratiile  de  ordin  social  ale   populatiei,  tinandu-se  seama  de  situarea  comunei  in  teritoriu  si  fata  de  centru  de  greutate  si  de  propulsie,  resedinta  de  judet,  Municipiul  Constanta.

Din concluziile  PUG – ului, amintim:

- directiile  principale  de  dezvoltare  le  constituie  productia  agricola  si  sectorul  zootehnic,  consolidarea segmentelor  de  industrie  alimentara  si  mica  industrie,  explotarea  resurselor  minerale: roci  slab  metamorfozate,  precum  si  diversificarea  activitatilor  de   productie  si  servicii,   in  vederea  sporirii  numarului  de  locuri  de  munca  din  aceste  sectoare;

- rezolvarea  problemelor  de  locuire  prin  parcelarea  terenurilor  libere  existente  in  intravilan  si  prin  extinderea  acestuia;

- imbunatatirea  circulatiei   rutiere  prin  modernizarea  drumurilor  existente si  realizarea  de  noi  trasee  in  zonele  extinse  ale  intravilanului;

- imbunatatirea  si  dezvoltarea  sistemului  de  echipare  tehnico – edilitara.

In  acest  sens  S.C.  COMPREST   UTIL    S.R.L.  isi  propune  sa   se  inscrie  pe  linia politicilor  de  revigorare  a   spatiului   rural,  comunitatea  locala  putand  beneficia  de  urmatoarele  aspecte  economice:

- utilizarea  fortei  de  munca  locala  pe  o  durata  de  timp  estimata  intre 15 si 20 de ani, atat  pentru  exploatarea  propriu-zisa,  cat  si  pentru  functiuni  complementare  cum  sunt  transporturile,  intretinerea  echipamentelor   si  alte  servicii;

- contributia  la  bugetul  local  prin  plata  taxelor  si  impozitelor  aferente.

Efectele cumulative la scară locală poate rezulta din concentrarea poluanţilor pe suprafeţe relativ restrânse, fie datorită unui nivel foarte ridicat al emisiilor, fie ca o consecinţă a unor bariere care împiedică dispersarea lor. Prin urmare, efectele se resimt în apropierea surselor de poluare şi au o extindere relativ restrânsă. Cu toate acestea, ele se remarcă prin intensitatea de manifestare şi prin numărul populaţiei afectate direct. La scară locală, cel mai cunoscut efect cumulativ al poluării atmosferei îl constituie praful care rezultă în urma exploatarii carierei si a circulatiei autobasculantelor si a utilajelor, favorizaţi fiind de factori atmosferici cum sunt: intensitatea vantului, intensitatea radiaţiei solare, prezenţa pulberilor în suspensie care constituie “suportul” acestora, temperatură care usuca sedimentele, etc.

Impactul antropic asupra  biodiversităţii poate fi evaluat în cel mai obiectiv mod, prin prisma modificărilor aduse în structura speciilor.

Distrugerea şi fragmentarea habitatelor sunt considerate cele mai importante cauze ale erodării biodiversităţii. Aceasta se manifestă direct prin reducerea suprafeţei ocupate de ecosistemele naturale, sau indirect, prin efectele poluării asupra condiţiilor de viaţă ale speciilor. Agricultura extensivă reprezintă cel mai important factor de presiune sub raport spaţial.

Din punct de vedere al impactului cumulat al prezentului PUZ asupra factorilor de mediu, se apreciaza ca acesta se va situa in limite admisibile, subliniind in mod special faptul ca terenul pe care se va amplasa obiectivul studiat are folosinta de teren arabil si pasune, fiind astfel un teren antropizat.  De fapt nu putem vorbi de un efect cumulat, deoarece nu va apare o alta cariera ci va fi o extindere a vechii cariere Sibioara Piatra Lata, care dupa extragerea substantelor minerale utile isi va deplasa frontul de lucru spre sud vest, iar arealul vechii cariere va fi ecologizat. Distantele cele mai apropiate dintre  PUZ si localitatile din zona vor fi mai mari de 1500 de m fata de Satul Sibioara si de 3000 m fata deorasul Navodari.

In ceea ce priveste efectul cumulat al zgomotului si a trepidatiilor se apreciaza faptul ca nu va exista un impact negativ asupra asezarilor umane, datorita faptului ca este o extindere a carierei care fa functiona cu aceleasi utilaje, productia nu va fi marita, ci doar fronturile de lucru vor inainta spre sud –vest, fie distantelor mari dintre cariera si localitatilor din zona, sau a existentei unui relief ondulat care va reduce atat intensitatea zgomotului, cat si a trepidatiilor.

Concluzii  ale  studiilor  de  fundamentare

Ridicarea  topografica

Studiul  cuprinde:

- realizarea  ridicarii  topografice,   preluata  in  baza  de  date  a  O.C.P.I.  Constanta,    cuprinzand  parcele  A 858   si   PS 859/1  apartinand  Solei 174,  precum  si  parcelele  cu care  acestea  se  invecineaza  la  est  si  sud,  inclusiv  drumul  de  exploatare  de  cariera  prin  intermediul  caruia  se  realizeaza  accesul;

- incadrarea  terenului  in  parcelarul  agricol  actualizat.

Studiu  geotehnic

Amplasamentul  in  studiu   urmeaza  principiile  generale  de  calcul  ale   terenului  de   fundare  pentru  constructii   conform   STAS  3300 / 1-2-1985,  ”Teren  de  fundare,  principii  generale  de calcul,  calcului  terenului  de  fundare  in  cazul  fundarii  directe”.

Stratificatia  evidentiata  in  forajele  efectuate, releva ca  fiind  optima  fundarea  directa  pe  formatiunile  calcaroase,  beneficiind  de  o  presiune  de  350 Kpa.

Drumurile   vor  fi  amenajate  astfel  incat  sa  poata  prelua  gabaritele  auto  si  traficul  pe  care  investia  le  genereaza.

Prevederi    ale    PUG - ului

Reglementarile  PUG  - ului  Comunei  Lumina fac referire doar la intravilanul  stabilit  la  data  aprobarii  acestuia.  Elementele  de  noutate  reglementate in timp,  prin documentatii  de urbanism la faza PUZ sau PUD, aprobate, vor fi preluate la momentul reactualizarii   periodice a PUG - ului spre a fi cuprinse in acesta.

1.10. Date generale privind proiectul analizat

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona.

Zona  studiata  are  o  suprafata  de  70,64 ha .

Parcelele  A 858  si   PS 859/1,  in  suprafata  totala  de 14,00 ha, sunt  libere  de  constructii.

Terenurile  corespunzatoare  exploatarii  de  roca  sunt  incadrate  in  categoria  de  folosinta  curti  cariera  piatra  si  neproductiv  stanca,  pe  ele  fiind  amplasate  in  doua  zone  distincte  sediul  administrativ,  atelierul  mecanic  de  intretinere  si  grupul  social,  respectiv  cantarul  bascula  cu  biroul  aferent,  plaftforma  utilaje  si  magazie. Alaturi  de  aceste  constructii  unitatea  mai  este  deservita  de  amenajari  specifice  situate  in   zonele  fronturilor  de  lucru.

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul extinderii  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174.

Terenul este incadrat la categoria de folosinta ,,arabil``.

In functie de noua politica de dezvoltare urbana a administratiei locale, se considera necesar a se rezolva in cadrul Planului Urbanistic Zonal urmatoarele obiective principale:

-	stabilirea  modului  de  organizare  urbanistica  a  zonei,  pe  functiuni  distincte;

-	incadrarea  functiunii  dominante  si  a  functiunilor  complementare  in  noul  context  care  se  va  crea  prin  dezvoltarea  zonei;

-	stabilirea   tuturor  reglementarilor  urbanistice  aferente  functiunii;

-	intocmirea  unui  regulament  local  de  urbanism, care  va  fi  preluat  in etapa  urmatoare   a   PUG   COMUNA   LUMINA;

-	stabilirea  prospectului  drumului  de  incinta  corespunzator  conditiilor  specifice  de  trafic;

- precizarea  solutiilor  de  echipare  tehnico-edilitara  prevazute  pentru  terenul  studiat.

Analiza de mediu va urmari identificarea elementelor care conditioneaza dezvoltarea cadrului natural, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor.

    - Descrierea lucrărilor propuse

Activitatea de extractie si prelucrare a rocilor pe amplasament presupune un flux tehnologic la fel ca la cariera existenta. Este de fapt o inaintare a carierei existente in noul perimetru.

Profilul de activitate: SC Comprest Util SRL Constanta are ca obiect principal de activitate „Fabricarea betonului”, cod CAEN 2363. In obiectul general de activitate al societatii, stipulat in cap. II art. 5 al actului constitutiv actualizat la data de 28.08.2009, conform prevederilor art. 204, alin. 4 din Legea 31/1990, republicata si modificata prin Legea 441/2006 si OUG 82/2007 (Anexa nr. 2), au fost cuprinse si urmatoarele activitatii miniere:

- Clasa 0811 – extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei.

- Clasa 0812 – extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului.

- Clasa 0990 – activitaii de servicii anexe pentru extractia mineralelor.

SC Comprest Util SRL Constanta este atestata sa execute lucrari miniere de exploatare si valorificare a rocilor utile, conform certificatului nr. 241 din 18.05.2004 (Anexa nr. 3), emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti, in baza urmatoarelor documente:

- Obiectul de activitate miniera mentionat;

- Competentei tehnice si profesionale pentru exploatarea, prelucrarea si valorificarea resurselor minerale – roci utile.

Capacitati de productie

SC Comprest Util SRL Constanta, in cadrul carierei de sisturi verzi Sibioara dispune de urmatoarele capacitati:

  - statia de concasare nr. 1 = 120 tone/h;

  - statia de concasare nr. 2 = 50 tone/h;

  - personal angajat = 55 salariati.

Prezentarea resursei minerale

Roca utila analizata este de origine metamorfica si se caracterizeaza prin preponderenta faciesului masiv al gresiilor grauwache, micro-conglomeratelor si cuartitelor metamorfozate, componente ale complexului sisturilor verzi, din unitatea geo-structurala, Masivul Central Dobrogean.

Zacamantul „Sibioara – Piatra Lata” face parte dintr-un areal larg dezvoltat pe intregul mal sudic la Lacului Tasaul, unde afloreaza de sub formatiunile litologice mai noi, de varsta cuaternala (sol vegetal, uneori si loess).

In zonele colinare, cum este si Dealul Caraevila, din Peninsula Piatra Lata, formatiunea loess-oida lipseste de cele mai multe ori, astfel ca solul, cu grosimi maxime de 10 cm, repauzeaza direct peste roca utila; adeseori aceasta afloreaza de sub solul vegetal.

Solul are un continut redus in humus datorita precipitatiilor cu nivel anual sub 400 mm/mp. Asa se explica absenta vegetatiei arboricole si slaba prezenta a vegetatiei ierboase.

In zonele cu altitudine mica, roca utila este acoperite de formatiuni cuaternale (loess). Asa se intampla cu zona situata in imediata vecinatate a fronturilor actuale, in care sunt programate lucrari de decopertare in perioada permisului solicitat.

Roca utila din zona analizata confera conditii geo-miniere favorabile exploatarii in cariera, deoarece:

- exista fronturi de cariera deschise in anii anteriori, in treptele I/+19 m si II/+4 m si dotarii tehnice necesare derularii activitatii de extractie si prelucrare miniera;

- resursa minerala este asiguratoare cantitativ pentru programul de extractie aferent perioadei de valabilitate a permisului de exploatare solicitat, inclusiv pentru cererile suplimentare de produse minerale care se intrevad;

- drumurile de cariera pre-existente si cele amenajate de investitor asigura accesul utilajelor tehnologice la fronturile de extractie si la cele trei instalatii de prelucrare;

- livrarea auto a produselor miniere se face pe drumul de legatura dintre cariera si Dj 862, Sibioara – Navodari si – in continuare – spre consumatori.

In acelasi timp avansarea fronturilor carierei spre sud pune in evidenta modificarea sensibila a geologiei zacamantului.

Daca in anii anteriori, pregatirea zacamantului consta in simpla decapare a solului vegetal care repauza direct pe roca utila, in perimetrul instituit in anul 2012 sau constatat doua modificari litologice esentiale si anume:

- sub solul vegetal a fost pus in evidenta un pachet de loess, cu grosimea de pana la 2 m si tendinte de cresterii a acesteia spre sud;

- la partea superioara a zacamantului, sub loess, se evidentiaza o puternica zona de alterare, cu grosimi cuprinse intre 1 – 6 m;

- dezvoltarea maxima o are pe flancurile de vest si de est, unde poate sa ajunga si la 12 m ocupand, practic, intreg intervalul de inaltime al treptei I/+19 m. Gresiile si sisturile alterate de factorii exogeni vor fi decopertate cu sau fara utilizare de explozivi, functie de masivitatea acestora.

Modificarea litologiei zacamantului, odata cu avansarea exploatarii spre limita sudica a zacamantului, implica masuri urgente de reorientare a exploatarii, in sensul deschiderii de noi fronturi de extractie, in zonele in care sunt preponderente gresiile metamorfice masive.

Estimarea calitativa a resursei minerale

In „Geologia Romaniei”, Prof. dr. doc. V. Mutihac, incadreaza roca utila din zacamantul analizat in complexul grauwackelor superioare, in care pachetele de grauwacke alterneaza cu pachetele pelitice. Elementul distinctiv al acestui complex este dat de prezenta conglomeratelor formate din cuart, felspat potasic, granite, diabaze, etc.

Pachetele pelitice au oferit data crono-geologice, in sprijinul varstei infracambriene; totodata, determinarile de varsta absoluta au dat valori cuprinse intre 542 milioane ani si 546 m.a.

Raportul petrografic si mineralogic asupra probelor amestec optimal 0 – 63 mm, din Cariera Sibioara, a Asociatiei Romane de Geologie Inginereasca din Bucuresti concluzioneaza in anul 2011: „Se recunosc trei varietati de roca: ruditica (micro-conglomerat), una siltitica fara laminatie paralele si alta siltitica la care se recunoaste laminatia paralela (grauwacke), toate afectate de un usor metamorfism. Acestea sunt roci dure, nealterate, cunoscute in literatura de specialitate sub denumirea de sisturi verzi de tip Dobrogean. Este de mentionat ca rocile analizate nu au nicio legatura cu faciesul sisturilor verzi, care sunt roci cu sistuozitate evidenta, formate, in principal, din albit si unul sau mai multe minerale verzi (clorit, actinot, epidot). In concluzie, nu sunt roci sistoase”.

De asemeni, referatul la contractul nr. 176/2011, „Posibilitati de folosire a rocilor provenite din Cariera Sibioara, ca agregate pentru lucrari de drumuri, precum si in betoane cu ciment Portland” al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, concluzioneaza:

- avand in vedere compozitia mineralogica si documentarea efectuata, se propune incadrarea rocii in grupul celor de tip grauwacke litice, in zona geologica de exploatare Sibioara;

- referitor la asociatiile litologice, datorita naturii lor poligenetice este foarte dificil sa se gaseasca o uniformitate a rocilor in intreaga exploatare/cariera. De asemenea, proprietatile fizico-mecanice si de stabilitate chimica sunt cele care le recomanda pentru utilizarea la lucrari de constructie.

Documentatiile tehnice pentru atribuirea permiselor de exploatare anterioare, elaborate de firma „Geominerali”, au specificat inca de la redeschiderea carierei in capitolul „Estimarea calitativa a resursei minerale” ca fronturile carierei pun in evidenta doua faciesuri litologice, separate de un contact adeseori distinct, astfel:

- sisturi compacte, pelitice, cu duritate relativ scazuta, nevalorificabile, dezvoltate pe o grosime de circa 2 pana la 5 metri, la partea superioara a zacamantului;

- microconglomerate, brecii si gresii cuartitice compacte, metamorfozate, cu duritate si masivitate avansata, care constituie obiectul principal al extractiei si valorificarii miniere.

In documentatiile mentionate s-a aratat ca aceasta litologie sufera, adeseori, modificari in pondere, pe parcursul avansarii fronturilor de extractie.

Concluzionand, roca utila sensum-strictum este reprezentata de gresiile cuartitice de tip grauwacke, cu treceri spre conglomerate, toate metamorfozate, cu prezente separabile sau nu de sisturi pelitice, care au dat de-a lungul anilor denumirea de „sisturi verzi”, pentru intregul complex de roci proterozoice din zona.

Pentru evitarea confuziilor si interpretarilor eronate de terminologie geologica, s-a propus ca pentru rocile infracambriere deschise cu fronturile Carierei Sibioara-Piatra Lata sa fie utilizate urmatoarele denumiri:

- gresii grauwacke (metamorfozate), pentru roca dura din baza fronturilor de cariera, respectiv roca utila propriu-zisa, cu duritate si compactitate avansate, ce asigura valorificarea produselor miniere in constructii;

- sisturi filitice/filite, pentru roca pelitica cantonata, in special, in partea superioara a zacamantului/coperta sterila a rocii utile, fara valorificare in constructii, din cauza proprietatilor fizico-mecanice reduse.

Pornind de la diferentierea litologica facuta mai sus, apare in prezent problema practica a exploatarii separate a celor doua formatiuni.

Astfel, odata cu avansarea fronturilor carierei spre limita sudica a zacamantului, ponderea sisturilor pelitice a crescut, ajungand la grosimi de pana la opt metri, cu o medie estimata ce circa patru metri.

Daca in anii anteriori acestea au fost asimilate ca pierderi de exploatare, parte din ele, separabile in fronturile de extractie, parte in procesul de prelucrare miniera, ponderea actuala a lor, in productia miniera, s-a dublat, iar derocarea acestora, impreuna cu roca dura subiacenta poate conduce la cresterea procentuala a fractiilor pelitice in sorturile finite, in special in cribluri, avand ca efect declasarea acestora, cu implicatii negative asupra posibilitatilor de valorificare a lor in domeniile vizate.

Pentru a evita, pe viitor, impurificarea masei miniere utile extrase si, totodata, a produselor miniere obtinute din aceasta, se impune extragerea separata a formatiunii pelitice, ca zona steriala a zacamantului, aceasta fiind calculata separat fata de roca masiva valorificabile. Aceasta operatiune a constituit obiectul re-evaluarii cantitative a resursei miniere utile, in noile limite ale terenurilor concesionate pentru activitate miniera.

Cele doua faciesuri litologice au fost evidentiate separat si tratate ca:

- steril de decoperta, faciesul sistos si zona de alteratie a zacamantului;

- roca utila, compacta, cantonata sub aceasta.

Recentele incercari executate de Laboratorul Central de Constructii CCF SRL, au fost executate pe probe prelevate din zacamant si productia curenta, sub forma de piatra fasonata in epruvete cubice 50x50x50mm, piatra sparta si criblura.

In concluziile referatului referitor la incercarile fizico-mecanice se specifica: proba prezentata spre analiza provine dintr-o roca cu proprietati fizico-mecanice si stabilite ce o recomanda spre a fi analizata ca strat de baza la autostrazi, ca agregat in betoane cu ciment Portland, deoarece nu este alterabila, neprezentand riscul aparitiei reactiei alcalii-silice.

Anterior, in anii 2003-2004, INCERTRANS SA BUCURESTI a certificat calitativ sorturile: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25; 25-63 si piatra bruta, provenite din Cariera Sibioara-Piatra Lata, ca fiind in conformitate cu SR EN 13043 (SR 667-2001); SR EN 12620/2003; SR EN 13383/2003 si PE 713/1990.

O parte din agregatele minerale granulate sunt utilizate in productia proprie de betoane, obiectul de baza al activitatii SC Comprest Util SRL Constanta.

Descrierea principalelor faze ale activitatii propuse

Activitatea de extractie si prelucrare a rocilor pe amplasament presupune un flux tehnologic la fel ca la cariera existenta. Este de fapt o inaintare a carierei existente in noul perimetru.

Nu sunt necesare investitii pentru utilitati. Cariera Sibioara “Piatra-Lata” este alimentata cu energie electrica din reteaua nationala si anume:

-  L.E.A. de 20 KV, în lungime de cca. 700 m, pentru alimentarea amplasamentului minier.

-  PT 20/6 KV şi PT20/0,4 KV, în incinta exploatării.

Exista  realizate două instalaţii de aducţiune a apei tehnologice – prin pompare din lacul Taşaul   la cele două staţii de  concasare, pentru umectarea materialului mineral în punctele generatoare de praf, constând din:

- motopompa  Honda ……..1 buc;

- furtun aspiraţie  ф 3’’……..16 ml;

- furtun refulare   ф 3’’……..20 ml;

- pompa Lotru L180 ……… 1 buc;

Sunt  realizate doua  puturi  sapate si un put forat , in functiune fiind numai un put.

In aceasta situatie, pe amplasamentul analizat vor fi derulate activitati de:

- pregatirea zacamantului programat pentru exploatare

- exploatarea rocii utile

- prelucrarea miniera

Modalitati de extractie

Exploatarea rationala si, totodata, eficienta economica pentru investitor este in stransa dependenta cu alegera si aplicarea celor mai adecvate metode de:

- deschidere, pregatire, exploatare a rocii utile;

- gospodarire a deseurilor minerale;

- protectia zacamantului;

- prelucrarea rocii utile;

- reconstructia ecologica.

Metode de deschidere

La reactivarea activitatii miniere de catre actualul operator minier, in anul 2002, resursa utila era deja deschisa pentru exploatarea utilului cu o treapta de extractie, cuprinsa intre suprafata naturala a terenului si cota +2 - +5 m si o semi-treapta rezultata din aceasta in partea de vest a carierei, practicata la cota de +19 m.

Dupa redeschiderea activitaii (in anul 2002), extractia din doimea vestica a carierei s-a derulat cu 2 semi-trepte:

- semi-treapta I, cuprinsa intre suprafata naturala si cota de +19 m;

- semi-treapta II, cuprinsa intre cota de +19 m si vatra carierei.

In jumatatea de est a carierei s-a continuat, pana anul 2011, exploatarea cu treapta unica/initiala, cuprinsa intre suprafata naturala a terenului si cota de +8 m.

Cele doua semitrepte sunt astazi trepte de sine statatoare:

- treapta I/frontul 1, intre suprafata naturala a terenului si cota + 19 m;

- treapta II/fronturile 2 si 3, intre cota +19 m si vatra actuala a carierei  (+ 2 m).

Lucrari  de pregatire zacamant

Lucrarile de pregatire  vor consta in urmatoarele operatiuni:

Lucrari de decopertare, transport si haldare a solului vegetal si a rocilor metamorfice alterate si a sisturilor pelitice. Decopertarea se va face  mecanizat, cu lama incarcatorului frontal, sau manual in zonele inaccesibile utilajelor. Solul vegetal va fi transportat la depozitul temporar de  sol vegetal, fiind utilizat la resolificarea suprafetelor din cariera in care procesul tehnologic s-a incheiat.  Pentru  conservarea si protejarea solului vegetal depozitat se vor executa lucrari de compactare si nivelare si executarea unui sant de garda. Inlaturarea stratului de roci metamorfice alterate si sisturilor pelitice se va face mecanizat cu excavatorul si va fi depozitat la depozitul interior de deseuri miniere. Se vor lua masuri de compactare a sterilului de decoperta si executarea unui sant de garda.

Pregatirea resursei minerale a constat, in anii anteriori, din 2 operatiuni distincte, derulate pe suprafetele de teren care urmau sa fie afectate pentru prima data de exploatarea miniera, astfel:

- indepartarea depozitelor nerganizate de steril, lasate de fostul operator minier din perioada anterioara a anului 1986, pe terenurile care urmau sa fie afectate cu fronturile carierei;

- decaparea solului vegetal.

Lucrarile de pregatire s-au executat numai prin operatiuni de excavare, fara utilizare de explozivi.

Stadiul actual al pregatirii resursei utile din perimetrul solicitat este urmatorul:

- Suprafata perimetrului solicitat a fost degrevata de depozitele de sterile preexistent. Materialul rezultat a fost utilizat la reecologizarea zonelor afectate anterior de activitatea miniera (in principal zona din vestul carierei si cea din vecinatatea actualului punct de livrare). Depozitele temporare de deseuri miniere si / sau sol vegetal rezultate in anul anterior de activitate au fost transferate in locurile de haldare definitiva, in perioada analizata.

- Prin individualizarea copertei sterile, se impune programarea lucrarilor de pregatire, functie de formatiunile litologice intalnite, lucrari executate prin doua operatiuni distincte, si anume:

- decaparea solului vegetal, acolo unde grosimea acestuia si prezenta/absenta aflorimentelor vor permite aplicarea operatiunilor mecanizate;

- decaparea masei miniere utile, prin inlaturarea pachetului sistos si a zonei de alterare din coperisul acesteia.

- Solul vegetal va fi indepartat, in vederea decopertarii resursei cantonate.

- Operatiunea de indepartare/decapare a solului vegetal va continua in zona de sud.

Decaparea masei miniere utile are ca obiect inlaturarea loessului si a zonei de alterare a zacamantului, din coperisul acesteia.

Decaparea solului vegetal se realizeaza prin impingerea cu lama incarcatorului frontal, incarcare in mijloace de transport auto si transfer la locul de depozitare temporara.

Lucrarile de decopertare a masei miniere utile

Pe masura apropierii de limita de sud a zacamantului, grosimea acestuia a crescut sensibil, ajungand ca in momentul actual sa fie cuprinsa intre 2 si 8 m, cu o medie estimata de cca. 4 m.

Sterilul minier rezultat din pregatirea zacamantului va fi depozitat in spatiul de haldare interioara din extremitatea estica a carierei, contribuind la uniformizarea frontului in acest sector.

Lucrari de exploatare

Extractia utilului se face in urmatorul flux de operatiuni, ce au caracter ciclic:

  - forare gauri verticale, cu lungimi (adancimi de forare), functie de inaltimea frontului din locatia respectiva;

  - puscarea gaurilor de sonda cu explozivi clasici, utilizati in toate exploatarile  din zona, respectiv AM1 si australita/dinamita II, dispozitive Nonnel;

  - indepartarea agabaritilor, prin releu mecanic cu depozitarea lor pe vatra carierei, pentru:

- livrare de blocuri;

- lichidarea lor prin spargere cu piconul sau perforare manuala si puscare secundara, in vederea introducerii materialului rezultat in fluxul de prelucrare miniera.

  - Excavarea materialului derocat, cu excavator electric EKG, de 4,6 mc, si incarcarea acestuia in autobasculantele din dotarea proprie sau ale beneficiarilor marfii, pentru:

- transportul utilului la cele trei instalatii de prelucrare;

- livrarea materialului brut, neprocesat, direct din frontul carierei.

  - Curatirea frontului de lucru si a treptei carierei, cu lama buldozerului, ori de cate ori este necesar;

  - Copturirea fronturilor carierei, prin ranguire;

  - Umectarea materialului derocat, in perioadele secetoase ale anului.

Inaltimile moderate ale treptelor de exploatare asigura conditii de deplina siguranta pentru utilajele tehnologice, personalul deservent, si nu in ultimul rand, pentru protectia zacamantului.

Metoda de exploatare este aleasa astfel incat sa fie asigurata productia necesara, valorificarea rationala a resursei minerale in conditiile realizarii unor indicatori tehnico-economici pozitivi. Avand in vedere cele de mai sus, exploatarea se va face cu fronturi lungi de 70-175 metri. Extractia masei miniere utile se va face in urmatorul flux de operatiuni ce au caracter ciclic:

- forare  gauri verticale;

- puscarea gaurilor de sonda cu explozivi clasici, utilizati in toate exploatarile miniere din zona, respectiv AM1 si astralita/dinamita II, dispositive Nonnel;

- indepartarea agabaritilor cu excavator Volvo 460 sau Terex Fuchs;

- excavarea materialului derocat cu excavator EKG, de 4,6 mc. si incarcarea in autobasculante;

- transportul la statiile de prelucrare cu autobasculante ASTRA si BELAZ;

- curatarea frontului de lucru si a treptei carierei , cu lama buldozerului , ori de cate ori este necesar;

- coptuirea fronturilor carierei prin ranguire;

- umectarea materialului derocat in perioadele secetoase ale anului .

Activitatea de extractie (puscare) se face de catre o firma autorizata pentru astfel de activitati cu care societatea are contract , respectiv SC  SSE ExploRomania SRL.

Descrierea principalelor faze ale activitatii de prelucrare

Prelucrarea utilului se va face la cele trei  statii de prelucrare existente.

Fazele de prelucrare constau in:

- sfaramare primara

- sfaramarea secundara/granularea

- clasarea

Instalaţia concasare – granulare 1: compusă din:

- buncăr de alimentare, săpat în taluzul carierei……………………1 buc;

- alimentator cu bandă…………………………………………........1 buc;

- concasor cu fălci, C 12090…………………………………….......1 buc;

- granulatoare conice…………………………………………….......4 buc.

Secţia clasare este constituită din:

- ciururi sortare…………………………………………………........3 buc;

- transportoare cu bandă de cauciuc…………………………….......8 buc;

- clădire comandă instalaţie, dotată cu : tablou comandă, celule electrice.

Instalaţia de concasare- granulare 2 , compusă din :

- buncăr de alimentare din beton, preexistent,…………………...….1 buc;

- alimentator cu banda………….…………………………………....1 buc;

- concasor cu fălci, 8050…...………………………………………...1 buc;

- ciur separator steril............................................................................1 buc;

- granulator cu impact GR 8……………………………………….....1 buc;

- granulator conic G900……………………………………………....1 buc;

- ciur sortare………………………………………………………......1 buc;

- transportoare cu bandă de cauciuc…………………………………..9 buc;

- container cu tablou electric de forta si comanda................................1 buc.

Instalatia de concasare-granulare 3 ,compusa din :

- concasor cu falci C12090   .................................................................1 buc;

- alimentator cu bare oscilante......  .......................................................1 buc;

- ciur cu supraf. 12 m2............................................................................1 buc;

- sistem de benzi transportoare……………………………………….14 buc;

- granulator cu impact GR13..................................................................2 buc;

- ciur  7,5 m2...........................................................................................1 buc;

- ciur  10m2.............................................................................................1 buc;

Sorturile obtinute sunt:

-	piatra bruta necalibrata;

-	piatra bruta calibrata;

-	piatra bruta blocuri > 500 kg;

-	piatra sparta 63-125 mm;

-	piatra sparta sort 63-250 mm;

-	piatra sparta sort 25-63 mm;

-	piatra sparta sort 0-25  mm;

-	piatra sparta sort 0-63 mm;

-    cribluri  4-8 mm; 8-16mm; 16-31,5 mm.

Sorturile rezultate depind de modul cum este reglata fanta de iesire din concasor. Transportoarele cu banda sunt echipate cu covoare de cauciuc  a caror latimi variaza functie de granulatia si debitul materialului mineral transportat.

Produsele finite sunt deversate cu ajutorul unui sistem de jgheaburi si  transportor cu banda in padocurile pentru produse finite.

Dotari cu utilaje

Utilajele sunt cele din dotarea carierei:

- foreză TAMROCK…………………………………………………...1 buc ;

- buldozer T 170………………………………………………….........1 buc ;

- încărcător frontal Terex SL28………. . …………………………......2 buc ;

- încărcător frontal TL450….…………………………………….……2 buc ;

- încărcător frontal Kaelble SL26……. ………….……………………1 buc ;

- macara KRAZ 18 tof.…………………………………………..…….2 buc ;

- motocompresor  MC 5.…………………………………………..…...1 buc ;

- autobasculante R 19215 – 16 tone………………………………..…..1 buc ;

- autobasculante BELAZ  - 40 tone………………………………..…..3 buc ;

- autobasculanta ASTRA -  32 tone……………………………….…...2 buc ;

- microbuz Mercedes…………………………………………….....… .2 buc.

Statie de distributie Diesel , cu sistem electronic incorporat……….……2 buc.

Statia este compusa din  rezervor si pompa de alimentare. Capacitatea unui  rezervor este de 18.000 litri.

Haldarea materialului steril

Sursa principala de deseuri industriale, intr-o exploatare miniera la suprafata, o reprezinta coperta sterila, care poate depasi de  2 – 3 ori volumul resursei minerale subiacente. In cazul analizat, raportul de coperta / masa miniera utila extractibila este unul redus.

In acelasi timp, sterilul minier mai are inca 2 surse de provenienta si anume:

- separarea faciesului sistos / filitic din masa utilului, in fronturile de productie;

- activitatea de prelucrare a utilului, respectiv splitul nevalorificabil, sort 0 – 25 mm.

Deseurile miniere sunt formate dintr-un amestec de loess cu materiale sistoase, argiloase si fragmente de roca utila, nevalorificabile din cauza continutului ridicat in clase marunte si parti levigabile.

Sunt inerte chimic (constituite din: minerale argiloase, clorit, muscovit, cuart, epidot, sericit, calcit, biotit, limonit).

Circa 13.000 mc de deseuri miniere se vor utiliza la intretinerea drumului de acces, intre DJ 862 si amplasamentul miniera, inclusiv la uniformizarea vetrei carierei, iar diferenta de cca. 70.000 mc urmeaza sa faca obiectul ecologizarii frontului estic al carierei, la circa 150 m nord – est, fata de punctul de colt nr. 4 al perimetrului actual de exploatare.

In fapt nu este vorba de o simpla operatiune de haldare si de o lucrare de ecologizare treptata a neregularitatilor frontului estic al carierei prin rambleerea acestora cu deseuri minerale rezultate pe amplasamentul minier.

Operatiunea consta in bascularea materialului steril in zona respectiva, urmata de nivelarea si tasarea lui, pana se ajunge la cota drumului de exploatare din zona, respectiv intre cota medie AV 3, de cca. + 7 m si cota + 18 m - + 20 m, rezultand o grosime a acesteia de cca. 11 – 13 m.

Platforma rezultata pana in prezent, cu suprafata de 4.240 mp se va extinde spre vest, pana la limita zonei de haldare interioara.

Zona rezervata pentru aceasta operatiune este suficienta pentru gospodarirea deseurilor miniere la nivelul actual al productiei, urmand ca ulterior sa se procedeze identic cu alte zone similare ale taluzelor finale ale carierei, daca este cazul.

In final, platforma rezultata va fi solificata, innierbata si planata cu puieti de arbori, pentru a se asigura o stabilitate sporita a terenului respectiv.

Utilizarea sterilului minier la ecologizarea zonei mentionate asigura, totodata gospodarirea acestora in conditii net avantajoase fata de o eventuala depunere a lor intr-o halda exterioara, care ar presupune:

- ocuparea unor suprafete suplimentare de teren pentru amplasarea acesteia;

- masuri preventive pentru asigurarea stabilitatii materialului haldat;

- degajari de pulberi minerale, sub actiunea eoliana;

- cheltuieli suplimentare de transport, amenajare si intretinere a haldei, etc.

Pentru faptul ca roca compacta / gresiile grauwache metamorfozate se continua in profunzime, operatorul minier intentioneaza sa atace in viitor o noua treapta descendenta, cu inaltimea de 17 – 20 m, la cota de – 15 m, astfel ca in prezent actuala vatra a carierei nu poate face obiectul rambleerei cu deseuri miniere, se are in vedere ca nici dupa epuizarea acestei trepte sa nu se procedeze la rambleierea vetrei finale, urmand ca in cavul ce se va creea sa fie amenajat un lac artificial.

In aceasta varianta de ecologizare a zonei, rambleierea neregularitatilor din zona fronturilor marginale / finale ale carierei capata importanta pentru viitoarele terenuri limitrofe ale acestui lac, care in timp va contribui la dezvoltarea biodiversitatii in zona.

Protectia zacamantului

Prin tehnologia miniera aplicata se urmareste exploatarea rationala a resursei miniere, in sensul pregatirii si extractiei sale, asfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii miniere in timp si spatiu, fara sa fie abandonate portiuni din zacamant si fara a fi afectate zonele invecinate (Lacul Tasaul si terenurile arabile).

In perioada analizata extractia masei miniere se va face cu treptele descendente I si II, pana la cota vetrei actuale a carierei de + 2 m.

Deschiderea unei noi zone de extractie in parte de sud – vest a actualului perimetru, va conduce implicit la o valorificare mai completa a resursei miniere din Peninsula Piatra Lata.

Beneficiarul va dirija astfel lucrarile de: forare, puscare, excavare, incat sa asigure stabilitatea fronturilor de extractie si sa preintampine surparea lor, fenomen care ar putea conduce la imobilizari de resurse minerale si accidente tehnice sau umane.

Metoda de exploatare prezentata asigura extractia integrala a resursei programate pentru exploatare, exceptand imobilizarile inerente de roca utila in berme si taluze finale, tinzand ca in viitor actuala forma de relief sa fie peneplenizata artificial, la cora de + 2 m. In final, dupa practicarea urmatoarei trepte, va rezulta un cav minier, cu adancimea de cca. – 15 m, in care va fi amenajat lacul artificial mentionat.

Prelucrarea miniera

Prelucrarea miniera are scopul sa realizeze sorturile granulare dorite, dar si sa corijeze tendinta naturala a rocii utile de a se sfarama in fragmente cu aspect mai mult sau mai putin aschios, corijare asigurata prin granulare in utilaje adecvate.

- Instalatia nr. 1 amplasata pe vatra carierei preexistente, in extremitatea sa nord – estica, are urmatorul flux de prelucrare:

  - Sfaramare primara in concasor cu falci, tip C.A.12.090.

  - Clasarea materialului sfaramat, pe ciurul nr. 1, S = 7,5 mp, echipat cu doua suprafete de cernere, 63/90 si 25 mm, din care rezulta:

- refuzul ciurului, respectiv clasele > 63/90 mm, care vor alimenta prima treapta de granulare;

- sortul intermediar, 25 – 63/90 mm, piatra sparta;

- trecerea ciurului, clasele 0 – 25 mm, split.

  - Granularea claselor > 63/90 mm (refuzul ciurului din amonte), in doua granulatoare conice G4 (Φ 1250 mm), montate paralel; granulatia la evacuare: 0 – 63 mm.

  - Clasarea materialului granulat pe ciurul nr. 2, S = 7,5 mp, echipat cu trei suprafete de cernere, cu ochiuri # 63; 25 si 15 mm, din care rezulta:

- refuzul ciurului (clasele > 63 mm), care alimenteaza treapata a doua de granulare;

- piatra sparta, sort 25 – 63 mm, valorificabila ca atare sau recirculata in treapta a doua de granulare, impreuna cu refuzul ciurului, mentionata anterior;

- criblura valorificabila, sort 16 – 25 mm;

- criblura valorificabila, sort  8 - 16 mm;

- trecerea ciurului, clasele 0 – 16 mm, care alimenteaza ciurul 3 clasare.

  - Granularea secundara a claselor > 63 mm, in doua granulatoare conice G3, Φ 900 mm, montate in circuit inchis in ciurul nr. 2 din amonte. Functie de solicitarile pietei se poate regranula / recircula inclusiv sortul 25 – 63 mm. Granulatia la evacuare este cuprinsa in ecartul 0 -30 mm.

  - Clasarea materialului cu granulatie cuprinsa intre 0 si 16 mm, pe ciurul nr. 3, echipat cu doua suprafete de cernere: # 8 si 3 mm, rezultand:

- criblura, sort 8 – 16 mm;

- criblura, sort 4 – 8 mm;

- nisip concasaj, sort 0 – 4 mm.

- Instalatia nr. 2, amplasata in exteriorul carierei, in zona fostei instalatii a firmei „SOMACO”, functioneaza in fluxul urmator:

  - Sfaramare primara in concasor cu falci, tip C.A.8.040.

  - Presortarea materialului sfaramat, pe ciurul nr. 1, S = 7,5 mp, echipat cu o suprafeta de cernere, # 25 mm, din care rezulta:

- refuzul ciurului, respectiv clasele > 25 mm, care va alimenta granulatorul;

- trecerea ciurului, clasele 0 – 25 mm, split.

  - Granularea claselor > 25mm (refuzul ciurului din amonte), in granulator conic G4 (Φ 1250 mm);

  - Clasarea materialului granulat pe ciurul nr. 2, S = 10 mp, echipat cu patru suprafete de cernere, cu ochiuri # 25, 16, 8 si 4 mm, din care rezulta:

- refuzul ciurului (clasele > 25 mm), care alimenteaza treapata a doua de granulare;

- criblura, sort 16 – 25 mm;

- criblura, sort  8 - 16 mm;

- criblura, sort  4 - 8 mm;

- nisip concasaj, sort 0 – 4 mm.

  - Teapta a doua de granulare clase > 63 mm, in granulator conic G3, Φ 900 mm, alimentat cu refuzul ciurului din amonte cu care functioneaza in circuit inchis; granulatia la evacuare este cuprinsa in ecartul 0 – 30 mm. Materialul rezultat este recirculat pe ciurul nr. 2 din amonte.

- Instalatia nr. 3, amplasata in exteriorul carierei, la est de instalatia nr. 2; are un flux simplificat de prelucrare:

  - Sfaramare primara in concasor cu falci, tip C.A.12.090, cu separarea prealabila a splitului nevalorificabil, 0 – 25 mm;

  - Clasarea materialului sfaramat, pe un ciur  cu suprafata de 12 mp, echipat cu doua suprafete de cernere, # 63/90 si 25 mm, din care rezulta sorturile: 63/90; 25 – 63/90 si 0 – 25 mm.

Functie de sortimentatia productiei solicitate pe piata, se poate monta o singura suprafata de cernere, ca de exemplu # 63 mm, cand rezulta sorturile + 63 mm si 0 – 63 mm.

Instalatiile de prelucrare sunt dotate cu benzi transportoare, echipate cu covoare de cauciuc, care fac legatura intre utilajele componete sau evacueaza sorturile clasate in conurile de produse finite. Toate utilajele instalatiilor de prelucrare sunt actionate electric.

Inchiderea lucrarilor miniere si asigurarea calitatii factorilor de mediu

Inchiderea activitatii de exploatare a rocilor metamorfice din complexul sisturilor verzi in Carierea Sibioara – Piatra Lata, va coencide cu epuizarea rezervei cuprinse intre suprafata terenului si vatra finala a carierei.

Initial s-a preconizat ca exploatarea rocii utile sa se faca pana la limita de adancime corespunzatoare cotei de + 2 m - + 5 m, pentru a se evita nivelul hidrostatic din zona, influentat de vecinatatea Lacului Tasaul.

Urma, ca pentru inchiderea activitatii miniere sa fie executate lucrarile de ecologizare a zonei, constand, in principal, din rambleerea partiala a vetrei finale a carierei, pe masura avansarii treptei II, pe orizontala locului, operatiuni executate pe o inaltime de cca. 3,5 – 4 m, cu utilizarea deseurilor miniere rezultate din activitatea miniera de pe amplasament.

Exploatarea in cariera a demonstrat, insa, ca faciesul dur si compact al gresiilor grauwache si al microconglomeratelor metamorfozate se continua sub vatra actuala a carierei, in conditiile unor parametrii fizico – mecanici superiori, de unde ideea continuarii extractiei miniere, in viitor, cu inca o treapta descendenta, situata la cota de – 15 m. Dupa epuizarea acestei trepte se va trece la ecologizarea finala a zonei, prin amenajarea unui lac in cavul astfel creat.

Suprafata estimata a acestuia va fi de cca. 15 – 20 ha.

Pana atunci se procedeaza la ecologizarea zonelor limitrofe viitorului lac, constand in rambleerea neregularitatilor taluzelor finale din marginea estica a actualei cariere, cu utilizarea deseurilor miniere rezultate pe amplasament.

Se are in vedere ca in momentul in care se va realiza lacul artificial, limita excavatiilor finale sa fie deja regularizata, terenurile limitrofe, nivelate, solificate, innerbate si partial impadurite, pentru creerea din timp a unui habitat specific zonei si marirea suprafetei de dezvoltare a biodiveritatii, in special a avifaunei.

Unitati teritoriale de referinta

Zonificarea  functionala   si  organizarea  in  cadrul   terenului  studiat  au  determinat  urmatoarele  reglementari  urbanistice:

- realizarea  drumului  de  acces  si  legatura  intre  fronturile  de  lucru,  din  reteaua  drumurilor  de  exploatare  ale  carierei  existente;

- definirea  amplasamentului  ca   functiune  de  industrie - depozitare  cu  defalcarea   zonelor care  il  compun,  specifice  exploatarii  carierei  de  piatra;

- modificarea  categoriei  de  folosinta  a  terenului  pe  care  urmeaza  a  se  realiza     extinderea  din  pasune  si  arabil   in   curti  cariera  piatra;

- reintroducerea  in  intravilan,  conform  Schitei  de Sistematizare  intocmita  in  1989,  a celor doua trupuri in suprafata de cate 0,25 ha pe care se afla constructiile care deservesc   investitia;

- indicarea  tipulului  de  obiect  de  arhitectura  detaliat  in  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent  PUZ.

Zonificarea  functionala

Ca  urmare  a  propunerilor  de  amenajare  urbanistica  a  terenului  studiat  au  rezultat  urmatoarele  zone  functionale:

Z dj        - zona  drum  judetean

Z dac     - zona  drum acces  cariera

Z de       - zona  drum  exploatare

Z ta        - zona  teren  arabil

Z tp        - zona  teren  pasune

Z tn        - zona  teren  neproductiv

Z osc     - zona  organizare  santier  cariera

Z epr      - zona  extractie  si  prelucrare  roca

Z sv       - zona  depozitare  pamant

##### Reglementari

Zonificarea  functionala   si  organizarea  in  cadrul   terenului  studiat  au  determinat  urmatoarele  reglementari  urbanistice:

- realizarea drumului de acces si legatura intre fronturile de lucru, din reteaua drumurilor de exploatare ale carierei existente;

- definirea amplasamentului ca functiune de industrie - depozitare cu defalcarea   zonelor care il compun, specifice exploatarii carierei de piatra;

- modificarea categoriei de folosinta a terenului pe care urmeaza a se realiza  extinderea  din pasune si arabil in curti cariera piatra;

- reintroducerea in intravilan, conform Schitei  de Sistematizare intocmita in 1989, a  celor doua trupuri in suprafata de cate 0,25 ha pe care se afla constructiile  care deservesc   investitia;

- indicarea tipulului de obiect de arhitectura detaliat in Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.

Bilantul teritorial

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| 1. ZONA DRUM JUDETEAN | 0,82 | 1,16 | 0,82 | 1,16 |
| 2. ZONA DRUM ACCES CARIERA | 0,64 | 0,90 | 0,64 | 0,90 |
| 3. ZONA DRUM EXPLOATARE | 0,67 | 0,95 | 0,67 | 0,95 |
| 4. ZONA TEREN ARABIL | 20,53 | 29,06 | 16,48 | 23,33 |
| 5. ZONA TEREN PASUNE | 15,02 | 21,27 | 5,07 | 7,18 |
| 6. ZONA TEREN NEPRODUCTIV | 4,80 | 6,79 | 4,80 | 6,79 |
| 7. ZONA ORGANIZARE SANTIER CARIERA | - | - | 0,50 | 0,71 |
| 8. ZONA EXTRACTIE SI PRELUCRARE ROCA | 26,17 | 37,05 | 39,67 | 56,16 |
| 9. ZONA SPATIU VERDE | 1,99 | 2,82 | 1,99 | 2,82 |
| TOTAL ZONA STUDIU | 70,64 | 100,00 | 70,64 | 100,00 |

    - Echiparea cu utilitati tehnico-edilitare

Avand in vedere ca S.C. COMPREST UTIL SRL Constanta, prin prezentul PUZ, isi propune extinderea pentru exploatare a actualei cariere, Cariera de sisturi verzi “Sibioara – Piatra Lata” amplasata in estul Localitatii Sibioara, in partea de sud a Lacului Tasaul, Comuna Lumina, Judeţul Constanţa, cu inca 14 ha, spre sud - vest, pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate vor fi folosite actualele instalatii si anume:

1. Alimentarea cu apa

Apa potabila necesara pentru personalul angajat se asigura din bidoane cu apa plata. Pentru nevoile igienice (spalatul pe maini) ale muncitorilor din cadrul carierei, apa este adusa cu cisterna de la SC Somaco Construct SRL Constanta, din vecinatate si este stocata in 3 rezervoare din PVC, avand capacitatea de 1 mc fiecare.

Apa tehnologica este utilizata la umectarea agregatelor din cele doua statii de concasare.

1.1. Alimentarea cu apă potabila

1.1.1. Sursa de suprafata

In imediata apropiere a carierei se afla Lacul Tasaul care asigura alimentarea cu apa a instalatiei de concasare – sortare nr. 1. Din Lacul Tasaul apa este pompata cu ajutorul unei pompe de suprafata de tip Cerna 180, avand urmatoarele caracteristici:

- debitul pompei, Qp = 5 mc/h;

- intaltimea de pompare, Hp = 15 mCA;

- puterea, P = 5,5 kW;

- numar rotatii/minut = 3000.

Apa prelevata din Lacul Tasaul este folosita pentru stingerea incendiilor si pentru umectarea materialului concasat in statia de concasare – sortare nr. 1.

1.1.2. Sursa subterana

In cadrul obiectivului exista doua puturi forate (P1 si P2) si doua puturi sapate (P3 si P4) , din care, in functiune este un sigur put sapat (P3). Doua puturi forate sunt in conservare (P1, P2) si un put sapat este dezafectat si astupat, P4 (de fapt a fost P1, dar dupa ce a fost dezafectat si astupat, celelalte au fost rebotezate, de la P1 la P2 si P3).

Putul P1, are urmatoarele caracteristici:

- adancimea sapata, H = 10m;

- diametru, Dn = 100 mm;

- nivel hidrostatic, NHs = 4m;

- nivel hidrodinamic, NHd = 6 m;

- denivelarea, S = 2m;

- debitul putului, Q = 4,5 mc/h (1,25 l/s).

Litologia:

- 0,00 – 0,50 m = sol vegetal;

- 0,50 – 4,00 m = argila loess-oida galbuie;

-    4,00 – 10,00 m = argila cu bolovanis;

Putul P 2, are urmatoarele caracteristici:

- adancimea sapata, H = 5m;

- diametru, Dn = 100 mm;

- nivel hidrostatic, NHs = 3m;

- nivel hidrodinamic, NHd = 4 m;

- denivelarea, S = 1m;

- debitul putului, Q = 4,5 mc/h (1,25 l/s).

Litologia:

- 0,00 – 0,50 m = sol vegetal;

- 0,50 – 2,00 m = argila loess-oida galbuie;

-    2,00 – 5,00 m = argila cu bolovanis;

Putul P3, are urmatoarele caracteristici:

- adancimea sapata, H = 6m;

- diametru, Dn = 800 mm;

- nivel hidrostatic, NHs = 3m;

- nivel hidrodinamic, NHd = 3,5m;

- denivelarea, S = 0,5m;

- debitul putului, Q = 7 mc/h (1,94 l/s).

Litologia:

- 0,00 – 0,50 m = sol vegetal;

- 0,50 – 3,00 m = argila loess-oida galbuie;

-    2,00 – 8,00 m = argila cu bolovanis;

- 8,00 – 10,00 m = sisturi verzi alterate.

Putul P3 asigura apa necesara instalatiei de concasare – sortare nr. 1 si este echipat cu un hidrofor tip 120/5A24LT, avand urmatoarele caracteristici:

- debitul pompei, Qp = 5,5 mc/h;

- intaltimea de pompare, Hp = 9 - 25 mCA;

- puterea, P = 1,5 kW;

- numar rotatii/minut = 2890.

Apa din sursa subterana este folosita in scop igienico – sanitar (doar pentru spalat pe maini), fiind stocata intr-un bazin din PVC avand capacitatea de 1 mc, distribuita printr-o cismea amplasata in incinta si pentru umectarea materialului concasat in statia de concasare – sortare nr. 2.

Consumul total de apa

a. Necesarul total de apa:

- Q zi mediu = 8,51 mc/zi;

- Q zi maxim = 10,21 mc/zi;

b. Cerinta totala de apa:

- Q zi mediu = 9,55 mc/zi;

- Q zi maxim = 11,47 mc/zi.

Instalatii de aductiune si inmagazinare constau din:

- conducta de aductiune de la Lacul Tasaul la cele doua concasoare este realizata din OL, avand Dn = 2” si o lungime de 80 m;

- conducta de aductiune de la putul P3 la concasare si la bazinele de stocare a apei pentru nevoi igienice este realizata din pexal, avand Dn 3/4” si o lungime totala de 70 m.

2. Evacuarea apelor uzate

2.1. Evacuarea apelor uzate menajere

In urma activitatii desfasurate in statiile de concasare – sortare a agregatelor minerale de la cariera sibioara, apartinand SC Comprest Util SRL, nu rezulta ape uzate tehnologice, apa folosindu-se doar in procesul de umectare a agregatelor minerale, dupa operatia de concasare, in scopul prevenirii degajarii de praf in atmosfera. Cariera nu dispune de retea de canalizare. In zona sediului administrativ exista un WC de tip uscat.

2.2. Canalizarea pluviala

Apele meteorice din vatra carierei sunt evacuate gravitational, prin asigurarea unei pante de scurgere de 1 – 2% catre santurile colectoare si sunt preluate apoi de o conducta realizata din OL avand Dn = 500 mm, ce le transporta spre Lacul Tasaul.

2.3. Instalaţii de stins incendiu la interior

Conform normelor în vigoare (Normativ NP 086-05, Normativ P118-99, STAS 1478, etc.) s-au prevăzut:

a. apa pentru stingera incendiilor este prelevata din Lacul Tasaul prin sistemul descris la punctul b.3.1.1.; de asemenea sunt folosite si stingatoare portabile cu spuma.

- conform Normativ NP 086-05, art.4.1;

- conform Normativ NP 24/97, art.III C.2.3.10.2.,alin.a.

3. Alimentarea cu energie electrica

Nu sunt necesare investitii pentru alimentarea cu energie electrica. Cariera Sibioara “Piatra-Lata” este alimentata cu energie electrica din reteaua nationala si anume:

-  L.E.A. de 20 KV, în lungime de cca. 700 m, pentru alimentarea amplasamentului minier.

-  PT 20/6 KV şi PT20/0,4 KV, în incinta exploatării.

4. Telecomunicatii

Pe terenul studiat nu exista utilizatori de retea telefonica si nici instalatii de comunicatii.  Racordul la o astfel de retea este optional.

Dezvoltarea   perimetrului  de  exploatare  miniera  nu  necesita  extinderea  retelei  electrice  existente,  utilajele  folosite  fiind  actionate  strict  termic.

5. Retea de termoficare si gaze naturale.

Nu  este  cazul.

##### 6. Telefonizare

Pentru  terenul  studiat    nu  se  prevad    extinderi  ale  retelei  de  telefonizare  prin  cablu  existente  in  zona,  comunicarea  realizandu-se  prin  sistemul  de  telefonie  mobila.

7. Colectarea  deseurilor

Actuala  exploatare a carierei  are   rezervat  un  spatiu  pentru  pubele  ecologice,  standardizate  in  vederea  preluarii  mecanizate  de  catre  firmele  specializate. Aceste  pubele  vor  deservi   intreg   perimetrul  exploatarii.

2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI A EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS

Comuna Lumina este amplasata in zona nord-estica a Judetului Constanta si este traversata de la nord la sud de drumul national DN 22 Tulcea – Constanta si de la est la vest de drumul judetean DJ 226, drum ce asigura legatura Localitatii Lumina cu resedinta de judet si localitatile invecinate.

Perimetrul analizat se afla situat pe teritoriul administrativ al comunei Lumina. Terenul in suprafata totala de 14 ha este situate in imediata vecinatate a carierei vechi si este compus din parcelele A858 de 4,05 ha si PS 859/1, in suprafata de 9,95 ha. Acest teren este proprietatea domnului Pancencu Iuri prin actul de cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP Asociati  Cristina  Baturi, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului Constanta  si a fost pus la dispozitie SC Comprest Util SRL prin Contractul de comodat nr. 281/14.12.2012.

Accesul in zona se realizeaza prin doua variante:

- Soseaua modernizata DN 22 , Constanta - Tulcea, pana la intersectia cu drumul comunal Dc 862 cu trecere prin Satul Sibioara. La cca 1,3 km de sat se desprinde un drum de exploatare de cca. 1,00 km.

- Dj 226 Constanta - Lumina – Navodari, iar de aici pe Dc 862 spre Sibioara pana la drumul de exploatare amintit mai sus.

Accesul la noul perimetru de extractie se face prin drumurile de exploatare existente.

Vecinatatile terenului sunt dupa cum urmeaza:

- la nord: CCP 855 si PS 859/2;

- la sud: drumul de exploatare + parcelele A861/1 si A861/2;

- la est:  parcela A857/1;

- la vest:  parcela PS 859/2.

Suprafata de teren a PUZ – ului = 14 ha.

Suprafata de teren studiata PUZ = 70,64 ha.

Functiunea actuala = teren arabil si pasune.

Functiunea propusa = teren cariera  piatra.

Suprafata PUZ – ului este situata  la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

Zonificarea  functionala   si  organizarea  in  cadrul   terenului  studiat  au  determinat  urmatoarele  reglementari  urbanistice:

- realizarea  drumului  de  acces  si  legatura  intre  fronturile  de  lucru,  din  reteaua    drumurilor  de  exploatare  ale  carierei  existente;

- definirea  amplasamentului  ca   functiune  de  industrie - depozitare  cu  defalcarea    zonelor   care  il  compun,  specifice  exploatarii  carierei  de  piatra;

- modificarea  categoriei  de  folosinta  a  terenului  pe  care  urmeaza  a  se  realiza    extinderea  din  pasune  si  arabil   in   curti  cariera  piatra;

- reintroducerea  in  intravilan,  conform  Schitei  de Sistematizare  intocmita  in  1989,  	   a  celor  doua  trupuri  in  suprafata  de  cate  0,25 ha  pe  care  se  afla  constructiile care  deservesc   investitia;

- indicarea  tipulului  de  obiect  de  arhitectura  detaliat  in  Regulamentul  Local  de    Urbanism  aferent  PUZ.

2.1. Date geomorfologice si hidrologice de bază

Ţinutul Dobrogei centrale şi de sud, sub aspect geomorfologic, aparţine Podişului Prebalcanic, individualizându-se ca Podişul Dobrogean.

Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vălurite şi plane, cu înălţimi medii cuprinse între 100 m şi 200 m, care se termină printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful a fost modelat de ape, în trepte, de la vest la est şi către Valea Carasu (zonă de maximă coborâre a reliefului Dobrogei Centrale şi de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonică. Caracterul de platformă este evidenţiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au suferit mişcări de basculare epirogenetice, ultima afectând zona recent. Prezenţa văilor meandrate, cu pereţi abrupţi, care se continuă şi pe platforma continentală, sunt consecinţa acestor mişcări epirogenice. Energia mică de relief (în jur de 50 m ), suprafeţele interfluviale întinse şi slab văluite, cu înălţimi medii de 100 – 200m, dau un aspect de câmpie tabulară – structurală.

Plecând din Ovidiu spre nord, se poate observa că între acesta şi zona Lumina - Capul Midia - Fantanele apare un relief mai mult plat, constituit mai întâi dintr-o treaptă de podiş înaltă de 85 – 70 m, puţin fragmentată, uşor înclinată spre sud – est; în continuare se reamarcă o treaptă mai joasă (65 – 50m.) cu acelaşi grad de fragmentare. Ambele sunt acoperite cu depozite loessoide, pe care, din loc în loc, îşi fac apariţia martori de eroziune. A treia treaptă, şi cea mai joasă – cu două nivele – se prezintă în bună parte ca o formă aluvională, nisipoasă – sediul unor active procese de acumulare sau eroziune – pe care sunt amplasate cuvetele lacurilor Taşaul, Corbu si Nuntasi izolate de mare prin perisipuri destul de bine consolidate.

În general, relieful de pe latura de vest a acestui sistem lacustru nu prezintă complicaţii geomorfologice – nota dominantă fiind uniformitatea – decât acolo unde apar calcarele, ca pe versantul Lacului Taşaul; acest fapt se poate remarca străbătând regiunea mai ales pe şoseaua care merge de la Constanţa spre Babadag.

Ceea ce atrage atenţia în mod deosebit în acest sector este sistemul lacustru      (Taşaul, Corbu), separat de mare printr-o barieră lungă de nisip, sprijinită pe Capul Midia constituit din conglomerate şi calcare jurasice. Marea a constituit acest cordon în tendinţa ei de regularizare a ţărmului, ca şi în alte părţi de altfel, ceea ce ne face să presupunem că nu este un ţărm de dată recentă; dimensiunile barierei sunt diferite – mai lată în nord, ajungând la cca. 1400m. în dreptul oraşului Năvodari şi mai îngustă în sud, cca. 400m, în dreptul Staţiunii Mamaia; altimetric, scade de la 6 – 7m în sud, la 4 – 5m, în nord.

Lacul Taşaul, ocupă o suprafaţă de 1830 ha. Configuraţia alungită dă imaginea clară a unui sector din valea Casimcei, inundat de apele mării şi ulterior izolat printr-un perisip (cordon litoral) pe care trece o şosea şi o cale ferată. Cuveta lacustră prezintă în general adâncimi mici.

Versantul sudic al ţărmului, între Năvodari şi Sibioara, este abrupt în cea mai mare parte, prezentând o faleză lacustră.

Lacurile Taşaul şi Corbu s-au format prin bararea gurilor de vărsare a râurilor Casimcea, respectiv Corbu, prin cordoane de nisip, la contactul cu linia ţărmului, în decursul ultimei secvenţe transgresive (flandriene) din evoluţia Mării Negre.

Cuveta Lacului Taşaul este amplasată pe zona de contact a calcarelor jurasice, cu soclul, proterozoic superior – cambrian inferior, al şisturilor verzi. În lungul acestui contact stratigrafic s-a insinuat traseul Râului Casimcea, mult mai activ în perioadele reci, glaciare, din Cuaternar.

Morfologia cuvetei lacustre scoate în relief atât diferenţele structurale, cât şi pe cele petrografice ale formaţiunilor de pe cele două flancuri, nordic şi sudic. Cele mai mari adâncimi (4,00 – 4,60 m.) se întâlnesc, de fapt, în apropierea ţărmului sudic, unde formaţiunea şisturilor verzi prezintă strate în poziţie aproape verticală.

Nivelul Lacului Taşaul se situează la cote medii de + 1,2 m…..1,45 m, rnMN, fiind impus, în actualele condiţii, de nivelul apei din Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari. Alimentarea lacului se face din surse subterane carstice şi din canal, digul de îl separă de acesta fiind permeabil.

Cordonul de nisip ce separă lacurile Corbu şi Taşaul de Marea Neagră avea o lăţime de cca. 400m., înălţându-se cu 1,5 – 2 m. deasupra nivelului mării. Morfologia actuală a cordonului litoral este marcată de relieful tehnogen creat prin supraînălţarea terenului, a cărui cotă se situează la 2,5 – 3 m.

La nord de grupa lacustră Taşaul – Corbu, aproximativ până în valea Râului Slava, zona de litoral corespunde unei suprafeţe de abraziune înclinată spre est, constituită ca şi precedenta din trei trepte realizate pe seama şisturilor verzi, mulată de depozite loessoide şi marine. Pe această zonă litorală se suprapun o serie de văi ale unor sisteme hidrografice dominant intermitente, pe alocuri cu un profil transversal foarte larg, dând impresia de golfuri insinuate în uscat.

În cele mai multe cazuri aceste ape au erodat învelişul loessoid, apărând la zi substratul şisturilor verzi.

Ceea ce atrage atenţia, ca elemente de relief, sunt o serie de înălţimi izolate – martori de eroziune – constituit din calcare, în apropiere de Lacul Taşaul, dar mai ales din şisturi verzi acoperite în parte de depozite loessoide, ca Movila lui Hogea şi Gargalâcul Mare (şisturi verzi), din apropiere de localitatea Corbu de Sus.

Lacul Sinoe este încadrat între Grindul Chituc, care îl separă de mare şi Insula Lupilor care-l desparte de Lacul Zmeica; pe latura vestică prezintă două braţe care intră adânc în uscat, Lacul Istria şi Lacul Nuntaşi. Lacul Sinoe comunică cu marea prin Buhazul mic şi Buhazul mare în sud, dar cele mai leznicioase comunicări le are prin deschideri în cordonul litoral marin: Portiţei sau Periboinei.

Reţeaua hidrografică este foarte săracă, cu excepţia Râului Casimcea, care izvorâşte de la Altân Tepe şi se varsă în Lacul Taşaul.

Lacurile litorale fac parte din categoria limanelor fluvio – marine (Lacul Taşaul şi Lacul Corbu), şi a lagunelor marine (Complexul Razelm – Sinoe, Lacul Siutghiol).

În timpul glaciaţiunii Wurm I, ca urmare a reţinerii unei cantitãţi imense de apã în calota glacialã, în bazinul Mãrii Negre - ca de altfel în toate mãrile de  pe glob - s-a produs o scãdere puternicã a nivelului apei, apreciatã de unii cercetãtori la -80 m, iar de alţii la -46 m faţã de nivelul actual. Dupã aceastã regresiune, numitã neoeuxinicã, a urmat o transgresiune lentã (Marea Neagrã Veche), care a continuat şi în perioada Marea Neagrã Nouã, întreruptã de mici regresiuni coincizând glaciaţiunilor Wurm II, III şi IV. Transgresiunea Marea Neagrã Nouã, care corespunde fazei optimului climatic în care nivelul mãrii a atins cota maximã în postglaciar de +5 m faţã de nivelul actual, a fost denumitã neoliticã (Banu, 1964) sau histrianã (Bleahu, 1965). Dupã ea urmeazã o micã regresiune numitã dacicã (Banu, 1964), în care nivelul mãrii era de cca. 4 m sub cel actual şi apoi din nou o creştere a nivelului coincizând transgresiunii valahe, care continuã şi astãzi.

Vãile râurilor şi golfurilor marine au fost supuse succesiv pãtrunderii şi retragerii apelor marine, însoţite de întreaga gamã a proceselor: de adâncime prin eroziune, lãrgire prin abraziune, înãlţare prin aluvionare, închidere a gurilor de cãtre cordoane litorale sau grinduri fluviatile. Numai prin aceste procese repetate în timp şi cu intensitãţi diferite, se poate explica lãrgirea exageratã a gurilor micilor râuri dobrogene. Cea mai puternicã acţiune de eroziune pe verticalã a fost în timpul transgresiunii neoeuxinice, când râurile dobrogene care se varsã în mare şi-au sãpat vãi pe platforma continentalã, în prezent submersã. Momentul în care gurile vãilor sunt lãrgite cãpãtând aspectul unor golfuri, corespunde transgresiunii neolitice (histriene), când invadarea vãilor de cãtre apele mãrii  a dus, prin abraziune şi aluvionare, la modificarea profilului transversal caracteristic unei vãi, într-un profil propriu unei depresiuni lacustre. Repetarea fazelor de eroziune şi adâncire - şi în unele cazuri de izolare - n-a fãcut decât sã contureze mai mult depresiunile şi sã genereze aspectul actual al limanelor şi lagunelor litorale.

Cele mai interesante şi mai caracteristice aspecte le oferã particularitãţile hidrochimice ale lacurilor care sunt în strânsã legãturã atât cu factorii chimici, hidrologici, litologici etc, cât şi cu evoluţia paleogeograficã a cuvetelor lacustre şi a regiunii în care se gãsesc.

Complexul Razelm-Sinoe, prin poziţia sa intermediarã şi prin particularitãţile alimentãrii, face tranziţia dintre apa dulce primitã din Dunãre prin canalele din nordul Complexului, pânã la apa sãratã, cu o concentraţie mai ridicatã decât apa de mare, în sudul acestuia, în special în Lacul Istria (40g/l).

Aceastã succesiune hidrochimicã se datoreşte pãtrunderii apei de mare prin "portiţe" în timpul furtunilor şi evaporaţiei puternice, şi a lipsei unui aport de apã dulce.

Lacurile litorale de la sud de Capul Midia sunt destul de variate din punct de vedere hidrochimic. Lacurile Taşaul şi Corbu conţin apã salmastrã (între 1-2 g/l în Taşaul şi între 2-3 g/l în Corbu), datoritã atât infiltraţiilor prin cordonul litoral şi concentraţiei ridicate a apei aduse din bazinul Casimcei, cât şi întreruperii legãturii cu Siutghiolul, de unde se alimenta în bunã parte.

Adâncimea de îngheţ luată în calcul conform STAS 6054 / 1977 este de 0,9m.

Teritoriul administrativ al Comunei Lumina, inclusiv al Satului Sibioara, Judeţul Constanţa, aparţine din punct de vedere geomorfologic Platformei Dobrogei Centrale. În cadrul acestei unităţi de relief se pot individualiza mai multe trepte diferenţiate ca altitudine.

Partea nordică a Podişului Casimcei (treapta Sacârbair) prezintă înălţimile cele mai ridicate (300 – 400 m), constituind nodul orohidrografic, de unde apele se răsfiră spre sud – vest, sud şi sud – est.

Orientarea generală a acestei subunităţi este mai mult spre mare decât spre Dunăre. Înspre vest se diferenţiază Prispa Hârşova, Prispa Dăienilor,  Podişul Înşiratele, Podişul Tortomanului, fragmentate de văi cu direcţia sud – vest, cu interfluvii largi, din care se detaşează înălţimi mai mari de 200 m.

Spre Marea Neagră, Podişul Casimcei coboară în trepte şi domină cu cca 100 – 150 m depresiunea Pantelimon, situată în cursul superior al râului Casimcea.

Ultimele trepte, cu altitudini sub 100 m sunt Prispa Fântânele, la nord şi la vest de Lacul Taşaul şi Prispa Hamangia în bazinul inferior al râului Slava.

Zona cercetată face parte din subunitatea Fântânele. Altitudinea variază între + 5,00 m (cota Balta Mare) şi 77,1 m (Movila Caraharman = 80,1 m).

Elementul morfologic dominant este dat de traseul cumpenei de ape dobrogene, care separă bazinul hidrografic tributar Dunării (spre vest) de bazinul hidrografic Marea Neagră .

Cumpăna apelor se poate urmări la sud de comuna M. Kogalniceanu, prin Movila lui Topor (+ 120,2 m), apoi în lungul Aeroportului International pe direcţia nord – sud pe un platou cu amplitudinea de cca 100 m. La nord de comună, linia celor mai mari înălţimi se abate spre nord – vest, continuând prin partea de sud a comunei Târguşor (amplitudini de 140 – 160 m).

La est de cumpăna apelor energia de relief este mai accentuată. Văile afluente râului Casimcea secţionează cuvertura de depozite loessoide determinând aflorarea ”şisturilor verzi”, sau a calcarelor jurasice.

Înălţimile mai importante sunt: Dealul Dalufac (101,5 m), format din şisturi verzi acoperite de loess; Dealul Mare (78,2 m) şi Dealul Sârtorman (116,8 m) reprezentate prin calcarele jurasice ale ”formaţiunii de Casimcea”, intens exploatate în cariere.

Valea Dalufac este actualmente secată. Pe cursul inferior al Văii Dalufacu Mic apare un izvor din pânza freatică de la baza loessului.

Pe versantul stâng al Văii Casimcea, monotonia reliefului este întreruptă de Dealul Piatra ( + 50,4 m), alcătuit din calcare jurasice intens carstificate (lapiezuri, avene, galerii inundate).

Cursul inferior al râului Casimcea a fost transformat în liman fluvio – marin (lacul Taşaul), urmare a barării sale de un cordon litoral marin pe măsura creşterii nivelului Mării Negre.

Cuveta Lacului Taşaul este amplasată pe zona de contact a calcarelor jurasice cu fundamentul proterozoic superior – cambrian inferior al formaţiunii şisturilor verzi. În lungul acestui contact stratigrafic s-a insinuat traseul râului Casimcea, mult mai activ în perioadele reci, glaciare, din Cuaternar.

Nivelul lacului Taşaul se situează la cote medii de + 1,20 m ..... + 1,45 m r.M.N., nivel impus în actualele condiţii, de cota apei din Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari. Alimentarea lacului se face din surse subterane carstice şi din Canal, digul ce îl separă de acesta fiind permeabil.

2.2. Consideraţii geologice

Din punct de vedere geologic zona Localităţii Sibioara face parte integrantă din unitatea structurală majoră a Dobrogei Centrale şi anume Masivul Central Dobrogean.

Masivul Central Dobrogean a fost obiectul unor ample studii geologice şi a mai multe teze de doctorat dintre care amintim: Glicherie Caraivan, 1981, “Studiul sedimentologic al depozitelor din zona de plajă şi a şelfului intern, din faţa ţărmului românesc, între Portiţa şi Tuzla”, Universitatea din Bucureşti şi Viorel Paul Costache, 1998, “Geologia litoralului românesc al Mării Negre de la Sud de linia Pecineaga – Camena şi implicaţiile de ordin ecologic”, Universitatea Bucureşti.

Masivul Central Dobrogean se caracterizează, din punct de vedere geostructural, prin apariţia la zi, pe arii foarte extinse, a soclului Precambrian, motiv pentru care a fost desemnat sub numele de “masiv”, acest termen având o semnificaţie geostructurală. Cuvertura în schimb ocupă suprafeţe restrânse.

2.2.1. Stratigrafia

Soclul. Aşa cum sugereazã şi termenul de “masiv” central-dobrogean, formaţiunile soclului aparţin unor cicluri geotectonice precambriene. Acestea predominã în structura spaţiului central-dobrogean. Deşi în zona litoralã propriu-zisã nu se întâlnesc toate elementele constitutive şi semnificative ale unitãţii geostructurale majore (Masivul Central-Dobrogean), în prezentarea care urmeazã vom face referiri şi la acestea.

În alcătuirea soclului se deosebesc două unităţi cu caractere petrofaciale bine distincte.

Aceste unităţi se delimitează printr-o discordanţă stratigrafică şi de metamorfism. Astfel, se individualizează, ca primă unitate, grupa şisturilor cristaline mezometamorfice, iar cea de-a doua include formaţiunea şisturilor verzi.

Grupa şisturilor cristaline mezometamorfice, apare la zi numai în partea nordică a Masivului Central Dobrogean, într-o zonă de ridicare. Acestea sunt reprezentate prin micaşisturi cu muscovit, biobit, granat, uneori şi staurolit, prin cuarţite şi amfibolite, totul fiind străbătut de filoane de pegmatite. La partea superioară a şisturilor cristaline, se individualizează o zonă retromorfozată. Determinările de vârstă pe cale radiometrică efectuate asupra şisturilor cristaline mezometamorfice au indicat valori între 634 – 711 milioane ani, iar pentru cele retromorfozate 530 milioane ani. Fără îndoială însă că aceste valori sunt aparente, inclusive cele mai mari, reprezentând de fapt efectele ultimelor procese geodinamice care le-au afectat. Interpretând aceste date, se poate spune că şisturile cristaline mezometamorfice au luat naştere prin metamorfozarea în condiţiile faciesului amfibolitic al unui material sedimentogen şi magmatogen într-o fază de metamorfism anterioară ciclului baikalian. Ele reprezintă de fapt nuclee foarte vechi provenind din domeniul consolidat care făcea corp comun cu soclul Platformei est-europene, dar care au fost regenerate în ciclul baikalian.

Formaţiunea şisturilor verzi. Transgresiv şi discordant, peste şisturile cristaline, se dispune o suită sedimentară cu caracter de fliş, având în jur de 3000 – 4000 de metri grosime, intens cutată şi slab metamorfozată (anchimetamorfozată). Culoarea verde este dată de clorit.

În ansamblu, formaţiunea şisturilor verzi este alcătuită din şisturi sericito – cloritoase, pelite, şisturi sericito – grezoase, şisturi clorito – carbonatice, şisturi sericito – hematice, gresii cloritoase, gresii de tip greywacke, arcoze, microconglomerate arcoziene, conglomerate cloritoase şi conglomerate cu fragmente de şisturi verzi.

Din studiul microscopic al şisturilor verzi a rezultat că iniţial ele au fost roci sedimentare care au suferit un slab metamorfism, manifestat printr-o uşoară orientare a mineralelor din cimentul rocilor, cât şi prin prezenţa, în cantitate mare, a cloritului, epidotului şi sericitului. Pe lângă materialul detritic, şisturile verzi conţin şi o oarecare cantitate de material piroclastic acid.

Investigaţiile petrografice şi sedimentologice relevă că aproape 6% din materialul constituient al şisturilor verzi este de origine magmatică, 30% este de origine metamorfică şi 10 – 15% este de provenienţă sedimentară.

Vărsta formaţiunii şisturilor verzi, pe baza conţinutului palinologic, se dovedeşte a fi neoproterozoic terminal – eocambriană.

În masa Formaţiunii şisturilor verzi s-au identificat mai multe subformaţiuni care se succed pe verticalã, şi anume: subformaţiunea infragraywackicã, subformaţiunea graywackelor inferioare, subformaţiunea graywackelor superioare, subformaţiunea supragraywackicã (Mirãuţã, 1964).  Toate acestea se întâlnesc şi în zona litoralã, însã, în cea mai mare parte, sunt acoperite de mantia de loess de sub care apar sporadic.

Subformaţiunea infragraywackicã. Primele secvenţe ale Formaţiunii şisturilor verzi care afloreazã în zona litoralã, în împrejurimile localitãţii Ceamurlia de Sus, sunt reprezentate printr-o alternanţã de cuarţite verzi cloritice şi filite sericito-cloritoase, în grosime de 500-600 m. În baza suitei predominã cuarţitele şi gresiile cuarţitice verzi, în strate ce pot atinge 3-5m grosime. Treptat, pe verticalã se trece la cuarţite verzi, în plãci, care alterneazã cu filite verzi, acestea devenind predominante. La microscop, cuarţitele verzi aratã o matrice cuarţiticã finã, cu clorit, în care se disting cristale mari de cuarţ, feldspaţi plagioclazi şi feldspaţi potasici, alteraţi. Acestora li se adaugã lamele de biotit, în parte cloritizat, epidot, zoizit, piritã şi magnetit. Se poate spune cã aceste cuarţite au luat naştere prin metamorfozarea slabã a unor gresii argiloase, de tip graywacke. Roca este prin urmare o metagraywacke.

Filitele la microscop apar formate din benzi sericitice şi benzi cu cuarţ fin.

Subformaţiunea graywackelor inferioare. În zona litoralã aceasta se întâlneşte în împrejurimile Istriei. Are o grosime de 1000-1200 m şi este reprezentatã printr-o succesiune de ritmuri formate din graywacke, siltite şi roci pelitice argiloase, fiind evident caracterul de fliş slab metamorfozat. Ritmurile au grosimi variate de la 1-3 m, pânã la 30-80 cm. Frecvent sedimentaţia gradatã este evidentã. În stratele de graywacke groase sunt frecvente fragmente de roci pelitice remaniate intraformaţional. Acestea sunt bine rulate şi ocupã spaţii lenticulare sau formeazã adevãrate pungi. Este de asemenea prezentã pirita sub formã de cuburi a cãror dimensiune poate atinge 1 cm3.

Pe feţele inferioare ale straturilor de graywacke apar mecanoglife, iar pe feţele superioare ale stratelor pelitice se remarcã ripple-marks.

La microscop graywackele aratã ca fiind formate din granule colţuroase de cuarţ nesortate, feldspaţi, plagioclazi şi feldspaţi potasici alteraţi, epidot, rutil etc., iar masa de bazã este formatã din cuarţ fin detritic, clorit şi sericit. Roca este maturã, fapt ce indicã o sedimentare rapidã caracteristicã depozitelor de fliş. În rocile acestei subformaţiuni, în afara perimetrului cercetat, s-au identificat fragmente de roci bazice alterate (Ionescu B.,1937) şi intercalaţii lenticulare de diabazporfirite (Cosma et.al., 1963).

Subformaţiunea graywackelor superioare. Acestea, în zona litoralã, afloreazã în împrejurimile lacurilor Taşaul şi Siutghiol şi urmeazã în continuitate de sedimentare peste graywackele inferioare. Este reprezentatã printr-o suitã pararitmicã în care pachetele de graywacke alterneazã cu depozite pelitice. Elementele distinctive faţã de graywackele inferioare constau în reducerea frecvenţei termenilor arenitici în raport cu pelitele, deşi stratele de graywacke pot atinge grosimea de 2-6 m. De asemenea un element caracteristic îl reprezintã apariţia unor intercalaţii subţiri (5-20 cm) de microconglomerate arcoziene, pelite violacee, gresii calcaroase adesea sub formã de lentile. Spre partea superioarã a suitei adesea se întâlnesc intercalaţii subţiri de calcare verzui. Elementele conglomeratelor sunt reprezentate prin roci bazice, granite cu feldspat potasic, adesea de culoare roşie şi cuarţ.

Ritmurile au grosimi diferite, preponderente fiind acelea ce pot atinge 20-80 cm. Un ritm este format de regulã dintr-o graywacke de culoare verde-albãstrui sau brunã, când este alteratã, cu granulaţie medie, cu stratificaţie gradatã şi care pe verticalã trece la o gresie finã, ce se desface în plãci, prezentând adesea texturã curbicorticalã şi laminaţii oblice. Termenul pelitic cu care se încheie ritmul este un pelit de culoare verzuie sau brunã, când este alteratã, cu spãrturã aşchioasã. În astfel de roci, pe malul Lacului Taşaul, la Sibioara s-a gãsit o asociaţie protisto-palinologicã cu: Leiominuscula rugosa Naum., Margominuscula rugosa Naum., Lophominuscula prima Naum., Leioligotriletum compactum Tim., Stenozono-ligotriletum sokolovi Tim. etc (Iliescu, Mutihac, 1965).

La microscop graywackele acestei subformaţiuni apar formate din granule colţuroase, nesortate, de cuarţ, feldspaţi plagioclazi potasici, fragmente de roci (cuarţite şi roci bazice alterate), epidot, zoizit şi rutil. Matricea este alcãtuitã din cuarţ fin, clorit şi plaje mari de lamele de sericit. Pe feţele inferioare ale gresiilor din baza ritmului se gãsesc mecanoglife. Şisturile pelitice apar constituite din cuarţ fin detritic, clorit şi lamele de sericit orientate care conferã rocii o texturã şistoasã.

Subformaţiunea supragraywackicã. Numitã şi stratele de Bãltãgeşti, aceasta încheie Formaţiunea şisturilor verzi, iar în zona litoralã se întâlneşte, sporadic, la est de satul Sinoe. În general, aceastã subformaţiune este predominant şistoasã, având o grosime de 600-800 m. Subformaţiunea debuteazã prin roci pelitice, compacte cu lamine siltice. În aceste pelite se intercaleazã treptat graywacke cuarţitice verzi, în care este evident fenomenul de sedimentare gradatã, şi conglomerate ale cãror elemente sunt formate din cuarţite, şisturi amfibolice, micaşisturi cu granaţi, bazalte şi granite. Din secvenţele pelitice ale subformaţiunii supragraywackicã, care adesea au culoare roşie, provin exemplare de Archaoehystricosphaera sp. (Iliescu, 1973).

Cu privire la vârsta formaţiunii şisturilor verzi în ansamblu, în istoricul cercetãrilor acestora pãrerile au variat de la Neoproterozoic la Carbonifer şi chiar Permian. În prezenat problema  este lãmuritã pantru cã vârsta Neoproterozoic târziu-Eocambrian a formaţiunii şisturilor verzi este atestatã de conţinutul protisto-polinologic menţionat.

Din analiza complexã a formaţiunii şisturilor verzi în ansamblu, se poate rezuma cã aceasta reprezintã o formaţiune sedimentarã în grosime de câteva mii de metri, în care predominã graywackele şi şisturile pelitice. Intercalaţiile de material eruptiv bazic sunt cu totul subordonate. Trãsãturile litofaciale şi stratonomice aratã clar cã Formaţiunea şisturilor verzi prezintã caracter de fliş, fapt remarcat pentru prima datã de I.Atanasiu (1940). Mai trebuie adãugat faptul cã sursa de furnizare a materialului terigen a constituit-o atât ariile din sud, adicã Platforma Sud-Dobrogeanã, cât şi cele din nord care, la vremea aceea, constituiau Platforma Est-Europeanã (Anastasiu, Jipa, 1984). Aceasta înseamnã cã formaţiunea şisturilor verzi s-a acumulat într-o zonã labilã care a funcţionat între douã unitãţi geostructurale rigide, evoluând ca arii exondate supuse acţiunii de denudare. Întreaga formaţiune a suferit o cutare accentuatã şi în acelaşi timp a fost supusã unui metamorfism regional, de tip incipient, ceva mai accentuat cãtre nivelele inferioare. Culoarea predominant verzuie a rocilor constituente, de la care vine şi denumirea de “şisturi verzi”, se datoreazã prezenţei cloritului, generat de metamorfismul incipient la care au fost supuse, însã, în ansamblu, faciesul acestei formaţiuni nu corespunde faciesului matamorfic de şisturi verzi. Denumirea însã s-a încetãţenit ca atare. Acestea fiind caracterele Formaţiunii şisturilor verzi, este evident cã ele nu au putut sã se formeze pe un substrat consolidat cum era acela al Dobrogei de Sud. La întrebarea “Care a fost substratul pe care s-au acumulat şisturile verzi ?”, rãspunsul este uşor de dat. Acesta era un substrat mixt rezultat în urma riftãrii şi regenerãrii unui soclu mai vechi (eoproterozoic). Substratul era alcãtuit din relicte ale acestui soclu, însã regenerate; exemplul cel mai edificator îl oferã Cristalinul de Altân Tepe. Acestora li se adaugã materialul specific ce însoţeşte asemenea procese de riftare, în primul rând ofiolitele.

Cuvertura sedimentara.

Neozoicul. Ca şi Platforma Sud-Dobrogeanã  şi Masivul Central-Dobrogean, în bunã parte, este acoperit de o mantie de loess şi depozite loessoide reprezentate prin silturi şi silturi argiloase revenind Pleistocenului mediu-superior.

Cuaternarul. Formaţiunile aparţinând Pleistocenului constituite din argile verzui şi roşcate cu gips, lehmuri şi loessuri, mulează un relief preexistent.

Depozitele Holocene sunt constituite din loessuri resedimentate, depozite lacustre şi nisipuri de plaje.

Tectonica. Spaţiul central – dobrogean, în Proterozoicul terminal şi la începutul paleozoicului, a evoluat ca arie labilă intracratonică. Consolidarea Dobrogei centrale a avut loc în urma orogenezei baikaliene, când a suferit principalele deformări şi a devenit sistem cutat, în structura actuală constituind Masivul Central Dobrogean. În alcătuirea acestuia, pe lângă formaţiunea şisturilor verzi care îi este proprie, sunt incluse şi nuclee mai vechi, reprezentate prin mezometamorfitele de la Altân Tepe.

Din descifrarea tectonicii acestuia s-a putut distinge structuri majore pe fondul cărora există mai multe cute secundare. Structurile majore au caracter de anteclinorii şi sinclinorii. Dintre acestea, în zona cercetată menţionăm: anteclinoriul Crucea – Sibioara – Năvodari şi sinclinoriul Casimcea – Midia. În zona de la nord – est de Falia Palazu structurile majore sunt orientate NV – SE. Această situaţie tectonică a fost explicată ca o consecinţă a forţelor tangenţiale ce s-au exercitat asupra Dobrogei centrale în timpul mişcărilor preaustrice (la limita dintre Barremian şi apţian), atât dinspre Dobrogea de nord, cât şi din Dobrogea de sud. În urma acestor presiuni s-a produs deversarea bilaterală a şisturilor verzi, pe de o parte peste Dobrogea de nord pe linia Pecineaga – Camena, iar pe de altă parte peste Dobrogea de sud pe linia Palazu – Ovidiu. Încălecarea Dobrogei Centrale peste Dobrogea de sud şi peste Dobrogea de nord s-a produs în faza preaustriacă deoarece depozitele apţiene sunt dispuse transgresiv peste cele două linii de încălecare.

În axele cutelor şi direcţiile şistuozităţii se constată uneori un paralelism, iar în alte cazuri direcţiile şistuozităţii devin oblice faţă de axele cutelor, ceea ce arată că şisturile verzi au fost afectate de mai multe faze de cutare.

Cuvertura sedimentară se aşează discordant peste şisturile verzi, mulând un relief preexistent.

În ordinea importanţei structurale au fost determinate falii de ordinul I, II si III. Elementul tectonic dominant în zona cercetată (falia de ordinul I) este Falia Palazu (Mutihac V., 1983) care a fost descrisă aflorând la zi în cuprinsul carierei de la Ovidiu (de R. Ciocârdel şi D. Patrulius 1950). Ca fractură de ordinul II considerăm Falia Lumina – Palazu Mare – Constanţa Nord, în lungul căreia se produce culisarea atât a Faliei Capidava şi a Faliei Palazu cât şi a Faliei Constanţa.

Deşi toate aceste fracturi sunt antejurasice, prezintă o deosebită importanţă hidrogeologică pentru acviferul jurasic, pe care-l afectează indirect.

Jocul, chiar minor, din timpul cutremurelor de pământ, ar fi suficient pentru a favoriza în dreptul fracturilor adânci o mai intensă fisuraţie a depozitelor acoperitoare şi implici o mai mare capacitate de retenţie a apei.

Ca fisuri de ordinul III considerăm: Falia Năvodari, Falia Lebăda şi Falia Constanţa.

Faliile puse în evidenţă şi în deosebi joncţiunile lor, marchează zonele cu fisuraţia şi fragmentarea cea mai intensă, favorizând acumularea apei. De remarcat este faptul că o „falie” este reprezentată de fapt printr-un set de fracturi paralele, culisate, urmând în ansamblu o direcţie preferenţială.

Tot în categoria surselor structurale menţionăm sistemul de fisuri circulate de apă din Complexul şisturilor verzi şi din calcarele jurasice din jurul Localităţilor Piatra şi Luminiţa.

Sistemele de fisuri circulate din cadrul şisturilor verzi sunt reflectate, cu fidelitate în geomorfologie, văile fiind axate în jurul acestora. Direcţiile predominante sunt: vest-est, nord-sud, nord nord est – sus sud est, nor nord vest – sud sud est.

Zonele fisurate sunt circulate de apă cu nivelul piezometric situat în general la 1 – 5 m sub cota Mării Negre.

Adâncimea caestor surse locale de apă poate fi deci apreciată cunoscând altitudinea punctului respectiv. Direcţia de curgere este către cuveta Lacului Taşaul.

Elementele structurale ale şisturilor verzi şi-au pus amprenta şi în configuraţia ţărmului sud vestic al Lacului Taşaul, segmentele liniare corespunzând cu regularitate unor fisuri importante.

Sistemul de fisuri circulate din calcarele Jurasice de la Piatra prezintă, ca direcţii preferenţiale: nord - sud, nord nord vest - sud sud est şi nord nord est – sud sud vest. În lungul lor s-au schiţat văile ce debuşează în Lacul Taşaul precum şi sistemul carstic inundat din partea de vest a Satului Piatra, pe malul lacului.

Cele mai noi depozite de cuvertură (cuaternare) se aştern transgresiv peste un relief preexistent, nefiind afectate de mişcări de cutare.

Zonarea seismică.  Zona este activă geoseismic. Normativul românesc P 100 – 1/ 2006 “Alternative de proiect pentru protecţia împotriva cutremurelor a lucrărilor civile, industriale şi agricole” indică faptul că amplasamentul actual este situat în zona E, cu un coeficient seismic ks = 0,12 şi o perioadă de colţ unghiular de Tc = 0,7 sec. iar potrivit SR 11100/1-1993 echivalenţa în zonarea seismică se încadrează în izolinia “71” grade MSK (indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de minimum 50 de ani). Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 80 cm.

2.3. Consideraţii hidrogeologice şi hidrochimice

2.3. 1. Consideraţii hidrogeologice

În cadrul teritoriului administrativ al Comunei Lumina pot fi diferenţiete mai multe tipuri de surse de apă, de interes local, sau regional şi anume:

- apele de suprafaţă;

- “acviferul “ din şisturile verzi;

- acviferul jurasic;

- acviferul cuaternar.

Apele  de  suprafaţă

Apele de suprafaţă sunt reprezentate prin:

Valea Taşaul;

Râul Casimcea;

Lacul Taşaul.

Valea  Taşaul traversează satul Piatra, urmând un traseu orientat aproximativ NNE – SSV. Izvoarele sale sunt alimentate din freaticul cantonat la baza depozitelor loessoide din dealul care delimitează bazinul hidrografic al Văii Săcele de cel al Văii Casimcea.

Pe traseul Văii Taşaul există o captare de apă şi conducta de aducţiune aferentă până la marginea satului Piatra, la o cismea comunala.

Râul Casimcea  este una dintre văile cele mai importante ale Dobrogei, avându-şi izvoarele la cca 12 km nord de satul cu acelaşi nume. Traseul său urmăreşte o direcţie generală NV – SE, debuşând în lacul Taşaul în dreptul localităţii Piatra.

Profilul văii este asimetric, datorat diferenţelor petrografice ale substratului, talvegul localizându-se, uneori, la contactul dintre şisturile verzi şi calcarele jurasice.

Debitul mediu anual al Văii Casimcea este foarte redus (cca 0,38 mc/s  la postul hidrometric Casian).

Pe cursul inferior al văii, în coada lacului Taşaul, procesele de colmatare aluvială şi deluvială au condus la formarea unei lunci de mici dimensiuni.

Lacul Taşaul, liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră (fiind despărţit de mare printr-un perisip cu lăţimea de 1.500 m), este  situat la sud de Capul Midia şi la nord de localităţile Sibioara si Năvodari.

Lacurile Tasaul si Gargalac (Corbu de Jos) s-au format prin anastomozarea gurii de varsare a Raului Casimcea de catre cordoane litorale, pe măsura creşterii nivelului Mării Negre în Cuaternarul târziu. Acest proces se inscrie in cadrul unui fenomen mult mai amplu care a dus la modificarea configuratiei litoralului vest-pontic existenta in perioada neolitica. Etapa optimului climatic (5000-3000 i.e.n.) a determinat ridicarea rapida a nivelului marii si inundarea multor asezari preistorice din zona litoralului vest-pontic.

Lacul se află în prelungirea văii râului Casimcea având o forma alungită şi puţin sinuoasă, datorită alternanţei de promontorii şi golfuri largi.  Ţărmurile laterale sunt în cea mai mare parte înalte (pe alocuri 5 -10 m) fiind săpate în calcare jurasice destul de compacte şi în şisturi verzi.

Cu o suprafaţă de 2.335 ha şi o adâncime maxima de 5,4 m, latimea maxima este  de 4 km iar luciul apei este situat la altitudinea de 1 m. Apa este uşor salmastră (salinitate scăzută), cu un nivel ce se menţine constant datorită aportului de apă al râului Casimcea.

Pe suprafaţa lacului există şi două insule, insula „Ada” sau „Anonisa”, cu o suprafaţă de 30,3 ha şi o altitudine maximă de 12,8 m, şi insula “La Ostrov”, cu o suprafaţă de 3,0 ha şi o altitudine maximă de 4,6 m. Ambele denumiri „Ada” și „La Ostrov” înseamnă „insulă”, prima în limba turcă, a doua în limba rusă (a lipovenilor), iar denumirea „Tașaul” înseamnă „stâna de piatră” tot în limba turcă; mai exista și denumirea localnicilor „Pietroasa” deasemenea legată de terenul stâncos înconjurător. Denumirile „Anonisa” și „Platinisa”, dispărute odată cu minoritatea grecească din localitățile vecine, însemnau respectiv insula „înaltă” și „joasă”.

Datorită falezelor înalte și a salinității apei, doar puțină vegetație palustră crește de-a lungul malurilor. Ținuturile din jur sunt deluroase, acoperite cu vegetație stepică, ierboasă, tradițional pășune sărată pentru turmele de oi ale mocanilor, precum și de culturi agricole, în special cereale.

Calitatea globală a apei corespunde, din punct de vedere chimic, clasei a III-a de calitate. Valorile medii ale azotului mineral total (4,887 mg/l), ale fosforului total (0,1568 mg/l), și ale biomasei ﬁtoplanctonice (20,428 mg/l) încadrează apele limanului Tașaul în tipul hipertrof. În anul 2005, Tașaulul se încadra în clasa a V-a de calitate, ceea ce corespunde unei stări ecologice degradate.

Având suprafaţa mare, limanul constituie un refugiu pentru pasările acvatice aflate in migraţie. Pasări care cuibăresc in Delta Dunării, primăvara si toamna, trec in zbor peste acest lac sau se odihnesc pe apele sale sau se ascund în stufăriile sale.

Apa lacului, având un volum de cca 49 mil. mc, are un caracter mixo – oligohalin, suferind în ultimii ani un intens proces de eutrofizare sub influenţa factorilor poluanţi din bazinul său de recepţie. Apele de suprafaţă enumerate nu constituie o sursă de apă potabilă, atât cantitatea, dar mai ales calitatea acestora nefiind corespunzătoare.

Local apa lacului Taşaul ar putea fi utilizată pentru irigaţii.

”Acviferul” din şisturile verzi

Pe baza datelor prezentate în consideraţii geologice se poate arăta că:

-   şisturile verzi reprezintă o formaţiune practic lipsită de capacitatea de a înmagazina apă (cu exceptia zonei de alterare);

- depozitele sedimentare capabile să înmagazineze apă, au o dezvoltare redusă.

Şisturile verzi, reprezintă o formaţiune de orogen – afectată de un metamorfism regional, care a produs suficiente transformări în structura şi textura rocilor, făcându-le impermeabile.

Sistemul acvifer din şisturile verzi nu reprezintă un potenţial important.

Fiind supuse la degradare fizică şi chimică în mediul subaerian, la partea superioară a acestei formaţiuni apare o scoarţă de alterare, mai consistentă în zonele intens fisurate, care permite circulaţia şi chiar cantonarea apei. Se cunosc astfel de izvoare (ex. Valea Dolufac, Valea Taşaul – Piatra) din şisturile verzi. Alimentarea lor este dependentă însă de acviferul freatic din baza depozitelor cuaternare (loess, grohotişuri, coluvii, deluvii).

Depozitele sedimentare jurasice, dezvoltate în facies calcaros, nu pot constitui acvifere importante deoarece au o dezvoltare redusă în suprafaţă, sau datorită unor particularităţi structural-tectonice, situate la cote superioare reţelei hidrografice, fiind drenate puternic de către aceasta.

În văile ce se dezvoltă pe şisturi verzi, se găsesc uneori grohotişuri depuse la baza versanţilor văii, care împreună cu materialul fin ce provine din spălarea loessurilor, formează depozite cu o permeabilitate mai ridicată în care apa poate fi reţinută, formând acvifere cu dezvoltare locală.

Forajele executate în Dobrogea centrală în marea lor majoritate au investigat formaţiunile cuaternare, loessurile şi depozitele proluviale ale văilor. Prin aceste foraje au fost puse în evidenţă depozite cu capacităţi reduse de debitare, 30% dintre foraje evidenţiind ape potabile, având în vedere criteriile expuse anterior.

În cele ce urmează vom analiza condiţiile hidrogeologice existente în zona de interes.

Sistemul acvifer din şisturile verzi nu reprezintă un potenţial important.

Fiind supuse la degradare la mediul subaerian, la partea superioară a acestor formaţiuni apare o zonă de alterare, în care se dezvoltă, pe grosimi reduse, un sistem de fisuri, care permit circulaţia şi chiar cantonarea apei.

În văile ce se dezvoltă pe şisturi verzi se găsesc uneori grohotişuri depuse la baza versanţilor văii care, împreună cu materialul deluvial şi coluvial provenit din spălarea loessului, formează depozite cu o permeabilitate mai ridicată, în care apa poate fi reţinută, formând acvifere cu dezvoltare locală.

Sistemul acvifer din calcarele jurasice. Aceste depozite se dezvoltă în partea sudică a Dobrogei Centrale şi reprezintă circa 7% din suprafaţa Masivului Central Dobrogean (aprox.210 km2 din 2875 km2).

Depozitele jurasice se dispun discordant peste şisturile verzi, simulând un relief preexistent.

Structural, depozitele jurasice alcătuiesc trei cute sinclinale orientate nord-vest – sud-est, afectate de un sistem fisural cu dezvoltare până la carst.

Calcarele aflorează la zi de sub cuvertura de loessuri, în versanţii abrupţi ai văilor, prezentând aspecte ruiniforme. Când apar de sub loessuri în zona culmilor, calcarele prezintă forme rotunjite.

Sistemul acvifer jurasic este reprezentat prin hidrostructura Târguşor – Sârtorman – Piatra – Luminiţa. Aceasta este un sinclinal orientat NV – SE, ridicat axial spre NV. Şisturile verzi apar pe văile mai adânci care taie structura, delimitând bazine hidrogeologice cu regim propriu.

Fragmentarea structurii a determinat apariţia unor izvoare, aşa cum sunt cele de la Visterna (5 l/s), Piatra (2 – 5 l/s), Fântânele (15 l/s), Gura Dobrogei (9,7 l/s). O continuitate mai mare o prezintă bazinul Piatra – Corbu de Jos – Capul Midia, pe o lungime de 10 km.

Într-o peşteră inundată, de pe malul nordic al Lacului Taşaul, la poalele Dealului Piatra, a fost amenajată o alimentare cu apă prin aducţiune pentru localitatea Fântânele. Apa este potabilă, iar debitele consistente. Nu se cunosc date certe privind chimismul apei şi debitul  exploatat. Este însă sigură provenienţa acestora din sistemul fisural - carstic al calcarelor jurasice. Nivelul piezometric al apelor care inundă peştera este situat la cota de cca 5 m r.N.M.N.  Drenajul apelor subterane a fost diminuat prin obturarea parţială a fisurilor din calcare, pe măsura colmatării lacului Taşaul.

În prezent, la iniţiativa unui investitor local, apa potabilă din peşteră este utilizată intens pentru irigaţii, în timp ce localnicii din satul Luminiţa duc lipsa acesteia.

Un corp compact de calcare este reprezentat de Dealurile Sârtorman şi Dealul Mare, intens exploatate în regim de carieră. La baza calcarelor, la contactul cu şisturile verzi, condiţiile hidrogeologice locale au permis formarea unui important acvifer. În anii 1975 şi 1976 au fost săpate 4 foraje hidrogeologice de exploatare a apei pentru necesităţile carierei. Trei dintre acestea au fost identificate pe teren, fiind abandonate. Forajele au adâncimea de 20 – 28 m, de la talpa carierei, nivelele de captare cuprinzând aproape întreaga coloană de apă. Nivelele piezometrice sunt foarte apropiate de suprafaţa terenului (0,5 – 7,4 m) din carieră.

Debitele iniţiale depăşeau 7– 10,55 l/s (30 – 38 mc/h) la denivelări de 1,45 – 3,80 m. Apa este potabilă.

Forajele sunt amplasate pe talpa carierei, foarte aproape de aflorările de şisturi verzi, înspre Valea Casimcei.

Forajul F1 (Ferma Anton) se află la nivelul luncii Casimcei şi prezintă următoarea litologie:

0,00 –   1,00 m	- sol vegetal argilos;

1,00 –   5,00 m	- argilă compactă gălbuie;

5,00 – 14,50 m	- material loessoid compact gălbui cu blocuri de calcare;

14,50 – 18,50 m	- şisturi verzi fisurate şi alterate;

18,50 – 20,00 m	- şisturi verzi compacte.

Debitul obţinut a fost QF1 = 11,23 mc /h = 3,11 l/s  la o denivelare de S = 5,68 m.  Apa  este potabilă. Se exploatează de fapt acviferul din baza depozitelor cuaternare, alimentat însă de acviferul din calcarele jurasice.

Forajul  F4 exploatat intens în carieră, prezintă următoarea litologie:

0,00 –   1,00 m	- sol vegetal;

1,00 –  10,00 m	- umplutură de carieră: blocuri de calcare şi de şisturi

verzi în masă de argilă gălbuie;

10,00 – 11,00 m	- calcar gălbui degradat;

11,00 – 21,00 m	- calcar gălbui dur, fin fisurat;

21,00 – 22,50 m	- şisturi verzi slab alterate.

Debitul obţinut a fost QF4 = 30 mc /h = 8,33 l/s  la o denivelare de S = 1,45 m.

Un alt foraj din carieră F3,  săpat până la adâncimea de 28 m a produs un debit

QF3 = 38 mc /h = 10,55 l/s

Se constată faptul că acviferul cantonat în calcarele jurasice trebuie forat până la nivelul său de bază, reprezentat de contactul cu şisturile verzi.

Zona Dealului Caraula, Dealul Sârtorman şi Dealul Mare, precum şi din sinclinalul Piatra Luminiţa,  posedă un potenţial acvifer important cantonat în calcarele jurasice. Acesta este alimentat din precipitaţii şi prin condensare endocarstică.

Sistemul acvifer cuaternar. Acestui sistem îi corespund depozitele eoliene ce acoperă şisturile verzi. Ele sunt alcătuite din argile verzui – roşcate, cu concreţiuni de gips, lehmuri şi loessuri şi mulează un relief preexistent. Pe văi găsim depozite holocene, alcătuite din loessuri resedimentate în care se găsesc dispersate elemente grosiere ce provin din dezagregarea şisturilor verzi.

Aceste depozite au o porozitate crescută (peste 40%) reflectate în capacitatea crescută de înmagazinare, dar datorită elementelor reduse ale porilor, capacitatea lor de cedare este foarte scăzută.

Grosimea cuverturii de loessuri nu este uniformă, acestea fiind depuse pe un relief preexistent.

În unele zone au fost reintroduse irigaţiile, deoarece deficitul de apă în această zonă nu depăşea 400 – 500 mm anual. În prezent, în zonele unde s-au introdus irigaţii, acest deficit de apă a fost compensat. Acumularea apei în loessuri şi în scoarţa de alteraţie a şisturilor verzi, a condus la apariţia unei scurgeri superficiale cu caracter permanent pe văile care până nu de mult erau seci.

Se remarcă valori scăzute ale adâncimii nivelurilor piezometrice, pentru că majoritatea forajelor au fost executate pe văi, iar aportul de apă din irigaţii, a contribuit şi în această zonă la ridicarea nivelurilor apelor subterane.

Din analiza valorilor debitelor de exploatare, şi a debitelor modul, rezultă că acestea variază între 0,5 – 20,3 l/s/foraj, respectiv între 0,2 – 7,0 l/s/km2, ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj, iar a debitului modul fiind de 0,64 l/s/km2.

Sistemele de fisuri circulate din cadrul şisturilor verzi sunt reflectate, cu fidelitate în geomorfologie, văile fiind axate în jurul acestora. Direcţiile predominante sunt V – E, N – S, NNE – SSV, NNV – SSE. Zonele fisurate sunt circulate de apă pe o lăţime de cca. 20m, cu nivelul piezometric situat, în general, la 1 – 5m sub cota zero. Adâncimea acestor surse locale de apă poate fi apreciată cunoscând altitudinea punctului respectiv. Direcţia de curgere este către cuveta Lacului Taşaul.

Depozitele aluvionare sunt alcătuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase, nisipuri şi pietrişuri cu rar bolovăniş, având o extindere limitată şi grosimi, de regulă reduse, excepţie făcând unele văi care au formă de cordon cu aluviuni a căror grosime poate atinge 30m, valorile debitelor de exploatare şi a debitelor modul fiind de 0,47 l.s/foraj şi respectiv 1,5 l/s/ Km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi şi cloruri.

Sistemul acvifer cuaternar este relativ important, fiind cantonat în masa depozitelor loessoide, fie la baza acestora având ca suport impermeabil şisturile verzi, fie suspendat pe nivelele argilizate de paleosoluri.

În depozitele cuaternare din lunca  râului  Casimcea se dezvoltă, de asemenea, un acvifer local, exploatat la Piatra prin două foraje (F1, F2) al căror debit este de cca 3 l/s fiecare; apa este potabilă.

În puţurile forate în aluviunile Râului Casimcea, la coada lacului, se menţionează debite cuprinse între 2,9 – 23,1 l/s, apele fiind, în general, potabile.

În secvenţele nisipoase ale umpluturii sedimentare cuaternare din Cordonul Taşaul (la adâncimea de 20,80 – 14,20 m şi 10,80 m şi 5,60m) sunt înmagazinate volume relative importante de apă, cu potabilitate acceptabilă astfel, prin similitudine, forajul F12 de la Mamia Sat oferă un debit de 3,5 l/s de apă potabilă.

Alimentarea sistemelor acvifere

În Dobrogea Centrală, alimentarea sistemelor acvifere se realizează din:

- precipitaţii, a căror valoare este de cca. 400 mm anual;

- irigaţii;

- din condensare endoreică ( pentru structurile acvifere calcaroase).

Datorită deficitului în apă ce atinge 400 – 500 mm anual, Dobrogea Centrală, era considerată ca una din cele mai deficitare zone din ţară.

2.4. Particularităţi climatice ale zonei

Deşi Dobrogea se învecinează cu Marea Neagră, clima acesteia este tipic continentală, marea exercitând o influenţă pe cuprinsul unei fâşii litorale de 15-20 km lăţime.

Temperatura medie multianuală are valoarea de 11,20 C, iar precipitaţiile sunt reduse. Repartiţia areală a acestora este neuniformă. Astfel, în zona centrală a Dobrogei, cantitatea de precipitaţii este de cca. 400 mm anual, acestea cresc spre nord-vest şi sud-vest (500 mm anual). Diferenţa între evapotranspiraţia potenţială şi suma precipitaţiilor atinge anual cca. 400-500 mm, ceea ce conduce la un însemnat deficit de apă.

Precipitaţiile reduse fac ca reţeaua hidrografică să aibă o densitate scăzută (maximum 0,1 km/km2). La aceasta contribuie şi alcătuirea petrografică şi structura geologică.

Variaţia temperaturii aerului în spaţiul microclimatic, pe plaja litoralului românesc, este condiţionată de factorul local-caracteristica nisipurilor şi prezenţa Mării Negre. Influenţa mării asupra temperaturii în timpul zilei se simte prin mărirea cantităţii de vapori în spaţiul microclimatic şi prin mişcarea locală a aerului (brizele).

Mişcările locale ale aerului sunt o consecinţă directă a încălzirii diferenţiate uscat-apă. Aceste mişcări cu dublu sens (noaptea dinspre uscat spre mare şi ziua invers) influenţează, la rândul lor, variaţia temperaturii într-un caz şi în altul. Influenţa se simte fie direct, prin acţiunea mecanică a vântului asupra temperaturii, făcând-o să scadă, fie indirect, prin încărcarea aerului cu vapori de apă, care coboară temperatura . Se remarcă faptul că această influenţă indirectă se simte mai bine ziua, ca o consecinţă a activităţii brizei. Fenomenul este caracteristic zonei de plajă pe litoral şi se simte cu intensitate din ce în ce mai diminuată, cu cât coborâm în spaţiul microclimatic spre suprafaţa activă, unde rugozitatea este mai mare şi cu cât ne depărtăm de ţărm, unde apariţia obstacolelor îi încetineşte viteza.

O particularitate climatică distinctă a climei din Dobrogea este frecvenţa prioritară a fenomenului de secetă, care se formeaza pe fondul celor mai reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice de pe teritoriul României.

Dobrogea este caracterizată, în general, prin existenţa a două unităţi climatice bine individualizate:

- o unitate orientală, a cărei extensiune creşte în perioada caldă a anului

( lunile IV – X ) în raport de influenţa Mării Negre şi care se continuă, până la extremitatea vestică a Dobrogei, cu unitatea unde trăsăturile climatului continental sunt pronunţate. Iarna, sub influenţa moderatoare a apei marine, temperatura medie a aerului rămâne pozitivă la altitudini de sub 100 m, până la distanţa de 50 km faţă de litoral.

În perioada caldă a anului, clima dobrogeană este determinată de dezvoltarea brizelor marine. Modificarea gradată a valorilor principalelor elemente climatice de la estul spre vestul Dobrogei, reflectă gradul de atenuare a acţiunilor frontului brizelor marine şi de modificarea proprietăţilor aerului marin, care pătrunde în interiorul uscatului. Acest fenomen este deosebit de evident în Dobrogea de Sud, unde relieful de podiş cu aspect de câmpie stepică, are o altitudine redusă, ce nu depăşeşte în medie, 100 – 120 m.

- o unitate situată peste distanţa de 50 km de litoral, unde regimul de

inversiune este accentuat pe terenurile joase, în timp ce în partea medie şi înaltă a reliefului, se măresc valorile deficitului de saturaţie, a duratei de însorire şi a cantităţilor de precipitaţii atmosferice.

2.5. Caracterizarea zonei de amplasare

Comuna Lumina este amplasata in zona nord-estica a Judetului Constanta si este traversata de la nord la sud de drumul national DN 22 Tulcea – Constanta si de la est la vest de drumul judetean DJ 226, drum ce asigura legatura Localitatii Lumina cu resedinta de judet si localitatile invecinate.

# „Plan UrbanisTIC Zonal – pentru “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, este amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha, situat in partea de sud a Lacului Tasaul, la sud - est de Localitatea Sibiooara.

Amplasamentul  investitiei  propuse,  adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   se  afla in partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari.

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iuri  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL S.R.L. Constanta   prin  Contractul  de  Constituire a  Dreptului  de  Superficie,  autentificat  cu  nr. 687 / 12.06.2015   BNP  CRISTINA  BATURI.

Vecinatatile  terenului  sunt  dupa  cum  urmeaza:

-  la  nord:   CCP 855  si  PS 859/2;

-  la  sud:  drumul  de  exploatare  +  parcelele  A 861/1  si   A 861/2;

-  la  est:  parcela  A 857/1;

-  la  vest:  parcela  PS  859/2.

Accesul in zona se realizeaza prin doua variante:

- Soseaua modernizata DN 22 , Constanta - Tulcea, pana la intersectia cu drumul comunal Dc 862 cu trecere prin Satul Sibioara. La cca 1,3 km de sat se desprinde un drum de exploatare de cca. 1,00 km.

- Dj 226 Constanta - Lumina – Navodari, iar de aici pe Dc 862 spre Sibioara pana la drumul de exploatare amintit mai sus.

Suprafata de teren a PUZ – ului = 14 ha.

Suprafata de teren studiata PUZ = 70,64 ha.

Functiunea actuala = teren arabil si pasune .

Functiunea propusa = teren cariera  piatra.

Suprafata PUZ – ului este situata  la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

2.6. Solurile

Solurile care se întâlnesc astăzi la suprafaţă în Dobrogea Centrală, sunt formate, în marea lor majoritate, de loess. O parte neânsemnată este formată pe alte materiale parentale cum ar fi calcarele, nisipurile sau argilele. Uneori, procesul actual de solificare  a acţionat asupra unor orizonturi argilo – iluviale aparţinând unor soluri vechi sau chiar foarte vechi. Într-o anumită concepţie, aceste soluri relicte, a căror parte superioară a fost afectată de procesul actual de solificare, sunt considerate materiale parentale ale unor soluri actuale; în altă concepţie, ele sunt considerate ca făcând parte din însăşi profilul solului la zi, adică reprezentând un orizont B argilo – iluvial în succesiunea orizonturilor pe profil.

Caracterul loessului şi depozitelor loessoide

Loessul este definit ca o rocă neconsolidată mobilă, formată în cuaternar. Caracterele principale ale rocii sunt următoarele :

- compoziţia mecanică mai mult sau mai puţin omogenă, în care domină particule cu Ø de 0,05 – 0,01 mm ( în general depăşeşte 50 % ) şi în care fracţiunea grosieră (Ø > 0,2 mm) lipseşte sau este prezentă în cantităţi neânsemnate. În ceea ce priveşte conţinutul de argilă (Ø < 0,002 mm. ) acesta este între 15 şi 30 %

- lipsa unei stratificaţii evidente;

- porozitatea ridicată : 45 – 50 % ; loessul are porii îndeosebi de formă tubulară

- ruperea pe feţe verticale ; adeseori malurile de loess se prezintă cu pereţi verticali, ce pot atinge înălţimi considerabile, tocmai datorită acestei proprietăţi;

- culoare, în general, galbenă, dar poate fi şi uşor roşcată ;

- conţine carbonaţi, îndeosebi Ca, în procent de 20 – 27 % ;

- în compoziţia lui mineralogică domină cuarţul ( 60 – 70 % ), după care urmează feldspartul, micele, mineralele argiloase etc.

## Loessul are o bună permeabilitate. În stare uscată se desface uşor prin presarea între degete. În loess se dezvoltă în condiţii optime procesele de tasare (de unde abundenţa crovurilor şi dificultăţile întâmpinate în irigarea culturilor ), de asemenea loessul este uşor erodat. Carbonaţii sunt răspândiţi uniform în masa rocii   (carbonaţi primari ), dar şi acumulaţi sub formă de concreţiuni (păpuşi de loess), vinişoare (carbonaţii secundari) etc. Loessul îşi schimbă greu aspectul, se cimentează greu.

Există însă roci care au numai anumite caractere ale loessului. Acestea

formează grupa mare a depozitelor loessoide, care spre deosebire de loess, pot avea culori variate (galbenă, roşcată, brună, cenuşie, etc.), porozitate variată şi pot prezenta o stratificaţie evidentă, deci formând strate mai puţin uniforme. Compoziţia lor granulometrică este variată: de la nisip lutos până la argilă, în general cu un conţinut mai scăzut de praf şi mai ridicat de argilă, pot conţine nisip grosier şi chiar pietrişuri. Creşterea procentului de nisip grosier face să se schimbe caracterele rocii, în acest caz materialul devenind din ce în ce mai afânat, cu o capacitate mare pentru aer, fără plasticitate, etc. Carbonaţii sunt răspândiţi neuniform: în general, conţinutul în carbonaţi este mai scăzut decât la loess.

In zonele colinare, cum este si Dealul Caraevila, din Peninsula Piatra Lata, zona de exploatare a sisturilor verzi, formatiunea loess-oida lipseste de cele mai multe ori, astfel ca solul, cu grosimi maxime de 10 cm, repauzeaza direct peste roca utila; adeseori aceasta afloreaza de sub solul vegetal.

In zonele cu altitudine mica, roca utila este acoperita de formatiuni cuaternare (loess). Asa se intampla cu zona situata in imediata vecinatate a fronturilor actuale, in care sunt programate lucrari de decopertare in perioada permisului solicitat.

2.7. Monumente ale naturii, valori ale patrimoniului cultural, istoric si natural

In perimetrul care face obiectul prezentului Raport de mediu nu sunt cunoscute elemente de patrimoniu cultural si istoric cu valoare de patrimoniu.

Ca urmare a integrarii Romaniei in Comunitatea Europeana, reteaua Natura 2000, constituita dintr-o serie de zone de protectie pentru speciile vulnerabile de plante, animale si habitate, a cuprins si arii extinse ale teritoriului romanesc. Reglementarile privind regimul ariilor naturale protejate sunt cuprinse in Directiva Habitate 92/43/CEE, in Directiva Pasari 79/409/CEE si sunt transpuse prin OUG nr.57/2007, modificata si completata prin OUG nr.154/2008), privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

PUZ – ul Extindere perimetru exploatare cariera de  piatra – “Sibioara  Piatra-Lata”este situat la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

Perimetrul vizat pentru implementarea planului se invecineaza cu situl ROSPA 0060, insa amplasamentul se afla intr-o zona antropizata. Planul propus presupune extinderea unui obiectiv existent, ale carui  activitati se desfasoara in prezent, si care detine Autorizatie de mediu nr.397din 15.09.2011 care impune si respectarea unui plan de monitorizare a mediului.

Pe toata perioada de functionare a carierei au fost monitorizate pulberile in suspensie (conf.Ord.592/2002) si nivelul fonic (conf.STAS10009/88).Valorile monitorizarii s-au incadrat in  limitele admisibile, neinregistrandu-se depasiri.

In anul 2014 statiile de concasare nr.2 si nr.3 au fost modernizate.

Prin respectarea cu strictete a planurilor de proiectare si de dezvoltare a exploatarii, prin    folosirea unor tehnologii si utilaje moderne si prin masurile de limitare a zgomotelor, emisiilor de  praf, impactul produs asupra factorilor de mediu va fi redus in  limite rezonabile.

Fata de situatia prezentata, apreciem ca prin implementarea planului propus nu este afectata integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar (ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu), mentinandu-se un statut de conservare favorabil speciilor ce au stat la baza desemnarii acestuia.

  - Asezari umane si alte obiective de interes public

In zona nu exista institutii publice, monumente istorice, alte asezaminte de inters public, sau zone si obiective de interes traditional.

Amplasamentul carierei nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective de interes public.

## 2.9. Evolutia probabila a mediului in situatia neimplementarii planului (varianta 0)

Zona litorala, in care se afla inclus si terenul aflat in discutie, cuprinsa intre Vadu si Vama Veche, desi reprezinta sub 12% din teritoriul judetului Constanta si mai putin de 6% din suprafata teritoriului dobrogean, concentreaza aproape 50% din populatia totala si peste 75% din populatia urbana a Dobrogei, precum si cea mai mare parte a productiei industriale si a activitatilor comerciale ale regiunii.

Regiunea litorala a facut obiectul a numeroase studii si proiecte de sistematizare, in perioada 1950-1975, prin care se urmarea dezvoltarea industriala, turistica si urbanizarea acestuia. Dupa 1990, preocuparile pentru mediu si adoptarea unui nou cadru legislativ au permis abordari moderne ale dezvoltarii spatiului dobrogean. In prezent terenul studiat este liber de constructii folosinta actuala fiind de teren arabil si pasune.

2.9.1. Variante ale P.U.Z.-lui

Conform HG. 1076/2004 “Evaluarea impactului de mediu pentru planuri şi programe” au fost proiectate alternativele la planul propus şi s-au stabilit două variante: varianta “0” (in cazul neimplementarii planului) şi varianta 1 (cu realizarea PUZ - ului “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha.

Dupa cum spune si titlul, pe terenul in suprafata de 14 ha, se va extinde actuala cariera de sisturi verzi Sibioara – Piatra Lata, acesta a fost ales ales tinand cont de anumite criterii social - economice si tehnice cum ar fi:

- costurile legate de pregătirea exploatarii;

- posibilitatile de procurare si costurile utilitatilor necesare exploatarii carierei;

- de gradul de afectare a factorilor de mediu, varianta ,,0,, de utilizare a terenului;

- gradul de afectare a factorilor sociali si de sanatate ai populatiei;

- gradul de asigurarea al zacamintului de substante utile si calitatea acestuia;

- grosimea stratului de steril din coperis.

2.9.1.1. Varianta “ 0” a planului, in cazul neimplementarii PUZ-ului.

Analizând varianta “0,, a amplasamentului investitiei propuse prin PUZ - ul ,,EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, pentru  suprafata de 14 ha,  se poate spune ca prin realizarea investitiei valorificarea terenului este mult mai benefica pentru comunitatea din Comuna Lumina.

Aceasta este justificata in special de ariditatea crescuta a terenului, iar impactul de mediu prognozat este in limite admisibile, mai ales daca tinem seama ca in aceasta zona au existat cariere inca din anii 1980.

Un alt avantaj al implementarii planului de realizarea investitiei este acela al valorificarii superioare a terenului, in interesul uman.

Proiectul propus va trece prin etape succesive de evaluare din punct de vedere tehnico - economic. Astfel, dupa exploatarea substantelor utile (sisturile verzi), zona va fi ecologizata si reamenajata, capatand o noua folosinta socio - economica.

In prezent, in zona PUZ-ului terenul este liber, 4,05 ha fiind folosit ca teren arabil, iar 9,95 ha, este folosit ca pasune. Datorita faptului ca zona este arida, iar sisturile verzi sunt, in multe zone, la suprafata, eficienta economica atat a terenului arabil cat si terenul acoperit de pasune, este foarte redusa.

Calitatea factorilor de mediu in alternativa „0”

Calitatea solului

In urma efectuarii forajelor de explorare s-a constatat ca pe amplasament exista formatiunea sisturilor verzi nealterate, la zi sau la adancimi foarte mici, sisturile verzi fiind acoperite cu formatiuni loess - oide.

Aceste formatiuni cuaternare repauzeaza peste formatiunea sisturilor verzi.

Terenul pe care se doreste extindere  perimetru   exploatare  a carierei  de  piatra  Sibioara – Piatra Lata, are destinatia de teren arabil, pe 4,05 ha si de pasune, pe 9,95 ha. In zona exista o antropizare accentuata data de exploatarea sisturilor verzi in cariera, a activitatilor agricole si de pasunat.

In absenta implementarii planului calitatea solului nu ar avea o evolutie pozitiva decat daca s-ar practica o agricultura ecologica (rotirea culturilor, eliminarea utilizarii pesticidelor si ingrasamintelor chimice), dar in conditii de dezvoltare a irigatiilor si s-ar diminua suprapasunatul.

Biodiversitatea

Dobrogea de Nord se remarcă printr-o mare bogăţie a diversităţii specifice generată de poziţia biogeografică unică, respectiv de interferenţă a arealelor de răspândire a speciilor asiatice cu cele pontice, central - europene, ponto - caspice şi mediteraneene.

Din punct de vedere biogeografic zona studiată este încadrată în Regiunea Stepică, iar din punct de vedere floristic face parte din Provincia Danubiano-pontică ceea ce înseamnă că flora este reprezentată de specii ierboase de climat uscat caracteristice stepei ponto-sarmatice şi specii caracteristice silvostepei.

Vegetaţia zonală este pajiştea stepică. Deşi în momentul de faţă această vegetaţie aproape a dispărut în urma extinderii agriculturii, se poate spune cu certitudine – ţinând seama de resturile vegetaţiei primare ce se mai păstrează mai ales in zona de nord, de caracterul climatic şi al solurilor – că pajiştile stepice au acoperit în trecut toată partea centrală a Dobrogei.

Într-un ecosistem plantele au rolul principal de a produce biomasă, astfel alimentând celelalte componente biotice ale ecosistemului cu „materia primă” necesară desfăşurării  activităţilor vitale. Prin importantul aport de biomasă pe care îl aduc în ecosistem,  plantele au un rol esenţial în succesiunea ecologică determinând evoluţia ecosistemelor.

Evoluţia asociaţiilor vegetale poate fi influenţată de factori naturali şi de factori antropici. Factorii naturali sunt reprezentaţi de calamităţile naturale, secetele, prin temperaturi ridicate şi lipsa precipitaţiilor pe perioade indelungate, etc. Perturbaţiile antropice sunt rezultatul activităţilor umane desfăşurate în ecosistemul respectiv dar şi în zonele învecinate şi sunt reprezentate, în special de: realizarea unei agriculturi neecologice, poluarea cu pesticide si ingrasaminte chimice care pot accelera sau inhiba dezvoltarea plantelor, zootehnia (prin suprapasunat), etc..

Datorită activităţilor antropice din zonă care au modificat radical compoziţia floristică a habitatelor, aceasta nu mai poate fi descrisă decât în contextul folosinţei actuale a terenurilor, respectiv: arabil si păşune, in zona propusa pentru extinderea carierei.

Dintre speciile identificate în terenurile agricole cultivate si pasune, le amintim pe cele întâlnite frecvent:

- Costrei (Sorghum halepense (L.) Pers.);

- Cornuti (Xanthium strumarium L.);

- Stir porcesc (Amaranthus retroflexus L.);

- Mohor (Setaria pumila (Poiret) Schultes);

- Ciurlan (Salsola kali L.);

- Laptele câinelui (Euphorbia helioscopia L.);

- Scaiul dracului (Eryngium campestre L.);

- Pelin nemirositor (Artemisia campestris L.);

- Rapită (Rapistrum perene L.);

- Troscot (Polygonum aviculare L.);

- Talpa gâstei (Leonurus cardiaca L.);

- Cătuse (Ballota nigra L.);

- Lobodă sălbatică (Atriplex tatarica L.)

- Căprită (Atriplex patula L.);

- Tămăită (Chenopodium botrys L.);

- Voinicica (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl);

- Cucută (Conium maculatum L.);

- Volbură (Convolvulus arvensis L.)

- Coltii babei (Tribulus terrestris L.)

- Laptele cucului (Euphorbia virgata L.)

- Susai aspru (Sonchus asper (L.) Hill)

Calitatea apei

Avand in vedere ca in perimetrul extinderii carierei nu exista ape de suprafata, cu exceptia Lacului Teasaul, care nu este potabila si nici subterana si luând în considerare situaţia hidrologică actuală din zona extinderii carierei, implementarea sau neimplementarea acestui PUZ nu va influeţa calitatea apei din zona respectivă.

Calitatea aerului

Zona in care se va extinde cariera Sibioara – Piatra Lata are incadrarea ca si  teren arabil si pasune. Impactul existent se datoreaza activitatilor agrozootehnice,  ce poate duce la un pasunat excesiv si utilizarea utilajelor agricole pe terenurile agricole.

In cazul in care nu se va extinde cariera, asupra calitatii aerului nu se vor inregistra modificari, deoarece in vechea cariera se va extrage sisturile verzi din fronturi mai adanci.

Zgomot si vibratii

Cea mai apropiata localitate (Sibioara) se afla la peste 1500 m de extinderea carierei. In zona studiata (extravilan) activitatea principala este zootehnia si agricultura. In lipsa implementarii planului activitatile specifice de infiintare, intretinere si recoltare culturi agricole vor constitui in continuare surse de zgomot si vibratii.

A. Avantajele variantei 0 a planului

In prezent terenul studiat este liber de constructii si este utilizat ca teren agricol si pasune. În această variantă suprafaţa terenului folosit in agricultura este de 4,05 ha, iar ca pasune, 9,95 ha.

In cazul neimplementarii planului, calitatea factorilor de mediu va ramane neschimbata.

B.  Dezavantajele variantei 0 a planului

a. In situatia neimplementarii planului, terenul ar ramane in continuare neamenajat, utilizat ca teren agricol si pasune, lucru destul de putin de dorit in conditiile in care aceasta activitate in timp, efectuata fara utilaje moderne  duce la degradarea, tasarea  si eroziunea solului zonei. Pentru realizarea unei agriculturi moderne, ecologice, oamenii din aceste zone au nevoie de fonduri de investitii, mai ales pentru irigatii si nu au acces la astfel de fonduri decat folosind terenul cat mai riguros.

b. De asemenea localitatile din zona nu pot sa se dezvolte si sa rezolve atat problemele socio – economice, cat si cele de sanatate si de protectie a mediului  (inchiderea gropilor de gunoi, alimentarilor cu apa potabila, a canalizarilor si a statiilor de epurare, etc.) fara fondurile necesare, iar aceste fonduri nu pot fi obtinute numai in urma activitatilor agricole.

c. Nu se crează locuri de muncă, chiar si numai pentru perioada de constructie şi deci o reducere a bunăstării generale şi mai ales locale a populatiei din zona.

d. Mijloacele de trai ale localnicilor vor fi minime iar infrastructura nu numai ca nu se va dezvolta, ci chiar se va deteriora  ( inclusiv accesul la terenurile agricole pe drumurile de exploatare).

e. In prezent terenul arabil amplasat in zona PUZ – ului este cultivat, folosindu-se pesticide, ierbicide, ingrasaminte chimice, care pot duce la poluarea zonei si chiar la mortalitati in masa a biodivesitatii, in special al pasarilor.

In cazul neimplementarii planului, calitatea factorilor de mediu, socio-economici si de patrimoniu va ramane neschimbata. Zona de pasune va fi in continuare exploatata excesiv, culturile agricole se vor realiza cu mijloace rudimentare, mijloacele de trai ale localnicilor vor fi minime, infrastructura nu se va dezvolta ( inclusiv accesul la terenurile agricole pe drumurile de exploatare) si de asemenea a sistemelor de irigatii, absolut necesare.

2.9.1.2. Varianta “1” când PUZ - ul  “Extindere  perimetru   exploatare  cariera  de  piatra  SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, extravilan Comuna Lumina, Judetul Constanta”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha., va fi realizat.

În această variantă se va extinde  perimetrul de exploatare al carierei  de  piatra Sibioara – Piatra Lata, respectandu-se legislatia de urbanism si mai ales cea de mediu, cu atat mai mult cu cat in apropiere sunt zone sensibile, care trebuiesc conservate in timp. De asemenea va creşte gradul de dezvoltare socio – economica prin cresterea bugetului local, reducerea gradului de poluare (prin respectarea stricta a exploatarii carierei si ecologizarea zonelor exploatate, atat cele exploatate acum cat si a perimetrelor exploatate inainte de 1989, cand in Romania nu exista legislatie de mediu si nici organisme care sa o puna in practica, dar si prin realizarea de catre Primaria Lumina a refacerii strazilor, a alimentarilor cu apa si rezolvarea problemelor apelor uzate), precum şi noi locuri de muncă.

Analiza alternativelor a luat in considerare urmatoarele elemente principale:

- impactul asupra factorilor de mediu;

- impactul asupra conditiilor socio-economice;

- realizarea unui urbanism durabil, in concordanta cu conditiile locale.

Pentru studiul variantelor de amplasament s - au luat in consideratie urmatoarele criterii:

- gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte de dezvoltare viitoare in zona;

- gradul in care planul  influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza;

- relevanta planului in perspectiva dezvoltarii durabile;

- probleme semnificative de mediu;

- relevanta planului in cea ce priveste implementarea legislatiei de mediu nationale si comunitare;

- folosirea terenului in mod intensiv;

- riscul pentru sănătatea umană;

- modul de procurare a terenului;

- arii protejate din vecinatate si efectele asupra acestora.

Tinand cont de criteriile de mai sus mentionate anterior au rezultat doua variante.

Terenul pe care va fi amplasata extinderea carierei, in prima varianta este actualmente un teren agricol si pasune, care in prezent este  utilizat pentru diferite culturi agricole si pentru pasunat.

Avantajele variantei “1 “ a planului

- gradul de asigurarea a elementelor de suprastuctura ridicat si modernizarea cailor de acces in imediata vecinatate a amplasamentului;

- prin cresterea bugetului local, Primaria lumina va avea sursele necesare pentru realizarea de proiecte benefice locuitorilor comunei, dintre care amintim: reducerea poluarii prin realizarea statiilor de epurare locale, imbunatatirea alimentarilor centralizate cu apa potabila, imbunatatirea drumurilor, cu sterilul de la cariera pot fi ecologizate gropile de gunoi neconforme, etc.;

- asigurarea de materiale de constructii atat pentru realizarea proiectelor majore de amenajare a litoralului romanesc al Marii Negre (dintre care amintim: „Protecția si reabilitarea partii  sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanta – Mamaia Sud ”, „Protecția si reabilitarea partii  sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanta si Eforie Nord”), cat si proiecte pentru realizarea autostrazilor (ex. Constanta - Bucuresti), realizarea parcurilor eoliene, parcuri industriale si pana la constructii rezidentiale. Consideram ca este mai profitabil, din punct de vedere al starii factorilor de mediu sa fie extinsa o cariera veche, care nu este amplasata in vreun Sit Natura 2000, decat deschiderea unei cariere noi, intr-o zona sensibila (in marea majoritate zonele in care intalnim substante utile se afla in Situri Natura 2000).

- ecologizarea perimetrelor afectate de exploatarile miniere din perioada dinainte de 1989.

B. Dezavantajele variantei 1 a planului

- un risc limitat in afectarea biodiversitătii din zona pentru o perioada scurtă de timp necesara echilibrarii noului ecosistem format; impactul va fi in limite admisibile datorita respectarii legislatiei de mediu pe de o parte, cat si a existentei in prezent a carierei Sibioara – Piatra Lata, care se va extinde la sud de Lacul Tasaul (cariera se indeparteaza de acesta), iar perimetrele exploatate din apropierea lacului (reamintim ca aceasta cariera a fost exploatata de foarte mult timp) o parte au fost ecologizate, iar o parte este in curs de ecologizare, in baza unui program bine stabilit impreuna cu APM Constanta si GNM Comisariatul Constanta;

- scoaterea din circuitul agricol a unei supafete de teren care a servit ca teren agricol.

Motivele pentru care a fost aleasa varianta 1:

Varianta l a fost aleasa datorita multiplelor avantaja 	care au fost prezentate anterior.

3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV

Avand in vedere suprafata amplasamentului pe care se va interveni in cadrul PUZ-ului, prin extinderea actualei cariere Sibioara – Piatra Lata, folosindu-se aceleasi utilitati si aceleasi instalatii de exploatare,  se apreciaza ca impactul asupra mediului nu se va accenua, ci, din contra, se va reduce, prin imbunatatirea cailor de rulare, indepartarea fata de Lacul Tasaul si ecologizarea perimetrului din apropierea lacului.

3.1. Calitatea apei

In zona propusa pentru implementarea planului, nu exista un curs de apa de suprafata; in partea de nord se afla Lacul Tasaul; nu este cunoscut nici un acvifer subteran, deoarece sisturile verzi sunt la suprafata.

Din datele hidrogeologice provenite din arealul nord dobrogean se stie ca este posibila prezenta unui acvifer subteran, cantonat in partea inferioara a depozitelor loessoide, care constituie coperta zacamantului si care se dezvolta in partea de vest a perimetrului, la baza dealului.

Acest acvifer este caracterizat prin permeabilitate hidraulica scazuta ceea ce face ca debitele de exploatare obtinute sa fie foarte mici si prin urmare prezinta numai un interes local, fara importanta economica.

Suprafata care constituie arealul zonal limitrof celui analizat este acoperita in intregime de teren agricol cu destinatia pasune. Vecinatatea estica a perimetrului este constituita din terenuri agricole. Din punct de vedere hidrogeologic ea reprezinta zona de drenare a apelor meteorice, provenite atat din scurgerile de pe versanti cat si prin infiltratia verticala a apelor pluviale.

Prin urmare calitatea apelor subterane este influentata de substantele spalate si dizolvate de apele de infiltratie.

Materialul din zăcământ, steril şi/sau util, in situ sau în depozit este  alcătuit din elemente puţin solubile şi lipsite de nocivitate. Rocile sterile sau utile cantonate în zonă nu conţin componenţi dăunători chimici care, prin levigare să ajungă în apele subterane sau în cele de suprafaţă.

In urma activitatii desfasurate in statiile de concasare – sortare a agregatelor minerale de la cariera sibioara, apartinand SC Comprest Util SRL, nu rezulta ape uzate tehnologice, apa folosindu-se doar in procesul de umectare a agregatelor minerale, dupa operatia de concasare, in scopul prevenirii degajarii de praf in atmosfera. Cariera nu dispune de retea de canalizare. In zona sediului administrativ exista un WC de tip uscat.

3.2. Calitatea solului

Implementarea planului va determina producerea unor diverse forme de impact asupra solului. Astfel, se va modifica categoria de folosinta a terenurilor pe care se va extinde cariera, din teren agricol si pasune, in teren cariera  piatra.

Proiectul prevede reabilitarea terenurilor dupa finalizarea exploatarii sisturilor verzi si dupa etapa de desfiintare a carierei.

Sursele potenţiale de poluare ale solului, in timpul realizarii investitiei, pot fi:

- pulberi în suspensie, gaze de eşapament (SOx, CO2, CO, CH4, COV, etc), datorate activităţilor surselor fugitive şi dirijate de pe amplasamentul obiectivului;

- scăpările accidentale de produse petroliere (motorină, ulei de motor, ulei hidraulic, etc.).

- împrăştierea accidentală a carburanţilor datorită manipulării necorespunzătoare în timpul descărcării în recipientele de stocare şi/sau în timpul alimentării utilajelor şi a mijloacelor de transport.

- depozitarea necorespunzătoare a uleiului uzat (butoaie de tablă amplasate în aer liber direct pe sol, în depozitul de carburanţi şi lubrifianţi);

- depozitarea necorespunzătoare a bateriilor de acumulatori scoase din funcţiune (golirea acumulatorilor de electrolit şi aruncarea acestuia pe sol, fără neutralizare);

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor (material inert excavat, ulei uzat, ambalaje ulei, fier, lemn, cauciucuri uzate, acumulatori uzati, filtre uzate de motorina, filtre uzate de ulei, ambalaje, hartie, PET-uri, gunoi menajer, etc.).

3.3. Calitatea aerului

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

  - factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

  - factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici );

  - factori care caracterizează zona în care are loc emisia ( orografia şi rugozitatea terenului ).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât şi prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care

este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia eleborată de

S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Sursele de poluanţi pentru aer.

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei, activităţile care se constituie în surse de impurificare se împart în două categorii:

- surse specifice perioadei de execuţie;

- surse specifice perioadei de exploatare.

Sursele specifice perioadei de execuţie au următoarele caracteristici:

- surse la nivelul solului;

- existenţa lor este strict limitată la perioada de execuţie’

Poluanţii caracteristici acestei perioade sunt poluanţii specifici lucrărilor de deschidere si exploatare a carierei şi anume:

- particule în suspensie (emise în fazele de sistematizare, indepartarea solului vegetal si a sterilului, extragerea sisturilor verzi), cât şi gazele de eşapament de la utilajele folosite pentru transportarea, prelucrarea si sortarea rocilor utile.

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei care definesc nivelurile initiale (de fond) de poluare atmosferica, la inceperea activitatilor aferente planului si care vor continua sa afecteze calitatea aerului pe durata existentei acestuia, sunt reprezentate de :

- emisiile de noxe datorate utilajelor din cadrul carierei si autovehiculelor de transport;

- emisiile de praf datorate circulatiei autovehicolelor si utilajelor pe drumurile comunale si de exploatare;

- arderea lemnului sau a altor combustibili fosili in sisteme de incalzire casnica, in localitatile situate in afara perimetrului studiat.

În conditii de funcţionare, utilajele şi mijloacele de transport care asigură desfăşurarea activităţii miniere  induc noxe şi pulberi în atmosferă, prin:

1. arderea combustibililor lichizi în motoarele termice ale utilajelor şi echipamentelor folosite în procesul tehnologic;  poluanţii caracteristici arderii produselor petroliere sunt: CO; CO2 ;  SO;  NO ; pulberi ; NOx ; VOC – emisii de eşapament.

2.  emisii de pulberi, ca urmare a perforărilor şi reducerii coeziunii rocilor în masiv.

Planul propus presupune extinderea unui obiectiv existent, ale carui activitati se desfasoara in prezent si care detine Autorizatie de mediu nr.397din 15.09.2011 care impune si respectarea unui plan de monitorizare a mediului.

Pe toata perioada de functionare a carierei au fost monitorizate pulberile in suspensie (conf.Ord.592/2002) si nivelul fonic (conf.STAS10009/88). Valorile monitorizarii s-au incadrat in  limitele admisibile, neinregistrandu-se depasiri.

In anul 2014 statiile de concasare nr.2 si nr.3 au fost modernizate .

Prin respectarea cu strictete a planurilor de proiectare si de dezvoltare a exploatarii, prin folosirea unor tehnologii si utilaje moderne si prin masurile de limitare a zgomotelor, emisiilor de  praf, impactul produs asupra factorilor de mediu va fi redus in  limite admisibile.

  - Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Raportul de mediu are în vedere evaluarea nivelului zgomotelor şi vibraţiilor la o anumită distanţă faţă de sursele generatoare şi nu a celui de la locul unde se desfăşoară lucrările de exploatare, de care se ocupă normele de protecţia muncii.

Vibratiile produse ca rezultat al puscarii in fronturile unei cariere constituie unde elastice care se propaga in subsol; traseul lor de propagare este determinat de proprietatile fizice ale mediului, strans legate de structura geologica a zonei.

Proprietatile elastice ale mediului sunt caracterizate cu ajutorul unor parametri (constante) precum: modulul lui Young (coeficientul de proportionalitate intre tensiunea aplicata si deformatia longitudinala rezultata – Legea lui Hooke), coeficientul lui Poisson (coeficientul de proportionalitate intre deformarea laterala si cea longitudinala) etc. Uneori, pentru caracterizarea elasticitatii se folosesc constantele lui Lame, care sunt functie de cei doi parametri amintiti mai sus.

Se deosebesc doua categorii de parametri elastici: statici, care corespund unor actiuni exterioare deformatoare lente, si dinamici, in cazul unor actiuni rapide. Parametrii dinamici ai rocilor pot fi determinati pe baza vitezelor de propagare ale undelor seismice.

Undele elastice sunt de doua feluri: de volum ( propagarea are loc in intreg mediul) sau de suprafata ( propagarea are loc in vecinatatea suprafetei libere a terenului).

Undele de volum se impart, la randul lor, functie de tipul miscarii particulelor fata de directia de propagare, in unde transversale si unde longitudinale.

Undele de suprafata sunt si ele de doua tipuri: Rayleigh, de tip longitudinal, si Love, de tip transversal, miscarea particulelor avand traiectorii mai complexe.

Viteza de propagare a undelor elastice in diferite tipuri de roci este functie de o serie de factori, printre care: constitutia petrografica, porozitate, grad de compactare, grad de fisuratie etc.

Propagarea undelor elastice este un fenomen complex care are la baza:

- principiul lui Huygens ( fiecare punct de pe frontal de unda devine sursa pentru o noua unda);

- principiul lui Fermat (drumul parcurs de unda intre doua puncte este cel corespunzator minimului de timp);

- principiul reciprocitatii (timpul de propagare ramane acelasi daca se schimba intre ele punctul de receptie si cel al sursei);

- principiul suprapunerii (daca intr-un mediu se propaga simultan doua unde, fiecare dintre ele se propaga ca si cum cealalta nu ar exista);

Propagarea undelor elastice intr-un mediu real, caracterizat prin formatiuni geologice diferite si prin tectonica asociata, are la baza fenomenele de reflexie si de refractie. Din punct de vedere elastic mediul geologic este neomogen si, de cele mai multe ori, stratificat, astfel ca undele care pot lua nastere sunt numeroase.

Atenuarea energiei undei elastice se face prin procese de absorbtie si dispersie, iar legea de variatie a amplitudinii undei, functie de distanta, este de forma:

A(x) =A0 e-ax

unde A(x) = amplitudinea la distanta x

A0 - amplitudinea in origine

A - coeficientul de absorbtie (acesta caracterizeaza neelasticitatea rocilor si depinde de proprietatile fizico-mecanice ale acestora).

Sunetul se deplasează sub formă de unde; cu cât este mai mare înălţimea sau amplitudinea undei, cu atât este mai mare forţa sau intensitatea sunetului. Cu cât este mai mare numărul de unde acustice care ating un punct într-o perioadă dată de timp, cu atât este mai mare frecvenţa sau tonalitatea.

Vibratiile sunt oscilatii mecanice ce se propaga prin intermediul solului si constructiilor.

Avand in vedere geologia si tectonica zonei este de asteptat ca anizotropia structurala sa aiba influenta semnificativa asupra directiilor pe care se va propaga energia undelor elastice.

In acest sens este de asteptat ca in lungul directiei principale de anizotropie (NW-SE), conforma de altfel cu directia structurilor geologice majore ale Dobrogei de Nord, sa se propage o mai mare parte a energiei elastice, fata de directia perpendiculara. De aceea, vor fi mai mult resimtite, dar pe distante reduse zonele situate spre nord-vest de zona carierei si spre sud-est (terenuri agricole, pasuni, fara localitati), in comparatie cu zonele de nord-est  si sud –vest (pasuni).

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre fatori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc : liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Conform teoriei, neglijându-se efectul absorbţiei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis; de putere P, intensitatea sunetului I descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei r până la sursă :

P

I  =  ----------

4 π r2

Cunoscând intensitatea sunetului I1 la distanţa r1 de la sursă, se poate calcula intensitatea sunetului I2 a acestei surse la distanţa r2, cu formula:

I1    =   r22

I2	r12

Considerând nivelurile de intensitate sonoră β2 se obţine la distanţa r2 :

β2  =  β1  +  20 lg  r1

r2

în care β1  este nivelul cunoscut de intensitate sonoră I1, la distanţa r1.  Presupunând r1 = 1 se obţine :

β2   =  β1  -  20 lg r2

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului, sunt de mărimi diferite.

Efectul rezultant al zgomotelor de durată şi nivele variabile înregistrate practic în secţiile de producţie ale societăţii, în decursul unei săptămâni de lucru nu depăşeşte valoarea de 90 dB (A) (nivel acustic echivalent continuu pe săptămână, admis la locul de muncă).

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

Surse de zgomot şi vibraţii

a)   Surse de zgomot şi vibraţii

Sursele de zgomot vor fi reprezentate de utilajele de extracţie, de  utilajele de încărcare şi de motoarele Diesel ale autobasculantelor care asigură transportul.  În carieră se vor produce şi vibraţii, datorate detonării rocii cu explozivi.

b)   Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

1. folosirea sistemului NONEL  în lucrările de împuşcare;

2. folosirea schemelor de împuşcare adecvate, prin care se vor reduce trepidaţiile, obţinându-se o bună sfărâmare a rocii şi o împrăştiere mică a acesteia.

Din punct de vedere al factorilor perturbatori care deranjeaza hranirea si odihna pasarilor salbatice (argumentul principal pentru includerea zonei in cadrul ariilor protejate prin programul Natura 2000) trebuie amintit pasunatul intensiv si prezenta curenta a oamenilor in zona, ca factor perturbator al mediului natural.

Evaluarea efectelor vibratiilor

Marimea fizica avuta in vedere la evaluare este:

• la cladiri, viteza oscilatiei si frecventa;

• la oameni, intensitatea oscilatiei KBF; aceasta este calculata din viteza oscilatiei, ca functie de frecventa si timp.

Rezultatul evaluarii este dependent de:

• efectul maxim al oscilatiei, ca rezultat al amplitudinii acesteia;

• durata oscilatiei, raportata la perioadele de timp, zi si noapte.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de instalaţia de foraj, utilajele de încărcare, mijloacele de transport, la un nivel al zgomotului cuprins între 60 - 120 dB(A):

- încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 m = 61 dB (A);

- excavator de 3,2 m3, într-un ciclu de încărcare a unei basculante, emisie sonoră la 30 m = 75 dB (A);

- buldozer în lucru, emisie sonoră la 30 m = 74,5 dB (A);

- electrocompresor, putere acustică = 100 dB (A);

- măsurarea puterii acustice a unei instalaţii de foraj în funcţiune a condus la valori de 110 dB(A), la 6m distanţă.

- în cazul exploziilor (de 3-4 ori/lună) se estimează puteri acustice echivalente de 120–130 dB (A). Acesta este principalul factor perturbator, cu intensitate mare dar avand o actiune extrem de redusa in timp. Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in surse fixe (grupul generator, concasorul, statia de sortare) sau mobile (utilajele de incarcare).

  - Gospodăria substanţelor toxice şi periculoase

În zona investiţiei nu vor fi folosite substanţe toxice şi periculoase, dar conform Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc semnificativ pentru om şi bunuri materiale.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, folosire substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe:

- să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;

- materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente la atacul conţinutului;

- ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente pentru a evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale.

Manipularea substantelor explozive se va face conform legislatiei in vigoare, de catre personal calificat. Operatiunile de puscare se vor face de catre firme abilitate, pe baza de contract.

3.6. Starea monumentelor naturale si istorice, a valorilor patrimoniului cultural, istoric si natural

In perimetrul PUZ - ului nu se cunosc situri arheologice, monumente istorice, vestigii sau alte elemente cu valoare de patrimoniu cultural, istoric sau natural.

Locatia care face obiectul investitiei se afla  la cca. 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

Din investigatiile realizate in zona perimetrului investitiei a rezultat faptul ca actualmente speciile prevazute in formularul standard aferent ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu, nu au fost intalnitre in zona Carierei Sibioara – Piatra Lata, neexistand conditii prielnice de cuibarit sau hrana, din urmatoarele cauze:

- in zona nu se intalnesc arbori sau arbusti care sa asigure cuibarirea pasarilor;

- existenta Carierei Sibioara – Piatra Lata, deschisa inainte de 1989;

- pasunat intensiv al zonei.

3.6. Situatia economica si sociala, starea de sanatate

Activitatea desfasurata in cadrul exploatarii propriu-zise (carierei) a sisturilor verzi nu afecteaza populatia din cea mai apropiata localitate – Satul Sibioara, data fiind distanta suficient de mare si amplasamentul acesteia.

Activitatea de extractie ce se va desfasura la cariera Sibioara – Piatra Lata nu afecteaza calitatea apei subterane si nici calitatea apei de suprafata din zona Localitatii Sibioara.

Desi orientarea frontului de exploatare si distantele mentionate mai sus sunt factori decisivi in ameliorarea efectelor negative ce se vor manifesta in timpul realizarii lucrarilor de impuscare, totusi, pentru asigurarea protectiei depline a localitatii, vor fi adoptate tehnici de puscare avansata, dintre care, cea mai importanta va fi puscarea incarcaturilor explozive din gaurile de sonda, in trepte de intarziere si prin folosirea unor scheme de puscare.

Distanta dintre cele mai apropiate gospodarii si statia de concasare – sortare este de peste 1500 m.

Principalele preocupari ale locuitorilor din zona sunt agricultura si cresterea animalelor.

Productia din culturile agricole este in special de subzistenta, foarte putin pentru vanzare. Principalele culturi sunt cerealele.

Populatia este saraca si lipsita de posibilitati financiare pentru a demara o afacere.

3.7. Biodiversitatea

“Invata si iubeste legile naturii si vei invinge. Dispretuindu-le tu vei fi cel infrant “, spunea un proverb antic chinez.

In Uniunea Europeana exista legislatie care precizeaza ce specii de flora si fauna, respectiv pasari trebuie protejate prin Natura 2000. Locurile in care acestea se regasesc ele pot fi propuse drept situri Natura 2000 iar Comisia Europeana decide daca ele sunt acceptate. Pentru orice arie naturala acceptata ca Sit Natura 2000 se realizeaza un plan de management care stabileste cum trebuie gestionata zona respectiva astfel incat ea sa nu fie afectata negativ.

3.7.1. Caracteristicile tipurilor de habitate

Terenul pe care va fi amplasata extinderea Carierei Sibioara – Piatra Lata este reprezentat de terenuri agricole si pasune; in zonele adiacente, mai ales in partea de S, SE si E, intalnim si habitate seminaturale şi naturale. Majoritatea habitatelor seminaturale şi naturale cuprinse în perimetrul PUZ - ului, sunt reprezentate de păşuni aflate într-un stadiu mai mult sau mai putin avansat de degradare (eroziune) şi ruderalizare.

Natura 2000 reprezinta instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene si de promovare a activitatilor economice benefice diversitatii biologice. Prin Natura 2000 se creeaza un lant al locurilor din Europa cu o natura ce merita pastrata in buna stare pentru ca are multe de oferit si generatiilor viitoare. Sunt locuri in care exista plante, animale sau pasari pe cale de disparitie, pentru care se impun masuri speciale de creare a conditiilor de dezvoltare durabila. Nu toate aceste locuri sunt salbatice, in multe dintre ele exista asezari umane in care oamenii traiesc de pe urma naturii. NATURA 2000 nu exclude oamenii si ocupatiile acestora, atata vreme cat aceste activitati nu afecteaza negativ valori naturale importante.

În momentul de faţă habitatele prezente în zona studiată sunt:

- habitate antropice, reprezentate de culturi agricole ( grâu, porumb, plante tehnice, etc.), care asigură dezvoltarea unor populaţii specifice din diverse grupe biologice, populaţii temporare care depind de tipul de cultură şi nu au viabilitate şi durabilitate în timp.

- habitate naturale reprezentate de păşuni aflate într-o stare mai mult sau mai putin avansată de degradare datorită suprapăşunatului sau a eroziunii şi care, în condiţiile absenţei limitării accesului animalelor în zonă se vor transforma în habitate caracterizate doar de câteva specii precum Botriochloa ischaemum, care

are o rezistenţă ridicată la suprapăşunat, dar care, din punct de vedere conservative, are o importanţă redusă.

Datorita faptului ca zona Carierei Sibioara – Piatra Lata este foarte antropizata, in perimetrul cercetat nu au fost intalnite habitatele naturale de interes comunitar.

3.7.2. Caracteristicile faunei

Este binecunoscut faptul că diversitatea elementelor faunistice este strâns

corelată cu particularităţile floristice şi asociaţiile fitocenologice (particularităţi de habitat), elementele de relief şi caracteristicile geologice precum şi microclimatul arealului. Combinaţia şi interacţiunea tuturor acestor factori determinanţi stabileşte distribuţia elementelor faunistice precum şi delimitarea graniţelor populaţiilor locale, contribuind astfel la modul de răspândire al speciilor, variind de la o răspândire uniformă la una de tip insular, în funcţie şi de adaptabilitatea fiecărei specii. De asemenea, disponibilitatea locurilor de cuibărit şi de hrănire este strâns legată de combinaţia acestor factori.

Elementele faunistice sunt capabile de ocuparea unor nişe ecologice mai mult sau mai puţin diversificate în strânsă legătură cu posibilitatea lor de adaptabilitate. Astfel, în regnul animal există o delimitare a speciilor funcţie de gradul acestora de adaptabilitate la condiţiile de mediu. Această adaptabilitate este dată de nivelul de specializare la care a ajuns fiecare specie în parte.

Nivelul de specializare este dat de preferinţa pentru anumite habitate pentru cuibărit, preferinţa pentru un anumit tip de hrană şi de nivelul de adaptabilitate. Aşadar cu cât o specie prezintă un nivel mai înalt de specializare, cu atât mai mult aceasta va depinde strict de anumite condiţii de mediu (tip de habitat, particularităţi geografice şi geologice, microclimat), motiv pentru care o astfel de specie va întâmpina dificultăţi mai mari sau mai mici în ocuparea unor nişe ecologice, consistând astfel din populaţii restrânse. Aceste specii sunt cele mai expuse riscurilor de restrângere a populaţiilor local şi într-un final riscului de dispariţie. Pe de altă parte, cu cât o specie este mai puţin specializată, aceasta va putea ocupa diverse nişe ecologice şi stabili populaţii semnificative contribuind astfel la o răspândire uniformă intr-un anumit areal. Un exemplu de specii cu mare grad de adaptabilitate sunt speciile care s-au adaptat ecosistemelor antropizate, având o distribuţie uniformă şi populaţii stabile, care asigură un bun fond genetic necesar perpetuării speciei. Astfel de specii sunt: guguştiucul (Streptopelia decaocto), vrabia de casă (Passer domesticus), cioara grivă (Corvus cornix), stăncuţa (Corvus monedula), Coţofana (Pica pica) etc. Majoritatea speciilor care sunt periclitate pe plan mondial sunt specii cu un nivel înalt de specializare, care depind de un anumit tip de habitat, şi care, odată cu distrugerea habitatelor preferate, sunt incapabile de repopularea altor habitate asemănătoare. De asemenea, unele din speciile periclitate nu suportă învecinarea cu habitatele antropizate şi activităţile antropice aşa că, chiar dacă habitatul lor nu a fost distrus, datorită deranjului, acestea vor abandona acest areal. O altă cauză care afectează speciile cu un nivel înalt de specializare este şi fenomenul de încălzire globală care prin modificarea microclimatului din anumite arealuri forţează aceste specii să caute un microclimat corespunzător în alte zone, însă probabilitatea de a găsi astfel de noi arealuri adecvate este destul de scăzută.

Perimetrul de amplasare al parcului eolian este reprezentat atât de terenuri agricole cultivabile, cat si de păşuni naturale, in zonele limitrofe, unde, insă, din păcate, se practică intensiv păşunatul animalelor din zonă.

Metodele de lucru utilizate au fost particularizate pentru fiecare categorie distinctă de păsări astfel încât calitatea datelor obţinute să reflecte situaţia reală de pe amplasament si anume: specii cuibăritoare, specii de pasaj, oaspeţi de iarnă. În acest sens, datorită faptului că amplasamentul se învecinează cu un sit Natura 2000 (ROSPA 0060 Lacurile Tasaul – Corbu), s-a monitorizat inclusiv prezenţa /absenţa speciilor importante de păsări pentru care a fost desemnat aceasta zona sensibila.

Ca urmare a acestor monitorizări s-au identificat urmatoarele specii de păsări în zona de studiu (atat in perimetrul carierei  cat si in zonele adiacente), majoritatea fiind reprezentată de specii comune cu o largă răspândire în cadrul tabloului avifaunistic din România.

- Şorecar comun: Buteo buteo;

- Şorecar de stepă: Buteo vulpinus;

- Turturică: Streptopelia turtr;

- Guguştiuc: Streptopelia deca;

- Cuc: Cuculus canorus;

-  Prigorie: Merops apiaster;

-  Pupăză: Upupa epops;

- Ciocârlan: Galerida cristata;

- Ciocârlie de camp: Alauda arvensis;

- Rândunică: Hirundo rustica;

- Lăstun de casă: Delichon urbica;

- Mierlă: Turdus merula;

- Coţofană: Pica pica;

- Stăncuţă: Corvus monedula;

- Cioară de semănătură: Corvus frugilegus;

- Cioară grivă: Corvus cornix;

- Graur: Sturnus vulgaris;

- Vrabie de casă: Passer domesticus;

- Vrabie de camp: Passer montanus;

Cea de-a două categorie ţintă de păsări pentru zona de studiu este cea a păsărilor de pasaj care pot tranzita zona în diferite scopuri: păsări care se deplasează de la locurile de hrănire spre locurile de odihnă sau cuibărit şi invers, păsări care se află în migraţie precum şi păsări care utilizează uneori zona studiată ca un potenţial loc de hrănire şi/sau odihnă (cum ar fi majoritatea reprezentanţilor Familiei Corvidae sau a păsărilor răpitoare).

Migratia pasarilor, ca fenomen biologic, a fost observata cu mult timp in urma si a fost indelung studiata de oameni de stiinta din diverse domenii. Determinate in primul rand de absenta hranei specifice, multe specii de pasari efectueaza deplasari regulate pe intreaga durata a vietii lor; migratia pasarilor nu este in mod necesar rezultatul temperaturilor scazute, penajul fiind un foarte bun izolator termic. Aceste deplasari prezinta particularitati in functie de specie, iar unul dintre cele mai interesante detalii cu privire la migratie este distanta pe care unele pasari le efectueaza intr-un timp relativ scurt.

La noi in tara, o serie de specii sunt prezente de primavara pana toamna, asa numitii “oaspeti de vara”, care cuibaresc la noi; odata cu toamna, aceste specii incep migratia, deplasandu-se inspre sud, spre zona ecuatoriala, unde oferta trofica este relativ constanta tot timpul anului, sau in emisfera sudica. Alte specii sunt prezente la noi numai pe parcursul iernii. De regula, aceste specii cuibaresc in nord si venirea iernii le determina sa se deplaseze inspre sud in cautarea hranei, oprindu-se si la latitudinea la care se afla tara noastra. Exista de asemenea specii al caror areal de cuibarire se suprapune cu cartierul de iernare, aceste specii fiind prezente in aceleasi zone pe tot parcursul anului. Unele specii sunt migratoare in adevaratul sens al cuvantului, adica intreaga populatie a acestora se deplaseaza sezonier in alta zona sau regiune geografica (sau in alta emisfera), altele fiind partial migratoare (unele exemplare raman in arealul de cuibarire, altele se deplaseaza in diverse zone geografice).

Determinata genetic, nevoia de a migra este un exemplu de fenomen care s-a modelat in stransa legatura cu factorii de mediu si cu modificarile istorice ale climei. De regula, durata migratiei este mai scurta primavara decat toamna pentru majoritatea speciilor de pasari, determinata mai ales de instinctul de reproducere. Unele specii migreaza izolat, insa altele (cele mai cunoscute noua, cum ar fi gastele, ratele, berzele, randunelele) se aduna in grupuri mari in perioada premergatoare plecarii si migreaza in formatii specifice.

Aceste formatii (stoluri) sunt concepute pentru a reduce rezistenta aerului in timpul zborului si pentru a reduce efectele pradatorilor in timpul migratiei, oferind o oarecare siguranta indivizilor din stoluri, insa chiar si asa exista relativ multi factori care afecteaza pasarile (clima nefavorabila, vanatoarea, lipsa hranei, obstacole fizice). Viteza zborului si durata migratiei difera din nou in functie de specie. Pasarile din grupul Anseriformelor  (gaste, rate) se deplaseaza cu viteza mare, zburand si ziua si noaptea, cu pauze putine si de regula la altitudini mari. De asemenea, traiectoria urmata in decursul migratiei este relativ liniara, pasarile din acest grup fiind capabile sa strabata “obstacolele” naturale (cum ar fi marile, lanturile muntoase), efectuand un zbor activ. Rapitoarele de zi, de talie mijlocie si mare, se folosesc de curentii ascendenti ce se creaza in preajma terenului reliefat pentru a se ridica la altitudini mari si a plana in directia dorita, economisind astfel energie. Aceasta strategie este folosita si de alte pasari de talie mare (berze, pelicani). Rapitoarele de zi evita intinderile mari de apa, pe traseul migratiei alegand locurile unde traversarea marilor este mai facila (stramtorile), creandu-se astfel un efect de “palnie”. Astfel, in zonele de stramtoare, in perioadele de migratie, se poate observa zilnic un numar mare de pasari, aceste puncte fiind de altfel folosite de ornitologi in observatii.

Distantele parcurse de pasari in timpul migratiei variaza din nou foarte mult in functie de specie. Unele migreaza pe distante scurte, de cateva sute de kilometri, altele, cum ar fi berzele, a caror migratie a fost studiata indelung, migreaza spre Africa ecuatoriala ajungand pana in sudul continentului african. Specia despre care se stie ca migreaza cel mai mult este chira polara (Sterna paradisaea). Aceasta pasare cuibareste in cercul polar de nord si odata cu venirea iernii in Arctica, migreaza de-a lungul coastelor Europei si Africii pana in Antarctica, unde ierneaza, odata cu venirea primaverii intorcandu-se in arealul de cuibarit.

Intregul sau drum depaseste 35.000 de kilometri si este parcurs in 3-4 luni, fiind cel mai lung traseu inregistrat pentru o specie de pasare migratoare.

Pasarile reprezinta bioindicatori extrem de valorosi pentru analiza detaliata a ecosistemelor. Migratia acestora este un fenomen complex, neelucidat inca pe deplin, care insa ofera raspunsuri esentiale pentru aprecierea evolutiei starii ecosistemelor si a mediului in general. Prin faptul ca sunt prezente in mai multe tari pe parcursul vietii lor ca indivizi, pasarile migratoare reprezinta un fond natural comun ce intra in componenta mai multor ecosisteme, iesind astfel in evidenta necesitatea protectiei lor. In acest sens, de-a lungul timpului s-au conturat la nivel international o serie de acte legislative care prevad masurile necesare protectiei pasarilor migratoare, de exemplu: Conventia de la Berna, AEWA, Directiva Pasari. Aceste acte legislative au fost ratificate si de Romania.

Păsările pot să-şi adapteze viteza de zbor. Passeriforme eliberate experimental şi urmărite prin radar, zboară în migraţie, cu o viteză medie în aer de 9,2 m/s, iar când sunt eliberate în condiţii de cer înnourat, zboară pe trasee neregulate, cu dificultăţi vizibile de orientare, cu o viteză medie de 6,6m/s. Vitezele de migraţie sunt diferite de la o specie la alta. Păsările pot călătorii foarte repede cu vântul din spate, din acest motiv foarte multe păsări aşteaptă vântul prielnic pentru a începe migraţia.

În general primăvara vitezele de pasaj sunt mari comparativ cu cele de toamnă. Capacitatea de zbor a păsărilor este dublă primăvara. Sunt situaţii când păsările străbat întreaga distanţă până la locul de cuibărit, fără să facă nici o oprire, avantajate de direcţia vânturilor care bat primăvara.

Migraţia păsărilor se desfăşoară, în condiţii meteorologice normale, la altitudini mari între 450-1500 m care depăşesc cu mult înălţimea constructiilor (130 - 150 metri), de aceea numărul coliziunilor teoretic este din acestă privinţă foarte redus.

4. ALTE PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE PE AMPLASAMENT

4.1. Ariile de protecţie specială

Natura 2000 reprezinta instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene si de promovare a activitatilor economice benefice diversitatii biologice. Prin Natura 2000 se creeaza un lant al locurilor din Europa cu o natura ce merita pastrata in buna stare pentru ca are multe de oferit si generatiilor viitoare. Sunt locuri in care exista plante, animale sau pasari pe cale de disparitie, pentru care se impun masuri speciale de creare a conditiilor de dezvoltare durabila. Nu toate aceste locuri sunt salbatice, in multe dintre ele exista asezari umane in care oamenii traiesc de pe urma naturii. NATURA 2000 nu exclude oamenii si ocupatiile acestora, atata vreme cat aceste activitati nu afecteaza negativ valori naturale importante.

In Uniunea Europeana exista legislatie care precizeaza ce specii de flora si fauna, respectiv pasari trebuie protejate prin Natura 2000. Locurile in care acestea se regasesc ele pot fi propuse drept situri Natura 2000 iar Comisia Europeana decide daca ele sunt acceptate. Pentru orice arie naturala acceptata ca Sit Natura 2000 se realizeaza un plan de management care stabileste cum trebuie gestionata zona respectiva astfel incat ea sa nu fie afectata negativ.

Planul este situat la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

4.2.	Ariile de protecţie specială – Situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000, pentru ariile de protecţie specială (SPA)

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1. Coordonatele sitului

Latitudine:  N 44º 21' 53''

Longitudine: E 28º 36' 17''

2.2. Suprafaţa sitului (ha): 2 701.1

2.3. Lungimea sitului (km) : -

2.4. Altitudine (m): Min.0; Max. 16; Med. 2

2.5 Regiunile administrative: 100 % Judetul Constanta

2.6. Regiunea biogeografică: Stepica si Pontică

3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE

| Cod | Specie | Populaţie: Rezidentă | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit Pop | Conserv. | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A229 | Alcedo atthis |  |  |  | 3 i | D | B | C | B |
| A042 | Anser erythropus |  |  |  | 24 i | A | B | C | B |
| A255 | Anthus campestris |  | 60 p |  | - | D | B | C | B |
| A024 | Ardeola ralloides |  |  |  | 60 - 70i | A | B | C | A |
| A060 | Aythya nyroca |  |  |  | 24 i | C | B | C | B |
| A396 | Branta ruficollis |  |  |  | 260 i | B | B | C | B |
| A138 | Charadrius alexandrinus |  | 6 p |  |  | D | B | C | B |
| A196 | Chlidonias hybridus |  |  |  | 68 i | D | B | C | B |
| A197 | Chlidonias niger |  |  |  | 45 i | D | B | C | B |
| A031 | Ciconia ciconia |  | 4 p |  | 60-70 i | D | B | C | B |
| A082 | Circus cyaneus |  |  |  | 20 i | D | B | C | B |
| A038 | Cygnus cygnus |  |  |  | 200-230i | B | B | C | B |
| A027 | Egretta alba |  |  |  | 120-130i | B | B | C | B |
| A026 | Egretta garzetta |  |  |  | 60-70 i | D | B | C | B |
| A511 | Falco cherrug |  |  |  | 2 i | B | B | C | B |
| A103 | Falco peregrinus |  |  |  | 2 i | C | B | C | B |
| A097 | Falco vespertinus |  |  |  | 84-90 i | C | B | C | B |
| A002 | Gavia arctica |  |  |  | 2 i | D | C | C | C |
| A189 | Gelochelidon nilotica |  |  |  | 10 i | D | B | C | B |
| A022 | Ixobrychus minutus |  | 12-14 p |  |  | D | B | C | C |
| A338 | Lanius collurio |  | 8 p |  |  | D | B | C | B |
| A339 | Lanius minor |  | 6 p |  |  | D | B | C | B |
| A242 | Melanocorypha calandra | 24-234 p |  |  |  | D | B | C | B |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  | 60-70 p |  |  | D | B | C | B |
| A533 | Oenanthe pleschanka |  | 20-30 p |  |  | D | B | C | B |
| A071 | Oxyura leucocephala |  |  |  | 2 i | B | B | C | B |
| A094 | Pandion haliaetus |  |  |  | 4 i | D | B | C | B |
| A020 | Pelecanus crispus |  |  | 8-20 i | 60-70 i | B | B | C | B |
| A019 | Pelecanus onocrotalus |  |  |  | 330 i | B | B | C | B |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  |  |  | 18 i | D | C | C | C |
| A034 | Platalea leucorodia |  |  |  | 100-120i | B | B | C | B |
| A195 | Sterna albifrons |  |  |  | 2 i | D | B | C | B |
| A190 | Sterna caspia |  |  |  | 8 i | D | B | C | B |
| A193 | Sterna hirundo |  |  |  | 80-200 i | D | B | C | B |
| A191 | Sterna sandvicensis |  |  |  | 10 i | D | B | C | B |

4. Descrierea sitului

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod                %                      CLC                             Clase de habitate

N06               97                   511, 512                          Râuri, lacuri

N07                3                    411, 412                          Mlaştini, turbării

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Taşaul este unit cu lacul Gargalâc (cunoscut ca lacul Corbu), formând împreună un complex lacustru. Lacul Taşaul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră. Malurile sale se prezintă sub forma unei faleze, iar bazinul hidrografic este format în cea mai mare parte de râul Casimcea. Lacul Corbu are malurile constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide, sub forma unei faleze cu înălţimi mai mici.

4.2. Calitate şi importanţă:

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37;

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37;

c) numar de specii periclitate la nivel global: 8;

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

1. Falco cherrug;

2. Branta ruficollis;

3. Oxyura leucocephala;

4. Anser eryţropus;

5. Cygnus cygnus;

6. Pelecanus onocrotalus;

7. Pelecanus crispus;

8. Nycticorax nycticorax;

9. Ardeola ralloides;

10. Ayţya nyroca;

11. Chlidonias niger;

12. Egretta garzetta;

13. Falco peregrinus;

14. Chlidonias hybridus;

15. Falco vespertinus;

16. Platalea leucorodia;

17. Cygnus bewickii;

18. Egretta alba;

19. Sterna sandvicensis;

20. Gelochelidon nilotica;

21. Ciconia ciconia;

22. Circus cyaneus;

23. Saxicola rubetra;

24. Miliaria calandra;

25. Sturnus roseus;

26. Sturnus vulgaris;

27. Podiceps nigricollis;

28. Podiceps grisegena.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

1. Pelecanus crispus;

2. Ayţya ferina;

3. Fulica atra;

4. Larus ridibundus;

5. Larus cachinnans.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.

4.3. Vulnerabilitate:

Vulnerabilitatea lacului este foarte mare. În vecinătatea site-ului se desfăşoară multiple activităţi industriale cu impact negativ: activităţi extractive prin mai multe cariere de piatră, rafinărie (S.C. Petromidia S.A.), complex zootehnic (S.C.Tabco). Populaţiile de păsări sunt influenţate negativ de existenţa pe malurile lacului a mai multor exploatări miniere de suprafaţă (cariere de exploatare a sisturilor verzi şi a calcarelor), mai ales prin poluare fonică.

4.4. Tip de proprietate:

Lacul Taşaul este proprietate de stat (domeniul public al statului - cnf. H.G. 2060/2004).

4.5. Activităţile antropice şi efectele lor în sit şi în vecinătate

4.5.1. Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată

Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului:

| Cod | Activitate | Intensitate | % | Infl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Pescuit profesionist (industrial) | B | 40 | - |
| 400 | Zone urbanizate, habitare umana | A | 15 | - |
| 420 | Descarcari | A | 10 | - |
| 301 | Cariere | A | 5 | - |
| 410 | Zone industriale sau comerciale | A | 25 | - |

Activităţi şi consecinţe în jurul sitului:

| Cod | Activitate | Intensitate | % | Infl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Cultivare | B | 15 | - |
| 170 | Cresterea animalelor | A | 0 | - |
| 410 | Zone industriale sau comerciale | A | 10 | - |
| 502 | Drumuri, drumuri auto | B | 10 | - |
| 140 | Pasunatul | B | 10 | - |
| 301 | Cariere | A | 15 | - |
| 424 | Alte tipuri de depozitari | B | 10 | - |
| 511 | Linii electrice | A | 5 | - |

Specii de păsări  importante doar în perioada de migraţie şi iernare

menționate în formularul standard Situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu și relevanța acestora pentru sit

Speciile  de păsări migratoare importante pentru Situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu

| Specia | Caracteristici specie | Efectul anticipat al implementării obiectivelor planului asupra efectivelor populaţiei si statutului de conservare al speciei |
| --- | --- | --- |
| Pelecanus crispus Pelicanul cret | Categorie fenologică: specie de pasaj. Mod de cuibărit: la marginea apei, pe grămezi de vegetație plutitoare sau în stufăriș. Perioada de cuibărit: aprilie - iunie. Habitat: litoral, deltă și lacuri împrejmuite cu stuf. Hrana: exclusiv pești; Lipsa stufăriilor și a zonelor litorale deltaice, constituie o piedică în cuibărirea speciei în zonă. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 60-70 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificat în zona de studiu și zonele adiacente, habitatele nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Branta ruficollis gasca cu gat rosu | Categorie fenologică: specie acavatică, oaspete de iarnă. In România apare la sfarșitul lunii octombire și poate fi observată până în luna martie. Principalul sit pentru migrațe și pentru iernat îl constituie Dobrogea. Hrănire: ierburi, seminţe din zonele agricole. Se odihneşte pe luciul apelor dulci şi mai puţin salmastre sau sărate. Relatia cu aria de protectie avifaunistica avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 260 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, nu excludem posibilitatea sa apara in zonele agricole. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Gelochelidon nilotica Pescarita râzatoare | Categorie fenologică: oaspete de pasaj. Se întâlnește îndeosebi în Delta Dunării și în lungul litoralului. Habitat -bălţi din regiuni de coastă si pe ţărmuri nisipoase.Vânează mai ales deasupra uscatului, a bălţilor de coastă şi a pajiştilor. Hrana constă în mare parte din insecte, dar şi din broaşte şi reptile sau rozătoare mici. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 10 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Aythya nyroca Rata rosie | Oaspete de vară , ocazional iernează și la noi pe apele neînghețate. Mod de cuibărit: la marginea apei, în desișurile de stuf. Cuibul îl construieşte pe lacuri mlăștinoase bogate în stufăriș. Iarna pe lacuri, bazine de acumulare, cursuri lente de râuri, uneori în estuare, deseori pe mare sau în denivelările solului, fiind alcătuit din papură, stuf pe care îl căptușește cu pene . Reproducerea are loc în aprilie-mai. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoară în intervalul mai – iulie.. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia fiind intalnita in interiorul sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 24i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarire,innoptare,hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Falco vespertinus Vânturelul de seara | Categorie fenologica: oaspete de vara, pasaj. Vanturelul de seară este legat în special de posibilitatile de capturare a hranei la lizierele mediului forestier. Din această cauză numărul de indivizi este destul de redus. Rareori aceștia se abat în apropierea localităților, de unde pot captura insecte de talie mai mare aflate în zbor. Reproducerea are loc în mai - iulie. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoară în intervalul iulie – august. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia fiind intalnita in interiorul sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 84 - 90i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Egretta garzetta Egreta mica | Categorie fenologică: oaspete de vară. Mod de cuibarit: aprilie - iunie. Cuibul îl construieste in arbori sau stuf, fiind alcatuit din plante uscate. Cuibaresc în colonii mixte cu Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus.Habitat: fluvii, delta, terenuri cu tufisuri si ape, lacuri cu suprafete intinse dar nu prea adanci. Hrana: pesti mici, insecte acvatice, broaste. Reproducerea are loc în martie - iulie. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoara în intervalul iulie – august. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia fiind intalnita in interiorul sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 60 - 70i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Sterna sandvicensis Chira de mare | Categorie fenologică: oaspete de vară, specie de pasaj. Chira de mare, are talia cea mai mare (40 cm) se aseamănă cu pescărușul râzator, deosebirea constând în ciocul mai lung, mai subtire și cu varful negru. Habitat-zone lagunare si coastelor marine,se hrănește cu pești.Soseşte din cartierele de iernare în luna aprilie. Cuibărește în estul Deltei Dunarii și pe litoralul Mării Negre. Cuiburile le instalează pe vegetația plutitoare, “prundoaie” ori pe bancurile de nisip. Cuibăritul are loc spre sfârsitul lunii mai. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 10 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % in raport cu efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentruodihna, cuibarit, innoptare,hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Cygnus cygnus Lebădă de iarnă | Categorie fenologică: oaspete de iarnă. Lebăda de iarnă, este o specie caracteristică zonelor arctice, cuibărind pe lacuri înconjurate de vegetaţie. Este o specie cuibăritoare în Islanda, Peninsula Scandinavă şi nordul Rusiei.Ierneaza mai ales în tinuturile din Delta Dunarii si din zona complexului lacustru Razem Hrana : plante de apă, seminţe, viermi, insecte, moluşte şi uneori peşti. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru iernat, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 200 - 230 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent intre 2-3% din efectivele la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Nycticorax nycticorax Stârcul de noapte | Categorie fenologică: oaspete de vara, pasaj. Mod de cuibarit: cuibul il construieste in arbori sau stuf, fiind alcătuit din crengi, fire de trestie si alt material vegetal, dispus radial.Habitat: lacuri si balti cu vegetatie bogata. In timpul zilei sta cocotat pe un arbore, arbust sau pe crengi uscate deasupra apei. Hrana: pesti, broaste, lipitori, insecte acvatice, mormoloci, crustacee mici, moluste, mici mamifere (soareci). Reproducerea are loc în aprilie - mai. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoara în intervalul mai – iulie. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu pentru cuibarit, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 60 - 70 de perechi. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent de sub 2 % in raport cu efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Chlidonias hybridus Chirighita cu obraji albi | Categorie fenologică : oaspete de vară, pasaj. Habitat: de-a lungul litoralului, în apropierea lacurilor şi a bălţilor, în mlaştini. Hrana: peşti, insecte acvatice şi larvele lor. Reproducerea are loc in mai - iunie. Perioada de cuibarit si de crestere a puilor se desfasoara in intervalul iunie – iulie Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu pentru cuibarit, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 68i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent de sub 2 % in raport cu efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Platalea leucorodia Lopatarul | Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj. Mod de cuibărit: cuibărește în stufăriș sau în tufișurile joase, uneori în arborii bătrâni. Cuibăresc în colonii. Caracteristicile cuibului: este construit ca o platforma din trestie, resturi de plante uscate; cuiburile din trestie au 25-30 cm înălțime, vegetația din jur fiind călcată în picioare. Habitat: lagune, ape puţin adânci, mlaştini cu mult stuf la liziera pădurilor. Hrana: moluşte, crustacei, larve şi insecte acvatice, mici peşti (ţipari), broaşte. Reproducerea are loc in mai - iunie. Perioada de cuibarit si de crestere a puilor se desfasoara in intervalul iulie-august. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 330 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat ca reprezenta un procent de 2 - 5% din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Pelecanus onocrotalus Pelicanul comun | Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj. Mod de cuibărit: Cuibăresc în colonii. Cuibul îl construieşte în stuf sau pe plaur, pe bancuri joase de nisip, în stufăriș, săpat în pământ. Caracteristicile cuibului: cuibul este alcătuit din stuf, lipsit de căptușeală sau cu puține fire de iarbă. Habitat: deltă, litoral, lacuri şi bălţi cu adâncime mică. Hrana: exclusiv pești, cu totul întâmplător broaște, pui de păsări, șobolani, raci Reproducerea are loc in aprilie – mai.Perioada de cuibarit si de crestere a puilor se desfasoara in intervalul iunie-august. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 330 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat ca reprezenta un procent de 2 - 5% din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Chlidonias niger Chirighiţa neagră | Fenologie: specie acvatică, oaspete de vară,pasaj. Cuibărire: habitatul preferat este reprezentat de lacurile şi bălţile puţin adânci şi cu vegetaţie natantă. Habitat: litoralul mării, lacuri adânci şi întinse, mlaştini. Hrana: insecte şi larve acvatice, peştişori, mormoloci, broscuţe, dar şi insecte terestre, viermi etc. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 45 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat ca reprezenta un procent sub 2% din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației ,a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Ardeola ralloides Stârcul galben | Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj. Mod de cuibărit: în arbori sau tufișuri, pe sol, în stufăriș sau în vegetația de mlaștină. Habitat: lagune, bălți cu stuf, zone inundabile. Hrana: insecte, larve acvatice, peștișori, broscuțe, șoparle, moluște mici, crustacee, viermi și ceva hrana vegetală; Reproducerea are loc în mai-iunie. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoara în intervalul iulie – august. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru pasaj, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 45 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat ca reprezenta un procent sub 2% din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației ,a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Podiceps nigricollis Corcodelul cu gat negru | Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj. Mod de cuibărire: își construiește cuibul în interiorul coloniilor de Larus ridibundus, datorită protecției pe care i-o asigură aceștia prin țipetele de alarmă la apariția unui pericol. Habitat: lacurile și bălțile cu apă dulce, bogate în vegetație. Hrana: hrana este constituită în principal din nevertebrate. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru iernat, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 200 - 250 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent intre 2-3% in raport cu efectivele acestei specii la nivel national. Functia ecologica in zona a acestei specii in zona nu este relevanta. | Este o specie ale cărei exemplare au fost observate tranzitând în zbor zona de studiu deoarece reprezintă o specie relativ comuna, și care se deplasează foarte mult în cautarea hranei, însa nu au fost observate exemplare hrănindu-se deoarece zona nu le este prielnică pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor PP nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației , a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Egretta alba Egreta mare | Categorie fenologică: oaspete de vară, pasaj, oaspete de iarnă. Mod de cuibărit: în apropierea apei, pe copaci sau în stufării. Habitat: lagune, delta, lacuri cu suprafețe întinse și puțin adânci. Hrana: pesti, dar consumă și insecte, broaște,păsări mici. Reproducerea are loc în aprilie-mai. Perioada de cuibărit și de creștere a puilor se desfășoara în intervalul mai – iulie. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru iernat, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 120 - 130 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent intre 2-3% in raport cu efectivele acestei specii la nivel national. Functia ecologica in zona a acestei specii in zona nu este relevanta. | Nu a fost identificata în zona de studiu și zonele adiacente, ceea ce indică că aceste habitate nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației ,a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |

Speciile  de păsări care iernează în  ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu:

| Specia | Caracteristici specie | Relevanţa pentru sit |
| --- | --- | --- |
| Pelecanus crispus Pelicanul cret | Categorie fenologică: specie de iernat. Mod de cuibărit: la marginea apei, pe grămezi de vegetație plutitoare sau în stufăriș. Perioada de cuibărit: aprilie - iunie. Habitat: litoral, deltă și lacuri împrejmuite cu stuf. Hrana: exclusiv pești; Lipsa stufăriilor și a zonelor litorale deltaice, constituie o piedică în cuibărirea speciei în zonă. Relatia cu aria de protectie avifaunistica ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu: Conform datelor din Formularului Standard Natura 2000, specia foloseste habitatele din interiorul sitului pentru iernat, fiind prezenta aici cu un efectiv de aproximativ 8-20 i. Acest efectiv prezent in interiorul sitului este considerat a reprezenta un procent sub 2 % din efectivele acestei specii la nivel national. | Nu a fost identificat în zona de studiu și zonele adiacente, habitatele nu sunt favorabile pentru odihna, cuibarit, innoptare, hranire. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Aythya ferina Rata cu cap castaniu | Categorie fenologică: oaspete oaspete de iarnă. Habitat: lagune, lacuri, bălţi, ochiuri de apă bine adăpostite. Hrana: esenţial vegetală, frunze, tije, seminţe, rizomi de la plantele palustre, moluşte, crustacei, insecte acvatice de talie mică, ocazional peşti şi broaşte mici. | Rața cu cap castaniu este reprezentată prin puține exemplare care pot apărea mai ales în zona bălților permanente. Exemplarele speciei au fost identificate tranzitand in zbor zona, foarte posibil in cautare de hrana, posibil in zona lacurilor Corbu -Tasaul. Implementarea obiectivelor planului nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației, a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a planului și perioada de funcționare. |
| Larus ridibundus Pescarus razator | Categorie fenologică: sedentară. Mod de cuibărit: pe marginea malurilor abrupte, a insulelor mici, în dune de nisip, pe bancuri de pietriş, pe grinduri înierbate sau acoperişul clădirilor înalte. Caracteristicile cuibului: este alcătuit din iarbă şi diferite plante acvatice. Perioada de cuibărit: aprilie - iunie. Habitat: de-a lungul litoralului, în porturi, pe plaje, la marginea marilor lacuri şi bălţi. Hrana: moluşte, insecte, peşti, pui de păsări, mici mamifere, resturi animaliere, rar plante sau seminţe. | Este o specie ale cărei exemplare au fost observate tranzitând în zbor zona de studiu deoarece reprezintă o specie relativ comuna în delta, și care se deplasează foarte mult în cautarea hranei,însa nu au fost observate exemplare hrănindu-se deoarece zona nu le este prielnică pentru odihna, cuibarit, innoptare,hranire. Implementarea obiectivelor PP nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației ,a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a proiectului și perioada de funcționare. |
| Larus cachinnans Pescăruş argintiu | Categorie fenologică: sedentară. Mod de cuibărit: Cuibul îl construieşte pe sol, în stufăriş, pe plante plutitoare, pe terenuri inundabile. Cuibăresc în colonii. Caracteristicile cuibului: este format dintr-o îngrămădire de material uscat şi verde, având o mică adâncitură. Perioada de cuibărit: aprilie-mai. Habitat: de-a lungul litoralului, deasupra mării, în mlaştini, lagune. Hrana: cărăbuşi, larve diferite, omizi, şoareci, peştişori dar şi diferite seminţe. | Este o specie ale cărei exemplare au fost observate tranzitând în zbor zona de studiu deoarece reprezintă o specie relativ comuna în delta, și care se deplasează foarte mult în cautarea hranei,însa nu au fost observate exemplare hrănindu-se sau prezentând comportament de cuibărit, deoarece zona nu le este prielnică pentru odihna, cuibarit, innoptare,hranire. Implementarea obiectivelor PP nu va avea impact negativ asupra efectivelor și dinamicii populației ,a statutului de conservare a speciei în zonă, în perioada de realizare a proiectului și perioada de funcționare. |

## 4.6. Zone specifice cu probleme de mediu

Principalele propuneri și masuri de intervenție, pentru diminuarea zonelor cu probleme de mediu și a surselor de poluare, se referă la:

- diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări, deseuri, scurgeri de produs petrolier, pesticide, ierbicide, ingrasaminte chimice, etc.);

- dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată decât dacă orice activitate umană, de la asigurarea condițiilor civilizate ale existentei cotidiene (încălzire, hrana, îngrijirea sănătății, dezvoltare spirituală etc.), pană la activitățile de folosire a resurselor și de producere a bunurilor materiale, este privita prin prisma integrării sale ecologice;

- fundamentele pentru managementul calității factorilor de mediu sunt punerea și menținerea sub control a surselor de poluare existente și viitoare. Sensul în care trebuie interese acestea este un complex de elemente interdependente necesar a fi traduse în programul concret de management și anume:

  - cunoașterea tuturor surselor de poluare existente și viitoare, acestea incluzând: localizarea, parametrii fizici ai emisiilor, debitele masice ale poluanților, modul de utilizare a utilajelor;

  - eliminarea emisiilor necontrolate și accidentale;

  - utilizarea corectă a instalațiilor de producție și de protecție a aerului, solului si a apelor (subterane sau de suprafata);

- managementul calității factorilor de mediu dintr-o zona reprezintă o componentă a programului de management al mediului din acea zonă, program care trebuie să acopere mai multe sectoare:

  - controlul poluării solului, aerului și a apei;

  - managementul deșeurilor;

  - diminuarea și atenuarea zgomotului și vibrațiilor;

  - igiena și sănătatea la locul de muncă;

  - planificarea dezvoltării în corelație cu protecția mediului, informarea publicului și dezvoltarea forței de muncă, pe de o parte, instituțiile și serviciile, pe de altă parte.

In ceea ce privește zgomotul, obiectivul general il reprezintă reducerea nivelului de zgomot sub limita admisibilă impusă de legislația în vigoare.

Măsurile pentru reducerea nivelul de zgomot se referă în principal la realizarea unor perdele de protecție.

Managementul calității solului trebuie să se refere în special la:

- reducerea poluării datorate depozitării necorespunzătoare a deșeurilor;

- reducerea poluării datorate deversărilor de substanțe periculoase, diminuarea efectelor fenomenelor naturale (alunecări de teren, inundații, eroziune, etc.) și acțiunile pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și pentru ameliorarea calității solurilor.

Se recomandă implementarea unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor care să promoveze:

- diminuarea cantităților de deșeuri generate;

- prevenirea apariției deșeurilor;

- activitățile de reciclare, valorificare și refolosire;

- optimizarea proceselor de eliminare finală în cazul deșeurilor nevalorificabile.

Diminuarea efectelor fenomenelor naturale asupra solului implică refacerea terenurilor afectate și realizarea unor măsuri preventive de management.

Managementul calității apelor dintr-o localitate reprezintă o componentă a programului de management al mediului din acea zonă și trebuie să atingă următoarele obiective specifice:

- asigurarea cantității și calității apei potabile;

- colectarea și epurarea apelor uzate;

- protecția apelor împotriva poluării cu diversele substanțe provenite din activitățile industriale desfășurate în localitate.

5.  OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI Relevante Pentru Plan

Dezvoltarea propusa se inscrie in tendinta generala, de realizare a unor extinderi sau a unor noi zone economice  in localitati rurale, dotate corespunzator unui trai civilizat, in zone cu accese auto facile si care beneficiaza de un cadru natural valoros, ca urmare a cresterii populatiei localitatilor rurale cu potential de dezvoltar, cum este Comuna Lumina.

Din punct de vedere urbanistic, zona este reglementata de prevederile P.U.G -ului Comunei Lumina ca zona pentru dezvoltarea economico – sociala, construirea de locuinte, inclusiv locuinte de vacanta si functiuni complementare.

Din punct de vedere economic dezvoltarea zonei presupune utilizarea eficienta a resurselor în condițiile protejării mediului, în acest sens se impun următoarele obiective majore:

- Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii;

- Susținerea apariției unor activități economice noi, strâns legate de resursele locale.

Obiectivele de mediu iau în considerare și reflecta politicile și strategiile de protecție a mediului naționale și ale UE și iau în considerare obiectivele de mediu la nivel local și regional. Obiectivele, împreuna cu țintele și indicatorii care le corespund sunt focalizate pe factorii/aspectele de mediu asupra cărora PUZ-ul are un impact semnificativ, pozitiv sau negativ.

## Generalitati

Încã din cele mai vechi timpuri omul a fost atras de litoralul românesc al Mãrii Negre, la început datoritã climatului blând, a hranei îmbelsugate si usor de procurat si a existentei pesterilor unde se puteau adãposti. Într-o nouã etapã de dezvoltare a început sã cultive pãmântul si sã facã comert cu ajutorul corãbiilor. Având la dispozitie piatra de constructie (în cantitãti îndestulãtoare) a început sã construiascã porturi, sã facã îndiguiri si astfel au început sã aparã primele semne ale conflictului dintre om si naturã.

Avântul demografic al zonei litorale, cresterea nivelului de trai, industrializarea, dezvoltarea turismului si comertului, obligã la îngustarea progresivã a teritoriilor ocupate de ecosisteme “virgine” si la înlocuirea lor prin ecosisteme involute si artificiale.

Dezvoltarea productiei materiale din ultimile decenii, concomitent cu cresterea populatiei si, respectiv, a cerintelor de energie, de materii prime si de produse alimentare, au accentuat conflictul dintre om si naturã, dintre procesele de dezvoltare economico-socialã si resursele naturale, cu urmãri tot mai îngrijorãtoare asupra echilibrului ecologic al zonei litorale.

Câtã vreme activitãtile umane s-au încadrat în limitele acceptabile, din punct de vedere al resurselor naturale, al capacitãtii naturii de refacere sau substituire a resurselor consumate, sau de asimilare a reziduurilor rezultate din aceste activitãti, impactul om-naturã nu a cãpãtat accente conflictuale.

Cel mai important factor de presiune asupra mediului natural este însãsi cresterea demograficã, care în ultimii 30 de ani a cunoscut o accelerare marcantã. Aceastã crestere a însemnat, în primul rând, o presiune accentuatã asupra naturii pe calea cresterii cerintelor de produse alimentare. Ca urmare a cresterii populatiei si a consumurilor, cererea de cereale s-a triplat, ceea ce a impus extinderea practicilor de agriculturã intensivã, respectiv a mecanizãrii, chimizãrii si irigatiilor. Acest fapt a dus la afectarea echilibrului hidrogeologic a acviferelor din zona litoralã si a poluãrii acestora.

## 5.2. Obiective nationale, comunitare, internationale, relevante pentru plan.

Protectia mediului reprezinta si una dintre marile provocari actuale ale Europei data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre poluare. Uniunea Europeana a fost adesea criticata ca a pus dezvoltarea economica si comertul inaintea problemelor de mediu, ceea ce adus la o schimbare de optica. La ora actuala, modelul de dezvoltare europeana ce nu se bazeaza pe deteriorarea mediului si saracirea resurselor naturale este recunoscut ca unul foarte avansat.	Actiunile comunitatii privind protectia mediului au inceput in 1972 cu patru programe de actiune succesive bazate pe programe ecologice, avand atat o abordare verticala cat si sectoriala. Tratatul asupra Uniunii Europene (1993) a atribuit actiunilor dezvoltate de-a lungul anilor, statutul de politica a Uniunii introducand conceptul de  “crestere durabila respectand mediul” si introducand “principiul precautiei”.

Tratatul de la Amsterdam a dezvoltat in continuare principiul dezvoltarii durabile ca fiind unul din scopurile Uniunii, facand din protectia mediului una din prioritatile absolute. Pentru punerea in practica a noilor dispozitii introduse prin Tratatul de la Amsterdam , “Al cincilea Program de Actiune al Comunitatii privind mediul” numit  “Catre o dezvoltare durabila” a stabilit principiile strategiei europene in perioada 1992-2000 marcand inceputul abordarii orizontale care sa ia in considerare toate cauzele poluarii( industrie, energie, turism, transport, agricultura,etc.).

Al saselea Program de Actiune privind Mediul denumit “Mediu 2010- Viitorul nostru, optiunea noastra”, stabileste prioritatile UE in intervalul prescris in patru domenii mari: schimbarile climatice, natura si biodiversitate, mediu si sanatate si managementul resurselor naturale si al deseurilor. Dintre masurile ce trebuie luate pentru atingerea scopului urmarit in cele patru domenii se mentioneaza:imbunatatirea legislatiei in domeniul protectiei mediului, intreprinderea unor actiuni comune cu cetatenii si piata, integrarea politicii mediului in celelalte politici ale UE. Una din inovatiile programului o constituie dezvoltarea conceptului de politica a produsului integrat, ceea ce inseamna dezvoltarea unei piete a produselor ecologice care sa aiba un ciclu de viata durabil.

In ceea ce priveste mediul si sanatatea, obiectivul actiunilor din acest domeniu este de atingere a unei calitati a mediului care sa nu produca impacte majore asupra sanatatii populatiei. Dintre actiunile propuse pot fi mentionate: identificarea riscurilor ce aduc prejudicii sanatatii, dezvoltarea unui sistem  de evaluare si management al riscului produs de chimicale noi, limitarea folosirii celor mai periculoase pesticide, implementrea legislatiei in domeniul apelor, definirea unei strategii in domeniul poluarii aerului, etc.

In cadrul Capitolului 22 al acquis-ului comunitar- Protectia mediului inconjurator, sunt enuntate principiile ce trebuie sa stea la baza politicilor de mediu ale statelor ce vor sa adere la Uniunea Europeana si anume:

- principiul raspunderii pentru poluarea mediului (denumit si “poluatorul plateste”) prin care se are in vedere ca persoanele fizice si juridice ce aduc prejudicii mediului sa plateasca pentru acest prejudiciu;

- principiul precautiei, care urmareste asigurarea unei protectii sporite a mediului, a sanatatii populatiei, a plantelor si animalelor si prevenirea adoptarii unor masuri si a intreprinderii unor actiuni atunci cand datele stiintifice nu permit o evaluare completa a riscului.

La nivel national, Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia.

In anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, iar în anul 2002 a fost elaborată Strategia Protecţiei Mediului. Acest document stabileşte ca principii generale:

- conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor;

- dezvoltarea durabilă;

- evitarea poluării prin măsuri preventive;

- conservarea diversităţii biologice şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate;

- conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice;

- principiul “poluatorul plăteşte”;

- stimularea activităţii de redresare a mediului.

Criteriile pe baza cărora au fost stabilite obiectivele protecţiei mediului sunt:

- menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii;

- menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii productive şi de suport a sistemelor ecologice naturale;

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor;

- respectarea prevederilor Convenţiilor internaţionale şi ale Programelor internaţionale privind protecţia mediului;

- maximizarea raportului beneficiu / cost;

- integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană.

Actualul program de guvernare, in capitolul 18- Politica privind protectia mediului inconjurator precizeza ca “tinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi schimbări climatice sunt considerabile, Guvernul României promovează conceptul de de-cuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea economică prin promovarea eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor ridicate de protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi oportunităţi de afaceri”.

Strategia de protectie a mediului in tara noastra a adoptat o serie de principii si criterii generale de stabilire a obiectivelor : conservarea conditiilor de sanatate a oamenilor,dezvoltarea durabila, evitarea poluarii prin masuri preventive, conservarea biodiversitatii, conservarea mostenirii valorilor culturale si istorice, cine polueaza plateste,apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor, raport maxim beneficiu/cost, alinierea la prevederile Conventiilor si Programelor internationale privind protectia mediului.

Programul National de Protectia Mediului in Romania reprezinta o particularizare a  Programului general de protectie a mediului din Europa, o abordare specifica tarii noastre a problemelor de protectia mediului, o concretizare a politicii romanesti in domeniul mediului, in stransa corelatie cu obiectivele dezvoltarii durabile.

In cadrul Planului National de Actiune pentru Mediu implementarea conceptului de dezvoltare durabila si a managementului de mediu se realizeaza punctiform, prin elaborarea Planului Local de Actiune pentru Mediu, care se dezvolta la nivel territorial administrativ al judetelor.

Planul local de actiune pentru mediu pentru judetul Constanta repezinta strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de mediu din judet prin abordarea pe principile dezvoltarii durabile si este in deplina concordanta cu Planul National de actiune pentru protectia mediului.

In ceea ce priveste conservarea biodiversitatii si protectia zonelor naturale,Agenda 21 face apel la guverne de a adopta strategii naţionale pentru dezvoltarea durabilă, pentru a ajuta la implementarea deciziilor luate la Earth Summit iar Convenţia privind Diversitatea Biologică cere să se “dezvolte strategii naţionale, planuri sau programe pentru conservarea şi folosirea durabilă a diversităţii biologice”.

Ariile protejate contribuie la dezvoltarea durabilă prin:

1. Conservarea solului şi a apei în zonele de eroziune.

2. Regularizarea şi purificarea cursului de apă, în special prin protejarea zonelor umede şi a pădurilor.

3. Protejarea oamenilor în faţa dezastrelor naturale, cum ar fi inundaţii sau furtuni.

4. Menţinerea vegetaţiilor naturale importante pe solurile de joasă productivitate moştenite şi în zonele sensibile.

5. Menţinerea resurselor genetice sălbatice, importante pentru medicină, sau pentru plante, sau pentru hrănirea animalelor.

6. Protejarea speciilor care sunt foarte sensibile la distrugerea din partea oamenilor.

7. Asigurarea habitatelor critice pentru hrănirea, reproducerea sau odihna speciilor care sunt folosite durabil.

8. Asigurarea veniturilor şi a locurilor de muncă.

Realizarea investitiei nu are un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totusi trebuie luate masuri stricte privind realizarea obiectivului,  mai ales in ceea ce priveste zona litorala a Marii Negre şi factorul biodiversitate,  masuri care sa aiba in vedere conservarea cadrului natural al zonei,  punerea in valoare a frumusetilor locurilor, fara ca acest lucru sa duca in timp la degradarea zonei, a peisajului si a conditiilor turistice. De aceea nu trebuie ca in urmatoarele etape ale proiectarii, obtinerii avizelor necesare si realizarii obiectivului sa nu se piarda din vedere scopurile pentru care se realizeaza acesta si activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul obiectivului, respectiv amenajarea zonelor de protecţie a litoralului, echiparea edilitară completă a terenului, spaţii verzi si desfasurarea de activitati de turism durabil. Totul trebuie foarte bine integrat in peisaj pentru a putea asigura in continuare caracterul natural al zonei si a face astfel incat interventia antropica sa puna in valoare frumusetea locurilor si nu sa o distruga.

6. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

6.1. Impactul produs asupra apelor

A.  Faza de execuţie

In timpul executiei lucrarilor de amenajare in cazul in care vor fi respectate toate procedurile deschiderii unor noi fronturi de lucru si vor fi folosite numai utilaje in stare foarte buna de functionare, fara pierderi de produs petrolier, nu se poate produce un impact major asupra factorului de mediu "apa".

In ceea ce priveste punctul de lucru, acesta va folosi toate utilitatile de pe vechiul amplasaament, noua investitie fiind o extindere a frontului de lucru, spre sud.

B.  Faza de exploatare

Din analiza efectuată în capitolele anterioare se constata ca in zona Sibioara - Piatra Lata, sisturile verzi sunt la zi sau foarte aproape de suprafata, aceasta roca nefiind purtatoare de apa si din aceasta cauza zona este foarte saraca in apa din subteran.

Se considera deci ca nu vor exista modificari calitative ale apelor subterane ca urmare a executiei si functionarii obiectivului.

In urma lucrarilor de exploatare si prelucrare nu rezulta substante poluante care, prin levigare, sa ajunga in apele subterane sau in Lacul Tasaul.

Avand in vedere amplasamentul perimetrului de exploatare, situat pe zona carierei, se considera ca impactul asupra apelor de suprafata este nesemnificativ.

6.2.  Impactul produs asupra aerului

A.  Faza de execuţie

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:

utilajele de santier;

excavarea sterilului;

traficul auto.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Factorul de mediu "aer" va fi influentat in timpul executiei lucrarilor de utilajele de santier, care functioneaza cu motorina. Aceste utilajele de santier vor emite in timpul functionarii SOx, CO, NOx, particule si hidrocarburi.

Principalele utilaje care se folosesc in mod normal pe santier sunt: excavatoare, vole, buldozere, autobasculante, etc.

În faza de execuţie a lucrărilor se poate aprecia că poluarea aerului este relativ redusă fiind generată în principal de motoarele mijloacelor de transport, de instalaţiile mecanice şi de praful degajat în urma indepartarii sterilului, această poluare putand fi redusă la minimum printr-un control riguros al stării tehnice al utilajelor, folosirii carburanţilor cu concentraţii de sulf redus şi prin respectarea tehnologiilor de execuţie a obiectivelor.

Traficul auto

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la autovehicule care circula pe accesele carosabile de pe amplasament.

Emisiile de poluanti specifici gazelor de esapament sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu continut de metale.

Gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca acestea nu functioneaza continuu, fiind directionate catre parcari unde stationeaza.

O alta sursa de poluare a aerului este reprezentata de praful care este antrenat de catre autobasculante in cazul depasirii vitezei de deplasare din santier, de max.30 km/h si in cazul in care drumurile de santier nu au fost stropite periodic cu apa.

B.  Faza de exploatare

În conditii de funcţionare, utilajele şi mijloacele de transport care asigură desfăşurarea activităţii miniere  evacueaza noxe şi pulberi în atmosferă, prin :

1. arderea combustibililor lichizi în motoarele termice ale utilajelor şi echipamentelor folosite în procesul tehnologic;  poluanţii caracteristici arderii produselor petroliere sunt: CO; CO2 ;  SO;  NO ; pulberi ; NOx ; VOC – emisii de eşapament.

2.  emisii de pulberi, ca urmare a perforărilor şi puşcărilor în masiv.

Ca urmare a masurilor tehnico-organizatorice ce vor fi luate pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer, se estimeaza ca in privinta principalilor factori poluanti - COx, NOx (NO2), SOx (SO2), COV, aldehide, emisii de praf si pulberi in suspensie, produsi in cadrul activitatii de extractie, prelucrare si transport a rocii utile – valorile acestora se vor incadra in limitele maxime admise, stabilite prin legislatia de mediu in vigoare.

Evaluarile efectuate au aratat ca valorile concentratiilor factorilor poluanti se vor incadra in limitele admisibile.

De altfel Planul propus presupune extinderea unui obiectiv existent , ale carui  activitati se desfasoara in prezent si care detine Autorizatie de mediu nr. 397din 15.09.2011 prin care sunt  impuse si respectarea unui plan de monitorizare a mediului.

Pe toata perioada de functionare a carierei au fost monitorizate pulberile in suspensie (conf.Ord.592/2002) si nivelul fonic (conf.STAS10009/88). Valorile monitorizarii s-au incadrat in  limitele admisibile , neinregistrandu-se depasiri.

In anul 2014 statiile de concasare nr.2 si nr.3 au fost modernizate.

Masuri deosebite trebuie luate numai pentru impiedicarea emisiilor de praf, pentru care exista solutia de umectare a rocii prelucrate, a drumurilor si bermelor din frontul carierei.

Impactul produs asupra aerului se va incadra in limite admisibile pentru o astfel de activitate. In cea mai mare parte, zona de maxima influenta a emisiilor de poluanti va fi zona carierei si cea strict adiacenta.

In apropierea Localitatii Sibioara, aflata la cca 1500 m nord - vest fata de frontul carierei, influenta acestor poluanti asupra calitatii aerului va fi nesemnificativa. Populatia localitatii nu va fi afectata de emisiile in aer produse de activitatea de extractie din cadrul Carierei Sibioara – Piatra Lata.

6.3.  Impactul produs asupra solului şi subsolului

A.  Faza de execuţie

Sursele de poluare pentru sol/subsol in faza de constructie a obiectivului, pot fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzatoare a sterilului;

- unele deseuri menajere care pot fi aruncate in zona lucrarilor sau in vecinatate, in locuri nepermise;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor, cu care sunt transportate materialele si materiile prime folosite.

Prin realizarea obiectivului analizat, intreaga suprafata de teren va fi decopertata de vegetatie. Acest fapt poate avea drept consecinta, o degradare a microbiontei din sol.

B.  Faza de exploatare

Ca o caracteristica generala a zonei, solurile s-au format sub actiunea dominanta a unui singur proces pedogenetic: bioacumulare de tip stepic (humus tip mull-calcic). Acesta a evoluat diferit in functie de roca parentala asupra careia a actionat: loess, sisturi verzi si coluvii, panza freatica sau activitatea antropica.

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii fiindu–i perturbate astfel, procesele de regenerare si modificarea compozitiei, ceea ce duce la efecte negative asupra factorilor lor biotici (plante, animale, om).

Subsolul va fi afectat in proportii diferite, prin executia lucrarilor de exploatare in cariera a rocii utile, dar in limite admisibile.

  - Impactul produs asupra aşezărilor umane

Starea de sanatate a populatiei, conform datelor existente, este, in general, buna. Principalele preocupari ale locuitorilor din zona sunt: agricultura si cresterea animalelor.

Se estimeaza ca prin realizarea obiectivului de investitii propus, nu va exista un impact negativ asupra caracteristicilor demografice al populatiei din Localitatea Sibioara.

Dimpotriva, in plan social, influenta acestei exploatari este benefica, prin modificarile modului de viata si prin locurile de munca oferite locuitorilor din zona, fapt ce va conduce si la stabilizarea demografica.

Exploatarea, prelucrarea si valorificarea resursei de roca utila va avea un impact benefic asupra vietii economico - financiare a Localitatii Sibioara, asigurand reabsorbtia unei parti a personalului din zona, disponibilizat ca urmare a reducerii activitatii sau inchiderii unor intreprinderi, ceea ce va duce la cresterea veniturilor reale ale populatiei.

Totodata, aceasta activitate va crea investitii in infrastructura si va aduce venituri importante la bugetul local si al statului.

6.5. 	Impactul datorat zgomotului si vibratiilor

Intensitatea sonoră, sau sunetul, se măsoară în decibeli (dB). Frecvenţa acustică se măsoară în Hertz (Hz; respectiv cicluri pe secundă); nivelul normal de auz variază de la 20 Hz până la 20.000 Hz. Deoarece auzul uman nu are acelaşi nivel de sensibilitate la sunet pe toate frecvenţele, se utilizează un sistem cu filtru de “ponderare A” pentru a regla nivelul acustic măsurat şi a aproxima astfel acest răspuns care depinde de frecvenţa recepţionată de om. Unităţile de măsură pentru nivelul acustic de ponderare A sunt “dBA” sau “dB(A)”.

Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat (primele casele din Localitatea Sibioara) s-a calculat nivelul de zgomot pentru fiecare sursa in parte s-au insumat valorile si s-a calculat nivelul echivalent la distanta de 600 m; legea de atenuare a zgomotelor, pentru distanta x este de forma:

Zx=Zt -10 log 4πx2

| SURSA DE ZGOMOT | dB |
| --- | --- |
| Instalaţie de foraj | 110 |
| Autobasculantă | 65 |
| Incarcator frontal | 61 |
| Buldozer | 75 |
| Excavator | 75 |
| Compresor | 100 |
| Fond natural+alte activ | 45 |
| Zgomot total | 110,4 |
| la distanta de | 600 | m | Zgomotul L echiv | 43,9 |
| fond | 50 | dB | Zgomot total | 50,9 |

Zgomotul şi vibraţiile datorate lucrărilor de împuşcare.

Zgomotele percepute de localnicii din Localitatea Sibioara, situată la cca 2 km N de frontul activ al carierei, vor fi foarte mult diminuate din cauza distanţei şi a reliefului. La 200 m de front puterea acustică a zgomotelor produse scade la <55 dB(A).

In ceea ce priveste procesul de puscare propriu-zis, care are un efect perturbator important, prin zgomot si vibratii si semnificativ, prin emisii de gaze, trebuiesc facute o serie de precizari :

- ideea de baza este aceea a utilizarii unor combinatii intre schema de puscare si intarzierile exploziilor in gauri adiacente, prin folosirea sistemelor NONEL si a schemelor de puscare, declansarea exploziei se face cu intarzieri calculate si in plus se elimina posibilitatea declansarii accidentale a exploziilor datorita unor sarcini electrice accidentale;

- unda elastica rezultata in momentul declansarii exploziei are o atenuare, atat in spatiu cat si in timp, functie de paramatrii elastici ai mediului si de caracteristica de directivitate impusa prin schema de puscare;

- ordinea de explodare a incarcaturii se va face cu microintarziere de la centrul gaurii spre partea bazala si spre partea superioara, si de la gaura centrala a primului rand, spre extremitatile laterale si spre randurile urmatoare, tehnologie care asigura reducerea semnificativa a intensitatii seismice si o eficienta sporita a exploziilor de derocare.

Plasamentul gaurilor de puscare, numarul si lungimea lor se vor modifica dupa caz la caz, tinand cont de situatia concreta din teren, urmarindu-se si respectarea parametrilor: inaltimea treptelor, inclinarea taluzului final  si avansul de atac.

Prin calitatea corespunzatoare a burajului (argilos nisipos umed) si de cantitatea sa se asigura o buna calitate a distributiei energiei exploziei, rezultat care poate fi urmarit prin cantitatea mare de material rupt din taluz si prin neimprastierea blocurilor in jurul carierei.

Atunci cand aprinderea secventiala este temporizata adecvat, sunt detonate simultan numai mici cantitati de explozibil. Utilizarea secventelor de puscare controlate cu sistemul de temporizare NONEL permite producerea unor explozii mici, multiple, care actioneaza insa ca o singura incarcatura, fara generarea unei deplasari de material in afara zonei puscate, mai mare decat aria de actiune a fiecarei explozii individuale.

Temporizarile, de ordinul a 3 milisecunde pe metru, actioneaza eficient asupra deplasarilor produse asupra masivului de roci avut in vedere la puscare. Ca exemplu, daca doua randuri de gauri de puscare sunt perforate la un interval de 8 metri, al doilea rand de gauri va exploda la aproximativ 24 milisecunde dupa detonarea primului rand. Astfel, momentul detonarii celui de-al doilea rand de gauri poate fi stabilit astfel incit sa maximizeze eficienta de rupere a rocii.

Utilizarea pentru initierea exploziilor a capselor electrice cu intarziere, precum si calcularea exacta a materialului exploziv necesar puscarii frontului, determina ca vibratiile generate de exploziile de derocare sa fie de intensitate mica. Prin folosirea unor scheme de puscare cu prefisurare se poate orienta directia de impact maxim, in ceea ce priveste zgomotul si vibratia, intrucat in acest fel se creeaza portiuni cu proprietati elastice mai proaste decat cele ale rocii din masiv. Unda elastica se transmite mai repede prin roca compacta decat prin cea fisurata, prin care si energia se disipa mai mult.

Conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru depozitarea/transportul si folosirea materiilor explozive se admite o viteza de oscilatie a particulelor solului de 0,5 cm/s (in situatii limita de pana la 1 cm/s) astfel incat sa nu apara deteriorarea constructiilor de tip rural.

Din studii geomecanice pentru determinarea efectelor lucrarilor de derocare asupra constructiilor, in zone adiacente, se poate observa ca viteza de oscilatie (cel mai important parametru al undei seismice rezultate din puscare) scade foarte mult cu cat ne indepartam de centrul de explozie, in functie de metoda de puscare.

Viteza de oscilatie fata de distanta este in functie si de cantitatea de incarcatura detonata pe repriza de puscare.

| Felul puscarii | Distanta fata de focarul exploziei |
| --- | --- |
|  | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m |
|  | Viteza de oscilatie mm/s |
| Instantanee | 24,8 | 5,1 | 4,7 | 3,0 | 2,2 |
| Cu microintarziere nΔt = 0,140 s | 17,6 | 6,5 | 3,3 | 2,2 | 1,6 |
| Cu microintarziere nΔt = 0,600 s | 14,6 | 5,4 | 2,8 | 1,7 | 1,3 |

Fata de cele prezentate, concluzionam ca, in cazul utilizarii unei cantitati maxime de 100 kg explozivi, la o distanta de 100 m de centrul exploziei, vitezele de oscilatie ale particulelor nu depsesc 0,3 cm /s, ceea ce este sub valoarea admisa in Normele specifice de protectia muncii pentru depozitarea, transportul si folosirea materialelor explozive ( 0,5 cm/s).

La noi in tara nu exista normative specifice care sa reglementeze protectia diferitelor tipuri de constructii la efectul seismic al exploziilor de derocare. Din acest motiv s-au consultat normative de specialitate din tari cu traditie in acest domeniu din Uniunea Europeana.

Distanţele minime de siguranţă ale locului de împuşcare faţă de obiectivele exterioare înconjurătoare se vor stabili după valoarea suprapresiunii din frontul undei de şoc, calculată după relaţia:

Δ pf = 0,84 λ + 2,7 λ2 + 7 λ3 [kg/cm2]

în care:

Q - cantitatea de material exploziv (kg), exprimată în echivalent trotil, ce va detonată simultan (prin asimilare, este vorba despre încărcătura de exploziv din găurile de sondă) si al cărei efect distrugător se extinde pe cea mai mare distanţă;

R - distanţa de la locul de împuşcare până la obiectivul considerat (m).

Introducând datele în formulă rezultă, pentru Q = 100 kg (echivalent TNT) si R=500 m, rezulta:

= 4,641 : 500 m = 0,009  kg1/3/m

Δ pf = 0,84 λ + 2,7 λ2 + 7 λ3 [kg/cm2] = 0,84 x 0,009 + 2,7 x 0,0092 + 7 x 0,0093 = 0,00756 + 0,00022 + 0,0000051 = 0,0077 [kg/cm2]

Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din frontul undei de şoc asupra diferitelor obiective exterioare.

| Nr. Crt. | Felul obiectivelor exterioare | Valoarea suprapresiunii în frontul undei de şoc Δ pf (kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Distrugeri totale | Distrugeri totale | Distrugeri totale | Distrugeri totale | Avarii neînsemnate |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Clădiri din beton armat | 0,80-1,00 | 0,50-0,80 | 0,30-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 - 0,05 |
| 2 | Clădiri din cărămidă cu mai multe etaje | 0,20-0,40 | 0,20-0,30 | 0,10-0,20 | 0,05-0,10 | 0,03 - 0,05 |
| 3 | Clădiri din cărămidă cu mai puţine etaje | 0,35-0,45 | 0,25-0,35 | 0,15-0,25 | 0,07-0,15 | 0,03 – 0,05 |
| 4 | Case din lemn | 0,20-0,30 | 0,12-0,20 | 0,09-0,12 | 0,06-0,08 | 0,03 – 0,05 |
| 5 | Construcţii industriale cu schelet metalic | 0,50-0,80 | 0,30-0,50 | 0,20-0,30 | 0,05-0,20 | 0,03 – 0,05 |

In consecinta, efectul calculat al presiunii din frontul undei de soc fata de constructiile din Localitatea Sibioara este nesemnificativ.

In plus, odata cu crearea fronturilor carierei, prin formarea primelor semitrepte de exploatare, puscarea se va face in interiorul masivului. Dealtfel, masuratorile sonometrice si asupra vibratiilor produse prin puscare, la cariere din Dobrogea, situate in vecinatatea localitatilor, au confirmat cele mentionate mai sus, rezultatele aratand ca nivelele maxime sunt sub limita admisa prin norme.

Evaluarea efectului seismic prin intensitatea vibraţiilor, vibrar, S

Detonările au un caracter intermitent (maximum 4 detonări pe lună);

Calculele efectuate conform anexelor 3a şi 3b din Normele tehnice din Legea nr.126/1995, privind regimul materialelor explozive, au indicat că nivelul estimat este situat la nivelul „uşor perceptibil ” iar numărul de vibrări (S) se situează în intervalul 10 - 20, la această valoare neexistând nici un pericol asupra construcţiilor din Localitatea Sibioara (valoarea critică fiind Smax crit = 30 vibratii).

Scara pericolelor (vibrari)

| Intensitatea vibraţiilor S (vibrari) | Clasificarea vibraţiilor | Efectul asupra construcţiilor |
| --- | --- | --- |
| 10 - 20 | Usoare | Nu există pericol |
| 20 - 30 | Medii | Nu există pericol |
| 30 - 40 | Puternice | Deteriorări uşoare (fisurarea pereţilor) |
| 40 -50 | Severe | Fisurarea zidurilor de susţinere |
| 50 - 60 | Foarte severe | Distrugerea clădirilor |

Evaluarea în funcţie de viteza de oscilaţie v [cm/sec]

Încărcăturile de exploziv de maxim 1000 kg (introduse în găuri de mină, în cazul lucrărilor de pregătire, şi in gauri de sondă, în cazul lucrărilor de exploatare) detonate cu trepte de microîntârziere (minim 4), conduc la valori ale vitezei de oscilaţie v [cm/sec] de sub 0,069 cm/sec, la distanţa de 2  km (unde se află cele mai apropiate clădiri din Localitatea Sibioara).

Dacă se au în vedere „Prescripţiile tehnice privind măsurarea vitezei de oscilaţii a solului şi de determinare a cantităţii de explozivi nepericuloase din punct de vedere seismic din „Norme specifice de protecţia muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive elaborat de M.M.P.S. prin Ordinul nr.838/14.11.1997, care admit ca viteză maximă de oscilaţie pentru construcţii de cărămidă, valoarea de 0,5 cm/s, observăm că viteza de oscilaţie calculată la cantitatea maximă preliminată de explozivi nu afectează locuinţele din Localitatea Sibioara.

v = 0,069 cm/s << 0,5 cm/s

Nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat)

Cea mai importantă sursa de zgomot şi vibraţie este generată de lucrările de forare – derocare. Din practică se constată că o explozie executată în camp deschis, la suprafaţa solului, nu se resimte la o distanţă de 0,6 km. Datorită faptului că exploziile se produc în găuri de sondă, efectul vibraţiilor este mult atenuat.

Treptele carierei active  reprezintă ecrane naturale care absorb o parte din undele sonore, iar în vecinătatea amplasamentului nu sunt grupate mari aglomerări urbane şi/sau zone industriale.

Generarea vibraţiilor aerului, datorită mişcării terenului produsă de explozie

Calculele efectuate pentru estimarea efectului de percepţie a vibraţiilor produse de exploziile din carieră în mediul înconjurător au indicat faptul că receptorul, Localitatea Sibioara (aflata la cca. 2 km de carieră) şi locuitorii acesteia nu vor fi afectaţi de zgomotul şi vibraţiile produse de lucrările de împuşcare, datorită metodei de exploatare alese.

La distanţa de 1000 m de la locul de declanşare a exploziei, nivelul de vibraţie a aerului, cauzată de mişcarea terenului indusă de explozie (prin detonarea unei încărcături de maxim 1000 kg exploziv, echivalent TNT, fracţionată în 4 trepte de intârziere), este situat la nivelul „uşor perceptibilă”.

Nivelul estimat al vibratiei aerului, cauzat de miscarea terenului indusa de explozie, este situat la nivelul „usor perceptibil” iar numarul de vibrari (S) se situeaza in intervalul 10 - 20, la aceasta valoare neexistand nici un pericol asupra constructiilor din Localitatea Sibioara.

De asemenea, nivelul de zgomot si vibratii datorat utilajelor de incarcare si transport nu va depasi valorile maxime prevazute de STAS-ul 10.009 – 88 pentru zonele locuite: 50 dB (A), la 2 m de fata cladirilor. Traseul de transport a produselor de cariera a fost astfel ales incat nu traverseaza Localitatea Sibioara.

În concluzie, nivelul de zgomot şi de vibraţii se va încadra în limitele prevăzute în actele normative în vigoare.

Impactul va fi mult mai redus deoarece consumul de explozibil uzual este de 100 de kg, si nu de 1000 de kg, cantitate luata in calcul.

  - Impactul datorat deseurilor

In conformitate cu Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor si H.G. nr.856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor – Decizia 2001/119 privind lista deşeurilor, in cadrul perimetrului de exploatare ―Cariera de piatra - se pot acumula următoarele tipuri de deseuri:

Deseuri menajere:

- deseuri din hartie si carton – cod 20.01.01.

- resturi mărunte de materiale plastice, de la recipienţi, pungi, PET-uri – cod 20.01.03;

- resturi mărunte de metale-conserve, etc. – cod 20.01.05.

Steril tehnologic:

- loess + fragmente de sisturi verzi alterate (din coperta), ca steril pentru valorificare minieră – cod 01.03.01.

- material mărunt, blocuri agabaritce, blocuri de sisturi verzi, ca steril de la exploatarea rocii utile – cod 01.01.02.

Deseuri rezultate din activităţi conexe:

- uleiuri de motor de transmisie si de degresare, uzate – cod 13.02.05.

- baterii de acumulatori – cod 16.06.01.

- anvelope uzate – cod 12.01.03

- deseuri metalice (piese uzate) – cod 17.04.05

In afara acestor deseuri (menajere si cele rezultate din activitatea productivă), in cantităţile estimate, pe teritoriul perimetrului de exploatare nu se produc si nici nu vor depozita alte tipuri de deseuri.

Colectarea si depozitarea deseurilor

Deseurile menajere rezultate se vor colecta selectiv, in vederea valorificării (carton, hartie, plastic), depozitandu-se in locuri speciale amenajate, pana la transportarea acestora la unităţi autorizate (tip REMAT).

Cele care nu se pot valorifica se depozitează in containere si vor fi preluate de o unitate de salubritate si transportate la depozit de deseuri  autorizat.

Cariera va avea in perioada de maximă activitate un număr de 9 angajaţi.

Volumul deseurilor menajere se poate stabili luand in considerare numărul de angajaţi si cantitatea de deseuri produsă de un om/zi, de cca. 0,5 Kg;

9 angajaţi x 0,5 Kg/zi x 250 zile = 1125 Kg/an = 1,12 m3/an.

Acestea sunt formate din resturi alimentare, deseuri din hartie, recipienţi de plastic pentru lichide alimentare (PET - uri).

In ceea ce priveste depozitarea deseurilor din incinta organizării de santier, se va realiza o platformă betonată, in cadrul organizării de santier si se vor achiziţiona recipienţi adecvaţi pentru colectarea deseurilor de tip menajer si a deseurilor metalice, precum si uleiurilor uzate rezultate din activităţile de intreţinere si reparaţii.

Sterilul tehnologic provine din procesul de extracţie si prelucrare a sisturilor verzi.

Sterilul rezultat din activitatea de decopertare si exploatare este reprezentate prin roci sterile (depozite loessoide si fragmente si blocuri de sisturi verzi alterate) la care se adaugă materialul rezultat prin pierderi la exploatare (argile si fragmente mărunte de sisturi verzi) si prelucrare (split mărunt) .

Volumul de sol vegetal dislocat, va fi adunat in grămezi, va fi incărcat in autobasculante si va fi haldat separat pe platforma amenajată in acest scop.

In primii 3-4 ani de exploatare nu se va forma haldă de steril intrucat intregul volum de steril rezultat din lucrările de decopertare, volumul de steril reprezentat de pierderile la exploatare precum si pierderile de la staţia de concasare-sortare, va fi utilizat la amenajarea si intreţinerea drumurilor de acces si a platformelor din cadrul organizării de santier, precum si la amenajarea unor drumuri secundare din Localitatea Sibioara.

Deseurile din activităţi conexe - sunt reprezentate prin deseuri provenite din activitatea parcului auto si a utilajelor:

- anvelopele uzate; vor fi depozitate intr-un loc special amenajat, in vederea valorificării de firme specializate, in baza unui contract;

- acumulatori uzaţi; vor fi depozitaţi in magazia de materiale, in vederea valorificării de firme specializate, in baza unui contract;

- uleiurile minerale uzate (ulei de motor, ulei hidraulic etc); acestea vor fi recuperate, stocate (in bidoane de metal) si apoi valorificate;

- deseurile metalice provenite din activitatea de reparaţii; vor fi colectate in vederea valorificării prin unităţi specializate.

In ceea ce priveste sistemul de management al deseurilor se prevede păstrarea evidenţei tuturor materialelor valorificabile si a deseurilor rezultate si eliminarea de pe amplasamente, conform HG 856/2002.

Gestionarea anvelopelor uzate se va face cu respectarea prevederilor HG nr.170/2004.

Uleiurile uzate rezultate din activitate se vor gestiona conform prevederilor HG nr.662/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru gestionarea bateriilor cu plumb uzate, se vor respecta prevederile HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Monitorizarea gestiunii deseurilor se va face prin evidenţa deseurilor produse (in conformitate cu HG nr. 856/2002) si raportarea semestrială a situaţiei deseurilor gestionate, către APM Constanta, in conformitate cu formularele de raportare a deseurilor.

Sterilul tehnologic va fi folosit la reabilitarea suprafetelor degrevate de rezerva si de sarcinile tehnologice, fara a se constitui in depozite permanente distincte.

Volumul de sterilul tehnologic este acelasi cu volumul necesar pentru lucrarile de refacere a suprafetelor afectate de lucrarile miniere din perimetru concesionat, astfel incat nu se pune problema construirii unei halde definitive .

Suprafata de depozitare poate asigura stocarea unui volum de steril de 10 ori mai mare decat cel estimat, în acest caz rezultând un depozit (haldă) cu înalţimea de max 5m.

Sterilul tehnologic ce va fi generat de dezvoltarea activităţii în limitele perimetrului concesionat  nu va fi stocat într-o haldă ci se va folosi  la reabilitarea suprafetelor afectate şi reintegrarea acestora in circuitul economic, in conformitate cu normativele OSPA.

Sterilul rezultat în urma lucrărilor de descopertă va fi transportat cu autobasculante care vor fi recepţionate şi înregistrate la locul de depozit temporarre.

Periodic deşeurile menajere, ambalate în recipienţi din plastic  se vor preda la unităţile specializate, in baza unui contract.

In cazul planului analizat, impactul privind gestionarea deseurilor este in limite admisibile.

  - Impactul planului asupra biodiversitatii

Avifauna din Dobrogea cuprinde specii sedentare, migratoare cuibatoare, migratoare in tranzit, migratoare oaspeti de iarna, specii accidentale si este formata din peste 250 specii, din care peste 150 sunt migratoare.

Planul este situat la o distanta de aproximativ 44,7 m fata de limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

Este binecunoscut faptul că diversitatea elementelor faunistice este strans corelată cu particularitătile floristice si asociatiile fitocenologice (particularităti de habitat), elementele de relief si caracteristicile geologice, microclimatul arealului precum si apropierea zonei de localitati (gradul de antropizare a perimetrului). Combinatia si interactiunea tuturor acestor factori determinanti stabileste distributia elementelor faunistice precum si delimitarea granitelor populatiilor locale, contribuind astfel la modul de răspandire al speciilor, variind de la o răspandire uniformă la una de tip insular, in functie si de adaptabilitatea fiecărei specii. De asemenea, disponiobilitatea locurilor de cuibărit si de hrănire este strans legată de combinatia acestor factori.

Elementele faunistice sunt capabile de ocuparea unor nise ecologice mai mult sau mai putin diversificate in stransă legătură cu posibilitatea lor de adaptabilitate. Astfel, in regnul animal există o delimitare a speciilor functie de gradul acestora de adaptabilitate la conditiile de mediu. Această adaptabilitate este dată de nivelul de specializare la care a ajuns fiecare specie in parte.

Nivelul de specializare este dat de preferinta pentru anumite habitate pentru cuibărit, preferinta pentru un anumit tip de hrană si disponibilitatea ei, nivelul de adaptabilitate, etc. Asadar, cu cat o specie prezintă un nivel mai inalt de specializare, cu atat mai mult aceasta va depinde strict de anumite conditii de mediu (tip de habitat, particularităti geografice si geologice, microclimat), motiv pentru care o astfel de specie va intampina dificultăti mai mari in ocuparea unor nise ecologice, consistand astfel din populatii restranse. Aceste specii sunt cele mai expuse riscurilor de restrangere a populatiilor local si intr-un final riscului de disparitie. Pe de altă parte, cu cat o specie este mai putin specializată, aceasta va putea ocupa diverse nise ecologice si stabili populatii semnificative contribuind astfel la o răspandire uniformă. Un exemplu de specii cu mare grad de adaptabilitate sunt speciile care s-au adaptat ecosistemelor antropizate, avand o distributie uniformă si populatii stabile, care asigură un bun fond genetic necesar perpetuării speciei. Astfel de specii sunt: gugustiucul (Streptopelia decaocto), vrabia de casă (Passer domesticus), cioara grivă (Corvus cornix), stăncuta (Corvus monedula), cotofana (Pica pica) etc. Majoritatea speciilor care sunt periclitate pe plan mondial sunt specii cu un nivel inalt de specializare, care depind de un anumit tip de habitat, si care, odată cu distrugerea habitatelor preferate, sunt incapabile de repopularea altor habitate asemănătoare. De asemenea, unele din speciile periclitate nu suportă invecinarea cu habitatele antropizate si activitătile antropice asa că, chiar dacă habitatul lor nu a fost distrus, datorită deranjului, acestea vor abandona acest areal. O altă cauză care afectează speciile cu un nivel inalt de specializare este si fenomenul de incălzire globală care prin modificarea microclimatului din anumite arealuri fortează aceste specii să caute un microclimat corespunzător in alte zone, insă probabilitatea de a găsi astfel de noi areale adecvate este destul de scăzută.

Perimetrul de amplasare al carierei este pe acuale terenuri agricole si pasuni. In cadrul perimetrului nu sunt prezente habitate de tipul pădurilor sau al silvostepei. Din punct de vedere geologic, perimetrul carierei face parte din formatiunea sisturilor verzi, formatiune cu structuri sedimentare epimetamorfice, ce apartin Masivului Central Dobrogean.

Elementele geologice reprezentate de sisturi verzi, acoperite cu formatiuni loess-oide, precum si sol vegetal, sunt evidentiate in special pe culmile dealurilor,  acestea fiind mai expuse actiunii factorilor climatici.

Microclimatul zonei este tipic Dobrogei, fiind arid, cu temperaturi medii mari (10 – 11oC), precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente, bate frecvent Crivătul, geros iarna si uscat vara.

Datorită tuturor acestor factori mai sus mentionati, distributia faunei in perimetrul carierei precum si zonele adiacente este relativ redusă si restransă la anumite grupuri faunistice cu o bună adaptabilitate si un grad scăzut de specializare, specii care de altfel au un bun grad de reprezentativitate in cadrul tabloului faunistic din Romania. Singurele cazuri cand s-au observat si alte specii de păsări au fost atunci cand acestea tranzitau zona de studiu.

In vederea obtinerii unui tablou avifaunistic cat mai complet s-a intocmit un program de monitorizare a perimetrului de amplasare a carierei. In acest sens s-au stabilit necesitătile de monitorizare, s-a delimitat zona de studiu precum si metodele de lucru si de colectare a datelor.

Zona de studiu a fost stabilită astfel incat a cuprins intreg perimetrul carierei precum si a suprafetei de teren prin care se extinde exploatarea carierei dar si a zonelor adiacente in functie de speciile de păsări monitorizate.

Metodele de lucru utilizate au fost particularizate pentru fiecare categorie distinctă de păsări astfel incat calitatea datelor obtinute să reflecte situatia reală de pe amplasament, si anume: specii cuibăritoare, specii de pasaj, oaspeti de iarnă. In acest sens, datorită faptului că amplasamentul este cuprins in situl Natura 2000 (ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu), s-a monitorizat inclusiv prezenta / absenta speciilor de păsări cheie pentru care a fost desemnat acest sit Natura 2000.

Metodele de lucru si perioadele de monitorizare a păsărilor utilizate in vederea identificării particularitătilor avifaunei locale sunt reprezentate in functie de categoria tintă de păsări, si anume: pentru identificarea speciilor de păsări cuibăritoare sau oaspeti de iarnă s-a utilizat metoda transectelor cu puncte fixe si metoda „vantage point” (metoda punctului favorabil) care reprezintă de fapt singurele metode de colectare a datelor agreate de BirdLife International pentru aceste categorii de păsări, iar pentru speciile de păsări de pasaj, prezente exclusiv pe perioada migratiei s-a utilizat metoda punctelor fixe in vederea identificării eventualelor rute si dinamici de migratie. Aceste metode au fost aplicate in perioadele favorabile fiecărei categorii de păsări tintă, astfel că pentru speciile cuibăritoare s-au făcut observatii in perioadele de cuibărit si crestere a puilor, atunci cand se pot determina foarte bine speciile de păsări care cuibăresc pe un amplasament, aceste perioade fiind cuprinse intre jumătatea lunii iunie si luna iulie. In ceea ce privesc observatiile efectuate pentru speciile oaspeti de iarnă, acestea au fost efectuate in perioada octombrie – decembrie, atunci cand acestea sunt prezente pe teritoriul Dobrogei. In cele din urmă, observatiile pentru identificarea speciilor de păsări migratoare au fost efectuate in perioada 20 august – 31 septembrie, acesta fiind de fapt perioada cunoscută ca fiind caracteristică pentru pasajul păsărilor migratoare, incheindu-se cu sosirea speciilor de păsări oaspeti de iarnă, care confirmă sfarsitul perioadei de migratie.

In vederea identificării speciilor de păsări cuibăritoare s-au realizat caroiaje ale zonei de studiu, fiind alese puncte fixe pentru aplicarea metodei transectelor in puncte fixe, dar si puncte selectate special pentru aplicarea punctului favorabil (Vantage Point), puncte din care s-au efectuat observatiile de teren. Caroiajele alese pentru monitorizare au fost selectate aleatoriu astfel incat să se asigure o cat mai bună corectitudine in colectarea datelor. In vederea completării datelor obtinute prin metoda punctelor fixe, s-au efectuat si transecte in puncte, in vederea confirmării si fundamentării primei categorii de date asigurand astfel o uniformizare a datelor precum si evidentierea distributiei speciilor pe toată suprafata zonei de studiu.

Frecventa monitorizărilor in vederea colectării datelor a fost adaptată functie de categoria de păsări tintă, astfel că pentru păsările cuibăritoare s-au efectuat deplasări de două ori pe lună in perioadele favorabile si cate o deplasare pe lună in restul perioadei, pentru migratie au fost efectuate 5 deplasări pe migratia de primăvară si alte 5 deplasări pentru migratie de toamnă, iar pentru speciile oaspeti de iarnă s-a efectuat un număr de 6 deplasări in perioada favorabilă mai sus mentionată.

Observatiile de teren pentru identificarea speciilor cuibăritoare s-au efectuat in perioade cand acestea sunt mai active, ca de exemplu perioada cand deja puii au părăsit cuibul si sunt apti de zbor, moment cand este cel mai usor de stabilit prezenta sau absenta unei specii in zona de interes.

Zona amplasamentului carierei nu reprezintă o zonă propice cuibăritului niciunei specii de păsări de mari dimensiuni (păsări acvatice sau răpitoare), deoarece in cazul speciilor răpitoare nu sunt conditii minime de habitat si hrană, iar pentru păsările acvatice deoarece acestea sunt păsări coloniale, si care au nevoie de habitate cu intinderi de stuf sau galerii de sălcii, habitate care nu sunt prezente pe amplasament. De asemena, zona amplasamentului este imposibil de a fi zonă de hrănire pentru speciile de păsări acvatice identificate si prezentate in formularul standard, deoarece aceste păsări se hrănesc exclusiv cu pesti sau nevertebrate acvatice. In ceea ce priveste colonii ale unor păsări de mici dimensiuni, singurele specii de păsări de acest tip prezente in vecinătatea perimetrului carierei sunt speciile de grauri, vrabii, ciori, etc. care insă sunt prezente pe tot teritoriul tării,

avand o distributie foarte largă si uniformă, practic oriunde există terenuri agricole se vor observa populatii de specii comune. Si in cazul amplasamentului carierei, acesta fiind invecinat cu terenuri agricole, s-au identificat populatii stabile de specii comune pe aceste terenuri agricole. In afara acestor populatii comune, nu s-au identificat alte colonii ale unor specii de mici dimensiuni si nici zone de hrănire sau de aglomerare pentru innoptare sau pentru pregătirea de migrare.

Cea de-a două categorie tintă de păsări pentru zona de studiu este cea a păsărilor de pasaj care pot tranzita zona in diferite scopuri: păsări care se deplasează de la locurile de hrănire spre locurile de odihnă sau cuibărit si invers, păsări care se află in migratie precum si păsări care utilizează uneori zona studiată ca un potential loc de hrănire si/sau odihnă (cum ar fi majoritatea reprezentantilor Familiei Corvidae sau a păsărilor răpitoare).

Migratia pasarilor, ca fenomen biologic, a fost observata cu mult timp in urma si a fost indelung studiata de oameni de stiinta din diverse domenii. Determinate in primul rand de absenta hranei specifice, multe specii de pasari efectueaza deplasari regulate pe intreaga durata a vietii lor; migratia pasarilor nu este in mod necesar rezultatul temperaturilor scazute, penajul fiind un foarte bun izolator termic. Aceste deplasari prezinta particularitati in functie de specie, iar unul dintre cele mai interesante detalii cu privire la migratie este distanta pe care

unele pasari le efectueaza intr-un timp relativ scurt.

La noi in tara, o serie de specii sunt prezente de primavara pana toamna, asa numitii “oaspeti de vara”, care cuibaresc la noi; odata cu toamna, aceste specii incep migratia, deplasandu-se inspre sud, spre zona ecuatoriala, unde oferta trofica este relativ constanta tot timpul anului, sau in emisfera sudica. Alte specii sunt prezente la noi numai pe parcursul iernii.

De regula, aceste specii cuibaresc in nord si venirea iernii le determina sa se deplaseze inspre sud in cautarea hranei, oprindu-se si la latitudinea la care se afla tara noastra. Exista de asemenea specii al caror areal de cuibarire se suprapune cu cartierul de iernare, aceste specii fiind prezente in aceleasi zone pe tot parcursul anului. Unele specii sunt migratoare in adevaratul sens al cuvantului, adica intreaga populatie a acestora se deplaseaza sezonier in alta zona sau regiune geografica (sau in alta emisfera), altele fiind partial migratoare (unele exemplare raman in arealul de cuibarire, altele se deplaseaza in diverse zone geografice).

Determinata genetic, nevoia de a migra este un exemplu de fenomen care s-a modelat in stransa legatura cu factorii de mediu si cu modificarile istorice ale climei. De regula, durata migratiei este mai scurta primavara decat toamna pentru majoritatea speciilor de pasari, determinata mai ales de instinctul de reproducere. Unele specii migreaza izolat, insa altele (cele mai cunoscute noua, cum ar fi gastele, ratele, berzele, randunelele) se aduna in grupuri mari in perioada premergatoare plecarii si migreaza in formatii specifice.

Aceste formatii (stoluri) sunt concepute pentru a reduce rezistenta aerului in timpul zborului si pentru a reduce efectele pradatorilor in timpul migratiei, oferind o oarecare siguranta indivizilor din stoluri, insa chiar si asa exista relativ multi factori care afecteaza pasarile (clima nefavorabila, vanatoarea, lipsa hranei, obstacole fizice). Viteza zborului si durata migratiei difera din nou in functie de specie. Pasarile din grupul Anseriformelor (gaste, rate) se deplaseaza cu viteza mare, zburand si ziua si noaptea, cu pauze putine si de regula la altitudini mari. De asemenea, traiectoria urmata in decursul migratiei este relativ liniara, pasarile din acest grup fiind capabile sa strabata “obstacolele” naturale (cum ar fi marile, lanturile muntoase), efectuand un zbor activ. Rapitoarele de zi, de talie mijlocie si mare, se folosesc de curentii ascendenti ce se creaza in preajma terenului reliefat pentru a se ridica la altitudini mari si a plana in directia dorita, economisind astfel energie. Aceasta strategie este folosita si de alte pasari de talie mare (berze, pelicani). Rapitoarele de zi evita intinderile mari de apa, pe traseul migratiei alegand locurile unde traversarea marilor este mai facila (stramtorile), creandu-se astfel un efect de “palnie”. Astfel, in zonele de stramtoare, in perioadele de migratie, se poate observa zilnic un numar mare de pasari, aceste puncte fiind de altfel folosite de ornitologi in observatii.

Distantele parcurse de pasari in timpul migratiei variaza din nou foarte mult in functie de specie. Unele migreaza pe distante scurte, de cateva sute de kilometri, altele, cum ar fi berzele, a caror migratie a fost studiata indelung, migreaza spre Africa ecuatoriala ajungand pana in sudul continentului african. Specia despre care se stie ca migreaza cel mai mult este chira polara (Sterna paradisaea). Aceasta pasare cuibareste in cercul polar de nord si odata cu venirea iernii in Arctica, migreaza de-a lungul coastelor Europei si Africii pana in Antarctica, unde ierneaza, odata cu venirea primaverii intorcandu-se in arealul de cuibarit. Intregul sau drum depaseste 35.000 de kilometri si este parcurs in 3-4 luni, fiind cel mai lung traseu inregistrat pentru o specie de pasare migratoare.

Pasarile reprezinta bioindicatori extrem de valorosi pentru analiza detaliata a ecosistemelor. Migratia acestora este un fenomen complex, neelucidat inca pe deplin, care insa ofera raspunsuri esentiale pentru aprecierea evolutiei starii ecosistemelor si a mediului in general. Prin faptul ca sunt prezente in mai multe tari pe parcursul vietii lor ca indivizi, pasarile migratoare reprezinta un fond natural comun ce intra in componenta mai multor ecosisteme, iesind astfel in evidenta necesitatea protectiei lor. In acest sens, de-a lungul timpului s-au conturat la nivel international o serie de acte legislative care prevad masurile necesare protectiei pasarilor migratoare, de exemplu: Conventia de la Berna, AEWA, Directiva Pasari.

Aceste acte legislative au fost ratificate si de Romania.

Ca metode utilizate in studiul migratiei, de-a lungul timpului s-au perfectionat cateva procedee care au dat rezultate semnificative. Inelarea pasarilor, corelata cu recapturarea ulterioara a lor, marcajele la nivelul aripilor si in ultimii ani utilizarea radioemitatoarelor sunt cateva dintre acestea. Inelarea pasarilor dateaza de mai bine de 100 de ani, fiind metoda care a furnizat cele mai multe informatii asupra migratiei de-a lungul timpului. La ora actuala, o organizatie internationala (EURING) coordoneaza schemele de inelare a pasarilor la nivel european, incurajand studiile stiintifice asupra pasarilor si utilizarea rezultatelor in scopul managementului si a conservarii speciilor. Aceste metode ajuta la obtinerea de date legate de biologia speciilor si la realizarea unor harti complexe ce ofera o imagine fidela a traseelor parcurse de pasari, facilitand eforturile depuse in sprijinul conservarii acestora si, implicit, a biodiversitatii.

Cele mai multe păsări din Europa iernează in Africa sau in Sudul Europei iar unele exemplare ajung chiar si in Orientul Apropiat. Cele mai cunoscute trasee de migratie europene sunt următoarele:

• Ruta Scandinaviei de Sud;

• Ruta Baltică;

• Ruta Trans Iberică;

• Ruta Central Mediterană;

• Via Pontica (partea vestică a Mării Negre);

• Ruta Trans Caucaziană.

Ruta de migratie Via Pontica, impreună cu ruta Trans Iberică reprezintă una dintre cele mai semnificative rute de migratie din Europa. De-a lungul coastei Mării Negre si a Dobrogei, acum aproximativ 12,000 de ani a luat nastere străvechea cale de migratie Via Pontica. Păsările care cuibăreau si populau aproximativ jumătate din suprafata Europei folosesc această rută de migratie. Studiile efectuate asupra migratiei păsărilor diurne au demonstrat că incepand cu luna august si continuand in septembrie, de-a lungul Dobrogei si a coastei Mării Negre trec in pasaj pană la 300,000 de berze albe (Ciconia ciconia) ce reprezintă aproximativ 60% din populatia europeană a acestei specii, pană la 37.228 de pelicani albi (Pelecanus onocrotalus), 4.570 de berze negre (Ciconia nigra), aproximativ 30.660 de sorecari comuni (Buteo buteo), peste 23.000 de viespari (Pernis apivorus), 25.769 acvile tipătoare mici (Aquila pomarina), peste 3000 de soimuleŃi de seară (Falco vespertinus). Un număr semnificativ de specii periclitate pe plan mondial utilizează această rută de migratie (Via Pontica): acvila de camp (Aquila heliaca), carstelul de camp (Crex crex), pelicanul cret (Pelecanus onocrotalus), acvila Ńipătoare mare (Aquila clanga), vanturelul mic (Falco naumanni), eretele alb (Circus macrourus) si altele. Pe langă speciile de păsări mari aceeasi rută este utilizată de sute de mii de paseriforme sau alte specii cu zbor activ. In total, aproximativ 379 specii de păsări pot fi intalnite in Dobrogea si de-a lungul coastei Mării Negre pe perioada migratiei.

Exista unele locuri unde pasarile se concentreaza, formand un adevarat drum de pasaj. Astfel sunt unele trecatori ale muntilor, stramtori (Gibraltar, Bosfor), tarmuri marine (Rabaci), insule (Helgaland, Capri, Cipru) sau locuri extrem de favorabile pentru popas, ca Delta Dunarii, mlastinile Rokitno, Delta Nilului, Delta Volgai etc. Aici drumurile, parcurse intr-un front larg, cateodata de cateva sute de kilometri, se concentreaza pe o fasie ingusta, desfasurand in fata ochilor nostri imaginea unui pasaj zilnic de sute de mii de pasari.

Putem spune, cu drept cuvant, ca directia pasajului a fost determinata de asemenea puncte de trecere favorabile sau locuri de popas, care permit pasarilor migratoare un popas de cateva zile, fara pericol de concurenta la hrana.

Pozitia Deltei Dunarii si stramtorii Bosfor a determinat si aici concentrarea unor multiple drumuri de pasaj. Intr-adevar, pasarile din mai mult de jumatatea Europei nordice trec prin Delta Dunarii, iar drumurile de pasaj, in forma de front larg, din Europa nordica, sunt concentrate, ca intr-o palnie uriasa, la Bosfor, ca sa se desfaca iarasi, dupa trecerea peste aceasta stramtoare, intr-o multime de drumuri, mai largi sau mai inguste.

Ornitologii cunosc aceste locuri. In asemenea regiuni-cheie sunt asezate statiunile ornitologice. Aici se prind si se ineleaza pasarile si se prind de multe ori pasari inelate de alte statiuni, care, dupa masurare si cantarire sunt eliberate, comunicandu-se statiunilor de origine datele obtinute. In felul acesta s-a obtinut un material bogat de comparatie, care a ajutat la clarificarea multor probleme.

La noi in tara, o serie de specii sunt prezente de primavara pana toamna, asa numitii “oaspeti de vara”, care cuibaresc la noi; odata cu toamna, aceste specii incep migratia, deplasandu-se inspre sud, spre zona ecuatoriala, unde oferta trofica este relativ constanta tot timpul anului, sau in emisfera sudica. Alte specii sunt prezente la noi numai pe parcursul iernii. De regula, aceste specii cuibaresc in nord si venirea iernii le determina sa se deplaseze inspre sud in cautarea hranei, oprindu-se si la latitudin noastra.

Exista de asemenea specii al caror areal de cuibarire se suprapune cu cartierul de iernare, aceste specii fiind prezente in aceleasi zone pe tot parcursul anului. Unele specii sunt migratoare in adevaratul sens al cuvantului, adica intreaga populatie a acestora se deplaseaza sezonier in alta zona sau regiune geografica (sau in alta emisfera), altele fiind partial migratoare (unele exemplare raman in arealul de cuibarire, altele se deplaseaza in diverse zone geografice).

Cercetarile efectuate in tara noastra referitoare la drumurile de migratie ale pasarilor in aceasta regiune au constatat prezenta unei serii de drumuri de pasaj care din directia nord-est, vest, nord si nord est vin in front larg sau drum ingust, concentrandu-se ca intr-o palnie uriasa in Delta Dunarii, de unde se continua spre Bosfor raspandidu-se apoi din nou spre Asia si Africa. Principalele drumuri de migratie ce strabat tara noastra primavara si toamna sunt ( Rudescu L.,1958 ):

1. Toamna: - Drumul est-elbic, adica ramura nordica a acestui drum, ce   s-a desprins la nord de Satu - Mare si la sud de Munkacs, a inconjurat Carpatii prin valea Tisei, peste Muntii Maramuresului si s-a indreptat inspre sud-est, pe langa Carpatii Orientali, deasupra Vaii Siretului si Prutului, pana in Delta. Acest drum este frecventat de berze, gaste, garlite, rate, pasari rapitoare, prepelite, turturele si de cocori;

- Drumul pontic, vechiul drum al lui Menzbier (1895), constatat si de Almasy (1898), apoi de Floricke (1918), in Delta, vine din nord, nord-est, aducand pasarile din Europa central-nordica si Rusia vestica. Acest drum este frecventat de gaste, garlite, rate, cocori, berze, grauri, porumbei, prepelite, dropii;

- Drumul sarmatic vine din Rusia de sud-vest, pana peste Bosfor, in Asia-Mica. Acest drum se poate identifica cu vechiul drum Bosfor-Suez al lui Lucanus. El este frecventat de laride, limicole, gaste, rate, cocori, pelicani, dropii si spurcaci;

- Drumul carpatic, venind din regiunea Carpatilor peste Valea Ialomitei, Muntii Dobrogei, pana la Lunca-Ciamurlia, Jurilovca, este frecventat mai ales de pasari cantatoare si pasari rapitoare, apoi de porumbei, potarnichi etc.;

- Drumul pe tarmul Marii Negre, o ramificatie a drumului sarmatic, frecventat mai ales de laride, limicole (becatine,limoze) si pelicani;

- Drumul sitarilor, venind din N-E spre S-V, in front larg, se raspandeste de la Luncavita pana spre padurea Letea din Delta Dunarii.

Primele trei din drumurile mentionate sunt principale, pe cand ultimele trei sunt drumuri secundare, de importanta locala.

Daca se compara aceste drumuri cu cele cunoscute din tarile vecine, se observa ca drumul pontic trece prin Rusia, fiind descoperit in secolul al XIX-lea de Menzbier, iar drumul sarmatic poate fi considerat ca ramura vestica a drumului Uralo-Caspic al lui Palmen, recunoscut si de Menzbier.

Comparand drumurile cocorilor din Delta, cu cele din restul Europei, se constata ca populatiile de cocori din doua drumuri principale euroasiatice, trec prin Delta Dunarii, si anume: drumul sarmatic si o parte a drumului uralo-volgo-caspic, iar prin vestul tarii, drumul est-elbic, modificat ca directie, peste Marea Adriatica, deoarece cocori zboara usor peste intinderi mari de ape (mari), munti inalti si alte obstacole, pe care, de exemplu, berzele le evita.

2. Primavara

Primavara drumurile prin Delta se schimba in sensul ca drumul sarmatic se concentreaza mai mult spre tarmul Marii Negre si peste Marea Neagra (Insula Serpilor, Crimeea), fara insa a pierde si ramura ce trece prin Republica Moldoveneasca, iar drumul sitarilor lipseste cu desavarsire, ultimii sitari estici trecand prin padurile Luncavita - Babadag, spre nord. In Delta nu sosesc sitari primavara. Drumurile celelalte raman oarecum aceleasi. Este mai mult ca sigur, ca vadita grabire a reintoarcerii pasarilor a produs aceasta mica schimbarea infatisarii pasajului, primavara.

Ca si la descrierea generala a fenomenelor de migratie, facuta in capitolele premergatoare, aceasta descriere a drumurilor de pasaj nu trebuie considerata regid si formal. Exista aici, ca in general in problema migratiei pasarilor, o serie de exceptii, provocate mai ales de doua fenomene principale:

- Regimul hidrografic al Dunarii.

- Situatia climatica a anului respectiv.

Daca, de exemplu, Dunarea a inceput sa creasca inca din timpul iernii si ofera pasarilor de apa posibilitati de trai si de repaus in lunca, atunci pasajul se imparte in regiunea lacurilor din sudul Constantei si o mare parte a pasarilor de apa invadeaza regiunea inundabila a Dunarii, de la Calafat pana in Insula Brailei. Acelasi lucru se poate intampla si toamna, daca apele sunt mari.

De interes pentru zona Dobrogei sunt urmatoarele rute:

- Drumul sarmatic vine din Rusia de sud-vest, pana peste Bosfor, in Asia -

Mica. Acest drum se poate identifica cu vechiul drum Bosfor-Suez al lui Lucanus. El este frecventat de laride, limicole, gaste, rate, cocori, pelicani, dropii si spircaci;

- Drumul pe tarmul Marii Negre, o ramificatie a drumului sarmatic, frecventat mai ales de laride, limicole (becatine,limoze) si pelicani;

- Drumul pontic, vechiul drum al lui Menzbier (1895), constatat si de Almasy (1898), apoi de Floricke (1918), in Delta, vine din nord, nord-est, aducand pasarile din Europa central-nordica si Rusia vestica. Acest drum este frecventat de gaste, garlite, rate, cocori, berze, grauri, porumbei, prepelite, dropii;

- Drumul sitarilor, venind din N-E spre S-V, in front larg, se raspandeste de la Luncavita pana spre padurea Letea din Delta Dunarii.

Pentru aceste specii de păsări migratoare s-au implementat si utilizat metode diferite de monitorizare care să poată reda toate particularitătile de pasaj (directii de deplasare, culoare de migratie, comportament etc.). principala metodă de lucru utilizată a fost cea a punctelor fixe deoarece această metodă poate asigura colectarea de date ce permit stabilirea dinamicilor migrationale, si fiind singura metoda utilizată de către specialisti in cadrul studiului migratiei păsărilor.

In acest sens au fost alese puncte cheie care să acopere intreaga zonă de studiu in

vederea identificării directiilor si culoarelor de pasaj preferate de speciile de păsări. Perioadele de monitorizare au fost astfel selectate incat să surprindă perioadele de varf al migratiei in vederea stabilirii importantei eventualelor rute de migratie ce traversează zona de studiu. Din informatiile obtinute se poate constata dinamica migratiei pe teritoriul Dobrogei, dinamică ce relevă faptul că amplasamentul carierei este situat intre principalele rute de migratie, fapt sustinut si de numărul foarte redus de păsări observate in perioadele de migratie, acest lucru datorandu-se si faptului ca in apropiere (la cca. 1,5 km) este amplasata Localitatea Sibioara, iar in migratia lor, pasarile, in general, ocolesc localitatile.

Desi amplasamentul carierei nu este situat in zona unei rute de migratie, există efective reduse de păsări care deviază de la rutele de migratie, in special păsări imature, fiind posibil astfel de observat specii migratoare pe aproximativ intreaga suprafată a Dobrogei. Din această cauză este posibilă trecerea unor exemplare de păsări pe perioada pasajului pe deasupra amplsamentului carieirei, insă datorită particularitătilor rutei de migratie, păsările care tranzitează amplasamentul carierei zboară la altitudini foarte mari, de peste 500 de metri, datorită faptului că in prealabil au tranzitat culmile dealurilor din lungul rutelor de migratie, unde cu ajutorul curentilor termali s-au ridicat la altitudini mari, unde se pot folosi de curenti puternici spre a migra mai departe.

Datorită suprafetei mici a amplasamentului s-a ales un singur punct fix din care s-a efectuat monitorizarea migratiei, acest punct asigurand o bună acoperire atat a zonei amplasamentului cat si a zonelor adiacente.

Ca urmare a monitorizărilor pe perioada migratiei, pe langă particularitătile legate de numărul redus de păsări identificate, s-a observat de asemenea că in cazul speciilor de păsări de dimensiuni medii si mari, acestea zboară la altitudini foarte mari, de peste 800 de metri, iar speciile de mici dimensiuni tind să zboare la altitudini mai joase, de aproximativ 100 - 300 de metri. De asemenea, multe specii de mici dimensiuni (passeriforme) prezintă o directie de migratie pe directia est – vest, indreptandu-se inspre Balta Brailei.

Cea de-a treia categorie distinctă de păsări este cea reprezentată de către păsările care iernează pe teritoriul Dobrogei. Dintre aceste specii cea mai mare importantă o prezintă populatiile de gaste care iernează in număr semnificativ pe teritoriul Dobrogei, iar dintre acestea, gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) este specia cea mai semnificativă, fiind periclitată pe plan mondial. Distributia populatiilor de gaste pe parcursul iernii tinde să fluctueze in functie de conditiile climatice (temperatură, inghetarea lacurilor, stratul de zăpadă etc.), astfel că in timpul aceleiasi ierni acestea vor parcurge un traseu cuprins intre complexul lagunar Razim – Sinoe si lacurile litorale Shabla si Durankulak din Bulgaria.

Toate aceste date dovedesc că zona studiată este amplasata mult mai la vest fata de zona mult tranzitată de populatii mici de gaste care se pot deplasa dinspre locurile traditionale de hrănire si odihnă reprezentate de complexul lagunar Razim – Sinoe către zonele aflate dincolo de Dunăre, lucru dovedit de observatii ale unor populatii mici de gaste prezente in aceste zone, fapt dovedit si de monitorizările efectuate in acest sens in ultimii 15 ani. De asemenea, datorită particularitătilor geografice (relief discontinuu) precum si a faptului că zona de studiu nu asigură conditii bune pentru hrănire, nefiind multe culturi agricole favorabile, prezenta speciilor de gaste in perimetrul carierei este exclusă. In urma monitorizărilor din teren nu au fost identificate populatii de gaste care să se hrănească sau să tranziteze amplasamentul carierei, aceste date obtinute venind in sprijinul celor relatate mai sus.

Formatiile de zbor in timpul migratiei

Unele pasari migreaza singure, altele in grup, in masa compacta, in grupuri mici ori grupuri mari ordonate perfect, aerodinamic.

Unele migreaza ziua, altele noaptea, pe familii, pe specii, sexe sau varste.

| Specia | Formatia de zbor | Diurne/Nocturne |
| --- | --- | --- |
| Privighetoarea | Migreaza singure | Migratie diurna |
| Pupaza |  |  |
| Sitarul de padure | Migreaza in grupuri mici | Migratie nocturna |
| Lisita |  |  |
| Becatinele |  |  |
| Ratele |  |  |
| Prepelitele |  |  |
| Randunelele |  |  |
| Carsteii |  |  |
| Ciocarliile |  |  |
| Gastele | Migreaza in grupuri mari, oranduite perfect, aerodinamic | Migratie diurna |
| Pelicanii |  |  |
| Cocorii |  |  |
| Berzele | Migreaza in grupuri mari, concentrate dar si in formatii perfecte | Migratie diurna |
| Pescarusii | Migreaza in grupuri masive, neregulate, schimbandu-si mereu forma, fara a gresi directia | Migratie diurna |
| Graurii |  |  |

Simtul orientarii colective este un avantaj enorm de care se bucura pasarile, cu comportament social, si care se deplaseaza in stoluri ca formatie de zbor.

Viteza de zbor a pasarilor in timpul migratiei

Pasarile pot sa-si adapteze viteza de zbor. Paseriforme eliberate experimental si urmarite prin radar, zboara in migratie, cu o viteza medie in aer de 9,2 m/s, iar cand sunt eliberate in conditii de cer innourat, zboara pe trasee neregulate, cu dificultati vizibile de orientare, cu o viteza medie de 6,6 m/s. Vitezele de migratie sunt diferite de la o specie la alta. Pasarile pot calatori foarte repede cu vant din spate. Nagatii, goniti de vant, zboara cu o viteza de circa 150 km/h, din care 70 km/h, viteza proprie si 90 km/h viteza vantului. Din acest motiv, foarte multe specii de pasari asteapta vantul prielinic pentru a incepe migratia.

In general primavara vitezele pasarilor sunt mai mari comparativ cu cele de toamna. Capacitatea de zbor a pasatilor este dubla primavara. Sunt situatii cand pasariole strabat intreaga distanta pana la locul de cuibarit, fara sa faca nicio oprire, avantajate de directia vanturilor care bat primavara.

Inaltimea de zbor in migratie

Migratia pasarilor se desfasoara, in conditii meteorologice normale, la altitudini mari, intre 400 – 1500 m, care depasesc cu mult inaltimea utilajelor de cariera, de aceea numarul coliziunilor teoretice este in aceasta privinta foarte redus.

Inaltimea zborului ca si viteza pot fi diminuate de conditiile meteorologice nefavorabile: nori, ceata, ploaie, vant si temperaturi joase, etc.

De obicei pasarile migratoare evita sa zboare in nori. Pe vreme innourata, cu plafon jos, ele se concentreaza de obicei sub nori. Migreaza in general deasupra cetii, dar dovezile radar arata ca pasarile se mentin in zbor, pentru scurt timp si in straturile de nori.

Radarul a inregistrat miscari dezorientate ale pasarilor pe vreme innourata, pe ceata si ploaie. Altimetrele instalate pe spatele pasarilor au inregistrat pe cer senin o inaltime maxima de zbor de 2300 m si la putine pasari peste 3000 – 3600 m.

In contrast cu vremea innourata, altitudinea maxima a fost de 700 m, cu o gama de variatie cuprinsa intre 50 – 1700 m, la diferite pasari. In acest context, cand pasarile sunt silite din cauza cetii, sau norilor, sa zboare la 50 – 500 m altitudine, apare riscul coliziunilor cu instalatiile inalte (ex. turbinele eoliene), accentuat si de vizibilitatea diminuata, dar nu si cu utilajele de cariera care sunt mult mai joase.

Temperatura joasa nu impiedica pasarile sa migreze la inaltimi mari. Capacitatea pasarilor de a zbura la temperaturi scazute si presiune joasa, poate fi neasteptat. Prin inregistrarile radar se stie ca lebada de vara – Cygnus cygnus, migreaza uneori in mijlocul iernii, la 8200 m, adica in troposfera, unde temperatura este de -480C, iar vanturile sunt puternice, cu viteze de peste 50 m/s.

  - Peisajul

Amplasarea carierei va conduce la modificarea cadrului natural al zonei.

Coreland legislatia Uniunii Europene, in acest domeniu, Romania a transpus Conventia europeana a peisajului (Florenta, 20 octombrie 2000), prin Legea nr. 451/2002.

Conform art. 1 din Legea nr. 451/2002 termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populatie, al cărui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani;

b) politica peisajului este o expresie prin care autoritătile publice competente desemnează principii generale, strategii si linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care au ca scop protectia, managementul si amenajarea peisajului;

c) obiectiv de calitate peisajeră desemnează formularea de către autoritătile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspiratiilor populatiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viată;

d) protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuratia naturală si/sau de interventia umană;

e) managementul peisajelor cuprinde actiunile vizand, intr-o perspectivă de dezvoltare durabilă, intretinerea peisajului in scopul directionării si armonizării transformărilor induse de evolutiile sociale, economice si de mediu;

f) amenajarea peisajului reprezintă actiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje .”

Art.2 prevede la randul sau ca statele semnatare ale Conventiei:

a) să recunoască juridic peisajele ca o componentă esentială a cadrului de viată pentru populatie, expresie a diversitătii patrimoniului comun cultural si natural si fundament al identitătii acesteia;

b) să stabilească si să implementeze politicile peisajului care au ca scop protectia, managementul si amenajarea acestuia, prin adoptarea de măsuri specifice mentionate in prezenta conventie;

c) să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg, autorităti regionale si locale, precum si pentru alti factori interesati la definirea si implementarea politicilor peisajere mentionate la lit. b);

d) să integreze peisajul in politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism si in cele culturale, de mediu, agricole, sociale si economice, precum si in alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.

Avand in vedere faptul ca perimetrul studiat nu a fost inclus in zonele cu valoare peisagistica deosebita, se poate concluziona ca impactul asupra peisajului poate fi considerat in limite acceptabile, mai ales ca amplasamentul se situeaza in extravilanul Comunei Lumina, unde aceasta cariera este exploatata.

# 6.9. Impactul direct şi indirect

Identificarea  si evaluarea impactului

In ceea ce priveste biodiversitatea, se analizeaza posibilele efecte semnificative ale prezentului proiect în functie de tipul de impact posibil a fi inregistrat.

Tipurile de impact sunt date functie de parametrii fata de care se face raportarea, si anume in functie de:

- scara (perioada) de timp: impact pe termen scurt (0 – 1 an); mediu (1 – 5 ani) si lung (mai mult de 5 ani);

- aria de aplicare: impact singular al proiectului si impact cumulativ al proiectului împreuna cu alte proiecte si planuri relevante din  vecinatate;

- efect exercitat: impact direct si indirect.

Datorita conditiilor de mediu  locale  si a caracteristicilor planului analizat  impactul pe termen scurt este nesemnificativ, deoarece activitatea carierei este realizata cu aceleasi utilaje, acelasi personal, dar la o distanta mai mare fata de Lacul Tasaul, comparativ cu actuala cariera.

In ceea ce priveste impactul pe termen lung, acesta va fi pozitiv, deoarece in zonele exploatate vor fi realizate ecologizari conform programelor stabilite prin autorizatia de mediu.Impactul programului propus a fost analizat functie de scara de timp la care se manifesta acesta, caile de cumulare, tipul de efect determinat.

Astfel, trebuie stabilit impactul pe termen scurt asupra biodiversitatii din zona, precum si impactul pe termen mediu si lung, raportat la modul de afectare a habitatelor si speciilor: direct sau indirect.

6.9.1. Impactul direct/indirect (pe termen scurt, mediu, lung)

La evaluarea impactului direct s-a  tinut cont de concluzii finale, ca rezultat al  constatarilor  si evaluarilor din teren si care sunt esentiale in cuantificarea acestuia. Acesta va fi generat de activitatile de extindere pe o suprafata de 14 ha a carierei de piatra care este existenta si functioneaza in baza unei autorizatii de mediu. Activitatea de extractie si prelucrare a rocilor pe amplasament presupune un flux tehnologic la fel ca la cariera existenta. Este de fapt o inaintare a carierei existente in noul perimetru.

Factor de mediu aer

Emisiile de poluanţi  in atmosfera  sunt  generate in principal   de lucrarile desfasurate in cadrul activităţilor de extractie si prelucrare a rocilor. Impactul  poluării aerului în faza de execuţie a proiectului este de tip direct si indirect

Impactul direct, care se manifesta pe termen  scurt, este generat de pulberi si  emisii de poluanti  rezultati   de la  utilajele si mijloacele de transport utilizate in cadrul carierei.

În timpul functionării utilajelor si mijloacelor de transport, în atmosferă se degajă gaze de esapament de la motoarele din dotarea utilajelor de constructii si mijloacelor de transport, în a căror componenta  sunt oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO), oxizi de sulf (SO2),compusi organici volatili (COV), pulberi.Aceste emisii  sunt generate pentru o   perioadă limitată, strict în timpul functionării motoarelor, fiind generate de un număr limitat de utilaje care functionează concomitent. Dispersia emisiilor de noxe se va produce în jurul punctului de lucru, reducandu-se  odata cu departarea de sursa.

Impactul direct pe termen  lung este aferent etapei de functionare a obiectivului.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul direct, va fi in limite admisibile. Pe toata perioada de functionare a carierei au fost monitorizate pulberile in suspensie (conf.Ord.592/2002) si nivelul fonic (conf.STAS10009/88).Valorile monitorizarii s-au incadrat in  limitele admisibile, neinregistrandu-se depasiri.

Impact indirect pe termen  scurt –  se manifesta prin posibile efecte negative asupra sănătăţii umane si asupra vegetatiei din zona datorita depunerii pulberilor rezultate din  procesul  de extractie si prelucrare a rocilor.

Transportul materialelor, manipularea rocii vor influenta prin emisiile caracteristice factorul de mediu aer, pe termen scurt in perioada de implementare a planului, inclusiv prin depunerea pulberilor pe covorul vegetal.Conditiile de lucru ce vor fi luate in zona, vor limita acest impact, iar pe termen lung nu se va inregistra un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer, datorita ecologizarii zonei.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  indirect pe termen  scurt, va fi redus, temporar, local.

Impactul indirect pe termen mediu si lung este aferent etapei de functionare a obiectivului.

Factor de mediu sol

Impact asupra solului se va manifesta temporar doar la inaintarea carierei existente in noul perimetru, prin lucrări specifice de implementare a PUZ.

Impactul asupra poluării solului în faza de execuţie a proiectului este de tip:

Impactul direct  se refera la   modificarile  datorate  lucrărilor de decopertare, transport si haldare a solului vegetal si a rocilor metamorfice alterate si a sisturilor pelitice in perioada inaintarii carierei existente in noul perimetru. Caracteristicile pedologice  ale solului, pe suprafete reduse, sunt   alterate  de activitătile de constructii. Impactul  este  generat si se mentine pe toata perioada organizarii activitatii. Dupa  finalizarea lucrarilor  intr-o perioada relativ scurta de timp,incepe procesul de refacere  a solului .

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  sol va fi redus temporar, reversibil, local.

Impact indirect: din punct de vedere al calitatii solului, nu vor exista modificari nici pe termen scurt si nici pe termen lung. Conditiile de lucru ce vor fi luate in zona nu vor favoriza depunerea poluantilor pe sol si afectarea caracteristicile pedologice  ale solului. Proiectul nu prevede introducerea in mediu a unor cantitati de pamant provenite din alte zone, deci nu va exista riscul introducerii in mediu a unor specii invazive care sa altereze vgetatia existenta.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul indirect pe termen  scurt, mediu si lung pentru  factorul de mediu  sol va fi redus, temporar, reversibil, local.

Factor de mediu apa

Impact  direct: in perimetrul analizat  lipsesc cursuri de ape cu caracter permanent sau intermitent.

Lacul Tasaul se afla la o distanta de aproximativ 50 metri.

Intre malul lacului si drumul de exploatare  si de asemenea intre lac si unitatea administrativa a carierei (birou, ateliere,magazie) a fost creata de investitor, in cativa ani, o perdea arboricola, prin plantarea de  puieti de salcam si plop.

In scopuri tehnologice apa va fi folosita pentru umectarea rocii in scopul reducerii emisiilor de praf. In urma prelucrarii rocii utile nu rezulta volume de ape uzate care prin deversare in emisar sa conduca la poluarea apelor de suprafata. Impactul produs de aceste posibile surse ar afecta intr-un grad extrem de redus calitatea apelor din zona si a folosintelor de apa.

Lucrările preconizate pentru implementarea obiectivelor  planului propus nu vor genera  local presiune asupra regimului apelor de suprafata. Referitor la  apele  freatice acestea nu sunt  utilizate. Avand debite foarte mici.

Pe termen mediu si lung  impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua,  impactul  direct pe termen  scurt, mediu si lung pentru  factorul de mediu  apa  va fi redus, temporar, local.

Impact   indirect: nu va exista impact semnificativ asupra factorului de mediu apa pe termen scurt, in perioada de inaintare a carierei existente in noul perimetru, care ar putea  provoca  modificari ale habitatului. Pe termen lung nu se va inregistra un impact indirect semnificativ deoarece nu va exista nici o presiune a factorului de mediu apa (nu se preleveaza apa din zona, nu se modifica scurgerea apelor pluviale,etc).

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  indirect pe termen  scurt, pentru  factorul de mediu  apa va fi redus, temporar, local.

Pe termen mediu si lung  impactul indirect  este generat de perioada de functionare a obiectivului.

Impactul produs prin zgomot si vibraţii

Perimetrul analizat  nu este situat in  apropierea   zonei locuite, nu sunt  alte  obiective in zona care ar putea  fi  deranjate de zgomotul produs in cadrul carierei.

Impactul prognozat pe termen scurt  ca urmare a surselor de zgomot si vibraţii este de tip impact direct:

- cu acţiune directa asupra biodiversităţii locale;

- cu acţiune directa asupra factorului uman datorita expunerii la zgomotul rezultat ca urmare a desfăşurării activităţilor din procesul  de extractie si prelucrare a rocilor.

Vibratiile sunt generate de utilajele si mijloacele de transport, se produc în timpul functionării acestora si  nu reprezintă surse semnificative de vibratii. Posibilitatea propagării vibratiilor în împrejurimile incintei santierului de constructii, cel putin teoretic, este foarte redusă.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  zgomot si vibraţii este redus temporar, local. Pe termen mediu si lung  impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului.

Biodiversitatea

Impactul asupra speciilor  de  pasari acvatice si limnicole

Pe amplasamentul studiat nu exista   ape curgatoare cu caracter permanent sau intermitent, lacuri, balti, vegetatie palustra,vegetatie arbustiva, astfel ca amplasamentul  si vegetatia aferenta nu constituie zona de hranire si cuibarire.

Pentru speciile acvatice si limicole   zone de interes sunt zonele umede: Lacurile Tasaul-Corbu, Lacul Siutghiol, Complexul Acvatic Razim Sinoe. Speciile de  păsări  de interes conservativ  acvatice si limnicole, inclusiv cele  enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE nu au fost identificate ca  fiind cuibăritoare sau manifestând comportament de cuibărit în  arealul analizat. Zona analizata  nu  are caracteristicile zonelor umede , motiv pentru care frecventate sunt  lacurile si complexele  acvatice  situate  de-a lungul cordonului litoral.

Impactul direct si indirect  pe termen scurt, asupra speciilor acvatice si limnicole este  nesemnificativ.

Impactul direct si indirect  pe termen mediu si lung asupra speciilor acvatice si limnicole se identifica  cu perioada de functionare a obiectivului.

Impactul asupra speciilor  de pasari  cuibaritoare terestre

Lipsa cursurilor de apă a zonelor umede cu vegetație palustră, arborilor, tufărișurilor, în general a vegetației înalte, din apropierea actualei cariere si a zonei deavansare a frontului de lucru care să  creeze condiții  prielnice pentru odihnă și mai ales pentru adăpostul speciilor de păsări față de condițiile  meteorologice  vitrege sau împotriva prădătorilor, a determinat ca structura avifaunistica sa fie alcatuita in special din specii de pasari care nu sunt incluse in Situl Natura 2000.

In urma verificarilor efectuate pe amplasament si vecinatati  nu au fost identificate specii de pasari cuibaritoare care sa manifeste  comportament de cuibarit,dar nu excludem posibilitatea ca acestea sa apara in teritoriu, dupa finalizarea exploatarii si ecologizarea zonei.

Având în vedere că pe terenurile arabile din zonă sunt  efectuate lucrări agricole specifice fiecarui tip de cultură, vegetatia identificata pe aplasament  prin caracteristicile sale nu sunt prielnice pentru hranire si nu ofera conditii optime pentru construirea cuiburilor, dar pot asigura adăpost in anumite perioade ale anului pentru indivizii tineri și imaturi. Speciile care pot cuibari pe terenurile agricole nu vor fi afectate în mod semnificativ, in astfel de situatii, datorita plasticitatii comportamentale speciile de pasari se vor retrage spre  alte zone, cu aceeași structură vegetala.

Impactul direct si indirect  pe termen scurt asupra speciilor  de pasari terestre  este nesemnificativ datorita lipsei surselor de hrana in zona studiata.

Impactul direct si indirect pe termen mediu si lung asupra speciilor cuibaritoare terestre se identifica  cu perioada de functionare a obiectivului, dar este nesemnificativ.

Impactul asupra speciilor  de pasari rapitoare

Speciile răpitoare precum Buteo rufinus (sorecar), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), care  se  pot hrani  si in zona terenurilor agricole cu mamifere mici nu vor fi de afectate ca urmare a implementării planului datorita lipsei surselor de hrana in zona  studiata.

Impactul direct si indirect  pe termen scurt, asupra speciilor  de pasari rapitoare  este nesemnificativ, datorita lipsei surselor de hrana in zona studiata.

Implementarea planului nu va  influenta negativ structura / diversitatea, dinamica si statutul de conservare al speciilor de păsări, fiind asigurată din acest punct de vedere, menţinerea populaţiilor speciilor  de păsări pe termen lung.

# Impactul pe termen scurt sau lung

Realizarea planului va conduce inevitabil la restrângerea şi la modificarea structurii covorului vegetal. Impactul se va regăsi  in lucrarile  caracteristice activitatii de extractie si prelucrare a rocilor. Un factor de stres asupra speciilor de fauna, in timpul lucrarilor de executie il poate avea zgomotul provenit de la instalatiile si utilajele folosite. Acest impact este tranzitoriu (temporar).

Impactul asupra speciilor de pasari in perioada de functionare se manifesta la fel ca pana in prezent, produs de prezenta umana in zona, functionarea utilajelor si echipamentelor de extractie si prelucrare a rocilor,  care vor genera acelasi tip de impact ca si pana acum, datorita faptului ca exploatarea carierei se va face cu aceleasi instalatii si utilaje, numai ca la distante mai mari fata de Lacul Tasaul.

Impactul pe termen scurt va fi la fel ca si pana acum, iar datorita prezentei in principal a habitatelor antropizate,  nivelul impactului va fi minim, cu un puternic caracter de reversibilitate. In ceea ce priveste impactul pe termen lung, acesta se va imbunatatii datorita ecologizarii zonei.

6.9.2. Impactul  rezidual

Tinand cont ca in majoritatea situatiilor impactul identificat a fost in limite admisibile (Planul propus presupune extinderea unui obiectiv existent , ale carui  activitati se desfasoara in prezent, care detine Autorizatie de mediu nr.397din 15.09.2011, care impune si respectarea unui plan de monitorizare a mediului) si in continuare se vor mentiona masuri de reducere a impactului  pentru perioadele de implementare si functionare ale planului, se apreciaza ca nu se va inregistra impact rezidual la nivelul populatiilor identificate pe amplasament.

Asa cum s-a precizat in capitolele precedente pe amplasamentul analizat nu au fost identificate  specii de flora si fauna protejata astfel ca impactul  rezidual asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ. Tabloul avifaunistic conturat ca urmare a monitorizarilor  in zona analizata este sarac, alcatuit din specii apartinand familiei Passeriformae, comune, cu o pregnanta capacitate de adaptabilitate fata de asezarile umane.

Nu au fost identificate specii de pasari  de interes comunitar  cuibaritoare si acest lucru este explicabil  deoarece in zona nu sunt habitate care sa aiba capacitatea si functionalitatea de a asigura conditiile de hrana, cuibarit si odihna. Chiar daca zona proiectului este saraca in vegetatie,  exista zonele umede din jur  cum sunt: Lacul Corbu, Lacul Tasaul, zona litorala care  asigura sursa de hrana pentru cele mai multe specii de pasari. Existenta zonelor umede mentionate anterior, explica  de ce catreva specii de pasari  au fost identificate in zbor, tranzitand zona, in cautare de hrana sau in  migratie.

In concluzie din studiul efectuat rezulta ca planul propus a fi realizat nu va avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor de flora si fauna salbatica si a habitatelor naturale din  zona.Totodata, prin prezentul studiu sunt propuse masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii, care vor fi în grija investitorului si a celor care vor dezvolta investitia respectiva.Atata timp cat beneficiarul va urmari implementarea legislatiei pentru protectia mediului,cat si  masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii, consideram ca nu va exista un impact rezidual în urma realizarii obiectivelor de investitie din Planul Urbanistic Zonal propus. Impactul rezidual pe termen  scurt, mediu si lung va fi nesemnificativ.

6.9.3. Impact cumulativ

Efectele cumulative se referă în general la efecte simultane şi interactive (sinergice) asupra factorilor de mediu ca rezultat a multiplelor activităţi desfăşurate în aceeaşi perioadă şi spaţiu.

Efectele cumulative la scară locală poate rezulta din concentrarea poluanţilor pe suprafeţe relativ restrânse, fie datorită unui nivel foarte ridicat al emisiilor, fie ca o consecinţă a unor bariere care împiedică dispersarea lor. Prin urmare, efectele se resimt în apropierea surselor de poluare şi au o extindere relativ restrânsă. Cu toate acestea, ele se remarcă prin intensitatea de manifestare şi prin numărul populaţiei afectate direct. La scară locală, cel mai cunoscut efect cumulativ al poluării atmosferei îl constituie praful care rezultă în urma exploatarii carierei si a circulatiei autobasculantelor si a utilajelor, favorizaţi fiind de factori atmosferici cum sunt: intensitatea vantului, intensitatea radiaţiei solare, prezenţa pulberilor în suspensie care constituie “suportul” acestora, temperatură care usuca sedimentele, etc.

Impactul antropic asupra  biodiversităţii poate fi evaluat în cel mai obiectiv mod, prin prisma modificărilor aduse în structura speciilor.

Distrugerea şi fragmentarea habitatelor sunt considerate cele mai importante cauze ale erodării biodiversităţii. Aceasta se manifestă direct prin reducerea suprafeţei ocupate de ecosistemele naturale, sau indirect, prin efectele poluării asupra condiţiilor de viaţă ale speciilor. Agricultura extensivă reprezintă cel mai important factor de presiune sub raport spaţial.

Din punct de vedere al impactului cumulat al prezentului PUZ asupra factorilor de mediu, se apreciaza ca acesta se va situa in limite admisibile, subliniind in mod special faptul ca terenul pe care se va amplasa obiectivul studiat are folosinta de teren arabil si pasune, fiind astfel un teren antropizat.  De fapt nu putem vorbi de un efect cumulat, deoarece nu va apare o alta cariera ci va fi o extindere a vechii cariere Sibioara Piatra Lata, care dupa extragerea substantelor minerale utile isi va deplasa frontul de lucru spre sud vest, iar arealul vechii cariere va fi ecologizat. Distantele cele mai apropiate dintre  PUZ si localitatile din zona vor fi mai mari de 1500 de m fata de Satul Sibioara si de 3000 m fata deorasul Navodari.

In ceea ce priveste efectul cumulat al zgomotului si a trepidatiilor se apreciaza faptul ca nu va exista un impact negativ asupra asezarilor umane, datorita faptului ca este o extindere a carierei care va functiona cu aceleasi utilaje, productia nu va fi marita, ci doar fronturile de lucru vor inainta spre sud –vest, fie distantelor mari dintre cariera si localitatilor din zona, sau a existentei unui relief ondulat care va reduce atat intensitatea zgomotului, cat si a trepidatiilor.

Situarea carierei care face obiectul prezentului raport intr-o zona in care exploatarile in cariera se intind pe o suprafata mare si a caror exploatare dureaza de foarte multi ani, nu prezinta o influenta negativa sporita asupra biodiversitatii deoarece aceasta zona este deja sub influenta factorilor antropici de foarte multi ani, astfel ca biodiversitatea a fost modelata initial, la deschiderea primelor cariere, cand a fost exercitat un impact negativ asupra biodiversitatii, insa care acum nu se poate accentua deoarece biodiversitatea din zona este adaptata la aceste conditii, avand o distributie asa cum a fost descrisa in capitolele anterioare.

Astfel, impactul cumulat este neschimbat cu sau fara cariera care face obiectul prezentului raport, aceasta neexercitand un impact negativ suplimentar, pentru ca speciile de pasari care ar fi putut fi afectate de aceasta activitate au fost inlocuite acum multi ani cand s-au inceput primele exploatari.

In zona Lacului Tasaul si a Sitului Natura 2000 ROSPA 0060 lacurile Tasaul – Corbu se desfasoara  activitati agro-industriale ce pot avea impact diferentiat, functie de activitate, asupra sitului (in principal activitati extractive prin mai multe cariere de piatra (Sibioara Piatra  Lata, Exploatarea de calcar in Cariera Tasaul, apartinand SC CELCO SA Constanta, Cariera Sitorman, etc.), activitati de prelucrare a pietrei sau materiilor prime asemanatoare (tot in cadrul carierelor amintite), prelucrarea titeiului (Rompetrol Rafinare SA Navodari), cresterea animalelor, etc.). Unele dintre acestea ar fi putut sa determine impacturi cumulative cu activitatea prezentata. Cele mai susceptibile sunt tot obiective similare (cariere de piatra) dar care sunt amplasate, astfel:

- spre S, Cariera Somaco: la cca. 700 m;

- spre V, Cariera Sibioara: la cca. 700 m;

- spre N, peste Lacul Tasaul, Cariera de calcar Celco SA: la cca. 3 km;

- spre NNE, peste Lacul Tasaul, Cariera Luminita: la cca. 4 km;

- spre E, Rafinaria Rompetrol: la cca. 5,2 km.

De mentionat este faptul ca cele mai apropiate cariere, Sibioara si Somaco, impreuna cu Sibioara Piatra Lata, isi desfasoara activitatea de peste 40 de ani.

Planul propus presupune extinderea unui obiectiv existent, ale carui  activitati se desfasoara in prezent, si care detine Autorizatie de mediu nr.397 din 15.09.2011 care impune si respectarea unui plan de monitorizare a mediului.

Pe toata perioada de functionare a carierei au fost monitorizate pulberile in suspensie (conform Legii nr. 104 din 2011, privind calitatea aerului inconjurator si a Ordinului 592/2002) si nivelul fonic (conf. STAS10009/88).Valorile indicatorilor monitorizati s-au incadrat in  limitele admisibile, neinregistrandu-se depasiri. Cu atat mai mult cu cat in anul 2014 statiile de concasare nr.2 si nr.3 au fost modernizate. Acest lucru denota faptul ca impactul cumulat este in limite admisibile.

Impactul sinergic

Efectele simultane şi interactive (sinergice) asupra factorilor de mediu  sunt consecinta multiplelor activităţi desfăşurate în aceeaşi perioadă şi spatiu. Daca avem in vedere  si  activitatea desfasurata in cariera existenta, putem afirma ca  prin implementarea acestui plan, efectele cumulative descrise anterior au caracter sinergic.

Impact pozitiv

Realizarea perdelei de protectie  pe langa cariera va  avea un puternic impact pozitiv  asupra speciilor de pasari  care  folosesc spatiile deschise doar  cand acestea   sunt presărate cu arbori, izolati sau in palcuri,  arbusti.

# 6.9.4. Evaluarea semnificaţiei impactului

Toate efectele potenţiale asupra mediului, identificate pentru fiecare activitate care este supusă evaluarii impactului, sunt analizate pentru a se determina valoarea impactului final.

Aceasta valoare este data de următoarea formula de calcul:

# Impact = Consecinta x Probabilitate

Evaluarea consecintelor se face din punct de vedere calitativ, acestea fiind clasificate conform urmatoarei matrice:

Impact = Consecinta x Probabilitate

Evaluarea consecinţelor se face din punct de vedere calitativ, acestea fiind clasificate conform urmatoarei matrici:

|  |  | Descrierea consecinţelor |
| --- | --- | --- |
|  | (se vor lua în calcul tot timpul consecinţele maxime previzibile) |
| Valoare | Grad de afectare | Consecinţa riscului asupra siturilor Natura 2000 |
| 5 | Dezastruos | Dispariţia a 81% - 100% din specii sau reducerea populaţiilor locale cu acelaşi procent |
| 4 | Foarte serios | Dispariţia a 61% - 80% din specii sau reducerea populaţiilor locale cu acelaşi procent |
| 3 | Serios | Dispariţia a 41% - 60% din specii sau reducerea populaţiilor locale cu acelaşi procent |
| 2 | Moderat | Dispariţia a 21% - 40% din specii sau reducerea populaţiilor locale cu acelaşi procent |
| 1 | Nesemnificativ | Dispariţia a 0 - 20% din specii sau reducerea populaţiilor locale cu acelaşi procent |

Categoriile de probabilitate sunt definite conform matricei de mai jos.

Matricea de impact, calculată în funcţie de probabilitatea apariţiei pericolului şi a consecinţelor maxime previzibile se prezintă astfel:

| Valoare | Probabilitate | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 5 | Inevitabil | Efectul va apare cu certitudine |
| 4 | Foarte probabil | Efectul va apare frecvent |
| 3 | Probabil | Efectul va apare cu frecvenţă redusă |
| 2 | Improbabil | Efectul va apare ocazional |
| 1 | Foarte improbabil | Efectul va apare accidental |

MATRICEA DE IMPACT

Probabilitate

Analiza nivelului impactului este facuta in functie de consecintele si probabilitatea fiecarui efect identificat tinand cont si de gradul de ireversibilitate al efectelor exercitate in vederea evaluarii finale. Produsul acestor doua caracteristici este definit ca nivel al impactului final.

Valoarea impactului este reprezentata după cum urmeaza:

-    impact seminificativ – de la 15 la 25;

-	impact moderat – de la 5 la 12;

-	impact neseminificativ – de la 1 la 4.

Impactul semnificativ este caracterizat de afectarea majora a speciilor si populaţiilor locale, cu sanse minime de refacere a echilibrului initial chiar si pe termen lung, avand deci un puternic caracter de ireversibilitate.

Impactul de tip moderat  presupune o afectare semnificativa a speciilor si a populatiilor locale a acestora, a carui caracter de ireversibilitate este scazut, refacerea starii initiale a mediului fiind posibila insa de-a lungul unei perioade indelungate.

Impactul nesemnificativ (redus) presupune o alterare minimă a componentelor naturale, inclusiv a speciilor si populatiilor locale, pe termen scurt, cu un puternic caracter de reversibilitate, astfel incat refacerea starii initiale are loc de la sine, pe o perioada mica de timp, fara eforturi suplimentare.

Indicatorii cheie pentru evaluarea nivelului impactului care  permit cuantificarea consecintelor asa cum au fost descrise mai sus :

- numarul de specii afectate;

- numarul de indivizi ai populatiilor locale afectati;

- gradul de ireversibilitate al efectelor asupra mediului care ajuta la evaluarea finala a nivelului de impact asociat planurilor si proiectelor din zona analizata.

Astfel, in punctele critice de control identificate s-au efectuat studii ale distributiei si densitatii speciilor de plante, pasari, mamifere, amfibieni si reptile a caror rezultate au fost mentionate în capitolul anterior si care au fost utilizate pentru evaluarea activitatilor si a efectelor acestora atat singulare cat si cumulate, asupra biodiversitatii.

6.9.5.  Evaluarea impactului planului propus

Indicatorii cheie pentru evaluarea nivelului impactului sunt reprezentaţi de numărul de specii afectat pe de o parte, si de numarul de indivizi ai populatiilor locale afectati pe de alta parte, aceştia permitand cuantificarea consecintelor asa cum au fost descrise mai sus. Alaturi de acesti doi indicatori, gradul de ireversibilitate al efectelor asupra mediului, ajuta la evaluarea finala a nivelului de impact asociat planurilor şi proiectelor. Astfel, functie de pozitionarea propunerilor de dezvoltare propuse prin proiect, activitatile specifice lor pot avea un impact asupra siturilor Natura 2000 sau pot sa nu aiba absolut nicio influenta asupra acestuia, dupa cum urmeaza:

| Impact | Termen Scurt | Termen Mediu | Termen Lung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | Indirect | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
| Singular | Activitaţi de amenajare, constructie, dezafectare | Activitati transport materiale, utilaje, personal | Activitati antropice | Activitati de transport | Activitati antropice | Activitati de transport |
| Cumulat | Activitati de amenajare, constructie, dezafectare cumulate cu alte lucrari similare din vecinătate | Activitati transport materiale, utilaje, personal, cumulate cu alte activitati de transport din vecinătate | Activitati antropice cumulate cu alte activitati similare din vecinătate | Activitati de transport cumulate cu alte activitati similare din vecinătate | Activitati antropice cumulate cu alte activitati similare din vecinatate | Activitati de transport cumulate cu alte activitati similare din vecinatate |

6.9.5.1. Evaluarea impactului cauzat de plan fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului

Se considera ca impactul pe termen scurt va aparea in fazele de constructie, respectiv dezafectare, iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat in perioada de operare.

Impactul produs asupra biodiversitatii de pe amplasamentul analizat se poate urmari atat in faza de executie, cat si in faza de operare.

Astfel, ca urmare a analizei propunerilor de dezvoltare, in vederea identificarii acelora care pot avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000, conform matricei de impact, si in functie de caracteristicile biodiversitatii din zonele supuse dezvoltarii si zonele invecinate acestora, precum si de posibilitatile si de gradul de intersectare intre biodiversitatea locala ai activitatile asociate fiecareia dintre propuneri, s-au cuantificat impacturile asociate, asa cum sunt descrise in tabelul următor:

| Impact | Termen Scurt | Termen Mediu | Termen Lung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | Indirect | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
| Singular | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| Cumulat | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 |

Activităţi efectuate pe termen scurt:

Nivelul impactului direct este in limite admisibile, atât în cazul celui singular cit si al efectului cumulat, deoarece aceste activitati, sunt exercitate doar pe termen scurt.

- speciile de pasari au o distributie relativ restransa în cadrul perimetrului analizat, ca atare desi vor fi   afectate de activităţile ulterioare ca urmare  a implementarii planului, numarul lor este nesemnificativ comparativ cu numărul total al acestora din siturile Natura 2000;

- speciile afectate nu sunt specii caracteristice siturilor Natura 2000, ci specii foarte comune larg raspandite in Dobrogea.

Nivelul impactului  indirect , pe termen scurt, ca urmare a  activitatilor de transport materiale de constructii, utilaje, deseuri, personal, etc., in etapa de amenajare si exploatare precum si in cea de  dezafectare, la nivelul  impactului singular cat si a celui  cumulat este nesemnificativ datorită infrastructurii de drumuri partial existente (drumuri comunale, drumuri de exploatare) cu care speciile de pasari sunt obisnuite.

Activităţi efectuate pe termen mediu:

Nivelul impactului  direct cumulat, acesta este identic cu cel  singular deoarece si in zonele invecinate se  inregistreaza aceleasi activitati. Prezentul plan nu modifica pe termen mediu nivelul impactului direct din zonele invecinate, unde sunt prezente alte proiecte/planuri similare.

Nivelul impactului indirect pe termen mediu , rezultat ca urmare a activitatilor socio - economice nivelul rezultat este nesemnificativ atat in cazul impactului singular cat si a celui cumulat datorita faptului ca aceesul in zona se face prin intermediul infrastructurii de drumuri deja existenta  (drumuri comunale, drumuri de exploatare) cu care speciile de pasari sunt obisnuite.

Nivelul impactului pe termen lung, direct / indirect, singular /si cumulat este identic cu cel pe termen mediu. Totusi, la expirarea duratei de functionare a carierei, pe un termen scurt, se vor efectua activitati de dezafectare a zonei a ecologizarii lor, urmate de renaturare, activitati care sunt luate in considerare in tabelul de mai sus, ca evaluare a impactului, ca impact pe termen scurt.

Facand o comparatie intre  impactul cauzat de activitatile economice,transport, etc. si activitatile agricole (cu tot ce implica aceasta), reiese ca  impactul direct si indirect, singular sau cumulat, pe termen mediu si lung este usor redus fata de impactul  direct/indirect, singular/cumulat pe termen scurt.

Referitor la gradul de afectare al habitatelor importante pentru speciile de pasari mentionate in cadrul siturilor Natura 2000: ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu, trebuie mentionat ca in zona propusa nu sunt prezente astfel de habitate, fapt sustinut si de lipsa cuibaritului/iernatului/pasajului acestor specii caracteristice  siturilor mentionate anterior.

# 6.9.5.2. Evaluarea impactului rezidual dupa implementarea masurilor de reducere a impactului

Ca urmare a implementarii masurilor de reducere / eliminare a impactului pentru fiecare din impacturile identificate (directe, indirecte, pe termen scurt, mediu sau lung, singulare şi cumulate), matricea impacturilor identificate se va schimba, ca urmare a re-evaluarii acestora. Conform re-evaluarii, matricea impacturilor va afişa impactul rezidual rezultat ca urmare a implementarii masurilor de reducere eliminare a impacturilor intiale. Astfel, comparativ se poate observa cum evolueaza matricea daca masurile de reducere / eliminare a impactului sunt implementate:

| Impact | Termen Scurt | Termen Mediu | Termen Lung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | Indirect | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
|  | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Singular | -4 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Cumulat | -4 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 |

Unde:

A - evaluarea impactului cauzat de plan fara a lua in considerare masurile de reducere / eliminare a impactului;

B - evaluarea impactului rezidual care va ramane dupa implementarea masurilor de reducere / eliminare a impactului;

Astfel, daca se implementeaza masurile de reduce / eliminare a impactului propuse, se poate observa ca nivelul impactului rezidual scade si se incadrează in limita impactului nesemnificativ in cazul tuturor tipurilor de impact, cu o probabilitate de aparitie a acestui impact nesemnificativ care se va schimba de la improbabil la foarte improbabil. Masurile de reducere / eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat asfel incat sa asigure o reducere la minim pana la eliminarea impactului  generat.

# Astfel, conform tuturor aspectelor analizate si mentionate putem spune că pe perioada scurta, medie si lunga impactul negativ rezidual poate avea valori nesemnificative, insa acest lucru trebuie asigurat si prin evaluarea impactului proiectului pe durata de exploatare, la momentul implementarii sale, tinand cont de toate aspectele si detaliile necesare realizării sale.

# Impactul pozitiv

Un aspect care  trebuie analizat   si  care devine  sesizabil/cuantificabil  in special dupa luarea tuturor masurilor de reducere  a impactului, deci cu manifestare pe termen lung este impactul pozitiv.

In acest sens se poate face referire la:

- Impact vizual pozitiv prin reabilitarea (reecologizarea) zonei şi introducerea în circuitul economic.

- Impact pozitiv prin înființarea de spații verzi alcătuite din  arbori, arbuști, după realizarea investitiei.

- Impact pozitiv prin înființarea de perdele de protecție care posibil  vor asigura/constitui  habitate  propice pentru o serie de specii de păsări si care prefera habitate in care sunt prezenti arbori si arbusti.

7. posibilele efecte semnificative asupra mediului,  inclusiv asupra sănătăţii, în context Transfrontier

Amenajările care se vor implementa conform  Planului  Urbanistic Zonal Pentru “Extindere  Perimetru   Exploatare  Cariera  de  Piatra, sola  174  Parcele A 858  SI  PS 859 /1, Extravilan Comuna Lumina, Judetul Constanta”, care face obiectul prezentei documentaţii, este situat în extravilanul Comunei Lumina, are o suprafata de 14 ha, este amplasat adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   in partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari,  nu vor produce efecte de mediu semnificative în context transfrontalier, deoarece distanta de la Corbu si pana la granita cu Bulgaria sau Ucraina este foarte mare.

8. Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului

Dupa cum bine se cunoaste orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

In faza preliminara a executiei proiectului se vor stabili masuri cu rolul de a limita impactul asupra factorilor de mediu, concretizate prin planificarea lucrarilor pentru activitatile de constructie si amenajare cu referire concreta la planificarea si etapizarea lucrarilor, mentenanta utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deseurilor, toate aceste aspecte putand exercita un efect negativ asupra mediului dacă nu sunt gestionate judicios.

Lucrarile de extindere a carierei se vor derula numai după marcarea si delimitarea pe teren a amplasamentului lucrarii, in conformitate cu etapele proiectului.

8.1. Diminuarea impactului asupra mediului în timpul realizării investiţiei

In prezentul raport se fac propuneri cu caracter general referitor la măsuri necesar a fi luate pentru diminuarea impactului asupra mediului. Aceste aspecte vor trebui să fie analizate pentru fiecare proiect în parte, şi propuse măsuri specifice funcţie de amplasamentul lucrărilor; acest lucru se va realiza in faza de PAC.

Activitatea de de extindere a carierei poate produce un impact negativ caracteristic unor astfel de activităţi. Impactul poate fi diminuat ca rezultat al măsurilor luate pentru o bună organizare de şantier şi respectarii tehnologiei de lucru.

Se vor avea în vedere urmatoarele măsuri:

- Pentru a se asigura o mecanizare corecta şi intensivă a manipularilor se vor folosi numai utilajele specifice si in bune conditii de functionare, avand verificarea tehnica la zi: autoincarcatoare, stivuitoare, etc., pentru a preintampina scurgerile de produs petrolier.

- Semnalizarea lucrarilor in zona santierului cu panouri de avertizare sau cu semafoare cu lumina intermitenta.

- Asigurarea pazei şi securitatii utilajelor şi instalatiilor din frontul de lucru.

- Terenurile ocupate de depozitele de materiale vor fi redate folosintei initiale sau vor fi reamenajate.

- Platformele tehnologice se vor menţine curate, prin stropire şi spălare zilnică, pentru evitarea acumulării prafului.

- Deoarece uleiurile şi  produsele petroliere sunt foarte poluante, schimburile de ulei de la utilaje si alimentarea cu combustibil, se va realiza in staţii speciale pentru astfel de operaţii, prevăzute cu platforme de beton care să dreneze eventualele scurgeri către un colector, sau, de preferinta, la sediul firmei care executa lucrarile de investitii.

- Întreţinerea corespunzatoare a utilajelor şi maşinelor, prin efectuarea verificărilor tehnice periodice şi a reparaţiilor necesare.

- Depozitarea substantelor periculoase se va face in locuri speciale.

- Colectarea selectiva a deseurilor de orice tip  şi organizarea spatiilor pentru depozitarea temporara, in condiţii de siguranta, a deseurilor pana la transportul acestora la depozitele finale sau pana la valorificare.

- Depozite de materiale (în special cele depozitate în vrac), să fie bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii datorate vântului sau ploii.

- Suprafeţele ocupate temporar pentru organizarea de şantier, depozite, etc. vor fi redate folosinţei iniţiale, fără să fie degradate.

- Deşeurile de tip menajer sau asimilabile acestora vor fi colectate în recipienţi adecvaţi, amplasaţi în locuri amenajate, marcate corespunzător.

- Deşeurile vor fi evacuate numai pe amplasamentele recomandate în scris de către primărie. Se va păstra evidenţa cantităţilor zilnice.

- Deşeurile metalice, uleiurile uzate şi hârtia vor fi colectate separat în vederea reciclări.

- Transportul se va efectua numai în timpul zilei.

- Autobasculantele vor fi acoperite cu prelate.

- Beneficiarul va elabora un traseu de circulaţie al autobasculantelor care să ocolească zonele intens populate sau cu trafic ridicat.

Punctul de lucru se va dota obligatoriu cu grupuri sanitare pentru muncitori şi personal tehnic.

8.2. Diminuarea impactului asupra mediului în timpul exploatării investiţiei

În condiţiile de funcţionare normală, se poate considera că dezvoltarea unei zone are mai mult un impact pozitiv decât unul negativ, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

Totuşi pentru o funcţionare corespunzătoare a activităţii se impune o serie de măsuri pe care le prezentăm în continuare.

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988, respectiv 65 dB(A), curba Cz 65 (pentru zone industriale). Programul de lucru se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

Orice formă de accident sau situaţie specială (defecţiune sau avarie apărută) care pune în pericol în mod direct sau indirect factorii de mediu va fi comunicată operativ, conform prevederilor legale, autorităţii de mediu, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluării produse.

Activitatea propusa nu va avea impact negativ asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona.

Se apreciaza ca realizarea obiectivului are impact pozitiv atat din punct de vedere social cat si din punct de vedere economic, atat pentru titularul activitatii cat si pentru economia zonei.

8.3. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu apa

- asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.

8.4. 	Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu sol-subsol

A.  Faza de execuţie

Pentru a asigura protecţia solului şi subsolului SC Comprest Util SRL va avea în vedere:

1. Sa remedieze eventualele desolidificări de la partea superioară a taluzului treptei de steril, la cota de  + 50 m, la ultima înaintare a acestei trepte, prin executarea taluzului la un unghi de 30°.

2. Să protejeze masivul (versanţii) din zona adiacentă perimetrului de exploatare, evitând activarea şi dezvoltarea fisurilor naturale preexistente şi eliminând apariţia de noi fisuri, prin:

- limitarea vibraţiilor produse de funcţionarea utilajelor din carieră la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- evitarea supraîncărcării artificiale a bermelor superioare;

- eliminarea sau diminuarea la maxim a şocurilor seismice generate de exploziv prin alegerea metodei de împuşcare adecvate;

3. Să recupereze şi să conserve pătura superficială de sol vegetal, si de steril excavat, depozitate în halde, prin:

- depozitare temporara într-un  spaţiu creat, pe terenuri eliberate de sarcini tehnologice,  nivelate în prealabil;

- compactarea materialului depus şi nivelarea lui în mai multe etape;

- crearea, pe suprafaţa depozitului temporar de  pante de scurgere şi drenuri;

- realizarea, pe suprafaţa depozitului temporar de sol vegetal, a unui covor vegetal, alcătuit din plante cu creştere rapidă, în vederea protejării solului de acţiunea erozivă a vântului şi a apei.

4. Să stabilizeze  versanţii naturali.

Versanţii naturali,  vor fi afectaţi  în mică măsură de activităţile miniere,  în zona în care se va înainta cu treptele de descopertă.

Pentru remedierea acestui aspect se va compacta şi nivela suprafaţa de deasupra primei trepte a carierei, avansând spre versant, în pantă, min.3m.

5. Sa stabilizeze  taluzurile de carieră.

Printr-o excavare bine orientată, cu respectarea parametrilor tehnici (corespunzători naturii rocilor şi caracteristicilor utilajelor) în exploatarea treptelor, in primul rand, prin respectarea unghiului de taluz, se va asigura, pe toata perioada exploatarii stabilitatea treptei de steril si a celei de util.

Stabilitatea taluzurilor se va verifica vizual (de către şeful de carieră) şi prin măsurători topografice (acest lucru se va face trimestrial şi ori de câte ori este necesar).

La incetarea activitatii carierei se vor construi taluzurile definitive si bermele de siguranţă.

6. Să stabilizeze taluzurile depozitelor  temporare.

Depozitul temporar de sol vegetal, depozitele temporare de loess si de deseuri rezultate din exploatare si din prelucrarea sistului şi, la incetarea activitatii, depozitul definitiv se va construi pe suprafete cărora li se va da o uşoară înclinare.  Aceste suprafete, degrevate de rezerve si de sarcinile tehnologice, se vor nivela in prealabil.

Volumul de steril, nesemnificativ in raport cu rezerva de sist exploatata, nu necesita construirea unei halde distincte şi asigura optim necesarul pentru construirea unui depozit definitiv cu grosimea de max. 0,88 m - acceptata de normele privind amenajarea suprafetelor in vederea redarii lor in circuit. Înălţimea depozitului definitiv care se va construi pe supafata afectata de exploatare va fi mult sub valoarea max calculată în literatura de specialitate, pentru stabilitatea (Dumitru FODOR, Exploatări miniere la zi,.Edit. tehnică, Bucureşti, 1983, pag 184 – 209) ). Se vor adopta măsuri de ordin constructiv şi de întreţinere, pe toată durata activităţilor de exploatare:

- pentru asigurarea unei mai bune înfrăţiri cu terenul de bază, se va brăzda cu buldozerul partea superficială a acestuia;

- materialul depozitat temporar va fi cât mai uniform repartizat pe suprafaţa de depozitare;

- terenului de bază, i se va da o panta, careia i se va asigura scurgerea;

- se vor respecta cu stricteţe parametrii constructivi stabiliti prin proiect după metodele de calcul ale mecanicii rocilor şi în baza parametrilor fizico-mecanici determinaţi (în situ) sau în laborator;

- haldele temporare se vor nivela cu utilaje de depozit temporare adecvate;

- prin lucrări specifice se vor intercepta, dirija şi îndepărta apele superficiale din depresiuni, gropi sau alte acumulări de ape ce pot apare, după precipitaţii abundente, în cadrul haldelor;

- pentru o mai mare stabilitate se vor efectua lucrări de înierbare a depozitului temporar temporare  de sol  vegetal.

7. Să execute lucrări de rambleere.

In incinta carierei se finalizeaza orizontalizarea prin umplerea gropilor cu loess, cu nivelarea si compactarea acestuia, pe urmatoarele suprafete:

- pe suprafeţele degrevate de roca utilă, inainte de amenajarea in vederea redarii zonei afectate ;

- pe suprafata amenajata prin depunerea, nivelarea si compactarea deseurilor de cariera, inaintea depunerii stratului centimetric de sol vegetal.

Vor fi executate si lucrări curente pentru întreţinerea drumurilor de acces, care implică  umplerea cu material steril a unor excavaţii (gropi) apărute în carosabil, în urma precipitaţiilor abundente.

8. Să execute lucrări pentru ecologizarea depozitului definitiv.

Ecologizarea suprafetelor amenajate in vederea redarii in circuit – vatra carierei si berma superioara a treptei de util -  se va face prin lucrări specifice care vor remedia efectele activităţii miniere asupra mediului, readucându-l,  pe cât posibil la parametrii iniţiali.

Aceste lucrări sunt:

- lucrări repetate de compactare a loessului depozitat pe suprafeţele care urmeaza a fi redate in circuit;

- fertilizarea suprafetelor amenajate in vederea redarii prin depunerea si nivelarea stratului centimetric de sol vegetal;

- înierbarea.

9. Să amenajeze drumurile carierei, prin:

- execuţia şanţurilor de scurgere;

- fertilizarea si înierbarea taluzurilor drumurilor.

10.  Să verifice zilnic starea de funcţionare a utilajelor şi să înlăture posibilitatea de apariţie a avariilor în timpul staţionării acestora în  incinta carierei;

11. Sa organizeze stationarea mijloacelor de transport în incinta carierei doar în timpul incărcării şi etanşeizării benelor;

12. Să adopte măsuri de remediere  a deficienţelor datorate nerespectării prevederilor şi normelor în vigoare;

13. Să folosească materialele biodegradabile în cazul poluării accidentale cu carburanţi sau lubrifianţi, pentru remedierea şi înlăturarea efectelor.

14. Gestionarea deseurilor;

Pe toată perioada de exploatare  pentru care societatea  propune acest plan de investiţii,  gestionarea deşeurilor  se va face conform legislatiei specifice in vigoare.

În faza de execuţie a lucrărilor de deschidere si pregătire pentru exploatare se impun următoarele masuri:

- reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cât posibil a timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje;

- se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje;

- deşeurile rezultate din activitatea exploatare vor fi colectate şi transportate în afara perimetrului, de către firme specializate, în locuri special amenajate;

- solul vegetal se va depozita temporar pe un amplasament situat lângă carieră.

Solul vegetal va fi reutilizat la lucrările de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate. Pentru depozitarea temporară a solului vegetal se va utiliza un amplasament situat lângă carieră.

Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă;

- amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru reducerea consumurilor de combustibili şi implicit a emisiilor;

- precipitaţiile atmosferice să nu-l degradeze, impurifice, împrăştie sau altereze prin depunerea de substanţe nocive;

- depunerea se va face astfel încât să se asigure stabilitatea materialului.

Depozitul de sol fertil trebuie conservat pentru o anumită perioadă de timp.  Conservarea consta intr-o serie de amenajări, cum este circumscrierea cu şanţuri

de gardă pentru colectarea apelor pluviale şi dirijarea acestora în afara amplasamentelor depozitelor. Titularul de activitate va avea în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului la standardele terenurilor „sensibile”.

Prin măsurile de refacere a mediului, efectele asupra solului vor fi substanţial diminuate. Lucrările de reconstrucţie ecologică constau în acoperirea cu sol vegetal în aşa fel încât suprafeţele afectate să se încadreze în ambientul natural al zonei.

Carenţa în substanţe nutritive, îndeosebi lipsa azotului duce la necesitatea

fertilizării suprafeţelor redate circuitului natural, prin:

- depunerea pe toată suprafaţa a unui strat de sol fertil ;

- folosirea îngrăşămintelor organice sau a fertilizanţilor minerali în doze rezultate din analiza condiţiilor de teren. Prin administrarea de îngrăşăminte organice şi minerale se urmăreşte refacerea solului degradat într-o perioadă limitată de timp.

B. Faza de exploatare

Protecţia solului şi subsolului în perimetrul temporar de exploatare

Se prognozează diminuarea acestei degradări  prin execuţia lucrărilor conform preliminariilor din documentaţiile tehnice elaborate în vederea obţinerii permiselor de exploatare.

Degradarea terenurilor prin depozitarea sterilelor miniere se ameliorează prin parcurgerea corectă a fazelor activităţii miniere şi a  etapelor de reecologizare.

Un proces de reconstrucţie ecologică eficient este condiţionat, în primul rând, de monitorizarea atentă a următorelor lucrări:

- decopertarea stratului de sol vegetal care precede activităţile de exploatare,  se face separat, înainte de excavarea loessului.

- conservarea solului fertil în depozit temporar temporară, prin :

- depozitare într-un  spaţiu creat, pe terenuri eliberate de sarcini tehnologice, nivelate în prealabil,

- compactarea materialului depus şi nivelarea lui în mai multe etape,

- crearea, pe suprafaţa depozitului temporar temporare, de  pante de scurgere şi drenuri,

- realizarea, pe suprafaţa depozitului temporar, a unui covor vegetal, alcătuit din plante cu creştere rapidă, în vederea protejării solului de acţiunea erozivă a vântului şi a apei,

- îndepărtarea, de pe suprafaţa depozitului temporar, a oricărei surse de contaminare cu acizi sau substanţe toxice.

- decopertarea complexului de loess, considerat ca steril, fără valoare economică,  înainte de derocarea şistului verde. Vatra se degrevează de rezerve şi de sarcini tehnologice, pe etape, în funcţie de volumul de rocă excavat.  Loessul se transportă pe suprafeţele astfel eliberate, în vatra carierei şi pe berma superioară a treptei de util, se nivelează şi se compactează în mai multe etape. Pentru redarea în circuit, deasupra loesului  se nivelează un strat centimetric de sol vegetal. Operaţiunile se execută  în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectuându-se, în final, studiul pedologic al suprafeţelor şi avizarea OSPA.

- protejarea masivului (versanţilor) din zona adiacentă perimetrului de exploatare, evitând  activarea şi dezvoltarea fisurilor naturale preexistente şi eliminând apariţia de noi fisuri, prin :

- limitarea vibraţiilor produse de funcţionarea utilajelor din carieră la un nivel  nepericulos  pentru stabilitatea taluzurilor ;

- evitarea supraîncărcării artificiale a bermelor superioare ;

- la alegerea metodei de împuşcare se vor elimina sau se vor diminua la maxim şocurile  seismice generate de exploziv ;

- amenajarea drumurilor carierei, prin:

- execuţia şanţurilor de scurgere;

- înierbarea taluzurilor drumurilor.

- delimitarea suprafeţelor pentru depozitarea containerelor pentru deşeuri reciclabile;

7. alimentarea mijloacelor de transport cu carburanţi  pe o platformă cu patul impermeabilizat cu un strat de argilă compactă;

8. verificarea zilnică a stării de funcţionare a utilajelor şi înlăturarea posibilităţilor de apariţie a avariilor în timpul staţionării acestora în incinta carierei;

9. staţionarea mijloacelor de transport în incinta carierei doar în timpul încărcării şi etanşeizării benelor;

10. luarea operativă a măsurilor de remediere  a deficienţelor datorate nerespectării prevederilor şi normelor în vigoare;

11. în cazul poluării accidentale cu carburanţi sau lubrifianţi se vor folosi materiale biodegradabile pentru remedierea şi înlăturarea efectelor.

Pe toată perioada funcţionării obiectivului sunt interzise următoarele activităţi:

- depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare pe suprafeţe neprotejate, destinate altor funcţiuni decât depozitare;

- depozitarea deşeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcţiuni decât depozitare;

- orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcţiuni;

- deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru mijloacele de transport se va efecua în afara amplasamentului, în spaţii speciale, destinate întreţinerilor şi reparaţiilor auto, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de protecţie a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase metalice etc).

Principalele metode ce asigură o diminuare a impactului sunt:

- lucrările miniere de exploatare a sisturilor verzi se vor realiza numai în perimetrul carierei;

- pentru evitarea producerii unor alunecări de teren/prăbuşiri se va respecta tehnologia de exploatare şi tehnologia de depozitare a sterilelor;

- utilizarea sistemului Nonnel de puşcare cu trepte de microîntârziere pentru diminuarea şocului seismic;

- se vor face măsurători topografice periodice pentru verificarea volumelor excavate şi transportate şi a modului de respectare a proiectelor în privinţa amplasării treptelor de lucru şi a unghiurilor de stabilitate a taluzelor;

- în toate sectoarele în care activitatea de exploatare a fost realizată integral, se va trece la execuţia programului de închidere a sectorului respectiv şi de refacere a calităţii mediului;

- măsuri specifice pentru închidere, la încetarea activităţii de exploatare.

8.5. 	Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului de mediu flora, fauna, biodiversitate

Protejarea biodiversitatii in perimetrul de amplasare a carierei de exploatare a sisturilor verzi se va realiza prin utilizarea unor tehnologii moderne care presupun achizitionarea de catre beneficiar a unor utilaje si echipamente ai caror parametrii de functionare se incadreaza in limitele de exigenta impuse prin normele romanesti si europene.

Tehnologia utilizata asigura umectarea materialului concasat si a drumului de acces, atmosfera nefiind poluata cu pulberi care ar putea sa se raspandeasca pana la zonele de hranire si de cuibarire ale speciilor de pasari, aceasta fiind de asemenea o masura de protectie pe care beneficiarul a avut-o in vedere la amplasarea carierei.

Utilizarea unor incarcaturi de exploziv care sa corespunda Ordinului 838/1999 emis de MMPS, reprezinta o masura de protectie pentru controlul vibratiilor si al zgomotului in zona. Lucrarile de impuscare vor fi evitate in perioada de depunere a pontei, de cuibarire si cand puii sunt mici.

Speciile de pasari au o plasticitate comportamentala ridicata ceea ce asigura prezenta lor ca verigi in lanturi trofice variate fie ca sunt consumatori primari, fie ca sunt zoofage.

Astfel, acestea pot valorifica mai multe biocenoze ca surse de hrana si pot sa-si modifice cu mare usurinta traseele de hranire. Falconiformele cu o prezenta redusa in zona carierelor (2-4 exemplare) zboara la altitudini mari, avand o acuitate vizuala speciala si rapiditate in miscare.

Terenul fiind un habitat de pajiste xerofila in care gradul de acoperire cu vegetatie este sub 40% acesta nu reprezinta sursa sigura de hrana pentru niciuna din speciile de animale identificate in perimetru. Aceasta afirmatie este sustinuta de numarul redus al acestora in perimetru.

Amplasarea perimetrului de exploatare intr-o zona in care nu sunt alte cariere active si terenuri agricole, reprezinta o masura de protectie a componentei specii de pasari din cadrul factorului biodiversitate. Zona fiind puternic antropizata, nu exista nise ecologice care sa fie ocupate de speciile de pasari pentru hranire si cuibarire. Deoarece 90-95 % din pasarile inscrise pe listele care definesc situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu isi fac cuiburile in paduri, liziere, perdele forestiere, impactul activitatii din cariera este nesemnificativ asupra acestora.

Pe amplasamentul analizat nu se suprapun trasee între zonele de cuibărit, zonele de hrănire, zonele de odihnă şi pândă.

Spatiul deschis, terenul stâncos, neacoperit de păduri nu permit cuibăritul şi nici nu constituie o sursă de hrană abundentă pentru multe specii de animale.

Prezenţa în zona a speciilor de păsări care au fost descrise în acest studiu este în corelaţie directa cu terenurile agricole situate în vecinatatea noului perimetru de exploatare.

8.6. 	Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse asupra factorului aer

A.  Faza de execuţie

Pentru reducerea poluarii aerului se impun urmatoarele masuri:

- asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare;

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului;

- respectarea tehnologiei specifice de derocare, pentru execuţia lucrărilor de derocare, societatea va incheia contracte cu firme specializate şi atestate pentru execuţia unor astfel de lucrări;

- respectarea normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor în aer;

- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenării prafului;

- se va evita planificarea exploziilor de derocare în condiţii atmosferice nefavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor;

- instalatiile staţiei de concasare vor fi prevăzute cu mijloace ecologice de reţinere a prafului.

B. Faza de exploatare

Protecţia aerului din zonă  se va realiza prin:

1. combaterea prafului rezultat din procesul de perforare a găurilor de foraj şi la spagerea blocurilor supragabaritice:

- utilizând procedeul de desprăfuire pe cale uscată, prin absorbţie;

- utilizând perforatorul axat cu butelii sub presiune;

- crescând viteza de perforare;

- captând praful la locul de muncă;

- reducând consumul de aliaje dure, capete detaşabile şi sfredel de oţel

- utlizând măştile de praf;

- udând în zilele de canicula, cu ajutorul unui autostropitor sau a unor pulverizatoare, drumurile, vatra carierei, bermele de circulaţie şi materialul care urmează a fi încărca;

- achiziţionând utilaje cu motoare tip EURO 2 şi reducând uzura avansată  a motoarelor cu ardere internă (utilaje şi maşini din carieră), reparăndu-le periodic;

- executând măsurători de emanaţii de gaze nocive în timpul funcţionării utilajelor şi maşinilor, înlocuind maşinile cu deficienţe majore.

8.7.  Masuri propuse pentru diminuare a impactului asupra asezarilor umane si sanatatii populatie

Datorita amplasarii carierei  in afara asezarilor umane, nu exista obiective de patrimoniu cultural sau monumente istorice ce ar putea fi afectate.

In concluzie, impactul asupra aşezărilor umane, atât în timpul execuţiei investiţiei cât şi în timpul exploatării este redus, deoarece investiţia propusă este amplasată într-o zonă indepărtata de localitatea Sibioara.

8.8. Masuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si   vibratii

- montarea corecta a tuturor instalatiilor;

- folosirea de echipamente garantate de producator privitor la intensitatea zgomotelor produse;

- se recomanda folosirea tuturor utilajelor in conditii normale de exploatare.

Ţinând cont de distantele dintre amplasament si zona locuita, activitatea de derocare masei miniere nu se realizeaza simultan, nivelul zgomotului si a vibratiilor nu inregistreaza depasiri fata de legislaţia în vigoare.

Datorită distanţei dintre amplasament şi Localitatea Sibioara de 2 km, impactul provocat de activitatea desfasurata nu va crea disconfort populatiei din localitate.

Putem lua în calcul faptul că se prevede realizarea unei perdele de protecţie pentru limita perimetrului care poate fi considerată o masură fonică pentru zgomotul şi vibraţiile emise.

Datorită celor menţionate anterior nu se impun alte masuri deosebite de minimizare a zgomotului si vibratiilor fata de cele prezenta anterior.

8.9. Lucrari de ecologizare executate in perioada 2002 - 2015

SC Comprest Util SRL Constanta, a executat in aceasta perioada lucrari de ecologizare a unor terenuri situate, de preferinta, in afara carierei, pe motivul ca aceasta nu a atins cota finala a exploatarii, pentru a se proceda la ecologizarea vetrei sale finale.

Principalele lucrari s-au referit la:

- ecologizarea zonei din vecinatatea suduca a punctului de livrare = 21.802 mp;

- ecologizarea carierei exterioare, din vestul carierei principale, cu amenajarea unei platforme la cota de + 3m = 21.065 mp;

Total terenuri ecologizate, in perioada 2002 – 2013 = 42.867 mp.

Zona studiata, la sud de actualul punct de livrare al carierei, a suferit o poluare insemnata in perioada in care activitatea miniera a fost sistata ( 1986 – 2002).

Asfel, in anii 1986 – 2002, aici au fost depozitate neorganizat o serie de deseuri menajere si industriale care, pe langa impactul peisagistic negativ, reprezentau si un focar de infectie pentru zona respectiva, inclusiv a zonei de sud a Lacului Tasaul.

Ecologizarea celor 21.802 mp terenuri afectate s-a facut prin lucrari specifice, esalonate in etape succesive:

- indepartarea deseurilor existente si transportarea acestora la depozitul de deseuri amenajat;

- rambleerea partiala a terenurilor respective, utilizand sterile miniere;

- solificarea suprafetelor obtinute, cu material obtinut din pregatirea resursei utile;

- innerbarea terenurilor solificate si plantarea de puieti de arbori, in special plopi (deoarece au o crestere rapida), dar si pomi fructiferi.

In prezent, vegetatia plantata pe platforma amintita s-a dezvoltat foarte bine. De remarcat este faptul ca desimea copacilor si dimensiunile lor fac ca Lacul Tasaul, situat in apropiere sa nu mai fie usor vizibil din drumul de acces la cariera, ca in anii anteriori. Aceasta plantatie reduce si cantitatea de praf care poate ajunge in zona lacului (Figura nr. 5).

Zona situata intre cariera principala, la est si Lacul Tasaul la vest, o fosta treapta de extractie, la intrarea in actuala cariera. Excavatiile executate in aceasta zona, inainte de anul 1986, au lasat ca martor un teren denivelat, pe care cotele variau intre + 1 m si + 4 m, situatie improprie pentru orice tip de utilizare a terenului respectiv, inclusiv pentru circulatia mijloacelor de transport auto din dotare. Ecologizarea acestuia a constat in operatiuni de rambleere cu steril de cariera, nivelare si tasare a acestora, avand ca rezultanta o platforma de 21.065 mp, cu cota medie de + 2 m, pe care sunt depozitate temporar sorturi finite.

De o parte si de cealalta a platformei au fost amenajate doua drumuri de acces in cariera.

Total suprafata ecologizata de operatorul minier in anii 2002 – 2013 = 42.867 mp.

Facand diferenta intre cei 88.080 mp, terenuri afectate de actualul operator minier, din 2002 pana in 2013, si suprafata totala de 42.867 mp ecologizata in aceeasi perioada, rezulta ca raman de ecologizat 45.213 mp.

Pe parcursul derularii activitatii miniere SC Comprest Util SRL a mai executat si alte lucrari de refacere a mediului, necuantificate in cele prezentate mai sus, cum sunt:

- executare rigole pentru ape pluviale, pe marginea drumului de legatura intre DJ 862 si amplasamentul minier;

- indepartarea depozitelor neorganizate de steril minier, ramasi de la fostii operatori minieri, pe terenurile ce urmau sa fie pregatite pentru exploatare;

- ecologizarea si nivelarea vetrei carierei, prin rambleere partiala, etc.

Activitatea miniera, redeschisa in Cariera Sibioara – Piatra Lata a condus la un impact social pozitiv, in prezent fiind angajate 75 persoane. Veniturile salariale ale acestora se rasfrang direct asupra nivelului de trai pentru cca. 300 membri ai familiilor respective. Derularea activitatii miniere are un impact pozitiv si asupra bugetului comunitatii locale si a celui de stat, prin taxele si redeventele pe care benefiairul le achita in conformitate cu prevederile legale.

Ruinele fostei instalatii a IPMC, primul operator al acestui amplasament minier, erau situate in imediata vecinatate vestica a carierei. Pe langa impactul vizual negativ, estacadele de beton armat prezentau un potential pericol pentru personalul deservent al instalatiilor de prelucrare 2 si 3 ale SC Comprest Util SRL, din apropiere.

In perioada de valabilitate a precedentului permis, actualul operator minier a procedat la dezafectarea  estacadelor si a fundatiilor aferente.

Terenul a fost nivelat, rezultand o platforma de 5.297 mp, destinata depozitarii temporare a produselor miniere rezultate de pe amplasament.

Pe parcursul derularii activitatii miniere, SC Comprest Util SRL Constanta a mai executat si alte lucrari de refacere a mediului cum sunt:

- executarea rigolelor pentru ape pluviale, pe marginea drumului de legatura intre Dc 862 si amplasamentul minier;

- indepartarea depozitelor neorganizate de steril minier ramas de la fostii operatori minieri, pe terenuri care urmau sa fie supuse exploatarii;

- rampleierea partiala a vetrei carierei, in extremitatea nord-vestica a acesteia, langa pilierul de protectie a platformei administrative. Platforma realizata in perioada de valabilitate a precedentului permis are 3.214 mp si inaltimea de cca. 3 m; este situata de o parte si de alta a drumului de acces la sediul administrativ. Acest lucru reprezinta o faza intermediara de ecologizare a zonei afectate de cariera, urmand ca operatiunea sa fie finalizata in perioada de valabilitate a permisului actual, prin solificarea si plantarea de puieti de arbori.

- ecologizarea la nivelul vetrei cariere prin rambleiere partiala;

- intretinerea drumului de legatura intre amplasamentul minier si Dc 862.

Masuri de protectie si refacere a mediului inonjurator

Inca in faza investitionala de redeschidere a activitatii miniere in cariera si montarea instalatiilor de prelucrare, au fost luate urmatoarele masuri de protectie a factorilor de mediu:

- Excavatiile miniere se executa in limita stricta a perimetrelor de exploatare acordate anual de ANRM, pentru derularea activitatii miniere, fara a fi afectate direct terenurile din imediata vecinatate. Acestea au unghiuri de taluz conforme cu cele proiectate, in baza datelor existente in literatura de specialitate, pentru acest tip de roca, astfel incat sa se asigure stabilitatea terenurilor imediat invecinate protectia lucrarilor miniere si a zacamantului.

- Utilajele de cariera au fost astfel alese, incat prin functionarea lor sa diminueze la maximum impactul emisiilor de praf mineral si / sau noxe de combustie:

- foreze prevazute din constructie cu sisteme de captare a prafului rezultat din actiunea sapei asupra rocilor exploatate;

- excavatoare electrice de mare capacitate (4,6 mc) care micsoreaza timpul de eliminare a pulberilor minerale prin numarul redus al manevrelor executate;

- autobasculante de mare capacitate (30 – 40 t/unitate), care diminueaza numarul de curse in cariera si spre instalatiile de prelucrare.

- Vatra carierei este prevazuta cu rigole pentru dirijarea apelor pluviale spre jompul colector, de unde sunt evacuate in afara carierei, dupa o prealabila sedimentare a suspensiilor minerale.

- Conurile de produse finite se mentin inalte, pentru ca inaltimea de cadere a sorturilor granulare sa nu favorizeze degajarea pulberilor minerale.

- Alimentarea cu carburanti se face de la o statie moderna, cu urmarire computerizata, prin satelit, montata la sud-est de sediul administrativ pe o platforma betonata.

- Pentru diminuarea a maximum a degajarilor de praf, sunt aplicate urmatoarele masuri:

- drumurile de cariera sunt stropite cu apa in perioadele secetoase ale anului;

- materialul puscat in fronturile carierei este stropit cu cisterna auto din dotare, inainte de incarcarea acestuia in mijloacele de transport;

- in instalatiile de prelucrare se realizeaza panze de apa in punctele generatoare de praf.

- Deseurile metalice, anvelopele si covoarele de banda uzate sunt depozitate pe platformele amenajate din zona sediului administrativ sau in vecinatatea instalatiei nr. 2 de prelucrare.

- Pentru depozitarea materialelor necesare activitatii (profile metalice, suprafete de cernere, covoare de banda, anvelope, etc.), pieselor si subansamblelor (role de ghidare pentru benzi, tamburi de actioanre/intoarcere, motoare electrice, rulmenti, blindaje) s-a amenajat o platforma betonata in zona sediului administrativ.

- In atelierul auto, amplasat in zona de nord a vetrei carierei, se executa:

- lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor din dotare;

- schimburi de ulei cu recuperarea celor uzate si pastrarea spre valorificare catre firmele specializate.

- Deseurile menajere sunt colectate in pubele si predate firmei prestatoare de astfel de servicii.

In perioada de valabilitate  a permisului anterior, 2012 – 2013 au fost execuate lucrari de refacere a mediului, in valoare totala de 15.000 lei, constand din rambleerea cavului minier, in extremitatea sa estica, amenajare, nivelare (30.000 mc x 0,5 lei = 15.000 lei).

Lucrari de reecologizare programate in perioada permisului solicitat = 48.000 lei, din care:

- amenajare santuri de scurgere ape pluviale, de-a lungul drumului de acces aplasament = 2.000 lei;

- in situatia in care activitatea in cariera Sbioara – Piatra Lata va inceta definitiv, in perioada de valabilitate a permisului solicitat, vor fi executate lucrari de reecologizare in valoare totala de 46.000 lei, din care:

- dezafectarea instalatiilor de prelucrare;

- utilajele componente se valorifica sau vor fi transferate catre cariera Sibioara – Valea cu Izvorul, proprietate a aceluiasi grup de firme = 5.500 lei;

- amenajarea suprafetelor de teren afectate de activitatea miniera, prin rambleere, nivelare, solificare = 4,5 ha x 9.000 lei/ha = 40.500 lei.

In continuare va prezentam cateva imagini cu perimetre ecologizate dupa finalizarea exploatarii pe tronsoanele amplasate in zona de nord a carierei, zona in apropierea malului Lacului Tasaul.

Figura 5. Terenul ecologizat – aspectul actual

1. Aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate:

- pentru apa potabila din fantana – este montat un apometru in caminul apometric existent pe bransamentul de apa, din incinta tip MNK, Dn 20 mm;

- pentru apa potabila prelevata din Lacul Tasaul cu ajutorul pompei de absorbtie – este montat un apometru in caminul apometric existent pe bransamentul de apa, din incinta tip FLOSTAR M, Dn 40 mm;

2. Aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar: Nu este cazul.

3. Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor: Deseurile se vor colecta selectiv in pubele si vor fi ridicate de catre firme specializare in activitati de salubrizare.

4. Sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de incidente sau accidente la construcţiile hidrotehnice: Nu este cazul.

5. Lucrări pentru refacerea axului cadastral de referinţă afectat prin obiectivul propus: Nu este cazul.

7. Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:  Inchiderea activitatii de exploatare a rocilor metamorfice din complexul sisturilor verzi in Carierea Sibioara – Piatra Lata, va coencide cu epuizarea rezervei cuprinse intre suprafata terenului si vatra finala a carierei.

Initial s-a preconizat ca exploatarea rocii utile sa se faca pana la limita de adancime corespunzatoare cotei de + 2 m - + 5 m, pentru a se evita nivelul hidrostatic din zona, influentat de vecinatatea Lacului Tasaul.

Urma, ca pentru inchiderea activitatii miniere sa fie executate lucrarile de ecologizare a zonei, constand, in principal, din rambleerea partiala a vetrei finale a carierei, pe masura avansarii treptei II, pe orizontala locului, operatiuni executate pe o inaltime de cca. 3,5 – 4 m, cu utilizarea deseurilor miniere rezultate din activitatea miniera de pe amplasament.

Exploatarea in cariera a demonstrat, insa, ca faciesul dur si compact al gresiilor grauwache si al microconglomeratelor metamorfozate se continua sub vatra actuala a carierei, in conditiile unor parametrii fizico – mecanici superiori, de unde ideea continuarii extractiei miniere, in viitor, cu inca o treapta descendenta, situata la cota de – 15 m. Dupa epuizarea acestei trepte se va trece la ecologizarea finala a zonei, prin amenajarea unui lac in cavul astfel creat.

Suprafata estimata a acestuia va fi de cca. 15 – 20 ha.

Pana atunci se procedeaza la ecologizarea zonelor limitrofe viitorului lac, constand in rambleerea neregularitatilor taluzelor finale din marginea estrica a actualei cariere, cu utilizarea deseurilor miniere rezultate pe amplasament.

Se are in vedere ca in momentul in care se va realiza lacul artificial, limita excavatiilor finale sa fie deja regularizata, terenurile limitrofe, nivelate, solificate, innerbate si partial impadurite, pentru creerea din timp a unui habitat placut.

# 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

9.1. Variante ale P.U.Z.-lui

Conform HG. 1076/2004 “Evaluarea impactului de mediu pentru planuri şi programe” au fost proiectate alternativele la planul propus şi s-au stabilit două variante: varianta “0” (in cazul neimplementarii planului) şi varianta 1 (cu realizarea PUZ - ului “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha.

Dupa cum spune si titlul, pe terenul in suprafata de 14 ha, se va extinde actuala cariera de sisturi verzi Sibioara – Piatra Lata, acesta a fost ales ales tinand cont de anumite criterii social - economice si tehnice cum ar fi:

- costurile legate de pregătirea exploatarii;

- posibilitatile de procurare si costurile utilitatilor necesare exploatarii carierei;

- de gradul de afectare a factorilor de mediu, varianta ,,0,, de utilizare a terenului;

- gradul de afectare a factorilor sociali si de sanatate ai populatiei;

- gradul de asigurarea al zacamintului de substante utile si calitatea acestuia;

- grosimea stratului de steril din coperis.

9.1.1. Varianta “ 0” a planului, in cazul neimplementarii PUZ-ului.

Analizând varianta “0,, a amplasamentului investitiei propuse prin PUZ - ul ,,EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, pentru  suprafata de 14 ha,  se poate spune ca prin realizarea investitiei valorificarea terenului este mult mai benefica pentru comunitatea din Comuna Lumina.

Aceasta este justificata in special de ariditatea crescuta a terenului, iar impactul de mediu prognozat este in limite admisibile, mai ales daca tinem seama ca in aceasta zona au existat cariere inca din anii 1980.

Un alt avantaj al implementarii planului de realizarea investitiei este acela al valorificarii superioare a terenului, in interesul uman.

Proiectul propus va trece prin etape succesive de evaluare din punct de vedere tehnico - economic. Astfel, dupa exploatarea substantelor utile (sisturile verzi), zona va fi ecologizata si reamenajata, capatand o noua folosinta socio - economica.

In prezent, in zona PUZ-ului terenul este liber, 4,05 ha fiind folosit ca teren arabil, iar 9,95 ha, este folosit ca pasune. Datorita faptului ca zona este arida, iar sisturile verzi sunt, in multe zone, la suprafata, eficienta economica atat a terenului arabil cat si terenul acoperit de pasune, este foarte redusa.

Calitatea factorilor de mediu in alternativa „0”

Calitatea solului

In urma efectuarii forajelor de explorare s-a constatat ca pe amplasament exista formatiunea sisturilor verzi nealterate, la zi sau la adancimi foarte mici, sisturile verzi fiind acoperite cu formatiuni loess - oide.

Aceste formatiuni cuaternare repauzeaza peste formatiunea sisturilor verzi.

Terenul pe care se doreste extindere  perimetru   exploatare  a carierei  de  piatra  Sibioara – Piatra Lata, are destinatia de teren arabil, pe 4,05 ha si de pasune, pe 9,95 ha. In zona exista o antropizare accentuata data de exploatarea sisturilor verzi in cariera, a activitatilor agricole si de pasunat.

In absenta implementarii planului calitatea solului nu ar avea o evolutie pozitiva decat daca s-ar practica o agricultura ecologica (rotirea culturilor, eliminarea utilizarii pesticidelor si ingrasamintelor chimice), dar in conditii de dezvoltare a irigatiilor si s-ar diminua suprapasunatul.

Biodiversitatea

Dobrogea de Nord se remarcă printr-o mare bogăţie a diversităţii specifice generată de poziţia biogeografică unică, respectiv de interferenţă a arealelor de răspândire a speciilor asiatice cu cele pontice, central - europene, ponto - caspice şi mediteraneene.

Din punct de vedere biogeografic zona studiată este încadrată în Regiunea Stepică, iar din punct de vedere floristic face parte din Provincia Danubiano-pontică ceea ce înseamnă că flora este reprezentată de specii ierboase de climat uscat caracteristice stepei ponto-sarmatice şi specii caracteristice silvostepei.

Vegetaţia zonală este pajiştea stepică. Deşi în momentul de faţă această vegetaţie aproape a dispărut în urma extinderii agriculturii, se poate spune cu certitudine – ţinând seama de resturile vegetaţiei primare ce se mai păstrează mai ales in zona de nord, de caracterul climatic şi al solurilor – că pajiştile stepice au acoperit în trecut toată partea centrală a Dobrogei.

Într-un ecosistem plantele au rolul principal de a produce biomasă, astfel alimentând celelalte componente biotice ale ecosistemului cu „materia primă” necesară desfăşurării  activităţilor vitale. Prin importantul aport de biomasă pe care îl aduc în ecosistem,  plantele au un rol esenţial în succesiunea ecologică determinând evoluţia ecosistemelor.

Evoluţia asociaţiilor vegetale poate fi influenţată de factori naturali şi de factori antropici. Factorii naturali sunt reprezentaţi de calamităţile naturale, secetele, prin temperaturi ridicate şi lipsa precipitaţiilor pe perioade indelungate, etc. Perturbaţiile antropice sunt rezultatul activităţilor umane desfăşurate în ecosistemul respectiv dar şi în zonele învecinate şi sunt reprezentate, în special de: realizarea unei agriculturi neecologice, poluarea cu pesticide si ingrasaminte chimice care pot accelera sau inhiba dezvoltarea plantelor, zootehnia (prin suprapasunat), etc..

Datorită activităţilor antropice din zonă care au modificat radical compoziţia floristică a habitatelor, aceasta nu mai poate fi descrisă decât în contextul folosinţei actuale a terenurilor, respectiv: arabil si păşune, in zona propusa pentru extinderea carierei.

Dintre speciile identificate în terenurile agricole cultivate si pasune, le amintim pe cele întâlnite frecvent:

- Costrei (Sorghum halepense (L.) Pers.);

- Cornuti (Xanthium strumarium L.);

- Stir porcesc (Amaranthus retroflexus L.);

- Mohor (Setaria pumila (Poiret) Schultes);

- Ciurlan (Salsola kali L.);

- Laptele câinelui (Euphorbia helioscopia L.);

- Scaiul dracului (Eryngium campestre L.);

- Pelin nemirositor (Artemisia campestris L.);

- Rapită (Rapistrum perene L.);

- Troscot (Polygonum aviculare L.);

- Talpa gâstei (Leonurus cardiaca L.);

- Cătuse (Ballota nigra L.);

- Lobodă sălbatică (Atriplex tatarica L.)

- Căprită (Atriplex patula L.);

- Tămăită (Chenopodium botrys L.);

- Voinicica (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl);

- Cucută (Conium maculatum L.);

- Volbură (Convolvulus arvensis L.)

- Coltii babei (Tribulus terrestris L.)

- Laptele cucului (Euphorbia virgata L.)

- Susai aspru (Sonchus asper (L.) Hill)

Calitatea apei

Avand in vedere ca in perimetrul extinderii carierei nu exista ape de suprafata, cu exceptia Lacului Teasaul, care nu este potabila si nici subterana si luând în considerare situaţia hidrologică actuală din zona extinderii carierei, implementarea sau neimplementarea acestui PUZ nu va influeţa calitatea apei din zona respectivă.

Calitatea aerului

Zona in care se va extinde cariera Sibioara – Piatra Lata are incadrarea ca si  teren arabil si pasune. Impactul existent se datoreaza activitatilor agrozootehnice,  ce poate duce la un pasunat excesiv si utilizarea utilajelor agricole pe terenurile agricole.

In cazul in care nu se va extinde cariera, asupra calitatii aerului nu se vor inregistra modificari, deoarece in vechea cariera se va extrage sisturile verzi din fronturi mai adanci.

Zgomot si vibratii

Cea mai apropiata localitate (Sibioara) se afla la peste 1500 m de extinderea carierei. In zona studiata (extravilan) activitatea principala este zootehnia si agricultura. In lipsa implementarii planului activitatile specifice de infiintare, intretinere si recoltare culturi agricole vor constitui in continuare surse de zgomot si vibratii.

A. Avantajele variantei 0 a planului

In prezent terenul studiat este liber de constructii si este utilizat ca teren agricol si pasune. În această variantă suprafaţa terenului folosit in agricultura este de 4,05 ha, iar ca pasune, 9,95 ha.

In cazul neimplementarii planului, calitatea factorilor de mediu va ramane neschimbata.

B.  Dezavantajele variantei 0 a planului

a. In situatia neimplementarii planului, terenul ar ramane in continuare neamenajat, utilizat ca teren agricol si pasune, lucru destul de putin de dorit in conditiile in care aceasta activitate in timp, efectuata fara utilaje moderne  duce la degradarea, tasarea  si eroziunea solului zonei. Pentru realizarea unei agriculturi moderne, ecologice, oamenii din aceste zone au nevoie de fonduri de investitii, mai ales pentru irigatii si nu au acces la astfel de fonduri decat folosind terenul cat mai riguros.

b. De asemenea localitatile din zona nu pot sa se dezvolte si sa rezolve atat problemele socio – economice, cat si cele de sanatate si de protectie a mediului  (inchiderea gropilor de gunoi, alimentarilor cu apa potabila, a canalizarilor si a statiilor de epurare, etc.) fara fondurile necesare, iar aceste fonduri nu pot fi obtinute numai in urma activitatilor agricole.

c. Nu se crează locuri de muncă, chiar si numai pentru perioada de constructie şi deci o reducere a bunăstării generale şi mai ales locale a populatiei din zona.

d. Mijloacele de trai ale localnicilor vor fi minime iar infrastructura nu numai ca nu se va dezvolta, ci chiar se va deteriora  ( inclusiv accesul la terenurile agricole pe drumurile de exploatare).

e. In prezent terenul arabil amplasat in zona PUZ – ului este cultivat, folosindu-se pesticide, ierbicide, ingrasaminte chimice, care pot duce la poluarea zonei si chiar la mortalitati in masa a biodivesitatii, in special al pasarilor.

In cazul neimplementarii planului, calitatea factorilor de mediu, socio-economici si de patrimoniu va ramane neschimbata. Zona de pasune va fi in continuare exploatata excesiv, culturile agricole se vor realiza cu mijloace rudimentare, mijloacele de trai ale localnicilor vor fi minime, infrastructura nu se va dezvolta ( inclusiv accesul la terenurile agricole pe drumurile de exploatare) si de asemenea a sistemelor de irigatii, absolut necesare.

9.1.2. Varianta “1” când PUZ - ul  “Extindere  perimetru   exploatare  cariera  de  piatra  SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, extravilan Comuna Lumina, Judetul Constanta”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha., va fi realizat.

În această variantă se va extinde  perimetrul de exploatare al carierei  de  piatra Sibioara – Piatra Lata, respectandu-se legislatia de urbanism si mai ales cea de mediu, cu atat mai mult cu cat in apropiere sunt zone sensibile, care trebuiesc conservate in timp. De asemenea va creşte gradul de dezvoltare socio – economica prin cresterea bugetului local, reducerea gradului de poluare (prin respectarea stricta a exploatarii carierei si ecologizarea zonelor exploatate, atat cele exploatate acum cat si a perimetrelor exploatate inainte de 1989, cand in Romania nu exista legislatie de mediu si nici organisme care sa o puna in practica, dar si prin realizarea de catre Primaria Lumina a refacerii strazilor, a alimentarilor cu apa si rezolvarea problemelor apelor uzate), precum şi noi locuri de muncă.

Analiza alternativelor a luat in considerare urmatoarele elemente principale:

- impactul asupra factorilor de mediu;

- impactul asupra conditiilor socio-economice;

- realizarea unui urbanism durabil, in concordanta cu conditiile locale.

Pentru studiul variantelor de amplasament s - au luat in consideratie urmatoarele criterii:

- gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte de dezvoltare viitoare in zona;

- gradul in care planul  influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza;

- relevanta planului in perspectiva dezvoltarii durabile;

- probleme semnificative de mediu;

- relevanta planului in cea ce priveste implementarea legislatiei de mediu nationale si comunitare;

- folosirea terenului in mod intensiv;

- riscul pentru sănătatea umană;

- modul de procurare a terenului;

- arii protejate din vecinatate si efectele asupra acestora.

Tinand cont de criteriile de mai sus mentionate anterior au rezultat doua variante.

Terenul pe care va fi amplasata extinderea carierei, in prima varianta este actualmente un teren agricol si pasune, care in prezent este  utilizat pentru diferite culturi agricole si pentru pasunat.

Avantajele variantei “1 “ a planului

- gradul de asigurare a elementelor de suprastuctura si modernizarea cailor de acces in imediata vecinatate a amplasamentului;

- prin cresterea bugetului local, Primaria lumina va avea sursele necesare pentru realizarea de proiecte benefice locuitorilor comunei, dintre care amintim: reducerea poluarii prin realizarea statiilor de epurare locale, imbunatatirea alimentarilor centralizate cu apa potabila, imbunatatirea drumurilor, cu sterilul de la cariera pot fi ecologizate gropile de gunoi neconforme, etc.;

- asigurarea de materiale de constructii atat pentru realizarea proiectelor majore de amenajare a litoralului romanesc al Marii Negre (dintre care amintim: „Protecția si reabilitarea partii  sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanta – Mamaia Sud ”, „Protecția si reabilitarea partii  sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanta si Eforie Nord”), cat si proiecte pentru realizarea autostrazilor (ex. Constanta - Bucuresti), realizarea parcurilor eoliene, parcuri industriale si pana la constructii rezidentiale. Consideram ca este mai profitabil, din punct de vedere al starii factorilor de mediu sa fie extinsa o cariera veche, care nu este amplasata in vreun Sit Natura 2000, decat deschiderea unei cariere noi, intr-o zona sensibila (in marea majoritate zonele in care intalnim substante utile se afla in Situri Natura 2000);

- ecologizarea perimetrelor afectate de exploatarile miniere din perioada dinainte de 1989.

B. Dezavantajele variantei 1 a planului

- un risc limitat in afectarea biodiversitătii din zona pentru o perioada scurtă de timp necesara echilibrarii noului ecosistem format; impactul va fi in limite admisibile datorita respectarii legislatiei de mediu pe de o parte, cat si a existentei in prezent a carierei Sibioara – Piatra Lata, care se va extinde la sud de Lacul Tasaul (cariera se indeparteaza de acesta), iar perimetrele exploatate din apropierea lacului (reamintim ca aceasta cariera a fost exploatata de foarte mult timp) o parte au fost ecologizate, iar o parte este in curs de ecologizare, in baza unui program bine stabilit impreuna cu APM Constanta si GNM Comisariatul Constanta;

- scoaterea din circuitul agricol a unei supafete de teren care a servit ca teren agricol.

9.1.3. Motivele pentru care a fost aleasa varianta 1:

Varianta l a fost aleasa datorita multiplelor avantaja care au fost prezentate anterior.

La selectarea variantei optime s-a ţinut cont de Strategia pe termen scurt şi mediu cu privire la modul de utilizare şi exploatare a substantelor minerale utile.

Nu au fost luate în calcul selectarea altor amplasamente datorită specificului planului si prezentei resursei naturale: sisturile verzi, precum si existentei tuturor facilitatilor rezultate din procesul de  exploatare a Carierei Sibioara – Piatra Lata, cariera care functioneaza de multi ani si care acum, prin prezentul PUZ, incearca sa inainteze cu noi fronturi de exploatare in partea de sud - est.

9.2. Evaluarea impactului

Prezentul Plan a fost elaborat în concordanţă cu obiective majore la nivel regional şi  local. Întreaga suprafaţă de teren, de 14 ha, cuprinsă în P.U.Z. constituie o unitate din componența zonei cu destinație de cariera, ceea ce va duce, în viitorul apropiat, la creșterea numărului de locuri de muncă si, in timp, la dezvoltarea socio - economica a Comunei Lumina.

În ceea ce priveşte impactul asupra mediului, ca efect al extractiei substantelor minerale utile prevăzute de prezentul P.U.Z., trebuie analizat atât impactul din faza de pregatire si decopertare a suprafetei de exploatare, cât şi cel din faza de de exploatare a rocii utile, respectiv sisturile verzi.

Formele de impact asupra mediului din perioada de pregatire si decopertare a suprafetei de exploatare sunt cele caracteristice tuturor carierelor din care se extrage sisturile verzi. Ca urmare a activităţilor din cariere, în cazul de faţă, având în vedere topografia şi conformaţia terenului, nu se estimează apariţia unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural suplimentar.

Pentru evaluarea impactului asupra mediului înconjurator privind amplasarea obiectivului în zona studiată, s-a ales utilizarea metodei matricilor.

Într-o matrice simplă, activităţile ce determină un impact asupra mediului se înscriu pe o axă, iar efectele în mediu pe cealalta axă. Pentru evaluare a fost utilizat sistemul de notare următor:

- +2 –  efect pozitiv semnificativ asupra obiectivului de mediu;

- +1 –  efect pozitiv indirect/redus asupra obiectivului de mediu;

- 0 –  niciun efect/ efectul nu poate fi evaluat;

- - 1 –  efect negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu;

- - 2 –  efect negativ asupra obiectivului de mediu;

Principalele obiective ale P.U.Z. sunt următoarele:

- reconsiderarea structurii funcționale și realizarea unui cadru urbanistic adaptat la cerințele beneficiarului și prevederilor P.U.G., exprimând în forme specifice conținutul și personalitatea zonei nou create;

- asigurarea extractiei de substante minerale utile și amenajărilor necesare noilor funcțiuni;

- armonizarea instalatiilor, cu diferite funcțiuni din punct de vedere al exploatarii;

- organizarea circulației carosabile la nivelul creșterii traficului în zonă și asigurarea unor legături corespunzătoare cu subzonele funcționale ale teritoriului studiat, inclusiv cu celelalte zone ale de transport;

- completarea și refacerea infrastructurii tehnico-edilitare, daca este cazul.

Rezultatul evaluării efectelor asupra obiectivelor relevante de mediu este înfățișat în tabelele următoare, pentru fiecare obiectiv propus prin Planul Urbanistic Zonal.

Astfel, evaluarea s-a efectuat tratatând obiectivele planului în raport cu obiectivele relevante de mediu, conform tabelului nr. 9.2.

Tabelul nr. 9.2 - Obiective relevante

| Nr. crt. | ASPECTE DE MEDIU | OBIECTIVE RELEVANTE |
| --- | --- | --- |
|  | Apă | Limitarea poluării apei; Menţinerea calităţii apei, conform parametrilor stabiliţi de normele legale; |
|  | Aer | Mentinerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului atmosferic conform parametrilor prevăzuți în legislaţia de mediu în vigoare; |
|  | Sol - subsol | Limitarea poluării solului şi a degradării acestuia; ecologizarea zonelor dupa finalizarea extractiei de sisturi verzi; |
|  | Biodiversitate | Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de flora şi faună sălbatică; |
|  | Populaţie şi sănătate publică, mediul social şieconomic | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi a stării de sănătate; |
|  | Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | Integrarea planului propus în peisajul existent. |
|  | Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | Integrarea planului propus în obtinerea de materii prime si materiale in vederea dezvoltarii societatii |

Obiectivul nr. 1 al P.U.Z. - ului:

Reconsiderarea structurii funcționale și realizarea unui cadru urbanistic adaptat la cerințele beneficiarului și prevederilor P.U.G., exprimând în forme specifice conținutul și personalitatea zonei nou create

| Nr. crt. | Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru P.U.Z. | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă | Limitarea poluării apei; Menţinerea / îmbunătăţirea calităţii apei, conform parametrilor stabiliţi de normele legale; | -1 | Efect negativ indirect prin evacuarea apelor pluviale in Lacul Tasaul. |
| 2. | Aer | Menținerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului atmosferic în limitele stabilite de legislaţia în vigoare; | -2 | Efect negativ prin cresterea consumului de motorina de catre utilaje, autobasculante, etc., precum si cresterea cantitatilor de pulberi sedimentabile. |
| 3. | Sol-subsol | Limitarea poluării solului şi a degradării acestuia; | -2 | Efect negativ indirect prin modificarea functiunii amplasamentului |
| 4. | Biodiversitate | Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună salbatică; | -1 | Efect negativ indirect prin modificarea suprafeţelor de pe amplasament; |
| 5. | Populaţie si sănătate publică, mediul social şi economic | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi a stării de sănătate; | +2 | Efect pozitiv indirect prin cresterea economico - sociala a zonei, asigurarea diversificării activităţilor ce pot fi derulate în zonă si cresterea bunastarii comunitatilor. |
| 6. | Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | Integrarea planului propus în peisajul existent | +2 | Impact pozitiv, având în vedere dezvoltarea economica a zonei si odata cu acestea si refacerea ecologica a perimetrelor exploatate vor apare constructii arhitectonice valoroase. |
| 7. | Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | Integrarea planului propus în obtinerea de materii prime si materiale in vederea dezvoltarii societatii | +2 | Impact pozitiv, având în vedere obtinerea de substante utile dezvoltarii societatii |
| Total = 0 |

Obiectivul nr. 2 al P.U.Z. – ului:

Asigurarea construcțiilor și amenajărilor necesare noilor funcțiuni

| Nr. crt. | Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru P.U.Z. | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă | Limitarea poluării apei; Menţinerea / îmbunătăţirea calităţii apei, conform parametrilor stabiliţi de normele legale; | -1 | Efect negativ indirect prin evacuarea apelor pluviale in Lacul Tasaul. |
| 2. | Aer | Menținerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului atmosferic în limitele stabilite de legislaţia în vigoare; | -2 | Efect negativ prin cresterea consumului de motorina de catre utilaje, autobasculante, etc., precum si cresterea cantitatilor de pulberi sedimentabile. |
| 3. | Sol-subsol | Limitarea poluării solului şi a degradării acestuia; | -2 | Efect negativ indirect prin modificarea functiunii amplasamentului. |
| 4. | Biodiversitate | Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună salbatică; | -1 | Efect negativ indirect prin modificarea suprafeţelor de pe amplasament. |
| 5. | Populaţie si sănătate publică, mediul social şi economic | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi a stării de sănătate; | +2 | Efect pozitiv indirect prin cresterea economico - sociala a zonei, asigurarea diversificării activităţilor ce pot fi derulate în zonă si cresterea bunastarii comunitatilor. |
| 6. | Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | Integrarea planului propus în peisajul existent | +2 | Impact pozitiv, având în vedere dezvoltarea economica a zonei si odata cu acestea si refacerea ecologica a perimetrelor exploatate vor apare constructii arhitectonice valoroase. |
| 7. | Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | Integrarea planului propus în obtinerea de materii prime si materiale | +2 | Impact pozitiv, având în vedere obtinerea de substante utile dezvoltarii societatii. |
| Total = 0 |

Obiectivul nr. 3 al P.U.Z. - ului:

Organizarea circulației carosabile la nivelul creșterii traficului în zonă și asigurarea unor legături corespunzătoare cu subzonele funcționale ale teritoriului studiat, inclusiv cu celelalte zone ale comunei

| Nr. crt. | Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru P.U.Z. | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă | Limitarea poluării apei; Menţinerea / îmbunătăţirea calităţii apei, conform parametrilor stabiliţi de normele legale; | 0 | Niciun efect. |
| 2. | Aer | Menținerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului atmosferic în limitele stabilite de legislaţia în vigoare; | +1 | Efect pozitiv prin refacerea drumurilor, care duce la reducerea consumului de combustibil si a prafului. |
| 3. | Sol-subsol | Limitarea poluării solului şi a degradării solului; | 0 | Niciun efect. |
| 4. | Biodiversitate | Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună salbatică; | +1 | Efect pozitiv prin reducerea prafului si al zgomotului; |
| 5. | Populaţie si sănătate publică, mediul social şi economic | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi a stării de sănătate; | +1 | Asigură confort prin creşterea calitativă a condiţiilor de viaţă; |
| 6. | Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | Integrarea planului propus în peisajul existent | +1 | Impact pozitiv, prin integrarea planului propus în peisajul existent. |
| 7. | Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | Integrarea planului propus în obtinerea de materii prime si materiale | +1 | Impact pozitiv, având în vedere refacerea cailor de rulare. |
| Total = + 5 |

Obiectivul nr. 4  al P.U.Z.:

Cresterea productiei de substante minerale utile si asigurarea de materiiprime si materiale extrase din zone apropiate si amplasate in afara Siturilor Natura 2000

| Nr. crt. | Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru P.U.Z. | Nivel impact | Justificarea încadrării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă | Limitarea poluării apei; Menţinerea calităţii apei, conform parametrilor stabiliţi de normele legale; | +2 | Efect pozitiv indirect prin cresterea bugetului la Primaria Lumina si realizarea de retele de canalizare si statii de epurare. |
| 2. | Aer | Menținerea şi îmbunătăţirea calităţii aerului atmosferic în limitele stabilite de legislaţia în vigoare; | -2 | Efect negativ prin cresterea consumului de motorina de catre utilaje, autobasculante, etc., precum si cresterea cantitatilor de pulberi sedimentabile. |
| 3. | Sol-subsol | Limitarea poluării solului şi a degradării solului; | -2 | Efect negativ indirect prin modificarea functiunii amplasamentului. |
| 4. | Biodiversitate | Îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună salbatică; | -2 | Efect negativ prin modificarea suprafeţelor de pe amplasament. |
| 5. | Populaţie si sănătate publică, mediul social şi economic | Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi a stării de sănătate; | +2 | Efect pozitiv indirect prin construirea de locuinte, asigurarea diversificării activităţilor ce pot fi derulate în zonă si cresterea economica a zonei. |
| 6. | Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | Integrarea planului propus în peisajul existent. | +1 | Impact pozitiv, având în vedere dezvoltarea economica a zonei si odata cu acestea si refacerea ecologica a perimetrelor exploatate vor apare constructii arhitectonice valoroase. |
| 7. | Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | Integrarea planului propus în obtinerea de materii prime si materiale | +2 | Impact pozitiv, având în vedere obtinerea de substante utile dezvoltarii societatii. |
| Total = + 1 |

9.3. EVALUAREA EFECTELOR CUMULATIVE ALE IMPLEMENĂRII P.U.Z. ASUPRA OBIECTIVELOR DE MEDIU

Evaluarea efectelor cumulate asupra aspectelor de mediu ale obiectivelor propuse prin P.U.Z. s-a realizat prin însumarea nivelului impactului stabilit pentru fiecare obiectiv în parte în raport cu aspectele relevante de mediu.

| Obiectiv din P.U.Z. Aspect de mediu | O1 Reconsiderarea structurii funcționale și realizarea unui cadru urbanistic adaptat la cerințele beneficiarului și prevederilor P.U.G. | O2 Asigurarea construcţiilor şi amenajărilor necesare noilor funcţiuni | O3 Organizarea circulaţiei și asigurarea unor legături corespunzătoare; propunerea unor spații verzi | O4 Cresterea productiei de substante minerale utile si asigurarea de materiiprime si materiale extrase din zone apropiate si amplasate in afara Siturilor Natura 2000 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 |
| Aer | -2 | -2 | +1 | -2 | - 5 |
| Sol/subsol | -2 | -2 | 0 | -2 | - 6 |
| Biodiversitate | -1 | -1 | +1 | -2 | - 3 |
| Populaţie si sănătate publică, mediul social şi economic | +2 | +2 | +1 | +2 | +7 |
| Peisaj, valori arhitectonice şi de patrimoniu | +2 | +2 | +1 | +1 | +6 |
| Asigurarea de substante minerale utile necesare dezvoltarii societatii | +2 | +2 | +1 | +2 | +7 |
| TOTAL | 0 | 0 | +5 | +1 | +6 |

Ca urmare a evaluării efectelor cumulate ale obiectivelor propuse prin P.U.Z. asupra aspectelor de mediu au fost înregistrate valori negative pentru Aer/Sol/Subsol şi Biodiversitate. Acestea aspecte sunt inerente oricărui proiect de construcţie sau amenajare, indiferent de destinaţia finală a obiectivului. În vederea reducerii la minimum a impactului este necesară impunerea unor măsuri adecvate, prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă de mediu, la faza de autorizare a lucrărilor de construcţie necesare implementării planului. Apreciem că în perioada de finalizre a obiectivului si realizarea ecologizarii zonei, aceste presiuni vor dispărea, existând posibilitatea înregistrării unor evoluţii pozitive asupra acestor factori de mediu.

Concluzii

Implementarea planului nu are un efect semnificativ negativ asupra factorilor de mediu, totusi trebuie luate masuri stricte privind exploatarea obiectivului, mai ales in ceea ce priveste factorul biodiversitate,  masuri care sa aiba in vedere conservarea cadrului natural al zonei,  punerea in valoare a frumusetilor locurilor, fara ca acest lucru sa duca in timp la degradarea zonei, a peisajului si a conditiilor care fac din acest spatiu un loc ce poate fi folosit intr-o dezvoltare durabila a zonei.

9.4.  Dificultati

Nu este cazul.

# 10.  DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI

## 10.1. Principii generale

Monitorizarea are o importanţă deosebita, deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului planului asupra mediului.

O schemă de monitorizare bine stabilită serveşte următoarelor scopuri:

- detectarea erorilor in pregatirea, deschiderea si exploatarea carierei;

- evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pentru reuşita unui program de evaluare a programului de monitoring este necesar să se ţină cont de următoarele reguli de bază:

- Trebuie selectat mediul ambiant cel mai apropiat (apă, aer, sol, biodiversitatea).

- Variabilele, tipul probelor, frecvenţa şi localizarea prelevărilor, trebuie alese cu grijă ţinând cont de obiective.

- Terenul, echipamentul analitic şi facilităţile de laborator trebuie selectate în relaţie cu obiectivele şi nu vice versa.

- Trebuie stabilită o schemă de prelucrare a datelor completă şi operaţională.

- Progamul trebuie evaluat periodic, în special dacă situaţia generală sau orice altă influenţă asupra mediului este schimbată, fie luate în mod natural fie măsurate în arealul considerat.

Costurile efective ale monitorizării trebuie să fie reduse de:

-  Obiectivele specifice, informaţiile necesare şi realizarea unor programe de monitorizare.

-  Monitorizarea chimică şi biologică integrată poate creşte eficienţa monitorizării (relaţia cauză-efect).

-  Apelarea la metode biologice. Când este potrivit se poate apela la o soluţie mai ieftină decât analiza chimică. Avantajele metodei biologice pentru problema indicată, nu pot elimina în totalitate necesitatea analizei chimice pentru diagnosticul propus şi pentru descoperirea sursei de poluare.

-  Folosirea variabilelor de amestec ale toxicităţii şi a altor variabile agregate.

- Utilizarea unor proceduri de analiză a sedimentelor şi a biotelor din apă pentru a obţine mai multe informaţii la un cost mai scăzut.

## 10.2. Monitorizarea lucrărilor în perioada de implementare a planului

Monitoringul mediului înconjurător amplasamentelor va fi reprezentat de un ansamblu de operaţiuni privind supravegherea, prognozarea şi avertizare în legătură cu evoluţia sistemului natural, cu scopul intervenţiei în timp util pentru menţinerea stării de echilibru.

Deşi, monitoringul de mediu rămâne încă un deziderat greu de îndeplinit, date fiind dificultăţile de conceptualizare şi operaţionalizare în sectorul activităţilor de execuţie a amplasamentelor, precum şi de exploatare turisticã, necesitatea promovării lui decurge din evaluarea cantitativă şi calitativă a mediului într-un context specific socio-economic local şi regional.

Ca instrument al activităţii de management turistic, monitoringul mediului costier va presupune satisfacerea următoarelor cerinţe:

- generarea unui flux informaţional care să se încadreze în parametrii cantitativi şi structurali corespunzători unui proces decizional eficient;

- asigurarea caracterului integrant al informaţiilor despre mediu;

- compatibilitatea cu procedurile de gestionare a bazei de date despre mediu, inclusiv în scopul actualizării acesteia;

- procesarea simultană a datelor din diverse sectoare ale mediului, (marin sau terestru) ceea ce impune ca toate datele să aibă o referinţă geografică comună;

- accesul publicului la anumite nivele ale bazei de date şi metadate.

Generarea fluxului informaţional prin sistemul de monitorizare a calităţii factorilor de mediului,  va fi realizat de instituţiile abilitate în domeniu.

Categoriile de activităţi menţionate cuprind:

- prelevarea probelor: stabilirea punctelor de probă, măsurători, etc;

- analiza probelor: organizarea şi asigurarea funcţionalităţii procedurilor de analiză şi înregistrarea probelor;

- crearea bazei de date: transcrierea, verificarea şi stocarea datelor.

Conform Legii Apelor 107/1996, modificată şi completată cu Legea 310/2004 si de Legea 112/2006   art. 5 al. (5) -  Supravegherea calitatii apei potabile şi a apei de îmbăiere se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii si de autorităţile publice locale, conform prevederilor în vigoare.

Pentru a analiza calitatea apei de îmbăiere în conformitate cu HG 459/2002, laboratoarele trebuie să fie acreditate pentru parametrii analizaţi sau să aparţină Ministerului Sănătăţii (art. 15 din HG 88/2004). Laboratorul D.S.P.J. Constanta este acreditat RENAR.

In vederea alinierii la standardele Uniunii Europene şi a fundamentării politicii şi strategiei în domeniul sănătăţii şi mediului marin, respectiv a Directivei 76/160/CEE privind calitatea apei de îmbăiere, aceasta a fost transpusă în legislaţia românească prin H.G. 459/2002 – privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere,  precum si a H.G. 88/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere.

In conformitate cu HG 1076/2004, monitorizarea implementării planului sau programului, în baza PUZ - ului propus de titular, are în vedere identificarea, încă de la început, a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului, precum și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acțiunile de remediere corespunzătoare. Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului.

Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci și cele indirecte, sinergice și cumulative. Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată și utilă dacă se are în vedere cuantificarea efectelor globale ale implementării PUZ - ului.

Programul de monitorizare trebuie să permită atât obţinerea și înregistrarea informaţiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale implementării PUZ - ului cât şi identificarea eventualelor efecte adverse neprevăzute (de ex. acţiuni de remediere ce pot fi întreprinse).

Programul de monitorizare a surselor de emisie și a componentelor de mediu posibil a fi afectate trebuie să cuprindă trei etape, respectiv:

Etapa I – Pre-implementare plan – pentru stabilirea stării de referință a mediului înainte de implementarea obiectivului PUZ.

Etapa II – Punerea în operă a lucrărilor – pentru monitorizarea surselor de poluare și a poluărilor accidentale în perioada de implementare / execuție a proiectului.

Etapa III – Post implementare plan – pentru compararea stării mediului după finalizarea exploatarii cu starea de referință inițială, pentru ținerea sub observație și control a noilor surse de poluare apărute, în vederea intervenției eficiente, în funcție de necesități.

Activitatea de monitorizare este specifică fiecărei etape și constă în sinteza din:

În cazul etapei de pre-implementare plan, în funcție de caracteristicile fiecărui obiectiv se stabilesc factorii de mediu care urmează să fie monitorizați și parametrii de monitorizare. Datele obținute se înscriu în raportul de începere și caracterizează starea inițială la care se fac raportările ulterioare.

În perioada de punere în opera a lucrărilor se monitorizează parametrii și factorii de mediu stabiliți în prima etapă și se raportează periodic, cu frecvența stabilită de autoritățile de mediu (de obicei lunar), prin comparare cu situația inițiala, înainte de implementarea proiectului.

Pentru monitorizarea post implementare plan se stabilesc parametrii care trebuie să fie urmăriți în funcție de specificul activităților și poluanții generați și de cerințele impuse prin acordul de mediu pentru obiectiv. Raportarea datelor de monitorizare se face cu frecvența stabilită de autoritățile de mediu. Rezultatele se compară cu limitele admise de norme.

Deoarece efectele asupra mediului sunt generate de rezultatele implementării PUZ, monitorizarea trebuie să se adreseze atât rezultatelor planului cât şi efectelor asupra mediului şi va fi orientată în special spre componentele mediului identificate ca fiind probabil cele mai afectate de implementarea PUZ.

Ținând cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUZ - ul propus şi de rezultatele evaluării potenţialelor efecte asupra mediului datorate implementării acestuia, se recomandă următoarele măsuri de monitorizare:

10.2.1.	Factorul de mediu apă

Se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele uzate evacuate în reţelele de canalizare conform NTPA 002 şi a regulamentului de exploatare a reţelelor de canalizare emis de ABA DL Constanta.

Se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele evacuate în emisar conform NTPA 001 și a autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de ABA DL Constanta.

Se va monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apa prelevată din puţurile de captare conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile, prin analize efectuate de catre Directia de Sanatate Publica Constanta.

Se va monitoriza permanent cantitatea de apă prelevată din puţurile de captare conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de ABA DL Constanta.

10.2.2. Factorul de mediu aer

Monitorizare periodica a pulberilor sedimentabile si pulberilor in suspensie.

10.2.3. Zgomot si vibratii

Monitorizare periodica a zgomotului si vibratiilor.

10.2.4. Gestionarea deşeurilor

Se vor monitoriza cantităţile de deşeuri generate, valorificate, reciclate și eliminate pe toată perioada de implementare a PUZ. Evidenţa gestionării deşeurilor se va realiza conform prevederilor legale în vigoare (HG 856-2002).

Generalizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor.

În completare la măsurile mai sus prezentate se vor implementa orice alte măsuri de monitorizare prevăzute de actele de reglementare emise de autorităţi (avize, acorduri, autorizaţii) pe parcursul implementării PUZ.

Pe toată perioada de implementare a PUZ - ului propus va fi asigurată comunicarea cu autoritatea de protecţie a mediului și autorităţile locale, precum şi cu alte autorităţi interesate şi/sau implicate în implementare. De asemenea, pot fi aduse modificări ale planului dacă rezultatele obţinute prin monitorizare arată schimbări faţă de premisele iniţiale avute în vedere sau dacă reglementările legale suferă modificări relevante.

Responsabilitatea monitorizării efectelor implementării PUZ - ului revine titularului de plan.

10.2.5. Biodiversitatea

Tinand  cont de  complexitatea avifaunei sitului  Naturea 2000 ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu din zona s-a realizat un  program de monitorizare a perimetrului si a zonelor adiacente  pe care urmeaza sa se implementeze proiectul stabilindu-se: obiectivele monitarizarii, zona de studiu, metodele de lucru si de colectare a datelor.

Obiectivele monitorizarii avifaunei au avut drept scop :

- Evaluarea diversitatii speciilor de pasari (compozitia specifica);

- Evaluarea populatiilor de pasari in raport cu aglomerarile/fluctuatiile sezoniere (dinamica  sezoniera);

- Distributia speciilor de pasari in zona de studiu in raport cu folosirea  habitatelor;

- Evaluarea impactului potential  in raport cu dezvoltarea planului si propunerea unor masuri de diminuare a impactului sau măsuri compensatorii;

- Evaluarea impactului potential  asupra pasarilor prin schimbarile produse in structura habitatului (pierderea directa a habitatului/eliminarea din habitat;

- Evaluarea gradului de disconfort (evitarea habitatelor de hranire, reproducere si odihna, scaderea numărului de indivizi etc.) asupra pasarilor prin implementarea proiectului.

- Studiul asupra faunei s-a efectuat in functie de perioadele favorabile si nefavorabile pentru fiecare grupare taxonomica vizata pentru perioada de cuibarit, perioada de iernare cat si perioada de migratie

Perioada de studiu stabilita pentru monitorizarea speciilor de pasari a fost selectată astfel încat sa cuprinda toate categoriile functie de perioada în care sunt prezente, si anume:

- pasarile oaspeti de vara, de la sosirea si pana la plecarea lor catre cartierele de iernare (perioada care coincide cu sfarsitul migratiei de primavara si inceputul migratiei de toamna);

- pasarile migratoare, care sunt prezente pe toata durata migratiei de primavara si a migratiei de toamna;

- pasarile oaspeti de iarna, de la sosirea si pana la plecarea lor catre cartierele de cuibarit (perioada care coincide cu sfarsitul migratiei de toamna si inceputul migratiei de primavara);

- pasarile sedentare, care sunt prezente pe toata perioada anului.

In acest sens, datorita faptului ca amplasamentul este situat partial in cadrul siturilor Natura 2000 (ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu), se va monitorizat inclusiv prezenta / absenta speciilor de pasari cheie pentru care a fost desemnat acest sit Natura 2000.

In vederea identificarii speciilor de pasari cuibaritoare se va  realizat caroiaje ale zonei de studiu, fiind alese puncte fixe, puncte din care s-au efectuat observatiile de teren.

Pentru completarea datelor obtinute prin metoda punctelor fixe, se va efectua si transecte in puncte, in vederea  asigurarii uniformizarii datelor si evidentierii distributiei speciilor pe toata suprafata zonei de studiu. Metoda este utilizata in habitate deschise, plane. Această metoda se va folosi pentru monitorizarea pasarilor in perioada de migratie (de toamna si primavara).

Program de monitorizare

Programul de monitorizare trebuie să contina informatii si date referitoare la toate categoriile de specii posibil a fi prezente in zona studiata si anume: reptile, pasari cuibaritoare sau oaspetţi de vara, pasari sedentare, pasari oaspeti de iarna si pasari migratoare, care pot migra pe deasupra amplasamentului,lilieci care ar putea migra prin zona, mamifere.

Programul de monitorizare a efectelor asupra faunei si habitatelor speciilor se va desfasura:

1. in perioada de pregatire si decopertare a obiectivului;

2. in perioada de exploatare a obiectivului;

Tinand cont de aceste considerente, se vor utiliza aceleasi doua metode distince de colectare si evaluare a datelor,  si anume: metoda transectelor in puncte pentru speciile cuibaritoare, sedentare si care ierneaza, si metoda punctelor fixe pentru speciile migratoare. Perioadele in care se vor efectua monitorizarile avifaunei se vor face tinand cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecarui set de date, asa cum este relevat în tabelul urmator:

|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării

Legenda :

Perioada optimă

Perioada favorabilă

Pentru speciile de pasari, desi se cunosc perioadele favorabile evaluarii fiecarei categorii (cuibaritoare, de pasaj, sedentare etc.), este recomandabil sa se stabilească date stricte de colectare a datelor pe termene deoarece  factori externi pot influenta dinamica pasarilor, iar aceste date stricte pot influenta calitatea datelor obtinute. In acest sens, este recomandabil ca in cadrul fiecarui stagiu de monitorizare sa fie alocat un numar suficient de zile de colectare a datelor care sa cuprinda toate etapele unui stagiu, dupa cum urmeaza:

- pasari cuibaritoare: un număr de 4 deplasari care sa acopere atat perioada de cuibarit cat si cea de crestere a puilor;

- pasari de pasaj (migratoare): un număr de 6 deplasari pentru fiecare perioada de migratie (de primavara sau de toamna) care sa cuprinda inceputul, varful si sfarsitul perioadei de migratie;

- pasari oaspeti de iarna: un numar de 5 deplasari care sa cuprinda venirea pasarilor in cartierele de iernare,  dinamica din cartierele de iernare si plecarea lor catre locurile de cuibarit.

- pasari sedentare: se vor monitoriza in cadrul deplasarilor pentru pasarile cuibaitoare si cele care ierneaza.

Planul de monitorizare al faunei va contine mai multe particularitati functie de gruparea taxonomica, asa cum sunt relevate in  tabelul urmator, fiecare obiectiv stabilit  fiind măsurabil prin intermediul indicatorilor specifici:

Planul de monitorizare  se desfasoara pe suprafata  amplasamentului supus exploatarii, la care se adauga zonele invecinate care contin acelaai tip de habitate ca si amplasamentul.

Datele obtinute din  zonele invecinate se vor constitui in  baza de date *etalon*( martor) , de referinta intre situatţia initiala din cadrul perimetrului si cea finaa, reprezentata de functionarea zonei de locuit.

Diferentele dintre informatiile/datele colectate din zona perimetrului si zonele martor, vor creiona  evolutia biodiversitatii din perimetrul supus lotizaării odata cu functionarea si ulterior inchiderea acestuia.

Daca se va constata o scadere a efectivelor pasarilor identificate in zona de studiu cu mai mult de 15% se va decide sistarea activitatilor si evaluarea impactului astfel incat sa se asigure incadrarea in această valoare de maxim 15% scădere a efectivului pasarilor, valoare care va fi considerata valoare prag.

Datele colectate în cadrul programului de monitorizare se vor analiza si se vor raporta semestrial catre autoritatile competente la sfaraitul fiecarui stagiu din programul de monitorizare, iar la finalizarea lucrarilor de constructie se va inainta un raport final.

CONCLUZIE FINALA: din analiza implementarii PUZ Extindere perimetru exploatare cariera de  piatra – “Sibioara  Piatra-Lata”, se poate concluziona ca nu vor fi afectate  in mod semnificativ factorii de mediu si in special speciile fauna sau habitatele  pentru care a fost declarat Situl ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu.

11. REZUMAT CU CARACTER NETEHNIC

Prezentul Raport de mediu a fost elaborat la solicitarea SC COMPREST UTIL SRL CONSTANTA,  Strada   Interioara, nr.4, Judetul Constanta,  Nr. Î.R.C. : J13 / 5081 / 1994, C.U.I. : RO 6744514, telefon: 0241.693.710, Fax:  0241.693.727, GSM: 0747.751.878; 0788.993.778, pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA SOLA  174  PARCELE A 858  SI  PS 859 /1, EXTRAVILAN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA”, amplasat în extravilanul Comunei Lumina, pe o suprafata de 14 ha.

Amplasamentul  investitiei  propuse,  adiacent  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,   se  afla in partea de sud a Lacului Tasaul,  la 1,5 km  est  fata  de  Satul  Sibioara  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  Orasul  Navodari.

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iurin  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL SRL Costanta.

Obiectul PUZ – ului:  EXTINDERE  PERIMETRU   EXPLOATARE  CARIERA  DE  PIATRA consta  in  analizarea  si  rezolvarea    problemelor  functionale  si  tehnice   ale  zonei.

Tema  de  proiectare  intocmita  de catre  beneficiar, S.C. COMPREST UTIL SRL,  cuprinde  urmatoarele  cerinte:

-	stabilirea  modului  de  organizare  urbanistica  a  zonei,  pe  functiuni  distincte;

-	incadrarea  functiunii  dominante  si  a  functiunilor  complementare  in  noul  context  care  se  va  crea  prin  dezvoltarea  zonei;

-	stabilirea   tuturor  reglementarilor  urbanistice  aferente  functiunii;

-	intocmirea  unui  regulament  local  de  urbanism, care  va  fi  preluat  in etapa  	urmatoare a PUG - ului Comunei   Lumina;

-	stabilirea  prospectului  drumului  de  incinta  corespunzator  conditiilor  specifice  de  trafic;

-   precizarea  solutiilor  de  echipare  tehnico-edilitara  prevazute  pentru  terenul  studiat.

Prezentul  plan   isi  propune  rezolvarea  urbanistica  si  organizarea  zonal  functionala  la  standardele  cerute  de  legislatia  in  vigoare.

Noua  politica  de  dezvoltare  a  administratiei  locale,  corelata  cu  solicitarile      investitorilor,  urmareste  realizarea  unor  noi  structuri  functional – arhitecturale  integrate            localitatilor, prin  folosirea  resurselor  de  care  dispune  teritoriul  administrativ  al  Comunei

Lumina, cuprinzand  zone  armonizate  intre  ele  si  in  relatie  cu  intregul,  prin  reconsiderarea  aspectelor  urbanistice  existente si anume:

-	crearea  unor  zone  de  productie,  servicii,  depozitare,  comert  care  sa  contribuie  la   dezvoltarea  economica  a  localitatilor;

-	organizarea  optima  a  circulatiilor  propuse;

-	extinderea  infrastructurii  tehnico – edilitare.

# Amplasamentul obiectivului şi adresa

Comuna Lumina este amplasata in zona nord-estica a Judetului Constanta si este traversata de la nord la sud de drumul national DN 22 Tulcea – Constanta si de la est la vest de drumul judetean DJ 226, drum ce asigura legatura Localitatii Lumina cu resedinta de judet si localitatile invecinate.

Perimetrul analizat se afla situat pe teritoriul administrativ al comunei Lumina. Terenul in suprafata totala de 14 ha este situate in imediata vecinatate a carierei vechi si este compus din parcelele A858 de 4,05 ha si PS 859/1, in suprafata de 9,95 ha. Acest teren este proprietatea domnului Pancencu Iuri prin actul de cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului Constanta  si a fost pus la dispozitie SC Comprest Util SRL prin Contractul de comodat nr. 281/14.12.2012.

Accesul in zona se realizeaza prin doua variante:

- Soseaua modernizata DN 22 , Constanta - Tulcea, pana la intersectia cu drumul comunal Dc 862 cu trecere prin Satul Sibioara. La cca 1,3 km de sat se desprinde un drum de exploatare de cca. 1,00 km.

- Dj 226 Constanta - Lumina – Navodari, iar de aici pe Dc 862 spre Sibioara pana la drumul de exploatare amintit mai sus.

Accesul la noul perimetru de extractie se face prin drumurile de exploatare existente.

Vecinatatile terenului sunt dupa cum urmeaza:

- la nord: CCP 855 si PS 859/2;

- la sud: drumul de exploatare + parcelele A861/1 si A861/2;

- la est:  parcela A857/1;

- la vest:  parcela PS 859/2.

Suprafata de teren a PUZ – ului = 14 ha, din care: 4,05 ha = teren arabil  si 9,95 ha de pasune.

Suprafata de teren studiata pentru PUZ = 70,64 ha.

Functiunea actuala = teren arabil si pasune.

Functiunea propusa = teren cariera  piatra .

Regimul juridic

Terenul  vizat  pentru  extinderea  exploatarii  zacamantului  de  roca,  in  suprafata  totala  de  14,00 ha,  compus  din  parcelele   A 858 - s = 4,05 ha  si   PS 859/1 - s = 9,95 ha,  apartinand  solei 174, este  proprietatrea  domnului  Pancencu  Iurin  si  a  doamnei  Pancencu  Mariana  in  baza  Contractului  de  cesiune  autentificat  cu  nr. 620  din  30.07.2010   BNP ASOCIATI  CRISTINA  BATURI, completat  cu  Decizia Civila  nr. 90  din  26. 02.2015  a  Tribunalului  Constanta,   fiind  pus  la  dispozitia   S.C.  COMPREST  UTIL SRL Costanta.

În legislatia din domeniul urbansimului este prevazut ca  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.

In general, PUZ cuprinde reglementari cu privire la:

- organizarea retelei stradale;

- organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;

-      modul de utilizare a terenurilor;

-      dezvoltarea infrastructurii edilitare;

-      statutul juridic si circulatia terenurilor;

-      protejarea zonelor sensibile, a monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona.

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentele constructiilor prevazute a fi realizate. Terenul aflat in studiu este liber de constructii, fiind teren arabil, proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

În vederea valorificării la maximum a potenţialului economoc al Localitatii Sibioara din Comuna Lumina, se propune extinderea  perimetrului  de exploatare a carierei  de  piatra printr-o suprafata de 14 ha.

Teritoriul  administrativ  aferent  localitatii   Sibioara  a  devenit  reprezentativ  pentru  extractia  de  piatra  la  scara  industriala  in  vederea  realizarii  digurilor  de  larg  in  zona  litorala  a  Marii  Negre,  a  realizarii  portului  Midia  si  a  extinderii  spre  sud  a  portului  Constanta  pana  la  Agigea,  si  reprezinta,  in  continuare,  o  importanta  rezerva  de  roca  de  calitate  corespunzatoare  pentru  constructii  si  lucrari  de  infrastructura.

Prin  deschiderea  unui  nou  perimetru  minier,  la  sud  de  cariera  veche,   S.C. COMPREST  UTIL  S.R.L.  isi  propune  extractia  calcarului  si  prelucrarea  lui  ca  material  pentru constructii, pe   perioada  determinata  a  permisul  de  exploatare  a  capacitatii  zacamantului  estimat  cca. 18 000 000  tone  blocuri  si/sau  piatra  bruta  +  sorturi  prelucrate.

PLANUL URBANISTIC ZONAL, insotit de Regulamentul Zonal de Urbanism cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul din zona adiacenta  exploatarii  de  traditie  a  peninsulei Piatra  Lata,  din partea de sud a Lacului Tasaul, la   1,5 km sud - est  fata  de  Satul  Sibioara, Comuna Lumina  si  la  2,9 km  nord-vest  fata  de  orasul  Navodari.

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona.

Terenul este incadrat la categoria de folosinta ,,arabil “.

In functie de noua politica de dezvoltare urbana a administratiei locale, se considera necesar a se rezolva in cadrul Planului Urbanistic Zonal urmatoarele obiective principale:

-	stabilirea  modului  de  organizare  urbanistica  a  zonei,  pe  functiuni  distincte;

-	incadrarea  functiunii  dominante  si  a  functiunilor  complementare  in  noul  context  care  se  va  crea  prin  dezvoltarea  zonei;

-	stabilirea   tuturor  reglementarilor  urbanistice  aferente  functiunii;

-	intocmirea  unui  regulament  local  de  urbanism, care  va  fi  preluat  in etapa  urmatoare   a   PUG   COMUNA   LUMINA;

-	stabilirea  prospectului  drumului  de  incinta  corespunzator  conditiilor  specifice  de  trafic;

- precizarea  solutiilor  de  echipare  tehnico-edilitara  prevazute  pentru  terenul  studiat;

Dezvoltarea propusa se inscrie in tendinta generala, de realizare a unor extinderi, dotate corespunzator unei activitati economice moderne, in zone cu accese auto facile si care beneficiaza de un cadru natural valoros, cum este localitatea Sibioara.

Soluția de organizare funcțională a amplasamentului propus are ca idee centrală accentuarea specificului local, precum și utilizarea cât mai judicioasă a teritoriului și inserarea într-un mod optim în cadrul acestei zone. Precauția noastră este legată mai cu seamă de scara locului care trebuie respectată și de necesitatea ca noul implant funcțional și spațial să nu creeze un contrast puternic față de ceea ce există și să păstreze valorile locale antropice și peisagere, chiar dacă nu au o mare anvergură și nu sunt foarte cunoscute.

Analiza de mediu va urmări identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea cadrului natural, cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților.

Descrierea lucrărilor propuse

Activitatea de extractie si prelucrare a rocilor pe amplasament presupune un flux tehnologic la fel ca la cariera existenta. Este de fapt o inaintare a carierei existente in noul perimetru.

Profilul de activitate: SC Comprest Util SRL Constanta are ca obiect principal de activitate „Fabricarea betonului”, cod CAEN 2363. In obiectul general de activitate al societatii, stipulat in cap. II art. 5 al actului constitutiv actualizat la data de 28.08.2009, conform prevederilor art. 204, alin. 4 din Legea 31/1990, republicata si modificata prin Legea 441/2006 si OUG 82/2007 (Anexa nr. 2), au fost cuprinse si urmatoarele activitatii miniere:

- Clasa 0811 – extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei.

- Clasa 0812 – extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului.

- Clasa 0990 – activitaii de servicii anexe pentru extractia mineralelor.

SC Comprest Util SRL Constanta este atestata sa execute lucrari miniere de exploatare si valorificare a rocilor utile, conform certificatului nr. 241 din 18.05.2004 (Anexa nr. 3), emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti, in baza urmatoarelor documente:

- Obiectul de activitate miniera mentionat;

- Competentei tehnice si profesionale pentru exploatarea, prelucrarea si valorificarea resurselor minerale – roci utile.

Capacitati de productie

SC Comprest Util SRL Constanta, in cadrul carierei de sisturi verzi Sibioara dispune de urmatoarele capacitati:

  - statia de concasare nr. 1 = 120 tone/h;

  - statia de concasare nr. 2 = 50 tone/h;

  - personal angajat = 55 salariati.

Prezentarea resursei minerale

Roca utila analizata este de origine metamorfica si se caracterizeaza prin preponderenta faciesului masiv al gresiilor grauwache, micro-conglomeratelor si cuartitelor metamorfozate, componente ale complexului sisturilor verzi, din unitatea geo-structurala, Masivul Central Dobrogean.

Zacamantul „Sibioara – Piatra Lata” face parte dintr-un areal larg dezvoltat pe intregul mal sudic la Lacului Tasaul, unde afloreaza de sub formatiunile litologice mai noi, de varsta cuaternala (sol vegetal, uneori si loess).

In zonele colinare, cum este si Dealul Caraevila, din Peninsula Piatra Lata, formatiunea loess-oida lipseste de cele mai multe ori, astfel ca solul, cu grosimi maxime de 10 cm, repauzeaza direct peste roca utila; adeseori aceasta afloreaza de sub solul vegetal.

Solul are un continut redus in humus datorita precipitatiilor cu nivel anual sub 400 mm/mp. Asa se explica absenta vegetatiei arboricole si slaba prezenta a vegetatiei ierboase.

In zonele cu altitudine mica, roca utila este acoperite de formatiuni cuaternale (loess). Asa se intampla cu zona situata in imediata vecinatate a fronturilor actuale, in care sunt programate lucrari de decopertare in perioada permisului solicitat.

Roca utila din zona analizata confera conditii geo-miniere favorabile exploatarii in cariera, deoarece:

- exista fronturi de cariera deschise in anii anteriori, in treptele I/+19 m si II/+4 m si dotarii tehnice necesare derularii activitatii de extractie si prelucrare miniera;

- resursa minerala este asiguratoare cantitativ pentru programul de extractie aferent perioadei de valabilitate a permisului de exploatare solicitat, inclusiv pentru cererile suplimentare de produse minerale care se intrevad;

- drumurile de cariera pre-existente si cele amenajate de investitor asigura accesul utilajelor tehnologice la fronturile de extractie si la cele trei instalatii de prelucrare;

- livrarea auto a produselor miniere se face pe drumul de legatura dintre cariera si Dj 862, Sibioara – Navodari si – in continuare – spre consumatori.

In acelasi timp avansarea fronturilor carierei spre sud pune in evidenta modificarea sensibila a geologiei zacamantului.

Daca in anii anteriori, pregatirea zacamantului consta in simpla decapare a solului vegetal care repauza direct pe roca utila, in perimetrul instituit in anul 2012 sau constatat doua modificari litologice esentiale si anume:

- sub solul vegetal a fost pus in evidenta un pachet de loess, cu grosimea de pana la 2 m si tendinte de cresterii a acesteia spre sud;

- la partea superioara a zacamantului, sub loess, se evidentiaza o puternica zona de alterare, cu grosimi cuprinse intre 1 – 6 m;

- dezvoltarea maxima o are pe flancurile de vest si de est, unde poate sa ajunga si la 12 m ocupand, practic, intreg intervalul de inaltime al treptei I/+19 m. Gresiile si sisturile alterate de factorii exogeni vor fi decopertate cu sau fara utilizare de explozivi, functie de masivitatea acestora.

Modificarea litologiei zacamantului, odata cu avansarea exploatarii spre limita sudica a zacamantului, implica masuri urgente de reorientare a exploatarii, in sensul deschiderii de noi fronturi de extractie, in zonele in care sunt preponderente gresiile metamorfice masive.

Estimarea calitativa a resursei minerale

In „Geologia Romaniei”, Prof. dr. doc. V. Mutihac, incadreaza roca utila din zacamantul analizat in complexul grauwackelor superioare, in care pachetele de grauwacke alterneaza cu pachetele pelitice. Elementul distinctiv al acestui complex este dat de prezenta conglomeratelor formate din cuart, felspat potasic, granite, diabaze, etc.

Pachetele pelitice au oferit data crono-geologice, in sprijinul varstei infracambriene; totodata, determinarile de varsta absoluta au dat valori cuprinse intre 542 milioane ani si 546 m.a.

Raportul petrografic si mineralogic asupra probelor amestec optimal 0 – 63 mm, din Cariera Sibioara, a Asociatiei Romane de Geologie Inginereasca din Bucuresti concluzioneaza in anul 2011: „Se recunosc trei varietati de roca: ruditica (micro-conglomerat), una siltitica fara laminatie paralele si alta siltitica la care se recunoaste laminatia paralela (grauwacke), toate afectate de un usor metamorfism. Acestea sunt roci dure, nealterate, cunoscute in literatura de specialitate sub denumirea de sisturi verzi de tip Dobrogean. Este de mentionat ca rocile analizate nu au nicio legatura cu faciesul sisturilor verzi, care sunt roci cu sistuozitate evidenta, formate, in principal, din albit si unul sau mai multe minerale verzi (clorit, actinot, epidot). In concluzie, nu sunt roci sistoase”.

De asemeni, referatul la contractul nr. 176/2011, „Posibilitati de folosire a rocilor provenite din Cariera Sibioara, ca agregate pentru lucrari de drumuri, precum si in betoane cu ciment Portland” al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, concluzioneaza:

- avand in vedere compozitia mineralogica si documentarea efectuata, se propune incadrarea rocii in grupul celor de tip grauwacke litice, in zona geologica de exploatare Sibioara;

- referitor la asociatiile litologice, datorita naturii lor poligenetice este foarte dificil sa se gaseasca o uniformitate a rocilor in intreaga exploatare/cariera. De asemenea, proprietatile fizico-mecanice si de stabilitate chimica sunt cele care le recomanda pentru utilizarea la lucrari de constructie.

Documentatiile tehnice pentru atribuirea permiselor de exploatare anterioare, elaborate de firma „Geominerali”, au specificat inca de la redeschiderea carierei in capitolul „Estimarea calitativa a resursei minerale” ca fronturile carierei pun in evidenta doua faciesuri litologice, separate de un contact adeseori distinct, astfel:

- sisturi compacte, pelitice, cu duritate relativ scazuta, nevalorificabile, dezvoltate pe o grosime de circa 2 pana la 5 metri, la partea superioara a zacamantului;

- microconglomerate, brecii si gresii cuartitice compacte, metamorfozate, cu duritate si masivitate avansata, care constituie obiectul principal al extractiei si valorificarii miniere.

In documentatiile mentionate s-a aratat ca aceasta litologie sufera, adeseori, modificari in pondere, pe parcursul avansarii fronturilor de extractie.

Concluzionand, roca utila sensum-strictum este reprezentata de gresiile cuartitice de tip grauwacke, cu treceri spre conglomerate, toate metamorfozate, cu prezente separabile sau nu de sisturi pelitice, care au dat de-a lungul anilor denumirea de „sisturi verzi”, pentru intregul complex de roci proterozoice din zona.

Pentru evitarea confuziilor si interpretarilor eronate de terminologie geologica, s-a propus ca pentru rocile infracambriere deschise cu fronturile Carierei Sibioara-Piatra Lata sa fie utilizate urmatoarele denumiri:

- gresii grauwacke (metamorfozate), pentru roca dura din baza fronturilor de cariera, respectiv roca utila propriu-zisa, cu duritate si compactitate avansate, ce asigura valorificarea produselor miniere in constructii;

- sisturi filitice/filite, pentru roca pelitica cantonata, in special, in partea superioara a zacamantului/coperta sterila a rocii utile, fara valorificare in constructii, din cauza proprietatilor fizico-mecanice reduse.

Pornind de la diferentierea litologica facuta mai sus, apare in prezent problema practica a exploatarii separate a celor doua formatiuni.

Astfel, odata cu avansarea fronturilor carierei spre limita sudica a zacamantului, ponderea sisturilor pelitice a crescut, ajungand la grosimi de pana la opt metri, cu o medie estimata ce circa patru metri.

Daca in anii anteriori acestea au fost asimilate ca pierderi de exploatare, parte din ele, separabile in fronturile de extractie, parte in procesul de prelucrare miniera, ponderea actuala a lor, in productia miniera, s-a dublat, iar derocarea acestora, impreuna cu roca dura subiacenta poate conduce la cresterea procentuala a fractiilor pelitice in sorturile finite, in special in cribluri, avand ca efect declasarea acestora, cu implicatii negative asupra posibilitatilor de valorificare a lor in domeniile vizate.

Pentru a evita, pe viitor, impurificarea masei miniere utile extrase si, totodata, a produselor miniere obtinute din aceasta, se impune extragerea separata a formatiunii pelitice, ca zona steriala a zacamantului, aceasta fiind calculata separat fata de roca masiva valorificabile. Aceasta operatiune a constituit obiectul re-evaluarii cantitative a resursei miniere utile, in noile limite ale terenurilor concesionate pentru activitate miniera.

Cele doua faciesuri litologice au fost evidentiate separat si tratate ca:

- steril de decoperta, faciesul sistos si zona de alteratie a zacamantului;

- roca utila, compacta, cantonata sub aceasta.

Recentele incercari executate de Laboratorul Central de Constructii CCF SRL, au fost executate pe probe prelevate din zacamant si productia curenta, sub forma de piatra fasonata in epruvete cubice 50x50x50mm, piatra sparta si criblura.

In concluziile referatului referitor la incercarile fizico-mecanice se specifica: proba prezentata spre analiza provine dintr-o roca cu proprietati fizico-mecanice si stabilite ce o recomanda spre a fi analizata ca strat de baza la autostrazi, ca agregat in betoane cu ciment Portland, deoarece nu este alterabila, neprezentand riscul aparitiei reactiei alcalii-silice.

Anterior, in anii 2003-2004, INCERTRANS SA BUCURESTI a certificat calitativ sorturile: 0-4; 4-8; 8-16; 16-25; 25-63 si piatra bruta, provenite din Cariera Sibioara-Piatra Lata, ca fiind in conformitate cu SR EN 13043 (SR 667-2001); SR EN 12620/2003; SR EN 13383/2003 si PE 713/1990.

O parte din agregatele minerale granulate sunt utilizate in productia proprie de betoane, obiectul de baza al activitatii SC Comprest Util SRL Constanta.

Descrierea principalelor faze ale activitatii propuse

Activitatea de extractie si prelucrare a rocilor pe amplasament presupune un flux tehnologic la fel ca la cariera existenta. Este de fapt o inaintare a carierei existente in noul perimetru.

Nu sunt necesare investitii pentru utilitati. Cariera Sibioara “Piatra-Lata” este alimentata cu energie electrica din reteaua nationala si anume:

-  L.E.A. de 20 KV, în lungime de cca. 700 m, pentru alimentarea amplasamentului minier.

-  PT 20/6 KV şi PT20/0,4 KV, în incinta exploatării.

Exista  realizate două instalaţii de aducţiune a apei tehnologice – prin pompare din lacul Taşaul   la cele două staţii de  concasare, pentru umectarea materialului mineral în punctele generatoare de praf, constând din:

- motopompa  Honda ……..1 buc;

- furtun aspiraţie  ф 3’’……..16 ml;

- furtun refulare   ф 3’’……..20 ml;

- pompa Lotru L180 ……… 1 buc;

Sunt  realizate doua  puturi  sapate si un put forat , in functiune fiind numai un put.

In aceasta situatie, pe amplasamentul analizat vor fi derulate activitati de:

- pregatirea zacamantului programat pentru exploatare

- exploatarea rocii utile

- prelucrarea miniera

Modalitati de extractie

Exploatarea rationala si, totodata, eficienta economica pentru investitor este in stransa dependenta cu alegera si aplicarea celor mai adecvate metode de:

- deschidere, pregatire, exploatare a rocii utile;

- gospodarire a deseurilor minerale;

- protectia zacamantului;

- prelucrarea rocii utile;

- reconstructia ecologica.

Metode de deschidere

La reactivarea activitatii miniere de catre actualul operator minier, in anul 2002, resursa utila era deja deschisa pentru exploatarea utilului cu o treapta de extractie, cuprinsa intre suprafata naturala a terenului si cota +2 - +5 m si o semi-treapta rezultata din aceasta in partea de vest a carierei, practicata la cota de +19 m.

Dupa redeschiderea activitaii (in anul 2002), extractia din doimea vestica a carierei s-a derulat cu 2 semi-trepte:

- semi-treapta I, cuprinsa intre suprafata naturala si cota de +19 m;

- semi-treapta II, cuprinsa intre cota de +19 m si vatra carierei.

In jumatatea de est a carierei s-a continuat, pana anul 2011, exploatarea cu treapta unica/initiala, cuprinsa intre suprafata naturala a terenului si cota de +8 m.

Cele doua semitrepte sunt astazi trepte de sine statatoare:

- treapta I/frontul 1, intre suprafata naturala a terenului si cota + 19 m;

- treapta II/fronturile 2 si 3, intre cota +19 m si vatra actuala a carierei  (+ 2 m).

Lucrari  de pregatire zacamant

Lucrarile de pregatire  vor consta in urmatoarele operatiuni:

Lucrari de decopertare, transport si haldare a solului vegetal si a rocilor metamorfice alterate si a sisturilor pelitice. Decopertarea se va face  mecanizat, cu lama incarcatorului frontal, sau manual in zonele inaccesibile utilajelor. Solul vegetal va fi transportat la depozitul temporar de  sol vegetal, fiind utilizat la resolificarea suprafetelor din cariera in care procesul tehnologic s-a incheiat.  Pentru  conservarea si protejarea solului vegetal depozitat se vor executa lucrari de compactare si nivelare si executarea unui sant de garda. Inlaturarea stratului de roci metamorfice alterate si sisturilor pelitice se va face mecanizat cu excavatorul si va fi depozitat la depozitul interior de deseuri miniere. Se vor lua masuri de compactare a sterilului de decoperta si executarea unui sant de garda.

Pregatirea resursei minerale a constat, in anii anteriori, din 2 operatiuni distincte, derulate pe suprafetele de teren care urmau sa fie afectate pentru prima data de exploatarea miniera, astfel:

- indepartarea depozitelor nerganizate de steril, lasate de fostul operator minier din perioada anterioara a anului 1986, pe terenurile care urmau sa fie afectate cu fronturile carierei;

- decaparea solului vegetal.

Lucrarile de pregatire s-au executat numai prin operatiuni de excavare, fara utilizare de explozivi.

Stadiul actual al pregatirii resursei utile din perimetrul solicitat este urmatorul:

- Suprafata perimetrului solicitat a fost degrevata de depozitele de sterile preexistent. Materialul rezultat a fost utilizat la reecologizarea zonelor afectate anterior de activitatea miniera (in principal zona din vestul carierei si cea din vecinatatea actualului punct de livrare). Depozitele temporare de deseuri miniere si / sau sol vegetal rezultate in anul anterior de activitate au fost transferate in locurile de haldare definitiva, in perioada analizata.

- Prin individualizarea copertei sterile, se impune programarea lucrarilor de pregatire, functie de formatiunile litologice intalnite, lucrari executate prin doua operatiuni distincte, si anume:

- decaparea solului vegetal, acolo unde grosimea acestuia si prezenta/absenta aflorimentelor vor permite aplicarea operatiunilor mecanizate;

- decaparea masei miniere utile, prin inlaturarea pachetului sistos si a zonei de alterare din coperisul acesteia.

- Solul vegetal va fi indepartat, in vederea decopertarii resursei cantonate.

- Operatiunea de indepartare/decapare a solului vegetal va continua in zona de sud.

Decaparea masei miniere utile are ca obiect inlaturarea loessului si a zonei de alterare a zacamantului, din coperisul acesteia.

Decaparea solului vegetal se realizeaza prin impingerea cu lama incarcatorului frontal, incarcare in mijloace de transport auto si transfer la locul de depozitare temporara.

Lucrarile de decopertare a masei miniere utile

Pe masura apropierii de limita de sud a zacamantului, grosimea acestuia a crescut sensibil, ajungand ca in momentul actual sa fie cuprinsa intre 2 si 8 m, cu o medie estimata de cca. 4 m.

Sterilul minier rezultat din pregatirea zacamantului va fi depozitat in spatiul de haldare interioara din extremitatea estica a carierei, contribuind la uniformizarea frontului in acest sector.

Lucrari de exploatare

Extractia utilului se face in urmatorul flux de operatiuni, ce au caracter ciclic:

  - forare gauri verticale, cu lungimi (adancimi de forare), functie de inaltimea frontului din locatia respectiva;

  - puscarea gaurilor de sonda cu explozivi clasici, utilizati in toate exploatarile  din zona, respectiv AM1 si australita/dinamita II, dispozitive Nonnel;

  - indepartarea agabaritilor, prin releu mecanic cu depozitarea lor pe vatra carierei, pentru:

- livrare de blocuri;

- lichidarea lor prin spargere cu piconul sau perforare manuala si puscare secundara, in vederea introducerii materialului rezultat in fluxul de prelucrare miniera.

  - Excavarea materialului derocat, cu excavator electric EKG, de 4,6 mc, si incarcarea acestuia in autobasculantele din dotarea proprie sau ale beneficiarilor marfii, pentru:

- transportul utilului la cele trei instalatii de prelucrare;

- livrarea materialului brut, neprocesat, direct din frontul carierei.

  - Curatirea frontului de lucru si a treptei carierei, cu lama buldozerului, ori de cate ori este necesar;

  - Copturirea fronturilor carierei, prin ranguire;

  - Umectarea materialului derocat, in perioadele secetoase ale anului.

Inaltimile moderate ale treptelor de exploatare asigura conditii de deplina siguranta pentru utilajele tehnologice, personalul deservent, si nu in ultimul rand, pentru protectia zacamantului.

Metoda de exploatare este aleasa astfel incat sa fie asigurata productia necesara, valorificarea rationala a resursei minerale in conditiile realizarii unor indicatori tehnico-economici pozitivi. Avand in vedere cele de mai sus, exploatarea se va face cu fronturi lungi de 70-175 metri. Extractia masei miniere utile se va face in urmatorul flux de operatiuni ce au caracter ciclic:

- forare  gauri verticale;

- puscarea gaurilor de sonda cu explozivi clasici, utilizati in toate exploatarile miniere din zona, respectiv AM1 si astralita/dinamita II, dispositive Nonnel;

- indepartarea agabaritilor cu excavator Volvo 460 sau Terex Fuchs;

- excavarea materialului derocat cu excavator EKG, de 4,6 mc. si incarcarea in autobasculante;

- transportul la statiile de prelucrare cu autobasculante ASTRA si BELAZ;

- curatarea frontului de lucru si a treptei carierei , cu lama buldozerului , ori de cate ori este necesar;

- coptuirea fronturilor carierei prin ranguire;

- umectarea materialului derocat in perioadele secetoase ale anului .

Activitatea de extractie (puscare) se face de catre o firma autorizata pentru astfel de activitati cu care societatea are contract , respectiv SC  SSE ExploRomania SRL.

Descrierea principalelor faze ale activitatii de prelucrare

Prelucrarea utilului se va face la cele trei  statii de prelucrare existente.

Fazele de prelucrare constau in:

- sfaramare primara

- sfaramarea secundara/granularea

- clasarea

##### Reglementari

Zonificarea  functionala   si  organizarea  in  cadrul   terenului  studiat  au  determinat  urmatoarele  reglementari  urbanistice:

- realizarea drumului de acces si legatura intre fronturile de lucru, din reteaua drumurilor de exploatare ale carierei existente;

- definirea amplasamentului ca functiune de industrie - depozitare cu defalcarea   zonelor care il compun, specifice exploatarii carierei de piatra;

- modificarea categoriei de folosinta a terenului pe care urmeaza a se realiza  extinderea  din pasune si arabil in curti cariera piatra;

- reintroducerea in intravilan, conform Schitei  de Sistematizare intocmita in 1989, a  celor doua trupuri in suprafata de cate 0,25 ha pe care se afla constructiile  care deservesc   investitia;

- indicarea tipulului de obiect de arhitectura detaliat in Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.

Bilantul teritorial

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| 1. ZONA DRUM JUDETEAN | 0,82 | 1,16 | 0,82 | 1,16 |
| 2. ZONA DRUM ACCES CARIERA | 0,64 | 0,90 | 0,64 | 0,90 |
| 3. ZONA DRUM EXPLOATARE | 0,67 | 0,95 | 0,67 | 0,95 |
| 4. ZONA TEREN ARABIL | 20,53 | 29,06 | 16,48 | 23,33 |
| 5. ZONA TEREN PASUNE | 15,02 | 21,27 | 5,07 | 7,18 |
| 6. ZONA TEREN NEPRODUCTIV | 4,80 | 6,79 | 4,80 | 6,79 |
| 7. ZONA ORGANIZARE SANTIER CARIERA | - | - | 0,50 | 0,71 |
| 8. ZONA EXTRACTIE SI PRELUCRARE ROCA | 26,17 | 37,05 | 39,67 | 56,16 |
| 9. ZONA SPATIU VERDE | 1,99 | 2,82 | 1,99 | 2,82 |
| TOTAL ZONA STUDIU | 70,64 | 100,00 | 70,64 | 100,00 |

Echiparea cu utilitati tehnico-edilitare

Avand in vedere ca S.C. COMPREST UTIL SRL Constanta, prin prezentul PUZ, isi propune extinderea pentru exploatare a actualei cariere, Cariera de sisturi verzi “Sibioara – Piatra Lata” amplasata in estul Localitatii Sibioara, in partea de sud a Lacului Tasaul, Comuna Lumina, Judeţul Constanţa, cu inca 14 ha, spre sud - vest, pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate vor fi folosite actualele instalatii si anume:

1. Alimentarea cu apa

Apa potabila necesara pentru personalul angajat se asigura din bidoane cu apa plata. Pentru nevoile igienice (spalatul pe maini) ale muncitorilor din cadrul carierei, apa este adusa cu cisterna de la SC Somaco Construct SRL Constanta, din vecinatate si este stocata in 3 rezervoare din PVC, avand capacitatea de 1 mc fiecare.

Apa tehnologica este utilizata la umectarea agregatelor din cele doua statii de concasare.

- Evacuarea apelor uzate menajere

In urma activitatii desfasurate in statiile de concasare – sortare a agregatelor minerale de la cariera sibioara, apartinand SC Comprest Util SRL, nu rezulta ape uzate tehnologice, apa folosindu-se doar in procesul de umectare a agregatelor minerale, dupa operatia de concasare, in scopul prevenirii degajarii de praf in atmosfera. Cariera nu dispune de retea de canalizare. In zona sediului administrativ exista un WC de tip uscat.

- Canalizarea pluviala

Apele meteorice din vatra carierei sunt evacuate gravitational, prin asigurarea unei pante de scurgere de 1 – 2% catre santurile colectoare si sunt preluate apoi de o conducta realizata din OL avand Dn = 500 mm, ce le transporta spre Lacul Tasaul.

# EXPERT EVALUATOR PRINCIPAL

# dr. ing. VIOREL PAUL COSTACHE

### B I B L I O G R AF I E

1. Albinet, M., 1965 - La pollution des eaux souterraines. In: Chronique d ´ hydrogeol.,nr.6, Paris.

2. Bavaru, A., Godeanu, S., Butnaru Gallia, Bogdan, A., 2007 - Biodiversitatea si ocrotirea naturii,  Edit. Academiei Romane, Bucuresti, p. 422-426.

3. Băcescu, M., 1954: Pelobates syriacus balcanicus o broasca nouă pentru fauna  R.P.R. Comun. Acad.R.P.R., Bucureşti, 4 (9/10), pag. 483-490.

4. Băcescu, M., 1959 - La faune rélique des sources se trouvant à l'extrémité ouest du Tekirghiol et le problème d'une réservation naturelle dans cet endroit. In Lucr. Ses. St. Stat.Zool. Marine „Prof. I Borcea" - Agigea, Iaşi, 1-7.

5. Băcescu, M., Mayer, R., 1956 - Cercetări asupra ghidrinilor (Gasterosteus aculeatus L.) din apele Româneşti. Bul. Inst. Cerc. pisc. 15: 19-36.

6. Brãtescu, C., 1994 - Oscilaţiile de nivele ale apelor şi bazinului Mãrii Negre în Quaternar. Extras din Bul.Soc.Reg.Rom.de Geogr., LXII.

7. Breier, A., 1976 - Lacurile de pe litoralul românesc al Mării Negre, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti.

8. Bruun, B., Delin H., Svensson L., 1999 - Păsările din România şi Europa, Octopus Publishing Group Ltd, 320 pp.

9. Caraivan, G., 1981 - Studiul sedimentologic al depozitelor din zona de plajã şi a selfului intern din faţa ţãrmului românesc între Portiţa şi Tuzla. Tezã de doctorat.

10.Caraivan, G., Costache, V.P., 1991 - Evoluţia geologicã a Mãrii Negre în Cuaternar.Conf.Internaţ. "Sisteme hidrotehnice în impact cu mediul", Timişoara.

11. Caraivan, G., Costache, V.P., 1991 - Caracteristici geomorfologice şi sedimentologice ale litoralului romãnesc al Mãrii Negre, între Capul Midia şi Vama Veche. "Sisteme hidrotehnice în impact cu mediul", Timişoara.

12. Caraivan, G., Costache, V.P. 1992 - Sedimentarea cuaternarã pe platoul continental al Mãrii Negre, zona Lebãda.Simpoz.Internaţ. "Evaluarea stãrii factorilor de mediu", Timişoara.

13. Ciochia, V., 1984 - Dinamica si migratia pasarilor. Edit. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti.

14. Constantinescu, T., 1975 - Aplicarea tehnicii izitopilor de mediu la determinarea Genezei şi regimului apelor subterane de pe teritoriul RSR, Studii IMH, Bucureşti.

15. Constantinescu, T., 1976 - Cercetarea hidrodinamicã şi interdependenţa dintre diferite tipuri de ape din zona litoralului românesc, IMH, Bucureşti.

16. Costache, V.P., 1991 - Consideraţii generale privind influenaţa lucrãrilor hidrotehnice din zona Lacului Techirghiol asupra mineralizaţiei şi a nãmolului sapropelic. Conf.Internaţ. "Sisteme hidrotehnice în impact cu mediul", Timişoara.

17. Costache, V.P., 1993 - Metode existente privind studiul mişcãrii poluanţilor prin rocile sedimentare. Referat tezã de doctorat.

18. Costache, V.P., 1993 -  Procese dinamice specifice zonelor litorale. Referat tezã de doctorat.

Costache, V.P., 1994 - Conceptul de poluare şi de protecţie a mediului. Referat tezã de doctorat.

19. Costache, V., P., 1998 -  Geologia litoralului românesc al Mării Negre de la sud de Falia Pecineaga – Camena, şi implicaţii de ordin ecologic. Teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti.

20. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu S., Biriş A., 2005- Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 pp.

21. Doniţă N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, A., 2005. Habitatele din România - Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 95 pp.

22. Holland, H., 1983 - Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Bucureşti.

23. Ionescu, V., 1968 – Vertebratele din Romania; Ed. Academiei RSR, Bucuresti.

24. Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

25. Lăpuşan, A., Lăpuşan, Ş., 1999 - Techirghiol pentru Europa. Editura Alma, Galaţi.

26. Marcus, A., 1955 - Observaţii asupra larvei de Pelobates syriacus balcanicus. Bul. stiint. Sect. St. biol. agr. geol. geogr., Bucureşti, 7 (3): 785-789.

27. Mohan, Gh., Ardelean, A., 1963 - Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

28. Mutihac, V., 1990 - Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

29. Pascu, R.,1910 - Cercetãri preliminare asupra Lacului Techirghiol, An.Inst.Geol., IV, Bucureşti.

30. Pitu, N., 1980 - Contribuţii la studiul mişcãrii apelor subterane în roci fisurate, cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului. Tezã de doctorat, Unversitatea din Bucureşti.

31. Pricãjan, A., 1972 -  Apele minerale şi termale din România, Ed.Tehnicã, Bucureşti.

Pricãjan, A., 1985 - Substanţele minerale terapeutice din România, Ed.Ştiinţificã şi Enciclopedicã, Bbucureşti.

32. Radu, D., 1983 - Mic atlas ornitologic;  Editura Albatros, Bucuresti.

33. Răuţă, C., 1978 - Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. şi Enciclop. Bucureşti.

34.  Rojanschi, V., 1991 - Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

45. Sălăgeanu, G., Bavaru, A., Fabritius, K., 1978 - Rezervaţii, monumente şi frumuseţi ale naturii din judeţul Constanţa. Complexul muzeal de ştiinţe ale naturii, Constanţa.

46. Skolka, M., 1993 - Zoologia Nevertebratelor, Lucrãri practice, Fasc. I A. Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Plathelminthes, Nematoda, Rotifera, Nemertini, 145 pp, Litografiat, Univ. “Ovidius” Constanta.

47. Skolka, M., 1995 - Zoologia Nevertebratelor, Lucrãri practice, Fasc. I B. Annelida, Brachiopoda, Mollusca, Crustacea. 145 pp, Litografiat, Univ. “Ovidius”Constanta.

48. Skolka, M., Gomoiu M.-T., 2000 (coordonatori) – Bazele ecologice pentru un management durabil al capitalului natural – curs postuniversitar realizat în cadrul unui contract cu DCMR Environmental Protection Agency si firma IWACO Consultants for Water and Environment (Olanda).

48. Skolka, M., 2001 – Zoologia Nevertebratelor, Curs – Vol. I - text (Protozoa, Placozoa, Porifera, Coelenterata, Myxozoa, Ctenophora, Plathelminthes, Gnathostomulida, Xenoturbellida, Nemertini, Nematoda, Rotatoria, Gastrotricha, Kinorhynchida, Gordiacea, Acanthocephala, Entoprocta, Priapulida, Sipunculida, Echiurida, Loricifera, Annelida, Mollusca, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Tardigrada, Onycophora, Arthropoda, Chaetognatha, Cycliophora, Echinodermata, Hemichordata); Ovidius University Press, 370 pp. ISBN 973-614-000-8.

49. Skolka, M., 2002 – Entomologie, Ovidius University Press, 170 pp. ISBN 973-644-002-8.

50. Skolka, M., 2003 – Entomologie. Dăunători agricoli, Ovidius University Press, 150 p. ISBN.

51. Skolka, M. 2003 – Zoologia Nevertebratelor I - II, Ovidius University Press, 630 pp. ISBN.

52. Skolka, M., 2003 - Capitolul Cap. 55 - Clasa Insecta, pag 475-480. În “Diversitatea Lumii Vii. Determinatorul ilustrat al florei si faunei României - Vol.II, Apele continentale” sub red. S.Godeanu. Ed. BucuraMond, Bucureşti 2002, ISBN 973-98248-6-2.

53. Skolka, M., 2004 – Specii invazive – curs redactat în format electronic pentru cursanţii la masterat în domeniul “Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii”.

54. Skolka, M., Gomoiu M.-T., 2005 – Invasive species in Black Sea region. Ecological impact of invasive species in aquatic ecosystems. 180 pp. Ovidius University Press, ISBN 973-614-181-0.

55. Skolka, H., 1989 – Stadiul peloidogenezei in Lacul Techirghiol, Lucrare de perfectionare. Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta.

56.  S.C.H. 1968 - Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea, Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

57. Ţenu, A., Davidescu, F.D., Slãvescu A., 1987 - Recherches isotopiques sur less eaux souterraines des formations calcaires dans la Dobroudja Meridionale.Isotope Tech.in Water Resources Dvelopment, International Atomic Energy, Vienna.

58. Ţuculescu, I., 1965 - Biodinamica Lacului Techirghiol. Academia Republicii Socialiste România, Bucureşti.

59. Zamfirescu, F., Albu, M., Moldoveanu, V., 1993 - Studiu privind managementul resurselor şi protecţia calitãţii apelor subterane din Dobrogea de Sud.A.H.R., Bucureşti.

60. Zamfirescu, F., Moldoveanu, V., Dinu, C., Pitu, N., Albu, M., Danchiv, A., Harriet Nash, 1994 - Vulnerability to pollution of Karst aquifer system in southern Dobrogea."Internaţional Hydrogeological Symposion" Impact of industrial activites Groundwater Constantza, Roumania.

61. *** (1968): Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

62. Agentia de Protectia Mediului Constanta, 2002 -2011: Starea factorilor de mediu.

63. Consiliul Judetean Constanta, 2000 - Carta verde a Judetului Constanta.

64.  Fisa de informatii privind Situl Ramsar Techighiol.

65. World Vision România şi i-Tour - Articol redactat în cadrul proiectului Fotografii printre discografii, iniţiat de Radio Vacanţa, în parteniat cu Universitatea “Ovidius” Constanța.

1.  Blenche, A., 2012 - Cura si terapie cu namol din Lacul Techirghiol, http://viataverdeviu.ro/cura-si-terapie-cu-namol-din-lacul-techirghiol.

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Ritualurile_nup%C8%9Biale_ale_p%C4%83s%C4%83rilor

- http://marinebiome2.wikispaces.com/Black+Sea

- http://www.pflanzenreich.com/paeonia-tenuifolia-rubra-plena-gefuellte-dillpfingstrose-wildart.html

- http://peterlengyel.wordpress.com

- http://www.descopera.ro/natura/5132876-birdwatching-arta-de-a-privi-pasarile

- (http://floramirabilis.blogspot.ro/2012/06/astragalus-spruneri.html)

- http://www.floraofromania.transsilvanica.net/flora%20of%20romania/AB/Copy%20(133)%20of%20species.htm

8.    (http://floramirabilis.blogspot.ro/2012/06/astragalus-spruneri.html

9.    http://marinebiome2.wikispaces.com/Black+Sea

10.  http://sophy.u-3mrs.fr/Photo-cp/Ast/Astragalus_hamosus__________11_05_2002_3.JPG

11. http://bodygeek.ro/ruscuta-de-primavara-adonis-vernalis-planta-medicinala)

12. (http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t506855.html)

13. http://www.naturephoto-cz.com/brine-shrimp-photo-14577.htm

14. https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=Cothurnia+tekirghiolica+

15. http://www.aquaportail.com/fiche-invertebre-2205-physa-acuta.html

16. http://eol.org/pages/587590/overview

17. http://agulim.blogspot.ro/2013/02/dia-de-los-humedales_2.html

18. http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/centipede.html

19. http://barry.fotopage.ru/gallery/show_image.php?imageid=18876

20. http://www.caithnessmoths.org.uk/caddisagrypniavariapage.html

21. http://www.biolib.cz/en/image/id103620/

22. http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselkr%C3%B6te

23. http://www.fotobiota.com/page5.php?sec=pic&t_id=27&maincat=1&id=1033&g_id=150

24. http://www.hlasek.com/testudo_graeca_dc8819.html

25. http://www.ffh-anhang4.bfn.de/ffh_anhang4-sumpfschildkroete.html

26. http://en.balcanica.info/2-3024

27. http://rnhm.org/en/gallery/sc/10

28. http://ro.wikipedia.org/wiki/Spermophilus

- http://war.wikipedia.org/wiki/Vormela_peregusna

- http://www.zooland.ro/Corbul_sau_cioara_de_camp__Corvus_frugilegus_-6283.html

- http://www.carpati.org/articol/pasari_rapitoare/1086/

- http://dli.ro/soimul-pasare-rapitoare-de-zi.html

- http://www.e-pets.ro/articole/pasari

- http://casacuperusi.wordpress.com/pasarile-romaniei/

- http://www.britannica.com/EBchecked/topic/66391/bird

- http://birding.about.com/od/Bird-Trivia/a/What-Is-A-Bird.htm

- http://en.wikipedia.org/wiki/Bird

ANEXE

ANEXA 1 – Certificat de urbanism;