FORMULAR DE SOLICITARE

PENTRU REVIZUIREA

AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU nr.6 din 06.08.2012

revizuita in data de 09.04.2015

Categoria de activitate conform Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6.a - cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri

S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L.

FERMA DE CRESTERE A PUILOR DE CARNE

Date de identificare a titularului de activitate/operatorul instalatiei care solicita autorizarea activitatii:

- Numele instalatiei: FERMA CRESTERE INTENSIVA PASARI

- Numele solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la registrul Comertului:

S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L.

Comuna Mihail Kogălniceanu, STR.DRUM DE EXPLOATARE, NR.PARCELA A 249/1/1,COMPLEX SIBIOARA, Etaj PARTER, Judet Constanţa

Nr. Inreg. Reg. Comertului: J13/1311/2008

Cod Unic de Inregistrare : RO23679920

- Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea nr. 278/2013: 6.6.a - cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri

- Alte activitati cu impact semnificativ, desfasurate pe amplasament: NU.

- Numele si prenumele titularului de instalatie: S.C. AVIMAR VETERINARY S.R.L.

- Cod CAEN(rev.2)activitate principala: 0147 – cresterea pasarilor

- Cod NOSE-P:

110.04 – Fermentatie enterica

110.05 – Managementul dejectiilor animaliere

- Cod SNAP:

1004 – Fermentatie enterica

1005 – Managementul dejectiilor animaliere

- Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Dr Andrei Cristian RUCA

Nr. de telefon / Fax: 0726/ 134030; 0241/ 551115

E-mail : andrei.ruca@gmail.com

- Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

Dr.Mihai RUCA

Nr. de telefon / Fax: 0722/ 214198

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta revizuirea autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu.

Nume : Andrei Cristian RUCA

Functia : Administrator

Semnatura si stampila :

Data: 26.02.2018

INFORMATIA SOLICITATA DE LEGEA NR.278/2013 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formular de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia | Formular de solicitare, Sectiunea 12 |  |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formular de solicitare, Sectiunile 13 si 14 |  |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formular de solicitare, Sectiunile 3,5 si 13 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 6 |  |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului / titularului activitatii: | Formular de solicitare, Sectiunea 15 |  |
| Sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile. | Formular de solicitare, Sectiunile 3 si 13 |  |
| Nu este cauzata nici o poluare semnificativa. | Formular de solicitare, Sectiunea 14 |  |
| Este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica nationala in vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului. | Formular de solicitare, Sectiunea 6 |  |
| Energia este utilizata efficient. | Formular de solicitare, Sectiunea 7 |  |
| Sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor. | Formular de solicitare, Sectiunea 8 |  |
| Sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare; | Formular de solicitare, Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu; | Formular de solicitare, Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant; | Formular de solicitare, Sectiunile 5 si 12 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus | Formular de solicitare, Sectiunea 1 |  |

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTATIEI DE SOLICITARE

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeti punctele de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 12 |  |  |
| 7 | Analize cost-beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT |  |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 4.8 |  |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 |  |  |
| 10 | Planul de situatie; Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare |  |  |
| 11 | Suprafete construite / betonate si suprafete libere / verzi, permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 1.1 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) |  |  |
| 14 | Receptori sensibili - ape subterane, structure geologie, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase | Sectiunea 5.5 |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9.1 |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare / automonitorizare | Sectiunea 14.2 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 14 |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  |  |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  |  |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) |  |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  |  |  |

CUPRINS

1.   REZUMAT NETEHNIC                                                                                                       	    9

2.   TEHNICI DE MANAGEMENT                                                                                           	23

2.1  Sistemul de management                                                                                                       	23

3.   INTRARI DE MATERII PRIME                                                                                          		26

3.1  Selectia materiilor prime si materialelor                                                                                 	26

3.2  Cerinte BAT                                                                                                                        	28

3.3  Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)             	28

3.4  Utilizarea apei                                                                                                                     	28

4.   ACTIVITATI  PRINCIPALE                                                                                      	32

4.1  Inventarul proceselor                                                                                                           	32

4.2  Descrierea proceselor                                                                                                        	33

4.3  Inventarul iesirilor (produselor)                                                                                          	34

4.4  Inventarul iesirilor (deseurilor)                                                                                  	34

4.5  Diagramele elementelor principale ale instalatiei                                                               	35

4.6  Sistemul de exploatare                                                                                                       	37

4.7  Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare                                                       	38

4.8  Cerinte caracteristice BAT                                                                                                  	38

5.   EMISII SI MASURI PENTRU REDUCEREA POLAURII	39

5.1  Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer                                                         	39

5.2  Minimizarea emisiilor fugitive in aer                                                                             	40

5.3  Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare                    	42

5.4  Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana                                  	44

5.5  Emisii in ape subterane                                                                                                      	47

5.6  Miros                                                                                                                                  	48

5.7  Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT	51

6.   MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR                                                    	53

6.1  Surse de deseuri                                                                                                                       53

6.2  Evidenta deseurilor                                                                                                                  53

6.3  Zone de depozitare                                         	54

6.4  Cerinte speciale de depozitare                                                                                                 55

6.5  Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)                                                                 55

6.6  Recuperarea sau eliminarea deseurilor                                                                                    55

6.7  Deseuri de ambalaje                                                                                                               	56

7.   ENERGIE                                                                                                                             	57

7.1  Cerinte energetice de baza                                                                                                 	57

7.2  Masuri tehnice                                                                                                                      	58

7.3  Eficienta energetica                                                                                                              	59

7.4  Alternative de furnizare a energiei                                                                                	  60

8.   ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR                                                                            61

8.1  Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt

implicate substante periculoase – SEVESO                                                                             	61

8.2  Plan de management al accidentelor                                                                                       61

8.3  Tehnici                                                                                                     	62

9.   ZGOMOT SI VIBRATII                                                                                                             63

9.1  Receptori                                                                                                                                 63

9.2  Surse de zgomot                                                                                                                      98

9.3  Studii privind masurarea zgomotului in mediu                                                              	  64

9.4  Intretinere                                                                                                                       	  64

9.5  Limite                                                                                                                                  	  64

9.6  Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat           	  64

10. MONITORIZARE                                                                                                          	  65

10.1  Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer                                                                	  65

10.2  Monitorizarea emisiilor in apa                                                                                     	  65

10.3  Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana                                                	  66

10.4  Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare                                    	  66

10.5  Monitorizarea calitatii solului								  67

10.6  Monitorizarea si raportarea deseurilor                                                                       	  67

10.7  Monitorizarea mediului                                                                                                 	  67

10.8  Monitorizarea variabilelor de process                                                                                	  68

10.9  Monitorizarea pe perioada de functionare anormala                                                         	  68

11. DEZAFECTARE                                                                                                                 	  69

11.1  Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare                                           69

11.2  Planul de inchidere a instalatiei                                                                                             69

11.3  Structuri subterane                                                                                                                 69

11.4  Structuri supraterane                                                                                                          	  70

11.5  Lagune                                                                                                                               	  70

11.6  Depozite de deseuri                                                                                                            	  70

11.7  Zone din care se preleveaza probe                                                                                    	  71

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	  71

13. LIMITE DE EMISIE                                                                                                           	  72

13.1  Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor                                                                     72

13.2  Evacuari in bazine vidanjabile                                                                                      	  72

13.3  Emisii in cursuri de apa de suprafata (dupa epurarea proprie)                                              72

14. IMPACT                                                                                                                               	  73

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului                                                                    73

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare                        79

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului                                     	  79

14.4 Managementul deseurilor                                                                                                       80

14.5 Habitate speciale                                                                                                                	  80

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE                                      	  81

Glosar de Termeni

(A n)                                     	Referinta la un punct de emisie in aer

(L n)                        		Referinta la un punct de emisie in apa

(W n)                       		Referinta la sursa de deseuri

AEM                       		Agentia Europeana de Mediu

BAT                        		Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

BPEO                      		Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila

BREF                      		Documentul de Referinta BAT

CCC                       		Centrul Comun de Cercetare

CE                           		Comisia Europeana

COV                      		Compusi Organici Volatili

EIONet                    		Reteaua Europeana de Informatii si Observatii

EIPPCB                   		Biroul European IPPC

EMAS                     		Schema de Audit si Management de Mediu

EPER                      		Registrul European al Emisiilor Poluante

EURO                     		Stat Serviciul UE de Statistica

EWC                       		Codul European al Deseurilor

EWC                       		Catalogul European al Deseurilor

GTL                        		Grupurile Tehnice de Lucru

IF                             		Intrebari frecvente

IPPC                        		Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

NACE                      		Nomenclatorul Activitatilor Comerciale

NOSE-P                   		Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese

ONG                        		Organizatii Non Guvernamentale

Program de conformare  	Programul de masuri a caror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM

Program de modernizare 	Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de Management de Mediu

SCASO                   		Substante care afecteaza stratul de ozon

SCM                      		Standard de Calitate a Mediului

SNAP                      		Nomenclatorul Inventarului Emisiilor

TA                           		Luft Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului

UE                           		Uniunea Europeana

VLEs                       		Valorile Limita de Emisie

- REZUMAT NETEHNIC

Activitatea principala desfasurata de SC AVIMAR VETERINARY SRL la punctul de lucru din sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, PARCELA A 249/1/1, Judet Constanţa este cea de crestere a puilor de carne,in sistem intensiv, la sol.

Din punct de vedere al protectiei mediului,  activitatea este reglementata prin Autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 06.08.2012 emisa de A.R.P.M. Galati, revizuita in 09.04.2015 de A.P.M.Constanta.

Motivul solicitarii revizuirii autorizatiei integrate de mediu  il reprezinta extinderea obiectivului cu inca doua hale (H4 si H5) avand capacitatea maxima proiectata de 33.000 de capete/serie fiecare.

Capacitatea de productie anuala, pe toate cele 5 hale , va fi de 142.500 pui/serie x 6 serii/an  =855. 000 pui/an.

Luandu-se in calcul o mortalitate de 3 %, rezulta ca la maturitate, cand puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, capacitatea investitiei va fi: 855.000 – 25.650 =829.350 pui/an.

  - Descriere

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea

punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct

Activitatea principala desfasurata pe amplasament este aceea de crestere a puilor de carne, conform cod CAEN (rev.2) : 0147 – cresterea pasarilor Principalele amenajari de pe amplasamentul fermei avicole sunt urmatoarele: Dezinfector rutier Cabina poarta Hala H1 – Suprafata=1680 mp, capacitate maxima proiectata 33.000 locuri/serie Hala H2 – Suprafata=1680 mp, capacitate maxima proiectata 33.000 locuri/serie Hala H3 – Suprafata=666 mp, capacitate maxima proiectata 10.500 locuri/serie Hala H4 – Suprafata=1680 mp, capacitate maxima proiectata 33.000 locuri/serie Hala H5 – Suprafata=1680 mp, capacitate maxima proiectata 33.000 locuri/serie Pavilion administrativ -corp de cladire nivel P+1 ce contine filtru sanitar, farmacia, birouri,vestiare; Sura - magazie pentru depozitarea balotilor de paie pentru asternut , a combustibilului solid (peleti) si a celorlate materiale auxiliare; Platforma pentru depozitarea dejectiilor si asternutului cu suprafata de 480 mp partial acoperita; Trei centrale termice ce utilizeaza combustibil solid (peleti):tip BIOPLEX HL 440 cu P=465kW , MCL BIO 90 cu P=104 kW si MCL BIO 250 cu Pnominala= 291 kW. Incinerator pentru mortalitatile animaliere tip INCINER 8-Model A 400 capacitate de ardere 45 kg/h,H cos evacuare gaze de ardere=2m, amplasat in container (aflat in conservare, conform notificarii inregistrata la APM Constanta nr.3432/ 02.03.2016); Doua lazi frigorifice de 400l fiecare, pentru depozitarea mortalitatilor pana la predarea catre operatori economici autorizati pentru eliminare (incinerare),amplasate in container impreuna cu incineratorul; Container frigorific cu capacitatea de 36 mc, amplasat in imediata vecinatatea a magaziei destinata depozitarii peletilor si balotilor de paie, magazie denumita generic SURA (aflat in conservare, conform notificarii inregistrata la APM Constanta nr.3432/ 02.03.2016); Doua puturi forate pentru alimentarea cu apa a fermei, P1 cu H=19 m si P2 cu H=34m; Trei bazine vidanjabile 1x V=32 mc(betonat) si 2xV=30 mc(fibra de sticla) pentru colectare ape uzate tehnologice si un bazin cu V=32 mc(betonat) pentru ape uzate menajere; Doua rezervoare subterane din fibra de sticla pentru inmagazinare apa potabila cu capacitatea de 1xV=14.000 l si 1xV=30mc . Statie de pompe si statie hidrofor tip TOP63/13, dotata cu instalatie de tartare formata din instalatie cu ultraviolete, instalatie de dedurizare si filtre mecanice. Silozuri cilindrice din tabla galvanizata pentru stocarea nutreturilor :2 x 25to , 2 x 7to si 4x15to, aferente halelor de crestere. Post de transformare si grup electrogen cu Pnominala = 115 KVA, pe motorina. Parc fotovoltaic format din1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare. Cantar auto cu capacitatea de 60 to Platforme betonate carosabile, retele tehnico-edilitare Incarcator frontal – 2 buc. si tractor cu remorca Produsul obtinut – pui de carne cu greutatea medie de cca. 2 kg, pentru abatorizare. Etapele principale ale fluxului tehnologic: - aprovizionarea cu pui de o zi; - aprovizionarea cu furaje si medicamente; - crestere – ingrijire zilnica a animalelor: - hranire, administrare corecta a retetei de furaje in concordanta cu varsta pasarilor; - adapare; - supraveghere stare generala de sanatate a pasarilor; - administrare medicamente, daca este cazul; - supraveghere instalatii de ventilatie,climatizare si iluminat; - pregatire depopulare hala la sfarsitul ciclului de crestere (cca.40 zile); - transport pui (cca.2 kg) la abatoare in afara amplasamentului; - pregatire hala pentru un nou ciclu de productie: - eliminare dejectii si pat epuizat,curatare, decontaminare; - verificarea functionarii instalatiilor.

    - Conditiile prezente ale amplasamentului, inclusiv  poluarea istorica

Ferma de crestere intensiva, la sol, a pasarilor de carne, apartinand S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L. este amplasata in judetul Constanta, in intravilanul comunei Mihail Kogalniceanu,trup izolat, intr-o zona cu destinatie agro-industriala conform planurilor de urbanism aprobate. Terenul aferent fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL a fost dobandit prin Contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 3240 din 04.11.2008, are suprafata de 45.000 mp si este inregistrat la Oficiul Judetean de Cadastru, fiind constituit din mai multe parcele: - Parcela A 249/1/1/2 , numar cadastral 102535 si suprafata de 20.830 mp; - Parcela A 249/1/1/1/1, numar cadastral 103660 si suprafata de 16.035 mp; - Parcela A 249/1/1/1/2, numar cadastral 103661 si suprafata de 8.135 mp. Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele: la nord: Nrv 252 la sud: drum de exploatare la est: parcela A 249/1/2 la vest: pasune si NRV 252 Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele: satul Piatra la aprox. 3 km comunele Mihail Kogalniceanu si Sibioara la aprox. 4 km Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma este Grupul social Sibioara aflat la aproximativ 1,4 km est de amplasament. Accesul la ferma se face din DN 22 Constanta-Tulcea, pe drumul de exploatare aflat la limita sudica a amplasamentului. Anterior constructiei fermei, terenul a avut folosinta de teren arabil cu destinatia teren agricol (TDA). Constructia fermei apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL s-a finalizat in primul semestru al anului 2012 si cuprindea initial doua hale de crestere a puilor la sol, H1 si H2, cu capacitatea de 33000 locuri fiecare si cladirile anexe. Aceasta capacitate de productie a fost mentinuta pana la inceputul anului 2015 cand ferma a fost adusa la capacitatea de productie de 76.500 capete/serie datorita construirii unei noi hale pentru cresterea puilor H3 , cu o capacitate maxima proiectata de 10.500 locuri. Noul proiect de extindere a fermei, finalizat in luna februarie a anului 2018 prevede, in principal, construirea a doua noi hale de productie, H4 si H5 cu o capacitate maxima proiectata de 33.000 de capete/serie fiecare. Pentru aceasta investitie a fost emis de catre APM Constanta, Acordul de mediu nr.14 din 07.09.2016.

1.1.2   Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Deoarece este o activitate existenta, autorizata din punct de vedere al protectiei mediului, nu a fost necesara studierea unor alternative legate de amplasament. Alternativele analizate , prezentate in tabelul de mai jos, au vizat solutiile tehnologice alese astfel incat sa se incadreze in prevederile BAT in domeniu. Aspect analizat Solutii constructive analizate in faza de proiectare Justificarea alegerii Varianta 1 Varianta 2 Tratarea apelor uzate Statie de epurare ape tehnologice Bazine vidanjabile pentru ape tehnologice S-a ales varianta2: -este necesar un flux relativ continuu in ceea ce priveste evacuarile in cazul Variantei 1 - scade riscul poluarii emisarului (canal de irigatii) Gestionarea cadavrelor de pasari Incinerare in incinerator propriu Predare societatilor autorizate in vederea eliminarii prin incinerare S-a ales varianta 2: -reducerea emisiilor de poluanti evacuati in aer , in zona amplasamentului; - costuri reduse datorita nerealizarii analizelor de laborator pentru cenusa , obligatorii in cazul eliminarii finale intr-un unui depozit de deseuri municipale sau inerte. Depozitarea dejectiilor Platforma betonata descoperita cu bazine betonate vidanjabile, subterane, pentru colectarea levigatului Platforma betonata acoperita, cu bazin betonat, subteran,pentru colectarea levigatului S-a ales varianta 2: -reducerea cantitatii de levigat si implicit a volumului bazinului pentru colectarea acestuia Eficienta energetica Alimentare cu energie electrica exclusiv din Sistemul national Folosirea unei surse alternative pentru producerea energie electrice suplimentare necesara in cazul maririi capacitatii de productie-energia solara, utilizand un sistem de panouri fotovoltaice S-a ales varianta2: -utilizarea surselor regenerabile pentru producerea energiei electrice

  - Tehnici de management

1.2.1 Sistemul de management

Societatea nu are certificat pana in prezent un sistem de management de mediu .

  - Intrari de materiale

1.3.1 Selectarea materiilor prime

Principala materie prima o reprezinta puii de o zi din rasa Ross 308, livrati pe amplasament la inceputul fiecarui ciclu de crestere de furnizorul S.C. AVICOLA FOCSANI S.A. Alte materii prime si materiale auxiliare utilizate in activitatea de crestere a puilor sunt: furaje combinate paie pentru asternut vaccinuri apa substante biocide pentru dezinfectie/dezinsectie combustibil solid (peleti) motorina Receptia, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate este facuta conform normelor specifice fiecarui material, a fiselor tehnice (unde este cazul), in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

    - Cerintele BAT

Analiza comparativa pentru activitatea desfasurata in halele de crestere intensiva a puilor de carne apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL si cele mai bune tehnici disponibile conform DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, prezentata in cadrul RAPORTULUI DE AMPLASAMENT, Pct.7-CONCLUZII SI RECOMANDARI pune in evidenta faptul ca activitatea din ferma avicola apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL este in concordanta cu majoritatea tehnicilor (BAT) recomandate pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte

    - Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Nu s-a realizat un astfel de audit.

    - Utilizarea apei

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, la adaparea pasarilor, pentru umidificarea aerului in interiorul halelor,la igienizarea halelor si la irigarea spatiilor verzi. Sursa de apa este reprezentata de doua puturi forate cu urmatoarele caracteristici: put forat P1 cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h (0,42 l/s), H=19 m NHs=6,5 m.Putul este echipat cu o pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici: Q=1,5 mc/h, H=20 mCA; put forat P2 cu urmatoarele caracteristici Q=2.2mc/h, H=34m, NHs=25m, echipat cu pompa submersibila cu urmatoarele caracteristici Q=1.5mc/h, H=20mCA pentru suplimentarea necesarului de apa al fermei. Inmagazinarea apei potabile se face in doua rezervoare subterane din fibra de sticla cu capacitatea de 14mc si 30 mc. Din rezervoare, apa este preluata de statia hidrofor tip TOP63/13 prin intermediul unor conducte PEHD. In statia hidrofor, apa este tratata prin intermediul urmatoarelor instalatii: instalatie cu ultraviolete, instalatie de dedurizare, filtre mecanice. Apa tratata este trimisa in reteaua de distributie din hale prin intermediul unei conducte de otel. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din rezervoarele de inmagazinare a apei potabile. Consumul de apa corespunzator activitatii si volumului de productie din anul 2017, conform RAM 2017, a fost de 6.945,00 mc. Societatea a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 61 din 19.04.2016 valabila pana la data de 19.04.2018

  - Principalele activitati

Activitatea principala in cadrul fermei apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL este de crestere a puilor, in cicluri de cate 40-42 zile, cu cca.21 zile pauza pentru curatarea si igienizarea halelor, pe principiul “totul gol – totul plin”. In cadrul halelor, tehnologia utilizata de crestere a puilor de carne este la sol, pe asternut permanent, folosind sistemul intensiv.

  - Emisii si reducerea poluarii

Principalele emisii in mediu din activitatea de crestere a pasarilor sunt urmatoarele: Emisii in AER Emisiile identificate pe amplasment sunt ; - Emisii punctiforme reprezentate din procesul de ardere a combustibilului solid (peleti) in centralele termice ce asigura incalzirea halelor de crestere si a anexelor. - Emisii difuze – amoniac rezultat din procesul de fermentare a dejectiilor pasarilor in halele de crestere. Valorile indicatorilor monitorizati NOx,CO, SO2 si pulberi, conform Rapoartelor anuale pentru 2016 si 2017 s-au situat sub pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 la indicatorii stabiliti prin autorizatia integrata de mediu. Intrucat nu s-au inregistrat reclamatii in cursul anilor 2016 si 2017 in ceea ce priveste mirosurile, datorate in principal emisiilor de amoniac din halele de crestere, nu s-au prelevat probe la limita zonei locuibile, conform STAS 12574/87 pentru analiza calitatii aerului in zona amplasamentului fermei avicole. Emisii in APA De pe amplasamentul fermei avicole SC AVIMAR VETERINARY SRL nu se evacueaza ape uzate in receptori naturali. Apele uzate tehnologice rezultate din spalarea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere si apele uzate menajere provenite de la personalul fermei sunt colectate in bazine vidanjabile. Cu ocazia fiecarei vidanjari s-au analizat urmatorii indicatori: pH, MTS, CCO-Cr,CBO5,azot amoniacal,fosfor total, substante extractibile cu solventi organici,detergenti sintetici. Buletinul de analiza pentru hala H3 in anul 2017 a inregistrat o usoara depasire la indicatorul azot amoniacal, peste valoarea limita de emisie prevazuta in HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare – NTPA 002. Nivelul ridicat al indicatorului azot amoniacal in apele uzate tehnologice colectate in cele doua bazine vidanjabile indica un nivel ridicat de azot prezent in dejectiile pasarilor ceea ce impune adoptarea unei tehnici de reducere conform 4.10.1- Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat (DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor). Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane s-au prelevat probe de apa din forajul de alimentare cu apa al fermei P1, aflat la extremitatea nordica a amplasamentului. Au fost analizati indicatorii: amoniu, azotati, azotiti, CCOMn, pH, si Fe , concentratiile inregistrate situandu-se sub limitele maxime admise conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu exceptia azotitilor la proba de apa din Semestrul I 2017 si azotatilor la proba de apa din Semestrul II 2017. Avand in vedere faptul ca in vecinatatea fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL sunt terenuri agricole, cresterea nivelurilor celor doi indicatori ,nitrati si nitriti, din apa freatica se datoreaza lucrarilor de fertilizare a solurilor ce folosesc ingrasaminte anorganice pe baza de azot, in exces, contrar recomandarilor Codului de bune agricole agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA/MAPDR nr.1182/1270/2005 modifcat de Ordinul MMAP/MADR nr. 990/1809/2015. Pentru ca apa furnizata in halele de crestere sa se incadreaze in parametrii de potabilitate conform Legii nr. 458/2002 Republicata,privind calitatea apei potabile, ferma avicola este dotata cu un sistem complex de filtrare (dedurizator, denitrificator si sterilizator cu ultraviolete). Emisii in SOL-SUBSOL Prin autorizatia integrata de mediu s-a impus monitorizarea calitatii solului, intr-un punct si anume langa platforma de dejectii ,prin analizarea urmatorilor indicatori : Cu,Zn,Ni,Pb si incadrarea in limitele prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. Rezultatele analizelor probelor de sol au evidentiat valori foarte mici ale indicatorilor analizati fata de pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile, cum sunt considerate cele din zona amplasamentului In incinta fermei, suprafata de teren aferenta desfasurarii operatiilor tehnologice este in intregime betonata, singurele suprafete descoperite fiind cele aferente zonelor verzi. Deseuri interne Categoriile de deseuri generate in cadrul fermei avicole din activitatea principala si din activitatile auxiliare sunt urmatoarele: - dejectii animaliere Cod 02 01 06 - deseu de tesut animalier Cod 02 01 02 - deseuri menajere Cod 20 03 01 - ambalaje de hartie si carton Cod 15 01 01 - ambalaje de materiale plastice Cod 15 01 02 - namoluri de la curatarea bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice si menajere- cod 20 03 04 - cenusa rezultata din arderea peletilor in centralele termice – cod 10 01 01 - ulei uzat – cod 13 02 05* -uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere - filtrele uzate – cod 16 01 07*, generate de la utilajele folosite, colectate in recipient metalic,vor fi eliminate prin societate autorizata din punct de vedere al protectiei mediului - ambalajele contaminate - cod 15 01 10*, provenite de la uleiurile proaspete consumate precum si de la lubrifiantii folositi - anvelope uzate - cod 16 01 03 - acumulatori uzati – cod 16 06 01*- baterii cu plumb

  - Minimizarea si recuperarea deseurilor

Deseurile generate de societate sunt gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare. Deseuri valorificate prin unitati specializate si la terti: - deseuri de ambalaje de hartie, carton si plastic; - dejectii animaliere valorificate ca ingrasamant natural; - cenusa rezultata din arderea peletilor, se amesteca cu dejectiile pe platforma de dejectii,fiind ulterior valorificate ca ingrasamant natural Deseuri eliminate prin unitati specializate: - ambalaje contaminate cu substante periculoase - deseuri menajere; - deseu de tesut animalier Societatea nu detine pe amplasament depozite definitive de deseuri.

  - Energie

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransarea la reteaua de distributie existenta in zona prin intermediul postului TRAFO existent pe amplasament si prin bransarea la parcul fotovoltaic amenajat la sol in incinta fermei, pe suprafata de teren de 450 mp si care cuprinde un numar de 1432 panouri fotovoltaice cu puterea de 110 W fiecare. In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogen de 115 KVA ce utilizeaza drept carburant motorina,dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta. Alimentarea cu agent termic se realizeaza prin utilizarea a trei centrale termice pe baza de combustibil solid (peleti). Agentul termic se utilizeaza pentru incalzirea celor cinci hale de crestere a pasarilor la sol cu filtrele sanitare aferente si a sediului administrativ. Motorina pentru alimentarea incarcatorului frontal este stocata in rezervor metalic cu V=1 mc ,depozitat in magazie-Sura. Raportat la volumul de activitate, consumurile de energie electrica si combustibil in anul 2017 ,conform RAM 2017, au fost urmatoarele: energie electrica – 141.782,00 kWh combustibil solid (peleti) – 180,6 to motorina – 5 to

  - Accidentele si consecintele lor

Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional Planul de interventie in caz de poluari accidentale in vederea minimizarii efectelor asupra mediului, plan ce trebuie actualizat in functie de conditiile nou aparute si care trebuie sa contina: - Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poluari accidentale; - Fisa poluantului potential; - Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; - Componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgenta interna cu responsabilitatile conducatorilor; - Componenta echipelor de combatere a poluarilor accidentale; - Lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; - Procedura de alarmare in situatia poluarilor accidentale. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii 59/2016. Pe amplasamentul instalatiei, pe perioada desfasurarii activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore, care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Pentru conformarea cu cerintele legale si a altor cerinte, reducerea sau eliminarea aspecte de mediu cu impact asupra factorilor de mediu si sanatatii oamenilor, sunt intocmite si/sau actualizate periodic programe de: • intretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor aflate in functiune; • curatenie instalatii, platforme si cai de acces.

1.9    Zgomot si vibratii

Nivelul de zgomot este generat in perioada de aprovizionare a obiectivului cu furaje si alte materiale necesare desfasurarii activitatii, manevrarea dejectiilor. Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma este Grupul social Sibioara aflat la aproximativ 1,4 km est de amplasament.

1.10  Monitorizare

In cadrul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL monitorizarea se face conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr.6 /06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015, astfel: Monitorizarea emisiilor din surse dirijate (cosurile centralelor termice si incinerator) – frecventa →anual. Monitorizarea nivelului de amoniac conform STAS 12574/87 in zona receptorilor sensibili(zona rezidentiala Grup social Sibioara) - frecventa→doar in situatia existentei reclamatiilor. Monitorizarea emisiilor in apa evacuata in bazine vidanjabile - frecventa→inaintea fiecarei vidanjari. Monitorizarea calitatii apei subterane(put forat pentru alimentarea cu apa a fermei) - frecventa →semestrial. Monitorizarea factorului de mediu sol/subsol-punct de prelevare:langa platform de depozitare a dejectiilor - frecventa→o data la doi ani (prima prelevare se va realiza in luna aprilie 2017). Monitorizarea deseurilor – frecventa →lunar Toate aceste informatii sunt ulterior centralizate in Raportul anual privind starea factorilor de mediu. Rezultatele sunt centralizate la sediul societatii si prezentate/transmise organelor de control la solicitarea acestora.

1.11  Dezafectare

In situatia incetarii activitatii si inchiderii instalatiei se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului. In conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare la data respectiva si avand in vedere In cadrul aceste etape se vor desfasura urmatoarele activitati, in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare la data respectiva: A. Solicitarea stabilirii obligatilor de mediu la incetarea activitatii; B. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor si ecologizarea amplasamentului; C. Incetarea activitatilor productive; D. Activitati de curatire a utilajelor si echipamentelor, evacuarea materialelor si a deseurilor rezultate: - golirea halelor de productie, rezervoarelor, conductelor si altor incinte; - spalarea si curatarea instalatiilor, rezervoarelor, conductelor si canalizarilor; - evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in urma operatiunilor de spalare; - lichidarea stocurilor de materiale/furaje/medicamente existente pe amplasament;. - deseurile generate se vor elimina/valorifica prin operatori autorizati; - deconectarea instalatiilor de la retelele de energie electrica E. Activitati de dezafectare a cladirilor, instalatiilor, utilajelor si echipamentelor. Dupa finalizarea activitatilor de curatare/golire/evacuare, se va proceda la: - demontarea instalatiilor si echipamentelor, prin utilizarea tehnicilor adecvate dimensiunii si destinatiei ulterioare; utilajele si echipamentele care sunt in stare buna se vor valorifica ca atare, iar utilajele nefunctionale se vor valorifica prin operatori autorizati; - se vor demonta conductele aferente instalatiilor precum si instalatiile electrice. - se va asigura valorificarea/eliminarea tuturor deseurilor rezultate (resturi metalice feroase si neferoase, deseuri inerte din demolari etc.) prin operatori autorizati. F. Activitati de conservare Se vor asigura masuri de conservare si paza pentru cladirile si utilajele din patrimoniul societatii care se vor pastra ca atare, pentru valorificare ulterioara. G. Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului; Se vor realiza masuratori privind poluarea solului si a panzei freatice in vederea analizarii impactului produs de activitatea tehnologica asupra solului, pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

1.12  Aspecte legate de amplasamentul pe care se afla instalatia

Titularul prezentei solicitari este singurul detinator de Autorizatie integrata de mediu pe acest amplasament.

1.13   Limite de emisie

AER

Emisii din surse fixe,dirijate - produse prin arderea peletilor in cele doua centrale termice Pragurile impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 la indicatorii stabiliti prin autorizatia integrata de mediu nr.6 din 06.08.2012 revizuita in data de 09.04.2015 sunt urmatoarele: (pentru 2 cosuri de la centralele termice) CO – 250 mg/Nmc SO2 – 2000 mg/Nmc NOx - 500 mg/Nmc pulberi – 100 mg/Nmc TOC – 50 mg/Nmc Emisii difuze si mirosuri Deoarece in cadrul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL s-a optat pentru o densitate de populare de 39 kg/mp greutate in viu,conform prevederilor Ordin ANSVSA nr.30/2010 pentru apromarea Normei sanitar veterinare din 30 martie 2010 privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, Anexa nr.2 - Cerinte de practicare a unei densitati de populare sporite, sistemul automat de climatizare al halei trebuie sa asigure si urmatorii parametrii → concentratia de amoniac (NH3) sa nu depaseasca 20 ppm si concentratia de dioxid de carbon (CO2) sa nu depaseasca 3.000 ppm, valori masurate la inaltimea capetelor puilor Imisii – Limitele sunt stabilite conform STAS 12574 – 87 „Aer din zonele protejate, Conditii de calitate: Pulberi in suspensie (30 minute) – 0,5 mg/m3 Pulberi sedimentabile (1 h) – 17 g/m2/luna Amoniac – 0,1 mg/m3 Hidrogen sulfurat – 0,008 mg/m3

APA

Pentru calitatea apei subterane, prelevata din puturile de alimentare cu apa care sunt considerate si puturi de observatie,valoarile de referinta sunt cele inregistrate cu ocazia primului buletin de analiza, la momentul initial al autorizarii (AIM nr.6 din 06.08.2012). VLE conform primului buletin de analiza pH 6,02 Fe 0,026 mg/l CCOMn 2,28 mgO2/l Azotati nedetectabil Azotiti nedetectabil Deoarece apa este utilizata in special pentru adaparea pasarilor, ea trebuie sa indeplineasca criteriile de calitate stabilite prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare.In acest caz punctul de prelevare il constituie hala de crestere, dupa ce apa pompata din put a trecut prin sistemul de purificare/denitrificare. VLE conform Legii nr.458/2002 pH 6,5-9,5 Fe 200 µg/l CCOMn 10 mgO2/l Amoniu 0,50 mg/l Azotati 50 mg/l Azotiti 0,50 mg/l Poluanti in apa evacuata in bazinele vidanjabile – VLE sunt prevazute in HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare – NTPA 002 pH 6,5-8,5 MTS 350,0 mg/l CCO-Cr 500,0 mg/l CBO5 300,0mg/l Azot amoniacal 30,0mg/l Fosfor total 5,0mg/l Subst.extractibile cu solventi organici 30,0 mg/l Detergenti sintetici 25,0mg/l

SOL

Prelevarea se realizeaza dintr-un intr-un punct si anume langa platforma de dejectii , la adancimea de 5cm si respectiv 30 cm. VLE conform Ordinului MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. NNr. crt. Locul de prelevare Indicatorul analizat Praguri de alerta Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/kg substanta uscata) 1 1 Langa platforma de dejectii – adancime 5 cm Ni 200 Zn 700 Pb 250 Cu 250 2 2 Langa platforma de dejectii – adancime 30 cm Ni 200 Zn 700 Pb 250 Cu 250

ZGOMOT

Nivelul de zgomot admis: conform STAS 10009/2017 pentru zone de productie/industriale (65dB (A)).

1.14  Impact

Impactul asupra factorului de mediu APA In ceea ce priveste analiza apei freatice se constata faptul ca in primul semestru al anului 2017 s-au inregistrat depasiri substantiale ale indicatorului azotiti fata de valorile de referinta inregistrate in anul 2012. Lipsa constantei in depasirea acestor valori(nivelul poluantului in proba analizata in Semestrul II 2017 fiind sub nivelul stabilit chiar si prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile ulterioare) indica faptul ca cel mai probabil calitatea apei subterane este influentata prin transferul de poluanti de pe terenurile din vecinatate, unde au loc activitati de fertilizare a terenurilor agricole. Impactul asupra factorului de mediu AER Emisii din surse punctiforme: emisiile s-au situat sub VLE admise pentru indicatorii analizati. Impactul asupra factorului de mediu SOL Rezultatele analizelor probelor de sol au evidentiat valori foarte mici ale indicatorilor analizati fata de pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile, cum sunt considerate cele din zona amplasamentului, sub limitele prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

1.15   Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare

Investitia este noua,in conformitate cu cerintele BAT in domeniu, nefiind necesare programe de modernizare.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS(sau ambele)-daca DA indicati aici numerele de certificare/inregistrare | NU |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dvs.de solicitare (indicati posturi si nume).Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama societate - ANEXA |

Daca nu sunteti certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos

|  | Cerinta caracteristica a BAT | DA sau NU | Documentul de referinta sau data la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau department este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta official? | NU |  |  |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Planul de revizii-intretinere in perioada vidului sanitar | Administrator Sef ferma |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Idem | Administrator Sef ferma |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | NU |  |  |
| 5 | Aveti un system prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | NU |  |  |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | NU |  |  |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale? | DA |  | Responsabil protectia mediului |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi -inspectii vizuale |  | -Verificare etanseitate bazine colectare ape tehnologice si retea de canalizare; - Verificare etanseitate platforma de dejectii | Sef ferma |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusive contractantii si cei care achizitioneaza echipament) si materiale si care care cuprinde urmatoarele elemente: Constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; Constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; Prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire. | DA | Registru instructaj protectia mediului | Administrator Sef ferma |
| 10 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Precizate in fisele postului pt.fiecare functie | Administrator Sef ferma |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Norme specifice in zootehnie | Administrator Sef ferma |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare,comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potential, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea ei si aplicarea de masuri preventive si corective? | NU |  |  |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corrective si de prevenire a repetarii? | NU |  |  |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (prferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | NU |  |  |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | NU |  |  |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrate in mod clar, printr-un document,faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu. | NU |  | Administrator |
| 17 | Este demonstrat in mod clar,printr-un document,faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | NU |  |  |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (procedure scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: | NU |  |  |
|  | Controlul schimbarii procesului in instalatie |  |  |  |
|  | Proiectarea si inspectarea noilor instalatii,echipamente sau altor proiecte importante; |  |  |  |
|  | Aprobarea de capital; |  |  |  |
|  | Alocarea de resurse; |  |  |  |
|  | Planificarea si programarea; |  |  |  |
|  | Includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  | Politica de achizitii; |  |  |  |
|  | Evidente contabile pentru costurile de mediu comparative cu procesele implicate si nu cu cheltuielile de regie |  |  |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: |  |  |  |
|  | Informatii solicitate de Autoritatea de reglementare;si | DA | Conform cerintelor A.I.M. | Administrator Sef ferma |
|  | Eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatiri viitoare planificate | NU |  |  |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | NU |  |  |

3. INTRARI DE MATERII PRIME

3.1 Selectia materiilor prime si materialelor

| Principa-lele materiale utilizari | Natura chimica/ Compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al material-lelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea produs %apa de suprafata %in canalizare %in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu degradabilitate,bioacumulare potential,toxici-tate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicate de ce?) | Cum sunt stocate? (A-D)Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau cantitatea stocata? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paie (asternut) | Paie de grau | 40-60 to/an | 100% in deseuri | -biodegradabil -fertilizant impreuna cu dejectiile evacuate din hale | - | Modalitate de stocare pe platforma de dejectii– C,D |
| Furaje | Porumb,grau,srot soia,srot floarea soarelui,vitamine, minerale. Grasime,celuloza,Ca,Na,Cl; Vitaminele A,D,E,fitiaza; Proteina bruta – 19,98%; Fosfor – 0,43% | 1600 -1700 to/an | Partial sunt absorbite prin metabolismul pasarilor si partial sunt eliminate sub forma de dejectii si gaze de fermentatie. Nu se poate indica o proportie exacta deoarece este un ansamblu de parametrii care influenteaza acest aspect. | In mare parte biodegradabile,duc la emisii semnificative de gaze rezultate din decompunerea lor, in special NH3 si CH4. | - | Modalitate de stocare in silozuri inchise –A Utilizarea furajelor nu genereaza un risc semnificativ pentru mediu |
| Motorina | Stare lichida, densitate la 15ºC intre 820-845 kg/mc, continut de cenusa max. 0,01%, punct de inflamabilitate peste 55ºC. Fraze de pericol: H304, H315, H226, H332, H351, H373, H411 | Cca.5 to/an | - | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | - | Modalitate de stocare in butoi,in container incinerator si magazie-A |
| Peleti | Lemn(rumegus) sau paie in amestec cu un liant | Cca.300 to/an | - | - | - | Modalitate de stocare in sura-A |
| FUMAGRI OPP | Produs biocid- Bactericid și fungicid – fum, lumânare pentru dezinfectarea aerului și de suprafață a spațiilor. Fraze de pericol: H272,H315, H319, H335,H400 | Cca.40-50 kg/an | - | Substante specifice de uz frecvent in zootehnie | Sunt produse uzuale. Eficacitate ridicata de neegalat împotriva Salmonella. Spectrul larg de activitate împotriva microorganismelor, bacteriilor și mucegaiurilor..Nu este necesar a fi inlocuite. | Depozitare temporara in magazie cu acces restrictionat.Utilizate doar in perioada de igienizare a halelor dupa depopulare - A |
| VIRKON S | Dezinfectant universal virulicid, bactericid, fungicid şi antimucegaiuri. | 0,45 to/an | 100%evacuat in apele uzate de spalare hale | Substante specifice de uz frecvent in zootehnie, corozive | Sunt produse uzuale. Exista alternative cu aceleasi proprietati.Nu este necesar a fi inlocuite. | Depozitare temporara in magazie cu acces restrictionat.Utilizate doar in perioada de igienizare a halelor dupa depopulare - A |
| Apa |  | 6945 mc |  |  |  | Doua rezervoare subterane din fibra de sticla cu V=14000l si V=30mc- A |
| Energie electrica |  | 141782 kWh |  |  |  | - |

3.2 Cerinte BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de personae responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate?Daca da, faceti o lista a acestora si indicate in cadrul programului de modernizare data la care vor fi finalizate | NU este cazul-investitie noua .Proiectare conform cerintelor BAT. | - |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicate data la care acestea vor fi finalizate,in cadrul programului de modernizare. | Nu este necesar un program de modenizare |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA (retete furajare si fisele tehnice de scuritate ale produselor DDD) | Administrator Sef ferma |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pt revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA | Administrator Sef ferma |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? | DA (declaratii de conformitate si fisa produsului, semnate de furnizorii de furaje) | Administrator Sef ferma |

3.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Nu se poate face o minimizare a deseurilor rezultate decat printr-un management nutritional adecvat si tratamente medicamentoase corespunzatoare starii fiziologice a efectivului de pasari

3.4 Utilizarea apei

3.4.1 Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (rau, ape subterane, retea urbana) | Volumul de apa prelevat (m3/an) 2017 | Utilizari pe faze ale procesului | % de recirculare a apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in process pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj P1 cu H=19 m | 6.945 | -Adapare pui de carne -Spalare hale de crestere -Folosinta igienico-sanitara -umidificarea aerului din hale prin pulverizare apa | 0% | 0% |

3.4.2 Compararea cu limitele existente

| Parametru | Performanta fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL | Valori limita parametrii relevanti | Sursa valorii limita |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de carne |
| Consum de apa(l apa/ kg furaj consumat) | 2,88 | 1,7-1,9 | Tab 3.11 BAT”Intensive rearing of Poultry and Pigs” |
| Consum total de apa (l/cap/ciclu) | 9,16 | 4,5-11 |  |
| Consum total de apa (l/loc pasare/an) | 55 | 40-70 | Tab 3.12 BAT”Intensive rearing of Poultry and Pigs” |
| Consum apa pentru spalare (mc/mp/an) | 0,028 | 0,03-0,048 |  |

Bilantul apei in ferma avicola SC AVIMAR VETERINARY SRL

6981,52 m3/an

6964 m3/an

-adapare:6768 m3/an

-spalare hale:149 m3/an

-umidificare hale:47 m3/an

134 m3/an

(pierderi 10%)

17,52 m3/an

3.4.3 Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de personae responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei?Indicati data si numarul documentului respectiv. | NU | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare.Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa?Daca DA, descrieti succint principalele rezultate. | DA -Prin spalarea halelor cu instalatie cu jet de apa sub presiune; -Prin adapatori-cu nipluri pentru recuperarea pierderilor -prin automatizarea sistemului de adapare | Administrator Sef ferma |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost)realizate | Singura alternativa posibila pentru ferma avicola este minimizarea consumului de apa folosit la spalarea halelor.Conform Raportului de amplasament, societatea se incadreaza in datele de referinta BAT.Spalarea halelor dupa depopulare la sfarsitul ciclului de crestere se face cu instalatie cu jet de apa sub presiune. Deoarece se utilizeaza un sistem de adapare care are toate dotarile pentru prevenirea pierderilor din retea si baltirilor in adapost (nipluri de adapare) se considera tehnologia BAT |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu | - | - |
| Confirmati fatul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia? | NU este cazul | - |

3.4.3.1 Sistemele de canalizare

Din incinta fermei rezulta:

- Ape uzate tehnologice (de spalare din halele de crestere pui);

- Ape uzate menajere de la filtrele sanitare;

- Ape pluviale.

Evacuarea apelor uzate si pluviale din ferma se face astfel:

- Apele uzate menajere rezultate de la filtrele sanitare sunt colectate in bazin betonat vidanjabil cu V=32mc, amplasat in vecinatatea cladirii Anexa.

- Apele uzate tehnologice rezultate din spalarea halelor de crestere la sfasitul ciclului de crestere sunt colectate in bazine vidanjabile.

- Apele pluviale colectate de pe invelitori, drumuri de acces si platforme betonate sunt colectate prin canale betonate si sunt evacuate prin intermediul colectoarelor/ deznisipator, pe ternurile limitrofe.

Levigatul scurs de pe platforma de dejectii partial acoperita,se colecteaza prin intermediul rigolelor, in doua bazine subterane de retentie,vidanjabile.

3.4.3.2 Recircularea apei

Nu sunt admise recirculari le apei in tehnologia de crestere a puilor de carne deoarece:

- Sunt evacuate doar ape uzate menajere si de spalare a halelor;

- Nu sunt justificate cheltuielile cu un sistem de epurare a apelor uzate care ar putea fi ulterior utilizate doar pentru spalarea halelor in perioada de igienizare dupa depopulare.

Spalarea halelor se face in vidul sanitar pentru asigurarea conditiilor optime de viata a efectivului de pasari, inlaturarea dejectiilor ramase dupa evacuarea mecanica, a factorilor patogeni,etc.Nu se accepta ca tehnica reutilizarea apei pentru efectuarea unor operatii de dezinfectie, dezinsectie,deratizare.

3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare

Nu este cazul

3.4.3.4 Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este utilizata pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin :

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul:

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare

- Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1 Inventarul proceselor

| Numele procesului | Descriere | Capacitati maxime |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea halelor pentru populare si vidul sanitar | Operatiile din vidul sanitar presupun: Curatirea mecanica prin indepartarea asternutului de paie epuizat amestecat cu dejectii si altor materiale grosiere din hale Transportul dejectiilor la platforma de dejectii Spalarea pardoselilor si echipamentelor cu pompa cu jet de apa sub presiune Revizii si reparatii;inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte Dezinfectia propriu-zisa prin fumigare si sigilarea halelor Aerisirea halelor si aplicarea asternutului de paie Inainte de popularea halelor, dupa vidul sanitar, se asterne un strat de paie de cca.3,5 kg/mp. | -suprafata spalata in vidul sanitar7386 mp x 6 ori/an =44316mp - apa pentru spalare, cca.10 l/mp,respectiv cca. 443 mc/an - cantitatea de produse DDD este de aprox. 120 l/an (substanta concentrata) |
| Popularea halelor cu pui de o zi | Popularea cu pui de o zi se face de la SC Avicola Focsani SA.Puii sunt transportati cu mijloace de transport special apartinand furnizorului si livrati la halele de crestere din ferma apartinad SC Avimar Veterinary SRL. Inainte de populare se face o verificare prealabila a conditiilor de microclimat din hale pentru a se putea asigura o temperatura a aerului si o ventilatie corespunzatoare. Cresterea puilor de carne de la o zi la 38-42 de zile se face in cele trei hale.Puii urmeaza a fi mentinuti si crescuti in conditii de microclimate controlat,pana la atingerea parametrilor de teiere (greutate medie de livrare cca.1,9 kg; greutate maxima de livrare cca. 2,2 kg). Cele cinci hale pentru pui au o suprafata utila de 7344 mp. Capaciatea de crestere este de 142.500 capete (33000 capete x4 hale si 10500 capetex 1 hala).Densitatea efectivului in halele 1,2,4,5 este de 19,74 capete/mp iar in hala nr.3 este de 14,66 capete/mp | -populare cu 142.500 capete/serie x 6 serii/an = 855.000 capete/an |
| Cresterea si finisarea puilor de carne | Procesul de cresterea puilor de carne, se rezuma la urmatoarele operatii: Asigurarea furajarii, adaparii si medicatiei corespunzatoare varstei efectivului; Asigurarea conditiilor de microclimar din hale, corespunzatoare varstei efectivului; Urmarirea starii de sanatate a efectivului si administrarea de medicamente/vaccinuri. Colectarea pasarilor moarte si depozitarea in saci de plastic in cele doua lazi frigorifice pana la predare catre operatori economici autorizati pentru eliminare(incinerare) . Indicatori tehnici: Densitate 14,66 -19,74 capete de pui/mp Greutate maxima de livrare : 2,2 kg/cap Greutate medie de livrare: 1,9 kg/cap Spor mediu zilnic: cca 46 g Numar de cicluri de crestere pe an :6 Consum specific de furaje: 1,9 kg/kg carne viu Consum specific de apa: 4,1 l/kg carne viu Mortalitate in efectiv:max 3% | - rata mortalitatii este de aprox. 3% → capacitatea instalatiei este de cca. 829.350 pui/an |
| Depopularea halelor | La sfarsitul ciclului de crestere se evacueaza puii din adaposturi,se incarca in mijloace auto speciale apatinand beneficiarilor si sunt transportati pentru abatorizare in afara amplasamentului. |  |

4.2 Descrierea proceselor

4.3 Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Unitate de masura | Productie realizata an 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne | Pui pentru abatorizare | Alimentatie publica | capete | 423.920 |

4.4 Inventarul iesirilor (deseuri) pentru anul 2017

| Numele procesului | Numele deseului | Codul | Impactul deseului/emisiei | Cantitatea (to/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati administrative | menajere | 20 03 01 | Depozitare temporara in containere pana la predarea catre operatorul de salubritate.Eliminare finala prin depozitare la DEDMI Ovidiu. Pe amplasamentul fermei impactul este nul. | 3,995 |
| Pregatirea halelor pentru populare si vidul sanitar | Ambalajele produselor pentru dezinfectie/dezinsectie: -hartie/carton -plastic | 15 01 01 15 01 02 | Se predau spre valorificare la SC GEORNIC SRL. Pe amplasamentul fermei impactul este nul. | 0,340 0,523 |
| Popularea halelor cu pui de o zi | Ambalaje din plastic deteriorate (ladite transport pui) | 15 01 02 | Se predau spre valorificare la SC GEORNIC SRL.Pe amplasamentul fermei impactul este nul |  |
| Cresterea puilor de carne | Cadavre pasari | 02 01 02 | Colectare in lazi frigorifice (2x400l) pana la predare catre operatori ec.autorizati pentru incinerare | 0,962 |
|  | Dejectii | 02 01 06 | Depozitare temporara pe platforma de dejectii.Sunt livrate periodic catre SC SAGRICO SRL pentru a fi utilizate ca fertilizant natural.Impact asupra solului daca nu se respecta Codul de bune practici agricole. Pe amplasament -emisii atmosferice de NH3. | 82,6 |
|  | Ambalajele produselor pentru dezinfectie si medicamente | 15 01 02 | Se predau spre valorificare la SC GEORNIC SRL.Pe amplasamentul fermei impactul este nul. |  |
|  | Cenusa de la arderea peletilor in centralele termice | 10 01 01 | Depozitare temporara in saci de plastic pana la predarea catre un operator autorizat in vederea eliminarii prin depozitare finala. Pe amplasamentul fermei impactul este nul. | 0,2 |

4.5 Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Schema fluxului tehnologic

4.6 Sistemul de exploatare

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R/ | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns?(sec/minute/ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura in hale | DA | R | Asigurarea unor conditii favorabile pentru pasari conform normelor sanitar veterinare in vigoare | Max.30 sec. |
| Viteza aerului | DA | R |  |  |
| Umiditatea | DA | R |  |  |
| Intensitatea luminoasa | DA | R |  |  |
| Nivelul de amoniac la nivelul capetelor puilor | DA | R |  |  |
| Consum de apa | DA | R | Eficientizarea consumului de apa, reducerea pierderilor |  |
| Consum de furaje | DA | -R | Eficientizarea consumului de furaje, reducerea pierderilor, controlul nivelui de excretie de azot si fosfor |  |

Instalatiile de asigurare a climatizarii in hale sunt complet automatizate, pornirea si oprirea sistemelor de ventilatie, a clapetelor de admisie aer, a sistemelor de racire si incalzire fiind reglata in urma masurarii automate a temperaturii si umiditatii in hale – prin computerul automat de sistem.

La depasirea parametrilor in halele de crestere se produce alarmarea automata la exterior.

Prin mentinerea la un nivel optim a parametrilor de microclimat se asigura si evacuarea emisiilor de amoniac,metan,CO2 la exterior.

Cu privire la iluminat, se aplica programe special de iluminat functie de etapa de dezvoltare a efectivului de pasari.

4.6.1 Conditii anormale

La producerea de mortalitati in efectiv, se evacueaza imediat cadavrele din hale.Medicul veterinar identifica motivul decesului iar daca este cazul se aplica medicatia adecvata pentru intregul efectiv.

In cazul unor boli infectioase, se instituie carantina si se anunta autoritatea sanitar veterinara.

In situatia intreruperii alimentarii cu energie electrica, furnizarea energiei este preluata de grupul electrogen din dotarea fermei, Pnominala=115 kWh, care utilizeaza motorina

4.7 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| NU | - |
| Studii propuse |  |
| Studiu de dispersie al amoniacului provenit din halele de crestere | ANEXA la Raportul de amplasament |

4.8 Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Societatea nu a implementat standardul ISO 14001. Exista disponibilitatea operatorului dar nu se poate indica o data exacta pentru indeplinirea acestui obiectiv.

4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta

Pentru desfasurarea in conditii de maxima siguranta a activitatii SC AVIMAR VETERINARY SRL  a intocmit in cursul anului 2013 si revizuit in 2014, Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta si poluari accidentale. Acest plan este actualizat,  avand in vedere noile conditii de pe amplasament, respectiv extinderea capacitatii fermei avicole prin construirea a doua noi hale de productie in cursul anului 2017.

In cazul in care se inregistreaza epidemii in efectivul de pasari, ca situatie de urgenta, actiunile luate sunt cele specific activitatii zootehnice. In acest caz se va cere interventia prin sprijin logistic si de personal de la Directia Sanitar- Veterinara Constanta.

4.8.3 Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice

Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor prin respectarea stricta a  indicatiilor de exploatare si efectuarea reviziilor la termenele indicate de producator.

Respectarea operatiunilor in perioada de vid sanitar.

In ceea ce priveste reducerea cantitatii de azot si fosfor din dejectiile pasarilor, managementul nutritional vizeaza respectarea valorilor de referinta BAT pentru continutul de proteina bruta si fosfor total in retetele de furaje.

5.   EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

5.1.1 Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iasiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea energiei termice pentru incalzirea halelor | peleti | Gaze de ardere Energie termica | Buletin de analize -anual conf.cerintelor aut.integrate de mediu nr.6 din 06.08.2012revizuita in 09.04.2015 Utilizarea peletilor de calitate superioara (certificate de calitate) | Cosuri centrale termice |

5.1.2. Protectia muncii si sanatatea publica

Se aplica masuri specifice de protectie a muncii in domeniu

5.1.3 Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului solid (peleti) in centralele termice | Cosuri de dispersie | Pulberi,CO, SO2,NOx,TOC |  | existent |

5.1.4 Studii de referinta

Nu s-au realizat studii de referinta privind emisiile din surse punctiforme din cadrul amplasamentului.

5.1.5. COV

Nu este cazul

5.1.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor COV

Nu este cazul

5.1.7 Eliminarea penei de abur

Nu este cazul

5.2  Minimizarea emisiilor fugitive in aer

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | %estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise | - | - | - |
| Zone de depozitare: platforma de dejectii | CH4, NH3 | Nu este posibila cuantificarea | Nu este posibila cuantificarea |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport | - | - | - |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul:LA EVACUAREA DEJECTIILOR DIN HALE | NH3,CH4,H2S, N2O, pulberi | Nu este posibila cuantificarea | Nu este posibila cuantificarea |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul: LA DESCARCAREA FURAJELOR IN SILOZURI | pulberi | Nu este posibila cuantificarea | Nu este posibila cuantificarea |
| Sisteme de transport, de ex.benzi transportoare | - | - | - |
| Sisteme de conducte si canale (ex.bazine de decantare,drenuri,guri de vizitare,etc.) | - | - | - |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | - | - | - |
| Posibilitatea de by-pass a echipamentului de depoluare (in aer sau apa),Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului | - | - | - |
| Pierderi accidentale ale continutului intalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | - | - | - |

5.2.1. Studii

Studiu de dispersie al amoniacului provenit din halele de crestere (ANEXA la Raportul de amplasament)

5.2.2 Pulberi si fum

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

- Retinerea pulberilor de la echipamentele ce genereaza astfel de poluanti

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, material de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi, etc;

Platforma pentru depozitarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a puilor de carne la sol are urmatoarele caracteristici: - Stotal=468 mp; - constructie de forma dreptunghiulara in plan, prevazuta cu pardoseala din beton cu panta de 1,5% ,delimitata perimetral de un zid de beton cu inaltimea de 2 m; - este acoperita partial pe suprafata de 368 mp cu o structura formata din stalpi din lemn si acoperis din tabla ondulata cu panta de 15%; - cele doua sectiuni ale platformei (cea veche cu S=300 mp si extinderea cu S=168 mp sunt conectate la cate un bazin betonat, vidanjabil, cu capacitatea de 1,2 mc fiecare, pentru colectarea levigatului

- Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor (evita transferal poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constatand necesitatile energetice mai mari) minimizarea pierderilor;

Sistemul automat de furajare dispune de linii de transport inchise pentru furaje din silozurile exterioare la sistemele de hranire din hale. De la silozuri si pana la hale, sistemul de hranire este etans nepermitand pierderi de furaj (Sistem de transport furaje cu spirala).

- Curatenie sistematica

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces

5.2.3 COV

NU este cazul

5.2.4 Sistem de ventilare

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Halele pentru puii de carne (echipare per hala) | Nu se aplica tehnici end-of-pipe. Se aplica managementul nutritional in ferma. Prin ventilatia halelor se asigura un volum de aer de min.3,6 mc/h/kg viu. |

5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

5.3.1 Sursele de emisie

De pe amplasamentul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL nu se evacueaza ape uzate in surse de suprafata.

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata:

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa uzata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa de spalare din halele pentru puii de carne | -utilizarea unor instalatii de spalare cu jet de apa sub presiune; - nu se aplica la adapare | Nu se realizeaza epurarea apelor uzate in incinta fermei | -1 bazin betonat cu vol.32 mc. (preia apele uzate de la Halele 1 si 2) - 1 bazin din fibra de sticla cu vol.30 mc (preia apele uzate de la hala 3) - 1 bazin din fibra de sticla cu vol.30 mc (preia apele uzate de la Halele 4 si 5) Vidanjare si transport la statia de epurare cu operatori autorizati dpdv protectia mediului. |
| Apa uzata menajera de la filtrul sanitar | -instructajul angajatilor | Nu se realizeaza epurarea apelor uzate in incinta fermei | - 1 bazin betonat cu vol.32 mc pentru ape uzate menajere Vidanjare si transport la statia de epurare cu operatori autorizati dpdv protectia mediului. |

5.3.2 Minimizare

Pentru minimizarea consumului de apa pentru spalarea halelor de crestere se utilizeaza instalatii de spalare cu jet de apa sub presiune. Minimizarea consumului de apa pentru adapare in fermele de pasari nu este o tehnica BAT, dimpotriva este obligatoriu accesul liber la apa al pasarilor

5.3.3 Separarea apei meteorice

Apele pluviale provenite de pe cladiri si de pe aleile de acces, betonate, sunt preluate printr-un sistem deschis de rigole si deznisipator si evacuate din incinta pe terenurile limitrofe . Apele pluviale de pe platforma de dejectii acoperita partial , sunt preluate prin intermediul unei rigole colectoare si evacuate in 2 bazine vidanjabile cu V=1,2mc fiecare.

5.3.4. Reutilizarea apei

Inventarul studiilor necesare privind stabilirea metodelor de tratare a apei uzate in vederea reutilizarii

Studii

Nu este cazul

5.3.4.1 Justificare

Justificarea faptului ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. Prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat) – daca este cazul

Dezavantajele epurarii apelor uzate tehnologice pe amplasament: -pentru ca statia de epurare sa functioneze la parametrii optimi, este necesar un flux relativ continuu in ceea ce priveste evacuarile (In cazul fermelor avicole, evacuarile se realizeaza doar la sfarsitul ciclului de crestere cand se igienizeaza halele). - scade riscul poluarii emisarului (canal de irigatii)

5.3.5 Compozitia efluentului

| Componenta-(in special sub forma CCO) | Punct de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) |
| --- | --- | --- |
| pH | Bazine vidanjabile ape uzate tehnologice si base platforma de dejectii | Apele uzate tehnologice si levigatul de la platforma de dejectii sunt vidanjate si transportate la o Statie de epurare autorizata dpdv al protectiei mediului. |
| CCO-Cr |  |  |
| CBO5 |  |  |
| Azot amoniacal |  |  |
| MTS |  |  |
| Fosfor total |  |  |
| Detergenti sintetici |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici |  |  |

5.3.6 Studii

Inventarul studiilor necesare privind stabilirea impactului asupra receptorului

Studii

Nu este cazul

5.3.7 Toxicitate

Nu este cazul.Pe amplasamentul fermei nu se epureaza efluentul.

5.3.8 Reducerea CBO5

Nu este cazul. Rezultatele buletinelor de analiza realizate cu ocazia vidanjarii in cursul anului 2017 au evidentiat valori ale acestui indicator sub pragul stabilit prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare – NTPA 002

5.3.9 Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cazul.

5.3.10 By-pass area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Nu este cazul.

5.3.11 Epurarea pe amplasament

Tehnici de epurare a efluentului

Nu se realizeaza epurarea pe amplasament a efluentului rezultat din activitatea fermei avicole. Apele uzate tehnologice, menajere, levigat de la platforma de dejectii,sunt evacuate in bazine vidanjabile.

5.4    Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

5.4.1 Informatii despre pierderi si scurgeri

Pierderi si scurgeri de apa uzata

| Sursa | Poluanti | Debit masic/unitatea de timp unde este cunoscuta | %estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Structuri subterane: retea de canalizare si bazine vidanjabile pentru apele uzate de spalare a halelor si fecaloid-menajere | Conform Sectiunea 5.3.5 | -Bazin subteran betonat,tricompartimentat,cu V=32 mc pentru apele tehnologice de la halele H1 si H2; -Bazin subteran din fibra de sticla, bicompartimentat cu V=30 mc pentru apele uzate tehnologice de la hala H3 -Bazin subteran din fibra de sticla, bicompartimentat cu V=30 mc pentru apele uzate tehnologice de la halele H4 si H5; - Bazin subteran betonat, tricompartimentat,cu V=32 mc pentru apele fecaloid-menajere | Doar in caz de avarii/neetanseitati |
| 2. Platforma de depozitare dejectii | levigat | -Doua base subterane, betonate, pentru colectare levigat cu V=1,2mc fiecare | Doar in caz de neetanseitati |

Descrierea situatiei actuale / propuse cu privire la conformarea cu cerintele BAT sau a utilizarii masurilor alternative.

Compararea cu cerintele BAT pentru eliminarea pierderilor si scurgerilor de apa uzata

| Practici curente | Cerinte BAT | Situatia conformarii |
| --- | --- | --- |
| Conform Sectiunii 5.3.1 | Nu sunt cerinte speciale si tehnici de implementat in ceea ce priveste acest aspect |

In vecinatatea amplasamentului nu exista ape de suprafata permanente.

5.4.2 Structuri subterane

Compararea cu cerintele BAT pentru structuri subterane

| Cerinta caracteristica BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta |
| --- | --- | --- |
| Nu sunt cerinte BAT pentru acest domeniu |  |  |
| Una din urmatoarele optiuni trebuie sa fie implementata pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane |  |  |
| izolatie de siguranta | Da |  |
| detectare continua a scurgerilor | Nu este cazul |  |
| un program de inspectie si intretinere | Da- pentru bazinele vidanjabile, la fiecare vidanjare | Procedura inspectie si interventie |

5.4.3 Acoperiri izolante

Compararea cu cerintele BAT pentru acoperiri izolante

| Cerinta BAT | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in considerare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate / consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Program de inspectie (verificare vizual) |  |
| Aplicarea practicilor de mai sus in toate zonele de acest fel. |  |  |

5.4.4 Zone de poluare potential

Pentru fiecare zona in care exista posibilitatea ca activitatile sa polueze apa subterana, s-a evaluat cerinta de

impermeabilizare si existenta straturilor izolatoare pentru structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale,rezervoare, batale).

| Cerinta | Platforme exterioare in zonele in care se face evacuarea dejectiilor | Platforme exterioare destinate altor functiuni si drumuri de incinta | Retele subterane de canalizare a apelor uzate de spalare si fecaloid-menajere | Bazinul vidanjabil pentru ape uzate de spalare si fecaloid-menajere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| -Suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | DA | DA | DA | DA |
| -Cuve etanse de retinere a deversarilor | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| -Imbinari etanse ale constructiei | DA | DA | DA | DA |
| -Conectarea la un sistem etans de drenaj | - | - | - | - |

5.4.5 Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmaţi faptul că exista cuve de retenţie si că acestea respectă fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos

Pe amplasament exista doua echipamente ce au in dotare cuve de retentie : rezervorul de motorina pentru utilaje si rezervorul de motorina al generatorului electric.

| Cerinta | Rezervoare supraterane |
| --- | --- |
| Să fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Sunt metalice |
| Să nu aibă orificii de iesire (adică drenuri sau racorduri) si să se scurgă - colecteze către un punct de colectare din interiorul cuvei de retenţie | Se aplica |
| Să aibă traseele de conducte in interiorul cuvei de retenţie si să nu pătrundă in suprafeţele de siguranţă | Nu este cazul |
| Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Se aplica doar la generatorul electric |
| Să aibă o capacitate care să fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totală a rezervoarelor | NU |
| Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate si orice conţinuturi să fie pompate in afară sau indepărtate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Se aplica |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, să fie prevăzut cu un senzor de nivel inalt si cu alarmă, după caz | Nu se aplica |
| Să aibă puncte de umplere in interiorul cuvei de retenţie unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată | Nu se aplica |
| Să aibă un program sistematic de inspecţie a cuvelor de retenţie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apă acolo unde integritatea structurală este incertă) | Nu se aplica |

5.4.6 Alte riscuri asupra solului

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte,etc. care,datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Depozitari exterioare neorganizate/ necontrolate pentru dejectiile evacuate din hale dupa depopulare | Sunt datorate unor practici neconforme.Se impune un management riguros. |
| Pierderi accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele si mijloacele de transport din incinta | Utilizarea de mijloace auto conform normelor RAR .Se interzic lucrari de intretinere a utilajelor (incarcator frontal) si a mijloacelor de transport in spatii neamenajate.Existenta pe amplasament a absorbantilor, pentru indepartarea de pe platformele betonate a eventualelor scurgeri accidentale de combustibil/ulei. |

5.5 Emisii in ape subterane

5.5.1 Emisii directe sau indirecte de substante rezultate din instalatie, in apa subterana in anul 2017

|  | In scopul monitorizarii calitatii apei subterane s-a stabilit ca punct de prelevare, forajul P1 pentru alimentare cu apaconform AIM nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in 09.04.2015. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteriticile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex.zilnica,lunara,etc.) |
|  |  | pH, azotati, azotiti, CCO-Mn ,Fe, amoniu | Foraj P1 pentru alimentare cu apa aflat la limita nordica a amplasamentului, la o distanta de cca.60 m nord fata de platforma de dejectii | Anual (conform prevederilor din autorizatia integrata de mediu nr. 6 din 06.08.2012 revizuita in 09.04.2015. |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Curatarea si inspectarea starii bazinelor subterane dupa fiecare vidanjare. Se interzic practici neconforme privind evacuarea si depozitarea dejectiilor in incinta fermei. |

5.5.2  Masuri de control intern si service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substante periculoase.

| Frecventa controlului si personalul responsabil: | Control vizual saptamanal, sef ferma – aplicabil la rezervorul pentru motorina |
| --- | --- |
| Cum se face intretinerea: | - |
| Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei? | - |

5.6   Miros

Activitatea de crestere a puilor de carne in cele trei hale si evacuarea dejectiilor solide din adaposturi in perioada de vid sanitar sunt surse de emisii odorizante.

Exhaustarea gazelor odorizante din adaposturi atrage dupa sine emisii sesizabile de mirosuri care se produc pe parcursul seriilor de crestere (38-42 zile) dar si dupa depopularea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, in primele zile in care se face evacuarea dejectiilor din adaposturi.

Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor este tot o sursa de miros.Emisiile sunt reduse comparative cu halele de crestere unde se face evacuarea fortata a aerului la exterior.

Conform STAS 12574/87 – conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

5.6.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Nu este cazul

5.6.2 Receptori

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Grupul social Sibioara la 1,4 km est fata de amplasament -zona rezidentiala a loc. Piatra la 3,14 km nord-est de amplasament -zona rezidentiala a com. Mihail Kogalniceanu la 3,8 km sud-vest de amplasament -zona rezidentiala a loc. Sibioara la 4 km sud-est de amplasament | Nu a fost realizat un studiu de dispersie al poluantilor atmosferici in special pentru NH3. Directia predominanta a vanturilor N si NE. | NU | Nu au fost primate sesizari privind disconfortul creat de mirosuri | In ceea ce priveste tehnologia de crestere sunt luate toate masurile pentru reducerea emisiilor de amoniac: management nutitional, evitarea umezirii asternutului, control automat al microclimatului din hale. |

5.6.3 Surse/emisii nesemnificative

Emisii din surse mobile : incarcator frontal si tractor cu remorca.

5.6.3.1 Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenire si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieti sursele de emisii puncti-forme | Descrieti emanatiile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoa-re sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate | Se realizeaza o monito-rizare continua sau ocaziona-la? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respecttarea BAT si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| -In halele de crestere mirosurile sunt generate ca urmare a descompunerii dejectiilor si asternutului rezultand gaze odorizante (NH3,H2S,CH4,N2O) -Procesele metabolice ale puilor genereaza gaze odorizante -Pe platforma de dejectii mirosurile sunt generate ca urmare a descompunerii dejectiilor si asternutului rezultand gaze odorizante (NH3,H2S,CH4,N2O) | Sistemele de ventilatie ale halelor de crestere | Emanatiile fugitive apar in perioade cand: -se asigura ventilatia naturala a halelor; -se evacueaza dejectiile din hale si de la platforma de dejectii -se transporta dejectiile la platforma de dejectii -se incarca/des-carca pasari la depopularea/popularea halelor. | Mirosurile sunt datorate prezentei in aer a gazelor rezultate din descompu-nerea dejectiilor (NH3,H2S, CH4,N2O) | NU Monito-rizarea amonia-cului ocazionata de eventuale sesizari din partea popula-tiei. | DA Pentru ammoniac CMA24h=0,1 mg/mc CMA30’=0,3 mg/mc | Reducerea emisiilor de ammoniac din hale se face prin: -managemen-tul nutritional -sistemul de ventilatie naturala si artificiala; -utilizarea sistemului de adapare care asigura minimizarea pierderilor si evitarea umezirii asternutului. | Conform coloana (g)-sunt masurile aplicate in ferma |

5.6.4 Declaratie privind managementul mirosului

Pentru reducerea emisiilor de ammoniac din halele de crestere si la manipularea dejectiilor in ferma, se aplica urmatoarele:

- Se aplica managementul nutritional conform BAT.

- Se utilizeaza tehnologie care favorizeaza diminuarea emisiilor de amoniac din ferma prin intretinerea unui microclimat optim(de ex. Sistemul de adapare prin picurare, sistem automat de incalzie/ventilatie

- Nu se fac evacuari de dejectii din hale in perioade cu date climatice defavorabile dispersiei.

- La fertilizarea terenurilor agricole, societatea care preia dejectiile (SC SAGRICO SRL) va respecta Codul de bune practice agricole si Programele anuale de fertilizare intocmite de OSPA.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producerea avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabilul pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de mediu? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i | j | k | l | m | n |
| -Halele de crestere a pasarilor (in timpul ciclului de exploatare) Procesele metabolice ale puilor genereaza gaze odorizante (NH3,H2S,CH4,N2O) | -Administrarea unui regim alimentar necorespunzator -Defectarea sistemului de ventilatie sau intreruperea curentului electric. | -Program de intretinere si reparatii curente a sistemului de ventilatie. -Interventia rapida in cazul unor avarii la linia electrica. -Curatirea gurilor de admisie si evacuare a aerului in perioada de igienizare a halelor. | Depasirea parametrilor tehnologici in hale ce conduc la acumularea amoniacului in interiorul acestora. | -Remedierea imediata a defectiunii la sistemul de ventilatie sau linia electrica. -asigurarea conditiilor pentru ventilatia naturala | Seful de ferma | NU |
| -Pe platforma de dejectii mirosurile sunt generate ca urmare a descompunerii dejectiilor si asternutului rezultand gaze odorizante (NH3,H2S,CH4,N2O) |  |  |  |  |  |  |

5.7  Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/BAT

Sistemul de crestere al pasarilor – in hale, pe asternut de paie ,la sol-echipamentele si tehnologia adoptate de SC AVIMAR VETERINARY SRL, sunt conforme cu datele de referinta BAT conform DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor. In faza de proiectare au fost studiate tehnologii alternative , optandu-se pentru echipamentele care sa asigure consumuri minime energie cu randamente maxime si emisii minime de poluanti in mediu.

| Recomandari BAT | Situatie existenta | Evaluare |
| --- | --- | --- |
| Management nutritional (BAT 3) |
| - hranire in mai multe etape | Se aplica | + |
| - regim alimentar echilibrat in azot | Se aplica | + |
| Reducerea emisiilor de pulberi provenite din adaposturi (BAT 11) |
| - alimentarea ad-libidum | Se aplica | + |
| -utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); | Se aplica | + |
| - reducerea pulberilor prin sistemul de pulverizare al apei | Se aplica | + |
| Reducerea emisiilor de mirosuri (BAT 13 si BAT 14) |
| -Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Se aplica | + |
| -menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut | Se aplica | + |
| - Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. | Se aplica | + |
| Reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate (BAT 7) |
| -Scurgerea apelor uzate către un container special | Se aplica | + |
| Utilizarea eficineta a apei (BAT 5) |
| -folosirea aparatelor de spalare cu presiune pentru igienizarea halelor | Se aplica | + |
| -selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Se aplica | + |
| -inregistrarea consumului de apa | Se aplica | + |
| -verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Se aplica | + |
| -detectarea si repararea scurgerilor | Se aplica | + |
| Utilizarea eficienta a energiei (BAT 8) |
| -Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Se aplica | + |
| - sistem de incalzire si de ventilatie cu eficienta ridicata | Se aplica | + |
| -Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale | Se aplica | + |
| -Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Se aplica | + |
| -utilizarea ventilatiei naturale | Se aplica | + |
| Prevenirea/reducerea emisiilor in SOL si APA provenite din depozitarea dejectiilor (BAT 15) |
| - Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. (in zonele sensibile la nitrati) | Se aplica | + |
| -evaluarea terenurilor pe care se aplica dejectiile pentru fertilizare | Se aplica | + |
| - Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor | Se aplica | + |
| - Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar | Se aplica | + |
| Zgomot (BAT 10) |
| -Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili | Se aplica | + |
| -Echipamente silentioase | Se aplica | + |

6. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

6.1 Surse de deseuri

Surse si fluxuri de deseuri – conform RAM 2017

| Sursele de deseuri | Codurile deseurilor Conform HG 856/2002 | Fluxurile de deseuri | Cantitati de deseuri produse in 2017 (to) | Modalitati actuale sau propuse de manipulare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati administrative | 20 03 01 | Menajere (municipale amestecate) | 3,995 | Colectate amestecat in pubele.Preluate de SC Servicii publice de mentenanta SRL si eliminate prin depozitare finala la depozitul ecologic Ovidiu. |
| Activitatea de igienizare a halelor dupa depopulare | 15 01 01 | Ambalaje de hartie/carton | 0,340 | Colectate separat in big-bags. Depozitate in spatiu special amenajat in magazie (sura).Livrate SC Geornic SRL in vederea valorificarii. |
|  | 15 01 02 | Ambalaje din plastic | 0,523 | Colectate separat in big-bags. Depozitate in spatiu special amenajat in magazie (sura).Livrate SC Geornic SRL in vederea valorificarii. |
| Activitatea de crestere a pasarilor | 02 01 02 | Cadavre de pasari | 0,962 | Depozitate temporar in container frigorific pana la incinerarea in incineratorul fermei. |
|  | 02 01 06 | Dejectii amestecate cu asternut de paie | 82,6 | Depozitare temporara pe platform de dejectii. Livrate SC SAGRICO SRL pe baza de contract, pentru a fi utilizate ca fertilizant pe terenuri agricole. |
| Activitatea de intretinere curenta | 02 02 04 | Namol de la curatarea bazinelor vidanjabile | 0,1 | Depozitare temporara pe platforma de dejectii pana la mineralizare si predate SC SAGRICO SRL pe baza de contract, pentru a fi utilizate ca fertilizant . |

6.2 Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentu cerintele caracteristice BAT | DA/NU |
| --- | --- |
| Este implementat un system prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | DA |
| Cantitate | DA |
| Natura | DA |
| Origine (unde este relevant) | DA |
| Destinatie (obligatia urmaririi-daca sunt trimise in afara amplasamentului) | DA |
| Frecventa de colectare | DA |
| Modul de transport | DA |
| Metoda de tratare | DA |

Se realizeaza raportari lunare si anuale catre autoritatea de mediu.Exista contracte cu operatori autorizati pentru preluarea deseurilor generate in unitate si pentru care valorificarea/

eliminarea nu se realizeaza pe amplasament.

6.3 Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar,inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Proximitatea fata de:cursuri de apa;zone de interes public/vulnerabile la vandalism;alte perimetre sensibile (detalii). Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru sanitar -europubela | menajere | DA | Nu este cazul | Pubela etansa din plastic,platforma betonata |
| Platforma de dejectii | dejectii | DA (suprafata 300 mp, maxim 15 zile) | Cca.1,4 km Grupul social Sibioara Cca.500m Valea Dalufac(Paraul dalufac are scurgere sezoniera) | Paviment betonat, parapet perimetral de 1,5 m inaltime,acoperis din tabla ondulata pe stalpi de lemn,rigole pentru colectare levigat in doua bazine vidanjabile |
| In vecinatatea cladirii Anexa si Sura(magazine) | Cadavre pasari | DA (Doua lazi frigorifice cu V=400l fiecare) | Nu este cazul | In saci etansi in lada frigorifica |
| Sura(magazine) | Deseurile de ambalaje | DA | Nu este cazul | Radiere betonate,big-bags-uri ,saci de plastic,zona ingradita cu gard de sarma. |

6.4 Cerinte speciale de depozitare

(de ex. Pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa – care trebuie depozitate in spatii acoperite)

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau a patrunderii apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejectii | AA,C | I | N | D | D |
| Cadavre pasari | A,AA | D | N | N | D |

A          Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite

AA       Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite

B          Aceste material este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C          Sunt posibile reactii in apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile

6.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Conformarea cu cerintele BAT pentru depozitarea deseurilor in recipienti

| Cerinte BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Recipientii de depozitare trebuie sa fie: -prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; -inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza -prevazuti cu etichete privind substanta depozitata | Da, acolo unde este cazul |
| Implementarea unei proceduri bine documentate pentru cazurile recipientilor deteriorati sau sparti | Nu exista procedura scrisa. Se inlocuiesc/se repara, dupa caz, |

6.6 Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Sursa deseu-rilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseuri generate | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este”eliminare”preci-zati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce este imposibil de realizat dpdv tehnic si economic |
| Cresterea puilor | - | dejectii | Compostare pe platforma de dejectii | Valorificare | Valorificare prin aplicare pe terenurile agricole ca fertilizant natural | - |
|  | - | Cadavre de pasari | Nu este cazul | Eliminare | Eliminare prin terti | Nu este cazul |
| Administra-tiv/personal |  | Deseuri menajere | - | Eliminare | Eliminare prin terti | Nu este cazul |
| Act.auxiliare |  | Cenusa peleti | Nu este cazul | Valorificare | Amestecare cu dejectii si utilizare ca fertilizant | Nu este cazul |
|  |  | Ambalaje plastic si hartie/carton | Nu este cazul | Valorificare | Reciclare | Nu este cazul |

6.7 Deseuri de ambalaje

| Material | Deseuri de ambalaje generate in 2017 | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate si/sau incinerate in instalatii de valorificare/incinerare sau recuperare de energie |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Sticla | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic-cutii vitamine,folii vaccinuri, produse DDD | 0,523 | Fara estimare | - | Fara estimare | - | - | Fara estimare | Fara estimare |
| Hartie/carton | 0,340 | Fara estimare | - | Fara estimare | - | - | Fara estimare | Fara estimare |
| Aluminiu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemn | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Altele | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 0,863 | Fara estimare |  | Fara estimare |  |  | Fara estimare | Fara estimare |

7.     ENERGIE

7.1    Cerinte energetice de baza

7.1.1 Consumul de energie

| Sursa de energie | Consum de energie in 2017 |
| --- | --- |
|  | Furnizata | Primara (MWh) | %din total |
| Electricitate din reteaua publica | 141782 kWh | - | 100% |
| Electricitate din alta sursa | - | - | - |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generate pe amplasament | - | - | - |
| Gaz metan | - | - |  |
| Motorina | 5 to | Nu se aplica |  |
| Carbune | - | - | - |
| Altele (peleti) | 180,6 to | Nu se aplica | 100% |

7.1.2 Energie specifica

Consumuri energetice in anul 2017

| Energie/combustibil | UM |  |
| --- | --- | --- |
| Energie electrica | kWh/an | 141.782 |
| Combustibil solid (peleti) | Nmc/an | 160 |
|  | kWh/an | 758.520 |
| Motorina | Nmc/an | 5 |
|  | kWh/an | 55.500 |

Nota: 1 litru motorina = 11,1 kWh

1 kg biomasa = 4,2 kWh

| Parametru | Valori limita parametrii relevanti | Referinta |
| --- | --- | --- |
|  | Tehnica adoptata-performanta fermei | Prin cele mai bune tehnici disponibile |  |
| Consum de energie –pui carne: -kWh/pasare/zi -kWh/pasare/an | 0,0071 1,784 | 0,03-0,046 1,36-1,93 | Tab.3.18 BAT “Intensive rearing of Poultry and Pigs” |

7.1.3. Intretinere

| Exista masuri documentate de functionare,intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde ste relevant): | DA/NU | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documente de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat,proces de refrigerare si sisteme de racire | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -instalatia de racire din hale |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -linie de transport a furajelor de la buncarele exterioare in hale -sistemul automat de climatizare |
| Sisteme de gaze comprimate | - | NU | - |
| Sisteme de distributie a aburului | - | NU | - |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si furnizare a apei calde | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -sistem automat de climatizare -centrale termice |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -linie de transport furaje |
| Intretinerea boilerelor pt optimizarea excesului de aer | - | - |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie | DA | - | In perioada de vid sanitar se face intretinerea si revizia tuturor instalatiilor din dotarea halelor,conform programarilor si recomandarilor din fisele tehnice si a normelor sanitar-veterinare. |

7.2 Masuri tehnice

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau a pierderilor din procesul de racier pentru urmatoarele aspecte: | DA | Nu este rele-vant | Informatii suplimentare (termenele prevazute prin aplicarea masurilor sau motivul pt.care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si a conductelor incalzite | - | Nu este rele-vant | - |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA | - | Pentru peretii halele de pui – panouri sandwich (tabla si spuma poliuretanica rigida in grosime de 80 mm) |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sau prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite | DA | - | Sunt utilizate in fiecare hala pentru inregistrarea temperaturii si umiditatii si declansarea automata a sistemului de ventilatie si/sau incalzire -racire |
| Alte masuri adecvate | DA | - | Automatizarea tuturor sistemelor din dotare (climatizare,incalzire,instalatii de hranire si de adapare,iluminat). |

7.2.1 Masuri de service al cladirilor

| Conformati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte: | DA/NU | Nu este rele-vant | Informatii suplimentare (documente de referinta,termen de punere in practica/aplicare masuri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic: | DA | - | Se asigura iluminarea artificiala a halelor de crestere prin aplicarea unor programe de lumina functie de etapa de dezvoltare a efectivului de pasari |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente energetic pt.: -incalzirea spatiilor -apa calda -controlul temperaturii -ventilatie -controlul umiditatii | DA | - | Este un sistem de control automatizat in totalitate care asigura parametrii optimi de microclimat,hranire si adapare pentru cresterea puilor in hale |

7.3 Eficienta energetica

| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost anual echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de imple-men-tare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |  |
| Sistem automatizat de climatizare | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | - | - |
| Sistem automat de iluminare | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | - | - |

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Exista aceasta tehnica utilizata in mod current in instalatie? DA/NU | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicate termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | NU | Nu se recupereaza si nu se reintroduce in proces caldura din hale |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare | NU | Nu sunt echipamente specifice cresterii puilor de carne |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei | DA/NU | Se face minimizarea consumului de apa utilizata la spalarea halelor prin folosirea inst.de spalare apa sub presiune dar nu se recomanda reintroducerea in circuit dupa o epurare prealabila deoarece se urmareste dezinfectia halelor. |
| Izolatie buna (cladiri,conducte,etc) | DA | Izolatia peretilor halelor datorita utilizarii peretilor tip sandwich |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | NU | Lungime scurta a conductei de aductiune de la putul de alimentare la gospodaria de apa amplasata in centrul fermei- 310 m. |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica | NU | - |
| Utilizarea apelor de racier reziduale pentru recuperarea caldurii | NU | Nu se aplica in sistemul de racire al halelor pentru crestere pui. |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic | DA | Pentru liniile de transport furaje din silozurile exterioare in hale (transportoare melcate) |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex.preincalzirea aerului/comb.,excesul de aer) | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie |
| Valve automate | NU | Nu este cazul pentru instalatii |
| Valve de returnare a condensului |  | Nu este cazul pentru instalatii |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | DA | In cazul depozitului de dejectii |
| Altele | - | - |

7.4 Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este acesta tehnica utilizata in mod curent in instalatie?(DA/NU) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicate termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare | NU | Nu este cazul-in ferma este necesara siguranta unei furnizari continue si la aceeasi valoare a energiei electrice |
| Recuperarea energiei din deseuri | NU | Nu se face tratarea dejectiilor in ferma |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti | DA-peleti si panouri fotovoltaice | - |

8. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

8.1 Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase SEVESO

Obiectivul nu se incadreaza in prevederile HG nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

8.2 Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor este minimizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemii | Minima | Reduse | Asistenta sanitar-veterinara permanenta | -carantina -planuri de interventie in colaborare cu DSV. |
| Fisurare bazine pt ape uzate | Minima | Medie | Verificari periodice privind etanseitatea structurilor | Conform Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta |
| Evacuarea pe sol a apelor pluviale contaminate cu dejectii in situatia unor conditii atmosferice extreme (ploi torentiale) | Minima | Medie | Reducerea perioadei de depozitare temporara a dejectiilor pe platforma | Conform Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

7.3 Tehnici

8.3 Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| Inventarul substantelor | Sectiunea 3.1 |
| Trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Nu este cazul |
| Depozitare adecvata | A se vedea Sectiunile 5.4 si Sectiunea 6.3 |
| Alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | NU |
| Bariere si retinerea continutului | NU |
| Cuve de retentie si bazine de decantare | Sectiunea 4.12.5 |
| Izolarea cladirilor | NU este cazul |
| Asigurarea preplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi) de ex.masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt | NU |
| Sisteme de securitate pentru prevenirea acesului neautorizat | DA |
| Registru pentru evidenta tuturor incidentelor,rateurilor,schimbarilor de procedura,evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | Sectiunea 2.1 |
| Trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente | Sectiunea 2.1 |
| Rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA |
| Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice | DA |
| Compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | NU |
| Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu un senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu evacuare);trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | NU |
| Alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | NU |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| Indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA |
| Caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | DA |
| Echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare | NU |
| Izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite la stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | NU |
| Alte tehnici specifice pentru sector |  |

9. ZGOMOT SI VIBRATII

9.1 Receptori

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitori- zare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa moni-torizarii | Care este nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -zona rezidentiala a loc.Piatra, in nord-est, la cca.3 km - zona rezidentiala a localitatii Sibioara , in sud-est, la 4 km -zona rezidentiala a com.Mihail Kogalniceanu, in sud-vest, la cca. 3,8 km -zona rezidentiala Grup social Sibioara, in est la 1,4 km | Nu este afectat de activitatea fermei avicole | NU | - | -sisteme de ventilatie:43-45 dB (A) -transportul hranei si incarcarea in silozuri:80-90 dB(A) -la populare-depopulare:55-60 dB(A) -la spalare hale dupa depopulare:80-85dB(A) | Adapos-turi inchise |

9.2 Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot sau/si vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau a vibratiei | Exista un punct de monitori-zare specifi-cat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT si a termenelor stabilite in programele pentu conformare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme de ventilatie | Nu este cazul | Exhaustare aer din adaposturi si introducere fortata aer in adaposturi | NU | 43-45 dB(A) | Izolarea ventilatoarelor | - |
| Transportul hranei si incarcarea in silozuri | Nu este cazul | Zgomotul si vibratiile produse de motoarele in functiune | NU | 80-85 dB(A) | Limitarea functionarii mijloacelor auto in incinta | - |
| La populare-depopulare | Nu este cazul | Zgomotul produs de motoarele mijloacelor de transport si de pasari | NU | 55-60 dB(A) | Limitarea functionarii mijloacelor auto in incinta | - |
| In timpul operatiunilor de igienizare a halelor dupa depopulare | Nu este cazul | Zgomotul si vibratiile produse de instalatiile de spalare si autoincarcator | NU | 80-85 dB(A) | Limitarea functionarii utilajelor in incinta | - |

9.3 Studii privind masurarea zgomotului in mediu

NU s-au realizat. Nu au fost impuse astfel de studii de catre autoritatea de mediu.

9.4 Intretinere

|  | DA | NU | Daca nu, indicate termenul de aplicare a procedurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | DA | - | Intretinerea sistemului de ventilatie in perioadele de vid sanitar |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | DA | - | Masurile de limitare a functionarii mijloacelor auto in incinta. Utilizarea de motoare si instalatii silentioase a fost deja aplicata prin achizitionarea de utilaje noi, performante. |

9.5 Limite

| Receptor sensibil |  | Limite VLE 65 dB(A)- conform STAS 10009-88 |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele, justificati situatia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -zona rezidentiala a loc.Piatra, in nord-est, la cca.3 km - zona rezidentiala a localitatii Sibioara , in sud-est, la 4 km -zona rezidentiala a com.Mihail Kogalniceanu, in sud-vest, la cca. 3,8 km -zona rezidentiala Grup social Sibioara, in est la 1,4 km |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi | - | 65 dB(A) | Nu s-au facut masuratori | - |
|  | Noapte | - | 45 dB(A) | Nu s-au facut masuratori | - |

9.6 Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

NU ESTE CAZUL

10.  MONITORIZARE

10.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

Emisiile in aer se monitorizeaza discontinuu. Sursele pentru emisii in aer sunt prezentate in  Sectiunea 5.

| Instalatia | Sursa | Indicator analizat conform AIM | Punct de emisie 2017 | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale termice murale | Doua cosuri de dispersie | pulberi | Cos dispersie C1 Cos dispersie C2 | anual | SR EN 13284/1,2-0,2 |
|  |  | CO |  |  | SR EN 15058/2017 |
|  |  | SO2 |  |  | SR EN 14791/2017 |
|  |  | NOx |  |  | SR EN 14792/2017 |
|  |  | TOC |  |  |  |

Observatie: Se va face monitorizarea amoniacului doar in mod exceptional, daca se inregistraza sesizari din partea populatiei privind disconfortul creat de mirosuri. Se pot face aceste analize, avand drept punct de prelevare limita zonei locuibile, conform STAS 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate. Nivelurile limita , in acest caz, pentru amoniac sunt 0,3 mg/Nm3 – media de scurta durata la 30 min. sau 0,1 mg/Nm3 media zilnica.

Prin computerul de sistem se face monitorizarea parametrilor tehnologici de microclimat din adaposturi (nivel de amoniac, metan, CO2, pulberi).

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Rapoarte de incercari nr. 6657,6659,6661 din 24/10/2017 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL; Rapoarte de incercari nr. 6656,6658,6660 din 24/10/2017 emise de SC Rompetrol Quality Control SRL. |
| --- | --- |

10.2 Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata

Apele uzate rezultate din activitatea fermei nu se evacueaza in ape de suprafata. Nu este cazul monitorizarii emisiilor in ape de suprafata.

10.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana - anul 2017

| Parametrii de urmarit | Unitatea de masura | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | µg/l mg/l | Put forat P1 pentru alimentarea cu apa a fermei | semestrial | SR ISO 10523/1997 |
| Fe |  |  |  | SR ISO 13315/1996 |
| CCOMn |  |  |  | SR ISO 8467-2001 |
| Amoniu |  |  |  | SR ISO 7150-1:2000 |
| Azotati |  |  |  | SI ISO 7890-3:2000 |
| azotiti |  |  |  | SR EN 26777-2002 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana | Raport de incercari nr.1919/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL Buletin de analiza nr.20595/07.03.2017 emis de DSVSA-Laborator Constanta Raport de incercari nr.6538/20.10.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL Buletin de analiza nr.23535/04.10.2017 emis de DSVSA-Laborator Constanta |
| --- | --- |

10.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare-anul 2017

Apele uzate rezultate din procesul de productie sunt evacuate in bazine vidanjabile.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de prelevare probe | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | mg/l | Bazine vidanjabile ape tehnologice hale | Inaintea fiecarei vidanjari | SR ISO 10523/2009 |
| MTS |  |  |  | STAS 6953-81 |
| CCO-CR |  |  |  | SR ISO 6060-96 |
| CBO5 |  |  |  | SR EN 1899-2/2002 |
| Azot amoniacal |  |  |  | SR ISO 7150-1/2001 |
| Fosfor toral |  |  |  | Sr EN ISO 6878/2005 |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  |  |  | SR ISO 7875/2-96 |
| Substante extractibile cu solvent organici |  |  |  | Sr ISO 7578-96 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa evacuata | Raportul de incercari nr.6539 din 20.10.2017 emis de Rompetrol Quality Control SRL Raportul de incercari nr.6540 din 20.10.2017 emis de Rompetrol Quality Control SRL |
| --- | --- |

10.5 Monitorizarea calitatii solului

Conform prevederilor AIM in vigoare, se realizeaza o data la doi ani, incepand cu 2017, la adancimea de 5 cm si de 30 cm. Rezultatele analizelor se raporteaza la valorile de referinta prevazute in Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

| Parametru | Unitate de masura | Puncte de prelevare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | mg/kg substanta uscata | Langa platforma de dejectii | O data la doi ani incepand cu 2017 | SR ISO 11047/1999 |
| Zn |  |  |  | SR ISO 11047/1999 |
| Pb |  |  |  | SR ISO 11047/1999 |
| Cu |  |  |  | SR ISO 11047/1999 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea calitatii solului | Raport de incercari nr.1917/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL Raport de incercari nr.1918/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL |
| --- | --- |

10.6 Monitorizarea si raportarea deseurilor

Monitorizarea se face conform programului, cu o frecventa lunara si evidenta deseurilor conform HG 856/2002

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip/codul deseurilor/cantitati de deseuri | To/an | Ferma avicola SC AVIMAR VETERINARY SRL | Raportari lunare si anuale | Inregistrarea iesirilor din ferma |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea gestiunii deseurilor | Evidenta gestiunii deseurilor generate in ferma SC AVIMAR VETERINARY SRL (raportare APM Constanta) |
| --- | --- |

10.7 Monitorizarea mediului

10.7.1 Contributia la poluarea mediului ambiant

Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei?

10.7.2 Monitorizarea impactului

NU a fost solictat vreun studiu de catre autoritatea de mediu.

10.8 Monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| -materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare | DA (solicitarea retetelor si verificarea provenientei furajelor) |
| -Oxigen,monoxid de carbon,presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze | NU |
| -eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu | NU |
| -consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic | DA (prin contorizare) |
| -calitatea fiecarei clase de deseuri generate | DA (prin cunosterea provenientei si colectare selectiva) |
| -Temp,presiune,umiditate in adaposturi | DA (automatizat – monitorizarea parametrilor de microclimat in halele de crestere pasari) |

10.9 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Masuri specifice in perioada de vid sanitar – probe de sanitatie in halele de crestere.

11. DEZAFECTARE

11.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

NU exista structuri de depozitare subterane cu exceptia: -Bazine betonate vidanjabile pentru ape uzate de spalare a halelor si ape uzate menajere -Bazin vidanjabil din fibra de sticla pentru ape uzate de spalare hale -Retele de canalizare din PEHD

- Este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

NU ESTE CAZUL

- Lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere evantuala lor golire si inchidere

DA

- Izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Peretii halelor sunt pereti tip sandwich din tabla ce include izolatia la interior. La incetarea activitatii vor fi demontati si predate spre valorificare operatorilor autorizati.Nu se dezmembreaza pe amplasament.

- Materialele folosite sunt reciclabile

DA

11.2 Planul de inchidere a instalatiei

| Furnizati un Plan de amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor,conductelor si canalelor subterane sau altor structure.Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere.Identificati permeabilitatea structurilor subterane.Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de amplasament anexat Raportului de amplasament, faceti o referire la acesta | Plan de amplasament – Anexa la Raportul de amplasament |
| --- | --- |

11.3 Structuri subterane

Inventarierea structurilor subterane care vor fi scoase din functiune la inchiderea instalatiei

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Bazin betonat tricompatimentat V=32 mc | Ape uzate tehnologice de la spalarea Halelor 1 si 2 | Blindare retea de canalizare si/sau dezafectare. Golire,curatare si dezafectare bazine Eliminare deseuri prin firma autorizata |
| Bazin betonat tricompatimentat V=32 mc | Ape uzate menajere |  |
| Bazin din fibra de sticla V=30 mc | Ape uzate tehnologice de la spalarea Halei 3 | Golire,curatare ,scoatere din subteran si predare catre operatori economici autorizati pentru valorificare |
| Bazin din fibra de sticla V=30 mc | Ape uzate tehnologice de la spalarea Halelor 4 si 5 |  |
| Bazin din fibra de sticla V=14 mc | Apa potabila |  |
| Bazin din fibra de sticla V=30 mc | Apa potabila |  |
| Conducte alimentare apa potabila | Apa potabila | Golire,curatare |
| Conducte canalizare | Ape uzate tehnologice si menajere | Golire, verificare, desfundare curatarespalare |

11.4 Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale pentru crestere pui de carne | Nu este cazul | - |
| Platforma betonata pentru djectii | - | - |
| Silozuri furaje | - | - |
| Magazie pentru baloti paie si peleti -SURA | - | - |
| Spatiu administrativ | - | - |
| Container (incinerator deseuri animaliere si lazi frigorifice) | - | - |
| 2 Cladiri pentru cele doua centrale termice | - | - |
| Parc fotovoltaic | Panouri fotovoltaice |  |

11.5 Lagune

Nu este cazul

11.6 Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament,poate indeplini conditiile echivalente de incetare a activitatii; | Platforma de dejectii-radier betonat, inchideri laterale din placi de beton |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | NU este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | DA – rigole perimetrale si bazine de retentie |

11.7 Zone din care se preleveaza probe

Inventarierea zonelor analizate la inchiderea instalatiei

| Zone/locatii din care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Conform celor prezentate in Sectiunea 10 | Se face comparatia cu situatia de referinta la inceputul activitatii |

Inventarul studiilor necesare pentru dezafectarea instalatiilor cu minim de riscuri pentru mediu

| Studiu | Termen |
| --- | --- |
| Plan de dezafectare | Impreuna cu solicitarea actului de reglementare necesar d.p.d.v. al protectiei mediului pentru actiunea de dezafectare |

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu de pe amplasament? Daca DA, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

13.    LIMITE DE EMISIE

13.1  Emisii in aer sociate cu utilizarea BAT-urilor

13.1.1 Emisii de monixid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO in mediu (tone/an) |
| --- | --- |
| Peleti | 1,7328 |
| TOTAL | 1,7328 |

- Specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO

Instalatii de ardere peleti (deseuri din lemn )pentru incalzirea halelor de pui si spatii tehnice Factor de emisie: La arderea deseurilor de lemn (peleti) : 570 g/GJ Sursa CORINAIR : Table 3-10 Tier 1 emission factors for NFR source category 1.A.4.a/c, 1.A.5.a, using biomass

Rezultatele masuratorilor efectuate de laboratoare autorizate in intervalul 2012-2017 la cosurile centralelor termice, indica faptul ca in conditiile actuale de functionare sunt respectate valorile limita de emisie aprobate conf. Ordin 462/1993.

13.2 Evacuari in bazine vidanjabile

| Substanta | Punct de emisie | Emisie | Limita de emisie mg/dm3 prevazute de HG 188/2002, cu modificarile ulterioare – NTPA 002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice de la spalarea halelor | Gurile de scurgere din halele pentru pui | pH MTS CCO-Cr CBO5 Detergenti sintetici Substante extractibile cu solventi organici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | 6,5-8,5 350,0 500,0 300,0 25,0 30,0 30,0 5,0 30,0 |
| Ape uzate menajere | Gurile de scurgere de la filtrul sanitar | pH MTS CCO-Cr CBO5 | 6,5-8,5 350,0 500,0 300,0 |

13.3 Emisii in cursuri de apa de suprafata (dupa epurarea proprie)

Apele uzate tehnologice si menajare se colecteaza in bazine subterane betonate /fibra de sticla si sunt transportate dupa vidanjare la o statie de epurare. Nu se evacueaza ape uzate epurate/neepurate in ape de suprafata sau subterane.

14. IMPACT

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

- Impactul asupra factorului de mediu AER

Emisiile relevante pentru activitatea de crestere intensiva a pasarilor (a puilor de carne – la sol) sunt emisiile de: amoniac si metan.

Prin aplicarea unui management nutritional corespunzator, a unui management al deseurilor adecvat (cu respectarea Codului bunelor practici agricole), utilizarea celor mai bune tehnici disponibile BAT/BREF si implementarea si aplicarea masurilor de limitare/reducere a emisiilor, se considera ca nivelul emisiilor va fi in limita valorilor admise prin legislatia de mediu in vigoare.

Dotarea halelor cu sisteme de ventilatie si climatizare controlate computerizat, limiteaza emisiile de gaze si mirosuri iar sistemele de ventilare fortata a aerului din hale asigura o buna dispersie a mirosului.

Emisia de amoniac (din managementul dejectiilor)

Sursa emisiilor de amoniac din managementul dejectiilor este reprezentata de azotul excretat de pasari.

Calculul emisiilor de amoniac rezultate in cadrul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL , s-a facut prin Metodologia CORINAIR (2013)- cod SNAP 100908, tabel 3.7.

CORINAIR (Factorul de emisie ca proportie din TAN)

| Cod SNAP | Tip animal | Perioada in adapost (zile) | Nex (kg/an) | Proportie din TAN | Tip dejectie | Factor de emisie (kg AAP-1a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | EF adapost | EF stocare | EF imprastiere |
| 100908 | Pui de carne | 365 | 0,36 | 0,7 | solid | 0,28 | 0,17 | 0,66 |

Detaliere:

- TAN –azot amoniacal total. TAN=0,36 x 0,7 = 0,252 kg/an

- Emisia de poluant = AAP animal x EF poluant, unde

AAP animal = numarul de animale prezent in medie pe parcursul unui an, conform IPPC 2006, Vol.4, cap.10

AAP = (zile x serie x numar de animale pe serie)/365 = (6 x 40 x 145000)/365 = 95342,46 numar mediu de capete.

Emisia de amoniac

- din adaposturi:factor emisie NH3 →EFhousing = 0,28

0,28 x 0,252 = 0,0756 kg/cap/an

0,0756 kg/cap/an x 95342,46 cap/an = 7207,79 kg/an (5760 ore/an) → 1,251 kg/ora, respectiv 0,347 g/s.

Avand in vedere capacitatile maxime de extractie ale ventilatoarelor din hale ( ventilatia in timpul verii) respectiv pentru halele mari H1, H2,H4 si H5(33000 locuri) 10 ventilatoare x 40800 mc/h =  408000 mc/ora; pentru hala mica H3(12500 locuri) 5 ventilatoare x 40800 mc/ora = 204000mc/ora si 1 ventilator x 22250 mc/ora=22250 mc/ora, rezulta un volum total de aer extras de 4 x 408000 + 204000 + 22250 = 1858250 mc/ora.

1,251 kg NH3/ora : 1858250mc/ora → 0,673 mg/mc.

- din depozitare pe platforma de dejectii: factor emisie NH3→EFstorage = 0,17

0,17 x 0,252 = 0,04284 kg/cap

0,04284 kg/cap x 95342,46 cap/an = 4084,47 kg/an (8760 ore/an) → 0,466 kg/ora → 0,129 g/sec.

- din imprastiere pe terenuri agricole: factor emisie NH3 →EF spreading=0,66

0,66 x 0,252 = 0,16632 kg/cap

0,16632 kg/cap x 95342,46 cap/an = 15857,35 kg/an (7200 ore/an)→2,202 kg/ora→0,611 g/sec.

Facem mentiunea ca fertilizarea terenurilor agricole cu dejectiile rezultate din procesele tehnologice ale fermei SC AVIMAR VETERINARY SRL se realizeaza de catre terti, respectiv SC SAGRICO SRL. Conform Codului de bune practici agricole , perioadele de interdictie pentru fertilizare cu gunoi de grajd sunt: pentru culturile infiintate toamna →lunile ianuarie, noiembrie si decembrie iar pentru culturile infiintate primavara→lunile iulie si august.Astfel s-a luat in calcul perioada maxima de 300 zile/an pentru calculul emisiilor din surse difuze (fertilizare terenuri agricole).

Emisia de metan

Conform Ghid IPPC 2006 vol.4 (Agriculture, Forestry and Other land use) tab.10.15, emisia de metan din managementul dejectiilor de la puii de carne, pentru fermele amplasate in zone temperate, este de 0,02 kg CH4/cap/an.

0,02 kg/cap/an x 95342,46 cap/an = 1906,84 kg/an (5760 ore/an)→0,331 kg/ora→0,0919 g/sec

0,331 kg CH4/ora : 1858250 mc/ora = 0,178 mg/mc

Emisia de oxizi de azot

Conform CORINAIR 2013, tab.3.2 pentru NO factorul de emisie este 0,001 kg AAP-1a-1, astfel:

0,001 kg/cap/an x 95342,46 cap/an = 95,342 kg/an (5760 ore/an)→0,0165 kg/ora→0,0045 g/sec.

0,0165kg/ora : 1858250 mc/ora =  1,310 kg/mc→0,0131 mg/mc

Emisia de pulberi (PM10, PM2,5)

Conform CORINAIR 2013 , tab.3.3, pentru particule (PM10, PM2,5) factorul de emisie din adaposturi este :

- PM10 :  0,069 kg AAP-1a-1

- PM2,5 : 0,009 kg AAP-1a-1

PM10 : 0,069 x 95342,46cap/an = 6578,62 kg/an (5760 ore/an) →1,1421kg/ora → 0,317 g/sec.

1,1421 kg/ora : 1858250 mc/ora = 0,614 mg/mc

PM2,5: 0,009 x 95342,46cap/an = 858,0821 kg/an (5760 ore/an) →0,14897 kg/ora→0,04138 g/sec.

0,14897 kg/ora : 1858250  mc/ora = 0,0801 mg/mc

Emisia din adaposturi (surse stationare dirijate)

| Poluant | Rata de emisie | Volum de aer evacuat (mc/ora) | Concentratie poluanti (mg/Nmc) | Prag de alerta (mg/Nmc) (0,7 CMA) | Limita de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/ora | mg/sec |  |  |  |  |
| NH3 | 1,251 | 347 | 1858250 | 0,673 | - | - |
| CH4 | 0,331 | 91,9 | 1858250 | 0,178 | - | - |
| NOX | 0,0165 | 4,5 | 1858250 | 0,0131 | 245* | 350* |
| PM10 | 1,1421 | 317 | 1858250 | 0,614 | 3,5** | 5** |
| PM2,5 | 0,14897 | 41,3 | 1858250 | 0,0801 |  |  |
| *VLE pentru oxizi de azot **VLE pentru TSP |

Emisiile din sursele de ardere: emisiile de la cele trei centrale termice (cu functionare pe peleti) sunt pulberi in suspensie, monoxid de carbon, dioxid de sulf, dioxid de azot.

Emisii centrale termice ( surse stationare dirijate)

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale termice ce utilizeaza combustibil solid (peleti) | Cosuri de dispersie | Biomasa (peleti) | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |
|  |  |  |  | Substante organice (exprimate in carbon total) TOC | 50 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Conform buletinelor de analize anexate RAM 2017, nu  s-au inregistrat depasiri la acesti indicatori pentru cele doua centrale termice existente pe amplasament. In conditii de functionare normala a instalatiilor, nivelul acestor emisii este de intensitate redusa, neconducand la modificari ale fondului de poluare din zona.

Concluzie:

Activitatea desfasurata pe amplasament nu conduce la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Poluant | Media de scurta durata 30 min (mg/m3) | Media zilnica (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) – in zona halelor de crestere si in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,3 | 0,1 |

Principalul factor emitator de miros este amoniacul provenit din dejectiile pasarilor. Pragul de miros este stabilit la 17 ppm ceea ce inseamna 11,82 mg/m3, mult mai mare decat estimarile de mai sus.

Protectia aerului se realizeaza conform legislatiei prin amplasarea fermei la distanta care respecta zona de protectie sanitara fata de asezarile umane.

Zona rezidentiala cea mai apropiata de ferma avicola apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL este Grupul social Sibioara aflat la aproximativ 1,4 km est de amplasament. Din acest punct de vedere sunt respectate prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei → zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt urmatoarele:

-	satul Piatra la aprox. 3 km

-	comunele Mihail Kogalniceanu si Sibioara la aprox. 4 km

Avand in vedere Rapoartele anuale de mediu pentru anii 2012 - 2017 in care ferma a functionat cu 2 respectiv 3 hale de crestere, se poate estima ca nivelurile poluantilor generati din activitatea tehnologica ce se va desfasura pe amplasamentul obiectivului prin extinderea fermei cu doua noi hale de crestere, se va  incadra in valorile maxim admise prin standardele in vigoare, impactul negativ asupra factorului de mediu aer fiind nesemnificativ.

- Impactul asupra factorului de mediu APA

Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului :

Procesele tehnologice consumatoare de apa (cresterea intensiva a puilor de carne) sunt continue → adaparea puilor si discontinue →igienizarea halelor ,volumele de apa zilnice prelevate sunt relativ mici, neperturband echilibrul hidrologic al panzei freatice.

Popularea/ livrarea puilor pe hale se face programat/esalonat pentru asigurarea unui flux relativ stabil de productie.

In aceste conditii se realizeaza si o descarcare medie, relativ constanta de ape uzate tehnologice si dejectii la rampa de depozitare, eliminandu-se suprasolicitarile.

In cazul fermei avicole apartinand SC AVIMAR VETERINARY SRL poluarea apelor subterane se poate produce :

- ca urmare a unor accidente/avarii la reteaua de canalizare sau prin exploatarea si intretinerea necorespunzatoare a utilitatilor de stocare a apelor uzate menajere si a apelor uzate tehnologice. Emisiile din aceste ape pot contine azot, fosfor,substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice. Din cauza acestor emisii, amestecarea apelor uzate din ferme cu dejectiile si imprastierea pe terenuri agricole, nu este o procedura acceptata, aceste emisii putand cauza efecte de lunga durata.

- fisurari sau deteriorari grave ale radierului depozitului de dejectii.

- aplicare irationala a dejectiilor pentru fertilizare pe terenuri agricole.

In timpul functionarii, urmare a masurilor ce se aplica in cadrul fermei privind conformarea cu cerintele BAT/BREF, precum si a unui management corespunzator, impactul asupra factorului de mediu apa subterana este redus.

In conditii normale de functionare – fara descarcari directe de ape uzate , nu pot fi induse fenomene grave de poluare a freaticului sau apelor de suprafata (Valea Dalufac-curs de apa nepermanent).

Datorita faptului ca zonele functionale sunt in totalitate betonate, posibilitatea de impurificare a freaticului in zona datorita unor infiltratii, este eliminata.

Prin exploatarea si intretinerea corespunzatoare a conductelor de canalizare si a facilitatilor de stocare ape uzate si a platformei pentru dejectii este practic redusa la minim probabilitatea  de impurificare a apelor subterane.

Se poate manifesta un impact negativ semnificativ, asupra freaticului in cazuri exceptionale cum ar fi: gestionare improprie  a dejectiilor solide si a apelor uzate colectate; in caz de avarii pe conductele de canalizare si la bazinul vidanjabil pentru stocarea apelor uzate; in situatia unor scurgeri accidentale de uleiuri, cobustibili sau produse pentru DDD.

- Impactul asupra factorului de mediu SOL

Amenajarile existente dar si cele prevazute prin proiectul de extindere al fermei de crestere a pasarilor de carne, vor conduce la evitarea/diminuarea emisiilor pe sol. Aceste amenajari sunt:

- pardoseli betonate in halele pentru cresterea puilor;

- echipamente/instalatii conforme cu prevederile BAT/BREF;

- instalatii de adapare a pasarilor care limiteaza scurgerile de apa pe pardoseli;

- utilitati de stocare adecvate pentru colectarea apelor uzate menajere, a apelor uzate tehnologice si a exfiltratiilor provenite de la dejectiile stocate temporar (bazine impermeabile, vidanjabile);

- silozuri inchise pentru depozitarea furajelor;

- instalatii carcasate pentru transportul furajelor;

- retea de canalizare interna pentru colectarea si dirijarea apelor uzate catre bazinele de stocare;

- cai de acces si platforme de stationare betonate.

- platforma betonata pentru stocarea temporara a dejectiilor solide.

Astfel, impactul produs prin functionarea fermei avicole asupra solului si subsolului este pozitiv in urmatoarele conditii:

- amenajarea corespunzatoare a depozitului de dejectii;

- folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentare;

- analizarii dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant pentru a vedea pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza;

- efectuarii studiilor agrochimice si intocmirii programelor de fertilizare pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate ingrasaminte naturale.

Prin autorizatia integrata de mediu s-a impus monitorizarea calitatii solului, intr-un punct si anume langa platforma de dejectii ,prin analizarea urmatorilor indicatori : Cu,Zn,Ni,Pb si incadrarea in limitele prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Rezultatele analizelor probelor de sol prelevate in cursul anului 2017 au evidentiat valori foarte mici ale indicatorilor analizati fata de pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile, cum sunt considerate cele din zona amplasamentului

In concluzie, poluarea solului si a subsolului nu se poate produce decat accidental in timpul exploatarii fermei sau in cazul unor practici de fertilizare neconforme.

Aspecte generale

Pe amplasamentul obiectivului, pe perioada desfasurarii activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore, care sa conduca la poluarea factorilor de mediu.

Pentru conformarea cu cerintele legale si a altor cerinte, reducerea sau eliminarea aspect de mediu cu impact asupra factorilor de mediu, sunt intocmite si/sau actualizate periodic programe de:

- intretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor aflate in functiune;

- curatenie instalatii, platforme si cai de acces.

Pentru instalatii se aplica procedurile de lucru corespunzatoare, programe de mentenanta

atat pentru echipamentele de productie, cat si pentru sistemele de retinere/dispersie poluanti.

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.2.1 Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un effect asupra receptorului si parcursul lor | Localizarea informatiei de support privind impactul evacuarilor (ex.rezultatele evaluarii BAT, contributia altor surse-anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de incadrare in zona | Comunitatea umana din zona rezidentiala Grup social Sibioara | Mirosuri,NH3,H2S, zgomot | - |

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

14.3.1 Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor -anul 2017

| Evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex.cele in care contributia procesului este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmarea ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusive efectele pe termen lung sis curt ,dupa caz)* |
| --- | --- | --- |
| AER ATMOSFERIC |
| NH3 | Nu s-a prelevat probe in aerul atmospheric deoarece nu s-au inregistrat reclamatii de la punerea in functiune a instalatiei (august 2012) | - |
| SOL-SUBSOL (patru probe de sol-locul de prelevare:langa platforma de dejectii, la adancimea de 5 cm si la 30 cm) |
| Cu | Analize pentru probele din vecinatatea platformei de dejectii | Rezultatele analizelor indica valori de 18,5-19,5 mg/kg SU SCM (Ordin MAPPM nr.756/1997) -incadrare (VL 250 mg/kg SU) |
| Zn |  | Rezultatele analizelor indica valori de 49,7-51 mg/kg SU SCM (Ordin MAPPM nr.756/1997) -incadrare (VL 700 mg/kg SU) |
| Ni |  | Rezultatele analizelor indica valori de 17,2-18,83 mg/kg SU SCM (Ordin MAPPM nr.756/1997) -incadrare (VL 200 mg/kg SU |
| Pb |  | Rezultatele analizelor indica valori de 35,7-37 mg/kg SU SCM (Ordin MAPPM nr.756/1997) -incadrare (VL 250 mg/kg SU) |
| FREATIC (Put de monitorizare-putul P1 pentru alimentarea cu apa a fermei) |
| Fe | Analize semestriale pentru probele prelevate din forajul pentru alimentare cu apa | Rezultatul analizei 0,051-0,059 mg/l SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile):200µg/l -incadrare |
| Amoniu |  | Rezultatul analizei 0,025-0,064 mg/l SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile): 0,50 mg/l -incadrare |
| pH |  | Rezultatul analizei 6,9-8,1 SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile): 6,5-9,5 incadrare |
| Azotati |  | Rezultatul analizei – <2 – 55,21 mg/l SC SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile): 50 mg/l - influentat de activitatile din vecinatatea amplasamentului-terenuri agricole fertilizate in exces cu ingrasaminte pe baza de azot |
| Azotiti |  | Rezultatul analizei – 0,023-57,50mg/l SC SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile): 0, 50 mg/l influentat de activitatile din vecinatatea amplasamentului-terenuri agricole fertilizate in exces cu ingrasaminte pe baza de azot |
| CCOMn |  | Rezultatul analizei 0,74-0,86 mgO2/l SC SCM( Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile): 10 mgO2/l incadrare |

*SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

14.4 Managementul deseurilor

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) adsigurarea ca deseul este recuperate sau eliminate fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |
| risc pentru apa,aer,sol,plante sau animale;sau | Management nutritional adecvat cu respectarea continutului de proteina bruta si fosfor total conform valorilor de referinta BAT. Investigarea societatii care preia dejectiile din halele de pui cu privire la destinatia ulterioara a acestora. Balanta N si P in ferma. |
| cauzarea disconfortului prin zgomot sau mirosuri; sau |  |
| afectarea negative a peisajului sau a locurilor de interes special. |  |

14.5 Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (DA/NU/identificati/confirmati includerea,daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de interes comunitar in special reteaua Natura 2000,Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dvs.de impact de mai sus? | NU |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate,pentru planificarea la nivel urban sau rural,SEVESO sau alt scop? | NU este cazul |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? | NU, vezi Raport de amplasament |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii,sunt emisiile rezultate din activitatea dvs.apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene?Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | NU |

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

NU ESTE CAZUL – Obiectivul este relativ nou construit-anul 2012, iar proiectele privind extinderile ulterioare ale fermei, realizate in cursul anilor 2015 si 2017, au luat in considerare BAT-urile in domeniu inca din faza de proiectare.

ANEXE:

- Organigrama societatii

- Plan de prevenire si poluari accidentale -revizuit 2017

Elaborat de :

Cristina Adriana ARMEANU

Elaborator atestat de studii pentru protectia mediului

# Footnotes

Incepand cu luna martie 2016 incineratorul este in conservare, cadavrele de pasari fiind livrate spre eliminare la SC PROTAN SA.

Raport de incercari nr.1917/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

Raport de incercari nr.1918/21.04.2017 emis de SC Rompetrol Quality Control SRL

# Text boxes

S.C.AVIMAR VETERINARY S.R.L. nu are implementat un sistem certificat de management al organizatiei si mediului.

Foraj P1 cu H=19m

Foraj P2 cu H=26m

5 Hale de crestere pui

Rezervoare subterane apa

V1=14000l

V2=30 m3

Filtre sanitare

Cinci bazine vidanjabile (volum total 124 m3)

Pentru curatarea halelor de crestere nu este aplicabil acest procedeu.

Apa uzata nu se preteaza la epurare si recirculare deoarece operatiile din perioada de vid sanitar presupun dezinfectia suprafetelor si echipamentelor.

Se va face revizia, intretinerea si reparatia tuturor instalatiilor in primele zile ale vidului sanitar, functie de necesitati si stare de functionare.

Sistemul de adapare este complet automatizat.

Pentru spalare hale se utilizeaza instalatie de spalare cu jet de apa sub presiune.

REZULTATE (PRODUS/DESEURI/  EMISII)

PROCES SI PRODUS

INTRARI (MATERII PRIME/UTILITATI

-ape uzate de spalare

PREGATIREA HALELOR PENTRU POPULARE

-substante dezinfectante

-apa pentru spalare

-energie electrica

-emisii de praf si mirosuri

-gaze din respiratia si metabolismul pasarilor

-gaze de esapament

-dejectii,cadavre pasari

-pui de o zi

-energie electrica,peleti

POPULAREA HALELOR

-energie electrica, peleti,motorina

-furaje,minerale

-apa adapare

-medicamente, vaccinuri

-emisii de praf si gaze din hala (NH3,N2O, CH4,CO2)

-dejectii

-cadavre

CRESTEREA PUILOR DE CARNE

-energie electrica

-emisii de praf si gaze din hala (NH3,N2O, CH4,CO2)

-gaze de esapament

-pui pentru abatorizare

-cadavre de pasari

DEPOPULARE

-energie electrica,apa pentru spalare si produse pentru DDD

-

-emisii de praf si gaze din hala (NH3,N2O, CH4,CO2)

-dejectii

-apa uzata de spalare

VID SANITAR

Descarcare/

Livrare pui

Depozitare temporara cadavre (2 lazi frigorifice)

Eliminare prin incinerare - SC PROTAN SA

Cresterea puilor de carne

Vidanjare cu soc.autorizate

Bazine de stocare ape de spalare

Fertilizare terenuri agricole prin SC SAGRICO SRL

Ape uzate de spalare

Dezinfectie,dezin-sectie cu produse specifice

Curatare mecanica/spalare cu jet de apa sub presiune

Depozitare temporara pe platforma de dejectii

Evacuare asternut in amestec cu dejectii

Transportul furajelor (cu mijloace de transport ale furnizorilor)

Silozuri depozitare furaj (2x25 to ,2x7 to si 2x15to)

Furajare

Sursa de apa 2 foraje

Adapare

Efectuarea lucrarilor de curatire hale

Colectarea si evacuarea dejectiilor uscate din hale

Spalare cu jet de apa sub presiune

Colectarea si evacuarea apelor uzate

Dezinfectie

Dezinsectie

Pregatirea asternutului

Transferul puilor de carne la abator

Depopulare hale

Cresterea puilor de carne 38-42 zile

Furajare, adapare, asigurarea microclimatului si medicatiei

Aducerea puilor de o zi in ferma

Popularea halelor pentru pui de carne

Pregatirea halelor pentru populare

Etapele fluxului tehnologic

Actiuni

NU este cazul

Se face curatarea acestora, la intrarea si iesirea din ferma, in zona filtrului sanitar.

Se realizeaza conform operatiilor prestabilite in vidul sanitar

Se face exhaustarea gazelor din hale prin sistemele de ventilatie

NU consideram ca pot apare riscuri majore pentru mediu datorita cantitatilor relativ mici depozitate (ape uzate si dejectii).

Nu