Decizia etapei de încadrare

Nr. 1109RP/08.05.2018 ( proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORGANIZATIA  UTILIZATORILOR  DE APA  PENTRU  IRIGATII (O.U.A.I.) SPP 19   SIBIOARA,  cu sediul  in comuna Lumina, sat Sibioara, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1109RP/23.01.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari,  a Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE intrata in vigoare in data de 17 mai 2017 şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  08.05.2018, Agenția pentru Protectia Mediului Constanța decide, că pentru proiectul: REABILITARE SI MODERNIZARE  SISTEM DE IRIGATII  PE  SUPRAFATA O.U.A.I.  SPP  19  SIBIOARA,  propus a fi amplasat in comuna Lumina si  comuna Mihail Kogalniceanu, extravilan, judetul Constanta,  nu este necesară efectuarea  evaluării  impactului  asupra  mediului și nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 2,  pct. 1 litera c)  si  pct. 13 litera a);

b)în conformitate cu criteriile de modificare a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Anexei III din Directiva 2014/52/UE;

c)proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: amplasamentul aferent statiei de punere sub presiune se suprapune partial peste limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul - Corbu.

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Prin proiect se doreste marirea suprafetei de udare in plotul SPP 19 Sibioara de la 397,61 ha la 513 ha .

Coordonatele amplasamentului statiei de pompare in sistem STEREO 1970

| Nr.crt. | X (m) - Latitudine | Y (m) - Longitudine |
| --- | --- | --- |
| 1 | 783446.230 | 325072.130 |
| 2 | 783445.939 | 325058.511 |
| 3 | 783440.810 | 325058.270 |
| 4 | 783440.451 | 325058.616 |
| 5 | 783428.729 | 325069.949 |
| 6 | 783423.947 | 325074.572 |
| 7 | 783411.780 | 325071.370 |
| 8 | 783409.250 | 325069.960 |
| 9 | 783403.080 | 325065.110 |
| 10 | 783395.700 | 325059.980 |
| 11 | 783388.950 | 325056.680 |
| 12 | 783383.330 | 325070.350 |
| 13 | 783383.720 | 325070.570 |
| 14 | 783393.480 | 325076.920 |
| 15 | 783393.110 | 325082.990 |
| 16 | 783414.970 | 325088.570 |
| 17 | 783430.240 | 325087.070 |
| 18 | 783445.970 | 325081.420 |

Coordonatele amenajarii de irigatii SPP 19 Sibioara in sistem STEREO 1970

| Nr.crt. | Coordonate in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 779603.332 | 323787.121 |
| 2 | 780156.909 | 323812.448 |
| 3 | 780566.334 | 323834.032 |
| 4 | 780635.129 | 323844.565 |
| 5 | 780698.982 | 323854.865 |
| 6 | 780755.104 | 323865.451 |
| 7 | 780888.021 | 323887.788 |
| 8 | 780976.225 | 323905.295 |
| 9 | 781121.189 | 323938.766 |
| 10 | 781237.503 | 323965.105 |
| 11 | 781826.947 | 324103.436 |
| 12 | 782029.705 | 324144.070 |
| 13 | 782260.232 | 324189.179 |
| 14 | 782323.556 | 324200.756 |
| 15 | 782361.148 | 324208.965 |
| 16 | 782405.213 | 324221.900 |
| 17 | 782442.805 | 324233.592 |
| 18 | 782356.675 | 324462.733 |
| 19 | 782356.301 | 324463.766 |
| 20 | 782364.742 | 324466.431 |
| 21 | 782547.049 | 324526.987 |
| 22 | 782554.105 | 324529.718 |
| 23 | 782618.045 | 324553.510 |
| 24 | 782622.999 | 324556.974 |
| 25 | 782611.877 | 324600.887 |
| 26 | 782598.451 | 324652.367 |
| 27 | 782610.264 | 324679.839 |
| 28 | 782624.051 | 324686.517 |
| 29 | 782780.706 | 324737.974 |
| 30 | 782857.269 | 324762.986 |
| 31 | 782924.786 | 324782.167 |
| 32 | 782952.487 | 324791.174 |
| 33 | 783016.273 | 324814.336 |
| 34 | 782996.732 | 324868.407 |
| 35 | 783019.917 | 324893.976 |
| 36 | 783047.877 | 324908.367 |
| 37 | 783081.184 | 324926.057 |
| 38 | 782875.336 | 325482.507 |
| 39 | 782860.648 | 325511.918 |
| 40 | 782736.774 | 325838.558 |
| 41 | 782725.660 | 325894.118 |
| 42 | 782708.805 | 325945.972 |
| 43 | 782687.124 | 325994.069 |
| 44 | 782653.541 | 326087.455 |
| 45 | 782652.638 | 326108.038 |
| 46 | 782594.903 | 326264.454 |
| 47 | 782552.906 | 326389.158 |
| 48 | 782544.665 | 326394.990 |
| 49 | 782534.708 | 326397.392 |
| 50 | 782519.600 | 326391.902 |
| 51 | 782506.622 | 326380.208 |
| 52 | 782496.611 | 326379.163 |
| 53 | 782484.209 | 326398.870 |
| 54 | 782465.084 | 326429.775 |
| 55 | 782381.228 | 326567.386 |
| 56 | 782366.860 | 326597.253 |
| 57 | 782361.061 | 326614.634 |
| 58 | 782337.600 | 326646.582 |
| 59 | 782324.727 | 326641.079 |
| 60 | 782308.271 | 326624.286 |
| 61 | 782262.439 | 326609.757 |
| 62 | 782204.752 | 326591.449 |
| 63 | 782127.105 | 326572.544 |
| 64 | 781797.577 | 326470.342 |
| 65 | 781350.130 | 326328.290 |
| 66 | 781323.637 | 326309.187 |
| 67 | 781326.772 | 326292.672 |
| 68 | 781338.161 | 326248.906 |
| 69 | 781342.198 | 326227.726 |
| 70 | 781340.381 | 326199.318 |
| 71 | 781330.737 | 326178.640 |
| 72 | 781288.139 | 326126.766 |
| 73 | 781270.233 | 326110.993 |
| 74 | 781256.412 | 326092.710 |
| 75 | 781234.108 | 326055.256 |
| 76 | 781215.134 | 326033.071 |
| 77 | 781181.987 | 326011.437 |
| 78 | 781155.930 | 325998.610 |
| 79 | 781144.359 | 325982.646 |
| 80 | 781062.539 | 325957.231 |
| 81 | 780939.788 | 325919.268 |
| 82 | 780802.825 | 325882.098 |
| 83 | 780767.092 | 325806.122 |
| 84 | 780710.558 | 325665.624 |
| 85 | 780655.005 | 325531.521 |
| 86 | 780621.770 | 325450.793 |
| 87 | 780577.425 | 325352.689 |
| 88 | 780567.618 | 325326.885 |
| 89 | 780555.306 | 325282.970 |
| 90 | 780546.696 | 325229.891 |
| 91 | 780544.510 | 325197.136 |
| 92 | 780543.43 | 325117.721 |
| 93 | 780557.447 | 324863.975 |
| 94 | 780570.300 | 324540.789 |
| 95 | 780571.094 | 324525.662 |
| 96 | 780552.219 | 324524.671 |
| 97 | 780442.216 | 324516.458 |
| 98 | 780398.814 | 324514.398 |
| 99 | 780378.345 | 324512.368 |
| 100 | 780365.453 | 324509.262 |
| 101 | 780277.308 | 324475.486 |
| 102 | 780191.709 | 324442.229 |
| 103 | 780147.767 | 324421.645 |
| 104 | 780043.387 | 324379.173 |
| 105 | 779927.975 | 324331.624 |
| 106 | 779855.725 | 324306.214 |
| 107 | 779802.881 | 324157.958 |
| 108 | 779788.960 | 324129.343 |
| 109 | 779760.058 | 324085.803 |
| 110 | 779576.657 | 323834.012 |

Teritoriul O.U.A.I. “SPP 19 Sibioara” are urmatoarele vecinatati:

- La Nord: Plotul SRP 59-60 si SP Tasaul I;

- La Sud:Plotul de irigatii CD I-14 si intravilanul localitatii Sibioara;

- La EST: lacul Tasaul

- La VEST: DN 22 Constanta-Tulcea si CA 2.

Pentru asigurarea irigarii suprafetei de 513 ha apartinand O.U.A.I. “SPP 19 Sibioara”, se propune refacerea in totalitate a schemei de irigatii cu asigurarea debitului de apa prin intermediul unei statii de pompare nou proiectate cu preluarea apei dintr-o noua sursa – lacul Tasaul.

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Construire statie de punere sub presiune SPP Sibioara

In cadrul acestui obiectiv se vor executa urmatoarele lucrari:

- Aductiune apa de la sursa de apa – lacul Tasaul la cuva statiei de pompare → va fi o aductiune sezoniera , tip sifon (se pozeaza liber pe cuveta lacului, la inceputul campaniei de irigat si se demonteaza la sfarsitul campaniei) si va fi realizata din tronsoane de conducta PEID, DN=630 mm in lungime de maxim 35 m, in functie de nivelul apei din lac;

- Statie de pompare a apei → constructie tip platforma supraterana echipata cu electropompe cu ax orizontal, situate pe malul lacul Tasaul, avand aspiratia din cuva din beton armat, amenajata langa platforma statiei, pe malul lacului. Statia de pompare este echipata cu 3 electropompe cu ax orizontal autoamorsate (2 active+1 rezerva calda), avand Q=75 l/s (270 mc/h), H=150 mCA,P=250kW/0,4KV. Conducta de aspiratie a fiecarei pompe, avand urmatoarele caracteristici: teava de Ol cu Dn=150mm, cu sorb cu clapet, se va monta la adancimea de 3 m masurata de la suprafata apei din cuva pana in axul aspiratiei pompei.Pompele vor fi montate in paralel.

Conducta de refulare a fiecarei electropompe, din teava Ol cu Dn=150 mm, va fi racordata la un distribuitor-colector din teava Ol, Dn=400 mm, L=4m si se va continua cu conducta de refulare comuna, din teava Ol, Dn=400 mm, Pn=16at.

Pe refularea fiecarei electropompe se vor prevedea:

- Compensator de montaj Dn=150mm, Pn=16at;

- Robinet de retinere cu clapa corp cu flanse, Dn=150mm,Pn=16at;

- Robinet cu clapa future excentrica, din otel, corp cu flanse,Dn=150mm,Pn=16at

Conducta de refulare-teava Ol,Dn=400mm, se va monta suprateran pe o lungime de cca.7 m, pe suporti metalici ficsi din profil tip U, prinsi pe marginea platformei, dupa care se continua cu un traseu subteran din teava PEID, Dn=400mm, Pn=16at-Pn=10at,cu lungimea de de cca.3.000m, pana la amplasamentul fostei statii SPP 19 Sibioara (dezafectata) unde se va realiza un camin de vane de racordare cu reteaua de irigatii.

In incinta statiei de pompare se va amplasa o cabina energetica amenajata intr-o constructive metalica din panouri de aluminiu tip sandwich cu izolatie de spuma poliuretanica avand dimensiunea de gabarit 4mx3,9mx3m, precum si un post TRAFO.

Incinta statiei de pompare se va imprejmui pe 3 laturi (o latura constituind-o lacul) cu un gard din plasa bordurata pe stalpi metalici H=2m.

Alimentarea cu energie electrica a pompelor pentru irigatii se va realiza dirt-un post TRAFO P.T. nou de 1.000KVA cu bloc de masura si protectie cu priza de pamant, amplasat in incinta.

Lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica constau in:

- LES 20KV de la punctul de conexiune la punctul TRAFO;

- Fundatie pentru punctul de conexiune;

- Fundatie pentru punctul TRAFO;

- Montaj utilaj la punctul de conexiune;

- Montaj utilaj punctul TRAFO.

- Reabilitare si modernizare retea de irigatie

Lucrarile propuse in cadrul acestui obiectiv se refera la reabilitarea conductei principale (CP), a conductelor secundare (CS), a antenelor (A) si caminelor de vane, dupa cum urmeaza:

- Conducta principala va avea doua tronsoane I si II cu lungimea totala de 2.770 m si se va executa din teava PEID,Dn=400mm, Pn 10÷16 atm;

- Conductele secundare CS I si CS II tronsonate vor avea lungimea totala de 1.542 m si se vor executa din teava PEID, Dn=315 mm, Pn=10atm;

- Antenele A2, A3 si A5 se vor inlocui integral, vor avea lungimea cumulata totala de 2.025 m si vor fi echipate cu hidranti de irigatii cu diametrul de 100 mm.

Pentru stabilizarea conductelor se vor realiza massive de ancoraj la capetele antenelor si la schimbarile de directie.

- 8 camine de vane pentru sectorizare, amplasate la intersectia conductelor secundare cu antenele. Caminele sunt circulare, din beton, cu adancimea de 1,5 m si cu diametrul interior de 2m si 3m, echipate cu instalatii hidromecanice.

- Sistematizare pe verticala, drumuri si platforme interioare

Se vor executa lucrari de terasamente pentru pregatirea amplasamentului la statia de punere sub presiune, impermeabilizarea si protejarea antierozionala a terenului cu material geosintetic, netesin (geotextil netesut), consolidarea biologica a taluzurilor. Astfel,dupa finisarea taluzului, se va intinde pe taluz geotextilul netesut peste care se va asterne un strat de 30 cm de pamant vegetal( rezultat din decopertarea suprafetei amplasamentului statiei de pompare) apoi se va insamanta cu ierburi perene.

Se vor realiza in incinta imprejmuita a statiei de punere sub presiune SPP Sibioara, drumuri si platforme betonate pe un strat de balast foarte bine compactat. Se va amenaja de asemenea, un drum de acces la statie, balastat.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): lucrarile de construire nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate, conform Certificatului de urbanism nr. 79/27.07.2017 este agricola iar folosinta actuala : arabil,neproductiv,cai de comunicatie rutiera.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: amplasamentul aferent statiei de punere sub presiune se suprapune partial peste limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul - Corbu.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: comuna Lumina, sat Sibioara si comuna Mihail Kogalniceanu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

  - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

-     organizarea de şantier se va realiza in afara limitelor sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul – Corbu,  astfel încât impactul generat de aceasta asupra sitului, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislaţiei subsecvente;

  - se va anunţa in regim de urgenta autoritatea de mediu  asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul ROSPA 0060 Lacurile Tasaul – Corbu, cu efect asupra habitatelor şi asupra calităţii factorilor de mediu;

  - titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului cǎ sunt interzise:

- orice formǎ de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vǎtǎmare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnǎ ale pǎsǎrilor sǎlbatice;

- uciderea sau capturarea intenţionatǎ a pǎsǎrilor sǎlbatice, indiferent de metoda utilizatǎ;

  - respectarea conditiilor impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. ................2018, emis de ABADL ;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- titulara pe numele căreia se va emite autorizaţia de construcţie are obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

II . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

adecvată sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul aferent statiei de punere sub presiune se suprapune partial peste limita sitului ROSPA 0060 Lacurile Tasaul - Corbu;

- impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității siturilor ROSPA 0060 Lacurile Tasaul - Corbu  este nesemnificativ;

PROIECTUL  PROPUS  NU NECESITĂ  PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE  ALE PROCEDURII  DE  EVALUARE  A  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI    SI  NU  NECESITA PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE  DIN  PROCEDURA  DE  EVALUARE ADECVATA.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR  EXECUTIV,                                    ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                          Lavinia Monica ZAHARIA

ŞEF SERVICIU C.F.M.,

Simona CONSTANTIN

Intocmit,

Consilier Otilia Liana  ISPAS

Consilier Marcela POPOVICI

#### Nota: redactat in 4 ( patru ) exemplare.