MEMORIU GENERAL

#### 1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

1.1.1. Denumire proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

1.1.2. Proiectant general

S.C. ALL ARHITECTURA S.R.L. Constanța

1.1.3. Beneficiar

S.C. GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.

1.1.4. Data elaborării

aprilie 2018

1.1.5. Subproiectanți, colaboratori

- S.C. GEOTECH DOBROGEA S.R.L.

- S.C. CREO MIXT S.R.L.

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

1.2.1. Solicitări ale temei program

Prezenta documentație are ca obiect PLANUL URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL DE URBANISM pentru amplasarea unui parc industrial cu funcțiuni principale de spații de producție și depozitare, comerciale, birouri, locuințe, servicii, unități de cazare, a unor funcțiuni complementare acestora și a rețelelor de utilități aferente și împrejmuirii terenurilor situate în intravilanul comunei Agigea, jud. Constanța.

P.U.Z. de față, însoțit de Regulamentul Zonal de Urbanism cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul situat în intravilanul comunei Agigea, satul Lazu, parcelele A470/2/2, A470/8/1, A470/12, A470/3, A470/6, A470/5/3, A470/5/1, A467/1/4, A467/1/3, A467/1/2/2, A467/1/1/3/3, A467/1/1/3/2, A470/1, A467/3, A464/2,3,4,5.

Obiectul lucrării constă în aprofundarea și rezolvarea complexă a problemelor funcționale și tehnice în zona, introducerea în circuitul economic a unor terenuri arabile.

Planul Urbanistic Zonal stabilește amplasamentele construcțiilor prevazute a fi realizate. Terenurile aflate în studiu și pentru care se elaboreaza P.U.Z. sunt libere de construcții, proprietate privata a persoanelor fizice și juridice.

În funcție de politica de dezvoltare urbana a administratiei locale și de intentiile proprietarilor terenurilor mentionate mai sus, se considera necesar a se rezolva în cadrul Planului Urbanistic Zonal urmatoarele obiective principale:

- schimbarea destinatiei terenurilor în vederea amplasarii de funcțiuni de producție, depozitare, comerciale, de servicii, birouri, locuințe și unități de cazare;

- asigurarea construcțiilor și amenajarilor necesare noilor funcțiuni;

- organizarea circulației carosabile și asigurarea unor legaturi corespunzatoare intre obiectivele propuse și restul localitatii;

- completarea infrastructurii tehnico-edilitare.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata

În cadrul Planului Urbanistic General se stabilesc directiile de dezvoltare ale zonei, în conditiile dreptului de proprietate și ale interesului public. Noile propuneri coreleaza potentialul economic și uman disponibil cu aspiratiile populatiei, tinandu-se seama și de posibilitatea de incadrare a localitatii în reteaua de localitati ale judetului.

În cadrul P.U.G., terenul studiat se află situat în intravilanul localitatii, parcelar aflat în zonele agricole aflate în nord-estul localitatii cu nivel scazut de ocupare și utlizare a terenului, cuprinde terenuri agricole, rețele electrice, drumuri de exploatare. Zona are interdictie temporara de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații de urbansim.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. Cadrul legislativ

- Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare;

- Legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările ulterioare;

- Legea 18/1991 – a fondului funciar, cu modificările ulterioare;

- Legea 69/1991 – a administratiei publice locale, republicata în 199, cu modificări ulterioare;

- Ordonanța guvernului 195/2005 – privind protecția mediului;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al P.U.Z.;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților enegetice;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 49/2007 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

- Legea 13/2007 a energiei electrice;

- Legea 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;

- Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;

- Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- Legea 137/1995 privind protecția mediului;

- Legea 84/1996 privind îmbunătățirile funciare;

- Legea 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

- O.U.G. 195/2005 şi 164/2008 privind protecția mediului;

- Ordinul M.L.P.A.T. 91/1991 privind conținutul documentațiilor urbanistice, cu modificările ulterioare;

- Ordinul 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism”, indicativ GM-007-2000;

- Legea 7/1996 a cadastrului, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.L.P.A.T. 176/N/2000 de aprobare a “Ghidului privind metodologia de elaborare şi continutul–cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ GM-010-2000;

- Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 (“republicată”) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Sănătății 536/1997 – Norme de igienă şi recomandări;

- Legea străzilor 37/1995, cu modificările ulterioare;

- Ordinul 233/2016 al M.D.R.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

- Ghidul de aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/2000;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

- H.C.J.C. nr. 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

1.3.2. Documentații întocmite anterior P.U.Z.

- Plan Urbanistic General al comunei Agigea – preliminar, aprobat cu H.C.L. Agigea 151/03.07.2009;

- Studiu geotehnic întocmit de Geotech Dobrogea s.r.l., ing. G. Ganea;

- Plan topografic întocmit de Creo Mixt s.r.l., ing. Ionuț Marica.

1.3.3. Sursele de informații utilizate

- Legislația privind urbanismul și protecția mediului;

- Documentare de teren;

- Documentații tehnice puse la dispoziția proiectantului de investitor.

1.3.4. Suportul topografic al lucrării

S-a utilizat ca bază ridicarea topografică în coordonate Stereo 1970 realizată pe teren în scopul întocmirii Planului Urbanistic Zonal de față. Aceasta a fost întocmită de ing. Ionuț Marica.

#### 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. EVOLUȚIA ZONEI

2.1.1. Date privind evoluția zonei

Teritoriul aflat în studiu se află pe partea de est a DN39, pe partea vestică aflându-se satul Lazu. A fost extravilan, destinat agriculturii până în 2011, când a trecut în intravilan, în scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare a comunei Agigea, datorită poziționării avantajoase față de obiectivele economice ale zonei – Portul Constanța, unități comerciale de mari dimensiuni, față de principalele rețele de transport din zonă – calea ferată și DN39 și față de localitățile Agigea – cca. 1,5 km și Lazu – vis-á-vis față de DN39.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localității

Zona aflata în studiu se află pe teritoriul administrativ al comunei Agigea, comună situată pe șoseaua Constanța - Mangalia, la 10 km distanță de centrul municipiului Constanța, până la țărmul mării fiind o distanță de 3 km. La cca. 1,2 km depărtare de terenul studiat se află poarta de intrare a Canalulul Dunăre - Marea Neagră în mare. La cca. 1 km spre sud se află și capătul sudic al centurii ocolitoare a municipiului Constanța. În partea de nord se află zona de depozitare Oil Terminal, aflată în intravilanul municipiului Constanța.

La estul amplasamentului se află Portul Constanța, unul din cele mai mari de pe mapamond în ceea ce privește traficul de mărfuri. La sud se află zona liberă Agigea.

Deși este înconjurată de multe obiective economice, terenul are în prezent o destinație preponderent agricolă, aceasta fiind una din principalele disfuncționalități.

2.1.3. Potențialul economic

În zona studiată și în vecinătatea acesteia se desfășoară diverse activități industriale și agricole. Valoarea ridicată a resurselor terenului favorizează cultivarea în principal a cerealelor, a plantelor tehnice și a celor industriale. În prezent, terenul este utilizat numai pentru activități agricole.

În zona de est a terenului studiat se află portul Constanța și unul din accesurile rutiere (Poarta 9) și feroviare la acesta.

Tot în zona de est se află și căi de comunicație feroviară, precum și halta Agigea. În partea de vest se află DN 39. Aceste două importante circulații fac legatura amplasamentului studiat cu cea mai importantă zonă industrială a județului, Portul Constanța, cu municipiul reședință de județ și cu punctele de frontieră de la Vama Veche și Negru Vodă. De asemenea, în imediata vecinătate se află și descărcarea de pe centura ocolitoare a municipiului Constanța, ceea ce facilitează legarea amplasamentului de autostrada Soarelui și, implicit, de București.

Pentru Portul Constanța a fost elaborat în 13 iulie 2015 de consorțiul Ernst & Young S.R.L. – INROS LACKNER SE și se află în curs de implementare Master Planul în versiune finală. Acesta prevede dezvoltarea infrastructurii feroviare și a drumurilor din incinta portului și extinderea conectării acestora cu rețelele naționale de drumuri, autostrăzi și căi ferate. 	Granița care desparte zona comercială liberă a portului afectează funcționarea unora din operatorii portuari. Acest lucru duce la aplicarea unor tarife de manipulare mai mari deoarece capacitățile de depozitare ale Oil Terminal se află în afără zonei libere, iar proprietarii mărfurilor trebuie să plăteasca impozite și taxe vamale, indiferent de destinația finală a mărfii. În acest context trebuie spus că zona de uscat din partea de vest a zonei maritimo - fluviale constituie un spațiu potențial pentru extinderea ulterioară a zonei libere, ceea ce face posibilă dezvoltarea centrelor logistice, a activităților adiacente operațiunilor portuare sau a zonelor de procesare a exporturilor, dacă va fi necesar.

Factorul esențial pentru selectarea amplasamentului unui centru logistic îl constituie legătura cu rețelele generale feroviară și rutieră, ca și accesul la căile de navigație fluvială și maritimă. Suprafața dintre zona de stocare a Oil Terminal și Canalul Dunăre-Marea Neagră este locul perfect pentru aceasta, datorită legăturii cu Autostrada A4, vecinătății stației de cale ferata Agigea Nord și accesului rapid atât la căile navigabile interioare cât și la mare. Această zonă are o suprafață totală de cca. 450 ha, în cadrul căreia se află și teritoriul studiat prin prezentul P.U.Z..

În plus, amplasarea centrelor logistice în această zonă va face să crească atractivitatea sectorului maritimo - fluvial al portului Constanța Sud, actualmente sub-utilizat și va face să crească activitatea de manipulare a mărfurilor în această parte a portului.

În partea de nord, la cca. 1500 metri distanță, se află o zonă cu funcțiuni similare celei permise prin P.U.G. preliminar, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța. Această zonă, care cuprinde mari unități comerciale – Metro, Praktiker, Real, Țiriac Auto, precum și unitățile din partea de sud a terenului studiat, Selgros, Dedeman și Motorex împreună cu toată zona dintre DN39 și incinta Portului Constanța, alcatuiesc un perimetru de dezvoltare cu un potențial economic mare, în beneficiul locuitorilor din Constanța, Agigea și Lazu.

Aprobarea P.U.Z. de față reprezintă momentul de start al dezvoltării zonei în direcția planificată, având efecte pozitive atât în construirea pe terenul studiat, cât și în creșterea interesului pentru urbanizarea în aceeași manieră a terenurilor învecinate cu același potențial economic.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1. Poziționarea zonei față de intravilanul localității

Amplasamentul terenurilor care au generat P.U.Z. este situat în județul Constanța, în intravilanul comunei Agigea, satul Lazu, pe parcelele A470/2/2, A470/8/1, A470/12, A470/3, A470/6, A470/5/3, A470/5/1, A467/1/4, A467/1/3, A467/1/2/2, A467/1/1/3/3, A467/1/1/3/2, A470/1, A467/3, A464/2,3,4,5 terenuri identificate după planul de situație și planul de încadrare în zonă. În cadrul zonei studiate se află și parcelele învecinate acestora, conform planului de situație avizat O.C.P.I..

Terenul a fost introdus în intravilan ca urmare a aprobarii P.U.G. Comuna Agigea – reactualizat, aprobat în Consiliul Local al comunei. Funcțiunea predominantă este cea de teren agricol.

Terenul studiat are cca. 870 metri lungime pe direcția N-S și cca. 2 150 metri lungime pe direcția E-V.

Teritoriul se învecinează astfel:

- la sud cu cimitirul musulman, De 466 și parcelele A 467/4/1 și A464/6;

- la nord cu parcelele A467, A470/1, A470/1/3, De 460, De 467/10 și De464/1;

- la est cu Portul Constanța, calea ferată;

- la vest cu DN39 și satul Lazu.

Coordonatele punctelor conturului zonei studiate vor fi avizate de O.C.P.I..

Coordonatele terenurilor care au generat P.U.Z. sunt anexate prezentei documentații.

Sistemul de coordonate utilizat: Stereografic 1970

Cota de referinta "0": Marea Neagră.

2.2.2. Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general, etc.

Terenul se află la cca. 1,5 km distanță de localitatea Agigea și vis-á-vis de satul Lazu față de DN 39, sat aflat de asemenea pe teritoriul administrativ al comunei Agigea.

În prezent, accesul pe teren se face rutier direct din DN 39, numai pe relație de dreapta, venind dinspre Agigea.

În partea de est se află stația CF Agigea Nord, zona Y a acesteia fiind cuprinsă în studiu.

Relația carosabilă directă cu Portul Constanța este întreruptă de calea ferată.

Pe teren se află drumuri de exploatare, de piatră sau de pământ, destinate accesului motorizat la terenurile agricole și vehiculelor cu tracțiune animală.

De asemenea, terenurile care generează P.U.Z. sunt lipsite de rețele edilitare de utilități: telecomunicații, alimentare cu apă, canalizare. Alimentarea cu energie electrică se face la ferma din partea centrală a zonei și la terenul proprietate privată a primăriei.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. Analiza geotehnică

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri – prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide. Dedesubtul acestora se găsește un complex argilos – argila prafoasă și argila roșcată.

Au fost efectuate cinci foraje la o adâncime cuprinsă între 2,00 și 5,0 metri.

S-a pus în evidență următoarea structură litologică:

- în suprafață un strat de pământ vegetal cenusiu de 0,80 - 1,10 metri grosime;

- un strat de loess galben cu intercalații cafenii spre bază, până la adâncimea de 4,50 metri; acest loess este coeziv, macroporic.

Nivelul pânzei de apă freatică nu a fost întâlnit în foraje la adâncimea investigată. În zonă apa freatică este sub adâncimea de 8,00 metri.

Deoarece terenul de fundare se încadrează în grupa A a pământurilor sensibile la umezire colapsabile, pentru evitarea degradării viitoarelor construcții se vor respecta măsurile prevazute în Normativul NP125, ce au ca scop:

- protejarea terenului de fundare împotriva umezirii în perioada execuției și în timpul exploatării prin îndepărtarea apelor de suprafață și înlăturarea unor eventuale pierderi de apă din conducte;

- nivelarea terenului, asigurându-se scurgerea rapidă și fără piedici a apelor de suprafață.

Pentru fazele de proiectare și execuție se vor întocmi studii geotehnice pentru a stabili soluțiile optime de fundare.

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit în foraje la adâncimea investigată. În zonă este sub adâncimea de 8 metri.

2.3.2. Condiții climatologice

Clima prezintă caracteristicile zonei litorale a Marii Negre, cu vara caldă și secetoasă, toamna scurtă, primavara lungă, cu trecerea bruscă de la primavară la vară. Precipitațiile sunt reduse, vântul este prezent aproape tot anul, dominant din nord.

Comuna Agigea se încadrează în zona I, cu climă caldă-secetoasă, cu temperatura medie anuală de 11,5ºC, temperatura de calcul pentru iarnă de -12ºC, conform STAS 6472/2-83. Conform STAS10101/20-90, comuna este în zona eoliană C. Conform 10101/21-96, localitatea este în zona climatică B pentru încărcările date de zăpadă.

Clima reprezintă regimul multianual al vremii, determinat de interacţiunea dintre factorii radiativi, circulaţia generală a atmosferei şi complexul condiţiilor fizico-geografice.

Regimul climatic temperat - continental caracteristic judeţului Constanţa este influenţat de poziţia geografică, situându-se între Dunăre şi Marea Neagră, precum şi de particularităţile fizico-geografice ale teritoriului. În zona litorală, climatul temperat- continental prezintă o influenţă marină. Climatul maritim este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării şi ierni blânde, marcate de vânturi puternice şi umede ce bat dinspre mare. Valorile temperaturilor medii anuale variază între 100C în nordul şi centrul judeţului şi peste 110C în sud. Variaţiile multianuale nu depăşesc 40C. Precipitaţiile anuale variază între 400 mm la 500 mm, zona cea mai săracă în precipitaţii fiind litoralul, unde valoarea cantităţii de precipitaţii se situează sub 400 mm.

Circulaţia maselor de aer este influenţată iarna de anticiclonul siberian care determină reducerea cantităţilor de precipitaţii, iar vara anticiclonul Azorelor induce temperaturi ridicate şi secete. Influenţele Mării Negre se resimt prin toamne lungi şi călduroase şi prin primăveri târzii şi răcoroase. Vântul predominant este cel care bate în direcţia N-NE, caracterizându-se printr-o umiditate redusă vara, în timp ce iarna aduce viscole şi geruri.

2.3.3. Relieful

Teritoriul se află în zona de litoral înalt al Mării Negre, care se desfășoară de la Capul Midia până la Vama Veche, la o distanță de cca. 3 km de mare.

Conform ridicării topografice, terenul studiat este aproximativ orizontal, cu declivităţi de aproximativ 2 - 3%. În partea de vest, terenul studiat are o pantă pe direcţia NV-SE de aproximativ 2%, cota cea mai înaltă fiind de 35 metri, iar cea mai joasă de 17,00 metri relativ la Marea Baltică. Pe direcţia est - vest găsim pante ale terenului de aproximativ 3%, cu cote între 40,00 metri şi 22,00 metri.

2.4. CIRCULAȚIA

2.4.1. Circulația rutieră

Transporturile rutiere cu diverse mijloace reprezintă principala categorie de transport care se desfășoară în zonă. Fluxul principal de circulație se face pe DN 39, pe direcția nord-sud, drum național care leagă municipiul Constanța de sudul litoralul românesc și principalele orașe ale județului. Dincolo de graniță, drumul se continuă spre orașele bulgaresti Dobrich, Balcic, Varna. Ultima descărcare de pe autostradă – centura ocolitoare a municipiului Constanța, la intersecția cu DN 39, se află la cca. 1100 metri distanță de drumul de exploatare De 470/1 care pleacă direct din DN 39.

În zona studiată se află drumuri de exploatare de pământ și piatră, pentru acces la terenurile agricole, utilizate și de vehicule, în general agricole sau cu tracțiune animală. Acestea sunt:

- De 470/1, De 467/10, De 464/1 pe direcția est-vest;

- De 468, De 465 și drumul betonat, adiacent incintei portuare, pe direcția nord-sud.

Drumurile de exploatare nu au îmbrăcăminți definitive și nici rigole.

Cu excepția terenului Cc 470/2, pe care se află o fermă, și terenulului desprins din Pp 476, suprafață liberă de construcții, circulația rutiera este numai de tranzit, de exploatare a suprafețelor agricole și nu exista locuri pentru parcare.

2.4.2. Transportul în comun

Acesta se desfășoară pe direcția nord-sud, pe drumul național DN 39, aflat în partea de vest a terenului studiat. Circulă autobuze și microbuze care leagă Constanța de Varna, Mangalia, Techirghiol, Negru Vodă, stațiunile de pe litoral și localitățile din sudul județului Constanța – mai multe curse pe zi.

2.4.3. Circulația feroviară

Aceasta se desfășoară pe direcția nord-sud, linia CF 813 Constanța - Mangalia. Terenul cuprinde zona Y a stației CF Agigea Nord. De asemenea, o linie aflată în dezvoltare face legătura cu rețeaua feroviară a portului. Zona căii ferate se desfășoară pe o lățime cuprinsă între 32 și 42 de metri. Pe această linie de cale ferată se desfășoară transporturi de mărfuri și de persoane.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată

Terenul pe care se face propunerea are suprafața de 96,36 ha (963 634 mp).

Suprafața totală a terenului studiat este de 110,55 ha.

Suprafața de teren aferentă unităților agricole din intravilan este de 103,36 ha, adică 93,50% din suprafața totală a terenului.

Suprafața de teren aferentă unităților agricole și de depozitare este de 0,59 ha, adică 0,53% din suprafața totală a terenului. Acestea constau într-o porțiune din incinta portului și o fermă amplasată în zona centrală a amplasamentului, la intersecția De 470/1 cu De 468. Starea clădirilor acestei ferme este mediocră, iar sistemul lor structural este alcătuit din pereți portanți cu planșeu și acoperiș din șarpantă de lemn.

Suprafața de teren aferentă drumurilor este de 4,70 ha adicp 4,25% din suprafața totală a terenului.

Suprafața de teren ocupată de spații verzi neamenajate este de 1,86 ha, adică 1,68% din suprafața totală a terenului.

Suprafața de teren liber, neconstruit și nesistematizat aflată în partea de vest a DN 39 este de 0,17 ha, adică 0,15% din suprafața totală a terenului.

Din punctul de vedere al zonificării funcționale, situația existentă este următoarea:

| Nr. crt. | Zone funcționale | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zona de unități agricole în intravilan | 103.36 | 93.50 |
| 2. | Zona de unități agro-industriale și depozitare | 0.59 | 0.53 |
| 3. | Spații verzi neamenajate | 1.86 | 1.68 |
| 4. | Circulația carosabilă | 4.57 | 4.13 |
| 5. | Teren liber, neconstruit și nesistematizat | 0.17 | 0.15 |
|  | TOTAL | 110.55 | 100,00 |

2.5.2. Relaționari între funcțiuni

Zona portuară este deservită de drumul betonat aflat în partea de est a amplasamentului și de circulația feroviară existentă.

Drumurile de exploatare de pe amplasament deservesc ferma și terenurile agricole care alcătuiesc cea mai mare parte din teritoriu.

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Pe parcela Cc 470/2, suprafața construită este de 10,82 mp, egală cu cea desfășurată. Astfel pe terenul respectiv rezultă:

- P.O.T. = 4,5%

- C.U.T. = 0,04

Celelalte terenuri sunt destinate agriculturii și sunt libere de construcții.

2.5.4. Aspecte calitative ale fondului construit

Construcțiile au regimul de înălțime parter, cu structura din zidarie portantă și acoperiș cu șarpantă de lemn. Starea acestora este mediocră.

2.5.5. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Zona nu are asigurate servicii și utilități publice.

2.5.6. Asigurarea cu spații verzi

Spațiile verzi existente sunt neamenajate și constau în liziera drumului national din partea de est a acestuia. Pe această suprafață cresc plante mici, de stepă, arbuști și arbori.

2.5.7. Existenta unor riscuri naturale în zona studiata sau în zonele vecine

Nici pe teritoriul studiat, nici în zonele vecine nu s-au evidențiat riscuri naturale.

2.5.8. Principalele disfuncționalități

În urma analizei situației existente reies următoarele disfuncționalități:

- terenul este liber de construcții;

- destinația terenurilor este agricolă, în zona vecină a terenului studiat dezvoltându-se mai multe obiective economice importante;

- circulația carosabilă este defectuoasă;

- echiparea edilitară este necorespunzătoare;

- nu există circulație pietonală;

- nu sunt asigurate servicii și utilități publice.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

2.6.1. Alimentarea cu energie electrică

Pe teren s-a evidențiat LEA 20kV, pe direcția nord-sud, cu dublu circuit, aflată în gestionarea Enel Distruibuție Dobrogea.

2.6.2. Alimentarea cu apă

Pe amplasamentul parcelelor A470/5/3, A470/8/1, A470/2/2, A467/1/1/3/3, A467/1/1/3/2 nu există rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Pe amplasamentul parcelelor A470/3, A470/5/1, A470/6, A470/12 există o conductă de aducțiune de apă Dn 500 mm AZB la cca. 35 metri de axul DN 39 și Dn 800 mm OL la cca. 25 metri de axul DN 39. Aceste sunt deținute de R.A.J.A..

2.6.3. Rețele de telecomunicații

În proprietatea TELEKOM, pe teren s-a evidențiat instalația de telecomunicații subterane pe DN 39 la 0,60 - 2,00 metri adâncime și cca. 10 - 17 metri de axul drumului.

2.6.4. Îmbunătățiri funciare

Terenul se află în circuitul agricol, făcând parte din amenajarea 1357 – Carasu – Valea Seaca, plot SPP8 Cumpăna. Amenajarea cuprinde:

- A6 – 1230 metri AZBO Dn 250 mm;

- A8 – 640 metri AZBO Dn 200 mm;

- A1 – 680 metri AZBO Dn 200 mm;

- cds 13 – 1400 AZBO Dn 350 mm.

Pe teren nu există alte tipuri de rețele edilitare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1. Relația cadrul natural – cadrul construit

În zona studiată, terenul este liber de construcții civile sau industriale. În zona centrală se află o fermă. Predomină astfel suprafețele agricole la care accesul se face pe drumuri de exploatare. În partea de est se află terenuri destinate căilor ferate și incintei portuare.

2.7.2. Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu există evidențiate riscuri naturale majore.

Terenul se află în zona seismică de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns pentru Tc = 0,7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0,16 g.

Alunecări de teren: Nu au fost identificate în zona studiată.

Riscurile antropice sunt minime, datorită lipsei unităților industriale poluante.

2.7.3. Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații

Artera principală de comunicație este rutieră, și anume DN 39. Pe amplasament se accede din șoseaua națională, pe relație de dreapta, pe De 470/1. Intersecția este neamenajată.

2.7.4. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Pe teren nu au fost identificate valori de patrimoniu arheologic sau natural care necesită protecție.

În ceea ce privește patrimoniul construit, este necesară stabilirea zonelor de protecție sau de siguranță pentru liniile electrice aeriene, cele de telecomunicații, de alimentare cu apă, căii ferate, precum și a cimitirului.

Conform Repertoriului Arheologic Naţional, pe teritoriul administrativ al comunei Agigea se află şapte sit-uri arheologice, având următoarele coduri:

- 63269.01 - Situl arheologic de la Agigea - la aproximativ 500 metri vest de moara de măcinat scoici - Agigea, com. Agigea;

- 60589.02 - Aşezarea romano-bizantină de la Lazu - în marginea de N-N-V a satului, la aproximativ 300 metri de ultimele case şi la aproximativ 100 metri S-V de un pâlc de nuci, pe versantul de vest al văii - Lazu, com. Agigea;

- 63269.05 - Necropola de incineraţie de la Agigea - livada IAS - Agigea, com. Agigea;

- 63269.02 - Grup de tumuli de la Agigea - de-a lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, la aproximativ 500 m SE de sat Lazu, 200 metri vest de Lacul Agigea, între acestea şi valea aflată la sud de şoseaua Constanţa - Mangalia - Agigea, com. Agigea;

- 63269.03 - Situl arheologic de la Agigea - pe valea actuală a localităţii - Agigea, com. Agigea;

- 63269.04 - Aşezarea medievală de la Agigea - în nordul canalului, în zona staţiei de ascultare radio - Agigea, com. Agigea;

- 60589.01 - Aşezarea rurală romană de la Lazu - în vatra satului şi în apropierea cimitirului - Lazu, com. Agigea.

Niciunul dintre aceste situri nu se află în zona amplasamentului P.U.Z..

2.7.5. Evidențierea potențialului turistic și balnear

Pe terenurile aflate în apropierea DN 39 se pot dezvolta capacități de cazare pentru turism balnear sau de agrement, profitând de vecinătatea cu Sanatoriul TBC Osteoarticular “Dr. Vasile Climescu” de la Agigea, funcționând din anii interbelici, și de unica rezervație de dune marine din România.

Alte tipuri de unități de cazare se pot dezvolta pentru turismul de afaceri sau de tipul locuințelor de serviciu.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Dorințele autorităților locale și a populației localității, ale proprietarilor parcelelor care au generat P.U.Z., precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la dezvoltarea investiției pe acest teritoriu, obținute de proiectant prin discuții directe și consultări, au fost pentru:

- crearea condițiilor pentru construirea de unități de comerț, servicii, birouri, cazare;

- îmbunătățirea și completarea infrastructurii terenului;

- dezvoltarea echipării edilitare în scopul deservirii construcțiilor propuse;

- dezvoltarea infrastructurii de drumuri.

#### 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Prezenta documentație de urbanism propune, având ca ipoteză de lucru o viziune a intervenției și o logică a direcțiilor și priorităților de dezvoltare a zonei, un Plan Urbanistic Zonal ce va putea fi utilizat atât pe plan strategic, asigurând derularea politicilor urbane până la transpunerea în programe și proiecte, cât și pe plan de control prin planșe și regulamente.

Ridicarea topografică a pus în evidență un teren aproximativ orizontal, cu declivități de cca. 2 - 3%. În partea de vest, terenul studiat are o pantă pe direcția NV-SE de cca. 2%, cota cea mai înaltă fiind de 35 de metri, iar cea mai joasa de 17,00 metri relativ la Marea Baltică. Pe direcția est-vest găsim pante ale terenului de cca. 3%, cu cote între 40,00 metri și 22,00 metri.

Pentru fiecare investiție se va întocmi un studiu geotehnic detaliat, în funcție de tipul structurii ales și al regimului de înălțime.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Criteriile principale de organizare arhitectural - urbanistică a zonei au fost în principal următoarele:

- asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru noile obiective stabilite prin temă;

  - reorganizarea circulației carosabile;

  - completarea infrastructurii tehnico - edilitare;

  - o funcționare optimă a întregului ansamblu.

3.2.1. Funcțiunile permise

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. pentru zona studiată sunt: activități economice ne-nocive de producție, servicii, depozitare, comerț, sedii de firme, expunere, inclusiv construcții de cazare de tip vilă, pensiune, minihotel, fără a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului. Se interzice orice activitate care poate constitui o perturbare a confortului de locuire permanentă și sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranța și sănătatea locuitorilor.

Utilizări permise:

A1 - activităţi productive, nepoluante, din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accesuri auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante.

A2 - activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mari și mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accesuri auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante.

A3 - se admit activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate producţiei, distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării industriale şi anumitor activităţi comerciale.

M – zona cu funcțiuni mixte. Cuprind servicii, locuire, turism de afaceri, clădiri administrative, comerț, alimentație publică, sănătate, învățământ.

EE – zona de echipamente edilitare.

V – spații verzi.

Se pot localiza următoarele funcţiuni:

- birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:

- birouri profesionale sau de afaceri;

- servicii pentru afaceri;

- instituţii financiare sau bancare;

- poştă şi telecomunicaţii

- activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

- producţie manufacturieră;

- birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;

- activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

- depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

- depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

- cladiri comerciale

- se admit cladiri de comerţ/ retail si/sau depozitare comercială şi indiferent de suprafaţă per unitate şi/sau amplasament ;

- se admit clădiri de birouri de afaceri ca utilizare principală, ori ca utilizare secundară.

Ca funcțiuni conexe se admit:

- parcaje la sol şi multietajate;

- staţii de întreţinere şi reparaţii auto;

- staţii de benzină;

- comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale;

- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor.

Utilizări permise cu condiționări: terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităţilor productive şi de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia primă şi produse;

Interdicții temporare: nu.

Interdicții permanente: se interzic activitățile care produc poluarea aerului, apei, solului.

3.2.2. Condiții de amplasare și retrageri minime obligatorii prevăzute în P.U.G.

În Planul Urbanistic General al comunei Agigea nu sunt prevăzute reglementări specifice pentru aceasta zonă, ea fiind extravilan agricol, introdus în intravilan odată cu aprobarea Planului Urbanistic General preliminar la 03.07.2009, urmând a fi reglementată odată cu aprobarea noului P.U.G. și R.L.U..

Prezentul P.U.Z. va soluționa:

- modul de utilizare a terenurilor (P.O.T. și C.U.T. – limite minime și maxime);

- funcțiunile permise și tipul construcțiilor și amenajărilor;

- echiparea tehnico-edilitară;

- organizarea rețelei stradale;

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic și circulația terenurilor.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Situl este în cote majore plat și nu are elemente naturale valoroase care să justifice măsuri de valorificare.

În ceea ce privește sistematizarea pe verticală a terenului, deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

- declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

- scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

3.4.1. Organizarea circulației rutiere

Organizarea circulației se bazeaza pe caracteristicile traficului actual și de perspectivă, cu asigurarea unor accesuri corespunzatoare la toate obiectivele propuse.

Traseul drumurilor de exploatare existente se păstrează la fel, accesul în fiecare parcelă realizându-se din acestea. Modernizarea acestora constă în lărgirea carosabilului, crearea de trotuare și spații verzi amenajate.

DN 39 își păstrează profilul, propunându-se la intersecția cu De 470/1 un sens giratoriu care preia și circulația din strada Gheorghe Lazăr a satului Lazu. Drumurile de exploatare se vor extinde astfel:

- De 470/16 se va menține la lățimea de 6,0 metri ca pietonal ocazional carosabil pentru riverani și autoutilitare de intervenție în caz de urgență.

- De 470/18, De 470/15 se vor lărgi la 10,0 metri fără afectarea Ppr (carosabil de 7,0 metri, trotuare de câte 1,50 metri).

- De 470/1 va avea profilul de 13,5 metri (carosabil cu trei benzi de câte 3,5 metri fiecare, în total 10,5 m lățime, două într-un sens și unul în celălat, banda din mijoc schimbându-și sensul în funcție de necesități în perioade de timp bine determinate, trotuare de câte de 1,5 metri lățime).

- De 468, De 467/10, De 465, De 464/1, De 467/2, De 466 vor avea profilul transversal de 12,0 metri (carosabil de 7,0 metri, trotuare de câte 1,5 metri și spațiu verde sau pistp de bicicliști de 2,0 metri).

Se va crea o stradă în partea estică a terenului studiat, între parcelele proprietete privată și calea ferată. Aceasta va avea profilul de 12,00 metri astfel: trotuare de câte 1,2 metri lățime și carosabil de 9,0 metri lățime.

Aleile carosabile de pe parcele vor fi cu câte un fir de circulație pe sens și cu o lățime de 3,5 - 4.00 metri pe sens, cu raze de curbură interioară calculate în funcție de gabaritele vehiculelor.

Alcătuirea profilelor transversale se va face în conformitate cu normativele aflate în vigoare. Longitudinal, drumurile vor urmări în general panta terenului.

Dacă este cazul, se vor construi provizoriu accesuri pe parcele, pentru a asigura aprovizionarea în timpul executărilor lucrărilor de construcții.

3.4.2. Transportul în comun

## Transportul în comun în zona se va desfășura pe traseul existent. Prin grija investitorului, după caz și în funcție de necesități, se vor amenaja stații de transport în comun pentru microbuze, în incinta proprietății private a persoanelor fizice și juridice. Circuitul traseelor se va autoriza de Primăria Agigea, conform legislației în vigoare.

3.4.3. Parcaje și garaje

Acestea se vor asigura pe terenul proprietate, în număr corespunzător necesităților. Numărul minim de locuri de parcare/garare se va calcula astfel:

- pentru construcții administrative și servicii se va asigura câte un loc de parcare pentru 10 - 30 salariați și un spor de 20% pentru vizitatori. Atunci când construcțiile cuprind și săli de reuniuni, se vor prevedea și 1 - 2 locuri de parcare pentru autocare;

- pentru construcții financiar-bancare se va asigura câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți;

- pentru construcțiile comerciale, în afară de locurile de parcare/garare a vehiculelor proprii, se vor asigura:

  - un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități până în 400 mp;

  - un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400 – 600 mp;

  - un loc de parcare la 50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 – 2000 mp;

  - un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2000 mp;

- pentru restaurante se va prevedea minim un loc de parcare la 5 - 10 locuri la masă;

- pentru construcțiile destinate cazării se vor asigura 1 - 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

3.4.4. Organizarea circulației feroviare

Circulația feroviara existentă din zonă se va menține. Se va amenaja zona de siguranță a acesteia cu spațiu verde amenajat. În zona de protecție a căii ferate, autorizarea construcțiilor se va face cu avizul S.N.C.F.R.. Pe parcelele aliniate la calea ferată se va devia o linie de cale ferata, care va deservi unitățile economice prevăzute. Construirea acesteia se va autoriza conform legislației în vigoare pe baza unui proiect avizat de S.N.C.F.R..

3.4.5. Organizarea circulației pietonale

Aceasta se va desfășura pe trotuarele separate clar de părțile carosabile ale străzilor, adiacente acestora. Vor avea lățimea de 1,50 m și vor crea condiții speciale pentru persoanele cu handicap. Structura acestora va asigura protecția împotriva riscului de accidentare prin alunecare, împiedicare, coliziune cu obstacol, cădere pe timp de furtună, oboseală excesivă.

3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

### 3.5.1. Bilanț teritorial

### S-a urmărit amplasarea obiectivelor principale pe terenul prorietate privată.

Funcțiunea pe terenurile aflate în proprietatea GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT s.r.l. enumerate la capitolul 2.2.4.2. se va schimba în producție, depozitare, comerț, instituții, servicii, birouri, unități de cazare. Va ieși din circuitul agricol suprafața de 96,36 ha, din care maximum 67,45 ha vor fi destinate amplasării construcțiilor, iar restul vor fi destinate circulațiilor pietonale și carosabile, spațiilor verzi, platformelor.

Suprafețele de sol afectate în urma lucrărilor de construcție a obiectivului vor fi copertate sau refăcute, astfel încât să nu existe spații afectate, altele decât cele prevăzute în proiect.

Din punctul de vedere al destinației terenurilor, propunerea este următoarea:

| Marca | Zone funcționale | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Zona unităților predominant industriale | 33.90 | 30.66 |
| A2 | Zona activităților productive, de depozitare și servicii | 35.20 | 31.84 |
| A3 | Zona unităților mici și mijlocii de producție, depozitare și servicii, comerț și funcțiuni administrative (birouri, sedii) | 20.90 | 18.90 |
| M | Zona mixtă de servicii și echipamente publice, activități productive mici și locuințe | 3.84 | 3.47 |
| EE | Zona de echipamente tehnico-edilitare | 0.22 | 0,20 |
| PA | Zona unități agro-industriale și depozitare existentă | 0.59 | 0.53 |
| TA | Teren agricol intravilan existent | 4.67 | 4.22 |
| C | Circulații carosabile | 5.70 | 5.16 |
|  | Circulații pietonale | 2.13 | 1.93 |
| V | Spații verzi publice | 3.40 | 3.08 |
|  | TOTAL | 110.55 | 100,00 |

3.5.2. Regimul de înălțime

Regimul de înălțime maxim propus s-a stabilit în functie de:

- destinația terenurilor;

- necesitățile funcționale.

Pe terenurile care au determinat elaborarea P.U.Z., regimul de înălțime propus în corelare și cu P.U.G. Comuna Agigea este de maxim P+5. Numărul de niveluri subterane se va stabili în funcție de necesitățile funcționale și economice ale fiecărui obiectiv în parte, precum și de caracteristicile geotehnice, în faza de proiectare a acestora.

3.5.3. Regimul de aliniere a construcțiilor

Factorii care au determinat retragerile construcțiilor față de aliniamente s-au stabilit în functie de codul civil, zonele de siguranță și de protecție ale diferitelor obiective aflate pe teren și funcțiunile propuse.

Astfel:

- față de DN 39, construcțiile se vor retrage față de axul străzii cu minimum 50,0 metri;

- față de De 470/1, De 467/10, De 466, De 465, De 467/2, De 468, construcțiile se vor retrage cu minimum 20,0 metri față de aliniament;

- față de De 464/1, De 470/17 la vest, construcțiile se vor retrage cu minimum 10,0 metri de la aliniament;

- față de De 470/18, De470/15, De 470/17 la est, De 470/16, construcțiile se vor amplasa la minimum 5,0 metri față de aliniament.

În fâșia nonedificabilă dinspre stradă sunt permise numai construcții parter de următoarele tipuri: parcări acoperite, filtre de acces, echipamente edilitare, bazine de retenție.

Retragerile laterale și posterioare se vor face la minimum 2,0 metri față de limita proprietății. Dacă investițiile se vor dezvolta pe două sau mai multe parcele alăturate, nu se instituie retrageri obligatorii față de limita comună a terenului. În fâșia nonedificabilă rezultată sunt permise numai construcții anexe, cu înălțimea mai mică decât cea a împrejmuirii.

3.5.4. Modul de utilizare a terenurilor

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilesc valori maxime privind procentul de ocupare a terenurilor și coeficientul de utilizare a acestuia, pentru toate zonele, subzonele sau loturile propuse în teritoriul considerat.

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) exprimă raportul dintre suprafața ocupată la sol a clădirii și suprafața terenului aferent.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) exprimă raportul dintre suprafața desfășurată a cladirilor și suprafața terenului considerat.

S-au stabilit valorile maxime a acestor indicatori urbanistici, astfel:

3.5.4.1. Indicatorii de utilizare a terenurilor pentru zona studiată

Steren = 110,55 ha

S construită propusă = cca. 62,67 ha 		P.O.T. maxim admis = 70%

S desfășurată propusă = cca. 311,03 ha		C.U.T. maxim admis = 3.0

3.5.4.2. Indicatorii de utilizare a terenurilor pentru terenurile aferente obiectivelor propuse pe terenurile aflate în proprietatea s.c. Global Vision Property Management s.r.l.

| Nr. crt. | Parcela | Suprafața terenului (mp) | Suprafața construită (mp) | Suprafața desfășurată (mp) | P.O.T. maxim (%) | C.U.T. maxim | Regim maxim de înălțime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A467/1/1/3/3 | 35500 | 23075 | 115375 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 2. | A470/6 | 5000 | 3500 | 15000 | 70 | 3 | (S+)P+5E |
| 3. | A470/1 | 5000 | 3500 | 15000 | 70 | 3 | (S+)P+5E |
| 4. | A470/8/1 | 2301 | 690 | 690 | 70 | 1 | (S+)P+1 |
| 5. | A470/12 | 4500 | 3150 | 4500 | 70 | 3 | (S+)P+5E |
| 6. | A470/3 | 5000 | 3500 | 15000 | 70 | 3 | (S+)P+5E |
| 7. | A467/1/1/3/2 | 5000 | 3250 | 16250 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 8. | A467/3 1-9 | 370000 | 240500 | 1202500 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 9. | A464/2/2-5 | 355000 | 230750 | 1153750 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 10. | A467/1/4 | 3000 | 1950 | 9750 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 11. | A470/5/3 | 1666 | 1166 | 4998 | 70 | 3 | (S+)P+5E |
| 12. | A467/1/3 | 40000 | 26000 | 130000 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 13. | A467/1/2/2 | 40000 | 26000 | 130000 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 14. | A470/2/2 | 90000 | 58500 | 292500 | 65 | 17mc/mp | (S+)P+4E max 25m |
| 15. | A470/5/1 | 1667 | 1167 | 5001 | 70 | 3 | P |
|  | TOTAL | 963634 | 626698 | 3110314 |  |  |  |

Daca investițiile se vor desfășura pe două sau mai multe parcele alăturate, procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenului se vor calcula raportându-se la totalul suprafeței rezultate și nu pe fiecare teren în parte.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua existentă pe teren. În funcție de necesarul calculat pentru fiecare obiectiv, branșarea se va face pe baza unui proiect avizat de R.A.J.A. și întocmit de proiectanți autorizați.

3.6.2. Canalizarea

Apele uzate vor trece prin stații de epurare amplasate în incinta proprietății. Apele curate rezultate se vor colecta în bazine și se vor folosi la irigarea spațiilor verzi și ca rezervă de apă pentru incendiu.

Apele meteorice se vor colecta de asemenea în bazine și se vor folosi pentru irigarea spațiilor verzi și ca rezerva de apă pentru incendiu. Apele meteorice de pe rețeaua stradală se vor colecta prin rigole care se vor conecta cu rețeaua pluvială prevăzută pentru localitatea Lazu.

Până la extinderea rețelei R.A.J.A. în zonă, de-a lungul circulațiilor propuse, se pot utiliza fose septice vidanjabile, inclusiv pentru organizări de șantier.

3.6.3. Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor se va face prin branșarea la rețeaua existentă în zonă, prin intermediul unuia sau mai multor posturi de transformare. Lucrarea se va executa în urma întocmirii unor proiecte de către proiectant autorizat, în funcție de necesități. Studiul de soluție se va aviza de ENEL Distribuție Dobrogea S.A..

Se estimează o putere instalată pentru întreaga investiție de 45 MW.

3.6.4. Alimentare cu gaze naturale

La extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în zona Lazu/Agigea, se vor avea în vedere și obiectivele propuse prin prezentul P.U.Z.. Traseele conductelor vor urmări rețeaua stradală, și anume spațiul verde adiacent destinat utilităților publice.

3.6.5. Telecomunicații

Obiectivele se vor racorda la rețeaua de telecomunicații specificată în avizul TELEKOM, cu avizul acestuia.

3.6.6. Îmbunătățiri funciare

Se vor menține rețelele de irigatii pe parcelele care vor rămâne în circuitul agricol.

Pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor destinate obiectivelor propuse se va obține avizul A.N.I.F.. La realizarea construcțiilor se va avea în vedere ca acestea să asigure funcționalitatea amenajărilor de îmbunătățiri funciare atât în perioada execuției cât și după finalizarea acestora.

Nu se vor executa construcții (clădiri, instalații, împrejmuiri, anexe, etc.) pe 2,5 metri de o parte și de alta față de lucrările de îmbunătățiri funciare.

3.6.7. Zona de gospodărire comunală

Se va menține cimitirul existent și se va respecta zona de protecție sanitară a acestuia de 50 metri față de gardul care limitează incinta cimitirului.

În parcele se vor asigura platforme de precolectare a deșeurilor, pe sortimente, și se vor încheia contracte cu societăți specializate în reciclarea deșeurilor.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor depozita în punctele indicate de Primăria Agigea.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

3.7.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.)

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, normalizarea traficului, ce va asigura funcționalizarea zonei studiate. Implementarea planului ar rezolva atât cerințe socio-economice, cât și funcționale, armonizând cerințele cu potențialul zonei.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice funcționării obiectivelor sunt:

- surse staționare dirijate – emisiile de poluanți antrenați de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanți specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) și oxizii de azot (NOx);

- surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanți sunt intermitente și au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentelor obiectivelor, în vecinătatea acestora, precum și la pornire.

Având în vedere că principala sursă de poluare a zonei o reprezintă traficul, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect se prevede realizarea unei zone verzi de protecție pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană, conform prevederilor Legii 265/2006.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul protecției aerului, se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.M. 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor în suspensie și monoxidului de carbon în aerul inconjurator.

Lucrările de construcție se vor realiza cu respectarea actelor normative în vigoare, șantierele urmând a fi împrejmuite cu panouri, pentru limitarea dispersiei prafului.

Suprafața studiată nu a înregistrat poluări accidentale ale solului în ultimii ani. Activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului sunt:

- surse specifice perioadei de execuție – acestea sunt nesemnificative și accidentale, cum ar fi pierderi de carburanți ale utilajelor;

- surse specifice perioade de exploatare – depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

În vederea eliminării posibilității poluării solului, se vor realiza dupa caz: separatoare de hidrocarburi pentru zonele cu acces rutier, platforme betonate pentru zonele de descărcare a mărfii; realizarea de spații adecvate pentru colectarea deșeurilor menajere și a celor provenite din ambalaje; lucrări de întreținere a solului în zonele verzi.

În ceea ce privește factorul SOL, activitățile propuse pe parcelele din zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare. Procentul de spații verzi minim impus și respectat reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi conform OUG 59 aprobată cu modificari prin Legea 49/2008.

Dupa perioada de execuție se vor lua măsurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de APĂ, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, prin măsuri constructive și tehnice.

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificarile și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv H.G. nr. 352/2005.

Pe teritorul PUZ nivelul actual de zgomot e de cca. 60 – 65 dB ziua, din cauza apropierii de DN 39.

Procesul tehnologic care se va desfășura în perioada executării construcțiilor se va concepe în sensul încadrării în prevederile legale. Lucrările se vor concepe în vederea realizării unui nivel minim de zgomot și vibrații transmis prin elementele construcțiilor, prin utilizarea de materiale cu indici de izolare la zgomot.

În exploatare, echipamentele tehnice exterioare și manevrele vehiculelor de marfă pot constitui o sursă de zgomot. Din acest motiv, echipamentele exterioare generatoare de zgomot trebuie să îndeplinească cerințele legale privind nivelul de zgomot.

Datorită vecinătății cu satul Lazu, respectarea prevederilor legale privind gestionarea zgomotului ambiental se face conform Ord. 536/1997, care stipulează: “Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot și vibrații și dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face în așa fel încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 metri de peretele exterior la locuinței la 1,5 m înălțime de sol, să nu depășească 50 dB(a) și curba de zgomot 45. În timpul nopții (orele 22,00 - 6,00), nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB(A) față de valorile din timpul zilei”.

Apreciem că nivelul de ZGOMOT și VIBRAȚII creat în exploatare este nesemnificativ.

Lucrările și activitățile propuse nu produc și nu folosesc RADIAȚII, deci nu sunt necesare măsuri împotriva acestora.

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de SUBSTANȚE TOXICE SAU PERICULOASE, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

3.7.2. Epurarea și preepurarea apelor uzate

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare vor fi proiectate în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale în vigoare și conform avizelor R.A.J.A. care se vor emite pentru fiecare obiectiv.

Apele pluviale din incinte se vor colecta prin intermediul unei rețele de canalizare și vor fi trecute prin decantoare, separatoare de hidrocarburi și pompate în bazine de retenție. Acestea vor fi utilizate la irigarea spațiilor verzi și ca rezervă de incendiu. Apele pluviale de pe străzi și trotuare, considerate curate, se vor colecta și deversa în rigola DN 39, dimensionată corespunzător și care va conduce apele spre canalul Dunăre-Marea Neagră.

Apele uzate menajere se vor epura prin stații de epurare locale până la extinderea rețelei de canalizare a comunei în zona. Apele curate obținute se vor folosi de asemenea ca rezervă de apa de incendiu și la irigarea spațiilor verzi.

3.7.3. Depozitarea controlată a deșeurilor

Se estimează următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri din construcții;

- nămoluri din separatoarele de hidrocarburi;

- nămoluri din stațiile de epurare;

- deșeuri menajere;

- deșeuri din ambalaje.

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice de către societățile anteprenoare conform HG856/2002 și se vor preda către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție ale construcțiilor.

Nămolurile rezultate vor fi eliminate prin agenți autorizați.

Deșeurile menajere vor fi colectate în containere inscripționate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinație și eliminate prin societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Deșeurile de ambalaje vor proveni în cantitate ridicată din activitatea spațiilor comerciale. Acestea vor fi sortate pe tipuri de ambalaje, stocate temporar în containere care nu permit împrăștierea lor și vor fi valorificate prin agenți economici autorizați.

3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi, etc.

Pe teritioriul studiat nu există terenuri degradate. Zonele verzi prezente sunt neamenajate și constau în liziera DN 39 și fâșii adiecente căii ferate. Pe ambele părți ale DN 39 se va amenaja spațiu verde, iar zona de siguranță a căii ferate se va amenaja și dimensiona corespunzător.

3.7.5. Organizarea sistemelor de spații verzi

3.7.5.1. Spațiile verzi din domeniul public

Rețeaua de spații verzi este alcătuită din zona de protecție a DN 39, plantația de aliniament a drumurilor de exploatare De 470/1, De 468, De 467/10 și De 464/10 și în zona de protecție a căii ferate.

Zona adiacentă DN 39 se va planta cu arbuști, suprafețe cu gazon, alternând cu zone de vegetație înaltă.

Aliniamentele se vor planta cu plante floricole sezoniere și gazon, lățimea acestora de 2,5 metri, permițând instalarea rețelelor de utilități necesare obiectivelor propuse, precum și facilitatea intervenției asupra acestora în scopul întreținerii.

Zona de siguranță adiacentă căii ferate se va planta preponderent cu vegetație înaltă.

3.7.5.2. Spațiile verzi de pe proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice

Pentru construcții administrative (birouri) și servicii vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ minim 10% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, exteriorul cladirii sau în curti interioare pe minim 5% din suprafața terenului.

Plantațiile vor fi atât joase, cât și medii sau înalte. Se vor utiliza specii perene și anuale, potrivite climei locului.

Unde este cazul, se vor folosi plantații de protecție împotriva zgomotului sau cu rol de mascare a unor construcții anexe sau echipamente exterioare – garduri vii, ziduri vii, plante cățărătoare pe structuri metalice, etc..

3.7.6. Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

Pe teritoriul studiat se identifică următoarele zone de protecție și siguranță:

- zona de protectie și de siguranță aferenta LEA 20kV dublu circuit – pe direcția nord-sud, paralelă cu drumul național, care se întinde de-a lungul liniei, pe o distanță de 3 metri de conductorul extrem al LEA la deviație maximă. Suprafața ocupată de această zonă este de 5239 mp. Obiectivele propuse nu vor intersecta aceasta zonă;

- zona de protecție sanitară cu regim sever conform HG930/2005, capitolul VIII, art. 30, alineat d) – pe direcția nord-sud, paralel cu DN 39, de 10,0 metri de la generatoarele exterioare ale conductelor. Aceasta zonă ocupă 22473 mp din teritoriul studiat. Pe aceasta zonă sunt interzise construcții;

- zona de protecție sanitară a cimitirului, conform Ordinului 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și recomandărilor privind mediul de viață al populației – până la 50 metri de la gardul de incintă al acestuia. Aceasta zonă ocupă 18377mp din zona studiată. În această zonă este interzisă amplasarea de obiective;

- zona de siguranță a căii ferate – se întinde pe lungimea acesteia, până la o distanță de 20 metri din axul liniilor. În aceasta zonă, care ocupă 8283 mp, sunt interzise construcții definitive;

- zona de protecție a căii ferate – se întinde până la 100 metri de la axul liniilor ferate și ocupă o suprafață de 26055 mp. Construcțiile în aceasta zonă sunt permise cu aviz de amplasare de la S.C.R.E.I.R. CF Constanța.

3.7.7. Refacere peisagera și reabilitare urbană

Peisajul existent nu are o valoare deosebită, astfel încât nu sunt necesare măsuri de refacere și reabilitare. În urma închiderii șantierelor de executare a lucrărilor de construcții, circulațiile carosabile și pietonale, precum și spațiile verzi din afara incintelor, se vor reda utilizării publice.

3.7.8. Eliminarea disfuncționalitatilor din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor edilitare majore

Prin crearea sensului giratoriul de la intersectia DN 39 cu str. Gheorghe Lazar și De 470/1, se va fluidiza trecerea dintr-o parte în alta a intravilanului. De asemenea se va facilita accesul atât la obiectivele propuse, cât și la întreaga zonă cuprinsă între calea ferată, DN 39, centura ocolitoare a municipiului Constanța și intravilanul Constanței și dinspre sud (relație dreapta) și dinspre nord (relație stanga).

Pe traseele drumurilor de exploatare existente se vor dezvolta străzi cu intersecții amenajate.

De-a lungul acestor străzi se vor extinde și rețelele edilitare de alimentare cu utilități pentru obiectivele propuse. Branșamentele la rețelele existente se vor realiza pe baza întocmirii de proiecte specializate și avizate de deținătorii de rețele, în funcție de tipul și mărimea obiectivelor construite.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse

Sunt propuse următoarele obiective de utilitate publică:

- spații comerciale;

- birouri;

- servicii;

- unități de cazare, cu preponderență pe terenurile de mai mici dimensiuni, aflate în partea de vest a teritoriului;

- străzi;

- rețele de utilități.

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor

Teritoriul studiat se zonifică în funcție de tipul de proprietate în: teren aflat în proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, domeniu privat al primăriei și domeniu public al primăriei.

Suprafața de teren aflată în proprietate privată a persoanelor fizice și juridice este de 101,75 ha, adica 92,04% din suprafața totală a terenului. Această suprafață are cu preponderență destinația de teren agricol.

Suprafața de teren care constituie domeniul public al primăriei este de 6,60 ha, adică 5,97% din suprafața totală a terenului. Această suprafață reprezintă drumurile de exploatare și fâșii de-a lungul DN 39.

Suprafața de teren care constituie domeniul privat al primăriei este de 2,2 ha, adică 1,99% din suprafața totală a terenului.

În ceea ce privește terenurile care își vor schimba destinația, acestea sunt proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, și anume s.c. GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT s.r.l., în urma contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2906 din 09.11.2017.

| Nr crt. | Parcela | nr. cad. | Suprafața (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A467/1/1/3/3 | 100269 | 35500 |
| 2 | A470/6 | 102227 | 5000 |
| 3 | A470/1 | 101943 | 5000 |
| 4 | A470/8/1 | 103312 | 2301 |
| 5 | A470/12 | 102804 | 4500 |
| 6 | A470/3 | 103306 | 5000 |
| 7 | A467/1/1/3/2 | 102477 | 5000 |
| 8 | A467/3 | 101912 | 370000 |
| 9 | A464/2/2,3,4,5 | 101913 | 355000 |
| 10 | A467/1/4 | 100799 | 3000 |
| 11 | A470/5/3 | 102627 | 1666 |
| 12 | A467/1/3 | 100141 | 40000 |
| 13 | A467/1/2/2 | 100265 | 40000 |
| 14 | A470/2/2 | 100264 | 90000 |
| 15 | A470/5/1 | 103038 | 1667 |
|  | Total |  | 963634 |

Tipul de proprietate existent este prezentat în tabelul următor:

| Nr.crt. | Tipul de proprietate | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice | 101,75 | 92,04 |
| 2. | Domeniu public al unității administrativ-teritoriale | 6,6 | 5,97 |
| 3. | Domeniu privat al unității administrativ-teritoriale | 2,2 | 1,99 |
|  | TOTAL | 100,55 | 100 |

Regimul de proprietate propus este următorul:

| Nr.crt. | Tipul de proprietate | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice | 97,74 | 88,41 |
| 2. | Domeniu public al unității administrativ-teritoriale | 11,21 | 10,14 |
| 3. | Domeniu privat al unității administrativ-teritoriale | 1,6 | 1,45 |
|  | TOTAL | 66,042 | 100 |

3.8.3. Circulația terenurilor

Din domeniul privat al primăriei, 0,60 ha vor trece în domeniul public al primăriei, în vederea amenajării intersecției DN 39 cu De 470/1 și pentru crearea unui spațiu verde de protecție a rețelelor edilitare existente de-a lungul drumului național.

Din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, o suprafața de 4,01 ha va trece în domeniul public al primăriei, prin act autentic de cedare a terenului. Din acest total, cca. 38387 mp aparțin în prezent s.c. GLOBAL VISION MENEGEMENT s.r.l.

Tabelul circulației terenurilor se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Tipul de proprietate | Proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (ha) | Domeniul public al primăriei (ha) | Domeniul privat al primăriei (ha) | Total existent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (ha) | 97.74 | 4.01 | - | 101.75 |
| 2. | Domeniul public al primăriei (ha) | - | 6.60 | - | 6.60 |
| 3. | Domeniul privat al primăriei | - | 0.60 | 1.60 | 2.20 |
|  | Total propus | 97.74 | 11.21 | 1.60 | 66,042 |

#### 4. CONCLUZII

În vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementărilor și restricțiilor impuse, au fost efectuate analize aprofundate cu privire la:

- analiza fondului existent, a reliefului și orientării terenului;

- circulația și echiparea edilitară;

- tipul de proprietate a terenurilor;

- modul de organizare urbanistică, categorii de intervenție, reglementări.

Principalele categorii de intervenție sunt cele legate de schimbarea destinației terenurilor și amplasarea de noi obiective pe parcelele aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare în intravilanul comunei Agigea, trebuie asigurate atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Având în vedere dimensiunile amplasamentului teritoriului studiat și structura funcțională stabilită a obiectivelor propuse, apreciem că nu este necesară aprofundarea studiului în detaliu pentru acest teren.

Autorizarea lucrărilor de construcții se va face direct, de Primăria Agigea, pe baza proiectelor tehnice și de execuție pentru construcții și rețele de comunicație și edilitare, supuse avizării conform procedurilor legale.

elaborat:

arh. Ignis Duvagi