ANEXA Nr. 5

Memoriul de prezentare

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+8ETAJE _ LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER  (PROIECT 016/2017)

II. Titular

-numele companiei; SC “GFT INTRETRADE LOGISTIC” SRL

-adresa postala; CONSTANTA, STRADA EUGEN LOVINESCU, NR27, LOT 2XA480/17, JUDET CONSTANTA

-numarul de telefon, 0722513311

-numele persoanelor de contact: TUDOR DUMITRU

▪ administrator: TUDOR DUMITRU

▪ responsabil pentru protectia mediului: TUDOR DUMITRU

III. Descrierea proiectului:

Rezumat al proiectului:

Documentatia are la baza C.U. _ Certificat de Urbanism nr 3069/13.10.2017 eliberat de P.M.C._ Primaria Municipiului Constanta si urmareste realizarea unei compozitii coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea estetici ansamblului compozitional in zona studiata, mobilare a terenurilor libere si incadraerea in compozitia intregului ansamblu _ P.U.Z. Tomis Plus, Plazu Mare.

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL

LOCUINTE COLECTIVE S+P+8ETAJE :

P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANTA

P.U.Z. TOMIS PLUS – PALAZU MARE conform H.C.L.M. nr 121/16.05.2011 si H.C.L.M. Nr 258/31.07.2017.

Documentatia de P.U.Z. (H.C.L. 121/16.05.2011; H.C.L. 258/31.07.2017) prin care s-a reglementat zona, a propus aceasta zona cu o mare diversitate functionala ; institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii de sanatate; servicii financiar bancare si de asgurari,posta/telecomunicatii, servicii manageriale, tehnice si profesionale; cercetare-dezvoltare,edituri,servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activitati asociative diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica, comert, expozitii, recreeere, show-roomuri auto, benzinarii, activitati de manufacturare si depozite engros legate de polul tertiar, parcari multietajate, locuinte colective.

Prezenta documentatia este intocmita in conformitate cu prevederile P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+8ETAJE _ ce respecta  prevederi H.C.L. 121/16.05.2011; H.C.L. 258/31.07.2017.

Imobilul cu numar cadastral 247323 in suprafata de 1335,00mp, este amplasat in

intravilanul Municipiului Constanta pe strada Eugen Lovinescu nr  27, zona Palazu Mare. 	Vecinatatile imobilului sunt _ la nord IE 244147; la est IE 207323;  la sud proprietate Municipiul Constanta; la vest strada Eugen Lovinescu.

Terenul are forma poligon neregulat (49,48 – 45,07ml X 30,82 – 31,04ml) avind o suprafata de 1335,00mp conform masuratorilor topografice si act de alipire nr  506/29.06.2017 (in baza cvc nr 319/28.04.2017 + cvc nr 439/07.06.2017 incheiat de BIN Babu Florentina), orientat nord-sud si cu o declivitate mai mica de 0,01% de la vest la est.

Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul cotei ±0.00 = 23,65RMN vor fi urmatoarele : -   4,50 ml fata de limita de proprietate din NORD, proprietate privata IE244147; - 10,00 ml fata de noul aliniament (conform P.U.Z.) limita proprietate SUD, drum colector propus paralel cu bulevardul Tomis ; -   7,00 ml fata de limita de proprietate din EST, proprietate privata IE207323 ; -   4,00 ml fata de noul aliniament (conform P.U.Z.) limita proprietate VEST, strada Eugen Lovinescu.

Sunt permise console, balcoane, bovindouri catre aliniamente si limitele de proprietate de maxim 1,50m latime in conditiile pastrarii unei distante pe verticala (intre intradosul consolei si CTA – cota teren amenajat) de 3,50m.  Retragerile imobilului la nivelul etajelor I – VIII fata de limitele de proprietate sunt : la nord 3,00ml; la sud 8,50ml; la est 5,50ml; la vest 2,50ml.

Avind in vedere  amplasarea  terenului  studiat  in cadrul  intravilanului Municipiului Constanta,  precum  si  faptul ca in  zona mai sunt  terenuri  neocupate  se  impune  ca  noile imobile propuse,  sa  imbunatateasca  din  punct  de  vedere  estetic  imaginea  zonei  si  sa  asigure  o  buna  functionare  a  acesteia.

Suprafata  de  teren  acopera  necesarul  suprafetelor  functionale  cerute  de

beneficiar  prin  tema  de  proiectare si anume realizarea unui IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+8ETAJE + ETAJ TEHNIC.

In  zona  studiata  nu se  gasesc  imobile pe o distanta de cca 50,00ml, la sud drum colector si la cca 20,00ml bulevardul Tomis, la nord la cca 50,00ml locuinte P+1ET , la est la o distanta de cca 45,00ml locuinte P+1ET iar la vest strada Eugen Lovinescu si teren neconstruit IE 226611.

Constructia nou propusa nu va afecta constructiile din jur fiind dispuse la distante asiguratoare fata de amplasamentul noului imobil, distantele fiind mai mari de odata si jumatate din inaltimea noului imobil (29,00 – h imobil +1/2 x 29,00 = 43,50 ml) cel mai apropiat imobil fiind la 45,00ml.

Constructia propusa va avea o inaltimea totala de 29,00ml de la CTA = 22,15(RMN cota teren amenajat), de la cota ±O,OO = 23,65, inaltimea totala fiind 52,65 RMN in sistem stereo 70.

Pe terenul descris liber de sarcini, in suprafata totala de 1335,00 mp s-a propus, construirea unei cladire S+P+8ET locuinte collective, cu functiunea de  locuire cu parcare la subsol, locuinte tip apartamente de doua si trei camera, la etajele P – VIII.

Din punct de vedere al functionalului ce alcatuieste structura imobilului, functiunile sunt astfel repartizate:

-la demisol parcare, cu acces din aleea.

-la parter patru apartament

-etajele unu – opt inclusiv, patru apart / nivel, apart de doua si trei camere.

Imobilul va avea un numar de cca 36 apartamete din care noua apartamente de trei camera si douazeci si sapte apartamete de doua camere.

BILANT TERITORIAL PROPUS

| NR.CRT. | FUNCTIUNI | MP | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZONE FUNCTIONALE | 357,00MP | 26,75% |
| 1 | IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE - PROPUS | 357,00MP | 26,75% |
|  | CIRCULATII | 433,30MP | 32,45% |
| 2 | PIETONAL | 26,90MP | 2,00% |
| 3 | CAROSABIL | 406,40MP | 30,45% |
|  | SPATII VERZI | 402,95MP | 30,20% |
| 4 | SPATII VERZI | 402,95MP | 30,20% |
|  | SUPR. CE SCHIMBA REGIMUL JURIDIC | 141,75MP | 10,60% |
|  | T O T A L | 1335,00MP | 100,00% |

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Finisajele interioare pentru spatiile de locuit vor fi prevazte pardoseli ceramice in holuri, bucatarii, bai si balcoane si pardoseli cu parchet in camerele de zi si dormitoare.

Pe pereti se vor executa vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere. Pe peretii din bai, pe inaltimea de 2,10m se executa placaj din faianta, montata fug pe fug, cu rosturi de 4 mm, in culoarea cimentului.

Timplariile interioare vor fi din lemn.

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile, tamplarie din PVC cu geam termopan, glafuri mozaicate, balustrazi din inox .

Zidurile exterioare se executa din blocuri ceramice cu grosimea de 39cm. Zidaria se va executa cu rosturi mici de 3mm cu mortar adeziv conform normativ P104/83 - anexa 6 si 7 . Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior de 5-10 cm in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor pentru a se obtine o suprafata plana a peretelui .

Balcoanele deschise se vor izola cu polistiren extrudat de 10cm montat sub placa de ba. Peste ultimul nivel se va realiza o termozolatie din saltele de vata minerala de 15cm montate intre capriorii sarpantei.

Cladirea va avea gradul I de rezistenta la foc si va avea risc mare de incendiu.

REZISTENTA

Structura de rezistenta se va executa in conformitate cu proiectul de calcul al

structurii, proiect ce face obiectul PT – proiectului tehnic, din care au fost extrase piese ce fac parte din DTAC – documentatia tehnica de autorizatie de constructive, documentatie supusa aprobarii.

Documentatia se supune verificarii la exigenta A1 – Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie.

INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice se vor executa cu conductoare AFY si FY in tuburi IPY si IPEY, montate ingropat. Instalatiile se vor executa diferit, functie de destinatia spatiilor. Iluminatul se va realiza cu corpuri incandescente si fluorescente comandate local. Se prevad prize duble in camere si prize cu contact de protectie in spatiile umede. Bransarea instalatiilor electrice se face la reteaua subterana de 0,4kv aflata dea  lungul bulevardului Tomis – DN2A.

Se preved instalatii prin cablu pentru telefonie,TV si internet.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar putea fi in mod accidental. Se va lucra numai cu electricieni autorizati.

ECHIPAREA EDILITARA

Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul bulevardului Tomis – DN2A.

Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare, zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul bulevardului Tomis – DN2A.

Alimentarea cu energie termica, In zona studiata nu se afla retele termice ,fiecare cladire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii.

Alimentarea cu energie electrica, zona studiata este deservita de retele electrice. Racordul se va realiza din retele electrice dispuse in lungul bulevardului Tomis – DN2A.

Pe amplasamentul propus se afla retele electriceretea ce va fi deviata conform documentatiei eliberata de detinatorii de retele edilitare. Dupa devierea retelelor nu vor mai exista disfunctionalitati privitor la realizarea investitiei pe amplasament ne mai existind retele care sa trebuiasca protejate sau deviate.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul si capacitatile de productie; nu este cazul

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); nu este cazul

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;nu este cazul

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; nu este cazul

-racordarea la retelele utilitare existente in zona; prin bransare la reteaua edilitara existenta in zona si in conformitate cu avizele detinatorilor de retea edilitara.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Conform HCJC nr 152/22.05.2013, pe terenul ramas liber de construtii din jurul imobilului se vor amenaja spatii verzi si spatii plantate. Total suprafata spatii plantate cu rol decorative si de protective va fi de 402,95mp compusa din spatii plantate cu rol decorativ si de protectie suprafata  la nivelul solului si terasa de peste ultimul nivel (etaj VIII) va fi inierbata si se vor monta jardinière cu plante ornamentale (30,20% suprafata plantata), valoarea estimata a lucrarilor este de cca 1200,00 mii lei(reprezentind cca 5,00% din valoarea investitiei)

-cai noi de acces sau schimbarea celor existente;

-circulatia principala in zona se desfasoara in principal in lungul bulevardului Tomis_DN2A  strada de categoria aIIa. Amplasamentul  este  marginit la vest de strada Eugen Lovinescu strada ce ce nu se descarca in bulevardul Tomis fiind infundata, facind legatura intre zona studiata si zona administrativa si comerciala a municipiului Constanta prin strada Dumbravini, bulevardul Tomis. Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul strazii Eugen Lovinescu. Accesul auto la terenul studiat se face numai din strada Eugen Lovinescu si vor  fi doua_ unul pentru intrare si unul pentru iesire.

Din punct de vederea al circulatiilor interioare si a acceselor auto nu exista disfunctionalitati , fiind luate toate masurile necesare ca sa nu fie perturbata circulatia in zona.

Parcarea este asigurata, pentru o unitate locativa un loc de parcare:

- 36apartamente – 43 locuri de parcare

Sunt asigurate urmatoarele locuri de parcare:

- 12 locuri de parcare in demisol – acces din alee

- 24 locuri de parcare la nivelul solului – acces din aleea.

-   7 locuri de parcare pentru vizitatori la nivelul solului – acces din aleea.

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; nu este cazul.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); nu este cazul.

-alte autorizatii cerute pentru proiect. Nu este cazul

Localizarea proiectului:

-distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita  la  solicitarea  beneficiarului  pentru construire  – IMOBIL S+P+8ETAJE, LOCUINTE COLECTIVE.

Imobilul cu numar cadastral 247323 in suprafata de 1335,00mp, este amplasat in

intravilanul Municipiului Constanta pe strada Eugen Lovinescu nr  27, zona Palazu Mare.

Vecinatatile imobilului sunt _ la nord IE 244147; la est IE 207323;  la sud proprietate Municipiul Constanta; la vest strada Eugen Lovinescu.

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii:

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Constanta, in zona de nord-vest a acestuia, delimitata fiind de bulevardul Tomis la sud, strada Eugen Lovinescu la vest si pe latura de nord si est loturi de teren neconstruite apartinind de cartierul Palazu Mare.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii,  cooperarii

In domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general.

Avand in vedere amplasamentul in zona de nord - vest a municipiului Constanta, zona studiata are un mare potential de interconectare cu restul orasului, atat sub aspect functional/relatie directa cat si sub aspect edilitar (cu traseul pe strazile zonei exista toate tipurile de retele edilitare). Zona este situate la distante relativ mici de 4 pina la 12Km fata de dotari orasenesti importante (gara, primarie, spital, centre comerciale importante, scoli, gradinite, casa de cultura, banci, etc)

Constructia propusa va avea o inaltimea de 29,00ml de la CTA (cota teren amenajat = 22,15 RMN).

Prin amplasarea noii constructii nu se creaza disfunctionalitati din punct de vedere al distantelor fata de cladirile invecinate, respectindu-se prevederile Codului Civil art 612;613;615, a legii 114/1996 cu privinta la iluminarea si aerisirea directa a camerelor, si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 – capitol -I- norme de igiena referitoare la zonele de locuit, articol 3 (1) privind insorirea fata de imobilele vecine.

Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul solului sunt : - 4,50 ml fata de limita de proprietate din NORD – proprietate privata IE244147; - 10,00 ml fata de noul aliniament (conform P.U.Z.) limita proprietate SUD, drum colector propus paralel cu bulevardul Tomis ; -   7,00 ml fata de limita de proprietate din EST – proprietate privata IE207323 ; -   4,00 ml fata de noul aliniament (conform P.U.Z.) limita proprietate VEST, strada Eugen Lovinescu. Distantele fata de cele mai apropiate imobile sunt de 45,00ml la est imobil “ locuinte P+1ET.

Avind in vedere marimea suprafetei de teren 1335,00 mp, silueta noului imobil (regim de inaltimeS+P+8ET+ET TEH, H=29,00ml si SC= 357,00mp si faptul ca amplasamentul se inscrie in zona strategica cu ample posibilitati de dezvoltare, studiul de insorire isi propane analiza modului in care constructia nou propusa afecteaza insorirea cladirilor invecinate. Prin analiza situatiei existente constructiile locuinte invecinate amplasamentului nu sunt afectate de imobilul nou propus.

Pentru o redare cit mai fidela, studiul s-a efectuat pe un program specializat, folosindu-se coordonatele locale aferente amplasamentului si anume latitudine 44.22, longitudine 28.59, folosindu-se deasemenea orele de rasarit _ 21decembrie ora 747 ; 21iunie ora 517, si apus ale soarelui _ 21decembrie ora 1626 ; 21iunie ora 2105.

La 21 decembrie imobilul propus nu are cum umbrii imobilele situate la nord si respectiv est distanta fiind de 50,00ml _ deasemenea imobilul propus este insorit in totalitate pe laturile de est, sud si vest pe latura de nord datorita asezari imobiululi in sit aceasta primeste insorire de la rasaritulsoarelui  ora 747 pana la orele 1030, durata de insorire fiind intre orele 747 - 1030 deci de 2ore si 43min,  in 24 ore.

In perioada solstitiului de vara 21 iunie imobilele invecinate nu au cum sa fie umbrite iar imobilul propus  pe laturile de est , sud si vest este insorit  de la rasaritul soarelui 517 pina la apusul acestuia 2105 latura de nord va fi insorita in intervalul de timp de la rasaritulsoarelui  ora 517 pana la orele 900, durata de insorire fiind intre orele 517 -  900 deci de 3ore si 43min,  in 24 ore.

Se observa faptul ca, in momentele de rasarit si apus, umbra purtata a imobilului propus se proiecteaza pe o raza cel putin echivalenta cu inaltimea imobilului mai mic decit distanta dintre imobile. Tinind cont de cele expuse, impactul asupra vecinatatilor a cladirii nou propuse este inexistent, acest lucru datorindu-se distantelor mari dintre imobilul propus si cele existente. In consecinta dinamica umbrei este foarte mare, acest lucru insemnand lipsa perioadei de umbrire a constructiilor invecinate avind in vedere distanta fata de imobilul propus.

CONCLUZII : Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 – capitol -I- norme de igiena referitoare la zonele de locuit, articol 3 (1) privind insorirea fata de imobilele vecine, si a  normativului privind proiectatrea cladirilor de locuit _ NP057/92, art.3.4(D).1, durata minima de insorire respectiv 1,5 ore, este respectata atat pentru imobilul nou propus cat si pentru constructiile din vecinatatea acestuia.

Impactul imobilului propus este minim acesta rezultind din lipsa perioadei de umbrire, astfel perioadele minime de insorire sunt respectate.

Impactul imobilului propus este minim, intrucat perioadele minime de insorire sunt respectate.

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: nu este cazul

▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; nu este cazul

▪ politici de zonare si de folosire a terenului; nu este cazul

▪ arealele sensibile;nu este cazlu

▪ detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); executia imobilului de locuinte are un impact benefic asupra populatiei prin marirea si diversificarea fondului locative, nu are nici un fel de repercursiuni asupra celorlalte componente.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);mareste numarul populatie zonei studiate

-magnitudinea si complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; nu este cazul

-durata, frecventa si reversibilitatea impactului;nu este cazul

-masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-natura transfrontiera a impactului. nu este cazul

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; adincimea de fundare este de 4,50ml, forajele geotehnice nu au indicat pana la aceasta adincime prezenta pinzei freatice, in aceste conditii pinza freatica aflata in zona nu poate fi poluata.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. Apele uzate produse de acest tip de imobil (locuinte) sunt ape menajere, intregul imobil va fi bransat la colectorul menajer aflat de lungul strazii Eugen Lovinescu, tot aici se afla si colectorul pluvial la care va fi bransat imobilul.

2. Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti; singura sursa de poluare a aerului nesemnificativa la o astfel de constructie de tip civil (imobil de locuinte) este praful ce rezulta in urma lucrarilor de executie, acest poate fi impiedicat sa se propage cu ajutorul plaselor antipraf ce se monteaza la exteriorul schelelor.

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; plase de retinere a prafului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-sursele de zgomot si de vibratii; zgomotul ce se va produce este generat de utilajele folosite in executia constructiilor civile (locuinte) excavatoare, buldozere, macarale timpul de folosire este 8ore maxim 10 ore, intervalul de timp fiind intre ora 8 si 16 maxim ora 18.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; folosirea de utilaje de tonaj mic,mediu si schela ridicatoare.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii; santierele de tip civil  nu sunt producatoare de radiatii.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor; nu sunt radiatii

5. Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; apa freatica este la o adincime mai mare decit adincimea de fundare nu poate fii poluata, solul si subsolul nu pot fi poluate materialele folosite sunt material agrementate de stat si folosite in exclusivitate pentru constructiile de locuinte.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. Dupa terminarea lucrarilor de executie se vor face lucrari de sistematizare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; in zona exista areale sensibile.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Zona este lipsita monumente natural si arii protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/14.02.2014 si anume privind insorirea fata de imobilele vecine si a  normativului privind proiectatrea cladirilor de locuit _ NP057/92, art.3.4(D).1, durata minima de insorire respectiv 1,5 ore, este respectata atat pentru imobilul nou propus cat si pentru constructiile din vecinatatea acestuia.Impactul imobilului propus este minim, intrucat perioadele minime de insorire sunt respectate.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. Imobilul este situate intr-o zona rezidentiala situata in afara zonei de protective.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;deseurile rezultate in urma edificarii nivelelor (etajelor) componente ale imobilului sunt resturi ale materialelor de constructive folosite in executie, acestea vor fi depozitate in locul special amenajat in limita de proprietate.

-modul de gospodarire a deseurilor. Pe latura de nord-est in limita de proprietate se va amenaja o plantforma gospodareasca, dotata cu europubele, deseurile vor fi colectate (prin incheerea unui contract ferm) de o firma de salubrizare specializata in acest domeniu, deasemenea deseurile vor fi colectate si evacuate de catre constructor in locuri special amenajate ce vor fi indicate de catre Primaria Municipiului Constanta, prin autorizatia de construire.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; atit in timpul executiei cit si in perioada de expluatare a locuintelor nu exista posibilitatea folosirii substantelor si preparatelor chimice periculoase

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. inexistenta substantelor si preparatelor chimice periculoase in executiei cit si in perioada de expluatare nu impune un mod de gospodarire

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. pe santierele de tip civil nu se folosesc substante periculoase.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de constructie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar (inclusiv cele pentru imprejmuire). Pe durata executarii lucrarilor de constructie nu vor fi folosite utilaje ce nu vor avea stationare permanenta, utilaje cu inaltimi agabaritice – macarale de tip TELEMAC, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 10 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentrun edificarea imobilului se va folosi schele verticala autoridicatoare, ce nu va depasi inaltimea de 36,40m inaltimea maxima a imobilului.

Pe durata executarii imobilului se vor respecta :

-Legea 90/1996 privind protectia muncii

-Normele generale de protectia muncii

-Regulamentul MLPAT 9/N/15 martie 1993, privind protectia si igiena muncii in constructiii, ed1995

-Ordinul MMPS 235/1995, privind securitatea muncii la inaltime

-Ordinul MMPS 235/1995, Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

-Normativele generale privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 775/ 22 iulie 1998

-Ordinul MLPAT 20/N/11 iulie 1994, Normativ C300/1994

-alte acte normative in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor de constructie.

-localizarea organizarii de santier; organizarea de santier va consta prin imprejmuirea intregii suprafete (1335,00mp) cu panouri de tabla pe o lungime de cca 150,00ml, avind acces pe latura de vest din strada Eugen Lovinescu, amplasarea unui container prefabricat avind functiunea de vestiar de 6,00mp(2,00x3,00) pe latura de est in limita de proprietate, tot aici se va amplasa un grup sanitar vidanjabil de tip ecologic iar pe containerul prefabricat se va monta un rezevor de apa de 4,00mc, necesarul de apa potabila va fi asigurat de rezervoare de 10,00l apa potabila imbuteliata.

Materialul (pamint) rezultat din excavare nu se va depozita in incinta (suprafata construita cca 357,00mp; suprafata teren 1335,00mp), si transportat ulterior in depozitele de pamint indicate de PMC, fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stilpi si grinzi) va fi fasonat in poligon, apoi transportat la santier si pus in opera, dupa terminarea armarii se vor betona elementele de structura cu beton ce se va transporta de la statia de betoane (cu cife si pus in opera cu pompa), toate aceste operatiuni necesita material ce nu au nevoie de depozitare, ele fiind pregatite in poligonul din localitatea Lumina si la santier puse direct in opera. Pentru eventualele necorelari intre constructor si transportator mataerialele necesare edificarii imobilului vor putea fi depozitate pe terenul liber de pe latura de est si sud apartinind proprietarilor “GFT INTERNTRADE LOGISTIC”. Materialele si operatiunile descrise duc la realizarea demisolului si parterului, in aceasta faza de executie aceste spatii (demisol si parter) devin spatii de depozitare pentru elementele ceramice ce vor compune zidariile etajelor superioare (I – VIII) .

Tot pe durata executiei imobilului se vor mai face urmatoarele lucrari ce au caracter de OS – organizare de santier, lucrarile constau in :

- platforma depozitare materiale  47,25mp(3,50X13,50ml) situata in partea de est a terenului, in limita de proprietate.

- desnisipator 4,00mc, bransat la menajerul existent (Dn1000mm PAFSIN) printrun rampa spalat anvelopele auto 15mp(3,00X5,00ml) situata in nord-vest, la iesirea din incinta in strada Eugen Lovinescu, bransament provizoriu pe durata executiei imobilului

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; nu este cazul

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; intregul imobil va fi protejat pe timpul executiei de plase de retinere a prafului si pentru a impiedica caderea diverselor material.

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu; protejarea constructiei cu plase anti praf ce nu permit propagarea acestuia in mediul inconjurator, praful fiind singura sursa de poluare, fiind vorba de construirea unui imobil de locuinte.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii; la finalizarea executiei lucrarilor de constructie se va sistematiza vertical si orizontal terenul din jurul imobilului, prin crearea de trotuare de garda, rampe de acces la zonele de garare autovehicule, zonele ramase libere se vor planta cu arbusti decorativi.

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; pentru constructiile de tip residential modul de prevenire a emanarii prafului este montarea de plase anti praf la exteriorul schelelorpe intreaga inaltime a lucrarilor.

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; nu este cazul

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. nu este cazul

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie-reglementari cu modul de planificare a indicatirolor urbanistici

Întocmit

arhitect Costel SCHIOPULET