Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului

ASFALTARE STRADA T12, ALEI DIN STRADA T12 SI STRADA T3, INTRE STRAZILE T5 SI T12

II. Titularul investitiei

| Denumirea titularului : | UAT ORASUL NAVODARI PRIN PRIMAR CHELARU FLORIN |
| --- | --- |
| Adresa postala : | Str. Dobrogei nr.1, Navodari, 905700, judetul Constanta |
| Telefon/fax : | Tel./Fax: 0241761603 ; 0241760353 |
| Numele persoanelor de contact: | Primar: Chelaru Florin |

III.a Descrierea proiectului

SITUAȚIA ACTUALĂ

Strazile analizate în prezenta documentaţie sunt strazile denumite T3 si T12.

Acestea se află actualmente nesistematizate. Dată fiind dezvoltarea zonei rezidenţiale pe care o deservesc, se impune sistematizarea și amenajarea acestora pentru circulaţia autovehiculelor si pietonilor.

In prezent, principalele neajunsuri constau în: circulaţia în condiţii de stradă de pamant, cu poluare a aerului în condiţii de teren uscat, respectiv băltiri şi suport carosabil moale în condiţii de teren umed; neasigurarea confortului necesar circulației autovehiculelor si pietonilor; stagnarea apelor din precipitaţii şi infiltrarea acestora în platforma străzii, ş.a.m.d.

SOLUȚIA PROPUSĂ

Scopul derularii investitiei consta in construirea strazilor: geometrizarea acestora, stabilirea profilului longitudinal si a pantelor trasnversale strazilor pentru a se asigura scurgerea apelor, realizarea unui sistem rutier care sa corespunda traficului actual si de perspectiva ce va conduce totodata si la combaterea prafului si diminuarea zgomotului in zona.

Aceste lucrari vor duce la desfasurarea traficului auto si pietonal in conditii de siguranta si confort sporite, precum si la cresterea calitatii vietii locuitorilor din zona.

Strazile studiate deservesc rezidenții din zonă si asigura legatura zonei rezidentiale existente cu celelalte strazi ale orasului. Accesul pe strazile studiate se poate face de pe strada T5 sau prelungirea strazii T3.

III.b Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

Necesitatea

A) Starea tehnica actuala a drumurilor are ca efecte negative:

1) Infrastructura de transport deteriorata atat la nivelul circulatiei auto cat si pietonale;

2) ingreunarea desfasurarii traficului rutier prin

a) ingreunarea accesului la zonele rezidentiale existente

b) costuri suplimentare legate de uzura prematura a autovehiculelor si de consumul suplimentar de carburant

3) calitatii mediului deteriorata prin noxele emanate in aer: praf si consumul crescut de carburanti.

B) Beneficiile realizarii investitiei propuse sunt urmatoarele :

1) intregirea retelei de cai de comunicatie modernizate la nivelul Orasului Navodari;

2) asigurarea unui acces rutier facil si permanent la zonele rezidentiale pentru locuitorii orasului dar si pentru ceilalti participanti la trafic;

4) reducerea nivelului noxelor din aer (in special al prafului).

C) Prin nerealizarea lucrarilor de modernizare propuse in cadrul prezentului proiect, se va conduce la degradarea si mai accentuata a starii drumurilor

III.c) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt anexate planurile de amplasament intocmite in sistem de Coordonate STEREO 1970 dar si planuri de incadrare in zona.

Fiecare amplasament apartine domeniului public al Orasului Navodari avand destinatia actuala circulatii auto si pietonale.

III.d) Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

-Nu este cazul.

III.e) Profilul si capacitatile de productie

-Nu este cazul.

III.f) Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

-Nu este cazul.

III.g) Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Lucrările de baza necesare realizării obiectivului de investiţii, precum si procesul tehnologic adoptat (metoda) de executie a acestora

- Pentru modernizarea strazilor T12, T3 si aleeile de acces dintre strazile T5 si T12 sunt propuse urmatoarele lucrari: pentru asternerea mixturilor asfaltice - prin folosirea repartizatoarelor –  finisoarelor  prevazute cu  sistem automat de nivelare pentru drumurile de categorie I , II SI III si care asigura o precompactare;

Prezentarea a minimum două variante constructive:

Pentru construirea strazilor analizate s-au avut în vedere două abordări generale, şi anume:

■ realizarea unui sistem rutier cu imbracaminte asfaltica pe fundatie din piatra sparta si a unor trotuare din pavele autoblocante asezate pe un strat de nisip;

■ realizarea unui sistem rutier cu imbracaminte asfaltica pe fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici (ciment 6%) si a unor trotuare din pavele autoblocante asezate pe un strat de mortar de ciment;

Ambele variante presupun realizarea unei structuri rutiere noi rezistentă la acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț si a incarcarilor din trafic. Inainte de realizarea structurii proiectate, se va excava umplutura existenta pana la cota -1.00 m fata de cota terenului natural, pentru a se ajunge la stratul omogen de praf argilos loessoid (P4), si se vor realiza lucrari de terasamente (umpluturi) pentru atingerea cotelor proiectate.

Dupa realizarea cotelor proiectate ale terasamentelor, pe suprafata acestora se va aseza un geotextil cu rol anticontaminant.

Structurile rutiere propuse sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Solutia tehnica

Carosabil si parcari:

  - 6.0 cm BA16;

  - 15.0 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă ;

  - 25.0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

Trotuare si accese la proprietati:

  - 6.0 cm pavele autoblocante;

  - 5.0 cm nisip;

  - 8.0 cm strat superior de fundaţie din macadam;

  - 12.0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

Pentru realizarea obiectivului de investitii sunt necesare lucrări din categoria Drumuri, rezumate în următoarele etape principale:

- semnalizarea zonei de lucru;

- îndepărtarea umpluturii existente până se ajunge la terenul natural format din praf argilos loessoid (P4) – conform Studiului Geotehnic;

- realizarea lucrărilor de terasamente pentru atingerea cotelor din proiect. Umpluturile necesare se vor executa din balast.

- montarea unui geotextil cu rol anticontaminant;

- aşternerea stratului inferior de fundaţie din balast;

- aşternerea stratului superior de fundație din piatră spartă;

- realizarea imbracamintii asfaltice intr-un singur strat;

- montarea bordurilor si construirea trotuarelor si acceselor la proprietati;

- amenajarea zonelor verzi;

- realizare semnalizare orizontală şi verticală definitivă;

III.h). Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Nu e cazul.

III.i). Racordarea la retelele utilitare existente in zona

III.Nu e cazul.

j). Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Nu e cazul.

III.k). Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu e cazul.

III.l). Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Piatra, Asfalt, beton armat, elemente metalice, sticla laminata/securizata

III.m). Metode folosite in constructie

Tehnologia de executia a lucrarilor de constructie este moderna, utilizandu-se indeosebi utilajele mecanizate.

Rigolele stradale din beton armat vor fi prefabricate si asamblate pe teren.

Statiile de autobuz se vor confectiona in atelier, urmand a fi montate dupa realizarea dalei din beton cu rol de fundatie.

III.n). Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Se anexeaza prezentului Memoriu Tehnic piesele desenate

- Planuri de amplasare in zona, scara 1:2000.

- Plan general, scara1:1000.

III.o). Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu e cazul.

III.p). Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu e cazul.

III.r). Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu e cazul.
III.s). Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu e cazul.

III.t). Localizarea proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu e cazul.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Domeniu Public - Circulatii Publice

Politici de zonare si de folosire a terenului

Domeniu Public - Circulatii Publice

Arealele sensibile - Nu e cazul.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu e cazul.

III u). Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

u1). impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.
Magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.
Probabilitatea impactului

Nu este cazul.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.
Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor
1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia lucrarilor ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-	lucrările de organizare de santier

-  depozitarea incorecta a resturilor de materiale, moluz,etc.

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-	materialele se vor depozita pe platforme bine delimitate, eventual acoperite

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Nu este cazul.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute-

Nu este cazul.

2. Protectia aerului

2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Lucrările executate prevăzute în proiect nu au o mare anvergură şi prezenţa lor este nesemnificativă, fapt ce nu influienţează atmosfera şi condiţiile climatice.

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă. 
2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

-Nu este cazul.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1. Sursele de zgomot si de vibratii

În timpul execuţiei , utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

Obiectivul nu are activitate productivă.
3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor
4.1. Sursele de radiatii

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu produce radiaţii, neutilizandu- se substanţe toxice şi periculoase.
4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

-Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului
5.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin modernizarea drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.
5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

-Nu este cazul.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

●	În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

-	Execuţia lucrărilor necesare realizării obiectivului nu aduce atingere factorilor de mediu.

-	Lucrările de terasamente necesare se vor executa conform normelor şi normativelor în vigoare.

-	Se asigură protecţia factorilor de mediu în totalitate, faună, floră, sol, apă şi aer prin faptul că, se asigură protecţie prin totalitatea măsurilor prevăzute a se respecta pe toată durate execuţiei.

●	În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze ecosistemele terestre sau acvatice, fiind prevăzute măsuri de protecţie prin lucrările ce se vor executa (scurgerea apelor).

Riscul producerii inundaţiilor platformei drumului si a proprietatilor vecine va fi redus, în urma aducerii drumului la parametrii geometrici şi funcţionali corespunzători, prin modernizarea acestuia.

6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Protecţia se realizează prin următoarele măsuri specifice:

- Terasamentele se vor executa fără a se afecta stabilitatea zonei pe unde se desfăşoară lucrarea;

- Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut podeţe tubulare şi şanţuri longitudinale de pamant dimensionate conform debitelor din zonă, apa scurgându-se natural pe înclinarea terenului, si santuri pereate (rigole pavate), inclinarea directritei avand valori la limita de scurgere a apelor.

Lucrarea nu produce poluarea aerului şi a factorilor climatici şi se înscrie în peisaj prin conducerea judicioasă a drumului.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Comunităţile locale nu sunt afectate de un impact negativ datorită modernizarii drumului, lucrările executate venind în sprijinul acestora, prin asigurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta si confort, urmarindu- se

- cresterea economica a zonei;

- cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii.

7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu generează deşeuri.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Obiectivul nu are activitate productivă şi nu foloseşte sau produce substanţe toxice periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier

1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de şantier va fi făcută de executant.

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.

Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din şantier intră în sarcina executantului până la recepţia definitivă a lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiţie, terenul ocupat cu organizarea de şantier va fi eliberat de materiale şi readuse la starea iniţială.

2.Localizarea organizării de şantier

Prin organizarea de santier nu se va afecta in niciun fel circulatiile din zona.

Organizarea de şantier va fi făcută pe teren aflat în proprietatea beneficiarului lucrarii, in apropierea lucrarii de executat.

Santierul va fi delimitat prin panouri metalice care vor asigura securitatea si siguranta pe santier.

3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrările de organizare de şantier nu au impact asupra mediului.

4.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

4.1. Surse de poluanti in timpul organizarii de santier

4.1.1. Sursele de poluanti pentru ape

● În timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

La execuţia acestui drum ca surse de poluanţi pentru ape ar putea fi :

-   lucrările de organizare a şantierului de construcţii (aprovizionarea cu carburanţi pentru utilajele de construcţii, punctele de cazare a muncitorilor, traversarea repetată şi neasigurată a pâraielor de către utilaje);

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

-  materialul rezultat in timpul lucrarilor de frezare ori sapatura va fi evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

●  În timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă.

4.1.2. Surse de zgomot si vibratii

În timpul execuţiei, utilajele vor produce zgomote pe timp scurt iar pentru combaterea lor se vor folosi utilaje mai silenţioase.

4.1.3. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Zona afectată de prezenţa lucrărilor nu are efecte asupra solului decât în perioada execuţiei lor, după care solul se reface la forma iniţială.

Lucrările se vor executa din materiale caracteristice zonei de amplasare.

Prin execuţia drumului nu se produce poluarea solului şi subsolului.

4.1.4. Protectia asezarilor umane si a altor obiective

In  timpul executiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesizarile aparute din propria vina datorita nerespectarii legislatiei de mediu. Constructorul va avea in vedere ca executia lucrarii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

4.2. instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Nu este cazul.

IX. Anexe

- PIESE SCRISE

TABEL CU INVENTARUL DE COORDONATE ALE PUNCTELOR DE PE CONTURUL AMPLASAMENTELOR LUCRARILOR PROIECTATE

- PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- Plan de incadrare  in zona, scara1:2000.

1b). Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Nu este cazul.

1c). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de amplasare in zona, scara1:2000.

- Plan general, scara1:1000.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul

Întocmit,

Ing. I. Telean

ANEXA II. A

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul derularii investitiei consta in construirea strazilor: geometrizarea acestora, stabilirea profilului longitudinal si a pantelor trasnversale strazilor pentru a se asigura scurgerea apelor, realizarea unui sistem rutier care sa corespunda traficului actual si de perspectiva ce va conduce totodata si la combaterea prafului si diminuarea zgomotului in zona.

Aceste lucrari vor duce la desfasurarea traficului auto si pietonal in conditii de siguranta si confort sporite, precum si la cresterea calitatii vietii locuitorilor din zona.

Strazile studiate deservesc rezidenții din zonă si asigura legatura zonei rezidentiale existente cu celelalte strazi ale orasului. Accesul pe strazile studiate se poate face de pe strada T5 sau prelungirea strazii T3.

Pentru construirea strazilor analizate s-au avut în vedere două abordări generale, şi anume:

■ realizarea unui sistem rutier cu imbracaminte asfaltica pe fundatie din piatra sparta si a unor trotuare din pavele autoblocante asezate pe un strat de nisip;

■ realizarea unui sistem rutier cu imbracaminte asfaltica pe fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici (ciment 6%) si a unor trotuare din pavele autoblocante asezate pe un strat de mortar de ciment;

Ambele variante presupun realizarea unei structuri rutiere noi rezistentă la acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț si a incarcarilor din trafic. Inainte de realizarea structurii proiectate, se va excava umplutura existenta pana la cota -1.00 m fata de cota terenului natural, pentru a se ajunge la stratul omogen de praf argilos loessoid (P4), si se vor realiza lucrari de terasamente (umpluturi) pentru atingerea cotelor proiectate.

Dupa realizarea cotelor proiectate ale terasamentelor, pe suprafata acestora se va aseza un geotextil cu rol anticontaminant.

Structurile rutiere propuse sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Solutia tehnica

Carosabil si parcari:

  - 6.0 cm BA16;

  - 15.0 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă ;

  - 25.0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

Trotuare si accese la proprietati:

  - 6.0 cm pavele autoblocante;

  - 5.0 cm nisip;

  - 8.0 cm strat superior de fundaţie din macadam;

  - 12.0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

2. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE DE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Pe durata de executie a lucrarilor de construire vor rezulta deseuri de materiale de constuctie, care vor fi colectate selectiv si transportate de catre firma de salubritate locala.

Deseurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate period de societatea care se ocupa cu salubrizarea orasului Navodari.

3. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE PROBABILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

Prin realizarea proiectului se vor prevedea masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

-se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executarii;

-managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titlularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

-se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

-deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de primaria Orasului Navodari;

-nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara primetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

Pe durata de executie a lucrarilor de construire vor rezulta deseuri de materiale de constuctie, care vor fi colectate selectiv si transportate de catre firma de salubritate locala.

Deseurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate period de societatea care se ocupa cu salubrizarea orasului Navodari.

Semnătură şi ştampilă

Întocmit,

Ing. I. Telean

ANEXA III

1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI

Scopul derularii investitiei consta in construirea strazilor: geometrizarea acestora, stabilirea profilului longitudinal si a pantelor trasnversale strazilor pentru a se asigura scurgerea apelor, realizarea unui sistem rutier care sa corespunda traficului actual si de perspectiva ce va conduce totodata si la combaterea prafului si diminuarea zgomotului in zona.

Aceste lucrari vor duce la desfasurarea traficului auto si pietonal in conditii de siguranta si confort sporite, precum si la cresterea calitatii vietii locuitorilor din zona.

Strazile studiate deservesc rezidenții din zonă si asigura legatura zonei rezidentiale existente cu celelalte strazi ale orasului. Accesul pe strazile studiate se poate face de pe strada T5 sau prelungirea strazii T3.

Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

Sursele potentiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de :

-Scurgeri accidentale de carburanti, lubrificanti si substante chimice ;

-Gospodarirea incorecta a deseurilor.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (deseuri metalice, deseuri menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu fire specializate.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Pe durata de executie a lucrarilor de construire vor rezulta deseuri de materiale de constuctie, care vor fi colectate selectiv si transportate de catre firma de salubritate locala.

Deseurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate period de societatea care se ocupa cu salubrizarea orasului Navodari.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

In conformitate cu legislatia in vigoare, comercializarea substantelor periculoase este permisa numai daca sunt respectate urmatoarele cerinte:

-sa fie proiectate si realizate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;

-materialele din care sunt fabricate ambalajele si dispozitivele de etansare sa fie rezistente la atacul continutului;

-ambalajele si sistemele de etansare sa fie solide si rezistente pentru a eveita orice pierdere si pentru a indeplini criteriile de singuranta in conditiile unei manipulari normale.

Protecţia calităţii apelor:

Pe perioada executării lucrării  pentru  a asigura protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice se vor respecta urmatoarele obligatii:

- să nu evacueze ape uzate direct în apele naturale şi să nu arunce în acestea deşeuri;

- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot duce la impurificarea apelor  de suprafaţă;

- să nu deverseze în apele de suprafaţă ape uzate menajere sau substanţe prioritar periculoase;

- să nu arunce şi să nu  depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele  umede  şi de coastă deşeuri de orice fel şi să nu introduca în ape substanţe explozive, tensiune  electrică, narcotice sau substanţe prioritar periculoase.

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă.

2. AMPLASAREA PROIECTULUI

Strazile analizate în prezenta documentaţie sunt strazile denumite T3 si T12.

Localizarea proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu e cazul.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate este de locuinte cu caracter sezonier sau permanent, dotari turistice si complementare.

Politici de zonare si de folosire a terenului

Destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate este de locuinte cu caracter sezonier sau permanent, dotari turistice si complementare.

Arealele sensibile - Nu e cazul.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu e cazul.

3. TIPURILE SI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Ţinând cont de categoria de lucrări prevăzute în proiect, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că execuţia acestora nu are efecte negative asupra mediului, decât pe timpul execuţiei lor, acestea manifestându-se prin prezenţa mai accentuată a omului în zonă.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.
Magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.
Probabilitatea impactului

Nu este cazul.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.
Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

Semnătură şi ştampilă

Întocmit,

Ing. I. Telean