MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:	 MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE

AUTORIZAT CU AC 5/11.01.2018 PRIN SUPRAETAJAREA CU UN NIVEL IN 	LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA CONFORM LEGII 50/1991 DIN 	IMOBIL D+P+8E IN IMOBIL D+P+9E+Eth partial  CU TERASA CIRCULABILA 	(CASA LIFTULUI ,CASA SCARII ,ACCES TERASA CIRCULABILA SI SPATII 	TEHNICE DESTINATE APARATURII NECESARE FOLOSIRII DE PANOURI 	SOLARE  )

#### II.Titular

-denumire titular  S.C ASTORIA BUILDING

-adresa postala S.C ASTORIA BUILDING cu sediul in Constanta, str Duiliu Zamfirescu 	nr 16 a  constructia C1 ,parter  ap 1.

-numar telefon Tel.  0744323317

-adresa de e-mail  - babunicu@ymail.com

-persoane de contact

-Babu Nicu 0744323317

-arh. Dan Memet  0722326757

#### III.Descrierea proiectului

3.1. Rezumat al proiectului si prezentarea limitelor amplasamentului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Navodari , B-dul Mamaia Nord FN+ Lot B, Lot 1/1/4 + Str.Promenada Lac Suitghiol FN, Lot 3/4 si Lot 3/5 ,avind numarul cadastral 112432 .Terenul este proprietatea S.C. ASTORIA BUILDING srl prin actul de vinzare cumparare nr 1235/18.08.2017 si este compus din teren in suprafata de 1203 mp structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 500 mp si teren intravilan avind categoria de folosinta neproductiv in suprafata de 703 mp.

Terenul in suprafata de 1203,00 mp   are urmatoarele vecinatati :

-la Sud – teren in proprietate privata – lot 3/3 IE 110354 si lot 1/1/3 IE 106938 – teren neconstruit

-la Nord – teren in proprietate privata – lot 3/6 si lot 1/1/5  IE 111932 – teren neconstruit

-la Est –  Bulevardul Mamaia Nord

-La Vest – strada Promenada Lac Siutghiol.

Pe amplasament s-a inceput realizarea un imobil cu regim de inaltime D+P+8 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective cu parcaje la demisol in conformitate cu AC nr 5/11.01.2018 . Imobil  are urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 3,00 m fata de limita de nord , 6,42 m fata de limita de sud , min 6,50 fata de limita est ( Bulevardul Mamaia Nord) si 8,22 fata de limita de vest (strada Promenada Lac Siutghiol).Cladirea va avea o latime de16,30 m si o lungime maxima de 32,20.

Fata de luciul apei lacului Siutghiol constructia este dispusa la minim 21,49 m.

La nivelul etajelor constructia va iesi in consola cu balcoane si logii cu latimea de 1,80 pe  laturile de est , vest si sud si cu latimea de 1 m spre nord.

Cota 0,00 este la 1,65 m fata de cota amenajata si (+4,65 fata de ctn cota nivel RMN)  .

Fata de proiectul autorizat beneficiarul doreste sa realizeze o supraetajare cu un nivel in limita a 20% din suprafata desfasurata conform legii 50/1991 si a unui etaj tehnic partial suplimentar  precum si o recompartimentare a etajelor curente.

Cladiri alaturate

Nu sunt edificate cladiri pe loturile invecinate pe laturile de nord si sud.In zona se afla urmatoarele cladiri edificate :

-in partea de Nord se afla un ansamblu de vile cu regim de inaltime P+2E ,cea mai apropiata cladire fiind la 53,75 m ,in partea de Nord pe partea opusa bulevardului se afla ansamblul Phoenicia Resort ce contine cladiri cu regim de inaltime P+8E ,cea mai apropiata cladire fiind la 76  m fata de terenul studiat .

In partea de sud este edificata o locuinta cu regim de inaltime P+1E ,locuinta aflata la 77 m distanta de lotul studiat

Reglementari  Circulatii si Parcari

Cladirea este deservita de  bulevardul Mamaia Nord.

In conformitate cu HGR 525/1996 si HCL 157/28.04.2017 ,pentru investitia propusa se vor realiza 41 de locuri de parcare ce vor deservi cele 69 de apartamente propuse (peste 60% din nr apartamentelor) .Cele 41 de locuri de parcare vor fi asigurate astfel :16 locuri in demisol cu acces din bulevard prin intermediul unei rampe  si 25 locuri la nivelul solului . Cele 25 locuri vor fi dispuse astfel :2 locuri cu acces direct din bulevard , 9 locuri pe latura de sud cu acces dintr-o alee de acces interioara ,6 locuri in zona de est cu acces din aleea interioara (in sistem de parcaje multietajate KLAUS) si 8 locuri in partea de spate a terenului din care 6 in sistem de parcaje multietajate KLAUS . Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93.Accesul pietonal se va asigura din bulevardul Mamaia Nord.

Parcajul de la demisol  vor fi parcaj puternic ventilat (fiind prevazute cu goluri fara geamuri egale cu jumatatea libera a subsolului pe cel putin trei laturi ).

Spatii verzi

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Suprafata totala a terenului este de 1203 mp din care 479,98 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 371,61 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces  iar spatiile de parcare vor avea o suprafata de 245,29 mp  . Vor fi prevazute 106,12 mp de spatii verzi  care vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( Ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde asigurat la sol  si din zona de acoperis verde asigurata pe acoperisul cladirii  106,12 +254,78 = 360,90 mp reprezentind 30,00% din suprafata terenului.

Beneficiarul isi ia angajamentul sa planteze minim 59 de copaci pe un teren pus la dispozitie de primaria Navodari.

3.2.Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea armonioasa a unei comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economice, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare , protectiei mediului, sanatate, etc. Edificarea obiectivului vine in intampinarea nevoii tot mai crescande a populatiei pentru spatiile de locuit cat si pentru cele din sfera serviciilor. Un asemenea edificiu contribuie de asemenea la dezvoltarea armonioasa a ansamblului arhitectural al orasului Navodari .  Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

3.3.Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

Pe terenul propus se afla in curs de realizare un imobil cu locuinte colective cu spatii de parcare la demisol in conformitate cu AC nr 5/11.01.2018 .

3.3.1. Acord de mediu prealabil

La faza anterioara de autorizare s-a obtinut acordul de mediu pentru “CONSTRUIRE IMOBIL D+P+9E LOCUINTE COLECTIVE SI 	PARCAJE LA DEMISOL, IMRPEJMUIRE PROPRIETATE SI ORGANIZARE EXECUTIE LUCRARI”

Proiectul pentru care s-a ontinut acordul de mediu are urmatoarele caracteristici:

Imobil cu regim de inaltime D+P+9 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective cu prcaje la demisol . Imobilul are urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 3,00 m fata de limita de nord , 6,42 m fata de limita de sud , min 6,50 fata de limita est ( Bulevardul Mamaia Nord) si 8,22 fata de limita de vest (strada Promenada Lac Siutghiol).

Parcari si accese

Cladirea este deservita de  bulevardul Mamaia Nord.

In conformitate cu HGR 525/1996 si HCL 157/28.04.2017 ,pentru investitia propusa se vor realiza 35 de locuri de parcare ce vor deservi cele 59 de apartamente propuse (60% din nr apartamentelor) .	Cele 35 de locuri de parcare vor fi asigurate astfel :16 locuri in demisol cu acces din bulevard prin intermediul unei rampe  si 19 locuri la nivelul solului . Cele 19 locuri vor fi dispuse astfel :2 locuri cu acces direct din bulevard , 7 locuri pe latura de sud cu acces dintr-o alee de acces interioara ,3 locuri in zona de est cu acces din aleea interioara si 7 locuri in partea de spate a terenului. Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93 si au dimensiuni de 2,40x5,00 m iar aleiile de acces au min 3,50 m. Accesul in demisol se face prin intermediul unei rampe de acces din bulevardul Mamaia Nord.

Accesul pietonal se va asigura din bulevardul Mamaia Nord.

Spatii verzi

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. 	Suprafata totala a terenului este de 1203 mp din care 479,98 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 371,61 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces  iar spatiile de parcare vor avea o suprafata de 245,29 mp  . Vor fi prevazute 106,12 mp de spatii verzi  care vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( Ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde asigurat la sol  si din zona de acoperis verde asigurata pe acoperisul gradinii 106,12 +254,78 = 360,90 mp reprezentind 30,00% din suprafata terenului.

Beneficiarul isi ia angajamentul sa planteze minim 59 de copaci pe un teren pus la dispozitie de primaria Navodari.

Indicatori urbanistici

S teren =1203 mp

SC construita la sol = 479,98 mp

SD suprafata desfasurata fara balcoane= 5 279,78 mp

SD suprafata desfasurata cu balcoane = 6183,20 mp

SD suprafata desfasurata ptr CUT

(fara demisolul dedicat parcajelor) =4799.80 mp

SU suprafata utila= 4328,88 mp

S locuibila/nr cam= 2778,24/137

Regimul de inaltime al cladirii propuse este S+P+9 E

Cota maxima a cladirii fata de cota 0,00 este de 30,50 m (+35,15 cota RMN) ,cladirea avind 11 nivele . Inaltimea cladirii fata de cota terenului amenajat este de 32,15 m.

Volumul constructiei  = 15 432,00 mc

POT propus 39,89 % CUT propus =3,98

Structura functionala

Pe terenul propus se va realiza un imobil cu locuinte colective cu spatii de parcare la demisol . Imobilul are un regim de inaltime de demisol ,parter si noua nivele si va avea  58de apartamente  :49 apartamente cu 2 camere  si 10 apartamente cu 3 camere. Din punct de vedere functional imobilul va fi  structurat astfel :

Demisolul :

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =409,20

Subsolul va destinat in totalitate parcajelor asigurinduse 16 locuri de parcare si accesele aferente .

Parterul :

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =392,60 mp ,

S locuibila / nr cam =237,89 mp /11 camere

Parterul are 5 apartamente (unul de trei camere si  patru de doua camere ) si un hol de intrare

Etajele 1-9

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =390,98 ;S locuibila / nr cam =281,65/14

Etajele 1-9 au 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere )

3.3.2. Proiect autorizat cu AC nr 5/11.01.2018

Deoarece proiectul care a obtinut acordul de mediu nu a obtinut acordul primariei Navodari a fost necesara micsorarea cladii prin renuntarea la realizarea etajului 9.

Caracterissiticile proiectului autorizat sunt urmatoarele:

Imobil cu regim de inaltime D+P+8 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective cu parcaje la demisol. Imobilul  are urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 3,00 m fata de limita de nord , 6,42 m fata de limita de sud , min 6,50 fata de limita est ( Bulevardul Mamaia Nord) si 8,22 fata de limita de vest (strada Promenada Lac Siutghiol).Cladirea va avea o latime de16,30 m si o lungime maxima de 32,20

Parcari si accese

Cladirea este deservita de  bulevardul Mamaia Nord.

In conformitate cu HGR 525/1996 si HCL 157/28.04.2017 ,pentru investitia propusa se vor realiza 35 de locuri de parcare ce vor deservi cele 59 de apartamente propuse (60% din nr apartamentelor) .	Cele 35 de locuri de parcare vor fi asigurate astfel :16 locuri in subsol cu acces din bulevard prin intermediul unei rampe  si 19 locuri la nivelul solului . Cele 19 locuri vor fi dispuse astfel :2 locuri cu acces direct din bulevard , 7 locuri pe latura de sud cu acces dintr-o alee de acces interioara ,3 locuri in zona de est cu acces din aleea interioara si 7 locuri in partea de spate a terenului. Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93

Accesul pietonal se va asigura din bulevardul Mamaia Nord.

Parcajul de la subsol  vor fi parcaj puternic ventilat (fiind prevazute cu goluri fara geamuri egale cu jumatatea libera a subsolului pe cel putin trei laturi ).

Spatii verzi

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Suprafata totala a terenului este de 1203 mp din care 479,98 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 371,61 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces  iar spatiile de parcare vor avea o suprafata de 245,29 mp  . Vor fi prevazute 106,12 mp de spatii verzi  care vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( Ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde asigurat la sol  si din zona de acoperis verde asigurata pe acoperisul gradinii 106,12 +254,78 = 360,90 mp reprezentind 30,00% din suprafata terenului.

Beneficiarul isi ia angajamentul sa planteze minim 59 de copaci pe un teren pus la dispozitie de primaria Navodari.

Indicatori urbanistici

S teren =1203 mp

SC construita la sol = 479,98 mp

SD suprafata desfasurata fara balcoane= 5 279,78 mp

SD suprafata desfasurata cu balcoane = 6183,20 mp

SD suprafata desfasurata ptr CUT

(fara subsolul dedicat parcajelor) =4799.80 mp

SU suprafata utila= 4328,88 mp

S locuibila/nr cam= 2778,24/137

Regimul de inaltime al cladirii propuse este S+P+9 E

Cota maxima a cladirii fata de cota 0,00 este de 30,50 m (+35,15 cota RMN) ,cladirea avind 11 nivele . Inaltimea cladirii fata de cota terenului amenajat este de 32,15 m.

Volumul constructiei  = 15 432,00 mc

POT propus 39,89 % CUT propus =3,98

Structura functionala

Din punct de vedere functional imobilul proiectul autorizat a fost  structurat astfel :

Demisolul :

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =409,20

Demisolul va destinat in totalitate parcajelor asigurinduse 16 locuri de parcare si accesele aferente . Pe toate cele patru laturi vor fi prevazute goluri de ventilatie egale cu jumatatea libera a demisolului ,parcajul functionind ca un parcaj puternic ventilat.

Demisolul este format din :

-parcaj ventilat 16 locuri 			S=367,70 mp

-camera tehnica				S=  16,08 mp

-anexa parcaj				S=    7,61 mp

-camera tampon				S=    5,94 mp

-hol casa scarii				S=  11,87 mp

Parterul :

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =392,60 mp ,

S locuibila / nr cam =237,89 mp /11 camere

Parterul are 5 apartamente (unul de trei camere si  patru de doua camere ) si un hol de intrare si este format din:

-hol intrare locuinte					S=74,48 mp

-hol casa scarii					S=14,26 mp

-cabina poarta					S=  9,05 mp

-hol casa scarii acces subsol			S=11,59 mp

-centrala de avertizare incendiu			S=  2,80 mp

-apartament nr 1 -apartament 2 camere ,Suprafata construita=66,30,

Suprafata utila =53,45 ,S locuibila / nr cam =46,58/2   format din:

-hol						S=  2,45 mp

-camera de zi +bucatarie			S=31,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-apartament nr 2 apartament 2 camere ,Suprafata construita=60,71

Suprafata utila =50,94, S locuibila / nr cam =45,62/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,78 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-apartament nr 3 -apartament -2 camere ,Suprafata construita=62,73

Suprafata utila =51,13 ,S locuibila / nr cam =41,71/ format  din:

-hol						S=  4,55 mp

-camera de zi				S=27,90 mp

-dormitor					S=13,81 mp

-baie						S=  4,87 mp

-apartament nr 4 -apartament -3 camere ,Suprafata construita=89,75

Suprafata utila =72,14 ,S locuibila / nr cam =57,52/3 format  din:

-camera de zi				S=27,63 mp

-hol						S=  5,19 mp

-dormitor					S=16,52 mp

-baie						S=  4,09 mp

-dormitor					S=13,37 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 5 -apartament -2 camere ,Suprafata construita=63,98

Suprafata utila =52,76, S locuibila / nr cam =46,46/2   format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,83 mp

-dormitor					S=14,63 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 1

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =390,98 ;S locuibila / nr cam =281,65/14

Etajul 1 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,85 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 6 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02 ;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,52;S locuibila / nr cam =49,36/3  	format din:

-hol						S=  4,18 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,16 mp

-balcon					S=18,40 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-baie						S=  3,68 mp

-dormitor					S=15,17 mp

-baie						S=  3,30 mp

-apartament nr 7 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49 ;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,56;S locuibila / nr cam =40,98/2  	format din:

-hol						S=  2,26 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,14 mp

-balcon					S=18,00 mp

-baie						S=  5,32 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-apartament nr 8 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71; S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =50,94;S locuibila / nr cam =45,62/2  	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,78 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-apartament nr 9 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73 ;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,13;S locuibila / nr cam =41,71/2  	format  din:

-hol						S=  4,55 mp

-camera de zi				S=27,90 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,81 mp

-baie						S=  4,87 mp

-apartament nr 10 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;	S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,14;S locuibila / nr cam =57,52/3 	format din:

-camera de zi				S=27,63 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,19 mp

-dormitor					S=16,52 mp

-baie						S=  4,09 mp

-dormitor					S=13,37 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 11-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98 ;	S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,76;S locuibila / nr cam =46,46/2  	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,83 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,63 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 2

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =390,98 ;S locuibila / nr cam =281,65/14

Etajul 2 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,85 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 12 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,52;S locuibila / nr cam =49,36/3 	format din:

-hol						S=  4,18 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,16 mp

-balcon					S=18,14 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-baie						S=  3,68 mp

-dormitor					S=15,17 mp

-baie						S=  3,30 mp

-apartament nr 13 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,56;S locuibila / nr cam =40,98/2 	 format din:

-hol						S=  2,26 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,14 mp

-balcon					S=18,28 mp

-baie						S=  5,32 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-apartament nr 14 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =50,94;S locuibila / nr cam =45,62/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,78 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-apartament nr 15 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73

S construita cu balcoane=78,27;Suprafata utila =51,13;S locuibila / nr cam =41,71/2

format  din:

-hol						S=  4,55 mp

-camera de zi				S=27,90 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,81 mp

-baie						S=  4,87 mp

-apartament nr 16 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75 ;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,14;S locuibila / nr cam =57,52/3 	 format din:

-camera de zi				S=27,63 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,19 mp

-dormitor					S=16,52 mp

-baie						S=  4,09 mp

-dormitor					S=13,37 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 17-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,76;S locuibila / nr cam =46,46/2  	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,83 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,63 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 3

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 3 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 18 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3  format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,40 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 19 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49 ;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2  	format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,00 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 20 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 21 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2  	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 22 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3 	 format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 23-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2  	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 4

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 4 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 24 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3 	format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,14 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 25 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2  	format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,28 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 26 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 27 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2 	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 28 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3 	format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 29-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2 	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 5

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 5 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este f	ormat din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 30 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3	format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,40 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 31 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2 	format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,00 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 32 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 33 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2 	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 34 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3 	format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 35-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2	 format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 6

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 6 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 36 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3	format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,14 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 37 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2	 format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,28 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 38 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 39 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2 	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 40 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3 	format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 41-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2  	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 7

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 7 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 42 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3 	format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,40 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 43 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2	 format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,00 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 44 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 45 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2 	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 46 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3  	format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 47-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2  	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

Etajul 8

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=580,36

Suprafata utila =392,16 ;S locuibila / nr cam =282,44/14

Etajul 8 are 6 apartamente (doua de trei camere si patru de doua camere ) si este 	format din:

-hol casa scarii					S=25,99 mp

-hol							S=29,08 mp

-apartament nr 48 -apartament 3 camere ;Suprafata construita=76,02;S construita cu

balcoane=96,32;Suprafata utila =60,89;S locuibila / nr cam =49,67/3	format din:

-hol						S=  4,26 mp

-camera de zi+bucatarie			S=21,24 mp

-balcon					S=18,14 mp

-dormitor					S=13,08 mp

-baie						S=  3,69 mp

-dormitor					S=15,35 mp

-baie						S=  3,27 mp

-apartament nr 49 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,49;S construita cu

balcoane=80,53 ;Suprafata utila =48,59;S locuibila / nr cam =40,88/2 	format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=27,10 mp

-balcon					S=18,28 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 50 -apartament 2 camere;Suprafata construita=60,71;S construita cu

balcoane=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2 	format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 51 -apartament -2 camere;Suprafata construita=62,73;S construita cu

balcoane=78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2 	format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,00 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 52 -apartament -3 camere;Suprafata construita=89,75;S construita cu

balcoane=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3 	format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 53-apartament -2 camere;Suprafata construita=63,98;S construita cu

balcoane=72,43;Suprafata utila =52,93;S locuibila / nr cam =46,72/2 	format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-baie						S=  6,21 mp

3.3.3. Proiect propus

Fata de proiectul autorizat beneficiarul doreste sa realizeze o supraetajare cu un nivel in limita a 20% din suprafata desfasurata conform legii 50/1991 si a unui etaj tehnic partial suplimentar  precum si o recompartimentare a etajelor curente.

Imobilul rezultat in urma supraetajarii si modificarilor interioare va avea 69 de aparatmente din care 10 garsoniere ,49 de doua camere si 10 de trei camere.

Fata de proiectul autorizat se vor realiza urmatoarele modificari din punct de vedere al organizarii functionale :

Demisolul : nu se fac modificari

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =409,20

Demisolul va destinat in totalitate parcajelor asigurinduse 16 locuri de parcare si accesele aferente . Pe toate cele patru laturi vor fi prevazute goluri de ventilatie egale cu jumatatea libera a demisolului ,parcajul functionind ca un parcaj puternic ventilat.

Demisolul este format din :

-parcaj ventilat 16 locuri 			S=367,70 mp

-camera tehnica				S=  16,08 mp

-anexa parcaj				S=    7,61 mp

-camera tampon				S=    5,94 mp

-hol casa scarii				S=  11,87 mp

Parterul : in locul cabinei de poarta si a holuli se va realiza o garsoniera si se va modifica intrarea in bloc .

Suprafata construita=479,98 mp , Suprafata utila =388,37 mp ,

S locuibila / nr cam =265,64 mp /12 camere

Parterul va avea are 6 apartamente (unul de trei camere, patru de doua camere si o garsoniera ) si un hol de intrare si este format din:

-hol							S=  8,32 mp

-hol intrare locuinte					S=38,75 mp

-hol casa scarii					S=13,99 mp

-hol casa scarii acces subsol			S=10,16 mp

-centrala de avertizare incendiu			S=  2,80 mp

-apartament nr 1 2 camere ,Suprafata construita=66,30,

Suprafata utila =53,45 ,S locuibila / nr cam =46,58/2   format din:

-hol						S=  2,45 mp

-camera de zi +bucatarie			S=31,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-apartament nr 2 2 camere ,Suprafata construita=60,71

Suprafata utila =50,94, S locuibila / nr cam =45,62/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,78 mp

-dormitor					S=13,84 mp

-baie						S=  5,32 mp

-apartament nr 3 2 camere ,Suprafata construita=62,73

Suprafata utila =51,13 ,S locuibila / nr cam =41,71/2 format  din:

-hol						S=  4,55 mp

-camera de zi				S=27,90 mp

-dormitor					S=13,81 mp

-baie						S=  4,87 mp

-apartament  nr 4-3 camere ,Suprafata construita=89,75

Suprafata utila =72,14 ,S locuibila / nr cam =57,52/3 format  din:

-camera de zi				S=27,63 mp

-hol						S=  5,19 mp

-dormitor					S=16,52 mp

-baie						S=  4,09 mp

-dormitor					S=13,37 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 5  -2 camere ,Suprafata construita=63,98

Suprafata utila =52,76, S locuibila / nr cam =46,46/2   format din:

-camera de zi+bucatarie			S=31,83 mp

-dormitor					S=14,63 mp

-baie						S=  6,21 mp

-apartament nr 6 –Garsoniera Suprafata construita Sc=45,46 mp

Suprafata utila =33,93 mp  Suprafata locuibila /nr cam= 27,75/1 formata din:

-camera de zi + bucatarie			S=27,75 mp

-baie						S=  6,18 mp

Etajul 1 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 1 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 7 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 8- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,47 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 9 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,15 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 10 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament  nr 11-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 12 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 13 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 2 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 2 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 14 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 15- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,30 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 16 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,35 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 17 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 18-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 19 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 20 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 3 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 3 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 21 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 22- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,47 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 23 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,15 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 24 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament  nr 25-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 26 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 27 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 4 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 4 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 28 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 29- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,30 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 30 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,35 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 31 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 32-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 33 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 34 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 5 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 5 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 35 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 36- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,47 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 37 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,15 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 38 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament  nr 39-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 40 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 41 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 6 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 6 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 42 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 43- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,30 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 44 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,35 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 45 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 46-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 47 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 48 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 7 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 7 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 49 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 50- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,47 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 51 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,15 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 52 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament  nr 53-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 54 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 55 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 8 : apartamentul de 2 cam si cel de 3 camere dinspre strada se vor recompartimenta pentru a se obtine 2 apartamente de 2 cam si o garsoniera iar apartamentul de 2 cam dinspre nord se mareste prin ocuparea unei portiuni de hol.

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 8 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 56 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 57- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,30 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 58 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,35 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 59 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=13,85 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament nr 60-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,28 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 61 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,03 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 62 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,42 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 9 : Fata de proiectul autorizat beneficiarul doreste sa realizeze o supraetajare cu un nivel in limita a 20% din suprafata desfasurata conform legii 50/1991  etajul 9 va fi organizat la fel ca etajele 1-8 . (20% din suprafata desfasurata reprezinta 959,96 mp mai mult decit suprafata etajului 9 si a etajului tehnic)

Suprafata construita=479,98 ;S construita cu balcoane=579,15

Suprafata utila =389,85 ;S locuibila / nr cam =276,43/14

Etajul 7 va avea 7 apartamente (unul de trei camere , cinci de doua camere si o garsoniera) si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=22,29 mp

-hol							S=29,12 mp

-apartament nr 63 -garsoniera -Suprafata construita=32,44  S construita cu balcoane 	=37,94 Suprafata utila =25,27  S locuibila / nr cam =15,78/1  formata din:

-hol						S=  4,72 mp

-camera					S=15,78 mp

-baie						S=  4,77 mp

-balcon					S=  4,77 mp

-apartament nr 64- 2 camere ;Suprafata construita=47,62 S construita cu balcoane

=64,36 ;Suprafata utila =37,42;S locuibila / nr cam =31,05/2  format din:

-camera de zi+bucatarie			S=18,03 mp

-hol						S=  1,83 mp

-balcon					S=15,47 mp

-dormitor					S=13,02 mp

-baie						S=  4,54 mp

-apartament nr 65 2 camere;Suprafata construita=56,49 S construita cu balcoane

=73,38 ;Suprafata utila =45,42;S locuibila / nr cam =37,71/2  format din:

-hol						S=  2,37 mp

-camera de zi +bucatarie			S=23,93 mp

-balcon					S=15,15 mp

-baie						S=  5,34 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-apartament nr 66 2 camere;Suprafata construita=60,71 S construita cu balcoane

=75,92;Suprafata utila =51,23;S locuibila / nr cam =45,89/2

format  din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,11 mp

-balcon					S=14,02 mp

-dormitor					S=13,78 mp

-baie						S=  5,34 mp

-apartament  nr 67-2 camere;Suprafata construita=62,73 S construita cu balcoane =78,27;Suprafata utila =51,22;S locuibila / nr cam =41,74/2

format  din:

-hol						S=  4,60 mp

-camera de zi				S=28,80 mp

-balcon					S=14,17 mp

-dormitor					S=13,74 mp

-baie						S=  4,88 mp

-apartament nr 68 -3 camere;Suprafata construita=89,75 S construita cu balcoane

=110,59;Suprafata utila =72,23;S locuibila / nr cam =57,54/3

format din:

-camera de zi				S=27,56 mp

-balcon					S=19,20 mp

-hol						S=  5,22 mp

-dormitor					S=16,66 mp

-baie						S=  4,12 mp

-dormitor					S=13,32 mp

-baie						S=  5,35 mp

-apartament nr 69 -2 camere;Suprafata construita=68,09 S construita cu balcoane =72,43;Suprafata utila =55,65;S locuibila / nr cam =46,72/2

format din:

-camera de zi+bucatarie			S=32,15 mp

-balcon					S=  7,33 mp

-dormitor					S=14,57 mp

-hol						S=  4,15 mp

-baie						S=  4,78 mp

Etajul 10 Etaj  tehnic partial in limta a 50% din suprafata etajului curent

Suprafata construita=239,98 ;S construita cu balcoane=503,64

Suprafata utila =202,34

Etajul 10 este un etaj tehnic si vor fi formate  format din:

-hol casa scarii					S=  24,77 mp

-camera tehnica instalatie panouri solare	S=177,57 mp

-terasa circulabila 					S=  91,00 mp

din care 70 mp terasa verde

-terasa circulabila 					S=129,91 mp

din care 115 mp terasa verde

-terasa circulabila					S=    7,42 mp

-terasa necirculabila terasa verde		S=  19,20 mp

-terasa necirculabila terasa verde		S=  14,28 mp

-terasa circulabila					S=  14,02 mp

-terasa necirculabila terasa verde		S=  15,30 mp

-terasa necirculabila terasa verde		S=  15,47 mp

-terasa necirculabila terasa verde		S=    4,71 mp

3.4. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

3.4.1. Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

-latura de sud – 38,79 m

-latura de vest – 31,94 m

-latura de est -25,74 m

-latura de nord -53,83

Regim de înaltime :	Demisol +Parter + 9 etaje +Etaj tehnic partial

Forma detinere teren:  Teren privat conform cu: Terenul este proprietatea S.C. ASTORIA BUILDING srl prin actul de vinzare cumparare nr 1235/18.08.2017 si este compus din teren in suprafata de 1203 mp structurat astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 500 mp si teren intravilan avind categoria de folosinta neproductiv in suprafata de 703 mp. Investitia va fi realizata de catre S.C. ASTORIA RESIDENCE srl si S.C. ASTORIA BUILDING conform act de asociere nr 1951 /02.12.2017

S teren =1203 mp

SC construita la sol existenta= 479,98 mp

SD suprafata desfasurata existenta fara balcoane = 4 799,80 mp

SD suprafata desfasurata existenta cu balcoane = 5 602,84 mp

SC construita la sol propusa =479,88

SD extindere fara balcoane = 479,98 (etaj 9) + 239,98 (etaj tehnic -etaj10) = 719,96 mp

SD extindere cu balcoane =579,15 (etaj 9) +503,64 (etaj tehnic -etaj10)

-9,68 (diferente balcoana etaje inferioarea) = 1073,11 mp

SD rezultata fara balcoane = 5 519,76 mp

SD rezultata cu balcoane = 6 675,95 mp

SD (calcul CUT -fara etajul tehnic) - 5 279,78

SU rezultata =4508,56 mp

SL rezultata =2753,51/138

Sistemul constructiv

Structura de rezistenta va fi alcatuita din:

-  cadre din beton armat.

-  plansee din beton armat turnate monolit peste parter si etajele curente.			-  invelitoare tip terasa necirculabila.

    - fundatii continui din beton armat.

    - structura metalica pentru etajul tehnic cu stilpi si grinzi din profile metalice si planseu subtire din beton armat turnat pe tabla cutata.

Infrastructura

In conformitate cu prevederile  din ” Cod de proiectare seismica-partea I-prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100-1/2013, cladirea proiectata se incadreaza in clasa II de importanta. Constructia este amplasata in zona de hazard seismic care are urmatoarele caracteristici:  acceleratia terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s.

Conform Hotararii de Guvern 766/97, constructia se incadreaza  in categoria “C”, de  importanta normala.

In conditii litologice rezultate din studiul geotehnic fundarea se va realiza pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unei perne generale din piatra sparta armata cu geogrila,cu grosimea hp=1.00m sub fundatii si evazarea laterala fata de conturul exterior al fundatiilor de minim 1.00m.

Fundatiile au fost dimensionate in ipoteza unei presiuni conventionale de baza de 150kPa,conform studiului geotehnic in gruparea fundamentala.

Fundatiile sunt de tipul radier general din beton armat cu grinzi intoarse.

In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton :

-C8/10-egalizare

-C25/30-in radier

Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Planul de fundatii va fi corelat cu planurile de instalatii pe specialitati, pentru realizarea golurilor prin fundatii.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.

In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane :

-C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari

Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C.

La alcatuirea si dimensionarea elementelor suprastructurii s-a acordat o atentie deosebita dimensionarii elementelor structurii in ansamblu, sub aspectul asigurarii unei capacitati de deformare postelastica (ductilitate) care sa permita o comportare corespunzatoare a constructiei la actiuni seismice.

Calculul eforturilor in grinzi si stalpi s-a facut la actiunea combinata a incarcarilor verticale (gravitationale) si orizontale (seism).

Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din blocuri b.c.a. de 30cm grosime.

Planseele peste subsol,parter si peste etajele curente se vor executa din beton armat turnat monolit.Scarile dintre etaje s-au prevazut a fi realizate din beton armat in sistem monolit.. Pentru etajul 10 se va realiza o structura metalica cu stalpi si grinzi din profile metalice si o placa de beton armat turnata pe tabla cutata .

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

ZZidurile exterioare se executa din blocuri de BCA de 30 cm si se vor placa cu polistiren expandat de exterior ignifugat de 10 cm sau saltele de vata minerala rigide.Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior ignifugat sau saltele de vata minerala rigide de 10 cm in functie de gabaritul stilpilor.

Terasa de la ultimul nivel  se va  izola cu polistiren extrudat de 20 cm grosime.In dreptul spatiilor exterioare sau neincalzite sub palca de la parter se va monta polistiren extrudat de 20 cm .Tamplaria exterioara cu geam termoizolant va avea rezistenta minima de 0,77 mpK/W .

Compartimentarile se  realizeaza din pereti BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de  15 la interior.

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile ,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla ,fatade ventilate cu placaje din Trespa ( imitatie cupru corodat)  pe schelet metalic precum si elemente placate cu Reynobond de culoare alb  mat.Sticla folosita la balustrazi  precum si cea folosita la suprafaetele vitrate (usi si geamuri) nu este reflexiva .

Constructia este acoperita in terasa. Terasa peste etajul 10 este terasa necirculabila si se va realiza partial cu membrane bituminoase ,ultimul strat fiind protejat cu ardezie si partial se va trata ca terasa verde .

Finisajele interioare

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile au trepte din granit si contratrepte din marmura alba si sunt prevazute cu balustrade din inox. Pe pereti se vor executa  vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarii  pe inaltimea de 2.10 m, se va executa placaj din faianta . Timplariile interioare sunt din lemn

#### 3.4.2. Elemente specifice proiectului propus -profilul si capacitatile de productie

Pe terenul propus se afla in curs de realizare un imobil cu locuinte colective cu spatii de parcare la demisol.Fata de proiectul autorizat beneficiarul doreste sa realizeze o supraetajare cu un nivel in limita a 20% din suprafata desfasurata conform legii 50/1991 si a unui etaj tehnic partial suplimentar  precum si o recompartimentare a etajelor curente.

Imobilul rezultat in urma supraetajarii si modificarilor interioare va avea 69 de aparatmente din care 10 garsoniere ,49 de doua camere si 10 de trei camere.

Imobilul este gindit sa functioneze pe intreg parcursul anului ca locuinte colective fiecare proprietar administrindu-si propriul apartament .

3.4.3 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea obiectivului in mediul specific zonei. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

3.4.4 . Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de bransamente la apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona.. Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente in zona pentru curent electric , apa,canalizare  si gaze .

Alimentarea cu apa Imobilul este dotat cu obiecte sanitare: lavoare,cazi de dus, wc., spalatoare vase si vesela, consumatoare de apa potabila.

Pentru alimentarea cu apa se propune unui brasament care la deservi tot imobilul cu un apometru pentru contorizarea consumului. Daca parametri de debit si presinune nu vor fi atinsi prin acest bransament se va monta o statie de ridicare a presiuni sau a debitului (hidrofor)Q= 3l/s si H 30= mCA. Instalatia de alimentare cu apa rece şi caldă de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R, Pe – x sau similare.

Evacuarea apelor uzate

Apele menajere vor fi colectate si dirijate la canalizarea care se va realiza de catre beneficiar. Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. In camera hidroforului s-a prevazut o basa cu o pompa submersibila q=1 l/s ; H=5mH2O .Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin sistem de pluviale .Apele pluviale colectate de pe zona carosabila vor fi trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi, inatea deversari in reteaua de canalizare nou infinta conform certificatului de urbanism.

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera ( peste cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PP (panta de montare conform STAS 1795);

- pentru conductele de legatura apa rece si calda ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legatura din polipropilena PP- R sau similara;

- pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera ( sub cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PVC-KG

Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Din punct de vedere functional se doreste obtinerea unor spatii necesare pentru o cladire de locuinte, alcătuita din demisol parter si 9 etaje, cu terasa necirculabila peste ultimul

nivel; destinatia incaperilor este indicata in plan.

Necesarul de căldură a fost calculat conform cu STAS 1907/1,2-97.

Asigurarea nivelurilor temperaturilor interioare precizat în standarde (1907/2-97),  se va realiza prin intermediul corpurilor statice (radiatoare) din otel în toate incaperile ce necesita incalzire. În grupurile sanitare au fost prevăzut a se monta corpuri de încălzire specifice (tip portprosop). Amplasarea corpurilor statice a fost realizată în special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul a permis acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea a fost realizata pe peretii adiacenti. Radiatoarele au fost dimensionate tinandu-se cont de necesarul termic al fiecarei incaperi. Distanţele între radiator, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82.

Pentru producerea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere va fi prevazuta cate o centrala murala in condensatie (50-300C), pentru fiecare apartament/garsoniera, cu puterea termica de 19 kW,  cu functionare pe baza de gaze naturale (alimentare din reteaua locala) la nivelul parterului. Distribuţia agentului termic către radiatoare se va realiza cu conducte  din  PE-Xa preizolat,  ce se montează direct pe placa de beton si sunt acoperite cu şapă de ciment si pardoseală sau cu slit de zidarie dupa caz.

3.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.

3.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Cladirea este deservita de  bulevardul Mamaia Nord.

In conformitate cu HGR 525/1996 si HCL 157/28.04.2017 ,pentru investitia propusa se vor realiza 41 de locuri de parcare ce vor deservi cele 69 de apartamente propuse (peste 60% din nr apartamentelor) .Cele 41 de locuri de parcare vor fi asigurate astfel :16 locuri in demisol cu acces din bulevard prin intermediul unei rampe  si 25 locuri la nivelul solului . Cele 25 locuri vor fi dispuse astfel :2 locuri cu acces direct din bulevard , 9 locuri pe latura de sud cu acces dintr-o alee de acces interioara ,6 locuri in zona de est cu acces din aleea interioara (in sistem de parcaje multietajate KLAUS) si 8 locuri in partea de spate a terenului din care 6 in sistem de parcaje multietajate KLAUS . Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93

Accesul pietonal se va asigura din bulevardul Mamaia Nord.

Caldirea este prevazuta cu trotuare de garda precum si trotuare de acces catre scarile care prevad accesul in cladire. 	Trotuarele sunt prevazute cu borduri si cu pante orientate spre spatiile verzi din interiorul terenului.Pe latura de nord se va realiza o gospodarie de gunoi ,prevazuta cu europubele si imprejmuita cu gard de plasa de sirma. In interiorul parcelei se vor realiza alei care deservesc locurile de parcare amenajate.

3.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

-Racorduri la retelele de utilitati.

-Amenajari spatii verzi

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane : -C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari .Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C. In conditii litologice rezultate din studiul geotehnic fundarea se va realiza pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unei perne generale din piatra sparta armata cu geogrila,cu grosimea hp=1.00m sub fundatii si evazarea laterala fata de conturul exterior al fundatiilor de minim 1.00m.Fundatiile au fost dimensionate in ipoteza unei presiuni conventionale de baza de 150kPa,conform studiului geotehnic in gruparea fundamentala.Fundatiile sunt de tipul radier general din beton armat cu grinzi intoarse. In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton : C8/10-egalizare ;-C25/30-in radier.Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra  . Peste perna de piatra se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se  va realiza hidroizolatia si apoi inca un strat de protectie din beton armat . Peste cel de-al doilea start de sapa se va realiza radierul . Din radier se dezvolta  stalpii  .Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din  din zidarie de caramida. Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din caramida cu goluri verticale cu densitatea aparenta de 650kg/mc.  Dupa realziarea compartimentarilor se vor realiza lucrarile de instalatii apoi sapele si tencuielile si lucrarile de finisre interioara si exterioara.

3.4.8. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.).

3.5. Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism ale planului Urbanistic Zonal -  aprobat prin HCL nr 42/25.08.1994 ,HCL nr 69/15.02.2004 ,HCL nr 110/24.02.2017 si HCL 10/24.02.2017

Imobilul se afla in zona de protectie a lacului Siutghiol conform avizului de Gospodarire a Apelor 6/25.02.2016 (15 ml de la luciul apei pina la fatada finita a celei mai apropiate constructii)

3.6. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

3.7. alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede o crestere a activitatii turistice in zona si o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca oamenii care vor locui in zona.

IV. Localizarea proiectului

Pe amplasament s-a inceput realizarea un imobil cu regim de inaltime D+P+8 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective cu parcaje la demisol  in conformitate cu AC nr 5/11.01.2018 . Imobil  are urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 3,00 m fata de limita de nord , 6,42 m fata de limita de sud , min 6,50 fata de limita est ( Bulevardul Mamaia Nord) si 8,22 fata de limita de vest (strada Promenada Lac Siutghiol).Cladirea va avea o latime de16,30 m si o lungime maxima de 32,20

Fata de luciul apei lacului Siutghiol constructia va fi dispus la minim 21,49 m.

La nivelul etajelor constructia va iesi in consola cu balcoane si logii cu latimea de 1,80 pe  laturile de est , vest si sud si cu latimea de 1 m spre nord.

Trasarea cladirii s-a realizat conform tabelului de coordonate in stereo 70 pentru colturile cladirii:

Nr.punct    	   X (m)              		Y(m)

A  		315100.098 		788825.188

B  		315083.799 		788825.057

C  		315084.012 		788798.458

D  		315089.111 		788798.499

E  		315089.131 		788796.099

F		315094.231 		788796.140

G  		315094.256 		788792.940

H  		315100.356 		788792.989

Cota 0,00 va fi la 1,65 m fata de cota amenajata si (+4,65 fata de ctn cota nivel RMN)  .

Fata de constructia autorizata beneficiarul doreste o supraetajare a constructiei cu un etaj complet etajul 9 si un etaj partial etaj tehnic partial pe 50% din suprafata unui etaj curent)

Cota maxima a cladirii fata de cota 0,00 este de 33,20 m (+37,85 cota RMN) ,cladirea avind 12 nivele . Inaltimea cladirii fata de cota terenului amenajat este de 34,85 m.Cota cladirii cu tot cu paratraznet este +39,20 (+43,85 cota RMN)

4.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

4.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Terenul studiat este situat in intravilanul orasului Navodari  ,terenul se incadreaza in categoria de folosinta curti constructii si teren neproductiv iar destinatia admisa conform reglementarilor Regulamentului de urbanism ale planului Urbanistic Zonal  PUZ  -  aprobat prin HCL nr 42/25.08.1994 ,HCL nr 69/15.02.2004 ,HCL nr 110/24.02.2017 si HCL 10/24.02.2017este de:locuire individuala si colectiva ,locuire de vacanta ,vile turistice ,servicii si echipamente publice ,sedii ale unor firme ,birouri, activitati manufacturiere nepoluante ,depozitare mic gros ,pensiuni ,agentii de turism ,servicii ,comert , restaurante ,baruri ,cofetarii ,cafenele ,etc,m sport si recreere in spatii deschise si inchise ,agrement ,parcaje la sol si in spatii inchise , spatii verzi amenajate peisager si loc de joaca pentru copii.

Terenul , liber de constructii, se afla in zona de protectie a lacului Siutghiol conform avizului de Gospodarire a Apelor 6/25.02.2016 (15 ml de la luciul apei pina la fatada finita a celei mai apropiate constructii)  . Prin proiectul propus se doreste dezvoltarea sectorului spatiilor locative si a serviciilor turistice.

Prin certificatul de urbanism nr 371/05.04.2018 emis de primaria Navodari se prevede:

Regimul juridic:

Terenul se afla in intravilanul loc Navodari – trup C

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Navodari , B-dul Mamaia Nord FN+ Lot B, Lot 1/1/4 + Str.Promenada Lac Suitghiol FN, Lot 3/4 si Lot 3/5 ,avind numarul cadastral 112432 .Terenul este proprietatea S.C. ASTORIA BUILDING srl prin actul de vinzare cumparare nr 1235/18.08.2017.

Investitia va fi realizata de catre S.C. ASTORIA RESIDENCE srl si S.C. ASTORIA BUILDING conform act de asociere nr 1951 /02.12.2017

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este structurata astfel :teren intravilan cu categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 500 mp si teren intravilan avind categoria de folosinta neproductiv in suprafata de 703 mp.

Pe amplasament s-a emis Ac nr 5/11.01.2018 pentru construire Imobil D+P+8E locuinte colective cu garaje la demisol..

Destinatia admisa conform reglementarilor Regulamentului de urbanism ale planului Urbanistic Zonal  PUZ  -  aprobat prin HCL nr 42/25.08.1994 ,HCL nr 69/15.02.2004 ,HCL nr 110/24.02.2017 si HCL 10/24.02.2017este de:locuire individuala si colectiva ,locuire de vacanta ,vile turistice ,servicii si echipamente publice ,sedii ale unor firme ,birouri, activitati manufacturiere nepoluante ,depozitare mic gros ,pensiuni ,agentii de turism ,servicii ,comert , restaurante ,baruri ,cofetarii ,cafenele ,etc,m sport si recreere in spatii deschise si inchise ,agrement ,parcaje la sol si in spatii inchise , spatii verzi amenajate peisager si loc de joaca pentru copii.

Regimul tehnic:

POT existent 39,89 % POT propus 39,89 %

CUT exisetnt =3,98 CUT propus=4,38

Situatia existenta si cea propusa

SC construita la sol existenta= 479,98 mp

SD suprafata desfasurata existenta fara balcoane = 4 799,80 mp

SD suprafata desfasurata existenta cu balcoane = 5 602,84 mp

SC construita la sol propusa =479,88

SD extindere fara balcoane = 479,88 (etaj 9) + 238 (etaj tehnic -etaj10) = 717,88 mp

SD extindere cu balcoane =580,36 (etaj 9) +238 (etaj tehnic -etaj10) = 818,36 mp

SD rezultata fara balcoane = 5 517,68 mp

SD rezultata cu balcoane = 6 421,20 mp

SD (calcul CUT -fara etajul tehnic) - 5 279,68

Regim de inaltime maxim P+9E+E tah partial

Volumul constructiei  = 15 983,00 mc

4.3. Areale sensibile

Nu este cazul

4.4.. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Nu este cazul.

#### V. Caracteristicile impactului potential

#### Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

5.1.Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu potential rezidential s turistic  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

5.2.Impactul asupra faunei , florei si solului

Investitia propusa nu va afecta solul . In zona nu exista fauna sau flora ce ar putea fi afectata de realizarea sau functionarea investitiei .Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru constructii cu destinatie locuinte colective vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim  30 %;

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. Suprafata totala a terenului este de 1203 mp din care 479,98 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 371,61 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces  iar spatiile de parcare vor avea o suprafata de 245,29 mp  . Vor fi prevazute 106,12 mp de spatii verzi  care vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( Ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde asigurat la sol  si din zona de acoperis verde asigurata pe acoperisul cladirii  106,12 +254,78 = 360,90 mp reprezentind 30,00% din suprafata terenului.

Beneficiarul isi ia angajamentul sa planteze minim 59 de copaci pe un teren pus la dispozitie de primaria Navodari.

5.3. Impactul asupra calitatii apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata . Distanta de siguranta a amplasamentului fata de malul lacului asigura conditiile de prezervare a apelor acestuia.

5.4. Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

5.5. Zgomote si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.La realizarea investitiei se va lucra in principal in extrasezon pentru a nu deranja activitatea turistica din zona.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

5.6. Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere destinatia  imobilului ce se va construi , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

5.7. Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul

5.8. Peisajul si mediul vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale si turistice  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

5.9.Impactul potential asupra mediului social si economic.

Proiectul va avea impact pozitiv asupra mediului de afaceri din sectorul turismului aferent orasului Navodari .

#### VI.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

6.1. Protectia calitatii apelor :

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

6.2..Protectia aerului :

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si emisiile de la centralele de apartament.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

6.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe perioada existentei organizarii de santier, se impun anumite masurile de diminuare a zgomotului in zona obiectivului. Astfel, in perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot si vibratii in zona amplasamentului, determinata in principal de:

- functionarea echipamentelor si utilajelor;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

Nu este cazul. Situatiile de ordine si liniste publica vor fi solutionate de organele in drept.

6.4.Protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

6.5.Protectia solului si subsolului

Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada executiei lucrarilor de constructie, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

In perioada functionarii obiectivului - un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

6.6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

6.7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice , de arhitectura sau alte zone cu regim de restrictie .

6.8.Gospodaria deseurilor generate pe amplasament.

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

6.9 .Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Nu se folosesec substante sau preparate chimice periculoase

#### VII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

#### In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

#### VIII.Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale.

-Proiectul nu este incadrat in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC , SEVESO , COV , LCP ,etc)

#### IX.Lucrari necesare organizarii de santier

IX.a.Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de sud-vest a terenului ,un container pentru vestiar si pentru birouri si o toaleta ecologica vidanjabila .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amernajat in containerul care cuprinde si vestiarul pentru personal .Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare şantier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător.Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca . Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzător acestui scop -iluminat si incalzit.Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Obligaţia asigurării containerului pentru birouri si activităţi social-sanitare revine fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre părţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă.Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic.  Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat. Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

IX.b..Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

IX.c..Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva cu ajutorul unui generator electric trifazic . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.Apa in şantier va fi asigurata cu cisterne pina la punerea in functiune a retelelor  stradale care se afla in lucru.

IX.d. Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

IX.e.Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:" CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+ 9E+ ETAJ TEHNIC PARTIAL cu parcaje la demisol " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

IX.f.Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

#### X.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului.

In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XI. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

XII. Considerente asupra proiectului, impuse de necesitatea parcurgerii etapei de evaluare adecvata.

XII.1 Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Nu este cazul

XII.2 Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului Nu este cazul

XII.3 Rolul proiectului in managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar. Nu este cazul

XII.4 Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar. Nu este cazul

XII.5 Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata. 	Nu este cazul

Întocmit ,arh. Dan  Memet