# MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU  PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CF. ANEXEI NR. 5 LA ORDINUL NR. 135/2010

PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE APLICARE A EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

“ REABILITARE SI RECOMPARTIMENTARE IMOBIL EXISTENT „CORP C4”PENTRU AMENAJARE SALON DE NUNTI SI RESTAURANT ”

II. TITULAR

Beneficiar:  CLUB-NET STAR S.R.L, cu sediul social in Loc.Murfatlar,Str.Serpelea,Nr.6,Judet Constanta

Proiectant: S.C. PRODESIGN VIEW SRL, Oraș Negru-Vodă, jud. Constanța. C.U.I. : 28194012, Nr. O.R.C. : J13/635/16.03.2011;

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Amplasament:

Oras Murfatlar,Aleea Trandafirului,Nr.2A,Jud.Constanta;

Suprafața și situația juridică ale terenului:

Terenul se află în proprietatea societatii CLUB-NET STAR S.R.L. cf. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE  Nr. 692/ 05.05.2017  încheiat  la Birou Individual Notarial Stan Maria cu sediul în Constanta,B-dul 1 Decembrie 1918,Nr.2,bloc L69,Sc.C,ap 41,parter.

- terenul se află în partea de SE a Romaniei și se încadrează în specificațiile de climă temperat continentală și nu prezintă denivelări de planeitate;

Vecinătățile terenului sunt următoarele:

Nord– Aleea Margaritarelor (Imobil P+3E)

Sud  – Aleea Trandafirului

Est  -  C.L.MURFATLAR(Constructii parter,garaje)

Vest – S.C. VIE VIN MURFATLAR(Imobil P+1E)

Sunt respectate prevederile OMS 119/2014 privind însorirea încăperilor de locuit.

Imobilul ce face obiectul acestei documentații este situat în intravilanul Orașului Murfatlar, Județul Constanța, într-o zonă în curs de dezvoltare în care predomină locuințe individuale, colective, mici și turistice.

Terenul în suprafață de 4778.00 mp conform actelor și măsuratorilor cadastrale, are categoria de folosință actuala: Curți-Construcții, iar numărul cadastral este 103751 înscris în cartea funciară a UAT Oraș Murfatlar la Nr. 103751.

Amplasamentul nu prezintă riscuri geotehnice ori alunecări de terenuri, astfel, prin realizarea obiectivului propus nu se pun în pericol alte construcții existente, aflate în apropiere.

Noua construcție va avea funcțiunea: Salon de nunti si Restaurant. Construcția se va amplasa pe teren cu respectarea prevederilor Codului Civil, în regim de construire izolat.

Se propune executarea lucrărilor la un standard ridicat.

Amplasamentul este liber de toate retelele edilitare (apa, canalizare, rețele electrice) acestea fiind existente pe amplasament.

Noul imobil poate fi racordat atât la rețeaua edilitară de alimentare cu apă și canalizare, cât și la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice.

Accesul la locurile de parcare din incinta terenului se va realiza de pe Aleea Margaritarelor.

Oportunitatea investiţiei

- Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii:

În prezent, terenul studiat se află în afara zonelor protejate, de interdicţie temporară sau definitivă de construire, a zonelor de interes public, nu a fost scos din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietate de stat, nu este grevat de sarcini sau servituţi totale sau parţiale.

Prin realizarea investiției propuse se doreste edificarea unui imobil care să asigure confortul și mediul adecvat unui imobil nou, modern, cu spații interioare care să îndeplinească suprafețele minime necesare.

Noua construcție va avea funcțiunea de  Salon de nunti si Restaurant.

Construcția se va amplasa pe teren cu respectarea prevederilor Codului Civil, în regim de construire izolat.

Se propune executarea lucrărilor la un standard ridicat.

- Utilitatea publică şi modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Prin lucrările propuse, construcţia se va încadra în prevederile Documentatiei de Urbanism impuse prin PUG Murfatlar, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Nr.25/25.02.2016.

BILANT AMPLASAMENT:

Constructii  reabilitate autorizate:

- C28 - imobil parter

Sc = 246 mp

Sd = 246 mp

- C27 - imobil parter

Sc = 210 mp

Sd = 210 mp

- Terasa deschisa autorizata - tip pergola-

Sc = 145.00 mp

Sd = 145,00 mp

- Extindere corp C27 autorizata :

Sc = 149.50 mp

Sd = 149.50 mp

Constructii existente nereabilitate:

- C21 - imobil parter

Sc = 51,00 mp

Sd = 51,00 mp

- C22 - imobil parter

Sc = 78,00 mp

Sd = 78,00 mp

- C24 - imobil parter

Sc = 27,00 mp

Sd = 27,00 mp

Constructii existente propuse spre reabilitare:

C4 - imobil parter

Sc = 561,00 mp

Sd = 561,00 mp

Suprafata spatii verzi :2488.00 mp

P.O.T.existent  = 30,71 % ;

P.O.T. propus = 30.71%.

C.U.T. existent = 0,3071;

CUT propus=0.3071,

Regimul de înălţime propus fiind parter.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:

Constructia parter se încadrează în clasa de importanță III, Categoria de importanță C.

Suprastructura:

Constructia are structura de rezistentă alcătuită din cadre de beton armat  la interiorul imobilului, dipuse pe doua directii principale ortogonale, si zidarie portanta pe perimetrul  exterior al acestuia si la interior, pe anumite aliniamente pe care nu exista cadre de beton armat.Pe toata suprafata imobilului planseul peste parter este realizat din placa de beton armat de 13 cm grosime ,turnat monolit la 3 cote diferite de nivel : +3.90 m pe deschiderea centrala a imobilului; +4.00 m pe deschiderile marginale ale acestuia ; +5.65 m pe suprafata salii mari a bucatariei.

Pe suprafata cuprinsa de la intrarea principala pana la intarea in spalatoria de la bucatarie , pe directia transversala , cadrele sunt realizate cu trei deschideri ( 6.65 m deschiderea centrala si 4.90 deschiderile laterale) si sunt amplasate la  intervale- 4 travei- de cate 3.30m pe lungimea constructiei; la aceste cadre ,stalpii centrali sunt din beton armat cu sectiunea 30cmx30 cm ,iar legatura intre acestia la nivelul parterului sunt realizate cu grinda de cadru de beton armat cu sectiunea 30x55 cm. Stalpii acestor cadre, la capetele dinspre exterior sunt realizati din caramida si au o sectiune trasnversala in forma de T (30x60 cm).Pe lungimea deschiderilor laterale-de 4.90m, cota superioara a planseului peste parter este mai jos cu 10 cm fata de cea a placii de pe deschiderea centrala ; grinda de cadru de beton armat de pe aceste deschideri are sectiunea de 30x45 cm si este simplu rezemata la capatul exterior pe spaletii de zidarie. Pe aceasta suprafata, pe directia longitudinala,intre axele interioare exista 2 cadre de beton armat , fiecare cu 4 stalpi de 30x30 cm la 3.30 distanta interax si rezemare la capete pe zidariile de pe directia transversala.Pe laturile exterioare este o grinda –centura longitudinala de beton armat rezemata pe staplii de caramida amplasati la 3.30 m interax.

Pe suprafata cuprinsa dinspre axul de incepere al spalatoriei, structura este din pereti portanti din zidarie de caramida si grinzi de beton armat simplu rezemate pe acestia. Pe zona salii mari a bucatariei planseul este realizat la o cota superioara +5.65 m (fata de +4.00 m pe deschiderile marginale ale acestuia ; si +3.90 m pe deschiderile marginale ale imobilului) si pe aliniamentele perimentrale ale acestuia grinzile sunt duble- 30x55 cm la cota inferioara (+3.90 m) si respectiv 30x45 cm la cota superioara (+5.65m)- pe distanta interax 7.60 m.

Infrastructura:

Fundatii continue sub ziduri , pe perimetrul exterior si la cele portante din interiorul cladirii, din talpa si soclu de beton simplu,respectiv fundatii izolate- din talpa de beton simplu si cuzinet de beton armat –sub staplii de la interiorul constructiei.In dreptul fundatiilor izolate pentru stalpi si la cele continue sub ziduri sunt respectate adancimea  minima de inghet ,latimea fudatiilor continue este mai mare decat min. 60 cm ,fundarea este realizata direct pe loess ,imediat sub stratul de umplutura neomogena de la suprafata terenului.In dreptul stalpilor nu sunt prevazute grinzi de fundare, nici pe directia transversala si nici pe cea longitudinala . Pozarea fundațiilor se va face direct pe stratul de fundare conform studiului geotehnic. Izolația fundațiilor cât și a pardoselii de la cota 0 se va realiza cu polistiren extrudat cu o grosime de 15 cm.

Toată suprafața de contact cu solul a fundației  va fi izolată cu polistiren extrudat și bandă de tefond pentru evitarea poluării solului cu ciment.

Cota ( 0,00 m a constructiei,  ce  reprezinta cota la rosu a parterului, este aproximativ cu +0,50 m. deasupra cotei terenului amenajat.

Construcţia este  branşată la reţelele de utilitate publică existente în zonă (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telefonizare).

Clădirea propusă are o structură independentă.

Acoperișul va fi tip sarpanta,iar invelitoarea din tigla metalica.

Sistemul de acoperiș va fi completat cu instalația de captare și colectare a apei pluviale din burlane metalice, vopsite în culori deschise.

Se va asigura o termoizolare şi hidroizolare corespunzătoare a construcţiei prin utilizarea unor materiale de calitate.

Tâmplăria va fi realizată din profile din PVC cu geam tip termopan.

La structura existenta Corp C4  vor surveni urmatoarele modificari:

- Infrastructura :nu intervin modificari;

- Suprastructura :

La interiorul imobilului:

- Desfintarea peretilor portanti de caramida in traveea imediat premergatoare zonei inalte a bucatariei unde s-au desfiintat peretii perimetrali de pe 3 din laturile dreptunghiulare format din traveea cetrala ( 6.65mx3.20m);

- Desfiintarea spaletilor intermediari de zidarie de pe cea de-a patra latura ,L=6.65m;

- Desfiintarea peretilor existenti  pe cele doua deschideri marginale , de 5.00 m fiecare;

- In axele interioare longitudinale s-au realizat grinzi de beton armat pe lungime 3.20 m interax de pe care s-au desfiintat zidurile;la capetele unei grinzi s-au introdus reazame- stapli noi (30x30 cm).

La planseu : se pastreaza structura existenta.

Pe toate aliniamentele ,de pe care s-au desfiintat (sau se vor desfiinta) zidurile portante,se vor introduce grinzi de cadru ,de aceeasi dimensiune cu cele de pe deschiderile egale existente.

Rezemarea acestor grinzi se va face pe stalpii noi introdusi la intersectia axelor de pe ele doua directii principale. In dreptul stalpilor de beton armat noi , care se introduc la intersectiile zidurilor portante care se desfiinteaza, se vor turna subzidiri locale ale fundatiilor existente , pentru evazarea locala in plan a talpilor fundatiilor continui sub zidurile existente initial.

Se atenueaza in acest mod lucrul ca grinda de fundatie al fundatiei initiale continui sub zidul desfiintat, care nu era conforma ca grinda de fundatie.

Pe suprafata bucatariei mari se va sparge planseul acoperis existent-placa de beton armat de 13 cm puternic carbonatata fara a se taia armatura existenta in placa si se va turna din nou o placa de beton armat C25/30.

Intre stalpii si grinzile de cadru care prezinta zone cu carbonatare puternica a betonului se vor remedia suprafetele de planseu carbonatate,manifestata prin desprinderea stratului de acoperire cu beton a armaturilor din plasee si ruginirea armaturilor. Se va realiza curatarea cu peria de sarma a armaturilor vizibile, vopsirea acestora cu un strat de vopsea protectoare si acoperirea ulterioara cu un strat de mortar special de protectie.

Împrejmuirea către domeniul public are înălțimea de 1,8 m alcătuită din: soclu de gard din beton armat și BCA de 60 cm și gard realizat din materiale transparente.

Suprafața de teren neocupată de construcție se va amenaja în întregime, astfel:

- Căile pietonale și carosabile vor fi amenajate cu pavaj ceramic de exterior sau cu pavele de beton - cărămizi de exterior, pe un strat suport de nisip.

- Terenul rămas liber va fi reecologizat și plantat cu gazon, plante decorative și plante leguminoase pe o suprafață de minim 50% din suprafața terenului conform HCJ.

Pentru scurgerea apelor pluviale se va prevedea un dren perimetral.

Instalaţia de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va face din reţeaua publică existentă .

Traseele reţelei de apă au fost alese astfel încât să treacă cât mai aproape de consumatori şi să fie amplasate în afara zonelor carosabile,de garare sau staţionare a mijloacelor auto.

Prin amplasarea în plan şi pe verticală a conductelor exterioare de apă se vor respecta distanţele faţă de conducta de canalizare, de cablurile  electrice şi de cablurile telefonice, conf. STAS 8591/I7, I6. Montarea conductelor de apă se face la sub cota limitei de îngheţ cf. STAS 6054, în canale de protecţie prevăzute cu camion de control şi cu başe pentru colectarea apei provenite de la posibile conducte defecte sau prin infiltraţii şi/sau neetanşeităţi.

Vana de ramificaţie de la conducta principală de apă se va monta în cămin vizibil, conf. STAS 4163.

La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele şi coloanele de apă se vor monta în tuburi de protecţie (manşoane). Partea superioară a manşoanelor de protecţie în încăperile dotate cu instalaţii sanitare (băi, bucătărie) va depaşi nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. Se vor prevedea piese de etanşare asigurându-se limita de rezistenţă la foc prevazută prin norme. Coloanele vor fi mascate cu elemente de acoperire uşor demontabile pentru a asigura condiţii de igiena, estetică, pentru revizii si reparaţii. Conductele instalaţiilor interioare de apă se vor  monta asigurându-se golirea printr-un număr minim de dispozitive si armături şi vor fi prevăzute cu robinete de închidere şi reglaj.

Instalaţia de alimentare cu apă caldă este realizată printr-o reţea de conducte  de cupru (1/2 ‘’ si 3/4 ‘’) cu fitinguri, armături şi robineţi pentru apa rece şi apa caldă menajeră furnizată de instantul electric.

Calculul de dimensionare a conductelor s-a întocmit conf. STAS 1478/90 tab.6

Instalaţia de canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în rețeaua de canalizare a Orașului Murfatlar.

La instalaţia interioară de canalizare toate recipientele de ape uzate (chiuvetele, spălătoarele, lavoarele, sifoanele) vor avea închideri hidraulice – sifoane pentru ca aerul viciat  din reţeaua de canalizare să nu intre în interiorul clădirii. Coloana de canalizare va fi prevazută cu o coloană de tiraj  (de ventilaţie)  prin prelungirea  acesteia peste nivelul acoperişului.

Instalaţia exterioară de canalizare captează în rigole apa pluvială adunată pe suprafaţa terenului şi de pe acoperişul construcţiei cu ajutorul jgheaburilor şi burlanelor în rigole perimetrale, prevăzute cu sisteme de curăţare.

Execuţia instalaţiilor sanitare se va face în concordanţă cu celelalte instalaţii. Lucrările de izolaţii ale conductelor vor fi începute numai după efectuarea probelor de presiune, după curaţirea şi protejarea suprafeţelor cu straturi anticorozive. Se vor respecta prevederile din normativul C142.

Canalizarea va fi realizată prin conducte de PVC ((100, (200).

Instalaţia electrică

Clădirea va fi racordată la reţeaua de distribuţie existentă în zonă şi va fi echipată cu instalaţii electrice de iluminat, forţă, prize, curenţi slabi, de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, în concordanţă cu prevederile Normativ I7/98, I 18/98, I 20/2000.

Instalaţia va avea 2 componente:

- instalaţie electrică monofazată pentru iluminatul artificial;

- instalaţie trifazată pentru instalaţiile specifice activitaţilor desfăşurate în spaţiile de preparare si consumatorii de forta.

Iluminatul artificial se realizează printr-o instalaţie electrică monofazată – prin sistem incandescent clasic, care va asigura min.60 lucşi, în funcţie de utilizarea spaţiului.

Instalaţia electrică este realizată din conductoare de Cu ( 1,5 mm pentru iluminare si ( 2,5 mm pentru prize, protejate în tuburi din PVC (IPEY) îngropate ( 14 mm - ( 16 mm, tablou electric cu siguranţe automate, doze şi aparataj specific.

Instalaţia electrică este realizata în circuite separate de lumină şi priză.

Siguranţele folosite la tablourile de alimentare pentru parter sunt fuzibile, ultrarapide, monobloc.

Construcţia va fi prevăzută cu instalaţii de paratrăznet şi de împământare, la acestea din urmă fiind legate toate prizele prevăzute.

Instalaţia de încălzire

Încălzirea spaţiilor:

Încălzirea spațiilor se va realiza cu instalații de aer condiționat electrice răcire/încălzire.

Se va avea în vedere respectarea următorilor parametri ai factorilor de microclimat :

- temperatura 18-24 0C

- umiditatea aerului 35-65 %

- mişcarea aerului în încăpere  nu va depaşi 0,1-0,3 m/s

- temperatura interioară a pereţilor nu va diferi cu mai mult de 4 0C faţă de cea a aerului.

IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

Factor de mediu APĂ

Cerinţa referitoare la igiena apei implică condiţiile privind distribuţia apei într-un debit suficient, în condiţiile satisfacerii criteriilor de puritate necesară apei potabile, dar și condițiile privind evacuarea apei menajere.

Construcția va fi racordată la rețelele de utilitate publică existente și anume: amenajare cu apă, canalizare.

Alimentarea cu apă potabilă se va face prin branșarea la rețeaua existentă, iar calitatea nu va fi alterată, întrucât nu există surse de poluare a apei în apropierea construcției.

Apele uzate menajere vor fi colectate de către rețeaua de canalizare a orașului Murfatlar.

Masura impotriva poluării mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare a clădirilor se va asigura prin respectarea prevederilor STAS 1481 referitoare la concentrația maximă adimisă a substanțelor nocive. Prioritar va fi și asigurarea unor condiții de calitate a conductelor exterioare de canalizare: rezistența la solicitări mecanice, impermeabilitatea, rezistența la acțiunea apelor uzate sau subterane agresive și a apelor cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, să reziste la eroziunea suspensiilor din apă, să aibă o suprafață interioară cât mai netedă.

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigură prin măsuri de prevenire a scăparilor de gaze nocive.

Evitarea interconexiunii între apele uzate şi apa potabilă se asigură prin rezolvarea corectă a sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă cf. normativ I 9, STAS 1795 si STAS 3051.

Se va asigura supravegherea strictă a activităților pentru a evita pierderile de cumbustibil, exploatarea utilajelor trebuie făcută în condiții de maxima securitate, respectând normele de exploatare și în conformitate cu procedurile de lucru.

Personalul va fi instruit corespunzător.

Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere.

Factor de mediu AER

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Pentru prepararea apei calde se vor utiliza incalzitoare electrice instant.

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului în spaţiile interioare, respectiv crearea unei ambianţe atmosferice optime, astfel încât să nu existe degajări de substanţe poluante provenite din exteriorul sau interiorul clădirii (sol, materiale de construcţii, activităţi curente, etc.)

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- evitarea emisiei de gaze toxice: sunt interzise finisajele realizate din materiale ce conţin substanţe toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sănătate.

- evitarea formării ciupercilor: se vor lua măsuri pentru evitarea formării condensului prin rezolvarea corectă a închiderii exterioare şi asigurarea unei ventilaţii corespunzatoare.

Asigurarea unei ventilări corespunzătoare:

  - ventilaţie naturală - 0,5…1 mc/h

  - ventilaţie mecanică (bucătărie / săli restaurant) - 45 … 120 mc/h. Pentru zona bucătăriei se vor prevedea hote acţionate electric, prevăzute cu tubulatură şi coş de evacuare în vederea evacuării aburului tehnologic şi a mirosurilor rezultate în spaţiile de preparare.

Se recomandă:

Acoperirea depozitelor de materiale de construcție ce pot genera pulberi, mai ales în perioadele cu vânturi puternice.

Folosirea de utilaje și echipamente de generație recentă, prevăzute cu sisteme performate de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

Utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare.

Se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc șantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; De asemenea, transportul acestor materiale se va face sub prelată.

Obiectivul va fi prevăzut cu instalații și echipamente corespunzătoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Factori de mediu SOL/SUBSOL

- conţinutul şi concentraţia maximă admisă a substanţelor nocive trebuie să respecte prevederile STAS 1481.

- condiţii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

- să reziste la solicitări mecanice

- să fie impermeabile

- să  reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi de peste 40 grade Celsius.

- să reziste la eroziunea suspensiilor din apă

- să aibă o suprafaţă interioară cât mai netedă

Depozitarea deșeurilor generate se va face numai în recipienți speciali sau direct în mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament va fi efectuată la sfârșitul fiecărei zile.

Interzicerea efectuării de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier.

Achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere chiar și pe suprafețele betonate, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol/subsol.

Gestionarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal decopertat și utilizarea lui pentru readucerea la starea inițială a amplasamentelor afectate de lucrări.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Asigurarea ambianţei acustice în încăperile de locuit: nivel de zgomot interior (provenit din exteriorul încăperii) - max.35 dB.

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea elementelor delimitatoare ale spaţiilor astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel  corespunzător condiţiilor în care sănătatea să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort minim acceptabil.

Criterii, parametri și niveluri de performanță:

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian pe orizontală: indice de izolare al peretelui (valoare admisibilă):

- la încăperi de locuit

- faţă de exterior a clădirii: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 60, indice de izolare Rw = 41 db.

- faţă de celelalte încaperi ale imobilului: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- la orice încăpere a construcţiei

- faţă de incaperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării:  nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian sau de impact – pe verticală

- faţă de exteriorul clădirii (nivel zgomot perturbator 60 db(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 41 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 57 dB(A)

- faţă de celelalte încaperi - nivel zgomot perturbator – 75 dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- la orice încapere a construcţiei faţă de încăperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- faţă de coridoare, casa scării, alte spaţii similare - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

Asigurarea îmbunătaţirii izolării la zgomotul de impact corespunzătoare pardoselilor - indice de ameliorare la zgomot de impact ( I i ((E i) se va stabili în funcție de tipul încăperilor și pardoselilor utilizate conform normativului C125 și STAS 6156, astfel încât prin adiţionare cu indicele de izolare Rw al planşeului să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planşeu şi pardoseală.

Pentru deșeuri s-au prevăzut următoarele măsuri.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încăt să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

- Asigurarea capacităţii de colectare a deşeurilor menajere: contract cu firmă de salubritate.

- Gunoiul se va depozita în pubele cu capace etanşe (tip Europubele), astfel încât să se  împiedice:

- emisia de mirosuri  dezagreabile

- prezenţa insectelor şi animalelor

- poluarea apei sau solului

- crearea focarelor de infecţie

Gestionarea deșeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

Preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru evitarea formării de stocuri.

Deșeurile menajere și cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă și vor fi predate periodic către societăți specializate, autorizate.

Va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deșeuri și materiale, etc.

Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea societăților care realizează lucrările, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- Deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- Deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.

Cerinţa privind refacerea şi protecţia mediului presupune realizarea produsului  de construcţii astfel încât pe toată durata de viaţă (execuţie, exploatare, post-utilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.

Pentru asigurarea protectiei mediului înconjurator vor fi interzise:

- evacuarea în atmosferă a substanţelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare (STAS 12574);

-   aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere în afara amplasamentelor amenjate;

-  evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice în ape de suprafaţă sau subterane;

-  producerea de zgomote şi vibraţii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

Calitatea aerului:

- analiza semestrială pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile/trimestru de raportare;

- prelevare trimestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987;

- număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate.

Calitatea zgomotului:

- măsurători semestriale sau ori de câte ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării locrărilor de construcții, conform STAS 10.009/1998.

Deșeurile rezultate:

Raportul semestrial privind gestiunea deșeurilor generate în timpul lucrărilor de construcție va conține: tipurile de deșeuri codificate conform HG 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora, la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu unități autorizate pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării.

Monitorizarea se va realiza pe toată perioada de construire.

ÎN PERIOADA FUNCȚIONĂRII OBIECTIVULUI:

Factor de mediu AER:

- măsuri pentru reducerea/eliminarea emisiilor: Se vor folosii aparate de aer condiționat ce funcționează în regim Încălzire/Răcire. Acestea nu vor elemina nici un fel de substanțe nocive în atmosferă.

- dezvoltarea spațiilor verzi și a plantațiilor care se constituie în absorbanți naturali.

Factor de mediu APĂ:

- supravegherea sistemului de colectare și evacuare a apelor uzate menajere și pluviale și menținerea acestora în stareperfectă de funcționare.

- Pe timpul funcționării obiectivului se va monitoriza periodic calitatea apelor uzate evacuate.

Factor de mediu Sol/Subsol, gestiunea deșeurilor:

- Amenajarea de platforme betonate pentru depozitarea recipienților de colectare a deșeurilor.

- Preluarea ritmică a deșeurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora.

- Amenajare zone de spații verzi, inclusiv plantarea de arbuști și arbori, pe terenul rămas liber.

- Pentru amenajarea spațiilor verzi se vor folosi numai specii de plante autohtone.

VI. NATURA IMPACTULUI (Impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Impactul prognozat asupra populației, mediului social și economic va fi unul pozitiv, direct, permanent, pe termen lung, prin faptul că atat pe perioada de construcție cât și pe perioada de funcționare a restaurantului se vor crea locuri de muncă și se vor suplimenta veniturile la bugetul local și de stat.

Mediul este supus activității umane în limite admisibile, indicele de poluare globală (IPG) fiind estimat la 1,75.

Pentru a menține factorii de mediu în limitele admisibile se vor respecta în mod riguros tehnologiile și se va reliza o monitorizare continuă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului.

Impactul asupra florei și faunei de pe amplasament: Pe amplasament nu s-au identificat specii de plante, reptile , amfibieni , păsări care sa fie enumerate în fișele standard Natura 2000.

Impactul asupra solului: este dat atât de amprenta la sol a construcțiilor cât și de deșeurile generate de lucrările de construcție a restaurantului  . Prin gestionarea judicioasă a acestora ( depozitare selectivă pe platformă betonată și preluare de societăti autorizate ) , impactul asupra solului va fi minim.

Impactul asupra apei: lucrările de construire a restaurantului nu sunt de natură să influențeze calitatea apelor.

Impactul asupra bunurilor materiale, patrimoniului istoric si cultural: Pe amplasament nu există construcții aparținând patrimoniului istoric si cultural.

Impactul asupra aerului /climei: pe perioada realizării lucrărilor de construcție a restaurantului aerul va fi afectat nesemnificativ de emisiile provenite de la functionarea utilajelor utilizate. Impactul va fi direct, pe termen scurt si reversibil. Clima nu va fi afectata de implementarea proiectului.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Prin lucrarile de construire a restaurantului nu se va aduce un impact negativ asupra peisajului .

Zgomot si vibratii: sursele de zgomot sunt date de utilajele utilizate in construirea restaurantului . Aceste surse nu sunt de natura sa afecteze decat temporar si nesemnificativ zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului – impactul global prognozat va fi pozitiv, pe termen lung;

- probabilitatea impactului- asupra factorilor de mediu mentionati anterior – nu se estimeaza un impact negativ semnificativ.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul care se va inregistra pe amplasament va fi pe perioada de restaurare si reabilitare si va fi reversibil

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului- nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.

- natura transfrontieră a impactului: proiectul analizat nu prezinta un impact de mediu in context transfrontiera.

VII. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVENAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ.

Construirea restaurantului nu contravine prevederilor Directivelor Europene.

VIII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în prorpietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public.

Se va realiza împrejmuirea organizării de șantier cu gard metalic temporar.

Accesul auto și pietonal va fi controlat și se va face pe latura nordica a terenului din drumul stradal existent.

Baracamentul va fi construit din containere modulare ce vor adăposti depozitele de materiale de construcții, de scule și echipamente, biroul organizării de șantier, sala de mese.

Se vor amplasa toalete ecologice prevăzute cu lavoare.

Pe latura sudică a amplasamentului, in incinta organizarii de santier, se va amenaja o platforma pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deseurilor generate.

Zonele de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere/recipienți/pubele de capacitate corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora.

La ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta, pe câte o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului.

Materialul rezultat din excavare (pământ) nu se va depozita în incinta organizării de șantier, acesta fiind transportat pe măsura desfășurării lucrărilor, în locuințe desemnate de către Primăria Dunăvățu de Jos prin Autorizația de Construire.

Este prevăzută realizarea iluminatului perimetral – periferic al șantierului pe timp de noapte.

În incinta șantierului se vor organiza pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile.

IX. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI

În funcție de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea și reintroducerea unor forme asemănătoare de folosință a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completă cu vegetație în etapa de funcționare, cu specii autohtone, în scopul refacerii comunităților de plante.

Întocmit,

Ing. Petre Gabriela