MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

Infiintare  sera de trandafiri cu spatiu de depozitare, spatii tehnice si unitate de procesare  in comuna Poarta Alba-judetul Constanta

II. Titular

- numele beneficiarului:COANDA ADRIAN Inteprindere Individuala

- adresa postala: Comuna Poarta Alba, str.Intrarea Palatului nr 1

- numarul de telefon: 0744/502.399

- numele persoanelor de contact: Reprezentant – Coanda Elena

III. Descrierea proiectului

Investitia presupune construirea unei sere de trandafiri in conditii ecologice, inclusiv cu spatii de depozitare, procesare, comercializare si utilitati.

Se doreste realizarea unei sere pentru trandafiri  cu o suprafata de 2000 mp (suprafata de cultura).

Suplimentar se va realiza un spatiu pentru depozitare , condionare, procesare si pastrare produse procesate sau petale in stare proaspata sau uscata.Suprafata construita a spatiului de depozitare si procesare este de 420 mp.

In incinta fermei prin proiect se vor mai amenaja trotuare in suprafata de 660 mp, spatii verzi in suprafata de 628 mp, si alei carosabile in suprafata de 360 mp.

Toate speciile alese se pretează la cultura în seră  deci pot fi cultivate cu succes în arealul studiat.

Regimul de inaltime propus este Parter.

Inaltimea serei la strasina este de 6 m iar la coama de 8 m.

Sera va fi dotata cu toate echipamentele si instalatiile tehnice necesare (ex. irigare, incalzire, iluminat, umiditate, etc.), echipamentele propuse fiind de ultima generatie.

Alegerea echipamentelor si sistemelor adecvate se va face in functie de paricularitatile climatice ale zonei si in functie de tipul de cultura din sera, astfel incat sa asigure o functionare sinergica si tintita, in scopul obtinerii de maxime rezultate in productie, in paralel cu o economie substantiala de resurse.

In spatiul de depozitare se va mentine o temperatura optima pentru pastrarea prospetimii trandafirilor.

Pentru alimentarea cu apa a intregii investitii se are in vedere in prima faza alimentarea cu apa din retea RAJA asa cum rezulta si din avizul de bransament atasat la prezenta documentatie.

Se va asigura racordul la utilitatile existente in zona: energie electrica, alimentare cu apa (RAJA).

Terenul proprietatea sotilor Coanda Adrian-Valeriu si Coanda Elena se afla la dispozitia Inteprinderii Individuale conform actului constitutiv al patrimonial de afectatiune. Suprafaţa de teren propusă pentru înfiinţare plantaţie de trandafiri (4068,00mp) este situată în intravilanul Loc. Poarta Albă (parcela 1 CC nr. cadastral 102803) este constituit dintr-un singur trup cu formă regulată. Suprafaţa terenului este de 4038,00 mp.

Terenul are o formă patrata, de aceea nu se poate spune despre el că este orientat pe o anumită direcţie. Înspre Vest este o proprietate ce apartine liceului tehnologic Poarta Alba, în Nord şi Est – teren curs constructii , e, iar în Sud cultura mare.

Vecinătăţile imobilului sunt :

•	la nord:Vecin : Lot 3 ; Alee acces

•	la est:	Vecin : Lot 1; Alee acces

•	la sud:	Vecin : T.D.S.

•	la vest:	Vecin : T.D.S.

Accesul se realizează din drumul situat pe latura de VEST a proprietăţii.

BILANT TERITORIAL:

- S. CONSTRUITA SC=S HALA DEPOZITARE+ S SERE= 420mp+2000mp=2420mp

- SUPRAFATA SPATII VERZI: 628mp

- SUPRAFATA CAROSABIL:360mp

- SUPRAFATA TROTUARE:660mp

- POT=59.48%

- S. DESFASURATA SD=2420mp

- CUT=0.59

- justificarena necesitatii proiectului

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune infiintare  sera de trandafiri cu spatiu de depozitare, spatii tehnice si unitate de procesare  pentur o cultura tip ecologic.

Se doreste finantarea proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România, submasura 4.1.a. - Investiții în exploatații pomicole.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

In piesele desenate depuse impreuna cu dosarul initial inregistrat la APM Constanta se prezinta modul de planificare a utilizarii suprafetelor.

Terenul este situat in jud. Constanţa, Intravilan Com. Poarta Albă (parcela 1 CC nr. cadastral 102803) este constituit dintr-un singur trup cu formă regulată.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

Vecinătăţile imobilului sunt :

•	la nord:Vecin : Lot 3 ; Alee acces

•	la est:	Vecin : Lot 1; Alee acces

•	la sud:	Vecin : T.D.S.

•	la vest:	Vecin : T.D.S.

Accesul se realizează din drumul situat pe latura de VEST a proprietăţii.

Terenul, categoria de folosinţă curti constructii ,se afla in intravilanul localitatii Poarta Alba si este  in patrimoniul de afectatiune al Intreprinderii Individuale Coanda Adrian-Valeriu, find inscris la cartea funciara sub numarul 1028003.

Inventar coordonate STEREO 1970 teren

| Nr. pct. | Coordonate pct. de contur | Lungimi laturi D(i, i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |  |
| 1 | 308622.180 | 771954.320 | 52.209 |
| 2 | 308604.050 | 771905.360 | 68.997 |
| 3 | 308539.010 | 771928.390 | 61.198 |
| 4 | 308561.130 | 771985.450 | 60.172 |
| 5 | 308617.230 | 771963.690 | 6.949 |
| 6 | 308617.720 | 771957.210 | 8.000 |
| S = 4068 mp |

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Terenul are o formă patrata, de aceea nu se poate spune despre el că este orientat pe o anumită direcţie. Înspre Vest este o proprietate ce apartine liceului tehnologic Poarta Alba, în Nord şi Est – teren curs constructii , e, iar în Sud cultura mare, iar planul de amplasament propus este anexa la prezenta documentatie.

Regimul de inaltime propus este Parter.

Realizarea investitiei presupune construirea mai multor elemente: sera pentru trandafiri , spatiu de depozitare, zone tehnice, spatiu comercial, drumuri si alei, elemente alcatuite din sisteme constructive diferite.

Sera va fi alcatuita dintr-o structura metalica cu stalp-suport de streasina - streasina centrala, invelita cu folie dubla gonflabila / sticla.

Aceasta structura de sera poate avea o dubla posibilitate de deschidere in acoperis: de-a lungul streasinei sau la coama.

Spatiul de  procesare, depozitare si comercializare va fi reprezentat de o structura metalica structura de rezistenţă din elemente metalice (stâlpi şi grinzi), realizate din europrofile complet uzinate (debitate, sudate, sablate, vopsite) şi livrate pe şantier gata de montaj

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie

Investitia are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea unei sere pentru trandafiri, deci profilul de activitate va fi cultivarea trandafirilor .

Obiectul de activitate al firmei in baza caruia se va desfasura activitatea este cod CAEN 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi.

Coanda Adrian-Valeriu Intreprindere Individuala şi-a propus înființarea în perioada 2018/2019,a  unei sere de trandafiri în condiții ecologice, destinată producției de dulceață si sirop de trandafiri,  în intravilanul comunei Poarta Alba, județul Constanța in scopul comercializarii direct catre consumatorul final.

Suprafata totala a serei este de 2000 mp.

Pentru efectuarea mecanizată a lucrărilor horticole prevăzute în tehnologie se vor achiziţiona echipamente specifice .

Specia de trandafiri aleasa Rose de Recht  se pretează la cultura în seră in conditii ecologice deci pot fi cultivate cu succes în arealul studiat.

Legea Pomiculturii prevede ca soiurile care se vor planta să se regăsească în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România, sau din cataloagele altor ţări ale U.E. Materialul biologic care se va utiliza la înființarea plantaţiei va avea categoria Certificat sau superioară acesteia (va prezenta etichetă albastră) şi va fi însoţit de actele doveditoare- Certificat de Autenticitate şi de Calitate, facturi, etc. emise de producători. Materialul va fi produs numai în pepiniere autorizate.

În afara soiurilor autohtone, se admit şi soiuri produse în comunitatea europeană din sortimentul mondial, soiuri care au fost testate în conditiile pedo-climatice din România şi care au avut rezultate bune de producţie.

Producția se va valorifica sub formă de dulceață, sirop, sau frunze uscate .

Există și posibilitatea pentru beneficiarul care înființează sera de trandafiri de petale, cu aprobarea AFIR (prin ghidul solicitantului la submăsura 4.1a pentru 2017), în situația în care nu găsește să achiziționeze material de plantat din categoria biologică „certificat” să folosescă material de plantare dintr-o categoria biologică inferioară și anume „C.A.C.” (conformitas agrarian communitatis-etichete galbene).

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Sortimentul de specii și soiuri alese, necesarul de material săditor

și amplasarea acestora

| Nr. crt. | Specia | Soiul | Amplasament (Modulul) | Suprafața mp | Număr de plante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trandafir | Rose de Rescht | Modulul 1-4 | 2.000 | 1000 |
|  | Total Trandafir |  | 2.000 1000 | 2.000 1000 |
| Total Plantație |  |  |  |

Rândurile de trandafir vor fi plantate paralel. Schema de plantare va fi de 1,20 x 60, respectiv distanța va fi de 1,20 m între rânduri și 120 cm între plante pe rând.

Vor fi proiectate 4 module a câte 5 rânduri duble, cu lungimea de 50  metri fiecare și câte 250 de butași pe modul, rezultând un total de 1000 butași de trandafir. Plantația de trandafiri va fi de tip intensiv.

Sera este o constructie din patru modele .Construcția modulară este cea mai eficientă soluție de economisire a energiei termice comparativ cu structurile mono-modulare sau de tip tunel. Sera modulară, cu înălțime la jgheab mai mare de 3m, este recomandată mai ales dacă se folosesc jgheaburi de cultivare, lumini de creștere și ecrane de umbrire/termice care reduc din înălțimea utilă a serei. Înălțimea mai mare favorizează o climă mai ușor de controlat în interiorul serei. Sera modulară este prevăzută cu jgheab pentru colectare pluvială atât între module cât și pe laterale. Accesul în seră se face printr-o ușă glisantă. Clima din interiorul serei este controlată prin:

- - sistemul de deschideri superioare și laterale automatizate cu stație meteo și senzori de vânt, ploaie și temperatură

- - sistemul de recirculare a aerului în seră (ventilatoare de recirculare)

- - sistemul de încălzire prin regiștri sau convectoare de aer cald

- - sistemul de ecran termic și de umbrire

Distanța între arce: 2,5m ,distanța între stâlpii laterali pe lungimea serei: 2,5m ,distanța între stâlpii intermediari pe lungimea serei: 2,5m iar inălțime la tirant: 4m. Folie profesională triplustratificată de 200 microni, rezistentă la ultraviolete (UV), elongație 600% (EVA), strat exterior anti-praf, transparenta 90%, difuzie 25% și interior anti-condens.

Sera este prevăzută cu sistem de irigație prin picurare,  un bazin pentru stocarea apei proaspete, stație de fertirigare.

În componența serei se regăsesc generatoare de aer cald pe combustibil gaz, ventilatoare  de recirculare..

Hala de procesare va fi dotată cu un echipamente secifice  de prelucrare pentru obținerea dulceței și a siropului de trandafiri.

Fluxul tehnologic consta in urmatoarele etape:

- Pregătirea terenului şi plantarea - Înfiintarea plantației de trandafiri

- Pregătirea materialului săditor în vederea plantării

  - Trandafiri - Plantele trebuie să fie sănătoase, făra zone uscate, ori traume și să prezinte rădăcini bine dezvoltate. Plantarea trandafirilor în seră se poate face în tot timpul anului, cu butași certificați ecologic.

- Cresterea trandafirilor:

  - Trandafiri - Pentru a obține tufe viguroase (la trandafiri) sunt necesare tăieri de formare care să asigure un număr suficient de tulpini provenite din drajoni și o ramificare optimă care să favorizeze producția de petale

- Aplicarea de Tratamentele fitosanitare

- Recoltarea - Recoltarea fructelor este o operație importantă care se desfășoară în plantație, după ce trandafirii au intrat pe rod

- Procesarea - Producția se va valorifica sub formă de dulceață, sirop,

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Producția se va valorifica sub formă de dulceață si sirop, ce se va obtine ,in urma prelucrarii prin echipamente specifice cu care va fi dotata hala pentru depozitare, procesare si comercializare.

Ținând cont de potențialul de producție al speciilor și inclusiv al soiurilor plantate și de producțiile medii obținute în practică la sere cu suprafețe mari plantate cu aceste specii, am prognozat, în vederea calculării cheltuielilor cu forța de muncă pentru recoltarea manuală a fructelor dar și pentru calcularea veniturilor proiectate următoarele producții medii de petale/3000 kg/kg  la speciile plantate in tipul de cultura ecologica.

Producții prognozate

| Nr. crt. | Specia | Suprafața mp | Producție medie Kg/ha/cilcu de productie | Producția totală -kg(pentru 2 cicluri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANDAFIR ROSE DE RESCHT | 2.000 | 3.000 | 1.200 kg |

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime pentru cultivarea trandafirilor sunt: butasii de trandafiri si, precum si fertilizatorii specifici acestora pentru cultura ecologica.

In cadrul procesului de productie, materiile prime sunt reprezentate de petalele trandafirilor . La capitolul anterior a fost mentionata productia prognozata.

Privitor la energie si combustibili, se va asigura alimentarea cu energie electrica si gaze naturale din retelele existente.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Alimentarea cu apă –i se va asigura si racordul la reteaua RAJA existenta in zona asa cum rezulta din avizul de bransamnet

- Evacuarea apelor uzate – bazin vidanjabil

- Asigurarea agentului termic – centrale termice pe gaze naturale

- Energie electrica – racord la reteaua electrica existenta in zona

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Poarta Alba.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul, accesul la amplasament se realizeaza din soseaua existenta – pe strada Aleea Palatului.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

  - apă – resursa folosita atat in constructie cat si in functionare

  - substrat de nuca de cocos – resursa folosita in functionare

- metode folosite in constructie

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare.

Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de protecţie a muncii în vigoare în România mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: amenajare organizare de santier, lucrari amenajare teren (sapaturi, nivelari, compactari, umpluturi), montare cofraje si armaturi, betonare fundatii, montare stalpi metalici si grinzi metalice, realizare inchideri, realizare compartimentari, montare tamplarie.

Sera este echipată atât pe lateral cât și pe fațade (cea din spate) cu un perete din policarbonat, urmat de folie gonflabilă, până la streașină

Solutia de realizare a unei sere cu perete dublu gonflabil s-a ales ca urmarea avantajelor multiple pe care le ofera, dintre care enumeram:

- Avantajul economic – serele cu pereti si acoperis de folie dubla au un pret mai redus decat serele cu sticla. In continuare se prezinta diferentele de pret intre cele 2 solutii constructive.

- Avantaj termic, peretele gonflabil permite câştiguri de temperatură la fel de bine în perioada rece ca şi în perioada caldă, diminuând astfel efectul de stres termic asupra culturii

- Avantajul luminii, peretele dublu, gonflabil, favorizează difuzia luminii si are un coeficient de transmisie PAR (Radierea Activă asupra Fotosintezei). Serele cu folie sunt capabile să filtreze razele solare şi să transmită plantelor o lumină difuză.

- Avantajul mecanic, peretele dublu, gonflabil, prin tamponul de aer intrat între cele două folii permite diminuarea efectului de uzură mecanică datorată vântului şi ameliorează astfel longevitatea foliei ;

.

Hala de depozitare, procesare si comercializare-  va avea urmatoarea solutie  constructivă este:  structura de rezistenţă din elemente metalice (stâlpi şi grinzi), realizate din europrofile complet uzinate (debitate, sudate, sablate, vopsite) şi livrate pe şantier gata de montaj. Structura se asamblează pe şantier, cu ajutorul şuruburilor de înaltă rezistenţă.

Structura secundară, suport pentru panourile de acoperiş şi de perete: elemente metalice galvanizate, realizate prin rolurire (profile C, Sigma, Z, etc), fixate pe structura principală cu şuruburi de înaltă rezistenţă.

Este interzisă utilizarea sudurilor pe şantier, deoarece trebuie executată de personal calificat şi verificată cu echipamente speciale.

Închiderile:

- panouri temoizolante pentru acoperiş, cu grosimea de 50 mm; panourile au feţele din tablă galvanizată şi apoi vopsită, grosimea minimă a tablei este de 0,5 mm, stratul de „vopsea” minim 25 µm Polyester, material termoizolant puliuretan ignifugat (PIR)

- panouri temoizolante pentru pereţi, cu grosimea de 50 mm; panourile au feţele din tablă galvanizată şi apoi vopsită, grosimea minimă a tablei este de 0,5 mm, stratul de „vopsea” minim 25 µm Polyester, material termoizolant puliuretan ignifugat (PIR)

- plasă bordurată – pentru zonele de depozitare din Nord şi din Sud

Justificare alegere soluţie - AVANTAJE:

timp de montare a structurii foarte rapid; nu necesită personal specializat sau unelte specializate,erori reduse, deoarece toate elementele sunt produse în fabrici, iar pe şantier sunt livrate ca semifabricate gata de montaj ,structură elastică, nu este influenţată de seism.

In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.

Sistemul calitatii se compune din:

- Reglementarile tehnice in constructii

- Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

- Agremente tehnice pentru noi produse si procedee

- Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor

- Conducerea si asigurarea calitatii in constructii

- Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

- Activitatea metrologica in constructii

- Receptia constructiilor

- Comportarea in exploatare

- Postutilizarea constructiilor

- Controlul de stat al calitatii in constructii

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul  propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul nu este situat in arii naturale protejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

S-au obtinut toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 102 din 18.09.2017

Localizarea proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul, distanta in linie dreapta de la limita terenului pana la cel mai aproiat stat vecin, Bulgaria, este de peste 66 km.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

Nu este cazul.

▪ folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Terenul, categoria de folosinţă curti constructii ,se afla in intravilanul localitatii Poarta Alba si este  in patrimoniul de afectatiune al Intreprinderii Individuale Coanda Adrian-Valeriu, find inscris la cartea funciara sub numarul 1028003.

In cadrul acestui amplasament sunt propuse a se realiza un numar de 4 sere de trandafiri a cate 500 mp fiecare , un spatiu de depozitare si spatii tehnice inclusiv unitate de procesare si spatiu de comercializare in suprafata totala de 420 mp.

.

▪ politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

▪ arealele sensibile:

Nu este cazul.

▪ detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul nu este situat in arii naturale protejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate. Pe suprafaţa amplasamentului nu se regases specii sau habitate de importanta comunitara, zona fiind reprezentată de terenuri agricole. De asemenea, impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat in timp si ca suprafata.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitataiv al apei. De asemenea, nu  vor  exista  schimbari  ale  conditiilor  hidrologice  şi  hidrogeologice  ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Detalii suplimentare privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regasesc la capitolul IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

- magnitudinea si complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul IV.

- natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In zona de interventie, nu exista ape de suprafata, astfel incat impactul asupra acestora este inexistent.

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Pe perioada de exploatare evacuarea apelor se va face intr-un bazin de retentie vidanjabil.

2. Protectia aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special PTS şi fractiunea PM10.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a imobilului, singurele surse de poluare a aerului pot fi considerate centralele termice pe gaze naturale.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Pe perioada de exploatare a imobilului, pentru centralele termice, se vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- sursele de zgomot si de vibratii;

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele invecinate. In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii

Nu este cazul.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de exploatare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea propusa.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este situat in afara ariilor protejate Natura 2000, la distanta de peste 5km  de ROSPA0057 Lacul Siutghiol, ROSPA0076 Lacul Tasaul, ROSPA0076 Marea Neagra

Impactul asupra vegetatiei si faunei poate fi resimtit in perioada executarii lucrarilor, datorita cresterii cantitatilor de pulberi sedimentale ce pot avea usoare implicatii asupra vegetatiei din vecinatatea amplasamentului.

Trebuie avuta in vedere depozitarea separata a solului fertil decopertat ce poate fi reutilizat fata de restul solului excavat.

Pe amplasamentul studiat nu exista habitate naturale, flora si faunade interes comunitar si nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

In timpul exploatarii, natura activitatii si amplasarea obiectivului exclude posibilitatea afectarii faunei si florei terestre.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale, nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

In timpul exploatarii, prin natura proiectului, nu se va manifesta impact asupra asezarilor umane.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele invecinate.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminate:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpături | 17 05 05 | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 07 ambalaje de sticla

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile menajere vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului  ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, etc.) vor fi colectate separat, în vederea valorificarii prin agenti economici autorizati.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pe perioada executiei constructiilor se vor  respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.

In cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor

- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise

- curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare

In perioada de exploatare, se vor dispune pentru evacuarea centralelor termice kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Pentru proiectul analizat nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Pe perioada executarii constructiilor se vor lua masuri de limitare a propagarii materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului pe limitele de proprietate.

In interiorul limitei de proprietate se va amplasa pe perioada executarii constructiilor un WC ecologic, care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul de constructie.

- localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fara a afecta proprietatile vecine si retelele edilitare existente.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada premergatoare executarii serei, terenul fiind imprejmuit pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant, echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici).

La capitolul IV a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrarile in cadrul organizarii de santier vor fi omologate conform normelor in vigoare.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- Legea 90/1996 privind protecţia muncii

- Norme generale de protecţia muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – ed. 1995

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a serei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea serei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

IX. Anexe - piese desenate

Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie anexe ale Certificatului de Urbanism au fost depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta odata cu depunerea initiala a dosarului de solicitare a Acordului de Mediu.

Se anexeaza Planul de incadrare in zona si Planul de situatie., aviz energie electrica si aviz de bransament RAJA.

Semnatura,