Memoriu tehnic

| FOAIE DE CAPAT / Cover Page |
| --- |
| DENUMIRE INVESTITIE Project Name | Elaborare PUZ in vederea parcelarii si modificarii reglementarilor urbanistice aprobate anterior prin H.C.L. nr. 61/2010 |
| PROIECT NR. Project Number | mon12418_PUZ Vama |
| BENEFICIAR Beneficiary | Moraru Elena |
| SPECIALITATE Design Discipline | Urbanism |
| PROIECTANT DE SPECIALITATE Discipline Designer | Arh. Raluca Dicanu Dutchevici Lemonie |
| FAZA DE PROIECTARE Design Phase | Avize PUZ |
| DATA / Date | 25.04.2018 |

Memoriu tehnic

1.	 Date de recunoastere a documentatiei

| Titlul | Elaborare PUZ in vederea parcelarii si modificarii reglementarilor urbanistice aprobate anterior prin H.C.L. nr. 61/2010 |
| --- | --- |
| Amplasamentul investitiei | Intravilanul agricol al comunei Limanu, sat Vama Veche, judetul Constanta |
| Tipul de proiect | Parcelare in vederea reglementarii functiunilor principale de locuinte si cazari turistice |
| Numar proiect | mon12418_PUZ Vama |
| Numele beneficiarului proiectului | Moraru Elena |
| Adresa beneficiarului | Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nr. 59, Constanta. |
| CNP | 2441115131241 |
| Proiectant General | Monarh S.R.L. |
| Adresa | Bulevardul Tomis, nr.143A, et. 8, cam. 813, Constanta. |
| Tel | 0723356433 |
| Cod unic | RO22082850 |
| Nr inregistrare ORC Constanta | J13/2277/2007 |
| E-mail | arh.ralucalemonie@gmail.com |

2.	Cadru legislativ privind protectia mediului

-Ordin 135/10.02.2010 – aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

-Ordin 863/26.09.2002 – privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

-OU 16/ 26.01.2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

-OU 78/16.06.2000 -  privind regimul deseurilor;

-OU 57/20.06.2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;

-Legea 265/29.06.2006 – pentru aprobarea OUG 195/2005, privind protectia mediului;

-Legea 645/07.12.2002 – pentru aprobarea OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;

-Legea nr. 13, pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn, la 23.06.1979;

Monitorul Oficial al Romaniei, nr.24 (26.01.1998), paginile 2-13.Bucuresti;

-Ordonanta de urgenta a Guvernului, nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 625/04.12.2000, Bucuresti.

3.	Descrierea Planului Urbanistic Zonal

3.1.	 Rezumat

Zona supusa studiului prin prezenta documentatie se afla in Judetul Constanta, Com. Limanu, Sat Vama Veche, intre de Parcela A454/1/2, la nord, la sud str. Nichita Stanescu, la est Parcela A454/2e/1/2 si la vest DE 453, conform C.U. nr. 9/22.01.2018 si a avizului de oportunitate nr. 5002/27.03.2018. Zona ce urmeaza a fi reglementata are suprafata de 20967mp si este  reglementata in PUZ 2Mai-Vama Veche, zona situata la vest de soseaua DN39, conform HCL 61/2010, cu urmatoarele utilizari admise: cazare turistica, locuire si functiuni complementare locuirii, comert, alimentatie publica, administratie, cultura, invatamant, culte, sanatate, agrement, servicii, sport, cladiri cu functiuni bancare, spatii verzi, parcari.

Beneficiarul propune lotizarea suprafetei studiate si reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei cu funtiuni mixte de turism-cazare in constructii cu max. 8unitati locative, locuire si functiuni complementare in cladiri cu regimul de inaltime D+P+1E-2E retras.

Prin aces Plan urbanistic Zonal se studiaza si se modernizeaza drumurile existente, de asemenea se propune o retea de drumuri noi cu sens unic, conform plansei de reglementari urbanistice.

3.2.	Necesitatea si oportunitatea PUZ

Obiectivul general al Planului Urbanistic Zonal vine in intampinarea obiectivelor strategice de dezvoltare urbana care să satisfacă exigenţele contemporane de natură economică, socială, culturală şi ecologică pentru teritoriul zonei studiate.

PUZ propus de S.C. Monarh S.R.L., vizeaza conturarea unui principiu de revitalizare si dezvoltare urbana, prin amenajarea de spatii verzi, inclusiv spatii verzi de aliniament, tinand cont de faptul ca zona studiata nu beneficiaza de zone plantate, iar relieful este unul de campie, cu o clima temperat continentala, cu influenta Marii Negre.

Motivele, care au stat la demararea acestei investitii, sunt considerente de ordin turistic, tehnic si economic. Prin intermediul investitiei, se asteapta o imbunatatire a calitatii serviciilor turistice, in zona si crestere a capacitatii de cazare, existente pe plan local. Necesitatea si oportunitatea realizarii investiei conduc catre o  relansare a turismului romanesc, dar si catre exploatarea unui potential turistic deosebit al aceastei zone a tarii.

3.3.	Obiective specifice ale PUZ

- intocmirea unei lotizari, cu generarea de noi trame stradale ce se vor corela cu drumurile periferice existente;

- modificarea amprizelor strazilor adiacente, cu respectarea normativelor in vigoare, astfel incat sa se asigure o circulatie publica coerenta si in legatura cu circulatiile publice aprobate anterior;

- diversificarea functiunilor permise prin PUZ aprobat prin HCL 61/2010;

- stabilirea amplasarii constructiilor fata de aliniament;

- modificarea valoarii maxime a indicatorilor urbanistici, pentru interiorul lotizarii;

- modificarea regimului maxim de inaltime aprobat, prin corelarea cu documentatiile de urbanism aprobate anterior, in functie de suprafata terenului, accesibilitate, amplasament in raport cu alte obiective reprezentative din zona.

- se incurajeaza amenajarea unor locuri speciale, cu respectarea normelor sanitare, pentru crearea de compost din materialele organice, rezultate din amplasament (resturi alimentare, deseuri de textile de origine naturala, crengi, frunze, resturi vegetale, resturi animale, carton, etc.);

- resturile anorganice, se vor depozita pe o platforma amenajata in aceleasi conditii ca restul platformelor de pe teren, pana la preluarea lor de catre firme specializate;

- se incurajeaza crearea unui sistem pentru captarea, stocarea si refolosirea apelor pluviale; in zona se afla retele de alimentare cu apa si retele electrice, iar in apropiere, retea de canalizare menajera;

-stalpii de iluminat se vor amplasa pe terenul proprietate publica a comunei Limanu; se recomanda amplasarea stalpilor de iluminat, retelele tehnico-utilitare, statiile de pompare ape uzate pe spatiul verde de aliniament amplasat pe drumul De453  sau pe spatiul verde adiacent trotuarului amplasat pe De455-Nichita Stanescu, in zona de NV;

- preluarea apelor menajere, se vor face in cadrul foselor septice; apele pluviale vor fi preluate de pamantul vegetal;

- amplasarea panourilor fotovoltaice solare, la nivelul solului, se va face astfel incat sa nu impieteze asupra imaginii de ansamblu a constructiei si a peisajului inconjurator.

3.4.	Obiective specifice ale Planului Urbanistic Zonal cu impact asupra comunitatii locale

- suprafata de spatii plantate va fi marita si imbunatatita. Asfel, cladirile propuse vor avea aspect arhitectural armonios, cu un procent de ocupare si un coeficient de utilizare marite, corespunzator nevoilor populatiei, si in concordanta cu studiile si documentatiile de urbanism intocmite anterior si aprobate prin HCL 61/2010.

- toate constructiile trebuie sa beneficieze de utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatilor previzionate, cu respectarea normelor de sanatate si igiena, atat pentru utilizatori cat si pentru vecinatati; actiunile intreprinse, in acest sens, nu trebuie sa deranjeze mediul si sa afecteze vecinatatile, prin poluare de orice fel (poluare fonica, scurgeri de canalizare si ape uzate, diverse alte infiltratii si materiale care pot afecta panza freatica, poluare luminoasa, etc.);

Odata cu realizarea obiectivelor propuse, impactul asupra comunitatii locale va consta in:

- crearea unor noi locuri de munca pe piata muncii din zona, in care se doreste implementarea Planului Urbanistic Zonal;

- cresterea veniturilor la bugetul local, prin impozitele aplicate;

- atragerea capitalului privat, in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale, precum si ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora.

4.	Descrierea lucrarilor existente

Zona studiata are suprafata de 20976mp si este  reglementata in PUZ aprobat prin HCL 61/2010 ca zona de cazare turistica, locuire si functiuni complementare locuirii: comert, alimentatie publica, administratie, cultura, invatamant, culte, sanatate, agrement, servicii, sport, cladiri cu functiuni bancare, spatii verzi, parcari.

In prezent terenul este liber de constructii.

P.O.T. max. existent = 25% in loturile destinate pentru spatiile de cazare turistica si locuire;

P.O.T. max. existent = 30% pentru incintele care cuprind functiuni complementare (incaperi pentru comert, servicii, cabinete medicale, birouri bancare, schimb valutar, avocatura, etc.).

C.U.T. max. existent =0.78

RMHexistent = P+2E = 10m

4.1.	Etape de dezvoltare

Planul Urbanistic Zonal propus pentru parcelarea si modificarea reglementarilor aprobate prin HCL nr. 61/2010, urmareste stabilirea cerintelor urbanistice de urmeaza a fi indeplinite. Astfel, prin acest studiu se va intocmi o lotizare conform cu functiunile propuse ce va generarea de noi trame stradale care se vor corela cu drumurile periferice existente; se vor studia retelele existente si posibilitatea de racordare si echipare cu utilitati a zonei studiate, se va intocmi bilantul teritorial; se va studia regimul de inaltime existent/propus, se vor studia zona din punct de vedere al retragerilor si aliniamentelor.

Zona studiata pentru intocmire PUZ se afla in partea de sud a municipiului Constanta, in intravilanul Comnei Limanu, Sat Vama Veche si are ca vecinatati:

- la nord Parcela A454/1/2;

- la sud str. Nichita Stanescu;

-la est Parcela A454/2e/1/2;

- la vest DE 453.

Terenul studiat nu se afla in interiorul ariilor studiate.

Studiul unui plan urbanistic zonal are urmatoarele etape de dezvoltare:

a.	Proiectarea :

- Evaluarea potentialului zonei din punct de vedere tehnico-economic;

- Efectuarea de studii de specialitate : masuratori topometrice, studii geotehnice, studiu de oportunitate;

- Pregatirea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor aferente certificatului de urbanism si a avizului de oportunitate;

- Corelarea si optimizarea studiului cu avizele obtinute si pregatire PUZ preliminar;

- Informarea populatiei privind elaborarea planului urbanistic zonal;

- Elaborarea PUZ final si obtinerea autorizatiei PUZ.

b.	Etapa de construire se refera la:

- Pregatirea infrastructurii (amenajare teren, organizare de santier, etc.);

- Contruire retele propuse;

- Construire si modernizare drumuri;

- Amenajare satii verzi.

c. Etapa de operare si intretinere:

- Monitorizarea si intretinerea retelelor edilitare de catre proprietarii acestora;

- Monitorizarea si intretinerea drumurilor de catre administratorul drumurilor, respectiv Consiliul Local Limanu.

4.2. Constructii hidrotehnice

Nu este cazul.

4.3. Activitati desfasurate

Planul Urbanistic Zonal consta in parcelarea studierea si apoi dezmembarea parcelelor, cu suprafata minima de 210,7 mp si suprafata maxima de 731,2 mp.

In urma aprobarii planului urbanistic zonal, pe loturile obtinute se vor realiza constructii, ce vor respecta functiunile reglementate prin PUZ, respectiv functiunile de locuinte, turism, alimentatie publica, servicii, etc.

In amplasarea constructiilor se vor respecta cerintele prevazute in OMS nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei Art. 3(1) - Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1.1/2h la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate. In cazul in care Planul Urbanistic Zonal de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1383/24.09.2002 pentru aprobarea reglementarilor tehnice " Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte (revizuluire NP016-96)", indicativ NP 057-02 (3.4.(D) Insorirea);

4.4. Managementul deseurilor

Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul executiei va face obiectul organizariii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare.Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza "listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase", prezentate in anexa 2 a HG 856/2002. Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

- la faza de proiectare PUZ - nu sunt deseuri rezultate;

- pentru faza de constructie, se preconizeaza urmatoarele tipuri de desuri: fier, otel, beton, asfalt, zidarie din caramida, BCA, ambalaje de hartie si carton, cabluri, deseuri menajere.

- faza operare : deseuri menajere, deseuri rezultate in urma asfatarii drumurilor si in urma intretinerii spatiului vegetal.

5. Disfunctionalitati:

- Existenta unei trame stradale insuficiente pentru numarul de parcele propuse, functiunile propuse si pentru noua configuratie a parcelelor.

- Lipsa retelei de canalizare;

- Lipsa spatiilor verzi amenajate si a iluminatului stradal.

6. Proiecte aprobate/lucrari in curs de realizare/lucrari pentru protectia mediului:

Proiecte aprobate:

-Plan Urbanistic Zonal Vama Veche, aprobat prin prin H.C.L. nr. 61/2010” -localitatea Vama Veche, Limanu, jud. Constanta.

Studii si proiecte elaborate anterior PUZ:

-Masuratori topometrice;

-Studiu geotehnic;

-Studiu de oportunitate.

7. Continutul si obiectivele planului de urbanism (principii avute in vedere la elaborarea planului, lucrari propuse)

Prezentul PUZ, stabileste cerintele urbanistice, ce urmeaza a fi indeplinite, pentru parcelarea si modificarea reglementarilor urbanistice, aprobate anterior prin H.C.L. nr. 61/2010. Suprafata de teren avuta in vedere, pentru intocmirea P.U.Z., este de 20.976mp

Obiectivele PUZ sunt:

-dezvoltare urbanistica, tinand cont de specificul local;

dezvoltarea potentialului turistic al zonei;

-promovarea unei arhitecturi integrate, care sa raspunda nevoilor generate de functiunile propuse prin prezentul studiu;

-valorificarea resurselor regenerabile de energie, ce va conduce la conservarea mediului prin reducerea emisiilor nocive si combaterea schimbarilor climatice;

-cresterea numarului de persoane angajate si diversificarea ofertei de locuri de munca pe piata muncii din zona in care se doreste implementarea Planului Urbanistic Zonal;

-extinderea capacitatilor de transport a retelelor de drumuri, imbunatatirea drumurilor existente si creare de drumuri noi.

Planul Urbanistic Zonal propune urmatoarea utilizare functionala a zonei:

Functiunea propusa este ZCL, zona mixta de locuinte individuale si semicolective mici (cu maximum 8 unitati locative) si cea de cazare turistica (cu maximum 8 unitati locative).

Utilizari admise :  locuinte individuale in regim de construire cuplat sau izolat, hoteluri si pensiuni cu max 8 unitati locative, agentii de turism, sedii, companii de firme, institutii, servicii si echipamente publice, comert cu amanuntul, alimentatie publica (restaurant, cofetarii, cafenele, etc), locuinte colective cu max 8 apartamente pe scara, amenajari aferente locuintelor (cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca, amenajari de sport).

Utilizari admise cu conditionari :

- se admit functiuni comerciale si servicii profesionale, in limita a max 50% din AC si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

- se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc.), in limita a max. 50% din suprafata utila a acestuia, depozitare produs fara nocivitate.

- cresterea animalelor pentru subzistenta.

Utilizari interzise :

- functiuni comerciale si servicii profesionale daca nu depasesc 50% din AC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa ora 22, produc poluare;

- constructii provizorii de orice natura (cu exceptia constructiilor destinate organizarilor de santier);

- comert cu ridicata;

- depozitare en gros, mic gros si depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de prcolectare a deseurilor urbane;

- depozitare pentru vanzare a unor cantitati mari de subsatnte inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

- functiuni/servicii care necesita expunere pe domeniul public;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul generat, spalatorii auto, benzinarii;

- lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau pot impiedica evacuarea rapida a apelor meteorice.

Aliniamente:

Retragerea fata de aliniamentul, la strada, este de 5m, pentru a asigura parcarea autovehiculelor in interiorul proprietatii. Se pot amplasa garaje pe aliniament daca acestea nu depasesc, la cornisa de pe aliniament, inaltimea gardului.

La intersectiile strazilor, aliniamentele se tesesc perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, cu cate 2m pe fiecare latura cu care se intersecteaza.

Cladirile de colt vor avea fatade pe ambele strazi.

Inaltimea maxima:

RMH = S+P+1E+2E retras;

Hmax la coama = 4m, pentru cladiri – Parter;

Hmax la coama = 7m, pentru cladiri – P+1;

Hmax la streasina/cornisa = 10m de la cota ±0.00, pentru cladiri – P+2E.

Circulatiile, parcarile si spatiile verzi:

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 3.0m dintr-o circulatie publica, in mod direct, sau prin drept de trecere legal, obtinut prin una din proprietatile invecinate. Toate incintele vor avea, in interior, spatii de parcare, pentru autoturisme si alte vehicule, in functie de destinatii si capacitati. Stationarea autovehiculelor se face pe proprietate. Stationarea vehiculelor se admite si in exteriorul parcelei, daca in apropiere exista parcare publica sau daca parcarea necesara functiunii se face pe teren privat inchiriat a carui functiune de parcare nu se va modifica pe perioada existentei constructiei deservite. Se vor asigura spatii verzi si plantate cu suprafata de 30% din suprafata terenului, din care minimum 20% amenajat la sol, pe suport vegetal permeabil., restul de 10%fiind asigurat prin dispunerea de spatii plantate cu rol decorativ pe fatadele, ori terasele constructiilor. Parcajele inierbate nu sunt incluse in aceste suprafete.

Echiparea edilitara:

Toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare.

Toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate ingropat.

Se recomanda amplasarea antenelor TV satelit in locuri cat mai putin vizibile din circulatiile publice.

Se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de bransament pentru electricitate, telecomunicatii si gaze pe fatadele principale ale cladirilor.

Se incurajeaza crearea unui sistem pentru captarea, stocarea si refolosirea apelor pluviale.

Se incurajeaza amenajarea unor locuri speciale, cu respectarea normelor sanitare, pentru crearea de compost din materialele organice, rezultate din amplasament (resturi alimentare, deseuri de textile de origine naturala, crengi, frunze, resturi vegetale, resturi animale, carton, etc.).

Indici urbanistici:

A studiata =  26786 mp

A reglementata PUZ = 20976 mp

POT existent maxim 25%, in loturile destinate pentru spatiile de cazare turistica si locuire;

POT existent maxim 30%, pentru incintele care cuprind functiuni complementare (incaperi pentru comert, servicii, cabinete medicale, birouri bancare, pentru schimb valutar, avocatura, etc);

CUT max. existent = 0.78 conform PUZ 2Mai-Vama Veche, zona situata la vest de soseaua Dn39, Com. Limanu, Jud. Constanta, aprobat prin HCL 61/2010.

Regim de inaltime P+1E, max. P+2E retras sau P+1E+M

POT max. propus = 35%

CUT max.  propus = 0.93

RMH propus= S+P+1E-2E retras = 10m

BILANT TERITORIAL

|  |  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | ZONE FUNCTIONALE | Suprafata [mp] | Procent [%] | Suprafata [mp] | Procent [%] |
| 1 | ZCL Zona mixta cazari si locuire | 14557.1 | 69.398837 | 16909.4 | 80.61 |
| 2 | ZC Zona circulatii carosabile si pietonale | 4309 | 20.542525 | 4066.6 | 19.39 |
| 3 | din care: carosabile | 3309 | 15.775172 | 2855.95 | 13.62 |
| 4 | pietonale | 1000 | 4.7673532 | 1210.65 | 5.77 |
| 5 | ZV Zona spatii verzi | 2109.9 | 10.058638 | 5071.35 | 24.17 |
|  | TOTAL | 20976 | 100 | 20976 | 100.00 |

PARCELE PROPUSE

| Nr. Parcela propusa | Suprafata [m2] | Spatii verzi minime propuse [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 731.2 | 219.36 |
| 2 | 639 | 191.7 |
| 3 | 630.1 | 189.03 |
| 4 | 569.6 | 170.88 |
| 5 | 565.5 | 169.65 |
| 6 | 555 | 166.5 |
| 7 | 558.2 | 167.46 |
| 8 | 566.7 | 170.01 |
| 9 | 569.2 | 170.76 |
| 10 | 628.2 | 188.46 |
| 11 | 635.4 | 190.62 |
| 12 | 698.7 | 209.61 |
| 13 | 525.1 | 157.53 |
| 14 | 525 | 157.5 |
| 15 | 524.8 | 157.44 |
| 16 | 497.2 | 149.16 |
| 17 | 506.1 | 151.83 |
| 18 | 500.8 | 150.24 |
| 19 | 500.9 | 150.27 |
| 20 | 506.7 | 152.01 |
| 21 | 515.7 | 154.71 |
| 22 | 525.1 | 157.53 |
| 23 | 525.1 | 157.53 |
| 24 | 514.4 | 154.32 |
| 25 | 510.8 | 153.24 |
| 26 | 528 | 158.4 |
| 27 | 523.4 | 157.02 |
| 28 | 537.5 | 161.25 |
| 29 | 541.3 | 162.39 |
| 30 | 539.1 | 161.73 |
| 31 | 210.7 | 63.21 |
| TOTAL | 16904.5 | 5071.35 |

8. Relatia planului analizat, cu alte planuri si programe, obiective de mediu (obiective la nivel international si regional, obiective la nivel national si local, relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu):

Planul Urbanistic Zonal analizat isi propune sa ajute la indeplinirea obiectivelor precizate anterior, iar solutionarea acestora va duce la dezvoltarea din punct de vedere urbanistic, economic si tusitic a zonei.

Utilizarea eficienta a potentialului terenurilor din zona implica avizarea si aprobarea planului urbanistic zonal, trecerea unor suprafete din domeniul privat in domeniul public, realizarea ecchiparii edilitare si a strazilor proiectate.

Materializarea propunerilor implica cunoasterea detaliata a situatiei de catre proprietari, a efectelor asupra imobilelor detiute, acceptarea si rezolvarea actelor privind modificarile intervenite asupra proprietatilor.

Desfasurarea activitatilor va fi coordonata de Primaria Comunei Limanu.

Planul Urbanistic Zonal propus este in concordanta cu strategiile de dezvoltare sectoriale dintre care cele mai relevante sunt:

- Planul National de Actiune pentru Mediu - PNAM;

- Planul regional de Actiune pentru Mediu (PRAM);

- Planul Local de Actiune a Judetului Constanta - PLAM;

-Planul de Masuri privind Integrarea Europeana 2007;

- Planul Judetean de gestionare a Deseurilor - judetul Constanta.

9. Implementarea legislatiei de mediu (regulamente privind dezvoltarea zonelor construite si neconstruite - prescriptii si recomandari):

| Nr. crt. | Aspect de mediu identificat | Impact asupra mediului | Masuri | Legislatia in vigoare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modificarea cadrului natural | Afectarea solulul si ecosistemului terestru (vegetatie teren) | Refacerea si readucerea la starea initiala a terenului | OUG 195/2005 Legea 265/2006 | RPDM SPL (sef santier) |
| 2 | Emisii de praf la decopertari | Poluarea aerului si afectarea factorului uman | Stropirea cu apa a prafului rezultat de la decopertari cu ajutorul unor sprinklere racordate la reteaua de alimentare cu apa – curatarea unor parti de constructii cu jet de apa sub presiune – se va instala o bariera de protectie impotriva prafului, iar echipamentele si masinile din zona de decopertare, vor fi acoperite | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 655 pt. Aprobarea OU 243/2000 |  |
| 3 | Generare zgomot | Poluarea fonica si afectarea factorului uman | In contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normale pentru zgomot: 50dB(A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei. | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Ordin 536/1997 |  |
| 4 | Posibile scurgeri de produse petroliere, de la mijloacele de transport folosite | Poluarea solului | Revizia periodica a utilajelor/mijloacelor de transport – remediere avarie prin imprastiere material absorbant biodegradabil | OUG 195/2005 Legea 265/2006 HGR 235/2007 | RPDM SPL (sef santier) |
| 5 | Generarea deseurilor inerte, rezultate din actiunea de sapare a santurilor si depozitarea corespunzatoare a acestora | Afectarea solului | Colectarea deseurilor inerte si trasportarea acestora prin firme autorizate in spatiile indicate. | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 426/2001 OUG 78/2000 Ordin 95/2005 HGR 349/2005 | RPDM SPL (sef santier) |
| 6 | Posibilele imprastieri ale fluidului (inflamabil), cu care se executa degresarea | Fluidul imprastiat polueaza solul si subsolul si genereaza un consum suplimentar de resurse; poate afecta siguranta personalului si poate duce la aparitia incendiilor | Instruirea personalului cu privire la manipularea, depozitarea si folosirea fluidelor inflamabile. | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 263/2005 HGR 1022/2002 | RPDM SPL (sef santier) |
| 7 | Posibile imprastieri de oxigen industrial si acetilena, in urma proces*ului de sudura. | Emisiile nu afecteaza semnificativ calitatea factorului de mediu “aer” in general, insa poate duce la un consum suplimentar si prezinta un risc pentru siguranta. | Verificarea periodica a tuburilor de oxigen si acetilena | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 263/2005 HGR 1022/2002 | RPDM SPL(sel santier) |
| 8 | Deversarea deseurilor rezultate in urma procesului de sudura | Poluarea solului | Deseurile se vor colecta si elimina corespunzator prin firme autorizate, conform planului de gestionare deseuri. | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 4262001 OUG 78/2000 Ordin 95/2005 | RPDM SPL (sef santier) |
| 9 | Posibile deversari de vopsea si grund, care contin substante periculoase | Fluidul imprastiat polueaza solul si subsolul si genereaza un consum suplimentar de resurse; poate afecta siguranta personalului si duce la aparitia incendiilor | Instruirea personalului cu privire la manipularea, depozitarea si folosirea vopselei si grundului. Deseurile periculoare se vor colecta si elimina corespunzator, conform planului de gestionare deseuri. | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 263/2005 HGR 1022/2002 | RPDM SPL (sef santier) |
| 10 | Generare deseuri industriale reciclabile si depozitarea corespunzatoare a acestora | Afectarea solului | Deseurile industriale reciclabile, vor fi colectate, depozitate, selectiv, temporar, corespunzator si se vor transporta la destinatii, conform planului de gestionare deseuri | OUG 195/2005 Legea 265/2006 Legea 27/2007 Legea 465/2001 Ordin 95/2005 HGR 349/2005 | RPDM SPL (sef santier) |

Intocmit,  SC MONARH SRL – 							Data :

Arh. Raluca Dicanu Dutchevici Lemonie					25.04.2018