S.C. SERE RAMNICU DE JOS S.R.L MEMORIU DE PREZENTARE

„INFIINTARE SERA CAPSUNI”

# I. Denumirea proiectului

“INFIINTARE SERA CAPSUNI”

II. Titular

| Sediul: | Municipiul Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 182, etaj 2, judet Constanta |
| --- | --- |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului | J13/1348/2017 |
| Cod unic de înregistrare: | 37511373 |
| Telefon / Fax : | 0745.00.91.90 |
| Adresa de email | idualina@gmail.com |
| Reprezentant legal | Idu Alina |
| Funcţie | Administrator |
| Domiciliu | Municipiul Constanta, str. 1907, nr. 38, judet Constanta |
| Carte de identitate | Seria KT nr. 876291 |

III. Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

Societatea comercială SERE RAMNICU DE JOS S.R.L. este o persoana juridica romana, cu capital integral privat, care funcționează ca o societate comerciala cu răspundere limitata, constituita în anul 2017 cu scopul de a dezvolta activități in sectorul agricol de cultivare a legumelor in conformitate cu codul CAEN 0113 „Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor”.

SC SERE RAMNICU DE JOS SRL își propune înfiinţarea unei sere de capsuni in sistem hidroponic. Sera va functiona in conformitate cu standardele Uniunii Europene, prin introducerea unor tehnologii eficiente economic, care vor asigura condiţii optime de desfăşurare a activităţii in concordanta cu cerinţele actuale ale pieţei, precum si creșterea valorii adăugate a produselor realizate prin activități de conditionare, respectiv de creare a unui lanț alimentar integrat prin investitii in verigile de producţie – condiționare – depozitare – procesare – comercializare.

Proiectul propus prevede achiziționarea si montarea echipamentelor specifice tehnologiei de cultivare a capsunilor, având la baza tehnologii moderne, care asigura o producție eficienta, o productivitate ridicata a muncii si o utilizare eficienta a resurselor existente (sera echipata cu ecran protectie termica, sistem incalzire, sistem irigare, sisteme control si comanda, jgheaburi suspendate pentru cultura, carucioare manuale). Ferma va respecta cerințele naționale si europene privind protecția mediului înconjurător, intrucat instalatiile specifice sistemului de cultura hidroponica nu polueaza.

De asemenea prin proiect se propun si investitii in achizitionarea de echipamente in vederea condiționării primare a fructelor prin sortare, cantarire, ambalare si etichetare in vederea creșterii valorii comerciale a produselor precum si echipamente in necesare depozitarii fructelor in condiții corespunzătoare (camera frigorifica).

In scopul valorificarii productiei de calitate inferioara prin procesare in cadrul fermei, se propune achizitioarea unor echipamente semiautomate pentru obtinerea de dulceata de capsuni, acesta urmand sa faca parte din mixul de produse oferit consumatorilor

Proiectul propune si realizarea unei investitii destinate comercializarii produselor, respectiv achizitia dotarilor necesare: casa de marcat, cantar si vitrina refrigerare cu care va fi dotat  punctul comercial.

Instalațiile si echipamentele prevăzute in fluxul tehnologic vor asigura desfășurarea procesului de productie in condiții optime, tehnologiile noi si performante folosite conduc la obținerea unor produse de calitate, la randamente sporite, eficienta si productivitate a muncii crescute. De asemenea, utilizarea tehnologiilor noi au ca efect condiții bune de munca pentru angajați

Amplasamentul identificat pentru realizarea infrastructurii specifice activității propuse este situat in extravilanul satului Ramnicu de Jos, comuna Cogealac, tarla 44, parcela 261/74, județul Constanta, compus din teren in suprafața totala de 31.500 mp, categoria de folosința arabil.

Imobilul este deținut in folosința de către S.C. SERE RAMNICU DE JOS S.R.L. in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 896/10.05.2017. Imobilul este identificat cu număr cadastral 103111.

- Justificarea necesitatii proiectului

Agricultura ramane un element propulsor esential al economiei rurale in majoritatea tarilor membre UE. Este necesara mentinerea unui sector agricol competitiv si dinamic, care sa atraga tinerii agricultori, pentru pastrarea vitalitatii si a potentialului zonelor rurale europene.

Agricultura este unul dintre domeniile de actiune in care tarile UE au convenit sa-si puna in comun atat responsabilitatea, cat si finantarea publica. Aceasta inseamna ca sprijinul politic si financiar nu este gestionat de fiecare tara in parte, ci de UE in ansamblu.

Modernizarea exploatatiilor agricole a fost intotdeauna si continua sa fie un obiectiv important al Politicii Agricole Comune. Un numar insemnat de agricultori europeni au beneficiat de granturi pentru modernizarea exploatatiilor agricole. Provocarea consta in garantarea faptului ca modernizarea ii va ajuta pe agricultori sa devina competitivi din punct de vedere economic si sa aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului.

Cultura fructelor a constituit una din primele activităţi practice ale omului. Pe măsura dezvoltării societăţii s-au dezvoltat continuu cunoştinţele şi metodele de cultivare a plantelor pomicole.

Pomicultura prezintă unele caracteristici fată de celelalte sectoare ale producţiei vegetale. Printre cele mai importante sunt:

-	gradul înalt de intensivitate, datorat unor particularităţi ale plantelor pomicole şi tehnologiilor de cultură; majoritatea speciilor au un potenţial productiv ridicat, obţinându-se producţii mari la unitatea de suprafaţă;

-	pomicultura ocupă suprafeţe relativ restrânse;

-	pomicultura se poate practica tot timpul anului;

-	tehnologiile de cultură sunt complexe şi se diferenţiază de la o specie la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi specii în funcţie de locul de cultură, de destinaţia producţiei şi de perioada de cultură;

-	majoritatea fructelor fiind perisabile, se impun măsuri speciale de recoltare, transport, depozitare, păstrare şi de condiţionare pentru valorificare.

Prin ponderea pe care o ocupă în alimentaţia omului, consumul de fructe constituie un indicator important pentru aprecierea nivelului de trai. De aceea producerea fructelor are o însemnătate economică deosebit de mare pentru toate ţările.

Finantarea proiectului se realizeaza prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România, submasura 4.1.a. - Investiții în exploatații pomicole.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

A se vedea punctul IX. Anexe - piese desenate

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Principalele obiecte propuse sunt:

| Sera | Dimensiuni maxime 57,60 m x 95,00 m Zona cultivare - echipament format din 5 module pentru cultivare cu latimi de 9,60 m si lungimi de 95,00m Spatiu tehnologic - constructie rectangulara formata din 11 travee cu lungimi egale de 5,00m si 1 deschidere de 9,60m Regimul de înălțime proiectat este parter. Sc = Sd = 528,00 mp S platforma tehnologica 4.560,00 mp Su totala= 5.069,79 mp V. zona cultivare 27.446,00 mc V spatiu tehnologic 3.178,00 mc H max H min +6,75 m (fata de cota +0,00) +4,50 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| --- | --- |
| Platforma grup electrogen | Dimensiuni maxime: 2,00 m x 4,00 m Sc = Sd = 8,00 mp |
| Platforme, alei, imprejmuire |  |
| Platforme carosabile Alei pietonale Imprejmuire | S = S = 1.488,00 mp 309,20 mp 779,50 mp 334,50 mp S platforme 11488.75 mp S platforme 11488.75 mp S platforme 11488.75 mp L = 713,80 m 401,00 m |
| Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu apa |  |
| Retea de canalizare |  |
| Retea de alimentare cu energie electrica |  |

De asemenea, prin proiect se propun urmatoarele:

- achiziționarea si montarea echipamentelor specifice tehnologiei de cultivare a capsunilor, având la baza tehnologii moderne, care asigura o producție eficienta, o productivitate ridicata a muncii si o utilizare eficienta a resurselor existente (sera echipata cu ecran protectie termica, sistem incalzire, sistem irigare, sisteme control si comanda, jgheaburi suspendate pentru cultura, carucioare manuale).

- achiziționarea de echipamente in vederea condiționării primare a fructelor prin sortare, cantarire, ambalare si etichetare in vederea creșterii valorii comerciale a produselor.

- achiziționarea de echipamente semiautomate in vederea procesarii fructelor in vederea obtinerii de Dulceata din fructe.

- echipamente in vederea depozitarii fructelor in condiții corespunzătoare (camera frigorifica);

- achizitionarea de echipamente pentru dotarea punctului de comercializareaa produselor: casa de marcat, cantar si vitrina refrigerare.

- achiziționarea de utilaje necesare functionarii instalatiilor: grup electrogen.

Proiectul prevede lucrări de construcţii şi instalaţii pentru crearea rețelelor exterioare de alimentare cu utilităţi, respectiv:

- alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui put forat

- apele uzate menajere sunt preluate printr-un sistem de canalizare spre bazinul vidanjabil propus;

- alimentarea cu energie electrica se face din reteaua publica si din grupul generator prevazut cu sistem de anclansare automata a rezervei (AAR), astfel incat se asigura alimentarea in caz de defect a retelei publice a consumatorilor normali si vitali.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Tehnologiile performante propuse in exploatatia agricola a SC SERE RAMNICU DE JOS SRL vor conduce la obținerea unor produse agricole de calitate, la randamente sporite, in condiții de eficienta si productivitate a muncii crescute. Prin exploatarea intregii ferme vegetale proiectul de investiții va genera următoarele capacitați de producție:

Producţia anuala in conformitate cu planul de cultura pe o perioada de 5 ani

| Producţia anuala in conformitate cu planul de cultura |
| --- |
| Nr. crt | Cultura | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 |
|  |  | (t/an) | (t/an) | (t/an) | (t/an) | (t/an) |
| 1 | Capsuni | 45,5625 | 45,5625 | 45,5625 | 45,5625 | 45,5625 |

Din activitatea de crestere a capsunilor si din cea de procesare propusa vor rezulta următoarele producții:

Producţia anuala in conformitate cu planul de producție pe o perioada de 5 ani

| Nr.Crt | Tip produs | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Capsuni proaspete | kg | 38.728,13 |
| 2. | Dulceata de capsuni | kg | 6.901,35 |

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul, pe amplasament nu exista instalatii si fluxuri tehnologice.

Prin proiect se propune:

- achiziționarea si montarea echipamentelor specifice tehnologiei de cultivare a capsunilor in sistem hidroponic, : sera echipata cu ecran protectie termica, sistem incalzire, sistem irigare, sisteme control si comanda, jgheaburi suspendate pentru cultura, carucioare manuale

- achizitionarea de echipamente in vederea condiționării primare a fructelor prin sortare, cantarire, ambalare si etichetare in vederea creșterii valorii comerciale a produselor precum si echipamente in necesare depozitarii fructelor in condiții corespunzătoare (camera frigorifica)

- achizitioarea unor echipamente semiautomate pentru obtinerea de dulceata de capsuni, acesta urmand sa faca parte din mixul de produse oferit consumatorilor

- achizitia dotarilor necesare in scopul valorificarii produselor obtinute: casa de marcat, cantar si vitrina refrigerare cu care va fi dotat  punctul comercial.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Descrierea fluxului tehnologic

Cultura hidroponica reprezinta unul dintre noile curente din horticultura. Practic, cultura hidroponica (denumita si cultura fara sol) presupune cresterea plantelor cu radacinile in solutie nutritiva. Aceasta solutie este realizata prin diluarea in apa a unor fertilizatori, in functie de nevoile plantei. Aceasta functie se realizeaza cu ajutorul unei aparaturi complexe, care regleaza automat concentratia si distribuirea nutrientilor lichizi, in functie de necesarul de elemente nutritive al capsunilor.

Sistemele de culturi hidroponice, presupun amenajarea unui mediu de inradacinare a plantelor, altul decat solul, care poate fi vata minerala (foarte utilizata, in ultima vreme), pietrisul, nisipul, cuartul, perlitul (un material spongios, obtinut din roca vulcanica), argila expandata, poliuretan etc.

Substratul utilizat pentru capsuni poate fi de diferite tipuri, organic sau inert (fibra de cocos, turba, sau vata minerala), iar alegerea depinde de tipul structurii și de recipientul folosit, precum și de adaptarea plantelor de cultură; în mod tipic pentru căpșuni putem folosi turbă, nucă de cocos sau perlit, și/sau amestecuri ale acestora. Materialele sunt umezite, la intervale regulate de timp, cu solutia nutritiva care trebuie sa contina, in anumite proportii, toate elementele (minerale si oligoelemente) pe care planta, in mod normal, le extrage din sol: calciu, magneziu, sodiu, potasiu, fier etc.

Cultura hidroponica (soilless/hydroponic) necesită, în special disponibilitatea de nutrienti atent reglati pe tot parcursul ciclului de producție, astfel incat tehnica de fertilizare devine o componenta de mare importanta. În acest sens, pentru dozarea de îngrășăminte și a soluțiilor de apă, se face trimitere la formule standard, concepute special pentru cultivarea de căpșuni și adaptate la situația locală si la specificul dat de varietatea de planta și etapa din ciclul de cultură. În general se recurge recurge la utilizarea de îngrășăminte solubile simple, amestecate în mod corespunzător cu ajutorul echipamentelor speciale capabile, in apa ce trebuie administrata plantelor, in cantitatea dorita. Sunt disponibile sisteme de fertilizare automate controlate de computer ce gestioneaza toți parametrii necesari. Aportul de elemente minerale pentru tratamente foliare trebuie să fie făcut în cazul de stres vegetativ cauzat de eventuale conditii climatice nefavorabile și / sau în cazul în care sunt detectate carente deosebite ale unor anumite elemente)

FLUX TEHNOLOGIC IN SERA HIDROPONICA

Tipuri de plante.

In cultura capsunului pot distinge două tipuri de plante căpșuni plante "unifere " si plante "cu reinflorire continua".

- Soiurile “unifere” (short day) genereaza flori numai în condiții de lumină scăzută și temperaturi mici/racoroase, de fapt avand chiar o nevoie specifica de expunerea la un anumit numar de ore de frig pentru a intra in productie. Ele produc doar o dată pe an. Sunt transplantate la mijlocul lunii August astfel incat să înceapă să producă după aproximativ 45 de zile. Producția din perioada septembrie Octombrie este mica și este de aproximativ 150-200 gr pe plantă.

- Soiurile cu reinflorire (neutral day/remontante), continuă să produca flori în timpul sezonului de creștere, si ar trebui să fie transplantate în primăvara (martie) astfel incat sa înceapa să producă după aproximativ 70 de zile. Recoltarea continuă până în noiembrie, până la instalarea anotimppului rece care ingreuneaza /impiedica maturizarea. Pot produce pana la 800-1000 gr/ plantă.

Achizitia de stoloni. Stolonii sunt achizitionati de la producatori specializati de stoloni de capsuni care pot oferi un material biologic liber de boli si daunatori. Tehnologia de obtinere a stolonilor va fi una de inalta performanta, fiind un factor determinant pentru succesul culturii viitoare.

Plantarea stolonilor pe substratul de cultura si instalarea sistemului de irigare localizata

Stolonii achizitionati se vor planta in substratul de cultura la distanta recomandata in functie de densitatea de plantare determinate de vigoarea soiurilor de capsuni alese pentru a fi cultivate.

Dupa plantarea stolonilor pe substratul de cultura, in dreptul fiecarei plante se va monta sistemul de picurare, prin care se va administra apa si substantele nutritive necesare plantelor.

Controlul si gestiunea productiei

Dupa incheierea etapei de plantare, se programeaza si se porneste sistemul de control si gestiune a irigarii. Acest sistem are capacitatea de a gestiona simultan informatii colectate de la senzorii cu care este dotata sera. Senzorii monitorizeaza mai multi factori de productie, respectiv: luminozitate, temperatura interioara si exterioara, viteza vantului, etc.

Toti acesti factori influenteaza conditiile de crestere a plantelor respective micoclimatul din sera. Informatiile colectate sunt transmise catre sistemul electronic de control clima care va analiza si determina necesitatea unei actiuni. Astfel, sistemul electronic de control prin intermediul unui program software complet pentru controlul si dirijarea instalatiilor in sera, comanda toate instalatiile din sera. Programul unitatii centrale contine o serie de programe pentru controlul tuturor sistemelor ce asigura conditiile de crestere si dezvoltare ale plantelor.

Controlul bolilor si daunatorilor

Se realizeaza prin aplicarea unor masuri de prevenire dar si corective. Astfel, masurile de prevenire constau in utilizarea de material de plantat liber de boli si daunatori, interzicerea accesului personalului in incinta serei fara echipamentul de lucru, etc.

Masurile corective se aplica numai in cazul in care sunt necesare. Necesitatea aplicarii tratamentului se stabileste prin monitorizarea de catre personalul angajat a capcanelor cu lipici si feromoni cu care este dotatat sera. Aceste capcane au dublu rol: avertizare si reducerea numarului de indivizi daunatori. Pentru fiecare specie de daunator ce poate aparea in cultura, exista un anumit prag de daunare economica sub care aplicarea tratamentelor nu este eficienta.

Principalele boli ale capsunului sunt:

- Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea);

- Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae);

- Patarea purpurie -rosie a frunzelor de capsun (Diplocarpon earliana);

- Mana coletului si fructelor de capsun (Phytophthora cactorum);

- Antracnoza- patare neagra la capsun (Colletotrichum fragariae);

- Putregaiul umed (Rhizopus nigricans);

- Rizoctonia la capsun (Rhizoctonia fragariae);

- Putregaiul apos (Rhizopus stolonifer);

- Fainarea capsunului (Sphaerotheca macularis);

- Verticilioza – ofilirea capsunului (Verticillium albo atrum);

- Fuzarioza (Fusarium spp.);

- Rugina frunzelor (Dendrophoma obscurans);

- Arsura bacteriana (Xanthomonas fragariae);

- Viroze, etc.

Principalii dauantori ai capsunului sunt:

- Afide – Paduchi de plante (Myzus fragariae);

- Acarieni: Paianjenul rosu comun (Tetranychus urticae), etc;

- Carabusul de mai – viermii albi (Melolontha melolontha);

- Viermii sarma (Agriotes spp.);

- Tripsii;

- Viespea neagra a capsunului & trandafirului -larva (Allantus cinctus);

- Gargarita neagra (Anthonomus rubi);

- Gandacul paros (Epicometis hirta);

Polenizarea Fructele de capsuni sunt fructe false, fiind rezultatul dezvoltarii/ingrosarii a receptaculului floral ce se afla sub fiecare samanta, de aceea este foarte important ca fiecare dintre semințe sa fie polenizata în mod corespunzător, astfel încât să dezvolte toate receptaculele, formând un fruct conic si uniform. Căpșunul este o specie cu polenizare entomofila și necesita asigurarea unei bune polenizari pentru a putea garanta o excelenta calitate organoleptica și o textura buna a fructelor . Fructele nu trebuie să aibă defecte/malformatii care dau naștere la un produs diform, nevandabile. Prin urmare, este necesar să se pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea polenizatorilor, cum ar fi construcția de sectoare nu foarte lungi, cu o bună aerare și cu o întreținere/control adecvat al ierbii din sera. Pentru a completa procesul cu polenizatori sălbatici și in scopul de a spori activitatea de polenizare, este recomandabil să se recurgă la includerea de plante cu inflorire, pentru coloniile de bondari care sunt activi chiar și la temperaturi scăzute, chiar si in zilele cu ploaie sau in zilele cu cer noros.

Defolierea se executa pe masura ce plantele se dezvolta si fructifica. Prima defoliere este necesar a se executa dupa prinderea rasadurilor indepartand 1 - 2 frunze de baza. Pe masura ce frunzele de la baza se ingalbenesc, acestea se îndeparteaza si se poate continua treptat pana sub etajul de fructe din care se recolteaza. Nu se elimina mai mult de 3 frunze pe saptamana iar cele din partea superioara a plantei se vor conserva.

Recoltarea capsunilor:

Recoltarea este un pas important pentru o mai buna valorificare a calitatii capsunilor, deoarece, prin recoltare (smulgere a fructelor) repetata (de obicei o dată la 2-3 zile ), se pot selecta toate fructele aflate la etapa adecvata de maturitate. Operatiunea trebuie facuta manual, dimineata, la orele racoroase ale zilei. Apoi, se intrerupe în orele calde, și se reia operatiunea de recoltare în timpul orelor de după-amiaza. Fructe recoltate trebuie să fie mutate cât mai curând posibil din seră și a depozitate într-un loc răcoros la umbră, înainte de a fi răcite în camera frigorifica. Este foarte important sa existe un sistem cu capacitatea de a reduce rapid temperatura fructului la 8° -10°C.

Recoltarea se va realiza utilizand caserole de 250g.

Randamentul mediu de colectare de 8 kg / ora, dar se poate ajunge la vârfuri de 12-16 kg / oră.

Descrierea fluxului tehnologic al activitatii de procesare

Transformarea productiei de calitate inferioara in produs procesat in cadrul fermei, diminueaza pierderile de productie prin valorificare in totalitate a acesteia sub forma de fie sub forma de produs procesat respectiv “dulceata de capsuni”.

Fluxul de procesare este alcatuit din mai multe etape si are scopul de a realiza un produs finit de inalta valoare .

Fluxul este alcatuit din:

Recepţie calitativa si cantitativă:

La fabricarea dulcetii de capsuni se utilizează ca materii prime principale: căpşuni si zahăr. Pentru a se asigura introducerea în fabricarea dulceţurilor, numai a materiilor corespunzătoare, în vederea realizării unor produse de calitate şi în condiţii economice superioare, este necesară efectuarea riguroasă a recepţiei.

Caracteristicile materiilor prime, auxiliare si materialelor folosite:

- Căpşunile:

Se recomandă soiuri de căpşuni intens colorate, cu fructe de mărime mică si uniformă. Prin calitatea unei materii prime se înţelege atât compoziţia chimică, cât şi a caracteristicilor care o fac aptă de a fi folosită pentru fabricarea unui anumit unui anumit produs. Caracteristicile calitative ale unei materii prime folosite în industria prelucrării fructelor, depind de specie, soi, grad de maturitate, climă, sol, agrotehnică aplicată,fructelor, precum şi de condiţiile de recoltare, transport şi stocare.

Însuşirile fizice ale căpşunilor:

Căpşunile trebuie sî îndeplinească următoarele reguli:

- sa fie unifrome ca mărime,

- sa permita prelucrarea (forma, mărimea, masa, volumul, masa specifică, masa, căldura specifică, temperatura de îngheţ, fermitatea structo-texturală)

- Zahărul (zaharoza):

Substanţă solidă, care conţine 99,6%-99,8% (zaharoză) diglucid. Fiind usor asimilabil, este un element de baza in alimentatie; 1 kg de zahăr dezvoltă prin oxidare 4,1 calorii. În ţara noastră se obţine pe cale industrială din sfecla de zahăr. Conform standardelor de stat, zahărul trebuie sa fie: alb, lucios, uscat, nelipicios, cu cristale uniforme, solubil în apă, fără gusturi şi mirosuri străine. Se păstrează în depozite uscate, curate, bine aerisite, la temperaturi cuprinse între 15-20ºC.

În industria fabricării produselor din fructe, se foloseşte zahărul tos pentru îndulcirea produselor, în scopul sporirii valorii alimentare. Zahărul se examineaza în privinţa aspectului exterior: culoarea; gustul; mirosul, solubilitatea şi puritatea. Solubilitatea se verifică asupra unei soluţii de 10% zahăr în apă, iar puritatea prin determinarea corpurilor străine, respectiv a impurităţilor metalice în cazul zahărului tos.

- Recipientele şi capacele:

Pentru dozarea dulcetii de capsuni se vor folosi borcane din sticla cu capac.

Pregătirea materiilor prime, auxiliare, si materialele folosite

Faza de pregătire a materiilor prime şi auxiliare, are ca scop aducerea acestora într-o stare corespunzătoare pentru prepararea dulceţii de căpşuni şi desfăşurarea procesului tehnologic.

- Pregatirea capsunilor

Căpşunile după ce au fost spalate si a fost indepartat caliciul, se inversează într-un sirop de zahar concentat, timp de 2 – 8 ore pentru evitarea destramarii.

- Pregătirea zahărului

Zahărul se introduce in procesul tehnologic sub formă de soluţie. Zahărul, înainte de a fi folosit se pune într-un bol pentru transport, curat şi uscat pentru a împiedica lipirea; în timpul punerii în bol se măsoară cu cana, într-un ciur pentru a nu prezenta eventualele impurităţi.

Descrierea procesului tehnologic

- Sortarea materiei prime

Sortarea are rolul de a elimina căpşunile necorespuzătoare, zdrobite, alterate sau cu defecte care le fac inutilizate pentru produsul finit. Operaţia de sortare se execută manual, la mesele de sortare care în mod obişnuit sunt prevăzute cu o bandă transportoare confecţionată din cauciuc. Viteza benzii este de 0,1-0,2 m/s. De o parte şi de alta a benzii de sortare, din 2 în 2 metri, stau muncitorii, îndepărtează fructele necorspunzătoare, introducându-le in coşurile laterale.

- Spălarea materiei prime

Operaţia de spălare are rolul de a elimina posibilele impurităţi existente, de a reduce într-o măsură cât mai mare rezidul de pesticide şi microflora epifită. S-a demonstrat că o bună spălare are o eficacitate asemănătoare cu o tratare termică la 100ºC, timp de 2-5 minute. Ca urmare, de modul în care este condusă spălarea depinde în mare măsură calitatea produsului finit.

- Calibrarea căpşunilor

Calibrarea căpşunilor, este operaţia tehnologică prin care materia primă se sortează pe dimensiuni. Aceasta are rolul de a sorta materia primă pe dimensiuni, fapt care determina un aspect frumos şi estetic al produsului finit. Calibrarea la căpşuni, se face manual, la început după ce s-a realizat recepţia calitativă şi recepţia cantitativă.

- Eliminarea caliciului

La majoritatea fructelor, codiţele se îndepărtează foarte uşor, în multe cazuri ele se rup în timpul transportului, deoarece nu au o adeziune mare faţă de fruct. Probleme speciale apar la căpşună, cireşe şi vişine.

- Prelucrarea mecanică

Tratamentul termic îndeplineşte un rol foarte important în stabilirea gustului şi aspectului.

Dulceaţa din fructe este un produs conservat cu soluţie de zahăr în care fructele sau părţi de fructe, se găsesc într-un sirop de zahăr. La fabricarea acestuia produs se are în vedere ca:

  - conţinutul final să fie 68-72%;

  - fructele să fie de un singur fel;

  - proporţia de fructe în produsul finit să fie de 45-65%.

Pregătirea materiei prime se realizează ca şi la compotul de fructe. În continuare, fructele sunt supuse operaţiilor de bază, şi care se poate realiza prin următoarele procedee principale: fierberea prealabilă cu difuzie de zahăr, se desfăşoară fie prin amestecul fructelor cu zahăr, se desfăşoară fie prin amestecul fructelor cu zahăr, fie aşezarea lor în straturi şi menţinerea lor timp de 8-24 de ore, trecându-se apoi la operaţia de fierbere.

Difuzia fructelor cu zahărul cristal, constă în fierberea lor în sirop de zahăr cu concentraţia de 70ºC, refractometrice, şi o concentrare lentă, cu 2-3 întreruperi până la 5-10 minute. Fierberea are scopul de a înmuia textura fructelor.

Fierberea constă în transformarea protopectinei insolubilă, din ţesutul vegetal în pectină solubilă ceea ce determină înmuierea pulpei şi permite extragerea ei în lichid, care după răcire, gelifică. Se pierd de asemenea unele substanţe hidrosolubile pentru reducerea pentru reducerea pierderilor se recomandă folosirea unei cantităţi strict necesare de lichid pentru fierbere. Temperatura necesară defierbere este de 70ºC.

- Dozarea, inchiderea

Aceste operatiuni se realizeaza cu cu ajutorul masinei de umplere si inchidere cu capac. Pentru dozarea dulcetei in borcane, masina este dotata cu dozator volumetric pneumatic.

- Etichetarea

Aceste operatiuni se realizeaza cu cu ajutorul masinei de umplere si inchidere cu capac care este dotata si cu echipament de etichetare.

- Răcirea recipientelor

Se va executa corect, făcându-se totodată şi un control al închiderii şi pasteurizării, prin observarea formei capacului, care trebuie să fie uşor concavă când operaţiile s-au desfăşurat corect.

- Depozitarea

Recipientele rezultate sunt transportate în depozit, în vederea livrării, sau sunt paletizate pentru livrările ulterioare.

Depozitarea se la o temperatura cuprinsa intre 5ºC si 18ºC. Temperatura ridicata provoaca degradarea culorii, gustului, consistentei produsului si reducerea continutului de vitamine. Umezeala relativa a aerului, influenteaza in special procesele de coroziune a capacelor, din care cauza sa recomanda ca umezeala sa nu depaseasca 75-85ºC.

- Livrarea

Livrarea se realizează în vehicule, curate, dezinfectate, fără mirosuri străne şi umiditatea aerului din ele să fie scăzută. Livrarea se realizează în funcţie de cerinţa pieţii; iar fiecare lot va fi însoţit de document de certificare a calităţii, întocmit conform regulilor în vigoare

Metode folosite în construcţie

Conform legii nr. 481/2004 si a hotararii nr. 37 din 12/ianuarie/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, proiectul nu se incadreaza in categoriile de constructii la care realizarea adaposturilor este obligatorie.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 1. | Sera | 5.088,00 mp |

Obiectul cu dimensiunile maxime de 95,00 m x 57,60 m are functiunea de cultivare, conditionare si procesare capsuni, este compus din Zona cultivare reprezentata de un echipament amplasat pe fundatii izolate si Spatiu tehnologic reprezentat de o constructie.

| Suprafata construita | 5.088,00 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 5.088,00 mp |
| Suprafata utila | 5.069,79 mp |
| Inaltime maxima coama | +6,75 m (fata de cota +0,00) |
| Inaltime maxima cornisa | +4,50 m (fata de cota +0,00) |

Sera este compusa din doua zone adiacente:

Zona cultivare (echipament) 	Sc=4.560,00 mp

Spatiu tehnologic	Sc=528,00 mp

Structura functionala pentru sera este:

| Zona cultivare | 4.560,00 mp |
| --- | --- |
| Spatiu tehnologic | Hol | 5,14 mp |
|  | Vestiar barbati | 13,94 mp |
|  | Vestiar femei | 13,94 mp |
|  | Hol | 4,72 mp |
|  | Spatiu conditionare | 52,85 mp |
|  | Camera frigorifica | 25,00 mp |
|  | Depozit materiale spatiu conditionare | 11,50 mp |
|  | Punct comercial | 12,50 mp |
|  | Spatiu procesare | 57,90 mp |
|  | Depozit produs finit | 18,70 mp |
|  | Depozit materiale spatiu procesare | 17,00 mp |
|  | Depozit materii prime | 17,00 mp |
|  | Spatiu centrala termica | 122,72 mp |
|  | Spatiu tancuri apa | 136,88 mp |

- Structura constructiva

- Fundatiile: fundatii izolate sub stalpi, alcatuite din cuzinet din beton armat.

Materialele prevazute:

  - beton de clasa C16/20;

  - armaturi din otel PC52/ Bst500S;

  - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structura metalica in cadre, contravantuita, alcatuita din  profile laminate din teava rotunda si rectangulara din otel galvanizat.

Materialele prevazute:

- otel laminat galvanizat.

- Închiderile si compartimentarile

Zona cultivare va fi inchisa perimetral cu folie din plastic coextrudat de 180 microni, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii).

Acoperirea serei se va realiza cu folie din plastic coextrudat de 200 microni, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii).

Zona Spatiu tehnologic va fi inchisa cu pereti din panouri de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica.

Acoperirea spatiului tehnologic se va face partial cu ondex-culoare alba (material ignifug) si partial va fi realizata cu dublu strat de folie si izolatie cu vata minerala cu grosimea de 10 cm.

Compartimentarile in spatiul tehnologic se vor face cu ajutorul peretilor de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica.

Materialele prevazute:

- panouri de tip sandwich;

- ondex-culoare alba (material ignifug);

- folie din plastic coextrudat;

- placi din policarbonat ondulat transparent.

- Finisaje:

Finisaje interioare.

In zona Spatiu tehnologic vor fi realizate: gresie clincherizata, in spatiile pentru conditionare, procesare si personal. In restul spatiilor se vor folosi pardoseli din ciment sclivisit.

Materialele prevazute:

- ciment sclivisit;

- gresie clincherizata;

Finisaje exterioare:

Folia din plastic coextrudat de 180 microni, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii), ce inchid zona cultivare si panouri de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica, ce inchid spatiul tehnologic raman aparente.

- Instalatii aferente constructiilor

Instalaţii sanitare:

Alimentarea cu apa rece se va face din put forat propus prin proiect. Aductiunea apei se va face prin intermediul electropompei submersibile, va fi filtrata si va fi pusa sub presiune de hidrofor si distribuita in reteaua de alimentare cu apa propusa la nivel de incinta.

Producerea apei calde se va realiza cu ajutorul centralei termice ce deserveste instalatia tehnologica: instalatia va fi suplimentata cu un puffer bivalent tip tank-in-tank (destinat acumularii agentului termic necesar incalzirii si prepararii de apa calda menajera) amplasat in „Spatiu centrala termica”.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Distribuţia apei reci si apei calde de consum s-a prevăzut cu conducte de distribuţie orizontale si coloane verticale, care se vor executa din ţevi de PPR si vor fi izolate termic.

S-au prevăzut armaturi de închidere, golire si siguranţa in conformitate cu normele in vigoare si anume:

  - robinete de închidere sferica, cu secţiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez, Pn 10 bari, pe plecările principale si pe coloane;

  - robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, după robinetele de închidere, in punctele cele mai coborâte ale instalaţiei;

  - robinete de reglaj, colţari, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

Conductele de distribuţie si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent sau in ghene închise, se vor izola anticondens, cu placi izolante.

Instalaţia interioara de canalizare se va realiza astfel:

  - instalaţiile gravitaţionale de colectare ape menajere, a scurgerilor, se vor realiza din polipropilena ignifuga pentru canalizare;

  - racordurile exterioare de canalizare gravitaţionala se vor executa cu tubulatura si piese speciale din tuburi de PVC-KG iar apoi apele menajere uzate vor fi evacuate la bazinul vidanjabil propus prin proiect.

  - coloanele si colectoarele principale de canalizare gravitaţionala a apelor pluviale vor fi executate din tuburi de P.V.C. îmbinate prin lipire care sa reziste la presiunea coloanei de apa:

  - coloanele si colectoarele principale de canalizare gravitaţionala vor fi prevăzute conform proiectului cu:

    - piese de curăţire, in locurile indicate;

    - piese pentru preluarea dilatărilor;

    - puncte fixe, puncte glisante, executate conf. tehnologiei furnizorului.

Instalaţii termice si ventilatii:

Pentru realizarea, în sezonul rece, a condiţiilor de microclimat, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii din clădire, precum si pentru prepararea apei calde menajere necesare in instalaţiile sanitare, se propun e urmatoarea solutie: utilizarea centralei termice ce deserveste instalatia tehnologica: instalatia va fi suplimentata cu un puffer bivalent tip tank-in-tank (destinat acumularii agentului termic necesar incalzirii si prepararii de apa calda menajera) amplasat in „Spatiu centrala termica”, corpuri de încălzire statice-radiatoare din oţel, conducte de distribuţie a agentului termic din ţeava de polipropilena pp-r, armături de reglaj, aerisire şi golire si aparate de măsura si control.

Distribuţia agentului termic-apă caldă / răcită la radiatoare se va face prin intermediul conductelor de distribuţie tur-retur pozate îngropat în sapa. Toate conductele vor fi izolate termic.

Tehnologia de execuţie a instalaţiei cu conducte tip PP-R va respecta indicaţiile furnizorului acestora.

In punctele cele mai înalte ale instalaţiilor s-au prevăzut dezaeratoare automate iar in punctele cele mai joase ale instalaţiei se vor monta robinete de golire.

Robinetele din instalaţie vor fi robinete de închidere din alamă, de tip cu sferă.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete cu cap termostatic.

Pentru evacuarea mirosurilor provenite din grupul sanitar se propune ventilator actionat de la intrerupatorul de lumina.

Instalaţii electrice

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din clădire s-au prevăzut instalaţii electrice compuse din:

  - corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice;

  - prize bipolare cu contact de protecţie pentru racordarea aparaturii de calcul si pentru utilizări generale;

  - prize tripolare pentru consumatorii de forţa;

  - circuite electrice de iluminat;

  - tablouri electrice;

  - aparataj de comutaţie.

Consumatorii propusi se vor alimenta din tabloul TG. Tabloul este prevazut pe intrare cu intrerupatore de sarcina. Protectia circuitelor se face prin intrerupatoare automate (disjunctoare), faza si nul cu protectie termica si electromagnetica

Clădirea va fi prevăzuta cu instalaţii de iluminat normal si de siguranta. Acestea se vor realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice cu grade diferite de protecţie, în funcţie de destinaţia încăperilor.

Prizele vor fi cu contact de protecţie si se vor monta la înălţimea de h=0,4m, iar pentru centrala termica prizele se vor monta la h=1,5m de la pardoseala finita.

Alimentarea centralei termice se va face cu cablu CYYF 3x2,5mmp, din tabloul TG.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va realiza de la tabloul electric.

Protecţia împotriva atingerilor indirecte se va face prin legare la conductorul de nul de protecţie a prizelor bipolare cu contact de protecţie, a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat şi a tuturor echipamentelor.

Se vor prevedea instalaţie de paratrăsnet comuna pentru incinta. In conformitate cu prevederile din normativul I7-2011, instalaţia de paratrăsnet se compune din:

  - elemente de captare – dispozitive de captare cu amorsare si stalpi autoportanti;

  - conductoare de legare la priza de pământ din bandă OLZn40x4 mm;

  - piese de separaţie.

Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu piesă de separaţie, la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pământ.

Piesele de separaţie se amplasează pe pereţii exteriori ai clădirii, în cutii din tablă amplasate la înălţimea de 1,5 m de la nivelul solului, pentru a permite efectuarea măsurătorilor.

Pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice, conductoarele de legare la priza de pământ se protejează cu oţel cornier 40x40x4 mm, pe o porţiune de 1,5 m deasupra solului şi de 0,3 m sub nivelul acestuia.

Priza de pământ perimetrala este constituită din electrozi verticali din OLZn şi platbanda OLZn, îngropaţi în pământ.

Electrozii verticali se vor îngloba în bentonită pentru îmbunătăţirea rezistivităţii solului.

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea sub 1(, deoarece priza este comună pentru instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia electrică.

- Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor:

- Fundatii:

Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor de beton:

Fundatiile se executa in terenul bun de fundare, la cotele prevazute, si cu o incastrare minima de 20 cm in acest strat.

Lucrari pregatitoare:

- curatirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor constructiilor si stabilirea cotei  ( 0.00;

- devierea sau dezafectarea retelelor din amplasament (ingropate si aeriene).

Sapaturile pentru fundatii vor incepe dupa verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal respectiv:

- sapatura generala se executa cu taluzele si banchetele necesare, la cotele si dimensiunile din proiect;

- receptia terenului si a sapaturilor cu intocmirea procesului verbal pentru lucrari ce devin ascuse.

Executarea cofrajelor pentru fundatii:

Se executa dupa turnarea betonului in santurile sapate pentru fundatiile si receptionarea acestor lucrari .

Principalele operatiuni:

- trasarea pozitiei cofrajului cu ajutorul sarmelor intinse intre reperele materializate la trasarea sapaturilor;

- cofrajele si sprijinirile lor se vor confectiona din lemn si vor fi dimensionate conform prevederilor normativului NE 012/1-2007;

- inainte de montare, panourile de cofraj vor fi curatate si unse;

- dupa montare, va fi verificata pozitia si se va executa incheierea definitiva, sprijinirea si etansarea.

Armarea fundatiilor va fi realizata respectand proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc .

Se respecta stratul de acoperire a armaturilor cu beton, prevazut in proiect si prescriptii.

Turnarea betonului simplu si a betonului armat pentru fundatii:

Se vor respecta prevederile normativelor in vigoare, avand caracteristicile si calitatea prevazute in proiect.

La executarea fundatiilor din beton vor fi avute in vedere urmatoarele:

- se executa controlul sapaturii si al cofrajelor conform celor expuse anterior;

- se verifica calitatea materialelor ce urmeaza a fi introduse in lucrare, care vor corespunde indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele, normativele si normele de fabricatie in vigoare;

- fundatia se va executa pe cat posibil fara intrerupere pe distanta dintre 2 rosturi de tasare. In cazul cand aceasta conditie nu poate fi respectata se vor prevede “rosturi de lucru“ in conditiile prevazute de NE 012/1-2007.

Se fac urmatoarele precizari:

- nu se admit rosturi de lucru in fundatiile evazate;

- reluarea turnarii se face dupa pregatirea suprafetei rosturilor: curatire, spalare cu apa;

- turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 - 50 cm si numai inainte de inceperea prizei betonului din stratul inferior.

- Decofrarea fundatiilor se face la peste 2 zile de la turnare (tinand cont de temperatura: peste 5(C si ciment utilizat: Pa 35 ).

- Suprastructura

Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor de metal:

Pentru o executie corecta si fluenta a lucrarilor de constructii metalice sunt necesare respectarea urmatoarelor masuri si prevederi mai importante:

- masuri pentru depozitarea pe santier a elementelor de constructii metalice;

- masuri pentru marcarea, in vederea identificarii ulterioare, a fiecarui element al constructiei metalice;

- masuri pentru manipularea si transportul pe verticala si orizontala a elementelor constructiilor metalice;

- montarea propriu-zisa a elementelor de constructii metalice cu pregatirea materialelor de adaos, cu prelucrarea marginilor pieselor cu sudurile sau celorlalte imbinari necesare, cu prelucrarea ulterioara a sudurilor.

In timpul executiei lucrarilor de constructii metalice se va acorda o atentie deosebita asigurarii stabilitatii elementelor metalice in timpul operatiei de montaj.

Se vor respecta operatiunile de control in conformitate cu prevederile de executie, a prescriptiilor tehnice si a normativelor in vigoare.

- Închideri si compartimentari

Informatii generale privind tehnologia de executie a inchiderilor exterioare:

Pereti-panouri tip sandwich:

Punerea in opera a elementelor componente ale sistemului de inchidere definitiva (profile, garnituri) se va face concomitent sau dupa montarea tamplariei, astfel incat sa se asigure o buna etansare termica si hidrofuga a intregului.

Antreprenorul va furniza ramele de intarire si/sau suportii de asamblare.

Asamblarea si tehnologia vor fi in conformitate cu instructiunile (detaliile) date de furnizor/producator.

La inaintarea documentelor, antreprenorul va preda si toate informatiile despre sistemul propus spre aprobare.

Conditii tehnice de montaj si ordinea operatiilor obligatorii la punerea in opera:

- Profilul metalic se fixeaza pe portiunea orizontala a parapetului de beton la cca. 5 cm de marginea interioara;

- Se fixeaza panoul sandwich de profilul si de structura de rezistenta;

- Se monteaza profilul metalic de la partea superioara a panoului, profil necesar pentru prinderea panoului de structura de rezistenta;

Se fixeaza solbancul prefabricat, care face racordul intre panou si tamplarie.

- Finisaje

Informatii generale privind tehnologia de executie a finisajelor interioare:

Pardoseli din ciment sclivisit

Se pozeaza pe strat suport din beton simplu sau armat.

Imbracamintile din ciment sclivisit se vor executa plane, orizontale sau cu pante spre gurile de scurgere sau rigole, cu pante de 0,5-1,0 %.

Mortarul se intinde si niveleaza prin batere cu mistria, dupa care se presara ciment si se netezeste cu drisca metalica pana la obtinerea unei suprafete netede si lucioase.

Dupa sclivisire pardoseala se roleaza cu ruloul metalic cu dinti.

Pardoseala de protejeaza 5-6 zile de la executie, de soare si curenti de aer.

Scafele se executa identic si concomitent cu pardoselile, folosind sabloane din sipci de 8 mm grosime.

In zonele scafei, inainte de executarea pardoselii se indeparteaza tencuiala peretilor si se inlocuieste cu mortar de ciment dozaj 400 kg ciment la m3 nisip, a carui fata se cresteaza cu mistria dupa intarire.

Se vor executa verificari de calitate, comune tuturor tipurilor de pardoseli, cum sunt:

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante);

- fixarea imbracamintii pe stratul suport;

- rosturile;

- racordarile cu alte elemente de constructii sau instalatii;

- corespondenta cu proiectul.

- Instalatii

Instalatii sanitare

Inaintea punerii în operă, toate materialele vor fi controlate în vederea depistării unor degradări de natură să afecteze montajul sau condiţiile de exploatare în urma manipulărilor  şi a transportului.

Montarea obiectelor sanitare se va face conform planurilor şi schemelor de instalaţii sanitare şi STAS 1504/4-1985.

Conductele de apă rece şi  apă caldă care alimenteaza obiectele sanitare, se vor executa din tuburi de polietilenă tip PPR, preizolate.

Montarea şi îmbinarea conductelor din polietilenă tip PPR se va face prin fitinguri din alamă, respectând indicaţiile furnizorului.

Pentru tăierea tuburilor se recomandă folosirea unui dispozitiv de tăiat cu role.

Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta îngropat în zidărie.

Coloanele de apă rece şi caldă se vor monta în rabiţ sau mascate prin elemente decorative.

Conductele de distribuţie a apei la obiectele sanitare, se vor monta îngropat în pardoseala si zidărie şi aparent la subsol.

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare, se va face prin intermediul unei instalaţii de canalizare care se va executa din tuburi de polipropilenă ignifugată.

Etanşarea îmbinării tuburilor din polipropilenă ignifugă este asigurată de gernitura premontată pe mufă.

La trecerea conductelor prin ziduri şi pardoseală, conductele se vor monta în ţevi de protecţie.

Nu se vor realiza îmbinări ale conductelor în zonele de trecere ale acestora prin ziduri şi pardoseală.

Instalatii termice

Conductele de distribuţie ale agentului termic şi cele de legătură la corpurile de incalzire, vor fi montate aparent sau ingropat dupa caz.

Pentru montajul ţevilor şi îmbinările dintre acestea şi corpurile de încălzire şi armături, se vor utiliza fitinguri speciale, cu respectarea indicaţiilor producătorului ţevilor.

La racordarea ţevilor cu diametre diferite se vor asigura:

-continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontală;

-coaxialitatea conductelor verticale.

La schimbările de direcţie ale fascicolelor de conducte montate în acelaşi plan, curbele se vor executa:

- cu aceaşi rază de curbură (corespunzătoare ţevii cu dimetrul cel mai mare) în cazul în care schimbarea de direcţie se face într-un plan perpendicular pe planul în care se găseşte fascicolul de ţevi;

- cu acelaşi centru în cazul în care schimbarea de direcţie se face în acelaşi plan în care se găseşte fascicolul de ţevi.

Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi nu se vor face îmbinări.

Corpurile de încălzire vor fi supuse, înaintea montării, probelor de presiune cu apă.

Corpurile de încălzire vor fi montate lângă perete, fără mască de protecţie.

Consolele şi suporţii vor fi fixate astfel încât corpul de încălzire să fie paralel cu feţele finite ale elementelor de construcţie, respectându-se distanţele minime, respectiv 5 cm.

Adâncimea de încastrare în zidăria netencuită a consolelor şi susţinerilor va fi de minim 12 cm.

Până la montarea armăturilor şi legăturilor, toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace sau dopuri.

La executarea lucrărilor se utilizează numai materiale ce corespund cerinţelor proiectului şi corespund prevederilor Normativului I 13 – 2015.

Instalatii electrice

La amplasarea instalatiilor electrice se va urmari:

- evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata sau acestea sa pericliteze existenta altor instalatii sau procese;

- sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari reparatii, interventii

Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii electrice si alte instalatii si constructii sunt cele reglementate de Normativele NTE/007/08/00 si I7. In cazul nerespectarii acestor distante, din motive obiective, se vor lua masuri suplimentare de protectie.

Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executa prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat.

Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale si accesorii corespunzatoare.

Legaturile conductoarelor de protectie se executa de preferinta prin sudare sau lipire, si in mod izolat prin contacte prin suruburi si saibe stelate alamite si bine curatate.

Conexiunile intre conductoarele platbanda, in cazul legarii la pamant, se executa cu minim doua suruburi M8 sau M10, iar suprafata de contact va fi de cel putin 10cm2.

In cazul sudurilor, se va realiza un cordon de sudura de minim 10cm, realizat pe 3 laturi.

Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) in structura de rezistenta a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in proiect, unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri, goluri, etc., in  elementele de beton, daca nu este prevazut in proiect, in vederea amplasarii instalatiei electrice, afectand structura de rezistenta a constructiei.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protectie, sau la instalatia de legare la pamant din imediata apropiere.

Prizele dintr-o instalatie electrica, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie sa fie distincte ca forma sau culoare, si se marcheaza deosebit cele cu tensiune redusa.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi cu pardoseala buna conducatoare de electricitate.

Conductoarele de legare la priza de pământ montate îngropat în pământ, se vopsesc cu emulsie de bitum.

Aparatele si echipamentele electrice care degaja caldura in serviciu normal de functionare se amplaseaza la o distanta de cel putin 150mm pe orizontala si 300mm pe verticala, fata de elemente combustibile.

Aparatele si echipamentele locale, se vor amplasa in locuri vizibile si ferite de posibilitatea loviturilor mecanice si actiunii agentilor corozivi.

Exploatarea obiectelor si urmarirea in timp se va realiza conform normativului P130-1999 si consta in “Urmarirea curenta a comportarii constructiilor”.

Urmarirea curenta se va planifica de catre beneficiar (utilizator) la urmatoarele intervale de timp:

- din 3 in 3 luni in primul an de functionare;

- anual pe intreaga perioada de exploatare;

- imediat, in cazul semnalizarii unor neajunsuri in exploatare sau a unor defectiuni evidente;

- imediat, in urma producerii unor evenimente neprevazute (cutremure, inundatii, furtuni, alunecari de teren, incendii, explozii, contaminari ale mediului etc.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 2. | Platforma grup electrogen | 8,00 mp | 8,00 mp |

Constructia este reprezentata de o platforma betonata, cu dimensiunile maxime 2,00m x 4,00m, pentru amplasarea grupului electrogen.

| Suprafata construita | 8,00 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

- Structura constructiva

- Fundatiile structurii vor fi o platforma betonata, sub care se prevede un strat de balast.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C25/30;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Informații generale privind tehnologia de execuție a lucrărilor:

- Fundatii

Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor de beton:

Platforme:

Platformele se vor executa din beton minim C25/30 rezistent la fenomenul de inghet dezghet pe un strat suport din balast.

Lucrari pregatitoare:

  - curatirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor constructiilor si stabilirea cotei ( 0.00.

  - devierea sau dezafectarea retelelor din amplasament (îngropate si aeriene).

Sapaturile pentru platforme, vor incepe dupa verificarea trasarii si întocmirea procesului verbal respectiv .

  - săpătura generalã se executã cu taluzele si banchetele necesare, la cotele si dimensiunile din proiect .

  - receptia terenului si a sãpãturilor cu întocmirea procesului verbal pentru lucrãri ce devin ascuse .

Executarea cofrajelor pentru platforme:

Se executã dupa turnarea betonului în cofraje si receptionarea acestor lucrãri .

Principalele operatiuni:

  - trasarea pozitiei cofrajului cu ajutorul sarmelor întinse între reperele materializate la trasarea sãpãturilor;

  - transmiterea pe verticalã a cotelor se va face cu ajutorul firului cu plumb;

  - înainte de montare, panourile de cofraj vor fi curãtate si unse ;

  - dupã montare, va fi verificatã pozitia si se va executa încheierea definitivã, sprijinirea si etansarea.

Armarea platformelor va fi realizatã respectînd proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc .

Se respectã stratul de acoperire a armãturilor cu beton, prevãzut în proiect si prescriptii .

Turnarea betonului

La executarea platformelor din beton vor fi avute în vedere urmãtoarele :

  - se executã controlul sãpãturii si al cofrajelor conform celor expuse anterior.

  - se verificã calitatea materialelor ce urmeazã a fi introduse în lucrare, care vor corespunde indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele, normativele si normele de fabricatie în vigoare (vezi lista prescriptiilor de bazã ).

  - platformele se vor executa pe cat posibil fãrã întrerupere pe distanta dintre 2 rosturi de tasare. În cazul cînd aceastã conditie nu poate fi respectatã se vor prevede “ rosturi de lucru “ în conditiile prevãzute de NE 012/1-2007.

Decofrarea platformelor se face la peste 2 zile de la turnare (tinînd cont de temperature: peste 5(C si ciment utilizat : Pa 35 ).

Exploatarea obiectelor si urmarirea in timp se va realiza conform normativului P130-1999 şi constă în “Urmărirea curentă a comportării construcţiilor”.

Urmărirea curentă se va planifica de către beneficiar (utilizator) la următoarele intervale de timp:

- din 3 în 3 luni în primul an de funcţionare;

- anual pe întreaga perioadă de exploatare;

- imediat, în cazul semnalizării unor neajunsuri în exploatare sau a unor defecţiuni evidente;

- imediat, în urma producerii unor evenimente neprevăzute (cutremure, inundaţii, furtuni, alunecări de teren, incendii, explozii, contaminări ale mediului etc.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 4. | Platforme, alei, imprejmuire |  |  |
|  | Imprejmuire | 713,80 m | 713,80 m |
|  | Platforme carosabile | 1.488,00 mp | 1.488,00 mp |
|  | Alei pietonale | 309,20 mp | 309,20 mp |

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din partea de Sud-Vest a terenului.

Structura constructiva

Alegerea structurii rutiere s-a facut tinand seama de Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide NP 081/2002 si a structurilor rutiere flexibile pentru strazi NP 116/ 2005; a normativului AND 177/ 2001, STAS 1709/ 1990.

Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile si parcare este din macadam:

- macadam simplu

- strat de piatra sparta

- strat de balast

- strat de nisip

Pentru realizarea platformelor, se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- executie strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- realizare strat de piatra sparta;

- montare borduri 20x25 cm ;

- executie strat de macadam simplu;

Structura rutiera pentru alei pietonale este urmatoarea:

- fundatie de balast;

- strat de beton de ciment C12/15;

Pentru realizarea aleilor pietonale se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura pana la cota de fundare a structurii;

- executie strat de balast;

- montarea bordurilor;

- realizare îmbrăcăminte din beton de ciment C12/15.

Imprejmuirea incintei este realizata din plasa impletita montata pe stalpi din teava metalica cu sectiune patrata, cu inaltimea de 1,90 m

- Resursele naturale folosite in constructie:

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul

- Autorizatii cerute prin proiect:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 35/29.08.2017, emis de Primaria Cogealac, județul Constanta, pentru autorizarea lucrarilor de construire sunt necesare urmatoarele avize si acorduri:

  - Aviz si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: canalizare, alimentare cu energie electrica, salubritate si ABA Dobrogea Litoral

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției este identificat cu numarul cadastral 103111, inscris in Cartea Funciara nr. 103111 a localitatii Cogealac, judetul Constanta

Imobilul este situat in extravilanul satului Ramnicu de Jos, comuna Cogealac, tarla 44, parcela 261/74, județul Constanta, compus din teren in suprafața totala de 31.500 mp, categoria de folosința arabil.

Imobilul este deținut in folosința de către S.C. SERE RAMNICU DE JOS S.R.L. in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 896/10.05.2017

Vecinatati:

- pe latura de sud: De 261/75

- pe latura de est: De 261/61

- pe latura de nord: most. Ivan Nicolae (A261/73)

- pe latura de vest: De 261/75

Cai de acces: Accesul principal pe teren se va face pe limita de Sud-Vest, din drum de exploatare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

In prezent amplasamentul investitiei nu dispune de retea de alimentare cu energie electrica. Pentru furnizarea de energie electrica se propune un bransament nou la reteaua nationala de electricitate sau utilizand un grup electrogen.

Alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie (put forat). Nu exista retele de canalizare, iar apele uzate menajere se vor evacua in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Cogealac.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul, accesul la amplasament se realizeaza din drumul de exploatare.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

  - apă – resursa folosita atat in constructie cat si in functionare

  - substrat de nuca de cocos – resursa folosita in functionare

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural;

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate. Pe suprafaţa amplasamentului nu se regases specii sau habitate de importanta comunitara, zona fiind reprezentată de terenuri agricole. De asemenea, impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat in timp si ca suprafata.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. De asemenea, nu  vor  exista  schimbari  ale  conditiilor  hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In condiții normale de funcționare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la rețeaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanșeității vidanjei de transport.

Nu se realizeaza activitati de fertilizare a solurilor cu îngrasaminte naturale. De asemenea, sistemul hidroponic exclude cultivarea pe sol.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Avand in vedere ca apa subterana constituie sursa de apa pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei, masurile luate in implementarea proiectului pentru protejarea acestui factor de mediu conduc catre un impact nesemnificativ, impactul putand fi semnificativ doar in situatii accidentale.

De asemenea, sistemul hidroponic este mai ecologic in ceea ce priveste consumul de apa, deoarece este un sistem inchis: solutia de nutrienti este pompata la radacinile plantelor, acestea extrag tot ce au nevoie, dar solutia se scurge inapoi in rezervorul initial.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinătatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate, cu toate ca sunt putine la numar, ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.

Pe langa populatiile speciilor sinantrope bine reprezentate numeric pe toata suprafata studiata cum ar fi de exemplu: ciorile, stancutele, cotofenele, vrabiile, graurii, randunelele, porumbeii pot fi intalnite si specii reprezentative pentru terenurile cultivate si nu numai, respectiv: ciocarlii, codobaturi, presuri, sticleti, fazani, potarnichi, prepelite.

Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul fermei, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

- Extinderea impactului:

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii  va genera un impact pozitiv extins prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare a apelor utilizate in sistemul de fertirigare propus a se realiza pe amplasament impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- Probabilitatea impactului

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

In zona de interventie, nu exista ape de suprafata, astfel incat impactul asupra acestora este inexistent.

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Pe perioada de exploatare evacuarea apelor se va face intr-un bazin de retentie vidanjabil.

- Protecția aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special PTS şi fractiunea PM10.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a imobilului, singurele surse de poluare a aerului pot fi considerate centralele termice.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Pe perioada de exploatare a imobilului, pentru centralele termice, se vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

Nu sunt surse generatoare de zgomot peste limitele admisibile.

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele invecinate. In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

- Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

- Protecția solului si subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de exploatare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea propusa.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane.

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale, nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

In timpul exploatarii, prin natura proiectului, nu se va manifesta impact asupra asezarilor umane

- Gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibilitati valorificabil şi/sau posibil de eliminate

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpături | 17 05 05 | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 07 ambalaje de sticla

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile menajere vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului  ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, etc.) vor fi colectate separat, în vederea valorificarii prin agenti economici autorizati.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie / carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pe perioada executiei constructiilor se vor  respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.

In cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor

- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise

- curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare

In perioada de exploatare, se vor dispune pentru evacuarea centralelor termice kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Pentru proiectul analizat nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

# Lucrări necesare organizării de șantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primăria Comunei Pestera.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a serei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea serei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

# Anexe - piese desenate

Planuri de arhitectura si fațade sc.1:100

Întocmit,

S.C. Global Business Management – GBM S.R.L Bucureşti