MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010

- DENUMIREA PROIECTULUI:

"Infiintare retea distributie gaze naturale medie presiune in Com. 23 August, Sat 23 August, Jud. Constanta, pe Str. DE 333 si Str. Ferma Zootehnica (DE 39), PE 100 SDR 11, Dn 125 mm, L=1970.0 ml"

Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUTIE (PT+DE)

- TITULAR:

- Numele companiei: S.C. MEGACONSTRUCT S.A.

- Adresa postala: Jud. Constanta, Municipiul Mangalia, Str.Rozelor nr.8, bloc R4, scara A,

parter, ap.3

- Numar de telefon/fax: 0341/145.848

- Adresa de e-mail: office@megaconstruct.ro

- Adresa paginii de internet: https://www.megaconstruct.ro/contact/

- Numele persoanelor de contact: Sef Punct Lucrari Ing. Catalin Popescu

- Responsabil pentru protectia mediului:

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

  - Rezumatul proiectului:

Prezentul proiect face referire la infiintarea unei retele de gaze naturale de medie presiune in Com. 23 August, Sat 23 August, Jud. Constanta, pe Str. DE 333 si Str. Ferma Zootehnica (DE 39), PE 100 SDR 11, Dn 125 mm, in lungime de L=1970.0 m pentru alimentarea cu gaze naturale a S.C. MARCUS URANUS S.R.L. din Str. Ferma Zootehnica, Nr.6. Conducta se va monta la o distanta de  1,50 m in drum fata de limita de proprietate a imobilelor de pe partea dreapta in sensul curgerii gazului. Racordarea conductei se va face  din conducta existenta pe Str. DC 5 prin intermediul unui teu egal din PE100 SDR11 , Dn 125 mm. Diametrul conductei se va calcula in functie de consumatorii existenti si noii consumatori si totodata pentru eventualele dezvoltari in zona. Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private), soluţiile de alimentare se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru reţelele amplasate pe proprietatea lor. Conducta existenta de pe Str. DC 5 funcioneaza in regimul de medie presiune, realizata din PE100 SDR11, Dn 125 mm.

Zona obiectivului de investitie, Com. 23 August, Sat 23 Sugust, jud. Constanta se incadreaza, conform Normativului P 100/1992, in zona seismica ”C”, cu perioada de colt Tc = 0,7 sec. si coeficientul de seismicitate Ks = 0,12, intensitatea seismica in grade MSK in functie de perechea de valori Ks si Tc, gradul VII MSK.

Nivelul apei freatice din zonele de amplasare a conductelor se afla sub adancimea de pozare a conductelor de gaze naturale. Solutiile care vor fi prevazute in proiect vor permite pozarea conductelor şi in eventuale zone cu panza freatica mai aproape de suprafata fara a se întampina probleme tehnice deosebite la executie.

Adancimea de inghet fara strat protector: 80 - 90 cm de zapada, conf. STAS 6054.

Clima prezinta un caracter temperat-continental ce conduce la individualizarea a trei tipuri principale de clima: de munte, de deal si de campie.Temperatura medie anuala oscileaza intre 8º C si 14º C. Alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si a directiei vanturilor. Regimul eolian, in general, este sub directa influenta a maselor de aer vestic. Iarna, apar invazii de aer rece (Crivatul).  Comuna 23 August este situata in SE tarii, astfel ca, sub aspectul conditiilor climatice, se incadreaza in climatul temperat-continental.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat s-au avut in vedere si urmatoarele aspecte:

- traseul propus sa afecteze cat mai putin terenurile agricole

- evitarea zonelor cu alunecari de terenuri

- necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile

- considerente tehnico-economice si constructive, precum si posibilitati de supraveghere a conductei in timpul exploatarii

- impact minim asupra mediului inconjurator

- asigurarea conditiilor pentru executia mecanizata a lucrarilor de sapatura si constructii - montaj

Proiectarea lucrarilor privind "Infiintare retea distributie gaze naturale medie presiune in Com.23 August, Sat 23 August, Judetul Constanta, pe Str. DE 333 si Str. Ferma Zootehnica (DE 39)" s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ordin nr.118/2013 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Conform HGR 766/21.11.1997- anexele 2 si 3, lucrarile aferente sistemelor de transport si alimentare cu gaze naturale se incadreaza in "categoria de importanta C" (normala)

Reteaua de distributie gaze naturale definita conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPE-2008, se incadreaza in "clasa de importanta iii".

# Din punct de vedere juridic terenul pe care se amplaseaza conducta de medie presiune de gaze naturale apartine domeniului public al comunei 23 August, ea fiind instalata in perimetrul strazii, nefiind necesara scoaterea unor terenuri din circuitul agricol.

Din punct de vedere economic folosinta actuala a terenului este arabil, faneata, drumuri si neproductiv.

De-a lungul traseului, conducta de distributie gaze naturale traverseaza urmatoarele obstacole:

- Drumul comunal DC 5

- Drumurile de exploatare DE 333 si DE 39 - Str. Ferma Zootehnica

Montarea conductei in pozitie definitiva va fi sub adancimea de inghet, respectiv la o adancime de 1,10 m masurata de la suprafata solului la generatoarea superioara a conductei.

  - Justificarea necesitatii proiectului

In prezent imobilele de pe Str. DE 333 si Str. Ferma Zootehnica, Nr.6, nu sunt alimentate cu gaze naturale, de aceea se impune o infiintare de retea distributie gaze naturale de medie presiune, avand o lungime de 1970,0 m. Aceasta Infiintare retea distributie are rolul de a creste siguranta in alimentare cu gaze naturale a zonei de consum Sat 23 August, Com. 23 August cat si asigurarea dezvoltarii ulterioare.

  - Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament)

- Incadrarea in zona a obiectivului proiectat prezentata in cadrul desenului

- Amplasarea fata de obiectivele invecinate prezentata in planurile de situatie (plansele:A1 si A2) scara 1:1000

  - Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

In urma calculelor efectuate, incadrarea conductei in clasele de locatie conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a analizei privind materialul tubular, respectiv costurile de procurare a acestuia, se va utiliza teava din polietilena, PE100 SDR11, Dn 125 mm, cu grosimea de perete de 11,40 mm.

Tuburile de protectie se vor utiliza la subtraversarea drumului Str. Ferma Zootehnica si se vor executa din teava de otel, iar etansarile dintre tub si teava se vor executa cu distantiere si materiale de etansare care poseda agrement tehnic.

Toate materialele, armaturile si echipamentele folosite, vor corespunde prevederilor PT si vor fi insotite de certificate de calitate care sa confirme atestarea parametrilor prevazuti. Certificatele de calitate vor aparea in dosarul definitiv (cartea tehnica).

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general si al beneficiarului.

Toate confectiile prevazute in proiect a fi executate in atelier vor fi insotite de certificate in care se vor inscrie toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si de adaos de la uzinarea lor (flanse, armaturi, teava etc.). Toate imbinarile vor fi realizate prin sudare utilizand procedeele de sudare omologate si sudori autorizati.

  - Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus

- Profilul si capacitatile de productie

Proiectul propus are ca obiectiv principal infiintare unei conducte de distributie gaze naturale

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) : - nu este cazul

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea: - nu este cazul

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: Combustibilii utilizati sunt gazele naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din productia interna si din import.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona: - nu este cazul

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Solul fertil se decoperteaza de pe culoarul de lucru si se depoziteaza separat de pamantul rezultat din saparea santului pentru montarea conductei. Dupa terminarea lucrarilor de montaj conducta, astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se acopera cu 30 cm generatoarea superioara a conductei, fiecare strat compactandu-se separat.

Restul umpluturii realizandu-se mecanizat in straturi de 20-30 cm, bine compactate.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur, iar compactarea umpluturilor se va realiza cu maiul de mana si cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste si prin stropire mecanica in locuri largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

- Cai  noi de acces sau schimbari ale celor existente: Accestul la amplasamentul lucrarilor se va face prin intermediul drumurilor de exploatare existente in zona care vor fi reabilitate dupa finalizarea lucrarilor.

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare:  - nu este cazul, nu se utilizeaza resurse naturale ci materiale si substante procurate din comert

- Metode folosite in constructie: Montare conductea de distributie gaze naturale, din polietilena, montare armaturi, echipamente, accesorii

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatarea, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de montare a conductei in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile si autorizatiile necesare executiei lucrarilor in cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversarile de obstacole naturale si publice.

Organizarea executiei va avea urmatoarea succesiune tehnologica:

- Pregatirea culoarului de lucru;

- Manipularea, stocarea si transportul materialului tubular;

- Imbinarea tevilor;

- Saparea santului pentru conducta;

- Montajul conductei;

- Astuparea conductei;

- Montarea de armaturi si accesorii;

- Curatirea conductei;

- Probarea conductei;

- Efectuarea de reglaj pentru punerea in functiune.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate: - nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: - nu este cazul

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): nu este cazul

- Alte autorizatii cerute pentru proiect: - nu este cazul

  - Localizarea proiectului:

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001: -nu este cazul

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturael, cat si artificiale si alte informatii

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia: Categoria de folosinta a terenului din zona este arabil, faneata, drumuri. La finalizarea lucrarilor constructorul va readuce terenul la starea initiala, prin plantarea de pomi (daca au fost defrisari) si / sau semanarea de vegetatie ierboasa.

- Politici de zonare si de folosire a terenului: - nu este cazul

- Arealele sensibile: - nu este cazul

- Detalii privind orice varianta care a fost luata in considerare: - nu este cazul

  - Caracteristicile impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

O scurta descriere a impactului potential, cu luare in considerare a urmatorilor factori:

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimonului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

In cadrul derularii etapelor de lucru ce se realizeaza la montarea conductei de distributie rezulta urmatoarele aspecte de mediu prevazute in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Surse de aspecte de mediu (procese, activitati, produse) | Aspect de mediu Am(cauza) | Impact asupra mediului (efect) | Regim de lucru N,A | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizare de santier | Schimbarea temporara a folosintei terenului | Impact peisagistic | N | NS |
| 2. | Pregatirea culoarului de lucru si saparea santului pentru amplasarea conductei | Distrugerea temporara a structurii solului | Scaderea fertilitatii solului | N | M |
|  |  | Depozitarea in afara culoarului de lucru a pamantului excavat si a materialelor de constructie in timpul executiei | Distrugerea temporara a vegetatiei | N | M |
| 3. | Functionarea si intretinerea utilajelor si a autoutilitarelor | Emisii de unde sonore in mediu | Poluare fonica | N | NS |
|  |  | Emisii de noxe in aer | Poluarea ozonului - ceata | N | NS |
|  |  | Scurgeri accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol sau in apa | Poluare apa | N | M |
|  |  |  | Poluare sol | N | M |
| 4. | Toate etapele proiectului | Emisii de praf | poluare aer | N | M |
|  |  | Eroziunea solului datorata ploilor si scurgerii de lichide in amplasament | Eroziunea si poluarea potentiala a solului | N | M |
|  |  | Stocarea, manipularea si utilizarea neadecvata a materiilor prime pe amplasament | Poluarea potentiala a solului | N | M |
|  |  | Gestiunea necorespunzatoare a substantelor chimice si periculoase, in special a uleilor, lubrifiantilor si a carburantilor | Poluarea potentiala a solului | N | M |
| 5. | Curatirea conductei | Abandonarea pe sol de resturi de material al conductei | Poluarea temporara a solului | A | NS |
| 6. | Finalizarea proiectului | Nerefacerea ecologica a zonelor afectate de executia lucrarilor | Distrugerea structurii solului | N | S |

Legenda:

N      - Normal

A      - Anormal

NS    - Nesemnificativ

M      - Mediu

S       - Semnificativ

Impactul asupra populatiei va fi unul temporar pe perioada de executie prin pierderea de venituri din agricultura pe zona afectata, iar ca masura de diminuare a pierderii este negocierea unor despagubiri corespunzatoare.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus si temporar, doar pe perioada de executie a conductei.

Impactul produsa asupra apei: nu este cazul, lucrarile de executie nu afecteaza calitatea apei pe zona de lucru.

Impactul produs asupra aerului:

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de esapament rezultate din functionarea utilajelor mecanice si de transport, emisii ce se incadreaza in limitele prevazute de reglementarile in vigoare pentru protectia mediului.

Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre:

Fauna este temporar perturbata doar pe timpul executiei lucrarilor, fara efecte majore. Cantitatile si debitele de poluanti emisi in atmosfera si posibil a fi evacuati accidental nu vor influenta calitatea vegetatiei si faunei din zona, impactul se va limita doar la perimetrul studiat.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) : Se va limita la zona in care este amplasat proiectul

    - Magnitudinea si complexitatea impactului: Nu este cazul

      - Probabilitatea impactului: Redusa

      - Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: -  nu este cazul

      - Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: - nu sete cazul

      - Natura transforntiera a impactului: - nu este cazul

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

O sursa potentiala pentru poluarea apelor o constituie scurgerile incarcate cu sedimente de la decopertarea solului vegetal si saparea santurilor, depozitarea solului vegetal in gramezi, spalarea instalatiilor si a rotilor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cat si de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

- utilajele sa nu aiba scurgeri de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea acestora conform cartii tehnice si cerintelor legale

-  in cazul interventiei la utilajele pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizarii de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor

-  alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate evitandu-se pierderile accidentale

-  se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intamplare. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile special amenajat.

-  Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: - nu este caszul

  - Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Obiectivul de investitie proiectat nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante. Conducta este etansa, verificata prin probele de presiune, deci nu exista posibilitatea de emanatii in aer.

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei permise.

Utilajele implicate in realizarea lucrarii au revizia tehnica efectuata si nu prezinta o posibila sursa majora de poluare. In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele utilajelor si/sau autoutilitare.

Deplasarea utilajelor la frontul de lucru reprezinta cea mai importanta sursa de praf. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementandu-se masuri de diminuare daca se vor produce emisii importante inafara santierului.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: - nu este cazul

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii

Conducta nu constituie o sursa de zgomot si vibratii. Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executarii lucrarilor de montaj conducta, acestea fiind omologate se considera ca zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele admisibile.

Pentru a reduce zgomotul si vibratiile se vor lua urmatoarele masuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balaste sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a se evita depasirea limitei maxime de admisie (LMA)

-  efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca emisiile sa se incadreze in prevederile NRTA 4/1998

- Amenajarile si dorarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau vibratiilor, deoarece nivelul produs de acesta este nesemnificativ. Dupa punerea in functiune a conductei nu vor mai exista surse de zgomot si vibratii.

  - Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii

In activitatea desfasurata dupa darea in exploatare nu se vor produce substante radioactive si nici nu vor aparea surse artificiale de radiatie.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: - nu este cazul

  - Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atat in timpul executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

O posibila sursa de poluare locala a solului, ar fi eventualele defectiuni tehnice ale utilajelor. Alimentarea si gresarea utilajelor se face in locuri special amenajate, luandu-se toate masurile de protectie.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere, ci ele se vor depozita separat pe categorii in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

In timpul executiei lucrarilor solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamantului rezultat din sapatura, iar la incheierea lucrarilor se va recoperta pe traseu in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Traseul retelei de distributie gaze naturale merge in lungul drumului de exploatare DE333, pe langa culturile agricole.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii

Transportul materialului de umplututra de la/la locul de montare a conductei in basculante acoperite cu prelata.

Deplasarea mijloacelor de transport prin localitati sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h pentru reducerea zgomotului si evitarea vibratiilor

Stocarea substantelor periculoase in celule etanse si depozitare in locuri special amenajate.

Refacerea zonei la terminarea lucrarilor.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.: - Pe traseul ales nu sunt obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:  In timpul lucrarilor de executie, constructorul va respecta si normele privind protectia si igiena muncii in constructii. Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca pe traseul lucrarii sa se respecte igiena in constructii si curatenia astfel incat sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

  - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

- Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hartie, metale, plastic, filtre de ulei, lavete etc.) in cantitati mici, putand fi recuperate. In timpul functionarii instalatiei nu se produc deseuri.

- Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii in recipienti sau containere destinate colectarii acestora. Deseurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, dupa obtinerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.

  - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: nu este cazul

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

In tabelul de mai jos sunt prevazute cateva masuri de monitorizare a mediului pe perioada de constructie.

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de executie a lucrarilor |
| Aer | Functionarea utilajelor si autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuala | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emisi de utilaje | Cand se lucreaza in zona culoarului | Antreprenor general |
| Deseuri | Cantitate deseuri din organizare santier | Saptamanal | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare, referitoare la protectia mediului din Romania.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

- Ordonanta de urgenta nr. 195/22 decembrie 2005 privind protectia mediului, aprobata cu Legea nr. 265/2006 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.164/2008

- Legean nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului  (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice însol).

- Hotararea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate in exteriorul cladirilor.

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

- Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

- HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.): -nu este cazul

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Organizarea santierului se face de catre antreprenor care va stabili solutiile cele mai avantajoase cu acceptul investitorului. Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare si depozitare. Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia avand o cota de risc mica .

Cazarea nu se va face in organizarea de santier;se va face zilnic transportul muncitorilor;

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii si are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

- Localizarea organizarii de santier:

Accesul la locul executiei se va face pe drumurile de exploatare existente.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o sursa de zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate.Emisiile de noxe se incadreaza in limitele maxime admise in Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute în Ord. Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. Impactul asupra mediului este si peisagistic pe perioada de executie a lucrarilor.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sanu afecteze cadrul natural din zona respectivă si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca sia normelor de igiena.

- Surse de poluanti si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor,a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica,praf, emisii si vibratii.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Asigurarea utilitatilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor în bune conditiii (sursa de alimentare cu apa, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitati igienicosanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în statii speciale pentru astfel de operatii.

Revizii periodice ale utilajelor conform cartii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nucorespunda normelor legale.

Colectare si depozitare selectiva a deseurilor.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa terminarea lucrarilor de montaj conducta, astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe marginea santului, în final depunand stratul vegetal

depozitat separat astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial, la categoria de folosinta initiala.

Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala în locuri inguste si prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasament.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale: - nu este cazul

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

Nu este cazul deoarece prin lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea executiei investitiei terenul va fi readus la starea initiala, la aceeasi categorie de folosinta. Acestea sunt:

- eliberarea terenului de deseuri metalice;

- împrastierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- insamantare acolo unde este cazul;

- solul se va fertiliza prin administrarea de ingrasaminte.

- receptia lucrarilor de redarea terenului la categoria de folosinta initiala semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;

- ANEXE - PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor:

- Plan de incadrare in zona (plansa A0)

- Plan de situatie, scara 1:1000 (plansele A1 si A2)

- Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare: nu este cazul

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului: nu este cazul

- PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie national Stereo 1970: nu este cazul

- Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar:  nu este cazul

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului: nu este cazul

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar:  nu este cazul

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Intocmit:

Ing. Renato Valentin Bana