Iulie 2018

CUPRINS

| I. | Denumirea proiectului |
| --- | --- |
| II. | Titular/Beneficiar |
| III. | Descrierea proiectului |
| III.1. | Date generale (Rezumatul proiectului) |
| III.2. | Justificarea necesitatii proiectului |
| III.3. | Descrierea generala a lucrarilor proiectate |
| III.4. | Elemente specifice caracteristice proiectului propus |
| III.4.1. | Profilul si capacitatile de productie |
| III.4.2. | Caracteristici constructive si functionale |
| III.4.3. | Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora |
| III.4.4. | Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă |
| III.4.5. | Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei. |
| III.4.6. | Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente |
| III.4.7. | Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode folosite in constructie |
| III.4.8. | Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară |
| III.5. | Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate |
| III.6. | Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare |
| III.7. | Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului |
| III.8. | Alte autorizaţii cerute pentru proiect |
| III.9. | Localizarea proiectului |
| III.9.1 | Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 |
| III.9.2 | Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia |
| III.9.3. | Politici de zonare şi de folosire a terenului |
| III.9.4. | Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare |
| III.10. | Surse de poluare si caracteristicile impactului potenţial |
| III.10.1 | Impactul potential asupra apelor |
| III.10.2 | Impactul potential asupra aerului |
| III.10.3 | Zgomot si vibratii |
| III.10.4 | Impactul potential asupra solului si subsolului |
| III.10.5 | Biodiversitatea |
| III.10.6 | Peisajul |
| III.10.7 | Mediul social si economic |
| III.10.8 | Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural |
| IV. | Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |
| IV.1. | Protecţia calităţii apelor |
| IV.2. | Protecţia aerului |
| IV.3. | Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor |
| IV.4. | Protecţia împotriva radiaţiilor |
| IV.5. | Protecţia solului şi a subsolului |
| IV.6. | Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice |
| IV.7. | Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public |
| IV.8. | Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament |
| IV.9. | Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |
| V. | Prevederi pentru monitorizarea mediului |
| VI. | Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară |
| VII. | Lucrări necesare organizării de şantier |
| VIII. | Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii |
| IX. | INFORMAŢII PRIVIND ARIIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR |
| IX.1. | Amplasarea proiectului în raport cu aria protejata de interes comunitar |
| IX.2. | Prezenţa si efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului |
| IX.3. | Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu (sau nu este necesar) pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar |
| IX.4. | Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria protejata de interes comunitar |
| X. | BIBLIOGRAFIE |
| XI. | ANEXE. PIESE DESENATE |

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI

“CONSTRUIRE IMOBIL D+P+6E LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI CU ACCES PENTRU PUBLIC LA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR HCL NR. 109/27.04.2017: UTILIZARI ADMISE SI Hmax = 27m ”  propus a fi amplasat in mun. Constanta, str. Nespeceficata, FN, sola 56, parcela VN 572/1, lot 1, judetul Constanta

- TITULAR / BENEFICIAR

Beneficiarul investitiei -  TAMAS ESTATE S.R.L.

Proiectantul general al lucrării: ASP – Atelier Arhitectura

- DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1.    Date generale

Documentatia in faza DTAC pentru care se solicita acordul de mediu cuprinde lucrari de construire a unui imobil cu regimul D+P+6E..

Suprafata construita la sol este de  127,00 mp, iar suprafata construita desfasurata de 1050,00 mp.La demisol vor fi amenajate 6 locuri de parcare, cate un loc de parcare pentru apartamentele situate la etajele 1-4, care vor avea Su mai mica de 100 mp, si 2 locuri de parcare pentru apartamentul duplex de la etajele 5 si 6, care va avea Su mai mare de 100 mp.

Parcarile vor fi asigurate conform Anexa 1 a Regulamentului Urbanistic aferent PUZ aprobat prin HCL Constanta din 109/27.04.2017;

Spatiile verzi vor fi cel putin in cuantumul minim specificat in HCJ Constanta nr. 152/22.05.2013, respectiv 125,1 mp..

III.2. 	Justificarea necesitatii proiectului

Beneficiarul investiţiei doreşte construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinte cu regimul de inaltime D+P+6E. Proiectul a fost întocmit conform temei date de către Beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Imobillul  proiectat va avea în total opt nivele –demisol, parter şi 6 (sase) etaje.

Constructia propusa se incadreaza in categoria IMOBILELOR DE LOCUINTE COLECTIVE.

III.3. 	Descrierea generala a lucrarilor proiectate

SISTEMUL CONSTRUCTIV

- Structura. constructiva este independenta, cu un regim de inaltime de D+P+6E. Se utilizeaza o structura din cadre din beton armat. Inchiderile exterioare se vor executa cu zidarie de caramida sau BCA placata la exterior cu polistiren. Placa de peste parter se va realiza din beton armat turnat monolit.

- Acoperisul va fi tip terasa necirculabila.

- Hidroizolatia va fi tip PLUVITEC.

- Peretii interiori se realizeaza din caramida sau BCA de 25 cm respectiv 15 cm grosime.

-Fundatia este de tip radier sau grinzi fundatii continui, sub ziduri din beton armat. Umpluturile din jurul fundatiilor se vor executa imediat ce constructia a depasit nivelul terenului natural.

Constructia prin destinatia ei nu genereaza aglomerari de persoane.

VOLUMETRIA SI SPATIUL OBTINUT

Sunt conditionate de cerintele beneficiarului. Solutiile au fost alese astfel incat sa fie in concordanta cu conditiile locale specifice amplasamentului, astfel incat sa ofere un maxim de eficienta investitiei respective.

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune realizarea unui imobil de locuinte cu regim de inaltime D+P+6E.

TRATAREA ARHITECTURALA

Aceasta este subordonata cadrului natural al zonei. Aportul la plastica arhitecturala, a aspectului cladirii consta in largirea gamei de finisaje utilizate si la rafinamentul solutiilor de detaliu - specifice. S-au urmarit avantajele ce decurg din solutiile tehnico-economice si de confort functional. Constructiile necesita intretinere permanenta. Reparatiile curente si observarea eventualelor deteriorari datorate factorilor externi, pe durata de viata a cladirilor intra in obligatiile beneficiarului.

MATERIALELE FOLOSITE

Atat functionalul, cat si finisajele interioare si exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul si cu cerintele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atat la exterior, cat si la interior finisaje durabile de calitate, rezistente in timpul exploatarii.

FINISAJE INTERIOARE

a. Pardoselile: Se prevad pardoseli calde din parchet la camera de zi si dormitoare si reci la bai, bucatarie, holuri si terase exterioare.

b. Peretii: in bai si in bucatarie se pevede faianta, in restul incaperilor zugraveli cu var lavabil.

c. Tavanul: var lavabil pe suprafetele de rigips ale tavanului.

d. Iluminatul: va fi asigurat cu corpuri tip AB la bai si incandescente la celelalte incaperi. In casa scarii, camera de zi si in holuri se pot prevedea aplice (spoturi de lumina). Se prevede iluminat exterior la intrarea in locuinta, la terase si la aleile de acces.

e. Tamplaria:

- tamplarie interioara la parter si mansarda: din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, usile pline sau  vitrate.

- tamplarie exterioara din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, usile pline sau  vitrate.

f. Vopsitorie: se prevede vopsitorie in doua straturi la toate instalatiile si confectiile metalice de la scara, terase si balcoane, precum si la toate elementele de lemn.

g.Scara: se va realiza din beton armat, constituind cale de evacuare PSI.

h.Ventilatia se face natural. Se prevad ferestre la demisol, parter si etaje..

FINISAJE EXTERIOARE

a.Var lavabil de exterior

b.Var lavabil de exterior

c.Tamplarie PVC

d.Placaj de lemn

INVELITOAREA

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila.

Apa pluviala de pe invelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite in camp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi si burlane din materiale plastice (PVC etc.). Apa pluviala se va colecta in interiorul incintei.

ASIGURAREA LOCURILOR DE PARCARE

Accesul in incinta proprietatii se va face de pe strada Perlei, de unde va exista un traseu intern ce va asigura locuri de parcare auto la nivelul parterului si demisol..

Locurile de parcare asigurate sunt :

-1 loc de parcare auto pentru unitate locative cu Su sub 100 mp;

-2 locuri de parcare auto pentru unitate locative cu Su peste 100 mp;

Locurile de parcare pentru rezidenti vor fi asigurate la demisol.Se va asigura 1 loc de parcare pentru spatiile comerciale la nivelul terenului amenajat.

SISTEMATIZAREA VERTICALA

Sistematizarea verticala a avut in vedere alegerea celor mai judicioase solutii privind asigurarea evacuarii apelor pluviale de pe amplasament, utilizand sistemul de scurgere gravitational. La ploi mari pot aparea torenti. Se recomanda ca terenul sa fie amenajat prin terasari, plantari de arbusti, inierbari, si acolo unde este posibil sa se execute lucrari speciale de consolidare si drenare. Apele pluviale de pe constructie, se colecteaza in jgheaburi, din PVC si se dirijeaza la sol, prin burlane din acelasi material. Se asigura trotuare de protectie de min. 80 cm prevazute cu rigole in jurul constructiilor, si alei de acces carosabile ce asigura accesul la locurile de parcare.

ASIGURAREA UTILITATILOR

Alimentarea consumatorilor cladirilor cu energie electrica se va face dintr-un bloc de masura si protectie amplasat in exterior la limita de proprietate. Solutia finala privind alimentarea cu energie electrica va fi stabilita in cadrul Avizului de racordare in conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare si utilizare a energiei electrice la solicitarea beneficiarului investitiei.

Consumatorii electrici ai cladirilor vor fi racordati la tabloul general (TG) amplasat la parterul acestora.

De la blocul de masura si protectie va pleca o coloana ce va alimenta tabloul general. Protectia coloanei de alimentare cu energie electrica se realizeaza prin intermediul intrerupatorului automat.

In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic se realizeaza o instalatie de incalzire dimensionata pentru a asigura temperaturi interioare conform normativelor in vigoare, pentru fiecare spatiu locativ.

III.4.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

- Cladiri

Infrastructura este constituita din grinzi fundatii continui in axele cadrelor suprastructurii formate din talpa si grinda. Grinzile de fundatii din axele principale sunt legate intre ele cu grinzi de fundatii pe inaltimea talpilor fundatiilor continui. Fundarea este realizata prin intermediul unei perne de piatra sparta compactate si evazate fata fata de conturul exterior al fundatiilor, executate pe un strat de loess compactat, a carui presiune conventionala se va stabili prin caietul de sarcini.

Structura de rezistenta a corpului de constructie de D+P+6E nivele este alcatuita din cadre de beton armat amplasate pe directii principale, stalpii cadrelor, precum si grizile de legatura intre stalpi au sec tiune dreptunghiulara. Portiunea din exterior, situata in afara conturului format de stalpii de cadru este preluata prin placi in console, fara grinzi.

2.Parcari, alei carosabile si necarosabile, trotuare

Conform nomativului PD177-2001 (Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si semirigide)-pentru zona cu piatra sparta si trafic foarte usor, la parcari si alei carosabile s-a prevazut o structura tip 4 cu o grosime a stratului rutier de 51.0 cm si anume:

- 4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură – SR EN 13108/1/2007;

- 5 cm binder de criblura 22,4  SR EN 13108/1/2007;

- 10 cm macadam

- 25 cm fundatie piatra sparta

- 7 cm substrat de nisip

Structura rutiera descrisa mai sus se va poza pe un strat de umplutura din loess nivelat si compactat.

La trotuare si aleile necarosabile s-a prevazut o structura cu o grosime de 19 cm si anume:

- 4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură – SR EN 13108/1/2007;

- 10 cm strat de piatra sparta;

- 5 cm substrat de nisip.

Incadrarea aleilor necarosabile se va face cu borduri din beton sau granit de 10x15 cm, iar a trotuarelor cu borduri din beton sau granit de 10x15 cm spre forntul construit( cladiri) si borduri din beton sau granit de 20x25 cm spre carosabil.

3.Spatii verzi

In prima etapa se va asterne pamantul vegetal pe toata suprafata cu o grosime de 10 cm, dupa care se vor asterne rulouriule de gazon in grosime de 3 cm.. Suprafata spatiilor verzi este de 125,1 mp, cu respectarea HCJ Constanta nr. 152/22.05.2013.

4. Alimentare cu apa si canalizare

In zona amplasamentului  exista retele de alimentare cu apa si canalizare.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi  de catre un proiectant agreat de S.C. RAJA S.A. documentatia pentru obtinerea avizului tehnic de racordare.

III.4.1 Profilul si capacitatile de productie

Realizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului proiect implica executarea unor lucrari cu caracter specific grupate astfel:

- Lucrari de terasamente -  cuprind lucrarile prin care se rezolva sistematizarea pe verticala, si se concretizeaza in:

  - Sapatura pana la cota de fundare

  - Umplutura + compactare

- Lucrari de cofrare, armare si betonare la imobil

- Lucrari de zidarie, tencuieli si zugraveli interioare si exterioare

- Lucrari de tamplarie exterioara si interioara, metalica, din lemn sau PVC

- Lucrari de spatii verzi

- Lucrari de realizare a carosabilului

- Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei – semnalizarea pe timpul executiei si semnalizarea definitiva.

III.4.2.  Caracteristici constructive si functionale

III.4.2.1 Lucrari de terasamente

Lucrarile de sapaturi vor incepe numai dupa identificarea pe teren a tuturor retelelor si devierea lor. In cazul in care in timpul executiei lucrarilor apar intamplator retele de instala|ii subterane neprevazute in proiectele de specialitate se vor opri lucrarile si se va chema proiectantul si organele de exploatare a retelelor.

Operatia de sapatura se va executa cu excavatorul pe pneuri in straturi succesive pana la atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect.

Pamantul din sapaturi si pentru umpluturi se va transporta cu autobasculanta, in depozite amenajate, respectandu-se prevederile primariei referitoare la pastrarea curateniei localitatii (de ex.: spalarea rotilor si a exteriorului basculantei la iesirea din santier sau din depozit cu jet de apa sub presiune pe platforme special amenajate etc.).

Dupa efectuarea sapaturilor si evacuarea pamantului rezultat se va executa pregatirea patului in vederea asternerii  straturilor constante sistemului rutier.

In principiu cota de fundare este cea prevazuta in proiect. Coborarea cotei de fundare (coborarea fundului sapaturii) sub cota diin proiect se stabileste cu ocazia receptiei naturii terenului de fundare de catre geolog, daca se constata ca terenul nu are caracteristicile avute in vedere la proiectare.

Umpluturile se vor receptiona de catre geolog in baza buletinelor de analiza privitor la greutatea volumetrica in stare uscata. Nu se va trece la lucrarile pentru realizarea placii de la cota ±0,00 pana nu se receptioneaza umpluturile.

Gradul de compactare al pamantului cerut prin proiect se considera realizat daca greutatea volumetrica in stare uscata   1,67 t/mc.

III.4.2.2 Armarea, cofrarea si betonare elemente structura

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confruntarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei in momentul montarii.

Legarea armaturilor trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura electrica prin puncte.

Plasele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elemente din beton armat, monolite sau prefabricate (placi pentru plansee si acoperisuri etc) solicitate de regula numai de incarcari statice.

Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NE012- 2010 (pct.3.25 - 3.30) a Instructiunilor P 59-80 si Catalogul MIM ISPS Buzau 1978.

Montarea armaturilor se poate face bara la bara (bare flotante) sau sub forma de subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate in condi|ii industriale, asigura o crestere a productivitatii muncii.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei acestora cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru orice element de constructii, operable de montare a panourilor de cofraj se succed in principiu in urmatoarea ordine:

- curatirea si nivelarea locului de montaj;

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, in

apropierea locului de montaj;

- curatirea si ungerea panourilor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;

- verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atat in plan cat si pe

verticala si fixarea lor in pozitie corecta;

-incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitive a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de montare (juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contavantuiri etc) si

- etansarea rosturilor.

La folosirea panourilor de cofraj, se vor evita, pe cat posibil, practicarea gaurilor in astereala si baterea cuielor in scheiet. Se interzice cu desavarsire taierea sau cioplirea panourilor, in scopul adaptarii lor dimensionale sau de detaliu la cazuri particular de folosire, in toate asemenea cazuri fiind necesara adoptarea unor completari la fata locului sau a unor panouri speciale.

Panourile de care sunt fixate cutiile pentru gauri de trecere, sipcile pentru santuri ale traseelor de instalatii etc, vor fi folosite cu aceeasi destinatie la fiecare refolosire. Cutiile si sipcile se vor fixa de panouri in cuie avand grosimea minima de 1,8mm. Pentru a se usura decofrarea panourilor echipate cu astfel de piese in relief, acestea vor fi curatate si unse cu deosebita atenjie.

Contravantuirile esafodajelor vor fi bine stranse cu dispozitivele lor de asamblare, verificarea fiind obligatorie.

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzator precizarilor din Normativul NE012/99, cap.5.

Transportul betonului de lucrabilitate L.3 si L.4 (tasarea conului cu 9 cm respectiv 15 cm) se face cu autoagitatoare, iar a celor cu lucrabilitate L.2 (tasarea conului cu 1+4cm) cu autobasculante cu bena amenajate corespunzator.

Se admite transportul betonului de lucrabilitate L.3 cu autobasculanta cu condi|ia ca la locul de descarcare sa se asigure reomogenizarea amestecului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau roabe.

Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii acesteia si nu poate depasi valorile de mai jos decat cand se utilizeaza aditivi intarzietori:

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

- corespondenta cotelor cofrajelor, atat In plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din proiect; orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor;

- verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele nivelelor inferioare;

- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor;

- masurile pentru fixarea cofrajelor de elemente de sustinere;

- rezistenta si stabilitatea elementelor de sus|inere existente si corecta montare si fixare a sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren, etc;

- dispozifia corecta a armaturilor si corespondenfa diametrelor si numarul lor, cu cele din

proiect, solidarizarea armaturilor intre ele (prin legarea, sudurura, petrecere) existenta in

numar suficient a distantierilor;

- instalarea conform planului (proiectului), a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru crearea de goluri.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

a) la locul de punere in lucrare, descarcarea betonului se va face in bene, pompe de beton sau jgheaburi, pentru a se evita alte manipulari;

b) daca betonul adus la locul de punere in lucru prezinta segregari, se va proceda la descarcarea si reamestecarea lui pe platforma special amenajata, fara a se adauga insa apa;

c) nnaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5m;

d) turnarea betonului de la inaltime mai mare de 1,5m se va face prin tuburi alcatuite din tronsoane de forma tronconica;

e) betonul trebuie sa fie raspandit uniform si in grosime de cel mult 50cm. Nu se admite intinderea betonului prin tragere cu grebla sau azvarlirea cu lopata la distante mai mari de 1,50m;

f) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta in proiect, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola, daca totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

g) se va urmari cu atenjie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

h) nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul vibrarii betonului si nici asezarea pe armaturi a vibrorului;

i) in nodurile cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul ca aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilita|i de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului;

j) circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe punti speciale care sa nu rezeme pe armaturi, fiind interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe cofraje;

k) in cazul turnarii unor betoane speciale (aparente, torcretare etc) sau a unor elemente de construc|ii diferite de cele indicate la pct.3.4, se vor respecta prescriptiile speciale sau precizarile date prin proiect;

l) instalarea podinei pentru circulatia lucratorilor si a mijloacelor de transport pe planseele de beton, precum si depozitarea pe ele a schelelor, cofrajelor si armaturilor pentru etajele superioare este permisa numai dupa 24...36 ore in functie de temperatura si tipul de ciment utilizat.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul de lot. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate etc) care pot afecta stabilitatea constructiei, decofrarea se va sista pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;

- susfinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme;

- slabirea pieselor de fixare (pene, vinciuri etc) se va face treptat, fara socuri;

- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elemente ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor.

In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3m, la decofrare se vor lasa sau remonta popi de siguranta care vor fi mentinuti, iar pozitia acestora se recomanda a se stabili astfel:

- la grinzi pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora; la deschideri mai mari, numarul lor se va spori astfel incat distanta dintre popi sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m;

-la placi se va lasa cel pup un pop de siguranta la mijlocul lor si cel pup un pop la 12 mp de placa;

- intre diferite etaje, popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul.

Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza.

Dupa decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de catre seful lotului, delegatul beneficiarului si eventual de catre proiectant la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces verbal, de lucrari ascunse, in care se vor consemna calitatea lucrarilor, precum si eventualele defecte constatate si aprecierea importantei lor. Este interzisa efectuarea de operatii de orice fel, inaintea acestei examinari.

In cazul in care se constata defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate etc), remedierea acestora se va face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si cu supravegherea beneficiarului. Dupa executarea acestor remedieri, se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse in care se va menpna procedeul de remediere adoptat.

La lucrarile la care se prevede aplicarea unor finisaje, defectele superficiale se vor remedia odata cu executarea finisajului respectiv.

Receptia structurii de rezistenta se efectueaza pe intreaga constructie sau pe parti de constructie (fundatie, tronson, scara, etc) in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant impreuna cu beneficiarul si executantul.

Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata de cei trei factori pe parcursul executiei.

III.4.3. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a   acestora

Executia lucrarilor va implica utilizarea de materii prime specifice activitatilor de constructii cladiri: nisip, piatra sparta,beton de ciment, armaturi din otel-beton, blocuri de caramida sau b.c.a, hidroizolatii, termoizolatii, tamplarie de lemn si PVC, tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, pardoseli ceramice si parchet, instalatii sanitare, termice, electrice.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societati de profil (statii de combustibil), fara a necesita depozite temporare pe amplasament.

Lucrările de execuţie prevăzute implică folosirea urmatoarelor utilaje:

-	Utilaje terasiere pentru executia lucrarilor de terasamente si a structurii rutiere, respectiv buldoexcavator, cilindru compactor;

-	Miloace de transport materiale (piatra, nisip,beton, armaturi, cofraje, zidarie din caramida si b.c.a, materiale finisaje) – autobasculante de 18 si 24 mc, autobetoniere de 9 si 10 mc, autocamioane;

-	Utilaje pentru executia lucrarilor de arhitectura, rezistenta, instalatii – automacara, macara pioner, malaxor mortar, topitor bitum, autopompa hidraulica pentru beton, masina fasonat otel-beton, ciocan pneumatic, aparat sudura, bormasina, vibrator de interior.

III.4.4. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Racordarea la utilitati se va face dupa finalizarea lucrarilor de rezistenta, arhitectura si instalatii interioare. In perioada de executie a lucrarilor se vor asigura utilitatile pe organizare de santier, urmand ca dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, se vor incheia si contractele cu furnizorii de utilitati-alimentare cu apa, canalizare, , gaz, energie electrica, telefonie, internet.

Organizarea desantier va fi amplasata in apropierea imobilului, conform si va consta in: container birou – 1 buc; container magazie – 1 buc si grupuri sanitare ecologice – 2 buc.

Asigurarea racordării provizorii pentru organizarea execuţiei, la reţeaua de utilităţi din zona amplasamentului se va realiza astfel:

a. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea celor doua containere la reteaua ENEL din zona. Pentru inregistrarea consumului de energie electrica se va monta un contor.

b. Telefonie şi date: nu este cazul in perioada de executie.

c. Alimentarea cu apă: Alimentarea cu apă provizorie se va face din bidoane de 20 l ce vor fi montate pe o instalatie de dozare amplasata in containerul birou.

d. Canalizarea menajeră: nu este cazul. Vor fi amplasate doua toalete ecologice care vor fi vidanjate de o firma specializata/

e. Canalizarea pluvială: Evacuarea apelor pluviale de pe construcţii se face prin jgheaburi şi burlane la terenul natural şi apoi prin sistematizarea verticală existentă la rigolele şi canalele de colectare a apelor pluviale existente.

În cazul în care pe amplasament se vor descoperi, cu ocazia săpăturilor, reţele tehnico-edilitare neidentificate la data elaborării proiectului, se va lua legătura cu proprietarul reţelei şi proiectantul, pentru analiza soluţiilor (protecţie, deviere, etc).

III.4.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Nu sunt necesare activitati speciale de refacere a amplasamentului intrucat nu exista zone afectate semnificativ de executia lucrarilor.

Activitatile de dezafectare de pe amplasamentul lucrarilor si al organizarii de santier dupa terminarea executiei sunt urmatoarele:

• Utilajele si orice echipamente mecanice se vor retrage la terminarea lucrarilor, de preferinta pe masura ce nu mai sunt utilizate, prin grija si raspunderea contractorului.

• Va fi curatat amplasamentul de resturi si pete de carburanti [daca este cazul], precum si alte resturi si materiale de constructie.

Solutiile si masurile de dezafectare nu presupun tehnologii, echipamente si conditii de protectie speciala, ci numai de tipul celor care au fost mentionate cu conditia ca ele sa fie corect realizate, controlate si receptionate in mod strict de beneficiar.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

Drumul de acces la imobil va fi executat pe amplasamentul unui drum existent.

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode folosite in constructie.

Pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiect sunt necesare urmatoarele operatiuni :

1.	Lucrari de terasamente -  cuprind lucrarile prin care se rezolva sistematizarea pe verticala, si se concretizeaza in:

a.	Sapatura pana la cota de fundare

b.	Umplutura + compactare – pregatirea patului in vederea asternerii pernei de piatra

2.	Lucrari de armare, cofrare si betonare

3.   Lucrari de arhitectura

4.   Lucrari de instalatii sanitare, termice, electrice, telefonie internet

5.	Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei – semnalizarea pe timpul executiei si semnalizarea definitiva.

III.4.8. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Durata execuţiei estimate pentru imobil D+P+6E, precum si pentru organizarea executiei este de 18 luni.

III.5. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus nu este direct legat/conditionat de realizarea unor alte proiecte, dar evolutia urbanistica a zonei este completata cu alte proiecte imobiliare din imprejurimi care dezvolta mult potenpalul turistic litoral al Marii Negre si al zonelor limitrofe.

- In zona se vor realiza si alte proiecte de locuinte colective, unele din ele cu spatii comerciale la parter, pentru ca zona este de mare interes pentru cei care vor sa-si cumpere un apartament in zona litoralului, in special cei din afara judetului.

- Un alt proiect de utilitate publica este promovat de Administratia Nationala Apele Romane prin Programul Operational Infrastructura Mare - Sector Mediu (2014-2020), si anume proiectul “Reducerea eroziunii costiere, Faza a II-a”, Lotul Mamaia.

Amplasamentul investitiei este in Judetul Constanta, municipiul Constanta:

limita nordica: zona hotel Arcadia;

limita sudica: structura RJ1 din zona Mamaia Sud.

Principalele cai de acces sunt:

in zona de Sud a lotului: de pe Faleza Mamaia;

in zona de Nord: direct de pe strazile adiacente.

Coordonatele sale geografice sunt:

In partea de Nord: 44°17'33.32" N si 28°37'26.15" E.

In partea de Sud: 44°13'39.76" N si 28°37'45.94" E.

In Figura nr.5 de mai jos este prezentat planul conceptual C1. Din cadrul informatiilor disponibile referitoare la dezvoltarea istorica a liniei tarmului din Mamaia [Halcrow,2011], s-a observat faptul ca in principal eroziune are loc in zona Mamaia Centru, in timp ce in zona Mamaia Nord eroziunea este neglijabila, sau apare chiar o mica depunere.

In cadrul planului conceptual C1 este propusa aplicarea unei structuri costiere aproximativ la limita dintre Mamaia Centru si Mamaia Nord. La sud de aceasta structura, este creata o plaja stabila (fara transporturi longitudinale medii anuale de sedimente), deoarece orientarea noii linii a tarmului este similara orientarii de echilibru. Figurile prezinta faptul ca digurile de larg existente in zona Mamaia Centru vor fi localizate la distanta relativ mica de noua linie a tarmului. Acest lucru va conduce la procese morfologice neasteptate si incerte, prin urmare aceste structuri necesita sa fie indepartate. In planul conceptual C1 nu este propusa reabilitarea acestor diguri, din cauza ca sunt prea costisitoare si pot conduce la curenti circulari periculosi si alte procese morfologice nedorite (si cu aceasta pierderi de sedimente).

Fig. nr.5 - Planul conceptual de amenajare C1

III.6. Detalii privind variantele care au fost luate în considerare

Nu au existat alte variante pentru amplasarea imobilului, intrucat terenul pentru executia acestuia este proprietatea beneficiarului. La amplasarea organizarii executiei s-a luat in considerare realizarea si dezafectarea acesteia cu costuri minime.

III.7. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

III.8.  Alte autorizaţii cerute pentru proiect

S-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 1908/11.05.2018  emis de Primaria Municipiului Constanta. Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt necesare la obţinerea Autorizaţiei de Construire.

Zona in care se va realiza proiectul a fost studiata din punct de vedere al dezvoltarii si reglemetata prin HCL 109/27.04.2017 si 166/31.05.2017.

III.9. Localizarea proiectului

Amplasament: Municipiul Constanta, judetul Constanta, in zona costiere a lacului Siutghiol.

Zona este preponderent rezidentiala, fiind caracterizata de imobile preponderent individuale si colective de locuit, dar si de constructii cu alte functiuni care completeaza caracterul rezidential:

- Universitate

- benzinarie

Suprafata terenului este de 416,66 mp din acte si 417,00 mp din masuratori si are urmatoarele vecinătăţi:

- la nord-est: strada (De 659)  pe o lungime de 25,00 m

- la nord-vest : most. Velula Eminw ( IE 235605) pe o lungime de 16,67 m

- la sud –vest:  propr. Surdila Ana pe o lungime de 25,00 m

-la sud-est:: trotuar – bdul Aurel Vlaicu pe o lungime de 16,67 m.

- Coordonatele punctelor de contur ale terenului sunt urmatoarele:

| Punct | Coordonate punct de contur Nord (X-m) | Coordonate punct de contur Est (Y-m) | Lungimi (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 307681.722 | 789267.305 | 25.002 |
| 2 | 307664.461 | 789285.393 | 16.665 |
| 3 | 307652.261 | 789274.041 | 25.002 |
| 4 | 307669.520 | 789255.952 | 16.667 |

III.9.1.  Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001
            Nu este cazul

III.9.2. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1908/11.05.2018  , se certifică următoarele:

Regimul juridic:

- Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta.

- Imobilul identificat cu numarul cadastral 2425156, carte funciara nr. 242516 este proprietatea SC TAMAS ESTATE SRL conform inscrisurilor din Extrasul de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 42693/04.04.2018.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriuiui sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- zone protejate: DA -situare in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.361/12.07.2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national: Situl " Asezare" Cod LMI 2004 CT-l-s-A-02554, nr.crt.14, la intersectia Bd.Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantina).

- interdictii temporare (definitive) de construire: NU

- terenul face parte din zona de impozitare B.

Regimul economic:

imobilul identificat cu numarul cadastral 2425156, carte funciara nr. 242516 este proprietatea SC TAMAS ESTATE SRL conform inscrisurilor din Extrasul de carte funciara pentru informare eliberat sub nr. cerere 42693/04.04.2018.

Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriuiui sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

zone protejate: DA -situare in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.361/12.07.2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national: Situl " Ajezare" Cod LMI 2004 CT-l-s-A-02554, nr.crt.14, la intersectia Bd.Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantina).

interdictii temporare (definitive) de construire: NU

terenul face parte din zona de impozitare B.

•	amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spafii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport, imprejmuiri;

•	parcaje la sol si multietajate (cele multietajate sa nu fie vizibile dintr-o circulatie publica majora) si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice;

•	constructii aferente echiparii tehnico-edilitare- care sa nu fie vizibile dinspre strada sau daca sunt sa fie mascate si integrate in arhitectura cladirii;

•	Art. 3 UTILIZARIINTERZISE: activitivitati productive si constructii provizorii de orice natura, cu exceptia teraselor pentru cafenele, cofetarii, restaurante, depozitare si comert en-gros, depozitari de materiale refolsobile si platforme de precolectare a deseurilor urbane vizibile din circulatiile publice, depozitarea de substante inflamabile sau toxice; autobaze, unitatati de transport si statii de intretinere auto, spalatorie, lucari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate, orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedice evacuarea si colectarea acestora, orice alta functiune ce nu a fost mentionata la articolul 1 si 2 din prezentul regulament.

-	Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-	zone protejate: DA -situare in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.361/12.07.2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului cultural national: Situl" Asezare" Cod LMI 2004 CT-l-s-A-02554 , nr.crt.14, la intersectia Bd.Tomis cu Bd. Aurel Vlaicu si malul de S al lacului Siutghiol (datare sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantina).

-	interdictii temporare (definitive) de construire: NU

-	terenul face parte din zona de impozitare B.

Regimul tehnic:

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) max. aprobat 60%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) max. aprobat 4

SUPRAFATA TERENULUI: 417 mp conform acte si masuratori, cu front la Bdul Aurel Vlaicu de 16,665 m si la str Perlei de 25, 002 m;

- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

-front la strada de minimum 8,0 m pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru cladiri izolate sau cuplate, suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate; adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei. -AMPLASAREA CLADIRILOR FAJA DE ALINIAMENT

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate in PARTEAII, a prezentului regulament, pet. 6.5. Amplasarea fata de aliniament, care stipuleaza:

"-Retragerea constructiilor fata de aliniament va respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale ori retragerile impuse de asigurarea unei zone de protectie fata de alte constructii sau instalatii, - depasirea aliniamentului cu trepte de acces in cIadire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fatadelor pana la inaltimea de 4,0 m de la cota trotuarului amenajat este interzisa; se pot amplasa pe aliniament cIadirile  noi care acopera calcanele invecinate vizibile din domeniul public dar nu mai mult de 1/3 din deschiderea parcelei. In cazul amplasarii cIadirilor pe aliniament NU se admit console, bafeoane sau bovindouri peste domeniul public."

Pentru strazile Topazului, Safirului, Perlei, Agatului si Smaraldului se propun sensuri unice: ampriza 9,00metri: 2,00metri trotuar + 5,00metri carosabil + 2,00metri trotuar; noul aliniament al terenului se va retrage la 4,50metri din axul drumurilor de exploatare existente; fat§ de aliniamenul rezultat se propune alinierea constructor la 5,00metri (in spafiul rezultat se pot amenaja parcari si spatii verzi-gradini fatada);

Numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabileste in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, astfel:

Locuinte unifamiliale sau colective:

1	loc de parcare/apartament cu suprafata utila mai mica de 100mp;

2	locuri de parcare/apartament cu suprafata utila mai mare de 100mp,

Comert:

Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spatii cu suprafata utila totala mai mica de 50mp/cladire; Se va asigura minimum un loc de parcare pentru fiecare 35mp din suprafata utila a ariei de vanzare pentru spatii cu suprafata utila mai mare de 50mp;

•	1 loc de parcare la 50mp suprafata utila de vanzare, pentru functiuni comerciale cu numar redus de client! (comert specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de arta, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spatii cu suprafata utila mai mare de 50mp;

III.9.3.  Politici de zonare şi de folosire a terenului

Destinatia terenului este stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: P.U.Z. aprobat prin H.C.L. Constanta  nr. 109/27.04.2017 si HCL nr. 166/31.05.2017.

III.9.4. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu au existat variante de amplasament, intrucat proiectul prevede realizarea unui imobil de locuinte colective pe terenul proprietate a beneficiarului

III.10. Surse de poluare si caracteristicile impactului potenţial

Pe perioada de executie a lucrarilor impactul potential este redus, limitat in spatiu (numai pe terenul  in suprafata de 500 mp) si limitat in timp (numai pe durata executiei imobilului).

Pentru durata functionarii obiectivului, impactul asupra mediului va fi de asemenea redus, specific activitatilor aprobate prin reglementarile de urbanism.

In perioada de exploatare/operare a investitiei propuse, potentialul impact negativ asupra factorilor de mediu poate fi rezultat strict ca urmare a unor situatii accidentale generate de defectarea autoturismelor proprietarilor de locuinte. Pentru aceste cazuri se apreciaza o probabilitate mica de aparitie, iar impactul negativ are un efect temporar, cu magnitudine redusa, pe termen scurt si reversibil.

III.10. 1. Impactul potential asupra apelor

Caracterizarea hidrogeologica a zonei

In functie de Iitologia si raporturile stratigrafice, structurale si hidrodinamice ale formatiunilor care ar putea cantona acvifere s-au putut grupa urmatoarele complexe si orizonturi:

- orizontul acvifer pleistocen;

- complexul acvifer sarmatian (complexul acvifer superior);

- complexul acvifer jurasic superior-cretacic inferior (complexul acvifer inferior).

## Orizontul acvifer pleistocen  - este cantonat la baza depozitelor loessoide de varsta pleistocen mediu si superior si are un caracter discontinuu datorita depozitelor mai mult sau mai putin permeabile din culcus (argila rosie - pleistocen inf.), fapt care conduce, in multe zone, la drenarea apei catre formatiunile calcaroase sarmatiene. Din aceasta cauza, orizontul pleistocen poate fi considerat acviclud.

Alimentarea orizontului acvifer pleistocen se face din precipitatii si apele de siroire, importanta economica a acestui orizont fiind, insa, foarte redusa.

Complexul acvifer sarmatian (complexul acvifer superior)

La partea superioara, acest complex acvifer este acoperit, in general, de depozitele loessoide permeabile pleistocene (mediu si superior), dar local pot aparea strate argiloase impermeabile de varsta pleistocen inferior, din baza acviferului pleistocen.

Alimentarea acviferului sarmatian se face, in principal, din precipitatii.

Complexul acvifer jurasic superior-cretacic inferior (complexul acvifer inferior)

Roca-magazin este constituita de depozite carbonatice (calcare. dolomite, calcare dolomitice) fisurate si carstifiate de varsta Cretacic inferior (Barremian) si Jurasic superior.

In afara celor doua strate acvifere principale (Jurasic superior si Barremian) au mai fost identificate si doua acvifere secundare cantonate in depozitele jurasicului mediu si in formatiunile aptian-albiene ale Cretacicului inferior.

Limita nordica a acestui complex acvifer este reprezentata de falia Capidava-Ovidiu, iar cea estica este data de Marea Neagra. Spre sud si vest complexul acvifer inferior se continua pe teritoriul Bulgariei si respectiv, spre Campia Romana.

Acviferul inferior este alimentat in cea mai mare parte dinspre sud, de pe teritoriul Bulgariei din Podisul Prebalcanic si, in mai mica masura dinspre vest, din Campia Romana. De asemenea, acviferul inferior este alimentat partial prin drenanta si din acviferul sarmatian, direct sau prin intermediul complexului acvitard.

Directia principala de curgere este sud-nord, iar in vecinatatea faliei etanse Capidava-Ovidiu devine vest-est, zona de descarcare fiind constituita de Marea Neagra prin intermediul lacului Siutghiol.

In spafiul hidrografic Dobrogea-Litoral au fost identificate si delimitate, pe baza unor criterii geologice si hidrodinamice, 10 corpuri de ape subterane, dintre care, 1 corp de ape subterane sunt in zona proiectului analizat, respectiv RODL05 (Dobrogea centrala), de tip poros-permeabil.

Impactul asupra apelor

Perioada de executie

In perioada de executie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- organizarea de santier,

- traficul utilajelor si mijloacelor de transport,

- lucrarile de executie ale obiectivului,

- evacuarea accidentala de deseuri lichide sau solide pe sol sau in subsol.

Impactul asupra apelor se manifesta printr-o posibila poluare fizica, chimica sau biologica.

Probabilitatea de aparitie si amplitudinea impactului este mica in ceea ce priveste poluarea generata de organizarea de santier si de executia lucrarilor de constructii, intrucat au fost prevazute masuri adecvate de limitare a impactului, iar durata de timp si suprafetele afectate realizarii investitiei nu sunt mari.

Perioada de operare

Avand in vedere specificul lucrarilor, in timpul perioadei de exploatare, in conditii normale de functionare nu va exista impact asupra apelor subterane.

Este posibil sa apara scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri provenite de la autoturosmele proprietarilor, dar probabilitatea de aparitie este foarte mica si cantitatile sunt nesemnificative.

Este posibil de asemnea sa apara in cazuri accidentale imprastieri necontrolate de deseuri din mijloacele auto care transporta deseurile colectate.

III.10. 2. Impactul potential asupra aerului

- Surse si poluanti generati

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din:

  - emisii de praf din activitatea desfăşurată în cadrul  organizării de şantier, dar mai ales pe amplasamentul lucrarilor

  - emisii de poluanti gazosi de la utilajele utilizate.

Emisiile din timpul desfăşurării lucrarilor sunt asociate cu manevrarea şi transportul unor materiale, curăţarea terenului, lucrările de construcţie. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor.

Principalii poluanţi care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces.

În timpul exploatării obiectivului se apreciază ca surse de poluare a aerului:

  - emisii de poluanti gazosi de la autovehiculele care utilizeaza drumul;

  - degajari de mirosuri provenite de la mijloacele auto care transporta deseurile cplectate si care nu sunt corespunzatoare din punct de vedere al dotarilor tehnice .

- Impactul asupra aerului

Emisia de poluanti pe durata executiei lucrarilor va fi limitata în timp pentru un amplasament dat.

Amplitudinea impactului generat de emisiile de noxe este redusa, pentru ca se va impune constructorului sa utilizeze utilaje nepoluante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu un control riguros al starii tehnice a tuturor echipamentelor de lucru.

Se apreciaza ca lucrările desfăşurate în perioada de execuţie a obiectivului au un impact redus asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, impactul asupra aerului va fi determinat de intensitatea traficului desfasurat pe drum de acces la imobil. Se apreciaza un impact de amplitudine redusa, avand in vedere ca traficul nu este intens, iar activitatea de transport a deseurilor este reglementata si desfasurata numai cu conditia indeplinirii tuturor masurilor impuse de legislatia in domeniul protectiei mediului.

III.10.3. Zgomot si vibratii

- Surse de zgomot si vibratii

In perioada de executie a lucrarilor sursele de zgomot si vibratii sunt localizate astfel:

-	In zona de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor specifice lucrarilor (sapaturi, forari etc) la care se adauga aprovizionarea cu materiale.

-	pe trasele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare depind in primul rand de natura utilajelor, dar si de factori externi suplimentari (absorbtia undelor acustice/vibratiilor de catre sol, cladiri sau vegetatia existenta, viteza si directia vantului, topografia terenului s.a).

Intensitatea emisiei fonice scade proportional cu cresterea distantei fata de sursa, cu gradul de denivelare a terenului, cu gradul de ocupare a terenului cu vegetatie si cu starea atmosferica.

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa semnificativa de poluare sonora.

Eventualele surse minore de poluare sonora pe perioada de operare a investitiei au o probabilitate mica de aparitie si sunt reprezentate de:

- lucrari de reparatii si intretinere a imobilului

- zgomot produs de autovehiculele care transporta deseurile colectate si care nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic.

- Impactul potential

Pe baza datelor privind puterile acustice asociate utilajelor, se estimează că în şantier vor exista nivele de zgomot de până la 85 dB (A) pentru anumite intervale de timp.

De asemenea nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin Ordinul 10009/1988 si Ordinul 536/1997, iar valorile limita de expunere la zgomot vor fi in concordanta cu cele prevazute de HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la zgomot.

Valorile limita de expunere la vibratii vor fi cele prevazute de HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.

Având în vedere acest lucru s-a estimat ca in perioada de executie a lucrarilor impactul produs de sursele de zgomot şi vibraţii va fi redus.

Pentru perioada de exploatare - se estimeaza ca in cazul executarii unor lucrari de reparatii ale imobilului nivelul constant de zgomot realizat va fi mai mic decat cel acceptat pentru incinte industriale (65 dB(A)), astfel incat nivelul zgomotului la limita receptorilor sensibili nu va  produce disconfort. Avand in vedere si frecventa foarte mica de aparitie, impactul poate fi considerat nesemnificativ.

III.10.4. Impactul potential asupra solului si subsolului

Elemente geomorfologice si geologice ale zonei municipiului Constanta

In zona turistica ce cuprinde statiunea Mamaia si parte din intravilanul Constanta sunt in general suprafefe de sol scoase din circuitul natural, ocupat de construcfii, structuri rutiere si pietonale, elemente de infrastructura si amenajarii specifice functiunii turistice, precum si zone naturale cu destinatia de teren „neproductiv nisipos” si „tufarisuri”. Calitatea solului din zonele naturale, precum si a vegetatiei pe care o sustine este influenfata de traficul din zona. Terenul aferent proiectului este situat in zona costiera a lacului Siutghiol.

In cea mai mare parte a teritoriului municipiului Constanta, coloana stratigrafica include, dincolo de 1000m adancime un fundament de varsta proterozoica cuprinzand sisturi verzi, acoperite de o cuvertura sedimentara aparfinand sarmatianului (marne,argile nisipoase,calcare) si pliocenului (marne,nisipuri,calcare lacustre), peste care se afla o cuvertura groasa de loess.

Amplasamentul cercetat este situat in subzona litoralului Maritim Sud Dobrogean care se suprapune cordonului litoral dintre Lacul Siutghiol si Marea Neagra. Aceasta zona este constituita din formatiuni necoezive si slab coezive - nisipuri, nisipuri prafoase, nisipuri argiloase si argile nisipoase, depuse peste calcarele jurasice.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasamentului cercetat este aproximativ orizontal. Nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor constructii.

Conditiile climatice

Clima este de tip continental, asemanatoare cu a Europei centrale, uscata, cu veri calduroase si cu ierni foarte geroase.

Zona tarmului protejat este caracterizata printr-un climat de litoral maritim, cu o temperatura medie anuala este de 11,2° C si precipitatii atmosferice ce insumeaza cea 400 mm anual. Conditiile meteorologice ale zonei Constanta prezinta patru anotimpuri tipice, fiind influentate de prezenta Marii Negre. Variatiile anuale ale temperaturii aerului sunt mai reduse decat in celelalte zonei din interiorul teritoriului Romaniei. Temperatura medie de-a lungul anului este de 11,3 grade.

In zona se inregistreza ierni in general blande (cu temperaturi predominant pozitive) si veri calde (cu o medie de temperatura de 21-22°C). Sub aspectul dinamicii coastei, acest fapt stimuleaza dezvoltarea vegetatiei de dune, dar poate facilita si transportul eolian, prin uscarea sedimentelor. Pe de alta parte, transportul eolian este influentat negativ de conditiile de umiditate, umiditatea relativa de-a lungul coastei fiind mai mare decat in orice alta regiune din Romania. Temperaturile mai ridicate de pe uscat genereaza brize intre uscat si mare. Timp de cateva zile pe an, dunele si limita dinspre apa a plajelor ingheata. In aceasta perioada eroziunea extremitatii dinspre apa a plajei si a dunelor se reduce, intrucat inghetul face sedimentele mai coezive si mai rezistente la actiunea vantului si valurilor.

Desi nivelul precipitatiilor in zona este redus (intre 383 si 531 mm/m2/an), pe coasta se inregistreaza ploi torentiale, care pot avea un impact semnificativ atat asupra dunelor cat si asupra falezelor din loess moale din Unitatea sudica, care sunt deosebit de susceptibile la actiunea apelor pluviale si, ca atare, la prabusirea prin producerea de alunecari de teren. Este mai ales cazul perioadei de la inceputul iernii, cand precipitapile abundente coincid cu furtunile de iarna, ducand la actiunea conjugata asupra falezelor atat a valurilor, cat si a eroziunii subaeriene.

Umiditatea aerului

Marea Neagra exercita o influenta modificatoare asupra umiditatii aerului care se resimte pe intreg teritoriul Dobrogei, dar mai puternic in primii 15 - 25 km de la tarm.

Valorile medii anuale ale umiditatii absolute de-a lungul coastei romanesti (> 9 g/m3 ) sunt cu mult peste valorile medii ale umiditatii inregistrate in oricare alta parte in tara ( zona de campie: 6-7g/m3, munti: 4-6g/m3).

Regimul eolian

Pe aproape intreg teritoriul judetului Constanta, regimul climatic este afectat considerabil de influenta Marii Negre, atat sub aspect termic cat si dinamic. Vanturile predominante bat dinspre N si NE in zona litoralului si dinspre NV in zona continentala. In aceste conditii exista o mare variatie a regimului circulatiei atmosferice, vanturile avand un grad ridicat de instabilitate atat ca directie cat si ca viteza, neexistand vanturi regulate.

In zona costiera a Romaniei se inregistreaza medii anuale ale vitezei vantului relativ ridicate, cu o tendinta de maxime din directia nord si nord-vest.

Vanturile din sectorul nordic N, NE, NV reprezinta 40,3% din totalul anual, comparativ cu 33,8 % din sector sudic. Pe aceste directii se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale - 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru NE si 4,7 m/s pentru NV.

Vanturile din nord-est au cea mai mare viteza medie in noiembrie iar cele din nord in cele trei luni de iarna. In decursul unui an viteza medie a vanturilor si durata perioadelor de calm au o evolutie ciclica. Viteza medie lunara multianuala are un maxim in februarie 6,75 m/s si un minim in iulie 5,13 m/s. In august se inregistreaza cele mai multe situatii de calm 15,8% din total, iar in februarie si decembrie cele mai putine 8,4%, adica aproximativ 56 si respectiv 62 ore.

Cresterea vitezelor medii anuale ale vantului de la sud catre nord, la statiile meteorologice de pe tarmul marii, este o realitate detectabila si in cazul numarului mediu anual de zile cu viteze mai mari de 11 m/s: 11.9 zile la Mangalia, respectiv 26.9 zile la Constanta.

In zona de coasta se manifesta si fenomenul de briza, datorita diferentelor de temperatura intre mare si uscat. Acest fenomen este mai pregnant intre lunile mai si septembrie, cand se inregistreaza temperaturi mai ridicate la nivelul uscatului. Ele pot initia un transport eolian, avand in vedere ca in aceasta perioada sedimentele de pe plaje sunt mai uscate si, ca atare, mai usor de antrenat. Tot in perioada calda a anului se remarca o variatie diurna a directiilor vantului cu un pronuntat caracter periodic. Aceasta nu consta intr-o simpla alternare intre mare si uscat, ci intr-o rotire completa a directiei vantului (3600) in sensul acelor de ceasornic. Noaptea, in intervalul 22h - 8h predomina briza continentala cu o accelerare a vitezei si o deviere a directiei spre dreapta catre dimineata (cand se ajunge la o directie N-S). Intre orele 9 si 18 actioneaza in general briza marina care, catre seara, isi diminueaza viteza si se reorienteaza de asemenea catre dreapta: SE - NV. Viteza medie a vantului in lunile de vara (mai - septembrie) inregistreza la orele amiezii o crestere cu 50 % - Constanta, ceea ce in conditiile unor depozite superficiale frecvent uscate (datorita temperaturii si texturii) augmenteaza potentialul de eolizatie cu atat mai mult cu cat asistam la o crestere considerabila a vitezei si frecventei vanturilor din sector estic.

Date geotehnice

Conform normativului P100-1- 2013, zona municipiului Constanta este caracterizata prin urmatoarele valori:

- Conform STAS 6054 - 77, adâncimea de îngheţ în zonă este de 0,80m.

- Conform CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă, la nivelul solului, este s0,k = 1,5 kN/m2 (Constanţa), respectiv s0,k = 2,0 kN/m2 (Cernavodă), având intervalul de recurenţă IMR de 50 de ani.

- Incadrarea seismica conform normativului P 100-1/2013, amplasamentele sunt caracterizate prin acceleraţia terenului ag = 0,16g şi perioada de colţ Tc = 0,7 sec.

Surse si poluanti generati

Problema poluarii solului se poate pune in zona  organizarii de santier si in zona de executie a lucrarilor.Sursele potentiale de poluare in perioada de executie sunt:

- traficul utilajelor grele care genereaza poluanti gazosi (monoxid de carbon, plumb, oxid de azot, praf, dioxidul de carbon) care prin intermediul mediilor de dispersie se pot depune pe suprafata solului;

- pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, bitum sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora;

-  depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a deseurilor tehnologice si menajere.

In perioada de exploatare sursele potenţiale de poluare ale solului si subsolului sunt nesemnificative.

Pot sa apara eventual deversari accidentale de deseuri din mijloacele de transport care cplecteaza deseuri care tranziteaza zona catre statia de tratare deseuri sau pierderi accidentale de carburanţi de la acestea.

- Impactul produs asupra solului si subsolului

În perioada de executie poate sa apara un impact fizic asupra solului prin efectuarea lucrarilor specifice realizarii investiei (sapaturi, terasamente). De asemenea poate aparea o poluare chimica datorata depozitarilor si deversarilor necontrolate de deseuri, dar frecventa si probabilitatea de aparitie sunt insa foarte reduse avand in vedere prevederile proiectului in acest sens.

Pentru perioada de exploatare probabilitatea de aparitie a unei poluari accidentale este foarte redusa. Apreciem ca impactul este nesemnificativ.

III.10.5. Biodiversitatea

Impactul asupra ariilor naturale protejate din vecinatatea proiectului, atat din punct de vedere al habitatelor, cat si din punct de vedere al speciilor de pasari, va avea un nivel nesemnificativ. Se va detalia in capitolul IX.

III.10.6. Peisajul

Executarea lucrarilor (sapaturi, terasamente, asfaltari, etc) va cauza impact vizual sau disconfort publicului numai pentru o perioada limitata aferenta lucrarilor, dar oricum amplasamentul lucarilor este la limita zonei locuite.

Masurile de diminuare a impactului negativ nu sunt necesare in acest caz.

Se vor lua masuri adecvate de informare asupra tuturor activitatilor planificate catre populatie, incluzand scopul, perioada de timp si intinderea lucrarilor.

III.10.7. Mediul social si economic

Din punct de vedere social realizarea investitiei prezintă efecte pozitive asupra calităţii vieţii locuitorilor din zona localitatii, prin:

-	ridicarea gradului de civilizatie

-	asigurarea de locuri de munca din rândul populaţiei pe perioada derulării lucrărilor de construcţii din proiect.

Pe plan local, piaţa muncii va fi influenţată in sens pozitiv, in favoarea muncitorilor calificaţi (muncitori calificaţi in construcţii, pentru perioada de execuţie si muncitori pentru prestări diverse servicii in perioada de operare).

III.10.8.Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

IV.1. Protecţia calităţii apelor
         Pentru prevenirea si controlul poluarii apelor in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- antreprenorul va realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu

- se vor utiliza toalete ecologice.

- antreprenorul va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor pentru efectuarea lucrarilor in vederea eliminarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibili.

- se va sigura un stoc de material absorbant pentru produse petroliere, hidrocarburi, etc pentru interventia rapida in caz de poluari accidentale.

- deseurile vor fi evacuate periodic de pe amplasamentul organizarii de santier.

Pentru perioada de functionare a obiectivului se vor lua urmatoarele masuri:

- realizarea reparatiilor drumului in caz de situatii accidentale in cel mai scurt timp posibil;

-  realizarea lucrarilor de mentenanta a drumului conform programelor intocmite, inclusiv curatarea periodica a rigolelor pentru ape pluviale si asigurarea functionarii lor corecte;

- respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice si transportul deseurilor (capacitatea mijloacelor de transport, gradul de incarcare, starea tehnica a mijloacelor de transport deseuri sau a prelatelor pentru acoperirea deseurilor, etc).

IV.2. Protecţia aerului
          In vederea protectiei aerului in perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri:

- contractorul va utiliza utilaje tehnologice moderne, nepoluante, cu emisii reduse de noxe, verificate si inspectate periodic;

- daca vor fi activitati care produc mult praf, acestea vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- se vor umecta periodic suprafetele in vederea impiedicarii emisiilor de pulberi;

Pentru perioada de functionare a obiectivului, in vederea protectiei aerului nu sunt necesare masuri speciale.

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, nu sunt necesare amenajari speciale, dar se impune respectarea unor  masuri de protectie impotriva zgomotului si anume:

- se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna;

- utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

- contractorul va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si evitarea rutelor de transport prin localitate si utiizarea unor rute ocolitoare (daca este posibil);

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

In perioada de exploatare nu sunt necesare masuri speciale.

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii - sunt nesemnificative in perioada de executie a lucrarilor

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor -  nu este cazul.

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului in perioada de executie:

- impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare din punct de vedere al facilitaţilor şi al protecţiei factorilor de mediu;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie carburanti;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate si evacuarea lor periodica (in functie de natura lor) pentru eliminare sau valorificare catre societati autorizate, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare;

- amplasarea de toalete ecologice;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de lucru, astfel incat sa fie elimita posibilitatea generarii de poluanti.

- asigurarea unui stoc de substante absorbante pentru produse petroliere si mijloace de interventie rapida in caz de deversari accidentale.

Masuri pentru protecţia solului şi a subsolului in perioada de operare:

- respectarea reglementarilor privind transportul rutier pe drumurile publice si transportul deseurilor (capacitatea mijloacelor de transport, gradul de incarcare, starea tehnica a mijloacelor de transport deseuri sau a prelatelor pentru acoperirea deseurilor, etc).

- intretinerea, respectiv curatarea periodica a rigolelor de ape pluviale de pe marginea drumului, astfel incat sa se evite colmatarea acestora.

IV.6.   Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Se va detalia in capitolul IX.

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
                În zona în care se va realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate.

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

- Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate pe durata executiei lucrarilor

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie a investiţiei sunt reprezentate prin:

Deşeuri menajere

Cod 20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii pot fi:

Cod 01 03 01 sol vegetal

Cod 17 05 pamant, pietre si materiale din excavatii

Cod 17 07 00 amestecuri de deşeuri de la construcţii

Cod 17 09 alte deseuri de la constructii

Deşeuri din activitati conexe

Cod 13 02 00 uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

Cod 13 02 07 uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

Cod 13.07.01 ulei de comustibil si combustibil diesel

Cod 13.07.03 alti combustibili (inclusiv amestecuri)

Cod 16 06 00 baterii si acumulatori

Cod 16 01 03 anvelope uzate

Cod 16 01 07 metale feroase

Aceste deseuri pot rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.  Pentru a evita aparitia acestora, se va impune ca intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul sa fie executate numai in unitati specializate.

- Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeuri menajere

Deseurile menajere generate in locatia santierului vor fi colectate si evacuate in conditii sigure – colectarea se va face in pubele de colectare selectivă si se vor preda la o firma autorizata.

Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii

Colectarea deseurilor valorificabile se va face selectiv si vor fi predate pe baza de contract la societati specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile legale.

Solul vegetal va fi manevrat si depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la acoperire si revegetare.

Deseurile solide rezultate din constructii (material excavat, pamant, pietre, etc) vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Dupa ce se vor folosi la umpluturi, cantitatile ramase se vor elimina la un depozit de deseuri inerte.

Deşeuri din activitati conexe

Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate prin grija constructorului si predati unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Anvelopele uzate vor fi colectate in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform prevederilor H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

In general, activitatile de service si mentenanta pentru utilaje si autovehicule sunt executate la sediile societatilor prestatoare de servicii unde se realizeaza si schimbul de ulei, de baterii , de anvelope, inclusiv cu predarea deseurilor rezultate.

· Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate pe durata functionarii obiectivului

Rezulta aceleasi tipuri de deseuri ca si in timpul executiei, dar numai atunci cand se realizeaza reparatii curente sau capitale, care implica aceleasi tipuri de lucrari. Cantitatile de deseuri generate sunt cu mult mai mici, iar executantul lucrarilor are intotdeauna obligatia de a readuce terenul la starea initiala si de a evacua toate deseurile generate in timpul lucrarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substante si preparate chimice periculoase utilizate si modul de gospodarire a acestora in perioada de executie

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase specifice activitatilor din constructii (precum uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori).

In organizarea de şantier nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la staţiile de combustibil din zonă.

Se recomanda ca operatiile de schimb ulei, inlocuire acumulatori/baterii, schimb anvelope sa se faca in unitati specializate tip service auto. Daca aceste operatii se executa in organizarea de santier, atunci se vor aplica urmatoarele masuri:

- Uleiurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate conform prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Acumulatori uzati vor fi colectati in spatii special amenajate si predati unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Substante si preparate chimice periculoase utilizate si modul de gospodarire a acestora in perioada de functionare a obiectivului.

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru perioada executiei lucrarilor antreprenorul va avea obligatiile de monitorizare a factorilor de mediu care vor fi prevazute in Planul de management de mediu sau in actul de reglementare emis de autoritatea de mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- Pe perioada de execuţie va exista organizarea de santier se va amplasa in incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de execute pentru a nu fi afectate suprafete suplimentare de teren acoperit cu vegetatie;

Organizarea de santier aferenta lucrarilor mentionate va consta in:

-	container birou – 1 buc;

-	container magazie – 1 buc

-	grupuri sanitare ecologice – 2 buc

Cele doua containere vor fi alimentate cu energie electrica din reteaua ENEL din zona. Apa potabila pentru personalul de executie va fi asigurata din bidoane  de plastic de 20 l.

Grupurile sanitare ecologice  sunt autorizate, vidanjabile, astfel incat nu este necesara racordarea acestora  la reteaua de alimentare cu apa si canalizare.

In ceea ce priveste organizarea de santier se vor lua urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deşeurilor

- nu vor exista depozitari de combustibil in organizarea de santier.

- se va impune parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil)

- se va sigura colectarea selectiva a deseurilor si evacuarea lor periodica de pe amplasament.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Întrucât nu există zone şi factori de mediu afectaţi nu s-au prevăzut lucrări de reconstrucţie ecologică.

Sunt posibile evenimente minore în perioada de execuţie a lucrărilor în zone punctuale, cum ar fi poluări accidentale cu carburanţi de la maşini şi utilaje.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;

- colectarea, valorificarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces, tehnologice si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelarea terenului;

- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase – daca este cazul.

IX. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Arii de interes comunitar

Reteaua ecologica europeana Natura 2000 reprezinta principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea biodiversitatii si a naturii. Natura 2000 reprezinta reteaua ecologica europeana de arii naturale protejate formata din: situri de importanta comunitara (SCI) si arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation, SAC) - constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice) si arii de protectie speciala avifaunistica (Special Protected Areas, SPA) – constituite conform Directivei Pasari (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea pasarilor salbatice).

În legislatia româneasca cele doua Directive sunt transpuse prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Principalul obiectiv ale implementarii acestor directive în legislatia nationala îl constituie identificarea, mentinerea si refacerea arealelor cheie pentru protejarea speciilor de fauna si flora salbatica, precum si coridoarele de legatura dintre acestea, care fac posibila migratia si schimbul între populatiile diferitelor habitate.

Lista siturilor de interes comunitar (SCI) a fost stabilita prin Ordinul nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România iar lista ariilor de protectie speciala avifaunistica (SPA) prin HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura în România. Siturile de interes comunitar, dupa recunoasterea statutului lor de catre Comisia Europeana devin arii speciale de conservare (SAC) si se declara prin Hotarâre a Guvernului.

Scopul „ariilor naturale protejate” este conservarea, menţinerea şi acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor pentru care au fost desemnate.

IX.1.   Descrierea succinta a proiectului si amplasarea în raport cu aria protejata de interes comunitar

Documentatia in faza DTAC pentru care se solicita acordul de mediu cuprinde lucrari de construire aje a unui imobil de locuinte cu  regimul de inaltime D+P+6E..

Amplasamentul lucrarilor este in vecinatatea siturilor RO SPA 0057 Lacul Siutghiol si RO SPA 0076 Marea Neagra.

Amplasamentul lucrarilor este localizat in partea de nord a municipiului Constanta, la 1800 m de Marea Neagra, 1150 m de lacul Tabacarie si 350 m de lacul Siutghiol.

Descrierea sit-urilor

ROSPA0057 LACUL SIUTGHIOL

ROSPA 0057 Lacul Siutghiol este declarat sit de importanţă comunitară prin Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 24/10/2007 modificată prin H.G. nr. 971 din 05/10/2011.

Localizarea sitului - Coordonatele sitului: Latitudine N 440 15’ 8”; Longitudine E 280 36' 5''

Suprafata sitului (ha) – 2.023,3 ha

DESCRIEREA SITULUI

Cod 		Clase habitate 			     	Acoperire (%)

N06                       Râuri, lacuri                                                           100

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Siutghiol si Tabacariei sunt situate la nord de Constanta si formeaza  un complex lacustru datorita legaturii strânse care exista între ele.

Lacul Siutghiol, cu exceptia partii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situata statiunea Mamaia, prezinta o faleza cu înaltimi ce variaza între 10 si 20 m. Datorita expunerii vânturilor de nord-est si a suprafetei mari de desfasurare pe oglinda apei, tarmul vestic si cel sudic sunt supuse direct abraziunii lacustre care actioneaza intens. În partea nordica, datorita adapostului creat de faleza în calea vântului, s-a instalat o vegetatie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.

ROSPA 0076 MAREA NEAGRA

ROSPA 0076 Marea Neagra este declarat sit de importanţă comunitară prin Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 24/10/2007 modificată prin H.G. nr. 971 din 05/10/2011.

Localizarea sitului - Coordonatele sitului: Latitudine N 44º 42’ 7” ; Longitudine E 29º 13' 46''  Suprafata sitului (ha) – 147.242,9 ha

Regiune administrativa - Judetul Constanta (100 %)

Legaturi cu alte situri Natura 2000:

K ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla

K ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud

K ROSCI0066 Delta Dunarii - zona marina

K ROSCI0065 Delta Dunarii

K ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

K ROSCI0293 Costinesti - 23 August

K ROSCI0281 Cap Aurora

K ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Cod                %                     CLC                       Clase de habitate

N01               100                    523                  Zone marine,insule maritime

Alte caracteristici ale sitului:

Particularitatile fizico-chimice si biologice ale Marii Negre confera caracterul de unicitate sitului.

IX.2. Prezenţa si efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Pentru ariile naturale protejate din zona proiectului, prezentam in continuare datele relevante privind speciile si habitatele de interes [a se vedea si formuarele standard din anexa la prezenta.

ROSPA0057  LACUL SIUTGHIOL

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43

c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Falco vespertinus

Oenanthe pleschanka

Anthus campestris

Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

Branta ruficollis

Pelecanus onocrotalus

Phalacrocorax pygmaeus

Larus minutus

Sterna sandvicensis

Melanocorypha calandra

Sterna hirundo

Mergus albellus

Oenanthe pleschanka

Larus genei

Ardea purpurea

Circus aeruginosus

Lanius minor

Sterna albifrons

Calandrella brachydactyla

Ficedula parva

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Anthus campestris

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Galerida cristata

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

Larus ridibundus

Podiceps nigricollis

Fulica atra

Larus canus

Aythya fuligula

Aythya ferina

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

Vulnerabilitate:

Data fiind activitatea antropica deosebit de intensa, manifestata prin turism de masa, sporturi nautice, pescuit, circulatie rutiera, habitare umana (Statiunea turistica Mamaia, Municipiul  Constanta, Orasul Ovidiu, Localitatea Mamaia Sat), s.a. impactul asupra sitului este major cu efecte negative asupra habitatului lacustru si a speciilor de flora si fauna asociate.

Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata

- Activitati si consecinte în interiorul sitului

Cod Activitate                                                      Intensitate    %    Infl.

220  Pescuit sportiv                                                   B            10     0

621  Sporturi nautice                                                 A             25    –

690  Alte impacte determinate de turism si recreere A            20     -

ce nu au fost mentionate mai sus

420  Descarcari                                                          A              1     -

- Activitati si consecinte în jurul sitului

Cod  Activitate                                                     Intensitate    %     Infl.

100  Cultivare                                                             A           10      0

400  Zone urbanizate, habitare umana                      A            30      –

410  Zone industriale sau comerciale                        A              5      –

423  Depozitarea materialelor inerte(nereactive)       C              5     –

502  Drumuri, drumuri auto                                        A             15     –

600  Structuri (complexe) pentru sport si odihna        A            10     –

623  Vehicule motorizate                                            C              5      -

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Ministerul Mediului

Planuri de management ale sitului:

Nu exista plan de management.

ROSPA 0076 MAREA NEAGRA

Calitate si importanta:

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

Specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod  Specie 	Populatie 	Cuibarit	 Iernat 	Pasaj 	Sit Pop. Cons.Izolare     Global

Rezidenta

A464 Puffinus yelkouan 				10000-17000 i 	A 	B 	A	 A

A020 Pelecanus crispus 				70-120 i 	C 	B 	C	 C

A177 Larus minutus 				10000-12000 i 	A 	B	C	 B

A191 Sterna sandvicensis 				5200-6000 i 	A 	B 	C	 B

A396 Branta ruficollis 				200-300 i 	C 	B 	C	 A

A197 Chlidonias niger 				120-140 i 	C 	B 	C	 C

A189 Gelochelidon nilotica 				320-350 i 	A	 A	C	 B

A170 Phalaropus lobatus 				700-1200 i 	C	 B	C	 C

A195 Sterna albifrons 				300-500 i 	B 	B 	C	 B

A196 Chlidonias hybridus 				4000-5000i 	B 	B 	C	 B

A038 Cygnus cygnus 			1000-1500i 	B	 B	 C	 B

A002 Gavia arctica 			250-300i		A	 B	 C	 C

A001 Gavia stellata 			100-200i		A	 B	 C	 C

A180 Larus genei 				1000-1500i 	B 	B 	C	 B

A176 Larus melanocephalus 				12000-15000i 	A 	B 	B	 A

A068 Mergus albellus 			1000-1500i 	A 	B 	C	 A

A190 Sterna caspia 				500-1000i 	A 	B 	C	 B

A193 Sterna hirundo 				8000-10000i 	A 	B 	C	 B

Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod Specie 	Populatie:	 Cuibarit	 Iernat	 Pasaj     SitPop.Conserv.Izolare    Global

Rezidenta

A008 Podiceps nigricollis 			2000-20000 i 		A 	B 	C 	A

A017 Phalacrocorax carbo 			10000-27000 i 		B 	B 	C 	B

A061 Aythya fuligula 			6300-7450 i 		A 	B 	C 	A

A125 Fulica atra 			25000-40000 i 		C 	B 	C 	B

A050 Anas penelope 				1200-1500 i 	 	B	B 	C 	C

A053 Anas platyrhynchos 			7000-9000 i 		B 	B 	C 	A

A051 Anas strepera 			340-410 i 			C 	B 	C 	A

A183 Larus fuscus 				200-400 i 		C 	B 	C 	C

A179 Larus ridibundus 				20000-50000 i 	B	B 	C 	C

A070 Mergus merganser 			120-180 i 			B 	B 	C 	B

A069 Mergus serrator 				230-340 i 		C 	B 	C 	C

A005 Podiceps cristatus 				4500-6000 i 		C 	B 	C 	C

A059 Aythya ferina 			18000-20000 i 		A 	B 	C 	B

A067 Bucephala clangula 			1500-3000 i 		A 	B 	C 	B

A459 Larus cachinnans 				25000-30000 i 	A 	B 	C 	B

A182 Larus canus 				12000-15000 i 	A 	B 	C 	B

A006 Podiceps grisegena 				500-1000 i 		A 	B 	B 	C

A004 Tachybaptus ruficollis 				1200-1500 i 		B 	B 	C 	B

A156 Limosa limosa 				2000-5000 i 		C 	B 	C 	B

Vulnerabilitate:

Zona costiera si litorala începând de la Capul Midia pâna la Vama Veche este supusa presiunii factorilor antropici cu impact major asupra ecosistemelor costiere si marine, prin activitati portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerari urbane si sta_iuni turistice, turism_i sporturi nautice, obiective industriale etc.

Pe de alta parte factorii naturali specifici contribuie la cresterea vulnerabilitatii sitului (de ex. eroziunea, furtunile puternice caracteristice sezonului rece, înfloririle algale etc.)

Clasificare la nivel national si regional

ACTIVITATILE ANTROPICE SI EFECTELE LOR ÎN SIT SI ÎN VECINATATE

Activitati antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata

Cod    Categorie  IUCN               %

BR                                               82,48        RO01       Categoria I IUCN 1,99

Relatiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel national sau regional

Cod       Categorie                       Tip      %       Codul national si numele ariei naturale protejate

RO01 Rezervatie stiintifica           *       1,53       2.345.-Vama Veche - 2 Mai (Acvatoriul litoral)

RO01 Rezervatie stiintifica           *       0,03       2.346.-Grindul Chituc

RO01 Rezervatie stiintifica           *       0,44       2.758.-Complexul Sacalin Zatoana

- desemnate la nivel interna_ional

Cod        Categorie                       Tip     %        Codul na_ional _i numele ariei naturale protejate

BR                                                  *       82          A-Delta Dunarii

Relatiile sitului descris cu siturile Corine biotop

Cod         Suprapunere                           %                  Nume

J000PA            *                                ###### REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII

Activitti antropice, consecintele lor generale si suprafata din sit afectata

Activitatii si consecinte în interiorul sitului

Cod          Activitate                                 Intensitate           % Infl.

210 Pescuit profesionist(industrial)               B                       0

220 Pescuit sportiv                                       C                        0

240 Luare / Indepartare de fauna                 A                        -

504 Porturi                                                    A                        -

520 Navigatie                                                A                       -

609 Alte complexe sportive/de odihna          A                       0

621 Sporturi nautice                                      C                      0

Activitati si consecinte în jurul sitului

Cod           Activitate                                Intensitate            % Infl.

220 Pescuit sportiv                                       C                       0

400 Zone urbanizate, habitare umana          A                       -

502 Drumuri, drumuri auto                            B                       -

503 Linii de cale ferata, TGV                        C                      0

600 Structuri (complexe)                               A                      –

pentru sport si odihna

730 Manevre militare                                    A                       -

900 Eroziunea                                              A                       -

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Contract Administrare: 166/12.07.2010, Administrator:SC Euro Level SRL Aleea Garofitei, nr 14, bl. L75, ap. 9, Constanta, jud Constanta 0740 038 171, fax-0341 446 589

Planuri de management ale sitului:

Planul de management a fost elaborat de Ramboll South East Europe SRL si aprobat de Ministerul Mediului in 2016.

IX.3 Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu (sau nu este necesar) pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU, NICI NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR.

Amplasamentul imobilului proiectat este in afara limitelor celor doua situri descrise mai sus, nefiind afectate habitate de importanta comunitara.

Terenul face parte din intravilanul municipiului Constanta si nu sunt incalcate prevederile Regulamentului privind executarea de lucrari de constructii civile.

IX.4. Estimarea  impactului potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria protejata de interes comunitar

In identificarea si evaluarea impactului proiectului asupra speciilor si habitatelor din siturile aflate in zona lucrarilor propuse s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- Afectarea integritatii sitului;

- Posibila afectare a speciilor tinta din sit in faza de constructie si in faza de operare a proiectului, avand in vedere vulnerabilitatile sitului;

- Posibila afectare a parametrilor cantitativi si calitativi ai speciilor tinta, avand in vedere  cerintele ecologice ale speciilor tinta relevante pentru posibilul impact al proiectului.

Impactul prognozat

Avand in vedere lucrarile proiectului, posibilul impact direct asupra ariilor naturale protejate este doar unul temporar, manifestat in etapa de executie.

Lucrarile ocupa suprafete reduse si nu genereaza emisii semnificative, astfel incat estimam ca nu vor fi nu vor fi afectate habitatele de interes comunitar, la nivelul speciilor de interes comunitar putand fi creat un disconfort temporar numai pe perioada de executie care este relative scurta (18 luni).

Construirea imobilului, a lucrarilor edilitare si a celor de sistematizare pe verticala nu va avea impact asupra speciilor de flora si fauna, avand in vedere ca lucrarile se realizeaza in apropierea unor constructii existente si avand in vedere, de asemenea, interventiile antropice anterioare care au dus la modificarea vegetatiei initiale.

Vegetatia din apropierea zonelor in care se vor executa lucrarile poate fi afectata potential de poluarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul lucrarilor.

Fauna, desi este foarte putin reprezentata in cadrul amplasamentului analizat, chiar daca va fi relativ perturbata, exista habitate asemanatoare in apropiere. Prin urmare, nu se poate vorbi de un impact din acest punct de vedere.

Pentru macrofauna din zona studiata principalul factor perturbator il poate constitui stressul cauzat in mare masura de zgomotului produs de activitatile specifice.

Desi poluantii eliberati in atmosfera pot avea efecte nocive asupra vegetatiei si faunei, datorita cantitatilor mici si a concentratiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim admisa de normativele in vigoare, se poate aprecia ca nu vor avea efecte negative asupra starii de sanatate a vegetatiei si faunei din zona.

Avand in vedere caracteristicile obiectivului de investitie, suprafata ocupata in raport cu suprafata totala a zonelor protejate cat si pozitia la limita extrema a acestora, nu se preconizeaza un impact semnificativ asupra siturilor ROSPA0057 si ROSpa 0076 in timpul executiei lucrarilor.

X. Bibliografie

- Directiva Habitate (92 / 43 / CEE), din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună și floră sălbatică de interes comunitar, modificată prin Directiva Consiliului European nr. 2006/105/EC;

- Directiva Păsări (79 / 409 / CE) privind conservarea păsărilor, modificată prin Directiva Consiliului European nr. 2006/105/EC;

- O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , cu modificari si completari ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

- Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- ORDIN nr.1.557 din 29 iulie 2016 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCIOD71 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, RQSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa

- Planul de management şi  Regulamentul ariilor naturale protejate ROSCIOD71 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, RQSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa  (www.anpm.ro)

- Memoriu de prezentare – proiect Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta (2015) – http://apmct.anpm.ro

XI. Anexe. Piese desenate

#### ANEXE

- Certificat de Urbanism nr. 1908 din 11.05.2018, elib. de primaria mun. Constanta

- Decizia Etapei de Evaluare Initiala nr. 7298RP/21.06.2018

- Formular Standard ROSPA 0057 - Lacul Siutghiol

- Formular Standard ROSPA 0076 – Marea Neagra

- Inventar de coordonate

- Plan situatie anexa inventar coordonate

- Aviz RAJA

- Plan de situatie anexa aviz RAJA

PARTEA DESENATA.

- Plan de incadrare in zona scara 1:25.000

- Plan de incadrare in zona vedere dinspre lacul Siutghiol scara 1:10.000

- Plan de incadrare in zona vedere dinspre lacul Tabacarie scara 1:10.000

- Plan de situatie anexa certificat de urbanism

Intocmit,

Ing. Gheorghe Babu	…………………….

# Text boxes

MEMORIU DE PREZENTARE

(intocmit cf. Ord. MMP nr.135/2010 si Ord. MMP nr.19/2010)

“CONSTRUIRE IMOBIL D+P+6E LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI CU ACCES PENTRU PUBLIC LA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR HCL NR. 109/27.04.2017: UTILIZARI ADMISE SI Hmax = 27m ”