MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5 – Ordin 135/ 2010

- Denumirea proiectului: „Imbunatatire tensiune LEA JT loc Corbu, jud. Constanța”

- Titular :

-  numele companiei: E-DISTRIBUŢIE  DOBROGEA S.A – Zona MT-JT Constanta

-  adresa poştală : str. Nicolae Iorga nr. 89A, loc. Constanta, jud. Constanta

-  numărul de telefon: 0241 805 702, fax: 0372 875 752

-  adresa paginii de internet : https://www.e-distributie.com

-  numele persoanelor de contact:

- Proiectant: ing. Vasluianu Gabriela, tel 0241 805 438, gabriela.vasluianu@e-distributie.com

- Inginer Sef: ing. Chiriac Victor Marius

III.  Descrierea proiectului:

Lucrarea se proiecteaza si se executa in folosul comunitatii din  Corbu.

Scopul lucrării este de îmbunătățire a tensiunii 0,4 kV  și a calității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor aflați în comuna Corbu.

In prezent, reteaua 0,4 kV din Corbu prezinta urmatoarele neconformitati: stalpi  deteriorati si necorespunzatori functiei indeplinite, portiuni de retea aeriana cu izolatie deteriorata si lungimi mari ale circuitelor aeriene care genereaza caderi de tenisune peste limita prevazuta in STAS la capetele retelei si implicit un CPT mare. De asemenea bransamentele care supratraverseaza soseaua Principala sunt neconforme din punct de vedere al gabaritul la sol si implicit a conditiilor de siguranta.

Prin urmare, este necesara demararea unor lucrari de imbunatatire tensiune 0,4 kV in localitatea Corbu, pentru solutionarea problemelor semnalate.

Pentru aceasta, se vor realiza in zona posturilor de transformare PTA 1733, 1716 si 1734 (identificate in planurile de situatie nr. 2, 3 si 4)  si in zona Strada Principala (identificata in planul de situatie nr. 5) urmatoarele lucrari:

- Se vor amplifica puterile transformatoarelor posturilor aeriene 1733, 1716 si 1734 prin demontarea transformatoarelor existente de 50 kVA si montarea unora noi de 160 kVA, unificate Enel.

- Se vor realiza racorduri subterane noi (0,5 km) cu cabluri de joasa tensiune  unificate Enel, de la posturile de transformare descrise anterior, pana in linia electrica aeriana de joasa tensiune existenta, pentru preluarea abonatilor si intregirea retelelor existente;

- Cablurile subterane proiectate se vor poza in domeniu public, in sant de tip A la adancimea de 0,9m, iar la subtraversari in canal „B” la adancimea de 1,4 m, conform planurilor de situatie. Acestea  vor fi protejate in pamant, in tub de protectie din PVC ɸ 125 mm si vor fi pozitionate la minim 0,6 m de fundatiile cladirilor.

- La trecerile din cablu subteran in cablu aerian se vor monta casete stradale unificate;

- Stalpii deteriorati si portiunile din reteaua aeriana neconforme, se vor reglementa prin plantarea unor stalpi noi, corespunzatori (24 buc), indreptarea celor inclinati (7buc)  si  inlocuirea conductorului aerian existent cu conductor torsadat nou, unificat Enel (4km) .

- Pentru reglemetarea retelei neconforme existenta in zona abonati IAS (plan de situatie nr.3) , se vor inlocui stalpii existenti si se va poza pe acestia conductor nou torsadat TYIR 3x70+54,6 mmp, iar abonatii vor fi grupati centralizat in FDCP-uri noi proiectate amplasate la blocurile existente. FDCP proiectate vor fi conform specificatiilor tehnice Enel aflate in vigoare.

- La echipamentele proiectate se vor realiza prize de pamant de protectie Rp<4ohmi .

Suprafaţa de teren ocupată total cu pozarea cablurilor subterane, cu fundatiile stalpilor si cu amplasarea casetelor stradale, este de 223 m2 din care:

- 20 m2 reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre stalpi si casete stradale

- 203 m2 reprezinta suprafata ocupata temporar pentru pozare cabluri electrice subterane.

Zonele  afectate de lucrari  se vor reface, aducandu-se terenul la starea initiala.

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 „Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice” privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice cu celelalte instalatii existente in zona precum si specificatiile Enel.

Pentru LEA JT proiectata se vor respecta prevederile PE 106 ’’Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor aeriene de joasa tensiune”.

Se vor pastra distantele minime fata de limita de proprietate, respectiv fundatii cladiri, stalpi si celelalte utilitati existente in zona.

La execuţia lucrărilor se va avea in vedere ca impactul negativ sa fie minim asupra mediului înconjurător, fără a produce fenomene de poluare sau insalubrizare a zonei. În acest scop, depozitarea materialelor se va face în locuri special amenajate, iar resturile rezultate în urma efectuării lucrărilor vor fi predate unităţilor autorizate să preia astfel de deşeuri.

Lucrarea nu are impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Precizari privind semnalizarea temporara a lucrarilor:

- Se vor respecta prevederile art.8 alin. 2.3,4 din HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

- Lucrarile ascunse (fundatii, prize de pamant) se vor realiza in prezenta dirigintelui de santier din partea beneficiarului.

- Executarea lucrarilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 si SR EN ISO 14001/2015.

Profilul şi capacităţile de producţie: nu se proiecteaza capacitati de productie, reteaua    proiectata fiind o inlocuire a unei retele existenta, de utilitate;

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul;

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: retea electrica de alimentare a consumatorilor alimentati din posturi de transformare existente ;

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul;

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: reteaua electrica proiectata in locul celei care se va demonta, va fi racordata din retelele existente.;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: spatiul pe care se monteaza stalpii retelei electrice, firidele si cablurile subterane proiectate este din pamant.

Pamantul ramas de la saparea santului pentru fundatiile stalpilor care nu a fost folosit la astuparea acestuia va fi transportat in locul indicat de Primaria Corbu;

Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente: nu este cazul.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

Metode folosite în construcţie: conform normelor electrice ANRE in vigoare;

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: nu este cazul;

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: conform C.U.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

Alte autorizaţii cerute pentru proiect: Certificat de Urbanism emis de Primaria Comunei Corbu.

Localizarea proiectului: lucrarea se executa in intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta. Nu cade sub incidenta legii nr. 22/2001 si a art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Lucrarea nu are un impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

Referitor la prevederile HG nr. 445/2009 anexa nr. 1, mentionam ca proiectul prevede o retea electrica cu tensiunea de 0,4 kV pentru alimentarea consumatorilor existenti in loc. Corbu. In  H.G. 445/2009, printre proiectele mentionate care au impact asupra mediului, la punctul 20, sunt specificate numai retelele electrice cu tensiune mai mare de 220 kV si lungime de cel putin 15 km, ceea ce nu este cazul prezentului proiect.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Lucrarea nu implica nici un fel de poluare privind punctele 1-7:

1. Protecţia calităţii apelor:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.

In urma lucrarilor nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei.

2. Protecţia aerului:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o forma de emisie. Activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Instalatiile proiectate nu produc zgomot sau vibratii. Se apreciazã cã în timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sã depaseascã limitele admisibile. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, astfel incat functionarea lor in aceasta perioada nu afecteaza poluarea fonica a zonei.

Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Nu exista surse de vibratii.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu exista surse generatoare de radiatii. Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Lucrarile de sapatura pentru cablurile subterante si fundatiile stalpilor proiectati, afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces existent. Dupa efectuarea lucrarilor se vor reface zonele afectate, iar surplusul rezultat din sapatura se va transporta la locul indicat de Primatia Comunei  Corbu.

Executantul lucrarii are obligatia aducerii terenului la starea initiala, dupa terminarea lucrarilor.

Activitatea nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice.

Pe durata lucrarilor, executantul are obligaţia de a proteja flora şi fauna din zonă , prin evitarea poluării fonice, evitarea scurgerii de produse petroliere de la utilaje / mijloace de transport. Personalul executant va fi instruit cu privire la manipularea şi depozitarea deşeurilor periculoase (fluide inflamabile, vopseluri, diluanţi, etc.)

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

În cazul intersecţiei sau paralelismului cu alte obiective, se vor respecta măsurile impuse de prescripţiile tehnice în vigoare, cît şi cele impuse de către forurile de avizare.

Instalatiile proiectate nu afecteaza in niciun fel asezarile umane, obictivele de interes public sau monumentele istorice si de arhitectura.

8. Gestionarea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile rezultate din procesul de lucru cuprind resturi de materiale, cum ar fi: stalpi rezultati din demontari, fier vechi, aluminiu sarma si izolatori.

Constructorul va transporta deseurile la centrul de colectare stabilit cu seful CENTRULUI DE EXPLOATARE  in raza caruia se executa lucrarea. Deseurile refolosibile se vor transporta la centrele de colectare, iar cele nefolosibile si molozul se transporta la locul indicat de Primaria Corbu.

9. Gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

In cadrul procesului de lucru, ca si in faza de functionare, nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: conform PLAN DE MASURI DE MEDIU anexat la proiect.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul

VII.  Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura fara a afecta proprietatile si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

Executantul lucrarii va efectua urmatoarele operatii in vederea organizarii de santier:

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori;

- 1 buc. wc ecologic;

- perioada de desfasurare a activitatii va fi de o luna de la inceperea lucrarilor;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai tarziu de ora 20;

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

- materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se monteaza de regula in aceeasi zi. Echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel incat

ele sau parti ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune;

- echiparea si racordarea la reteaua de 0,4 kV, precum si demontarile din vecinatatea instalatiilor aflate sub tensiune se vor face cu reteaua  scoasa de sub tensiune;

- in apropierea santierului, la momentul elaborarii proiectului, nu sunt prevazute alte lucrari care ar putea sa interfrezeze cu activitatile care urmeaza a se desfasura;

- masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si stare de curatenie: Caile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzator;

- accesul la santier se face pe drumurile publice.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate, de orice materiale si reziduuri. Resturile de materiale, rezultate in urma efectuarii lucrarilor, vor fi predate unitatilor autorizate sa preia deseurile. Dupa efectuarea lucrarilor se vor reface zonele afectate de sapaturi pentru fundatiile stalpilor si organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala.

IX. Anexe - piese desenate

1. Plan de incadrare in zona

2. Planuri de situatie cu amplasamentul instalatiei proiectate.

Intocmit,                                                                                            Verificat,

ing. Vasluianu Gabriela 						ing. Nemes Petrica