MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# INFORMATII GENERALE

## Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL SI BIROURI LA PARTER D+P+6E, CURTI DE LUMINA,

IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER

Amplasament: mun. Constanta, aleea Universitatii nr.38

Beneficiarul lucrarilor: FIRST TOWER S.R.L.

Proiectantul lucrarilor: EAST ATELIER S.R.L.

Elaboratorul documentatiei de mediu: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

# DESCRIEREA PROIECTULUI

# Scopul si importanta proiectului

Cresterea numarului de locuitori si dezvoltarea economica a Constantei a atras dupa sine sporirea cererii de locuinte, astfel incat constructia de cladiri de apartamente si birouri, cu spatii comerciale si de recreere este in continua expansiune.

Noul obiectiv se va realiza in intravilanul municipiului Constanta, zona de nord a acestuia, in apropierea Campusului Universitar Ovidius si malul de sud al lacului Siutghiol, o zona predominantă locuirii.

# Amplasarea proiectului

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Amplasamentul pe care se propune realizarea proiectului este situat în intravilanul mun. Constanţa, zona de nord a acestuia, in apropierea Campusului Universitar Ovidius si malul de sud al lacului Siutghiol, o zona predominantă locuirii. Terenul are suprafața totală din acte si masuratori 1200,00 mp iar după trasare strazi 1131,75 mp, cu front la Aleea Universității in partea de sud-vest si la aleea de acces amenajată in partea de nord-vest.(anexa 1)

Conform certificatului de urbanism nr.2774/19.07.2018, eliberat de Primăria municipiului Constanţa, destinaţia terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate este: locuinte colective cu parterul destinat functiunilor comerciale si serviciilor iar folosința actuală este de teren liber conform înscrisurilor din Extras de carte funciară eliberat sub nr.84564/05.07.2018.

Terenul este proprietatea societății FIRST TOWER S.R.L. dobandit prin act de vanzare nr. 964 din 12.05.2017 (anexa 2), autentificat la Biroul Individual Notarial Stoica Andrei și conform înscrisurilor din Extrasul de carte funciară nr.201229 eliberat sub nr. cerere 84564/05.07.2018,  imobil identificat cu numărul cadastral 201229.

Terenul face parte din zona de impozitare B si are urmatoarele vecinatati:

- Nord- Est: proprietate Municipiul Constanta;

- Sud- Est:   proprietate Municipiul Constanta;

- Nord- Vest: Alee acces;

- Sud- Vest: Aleea Universitatii.

Imobilul ce urmeaza a se realiza va cuprinde 32 unitati locative iar la parter un spațiu comercial si birouri Accesul în zonă se realizează din Bulevardul Aurel Vlaicu pe aleea Universitati, aleea Jadului şi pe trotuarele aferente.

In prezent terenul este liber, iar in vecinatatea amplasamentului exista mai multe loturi cu constructii în curs de autorizare sau de executie.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare

relativa ale resurselor naturale din zonă și subteranul acesteia

Lucrările se execută în intravilanul municipiului Constanta, în zona de nord a acestuia, in apropierea Campusului Universitar Ovidius si malul de sud al lacului Siutghiol, iar materialele folosite sunt cele specifice unor astfel de lucrări: beton, b.c.a, izolație termică, tamplarie PVC.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural

(i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Cel mai apropiat corp de apa de suprafata de aplasamentul analizat este Lacul Siutghiol aflat la cca. 160m, de asemenea, la cca. 815m de obiectivul analizat, se afla Lacul Tabacarie, iar la cca. 1.100m se afla Marea Neagra, conform masuratorilor Google Earth;

(ii) zone costiere și mediul marin: nu e cazul

(iii) zone montane și forestiere: nu e cazul

(iv) rezervații și parcuri naturale: nu e cazul

(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate: nu e cazul

(vi) zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului -  nu se cunosc la această dată;

(vii) zone cu densitate mare a populațirei – proiectul nu va afecta populația ce activează în zonele adiacente;

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic –  zona de desfășurare a lucrărilor nu este inclusă pe lista monumentelor istorice și nici nu se află în zone de protecție a acestora

# Caracteristicile proiectului

(a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Cladirea cu regim de inaltime D+P+6E, cu destinatia de locuinte colective, spatiu comerciale si birouri la parter, va respecta toate conditionarile de ordin urbanistic stabilite de regulamentele si legile in vigoare pentru zona respectiva.(anexa 3)

Coeficientii urbanistici pentru proiectul propus sunt precizati in tabelul urmator:

Tabelul nr. 1: bilantul teritorial

| SUPRAFAŢA TERENULUI din acte si masuratori= 1200,00 mp , dupa trasare strazi= 1131,75 mp |
| --- |
| SUPRAFEŢE | Existent | Propus |
| Suprafaţa construită | 0 mp | 497.00 mp |
| S. desfăşurată aferentă C.U.T. | 0 mp | 3395.00 mp |
| P.O.T. | 0 % | 44.00% |
| C.U.T. | 0 | 3,00 |

Imobilul ce urmeaza a se realiza va cuprinde 32 unitati locative iar la parter un spațiu comercial si birouri.

Regim aliniere- limite de teren

Demisolul:

- Fata de limita de nord-est d= 0,00 m;

- Fata de limita de sud-est d= 0,00 m;

- Fata de limita de nord-vest d= 5,05 m;

- Fata de limita de sud-vest d= 5,03 m

Parterul:

- Fata de limita de nord-est d= 5,40 m;

- Fata de limita de sud-est d= 5,00 m;

- Fata de limita de nord-vest d= 5,05 m;

- Fata de limita de sud-vest d= 5,03 m

Etaj curent 1-2:

- Fata de limita de nord-est d= 5,40 m;

- Fata de limita de sud-est d= 5,00 m;

- Fata de limita de nord-vest d= 5,05 m;

- Fata de limita de sud-vest d= 5,03 m

Etaj curent 3-6:

- Fata de limita de nord-est d= 5,40 m;

- Fata de limita de sud-est d= 5,00 m;

- Fata de limita de nord-vest d= 5,05 m;

- Fata de limita de sud-vest d= 5,03 m

Tema de proiectare stabilita prevede pentru investitia propusa urmatoarele functiuni:

| DEMISOL |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 780 | Mp. |
| Suprafata utila (Su) | 696 | Mp. |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | PARCARE AUTO 31 LOCURI | 665 | Mp. |
|  | CASA LIFT | 2,74 | Mp. |
|  | CASA LIFT | 2,74 | Mp. |
|  | CASA SCARII | 19,43 | Mp. |
|  | SAS TAMPON | 4,70 | Mp. |
|  | GOL INSTALATII | 1,60 | Mp. |

| PARTER |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 490 | Mp. |
| Suprafata utila (Su) | 133,87 | Mp. |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | PLATFORMA COLECTARE DESEURI | 9,11 | Mp. |
|  | SPATIU COMERCIAL | 46,22 | Mp. |
|  | C.S.I. | 4,71 | Mp. |
|  | T.E.G./T.E.V. | 8,10 | Mp. |
|  | G.S. | 3,69 | Mp. |
|  | CASA LIFT | 2,74 | Mp. |
|  | CASA LIFT | 2,74 | Mp. |
|  | CASA SCARII | 15,22 | Mp. |
|  | SAS TAMPON | 9,16 | Mp. |
|  | GOL INSTALATII | 1,60 | Mp. |
|  | SPATIU ADMINISTRATIV | 25,79 | Mp. |
|  | BAIE | 6,81 | Mp. |
|  | DEPOZITARE BICICLETE | 7,09 | Mp. |

| ETAJ CURENT 1-6: 6 apartamente/nivel |
| --- |
| Suprafata construita (Sc) | 460 (cu balcoane) | Mp. |
| Suprafata construita (Sc) | 439 (fara balcoane) | Mp. |
| Suprafata utila (Su) | 656,73 | Mp. |
|  | Functiunea | Suprafata utila |
|  | CASA LIFT | 2,74 | Mp. |
|  | CASA SCARII + CORIDOR | 55,16 | Mp. |
| AP. 1 | HOL | 5,14 | Mp. |
| S.u.= 81,27mp | LIVING ROOM | 19,86 | Mp. |
|  | BUCATARIE | 8,94 | Mp. |
|  | DORMITOR | 14,60 | MP. |
|  | BAIE | 5,23 | Mp. |
|  | LOGGIE | 11,46 | Mp. |
| AP. 2 | BUCATARIE | 10,10 | Mp. |
| S.u.= 54,91 mp | LIVING ROOM | 25,46 | Mp. |
|  | DORMITOR | 14,41 |  |
|  | BAIE | 4,94 | Mp. |
|  | HOL | 4,37 | Mp. |
|  | LOGGIE |  |  |
| AP. 3 | BUCATARIE | 8,70 | Mp. |
| S.u.= 54,50 mp | CAMERA | 26,45 | Mp. |
|  | BAIE | 4,94 | Mp. |
|  | HOL | 10,67 | Mp. |
|  | LOGGIE |  |  |
| AP. 4 | LIVING ROOM | 21,80 | Mp. |
| S.u.= 49,02 mp | BUCATARIE | 5,82 | Mp. |
|  | DORMITOR | 13,02 | Mp. |
|  | HOL | 3,68 |  |
|  | BAIE | 4,70 | Mp. |
|  | LOGGIE | 4,85 | Mp. |
| AP. 5 | LIVING ROOM | 25,80 | Mp. |
| S.u.= 57,86 mp | BUCATARIE | 6,12 | Mp. |
|  | DORMITOR | 15,09 | Mp. |
|  | BAIE | 4,73 | Mp. |
|  | HOL | 6,12 | MP. |
|  | LOGGIE | 5,10 | Mp. |
| AP. 6 | HOL | 6,12 | Mp. |
| S.u.= 55,86 mp | LIVING ROOM | 23,80 | Mp. |
|  | BUCATARIE | 6,12 | MP. |
|  | DORMITOR | 15,09 | Mp. |
|  | BAIE | 4,73 | Mp. |
|  | LOGGIE | 3,42 | Mp. |

*NOTA:CALCULUL INDICATORILOR URBANISTICI S-A EFECTUAT CF. LEGISLATIE IN VIGOARE-  CF. LEGII 50/1991, LEGII 350/2001 SI STAS 4908-85.

Sistemul constructiv al cladirii propuse va fi alcatuit din: fundatii, perna de piatră,  hidroizolație, radier din beton armat, structura in cadre din beton armat.

Peretii exteriori ai constructiei se vor executa din zidarie de caramida in grosime de 30 cm, placati cu polistiren de 5 cm grosime, iar cei interiori vor fi din caramida de  15-25 cm.

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in ”cod de proiectare seismica - partea i: prevederi de proiectare pentru cladiri ” - p100-1/2004, constructia face parte din clasa de importanta III, pentru care se aplica un coeficient de importanta gi = 1.00. Perioada de colt caracteristica amplasamentului constructiei este tc = 0.7 sec, iar acceleratia terenului ag = 0.16 g. Constructia se incadreaza in categoria de importanta c - normala, conform h.g.r. 766 / 1997.

Structura de rezistenţă va fi alcatuită din:

- infrastructura- radier din beton armat

- suprastructura- cadre din beton armat.

Acoperisul va fi tip terasa necirculabilă, cu panta de 2%. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul unor coloane mascate in ghene special.

Finisajele interioare si exterioare prevazute  se vor realiza din urmatoarele materiale:

- Fatadele cladirii vor fi finisate cu tencuieli decorative simple, tencuiala decorativa mozaicata de culoare gri inchis, albă si placaj lemn. Invelitoarea cladirii se va face in terasa necirculabila, tamplaria exterioara va fi realizata din PVC cu geam termoizolant;

- Finisajele tavanelor in toate spatiile se va realiza cu zugraveli lavabile, iar pardoselile vor fi placate cu gresie in bai, holuri acces, bucatarie, living-room si parchet in dormitoare;

- Peretii interiori de pe holuri,casa scarii, living room, dormitoare vor fi acoperiti cu vopsitorii lavabile, iar pentru wc-uri, bai se prevede folosirea placilor de faianta, tamplaria va fi executata din PVC cu geam termopan.

Utilități

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale si telefonie.

Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Instalația sanitară interioară constă din obiecte sanitare, conducte de legătura și distribuție apă rece și caldă, canalizari interioare, racorduri și rețele exterioare.

Colectarea  apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere din polietilenă de înaltă densitate care vor fi deversate ulterior  în rețeaua de canalizare oraseneasca, după ce vor fi trecute în prealabil printr-un sistem de preepurare format din separator de produse petroliere  în vederea evitării eliminării în mediul înconjurător a lichidelor insolubile, produselor petroliere.

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere și vor fi dirijate către zona de spațiu verde amenajat pe amplasament.

Încălzirea spațiilor si apa caldă menajeră se vor obține  prin intermediul centralelor termice murale ce vor funcționa cu gaze naturale. Încăperile vor fi echipate cu corpuri de încălzit din aluminiu care funcționează cu agent termic -apă- la 90 grade.

(b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu e cazul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în faza de execuție se vor utiliza materiale specifice construcției. Nu se vor utiliza resurse naturale;

(d) producția de deșeuri: aceste aspecte sunt tratate in detaliu la cap. 3.8

(e) poluarea și alte efecte nocive: aceste aspecte sunt tratate in detaliu la cap. 3

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în

cauză:   aceste aspecte sunt tratate in detaliu la cap. 7

(g) riscurile pentru sănătatea umană: aceste aspecte sunt tratate in detaliu la cap. 3.7

Asigurarea spațiilor verzi

Pe amplasamentul studiat se va realiza suprafața necesară de spațiu verde sub formă de gazon, arbori, arbuști pereni, jardiniere, gard viu și fațade verzi, astfel:

- spatii verzi plantare si jardiniere la nivelul terenului natural: total 215,00mp

- spatii verzi amenajate sub forma de jardinière, arbori decorativi prin frunze și arbusti decorativi prin flori, la nivelul teraselor amenajate la fiecare nivel, terasei necirculabile si pereti verzi: total 125,00mp.

Suprafata totala spatiu verde = 340.00 mp

Împrejmuirea terenului se va realiza, pe toate laturile, respectiv se va construi un gard cu inaltime de 2,05 ml, cu gard plasa zincata dublat la interior cu gard viu din plante cataratoare cunoscute, precum iedera sau vita canadiana.

De asemenea, parcarea auto se va amenaja cu dale inierbate.

Fațada verde este creată de plante cățărătoare care cresc în sus și de-a lungul fațadei, fie din vegetație plantată în pământ la baza edificiului, fie prin plantarea rădăcinilor în containere/jardiniere instalate la nivelul suprafeței clădirii. Dacă este necesar se vor prevedea elemente metalice sau din lemn pentru a ajuta și dirija cățărarea plantelor.

În incită vor fi amenajate spații verzi, prevăzându-se îmbrăcarea cu pământ vegetal și însămânțarea cu ierburi perene și arbuști decorativi.

Organizarea circulatiei

Accesul auto se va realiza din Bulevardul Aurel Vlaicu pe aleea Universitati si aleea Jadului.

Accesul pietonal se va realiza din/spre aleea Universitati si aleea Jadului.

In scopul asigurării necesarului de locuri de parcare se propune amenajarea a 39 spații destinate parcării de autovehicule, destinate exclusiv locatarilor/proprietarilor locuințelor colective propuse, astfel:

- la nivel demisol - 4 locuri supraetajate pentru vizitatori + 27 locuri de parcare simple;

- la nivel parter- 8 locuri de parcare simple.

Locurile de parcare proiectate au fiecare dimensiunile de minim 2,30 x 5,00m.

Pe reteaua stradala din zona parcarii propuse, cat si in incinta sa, se vor instala indicatoare de circulatie, indicatoare de atentionare, panouri informative.

*Suprafata parcare auto amenajata la nivelul demisolului: 355 mp

*Suprafata circulatii auto la nivelul demisolului: 260 mp

*Suprafata parcare auto amenajata la nivelul parterului: 92 mp

*Suprafata circulatii auto la nivelul parterului: 102 mp

# SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,

### EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

# Factorul de mediu apa

Orasul Constanta este lipsit de vecinatatea unei ape curgatoare, beneficiind in  schimb de prezenta Marii Negre si a lacurilor de natura fluvio-maritima Siutghiol si Tabacariei.

Cel mai apropiat corp de apa de suprafata de aplasamentul analizat este Lacul Siutghiol aflat la cca. 160m, de asemenea, la cca. 815m de obiectivul analizat, se afla Lacul Tabacarie, iar la cca. 1.100m se afla Marea Neagra, conform masuratorilor Google Earth.

In toata Dobrogea apele subterane se gasesc in reteaua de fisuri si goluri carstice ale calcarelor de varsta jurasic-cretacic si sarmatian. Cele mai importante din punct de vedere al calitatii si cantitatii sunt calcarele jurasic-superioare-cretacice, dezvoltate pana la adancimice

depasesc 800 m. Din complexul jurasic superior-cretacic prin captarile situate in zona lacului Siutghiol-Caragea –Dermen, Casimcea I, Casimcea II se extrage un debit de aproximativ 3,3 mc/sec. Puturile acestor captari au adancimi de 60-120 m.

Nu se cunosc date despre nivelul apei subterane in zona amplasamentului propus pentru realizarea investitiei, se apreciaza insa ca lucrarile ce se vor executa nu sunt de natura sa afecteze calitatea panzei de apa freatica.

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarilor de construire a obiectivului

- amenajarea corespunzatoare a organizarii de santier, imprejmuita si cu acces controlat;

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate, numai in spatiile special amenajate;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, in zona unde se executa lucrari. Alimentarea cu combustibili se va putea face fie numai din statii de distributie sau depozite de carburanti autorizate, fie numai in incinta organizarii de santier care se va realiza pentru aceasta lucrare, in spatiu special amenajat si dotat astfel incat sa se poata interveni in orice moment in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale.

- se va interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, in incinta santierului;

In perioada functionarii obiectivului

- obiectivul se va bransa la reteaua de alimentarea cu apa si cea de canalizare;

- se recomanda montarea unui echipament de preepurare a apelor uzate potential contaminate provenite din zona parcarii obiectivului, cu rol de decantor-separator de produse petroliere. Acesta va fi montat inainte de evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare publica;

- se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale;

- se recomanda achizitionarea de material absorbant in vederea interventiei prompte in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere in zona obiectivului.

# Factorul de mediu aer

Regimul climatic în zona orasului Constanta este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a caror caldura este alternata de briza marii si  prin ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.

In judetul Constanta, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue in 7 statii  automate amplasate in zone reprezentative. Din analiza rapoartelor preliminare cu privire la calitatea aerului in 2011 se observa ca au fost inregistrate depasiri ale valorilor indicatorului PM10, in special in lunile de iarna, cauzele fiind imprastierea materialului antiderapant, incalzirea rezidentiala, care s-au suprapus peste traficul intens, activitatea industriala si conditiile climatice specifice zonei costiere, ceilalti parametrii analizati situandu-se sub valoarea limita de la care se pot inregistra efecte negative pentru sanatate.

Terenul pe care urmeaza a se construi obiectivul este situat intr-o zona de locuinte si dotari de cartier. In vecinatatea amplasamentului nu exista obiective industriale care sa reprezinte surse de poluare a aerului.

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport  si functionarea  utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz  SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile  propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu lucrari de excavare a pamantului, incarcarea pamantului in basculante, imprastierea sau compactarea lui, manipularea materialelor de constructii, amenajarea drumurilor, a depozitelor de materiale etc.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor se recomanda:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- materialul excavat va fi incarcat imediat dupa excavare in mijloace de transport corespunzatoare si transportat in vederea  utilizarii ca material de umplutura numai in locatiile indicate de Primaria Constanta in Autorizatia de Construire;

- incarcarea pamantului excavat in mijloace de transport se va face astfel incat distanta intre cupa excavatorului si bena autocamionului sa fie cat mai mica evitandu-se astfel imprastirea particulelor fine de pamant in zonele adiacente.

In perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de emisii in aer vor fi reprezentate de:

- traficul determinat de masinile de marfa ce aprovizioneaza spatiul comercial si de masinile clientilor si rezidentilor. Emisiile provenite din aceste surse se vor suprapune celor provenite din traficul ce se desfasoara pe b-dul Aurel Vlaicu, aleea Universitatii si aleea Jadului;

- centrala termica ce va deservi obiectivul asigurand incalzirea spatiilor si necesarul de apa calda.

Ca o alternativa la sistemele de incalzire clasice, incalzirea imobilului propus a se construi poate fi asigurata prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.

Panourile fotovoltaice transforma energia solara in energie electrica, folosind Soarele drept o sursa regenerabila de energie electrica. Panourile solare sunt totodata capabile sa aiba si un efect de racire asupra cladirii pe care sunt montate.

Inca un avantaj al panourilor solare este acela ca in timpul unui an, cladirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai putina energie pentru racire. De asemenea, panourile solare au si rol izolator, astfel ca, pe timpul noptii, cladirea pierde mai putina caldura.

In ceea ce priveste sistemele de ventilatie, se recomanda dotarea obiectivului cu aparate de aer conditionat de ultima generatie ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic.

# Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de :

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

  - se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

  - utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

  - lucrarile pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei;

  - diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

  - oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt in activitate;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

  - folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

  - utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse ( motoare utilaje, pompe, etc);

  - programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultana  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

In perioada functionarii obiectivului, activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, principalele surse de zgomot fiind determinate de intensificarea traficului in zona, ca urmare a existentei noului obiectiv si necesitatii accesului in zona a clientilor si rezidentilor. Se apreciaza ca nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in imitele prevazute de STAS 10009/88 Acustica urbana.

Habitatul modern se caracterizeaza prin deteriorarea continua a mediului sonor urban. Traficul, indiferent sub ce forma se gaseste el, este, se pare, cea mai mare forma de amenintare de poluare sonora.

Masurile tehnice pentru combaterea poluarii sonore se refera la ecranarea sursei de zgomot si protectia urechii omului si a locuintei, spatiului in care isi desfasoara activitatea. Se cauta noi materiale de constructie, cu proprietati antifonice, iar arhitectura spatiilor de locuit trebuie sa tina cont de amplasarea dormitoarelor astfel incat sa nu fie expuse arterelor de circulatie cu flux continuu. Alte posibilitatei de reducere a zgomotului pe arterele de circulatie vizeaza limitarea vitezei de deplasare, modificarea texturii drumului, limitarea accesului masinilor grele, controlul traficului care sa impuna reducerea accelerarii, dezvoltarea de modele computationale adaptate unei anumite locatii, in functie de topografie, meterologie, tub sonor pentru reducerea zgomotului.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada functionarii obiectivului se vor putea implementa  masuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - prevederea de zone verzi alcatuite din arbori pe mai multe randuri, cu coroane intrepatrunse intre frontul noii cladiri si fronturile cladirilor delimitatoare;

  - amplasarea incaperilor pentru odihna in partea opusa zonelor cu trafic rutier;

  - izolarea din punct de vedere acustic a fatadelor;

  - aprovizionarea spatiului comercial, conform programului autorizat de Primaria Constanta;

  - impunerea unui program strict de functionare a spatiului comercial urmarindu-se respectarea lui;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranziteaza obiectivul in perioada in care acestea stationeaza in incinta.

# Protectia împotriva radiatiilor

Nu este cazul.

# Protectia solului si subsolului

Din punct de vedere structural zona de studiu se suprapune Platformei Dobrogei de Sud ce se intinde in sudul faliei Topalu-Palazu Mare cu un fundament constituit din formaţiuni granitice si cristaline, fracturat si scufundat la peste 1000 m, peste care se dispune o stiva groasa de roci sedimentare, suprafaţa podisului fiind acoperita e o cuvertura joasa de loess ce atinge  grosimi intre 4 si 30 m.

Pe malul lacului Siutghiol afloreaza depozite senoniene si sarmatiene medii, care se gasesc in continuare pe vaile afluente ale acestui lac, intre localitatile Ovidiu si Palazu Mare. O serie de prospectiuni efectuate in nord-vestul Constantei, in localitatea Palazu Mare, au indicat prezenta unor concentratii de minereu de fier. Zacamantul fiind la mare adancime nu permite exploatarea lui.

Atat in perioada realizarii cat si in perioada functionarii obiectivului, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

  - scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

  - depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat, in afara spatiilor special amenajate din zona obiectivului;

  - tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

  - amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara   a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a  lucrarilor proiectului ;

  - interzicerea depozitarii temporare a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

  - se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

  - in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

  - se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru evitarea infiltrarilor de ape in sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atat integritatea terenurilor si pot  determina si aparitia unor feneomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice;

# Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Constanta, zona de nord a acestuia, in apropierea Campusului Universitar Ovidius si malul de sud al lacului Siutghiol, o zona predominantă locuirii, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute in Certificatul de urbanism: locuinte colective cu parterul destinat functiunilor comerciale si serviciilor. In jurul amplasamentului nu exista  obiective culturale sau religioase a caror activitate sa fie stanjenita de functionarea noului obiectiv. Precizam de asemenea ca terenul vizat nu se afla  in zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren etc.

Principalele elemente legate de impactul realizarii si functionarii obiectivului asupra asezarilor umane si sanatatii populatiei se refera la urmatoarele aspecte:

  - zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizarii lucrarilor si a functionarii obiectivului. Pentru ca aceste zgomote sa nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zona se impune luarea unor masuri , precum cele prezentate in capitolul 3.3 al memoriului de prezentare;

  - potentiala modificare a calitatii aerului in zonele invecinate obiectivului , determinata de cresterea concentratiei pulberior in atmosfera datorita lucrarilor specifice de constructii, dar si de eliminarea in atmosfera a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor avand ca functionarea motoarelor diverselor echipamente, utilaje, mijloace de transport. Masurile in vederea eliminarii sau diminuarii acestui impact sunt cele prezentate in cadrul capitolului 3.2.

# Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada executarii lucrarilor de constructie se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri  menajere  - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si depozitate in spatiu special amenajat la subsolul cladirii pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de constructii - se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi  preluate si transportate  in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare  conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari.

Deseurile de pamant si materiale excavate, resturi vegetale, piatra si sparturi de piatra sunt deseuri provenite de la excavatiile necesare pentru realizarea fundatiilor.

Deseurile amestecate de materiale de constructie, capete de cabluri si amestecurile metalice sunt deseuri provenite de la surplusul de materiale de constructii rezultate din activitatile de constructii-montaj.

Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora, in incinta organizarii de santier.

Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

In perioada functionarii obiectivului deseurile generate vor fi de tip menajer si deseuri reciclabile (hartie, plastic, sticla). Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor, dupa caz. Se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor.

# Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- importanța și extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de construcții.

- natura impactului – considerăm că prin realizarea proiectului și funcționarea obiectivului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu .

- natura transfrontalieră a impactului – nu e cazul ;

- intensitatea și complexitatea impactului – nu e cazul ;

- probabilitatea impactului – nu e cazul;

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – nu e cazul ;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu e cazul ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu e cazul.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

# JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA  (IPPC, SEVESO, COV, LCP,  etc)

Nu este cazul.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- se va realiza împrejmuirea organizării de șantier cu gard mobil h=2,0m;

- accesul în organizarea de șantier va avea loc controlat, se va amenaja cabină pază, atât pentru personal cât și pentru autovehicule, accesul principal se va realiza din aleea Universitatii ;

- se vor amenaja două toalete ecologice prevăzute cu lavoare, pentru personalul muncitor;

- va fi amplasat container tip OS –organizare de șantier, pentru  birou, vestiar și depozitare unelte ;

- o cabină prim ajutor dotată cu trusă medicală/psi;

- în incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și o platformă pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă betonată), dotat cu material absorbant ;

- la ieșirea din organizarea de șantier va fi amenajat un spațiu destinat curățării roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta organizării de șantier;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Municipiului Constanta prin Autorizația de Construire.

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei

La finalizarea lucrarilor pentru realizarea investitiei terenurile ramase libere dupa executarea tuturor lucrarilor de constructii  vor fi amenajate cu spatii verzi, astfel:

- spatii verzi plantare si jardiniere la nivelul terenului natural: total 215,00mp

- spatii verzi amenajate sub forma de jardinière, arbori decorativi prin frunze și arbusti decorativi prin flori, la nivelul teraselor amenajate la fiecare nivel, terasei necirculabile si pereti verzi: total 125,00mp.

Suprafata totala spatiu verde = 340.00 mp

Împrejmuirea terenului se va realiza, pe toate laturile, respectiv se va construi un gard cu inaltime de 2,05 ml, cu gard plasa zincata dublat la interior cu gard viu din plante cataratoare cunoscute, precum iedera sau vita canadiana.

De asemenea, parcarea auto se va amenaja cu dale inierbate.

# Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de  poluari  accidentale

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara  diverse materiale fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a  deseurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deseuri sa ajunga pe terenurile invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu  si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.

Se recomanda de asemenea ca beneficiarul sa se asigure ca aceste proceduri sunt operationale si eficiente.

# Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

- toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;

- materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora;

- se va reface amplasamentul la starea initiala ( teren liber) sau va fi pregatit pentru  o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului.

# EVALUARE ADECVATA

Amplasamentul studiat este la aproximativ 160 m Est de limita ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Marea Neagră se află la o distanta de cca.1.100 m Est, iat Lacul Tabacarie este situate la 815m sud-est, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Intocmit,

Voinea Daniela

# ANEXE

ANEXA 1 – Plan  de incadrare in zona

ANEXA 2 – Acte  detinere teren

ANEXE 3 – Plan  de situatie