| S.C. STRUCTURI S.R.L. Str. 8 Martie nr 6-8, Focsani Tel: 0725825925, Fax: 0237227320 e-mail: structuri@yahoo.com | QMS 80092 EMS 80092 |
| --- | --- |

Anexa 5 la Ordinul nr. 135/2010

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

LOCUINTE SOCIALE - 96 U.L., CARTIER A.I. CUZA - FAZA S.F.

II. Titular: Comuna Cumpana prin AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

- Amplasament: C.F. 109487, Str. Interioara, Nr. 2, Lot. 1, Comuna Cumpana, Judetul Constanta

- Numar telefon, fax, e-mail      Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

adresa pagina internet              primaria_cumpana@yahoo.com

- Nume persoana contact:      arh. Lucică TAFTĂ – 0728.473.502

- Descrierea proiectului:

  - Rezumatul proiectului

Terenul pus la dispoziția de Primaria Comunei Cumpana, se află în intravilanul comunei Cumpăna, str. Interioara, nr. 2, lot. 1, județul Constanța, N.C. 108357  și are o suprafață de 15 771 mp, conform actului de dezmembrare  nr. 267/05.04.2017. Terenul aparține domeniului privat al comunei Cumpăna și nu este situat în zone supuse restricțiilor de construire. Asupra terenului nu grevează servituți.

În conformitate cu PUG/1999 a localității, terenul se află în zona cu locuințe și dotări complementare.

Dimensiunile în plan ale terenului sunt următoarele:

- la N		23.427 m

- la V    	195.058 m

- la S    	128.728 m

- la E		5.904 + 227.537 = 233.441 m

La cerințele beneficiarului, pe acest teren s-au proiectat și se propune amplasarea a sase tronsoane de blocuri identice, blocuri care vor conține 96 de unități locative, în regim de închiriere.

Construcțiile amplasate au dimensiunile în plan de 22.90 x 13.30 m. Clădirile vor fi de tip permanent, cu următorii coeficienți de ocupare și utilizare a terenului:

P.O.T.  propus =   11.58 %

C.U.T.  propus =   0.53

- Clădirile se vor amplasa la distanțe convenabile și legale față de vecinătăți, astfel

-   la Nord	  :   IE 108355		-   8.15 m si 13.49 m

-   la Sud	  :   Strada Interioara	-   5,50 m

-   la Est	  :   Drum proiectat		-   17.40 m

-   la Vest	  :   Strada Habitat   		-   3,00 m

Construcțiile au dimensiunile în plan de 22.90 x 13.30 m.  Acestea au regimul de înălțime D+P+3E. Cotele absolute de nivel sunt: +0,00 m la parter, -1,25 m cota CTS, +2,85 m cota E1, +5,70 m cota E2, +8,55 m cota E3. Cota absolută la coamă este de +13,67 m.

- BILANT TERITORIAL

| ZONE FUNCȚIONALE | S U P R A F E Ț E - mp | % |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROPUS |  |  |
| Suprafata Construita |  | 1 827,42 |  | 11.58 |
| Suprafata cai de acces, alei, platforme |  | 3025.10 |  | 19.18 |
| Suprafata parcari |  | 643.35 |  | 4.08 |
| Suprafata platforma pubele |  | 65.70 |  | 0.42 |
| Suprafata loc de joaca pentru copii |  | 340,00 |  | 2.16 |
| Suprafata spatii verzi |  | 9 869,43 |  | 62.58 |
| Suprafata amplasament |  | 15 771,00 |  | 100 |

B.           DESCRIEREA CONSTRUCTIVA SI FUNCTIONALA

Ca soluție constructivă si anume sistemul structural din cadre de beton armat cu stalpi lamelari si grinzi din beton armat si cu pereti din zidarie de caramida.

- Regim de înălțime:   - D+P+3E;

- Infrastructura:   	Fundații continue din beton armat;

- Suprastructura: 	Structură în cadre de betona armat monolit;

- Acoperișul:	Șarpantă pe scaune, din lemn ignifugat și tratat, cu învelitoare din țiglă metalică;

- Închiderile exterioare: - Pereți din blocuri ceramice de 25 cm, placați cu polistiren expandat de 10 cm grosime;

- Compartimentările interioare: pereții despărțitori dintre apartamente se vor realiza cu zidărie  de blocuri ceramice de 25 cm grosime. În cadrul apartamentelor, pereții de compartimentare se vor realiza din gips carton pe schelet metalic si termoizolatie de vata minerala cu grosimea de 15 cm.

- Finisaje exterioare: - peretii exteriori sunt izolati cu placi de polistiren expandat de 10 cm, conform calculului coeficientului global de izolare termica-G, si din considerente de securitate la incendiu conform Indicativului SC 007-2013 se aplica o termoizolatie cu fasii de 30 cm din vata minerala bazaltica din clasa de reactie la foc A1  perimetral golurilor peretilor de contur. Suprafata termoizolata este finisata cu vopsea lavabila de exterior:

- La parter, etajul 1, si etajul 2 vopseaua lavabila de exterior v-a avea RAL9003

- Ultimul etaj al imobilului, etajul 3, va fi finisat cu  vopsea  lavabila de exterior. Vopseaua lavabila va avea RAL 8011

Spatiile de depozitare din balcoane sunt confectionate din placi de OSB peste care se va interveni cu o tencuiala decorativa de exterior.

Deoarece zona de soclu este expusa suplimentar la factori externi (infiltratii de apa, socuri mecanice si termice) se recomanda a se trata specific. Astfel soclu v-a fi hidroizolat cu o membrana bituminoasa urmand ca asupra acesteia sa se intervina cu placi de polistiren extrudat de 4 cm si urmand sa fie finista cu o tencuiala decorativa pentru soclu, RAL7043.

- Finisaje interioare: pardoseli din parchet laminat în camere (dormitoare, camera de zi), pardoseli din placi ceramice în băi, bucătării şi holuri interioare. În spaţiile comune (casa scării) pardoselile şi treptele scării vor fi din placi ceramice antiderapante pentru trafic intens. În bucătării se montează faianţă pe frontul de lucru până la (H=1,50 m), iar în  băi - faianţă perimetral (H=1,80 m), iar pe restul pereţilor şi tavanelor, atât în apartamente cât şi pe casa scării, vor fi zugrăveli lavabile. Stratul suport (șapa) va avea dimensiunea corespunzătoarea pentru acoperirea în totalitate a conductelor de instalații (sanitare, termice, electrice) pe toată lungimea traseelor.

- Tâmplăria exterioară: Profile PVC cu geam termoizolant;

- Tâmplăria interioară: Uşi celulare din lemn furniruit, la intrarea în apartamente se vor monta uși metalice;

- Înălțimea liberă pe nivel: 2,65 m;

- Amprenta la sol a unui bloc: 304,57 mp;

- Suprafața utilă a unui bloc (doar apartamentele): 933.80 mp

- Volumul încălzit al blocului: 3 462.00 mc;

- Volumul total al blocului: 4150.00 mc;

- Orientarea cardinală: Terenul este orientat cu axa lungă N-S și axa scurtă E-V.

Din punct de vedere funcțional, fiecare bloc tip D+P+3E , este format :

La parter s-au amplasat un apartament cu o camera si 3 apartamente cu doua camere avand urmatoarele caracteristici constructive:

- Ap 01 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita 66.39 m2 din care Su = 54.48 m2

- Ap 02 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita de 71.59 m2, din care Su = 58.87 m2

- Ap. 03 - Apartament cu o camera avand suprafata construita de Sc = 52.87 m2 din care Su=43.42 m2

- Ap. 04 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita de  Sc=66.39 m2  din care Su = 54.48 m2

La etajul 1 s-au amplasat: 1 apartament cu o camera, 2 apartamente cu doua camere si 1 apartament cu trei camere, avand urmatoarele caracteristici constructive:

- Ap. 05 - Apartament cu o camera avand suprafata construita  Sc = 63.36 m2 din care Su = 43.43 m2 si S balcon = 9.9 m2

- Ap. 06 - Apartament cu trei camere avand suprafata construita Sc = 111.95 m2 din care Su = 82.86 m2 si S balcon = 12.62 m2

- Ap. 07 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita Sc=87.25 m2 din care Su = 63.01 m2  si S balcon = 10.92 m2

- Ap. 08 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita  Sc= 80.82 m2 din care Su = 54.48 m2 si Sc balcon = 14.10 m2

La etajul  2 s-au amplasat:  1 apartament cu o camera, 2 apartamente cu doua camere si 1 apartament cu trei camere, avand urmatoarele caracteristici constructive:

- Ap. 09 - Apartament cu o camera avand suprafata construita  Sc = 63.36 m2 din care Su = 43.43 m2 si S balcon = 9.9 m2

- Ap. 10 - Apartament cu trei camere avand suprafata construita Sc = 111.95 mp din care Su = 82.86 m2 si S balcon = 12.62 m2

- Ap. 11 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita Sc = 83.02 m2 din care Su = 63.01 m2 si S balcon = 6.36 m2

- Ap. 12 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita  Sc = 80.82 m2 din care Su = 54.48 m2 si S balcon = 14.10 m2

La etajul  3 s-au amplasat 4 apartamente cu doua camere, avand urmatoarele caracteristici constructive:

- Ap. 13 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita  Sc = 85.19 m2 din care Su = 54.48 m2 si S balcon = 18.33 m2

- Ap. 14 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita Sc = 96.15 m2 din care Su = 63.01 m2 si S balcon = 20 m2

- Ap. 15 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita Sc =92.17 m2 din care Su = 63.01 m2 si S balcon = 15.84 m2

- Ap. 16 - Apartament cu doua camere avand suprafata construita  Sc = 77.69 m2 din care Su = 54.48 m2 si S balcon = 11.11 m2

Înălțimea liberă pentru fiecare nivel în parte este următoarea:

- Subsol tehnic   	-   1,70 m

- Parter		-   2,65 m sub placă, respectiv 2,35 sub grindă

- Etaj 1  		-   2,65 m sub placă, respectiv 2,35 sub grindă

- Etaj 2   		-   2,65 m sub placă, respectiv 2,35 sub grindă

- Etaj 3   		-   2,65 m sub placă, respectiv 2,35 sub grindă

- Obiectul de investiție propus, compus din sase tronsoane de câte 96 U.L., cu regim de înălţime D+P+3E, care însumează 96 apartamente distribuite astfel:

| Număr unități locative | Total pe amplasament | Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 | Bloc 5 | Bloc 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 cameră - tip A | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 cameră - tip B | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 camere - tip A | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 camere - tip B | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 camere - tip C | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 camere - tip D | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 camere - tip A | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total amplasament | 96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Stadiul fizic:  Investiţie nouă

Principalii indicatori tehnico – economici

- Suprafaţa terenului  St = 15 771,00 mp

- Suprafaţa construită la sol  Ac = 1 827.42 mp

- Procentul de ocupare al terenului ( P.O.T. ) = 11.58%;

- Coeficientul de utilizare al terenului ( C.U.T. ) = 0.53%;

- Regimul de înălţime = D+P+3E ;

- Număr tronsoane  = 6;

- Aria construit desfăşurată pe total amplasament = 8 378,04  mp;

- Aria utilă pe total amplasament (doar apartamente) = 5 708.10 mp;

- Imobilul  va avea dimensiunile exterioare de gabarit de 22,90 x 13,30 m, cu H maxim la coamă de 13,67 m;

- Accesul la imobile se va realiza din strada Interioara sau strada Habitat;

- Înălţimea maximă a unui etaj nu va depăşi 2,85 m;

- La intrarea în bloc se va realiza rampă pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii (conform prevederilor Normativului  NP051/2012).

- În interiorul zonei, sunt asigurate locuri de parcare auto, realizate din covor asfaltic;

- Lucrările tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie, căi de acces, alei pietonale,  spaţiile verzi,  parcările şi amenajarea terenului) se vor realiza cu respectarea Normativelor şi prevederilor legislative în vigoare. Costurile lucrărilor tehnico-edilitare vor fi suportate de către Consiliul Local Cumpăna din bugetul local.

- Subsolul tehnic este realizat din pereți structurali din beton armat monolit, cu înălțimea liberă de maxim 1,70 m. Golurile de trecere a instalațiilor vor avea lațimi de 100 cm și înalțimi de aproximativ 145 cm. În subsolul tehnic NU se va prevedea adăpost de apărare civilă.

Clasa și categoria de importanță

- Conform Codului de proiectare seismică – partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100-1/2013, tabel 4.2, clasa de importanţă şi expunere la cutremur este III, construcţie de importanţă redusă, iar conform H.G. nr. 766/1997 categoria de importanţă a clădirii este C (normală).

  - Justificarea necesitatii proiectului:

În ultimii ani, primăria comunei Cumpăna se confruntă cu numeroase solicitări pentru locuințe, care doresc să se stabilească în comună. Demersurile făcute în ultima vreme privind dezvoltarea comunei asigură numeroase locuri de muncă, însă mulți dintre angajați sunt nevoiți să facă naveta, pentru că în comună nu sunt locuințe care să poată fi închiriate în condițiile pieței. Pentru a rezolva problema locativă a familiilor tinere care doresc să se stabilească în zonă, Consiliul Local al comunei Cumpăna a hotărât demararea procedurilor pentru construirea unor locuințe sociale. În acest sens s-a transmis în folosinţa gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un teren în suprafaţă de 15.771 mp, situat în Cartier Al.I. Cuza, Comuna Cumpăna, Jud. Constanța, pentru construirea a 96 unități locative sociale, destinate închirierii.

Prin oferirea de locuințe, primăria Cumpăna ar ajuta la menținerea acestora în comună și ar profita de sprijinul adus de aceștia la dezvoltarea comunei. Aceste locuințe reprezintă un factor important în stoparea migrării acestora către orașele mari din apropiere, dar mai ales în străinătate. În acest sens, primăria dorește să vină în întâmpinarea locuitorilor, oferindu-le un sprijin prin soluționarea problemei locuințelor, măcar pentru o parte din cererile cu care se confruntă.

Nevoia de a atrage și de a menține persoanele, care doresc să se stabilească în comună, dar nu au suficiente resurse financiare pentru a-și construi o locuință, a condus la propunerea realizării de locuinţe colective în regim de închiriere.

Așadar realizarea obiectivului în cadrul programului Construcţii locuinţe sociale, destinate închirierii, derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, are o deosebită importanţă atât din punct de vedere social, cât şi din punct de vedere economic și demografic.

3.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

    - Profilul si capacitatile de productie

Obiectivul analizat are destinatia de bloc de locuinte.

    - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

    - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Utilitatile urbane (alimentarea cu apa rece, canalizarea, alimentarea cu gaze naturale si energia electrica) se vor asigura din retelele existente in zona. Incalzirea se va realiza cu centrale termice de apartament.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor de investitii deseurile solide se vor colecta separat, unele vor fi indreptate spre reciclare, iar celelalte vor fi depozitate intr-un singur loc in incinta, pe platforma special amenajata de unde se vor prelua de serviciul de salubritate, pe baza de contract.

Dupa degajarea terenului se va trece la realizarea aleilor de acces auto si pietonal, a parcarii, a platformei pentru depozitarea deseurilor menajere si a spatiului verde, in zonele ramase libere. Se vor planta arbori si arbusti, se va semana gazon si se vor planta flori.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Caile de acces existente nu se vor modifica, acestea fiind doar completate cu cele aferente blocurilor propuse. Accesul pe amplasament se face din strada Interioara sau strada Habitat. De asemenea s-au proiectat alei pietonale pentru accesul in blocuri si la platformele de europubele.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In amenajarea investitiei se vor folosi materiale din resurse naturale, precum:

- produsele de balastiera (nisip, pietris de diverse sorturi) pentru realizarea betoanelor;

- apa pentru realizarea betoanelor din fundatii;

In functionarea obiectivului se vor utiliza:

- apa rece (potabila) pentru bai, bucatarii si pentru centralele termice;

- aerul este de asemenea utilizat pentru ventilarea spatiilor.

- Metodele folosite in constructie

Procesele tehnologice sunt prezentate detaliat in caietele de sarcini, iar antreprenorul general este obligat la respectarea acestora.

Lucrarile de construire si organizarea de santier se vor executa exclusiv in perimetrul proprietatii.

Toate instalatiile si procesele tehnologice se vor supraveghea pentru a preveni eventuale poluari accidentale.

Intretinerea utilajelor si a vehiculelor folosite în activitatea de construire si amenajare se efectueaza doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Executia lucrarilor va fi supravegheata permanent, de personal tehnic calificat. Se va face instructaj de tehnica securitatii muncii, pentru conditiile concrete existente pe santier.

Apele uzate rezultate din executia investitiei se vor deversa numai in sistemul de canalizare a orasului.

Lucrarile de construire se vor efectua pe cat posibil la lumina zilei pentru evitarea poluarii fonice si cu respectarea NTSM in constructii.

Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii cu praf.

Nu se vor degrada mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost alte alternative de amplasament, obiectivul fiind proiectat in zona rezidentiala si zona de cladiri publice si servicii, conform Planului de Urbanizare Generala a orasului.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Ca urmare a implementarii proiectului analizat va creste numarul de locuinte si implicit se vor prelungi retelele de alimentare cu apa, de alimentare cu energie electrica, retelele de alimentare cu gaze naturale si reteaua de canalizare.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

S-au mai cerut pentru proiectul analizat urmatoarele avize:

- alimentare cu apa;

- canalizare;

- gaze naturale;

- alimentare cu energie electrica;

- Localizarea proiectului:

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Clădirile se vor amplasa la distanțe convenabile și legale față de vecinătăți, astfel

-   la Nord	  :   IE 108355		-   8.15 m si 13.49 m

-   la Sud	  :   Strada Interioara	-   5,50 m

-   la Est	  :   Drum proiectat		-   17.40 m

-   la Vest	  :   Strada Habitat   		-   3,00 m

- Folosinte actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zonele adiacente acestuia

Pe trei dintre laturi terenul este inconjurat de strazi, iar in vecinatate se afla terenuri particulare.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Terenul analizat are suprafata totala 15771,00 mp, conform actului de dezmembrare  nr. 267/05.04.2017. Terenul are folosinta actuala curti-constructii, iar destinatia stabilita este de locuinte si functiuni complementare.

- Arealele sensibile

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

5. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. Scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solurilor, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ).

Nu este cazul.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul.

- Probabilitatea impactului

Nu este cazul.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

- Masurile de evitare, reducere  sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

- Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

  - Protectia calitatii apelor

    - Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluanti pot fi deseurile nedepozitate corect si deversarea apelor uzate pe teren, ceea ce nu se va intampla in cazul analizat.

Racordurile exterioare pentru alimentarea cu apa potabila sunt realizate cu conducte din polietilena de inalta densitate, iar canalizarea este realizata cu teava PVC pentru canalizare.

Din activitatea obiectivului rezulta o singură categorie de ape, ape uzate menajere, care provin de la grupurile sanitare.

Poluantii prezenti in apele uzate sunt reprezentati prin:

- materii in suspensie;

- substante organice;

- detergenti

Indicatorii de calitate ai apelor uzate din statia de epurare a localitatii vor respecta limitele impuse de Normativul  NTPA 002/2002,  si anume:

- materii in suspensie                           -  350 mg/dmc

- materii organice (CB05)                     -  350 mg/dmc

    - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Statia de epurare a localitatii.

  - Protectia aerului

    - Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii cu praf in timpul desfasurarii lucrarilor de construire.

Dupa realizarea investitiei, in timpul exploatarii spatiului nu se vor emite noxe specifice in atmosfera, deci, nu se va produce nici un fel de impact negativ asupra calitatii aerului.

    - Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

    - Sursele de zgomot si de vibratii

Doar activitatea constructorilor care vor participa la realizarea obiectivului sau utilizarea aparatelor electrocasnice, dupa realizarea investititei, dar care se inscriu in limitele de zgomot si vibratii cerute de lege.

    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul decat in timpul realizarii investititei.

Activitatea persoanelor care vor participa la realizarea blocurilor va fi, pe cat posibil, la lumina zilei, respectand NTSM in constructii.

Nu se vor pune in exploatare instalatiile care depasesc limitele maxime admise de zgomot sau vibratii.

  - Protectia impotriva radiatiilor

    - Sursele de radiatii

Nu este cazul.

    - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

  - Protectia solului si a subsolului

    - Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

In cazul studiat sursa de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice ar putea fi gunoiul menajer depozitat necorespunzator sau deversarea apelor uzate necorespunzator, dar nu este cazul in situatia analizata.

    - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Toate instalatiile si utilajele se vor supraveghea pentru a preveni eventuale poluari accidentale in timpul realizarii investitiei.

Componentele reciclabile din constructii se colecteaza si se folosesc intr-un sistem de reciclare. Orice deseu din demolari este considerat contaminat si se recolteaza separat, dirijandu-se intr-un sistem care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obligatia sa monteze recipiente de colectare adecvate.

Deseurile se vor colecta si depozita numai pe suprafete special amenajate in acest scop si se vor preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori.

Deseurile care nu pot fi reciclate se vor colecta si depozita pe suprafete special amenajate in acest scop si vor fi preluate de o firma de salubritate pe baza de contract.

Se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevazute în acordul si/sau autorizatia de mediu;

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite în activitatea de constructie se efectueaza doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

Deseurile solide se vor colecta in europubele situate pe platforma betonata proiectata in incinta si se vor prelua periodic de serviciul de salubritate, pe baza de contract.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

    - Identificarea arealelor sensibile care pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

    - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

    - Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Nu este cazul.

    - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

In proiectarea investititei s-a tinut cont de normele si normativele in vigoare pe linie de PSI, ASP, Mediu, SGA.

  - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

      - Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

In timpul construirii vor rezulta deseuri solide, iar dupa terminarea lucrarilor vom rezulta doar deseuri menajere.

      - Modul de gospodarire a deseurilor

Pe perioada executarii investitiei nu se va degrada mediul natural prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. Componentele reciclabile se vor colecta si se vor folosi intr-un sistem de reciclare. Orice deseu din demolari este considerat contaminat si se recolteaza separat, dirijandu-se intr-un sistem, care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. Acestea se vor preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct, prin predare la diversi consumatori.

Antreprenorul are obligatia sa monteze recipiente de colectare adecvate. Deseurile care nu pot fi reciclate se vor colecta si depozita numai pe suprafete special amenajate in acest scop si vor fi preluate de o firma de salubritate pe baza de contract.

Nu se vor degrada mediul natural sau cel amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel, nici in timpul executarii investitiei si nici dupa darea in folosinta a spatiului, deoarece s-a prevazut prin proiect dotarea cu pubele ecologice cu transfer catre platformele ecologice amenajate in zona, pe baza de contract cu o firma de salubritate.

  - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

      - Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Nu este cazul.

      - Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

VI.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor, etc.)

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

1.  Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

    - lucrarile de construire si organizarea de santier se vor executa exclusiv in perimetrul proprietatii;

    - zona de lucru se imprejmuieste si se semnalizeaza corespunzator pe intreaga durata a lucrarilor;

    - apele uzate se vor deversa numai la reteaua de canalizare si se va prevedea amplasarea de toalete ecologice.

2.  Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va face exclusiv in perimetrul proprietatii.

3.  Descrirea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile pentru organizarea de santier nu pot avea impact negativ asupra mediului, decat in situatia in care nu se respecta prescriptiile din proiect, care respecta normele si normativele in domeniu.

4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti sunt in general deseurile, praful, fumul, zgomotele si vibratiile rezultate din activitatea utilajelor si instalatiilor utilizate, dar prin gestionarea corecta a acestora se poate evita poluarea.

Lucrarile pentru organizarea de santier se desfasoara doar in incinta spatiului, care se imprejmuieste si se semnalizeaza corespunzator. Imprejmuirea santierului se va realiza cu ajutorul panourilor, prelatelor si a foliilor de polietilena. Acestea sunt necesare atat pentru pastrarea aspectului zonei, cat si pentru retinerea, pe cat posibil a poluantilor. Pentru a se evita poluarea se va evita pastrarea deseurilor si activitatea santierului se va desfasura doar in timpul zilei.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul.

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa finalizarea investitiei se degajeaza terenul de deseuri se vor executa caile de acces auto si pietonal, parcarea, platforma betonata pentru europubele urmand ca la finalizarea acestora sa se amenajeze spatiul verde. Se vor realiza plantatii cu arbori si arbusti de talie mijlocie si mica, se va semana gazon si se vor planta flori.

2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Toate instalatiile si procesele tehnologice se vor supraveghea pentru a preveni eventuale poluari accidentale.

3. Aspecte referitoare la inchiderea, dezafectarea sau demolarea instalatiei

Nu este cazul.

4.  Modalitati de refacere a starii initiale/ reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Pentru refacerea starii initiale a terenului, deseurile solide se vor colecta separat, urmarindu-se reciclarea lor, iar cele nereciclabile vor fi preluate de serviciul de salubritate, pe baza de contract.

Dupa degajarea terenului se va amenaja spatiu verde.

- Anexe  -  piese desenate:

A01 	- Plan incadrare in teritoriu;

A02 	- Plan de  situaţie;

Intocmit,

Arh. Monica Stănilă