DOCUMENTAŢIE PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE MEDIU

pentru realizarea obiectivului de investiţii:

"O VIATA SANATOASA INTR-UN ORAS SANATOS - MODERNIZAREA STRĂZILOR
ARDEALULUI LIBERTATII, VANTULUI (PARTIAL) SI CELEA MARE IN ORASUL HIRSOVA"

Proiectant general:

IULGRIMONI SERVICES SRL, FOCSANI,

STR. GHEORGHE ASACHI, NR. 5, AP. 2, JUD. VRANCEA.

Beneficiar :
ORAŞUL HÂRŞOVA

Nr. proiect:

Proiect 60/ 2018

FIŞA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:

"O VIATA SANATOASA INTR-UN ORAS SANATOS - MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI LIBERTATII, VANTULUI (PARTIAL) SI CELEA MARE IN ORASUL HARSOVA"

Proiectant de specialitate:

S.C. NECTARIA PROIECT S.R.L. Str. Eugen Lovinescu nr. 15

Faza: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARIILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.)

Data elaborarii: iulie 2018

Numar contract:

44/04.06.2018 Nr. proiect:

Proiect 60 / 2018

A. MEMORIU TEHNIC

1.	INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1.	Denumirea obiectivului de investiţii

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARIILOR DE INTERVENTII D.A.L.I

"O VIATA SANATOASA INTR-UN ORAS SANATOS - MODERNIZAREA STRAZILOR ARDEALULUI LIBERTATII, VANTULUI (PARTIAL) SI CELEA MARE IN ORASUL HARSOVA"

1.2.	Ordonator principal de credite/investitor

PRIMARIA ORASULUI HARSOVA

str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova cod postal: 905400 Tel. 0241.870.301 Fax 0241.870.300

1.3.	Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4.	Beneficiarul investitiei

PRIMARIA ORASULUI HARSOVA

str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova cod postal: 905400 Tel. 0241.870.301 Fax 0241.870.300

1.5.	Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant general:

S.C. IULGRIMONI SERVICES S.R.L.

Str. Gh. Asachi, nr. 5, ap.2, Focşani, jud. Vrancea

Proiectant de specialitate:

S.C. NECTARIA PROIECT S.R.L.

Str. Eugen Lovinescu nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

2.	SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

2.1.	Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri

instituţionale si financiare

Oraşul Hîrşova intenţionează depunerea unui proiect de finanţare prin POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.

Axa de finanţare 13 din cadrul POR 2014-2020 vizează promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile si a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

În mod particular, axa de finanţare vizează obiectivul specific: „reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă".

Ideea esentiala privind modernizarea acestor strazi consta in faptul ca nevoia de infrastructura fizica de baza, moderna, care sa asigure confort si siguranta utilizatorilor este una INERENTA, FIREASCA si tototdata IMPERATIVA. Proiectul este inclus in stategia de dezvoltare a orasului, document care a fost supus dezbaterilor publice si totodata a fost aprobat de consiliul local in calitate de autoritate publica locala care exprima vointa si cererea cetatenilor rezidenti ai orasului.

Traficul şi transportul determină imaginea unui oraş, sunt esenţiale pentru economie şi pot avea un efect negative asupra calităţii vieţii dintr-un oraş datorită problemelor de siguranţă rutieră, zgomotului, poluării, iar în cazul transportului cu maşina, chiar şi o creştere în timpul de deplasare datorită congestiilor. Oraşele şi-au dezvoltat sisteme de transport, însă simultan, aceste sisteme şi reţele de transport s-au adaptat oraşelor. Rolul foarte important al transportului în viaţa de zi cu zi a oraşelor face ca obiectivele de transport să fie foarte importante pentru obiectivele generale ale unui oraş.

Proiectarea obiectivului s-a elaborat în conformitate cu Tema de proiectare şi prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea drumurilor publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene aflate in vigoare la

acest moment.

2.2.

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Principalele probleme privind deplasările pietonale

Deplasarea pe jos este afectată de nivelul de siguranţă redus, de lipsa trotuarelor sau de blocarea celor existente, acestea reprezentând cele mai importante elemente de infrastructură asupra cărora trebuie intervenit.

Trecerile de pietoni slab marcate si nesemnalizate sunt alte două aspecte care pun în pericol siguranţa pietonilor din oraşul Hîrşova.

Totodată siguranţa pietonilor este influenţată de lipsa limitatoarelor de viteză în apropierea trecerilor de pietoni, lipsa unor refugii pentru pietoni la traversarea marilor bulevarde.

La acest moment nu sunt luate măsuri de accesibilizare a clădirilor şi a spaţiului public urban pentru persoanele cu dizabilităţi.

Traficul auto

Starea străzilor din oraşul Hîrşova este principala problemă cu care se confruntă infrastructura rutieră, acestea fiind degradate. Transportul auto reprezintă în prezent principala modalitate de deplasare pentru aproximativ o treime dintre cetăţenii municipiului. Problemele generate de traficul auto vor deveni tot mai stringente odată cu trecerea timpului.

Din păcate, caracteristicile tramei stradale, densitatea ridicată a construcţiilor, limitează mult opţiunile de soluţionare a problemelor întâmpinate de transportul motorizat, cele mai multe dintre alternative convergând spre mijloacele alternative de deplasare, în speţă deplasarea pietonală sau cu bicicleta.

Intervenţiile în infrastructura pietonală ar conduce la creşterea gradului de accesibilitate, siguranţă si confort pentru segmentul de pietoni actuali, neînregistrându-se o creştere semnificativă în volum a acestui segment, cât mai curând o creştere a calităţii vieţii acestora.

Semnalizarea rutierea atat orizontala cat si verticală este pe alocuri deficitară ceea ce duce la un trafic haotic si periculos în zonele respective.

Analiza efectuată vis-a-vis de mijloacele alternative de deplasare relevă existenţa următoarelor deficienţe

majore :

•	Prezenţa redusă a spaţiilor cu prioritate pentru pietoni, pietonale cu utilizare în comun (semi- pietonale, de tip shared-space);

•	Existenţa unor spaţii publice care prezintă probleme de accesibilitate;

•	Limitarea accesibilităţii pietonilor si periclitarea siguranţei acestora de către autovehiculele parcate neregulamentar pe trotuare;

•	Existenţa problemelor de siguranţa circulaţiei asociate modurilor de transport alternativ, principalele cauze de producere a accidentelor fiind „neacordarea priorităţii pietonilor", „traversare neregulamentară pietoni";

•	Lipsa infrastructurii destinate circulaţiei bicicletelor;

Strazile pentru care se realizeaza proiectul se afla in zona de locuinte individuale din orasul Harsova cuprinsa intre drumul national DN2A si strada Revolutiei, in partea de sud-est a orasului.

Datorita traficului si in principal, a lucrarilor de modernizare a retelelor de apa-canal, energie electrica si alte utilitati, suprafetele carosabile destinate traficului auto din zona studiata prezinta numeroase degradari. Aceste degradari apar sub diferite forme: decolmatarea rosturilor si deschiderea rosturilor longitudinale, fisuri, crapaturi, rupturi, gropi, tasari ale dalelor si denivelari, rupturi ale bordurilor, denivelari si cedari ale capacelor caminelor de vizitare si ale gurilor de scurgere. Trotuarele, in zonele unde acestea exista, sunt de asemenea degradate, au suprafata deteriorata si nu mai permit circulatia pietonala continua si in siguranta.

Starea avansata de degradare a strazilor conduce la lipsa de siguranta si punerea in pericol a pietonilor si celorlalti participanti la trafic. Prin realizarea lucrarilor cuprinse in proiect se urmareste imbunatatirea conditiilor de circulatie auto si pietonala, cresterea gradului de siguranta a circulatiei publice, scaderea gradului de poluare, reducerea uzurii vehiculelor participante la trafic si nu in ultimul rand redarea unui ambient placut zonei.

Semnalizarea rutierea atat orizontala cat si vertical lipseste in mare parte pe toate cele 4 strazi studiate ceea ce duce la un trafic haotic si periculos.

Pe baza expertizei tehnice si studiilor topografice, a interpretarii acestora, prin prezenta documentatie se propune solutia de modernizare conform temei de proiectare emisa de Beneficiar.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din Romania UAT Hirsova apare marcata ca zona urbana cu locuire precara, procentul populatiei urbane in acest tip de zona situandu-se intre 11 si 17,3% .

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din Romania UAT Hirsova apare marcata ca zona urbana cu nivel scazut de ocupare in sectorul formal, procentul populatiei urbane in accest tip de zona situandu- se intre 74 %-100%.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din Romania UAT Hirsova apare marcata ca zona cu nivel scazut de capital uman, procentul populatiei urbane in acest tip de zona situandu-se intre 50.2 %-96.5%.

Ponderea populatiei din zone marginalizate la niveul orasului Hirsova este de 7,67%, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, Anexa 8.

Indicele dezvoltarii Umane Loale pentru orasul Hirsova este de 64.36, conform www.mdar.ro.

2.3.	Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivele preconizate prin promovarea investitiei sunt asigurarea in conditii optime a desfasurarii traficului auto şi pietonal pe strazile studiate.

Amenajarea strazilor va contribui la realizarea unor activitati productive, ducand la ridicarea standardului material cu toate consecintele benefice ale acestui lucru.

Executia lucrarilor de modernizare va asigura exploatarea strazilor in conditii optime de rezistenta, stabilitate si siguranta a circulatiei. Se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

•	reabilitarea si modernizarea trotuarelor si a zonelor pietonale inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi;

•	lucrari pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de pietoni, semnalizarea si amenajarea trecerilor de pietoni;

•	 modernizarea partii carosabile

•	 Asigurarea scurgerii apelor

•	Prevederea unor măsuri de accesibilizare a clădirilor şi a spaţiului public urban pentru persoanele cu dizabilităţi

3.	DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

Reţeaua stradală existentă se caracterizează prin neuniformitate şi diversitate mare în privinţa caracteristicilor geometrice în plan şi în profilul longitudinal, a tipului şi stării îmbrăcămintei, aceasta fiind un punct slab în analiza potenţialului de valorificare a oportunităţilor de dezvoltare.

De asemenea trotuarele existente sunt afectate de unele degradari, cu efecte negative asupra condiţiilor de circulaţie a pietonilor care conduc la accesul îngreunat la principalele obiective economice, sociale, culturale.

Obiectul prezentei documentaţii îl fac urmatoarele strazi:

| Nr.crt. | Drum/Strada | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strada Libertatii | 348 |
| 2 | Strada Ardealului | 376 |
| 3 | Strada Vantului | 216-lungime studiata |
| 4 | Strada Celea Mare | 1224-lungime studiata |

Strada Libertatii porneşte din drumul naţional DN2A din dreptul poziţiei kilometrice 125+815, pe partea dreapta si se desfasoara spre Sud pana la intersectia cu Strada Revolutiei. Latimea carosabilului existent este de 5.50-6.20 m.

Intersectia dintre strada Libertatii si drumul national DN2A de la pozitia km 125+815 este amenajata in momentul de fata prin racordarea bordurilor cu un arc de cerc cu raze de 1 respectiv 2 metri.

Strada Libertatii coboara dinspre DN2A, are la inceput o declivitate de 10,5%, apoi 1-4%.

Strada Ardealului porneste din drumul national DN2A si se desfasoara spre S pana la intersectia cu Strada Revolutiei. Latimea carosabilului existent este de 5.00-6.00 m. Strada nu are acces auto in drumul national. In zona intersectiei accesul din drumul national este blocat de catre 2 stalpi de electricitate si bordura marginala a drumului national care este pozitionata la o cota superioara fata de cota strazii Ardealului.

Strada Ardealului coboara dinspre DN2A, are declivitati de 2-7%.

Strada Vantului porneste din strada Revolutiei si se desfasoara spre Nord pana la intersectia cu strada Nicolae Balcescu. In prezenta documentatie sunt analizati primii 216 metri care pleacă din strada Revoluţiei până la intersecţia cu strada Celea Mare. Latimea carosabilului existent este de 5.50-7.00 m.

Strada Vantului coboara dinspre strada Revolutiei, are declivitati de 0,5-7%.

Primele 3 strazi sunt aproape liniare, cu exceptia unei curbe la dreapta cu raza de circa 100 m care exista pe strada Ardealului.

Strada Celea Mare porneste din flancul drept al strazii Vantului la km 0+184 si se desfasoara spre E pana la intersectia cu drumul lateral care asigura legatura cu DN2A. Latimea carosabilului existent este de 6.00 m.

Strada are 2 aliniamente lungi racordate intre ele printr-o curba la dreapta cu raza de aproximativ 200 m.

Strazile Libertatii, Ardealului si Vantului sunt incadrate de borduri si trotuare sau spatii verzi.

Trotuarele prezinta degradari atat la stratul de uzura cat si degradari ale bordurilor prin cedarea, ruperea sau lipsa unora.

Pe strada Celea Mare nu sunt trotuare existente, partea carosabila fiind marginita de acostamente din pamant si taluzuri.

Toate cele 4 strazi analizate au 2 benzi de circulatie.

Structura rutiera existenta

Pe strada Celea Mare sistemul rutier existent este unul rigid, din dale de beton. Din cauza lipsei lucrarilor de intretinere a dalelor si a rosturilor, acestea s-au decolmatat si astfel a fot posibila patruderea in rosturi a prafului si a materialelor granulare, care a permis infiltrarea apei pluviale sub dale si a condus la degradarea, deplasarea si ruperea acestora. Există defecte specifice avand o frecventa mare de tipul dale tasate, suprafeţe afectate de fisuri si crăpături, suprafeţe exfoliate care coboara nivelul de viabilitate al drumului.

Pe strazile Libertatii, Ardealului si Vantului sistemul rutier existent este unul suplu, cu strat de uzura alcatuit din mixturi asfaltice care prezinta degradari sub forma de gropi, crapaturi, burdusiri, fagase etc.

îmbracamintea asfaltica este veche, imbatranita, in stare rea. Frecvent intalnite sunt degradarile de margine, faiantari, gropi, fisuri longitudinale si transversale cauzate de actiunea combinata a factorilor de mediu si a traficului, de imbatranirea asfaltului si de actiunea apelor pluviale care siroiesc sau stationeaza perioade indelungate pe partea carosabila ca urmare a pantelor transversale si longitudinale necorespunzatoare.

Caracteristici geometrice

• În plan străzile au o geometrie structurată pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific

drumurilor din zone de ses. Viteza de deplasare are valori mici (30-40 km/h) datorită defectelor existente.

•	In profil longitudinal, străzile investigate prezinta declivitati caracteristice zonelor de ses.

•	În sectiune transversală, străzile se desfasoară predominant la nivelul terenului, rambleu mic. Unele dintre

străzile actuale sunt slab schiţate şi în cea mai mare parte neamenajate; latimea partii carosabilă este

cuprinsă intre 5,50 si 7,00 m.

•	Structura rutieră investigată este flexibilă sau rigida. Partea carosabilă prezintă degradari.

Sistemul de scurgere a apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe suprafata carosabila a strazilor este asigurata doar prin panta longitudinala a strazilor. Astfel apa pluviala este dirijata spre strada Revolutiei unde este asigurata curgerea acesteia in sistemul de canalizare pluviala existent. Gurile de scurgere existente sunt pozitionate doar la intersectia strazilor Libertatii, Ardealului si Vantului cu strada Revolutiei.

Din aceste cauze apele pluviale stationeaza pe partea carosabila sau se scurg natural pe spatiile verzi.

Semnalizări şi marcaje rutiere

Semnalizarea rutierea atat orizontala cat si verticală lipseste pe toate cele 4 strazi studiate ceea ce duce la un trafic haotic si periculos. Este necesara realizarea semnalizarii rutiere pentru o desfasurare a traficului in siguranta si cu un confort sporit.

Traficul actual

Volumul traficului auto este usor, iar intensitatea sa este una redusă.

Traficul pietonal se desfăşoară deseori pe partea carosabilă deoarece nu există trotuasre în anumite zone sau trotuarele existente sunt intr-o stare avansata de degradare sau sunt blocate prin depozitarea diverselor obiecte pe spatiul acestora de catre riverani.

Beneficiarul investiţiei a pus la dispozitie studiu de trafic.

3.1.	Particularitati ale amplasamentului

3.1.1.	Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan)

Hârşova este un oraş în judeţul Constanţa, Dobrogea, România, format din localităţile componente Hârşova şi Vadu Oii. Localitatea este situată pe malul drept al Dunării, în antichitate numindu-se Carsium. Hârşova este o localitate cu vechime de şapte milenii. În partea de sud-est a localităţii, pe malul Dunării, se găseşte o aşezare neo-eneolitică dezvoltată sub forma unei ridicături de cca. 12 m ca urmare a distrugerii şi refacerilor succesive a locuinţelor din lut. Cercetările de aici au identificat o comunitate umană care s-a ocupat cu vânătoarea, pescuitul, cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Au fost identificate, prin cercetări, schimburi comerciale cu comunităţi de pe spaţii mult mai îndepărtate. Epocile următoare sunt bine ilustrate. Pe vatra localităţii se găsesc mai multe aşezări de epoca bronzului şi fierului.

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Constanţa, este de 85 Km.

Oraşul are în componenţa sa 2 localităţi, oraşul propriu-zis şi satul Vadu-Oii, situat la 10 Km Nord- Vest în imediata apropiere a podului rutier Giurgeni - Vadu Oii.

Traseul strazilor care fac obiectul prezentei documentaţii este prezentat mai jos

| Nr.crt. | Drum/Strada | Lungime (m) | Traseu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Libertatii | 348 | Porneste din drumul national DN2A si se desfasoara spre Sud pana la intersectia cu Strada Revolutiei |
| 2 | Strada Ardealului | 376 | Porneste din drumul national DN2A si se desfasoara spre Sud pana la intersectia cu Strada Revolutiei |
| 3 | Strada Vantului | 763-lungime totala 216-lungime studiata | Porneste din strada Revolutiei si se desfasoara spre N pana la intersectia cu strada Nicolae Balcescu. In prezenta documentatie sunt studiati primii 216 metri |
| 4 | Strada Celea Mare | 1760-lungime totala 1224-lungime studiata | Porneste din flancul drept al strazii Vantului la km 0+184 si se desfasoara spre E pana la intersectia cu un drum lateral care are acces in DN2A. |

3.1.2.	Relatii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul in zona studiata pentru modernizarea strazilor se va realiza cu racord direct din strada Revolutiei si din dumul national DN2A.

Accesul la obiectivele studiate se realizeaza prin urmatoarele strazi:

• Revoluţiei, Libertăţii, Vântului, Celea Mare, Ardealului, Nicolae Balcescu

3.1.3.	Date seismice si climatice

Regimul climatic temperat-continental caracteristic judetului Constanta este influentat de pozitia geografica, situandu-se intre Dunare si Marea Neagra, precum si de particularitatile fizico-geografice ale teritoriului. In zona litorala, climatul temperat-continental prezinta o influenta marina. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

Valorile temperaturilor medii anuale variaza intre 100C in nordul si centrul judetului si peste 110C in sud. Variatiile multianuale nu depasesc 40C.

Precipitatiile anuale variaza intre 400 litri/m2 si 500 litri/m2, zona cea mai saraca in precipitatii fiind litoralul unde valoarea cantitatii de precipitatii se situeaza sub 400 litri/m2.

Adâncime de îngheţ: după cum rezultă din STAS 6054/1977 adâncimea maximă de îngheţ este la - 0,80 -0,90 m faţă de suprafaţa terenului.

Din punct de vedere seismic, arealul in care se gaseste amplasamentul studiat, conform hartilor seismice, are urmatoarele caracteristici generale conform codului de proiectare seismica P100-1/2013:

-	valoarea perioadei de control(colt) Tc a spectului de raspuns pentru zona amplasamentului este de 0.7 sec la Harsova;

-	hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei seismice orizontale a terenului ag=0.25 g, determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR=225ani, cu o probabilitate de depasire de 20% in 50 ani. Valoarea accelerartiei gravitationale g se considera 9.81 m/sec2

-	Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative şi se exprimă în secunde. Pentru zona studiată este:

-	Tc (perioada de colţ) este egală cu 0.7 sec.

Cutremurele de pamant:

In conformitate cu anexa nr.1 , zona studiata se incadreaza in zona cu Intensitatea seismica pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 50 ani. (conf.SR 11100/1-92)

Conform STAS 6054/77," Adancimi maxime de inghet", in zona cercetata datorita asezarii geografice si morfologei, prezinta valori ale limitei de inghet cuprinse intre 1.00-1.10m.

Inundaţii:

In conformitate cu anexa nr.4a , zona se incadreaza in zona cu potential de producere a inundatiilor datorate unui curs de apa si scurgeri pe torenti .

Terenul cercetat se prezintă stabil, fără urme sau forme de degradare prin alunecare la data executării prezentului studiu geotehnic, neexistând pericole iminente de degradare prin declanşarea sau reactivarea lor şi/sau a altor fenomene geodinamice distructive: prăbuşiri de teren, eroziuni etc.

3.1.4.	Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Pe amplasament s-au identificat:

-retea de apa si canalizare;

-retea de energie electrica;

-retea de telefonie fixa/date;

3.1.5.	Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia

În cadrul analizei vulnerabilitatilor se determină factorii care pot provoca modificări semnificative

ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii investiţiei să sufere modificări majore.

Printre factorii de risc intalnit se numara factorii naturali si antropici de mai jos:

Factori naturali (pot produce schimbari climatice):

-	Inundatii;

-	Incendiile;

-	Cutremure.

Factori antropici:

-	Proiectare defectuosa;

-	Executie incorecta;

-	Exploatare necorespunzatoare;

-	Vandalism.

Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic

Descrierea soluţiei tehnice este aceiaşi cu diferenţa ca structurile rutiere sunt diferite, astfel, la momentul analizarii acestora, descrierea se va face tabelar pentru a se putea observa cu uşurinţă diferenţele dinrte cele 2 variante.

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie

modernizarea strazilor Libertatii si Ardealului consta in realizarea unui sistem rutier suplu alcatuit din urmatoarele straturi rutiere:

•	Strat de nisip/balast nisipos - 15 cm

•	Strat de fundatie din piatra sparta - 20 cm

•	Strat de baza din	macadam - 10 cm

•	Strat de legatura	din anrobat bituminos	BAD25 -	6 cm

•	Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 - 4 cm

Varianta 1 pentru modernizarea strazilor Vantului si Celea Mare pe primii 225 de metri (zona in care sunt accese in curtile localnicilor) si intre poz km 1+115-1+224 (zona cu sistem rutier existent alcatuit din pietruire) modernizarea partii carosabile consta in realizarea unui sistem rutier suplu alcatuit din urmatoarele straturi rutiere:

•	Strat din nisip/balast nisipos - 15 cm

•	Strat de fundatie din piatra sparta - 30 cm

•	Strat de baza din	macadam - 10 cm

•	Strat de legatura	din anrobat bituminos	BAD25 -	6 cm

•	Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 - 4 cm

Varianta 1 pentru modernizarea strazii Celea Mare intre pozitiile km 0+225 si 1+115 modernizarea partii carosabile consta in realizarea unui sistem rutier suplu alcatuit din urmatoarele straturi rutiere:

•	Strat de forma existent din fragmente de roci - 25 cm

| • • • • • | Strat inferior de fundatie din dala de beton existenta -se va sparge - 10 cm Strat de fundatie din piatra sparta - 20 cm Strat de baza din macadam - 10 cm Strat de legatura din anrobat bituminos BAD25 - 6 cm Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 - 4 cm |
| --- | --- |
|  | Varianta adoptata pentru trotuare |
| • | Strat de piatra sparta - 10 cm; |
| • | Strat de beton de ciment C16/20 - 10 cm; |
| • | Strat suport de nisip - 5 cm; |
| • | Pavaj din piatra naturala/beton - 6 cm. |

Traseul in plan

In plan s-au proiectat 4 strazl. Lungimea totala a acestora este de 2164 metri. Caracteristicile In plan ale strazilor proiectate sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Nr.crt. | Drum/Strada | Lungime (m) | Latime carosabil (m) | Traseu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Libertatii | 348 | 6.00 | Porneste din drumul national DN2A si se desfasoara spre S pana la intersectia cu Strada Revolutiei |
| 2 | Strada Ardealului | 376 | 6.00 | Porneste din drumul national DN2A si se desfasoara spre S pana la intersectia cu Strada Revolutiei |
| 3 | Strada Vantului | 216 | 6.00 | Porneste din strada Revolutiei si se desfasoara spre N pana la intersectia cu strada Nicolae Balcescu. |
| 4 | Strada Celea Mare | 1224 | 6.00 | Porneste din flancul drept al strazii Vantului la km 0+184 si se desfasoara spre E pana la intersectia cu drumul lateral cu acces in DN2A |
| TOTAL TRASEU | 2164 |  |

Traseele proiectate se suprapun peste cele existente evitând exproprierile si sunt formate din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare si STAS 10144/3-91.

In plan traseele străzilor se caracterizează prin aliniamente scurte. Singura strada al carei traseu este alcatuit din mai mult de doua aliniamente racordate prin curbe circulare sau progresive este strada Celea Mare.

Proiectarea traseului tine cont de platforma actuala, corectiile ce se vor aduce fiind locale.

Razele de racordare in plan sunt cuprinse intre 270 si 28 metri.

Viteza de proiectare este de 40 km/h cu restricţii in curbe si in zona intersecţiilor.

Profilul longitudinal

Linia rosie proiectata se va amenaja tinand cont de urmatoarele aspecte:

-asigurarea unui confort corespunzator in circulatie;

-executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc);

-asigurarea scurgerii apelor;

-asigurarea acceselor la proprietati si la spatiile de parcare;

-respectarea pasului de proiectare si a razelor minime de racordare impuse de standardele in vigoare (STAS 863/85 si STAS 10144/3-91).

Razele de racordare a declivitatiilor in profil longitudinal variaza intre 500 si 10.000, iar declivitatiile au valori cuprinse intre 0.20 si 10.48%.

Strada Libertatii se va racorda in profil longitudinal la marginea marginea partii carosabile a drumului national DN2A, astfel incat accesul de pe strada Libertatii in drumul national sa se realizeze in maxima siguranta.

Profilul transversal

Elemente geometrice in profil transversal ale străzilor sunt prezentate in tabelul următor:

| Nr.crt. | Drum/Strada | Lungimi (m) | Latime carosabil (m) | Numar benzi | Latime trotuare | Spatiu verde de separare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Libertatii | 348.00 | 6.00 | 2 | 0.75-2.00 | 0 |
| 2 | Strada Ardealului | 376.00 | 5.50*, 6.00 | 2 | 0.75-2.00 | 0 |
| 3 | Strada Vantului | 216.00 | 7.00 | 2 | 1.00-2.50 | 1.50 m |
| 4 | Strada Celea Mare | 1224.00 | 6.00 | 2 | 1.00-2.00 | 1.5 m intre km 0+000 - km 0+280 0 m intre km 0+280 - km 1+224 |

*Pe strada Ardealului pe primii 50 de metri din cauza limitelor de proprietate latimea partii carosabile se va realiza de 5,50 metri.

Spaţiul verde de separare se va amenaja intre marginea partii carosabile si trotuar pe strada Vântului pe partea dreapta si pe strada Celea Mare pe ambele parti. Pe celelalte strazi datorita latimii reduse a strazilor nu s-au putut amenaja zone verzi.

Trotuarele se vor realiza pe toate cele 4 strazi cu exceptia primilor 50 de metri de pe strada Ardealului unde limitele proprietatilor nu permit amenajarea acestora.

Străzile, trotuarele si spaţiile verzi prevăzute vor fi încadrate de borduri prefabricate din piatra naturala. Partea carosabila va fi încadrata de borduri prefabricate din piatra naturala cu feţele văzute

finisate cu dimensiuni 20x25, tip A1 montate pe o fundaţie de beton C16/20, având pasul de 10 cm. Trotuarele si spaţiile verzi vor fi încadrate cu borduri prefabricate din piatra naturala sau beton C30/37 cu feţele văzute finisate cu dimensiuni 10x15, tip B1 montate pe o fundaţie de beton C16/20.

Amenajarea intersectiilor

Intersecţiile dintre străzile proiectate si străzile existente se vor racorda cu raze cu valori cuprinse intre 10 si 2 metri.

Strada Oborului, care intersecteaza strazile Libertatii si Ardealului se va amenaja 20 de metri de o parte si de cealalta a intersectiilor si se vor amenaja treceri de pietoni decalate pe strada Oborului pentru a nu ingreuna traficul in intersectie şi pentru a spori gradul de siguranta al pietonilor.

Intersectia dintre strada Libertatii si drumul national DN2A de la pozitia km 125+815 se va realiza prin racordarea bordurilor cu arc de cerc cu raze de 3 respectiv 4 metri. Nu este posibila racordarea cu arce de cerc mai mari deoarece pe partea dreapta este amplasat un gard cu stalpi de beton care marcheaza limita de proprietate, iar pe partea stanga in imediata apropierea a intersectiei se afla un stalp de beton utilizat la distribuirea energiei electrice si a celorlalte retele supraterane.

Sistematizarea verticala a intersectiilor se va realiza in asa fel incat sa fie asigurata atat scurgerea apelor pluviale, vizibilitatea si siguranta participantilor la trafic.

Scurgerea apelor

In prezent scurgerea apelor pluviale de pe suprafata carosabila a strazilor si a spatiilor de parcare este asigurata doar prin panta longitudinala a strazilor. Astfel apa pluviala este dirijata spre strada Revolutiei unde este asigurata scurgerea acesteia in sistemul de canalizare pluviala existent.

Pe starda Celea Mare apa se scurge la acest moment pe taluz, iar i unele zone stagneaza pe partea carosabila.

Se urmareste ca pentru strazile supuse modernizarii, respectiv Libertatii, Ardealului si Vantului si partial Celea Mare sa se realizeze sisteme de canalizare pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale. In conformitate cu adresa SC RAJA SA Constanta nr. 56718/28.06.2018 apele pluviale se vor deversa in colectorul pluvial existent pe strada Revolutiei (azbociment Dn 1000mm), respectiv in caminele U16A22, U16A24 si U16A28.

Pe strada Celea Mare, pe primii 270 de metri se va realiza canalizare pluviala care se va descarca in cea proiectata pe strada Vantului. Pentru cealalta parte a strazii Celea Mare scurgerea apelor se va realiza in lungul drumului, la bordura, iar din 50 in 50 de metri apele se vor colecta în camine de diametru 400 mm, adancime 1m si se vor descarca pe sub trotuar printr-un tuv PVC de diametru 160 mm pe taluz unde se va monta un casiu pentru a preveni degradarea terasamentelor in timp.

Prin amenajarea pantelor transversale si longitudinale, se asigură colectarea şi dirijarea apelor pluviale de suprafaţă în gurile de scurgere proiectate.

Sistematizarea pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale s-a făcut ţinând cont de situaţia existentă (clădire si garduri existente precum si cote impuse).

Apele pluviale vor fi colectate printr-o reţea de canalizare pluviala proiectata dupa cum urmeaza :

-	pe strada Libertatii colector pluvial din conductă de PVC-KG SN 8, Dn 400mm, pe o distanţă de 365m, 10 cămine de canalizare ecologice carosabile din prefabricate de beton si 14 guri de scurgere cu depozit GSD-uri , echipate cu grătar din fontă, cu punct de descărcare in căminul existent U16A22, de pe strada Revolutiei

-	pe strada Ardealului colector pluvial din conductă de PVC-KG SN 8, Dn 400mm, pe o distanţă de 346m, 10 cămine de canalizare ecologice carosabile din prefabricate de beton si 14 guri de scurgere cu depozit GSD-uri , echipate cu grătar din fontă, cu punct de descarcare in caminul existent U16A24, de pe strada Revolutiei

-	pe strada Vantului colector pluvial din conductă de PVC-KG SN 8, Dn 400mm, pe o distanţă de 203m,

5 cămine de canalizare ecologice carosabile din prefabricate de beton si 10 guri de scurgere cu depozit GSD-uri , echipate cu grătar din fontă, cu punct de descarcare in caminul existent U16A28, de pe strada Revolutiei

-	pe strada Celea Mare colector pluvial din conductă de PVC-KG SN 8, Dn 400mm, pe o distanţă de 275m, 6 cămine de canalizare ecologice carosabile din prefabricate de beton si 10 guri de scurgere cu depozit GSD-uri , echipate cu grătar din fontă, cu punct de descarcare in caminul proiectat CV6, de pe strada Vantului.

Pe strada Celea Mare in zonele unde descarcarea apei pluviale nu se va putea realiza pe taluz, se va amanaja un sant de pamant de o parte si de cealalta a drumului intre limita exterioara a trotuarului si limita de propietate. Acesta va colecta apa descarcata din gurile de scurgere amenajate pe partea carosabila si de pe taluzurile adiacente drumului. Acest sant v-a dirija apa pluviala inspre podetul tubular de la pozitia km 0+495, iar de aici se va descarca pe taluzul de pe partea drepata a strazii.

Pentru continuitatea santurilor din dreptul drumurilor laterale se vor amenaja 3 podete tubulare cu lungimi cuprinse intre 10 si 15 metri. Pentru acestea se vor realiza coronamente din beton C30/37.

Alte prevederi privind realizarea canalizarii pluviale:

Racordarile in caminele de pe strada Revolutiei se fac prin foraj dirijat , iar in acest caz tronsoanele cuprinse intre caminele pluviale existente si primele camine proiectate pe strazile Libertatii , Ardealului si Vantului sa se vor realiza cu conducta PEHD PE80 PN10 De400mm ( lungime totala 53ml).

În mod obligatoriu colectoarele proiectate vor fi executate din aval spre amonte, cu tronsoane finalizate (puse în functiune) astfel ca eventualele debite de siroire cauzate de ploi, vor fi dirijate spre reteaua deja executata.

Tronsoanele de canalizare vor fi montate cu pante normale de curgere, aceste pante vor asigura o curgere cu viteza mai mare de 0.7 m/s ( viteza de autocuratire ) si mai mica de 4.0 m/s( viteza maxima admisibila pe conductele din PVC) , la gradul de umplere asigurat.

In functie de configuratia si profilul retelei de canalizare (menajera si pluviala )pentru buna functionare acesteia este necesara montarea unor camine de vizitare. S-au prevazut camine de vizitare ecologice din beton ce vor respecta specificatiile din STAS 2448-82. Acestea vor fi din elemente circulare de beton cu Di=1000mm si adancimi variabile in functie de profilul retelei. Un camin de vizitare cuprinde :

-	Fund camin

-	Inele intermediare

-	Inel de aducere la cota

-	Placa camin cu capac carosabil din fonta.

Pentru realizarea unei imbinari etanse in peretele caminului de vizitare din beton, trecerea conductelor de canalizare se realizeaza prin intermediul unor piese de trecere din PVC si inel de etansare.

Când se predă antreprenorului dreptul de liberă trecere al fiecărei conducte noi sau neterminate, proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei şi reperele şi alte puncte fixe în câmp de-a lungul şi adiacente aliniamentului.

Trasarea va constă din marcarea tuturor punctelor caracteristice pe aliniament şi pe porţiuni drepte prin ţăruşi înfipţi în pământ la fiecare 50 m. Unde marcajele originale trebuie în mod inevitabil înlăturate sau distruse în timpul derulării lucrării, antreprenorul va stabili o linie de ridicare topografică paralelă la o distanţă sigură, corespunzând punct cu punct liniei originale.

Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operaţiei de predare-primire a amplasamentului, trasării reperilor cotei zero etc., consemnată într-un proces-verbal încheiat de delegaţii beneficiarului, proiectantului, antreprenorului si beneficiarului.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se va verifica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât şi pentru fiecare obiect în parte. Toate lucrările de terasamente pentru diverse părţi ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile şi cotele arătate în desene, în verificarea trasărilor şi reperilor, se include şi aceea a dimensiunilor şi cotelor de nivel ale amprizei drumurilor, ale platformei, ale şanţurilor, ale drumurilor, picioarelor taluzelor, lucrărilor de apărare.

Executarea săpăturilor începe numai după complecta organizare a lucrărilor de aprovizionare, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor si a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai scurtă de timp. Se va acorda o atenţie deosebită la executarea lor, pentru a nu deteriora reţele subterane existente în zonele afectate de săpaturi. La intersecţia conductei cu alte reţele, se vor lua măsuri speciale de protecţie şi sprijinire a acestora, iar lucrările de săpătură se vor executa manual pe aceste zone.

Săpăturile se vor executa atât mecanizat cât şi manual, în funcţie de posibilităţi, aproximativ 90% mecanizat şi 10% manual, la fel şi compactările pământului şi ale nisipului şi balastului.

Pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii s-au prevăzut în listele de cantităţi sprijiniri cu dulapi de lemn, aşezaţi orizontal. Săpăturile vor fi executate cu sprijiniri, atât ca măsură de protecţie a muncii, cât şi pentru protejarea construcţiilor (împrejmuiri, reţele, etc.).

În zonele cu apă subterană se vor executa epuismente.

Cantitatea de pământ rezultată de la execuţia lucrărilor (cămine, conducta, nisip, balast, piatră) va fi transportat pentru a fi folosit ca umpluturi în alte locaţii sau va fi depozitat într-o locaţie indicată de către beneficiar. Parte din pământ refolosit la umpluturi se depozitează la cel puţin 50 cm depărtare de marginea tranşeei, pe o singură parte a tranşei, aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru conductă, astfel încât să nu pună în pericol circulaţia pe drumul judeţean, cât şi pe celelalte drumuri aferente localităţilor.

Conductele se vor monta îngropat sub adâncimea de îngheţ, având acoperire de 1.2 m peste generatoarea superioară, în şanţ care în prealabil se nivelează cu un strat de nisip, având grosimea de 15 cm. În spaţiile dintre tub şi pereţii şanţului se va turna nisip, iar deasupra conductei se va aşeza un strat de nisip de 15 cm grosime. Deasupra conductelor de canalizare, la 30 cm se va monta banda de avertizare

Tipurile de conducte pentru reţelele stradale vor fi selecţionate în funcţie de performantele garantate de producător cu privire la rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice şi dinamice, durata de viaţă şi costul lucrărilor. Pentru reţeaua de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC tip KGEM care prezintă avantaje în montare, având elasticitate mare permite montarea în orice fel de terenuri, sunt uşor de transportat datorită greutăţii lor reduse, se elimină fenomenul de coroziune, garantându-se o durată mare în exploatare, de 50 ani.

După terminarea acestor operaţii se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse între executant şi beneficiar şi se poate trece la executarea umpluturilor şi compactărilor. Umpluturile se vor executa în straturi de 10-20 cm de pământ la umiditatea optimă de compactare (dacă este necesar se va executa udarea fiecărui strat) după care se va face compactarea cu maiul de mâna sau maiul mecanic.

Înaintea realizării umpluturii, se va realiza ridicarea topografică detaliată a conductelor (plan de situaţie si profile longitudinale), cu precizarea poziţiilor pentru cămine, etc., în vederea elaborării cărţii construcţiei.

Traseul conductelor va fi marcat în vederea protejării pe durata unor lucrări hidro-edilitare viitoare, conform STAS 9570-1/1989 Marcarea si reperarea reţelelor de conducte si cabluri în localităţi.

De regulă umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de săpătura. Materialul de umplutură nu va conţine resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucăţi nu mai mari de 100 mm material excavat.

Materialul de umplutură va fi selectat cu grijă, manevrat, depus, dispersat şi compactat în aşa fel încât sa se evite segregarea umpluturii şi să se obţină o structură compactă, omogenă şi stabilă.

În cazul umpluturilor în şanţuri la conducte executate cu balast se va folosi balast nespălat de râu, mai puţin stratul ce face parte din fundaţia drumului care va respecta amestecul optimal 0-63 mm şi toate condiţiile din STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate, SR EN 13242:2013 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic şi SR EN 12620:2013 Agregate pentru beton.

Gradul de compactare ce trebuie obţinut în zona drumului va fi conform STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate, iar după compactare va fi verificat conform STAS 9850-89 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor.

Realizarea lucrării presupune ocuparea temporară a terenului, urmând ca după terminarea execuţiei acesta sa fie redat circuitului iniţial. Refacerea carosabilului se va face ţinând cont de situaţia proiectata la capitolul drumuri.

În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. Se vor prevedea: parapete si podeţe metalice în lungul şantului, sprijiniri, semnalizare si iluminare.

Dacă drumul de acces pentru cetăţeni este afectat se va asigura drept de liberă trecere cu ajutorul podeţelor. În special antreprenorul va prevedea mijloace de acces pentru a permite ocupanţilor adiacenţi să-şi desfăşoare ocupaţia normală, dacă este cazul.

Distanţele minime dintre reţelele de canalizare pluviala proiectate şi celelalte reţele edilitare conform STAS 8591/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane

Încrucişările reţelelor de canal şi celelalte reţele edilitare se fac de regulă după un unghi de 75-90 grd. În cazul în care condiţiile de amplasare nu pot fi respectate se vor lua măsuri speciale de protecţie.

În timpul execuţiei lucrărilor de săpătură se va cere asistenţa tehnică din partea unităţilor de exploatare a reţelelor subterane existente în zona de lucru.

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane existente (apă, electrice, etc) ce rămân în funcţiune, trebuie luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării sau îngheţului, iar executarea săpăturilor se va începe numai după obţinerea aprobării de la care exploatează instalaţiile respective (aviz de săpătură şi atunci când este cazul şi permis de foc, etc.).

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii şi PSI în vigoare, specifice fiecărei categorii de lucrări în parte.

Tuburile din PVC sunt livrate în ambalaj special de protecţie recomandându-se depozitarea lor pe suprafeţe plane şi rigide.

La depozitarea tuburilor din PVC trebuie asigurată aşezarea acestora pe toată lungimea lor; la depozitarea în vrac, înaltimea de asezare în stivă nu va depaşi 1,5 m.

În cazul depozitării ţevilor şi fitingurilor în aer liber, pentru un timp mai îndelungat de 2-3 luni, acestea se vor proteja contra razelor solare, prin acoperire.

Garniturile de etanşare din cauciuc se depozitează în locuri ferite de lumina soarelui şi se protejează să nu vină în contact cu substanţe chimice, uleiuri, combustibili.

În timpul transportului ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. Se interzice încarcarea acestora folosind piese cu muchii ascuţite.

Căminele de vizitare sunt construite din elemente prefabricate din beton. Între radier şi inele precum şi între inelele componente, rostul poate fi etanşat cu garnituri de cauciuc. La asamblare se foloseşte material lubrifiant .

Manipularea elementelor se va efectua cu utilaje care nu produc deteriorări. La ridicare elementul trebuie să se găsească în poziţie orizontală. Este interzisă manipularea elementelor producând şocuri sau ridicarea lor prin introducerea cablului în interiorul elementului. Aşezarea suprapusă a elementelor se admite numai pe suprafeţe orizontale care nu permit tasări.

Garniturile de cauciuc trebuiesc depozitate într-un loc întunecat, răcoros, fără praf, aşezate lejer. Temperatura de depozitare trebuie să fie între -10°C şi +30°C. Trebuiesc ferite de lubrifianti şi combustibili, înainte de montare, acestea şi elementul de cămin cu care intră în contact se curăţă atent, se verifică dacă nu există defecte ale elementului de cămin ce poate periclita etanşeitatea.

Debitul apelor meteorice se calculeaza cu o relatie de forma:

Qp = m*0*I [l/s] unde:

Conform breviarului de calcul rezulta debitul apelor de ploaie ce pot fi colectate de pe trama stradala, de pe acoperisurile, trotuarele si suprafetele inierbate ale imobilelor de pe strazile supuse modernizariipe terasa imobilului de locuinte ,rampa de acces, parcaje si spatiu verde din incinta :

QpLibertatii=186l/s

QpArdealului=220.5l/s

QpVantului+Celea Mare (doar portiunea pe care se realizeaza canalizare pluviala)=193l/s Siguranţa circulaţiei

Pentru delimitarea străzilor, a căilor de acces se vor executa marcaje longitudinale si transversale, precum si măsuri de semnalizare rutieră verticală.

Amenajarea trecerilor de pietoni

Trecerile de pietoni se vor amenaja pe cat posibil perpendicular pe drum astfel incat distanta parcursa de pietoni in timpul traversarii sa fie cat mai mica. Trecerile de pietoni unde situaţia din teren a permis, s-au repozitionat astfel incat distanta dintre trecerea de pietoni si intersectia cea mai apropiata sa permita pozitionarea unei masini intre intersectie si trecerea de pietoni, in acest fel neblocandu-se patrunderea celorlalte autovehicule in intersectie.

Trecerile de pietoni se vor amenaja in functie de categoria strazii pe care sunt amplasate:

Trecerile de pietoni amenajate pe drumul Celea Mare se vor amenaja la nivelul asfaltului cu o latime de 2,5 - 3,5 metri. Pe fiecare sens de circulatie inainte de trecerea de pietoni se vor amenaja „speed-bumpere" pentru incetinirea vehiculelor si pentru evitarea accidentelor.

Pe drumul Celea Mare se va utiliza covor rosu inainte de trecerea de pietoni la o distanta de 25 m, pe ambele sensuri, acest covor va avea o aderenta sporita si va mari atentia soferilor auto.

Trecerile de pietoni amenajate pe strazile Libertăţii, Ardealului, Vântului si la intersectia cu str. Oborului se vor amenaja denivelat pentru a obliga conducatorii auto sa incetineasca si sa sporeasca atentia in zona acestora.

Pentru a descuraja trecerea strazilor prin locurile neamenajate se vor monta garduri de delimitare a partii carosabile de trotuar pe o lungime de cca. 10 de metri inainte si dupa trecerea de pietoni şi în zonele în care se impun, conform planului de situatie.

O alta masura pentru sporirea sigurantei pe timp de noapte este iluminarea trecerilor de pietoni cu lampi cu led.

Toate corpurile de iluminat au fost prevazute cu lampi cu surse LED cu eficienta energetica mare. Tehnologia LED este recunoscuta ca fiind ecologica, prietenoasa cu mediul incojurator, nepoluanta

si eficienta din punct de vedere al consumului de energie. Aceasta tehnologie corespunde standardelor si normativelor europene actualmente in vigoare si utilizarea ei reprezinta o masura eficienta intreprinsa la nivelul autoritatii publice locale in sensul dezvoltarii durabile a comunitatii. Orice tehnologie nepoluanta si care implica consumuri eficiente (in sensul evitării utilizării resurselor existente in exces) contribuie la conservarea si protejarea mediului inconjurator existent in scopul oferirii de sanse egale la progrese si generatiilor viitoare pe termen lung. Toate acestea corespund principiilor esentiale ale dezvoltarii durabile.

Lampi cu panouri fotovoltaice

Se vor amplasa pe strada Celea Mare in dreptul trecerilor de pietoni de o parte si de cealalata, pe aceasta strada lipssind iluminatul stradal.

Masuri avute in vedere in sprijinul pesoanelor cu dizabilitati

In zona trecerilor de pietoni se vor amenaja marcaje tactile la limita trotuarului pentru persoanele cu dizabilitati de vedere. Acestea se vor realiza pe o lungime de 3 metri de o parte si de alta a treceri de pietoni si o latime de 30 cm.

In zona intersectiilor si a trecerilor de pietoni pe drumurile principale, trotuarele vor fi coborate la nivelul părţii carosabile prin amenajare de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

Antreprenorul va instala semne de avertizare şi de circulaţie, iar la cererea beneficiarului va angaja oameni de dirijare pentru a dirija traficul, va marca intersecţiile de drumuri si va monta lumini de seara până dimineaţa.

4.	Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-	profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul .

-	descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Nu este cazul

-	descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea , capacitatea.

Nu este cazul

-	materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Investitia se va realiza in principal prin punerea in opera a unor straturi de balast si de

piatra sparta, materiale provenite din balastiere sau cariere de piatra. Aceasta se va realiza cu ajutorul utilajelor propulsate de motoare termice.

-	racordarea la retelele existente in zona

Stalpii de iluminat suplimentar pentru trecerile de pietoni se vor racorda la reteaua existenta de iluminat public a primariei.

-	descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa finalizarea lucrarilor vor fi refacute toate zonele verzi, iar taluzurile aparute ca urmare a sapaturilor si a umpluturilor efectuate vor fi si ele inierbate.

-	cai de acces sau schimbari ale celor existente

Caile de acces vor ramane aceleasi, nu vor fi schimbari in acest sens.

-	resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea investitiei va fi necesara folosirea de balast, piatra sparta si ciment pentru prepararea betoanului necesar lucrarilor de consolidare si de asigurare a scurgerii apelor.

-	metode folosite in constructie

Toate lucrarile care urmeaza a se executa sunt considerate ca fiind lucrari clasice (fara un grad ridicat de executie), ca urmare nu se vor folosi metode speciale pentru realizarea investitiei.

-	planul de executie cuprinzand faza de executie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

In cadrul lucrarilor de executie se disting ca si etape principale:

1.	lucrarile de terasamente (sapaturi si umpluturi)

2.	lucrari de executie a canalizarii pluviale

3.	lucrari de realizare a podetelor tubulare

4.	lucrari de realizare a noului sistem rutier

-	relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In zona nu exista momentan constructii in executie si nici nu avem cunostinta de alte proiecte ce urmeaza sa se realizeze. Prin acest proiect se va realiza accesul facil al locuitorilor spre zonele care vor fi deservite de aceste strazi.

-	detalii alternative care au fost luate in considerare

O alternativa a realizarii acestor strazi a fost aceea prin realizarea unei structuri rutiere rigide. Din comparatia celor 2 variante, s-a ales structura rutiera supla, varianta detaliata mai sus.

-	alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. Extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Este posibil ca odata cu reabilitarea si modernizarea acestor strazi in zonele respective sa creasca numarul de locuinte sau alte investitii cu acordul beneficiarului.

-	alte autorizatii cerute prin proiect.

Localizarea proiectului

Accesul in zona studiata pentru modernizarea strazilor se va realiza cu racord direct din strada Revolutiei si din dumul national DN2A.

Accesul la obiectivele studiate se realizeaza prin urmatoarele strazi:

Revoluţiei, Libertăţii, Vântului, Celea Mare, Ardealului, Nicolae Balcescu

Vecinatati:

-	terenuri agricole, societati comerciale si locuinte unifamiliare. Terenul pe care se intentioneaza a se realiza investitia este in proprietatea orasului Harsova.

-	distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001.

Nu este cazul.

-	harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii privind:

1.	folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zonele adiacente acestuia: momentan terenurile din zona sunt terenuri agricole, sau cu constructii, pe viitor nu se cunoaste destinatia acestora.

2.	politici de zonare si de folosire a terenului: nu sunt cunoscute

3.	arealele sensibile: nu vor fi afectate nici un fel de areale

4.	detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: este singura varianta de amplasament deoarece aceste strazi exista dar sunt degradate.

5.	Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. Impactul pe care il poate avea o astfel de investitie nu poate fi altul decat de dezvoltare a

zonei respective.

O scurta descriere a impactului cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

-	impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitati si regimul cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent temporar, pozitiv si negativ)

Aceasta investitie are un efect benefic privind impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, si asupra interactiunilor dintre aceste elemente atat pe termen scurt cat si mediu sau lung.

-	extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitate/specii afectate)

Dupa cum precizam si la punctul anterior aceasta investitie nu are un impact daunator.

-	magnitudinea si complexitatea impactului Nu este cazul.

-	probabilitatea impactului Nu exista.

-	durata, frecventa si reversibilitatea impactului Nu este cazul.

-	masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului Nu este cazul.

-	natura transfrontiera a impactului Nu este cazul.

Surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor in mediu

1.	Protectia calitatii apelor:

PROTECŢIA APELOR:

Poluanţi in perioada de execuţie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mai inalta, prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind insa cantitati mici nu pot infecta apa subterana. In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.

Poluanţi in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de suprafata si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luandu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2.	Protectia aerului:

PROTECTIA CALITATII AERULUI:

Poluanţi in perioada de execuţie: Execuţia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectuarii lucrarilor propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetoniera). Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita in timp (perioada de executie).

Poluanţi in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

3.	Protecţia impotriva zgomotelor si vibraţiilor:

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRAŢIILOR:

Poluanţi in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85^95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.

Poluanţi in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

- Protecţia impotriva radiaţiilor:

PROTECŢIA IMPOTRIVA RADIAŢIILOR:

Lucrarile propuse prin acest proiect nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare, deci nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

4.	Protectia solului si a subsolului:

Proţecţia solului si subsolului:

Potrivit specificului constructiei strazilor, sursele posibile care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfasurarii activitatilor analizate pe amplasamentul investitiei, sunt urmatoarele:

-	decaparile de sol vegetal din operatiile de decopertare necesare constructiei gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente si care vor fi depozitate in zona limitrofa;

-	scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele si mijloacele de transport;

In concluzie, avand in vedere cele mentionate anterior, impactul activitatii in ansamblu asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

Nu sunt afectate constructiile si asezarile umane din vecinatate.

Prin natura si structura fluxurilor tehnologice de productie desfasurate in cadrul perimetrului ocupat de investitie, nu se intrevad efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei. De asemenea, in timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substante toxice sau periculoase, iar masinile si utilajele care vor realiza investitia nu prezinta risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii in exploatare.

De asemenea, nivelul maxim admis de zgomot de 65 db stabilit in prevederile STAS 10009/1988 nu poate fi depasit in activitatea viitoare, deci consideram ca de la acest obiectiv de investitii nu va fi afectata prin zgomote populatia din zona.

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si subsolului este minim.

5.	Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.

- lucrarile ce urmeaza a se efectua nu influenteaza fauna, flora terestra si acvatica deoarece investitia se realizeaza pe drumuri existente iar in zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Situarea amplasamentului nu implica si nu determina - direct sau indirect - nici un impact asupra florei si faunei existente in acesta zona, intrucat imobilul este situat in mediu urban.

Activitatile de construire a extinderiii nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata.

Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu au reiesit ca necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu

6.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea terenului.

Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare.. Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si intretinute inca din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

7.	Gospodarirea deseurilor generate de amplasament:

-	molozul rezultat in urma executiei lucrarilor de terasamente va fi transportat, iar la sfarsitul lucrarilor de constructii zonele verzi afectate vor fi refacute prin inierbare.

8.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-	nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

-	dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu Nu este necesar.

Justificarea încadram proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru A Deseurilor etc.)

Nu este cazul.

Lucrari necesare organizarii de santier

-	descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

In cazul acestei lucrari organizarea de santier se va realiza din maxim doua baraci si o platforma de depozitare a materialelor pana in momentul in care vor fi puse in opera;

-	localizarea organizarii de santier;

Locatia acesteia va fi pe terenul beneficiarului si va fi stabilita de antreprenor la intelegere cu acesta.

-	descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier Organizarea de santier nu o sa aiba nici un efect negativ asupra mediului;

-	surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul

-	dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu este cazul

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

-	lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

La finalizarea investitiei, toate materialele de constructii vor fi transportate de pe amplasament iar zonele afectate de constructii vor fi inierbate.

-	aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Nu este cazul.

-	aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea investitiei

Nu este cazul deoarece pietruirea se realizeaza pe traseul unor drumuri forestiere existente.

-	modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. Nu este cazul

Anexe - piese desenate

1.	Planul de incadrare in zona si de situatie a strazilor;

Toate piesele desenate necesare sunt atasate documentatatiei.

2.	Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul

3.	Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

Nu este cazul.

intocmit

ing. lulius luga