PROIECTANT

KMY & COS TRADING SRL

ATESTAT ANRE 9756/2014

STRADA TRANSILVANIEI, NR. 60

LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU

TEL: 0762 275 469

PROIECT NR. 53/2018

EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC

STRADA CRAITELOR SI STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA PANTELIMON

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PANTELIMON

KMY & COS TRADING SRL

Proiect nr. 53/2018

PT + DE

FOAIE DE SEMNATURI

SEF PROIECT      ing. Dumitra DUTA _________________________

PROIECTANT      ing. Vasile ENACHE_________________________

KMY & COS TRADING SRL

Proiect nr. 53/2018

PT + DE

CUPRINS

- PIESE SCRISE

- Foaie de prezentare

- Foaie de semnaturi

- Cuprins

- Memoriu tehnic

- Lista cu cantitatile de materiale

- PIESE DESENATE

- Plan de situatie : Extindere retea de iluminat public strada Craitelor,                  IE I

localitatea Pantelimon;

- Plan de situatie : Extindere retea de iluminat public strada Principala,               IE II

localitatea Pantelimon;

- Fundatie burata stalp SC 10001;                                                                                  IE III

- Schita montare lampa;                                                                                                   IE IV

- Plan de incadrare in zona strada Craitelor;                                                                IE V

- Plan de incadrare in zona strada Principala.                                                              IE VI

KMY & COS TRADING SRL

Proiect nr. 53/2018

PT + DE

MEMORIU TEHNIC

- Data generale:

  - .Denumirea lucrarii:

“ Extindere retea de iluminat public strada Craitelor si strada Principala, localitatea Pantelimon”;

1.2. Beneficiar:  Primaria comunei Pantelimon;

1.3. Amplasament: strada Craitelor si strada Principala, localitatea Pantelimon, conform planurilor de  situatie.

1.4. Cerinte legislative si alte cerinte care au stat la baza intocmirii proiectului:

-  Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

-  Legea 440/2002 de modificare si aprobare a Ordonantei guvernului nr. 95/1995;

-  HGR 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

-  HGR 925/1995 - regulamnt de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiillor;

-  HGR 1179/2002 - privind aprobare structurii Devizului general si Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

-  OG 34/15 mai 2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achsitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

-  Standard SR EN ISO 9001:20001 - sisteme de management a calitatii. Cerinte.

1.5. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului:

Lucrarea este necesara pentru extindere retelei de iluminat public pe strada Craitelor si strada Principala, localitatea Pantelimon”;

Conductorul si corpurile de iluminat public se vor monta pe 11 stalpi, noi montati.

1.6. Caracteristici electrice.

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu lampi echipate LED 50W.

Puterea totala pentru noua zona a strazilor Craitelor si Principala este (11 lampi X 50W) este de 550W.

Alimentarea cu energie electrica  a retelei de iluminat public pe strada Craitelor se va face din LEA 0,23kV iluminat public existenta pe strada din stalp SE 10.

Alimentarea cu energie electrica  a retelei de iluminat public pe strada Principala se va face din LEA 0,23kV iluminat public existenta pe strada din stalp SE 4.

- Caracteristicile instalatiilor

2.1. LEA 0,23kV

2.1.1. Salpi:

Stalpii vor fi din beton tip SC 10001 - stalp de sustinere, centrifugati, hidrofobizati.

Dimensiuni:

- lungimea - 10 m;

- la baza - 25,0 cm;

- la varf 15,0 cm

- greutate stalp - 610 kg;

- adancimea de incastrare in fundatie burata este de 1,8 m.

Momentul in exploatare: 1257 daNm.

2.1.2 Fundatii la stalpi:

- Fundatii burate pentru stalpi SC 10001:

Dimensiuni: - 0,8 X 0,8 X 1,8 m;

- H incastrare 1,8 m.

Burajul se face cu pamant si piatra in starturi succesive de 0,2 m, conform 3.2 Lj - FT 47 - 89.

2.1.3. Conductoare, cleme si armaturi:

Se vor folosi conductoare izolate din aluminiu (STAS 3033 / 71) si OL - AL (STAS 300/69), rezistente la intemperii tip TYIR 16+25 mm².

Sectiunea conductoarelor s - a ales in functie de incarcarea retelei si caderile de tensiuni. Conform STAS 930, caderea maxima de tensiune este de 10%.

Pe stalpii de sustinere in aliniament se vor folosi armaturi de sustinere in aliniament, pe stalpii de sustinere in colt - armaturi de sustinere in colt sau armaturi de intindere in colt, pe stalpii terminali, armaturi terminale.

Sagetile la conductoare se vor realiza in functie de distanta dintre stalpi si temperatura la care se monteaza. La distantele pana in 30 m se realizeaza sageta la 30 m.

Toti stalpii se vor lega la nulul retelei.

Intinderea conductoarelor torsadate se va face cu cleme, prin presare.

La traversarea strazilor, gabaritul minim intre conductor si suprafata strazii este de 6 m. Traversarile si apropierile retelelor de joasa tensiune cu alte instalatii si cladiri se vor realiza in coonformitate cu normativul PE 106/03, a stasurilor si normativelor specifice in vigoare.

Conductoare torsadate - simbolizare TYIR:

-  Conductor de faza: rotund, multifilar, compactizat(RM);

-  Conductor de nul: rotund, multifilar, compactizat(RM);

-  Izolatie: Policlorura de vinil (PVC), cu rezistenta marita la frig (-40⁰C), culoare neagra;

-  temperatura minima la pozare (+5⁰C);

-  Temperatura maxima in conductor in regim normal de functionare (+70⁰C);

-  Temperatura maxima in conductor in regim scurt: (5s) = 160⁰C.

- Situatia existenta si viitoare a zonei

3.1.  Situatia existenta:

In zona analizata exista posturi de transformare 20/0,4kV, construite pentru alimentarea consumatorilor casnici si a iluminatului public care au circuite de iluminat public.

3.2.  Situatia viitoare:

Retelele de 0,23kV de iluminat public proiectate vor fi racordate din retele de iluminat public existente pe strazile Craitelor si Principala, conform planurilor de situatie(plansa IE I si plansa

IE II). Se vor monta 11 corpuri de iluminat LED 50W pe stalpi noi montati, comanda iluminatului public se va face din punctele de aprindere existente, racordate din retelele de iluminat public existente.

- Descriera lucrarii

4.1. LEA 0,23kV pentru iluminat public

Retelele de iluminat public se vor realiza prin montare a 11 stalpi tip SC 10001 cu conductor

TYIR 16 + 25 mm².

Pe conductorul torsadat, se vor monta bratari din PVC pentru fixarea acestuia.

Corpurile de iluminat se vor racorda la reteua torsadata cu cablu CYY 3X1,5mm, un conductor va fi folosit pentru faza, al doilea conductor pentru nulul de lucru, cel de al treilea pentru nulul de protectie. Intre bratul(carja) lampii si corpul de iliminat va fi continuitate electrica, conexiunea in retea se va realiza cu cleme de racord CDD 45 pentru iluminatul public.

Toate corpurile de iluminat vor fi echipate cu sigurante.

Gabaritul minim la sol al conductorului LEA 0,23 kV iluminat public va fi de 6 m.

Lucrarea se va realiza conform PE 106/2003.

- Situatia juridica a terenului

Reteua de JT pentru iluminatul public se va amplasa pe domeniul public al comunei Pantelimon, strazile Craitelor si Principala.

- Cantitati de instalatii

-  Stalpi SC 10001 - 11 buc.;

-  LEA 0,23kV cu conductor TYIR 16 + 25 mm² -  420m;

- corpuri de iluminat - 11 buc.

7.  Conditii care privesc protectia muncii

7.1. Masuri care privesc perioada de executie

La executarea lucrarilor, constructorul va respecta ”Norme specifice de securitate a muncii”, care cuprind prevederi mminimale obligatorii de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor de munca, specifice curentului electric, cu efectele sale: electrocutarea si arsurile.

Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor norme de protectia muncii este obligatorie pentru tot personalul angrenat in activitatii de exploatae, intretinere, reparatii, constructii montaj si cercetare - proiectarepentru instalatii electrice, conform atributiilor ce - i revin.

Lucrarilor de montare a conductoruui si corpurilor de iluminat si de racordare a circuitelor LEA JT din circuitul existent, se vor executa cu scoaterea de sub tensiune a acestora, in baza programului incheiat cu UO MT - JT Navodari si a autorizatiei de lucru.

Seful de lucrare impreuna cu emitentul autorizatie de lucru vor stabili si delimita zona de lucru.

Se vor respecta normele de protectia muncii prevazute in ”Norme specifice de securitate a muncii”, ce cuprind masurile de protectia muncii legate de tehnologia de executie a lucrarilor de montaj si a lucrarilor de exploatare.

Toate lucrarile ce se executa la racordarea retelei de iluminat al LEA 0,23kV noua se va realiza cu intreruperea tensiunii si legarea la pamant in scurtcircuit al LEA 0,23kV existenta.

Numai in aceasta situatie instalatia se considera scoasa de sub tensiune.

Se va avea in vedere sa nu se blocheze drumurile cu materiale si mijloace de transport.

Toate lucrarile la instalatiile existente ce se vor executa in baza unei autorizatii de lucru si un program de lucru stabilit cu  UO MT - JT Navodari, prin care se vor preciza operatiile ce se executa si responsabilitatile pe linie de protectia muncii.

La lucrarile in instalatiile existenta se vor lua suplimentar masurile prevazute in autorizatia de lucru. Se va avea in vedere, in mod special, urmatoarele:

-  Scoaterea de sub tensiune, verificarea lipesei acesteia si lagarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor la care se lucreaza sau a celor aflate in apropiere;

-  Montarea de tablite avertizoare;

-  Montarea de ingradirii de protectie;

-  Se acorda o atentie deosebita delimitarii zonelor de lucru;

-  Se interzicerea admiterii la lucru a personalului daca nu este echipat corespunzator;

-  Se va verifica valoarea rezistentei prizelor de legare la pamant luandu - se masuri pentru obtinerea valorilor necesare.

Solutiile tehnice adoptate in proiect sunt conforme cu:

-  PE 106/2003 - Normativ pentru proiectare si executie LEA de joasa tensiune.

-  PE 003/79/84 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si dare in exploatare a instalatiilor energetice.

-  PE 107/95 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

-  I 20/2000 - Proiectarea si executarea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului.

-  FS 4/82 - Executia instalatiilor de legare la pamant in statii si posturi de transformare.

-  IRE - IP 308/04 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiei de legare la pamant.

-  3.2. Lj. FT 47-89 - Executie LEA JT.

7.2  Masuri pentru perioada de exploatare de proba si PIF

Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba, se va intocmi de catre exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti ale obiectivului energetic, cu precizarea tuturor operatiunilor, a masurilor de protectiea muncii si a probelor ce se efectueaza.

Se vor avea in vedere:

-  verificarea montarea prizelor de pamant, masurarea valorilor de dispersie a rezistentei prizelor de pamant;

-  verificarea existentei legaturiloe la priza de pamant a elementelor prevazute, conform STAS 12604;

-  verificare existentei mijloacelor de protectie a muncii.

8. Masuri P.S.I.

Lucrarile prevazute in proiect sunt concepute si amplasate in conformitate cu normativul P118/99 si normelor tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, incadrandu - se in sistemul de management integrat: calitate - mediu si sanatate in munca.

Instalatiile proiectate nu necesita sa fie dotate cu mijloace PSI, acestea existand in dotarea echipelor de interventie si exploatare.

Din Legislatia PSI - Culegere de acte norm,ative - se vor respecta:

-  Ordonanta nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

-  Ordonanta nr. 114/31.08.2000 pentru completarea OG 60/97 privind apararea impotriva incendiilor;

-  Ordin nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiillor;

-  Ordinul nr. 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003;

-  Legea 307/2006 - Apararea impotriva incendiilor.

9. Protectia mediului

In toate fazele de conceptie, proiectare si executie, se vor urmari indentificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalatiilor asupra mediului, prin:

-  Alegerea amplasamentelor instalatiilor si organizarilor de santier care sa reduca/elimine impactul negativ asupra asezarilor umane si ariilor protejate, cu integrarea cat mai bun in mediu, astfel incat sa se limiteze sub normele admisibile prin standardele de mediu, influenta electromagnetica asupra organismelor vii, cailor de comunicatii, in crentii slabi, retelelor de utilitati, cladirilor, cu considerarea masurilor necesare protejarii florei si faunei din imediata apropiere a instalatiilor energetice.

-  Alegerea unor solutii constructive compacte, cu un design exterior placut, utilizarea de tehnologii de executie ”curate”, de echipamente tehnologice performante care sa asigure conditii de functionare superioare cu diminuarea riscurilor de plouare (riscul izbucnirii unor incendii, al poluarii cu diferite substante a solului, subsolului, apelor de suprafata si subterane, riscului poluarii sonore sau al poluarii vizuale).

In toate fazele proiectarii si executiei se vor urmarii si respecta cerintele conform standardului SR EN ISO 14001:2005 si conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile in domeniul protectiei mediului.

La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor se va respecta distanta fata de obiective si asezari umane, lucrarile executatndu - se cu respectarea prevederilor PE 106/2003, PE 107/1995, PE 101, 101A/1985 SI NTE 003/2004 cu privire la distante, apropieri si coexistenta cu alte instalatii.

Beneficarul va comunica politica in domeniul calitatii si mediului executantului sau reguli, proceduri, care pot exista ca forme alternative fata de declaratia de politica si pot include doar capitole pertinente ale politicii.

Executantul va prezenta achizitorului documente, proceduri, instructiuni de lucru, inregistrarii ale instruirii personalului, inclusiv privind raspunsul la situatii de urgenta,care sa sigure ca caestia au cunostintele si competentele necesare desfasurarii actvitatii “intr - o maniera resposabila fata de mediu”.

Executantul va transmite achizitorului Planul Calitatii pe categorii de instalatii si de lucrari. Executantul va prezenta in documentatie data care sa specifice ciclul de viata a produsului / instalatiei / echipamantului, durata normata de viata a produsului / instalatiei / echipamantului , precum si modalitatile / mecanismele corespunzatoare de manipulare, de reciclare, eliminare sau valorificare dupa depasirea ciclului de viata, la sfarsitul existentei lor utile, cand produsul / echipamentul devine deseu. Executantul trebuie sa prezintte materialele recuperate, consumate si deseurile rezultate.

Cerintele legale in vigoare referitoare la mediu sunt:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea 265/2006 pentru aprobare OUG 195/2005;

- Legea 426/2002 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Legea 465/2001 pentru aprobarea OUG 16/2001 privind gestioanrea deseurilor industriale reciclabile;

- Legea nr. 107 - Legea Apelor;

- Legea nr. 310 Lege pentru Modificare si completarea Legii Apelor nr. 107/96;

- NTPA - 001 - HGR nr. 188/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarrcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali;

- NTPA - 002 - HGR nr. 188/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;

- HGR nr. 52/2005 - Hotarare privind modificarea si completarea HGR 188/2002 privind modificare si completarea HGR 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- STAS 10009/88 Acustica in constructii - Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Norme ale Ministerul Sanatatii si Familiei 2002;

- Norme metodologice 2005.

Pentru anumite tipuri de deseuri regimul acestora este reglementat in:

- HGR 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

- HGR 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;

- HGR 734/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;

- HGR 291/2005 privind modificarea HG nr. 173/2000 pentru reglemantarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari;

- HGR 662/2001 privind gestioanarea uleilor uzate - modificata prin HG nr. 441/30.04.2002 si HG nr. 1159/02.10.2003.

Alte cerinte legale referitoare la protectia mediului:

- Ordin 95/2005 privind stabilirea criterilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilo la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Ordin 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.

Pe parcursul prestarii serviciilor/executarii lucrarii, executantul are obligatia:

- sa respecte prevederiel cerintelor legale si de reglementare aplicablile privind protectia mediului si sa ia toate masurile necesare si sufuciente pentru prevenirea producerii unei poluarii a mediului pe santier si in afara acestuia;

- sa nu stanjeneasca inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau a cailor de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc asezarile umane sau proprietatile aflate in posesia achizitorului

Pentru protectia apelor si a ecosistemelor acvatice:

- sa nu evacueze ape uzate direct in apele naturale si sa nu arunce in acestea nici un fel de deseuri;

- sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

- sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, menajere, substante prioritare/prioritar perculoase;

- sa nu arunce sau sa depoziteze pe maluri, in albiilor raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substabte explozive, tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase;

Pentru protectia atmosferei, schimarilor climaterice, gestionarea zgfomotului ambiental:

- sa asigura masuri si dotari pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora la depasirea nivelurilor liimita a zgomotului ambiental;

- sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare;

- se va respecta programul de liniste conform legislatiei, intre 22 si 6.

Pentru protectia aerului - instalatiile proiectate nu produc agentii poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nicio forma de emisie.

Pentru protectia impotriva radiatilor - Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediu inconjurator, oameni sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatii nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Pentru protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre:

- sa previna, pe baza reglemantarilor in domeniu, deterioararea calitatii mediului geologic;

- sa asigure luarea masurilor de salubrizare a deseurilor;

- sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului;

- sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- sa depoziteze materialele necesare numai iin locuri special amenajate, marcate;

- La finalizarea lucrarilor va face nivelarea si tasarea solului, aducand terenul la starea initiala.

Pentru protectia asezarilor umane:

- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, organizarilor de santier, a cailor mijloacelor de ttransport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea dde sanatate si de confort a populatiei;

- sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu;

- lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor PE 107/95, PE 106/2003, PE 101,

PE 101A/1985 si NTE 003/2004 cu privire la distante, apropieri, coexistenta cu alte instalatii.

Managementul deseurilor:

- Sa gestioneze deseurile rezultate in urma lucrarilor in conformitate cu cerintele legale privind regimul deseurilor si in conformitate cu prevedirile di caietul de sarcini;

- Sa in masurile necesare de reducere la minim a cantitatilor de deseuri rezultate;

- Sa nu amestece difertie catagorii de deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

- Sa asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor efrente gestionarii deseurilor in conditii de securitate a muncii;

- Sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deseuri in mediu;

- Sa nu abandoneze deseurile si sa le depoziteze numai in locuri special amenajate;

- Sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau distrugerii acestora;

- Sa prezinente documente de predare a cantitatilor de deseuri la firmele autorizate in eliminarea/valorificarea acestora;

- Deseurile inerte sau cu continut de substante periculoase se vor transporta la incinerator (stabilit de achizitor);

- Uleiul electroizolant uzat, precum si celelalte deseuri cu continut de substante periculoase vor fi colectate in recipienti speciali si/sau depozitati in spatii special amenajate marcate si predate firmelor autorizate indicate de achizitor(in contul achizitorului).

9. Exploatare instalatiilor

Urmarirea comportarii instalatiilor electrice in exploatare si interventiile in timp asupra acestora, se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane imputernicite de acestia ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in timp a instalatiilor electrice.

Dupa PIF se va urmari ca in conformiatate cu indicele furnizorului de echipamante si utilaje sa se planifice corespunzator reviziile si reparatiile necesare in acord cu duratele impuse de

Normativul de reparatii la echipamente si instalatii de transport si distributie a energiei electrice PE 013 - 8/96, Regulamentul de exploatare tehnica al LEA - PE 127/1983 si alte regulamente si instructiuni de specialitate.

10.  Avize

Copiile avizelor obtinute de catre beneficiar, se vor anexa la proiect.

NOTA:  Proiectul corespunde normelor si normativelor de securitate si sanatate a muncii.

PROIECTANT,                                                                                     SEF PROIECT,

Ing. VASILE ENACHE                                                                         Ing. DUMITRA DUTA