# MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU  PROCEDURA DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI CF. ANEXEI NR. 5 LA ORDINUL NR. 135/2010 PENTRU APROBAREA  METODOLOGIEI DE APLICARE A EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

„CONSTRUIRE FERMA DE PORCI IN ORAS NEGRU VODA„

II. TITULAR

Beneficiar:  HAPPY FARM CT S.R.L.  prin reprezentant  VREJOIU ADRIAN ILIE

Proiectant: S.C. Constructive Design  S.R.L. cu sediul Calea Plevnei, Nr. 131, S6, Bucuresti J 40/16130/2017, Nr. Tel . persoana de contact :0761835335.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat proiect:

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice.Constructiile proiectate au destinatia ferma  de porci si se incadreaza in Categoria de importanta “D” Clasa de importanţă a construcţiei este clasa IV-a.Cota (0,00 m a constructiei, ce reprezinta cota la rosu a parterului halei, este cu +0,15 m deasupra cotei terenului amenajat. Prezenta ferma de porci este compusa din : hala adapost porci, linie de taiere si procesare carne porc cu fabricarea de produse din carne , un spatiu anexa compus din magazin destinat comercializari carnii de porc si produselor provenite din procesarea carnii , biroul sefului de ferma si sala de mese; bucataria furajera reprezentata de moara pentru prepararea hranei animalelor si 4 silozuri ( 2 de 150 mc si 2 de 30 mc), o constructie Necropsie pentru pastrarea mortalitatilor pana la venirea firmei autorizate de colectare mortalitati, cantar rutier, construirea drumurilor/platformelor de incinta si realizarea imprejmuirii incintei fermei.

Amplasament: Orasul  Negru Voda, str. Aleea Platformei, nr. 1, Lot 5 ( lot 3 + lot 4 + lot5),

Jud. Constanta;

Suprafața și situația juridică ale terenului:

Terenul este situat in intravilan, proprietate privata orasului Negru Voda, detinut in baza contractului de concesiune nr. 3008 din 23.02.2018 si act aditional nr. din 16.04.2018, Incheierea de intabulare cu nr. 9929  emisa de O.C.P.I. Constanta la data de 27.04.2018.

- terenul se află în partea de SE a Romaniei și se încadrează în specificațiile de climă temperat continentală și nu prezintă denivelări de planeitate;

Vecinătățile terenului sunt următoarele:

Nord – teren primaria Negru Voda;

Sud – ,, Aleea platformei”drum existent primaria Negru Voda;

Est –  teren primaria Negru Voda;

Vest – teren primaria Negru Voda.

Din punct de vedere functional ferma este alcatuita din urmatoarele obiective:

- Hala porci					Sc = Sd = 2016.50 mp

- Linie de taiere + Carmangerie   		Sc = Sd = 220.00 mp

- Birouri + magazin vanzare produse		Sc = Sd = 150.00 mp

- Magazie+Moara FNC	              		Sc = Sd = 80.50 mp

- Silozuri depozitare cereale		 	Sc = Sd = 25.00 mp x 2 buc. = 50 mp

V 1buc 150 mc x 2 buc = 300mc

- Silozuri depozitare stroturi 			Sc = Sd = 13.00 mp x 2 buc. = 26 mp

V 1buc 30 mc x 2 buc = 60mc

7.  Necropsie 					Sc = Sd = 14.00 mp

8. Cantar Rutier					S = 54.00 mp

9.  Bazin dejectii porci 				Sc = 50.00 mp

V = 150 mc

10. Fosa septica linie taiere+ caramangerie       V=15 mc

Fosa septica spatiu anexa                            V = 7.5mc

Bazin colectare sange 2 tone

11. Bazin stocare apa 60mc

12.  Alei si trotuare betonate propuse                 S = 2113,0 mp

13. Imprejmuire propusa 360 ml

- Functiunea : Hala de productie

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | l = 18.00 m; L = 112m |
|  | Travei (m): | 22 x 5.00 m 1 x 2.15m |
|  | Aria construită hala (m²): | 2016.50 mp |
|  | Aria desfăşurată hala (m²): | 2016.50 mp |
|  | Numărul de niveluri: | 1 (Parter) |
|  | Inălţimea strasina (m) : | 2.95 m |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 4.35m |
|  | Aria construita parter (m²): | 2016.50 mp |

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vestiar haine lucru | 5.65 | mp |
| 2 | Dusuri | 3.04 | mp |
| 3 | Vestiar haine strada | 7.50 | mp |
| 4 | Spatiu calculator | 5.25 | mp |
| 5 | Laborator+farmacie | 5.25 | mp |
| 6 | Camera vieri | 82.00 | mp |
| 7 | Centrala termica | 15.24 | mp |
| 8 | Camera scroafe | 820.00 | mp |
| 9 | Camera fatare 1 | 203.03 | mp |
| 10 | Camera fatare 2 | 203.03 | mp |
| 11 | Hol | 33.02 | mp |
| 12 | Camera purcelusi 1 | 191.50 | mp |
| 13 | Camera purcelusi 2 | 194.50 | mp |
| 14 | Hol | 31.10 | mp |
| 15 | Camera porc gras | 139.67 | mp |
|  | TOTAL | 1939.78 | mp |
|  | Suprafata construita | 2016.00 | mp |
|  | Volum construit | 7500 | mc |

- Functiunea : Linie de taiere + caramangerie

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | l = 10.00 m; L = 22.00m |
|  | Travei (m): | 4 x 4.40 m 1 x 4.60m |
|  | Aria construită (m²): | 220.00mp |
|  | Aria desfăşurată (m²): | 220.00 mp |
|  | Numărul de niveluri: | 1 (Parter) |
|  | Inălţimea strasina (m) : | 5.00 m |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 7.00 m |
|  | Aria construita parter (m²): | 220.00 mp |

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit subproduse | 3.56 | mp |
| 2 | Depozitare subproduse | 5.15 | mp |
| 3 | G.s. dus | 2.65 | mp |
| 4 | Gr. sanitar | 1.36 | mp |
| 5 | Gr. sanitar | 1.37 | mp |
| 6 | Gs. dus | 2.65 | mp |
| 7 | Hol | 1.57 | mp |
| 8 | Lazi curate | 3.80 | mp |
| 9 | Lazi murdare | 3.00 | mp |
| 10 | Pregatitor intestine | 9.90 | mp |
| 11 | Produse de igienizare | 1.57 | mp |
| 12 | Spalare lazi | 3.80 | mp |
| 13 | Vestiar haine lucru | 2.65 | mp |
| 14 | Vestiar haine strada | 4.25 | mp |
| 15 | Zona murdara | 54.75 | mp |
| 16 | Vestiar haine lucru | 2.65 | mp |
| 17 | Depozit sare | 2.08 | mp |
| 18 | Celula carcase | 20.95 | mp |
| 19 | Transare/procesare | 19.82 | mp |
| 20 | Laborator analize | 4.21 | mp |
| 21 | Camera afumatoare | 6.77 | mp |
| 22 | Camera tehnica afumatoare | 2.81 | mp |
| 23 | Ambalare | 14.42 | mp |
| 24 | Lazi curate | 2.82 | mp |
| 25 | Spalare lazi | 2.82 | mp |
| 26 | Ambalaje | 4.67 | mp |
| 27 | Lazi murdare | 3.16 | mp |
| 28 | Produse de igienizare | 2.28 | mp |
| 29 | Livrare | 9.09 | mp |
| 30 | Produse refrigetate ambalate | 8.40 | mp |
|  | TOTAL | 208.98 | mp |
|  | Suprafata construita | 220.00 | mp |
|  | Volum construit | 1424.5 | mp |

- Functiunea: Spatiu anexa

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | l = 15.00 m; L = 10.00m |
|  | Travei (m): | 2 x 4.82 m |
|  | Aria construită (m²): | 150.00 mp |
|  | Aria desfăşurată (m²): | 150.00 mp |
|  | Numărul de niveluri: | 1 (Parter) |
|  | Inălţimea strasina (m) : | 3.05 m |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 5.05m |
|  | Aria construita parter (m²): | 150.00 mp |

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazin | 44.65 | mp |
| 2 | Hol | 3.48 | mp |
| 3 | Grup sanitar | 4.34 | mp |
| 4 | Depozitare produse igiena | 3.03 | mp |
| 5 | Grup sanitar | 4.81 | mp |
| 6 | Sala de mese | 33.85 | mp |
| 7 | Birou sef de ferma Medic veterinar | 33.85 | mp |
|  | Suprafata utila | 128.01 | mp |
|  | Suprafata construita | 150 | mp |
|  | Volum construit | 633.00 | mc |

- Functiunea FNC: Magazie +Moara

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | l = 11.50 m; L = 7.00m |
|  | Travei (m): | 1 x 6.67m |
|  | Aria construită (m²): | 80.50 mp |
|  | Aria desfăşurată (m²): | 80.50 mp |
|  | Numărul de niveluri: | 1 (Parter) |
|  | Inălţimea strasina (m) : | 4.00 m |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 4.70 m |
|  | Aria construita parter (m²): | 80.50 mp |

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moara si magazie | 76.85 | mp |
|  | Suprafata utila | 76.85 | mp |
|  | Suprafata construita | 80.50 | mp |
|  | Volum construit | 350.00 | mc |

- Functiunea: Silozuri depozitare cereale

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | R= 2.23 m; H = 9.65m |
|  | Travei (m): | - |
|  | Aria construită 1 siloz (m²): | 25.00 mp |
|  | Volum 1 siloz (mc): | 150.00 mc |
|  | Numărul de niveluri: |  |
|  | Inălţimea strasina (m) : | - |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 9.65 m |
|  | Aria construita siloz (m²): | mp |

- Functiunea: Cantar Rutier

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantar rutier | 54.00 | mp |
|  | Suprafata construita | 54.00 | mp |

- Functiunea: Necropsie

| NR. CRT. | DENUMIRE | DIMENSIUNI CONFORM PROIECT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deschideri (m): | l = 3.05 m; L = 4.65m |
|  | Travei (m): | 1 x 4.65m |
|  | Aria construită (m²): | 14.00 mp |
|  | Aria desfăşurată (m²): | 14.00 mp |
|  | Numărul de niveluri: | 1 (Parter) |
|  | Inălţimea strasina (m) : | 3.00 m |
|  | Inălţimea cornisa (m) : | 3.70 m |
|  | Aria construita parter (m²): | 14.00 mp |

| NR. CRT. | DENUMIRE | SUPRAFATA | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera lada frigorifica | 6.60 | mp |
| 2 | Camera necropsie | 6.45 | mp |
|  | Suprafata utila | 13.05 | mp |
|  | Suprafata construita | 14.00 | mp |
|  | Volum construit | 43.95 | mc |

- Realizare Alei si trotuare betonate – S = 2113.00mp. Acestea se vor realiza din

piatra sparta cu grosimea compactata de 15 cm, stratul de beton va fi de min 8 cm.

I) Fosa septica – Are o capacitate totala de 15  mc. Se  executa subteran, din beton armat, fara a permite infiltrarea apelor in sol. La nivelul solului se vor executa guri de vizitare pentru facilitarea vidanjarii. Capacitatea fosei de colectare a apei uzate din linia de taiere, carmangerie V= 15 mc  si birouri + magazin va fi de 7.5 mc. Pentru evacuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza apa catre santurile de scurgere existente in zona.

J) Cantar Rutier - realizat sub forma unei platforme betonate echipata cu utilajele si automatizarile specifice acestui tip de constructie.

K) Realizare Imprejmuirea teren - are o lungime de 360 ml (totalul perimetral al terenului),iar inaltimea acestuia va fi de 2.00 m. Acesta se va realiza din fundatie din beton in care se fixeaza stalpi metalici de sustinere si tabla cutata.

Suprafata teren  = 7659,00 mp

Suprafata construita existenta = 0,00  mp

Suprafata construita propusa =2556,50 mp

Suprafata desfasurata construita existenta = 0,00  mp

Suprafata desfasurata construita propusa = 2556,50 mp

POT existent:						0.00 %

POT propus:						33.37 %

CUT existent:						0,00

CUT propus:						0,333

Numarul minim de locuri de parcare conform „ Hotararii nr. 201  pentru aprobarea regulamentului privind asigurarea  numarului minim de locuri de parcare pentru lucrari de constructii si amenajari autorizate pe raza unitatii administrative –teritoriale Municipiul Constanta” este de minim 4 locuri de parcare .

Se vor amenaja 4 locuri de parcare pe terenul proprietate privata.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedoclimatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial:

- dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o  tendinta de crestere a cererii  existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare.

- cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import.

La nivelul pietei de desfacere:

- cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne de porc, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului:

Conform planurilor anexate – A01-Plan incadrare in zona ; A02-Plan de situatie.

- Forme fizice ale proiectului :

Conform planurilor anexate  - Hala de productie 18.00 m x 112.00 m ; Linie de taiere + Caramangerie 10.00 m x 22.00 m; Spatiu anexa 15 m x 10 m; Magazie + Moara 11.50 x 7.00m; Silozuri  R=2.23 m si H = 9.65 m; Cantar rutier S = 54.0 mp; Necropsie 3.05m x 4.65m.

- Elemente specifice caracteristice ale proiectului propus:

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice. Constructiile proiectate au destinatia ferma  de porci si se incadreaza in Categoria de importanta “D” Clasa de importanţă a construcţiei este clasa IV-a. Cota (0,00 m a constructiei, ce reprezinta cota la rosu a parterului halei, este cu +0,15 m deasupra cotei terenului amenajat. Prezenta ferma de porci este compusa din: hala adapost porci, linie de taiere si procesare carne porc cu fabricarea de produse din carne, un spatiu anexa compus din magazin destinat comercializari carnii de porc si produselor provenite din procesarea carnii, biroul sefului de ferma si sala de mese; bucataria furajera reprezentata de moara pentru prepararea hranei animalelor si 4 silozuri (2 de 150 mc si 2 de 30 mc), o constructie Necropsie pentru pastrarea mortalitatilor pana la venirea firmei autorizate de colectare mortalitati, cantar rutier, construirea drumurilor/platformelor de incinta si realizarea imprejmuirii incintei fermei.

Dezvoltarea unitatii propuse, unitate descrisa in prezentul memoriu tehnic s-a facut respectand normele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare referitoare la unitatile care produc alimente de origine animala.

Descrierea fluxului tehnologic  HALA PORCI

Etapele fluxului tehnologic in ferma sunt:

- aprovizionarea cu scroafe;

- aprovizionarea cu furaje;

- aprovizionarea cu premixuri si medicamente;

- organizarea si efectuarea procesului de monta;

- asistarea procesului de nastere;

- crestere

- ingrijire zilnica animale:

- supraveghere activitate curenta bucatarie furajera

- hranire/Administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a animalelor

- adapare

- supraveghere starea generala de sanatate a animalelor

- administrare medicamente curative / preventive

- supraveghere sistem ventilatie hala;

- pregatire depopulare hala;

- pregatire hala pentru un nou ciclu de productie:

- evacuare dejectii de sub hala in functie de ciclurile de productie;

- curatare , decontaminare

- verificare functionare instalatii

In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de crestere si ingrasare porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum minim de furaje.

In cadrul fermei, spatiul de cazare va fi format din 3 compartimente:

- 1 spatiu pentru maternitate,

- 1 compartiment pentru tineret  porcin intre 8 si 30kg;

- 1 compartiment pentru grasi, porci intre 90 si 110 kg.

Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate.  Prima populare a fermei se va face cu 80 scrofite urmand ca in parcursul anului sa se cumpere intreg efectivul de 225 capete,  urmand ca anual, efectivul de animale sa se reinoiasca cu 10 animale, scroafele reforma abatorizate.

Animalele din  maternitate vor fi cazate in boxe individuale. Animalele sunt cazate in ferma circa 4 saptamani, inainte de a intra in ciclul de reproductie, perioada numita si perioada de carantina si acomodare.

O boxa va fi in permanenta libera in zona de gestatie, pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal, spor mediu zilnic mai mic decat celalalte animale).

Sugarii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele individuale, cat se va realiza lactatia. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 72 capete de scroafe/ciclu si o medie de 850 de sugari/ciclu. In total, efectivul anual de sugari este de 4620 animale.

Tineretul va fi cazat in al doilea compartiment cu 2 camere , fiecare camera avand cate 8 boxe. Aici vor fi cazati pentru o perioada de aproximativ 63 de zile. Dupa cele 63 de zile petrecute in compatimentul pentru tineret, 80 de animalele vor fi mutate in compartimentul pentru porci grasi iar diferenta va fi vanduta ca tineret porcin 20-25 kg.

Porcii grasi. 80 de capete vor fi cazati in cel de-al treilea compartiment al cladirii timp de 63 de zile, pana ajung la greutatea de 90-120 kg. Vor fi cazati in 4 boxe comune, fiecare boxa avand 20 cap.

In ferma distribuirea apei se executa automatizat, iar hranirea animalelor va fi facuta automatizat.

Sarcina personalului din ferma este ca zilnic, sa controleze fiecare boxa, starea de sanatate a animalelor, functionarea instalatiei de adapare, distribuirea hranei, inchiderea usilor de la boxe, controlul functionarii corecte a instalatiilor de ventilatie, incalzire, etc.

Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave va fi insotita de masuri corespunzatoare si imediate.

Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare in compatimentele pentru maternitate, grasuni sau grasi si cand porcii au atins varsta si greutatea planificata.

Depopularea se face pentru tot compartimentul, deoarece conform fluxului tehnologic - dupa perioada in care se va curata, se dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile aferente, hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de suine.

Depopularea compartimentului se va face in maxim 10 zile.

Hranirea porcilor

Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 4 silozuri achizitionate prin proiect, 2 zilozuri pentru cereale si 2 zilozuri pentru strot.

Porcii vor fi alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta.

In alimentatia efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate, tinand cont de regimul de folosire la monta si greutate corporala, realizandu-se un consum zilnic de 2,8 kg nutret combinat in perioadele de asteptare si de gestatie.

Pentru scroafele lactante se va utiliza o furajare la discretie, consumul la aceasta categorie de animale fiind de aprox. 10 kg de nutret combinat pe zi. Tot la discretie va fi asigurat si consumul zilnic de apa, necesar metabolismului crescut precum si in procesul de producere a laptelui.

In prima parte a vietii, purcelul sugar valorifica foarte bine hrana si are un ritm de crestere accelerat, sporindu-si masa corporala de la nastere de circa 5 ori pana la varsta de o luna si de 10–12 ori pana la varsta de doua luni. In primele 3 saptamani de viata, purceii vor primi doar lapte matern. La varsta de 3 saptamani, purceii vor fi intarcati.

Alimentatia tineretului si a grasilor se va face in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta.

Cantitatea de hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea fiziologica a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, iar pe de alta parte de calitatea ratiei, volumul si densitatea ratiei.

Porcii din categoria 15-60 kg in finisare consuma 2 kg furaje pe zi, iar porcii din categoria 60-120 kg consuma 3 kg de furaje pe zi.

Adaparea porcilor

Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate categoriile de porcine, indiferent de sistemul de furajare.

Ferma este dotata cu gospodarie de apa compusa din: puturi de adancime medie, pompe submersibile, bazine de stocare si bazin hidrofor pentru asigurarea presiunii in hala. Presiunea in adapatori va asigura un debit de 0.5-0.8l/min.

Inaltimea de amplasare a adapatorilor tip cupa va fi de 20-35cm.

Numarul dispozitivelor de adapare va trebui sa permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte cu alti indivizi la accesul de apa. Boxele individuale vor avea fiecare cate o adapatoare, iar in boxele comune, cate 4 adapatoare/boxa pentru grasuni si 4 adapatoare/boxa pentru grasi.

Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru consumul uman.

Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca. 106.55 mc/an.

Iluminatul adapostului pentru porci

Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva 91/630/EEC, unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric, ele avand nevoie de lumina comparabila cu cea naturala din orele de zi. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru controlarea animalelor, ea neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor.

Sunt utilizate diferite lampi, fiecare avand propriile cerinte de energie.

Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte standardele privind operarea in siguranta si sa fie rezistente la apa. Sursele de lumina vor fi instalate astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de intretinere si control al activitatii in hala.

Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de iluminat:

- iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie rabatabile, care la temperaturi ridicate se coboara;

- iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de intretinere a echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii.

Dejectiile animaliere

Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii, structurii si compozitiei balegarului. Din punct de vedere al protectiei mediului, balegarul este cel mai important reziduu ce este administrat de ferma. Cantitatea anuala de balegar de porc, urina si mixtura de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie, continutul de nutrienti al hranei si de sistemul de adapare aplicat, ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. Cu cat sunt mai avansate stadiile de dezvoltare, cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii.

Dejectiile animaliere se scurg in canalele amplasate sub gratarele de beton ale halei, pardoseala fiind din gratare.  Aceste dejectii se colecteaza in acest spatiu, sub un pat de apa, toata perioada sederii animalelor in hala, dupa care – dupa fiecare ciclu - aceste dejectii sunt eliminate din bazinul amplasat sub hala si transportate la bazinul de stocare dejectii.

Halele vor fi spalate, dezinfectate si pregatite pentru un nou ciclu dupa livrarea fiecarei serii catre abatoare, inainte de repopulare.

Gestionarea dejectiilor

Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd, namolul de la porci, etc.) vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic.

Asistenta veterinara

Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat prin contract de prestari servicii.

Vidul sanitar

Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza decontaminarea fermei

Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul urmator:

- se evacueaza animalele din boxe;

- se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului;

- se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa;

- suprafata decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al maturilor sau al unor solutii decapante;

- se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar;

- se face curatenia mecanica;

- se aplica decontaminantul.

Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din cadrul fermei.

Mortalitatea animalelor

Animalele moarte vor fi transportate de catre o firma specializata la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special ( necropsie) destinat acestui scop.

Descrierea fluxului tehnologic  LINIE TAIERE+CARAMANGERIE

1.ZONA MURDARA

Recepţie cantitativă animale - la intrarea animalelor în incintă.

Punctul de control medical este dotat cu chiuveta cu apă rece cu acţionare nemanuală.

Asomare - Animalul este condus pe culuarul de aducctiune in boxa de asomare. Operatorul aplica asomatorul electric pe pielea animalului din zona cefei. La finalizarea timpului de asomare se deschide poarta laterala a boxei si acesta cade în afara boxei pe masa de primire porci asomati.

Ridicare pe linie - Se va lega piciorul porcului in carlig cu lant atasat la bratul pendular de ridicare si se va ridica cu ajutorul electropalanului cu lant pe linia de sangerare.

sângerare - Porcul asomat si ridicat avanseaza pe linia de sangerare pana deasupra cuvei de colectare unde se realizeaza injunghierea si colectarea sangelui. Sangele este condus pe conducta special realizata catre  rezervorul de sange. Spaţiul de sângerare este prevăzut cu spalator cu apă la 37 C si sterilizator pentru cuţite de +83oC, dozator săpun lichid. Dotarea va fi cu minim 2 cuţite.

Oparire/Depilare- Animalul este introdus in utilajul combinat de oparire si depilare unde se realizeaza indepartarea integrala a parului de pe corpul animalului. Utilajul propus functioneaza cu temperatura apei la 60-63 grade C si area u timp de depialrea a porcului de aprox 4 minute.

Extragere unghii, ridicare pe linie - Dupa finalizarea ciclului de oparire-depilare porcul este propulsat pe masa din inox de primire porcine depilate. Aici lucratorii extrag unghiile animalului, si il agata in carlig si in ridicatorul electric cu lant continuu pentru a-l aduce pe linia innalta de abatorizare.

Dotarea acestui punct este cu: spălător de mâini cu acţionare nemanuală, uscător de mâini, sterilizator pentru ustensile. Unghiile se colecteaza in recipienti de unde se transfera in camera de materiala necomestibile.

Finisare porcine depilate - Lucratorul aflat pe platforma fixa de finisare indeparteaza de pe corpul animalului firele de par eventual ramase pe corp dupa depilare. Acest punct de lucru este dotat cu o chiuvetă cu sterilizator pentru cuţite, în care lucrătorul va spăla şi steriliza cuţitul.

Dupa finisare, porcul este transferat catre sala curata de abatorizare prin accesul creat in peretele comun cu sala de abatorizare .

Trecerea din zona murdară în zona curată pentru personalul de deservire se face folosind dezinfectorul de cizme.

Din acest punct urmatoarele operatii: eviscerare, recoltare organe, despicare, finisare carcasa, control si clasificare se vor realiza pe posturile de lucru in care se executa aceste operatii si pentru abatorizarea porcinelor.

ZONA CURATA

Eviscerare – muncitorul se află pe platforma mobila de lucru şi începe deschiderea cavitatii abdominale. După ce cresteaza abdomenul, se trece la etapa de golire a cavităţii abdominale. Intestinele şi stomacul se depun in cuva inoxidabilă a sistemului de examinare intestine si organe, care dupa controlul veterinar le transporta direct în sala de indepartare a masei gastrointestinale. Punctul de lucru este dotat cu spălător de mâini cu acţionare nemanuală, sterilizator pentru cuţite.

Recoltare organe - Organele se agaţă pe cârligele rastelul de transport si control intestine/organe. Acest punct de lucru este dotat cu spălător de mâini cu acţionare nemanuală, sterilizator pentru cuţite, furtun cu pistol ştuţ-apă.

Despicare  - se realizează prin tăierea de sus în jos pe partea posterioară a animalului, cu ajutorul unui fierăstrău electric circular care este sterilizat după fiecare tăiere.

Acest punct de lucru are in dotare ferăstrău electric pentru despicare,spălător si sterilizator pentru ferăstrău mecanic, spălător de mâini cu acţionare nemanuală.

Control medico – veterinar

Medicul veterinar examinează şi reconstituie fiecare animal sacrificat în parte (semicarcasele, masa gastro intestinala si organe). În cazul în care un animal este suspect, acesta se izolează în camera de suspecte (sechestrate) 0 –40 C împreună cu organele până a doua zi, şi se aşteaptă decizia finală a medicului veterinar. Dacă este bun de consum reintră în circuitul cărnii bune consumului uman, dacă nu se evacuează către  spatiul de confiscate si apoi in exterior în vederea incinerarii.

Dotarea acestui loc de muncă este : - spălător de mâini cu acţionare nemanuală, sterilizator cuţite şi duş flexibil.

##### Cântărire - clasificare - refrigerare - livrare

După controlul sanitar veterinar, semicarcasele se cantaresc si clasifica de catre clasificatorul autorizat.

Urmeaza introducerea in spatiile de racire unde se asteapta pana ce carcasele ajung la temperatura internă de cca +7oC.

Din acest moment fie sunt livrate in  exteriorul unitatii, fie se stocheaza prin depozitare în spaţii frigorifice la 0 ÷ + 4 oC. Linia aeriană de transport carcase este prevăzută cu cântar aerian pentru carcase in punctul de livrare. Linia aeriană de transport şi depozitare la refrigerare este  suficient de înaltă încât previne atingerea carcaselor de pardoseală şi de pereţii depozitelor precum şi stropirea accidentală cu apa existentă pe pardoseală. Distanţa minimă a liniilor aeriene de transport carcasă în spaţiile de refrigerare este de 0,90 m fata de pereţi.

DESCRIEREA VESTIARELOR

S-a urmărit în mod special departajarea zonelor de abatorizare si procesare de zona de indepartare/prelucrare a intestinelor, precum şi un circuit de personal fără intersectări de fluxuri.

Organizarea unui vestiar tip filtru sanitar este urmatoarea: accesul  se face dinspre exterior, printr-un sas în vestiarul pentru hainele de oraş, se trece pe la duşuri şi se ajunge la vestiarul pentru hainele de lucru, iar de aici printr-un coridor  în zona de zona de productie aferenta. Exista de asemenea grup sanitar pentru fiecare vestiar. Acelaşi traseu se parcurge în sens invers la ieşirea personalului din sectii.

Sunt prevazute vestiare separate pentru urmatoarele zone: Padocuri, Abatorizare, Zona de subproduse.

În vestiare înălţimea minimă este de 2,5 m. Acestea sunt prevăzute cu spălătoare (1buc pentru 15 muncitori). Distanţa între lavoare va fi de minim de 0,25 m. Duşurile tip cabină vor fi câte unul la 10 muncitori, cabinele de wc – 1 la 50 muncitori (separat pentru femei şi bărbaţi acolo unde este cazul), cu dimensiunea minimă de 0,90x1,40 m, iar la bărbaţi se vor prevedea pisoare.

Filtrul sanitar este asigurat şi la intrarea şi la ieşirea personalului lucrativ din spaţiile de producţie şi din clădire, pentru fiecare zonă caracteristică de lucru.

Echipamentul din vestiare se colecteaza la sfarsitul fiecarei partide de lucru din vestiarul de haine de lucru si va fi predat unui operator de spalatorie/curatatorie sau se va autoriza o spalatorie proprie.

TEHNOLOGIA DE CRESTERE A SUINELOR

Hranirea suinelor

Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 4 silozuri achizitionate prin proiect.

Suinele vor fi alimentate in concordanta cu greutatea lor corporale, in sistemul de hranire permanenta.

Ingrasarea pentru carne

Ingrasare pentru carne (timpurie) este cel mai convenabil din punct de vedere economic si se poate practica cu succes in exploatatiile familiale, deoarece suinele ating la varsta de 7-8 luni greutatea de 100-110 kg/cap. Ingrasarea timpurie are avantajul ca suinele in varsta de 3-4 luni sunt supusi unui proces intens de crestere si ingrasare. De asemenea prin ingrasarea timpurie se obtine o carne gustoasa cu mai putina grasime.

Pot fi supusi acestui sistem de ingrasre purceii proveniti din rase precoce cu un potential mare de crestere si dezvoltare. In exploatatiile familiale sunt ingrasati in acest sistem, porcii albi, care au la baza Marele Alb sau metisi cu rasa Landrace.

La varsta de 3 luni, cand au greutatea de 25-30 kg purceii sunt trecuti in categoria porci la ingrasat. Hrana de baza trebuie sa fie concentratele (uruieli de cereale), completate cu nutreturi proteice (srot de floarea soarelui sau soia, lapte degresat sau zer) cu vitamine, saruri minerale sau nutrienti combinate. Nutreturile  suculente sau masa verde pot constitui doar un supliment de hrana, pentru a stimula digestia. Coeficientul de digestabilitate al furajelor trebuie sa fie peste 85%.  Orzul trebuie sa detina ponderea in amestecul de concentrate in perioada de crestere si ingrasare.

Sectorul montă - gestaţie

Pentru însămânţare, scroafele şi scrofiţele se vor introduce în boxe individuale unde se efectua prima şi a doua însămânţare, urmând a se transfera în boxe comune, după contre gestaţiei la 30 - 35 zile.

La încheierea grupei, se completează fişa tip (nr. grupei, data montei, nr. anim montate, data fătării) şi se operează în registrul de reproducţie (grupa nr., boxele nr., anim montate, data montei, dată fătării, animalele revenite în călduri).

Comasarea femelelor în aşteptare, se poate face la 12 - 14 zile, prin unificarea animale din 2-3 boxe cu date apropiate de înţărcare sau de începere a depistării (la scrofiţe). Scrofiţe care la data începerii depistării şi scroafele de la data înţărcării nu intră în călduri timp de 43 zile reformează ca animale cu sterilitate instalată şi se scot din sectorul de reproducţie. Femele diagnosticate ca negestantie la examenul clinic, se reformează.

Este sectorul unde sunt însămânţate scroafele şi unde acestea stau pe perioada de gestaţiei.

Durata ciclului de reproducţie este de 145 zile ( maxim 2,5 cicluri/an ) din care:

- 114 zile gestaţie ;

- 20 zile fătare şi alăptare ( săptămânal 10-12 scroafe fată 10-11 purcei vii, din scroafele rămase gestante);

- 11 zile repaus şi pregătire pentru montă.

Adăpătorile sunt cu suzetă ( câte 2 suzete/boxă ); acest sistem elimină pierderile de apă şi implicit duce la scăderea cantităţilor de dejecţii lichide.

Igienizarea boxelor se face prin spălare cu jet de apă, o dată pe săptămână.

Cerinţele nutritive variază în funcţie de vârstă, regim de utilizare la montă, greutate corporală şi stare fiziologică.

Transportul furajelor în hală se face prin intermediul unui transportor; administrarea furajelor

se face manual, în hrănitori, de 2 ori/zi, câte 4-5 kg/cap/viei şi 2,5- 4,5 kg/ cap/scroafă.

Sectorul vieri şi laboratorul de însămânţări artificiale

Vierusii ce urmeaza a fi utilizati pentru montaasu insamantare trebuie sa corespunda din punct de vedere al originii, al conformatiei si al constitutiiei, dar si al capacitatii de reproductiei.

Varsta optima pentru inceperea activitatii vierilor la reproductive este cuprinsa intre 8-10 luni, la o greutate de 115-125 kg.

Se recomanda cazarea vierilor de reproductive in boxe individuale, asigurandu-se conditii de hranire diferentiate in functie de varsta si de greutatea corporala a animalului. Suprafata boxei individuale variaza inte 3 -6 mp si trebuie sa asigure spatiu suficient de odihna, precum si posibilitatile de miscare.

Hranirea vierilor se face cu ajutorul unor hranitoare automate, distribuirea nutretului efectuandu-se automat, cu distribuitoare de diferite tipuri. Hrana  trebuie sa contina toate substantele nutritive si energia metabolizabila necesara organismului, iar sub aspect cantitativ sa fie asigurat la nivelul a 2,5 -3,5 kg/zi, in functie de dezvoltarea corporala, starea de intretinere si intensitatea de folosire la reproductive.

Apa va fi administrate la discretie, necesarul zilnic fiind da 10-15 litri. Pentru monta naturala, in unitatile de producere a porcului commercial destinat abatorizarii se calculeaza 1 vier la 25-30 de scroafe, iar in unitatile de selectie 1 vier la 5 scroafe.

Este sectorul în care se recoltează şi se colectează materialul seminal de reproducţie pentru însămânţarea artificială.

Sectorul maternitate

Transferul scroafelor şi scrofiţelor gestante în sectorul de maternitate, se va face în linişte, înainte de populare, compartimentele din maternitate vor fi dezinfectate şi preîncălzite asigurându-se o temperatură de 18-20 C. In ziua fătării, scroafelor li se va administra numai apă, iar a doua zi după fătare li se va administra 1 kg de furaj. Cantitatea de furaje va creşte treptat astfel încât în ziua a şaptea să se ajungă la 3.5 - 4.5 kg furaje, limită ce se va menţine până îi ultima zi de lactaţie. In ziua înţărcării, scroafelor nu li se vor administra furaje. În furajul administrat în primele zile se va introduce în scop laxativ, 25% şrot de in şi 25% tărâţe din raţia zilnică. Distribuirea furajului în maternitate se face manual.

Reţetele furajere se compun din cereale, nuclee proteice, premixuri vitamino-minerale.

Apa de băut se asigură în permanenţă, la nivelul necesarului. În timpul fătării, se va asigura o

temperatură a mediului ambiant de 22-24° C, iar în zona culcuşului purceilor, deasupra covoraşului, de 30-32° C, care va scădea odată cu înaintarea în vârstă a purceilor.

Pentru evitarea curenţilor şi a accidentării purceilor, în primele 4 zile de viaţă, la boxele cu grătar total se asigură obligatoriu covoraşe în zona de grătar a purceilor.

Imediat după fătare, purceilor li se taie ombilicul la 4-5 cm lungime şi se tamponează cu tinctură de iod sau alcool, apoi se şterge bine de mucozităţi zona nazală şi cavitatea bucal precum şi întreg corpul cu tifon sau prosop curat, atât pentru stimularea respiraţiei cât şi pentru activarea circulaţiei.

După aceste acţiuni, purceii se repartizează la sfârcuri, după ce acestea au fost verificat prin scoaterea primelor jeturi de lapte. Numărul de purcei este în funcţie de greutatea corporală \ capacitatea de producţie a acesteia. Totodată, se vor obişnui astfel cu locul lor de odihnă pe covoraş, sub becul cu raze infraroşii.

După încheierea compartimentelor de maternitate, se completează fişa de lot care se ţin la zi până la înţărcare.

După fătare, la purcei se efectuează următoarele operaţiuni:

-tăierea colţilor;

-dirijarea la supt (cei mai mici la sfârcuri pectorale);

-codotomia (practicată de obicei la a doua, a treia vertebră codală);

-administrarea fierdextranului.

Hrănirea: începând cu vârsta de 14-15 zile se administrează purceilor furaje combinate din reţeta 0-1 încantităţi mici, pentru a se păstra prospeţimea.

La vârsta de 10-15 zile, se face castrarea masculilor destinaţi îngrăşării iar la 3 săptămâni se însemnează scrofiţele pentru reproducţie.

Pe tot parcursul perioadei de alăptare se fac mai puţine uniformizări la purcei şi cu această ocazie se lotizează cu mare exigenţă în ziua înţărcării, se eliberează întreg compartimentul pentru a fi supus programului de curăţenie şi dezinfecţie. Totodată se fac reparaţiile la utilaje şi instalaţii, înlocuindu-se cele necorespunzătoare.

Sectorul tineret porcin (creşa)

Tineretul înţărcat se transferă din maternitate în sectorul de creştere în compartimente dezinfectate şi preîncălzite, în perioada când condiţiile o impun, astfel încât, înainte de populare, temperatura în adăpost să fie de 25-27 °C.

O dată cu încheierea compartimentului se întocmeşte şi fişa de lot care se ţine la zi pe toată perioada de creştere.

Densitatea la populare este de 0.16-0.20 mp/cap, iar în perioada a doua de creştere 0.25-0.28 mp/cap, în funcţie de greutatea medie la livrare.

Distribuirea furajelor în hale se execută mecanizat sau manual, alimentându-se hrănitoarele semiautomate montate în bateriile de creştere. In primele 5-6 zile de înţărcare, când furajarea se face restricţionat, distribuirea furajelor se face manual. Pentru evitarea risipei de furaje şi a curenţilor în bateriile cu grătar total, se va acoperi cu covor de cauciuc sau tablă circa 30-50% din suprafaţa grătarului bateriilor, în zona din faţa hrănitorului.

Depopularea compartimentelor de tineret se va face în totalitate, după care acestea se vor supune

dezinfecţiei, după acelaşi procedeu ca la maternitate. Concomitent cu dezinfecţia se face reparaţia la utilaje şi instalaţii, înlocuindu-se cele necorespunzătoare.

Popularea şi depopularea se fac pe baza unui program stabilit conform fluxului tehnologic şi a corelării spaţiului între maternitate şi tineret.

Se va aplica metoda totul plin, totul gol. Compartimentele sunt spălate si dezinfectate după fiecare depopulare, perioada de repaus fiind de maxim 3 zile.

Sectorul îngrăşare

Tineretul, în greutate de 25 kg, se transferă din sectorul de creştere în sectorul de ingrăşare, în compartimente dezinfectate şi preîncălzite, în perioada când condiţiile o impun, astfel încât înainte de populare temperatura în adăpost să fie de 18-20° C.

Omogenitatea materialului biologic, urmărită în sectorul de îngrăşare, determină mărimea

colectivităţilor, acestea limitându-se de regulă la grupuri de 30-50 capete, iar dimensiunea optimă a compartimentelor este dată de numărul de boxe ce pot fi populate în câteva zile şi depopulate simultan, pentru operaţia de curăţenie şi dezinfecţie.

Hrana este preparată la moara din incinta fermei. Transportul furajelor în hală se face prin intermediul unui transportor cu noduri, administrarea furajelor fiind complet automată.

Conditiile de microclimat sunt mentinute prin intermediul centralei termice cu combustibil solid si al sistemului de ventilatie.

Depopularea halei se face conform cu fluxul tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare in ingrasatorie si cand porcii au atins varsta de livrare si greutatea planificata.

Depopularea se face pentru intreg compartimentul, indiferent de greutatea corporala realizata de unele animale ramase in urma cu cresterea, deoarece- conform fluxului tehnologic - dupa 5 zile hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de grasuni.

Sectia de procesare a carnii

In sectia de fabricatie produse din carne vor fi realizate urmatoarele produse:

- produse proaspetete: carne tocata, carne preparata, carnati proaspeti

- produse fierte si/sau afumate

- produse crud-uscate

Procesarea carnii se rea lizeaza dupa urmatorul flux de productie:

Tocare - Carnea transata in bucati potrivite pentru tocare se aduce in carucioare de tip cimber la masina de tocat carne de unde se obtine carne tocata de anumite granulatii in functie de produsul dorit. Carnea rezultata se va transfera catre ambalare daca se va livra ca atare sau catre utilajul de malaxare.

Malaxare - carnea tocata se transfera catre malaxor in care se intruduc si condimentele cantarite dupa reteta dorita unde se omogenizeaza si se transfera in depozitul de maturare sau catre utilajul de umplere

Umplere - pastele condimentate se introduc in utilajul de umplere - sprit - care procedeaza la introducerea carnii in membrane adecvate fiecarui produs. Daca se folosesc membrane naturale, acestea au fost pregatite in prealabil prin inmuiere in spatiul special amenajat.  Pot fi obtinute produse din gama salamurilor sau carnatilor, inclusiv inrudite cu acestea. Carnatii proaspeti se vor trimite catre zona de ambalare, iar salamurile sau carnatii care vor fi prelucrati termic se vor agata pe betele speciale atasate la carucioarele pentru firbere si afumare.

Saramurare - Produsele obtinute din piese anatomice intregi cum ar fi pieptul de porc, muschi afumat, kaizer, costita, pastrama, oase afumate, etc. se vor introduce in bazine de saramurare in care vor astepta in functie de produs si de indicatiile tehnologului. Cand carnea este saramurata suficient se vor se vor agata pe betele speciale atasate la carucioarele pentru firbere si afumare si se vor transfera in zona de tratament termic.

Legare specialitati - Produsele obtinute din piese anatomice intregi sau produsele legate strans cu sfoara alimentara din gama muschi tiganesc, vor fi pregatite pe masa de legare si agatate pe carucioarele tip rastel pe care se vor transfera catre celula de fierbere-afumare.

Fierbere si afumare - produsele care necesita fierbere si/sau afumare sunt cele tocate si umplute sau piesele anatomice saramurate. In functie de produs si de incarcarea celulei, se va alege un program de procesare termica potrivit din baza de programe a celulei de fierbere si afumare cu computer. Celula de afumare foloseste drept sursa de energie termica curentul electric si ca sursa de fum fulgii de lemn (rumegus special) de granulatii diferite.

Conditionare produse crud-uscate - Exista un spatiu cu atmosfera controlata - temperatura si umiditate - pentru maturarea produselor crud-uscate propuse. Salamurile crud-uscate, carnatii si alte specialitati vor astepta in atmosfera controlata un numar de zile potrivit pentru obtinerea produsului dorit.

- Racordarea la retelele utilitate existente in zona :

Racordarea la energia electrica se va realiza din reteaua SC ENEL Distributie Dobrogea SA existentă în zonă. Conform avizului Enel, iar noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă.

Instalaţiile aferente fermei sunt racordate la reteaua electrica nationala. Instalaţiile electrice sunt amplasate în podul tehnic, deasupra panourilor de protecţie a tavanelor, cu asigurarea accesului pentru a se permite intervenţii tehnice în orice moment. Cablurile electrice care sunt amplasate pe pereţi sunt montate în tuburi inchise.

S-a avut grijă ca sistemul de iluminat folosit să fie astfel ales încât să nu modifice culorile. Corpurile de iluminat sunt acoperite de carcase incasabile.

In toate spaţiile exista sistem de iluminare şi  prize cu capac etans.

Iluminarea necesară în principalele faze tehnologice este :

- 220 lucşi/m2

- la recepţie animale

- la nivelul fiecărui utilaj sau punct de lucru

- pe rampele de încărcare şi descărcare carne pe timpul nopţii

- pe coridoarele de transport

- 550 lucşi/m2 la:

- control sanitar-veterinar antemortem

- asomare, coridoare aferente

- control sanitar – veterinar al carcasei, organelor şi masei gastrointestinale

- reconstituirea şi recontrolul sanitar – veterinar al carcaseii, organelor şi masei gastrointestinale

- fasonare şi control final al organelor

- 110 lucşi/m2

-  la nivelul cel mai de jos al produselor depozitate în spaţiile de refrigerare

Iluminatul incintei este realizat pe stâlpi cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur.

Tabloul general este închis în dulap cu cheie  si este echipat cu aparate de cea mai bună calitate, în conformitate cu detaliile din proiect.

Toate lucrările vor fi in concordanţă cu normative de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică, pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice la consumator, normativ pentru proiectarea şi execuţia protecţiei împotriva trăsnetului.

Pentru o buna functionare a fermei si a face economii la energia electrica se va achizitiona un sistem fotovoltaic ce se va amplasa pe hala adapost porci cu o putere de 67 kw la putere maxima. Pe timpul zilei putem spune ca acest sistem face fata la intreaga ferma nefiind necesar consul din reteua electrica, astfel se poate face contract cu furnizorul de enbergie elctrica pe sistem de consum de noapte unde vom avea un tarif mai mic.

Pentru sitruatii de urgenta se va achizitiona un generator pe motorina care intra automat pe atunci cand sistemul public cade iar afara ar fi noapte sau innorat.

Racordarea la rețeaua de alimentarea cu apă se face din reteaua RAJA urbana existenta in zona. Apa rece se încadrează in indicii de potabilitate conform legislaţiei în vigoare privind calitatea apei destinate consumului uman. De precizat că nu se foloseste decât apă potabilă pentru toate spaţiile.

Conductele de apă rece şi caldă din spaţiile de producţie sunt realizate din sau polipropilena, sunt susţinute pe suporţi metalici galvanizati sau inoxidabili şi se vor monta prin pardoseala, prin pod sau pozate aparent. Presiunea maxima admisă este de 6 bar.

După montaj conductele au fost supuse la proba de presiune şi de etanşeitate. Apa caldă necesară în procesul de producţie precum şi la vestiare este produsă de centrala termică. S-a montat o centrala termica cu combustibil solid si peleti. Presurizarea apei reci se face în spatiul tehnic. În abator se foloseste apă premixată de +37oC.

Toate spaţiile din abator se spala cu ajutorul unor instalaţii mobile de spumare, si sunt clatite cu apă.

În incinta unitatii este amplasat un număr suficient de utilităţi pentru igienizarea personalului de deservire şi a utilajelor la toate etapele de abatorizare.

- Modul de evacuare al apelor menajere:

Colectarea dejectiilor proventite de la ferma se face in bazinele de sub hala si apoi la finalul celor 180 zile se trimit catre bazinul colector de dejectii de 150 mc.

- Fosa septica  pentru linie taiere, carmangerie de 15 mc.

- Colectare separata a sangelui prin conducta si catre rezervorul de sange

- Canalizare la grupurile sanitare, fosa septica de 7,5 mc spatiu anexa

Panta de scurgere a pardoselii este de 2%, iar în camerele frigorifice de 1%.

Conductele principale de canalizare interioare au diametru mare (160 - 200 mm).

Colectarea apelor din spaţiile de producţie este realizata cu rigole sau sifoane de canalizare din inox cu garda hidraulica si avand sita cu ochiuri de 4 mm diametru.  Apele uzate sunt preluate de reteaua principala de canalizare realizata din conducte de PVC iar particulele raman in sita.

Exista colectoare cu guri de vizitare etanse pentru igienizare. Apele uzate tehnologice colectate sunt trecute printr-un separator de grăsimi ce este amplasat în exteriorul clădirii abatorului, astfel încât să permită o intervenţie uşoară pentru igienizare.

În spaţiile de refrigerare elementele de răcire sunt prevăzute cu sistem de colectare şi de evacuare a condensului in reteaua de canalizare.

Apele pluviale sunt conduse prin pantele platformelor betonate către gurile de canalizare din incinta. Staţiile pentru spălarea şi dezinfecţia mijloacelor auto de transport animale vii şi transport carne sunt prevăzute şi ele cu canalizare proprie, care se evacuează în canalizarea incintei.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: dupa terminarea executiei lucrarilor se va reface amplasamentul prin nivelarea terenului, innierbarea lui si plantarea de arbusti;

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:nu este cazul; accesul in incinta se va realiza din strada Aleea platformei, nr. 1.

-Resursele naturale folosite in constructii si functionare :se vor  utiliza  resursele naturale specifice zonei . Se va utiliza piatra naturala , lemn pentru tamplarii si fatade aparente furnizate din plan local utilizata pentru fatade, respectiv pentru amenajarea interioara a imobilului.

# Metode folosite in constructie:

# La realizare intregii ferme de porci,  sunt prezente 3 sisteme constructive distincte:

# Sistemul constructiv format din - cadre din otel,- stalpi, grinzi, pane,- contravantuita 	vertical in plan transversal si longitudinal, si orizontal in planul acoperisului.

Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri cu termoizolatie.

Legatura intre stalpii din otel si fundatii este de tip „articulat”. Suprastructura de rezistenta din otel se va asambla cu suruburi de inalta rezistenta (SIR) nepretensionate, GRUPA 8.8.

Pentru realizarea constructiei, pentru partea de rezistenta, in proiect s-au prevazut:

- beton de egalizare Clasa C8/10;

- beton armat turnat in  fundatii, cuzineti, grinzi fundatii, de clasa C16/20;

- beton armat turnat in pardoseala groasa de 15 cm, armat cu fibre metelice;

- otel PC52;

- pardoseala de 15 cm grosime, se va realiza prin driscuire mecanica, cu un strat de uzura din cuart, de min. 3 mm grosime;

- otel laminat OL37 – 2k, pentru realizarea suprastructurii de rezistenta;

- electrozi E42 - B;

- suruburi de inalta rezistenta (SIR), grupa 8.8, nepretensionate

Adancimea de fundare este Df = -1,30 m dimensiune raportata la cota terenului natural CTN.

Fundatiile sunt izolate sub stalpi, formate din bloc si cuzinet, si legate prin grinzi din beton armat.; acestea se vor turna peste un strat de beton de egalizare de 5 cm C6/7.5 (B50). Fundatiile se vor turna din beton C16/20(B250).

Pardoseala: in adapostul animalelor se executa din panouri de beton sprijinite pe o stuctura din beton armat. Panourile sunt prevazute cu fante prin care dejectiile se scurg in bazinul colector executat sub pardoseala. In zona spatiilor pentru personal si sectia de procesare, pardoseala se executa din placi ceramice.

Finisaje

Finisajul exterior: panouri termoizolante

Finisajul interior: in zona de adapost si linia de taiere panouri termoizolante pe care se aplica un strat de vopsea, pentru curatare periodica. In zona pentru personal, se vor aplica straturi de vopsea lavabila in birouri si placi ceramice in filtrul sanitar, farmacie si laborator.

# Acest sistem constructiv este prezent la urmatoarele constructii:

    - Hala porci

    - Linie de taiere + Carmangerie

    - Moara FNC

# Sistemul constructiv format din cadre din beton armat armat cu zidarie din beton.

# Fundatiile vor fi continue din beton armat.

La realizarea structurii  se vor folosi materiale obișnuite, utilizate în mod curent la acest tip   de construcții. Materialele principale sunt următoarele:

Betoane:  C16/20 (Bc250) în elementele din beton armat.

Oțel beton: OB 37 - la armăturile de rezistență transversale, la armăturile constructive și de montaj; PC 52 - la armăturile de rezistență longitudinale rezultate din calcul sau pe baza procentelor minime de armare.

Materialele folosite (betoane și oțeluri) vor respecta condițiile cerute de standardele de produs, precum și STAS 10107/0-90 și NE 012-2007.

Toate elementele din lemn se vor trata anti-insecte, anti-fungicide și anti-foc (prin ignifugare trebuie asigurată o rezistență la foc de min. 1h). Materialul lemnos de rășinoase va fi de calitate superioară (clasa extra) conform STAS 1949/86: uscat, fără putregai, neregularități, crăpături în lungul fibrelor, noduri, zone îmbibate cu rășină, etc.

# Acest sistem constructiv este prezent la urmatoarele constructii:

- Bazin dejectii, fose septice.

# Sistemul constructiv format din zidarie portanta de BCA (samburi + centuri din beton armat) cu grosimea de 25 cm, intarita cu samburi si centuri din beton armat. Peretii sunt realizati din BCA. Planseele sunt executate din beton armat. Invelitoarea va fi realizata din tigla metalica pe sarpanta de lemn. Fundatiile vor fi de tip talpi continue sub ziduri si se vor realiza din beton armat.

La realizarea structurii  se vor folosi materiale obișnuite, utilizate în mod curent la acest tip de construcții. Materialele principale sunt următoarele:

Betoane:  C16/20 (Bc250) în elementele din beton armat.

Oțel beton: OB 37 - la armăturile de rezistență transversale, la armăturile constructive și de montaj; PC 52 - la armăturile de rezistență longitudinale rezultate din calcul sau pe baza procentelor minime de armare.

Materialele folosite (betoane și oțeluri) vor respecta condițiile cerute de standardele de produs, precum și STAS 10107/0-90 și NE 012-2007.

Toate elementele din lemn se vor trata anti-insecte, anti-fungicide și anti-foc (prin ignifugare trebuie asigurată o rezistență la foc de min. 1h). Materialul lemnos de rășinoase va fi de calitate superioară (clasa extra) conform STAS 1949/86: uscat, fără putregai, neregularități, crăpături în lungul fibrelor, noduri, zone îmbibate cu rășină, etc.

Finisaje

Finisajul exterior: tencuieli lavabile de exterior

# Finisajul interior: pardoseli – gresie anti-derapanta, finisaje la pereti – tencuieli lavabile, corpuri de iluminat, tamplarie PVC.

# Acest sistem constructiv este prezent la urmatoarele constructii: Spatiu anexa.

Planul de executie, cuprinzand faza de construictie, punerea in functiune, explaotare, refacere si folosire ulterioara :

- Organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public.

- Se va realiza împrejmuirea organizării de șantier cu gard metalic temporar.

- Accesul auto și pietonal va fi controlat și se va face pe latura vestică a terenului din drumul stradal existent.

- Baracamentul va fi construit din containere modulare ce vor adăposti depozitele de materiale de construcții, de scule și echipamente, biroul organizării de șantier, sala de mese.

- Se vor amplasa toalete ecologice prevăzute cu lavoare.

- Pe latura sudică a amplasamentului, in incinta organizarii de santier, se va amenaja o platforma pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deseurilor generate.

- Zonele de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere/recipienți/pubele de capacitate corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora.

- La ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta, pe câte o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului.

- Materialul rezultat din excavare (pământ) nu se va depozita în incinta organizării de șantier, acesta fiind transportat pe măsura desfășurării lucrărilor, în locuințe desemnate de către Primăria  comunei Negru Voda prin Autorizația de Construire.

- Este prevăzută realizarea iluminatului perimetral – periferic al șantierului pe timp de noapte.

- În incinta șantierului se vor organiza pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile.

Deoarece terenul  de fundare din amplasament  loess – praf argilos loessoid, face parte

din grupa pamanturilor sensibile la umezire, se vor adopta si respecta cu strictete,  atat prin     proiectare,  executie cat si in timpul exploatarii constructiei, masurile  prevazute in “Np 125-2010 - Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire ( proiectare, executie, exploatare)”, pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata ca de exemplu:

- Colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei sapaturilor prin amenajari adecvate ( pante , puturi , instalatii de pompare , etc. ) ; in situatia in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii , acesta va fi indepartat  imediat  inainte de turnarea betonului ;

-  Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiei , atat in perioada executiei cat si pe toata  durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate ( trotuare , compactarea terenului in jurul constructiei , executia de strate etanse din argila , pante corespunzatoare , rigole , cavalieri , etc. );

- racordurile şi conductele subterane vor fi proiectate şi executate în aşa fel încât să fie în perfectă stare de funcţionare, pe întreaga perioadă de exploatare normală, pentru evitarea infestării şi poluării terenului şi acviferului.

- trotuarul din jurul constructiei  va avea o latime minima de 1,00m si se prevede cu o

panta de 5 º spre exterior ; acesta se aseaza pe un strat de 20 cm de pamant stabilizat si se prevede la margine cu un pinten de 20 x 40 cm;

- Umpluturile ce se vor realiza in jurul fundatiilor si sub pardoseli se vor executa din roci coezive ce se incadreaza STAS-ului 2914-84 (se recomanda utilizarea de pamant galben sortat

praf argilos sau argila prafoasa) adus la umiditatea optima de compactare conform STAS 1913/13-83 dispus in straturi elementare de 15-20cm, compactate mecanic  sau manual pana la atingerea unui grad de compactare de minim 92% si mediu 95% conform prevederi normativ C56/85,C29/85 si  STAS 9850/89.

- Clasa de importanţă a construcţiei este clasa III-a.

- Se va da o deosebita atenţie recepţiei materialelor de bază, ce intră in operă, pentru care se va solicita de la furnizori certificate de calitate.

- Pentru toate fazele determinante, specificate în programul de verificare a calităţii lucrărilor, se vor încheia procese-verbale, între beneficiar,proiectant si executant.

- În toate cazurile, în care apar necorelări între situaţia de pe teren şi proiect, se va solicita proiectantul.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul;

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare - nu este cazul;

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) - nu este cazul;

- Alte autorizatii cerute pentru proiect : - Autorizatii de functionare Inspectoratul de Urgență, Direcția de sănătate a Populației.

- Localizare proiect  :

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 - nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind – sunt vizibile pe planul de încadrare in zona:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia – zona de locuinte si servicii;

- politici de zonare şi de folosire a terenului - nu este cazul;

- arealele sensibile: nu este cazul;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori: nu este cazul;

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): Cladirea nu prezinta impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, nu produce zgomote sau vibratii;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) - nu este cazul;

Magnitudinea şi complexitatea impactului :

Impactul prognozat asupra populației, mediului social și economic va fi unul pozitiv, direct, permanent, pe termen lung, prin faptul că atat pe perioada de construcție cât și pe perioada de funcționare a Fermei se vor crea locuri de muncă și se vor suplimenta veniturile la bugetul local și de stat.

Mediul este supus activității umane în limite admisibile, indicele de poluare globală (IPG) fiind estimat la 1,75.

Pentru a menține factorii de mediu în limitele admisibile se vor respecta în mod riguros tehnologiile și se va reliza o monitorizare continuă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului.

Impactul asupra florei și faunei de pe amplasament: Pe amplasament nu s-au identificat specii de plante, reptile, amfibieni, păsări care sa fie enumerate în fișele standard Natura 2000 pentru care au fost declarate siturile ROSCI0065 Delta Dunării si ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe.

Impactul asupra solului: este dat atât de amprenta la sol a construcțiilor cât și de deșeurile generate de lucrările de construcție a Fermei. Prin gestionarea judicioasă a acestora ( depozitare selectivă pe platformă betonată și preluare de societăti autorizate ), impactul asupra solului va fi minim.

Impactul asupra apei: lucrările de construire a Fermei nu sunt de natură să influențeze calitatea apelor.

Impactul asupra bunurilor materiale, patrimoniului istoric si cultural: Pe amplasament nu există construcții aparținând patrimoniului istoric si cultural.

Impactul asupra aerului /climei: pe perioada realizării lucrărilor de construcție a Fermei aerul va fi afectat nesemnificativ de emisiile provenite de la functionarea utilajelor utilizate. Impactul va fi direct, pe termen scurt si reversibil. Clima nu va fi afectata de implementarea proiectului.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Prin lucrarile de construire a Fermei nu se va aduce un impact negativ asupra peisajului.

Zgomot si vibratii: sursele de zgomot sunt date de utilajele utilizate in construirea Fermei . Aceste surse nu sunt de natura sa afecteze decat temporar si nesemnificativ zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului – impactul global prognozat va fi pozitiv, pe termen lung;

- probabilitatea impactului- asupra factorilor de mediu mentionati anterior – nu se estimeaza un impact negativ semnificativ.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul care se va inregistra pe amplasament va fi pe perioada de restaurare si reabilitare si va fi reversibil

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului- nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.

- natura transfrontieră a impactului: proiectul analizat nu prezinta un impact de mediu in context transfrontiera.

- probabilitatea impactului - nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra\mediului - nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul.

IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor – Construcția nu poluează apele.;

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul - nu este cazul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: - nu

este cazul;

- Protecţia aerului:

În perioada executării lucrărilor de construcții se vor produce emisii în aer datorită activității parcului de utilaje care realizează lucrările, noxele provenind de la utilajele echipate cu motoare Diesel (sau benzină). Emisiile atmosferice rezultând din funcționarea acestor utilaje sunt caracterizate în principal prin emisii de gaze și particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile ușoare, pulberi conținând plumb și compuși sulfurați. Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi în principal următoarele utilaje și mijloace de transport.

Cantitatea de emisii generată pentru fiecare tip de poluant în parte depinde de mai mulți

factori, astfel :

- numarul de kilometri parcurși și viteza autovehiculelor ;

- tipul și vechimea motorului ;

- perioada de funcționare a sursei ;

- puterea motorului ;

- consumul de carburant pe unitatea de putere ;

- mediul în care se desfășoară activitatea : urban/rural

Cunoscând aceste date există metodologii de calcul a emisiilor de poluanți în atmosferă, cea mai cunoscută fiind metodologia CORINAIR promovată de Agenția Europeană de Mediu care utilizează factorii specifici de emisie.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Asigurarea ambianţei acustice în încăperile de locuit: nivel de zgomot interior (provenit din exteriorul încăperii) - max.35 dB.

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea elementelor delimitatoare ale spaţiilor astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel  corespunzător condiţiilor în care sănătatea să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un confort minim acceptabil.

Criterii, parametri și niveluri de performanță:

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian pe orizontală: indice de izolare al peretelui (valoare admisibilă):

- la încăperi de locuit

- faţă de exterior a clădirii: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 60, indice de izolare Rw = 41 db.

- faţă de celelalte încaperi ale imobilului: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- la orice încăpere a construcţiei

- faţă de incaperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării:  nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator – Lz = 75, indice de izolare Rw = 51 db.

- Asigurarea izolării acustice a spaţiilor la zgomot aerian sau de impact – pe verticală

- faţă de exteriorul clădirii (nivel zgomot perturbator 60 db(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 41 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 57 dB(A)

- faţă de celelalte încaperi - nivel zgomot perturbator – 75 dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- la orice încapere a construcţiei faţă de încăperi vecine adiacente sau faţă de coridoare, holuri, casa scării - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

- faţă de coridoare, casa scării, alte spaţii similare - nivel de zgomot perturbator 75  dB(A)

- pentru zgomotul aerian Rw = 51 dB(A)

- pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)

Asigurarea îmbunătaţirii izolării la zgomotul de impact corespunzătoare pardoselilor - indice de ameliorare la zgomot de impact ( I i ((E i) se va stabili în funcție de tipul încăperilor și pardoselilor utilizate conform normativului C125 și STAS 6156, astfel încât prin adiţionare cu indicele de izolare Rw al planşeului să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planşeu şi pardoseală.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii - nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - nu este cazul.

- Protecţia solului şi a subsolului

Factori de mediu SOL/SUBSOL:

- conţinutul şi concentraţia maximă admisă a substanţelor nocive trebuie să respecte prevederile STAS 1481.

- condiţii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:

- să reziste la solicitări mecanice

- să fie impermeabile

- să  reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi de peste 40 grade Celsius.

- să reziste la eroziunea suspensiilor din apă

- să aibă o suprafaţă interioară cât mai netedă

Depozitarea deșeurilor generate se va face numai în recipienți speciali sau direct în mijloace de transport, iar evacuarea lor de pe amplasament va fi efectuată la sfârșitul fiecărei zile.

Interzicerea efectuării de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării, pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier.

Achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere chiar și pe suprafețele betonate, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol/subsol.

Gestionarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal decopertat și utilizarea lui pentru readucerea la starea inițială a amplasamentelor afectate de lucrări.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate - nu este cazul.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Principalele elemente legate de impactul realizării obiectivului asupra așezărilor umane și  sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

• zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării

lucrărilor. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort se impune

luarea unor măsuri, precum cele prezentate în capitolul 4.3 al memoriului;

• alterarea temporară a calității aerului în zonele învecinate șantierului, determinată de

creșterea concentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de

construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile -

arderea combustibililor. Măsurile în vederea eliminării sau diminuării acestui impact sunt cele prezentate la capitolul.

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

-tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate – deseurile menajere rezultate din exploatarea cladiri;

-modul de gospodărire a deşeurilor – se vor colecta in europubele si se vor depozita in locurile speciale amenajate de catre Primarie.

Pentru deșeuri s-au prevăzut următoarele măsuri.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încăt să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Asigurarea capacităţii de colectare a deşeurilor menajere: contract cu firmă de salubritate.

Gunoiul se va depozita în pubele cu capace etanşe (tip Europubele), astfel încât să se  împiedice:

- emisia de mirosuri  dezagreabile

- prezenţa insectelor şi animalelor

- poluarea apei sau solului

- crearea focarelor de infecţie

Gestionarea deșeurilor generate se va realiza cu respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru evitarea formării de stocuri.

Deșeurile menajere și cele asimilabile, vor fi colectate separat în containere tip pubelă și vor fi predate periodic către societăți specializate, autorizate.

Va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deșeuri și materiale, etc.

Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea societăților care realizează lucrările, astfel:

- Deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- Deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- Deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse - nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

- nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În această etapă nu se impune monitorizarea factorilor de mediu, ea va fi necesară însă în următoarele etape, mai ales în perioadele de construire și funcționare a obiectivului. Pentru evitarea oricăror accidente care ar putea afecta factorii de mediu, se impune o atenție deosebită, luarea de măsuri corespunzătoare și alegerea metodelor celor mai adecvate pentru realizarea rețelelor de utilități și gestionarea deșeurilor.

Atât în perioada executării lucrărilor de construcții și montaj cât și în perioada funcționării obiectivului se impun atât auto-monitorizarea tehnologică cât și a calității factorilor de mediu.

În perioda executării obiectivului, auto-monitorizarea tehnologică va avea în vedere următoarele aspecte:

• verificarea periodică a stării tehnice a drumurilor de acces;

• verificarea permanentă a stării tehnice a echipamentelor și utilajelor folosite. În acest sens se vor utiliza numai echipamente, utilaje, mijloace de transport care au toate verificările tehnice la zi;

• se va asigura supravegherea lucrărilor astfel încât să nu se ocupe cu lucrări alte suprafețe decât cele destinate organizării de șantier.

Auto-monitorizarea calității factorilor de mediu va urmări în principal:

• supravegherea modalităților de gestionare (generare, depozitare temporară, transport și valorificare/eliminare) a deșeurilor rezultate ca urmare a desfășurării activităților de construcții-montaj;

• evitarea apariției fenomenelor de tasare a solului ca urmare a depozitării necorespunzătoare a materialelor, instalațiilor, echipamentelor utilizate;

• supravegherea lucrărilor și stropirea periodică a drumurilor, mai ales în perioadele de secetă și vânt puternic pentru evitarea producerii unor concentrații de pulberi în aer mult peste limita admisă și care ar putea eventual crea, în anumite condiții atmosferice, condiții inadecvate de lucru pentru personalul muncitor și ar putea afecta culturile agricole din zonele învecinate;

• pentru monitorizarea evoluţiei biodiversităţii locale identificate, precum şi pentru prevenirea diminuării acesteia, se va implementa un program de monitorizare pe perioada de construcţie.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) - nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier – pentru realizarea constructiei se va folosi organizare de santier in incinta amplasamentului prin realizarea de baracamente si platforme de depozitarea materialelor de constructie, grup sanitar uscat, alimentare provizorie cu apa si energie electrica;

- localizarea organizării de şantier – pe amplasamentul investiţiei;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier – nu prezinta impact asupra mediului;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier - nu este cazul;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - nu este cazul;

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - dupa terminarea executiei lucrarilor se va reface cadrul natural al amplasamentului prin nivelarea terenului, insamintarea de iarba si plantarea de arbusti lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - dupa terminarea executiei lucrarilor se va reface cadrul natural al amlasamentului prin nivelarea terenului, insamintarea de iarba si plantarea de arbusti;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale – nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei - nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului - nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu: nu este cazul;

a.     Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Orasul Negru Voda este situat in sudul podisului cu acelasi nume din Dobrogea, la 6 kilometri de granita cu Bulgaria. Orasul de frontiera se afla la 48 de kilometri de

municipiul Constanta (10km pe DN 39 si 38 DN 38) si la 33 de kilometri de muicipiul Mangalia 9 prin DJ 391). Localitatea este si punctul terminus al liniei secundare 803 (Megidia – Negru Voda), o cale ferata neelectrificata simpla care leaga Dobrogea de Bulgaria.
Clima zonei este temperat continentală exprimată de valori anuale ale temperaturii aerului (9–11ºC) și prin precipitații medii anuale cu valori sub 36 – 45 l/m².

Valorile climatice înregistrate pentru orasul Negru Voda  se încadrează în cele specifice climatului continental, caracterizat prin diferenţe termice diurne şi anuale mari, prin cantităţi reduse de precipitaţii, suplinite însă de apropierea volumului mare de apă al Mării Negre şi al lacului Siutghiol.

Relieful teritoriului orasului Negru Voda, particularităţile podişului Dobrogei maritime, caracterizat prin altitudini mici şi văi largi mai puţin adânci al căror punct terminus este, de cele mai multe ori, în fostele limanuri maritime, în prezent barate de perisipuri.

Terenul este amplasat in cadrul orasului Negru Voda in zona cu centre agrozootehnice, productie cu acces direct la drumul national, strada Aleea Platformei.Amplasamentul actual este al fostului complex de porci _ Negru Voda, acesta a fost desfiintat si demolat in parcursul anilor ramanand un teren liber de constructii. Actualmente pe teren exista unele fundatii ale fostelor hale  si partial cativa pereti „Ruine”. Aceste ruine au peste 20ani nefiind protejate la intemperii ( inghet – dezghet) nu se mai pot folosi, ele au fost inclusiv radiate din acte si nu se pot supune reabilitarii. Din aceste considerente s-a ajuns la solutia de amenajare a terenului si eliberarea acestuia de ruinele ramase pe actualul teren.

| COORDONATE STERO 70 |
| --- |
| Pct. Nr. | x(m) | y(m) |
| 1 | 261696.886 | 757934.097 |
| 2 | 261721.271 | 757980.176 |
| 3 | 261676.765 | 758003.727 |
| 4 | 261632.256 | 758027.280 |
| 5 | 261599.293 | 758044.720 |
| 6 | 261574.791 | 757998.714 |
| 7 | 261607.874 | 757981.206 |
| 8 | 261652.381 | 757957.651 |

b.  numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar -nu este cazul;

c. prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul;

d. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar - nu este cazul;

e. se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar - nu este cazul;

f. alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- In zona proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar prevazute in anexele Directivei Consiliului Europei 92/43 LEC privind conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice sau in anexele din Ordonanta de Urgenta nr.67 din 20 Iunie 2007 (OUG 57/2007) privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei salbatice.

Speciile protejate de avifauna nu vor fi afectate de implementarea proiectului.

Proiectul nu este necesar pentru managemnetul ariei naturale protejate.

Proiectul nu are un impact asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

Realizarea obiectivului se va integra perfect in ambientul arhitectural al zonei conform reglementarilor propuse.

Întocmit,             										    Ing. Nicoleta Iacob