| Aprobat: | L. LUCHIAN |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | S.STELEA |  |
| Intocmit: | V. MUSUROAEA |  |

EXTINDERE CALE DE RULARE INCARCATOR NAVAL CEREALE

Memoriu de prezentare a proiectului

pentru obținerea acordului de mediu

| Faza proiect: |  | Avizare D.T.A.C. |
| --- | --- | --- |
| Proiect nr.: |  | 1282PJ |
| Client: |  | S.C. CHIMPEX S.A. |
| Locație șantier: |  | Port Constanta Nord, zona dane 54-56 |

| Revizie | Data | Descrierea reviziei |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26.10.2018 | Prima emitere |

CUPRINS

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	4

2.	TITULARUL PROIECTULUI	4

3.	DESCRIEREA PROIECTULUI	5

3.1.	Rezumatul proiectului	5

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	5

3.3.	Parametrii fizici ai proiectului	5

3.3.1.	Construcții și clădiri	5

3.3.2.	Echipamente	8

3.4.	Descrierea procesului tehnologic al instalației	9

3.5.	Grafic de implementare	9

3.6.	Materii prime, materiale folosite	9

3.7.	Utilitati	9

3.7.1.	Alimentarea cu energie electrică	9

3.7.2.	Alimentarea cu apa și colectarea apelor uzate menajere și pluviale	9

3.8.	Cai noi de acces	10

3.9.	Resurse naturale folosite in constructie	10

3.10.	Metode folosite in executie	10

3.11.	Planul de executie	10

3.12.	Refacerea amplasamentului la terminarea lucrărilor	11

3.13.	Relatia cu alte proiecte planificate sau in executie	11

3.14.	Alternative luate in considerare	11

3.15.	Alte activități care pot apărea ca urmare a implementării proiectului	11

4.	Avize necesare implementării proiectului	11

5.	LOCALIZAREA PROIECTULUI	12

6.	DESCRIREA IMPACTULUI POTENTIAL	13

6.1.	Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential	13

6.2.	Impactul potential asupra corpurilor de apa	16

6.3.	Impactul potential asupra calitatii aerului	16

6.4.	Surse de zgomot si vibratii	17

6.5.	Impact potential asupra solului si subsolului	17

6.6.	Impact potential asupra florei si faunei	18

6.7.	Impact potential asociat gestionarii deseurilor	19

6.8.	Impactul asupra sanatatii populatiei	19

7.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR	20

7.1.	Protecția calității apei	20

7.2.	Protecția calității aerului	20

7.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor	21

7.4.	Protecția împotriva radiațiilor	21

7.5.	Protecția solului și subsolului	21

7.6.	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	21

7.7.	Protecția sanatatii si securitatea muncii	22

7.8.	Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament	23

7.9.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	24

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	25

9.	JUSTIFICAREA ÎNCADRARII PROIECTULUI	25

10.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	25

11.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	26

ANEXE

Dovada înregistrării punctului de lucru (extras RC / CUI)

Certificat de urbanism nr: 3354/06.09.2018

0640PJ-UE803-000-100-REV.B2-PLAN DE SITUATIE

1282PJ-UE430-001-000-REV.0-SUPRASTRUCTURA ESTACADA

1282PJ-UE803-000-101-REV.0_Plan de Situatie - Solutie Propusa

# DENUMIREA PROIECTULUI

„Extindere cale de rulare încărcător naval cereale”

# TITULARUL PROIECTULUI

| Amplasamentul: | Teren domeniu public al statului concesionat către CN APM SA, conform, OG22/1999 și OMTI 1286/2012 închiriat pentru exploatare de către CHIMPEX S.A. în baza contractului nr. CNAPM-00050-CHI-01/01.01.2014 respectiv contractul CNAPM-0005-IDP/09.12.2015 Aria de proiect – 5964 mp |
| --- | --- |
| Vecinătăți: | Nord – danele 54 - 56 Sud – magazii terminal CHIMPEX Est – siloz cereale CHIMPEX Vest – magazii terminal CHIMPEX |
| Beneficiarul investitiei: | CHIMPEX S.A. - Constanța, Incinta Port, Danele 54-55, cod 900900, CP 1112, RC J13/619/1991, CIF 1910160 Dl. Mihai Panait – Director General Telefon: 0241 603 536, 0241 603 552 Fax: 0241 603 030, 0241 603 035 Email: office@chimpex.ro Responsabil Mediu: Dna. Bratu Liliana Email: bratu.liliana@chimpex.ro |

Proiectant: 	LUDAN Engineering S.R.L., Șoseaua Virtuții, nr.54, sec.6, București, tel 031 229 2020, email: alexandru.militescu@ludan.ro; vasile.musuroaea@ludan.ro

Perioada de execuție:	2018 – 2019

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## Rezumatul proiectului

S.C. CHIMPEX S.A. operează în perimetrul Molului IV 10 dane pentru depozitarea mărfurilor şi anume, danele 54 – 63 pe o lungime totală de 2 263 m.

In anul 2017 a fost pus în funcțiune noul Terminal operare cereale Mol IV – CHIMPEX S.A (danele 55-56) cu o capacitate de stocare de 200.000 tone. Terminalul este echipat cu două încărcătoare mobile tip NEURO, având capacitatea de 800 to/h fiecare, utilaje care pot asigura încărcarea pentru vapoare tip PANAMAX.

Pentru optimizarea fluxurilor de încărcare / descărcare nave maritime este necesară prelungirea căii de rulare pentru cele două încărcătoare navale, pentru o lungime de 213 m către vest, respectiv 35 m către est.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se solicită aprobare pentru extinderea estacadei metalice cu 213 de metri spre Vest în dreptul Danelor 52 și 53. Totodadată se intenționează extinderea transportoarelor cu benzi existente BC 101 și BC 201, și refacerea sistemului de contra-greutăți.

Intrucât obiectivul final al extinderii îl reprezintă încărcarea simultană a două nave tip PANAMAX, estacada existentă va fi consolidată și în dreptul axelor 73 – 77, zona care în prezent nu deservește acestui scop. Echipamentele existente nu vor fi înlocuite, ci doar extinse, fără să fie afectate proprietățile tehnice operaționale.

Ilustrarea grafică a amplasării zonelor de intervenție este materializată in planșa 1282PJ-UE803-000-101-REV.0_Plan de situatie-soluție propusă anexată documentației.

Proiectul supus avizării nu va avea un impact semnificativ de mediu.

Soluțiile constructive selectate nu vor conduce la emisii cuantificabile și nici la modificarea decelabilă a valorilor locale ale standardelor de mediu caracteristice amplasamentului, raportat la situația actuală.

## Justificarea necesitatii proiectului

Investiția va conduce la creșterea performanțelor de operare ale terminalului de cereale CHIMPEX S.A..

## Parametrii fizici ai proiectului

### Construcții și infrastructură

In conformitate cu prevederile planului de amplasament atașat, suprafața ariei de proiect este de 5964 mp,  și include două arii de intervenție:

- Vest (dana 54) –  5474 mp

- Est (dana 56) –  490 mp

Încărcătoarele navale de tip PANAMAX sunt utilaje complexe, de mari dimensiuni, care se deplasează pe căi de rulare de tipul șinelor de cale ferată. Adiacent căii de rulare, încărcătorul trebuie să fie conectat la sistemul de benzi transportoare, montate actual pe estacada tehnologică, în lungul silozurilor de cereale.

Se face precizarea că, în banda de teren pe care rulează încărcătoarele PANAMAX se găsesc și trei linii CF care asigură accesul feroviar la terminalul de descărcare / încărcare CF al silozurilor.

Alăturat este prezentată o imagine fotografică realizată în etapa de construire a silozurilor de cereale, în care sunt evidențiate estacada cu benzile transportoare, încărcătorul naval și liniile CF.

Întrucât sistemul actual de benzi transportoare este construit doar pe lungimea complexului de silozuri, este posibilă amararea unei singure nave PANAMAX.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea posibilității tehnice pentru amararea și încărcarea pe poziție a două nave PANAMAX.

În acest sens, sunt necesare următoarele intervenții (lucrări de construire / montaj):

- Pentru zona de est:

  - Pe o lungime de 35 m se va reabilita calea de rulare existentă pentru a permite manevra încărcătorului maritim. În prezent, calea de rulare nu îndeplinește standardul de linearitate necesar utilajelor NEURO. Practic, liniile existente (șinele) vor fi demontate și înlocuite de altele noi, păstrându-se axul și geometria actuală. Această intervenție nu necesită lucrări de proiectare fiind în fapt o reparație capitală a căii de rulare existente.

  - Totodată, în zona existentă a estacadei se prelungește șina de rulare a căruciorului pe tronsonul 3 Axele 75 -77. Aceast tronson al estacadei fost evaluat cu noile încărcări și se va consolida conform proiectului de specialitate.  Stalpii din axul 75 si 76 se vor rigidiza cu profile UNP300. Prima zăbrea a grinzii cu zăbrele se va inlocui cu 2L100x10, a doua va fi rigidizată cu un profil UNP120. Montanții se vor rigidiza prin adăugarea unor profile sudate. In plan orizontal se vor lega la partea inferioară grinzile transversale cu un profil L100x10. Pentru susținere cale de rulare se vor monta profile IPE270.

O reprezentare 3D a sectorului existent al estacadei de susținere a benzilor transportoare este materializată mai jos. Se evidențiază aria de intervenție (axele 75 -77 în partea dreaptă a imaginii) unde se va executa consolidarea.

Model 3D al structurii de susținere existente

Trebuie precizat faptul că, necesitatea consolidării acestui tronson (care are o deschidere mare, necesară trecerii autocamioanelor pe sub estacadă) reiese nu din modificări aduse la nivelul benzilor de trasport) ci tocmai din motivul necesității prelungirii accesului căruciorului mobil care răstornă banda de transport pe banda perpendiculară care alimentează ship loaderul NEURO. Confiurația geometrică - lungimea navelor PANAMAX implică necesitatea extinderii către axul 77 a parcursului căruciorului mobil.

Configurația elementelor structurale asupra cărora se intervine în sensul consolidării este materializată ilustrativ în imaginea următoare (profilele în albastru).

Structura consolidată (axele 75-76)

- Pentru zona de vest (către cheu) vor fi realizate:

  - Reabilitarea căii de rulare existente (similar zonei de est) pe o lungime de 213 m

  - Prelungirea corespunzătoare a sistemului de alimentare și transport cu benzi, montate pe estacadă (similar ariei adiacente silozurilor de cereale). Vor fi executate lucrări de execuție a fundațiilor stâlpilor estacadei tehnologice și lucrări de construcții montaj ale structurii și echipamentelor necesare. Se va construi o structură metalică cu lungimea de 209 m și înălțimea de 7.96 m, împărțită în patru tronsoane. Pe toată lungimea estacadei se vor amplasa, prin prelungirea traseului cele două benzi transportoare având capacitatea totală de 800 tone/oră. Primul tronson va fi alcătuit din două picioare zăbrelite cu distanța între stâlpi de 3.0m și o grindă cu zăbrele spațială pe 23.0 m cu rolul de a permite accesul camioanelor pe sub aceasta. La cota de 7.96m este susținută banda transportoare de 800 tone/oră. Tronsoanele 2, 3 și 4, cu lungimea de 51.0m, 54.0m respectiv 68.0m, susțin căruciorul mobil cu rol de a ridica banda transportoare și a efectua golirea ei pe o bandă mobilă perpendiculară pe acesta. Căruciorul mobil este mutat în lungul structurii de brațul unei macarale mobile ce are structura proprie și circulă pe șine rulante paralele cu estacada. Ultimele trei tronsoane au o structură în cadre cu travei de 5.0m, 8.0m, 10.0m și 11.0m si deschidere de 1.3 m. Stalpii structurii sunt alcătuiți din europrofile HEA300. Grinda de cadru este din IPE 400. Intre cadre s-a realizat o cale de rulare din profile IPE 400.

Ilustrarea situației existente este materializată în planșa 0640PJ-UE803-000-101-Plan de situatie. Aici sunt evidențiate axele (stâlpii structurii actuale), numerotați de la 49 la 95.

Extinderea către est a estacadei (respectiv axele 17 la 49) și racordarea cu existentul este materializată în planșa 1282PJ-UE430-001-000-REV.0-SUPRASTRUCTURA ESTACADA.

Din punctul de vedere al volumelor de lucrări, centralizarea acestora pe tipuri principale indică următoarele valori:

- Cantități de metal în consolidarea tronsoanelor existente 30 tone;

- Cantități de metal în structura nouă (extindere cale rulare) 180 tone

- Protecție prin vopsire 3500 mp

- Inchideri cu tablă cutată 380 mp

- Săpătură (fundații) 1100 mc

- Material excavat excedentar 1200 tone

- Umpluturi 251 mc

- Beton pentru fundații și platfome 1418 tone

- Cofraje 540 mp

- Armătură metalică (plasă și piese înglobate în beton) 43 tone.

Intervenția va fi realizată păstrând în funcțiune terminalul de cereale, pentru toate tipurile de transport auto / CF / naval.

Categoria de importanță a construcției este “C” - construcție de importanță normală (HG nr.766/1997).

Clasa “III” de importanță, conform P100/1-2006, amplasamentul se află în zona seismica ‘’E’’ caracterizată prin coeficientul ag=0.20, perioada de colț Tc=0.7sec, coeficient seismic =1.0.

### Echipamente

Ca urmare a prelungirii traseului celor două benzi de transport, se va proceda la schimbarea covorului de cauciuc și a motoarelor de acționare.

Nu vor fi introduse alte echipamente noi în fluxul operațional.

## Descrierea procesului tehnologic al instalației

Utilizarea sistemului de transport cereale pe bandă nu va suporta modificări față de situația actuală.

## Grafic de implementare

Calendarul activităților ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului supus avizării este strict legat de constrângerile privind calendarul avizării proiectului.

Din punct de vedere instituțional, pentru implementarea proiectului supus avizării este necesară parcurgerea unei succesiuni de activități pregătitoare. În rezumat, acestea constau în:

- Proiectarea și stabilirea soluțiilor tehnice;

- Avizarea componentelor proiectului – obținerea avizelor și acordurilor, inclusiv din partea autorităților de mediu;

- Proiectarea de detaliu și întocmirea Documentatiei Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire;

- Obtinerea Autorizației de Construire;

- Organizarea activităților de pregătire a execuției lucrărilor;

- Construirea propriu-zisă a obiectivelor componente – lucrări civile, structuri metalice, montaj;

- Teste de funcționare;

- Recepția lucrărilor.

Demararea lucrărilor de construcție este previzionată pentru sfârșitul anului 2018.

În ceea ce priveste tehnologia de lucru și schema de mașini ce va fi utilizată pentru lucrările de construcții pe amplasament trebuie precizat faptul ca nu vor fi utilizate tehnologii, echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrările pot fi executate cu utilaje prezente în mod curent pe șantierele de construcții. Organizarea de șantier va fi clasică, durata de execuție a lucrărilor fiind apreciată la un an.

## Materii prime, materiale folosite

Prin terminal, respectiv prin sistemul de benzi transportoare vor fi vehiculate exclusiv cereale.

## Utilitati

Toate utilitățile necesare lucrărilor de amenajare / construire vor fi asigurate prin utilizarea soluțiilor locale, a branșamentelor și rețelelor existente pe platforma portuară.

### Alimentarea cu energie electrică

Se va utiliza actualul sistem de alimentare cu energie electrică al terminalului. Aceasta se realizează din rețeaua de medie tensiune 6(20)kV  ENEL /APMC (Administratia Porturilor Maritime Constranta). Tensiunea de utilizare este 400V/230 V ac, 50 Hz, puterea electrica a întregului obiectiv fiind asigurata printr-un post de transformatoare care include 4 transformatoare de 1,25 MVA, 20/6/0.4 kV.

Pentru șantier vor putea fi utilizate și surse locale (generatoare portabile).

### Alimentarea cu apa și colectarea apelor uzate menajere și pluviale

Soluțiile actuale privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor menajere vor fi păstrate. Componentele proiectului nu au legătură cu folosințele sau rețelele de apă.

## Cai noi de acces

Proiectul nu implică realizarea de noi căi de acces.

## Resurse naturale folosite in constructie

Materiile prime și materialele din această categorie, specifice etapei de construcție, cumulat pentru toate componentele vor fi:

- materiale de constructie:

- agregate minerale – (cca. 600 m3)

- nisip – (cca 220 m3)

- betoane – aprovizionate gata preparate, incluzand la randul lor agregate minerale, aprovizionate din afara amplasamentului (cca.  1500 m3)

- lemn si structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje (cca. 50 m3)

- carburanti pentru utilaje si vehicule de transport – consum exclusiv pe amplasament, pe toată durata de execuție (cca. 19,5 tone)

## Metode folosite in executie

Pentru șantier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizări suplimentare în Romania sau CE pentru lucrul sau punerea în operă.

Procurarea materialelor, lucrările de construcții civile și montaj structuri metalice vor fi executate de catre un Constructor ce va fi selectat ulterior.

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si uneltele folosite vor fi de tip clasic. Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzătoare (suprafața necesară șantierului este suficientă) astfel încât să nu fie afectate activitatile învecinate. Lucrul în șantier se va efectua fără a opri activitățile curente ale terminalului de cereale.

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul incintei CHIMPEX vor fi aplicabile si Constructorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

## Planul de executie

Activitatile care se vor desfășura pe amplasament vor fi specifice etapelor de implementare a proiectului, dupa cum urmează:

##### Lucrări de amenajare teren

- lucrări de sistematizare pe verticală – săpături, umpluturi, fundații și platforme;

##### Lucrări de construcții beton si metalice

- fundații pentru stâlpi, alte structuri metalice;

- structuri metalice de susținere benzi;

- platforme si scări de acces;

##### Lucrări de montaj utilaje, echipamente si conducte

- montaj benzi transportoare (covor nou);

##### Lucrări amenajări rețele

- montaj pe estacade;

- amenajări, canale subterane/rigole carosabile;

- conexiuni rețele: electric, control proces;

##### Lucrări instalații electrice

- instalație alimentare cu energie electrica – racord la punctul de distribuție;

- instalații electrice de forță si de iluminat;

- instalație electrica de legare la pământ;

##### Lucrări de automatizări

- instalare sisteme de control / automatizare.

## Refacerea amplasamentului la terminarea lucrărilor

La finalizarea lucrărilor de construire, amplasamentul va fi eliberat de orice rest de material de construcție sau deșeu, construcție sau amenajare temporară, terenul fiind curățat și amenajat ambiental în conformitate cu regulile stabilite la nivelul incintei portuare.

## Relatia cu alte proiecte planificate sau in executie

Proiectul de față nu are legătură cu alte proiecte planificate sau în execuție.

## Alternative luate in considerare

Pentru proiectul de față nu au fost avute în vedere si evaluate alternative tehnologice sau de amplasament.

## Alte activități care pot apărea ca urmare a implementării proiectului

Implementarea proiectului nu va conduce la apariția unei noi activități productive.

# Avize necesare implementării proiectului

În conformitate cu prevederile legale și cerințele specific ale Certificatului de Urbanism 3354 / 06.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Constanța, au mai fost elaborate documentații tehnice pentru obținerea următoarelor avize și acorduri:

- Aviz Marele Stat Major

- Aviz proiectant inițial IPTANA

- Aviz ISC

- Aviz CTE CN Administrația porturilor maritime Constanța

- Înregistrarea OAR a proiectului.

# LOCALIZAREA PROIECTULUI

Amplasamentul proiectului supus avizării este teren domeniu public al statului concesionat către CN APM SA, conform, OG22/1999 și OMTI 1286/2012 închiriat pentru exploatare de către CHIMPEX S.A. în baza contractului nr. CNAPM-00050-CHI-01/01.01.2014 respectiv contractul  CNAPM-0005-IDP/09.12.2015.

Vecinătăți:			Nord – danele 54 - 56

Sud –  magazii terminal CHIMPEX

Est  –  siloz cereale CHIMPEX

Vest – magazii terminal CHIMPEX

Conform precizărilor din Certificatul de Urbanism nr. 3354 din 06.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Constanța:

- Terenul care face obiectul cererii de avizare este situat în intravilanul municipiului Constanța;

- Imobilul este proprietatea Statului Român, aflat în administrarea C.N. A.P.M. S.A. dobândit prin HGR nr.517/1998  si HGR nr. 464/2003, conform CF nr. 222953;

- Nu sunt instituite interdicții de construire și nu este parte a unei zone protejate;

- Documentatia de urbanism care reglementează zona: PUZ aprobat prin HCL Municipiul Constanța 113/2008;

- Folosința actuală – zona activități portuare;

- Folosința aprobată – construcții portuare, depozitare, industriale, CF;

- Aliniamente actuale – vor fi păstrate;

- Suprafața de teren afectată proiectului: 5964 mp.

Perimetrul intervenției este evidențiat în planșa atașată 1282PJ-UE803-000-101-REV.0_Plan de situatie-soluție propusă.

Studiul geotehnic a fost efectuat pe amplasament de către Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Studiul s-a efectuat pe baza a 5 foraje geotehnice cu adâncimea de 30 m. Pe baza observațiilor și cercetarilor de teren și laborator efectuate, se remarcă faptul ca terenul de fundare este alcătuit, sub nivelul platformei (cota ±0.00) din:

- umplutură de suprafață cu grosimea de 1 -1.6 m realizată din materiale de construcții (asfalt, beton, balast);

- umplutură cu sol compusă din argila galbuie-cafenie-cenușie, cu grosimea de 6 m in zona forajelor F4 si F5 (In apropierea tarmului) si 11 m in zona forajelor F1, F2 si F3.

- terenul natural este alcătuit din argila verzuie, calcar în masa argiloasă cu grosimea de 9 m în apropierea țărmului și 2 m în larg.

- de la adâncimea de 14-17 m a fost interceptat un pachet de calcar cu diferite grade de alterare (poros, fragmentat, friabil) în amestec cu argila cenusie-galbuie.

- în forajele F1, F2 si F3, de la adancimea de cca. 26 m a fost interceptat un strat de argilă verzuie - brună, tare.

Apa subterana a fost interceptata în toate forajele și s-a stabilizat la adâncimi cuprinse între 0.90 și 1.60 m, fiind în concordanță cu nivelul Mării Negre.

Adâncimea de îngheț, în zona localității Constanța, este 0.80m, conform STAS 6054/77

# DESCRIREA IMPACTULUI POTENTIAL

## Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential

Metodologia de evaluare a impactului potențíal utilizată în cadrul prezentului proiect este o adaptare a metodei de evaluare Fine & Kinney coroborată cu modalitățile directe de aplicare ale secțiunii 4.3.1 din standardul SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de mediu și determinarea acelor aspecte care au un impact semnificativ).

În România, această metodologie a fost utilizată pentru prima dată în 2007, într-o procedură de evaluare a impactului derulată în județul Timiș. De asemenea, sunt numeroase referințele bibliografice (inclusiv naționale) privind utilizarea aceastei metode, sau variante ale ei, în evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial,.

Pentru a identifica aspectele de mediu şi pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar să se identifice mai întâi activităţile proiectului. După identificarea tuturor activităţilor proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificaţi receptorii din mediu şi cei socio-economici.

Aspectele de mediu şi sociale identificate şi discutate în acest capitol, relevante în relație cu proiectul prezentat, sunt următoarele:

Calitatea şi regimul cantitativ al apei;

Calitatea aerului;

Sol și calitatea solului;

Gestionarea deșeurilor;

Biodiversitate şi ecosistemele acvatice;

Zgomot și vibrații;

Populație și sănătatea populației.

Aplicând același raționament au fost considerate nerelevante pentru scopul acestei analize (respectiv implicând absența unui impact potențial ca urmare a implementării proiectului) următoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potențiali afectabili: peisaj / mediu vizual și respectiv patrimoniul istoric și cultural. Aceste două excepții derivă strict din poziționarea topografică a obiectivului supus avizării în interiorul unei zone portuare.

În standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca: „Orice schimbare a mediului, adversă sau benefică, ce rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii”.

Un impact asupra mediului înconjurător sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interacţiunea activitate-receptor). În tabelul de mai jos este exemplificată legătura dintre activitate, aspect şi impact.

Se face precizarea că, prin impact este înțeles efectul sau influența asupra receptorului (locuitori, biocenoză, acumulare în mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind întotdeauna încadrat ca un aspect de mediu.

| Activitate | Aspect | Impact |
| --- | --- | --- |
| Șantier - pregătirea terenului pentru instalarea echipamentelor – terasamente și fundații | Emisii de poluanți atmosferici rezultate de la motoarele cu ardere internă ale utilajelor și manevrarea materialelor granulare | Creşterea locală a nivelului imisiilor (particule in suspensie, oxizi de azot) |
|  | Zgomot / vibrații produse de utilaje și vehicule de transport | Perturbarea altor activități învecinate |
|  | Scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje | Afectarea calității solului și posibil a apei subterane |
|  | Volume de material solid ce trebuie eliminate (deșeuri rezultate din construcții) | Ocuparea unor suprafețe de teren suplimentare pentru stocare temporară și ulterior eliminare |

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara zonei proiectului, ca rezultat al unei căi de propagare complexe. În plus, impactul mai poate fi clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier.

Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al impactului care este intrinsec construcţiei şi exploatării structurii de transport cereale (de ex. se are în vedere impactul emisiilor de la utilaje și autovehicule asupra calităţii aerului, presupunând utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultimă generație)

În situația în care formele de impact sunt considerate semnificative şi după implementarea măsurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesară evaluarea detaliată a implicațiilor.

Cuantificarea severității impactului potențial este detaliată în tabelul următor:

| Consecinţa şi cuantificarea | Descrierea impactului |
| --- | --- |
| 5 Catastrofal | Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent şi grav sau un inconvenient grav, extins pe o suprafaţă mare. Din punct de vedere al utilizării comerciale sau recreaţionale sau al conservării naturii, implică o pierdere economică majoră. Depăşire mare, constantă, a valorilor limită stabilite prin legislaţie. |
| 4 Grav | Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie să ia măsuri la scară extinsă pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea iniţială. Numeroase depăşiri ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. |
| 3 Critic | Efect localizat - Depăşiri repetate ale valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. Afectează vecinătatea. Recuperarea prejudiciului limitat în decurs de un an. |
| 2 Marginal | Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra mediului. O singură depăşire a valorilor limită stabilite prin legislaţie sau reglementări. Nici un efect permanent asupra mediului. |
| 1 Neglijabil | Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului. |
| 0 Zero | Nici un impact. |
| + Pozitiv | Impact benefic – contribuție la îmbunătăţirea condiţiilor iniţiale. |

Trebuie precizat că este adeseori dificil să se compare în mod unitar impactul asupra mediului în diferite contexte, astfel că, în evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relaţii specifice cauză şi efect.

Unde nu a fost posibilă o cuantificare deplină a efectelor pe care o activitate ar putea avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau dacă au lipsit cunoştinţele ştiinţifice, au fost utilizate judecăţi calitative. Astfel de judecăţi s-au bazat pe o completă înţelegere a proiectului propus, pe experienţa echipei implicate şi pe cunoaşterea zonei în care urmează să fie implementat proiectul (evaluare de tip expert).

Pentru a desemna o probabilitate fiecărei manifestări / forme de impact, sunt definite şi ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nivelul cinci „sigur” reprezintă cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact să se producă sau faptul că este vorba de o formă de impact / manifestare caracteristică exploatării normale a respectivei investiții.

| Categoria | Cuantificare | Definiţia |
| --- | --- | --- |
| Sigur | 5 | Manifestarea se va produce în condiţii de funcţionare normală |
| Foarte probabil | 4 | Manifestarea se va produce foarte probabil în condiţii de funcţionare normală |
| Probabil | 3 | Manifestarea se va produce probabil la un moment dat în condiţii de funcţionare normală |
| Improbabil | 2 | Manifestarea nu este probabilă, dar poate avea loc la un moment dat în condiţii de funcţionare normală |
| Foarte puţin probabil | 1 | Este foarte puţin probabil ca manifestarea să aibă loc în condiţii de funcţionare normală, dar poate avea loc în condiţii excepţionale |

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemnează un nivel de importanţă pe baza severităţii şi probabilităţii pornind de la criteriile prezentate în tabelele de mai sus.

Semnificaţia impactului este exprimată ca produs al severităţii şi probabilităţii ca activitatea să aibă loc, exprimat după cum urmează:

Semnificaţie (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde:

H – impact de mare însemnătate, nu mai este posibilă nici o altă măsură de reducere fezabilă sau eficientă economic, trebuie asigurate despăgubiri sau alte forme de diminuare;

M – impact de însemnătate medie, trebuie confirmat că impactul rezidual a fost supus tuturor formelor de diminuare fezabile şi economic eficiente;

L – impact de însemnătate redusă, nu necesită alte diminuări.

|  | Probabilitate |
| --- | --- |
| Severitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Semnificație | L |  | M |  | =H |

În evaluarea impactului potențial sunt avute în vedere formele de manifestare sau efecte: pozitiv sau negativ; apare direct sau indirect în urma activităţilor proiectului, efecte cumulative, întinderea geografică a ariei de impact, durata şi frecvenţa impactului, sensibilităţile receptorului şi reversibilitatea impactului.

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu / factorii de mediu considerați relevanți pentru proiectul supus avizării a fost efectuată o evaluare generală a formelor de impact potențial şi a măsurilor de control și diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluanților (prezentate în capitolul următor).

## Impactul potential asupra corpurilor de apa

În perioada de realizare a investiției, apele, se pot contamina cu scurgeri accidentale de carburanți de la utilajele de construire folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzătoare a unor materiale sau categorii de deșeuri. Măsurile de prevenție aparțin categoriilor de activități de bună practică în șantier și sunt detaliate în capitolul următor.

Apele uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului Constructorului se vor gestiona prin utilizarea facilităţilor existente pe amplasamentul CHIMPEX, în consecință, aceste fluxuri de apă nu vor constitui o sursă de poluare.

In etapa de exploatare nu se utilizează apa și nu se generează efluenți lichizi. Un se vor realiza lucrări noi de drenaj, canalizare sau colectare de ape pluviale.

Referitor strict la potențiala afectare a corpului de apă subterană (prin poluări accidentale în timpul șantierului) sau a corpurilor de apă de suprafață prin eventuale neconformități în exploatare (scurgeri accidentale în tronsoane de canalizare pluvială, de exemplu) impactul potențial este evaluat ca fiind nesemnificativ.

De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual. Ca atare, impactul potențial asupra corpurilor de apă este considerat nesemnificativ.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

## Impactul potential asupra calitatii aerului

Impactul poluanţilor atmosferici generaţi asupra calității aerului ambiental se determină în mod curent prin modelarea matematică a câmpurilor de concentraţii pe diferite intervale de mediere, asociate valorilor limită şi valorilor de prag ce se constituie în criterii pentru evaluarea calităţii aerului.

În acest scop sunt utilizate, de obicei, modele de dispersie multisursă de tip gaussian în care sunt introduse, ca date de intrare, parametrii de emisie caracteristici tuturor surselor de emisie din aria potențială de impact.

In situația curentă, condițiile de baseline privind calitatea aerului în zona Constanța indică, o calitate bună a aerului cu o tendință continuă de îmbunătățire.

Trebuie facută precizarea că, valorile limită reglementate pentru calitatea aerului ambiental sunt stabilite pentru zonele rezidențiale, ele neaplicându-se în perimetrele incintelor industriale.

Considerând totuși elementele de referință locale în contextul amplasamentului (perimetrul ocupat de proiectul analizat) și al lucrărilor de șantier / operare aferente, evaluarea calitativă, de tip expert, indică următoarele situații:

- Pentru perioada de șantier, gazele de ardere nu reprezintă un factor de risc, emisiile produse de utilaje (motoare cu combustie internă) au o apariție sporadică și nu pot conduce la afectarea calității aerului prin modificarea decelabilă a valorilor în imisie.

- În mod similar și cu o intensitate mai redusă, exploatarea instalației de transport cereale nu va conduce la afectarea calității aerului.

Concluzia generală este că operarea viitoare nu are cum să conducă la modificări ale condițiilor locale de calitate a aerului în zonele învecinate, respectiv că valorile maxime ale concentraţiilor pentru poluanţii relevanți în perioada de funcţionare viitoare şi pe diferitele intervale de mediere se situează sub valorile limită impuse de Legea 104/2011 sau STAS 12574/1987 în toate punctele considerate sensibile (receptori rezidențiali).

În condiţiile amplasamentului și activităților preconizate nu se previzionează modificări ale standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a soluţiei implementate. De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

În aceste condiții, semnificația impactului asupra calității aerului are valoarea 1 corespunzătoare unui impact nesemnificativ. Nu este considerată necesară aplicarea unor măsuri suplimentare de control sau reducere.

## Surse de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot sunt reprezentate (atât în timpul șantierului cât și în exploatarea viitoare) de motoarele utilajelor și vehiculelor de transport / manevră.

Obiectivul se afla amplasat intr-o zonă de tip logistic / industrial.  Cea mai apropiată zonă sensibilă este reprezentata de locuinte izolate aflate la peste 1300 m radial, directie NV – SV.

Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerintelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale si locuinte) in conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizata o modificare decelabila a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, între orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 55 dB;

- în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB;

- 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinţei pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea limită specificată la lit. b).

Procedurile de măsurare a zgomotului, dacă vor fi considerate necesare, vor respecta prevederile SR ISO 1996/1-08 și SR ISO 1996/2-08.

Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfăşurat în cadrul proiectului supus avizării nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, care sa contribuie cuantificabil la nivelul de zgomot general (în sensul afectării nivelului maxim de zgomot la limita funcţională a incintei portuare: 65 dB(A) conform prevederilor STAS 10009 - 88 "Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot".

De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

## Impact potential asupra solului si subsolului

În perioada de realizare a investiției, solul se poate contamina datorită:

- scurgerilor accidentale de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri de la utilaje;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcţie.

În timpul exploatării nu va exista posibilitatea contaminării directe a solului. Masurile tehnico – contructive implementate asigură o protecție corespunzătoare a mediului geologic.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. În plus, datorită sistemelor de prevenire şi control existente sau care urmează a fi implementate probabilitatea de apariţie a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificaţia impactului este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

## Impact potential asupra florei si faunei

Implementarea proiectului nu afecteaza ecosistemele acvatice si terestre, aria fiind amplasată într-o zonă cu o utilizare antropică accentuată.

Incinta portuară (acvatoriul) nu este considerată o zonă desemnată vietii sălbatice. Adiacent incintei portuare, pe latura estică, se desfășoară perimetrul ariei de protecție avifaunistică RO SPA 0076 Marea Neagră – arie desemnată pentru protejarea mai multor specii de păsări. Nu au fost semnalate sau notificate până în prezent incidente de exploatare a facilităților portuare în relație cu obiectivele de conservare și protecție aferente ariei protejate.

Nu au fost considerate necesare măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, biodiversității sau pentru ocrotirea naturii.

Referitor la etapa de construire, amplasarea șantierului, managementul șantierului și al aprovizionării cu materiale vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune practici și nu vor conduce la influențe negative asupra vieții sălbatice.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. Ca urmare, semnificaţia impactului este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

## Impact potential asociat gestionarii deseurilor

Sistemul de gestionare a deşeurilor generate din activitatea curentă, implementat deja la nivelul CHIMPEX exclude posibilitatea contaminării solului şi subsolului din amplasament. Pentru fiecare tip / categorie de deșeuri generate pe amplasament sunt asigurate servicii autorizate de preluare și tratare/ valorificare / eliminare, după caz. Unitatea păstrează înregistrări privind gestiunea deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 și HG 856/2003. Este asigurată trasabilitatea acestor deșeuri.

Activitatea de șantier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deșeuri. Sunt disponibile tehnici de recuparare / valorificare / eliminare pentru toate categoriile de deșeuri ce vor fi generate în acestă etapă (șantier).

In exploatare nu vor fi generate deșeuri, suplimentar față de situația curentă.

Pentru obiectivul supus avizării impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. În plus, datorită sistemelor de prevenire şi control existente sau care urmează a fi implementate probabilitatea de apariţie a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificaţia acestuia este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

## Impactul asupra sanatatii populatiei

Distanța față de cele mai apropiate zone rezidențiale, care aparțin intravilanului Municipiului Constanta și sunt situate în aliniamentul străzilor Brizei / Arcasului (Complex Faleza Sud), respectiv Bd. 1 Mai Vechi / Slavici, este de circa 1300 m, radial, către vest. Posibilitatea afectării sănătății populației ca urmare a implementării proiectului este minimă.

Pentru personalul de lucru (în etapa de operare) sunt aplicabile măsurile de protecție actuale privind securitatea muncii. Facilitățile igienico-sanitare sunt disponibile pe amplasament.

Pentru etapa de construire, sunt aplicabile condițiile standard de protecție și echipare a lucrătorilor.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. Ca urmare, semnificaţia impactului este scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

Concluzia generală, privind evaluarea globală a impactului potential este că acesta va avea o manifestare strict locală, o severitate redusă și implicit o semnificație scăzută.

# SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR

## Protecția calității apei

În perioada de construcţie, apa va fi utilizată exclusiv pentru activităţi specifice construirii, precum şi în scopuri igienico – sanitare. Consumul de apă va fi redus și va fi asigurat local din sursa existentă.

Măsurile de control și diminuare a impactului vizate au ca obiectiv pentru etapa de șantier:

- manipularea combustibililor pentru utilaje se execută astfel încât să se evite scăpările accidentale pe sol;

- aplicarea, în caz de nevoie, a măsurilor de prevenire şi combatere a poluării accidentale conform planurilor și procedurilor stabilite pe amplasament;

- orice material utilizat în construcţii / deșeu rezultat, va fi depozitat în spaţii special amenajate, inscripționate corespunzător;

- folosirea oricăror materiale și substanţe în procesul de construcţie se va face în funcţie de caracteristicile acestora.

In etapa de exploatare, singura măsură de control și prevenire a eventualelor contaminări a apelor pluviale drenate din aria adiacentă terminalului vizează menținerea curățeniei acesteia.

In condițiile aplicării tuturor măsurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca implementarea proiectului suspus avizării nu va induce dezechilibre asupra corpurilor de apă vizate.

## Protecția calității aerului

Sursele principale şi poluanţii atmosferici caracteristici perioadei de construcţie vor fi reprezentate de:

- lucrările de pregătire a amplasamentului (dezafectare / curățare) – poluanți pulberi;

- pregătirea fundațiilor: săpături, umpluturi, etc;

- manevrarea deşeurilor de construcţie – poluanţi pulberi;

- funcţionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea acțiunilor, pentru manevrarea echipamentelor din componenţa instalaţiei şi a materialelor, transportul echipamentelor şi al materialelor – poluanţi: NOX, SO2, CO, particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV.

Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi surse de suprafaţă, deschise, libere. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Durata lucrărilor de construcţie este redusă.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construcţie, sursele menţionate mai sus vor dispărea.

Măsurile de reducere a emisiilor şi a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât şi operaţionale şi vor consta în:

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de materiale de construcţie pulverulente în amplasament;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Se apreciază că în perioada de construcţie nivelurile concentraţiilor de poluanţi în perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influențate de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se vor situa cu mult sub valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea 104/2011, STAS 12574/1987, OM nr. 756/1997).

După punerea în funcțiune a tronsonului extins nu sunt identificate surse de emisie a poluanților atmosferici, altele decît cele actuale.

Respectarea instrucțiunilor de lucru și menținerea curațeniei în spațiile adiacente sunt considerate suficiente. Nu sunt considerate necesare și nici prevăzute alte mijloace tehnice de control al acestor emisii.

## Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Activitatea ce se va desfăşura în amplasament nu va constitui o sursă de poluare fonică în zonă.

Având în vedere durata limitată de timp a fazei de construcţie, amplasarea ariei în interiorul unei zone logistice, precum şi amplasarea la distanțe apreciabile faţă de zonele locuite cele mai apropiate, impactul zgomotului asupra receptorilor va fi nesemnificativ.

Ca atare nu sunt considérate necesare măsuri suplimentare, dedícate exclusiv controlului și reducerii emisiei de zgomot.

## Protecția împotriva radiațiilor

Nu se vor utiliza sau manevra surse sau materiale radioactive (inclusiv din categoria NORM / TENORM), nici în etapa de construcţie şi nici în etapa de funcţionare.

## Protecția solului și subsolului

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de șantier vor consta din:

- verificarea stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua sub supraveghere;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate și inscripționate corespunzător;

- colectarea și stocarea provizorie a deşeurilor de tip menajer în punctele special amenajate;

- valorificarea deşeurilor din construcţie la lucrări de umplere (este vorba despre excesul de terasamente din amplasament rezultat din excavări);

- deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în punctele și recipienții dedicați și valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizați.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de construcţie, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este eliminată.

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de exploatare sunt generice și vizează respectarea curățeniei și instrucțiunilor de lucru. Unitatea are în dotare mijloace tehnice adecvate pentru limitarea eventualelor pierderi de produse, inclusiv colectarea acestora în eventualitatea apariției.

## Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu este cazul, întrucât amplasamentul se află într-o zona logistică, puternic antropizată, unde nu se găsesc elemente de floră și faună de interes special.

## Protecția sanatatii si securitatea muncii

Pentru securitatea şi sanatatea lucratorilor, începand cu faza de conceptie a obiectivului, de planificare a lucrărilor, precum şi pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii, pe perioada exploatarii/utilizarii, s-au prevazut o serie de masuri de prevenire şi protectie, specifice fiecarei etape:

- Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate şi sanatate în munca;

- Depozitarea în mod ordonat a materialelor și numai în locurile special amenajate;

- Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/ tehnologiilor de lucru;

- Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, centuri de siguranta) în functie de lucrarile executate;

- Asigurarea marginilor platformelor/gropilor în mod corespunzator (bariere, balustrazi);

- Acoperirea sau îngrădirea golurilor conform cerințelor legislației în vigoare;

- Utilizarea pentru transportarea şi manipularea materialelor a dispozitivelor şi aparatelor de ridicat, ce corespund greutatii lor, avand rolul de a evita riscurile de accidentare şi de afectare a sanatatii lucratorilor;

- Aprovizionarea numai cu strictuI necesar ca materiale pentru desfasurarea în conditii optime a activitatii;

- Asigurarea incarcaturilor în timpul ridicarii lor;

- Utilizarea numai a echipamentelor certificate şi autorizate conform legislatiei în vigoare (ISCIR);

- Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale;

- Intervențiile se fac numai de catre persoane autorizate şi desemnate în acest scop;

- Actualizarea planului de urgență în caz de incendiu şi calamitati (existent);

- Instruiri periodice privind interdicțiile și condițiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc etc..);

- Identificarea şi marcarea tuturor retelelor subterane.

In conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, pentru toată perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator în materie de securitate şi sănatate. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate va elabora planul de securitate şi sănătate pe toată perioada de realizare a proiectului.

Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate şi sănătate în muncă, care va face parte integranta din planul general de securitate. Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate şi sanatate specifice lucrarilor pe care antreprenorul Ie executa pe șantier (măsuri de protecție colectivă şi măsuri de protecție individuală) şi va fi actualizat ori de câte ori este cazul.

Vor fi avute în vedere următoarele texte legislative - prevederi legale și cerințe specifice privind securitatea și sănătatea la locul de muncă:

- Legea securității și sănătății în munca - Legea nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii în munca, aprobate prin HG nr. 1425/2006, modificata şi completata cu HG nr. 955/ 2010;

- Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca HG nr. 971/2006;

- Cerinte minime de securitate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici - HG nr. 1218/2006;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca - HG nr. 1048/ 2006;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca HG nr. 1146/2006;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate pentru locurile de munca HG nr. 1091/2006;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot HG nr. 493/ 2006;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii HG nr. 1876/2005;

- Cerintele minime de securitate şi sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare HG nr. 1051/2006;

- Masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca OUG nr. 99/ 2000;

- Supravegherea sanatatii lucratorilor HG nr. 355/ 2007, modificata şi completata cu HG nr. 1169/2011;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții - ed.1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala.

Măsurile de securitate şi sănătate în muncă nu sunt limitative şi se vor completa de către beneficiar şi executantul lucrărilor, pe baza experienței acumulate în domeniu, şi cu alte măsuri, în functie de specificul locului de muncă.

## Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și populatie și limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deșeuri.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile si va fi păstrată evidența cantităților de deșeuri generate în conformitate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

In timpul șantierului vor fi gestionate de către Constructor, sub supravegherea beneficiarului, următoarele categorii de deșeuri:

- Beton (spărtura beton) – deșeu inert, evacuat în blocuri de dimensiuni relativ mici. Va fi concasat ulterior și valorificat ca material de umplutură sau agregat mineral secundar.

- Pământ și pietre (excavații pentru fundații) – deșeu inert, necontaminat. Valorificabil, în activități de umplere / nivelări / acoperiri.

- Resturi metalice (armatură feroasa) – valorificabil (deșeu metalic)

- Material plastic (PE, PVC din izolații, conducte) – valorificabil prin operator autorizat (coincinerare)

- Lemn – rezultat din cofrag, sprijiniri. Valorificabil (coincinerare)

- Absorbanți și echipament de protecție individual - (lavete, absorbanți impregnați cu unsori) colectate separate și valorificate prin operator autorizat

- Deșeuri similar menajere - vor fi colectate în pubele și eliminate la depozitul de deșeuri autorizat.

Pentru colectarea separată, stocarea și eliminarea deșeurilor rezultate în etapa de construcție se vor amenaja facilități corespunzătoare.

Pentru tipurile de deșeuri care nu sunt acoperite de actualele înțelegeri contractuale vor fi încheiate contracte noi sau acte adiționale la contractele existente.

Proiectul care face obiectul procedurilor de avizare / autorizare va conduce la generarea (estimativă) a următoarelor tipuri și cantități de deșeuri.

Tabel 7-1  Cantități de deșeuri generate (estimare, etapa de șantier)

| Cod deseu | Tip deseu | Cantitate estimata |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestec de beton, caramizi, tigle | 410 t |
| 17 05 04 | Pământ și pietre (necontaminat) | 1100 t |
| 17 02 01 | Lemn | 28 m3 |
| 17 02 03 | Plastic | 0,2 t |
| 17 04 05 | Fier si otel | 15 t |
| 15 01 01 | Ambalaj hartie si carton | 1,2 t |
| 15 01 04 | Ambalaj metalic | 0,1 t |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | 0,05 t |
| 20 03 01 | Deseuri similar menajere în amestec | 1,4 t |

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcţie se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Banda transportoare actuală (covorul din cauciuc) va fi demontată și se va încerca reutilizarea ei. În situația în care nu va fi posibil acest lucru, cauciucul va fi valorificat material.

Vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare (Legea Deșeurilor 211/2011 și HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare)

Lucrările se vor desfășura conform planului de execuție. În urma unei proceduri de evaluare va fi selectat un Constructor care va face dovada experienței similare și a capabilității tehnice.

Organizarea de şantier va avea o extindere restrânsă, în perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului. Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.

Zonele de stocare temporară pentru fiecare tip de deșeu în parte vor fi delimitate și marcate corespunzător cu evidențierea codului deșeului respectiv. Datorită caracterului nepericulos al deșeurilor, nu vor fi amenajate construcții special în acest scop. Vor fi respectate eventualele prevederi suplimentare impuse prin decizia emisă de APM Constanța.

Pentru etapa de operare nu este vizată generarea de deșeuri.

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Implementarea proiectului care face obiectul prezentei solicitari de avizare nu va implica modificări ale sistemului actual de monitorizare privind calitatea factorilor de mediu.

Deșeurile provenite din etapa de realizare a acestui proiect întră in circuitul deșeurilor existent pe amplasament, atât din punct de vedere al evidențelor, cât și din punctul de vedere al modalităților de gestionare.

# JUSTIFICAREA ÎNCADRARII PROIECTULUI

Prezentul proiect intră sub incidența prevederilor HG nr. 445/2009 privind Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat la: pct.13.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, din Anexa 2.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie detaliat la punctul 3.3.8. În urma unei proceduri de selecție va fi desemnat un Constructor care va face dovada experienței similare și a capabilității tehnice.

Organizarea de șantier va avea o extindere restransă, în perimetrul delimitat pentru implementarea proiectului. Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier va fi realizată de Constructor.

Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora Constructorul (ca executant al lucrărilor civile) cât și contractorii de specialitate se vor îngriji și vor fi responsabili de:

- curățenia în șantier;

- gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor.

La predarea obiectivului de investiție, terenul ocupat cu organizarea de șantier va fi eliberat de materiale și readus la starea inițială.

Localizarea organizarii de santier

Organizarea de șantier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul proiectului.

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren.

Impactul asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Se consideră că, în conditiile respectării disciplinei de șantier, nu există riscul de manifestare a poluării mediului, iar impactul produs de organizarea de șantier va fi unul nesemnificativ, având în vedere amplasamentele, suprafețele și caracterul temporar al lucrărilor.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier

Sursele de poluanți, precum si măsurile operaționale ce vor fi luate au fost prezentate în capitolele anterioare. Se consideră că, prin măsurile tehnice adoptate și prin respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi întocmite, în timpul organizării de șantier și a lucrărilor de construcție efectele surselor de poluanți apărute vor fi nesemnificative.

Pentru organizarea corectă a lucrărilor, în zona de șantier, vor fi luate următoarele măsuri:

- stocarea corespunzătoare a materialelor;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de orice tip;

- întreținerea corespunzătoare a echipamentelor/utilajelor/instalațiilor;

- colectarea corespunzătoare a apelor uzate fecaloid – menajere și gestionarea corectă a a apelor pluviale.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

La finalizarea investiției Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deșeu.

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, moloz) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

Dupa expirarea duratei de viață, dezafectarea construcțiilor precum si reabilitarea perimetrelor în care au fost montate acestea vor fi efectuate pe baza unui proiect de dezafectare si de reabilitare a amplasamentelor.

Proiectul de dezafectare și documentația tehnică asociate unui eventual proiect de dezafectare, vor fi transmise autorității competente pentru protecția mediului în vederea emiterii acordului de mediu pentru această activitate.

# Footnotes

Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA

Studiul de impact asupra mediului – Dezvoltarea capacității de producție la fabrica de bere Timișoara (Ursus Breweries SA), (2007), URS Corporation Ltd & Amec Earth&Environmental SRL

Moraru, R.I., Băbuţ, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing House, Petroşani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1

Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects