AUTORIZATIE   INTEGRATA   DE   MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 0  din 00.00.2019

Valabila pana la: 00.00.2029

Titularul autorizatiei:  ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L.

# Adresa sediului social : sat Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea (DJ 549), jud. Constanta

# Locatia activitatii: sat Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea (DJ 549), jud. Constanta

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

pct.5.1 eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

-	b) tratare fizico-chimica;

-	j) rerafinarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;

pct. 5.5 depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, si 5.6 cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii,

- Anexa 1 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare:

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului (cod CAEN Rev.2:1920 sau cod CAEN Rev.1:2320);

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (cod CAEN Rev.2: 3822 sau cod CAEN Rev.1: 9002);

Colectarea deseurilor periculoase (cod CAEN Rev.2:3812 sau cod CAEN Rev.1:9002);

Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN Rev.2:4671 sau cod CAEN Rev.1:5151);

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN Rev.2:4677 sau cod CAEN Rev.1:5157);

Depozitari (cod CAEN Rev.2:5210 sau cod CAEN Rev.1:6312);

Transporturi rutiere de marfuri (cod CAEN rev.2: 4941 sau rev.1: 6024) – la beneficiari, la nivel national pe teritoriul Romaniei;

Colectarea deseurilor nepericuloase  ( cod CAEN rev.2 : 3811 sau rev.1:9002)

Emisa de:  Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

DIRECTOR  EXECUTIV,                                     	                            ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF							Lavinia Monica ZAHARIA

Intocmit,

Consilier  Virginia MARIN

CUPRINS                                                     pag.

| 1. |  | Date de identificare a Operatorului activităţii | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Temeiul legal | 4 |
| 3. |  | Categoria de activitate | 7 |
| 4. |  | Documentaţia solicitării | 7 |
| 5. |  | Managementul activităţii | 10 |
| 6. |  | Materii prime şi auxiliare | 13 |
| 7. |  | Apă, energie, combustibili | 15 |
| 8. |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 16 |
| 9. |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 28 |
| 10. |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 30 |
| 11. |  | Gestiunea deşeurilor | 35 |
| 12. |  | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 40 |
| 13. |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei | 41 |
| 14. |  | Monitorizarea activităţii | 43 |
| 15. |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora | 46 |
| 16. |  | Obligaţiile Operatorului activităţii | 49 |
| 17. |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 53 |
| 18. |  | Glosar de termeni | 54 |
| Anexa I | Deşeuri colectate, stocate temporar, tratate prin operatiunile sortare/decantare/ presare –codificate conform HG nr. 856/2002 | 55 |
| Anexa II | Plan de amplasare in zona | 70 |
| Anexa III | Plan de situaţie puncte de monitorizare | 71 |
| Anexa IV | Modelul Raportului lunar/anual de mediu (RAM) | 72 |
| Anexa V | Modelul Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale | 76 |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- O.U.G nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG             195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale;

- Ord. MMP nr.3970/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

- Ord. MAPAM nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de ECO CONCEPT EXPERT S.R.L.  înregistrată la APM Constanta cu nr. 7913RP din 28.06.2018,

emite Autorizatia Integrata de Mediu,  cu punctul de lucru ( sediul secundar) in sat Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea (DJ 549), jud. Constanta.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de punctele de vedere primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor Comisiei de Analiza Tehnica, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Introducere

Autorizatia Integrata de Mediu  contine 00 de pagini impreuna cu anexele si este valabila 10 (zece) ani, de la 00.00.2019, data emiterii, pana la data de 00.00.2029.

Autorizaţia de Mediu Nr. 11 din 10.02.2017 revizuita in data de 03.08.2017, rectificata in data de 21.08.2017, revizuita in data de 01.02.2018 isi inceteaza efectele juridice incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația Integrata de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Raportul de Amplasament  revine titularului de activitate si elaboratorului.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Constanta.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITATII

Titular:  ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L.

# Sediul social : sat Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea (DJ 549), jud. Constanta

# Sediul secundar ( punctul de lucru): sat Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea (DJ 549), jud. Constanta

Date de contact ale societăţii:

# - administrator Vizan Florin – director general

- număr de telefon:  0744/308899 ; e-mail : ecoconceptexpert@yahoo.com.

- cod unic de înregistrare: 31946085;

- număr de ordine în registrul comerţului: J13/1515/2013;

-     certificat de înregistrare în Registrul Comerţului: seria B nr. 2948245.

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005) si Ordinul M.M.P. nr.3970/2012;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 859/25.09.2005 (M.O. nr. 888/04.10.2005), pentru aprobarea unor ghiduri;

- Legea nr.104/15.06.2011 (M.O. nr. 452/28.06.2011), privind calitatea aerului inconjurător;

- Ordinul M.A.P.P.M. 462/1993 (M.O. nr. 190/10.08.1993), pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările ulterioare;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 (M.O.125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O.19/10.01.2008), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicată in 2008, cu modificari si completari;

- Legea nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, republicata, cu  modificari si completari;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 173/2000 (M.O. nr. 131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările si completarile ulterioare (H.G. 291/2005; H.G. 210/2007; H.G. 975/2007);

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Leg. nr.249/2015 (M.O. nr.809/30.10.2015) - modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr.5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (MO 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată in M.O. 511 bis/13.06.2006);

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (MO 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă – Republicată in M.O. nr. 554/22.07.2008 , cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie in probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului in regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice de infiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- HG nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- OUG nr. 122/28.12.2010 (M.O. 892/30.12.2010) privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 121/21.12.2006 (M.O. 1039/28.12.2006) privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificări şi completări prin Legea 186/2007;

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

pct.5.1 eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

-	b) tratare fizico-chimica;

-	j) rerafinarea sau alte reutilizari ale uleiurilor;

pct. 5.5 depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, si 5.6 cu o capacitate totala de peste 50 tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii,

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului (cod CAEN Rev.2:1920 sau cod CAEN Rev.1:2320);

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (cod CAEN Rev.2: 3822 sau cod CAEN Rev.1: 9002);

Colectarea deseurilor periculoase (cod CAEN Rev.2:3812 sau cod CAEN Rev.1:9002);

Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN Rev.2:4671 sau cod CAEN Rev.1:5151);

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN Rev.2:4677 sau cod CAEN Rev.1:5157);

Depozitari (cod CAEN Rev.2:5210 sau cod CAEN Rev.1:6312);

Transporturi rutiere de marfuri (cod CAEN rev.2: 4941 sau rev.1: 6024) – la beneficiari, la nivel national pe teritoriul Romaniei;

Colectarea deseurilor nepericuloase  ( cod CAEN rev.2 : 3811 sau rev.1:9002).

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare AIM înregistrat la APM Constanta cu nr. 7913RP/28.06.2018  întocmit de ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L.;

- Raport de amplasament, întocmit de IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L., inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 167 si   persoana fizica POSTOLACHE  IULIAN, inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 166;

- Anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aparute în ediţiile din  12.06.2018 - 22.06.2018 a ziarelor  „Cuget Liber”;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2948245 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 11.08.2014;

- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu  NAZARCEA OVIDIU S.A. si ECO CONCEPT EXPERT S.R.L. cu incheiere de autentificare nr. 2522/24.07.2014 si incheiere de rectificare nr. 184/12.08.2014;

- Contract de vanzare incheiat intre DOBRESCU RINA si ECO CONCEPT EXPERT S.R.L. cu incheiere de autentificare ne. 1169/08.12.2014;

- Act de alipire cu incheiere de autentificare nr. 237/10.03.2015;

- Certificat constatator emis in baza Legii nr. 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în data de 06.08.2014;

- Certificat constatator emis in baza Legii nr. 359/2004 de catre Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în data de 19.04.2018;

- Autorizaţia de mediu nr. 11/10.02.2017, revizuita in data de 03.08.2017, rectificata in data de 21.08.2017 si revizuita in data de 01.02.2018, emisa pentru ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L.;

- Referat privind executia forajelor de monitorizare a apei subterane;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona;

- Extras de carte furnciara pentru informare;

- Plan separator de hidrocarburi si plan instalatie;

- Contract de transport deseuri nr. 213/06.02.2018 incheiat cu S.C. ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L.;

- Certificat de inspectie tehnica ambalaje nr. 68029 emis de IPROCHIM S.A. la data de 16.05.2017;

- Certificat de inspectie tehnica stelaje nr. 67977 emis de IPROCHIM S.A. la data de 07.06.2017;

- Schema flux tehnologic;

- Contract de prestari servicii nr. 200/10.05.2017, incheiat cu  EUROVIA AGRITRADE S.R.L.;

- Contract de prestari servicii incercari de laborator nr. 5/A/2018, incheiat cu  OIL TERMINAL S.A.;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 2913951715/23.10.2014;

- Aviz definitiv de alimentare cu apa si/sau canalizare nr. 350/10750/06.11.2014 emis de RAJA S.A.;

- Autorizatie de gospodarirea apelor nr. 64/16.05.2018 valabila pana la data de 16.05.2020;

- Raport de incercare pentru zgomot, nr. 235/10.07.2007;

- Fisa cu date de securitate pentru urmatoarele produse: soda caustica, azot, Fineamin 90, Neutral P02 S, N-metil-2-pirolidona, anilina, combustibil lichid usor tip 3, clorura de sodiu, bentonita;

- Contract de prestari servicii nr.376/03.05.2018, incheiat cu ENVIROTECH S.R.L. pentru servicii de vidanjare;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 326/15.04.2016, incheiat cu OVI PRESTCON S.R.L.;

- Plan de interventie in caz de incendiu avizat de ISU Dobrogea al Judetului Constanta ;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ;

- Scenariu de securitate la incendiu ;

- Raport de incercari nr. 395/18 din 12.06.2018 pentru sol efectuat de IMU Laboratories S.R.L. ;

- Certificate emise de SUN CERT  pentru implementarea si mentinerea Sistemului de Management de Mediu (SR EN ISO 14001 :2015), Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale (SR OHSAS 18001 :2008) si Sistemul de Management al Calitatii (SR EN ISO 9001 :2015) ;

- Carte tehnica – Statie regenerare uleiuri uzate intocmita de MULTISUD PROD SRL ;;

- Anunt public privind desfasurarea dezbaterei publice din data de 06.06.2019, ora 16, in ziarul Telegraf din data de 15.05.2019.

- Certificatul de inmatriculare pentru CT 02 EKO ;

- Certificat de inspectie tehnica stelaj nr. 73101 emis de IPROCHIM S.A. la data de 06.06.2019 – autovehicul pentru transport marfuri periculoase in recipiente autorizate cu nr. inmatriculare CT 02 EKO;

Scopul autorizatiei

## Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Constanta reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, va fi realizată sau impusă cu notificarea şi acordul prealabil scris al APM Constanţa .

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă in scopul  reglementarii activitatilor desfasurate pe amplasament, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii;

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament si la beneficiari sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor, de la punctul de generare /colectare, până la punctul de valorificare si/sau eliminare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Condiţii generale

Titularul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.

Operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.

Trebuie stabilite şi menţinute proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. In cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

Managementul de mediu

Operatorul trebuie să implementeze şi să adere la un Sistem de management de mediu (standardizat sau nestandardizat; certificat sau nu), care să prevadă, funcţie de situaţia specifică a instalaţiei cel puţin următoarele :

a) definirea unei politici de mediu pentru instalaţie de către conducerea societăţii;

b) planificare şi stabilirea procedurilor necesare;

c) implementarea procedurilor cu accent  pe:

- structură şi responsabilitate;

- instruire, conştientizare şi competenţă;

-comunicare;

-implicarea personalului;

-documentarea;

- eficienţa procesului de control;

- programul de mentenanţă;

- pregătirea urgenţelor şi răspunsul;

- asigurarea conformării cu legislaţia din domeniul protecţiei mediului;

d) verificarea performanţelor şi aplicarea acţiunilor corective, cu accent pe:

- monitorizare şi măsurare;

- actiuni corective şi preventive;

- menţinerea de înregistrări;

- audituri interne (independenta acolo unde este posibil) pentru evaluarea modului de implementare a sistemului de management de mediu;

e) evaluarea de către conducerea societăţii.

Managementul general şi operaţional

Operatorul trebuie să deţină o detaliată documentare a activităţilor desfăşurate pe amplasament, în special cu referire la:

a) descrierea metodelor de tratare a deşeurilor şi procedurile aplicate în instalaţie;

b) diagramele principalelor  componente ale instalaţiei cu relevanţă pentru protecţia mediului şi diagramele de flux a proceselor;

c) detalii privind reacţiile chimice, cinetica de reacţie şi balanţa energetică;

d) detalii privind protecţia asigurată în condiţii de operare altele decît normale, ca de exemplu: întreruperi temporare, pronire/oprire instalaţii;

e) existenţa unui manual cu instrucţiuni;

f) existenţa unui registru zilnic privind operarea instalaţiilor şi mentenanţa;

Operatorul trebuie sa implementeze o procedură de preacceptare a deşeurilor, care sa cuprinda următoarele:

a) teste pentru deşeurile intrate corelate cu tratamentul planificat;

b) asigurarea primirii tuturor informaţiilor necesare referitor la natura proceselor generatoare a deşeurilor, inclusiv a variabilele de proces.

c) un sistem care să furnizeze si să asigure analizarea probei/probelor reprezentative rezultate din procesul de producţie al deţinătorului de deşeuri;

d) un sistem pentru verificarea atentă, în cazul în care nu este contact direct cu producătorul de deşeuri, a informaţiilor primite în etapa de preacceptare, incluzînd: datele de contact ale producătorului de deşeuri şi o descriere corespunzătoare a deşeurilor referitor la compoziţie şi periculozitate;

e) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

f) identificarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de deşeu intrat în instalaţie prin identificarea metodei adecvate de tratare a fiecărui nou deşeu şi disponibilitatea unei metodologii de evaluare a tratamentului aplicat deşeului care să ia în considerare proprietăţile fizico-chimice individuale ale acestuia şi specificaţiile pentru deşeurile tratate;

Operatorul trebuie să documenteze şi să implementeze o procedură de acceptare care să cuprindă cel puţin următoarele:

a) un sistem clar şi specific care să permită acceptarea deşeurilor pe amplasament numai dacă există o metodă de tratament definită şi o rută de eliminare/recuperare pentru deşeurile tratate. In cazul planificării acceptării, trebuie garantat că sunt respectate/asigurate capacităţile necesare de stocare/tratare şi de expediere (adică acceptarea deşeurilor tratate de către o altă instalaţie);

b) un sistem de identificare a capacităţii maxime de stocare pe amplasament.

Responsabilitati

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure in fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o intreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta intr-un registru.

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze in orice moment revizia şi intreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat emisiile de poluanţi in aer, apă şi sol apărute ca urmare a evacuarilor.

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie in orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

Operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului in general.

Operatorul activităţii trebuie să asigure, prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

Acţiuni de control

Operatorul va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Raportări

Un raport privind monitorizarea, indeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie depus la  APM Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis in format electronic si pe suport de hartie.

Operatorul de activitate trebuie să inregistreze şi să păstreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele inscrise in prezenta autorizaţie.

Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 10 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

Persoana imputernicită cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a achiziţiona şi de a utiliza numai substanţe, care sunt însoţite de fişe cu date de securitate/de caracterizare ( in cazul deseurilor), care să conţină modul de utilizare a acestora, cu dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice (ECHA).

MATERII PRIME

Uleiurile uzate folosite ca „materie prima” in instalatie

| Nr. Crt | Cod deseu | Denumire | Mod de ambalare/depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de colectare 1 |
| 1 | 12.01.07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor) | In cubitainere IBC cu capacitatea de 1000 l si in butoaie metalice cu capacitatea de 220 l, etichetate si depozitate pe platforma betonata. In rezervoarele de materie prima R1 si R2, |
| 2 | 12.01.10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |  |
| 3 | 12.01.19* | uleiuri de ungere uşor biodegradabile |  |
| 4 | 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorurate |  |
| 5 | 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |  |
| 6 | 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |  |
| 7 | 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |  |
| 8 | 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |  |
| 9 | 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |  |
| 10 | 13 03 07* | uleiuri minerale neclorurate izolante şi de transmitere a caldurii |  |
| 11 | 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii |  |
| 12 | 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile |  |
| Categoria de colectare 2 |
| 13 | 12.01.06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor) | In cubitainere IBC cu capacitatea de 1000 l si in butoaie metalice cu capacitatea de 220 l, etichetate si depozitate pe platforma betonata. In rezervoarele de materie prima R1 si R2, |
| 14 | 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |  |
| 15 | 13.01.01* | uleiuri hidraulice cu conținut de PCB |  |
| 16 | 13.01.09* | uleiuri hidraulice minerale clorurate |  |
| 17 | 13.01.13* | alte uleiuri hidraulice |  |
| 18 | 13.02.04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere |  |
| 19 | 13.02.08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |  |
| 20 | 13.03.01* | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB |  |
| 21 | 13.03.06* | uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 * |  |
| 22 | 13.03.10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii |  |
| 23 | 13.05.06* | ulei de la separatoarele ulei/apa |  |

Caracterictici fizico-chimice recomandate  pentru uleiurilor procesate (MP)

| Nr. Crt. | Caracteristica | U.M. | Metoda de incercare | Valoare prevazuta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea la 15ºC | kg/m3 | ASTM D1298 SR EN ISO 3675-03 | max 914 |
| 2. | Continut de apa ASTM | %(v/v) | ASTM D95-99 | max 2 |
| 3. | Viscozitate la 20ºC | ºE | STAS 117-87 | max 4,5 |
| 4. | Punct de inflamabilitate PENSKY-MERTENS | ºC | ASTM D93 SR EN ISO 2719-03 | min 55 |
| 5. | Culoare ASTM | - | ASTM D 1500-02 | max 4 |
| 6. | Punct de congelare | ºC | STAS 39-80 | Vara (01.05-30.09) max +5 ºC Iarna (01.10-30.04) max -8 ºC |
| 7. | Continut de sulf | %m/m | SR EN ISO 8754-02 ASTM D4294-02 | max 1,5 |
| 8. | Putere calorica inferioara | Kj/kg | ASTM D 4868-00 | min 40100 |
|  |  | Kcal/kg |  | min 9600 |
| 9. | Continut PCB | ppm |  | max 50* |

* cf art. 1-alin (2) si art 12 lit b)/HG 235 din 2007

Bilantul de materiale utilizate pentru a trata 1 tona ulei uzat este prezentat in tabelul urmator.

Bilantul de materiale utilizate pentru a trata 1 tona ulei uzat

| Ulei uzat procesat | NaOH | Dezemul-sionant (Neutral P02S) | Inhibitor de coroziune (Fineamin 06) | N-metil 2 pirolidona / anilina | Bentonita | Apa | Abur | CLU | Energie electrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 t | 3-5 kg | 4-6 kg | 2,5-3,5 kg | 50-60 kg | 4-5 kg | 470-650 kg | 400-500 kg | 100-130 kg | 35-50 kW |

Componenta instalatiei de distilare fractionata are un randament de 4mc/h.

Materiale auxiliare.

Capacitatea si modul de depozitare a materialelor auxiliare

| Nr crt. | Materiale auxiliare | Cantitate maxima de stocare | Consum anual | Fraze de pericol | Mod de ambalare/depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clorura de sodiu | 100 kg | 0,25 tone/an | - | Este depozitata in recipientul special destinat al statiei de dedurizare. Aprovizionarea se face in saci de plastic de 25 kg. Se aprovizioneaza dupa necesitate. |
| 2 | Hidroxid de sodiu | 250 kg | 1,5 tone/an | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor H290: Poate fi corosiv pentru metale | Este depozitata in saci de plastic de 25 kg, in cadrul magaziei din sediul administrativ. Se aprovizioneaza dupa necesitate. |
| 3 | Dezemulsionant* (Neutral P02S) | 200 l | 1,5 tone/an | H315 - Provoacă iritarea pielii H 317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 - Provoacă leziuni oculare grave. . | Este depozitat in butoi de plastic cu o capacitate de 200 l in magazia de substante chimice. Se aprovizioneaza dupa necesitate. |
| 4 | Aditiv pentru cazane cu abur şi circuite închise (Fineamin 06) | 120 l | 1 tona/an | H302+H312 Dăunător în caz de înghiţire sau în contact cu pielea. H314 Cauzează arsuri severe pe piele şi afectează vederea. H361f Susceptibil de a dăuna fertilității. | Este depozitat in 2 butoaie de plastic cu o capacitate de 60 l fiecare, in magazia de substante chimice. Se aprovizioneaza dupa necesitate. |
| 5 | Anilina | 13 tone | 30 tone | H301+H311+H331 Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Este depozitata in vasul V2. Descarcare se face direct din autocisterna. |
| 6 | Solvent N-metil pirolidona | 13 tone | 30 tone | H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H360D Poate dăuna fătului. | Este depozitata in vasul V3. Descarcare se face direct din autocisterna. |
| 7 | Bentonita | 300-400 kg | 2,5 tone/an |  | Este depozitata in saci de hartie de 25 kg, in magazia din sediul administrativ. Se aprovizioneaza dupa necesitate. |
| 8 | Azot | 90 kg | 90 kg | H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | 2 butelii autorizate situate pe platforma de distilare. Capacitate butelie 45 kg |
| 9 | CLU | 19 tone | 250 tone/an | H350: Poate provoca cancer H226: Lichid şi vapori inflamabili | Depozitare in rezervor 20 m3 |
| 10 | GPL | cca. 500 kg | 2,5 tone/an | H220 : Gaze inflamabile de categoria de pericol 1 H280: Contine gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire + H340: Poate provoca anomalii genetice (indicati calea de expunere,daca exista probe concludente ca nici o altă cale de expunere nu provoaca acest pericol) H350: Poate provoca cancer (indicati calea de expunere, daca exista probe concludente ca nici o altă cale de expunere nu provoaca acest pericol) | Este depozitat in rezervor de 1000 l, intr-o anexa betonata, ingradita situata langa sediul administrativ latura sudica. |

*anexa ADD1

Substante chimice utilizate in laborator

| Nr. Crt. | Denumire | U.M. | Stoc | Fraze de pericol | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetona | l | 4 | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 2 | Xilen | l | 7 | H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H312+H332 Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 3 | Toluen | l | 0,5 | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (în caz de inhalare). | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 4 | Benzen |  |  | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili H302 Nociv în caz de înghiţire H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii H315 Provoacă iritarea pielii H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor H340 Poate provoca anomalii genetice H350 Poate provoca cancer H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 5 | N- metil - pirolidona | l | 1 | H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H360D Poate dăuna fătului. | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 6 | Anilina | l | 1 | H301+H311+H331 Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Ambalaj producator - sticla | Dulap laborator |
| 7 | Nitrodiluant | l | 1 | H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată | Ambalaj producator - plastic | Dulap laborator |
| 8 | Diluant | l | 1 | H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii | Ambalaj producator - plastic | Dulap laborator |

Aprovizionarea cu substante pentru incercarile fizico-chimice din laborator se face in functie de necesitate, si se evita formarea de stocuri in laborator.

Materia prima (deseuri nepericuloase si deseuri periculoase) se achizitioneaza de la terti generatori/detinatori de deseuri, in baza documentelor specifice (procese verbale de predare-primire, contracte vanzare-cumparare, facturi, bonuri de cantar,  aviz de transport), si se transporta pe amplasament cu mijloacele de transport din dotare  sau inchiriate, in baza formularelor de transport, conform H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul national (formulare de expeditie-transport deseuri periculoase, formulare de aprobare a transportului de deseuri periculoase, formulare de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase). Deseurile periculoase supuse tratarii trebuie sa fie  insotite de buletine de analiza in conformitate cu cerintele Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari.

Produsele chimice utilizate in operatiunile de tratare a deseurilor periculoase sunt achizitionate de la furnizori de pe piata interna. Evidenta intrarilor si consumurilor de produse chimice trebuie sa se tina pe fise de magazie si in registre speciale. Pentru fiecare produs chimic utilizat se va detine fisa tehnica de securitate a produsului, iar depozitarea, manipularea si utilizarea acestuia se va face cu respectarea specificatiilor din fisa.

Motorina necesara mijloacelor de transport se achizitioneaza din statii de distributie a carburantilor, nu se stocheaza pe amplasament.

# 7. 	APă, ENERGIE, COMBUSTIBIL

Alimentarea cu apă - apa este asigurata din reteaua RAJA S.A., prin bransament la conducta magistrala care exista in zona, paralel cu soseaua principala.

Volume si debite de apa autorizate prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 64 din 16.05.2018 :

- Volum zilnic mediu = 9,52 mc (0,11 l/s)

- Volum zilnic maxim = 11,42 mc (0,13 l/s).

Reţeaua de distribuţie a apei potabile

Bransamentul este realizat de o conducta cu diametrul de Dn 65 mm. Distributia apei potabile pe amplasament se face prin intermediul unei retele executate din conducte PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn 25 mm si Dn 50 mm. Caminul pentru ramificarea conductelor este amplasat in apropierea limitei de proprietate de pe partea de Nord, la cca. 2 m fata de peretele atelierului mecanic, partea dinspre garaj. Din acest camin se fac urmatoarele legaturi pentru distributia apei :

-  conducta Dn 50 mm pentru inelul PSI ce include 4 hidranti si un rezervor de stocare apa pentru stingerea incendiilor, capacitate 60 m3;

-   conducta Dn 50 mm pentru apa tehnologica folosita in proces;

- conducta Dn 25 mm pentru apa menajera care merge la cladirea administrativa, pentru grupurile sanitare, sala dusuri, chiuveta laborator. Din aceasta in fata cladirii administrative este bransata o alta conducta Dn 25 mm care duce la un camin unde exista un robinet de alimentare aflat in conservare.

- conducta Dn 25 mm care alimenteaza o cismea situata intre sediul administrativ si platforma tehnologica, in partea de sud, pentru stropirea spatiilor verzi;

Pe langa cele 4 ramificatii enumerate, in camin, mai exista 2 conducte Dn 25 mm care alimenteaza 2 cismele, una situata chiar langa caminul de bransare si una situata langa garaj.

Apă pentru stingerea incendiilor:  pe amplasament exista un rezervor subteran cu o capacitate de 60 mc ce inmagazineaza apa pentru incendiu si care este prevazut cu 2 pompe electrice legate la propriul panou de siguranta ce preia energia electrica direct din reteaua de distributie a ENEL ENERGIE S.A., neavand legatura cu sistemul electric de pe amplasament.

Circuitul apei in instalatie. In procesul tehnologic se foloseste abur si apa rece. Aburul este produs in centrala termica, iar condensul rezultat din schimbatoarele de caldura este indreptat la V4 (vas de condens). Aburul este folosit pentru incalzirea produselor din rezervoare, prin serpentine, in procesul de vaporizare, precum si in etapa de distilare. Dupa racire, condensul este trimis si stocat in V12 si V12R pentru a fi refolosit la producerea de abur.

Apa rece este folosita pentru condensarea si spalarea gazelor din instalatie in scrubere, dupa care fiind contaminata este directionata la separatorul de hidrocarburi.

Evacuarea apelor uzate si apelor pluviale

Categoriile de ape uzate generate pe amplasament sunt:

- ape uzate menajere;

- ape uzate tehnologice;

- ape pluviale uzate de pe platforma tehnologica;

- ape pluviale uzate de pe platforma de depozitare cubitainere;

- ape pluviale conventional curate.

Apele uzate tehnologice - reteaua de canalizare pentru apele uzate tehnologice este ingropata si conectata la un separator de hidrocarburi tricompartimentat, cu un volum total de V=48 mc.

Apele uzate menajere - se colecteaza separat intr-un bazin vidanjabil cu o capacitate de V=20 mc.

Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma tehnologica  sunt colectate prin rigole in separatorul de hidrocarburi tricompartimentat.

Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma de depozitare uleiuri uzate in cubitainere  sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc care se va vidanja si transfera in separatorul de hidrocarburi pentru preepurare.

Apele pluviale de pe constructii si partial de pe calea de rulare sunt considerate ape conventional curate si sunt evacuate pe spatiile verzi din incinta.

Alimentarea cu energie electrică - este asigurata din sistemul national, de la reteaua de distribuire a energiei electrice a ENEL ENERGIE S.A..

Pe amplasament energia electrica este utilizata in cadrul instalatiei de regenerare ulei uzat, pentru functionarea pompelor si agitatorului, in laborator, pentru iluminatul cladirilor administrative si iluminatul platformelor tehnologice, precum si pentru actionarea pompelor de apa pentru stingerea incendiilor.

Pentru instalatia PSI alimentarea cu energie electrica se face separat cu legatura directa din reteaua exterioara de distribuire energie electrica.

Consumul de   electricitate pentru   functionarea   instalatiei este estimat la 74 980 Kwh/an.

Alimentare cu energie termica

Energia termică este necesara:

- pentru sediul administrativ - agentul termic este asigurat de centrala termica tip mural ce functioneaza cu GPL (rezervor 1000 l);

- pentru producerea aburului tehnologic, este utilizata o centrala termica dotata cu arzator ce functioneaza cu CLU;

- pentru incalzirea uleiului uzat este utilizat un cuptor tehnologic dotat cu arzator ce functioneaza cu CLU.

Caracteristici surse de energie termica pentru instalatie

| Sursa | Putere | Consum CLU | Inaltime cos | Diametru cos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan producere abur tehnologic | 2300 kw | 200 kg/h | 18 m | 600 mm |
| Cuptor tehnologic | 960 kw | 130 kg/h | 20 m | 600/400 mm |

Consumul total de CLU este de cca. 2000 kg/zi.

# 8. DESCRIEREA   ACTIVITĂŢII  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul pe care se desfasoara activitatile mentionate, apartinand  ECO CONCEPT EXPERT SRL, este situat in intravilanul localitatii Culmea, oras Ovidiu, Parcela Cc195, Zona fost Sector ADT IAS Nazarcea, jud. Constanta. Cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta de cca. 500 m, pe directia NE.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- pe latura de NE – proprietate privata –  activitate de colectare fier vechi;

- pe latura de NV - drumul national DN22c (DJ 549) şi teren agricol;

- pe latura de SE – cale ferata şi teren agricol;

- pe latura de SV – amplasamnetul societatii SC. Tehnostone SRL.

Coordonatele STEREO 70 ale limitelor întregului amplasament sunt urmatoarele:

| Pct. | STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1. | 315781.763 | 779873.696 |
| 2. | 315743.899 | 779927.071 |
| 3. | 315685.518 | 779885.200 |
| 4. | 315723.701 | 779832.033 |

Accesul pe amplasament se realizeaza prin latura de vest, prin intermediul drumului national DN22c (DJ 549).

Amplasamentul ocupă o suprafaţă totală de 4778 m2, din care suprafata construita la sol este de 1071 m2 si cuprinde: instalatia de tratare a uleiurilor uzate, sediu administrativ, camera de comanda, garaj, atelier intretinere si centrala termica. Obiectivul este imprejmuit cu gard metalic pe soclu betonat.

Lista constructiilor de pe amplasament

| Nr. crt | Clădirea/ incinta | Suprafaţa [mp] | Materiale de construcţie | Destinaţia | Înălţim. /nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Camera comanda si Statie electrica | 50 | BCA, beton armat, înveliş de tablă tip Lindab pe grinzi de lemn | Activitati control instalatie | parter |
| 2. | Spatiu administrativ | 197 | BCA, caramida, beton armat, izolatie polistiren înveliş de tablă tip Lindab pe grinzi de lemn | Activitati administrative complexe; igiena personalului | parter |
| 3. | Garaj | 59 | BCA, beton armat, înveliş de tablă tip Lindab | Constructie anexa | parter |
| 4. | Atelier intretinere | 49 | BCA, beton armat, izolatie polistiren înveliş de tablă tip Lindab | Activitati simple intretinere instalatie | parter |
| 5. | Centrala termica | 43 | Fundatie beton armat, profile metalice invelite in tabla cutata | Producerea agentului termic | parter |
| 6. | Platforma tehnologica – utilaj distilare uleiuri | 138 | Beton armat, stalpi si grinzi din profile laminate din otel protejate cu Teckool | Sustinere componente instalatie | parter |
| 7. | Platforma tehnologica - separator hidrocarbuti | 25 | Beton si metal | Sustinere componente instalatie | parter |
| 8. | Platforma tehnologica - parc rezervoare | 510 | Beton si metal | Sustinere componente instalatie | parter |
| TOTAL | 1071 |

Suprafata cailor de acces/ platformelor de acces betonate este de cca. 2207 m2, in timp ce suprafata spatiilor verzi este de cca. 1500 m2.

Bilant teritorial

| Nr. Crt. | Tip suprafata | Suprafata (m2) | Procent din suprafata totala (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafata construita | 1071 | 22,41 |
| 2. | Suprafata betonata/cai de acces | 2207 | 46,19 |
| 3. | Suprafata spatii verzi | 1500 | 31,4 |
| Total | 4778 | 100 |

Lista incaperi spatiu administrativ

| Nr. crt | Denumire incaperi | Numar incaperi | Suprafaţa utila[mp] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hol | 3 | 30.76 |
| 2. | Birou | 5 | 59.59 |
| 3. | Grup sanitar | 1 | 4.49 |
| 4. | Laborator | 1 | 14.02 |
| 5. | Spatiu depozitare | 1 | 18.84 |
| 6. | Centrala | 1 | 3.87 |
| 7. | Wc | 1 | 6.32 |
| 8. | Dus | 1 | 2.47 |
| 9. | Vestiar | 1 | 12.19 |
| TOTAL | 15 | 152,55 |

Laboratorul este dotat cu urmatoarele echipamente:

| Nr. Crt. | Denumire | Utilizare | U.M. | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colorimetru Lovibond + 2 cutii cu standarde de culoare | Determinare culoare uleiuri | buc | 1 |
| 2 | Balanta analitica DS 673 | Cantarire | buc | 1 |
| 3 | Inflametru semiautomat PENSLY MARTENS ASTM93 + 2 termometre originale | Determinarea punctului de in inflamare uleiuri | buc | 1 |
| 4 | Centrifuga Ortoalresa Digtor 21 C + 4 recipiente originale din sticla | Centrifugare | buc | 1 |
| 5 | Calculator PC HYUNDAI cu tastatura si mouse | Introducere date | buc | 1 |
| 6 | Imprimanta laser Jet Pro MFP M127w | Tiparire date | buc | 1 |
| 7 | Instalatie de laborator pentru distilare uleiuri cu incalzire | Determinare continut ulei | buc | 1 |
| 8 | Instalatie de laborator pentru determinare continut de apa | Determinare continut de apa | buc | 1 |
| 9 | Bec de gaz cu furtun si ventila | Incalzire substante | buc | 1 |
| 10 | Pompa vacum | Operatiuni de laborator | buc | 1 |
| 11 | Vas din tabla pentru determinare vascozitate Engler + 3 pahare Engler | Determinare vascozitate | buc | 1 |
| 12 | KIT HYDRO SCOUT DEXSIL | Determinare continut de apa | kit | 1 |
| 13 | Unsoare siliconica | Intretinere sticlarie | buc | 1 |
| 14 | Butelie gaz | Pentru becul de gaz | buc | 1 |
| 15 | Kit determinari si cuve din sticla |  | kit | 2 |
| 16 | Termodensimetre |  | buc | 5 |
| 17 | Termometre |  | buc | 6 |

Platforma tehnologica are cuva de retentie din beton cu inaltimea peretelui anti-debordare de 0,7 m si perimetrul de 110 m.l. Apele de pe platforma sunt colectate prin reteaua de rigole existente si dirijate la separatorul de hidrocarburi tricompartimentat.

Componente statice ale instalatiei de regenerare ulei uzat

| Nr. Crt. | Cod | Destinatie | Tip constructie | Temp. de lucru (ºC) | Capacitate Suprafata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REZERVOARE |
| 1 | R1 | Stocare ulei uzat brut | Cilindric, orizontal suprateran | 50 | V=60 m3 |
| 2 | R2 | Stocare „ulei decontaminat” | Cilindric, orizontal suprateran | 50 | V=59 m3 |
| 3 | R3 | Stocare ulei uzat deshidratat | Cilindric, orizontal suprateran | 70 | V=61 m3 |
| 4 | R4 | Stocare combustibil (CLU) | Cilindric, orizontal suprateran | 40 | V=19 m3 |
| 5 | R5 | Stocare ulei fractia I | Cilindric, orizontal suprateran | 70 | V=32 m3 |
| 6 | R6 | Stocare ulei fractia II | Cilindric, orizontal suprateran | 90 | V=32 m3 |
| 7 | R7 | Stocare ulei fractia I filtrat | Cilindric, orizontal suprateran | 50 | V=30 m3 |
| 8 | R8 | Stocare ulei fractia II filtrat | Cilindric, orizontal suprateran | 60 | V=30 m3 |
| 9 | R9 | Stocare reziduu de vid | Cilindric, orizontal suprateran | 120 | V=30 m3 |
| 10 | R10 | Stocare apa PSI | Cilindric, orizontal subteran | - | V=60 m3 |
| VASE |
| 11 | V1 | Vas reflux - vasul separator de apa de la distilarea sub vid | Cilindric, vertical | 45 | V=2 m3 |
| 12 | V1R | Vas emulsie ulei- apa din V1 | Cilindric, vertical | 45 | V= 1,1 m3 |
| 13 | V2 | Vas solvent extractie | Cilindric, vertical | 25 | V=13 m3 |
| 14 | V3 | Vas solvent extractie | Cilindric, vertical | 30 | V=13 m3 |
| 15 | V4 | Vas condens de la cazanul de abur | Cilindric, vertical | 40 | V=1,5 m3 |
| 16 | V5 | Vas inchidere hidraulica | Cilindric, vertical | 30 | V=0,35 m3 |
| 17 | V6* | Vas dezemulsionant | Paralipipedic, vertical | 25 | V=0,05 m3 |
| 18 | V7* | Vas solutie NaOH | Paralipipedic, vertical | 25 | V=0,05 m3 |
| 19 | V8* | Vas inhibitor coroziune | Paralipipedic, vertical | 25 | V=0,05 m3 |
| 20 | V9 | Vas recuperare solvent | Cilindric, orizontal suprateran | 40 | V=1,0 m3 |
| 21 | V10 | Vas emulsie ulei- apa | Cilindric, vertical | 30 | V=0,25 m3 |
| 22 | V11 | Vas extract | Cilindric, vertical | - | V=1,5 m3 |
| 23 | V12 | Vas condens abur | Cilindric, orizontal subteran | - | V=1,5 m3 |
| 24 | V12R | Vas condens abur | Cilindric, orizontal suprateran | - | V= 2,9 m3 |
| COLOANE |
| 25 | C0 | Coloana vaporizator | Φ400, H 2000 cu umplutura | 120 | - |
| 26 | C1 | Coloana distilare sub vid | Φ600, H 8000 talere + umplutura | 400 | - |
| 27 | C2 | Coloana stripare solvent | Φ500, H 4000 distrib. + umplutura | 180 | - |
| 28 | CS1 | Coloana stripare ulei fractia I | Φ275, H 2000 talere perforate | 260 | - |
| 29 | CS2 | Coloana stripare ulei fractia II | Φ275, H 2000 talere perforate | 310 | - |
| Alte componente |
| 30 | SC1-SC2 | SCRUBER - unde are loc condensarea vaporilor | Cilindric, vertical | 30 | - |
| 31 | S1-S5 | Schimbatoare de caldura | Fascicul tubular in manta | - | - |
| 32 | E1-E5 | Racitoare produse finale | Fascicul tubular in manta | - | - |
| 33 | H | Cuptor tehnologic – incalzire ulei deshidratat | Cilindric vertical cu serpentine 50 | 410 | P=960 kw |
| 34 | GA | Generator abur | Paralelipipedic ignitubular | 160 | V=2 m3 |
| 35 | AG1 | Agitator finisare ulei | Cilindric, vertical | 65 | V=10 m3 |
| 36 | F | Filtru Blother | Paralelipipedic, orizontal | 50 | V=0,1 m3 |
| 37 | TR | Turn racire apa recirculata debit 16 m3/h | Paralelipipedic 1500x1500x2500 mm | 55 | V=1,5 m3 |
| 38 | SV | Sita vibratoare -purificare ulei uzat | Sita vibratoare 200 Mesch | 50 | - |
| 39 | V | Vaporizator | Fascicul tubular in manta | 140 | Arie =132 mp |
| 40 | EV | Sistem de vid cu ejector | Paralelipipedic cu ejector si pompa | 40 | V=1 m3 |
| 41 | SD | Statie dedurizare apa | - | - | - |
| 42 | VIH1 | Vas inchidere hidraulica | Cilindric, vertical | 240 | V=0,06 m3 |
| 43 | VIH2 | Vas inchidere hidraulica | Cilindric, vertical | 290 | V=0,06 m3 |
| 44 | T1 | Vas CLU din CT | Cubic, suprateran | 40 | V=1 m3 |
| 45 | T2 | Vas CLU pentru arzator cuptor | Cubic, suprateran | 40 | V=1 m3 |

*Vasele V6, V7, V8 au capacitatea de cca. 50 l fiecare si sunt situate in incinta camerei cuptorului tehnologic;

Componente dinamice ale instalatiei (pompe)

| Nr. Crt. | Cod pompa | Functiunea pompei/ce vehiculeaza | Debit (m6/h) | Presiune (bar) | Putere (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | Descarcare auto prin cuva la R1 | 20 | 10 | 7,5 |
| 2 | P2 | ulei uzat din R1 la sita vibratoare | 3 | 3 | 4 |
| 3 | P2A | Ulei purificat de la SV la R2 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | P3 | Ulei purificat din R2 la vaporizator | 5,5 | 3,5 | 5 |
| 5 | P4 | Ulei deshidratat la R3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | P5 | Ulei din R3 sau vaporizator la cuptor | 3 | 3 | 2,2 |
| 7 | P6 | Recirculare reziduu de vid prin H | 8 | 10 | 5 |
| 8 | P6A | reziduu de vid din C1 la R9 | 2 | 5 | 1,5 |
| 9 | P7 | Ulei fractia II din CS2 la R6 | 3,2 | 5 | 2,2 |
| 10 | P8 | Ulei fractia I din CS1 la R5 | 4,2 | 5 | 2,2 |
| 11 | P9 | Ulei din V1 la R9 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | P10 | Emulsie ulei-apa din V10 la R9 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | P11 | Ulei din agitator AG1 la R7,R8 | 8 | 3 | 4 |
| 14 | P12 | Ulei din R5,R6 la agitator AG1 | 20 | 3 | 5,5 |
| 15 | P14 | Reziduu de vid din R9 la autocisterna | 20 | 3 | 5,5 |
| 16 | P15 | Alimentare filtru B. cu ulei de la AG1 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | P16 | Alimentare ejector cu apa de la EV | 2 | 5 | 4 |
| 18 | P17 | Motor agitator AG1 | - | - | 7,5 |
| 19 | P18 | Descarcare solvent din auto la V2, V3 | 20 | 4 | 5,5 |
| 20 | P19 | Tras vas probe la R3 | 0,5 | 3 | 0,76 |
| 21 | P20 | Ulei din R7, R8 la autocisterne | 30 | 4 | 8,5 |
| 22 | P21 | Solvent recuperat din V9 la V3 | 1 | 3 | 0,7 |
| 23 | P22 | Alimentare cu apa generator abur | 3 | 15 | 5 |
| 24 | P23 | Alimentare cu apa generator abur | 3 | 15 | 5 |
| 25 | P24 | Recirculare apa de la TR la E1-E5 | 4,5 | 6 | 5,5 |
| 26 | P25 | Alimenta combustibil GA si T1 | 1,5 | 8 | 2,2 |
| 27 | P26A | Pompare dezemulsionant | 0,1 | 3 | 2 |
| 28 | P26B | Pompare solutie NaOH | 0,1 | 3 | 2 |
| 29 | P26C | Pompare inhibitor de coroziune | 0,1 | 3 | 2 |
| 30 | P27 | Recirculare extract C2 | 5 | 6 | 5 |
| 31 | P28 | Pompare apa PSI | 18 | 6 | 11 |
| 32 | 928A | Pompare apa PSI | 18 | 6 | 11 |

Instalatia de distilare sub vid este compusa din:

- cuptor tehnologic,

- coloana de distilare sub vid,

- doua stripere pentru fractiunile de ulei, fractia I si fractia II,

- schimbatoare de caldura pentru fractiunile care se racesc in favoarea materiei prime („ulei decontaminat”) care se preincalzeste,

- racitoare, unde are loc racirea fractiunilor obtinute din instalatia de distilare pana la temperatura de depozitare in rezervor. Temperaturile de depozitare sunt impuse de normele PSI, care au in vedere temperatura de autoaprindere si de inflamare a componentilor. Racirea produselor se face cu ajutorul apei recirculate.

- un sistem de vid compus din ejector care functioneaza pe baza de presiune ridicata de apa, pompa de vid si un scruber pentru spalarea cu apa a gazelor necondensate care rezulta din proces.

- vas pentru inchidere hidraulica.

Din punct de vedere constructiv, coloana de distilare sub vid este cu sectiune variabila:

- coloana de blaz, are diametru de 400 mm (zona de stripare);

- zona de rectificare cu diametru de 600 mm;

- varful coloanei ce are diametru de 400 mm.

In coloana de blaz se afla montate trei sicane orizontale sub care se introduce aburul de stripare. Deasupra zonei de expansiune se afla montat un deflector si apoi 5 talere cu supape Glitch. In continuare sunt montate doua pachete cu umplutura tip Intalox. Sub fiecare strat de umplutura, care masoara 1100 mm, se afla montat un taler colector cu tuburi. In colectorul  acestor talere se vor acumula fractiunile de ulei I si II. La varful coloanei este prevazut un taler colector cu tuburi, doua talere tip sita si un demister de 10µm.

Centrala termica pentru producerea aburului

Producerea aburului supraincalzit care este necesar la stripare se realizeaza intr-un cazan tip ICI Caldaie 2000, aburul trece printr-un supraincalzitor montat in zona de convectie a cazanului tehnologic.

Cazanul centralei produce 2t/h abur la o presiune de 8 bari. Cazanul foloseste drept combustibil pentru ardere combustibilul lichid usor (CLU) care va fi stocat in rezervorul R4 cu un volum de 20 m3.

Condensul produs in instalatie se va intoarce in vasul V4, de unde se va refolosi la producerea aburului.

Statia de dedurizare a apei

Apa utilizata pentru productia de abur tehnologic este tratata intr-o statie de dedurizare care functioneaza in flux continuu. Elementul activ este reprezentat de rasinile schimbatoare de ioni, iar regenerarea acestora se face cu NaCl.

Cuptorul tehnologic

Cuptorul tehnologic este de tip cilindric vertical cu supraincalzitor si se foloseste pentru incalzirea uleiului in etapa de distilare pana la temperatura de 400ºC. Arzatorul folosit este unul modern de tip Ecoflame, cu o putere de 960 KW, cu flacara modulara. Pentru ardere este folosit  combustibilul lichid usor. Gazele de ardere sunt evacuate la cosul care are o inaltime de cca. 20 m.

Coloana recuperare solvent C2. Coloana are un diametru de 500 mm, este prevazuta cu doua straturi de umplutura, una cu inele Raschig si alta cu Intalox. Sub fiecare strat de umplutura se afla montat cate un distribuitor. Alimentarea acestei coloane se face prin partea superioara.

Schimbatoarele de caldura si racitoarele. Atat schimbatoarele de caldura S1-S4 cat si racitoarele E1-E4 sunt de tip fascicul tubular in manta, cu capac fix. Avand in vedere diferenta mare de temperatura intre fluidul cald si cel rece la S2 si S3 s-au montat pe manta compensatori de dilatatie. In acest mod se evita deformarile care ar putea apare la fascicul sau la mantaua schimbatorului. Schimbatorul de caldura S5 si racitorul E5 sunt de tip fascicul tubular in forma de U in manta.

Ansamblu de pompe. Majoritatea pompelor sunt de tip centrifugal, existand si o pompa dozatoare cu piston, precum si cateva pompe cu pinoane (roti dintate). Toate pompele sunt actionate de motoare electrice in constructie Antiex.

Turn de racire

Apa recirculata, folosita la sistemul de racire compus din racitoarele: E1, E2, E3 si E4 este vehiculata cu pompa P24, returul fiind trimis catre turnul de racire si care are un debit de 16 m3/h si raceste apa de la 56°C la 28°C .

Capacitatea totala de depozitare temporara a deseurilor periculoase (uleiuri uzate) pe amplasament este de cca 170 tone.

Capacitatea proiectata a instalatiei de tratare uleiuri uzate este de 16 tone/zi.

Descrierea activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului

A.Colectarea deșeurilor periculoase (uleiurilor uzate), stocarea temporara si tratarea acestora in instalatie:

CATEGORIA 1

12 01 07*- uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu exceptia emulsiilor şi solutiilor)

12 01 10* - uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 19* - uleiuri de ungere uşor biodegradabile

13 01 10* uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

13 03 07* uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

CATEGORIA 2

12 01 06* - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte

13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel

13 01 01* uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13 03 01* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB

13 03 06* uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

CATEGORIA 3

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă

Etapele procesului tehnologic:

1) Receptie materie prime

Uleiurile uzate vor fi  insotite de buletine de analiza asigurate, in mod uzual, de catre generator. Daca indeplinesc conditiile de calitate, acestea sunt aduse pe amplasament si descarcate in rezervoarele de materie prima. Uleiurile uzate vor fi preluate la rampa de descarcare din autospeciale cu ajutorul pompelor P1a,b si introduse in rezervorul de depozitare R1, sau R2, care are fiecare cate un volum de cca 60 m3. Rezervorele R1 si R2 de stocare sunt incalzite cu ajutorul aburului, care circula prin serpentina de incalzire interioara, pana la temperatura de 50-55°C.

Cantitatile suplimentare se stocheaza, temporar, in cubitainere si/sau butoaie metalice pe platforma betonata, pentru tratarea ulterioara.

2) Tratarea uleiurilor in instalatie:

- etapa de pretratare: se elimina impuritatile prin procedeu mecanic  si se deshidrateaza materia prima;

- etapa de fractionare: se distileaza materia prima pretratata  si se obtin doua fractiuni de distilare;

- finisarea: eliminarea compusilor aromatici si imbunatatirea culorii produsului final (utilizarea de bentonita).

Etapa de pretratare

Eliminarea impuritatilor mecanice prin sitare

Daca rezervorul R2 este gol, atunci dupa o prima eliminare a apei, decantate la baza rezervorului R1, uleiul se va pompa cu pompa P2 in sita vibratoare SV, unde are loc retinerea impuritatilor mecanice. Uleiul astfel „curatat”  se va pompa cu P2A la  rezervorul R2. Dupa o perioada de decantare de cca. 2 ore se face scurgerea partii apoase la separatorul de hidrocarburi.

Vaporizarea

Din R2 uleiul se va pompa cu P3 in vaporizatorul V, cu coloana ascendenta C0.

Dupa ce se incepe pomparea uleiului uzat lipsit de impuritati in vaporizator acesta va fi alimentat in acelasi timp cu abur de la centrala termica. Pe conducta de alimentare, inainte de vaporizator, este montata o conducta de 1/2", prin care se adauga solutia de NaOH de concentratie 36 Bé. Dozarea hidroxidului de sodiu se face cu ajutorul pompei P26B si are ca scop eliminarea acizilor grasi din materia prima. In continuare, uleiul este introdus in schimbatorul de caldura.

Dupa iesirea uleiului uzat din schimbatorul de caldura S5, unde se preincalzeste la temperatura de 70ºC, in conducta care face legatura cu vaporizatorul se injecteaza, printr-o conducta de 1/4", cu ajutorul pompei P26A, dezemulsionantul (Neutral P02S), cu un debit de 60 l/h.

In schimbatorul S5 se face schimb de caldura intre uleiul uzat din care s-au eliminat impuritatile mecanice cu uleiul uzat deshidratat care iese din vaporizator.

In vaporizator, uleiul se va incalzi pana la temperatura de 140°C, cand are loc eliminarea completa a apei din uleiul uzat. Debitul de alimentare a vaporizatorului se regleaza in functie de continutul de apa initial al uleiului uzat si de temperatura aburului folosit ca agent termic.

Vaporii de apa si distilatele usoare ies pe la varful coloanei C0 de unde merg in scruberul SC1, unde are loc condensarea lor prin contactul direct cu apa rece introdusa pe la partea superioara a acestuia.

Gazele necondensate, in proportie nesemnificativa, sunt evacuate in atmosfera prin vent-ul montat pe scruber, dupa spalarea acestora. Apa uzata paraseste scruberul printr-un prea plin si este dirijata la separatorul de hidrocarburi.

Emulsia distilat usor-apa, separata gravimetric in interiorul scruberului este trasa cu pompa P10 si refulata in vasul tampon V10. Dupa o decantare prealabila se face o scurgere la vasul V1 si apoi produsul fara apa este pompat tot cu ajutorul pompei P10 la rezervorul de reziduu de vid, R9.

Din vaporizator, cu pompa P4 uleiul este refulat in rezervorul R3 de depozitare, care are capacitatea de 60 m3.  Uleiul  uzat deshidratat este pompat mai intai prin schimbatorul de caldura S5, unde face schimb de caldura cu uleiul  decontaminat care alimenteaza vaporizatorul. In acest fel uleiul deshidratat se raceste pana la 90ºC, iar uleiul introdus in vaporizator  se incalzeste pana la 70ºC.

In timpul functionarii vaporizatorului se recolteaza probe pentru analiza de la preaplinul montat pe vaporizator. Probele se analizeaza privind continutul de apa si se regleaza astfel alimentarea vaporizatorului incat continutul de apa sa nu depaseasca 2%.

Atunci cand produsul supus vaporizarii are un continut mare de apa, pentru grabirea procesului  se introduce in proces pompa de vid Pv1, inchizandu-se robinetul de 6” de pe conducta de vapori. In ambele situatii gazele sunt spalate cu apa in scruberul SC1. Pentru realizarea inelului de lichid la pompa de vid o parte din apa care se scurge din SC1 este dirijata sa alimenteze aceasta pompa.

Gazele din instalatie sunt directionate la 3 “vent-uri “ dupa ce sunt “spalate” inainte de evacuare pentru reducerea emisiilor de COV.

Date privind cele trei vent-uri:

- diametrul interior: - la  EJECTOR - D = 50 mm; VC1 (V1)

- la VAPORIZATOR - D = 80 mm;

- la VARF COLOANA V1 = 80 mm (POMPA VID)

- inaltimea de la sol/platforma tehnologica la sectiunea finala - 20 metri

- debitul de aer evacuat - CANTITATI NEGLIJABILE

Etapa de fractionare

Distilarea sub vid/fractionarea

Dupa realizarea unui stoc minim de 20 m3 in rezervorul R3 se poate porni instalatia de distilare care se face prin pornirea pompei P5 de alimentare a „trenului” de schimbatoare de caldura. Dupa preincalzire, uleiul uzat va intra in cuptorul tehnologic unde se va incalzi pana la temperatura de 410°C si apoi va intra in coloana de distilare. Dupa intrarea in parametri normali de functionare instalatia se poate alimenta direct cu pompa P4 care trage uleiul deshidratat din vaporizator, „by-pass- ind” partial sau total, rezervorul R3.

Vaporii de distilate usoare si apa care se afla dizolvata in ulei se vor indrepta catre varful coloanei pe care o vor parasi si vor intra in sistemul de condensare E1. Produsele condensate se vor colecta in vasul separator de apa V1. Apa se scurge intermitent pe la baza vasului spre V1R, iar distilatul se preia cu pompa P9 si este introdus in rezervorul de stocare reziduu de vid R9 care are un volum de 28 m3.

Cea mai mare parte a distilatului usor se va folosi ca reflux la varful coloanei. In mod normal, temperatura la varful coloanei de distilare sub vid va fi mentinuta in jurul valorii de 120°C. Gazele necondensabile, care se separa in vasul V1, vor fi preluate de catre sistemul de vid unde se vor spala cu apa si apoi vor fi evacuate „la vent” prin intermediul vasului pentru inchiderea hidraulica.

Apa uzata care se scurge atat de la baza vasului V1, cat si pe la baza scruberului SC2, se va dirija catre V1R apoi la separatorul de hidrocarburi. Presiunea remanenta in coloana de distilare va fi de cca. 80 mm/Hg. Pe cele doua prize laterale ale coloanei se vor obtine cele doua fractiuni de ulei, usor si greu, adica: ulei Fractia I si ulei Fractia II. Aceste fractiuni se separa in functie de temperaturile reale de fierbere, respectiv, o fractiune la 250-260°C si alta la 305-310°C.

Fractiunea I intra mai intai intr-un schimbator de caldura, S1, cu materia prima, apoi printr-un racitor cu apa, E2, dupa care este preluata de pompa P8 si impinsa o parte ca reflux la varful coloanei C1, iar restul la rezervorul de depozitare R5. Temperatura la care se introduce produsul la depozitare este de 70°C.

Fractiunea II  care iese din coloana pe priza nr.2 intra in schimbatorul de caldura S2 si apoi in racitorul E3 dupa care este preluata cu pompa P4 si refulata o parte ca reflux de interval in coloana, iar restul, cu temperatura de 90°C, va fi pompata catre rezervorul de stocare R6.

Rezervoarele folosite la stocarea produselor obtinute din instalatie sunt dotate cu traductoare de nivel care monitorizeaza in permanenta nivelul in acestea. Toate rezervoarele sunt calibrate din punct de vedere metrologic, existand certificate de calibrare.

Cele doua fractiuni de ulei obtinute din coloana, inainte de intrarea in schimbatoarele de caldura cu “materia prima”, vor intra mai intai in coloana de stripare cu abur CS1-2 pentru o mai buna finisare.

Pentru siguranta in exploatare, pe circuitele de ulei, intre coloana si cele doua stripere, s-au prevazut cate un vas de inchidere hidraulica avand in vedere faptul ca tot sistemul lucreaza sub vid.

Reziduul de vid obtinut la baza coloanei va avea o temperatura de 360°C. El va intra mai intai in schimbatorul de caldura cu materia prima S3, dupa care va fi preluat de pompa P6 si refulat prin racitorul cu apa E4, de unde cu o temperatura de 120°C va fi trimis in rezervorul de depozitare R9. O parte din uleiul din baza coloanei se va recircula tot aici sub forma de “over flash”, dupa ce a fost reincalzit in cuptor la temperatura de 400°C.  Aceasta recirculare a fractiunii de reziduu prin cuptor, coroborata cu striparea care se realizeaza la baza coloanei, conduce la obtinerea unui randament crescut de ulei recuperat din materia prima.

Din R9, reziduul de vid va fi eliminat/valorificat ca deseu. Manipularea se va face prin pomparea in autocisterne cu ajutorul pompei P 13.

Regimul de temperatura al coloanei de fractionare/distilare conform manualului de procedura este:

- temperatura in zona de vaporizare - 405-410ºC;

- temperatura de la varful coloanei - 140-150ºC;

- temperatura de la baza coloanei - 360-380ºC;

- temperaturile de pe talerele de culegere ale fractiunilor laterale:

- pentru ulei fractia I – 240-260ºC;

- pentru fractia II – 280-300ºC;

- pentru reziduul de vid – 360ºC.

Intrucat in orice parte a coloanei lichidul si vaporii se afla in echilibru, calculul temperaturilor in zona considerata se bazeaza pe cunoasterea curbei de vaporizare in echilibru a produsului respectiv. Totodata trebuie sa se tina seama de presiunea partiala a vaporilor de produs petrolier din zona respectiva, adica de presiunea totala si de efectul de gaz inert. Presiunea totala din zona respectiva se calculeaza prin insumarea presiunii de pe vasul de reflux cu caderile de presiune pe conducte si pe fiecare taler incepand de la varful coloanei pana la cel din zona considerata. Efect de “gaz inert” il are aburul folosit pentru stripare cat si vaporii de produs care se scot din coloana incepand cu al doilea dispozitiv de culegere a fractiunilor laterale de deasupra zonei considerate. Aceasta, datorita faptului ca aceste produse se gasesc la o temperatura mult mai inalta decat temperatura de fierbere a lichidului din care provin si se vor comporta similar cu un gaz inert.

Temperatura din zona de vaporizare este temperatura corespunzatoare procentului de produse vaporizate (distilate) de pe curba de vaporizare in echilibru a alimentarii la presiunea partiala a acesteia.

Temperatura de la varful coloanei trebuie astfel mentinuta incat sa se asigure o vaporizare completa a produsului de varf. Ea corespunde temperaturii de 100% vaporizat pe curba de vaporizare a produsului de varf, corectata la presiunea partiala a produsului din varful coloanei.

Temperatura de la baza coloanei in cazul in care se injecteaza un gaz inert pentru stripare este mai mica decat temperatura din zona de vaporizare deoarece vaporizarea in aceasta zona se face in contul caldurii cedate de refluxul intern. De obicei, aceasta diferenta de temperatura este de 10-20ºC.

Etapa de finisare

Extractia cu solventi

In unele cazuri  uleiurile obtinute din distilarea sub vid nu indeplinesc calitatile necesare uleiurilor de baza. In aceste situatii sunt necesare tratamente suplimentare. Avand in vedere acest fapt la uleiurile obtinute din proces se va aplica un procedeu de extractie cu solvent selectiv, urmat de un procedeu de percolare, daca este cazul. Deci, unul dintre aceste tratamente este reprezentat de extractia cu solventi a substantelor nedorite.

Se are in vedere, de regula, extractia compusilor aromatici care  se realizeaza cu N metil pirolidona. Cand uleiul obtinut din procesul de distilare sub vid are o cantitate mare de compusi cu azot si cu sulf  se va folosi ca si solvent selectiv, anilina.

Uleiul supus solventarii se va pompa din rezervoarele de depozitare cu ajutorul pompelor P12 sau P13. Cantitatea pe sarja va fi de 5000 litri.

Din vasele V2 si V3 solventul folosit la extractie se va pompa cu pompa 16 sau 17 in autoclava AG1, in proportie de 30% fata de cantitatea de ulei supusa solventarii, adica max. 1500 litri.

Produsul din autoclava se va incalzi la 60°C cu ajutorul aburului care circula prin mantaua autoclavei. Pe tot parcursul pomparii solventului agitatorul autoclavei va fi in functiune. Amestecarea componentilor se va continua timp de o ora dupa terminarea dozarii solventului. Se opreste amestecarea si se recolteaza o proba in vederea analizei. Se face determinarea de laborator. Daca proba este corespunzatoare se lasa produsul la decantare inca 1/2 h si apoi se scurge  partea decantata (solventul + componentii extrasi) pe la baza autoclavei. Cand se constata ca apare uleiul (culoare galben) se opreste scurgerea. Solventul utilizat  se dirijeaza cu ajutorul pompei P11 in vasul tampon V11 sau direct in coloana de stripare solvent C2. Aici, prin stripare directa cu abur se antreneaza pe la partea superioara solventul si aburul, care trec printr-un racitor si apoi intr-un vas separator apa-solvent. Apa se trimite la separatorul de hidrocarburi iar solventul este refolosit in proces (pana la 30 sarje).

Solventul se poate refolosi de maximum 30 de ori (chiar daca a fost partial reimprospatat), el pierzandu-si apoi din proprietati.

Tratarea pentru culoare cu bentonita

Daca dupa operatiunea de extractie selectiva cu N-metil-2-pirolidona sau cu anilina culoarea uleiului nu este cea dorita, uleiul din autoclava este tratat cu 20-40 kg de bentonita/sarja. Randamentul operatiei este de 98,5%. In functie de tipul uleiului (fractia I sau II) temperatura de lucru este cuprinsa intre 107°C si 162°C. Pe timpul incalzirii in autoclava se va asigura o perna de azot si o usoara depresiune. Agitatorul autoclavei va functiona continuu. Dupa o ora de cand s-a atins temperatura de regim se raceste la temperatura 90-93°C, prin introducerea progresiva a apei in manta pentru evitarea loviturilor de berbec. Apoi, cu ajutorul pompei P15 se trece amestecul (ulei+bentonita) prin filtrul Blother echipat cu panza si hartie de filtru. Uleiul filtrat se stocheaza intr-unul din rezervoarele R7 sau R8. De aici, uleiurile (uleiul de baza) se pompeaza, pentru livrare, cu ajutorul pompelor P19 si P20, la autocisterne.

Cele doua fractiuni de ulei obtinute se vor folosi ca ulei de baza la formularea unor sortimente de uleiuri, prin adaugarea de aditivi, de catre agentii economici specializati in domeniu.

Caracteristici specifice pentru fractiile de distilare

| FRACTII, reziduuri, s.a.. | % fata de cantitatea de MP* | CULOARE ASTM | ACIDITATE mg KOH/g | VASCOZITATE Cst/40ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei fractia I-a | 13 | 2 | 0,01 | 33 |
| Ulei fractia II-a | 50 | 2,5 | 0,01 | 84 |
| Reziduu | 20 | - | - | >300 |
| Apa+distilat | 12 | - | - | - |
| Pierderi tehnologice | 5 | - | - | - |
| MP (100 %) | 100 |  |  |  |

MP* - materie prima introdusa in proces (ulei uzat)

3) Livrarea produselor se face, dupa ce s-a obtinut Buletinul de analiza (Certificatul de calitate), in autocisterne ce au fost inspectate pentru a se constata starea de curatenie din interiorul bazinului. La finalul incarcarii se preleveaza probe din autocisterna care se pastreaza drept probe martor (timp de 48 ore) in cazul unor eventuale reclamatii.

Buletinele de analize ce insotesc uleiurile uzate, precum si produsele finite la livrare sunt realizate in laboratoare acreditate RENAR.

B. Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase

Transportul deseurilor periculoase se realizeaza:

-cu autocisterne/autoutilitare apartinand beneficiarilor sau unei firme specializate, autorizate pentru transport deseuri periculoase, in baza unor contracte de prestari servicii ;

-cu autoutilitara din dotare Fiat Ducato (mai mica de 3,5 tone), cu nr. de inmatriculare CT-02- EKO.

Uleiurile uzate se transport in:

- cubitainere cu capacitatea de 1000 l - certificate pentru colectarea deseurilor periculoase, ce sunt transportate cu autovehiculul special destinat din dotare. Recipientele sunt închise etans, rezistente la soc mecanic şi termic. Stocarea acestora se face pe spaţii corespunzãtor amenajate, securizate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

- butoaie metalice de 220 l - inchise etans, rezistente la soc mecanic şi termic, ce sunt transportate cu autovehiculul special destinat din dotare sau cu alte mijloace de transport autorizate. Stocarea acestora se face pe spaţii corespunzãtor amenajate, securizate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

C. Colectare, comert cu ridicata, stocarea temporară si predarea deșeurilor periculoase si nepericuloase ( mai colecteaza ????) catre operatori economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de sortare, tratare, reciclare si depozitare

Deşeuri rezultate de la exploatarea miniera şi a carierelor

01 05 05* - deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri

Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitica a carbunilor:

05 01 05* - scurgeri de petrol

05 01 06* - nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor

05 01 12* - acizi cu continut de uleiuri

Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea

08 03 19* - ulei de dispersie

08 04 17* - ulei de colofoniu

Deşeuri din procesele termice

10 02 11* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 03 27* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 04 09* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 05 08* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 06 09* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 07 07* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 08 19* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice

12 01 06* - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte

12 01 07*- uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu exceptia emulsiilor şi solutiilor)

12 01 08* - emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09* - emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10* - uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 18* - namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut
de ulei

12 01 19* - uleiuri de ungere uşor biodegradabile

Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi

13 01 01* uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

13 01 04* emulsii clorurate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10* uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13 03 01* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB

13 03 06* uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07* uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

13 04 01* uleiuri de santină din navigația pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santină din alte tipuri de navigație

13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03* nămoluri de intercepție

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele 	ulei/apă

13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel

13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 01* nămoluri sau emulsii de la desalinizare

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* deșeuri nespecificate

Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte

15 02 02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase

Deşeuri nespecificate în alta parte

16 01 07* - filtre de ulei

Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial

19 02 07* - ulei si concentrate de la separare

19 08 10*  -  amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor
apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09

Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

20 01 26* - uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25.

CAPITOLELE 9 SI 10 NU SUNT FACUTE

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## AER

Principalele emisii in aer sunt urmatoare:

Tab.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in centrala termica cu functionare pe combustibil gazos | Cos de dispersie gaze de ardere cu inaltimea h=6 m, d=30 cm | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista |
| Producere abur tehnologic in cazanul de abur tehnologic cu functionare pe combustibil lichid | Cos de dispersie gaze de ardere cu inaltimea h=18 m, d=60 cm | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista |
| Cuptor tehnologic cu functionare pe combustibil lichid | Cos de dispersie gaze de ardere cu inaltimea h=20 m, d=60 cm | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista |
| Instalatia pentru purificarea gazelor | Nr venturi si h d | COV | Nu este cazul |

Emisii din surse mobile si stationare de poluare :

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |
| Emisii din surse stationare nedirijate provenite de la unele componente ale instalației cum ar fi: supape, pompe, flanșe, valve, conducte, neetanșeități, stocarea și manevrarea emulsiilor și uleiurilor | COV | asigurarea functionarii instalatiei in parametrii tehnici mentionati in cartea tehnica a instalatiei |

Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

## Operatorul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

## APĂ

Apele uzate de tip menajer provenite din zona administrativa, sunt colectate intr-un bazin betonat, vidanjabil, cu volumul de 20 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate in urma procesului de prelucrare a uleiurilor uzate sunt colectate in reteaua de canalizare conectata la un separator de hidrocarburi tricompartimentat cu un volum de 48 mc.

Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma tehnologica sunt colectate in reteaua de canalizare conectata la separatorul de hidrocarburi.

Apele pluviale posibil impurificate de pe platforma de depozitare uleiuri uzate in cubitainere sunt colectate intr-un colector betonat vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea periodica a bazinelor ;

- Intretinerea corespunatoare a rigolelor , bazinelor vidanjabile si a separatorului de hidrocarburi.

SOL

Surse posibile de poluare

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor periculose si nepericuloase  ;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere  si ape pluviale potential contaminate ;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Căile de acces şi platformele de depozitare deseuri periculoase si nepericuloase  sunt betonate.

Rigolele  sunt supuse unui program sistematic de inspecţie.

Apele pluviale potenţial contaminate sunt preluate in bazine vidanjabile.

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Manipularea de  materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: bazinele vidanjabile vor fi verificate periodic;

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

AER

Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului -  toate operatiile efectuate pe amplasament trebuie sa nu determine alterarea calitatii aerului in zonele sensibile.

Conform Ord. 462/1993 si legii 104/2011, cu modificarile si completarile ulterioare se vor monitoriza:

Monitorizare emisii atmosferice

| Nr. Crt. | Emisia | Detaliere | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOx | Cos cuptor tehnologic | Frecventa: semestrial |
| 2. | CO |  |  |
| 3. | SOx |  |  |
| 4. | pulberi |  |  |
| 5. | NMCOV* |  |  |
| 6. | NOx | Cos cazan producere abur tehnologic |  |
| 7. | CO |  |  |
| 8. | SOx |  |  |
| 9. | pulberi |  |  |
| 10. | NMCOV* |  |  |

*NMCOV - Compuși organici volatili fără metan

Monitorizare calitatea aerului

| Nr. Crt. | Indicatori | Locatie | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi | Perimetral amplasamentului: 4 directii | anual |
| 2. | COV |  | trimestrial* perioada aprilie-octombrie |

Trimestrial* - trimestru= trei luni consecutive

## APA

## -  Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica si intretine starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (semestrial) starea recipientelor/bazinelor/ de stocare temporara a deseurilor.

## - Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii.

### Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise  la  evacuare

Indicatori pentru verificarea incadrarii in NTPA 002/2005 din H.G. nr. 352/2005 actulizata

| Nr crt. | Indicator | Limita admisa cf. NTPA002/2005 | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | 6,5-8,5 | Frecventa: la fiecare vidanjare |
| 2. | CBO5 | 300 mg O2/l |  |
| 3. | CCO-Cr | 500 mg O2/l |  |
| 4. | S.E.T. | 30 mg/l |  |
| 5. | M.T.S. | 350 mg/l |  |
| 6. | Detergenti sintetici | 25 mg/l |  |

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din rigolele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, Operatorul trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Monitorizarea calităţii apelor subterane trebuie să fie efectuata periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţul de observaţie a freaticului, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa  activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii în sol şi apa subterană trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus anual la APM Constanţa .

## Operatorul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, precum si echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Determinari efectuate privind calitatea solului

| Indicativ Proba | Tip valoare* | Indicatori |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cr mg/kg s.u. | Ni mg/kg s.u. | Pb mg/kg s.u. | Hidrocarburi totale de petrol | pH |
| Proba 1-P.I.E. | v.m. | 31,7 | 25,1 | 13,8 | <20 | 8 |
| Proba 2-P.I.S. | v.m. | 40,8 | 31,6 | 14,7 | 25 | 8,22 |
| Proba 3-P.I.V. | v.m. | 31,6 | 26,1 | 21,2 | 52 | 8,28 |
| Valori limita cf. Ord. 756/ 1997** | v. n. | 30 | 20 | 20 | <100 | 6,5 – 8,5 |
|  | p. a. | 300 | 200 | 250 | 1000 | - |
|  | p. i. | 600 | 500 | 1000 | 2000 | - |

*v.m. – valoare masurata;  v.n. – valoare normală; p.a. – valoare prag de alertă; p.i. – valoare prag de intervenţie

- PROBA 1 – P.I.E. – Platforma Instalatie Est

- PROBA 2 – P.I.S. – Platforma Instalatie Sud

- PROBA 3 – P.I.V. – Platforma Instalatie Vest.

**folosinţe mai puţin sensibile, cf. Ord. 756/ 1997.

Datele prezentate în tabelul de mai sus reflectă starea iniţială a calităţii solului, respectiv inainte de solicitarea AIM, şi constituie suportul de referinţă pentru compararea cu datele ce vor fi obţinute din monitorizările ulterioare, in vederea stabilirii modificarilor calitatii solului de pe amplasament.

Din rezultatele determinărilor efectuate privind calitatea solului, se constata ca valorile indicatorilor determinate sunt foarte apropiate de valorile normale si cu mult sub valorile pragurilor de alerta pentru folosinţe mai puţin sensibile, cf. Ord. 756/ 1997.

Se recomandă monitorizarea următorilor indicatori conform ord. 756/1997 :

Indicatori calitatea solului

| Nr crt. | Indicator | Frecventa | Detaliere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pb | o data la 5 ani | Monitorizare in cele 3 puncte: Platforma Instalatie Est Platforma Instalatie Sud Platforma Instalatie Vest |

Dat fiind ca nivelul apei freatice nu a fost interceptat pana la adancimea de 14- 15 m si avand in vedere structura subsolului pana la adancimea mentionata rezulta lipsa apei freatice sau existenta nepermanenta. In acest caz, determinarea calitatii apei freatice este inaplicabila.

## ZGOMOT

## Operaţiile generatoare de zgomot:

## operatiunile  de descarcare/incarcare deseuri, manipulare deseuri, zgomotul motoarelor echipamentelor din dotare ).

## Se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS 10009/1988 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, si vor fi efectuate anual, in luna iulie.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate/colectate/tratate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 prin privind evidenţa gestiunii deşeurilor, republicata, cu modificari si completari.

Operatorul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare, în conformitate cu legislaţia in vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta.

- Operatorul are obligaţia de a aplica ierarhia deşeurilor  în scopul  încurajării  prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

- Deşeurile reciclabile vor fi obligatoriu colectate pe categorii, în vederea valorificării prin operatori  autorizati.

- Începând cu anul 2017 Operatorul autorizaţiei va  întocmi şi implementa un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, modificata si completata.

- Se va asigura evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, modificata si completata.

- Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase,  conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, modificata si completata, art.27 :

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

## Deşeurile vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului.

## Se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei (cf. art.15 din Leg.211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare).

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia sa detina buletine de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului. Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase , se fac potrivit art.7 alin (1) din Legea  211/2011, republicata, cu  modificari si completari.

- Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase , se realizeaza potrivit :

a) Directivei 2008/98/CE a parlamentului European si a consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Directivei comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE destabilire a unei liste de deseuri in temeiul art.1 lit (a) din directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 alin(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare.

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul directivei 2008/98/CE a Parlamentului european si a Consiliului.

- Pentru deşeurile periculoase generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de tratare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile şi de a efectua operaţiunile de tratare fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; operaţiunile de tratare pot fi transferate  unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

- La cererea autorităţilor competente Operatorul are obligaţia să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare a deşeurilor au fost efectuate.

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea Operatorului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea / eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Predarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se va face numai pe bază de contract, conform cu legislatia in vigoare.

- Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, fără respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

## Stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie tratate in vederea valorificarii sau eliminarii.

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

## Se va respecta  H.G. 235/2005 cu privire la desfasurarea  activităţii de colectare a uleiurilor uzate:

## a) să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

## b) să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

## c) să inscripţioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

## d) să păstreze evidenţa privind cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b).

## Pentru stocarea echipamentelor cu PCB uzate sau a deseurilor contaminate cu PCB se vor avea in vedere prevederile Ordinului 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea  ecologica rationala a bifenililor policlorurati.

## Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

## Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

## Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase până la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

31.Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare, cu respectarea prevederilor art. 20, din Legea 211, republicata, cu modificari si completari.

32. potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49. din Legea 211, republicata, cu modificari si completari, producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

32. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

## Deşeuri generate, stocate temporar

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament sunt :

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Stare | Provenienta | Cantitati (kg/an) | Modul de stocare temporar | Agentul economic care face valorificarea/ eliminarea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Argile de filtrare epuizate | 05 01 15* | solid | Instalatia de tratare | 6 400 | Container metalic | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 2. | Alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție | 07 01 08* | lichid | Reziduu de blaz | 500 tone/an | Container metalic | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 3. | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | 07 01 04* | lichid | Solvent epuizat | 300 tone/an | Container metalic | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 4. | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | 07 01 11* | Semi lichid | Separatorul de hidrocarburi | Cca. 600 | Nu se depoziteaza pe amplasament | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 5. | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase | 19 12 11* | solid | Operatiunea de sitare | 200 kg/an | Container metalic | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 6. | nămoluri provenite din rezervor | 05 01 03* | Semi lichid | Mentenanta | cca. 500 kg/an | Recipient metalic | SC. ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL |
| 7. | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau uzate | 19 09 05 | solid | Statia de dedurizare a apei | 40 kg/2 ani | Container metalic | SC. ECOFIRE SISTEMS SRL |
| 8. | fier și oțel | 17 04 05 | solid | Mentenanta | Cca 120 kg/an | Atelierul de reparatii/platforma betonata, dupa caz | Agenti economici special autorizati, cand este necesar |
| 9. | uleiuri hidraulice sintetice | 13 01 11* | lichid | Mentenanta | 80 kg/an | Cubitainer IBC | Regenerare in instalatia proprie |
| 10. | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | solid | Instalatia de tratare | Cca. 300 kg/an | Container metallic etans, cu capac | SC ECO BIO MAGIC SRL |
| 11. | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | solid | Mentenanta si curatare Activitatea de transport / interventie Materiale textile Filtru Blother | cca. 600 kg/an | Container metalic | SC ECO BIO MAGIC SRL |
| 12. | Hartie si carton | 20 01 01 | solid | Activitatea administrativa | 150 kg/an | Europubela | * |
| 13. | Materiale plastice | 20 01 39 | solid | Activitatea administrativa | 150 kg/an | Europubela | * |
| 14. | tuburi fluorescente si alte corpuri de iluminat | 20 01 21* 20 01 36 | solid | Mentenanta | cca 6 kg/luna | Magazia de materiale | ASOCIATIA RECOLAMP |
| 15. | deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | solid | Activitatea administrativa | 1500 kg/an | Container | SC. OVI-PRESTCON SRL |

Atat deseurile colectate de la terti cat si deseurile generate din activitatea desfasurata sunt stocate temporar pe amplasament, in rezervoare, recipienti, butoaie, cuve, saci, in spatii special amenajate, astfel incat sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu, de a nu se crea disconfort prin zgomot.

Colectarea si stocarea temporara se face functie de tipurile de deseuri, de compatibilitatile lor si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incat sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu  si a sanatatii umane.

O parte din deseuri sunt supuse operatiunilor de tratare/valorificare apoi predate operatorilor economici autorizati pentru valorificare/eliminare finala.

Deseurile care nu sunt supuse operatiunilor de tratare/valorificare sunt stocate temporar pe amplasament pana la predarea lor catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare.

# 12. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

În calitate de utilizator, Operatorul are obligaţia ca, pentru toate substanţele şi preparatele chimice, să solicite şi să obţină de la furnizori dovada preînregistrării/înregistrării  acestora la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice (ECHA).

Achiziţionarea substanţelor periculoase, definite conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa tehnică de securitate.

În calitate de utilizator, Operatorul trebuie să se conformeze cu măsurile de precauţie pentru utilizarea în condiţii de securitate recomandate în fişele cu date de securitate ale furnizorului său.

Preparatele chimice utilizate trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.

Operatorul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

# 13. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L. nu se încadrează în categoria obiectivelor pentru care se aplică prevederile LEGE  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Operatorul are obligaţia de a asigura:

- identificarea, monitorizarea şi evaluarea permanentă a factorilor de risc specifici, care pot genera evenimente periculoase;

- stabilirea şi urmărirea punerii în aplicare a tuturor măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în caz de accident;

- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice proprii destinate intervenţiei şi ţinerea evidenţei şi a verificărilor periodice ale acestora.

Operatorul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în incintă;

- asigurarea condiţiilor de igiena la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- întocmirea planurilor de intervenţie în caz de accidente ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător şi va respecta măsurile cuprinse în acestea.

Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi legi, aprobări şi reglementări legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă);

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

Se vor asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va fi revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere  APM Constanţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului  de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

Operatorul autorizaţiei trebuie să includă ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura emisiilor şi a riscului creat de incident, precum şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei. Din analiza informărilor prezentate de operator, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere necesare, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

Operatorul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Aceasta înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului, gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate precum şi pentru evitarea reapariţiei.

După notificarea incidentului, Operatorul autorizaţiei trebuie să depună cât mai curând posibil raportul privind incidentul la APM Constanta.

În cazul oricărui  incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de Operatorul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor de suprafaţă:  APM Constanţa, GNM – CJ Constanţa şi ABA Dobrogea Litoral.

- în cazul unor defecţiuni de operare, al incendiilor, exploziilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanta.

# 14. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizare.

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

- Prelevarea probelor, analizarea acestora şi prelucrarea datelor din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate printr-un laborator autorizat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice în vigoare.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate echivalentă. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

- Operatorul autorizaţiei trebuie să asigure accesul autoritatiilor cu atributii, permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer: coşul de dispersie centrala termica ;

  - zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

  - puncte de prelevare a probelor de apă uzată: bazinele etanşe vidanjabile;

  - punct de prelevare a probei de sol (pe latura estica a amplasamentului);

  - puncte de prelevare a probelor de apă subterană: foraj de observaţie .

### Monitorizarea  CALITATII  AERULUI

Monitorizare emisii atmosferice

| Nr. Crt. | Emisia | Detaliere | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOx | Cos cuptor tehnologic | Frecventa: semestrial |
| 2. | CO |  |  |
| 3. | SOx |  |  |
| 4. | pulberi |  |  |
| 5. | NMCOV* |  |  |
| 6. | NOx | Cos cazan producere abur tehnologic |  |
| 7. | CO |  |  |
| 8. | SOx |  |  |
| 9. | pulberi |  |  |
| 10. | NMCOV* |  |  |

*NMCOV - Compuși organici volatili fără metan

Tabel 24. Monitorizare calitatea aerului

| Nr. Crt. | Indicatori | Locatie | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi | Perimetral amplasamentului: 4 directii | anual |
| 2. | COV |  | trimestrial* perioada aprilie-octombrie |

Trimestrial* - trimestru= trei luni consecutive

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

### Monitorizarea  CALITATII  APEI

Se va face analiza apelor uzate vidanjate si evacuate la statiile de epurare, din bazinele vidanjabile, pentru verificarea incadrarii in NTPA 002/2005, conform tabelului 26.

Tabel 26. Indicatori pentru verificarea incadrarii in NTPA 002/2005 din H.G. nr. 352/2005 actulizata

| Nr crt. | Indicator | Limita admisa cf. NTPA002/2005 | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | 6,5-8,5 | Frecventa: la fiecare vidanjare |
| 2. | CBO5 | 300 mg O2/l |  |
| 3. | CCO-Cr | 500 mg O2/l |  |
| 4. | S.E.T. | 30 mg/l |  |
| 5. | M.T.S. | 350 mg/l |  |
| 6. | Detergenti sintetici | 25 mg/l |  |

Notă:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.

- Monitorizarea calităţii apei uzate evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 14.2 de către ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L. printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate motivat de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

La solicitarea APM Constanţa, GNM-CJCT şi/sau ABADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză autorizat/specializat.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

## Monitorizarea  calitĂŢii  solului

Indicatori calitatea solului

| Nr crt. | Indicator | Frecventa | Detaliere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pb | o data la 5 ani | Monitorizare in cele 3 puncte: Platforma Instalatie Est Platforma Instalatie Sud Platforma Instalatie Vest |
| 2. | Ni |  |  |
| 3. | Cr |  |  |
| 4. | pH | anual |  |
| 5. | Hidrocarburi totale de petrol |  |  |

## Monitorizarea calitĂŢii apei subterane

Nivelul apei subterane (componenta freatica) nu a fost interceptat pana la adancimea de 14-15 m, ce corespunde aparitiei placii de calcar. Totusi, dat fiind executarea si existenta forajelor, tubate, se va asigura pastrarea integritatii acestora si se vor verifica, periodic. In cazul prezentei apei se vor executa analize privind HTP.

### MONITORIZARE ZGOMOT

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS 10009/1988 –  Acustica urbană – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot. Frecventa determinarilor – anual, in luna iulie.

## DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută , conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia generatoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind oparatorii autorizati care preiau deşeurile.

# 15. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea ECO CONCEPT EXPERT  S.R.L. în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Operatorul va întocmi un Raport Anual de Mediu (conform Anexei) care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. Raportul anual de mediu va fi un document sintetic, ce trebuie să cuprinda în principal toate informaţiile privind:

- desfăşurarea activităţii în condiţii normale;

- desfăşurarea activităţii în conditii anormale de funcţionare şi impactul asupra mediului în acest caz;

- modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa şi G.N.M. – C.J. Constanţa în orice moment.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi Operatorul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Constanţa;

- Alte aspecte pe care Operatorul autorizaţiei le consideră relevante.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor subterane trebuie transmis semestrial  la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului trebuie transmis anual la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR) ,

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 30 aprilie 2017 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2016;

b) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR;

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

## Un raport privind cantităţile de deseuri generate şi a deseurilor colectate si tratate in vederea valorificarii, respectiv eliminarii acestora, trebuie transmis anual la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

15. Operatorul autorizaţiei are obligaţia de a furniza orice informaţii suplimentare la cererea autorităţii de mediu.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 15.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 15.2. Rapoarte singulare; Tabel 15.3. Model notificare;

Tabel 15. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform Anexei III | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deşeurilor pe amplasament, potrivit ( Legii 211/2001). | Anual | Pana la data de 31 martie pentru anul precedent de activitate |
| Raportarea transporturilor de deseuri periculoase | Trimestrial | Trimestrial, pana la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinta -pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de uleiuri uzate generate din activitate, conform prevederilor HG 235/2007 | Semestrial şi la solicitarea expresă a APM Constanţa | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de deşeuri colectate/tratate şi predate spre valorificare ( DEEE, deseuri de ambalaje, deseuri de baterii si acumulatori, etc.) | Anual sau la solicitarea expresa a APM Constanta | Conform prevederilor din actele normative cu privire la aceste fluxuri . |
| Raportarea privind substantele chimice utilizate | Anual sau la solicitarea expresa a APM Constanta | Pana la 31 martie pentru anul anterior de functionare |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la data de 10 ianuarie a fiecarui an |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | Semestrial | La finalizarea verificării |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Anual | Ca parte RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apa subterană | Anual | Ca parte RAM |
| Rezultatele monitorizării solului | Anual | Ca parte RAM |
| Rezultatele monitorizării aerului | Anual | Ca parte RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |
| Zgomot | Anual | Ca parte a RAM |

Tabel  15.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| - Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 15.3. Model notificare

| Denumirea operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 16. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare).

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Operatorul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări ale prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Operatorul /operatorul activitatii este obligat sa intretina corespunzator sistemul de colectare a apelor pluviale si tehnologice de pe amplasament.

## Mentinerea platformelor, a cailor de acces si a mijloacelor de transport in conditii optime de exploatare (curatate, igienizate corespunzator);

- Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta cerinţele de exploatare ale distribuitorului local de energie electrică.

- Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia:

- de a păstra evidenţa privind cantitatile de deseuri primite, calitatea acestora şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care se primesc aceste deseuri în vederea valorificării, cantitatile valorificate, precum şi înregistrarea cantităţilor de deseuri care nu poat fi valorificate;

- de a asigura colectarea separată a tuturor tipurilor de uleiuri uzate, în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, conform prevederilor Anexei nr. 1 a HG nr. 235/2007, precum şi stocarea  în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- de a se înscrie, în calitate de operator economic care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri după publicarea procedurii de înscriere în Monitorul Oficial, conform prevederilor art. 15 alineatele 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011 si  prevederile OUG 5/2015;

## Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute, este revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. Planul trebuie să fie funcţional şi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autoritatii de mediu.

## Operatorul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze în funcţie de condiţiile nou apărute „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale'', să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii), operatorul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice  APM Constanţa şi să ia masuri de punere în siguranţă:

## Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

## Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

## Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă;

## Marcarea zonei prin afişare de plăcuţe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea în zonă;

## Stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie;

## Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

## Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţă a instalaţiei respective;

## Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

## Notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

## Includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu (RAM);

## Notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi să respecte prevederile precizate în Capitolul 17 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, operatorul instalatiei, prin persoana desemnată cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante, le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depolua  re a mediului, precum şi in spaţiile sau in zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza, in totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

Inregistrarea in  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi efectuata la termenul stabilit în Cap. 15 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE Operatorul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

În cazul producerii unui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa informeze imediat APM Constanta si GNM CJ Constanta;

- sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- sa ia orice masuri suplimentare considerate adecvate si impuse de APM Constanta si GNM CJ Constanta, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- in cel mult 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice agentul economic are obligaţia de a transmite la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa IV. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

Operatorul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice incident/accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului/accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului/incidentului, Operatorul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor/accidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008 , în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea Operatorului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

-informeaza imediat APM Constanta ;

-ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu;

# 17. MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI

# MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

## Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea Operatorului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2).

În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea cel putin a următoarelor măsuri:

- Curatarea platformelor de stocare deseuri si golirea (daca este cazul) a bazinelor de  ape uzate;

- Evacuarea tuturor deseurilor si materialelor de pe amplasament( deseuri menajere, deseuri de ambalaje, deseuri metalice, deseuri stocate temporar,  materiale tratate) si predarea lor catre agenti economici autorizati in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz;

- Igienizarea sistemelor de stocare a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

- Debransarea de la reteaua de energie electrica;

- Asigurarea securitatii obiectivului;

- Pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor si instalatiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se vor demola/dezafecta constructiile( hale, magazii, etc); se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

- Se vor dezafecta platformele betonate utilizate pentru depozitarea deseurilor; se vor igieniza amplasamentele;

- Ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii;

- Realizarea analizelor la sol si apa subterana in vederea stabilirii starii amplasamentului la incetarea activitatii; compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- Pe parcursul activitatii de dezafectare orice eveniment cu potential impact asupra calitatii factorilor de mediu va fi anuntat autoritatilor de mediu competente.

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, Operatorul/operatorul activităţii a elaborat un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor depozitelor de deseuri periculoase,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, prevederi privind golirea completă de conţinut potenţial periculos a depozitelor

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a Operatorului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile Autorizaţiei Integrate de mediu se face de către autoritatile de mediu.

Autorizatia de Mediu reglementeaza desfasurarea activitatilor numai din punct de vedere al protectiei calitatii factorilor de mediu. De legalitatea si autenticitatea actelor prezentate se face raspunzatoare societatea solicitanta.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Raportul de Amplasament si Formularul de Solicitare revine titularei activitatilor si elaboratorului atestat.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| --- | --- |
| Operator | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| Instalaţie | instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare; |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| COV | Compuşi organici volatili |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| G.N.M. - C.J. Constanţa | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa |

ANEXA I    DESEURI  COLECTATE/ TRATATE

I. Deseuri de baterii si acumulatori, conform Ordinului nr.669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori:

Baterii portabile (categoriile 1 si 2):

1a Alcaline

1b Litiu

1c Zinc Carbon

1d Zinc Aer

1e Oxide de Mercur (HgO)

1f Oxid de Argint (Ag2O)

1g Ansamblu de baterii

1h Altele

2a Nichel Cadmiu

2b Plumb

2c Nichel Metal Hidrura (NiMH)

2d Litiu Ion

2e Litiu Polimer

2f Altele

Baterii auto (categoria 3):

3a Plumb Acid

3b Nichel Cadmiu (NiCd)

3c Altele

Baterii industriale (categoria 4)

4a Plumb acid

4b Nichel cadmiu (NiCd)

4c Altele

II. Deseuri de echipamente electrice si electronice  - DEEE - prevazute in Anexele 1-4 din O.U.G. 5/2015.

ANEXA nr. 1: Categorii de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranzitie potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)

III. Categorii de deseuri codificate conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

01         DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA

TRATAREA FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 03      deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 04*  reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*  alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase

01 03 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea

fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 04      deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor

nemetalifere

01 04 07*  deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică

şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 05      noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

01 05 05*  deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06*  noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe

periculoase

02         DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ,

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01 08*  deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

03         DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI MOBILEI,

PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI

03 01      deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei

03 01 04*  rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de

substanţe periculoase

03 02      deşeuri de la conservarea lemnului

03 02 01*  agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn

03 02 02*  agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn

03 02 03*  agenţi de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*  agenţi de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*  alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe

periculoase

04         DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ

04 01 03*  deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă

04 02      deşeuri din industria textilă

04 02 19*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

05         DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI

TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR

05 01      deşeuri de la rafinarea petrolului

05 01 02*  slamuri de la desalinizare

05 01 03*  slamuri din rezervoare

05 01 08*  alte gudroane

05 01 09*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

05 01 11*  deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 15*  argile de filtrare epuizate

05 06      deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor

05 06 01*  gudroane acide

05 06 03*  alte gudroane

05 07      deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale

05 07 01*  deşeuri cu conţinut de mercur

06         DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 03      deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor

metalici

06 03 11*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri

06 03 13*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele

06 03 15*  oxizi metalici cu conţinut de metale grele

06 04      deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03

06 04 03*  deşeuri cu conţinut de arsen

06 04 04*  deşeuri cu conţinut de mercur

06 04 05*  deşeuri cu conţinut de alte metale grele

06 05      nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

06 05 02*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

06 06      deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de

sulfurare şi desulfurare

06 06 02*  deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase

06 07      deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01*  deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză

06 07 02*  cărbune activ de la producerea clorului

07 02      deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi

fibrelor artificiale

07 02 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 02 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 02 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 02 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 02 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 03      deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia

06 11)

07 03 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 03 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 03 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 03 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 03 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 04      deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu

excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului

(cu excepţia 03 02) şi altor biocide

07 04 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 04 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 04 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 04 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 04 11*  nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 04 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07         DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01      deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU)

produşilor chimici organici de bază

07 01 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 01 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 01 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 05      deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 05 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 05 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 05 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 05 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 05 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 06      deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor,

dezinfectanţilor şi produselor cosmetice

07 06 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 06 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 06 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 06 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 06 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 07      deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor

chimice nespecificate în listă

07 07 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 07 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 07 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 07 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 07 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

08         DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU)

STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A

ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01      deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora

08 01 11*  deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 01 13*  nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 01 17*  deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de

solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 03      deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 14*  nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 17*  deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase

08 04      deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele

impermeabile)

08 04 09*  deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 04 11*  nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

10         DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01      deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de

combustie (cu excepţia 19)

10 01 01   cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de

cazan specificat la 10 01 04)

10 01 04*  cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan

10 01 13*  cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept

combustibil

10 01 14*  cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea

deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 16*  cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe

periculoase

10 01 18*  deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 20*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

10 01 22*  nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de

substanţe periculoase

10 02      deşeuri din industria siderurgică

10 02 07*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 02 13*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de

substanţe periculoase

10 03      deşeuri din metalurgia termică a aluminiului

10 03 04*  zguri de la topirea primară

10 03 08*  zguri saline de la topirea secundară

10 03 17*  deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 19*  praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 21*  alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu

conţinut de substanţe periculoase

10 03 23*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 03 25*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de

substanţe periculoase

10 03 29*  deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut

de substanţe periculoase

10 04      deşeuri din metalurgia termică a plumbului

10 04 01*  zguri de la topirea primară şi secundară

10 04 02*  scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară

10 04 03*  arseniat de calciu

10 04 04*  praf din gazul de ardere

10 04 05*  alte particule şi praf

10 04 06*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05      deşeuri din metalurgia termică a zincului

10 05 03*  praf din gazul de ardere

10 05 05*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06      deşeuri din metalurgia termică a cuprului

10 06 03*  praf din gazul de ardere

10 06 06*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 08      deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase

10 08 08*  zgură salină de la topirea primară şi secundară

10 08 12*  deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor

10 08 15*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 08 17*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

conţinut de substanţe periculoase

10 09      deşeuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 05*  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare

cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 07*  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

conţinut de substanţe periculoase

10 09 09*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 11*  alte particule care conţin substanţe periculoase

10 09 13*  deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 15*  deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de

substanţe periculoase

10 10      deşeuri de la turnarea pieselor neferoase

10 10 05*  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare

cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 07*  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

conţinut de substanţe periculoase

10 10 09*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 11*  alte particule cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 13*  deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 11      deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă

10 11 03   deseuri din fibre de sticla

10 11 09*  deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice,

cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 11*  deşeuri de sticlă sub formă de particule fine şi pudră de sticlă cu

conţinut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice)

10 11 13*  nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de

substanţe periculoase

10 11 15*  deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de

substanţe periculoase

10 11 17*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

conţinut de substanţe periculoase

10 11 19*  deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de

substanţe periculoase

10 12      deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor

şi materialelor de construcţie

10 12 09*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 12 11*  deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele

10 13      deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a

articolelor şi produselor derivate din ele

10 13 09*  deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest

10 13 12*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 14      deşeuri de la crematorii

10 14 01*  deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur

11         DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA

METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ

11 01      deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor

şi altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de

decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de

fabricare a anozilor)

11 01 05*  acizi de decapare

11 01 06*  acizi fără altă specificaţie

11 01 08*  nămoluri cu conţinut de fosfaţi

11 01 09*  nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 15*  eluanţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de

ioni care conţin substanţe periculoase

11 01 16*  răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98*  alte deşeuri conţinând substanţe periculoase

11 02      deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă

11 02 02*  nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 05*  deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de

substanţe periculoase

11 02 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

11 03      nămoluri şi solide de la procesele de călire

11 03 01*  deşeuri cu conţinut de cianuri

11 03 02*  alte deşeuri

11 05      deşeuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 03*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*  baie uzată

12         DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A

SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01      deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al

suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice

12 01 06*  uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia

emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 07*  uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia

emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 09*  emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni

12 01 10*  uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 14*  nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 16*  deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 19*  uleiuri de ungere uşor biodegradabile

12 01 20*  piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite

cu conţinut de substanţe periculoase

12 03      deşeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepţia 11)

12 03 01*  lichide apoase de spălare

12 03 02*  deşeuri de la degresarea cu abur

13         DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia

uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

13 01      deşeuri de uleiuri hidraulice

13 01 01*  uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1)

13 01 04*  emulsii clorurate

13 01 05*  emulsii neclorurate

13 01 09*  uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10*  uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*  uleiuri hidraulice uşor biodegradabile

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice

13 02      uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 04*  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13 03      deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 01*  uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB

13 03 06*  uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii,

altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07*  uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 08*  uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 09*  uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile

13 03 10*  alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 04      uleiuri de santină

13 04 01*  uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare

13 04 02*  uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03*  uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie

13 05      deşeuri de la separarea ulei/apă

13 05 01*  solide din păturile de nisip şi separatoarele ulei/apă

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03*  nămoluri de intercepţie

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08*  amestecuri de deşeuri de la păturile de nisip şi separatoarele

ulei/apă

13 07      deşeuri de combustibili lichizi

13 07 01*  ulei combustibil şi combustibil diesel

13 07 03*  alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08      alte deşeuri uleioase nespecificate

13 08 01*  nămoluri şi emulsii de la desalinizare

13 08 02*  alte emulsii

13 08 99*  alte deşeuri nespecificate

14         DEŞEURI DE SOLVENŢI 0RGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE

PROPULSARE (cu excepţia 07 şi 08)

14 06      deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de

propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor

14 06 03*  alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi

14 06 04*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi

14 06 05*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi

15         DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,

FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01      ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate

separat)

15 01 01   ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02   ambalaje de materiale plastice

15 01 03   ambalaje de lemn

15 01 04   ambalaje metalice

15 01 07   ambalaje de sticlă

15 01 10*  ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe

15 01 11*  ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale 		     periculoase (de ex.azbest), inclusiv containere goale pentru stocare sub   	     presiune.

15 02      absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi

echipamente de protecţie

15 02 02*  absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă

specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie

contaminată cu substanţe periculoase

15 02 03   absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi

îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

16         DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

16 01      vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv

vehicule pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la

dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu

excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)

16 01 03   anvelope scoase din uz

16 01 07*  filtre de ulei

16 01 08*  componente cu conţinut de mercur

16 01 09*  componente cu conţinut de PCB

16 01 11*  plăcuţe de frână cu conţinut de azbest

16 01 14*  fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase

16 01 17   metale feroase

16 01 18   metale neferoase

16 01 19   materiale plastice

16 01 20   sticlă

16 01 21*  componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07

la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14

16 02      deşeuri de la echipamente electrice şi electronice

16 02 09*  transformatori şi condensatori conţinând PCB

16 02 10*  echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele

decât cele specificate la 16 02 09

16 02 11*  echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC

16 02 12*  echipamente casate cu conţinut de azbest liber

16 02 13*  echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele

decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14   echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la

16 02 13

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16   componente demontate din echipamente casate, altele decât cele

specificate la 16 02 15

16 03      grupe nespecificate şi produse neobişnuite

16 03 05*  deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase

16 05      containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate

16 05 06*  substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe

periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator

16 05 08*  substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau

conţinând substanţe periculoase

16 06      baterii şi acumulatori

16 06 01*  baterii cu plumb

16 06 02*  baterii cu Ni-Cd

16 06 03*  baterii cu conţinut de mercur

16 06 04   baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)

16 06 05   alte baterii şi acumulatori

16 07      deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu

excepţia 05 şi 13)

16 07 08*  deşeuri cu conţinut de ţiţei

16 07 09*  deşeuri conţinând alte substanţe periculoase

16 08      catalizatori uzaţi

16 08 02*  catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase*3)

sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase

16 08 07*  catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase

16 10      deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii

16 10 01*  deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 10 02   deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01

16 10 03*  concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 11      deşeuri de căptuşire şi refractare

16 11 01*  materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele

metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 03*  alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice,

cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 05*  materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, cu

conţinut de substanţe periculoase

17         DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN

AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01      beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17 01 06*  amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau

materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele

decât cele specificate la 17 01 06

17 02      lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 01   lemn

17 02 02   sticlă

17 02 03   materiale plastice

17 02 04*  sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu

substanţe periculoase

17 03      amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04      metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01   cupru, bronz, alamă

17 04 02   aluminiu

17 04 03   plumb

17 04 04   zinc

17 04 05   fier şi oţel

17 04 06   staniu

17 04 11   cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05      pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi

deşeuri de la dragare

17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 06      materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 06 01*  materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe

periculoase

17 06 04   materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi

17 06 03

17 06 05*  materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 08      materiale de construcţie pe bază de gips

17 08 01*  materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe

periculoase

17 08 02   materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele

specificate la 17 08 01

17 09      alte deşeuri de la construcţii şi demolări

17 09 01*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur

17 09 03*  alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de

deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

19         DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE

EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU

APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL

19 01      deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 05*  turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*  deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide

apoase

19 01 07*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*  cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*  cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 13*  cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 15*  praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 17*  deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase

19 02      deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv

decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 04*  deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

19 02 05*  nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe

periculoase

19 02 07*  ulei şi concentrate de la separare

19 02 08*  deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 11*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 03      deşeuri stabilizate/solidificate*4)

19 03 04*  deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate

19 03 06*  deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 04      deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare

19 04 02*  cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*  faza solidă nevitrificată

19 08      deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19 08 08*  deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele

19 08 10*  amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor

apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea

biologică a apelor reziduale industriale

19 08 13*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte

procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 10      deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19 10 01   deşeuri de fier şi oţel

19 10 02   deşeuri neferoase

19 10 03*  fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase

19 10 04   fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la

19 10 03

19 10 05*  alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase

19 11      deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 02*  gudroane acide

19 11 03*  deşeuri lichide apoase

19 11 05*  nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe

periculoase

19 11 07*  deşeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 12      deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex.: sortare,

mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a

catalogului

19 12 01   hârtie şi carton

19 12 02   metale feroase

19 12 03   metale neferoase

19 12 04   materiale plastice şi de cauciuc

19 12 05   sticlă

19 12 06*  lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 07   lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 11*  alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea

mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13      deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane

19 13 01*  deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 03*  nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 05*  nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 07*  deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor

subterane cu conţinut de substanţe periculoase

20         DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII,

INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01      fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20 01 01   hârtie şi carton

20 01 02   sticlă

20 01 11   textile

20 01 21*  tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur

20 01 25   uleiuri şi grăsimi comestibile

20 01 38   lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39   materiale plastice

20 01 40   metale

ANEXA  II

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Anexa III – PLAN DE SITUAŢIE PUNCTE DE MONITORIZARE

# ANEXA VI –  Modelul Raportului DE Mediu Anual

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: în adâncime la 5 cm în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori de referinţă pentru folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul revizuirii AIM (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

ANEXA V - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrată de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Ştampila |