ACORD DE MEDIU ( proiect)

Nr. ………..  din  ……10.2019

Ca urmare a solicitării depuse de LUKOIL OVERSEAS ATASH BV-SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, str. Siriului, nr.20, sector 1, pentru proiectul:  „EXECUȚIE FORAJ EXPLORARE GAZE NATURALE ÎN PERIMETRUL EX-30 TRIDENT, MAREA NEAGRĂ, SONDA TRINITY-1X”,  propus a fi amplasat pe platforma continentală românească a Mării Negre, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7171RP/11.06.2018,

Ca urmare a notificării adresată de către LUKOIL OVERSEAS ATASH BV-SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, str. Siriului, nr.20, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr.  7171RP/11.06.2018, in baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, si a O.U.G. nr. 202/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „EXECUȚIE FORAJ EXPLORARE GAZE NATURALE ÎN PERIMETRUL EX-30 TRIDENT, MAREA NEAGRĂ, SONDA TRINITY-1X”,  propus a fi amplasat pe platforma continentală românească a Mării Negre,

titulară: LUKOIL OVERSEAS ATASH BV-SUCURSALA BUCUREȘTI,

amplasament: în perimetrul Trident EX-30 situat pe Platforma Continentala a Mării Negre,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede: executarea lucrarilor de: EXECUȚIE FORAJ EXPLORARE GAZE NATURALE ÎN PERIMETRUL EX-30 TRIDENT, MAREA NEAGRĂ, SONDA TRINITY-1X.

Proiectul se încadrează în anexa 2 din H.G. nr. 445/2009, în Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, punctul 2, litera d) – Industria extractiva – foraje de adâncime și în prevederile O.U.G. nr. 202/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, art. 23, alin. (2) - Cercetarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale şi de petrol din zonele marine se vor face în condiţiile legii şi numai după evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul aflandu-se la aproximativ: 140 km fata de limita sitului ROSCI0066  Delta Dunarii – zona marina, 151 km de limitele Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, 102 km de limitele sitului ROSCI 0413 Lobul sudic al Campului de Phyllophora a lui Zernov si la 60 de km de limitele sitului ROSCI 0311 Canionul Viteaz.

Impactul transfrontalier:

Proiectul nu se supune Legii 22/2001, pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, anexa 1, pct. 15 - Producţia de hidrocarburi din platforma continentală. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scop comercial, atunci când cantitatea extrasă este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului şi 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor.

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

1.1 Detalii de amplasament

Perimetrul EX-30 Trident este situat in zona economica exclusiva a Marii Negre, fiind delimitat de urmatoarele coordonate ( sistem Stereo 70):

| Nr.pct | Coordonate X ( Nord) | Coordonate Y ( Est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 322211,54 | 972887,80 |
| 2 | 348680,69 | 998281,09 |
| 3 | 299290,30 | 1013859,20 |
| 4 | 302171,60 | 993501,90 |

Intregul echipament de sapare al sondei si de deservire a unitatii de foraj se afla la suprafata, pentru evaluarea conditiilor de mediu a fost stabilit un perimetru de 5km x 5km aferent locatiei Sondei Trinity-1X, fiind delimitat la suprafata marii de urmatoarele coordonate  (Sistem Stereo 70):

| COORDONATE PERIMETRUL AFERENT SONDEI „TRINITY -1X” |
| --- |
| Nr. pct | Coordonate X ( Nord) | Coordonate Y ( Est) |
| 1 | 307656,46 | 1001706,97 |
| 2 | 308149,08 | 1006691,29 |
| 3 | 303164,60 | 1007183,84 |
| 4 | 302672,21 | 1002199,43 |

In cadrul acestui perimetru, atat proiectia la suprafata cat si pe fundul marii a Sondei Trinity-1X, are urmatoarele coordonate:

| Sonda | Coordonate Stereo`70 |
| --- | --- |
|  | X ( Nord) | Y (Est) |
| Trinity-1X | 305410,59 | 1004445,38 |

Perimetrul EX-30 Trident se situeaza față de granițele statelor riverane astfel:

- România = 170 km (Constanța) ; 140 km (Sulina);

- Bulgaria = 230 km (Kovarna)

- Ucraina = 180 km (Sevastopol)

Locaţia în care se vor executa lucrările se află în afara perimetrului Rezervației Biosferei Delta Dunării și a perimetrelor ariilor naturale protejate NATURA 2000.

Sonda de explorare Trinity -1X se va fora,  pana la o adancime de 3250 m cu ajutorul unei unitati de foraj.

1.2 Descrierea lucrărilor

Prin proiect se propune să se execute forajul sondei de explorare Trinity-1X, amplasată în perimetrul Trident EX-30, situat pe platforma continentală a Mării Negre, în zona economică exclusivă a României. Sonda Trinity-1X va fi forata vertical in scopul explorarii unor posibile acumulari de gaze naturale in Perimetrul EX-30 Trident, utilizand o unitate de foraj capabila sa foreze la mari adancimi. Lucrarile de explorare ale Sondei 1X vor fi executate in baza avizului nr. 4955/26.04.2018 emis de ANRM privind aprobarea programului de lucru ce urmeaza a fi efectuate in cadrul Perimetrului EX-30 Trident, Marea Neagra.

Principalele faze de realizare ale proiectului sunt:

- Mobilizarea unității de foraj - MODU;

- Execuția forajului propriu-zis si efectuare probe;

- Efectuarea investigațiilor geofizice de sondă si prelevarea de probe;

- Efectuarea lucrărilor de abandon/conservare sondă;

- Demobilizarea unității de foraj.

Procesul tehnologic de forare al sondei de explorare constă în săparea unei găuri cu diametre descrescătoare de la suprafață și până la bază, cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acționat de pe unitatea de foraj. Adâncimea de forare proiectată atinge -3250 m.

La finalul lucrărilor, abandonarea sondei se va face conform normelor de securitate emise de ANRM prin plasarea de dopuri de ciment în gaura liberă și în interiorul coloanelor tubate. Coloanelor libere vor fi tăiate, aduse pe unitatea de foraj și transportate la țărm. În cazul în care sonda va rămâne în conservare, capul de sondă nu va fi demontat/tăiat.

Mobilizarea unității de foraj consta in:

- deplasarea MODU in locatia de forare a Sondei Trinity -1X;

- testarea sistemului de pozitionare dinamic DP (dinamic position);

- lansarea transponderelor (prescurtare de la Transmitter-responder) (ROV);

- preluarea fluidului de foraj si a materialor vrac de pe vasele support.

Executarea forajului

Programul de forare si tubare al sondei se va realiza astfel:

| Tipul coloanei | Diametrul coloanei | Adancimea coloana TVD (m) |
| --- | --- | --- |
| Coloana structurala | 36” | 1147 m TVD (72 m BML) |
| Coloana de suprafata | 22” /26” | 1875 m TVD (800 m BML) |
| Coloana intermediara | 13-3/8”/17” | 2829 m TVD (1754 m BML) |
| Gaura libera | 12-1/4” | 3250 m TVD (2175 m BML) |

Legenda:

BML – masurata de la nivelul fundului marii

TVD – adancime masurata vertical de la suprafata marii

| Sectiune gaura sonda | Tip fluid de foraj | Volum fluid de foraj (m3) | Volum roca dislocata din gaura de sonda (m3) | Volum detritus (roca si fluid de foraj nerecuperabil) ce va fi transportat la tarm (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36” | WBM | 178 | 101 | - |
| 22”/26” | WBM | 2713 | 534 | - |
| 17 ½” ; 13-3/8” | OBM | 992 | 299 | 368 |
| 12 ¼” | OBM | 438 | 66 | 136 |

Adancimea apei marii in zona perimetrului Sondei Trinity 1X este de aproximativ 1076 m (TVDSS). Forarea sondei se va face progresiv, in etape succesive, pana la adancimea de 3250 m (TVDSS), avand urmatoarea succesiune a operatiilor:

Coloana structurala de 36”

- instalarea prin batere a coloanei structurale de 36” până la adâncimea de fixare;

- garnitura de prajini de foraj cu sapa de foraj va sapa deschis in mediul marin (riserless); cu fluide de foraj de baza de apa (WBM) pana la adancimea de 72 m.

Coloana de suprafata de 22”

- forare gaura de suprafata de 26”, deschis in mediul marin;

- se va utiliza fluid de foraj pe baza de apa(WBM), pastile DUO–VIS;

- tubaj coloana de suprafata de 22”;

- cimentare coloana de suprafata;

- instalarea echipamentului de prevenire a eruptiilor (BOP) la gura sondei si a riser-ului (conducta speciala care face legatura dintre gura sondei si unitatea de foraj). Prin riser se va introduce garnitura de foraj pentru saparea sectiunilor urmatoare.

- testarea BOP la presiune.

Coloana intermediara 13-3/8"

- forare gaura intermediara de 17-1/2";

- se va utiliza fluid de foraj pe baza de ulei (OBM);

- se va realiza controlul sondei prin masuratori geofizice de sonda (E-WL Logging);

- tubaj coloana intermediara de 13-3/8";

- cimentare coloana intermediara;

Gaura libera de 12 ¼ ”

- forare gaura libera de 12 ¼ ";

- se va utiliza fluid de foraj pe baza de ulei (OBM);

- se verifica daca gaura este in conditii corespunzatoare si presiunea din pori este pe deplin controlata de presiunea hidrostatica a coloanei de fluid;

- se va realiza controlul sondei prin masuratori geofizice de sonda (E-WireLine Logging) si prelevare carote.

Efectuarea de investigatii la sonda

In functie de caz, se vor efectua diferite investigatii in gaura de sonda care au rolul de a stabili urmatoarele:

- natura, calitatea si cantitatea fluidelor din stratele testate (titei, gaze sau apa de zacamant);

- parametri geofizici ai rocilor sedimentare traversate de sonda conform programului de investigatii propus ( din eventuale acumulari descoperite);

Efectuarea lucrarilor de abandonare/conservare

Programul minim de lucrari pentru abandonarea sondei, va respecta procedurile standard cat si Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservarii sondelor, sunt urmatoarele:

- umplerea găurii de sondă cu fluid de densitatea celui folosit în timpul forajului, executarea unui dop de ciment de cca 50 m deasupra obiectivelor pentru care a fost săpată sonda, dopuri de ciment de cca 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros-impermeabile) din 200 în 200 m pe porţiunea de gaură liberă, dop de ciment de cca 100 m în teren sub şiul ultimei coloane tubate, respectiv de cca 50 m în coloana aflată deasupra şiului;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cca 50 m deasupra şi sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care există material tubular rămas in sonda se va executa un dop de ciment pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- executarea unui sistem de cap de sonda special, specific sondelor sapate offshore.

Programul lucrărilor de conservare a sondei, in cazul in care se ia decizia de conservare, constă în:

- umplerea gaurii de sonda cu un fluid având aceleaşi caracteristici ca şi cel utilizat în timpul forajului;

- echiparea sondei cu material tubular şi echipament de suprafaţă care să asigure posibilitatea de execuţie a intervenţiilor în sondă şi monitorizarea acesteia;

- în cazul în care potenţialul energetic al zăcământului impune luarea unor măsuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipări şi/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

Demobilizarea unitatii de foraj

Dupa finalizarea programului de explorare, vor fi efectuate lucrari de demontare/ dezafectare, aceste lucrarii de demontare /dezafectare constau in:

- demontarea si recuperarea riser-ului;

- demontarea BOP-ului;

- demontarea instalatiei de foraj;

- deplasarea unitatii de foraj MODU spre port;

1.3. Procese tehnologice

Platforma de foraj:

Operatiunile de foraj se vor desfasura de la bordul unei platforme de foraj capabila sa execute lucrari in ape de mare adancime, de tipul unei platforme semi-sumersibile (MODU) cu pozitionare dinamica.

Scarabeo 9, este o platforma semi-sumersibila, design Frigstad D90, echipata cu RAmRig dual si sistem de pozitionare dinamic DP3. Este o unitate proiectata sa opereze in ape de mare adancime de peste 12.000ft, si cu o capacitate de forare in adancime de peste 50.000 ft sub talpa rotativa.

Configuratia de baza a MODU consta in doua pontoane si patru coloane conectate la puntea superioara. Pontoanele sunt conectate cu patru brațe traversale atașate la partea inferioară a coloanelor.

Pe platforma sunt amplasate tancurile de stocare pentru balast, combustibil, apa tehnologica pentru foraj, noroi pentru foraj, alte fluide pentru foraj, apa potabila.

Pe puntea principala se afla tancurile de petrol, zona de depozitare, echipamentul de procesare a noroiului de foraj,  pompele pentru noroiul de foraj, unitatile de racire a troliului,  camera motorului principal, camera generatorului de urgenta, spatii pentru echipamente auxiliare, depozitul echipamentelor de scufundare.  Platforma este echipata cu un modul de cazare permanentă pentru 200 de persoane, din dotare facand parte si puntea de elicopter adecvată pentru utilizarea elicopterelor de tip M18 / EH101.

Structura de foraj

Unitatea de foraj este proiectata sa sustina o structura de foraj formata dintr-un sistem de foraj rotativ ( capacitate 1000 st), pus in miscare de un motor hidraulic. Pe platfoma este montat un sistem de ridicare hidraulic.

Descriere proces tehnologic:

Procesul tehnologic de forare al sondei de explorare, consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare de la suprafata si pana la baza, cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de pe unitatea de foraj.

Metoda de foraj rotativa este caracterizata prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafata.

Sonda Trinity - 1X este sapata, prin sectiuni succesive cu diametre care descresc odata cu adancimea, cu ajutorul sapelor de foraj introduse la talpa sondei. Prin dislocarea rocilor se permite sapei sa avanseze pe verticala in formatiunile geologice intalnite.

La aceasta metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul forajului, detritusul (roca sfaramata) sa fie indepartat permanent de la talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita. Aceste operatiuni sunt realizate cu ajutorul fluidului de foraj, pompat de pe unitatea de foraj, prin interiorul prajinilor de foraj si duzele sapei de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj spala detritusul de la talpa sondei si il transporta la suprafata prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda. La suprafata, detritusul este separat din fluidul de foraj cu ajutorul sitelor vibratoare/centrifuge, si depozitat intr-o haba metalica, iar fluidul de foraj curat este reintrodus in fluxul tehnologic de foraj.

Detritusul astfel colectat este transportat cu navele suport la tarm, de unde este preluat de catre o societate autorizata in vederea eliminari/valorificarii. Cantitatea de detritus (material granular rezultat din saparea sondei) eliberata pe fundul marii este estimate la 635 m3.

Dupa executarea forajului fiecarei sectiuni, are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acesteia cu ajutorul unor coloane de tevi de otel, avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Dupa executarea tubarii fiecarei sectiuni, are loc procesul de cimentare a spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda.

Pentru determinarea structurii geologice a zonei investigate si evidentierea stratelor de interes, fiecare etapa de forare, va fi urmata de masuratori geofizice de sonda. O alta categorie de investigatii, au rolul de a verifica, de asemenea, calitatea cimentarii coloanelor si buna izolare a stratelor geologice.

In investigarea forajelor, geofizica de sonda, furnizeaza unul din mijloacele de evaluare al unei varietati de proprietati fizice ale rocilor din adancime, ale sedimentelor si fluidelor.

In cazul in care in timpul forajului sunt traversate strate cu continut de gaze (hidrocarburi), pentru prevenirea unor eventuale eruptii si emisii gazoase necontrolate, este prevazuta instalarea unui prevenitor de eruptie (BOP - Blowout Preventer).

BOP – este un dispozitiv mecanic, asemanator unei supape mecanice, instalat de obicei preventiv inainte de inceperea lucarilor de forare. Rolul sau este de a sigila, controla si monitoriza putul de petrol si gaze. BOP-urile au fost dezvoltate pentru a face fata presiunilor neregulate si extreme, cat si a fluxului necontrolat ( kick event) in timpul forajului in punga de gas & petrol. „Kick”-urile pot conduce la evenimente catastrofice cauzate de explozia pungii de gas acumulate in sedimente. In plus, in afara de controlul presiunii si a fluxului de gas si petrol, BOP-urile sunt menite sa previna orice eroare in procesul de tubare a coloanei de foraj, precum si eventuale scurgeri ale fluidului de foraj. BOP-urile au rolul de a monitoriza si a mentine integritatea putului forat cat si asigurarea oricarei erori a sistemului de forare.

Activitati de dezafectare:

Dupa finalizarea programului de explorare, vor fi executate lucrari de abandonare /conservare ale sondei functie de rezultatul cercetarilor de explorare. Asigurarea sondei are loc prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

Urmatoarele lucrari de demontare/ dezafectare vor fi executate la finalizarea programului de foraj :

- demontarea si recuperarea riser-ului;

- demontarea BOP-ului;

- demontarea instalatiei de foraj;

- deplasarea unitatii de foraj spre port.

- demobilizarea echipamentelor si a personalului

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare, programul de monitorizare al sondelor trebuie sa urmareasca 2 conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase trebuie sa nu prezinte pericol pentru siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase trebuie sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

Raportul de monitorizare post–inchidere va evalua starea ecosistemului comparativ cu parametrii inregistrati in raportul ante - foraj.

Asigurarea utilităţilor

Având în vedere faptul că proiectul este localizat departe de țărm, nu va exista nicio conexiune la utilități.

Alimentarea cu apă

Apa potabilă pentru personal se asigură în recipiente etanșe tip PET, prin transport de la ţărm cu navele de aprovizionare.

Apa potabila pentru zona administrativa folosita la prepararea hranei si pentru igiena echipajului este adusa fie de la tarm cu vasele suport, fie obtinuta prin desalinizarea apei de mare. Stocarea apei potabile este asigurata intr-un tanc cu o capacitate de 755 mc, cu respectarea conditiilor igienico-sanitare.

Volumul de apa necesar pe parcursul derularii programului de foraj este estimata la 54 mc/zi.

Apa tehnologica folosita in procesul tehnologic de foraj cat si pentru stingerea incendiilor este pompata din mare si stocata intr-un tanc cu o capacitate de 2304 mc.

Evacuarea apelor

Apa uzata va fi colectata in tancuri de colectare si apoi dirijata catre instalatia de tratare.

Apele uzate de pe punte provenite de la precipitatii, spalarea puntii, scurgeri de apa din zona de lucru, apa salina sunt preluate de sistemul de drenaj de pe punte si dirijate catre tancul de colectare.

Din tancurile de colectare, ape uzata este trecuta prin separatorul de hidrocarburi cu rol de separare si epurare a apei de reziduri. Apa tratata cu un continut de hidrocarburi mai mic de 15 ppm este deversata in mare. Separatorul este dotat cu un sistem de supraveghere a continutului hidrocarburi care inchide automat conducta de deversare in mare a apei tratate daca se depaseste concentratia de 15 ppm hidrocarburi.

Sistemele de tratare a apelor uzate sunt echipate cu sisteme formate dintr-un rezervor de tratare cu hipoclorit, sistem de macerare, modul de sedimentare si sita de retinere.

Pentru tratarea apelor uzate colectate cu continut posibil de hidrocaburi, se utilizeaza separatoare de hidrocarburi, dotate cu sisteme de supraveghere a continutului de hidocarburi.

Materiile prime:

Fluid de foraj:  in timpul saparii sondei, prin garnitura de foraj se pompeaza un fluid de foraj (denumit generic „noroi de foraj”) care ajunge pana la sapa de foraj. Fluidul de foraj este recirculat si mentinut in stare buna pe toata durata operatiunilor.  Noroiul de foraj incarcat cu detritusul rezultat din procesul de forare se prelucreaza pe platforma prin site vibratoare si centrifuge pentru a maximiza separarea/recuperarea acestuia.

In fluidul de foraj pot fi introduse diverse substante chimice care au rolul de control a pierderilor de fluid, de pierdere a circulatiei, lubrefiere, control pH, control presiune.

Energia electrică necesară functionarii echipamentelor si asigurarii utilitatilor, este produsa independent cu ajutorul generatoarelor de putere de pe unitatea de foraj, alimentate cu combustibil ( motorina). La bordul unitatii de foraj, cele 8 generatoare existente au o putere de 5000 kW.

Carburantul pentru alimentatea motoarelor termice va fi asigurat cu vasele de transport.

Descărcarea tuturor materiilor şi materialelor de pe vasele de transport şi aprovizionare la bordul platformei de foraj se va face cu respectarea normelor de prevenire a poluării marine, utilizând echipamente specializate.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii Acordului de Mediu, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului:

  - Concluziile favorabile ale Raportului privind Impactul asupra Mediului privind influenţa investiţiei asupra calităţii factorilor de mediu, inclusiv biodiversitate, elaborat de către SC BLUMENFIELD SRL, societate inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii  pentru Protectia Mediului la pozitia 295

  - În cadrul şedinţei dezbaterii publice din data de 20.05.2019 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul nu a formulat observaţii;

  - Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Au fost emise: Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 53/10.06.2019 de către Administraţia Naţională “Apele Române”, Ordin nr. 2799/09.08.2019 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale;

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu in perioada de executare a lucrarilor de foraj:

- Protecția APEI

În perioada derulării activităților specifice de foraj au loc următoarele tipuri de deversări ale unor efluenți potențial poluatori ai mediului marin:

  - Deversări planificate de lichide și de alte materiale, în condițiile respectării restricțiilor de deversare impuse de IMO – privind:

- parametrii standard de calitate ai efluentului (în cazul apelor uzate);

- conținutul în hidrocarburi (în cazul apei de drenare).

  - Evacuări neplanificate (accidentale), în condițiile în care:

- nu se respectă restricțiile menționate anterior;

- apar unele dereglări în modul de gospodărire a deșeurilor;

- se produc defecțiuni.

Măsuri de diminuare a impactului

  - executantul lucrărilor va asigura condiţii ca depozitarea şi ridicarea deşeurilor solide, petroliere și de lubrifianţi să se efectueze în condiţii conforme cu reglementările Convenției MARPOL 73/78,  ratificată prin Legea nr. 3/1991;

  - executantul lucrărilor va stabili măsuri de siguranţă împotriva tuturor factorilor de risc; acesta va acţiona în conformitate cu prevederile planului de urgenţă în caz de poluare cu petrol conform cu reglementările Convenției MARPOL 73/78;

  - se vor utiliza absorbanţi specifici de mare putere pentru colectarea pierderilor de produse petroliere;

  - apele uzate de santină se vor colecta în rezervoare de unde vor fi trecute prin separator de hidrocarburi. După epurare, apele uzate vor fi evacuate în Marea Neagră. Se va menţine un control permanent al conţinutului de hidrocarburi şi al pH. În cazul depăşirii valorilor de alarmă se va închide evacuarea apelor şi se va trece la remedierea defecţiunilor;

  - apele uzate vor fi epurate și nu se vor evacua în mare decât dacă au un conținut de hidrocarburi care nu depășește 15 ppm;

  - orice substanțe care revin prin coloane sau prin garnitura de foraj la suprafață, vor fi tratate și depozitate la bord. Substanțele care nu pot fi tratate vor fi recuperate și transportate la țărm pentru a fi eliminate la o instalație corespunzătoare;

-  verificarea starii de buna functionalitate a echipamentelor, masinilor si instalatiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navei inainte de deplasarea in zona de lucru;

-  se vor respecta reglementarile privind protectia apei si conditiile de deversare planificata a apei uzate si a resturilor alimentare de la bordul navei;

- asigurarea mijloacelor de interventie specifice de la bordul navei, aplicabile in cazul poluarilor accidentale;

  - respectarea Planului de prevenire si interventie in caz de poluare marina;

  - respectarea Planului de răspuns in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- Protecția AERULUI

Pe durata lucrărilor de săparee a sondei, principala sursă de emisii în atmosferă o constituie arderea combustibililor lichizi (motorinei), atât pentru funcționarea motoarelor de acționare a instalației de foraj, cât și pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe platformă. Aceste emisii depind de calitatea combustibilului utilizat.

Din construcție, platforma de foraj este dotată cu instalații proprii de încălzire și producere a apei calde, care funcționează cu combustibil lichid (motorină).

Conform specificațiilor tehnice, consumul zilnic de combustibil lichid pe durata efectuării lucrărilor de foraj este de 20 tone, combustibilul utilizat având conținut redus de sulf.

Măsuri de diminuare a impactului

- menținerea echipamentelor (generatoarelor) în stare bună de funcționare și operare;

- nedepășirea perioadei de lucru prognozată ;

- menținerea în stare bună de funcționare a sistemelor de protecție contra incendiilor;

- folosirea de combustibil cu conținut redus de sulf conform prevederilor H.G. nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

- utilizarea unui combustibil corespunzator ISO 8217: 2017 si cu un continut redus de sulf, in conformitate cu prevederile HG 346/2016, privind limitarea continutului de sulf din combustibili lichizi.

- se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 şi ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare, la emisia în atmosferă a gazelor de ardere.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Instalația de foraj de pe platformă, generatoarele de curent electric și alte instalații și motoare constituie surse de zgomot și vibrații, care se transmit prin intermediul structurii metalice în toată platforma.

Măsuri de diminuare a impactului

Deplasarea navelor sau desfășurarea altor activități asociate forajului, în funcție de

- un control permanent al operatiunilor si un nivel ridicat de mentenanta al echipamentelor;

- oprirea/ inchiderea echipamentelor atunci cand nu sunt utilizate;

- daca in timpul operatiunilor sunt observate mamifere marine la mai putin de 500m, se recomanda oprirea echipamentelor generatoare de zgomot puternic si pornirea acestora dupa cel putin 30 de minute de la ultima observatie;

- este important ca personalul de la bord sa nu fie subiectul unui nivel al zgomotului peste limita de db ori de timp admisibila;

- asigurarea echipamentul adecvat de protectie impotriva zgomotului;

- monitorizarea continua a nivelului de zgomot.

4.   Gestionarea deșeurilor

În timpul perioadei de forare a sondei rezultă în mod uzual următoarele tipuri de deșeuri, codificate conform Legii 211/2011, art. 7, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari, inclusiv deșeurile periculoase:

.

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata ( tone) | Stare fizica solid –S lichid-L semisolid-SS | Codul deseului | Codul privind principala proprietate periculoasa | Managementul deseurilor- cantitatea prevazuta a fi generat (t/proiect) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificata | Eliminata | Ramasa in stoc |
| nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce- detritus; | 4975 | SS | 010504 |  | 0 | 4975 | 0 |
| deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei- detritus, fluid de foraj; | 1310 | SS | 010505* |  | 1310 | 0 | 0 |
| amestecuri metalice | 100 | S | 170407 |  | 100 | 0 |  |
| deseuri menajere amestecate | 42 | S | 200301 |  | 30 | 12 | 0 |
| ulei de gatit | 1.5 | L | 200125 |  | 1.5 | 0 | 0 |
| absorbanti, lavete, filtre de ulei, imbracaminte de protectie contaminanta | 4.0 | S | 150202* |  | 4.0 | 0 |  |
| tuburi florescente | 0.001 | S | 200121* |  | 0.001 | 0 | 0 |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 13.0 | S | 150110* |  | 13.0 | 0 | 0 |
| butelii de gaze sub presiune ( inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase- | 0.001 | S | 160506* |  | 0.001 | 0 | 0 |
| obiecte medicale ascutite( seringi utilizate) | 0.001 | S | 180101 |  | 0 | 0.001 | 0 |
| deseuri medicale a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale | 0.001 | S | 180104 |  | 0 | 0.001 | 0 |
| medicamente expirate | 0.001 | S | 180109 |  | 0 | 0.001 | 0 |
| Baterii cu plumb | 0.192 | S | 16 06 01* |  | 0.192 |  | 0 |
| Baterii cu nichel –cadmiu | 0.02 | S | 16 06 02* |  | 0.02 |  | 0 |
| Baterii alcaline | 0.006 | S | 16 06 04 |  | 0.006 | 0 | 0 |
| Baterii cu litiu | 0.02 | S | 16 06 05 |  | 0.02 | 0 | 0 |
| Ulei uzat | 16.0 | L | 130208* |  | 16.0 | 0 | 0 |
| Apa de santina: amestec de apa de condensare, de infiltratie, hidrocarburi( cu continut de hidrocarburi > 15 ppm) | 500 | L | 130403* |  | 500 | 0 |  |
| Ambalaje de lemn | 16.0 | S | 150103 |  | 16.0 | 0 | 0 |
| Ambalaje de sticla | 0.3 | S | 150107 |  | 0.3 | 0 | 0 |
| Ambalaje de plastic | 4.5 | S | 150102 |  | 4.5 | 0 | 0 |
| Ambalaje de hartie si carton | 1.0 | S | 150101 |  | 1.0 | 0 | 0 |
| Vaselina | 0.3 | S | 120112* |  | 0.3 | 0 | 0 |
| Ape uzate – Apa de la toalete, dusuri, spalatorii, etc ( ape uzate netratate) | 500 | L | - |  | 500 | 0 | 0 |

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

- se vor respecta prevederile  Legii 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificari si completari;

- valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

- beneficiarul are obligaţia de a realiza un Plan de management al deşeurilor pentru întreaga durată a programului de foraj. Planul va trebui să asigure conformitatea cu cerinţele legale.

5.   Protecția BIODIVERSITĂȚII

# Sonda Trinity 1X se află la 140 km fata de limita sitului ROSCI0066  Delta Dunarii – zona marina, 151 km de limitele Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, 102 km de limitele sitului ROSCI 0413 Lobul sudic al Campului de Phyllophora a lui Zernov si la 60 de km de limitele sitului ROSCI 0311 Canionul Viteaz.

# Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

- incadrarea in perioada programata pentru executarea lucrarilor;

- respectarea cerintelor MARPOL 73/79 cu privire la deversarile planificate de ape uzate si deseuri alimentare;

- interzicerea cu desavarsire a descarcarii in mare a apelor de santina sau apelor reziduale cu o incarcatura mai mare de 15 ppm hidrocarburi;

- detritusul si fluidul pe baza de apa se va descarca cat mai aproape de nivelul fundului marii;

- detritusul si fluidul de foraj pe baza de ulei va fi colectat in recipiente etans si transportate la tarm;

- limitarea pe cat posibil a intervalelor de functionare a echipamentelor generatoare de zgomot;

- instruirea personalului si pregatirea echipamentelor si materialelor necesare pentru raspuns in caz de poluari accidentale;

- asigurarea unei zone de excludere de cel putin 500 m in jurul unitatii de foraj si aplicarea procedurii „ soft start” la pornirea echipamentelor , instalatiilor de la bord;

- prezenta la bordul unitatii de foraj, si implicit la bordul navelor suport a observatorilor de mamifere marine;

- efectuarea monitorizarii mamferelor marine atat prin observatii vizuale (pe timp de zi), cat si utilizand echipamente PAM (pe timp de zi/noapte);

- daca in timpul operatiunilor de suprafata sunt observate mamifere marine la mai putin de 500 m, se recomanda ca acele activitati de natura sa perturbe comportamentul mamiferelor marine sa fie oprite, si pornirea acestora dupa cel putin 30 de minute de la ultima observare a delfinilor.

6. Impactul cumulativ

- Sondele Trinity 1X, A1 si A2 nu se vor fora in acelasi timp. Saparea sondelor A1 si A2 depinde de rata de succes a sondei Trinity 1X. Datele achizitionate prin explorarea sondei Trinity 1x vor fi procesate si interpretate in vederea alegerii optiunii celei mai favorabile pentru saparea celorlalte doua sonde. Astfel, distanta in timp a executarii celor 3 foraje face ca impactul potential asupra mediului sa fie resimtit individual, in fiecare caz in parte, fara a genera un impact cumulativ intre cele 3 proiecte de explorare;

- Impactul evaluat in ceea ce presupun lucrarile de explorarea ale sondei Trinity 1X, nu se cumuleaza cu proiectele anterioare de sapare a sondelor abandonate sau conservate la momentul implementarii proiectului propus. Lucrarile de explorare a resurselor de hidrocarburi sunt de scurta durata, au un impact resimtit local, temporar pe parcursul lucrarilor, caracterizat prin natura reversibila odata cu finalizarea operatiunilor.

- Distanta dintre Sonda Trinity 1X si Complexul de exploatare OMV Petrom este de aproximativ 147km, iar fata de Sondele Madalina 1, respectiv Ovidiana este de aproximativ 130 km, fapt ce contribuie la lipsa unui impact cumulativ intre activitatile acestor proiecte in ipoteza in care toate s-ar derula in acelasi timp;

- Nivelului intensitatii sunetului subacvatic generat de forajul Sondei Trinity 1X este intens in locatiei unitatii de foraj si se atenueaza pe masura ce creste distanta fata de sursa, iar efectul cumulativ al zgomotului cu al celorlalte sonde este neglijabil, fiind absorbit in zgomotul subacvatic de fond ;

- Derularea in acelasi timp a mai multor proiecte de forare a sondelor de explorare / productie hidrocarburi, poate sa conduca la o cresterea la contributia globala a gazelor cu efect de sera, emise de la combustia combustibilului pentru producerea energiei electrice de la unitatile de foraj, navele suport si elicoptere. Acest fapt reprezinta un impact direct negativ asupra aerului si indirect asupra apei. Impactul indirect asupra apei apare de la gazele emise in atmosfera care in reactie cu vapori de apa pot forma acizi care confera ploilor un caracter acid, conducand la o crestere a gradului de aciditate al apei. Distanta mare intre locatiile proiectelor, localizarea impactului direct asupra aerului in zona proiectelor, si gradul de dispersie a noxelor alaturi de respectarea cu strictete a masurilor de protectie a factorului de mediu Aer, sunt aspecte care conduc la o diminuare in ceea ce priveste acumularea de GES in atmosfera.

- Un impact cumulat negativ major poate sa apara in cazul unui avarii extinse la toate sondele, atunci impactul este semnificativ, insa tinand seama ca exista o probabilitate foarte redusa ca acest avarii sa se produca in acelasi timp impactul este neglijabil .

7. Analiza alternativelor:

Amplasarea sondei Alternativele privind locatia Sondei Trinity -1X au luat in considerare rezultatele procesarii datelor achizitionate in cadrul prospectiunilor anterioare geo-hazard, care au indicat locatia care exclude orice riscuri si ofera cea mai buna perspectiva de explorare a hidrocarburilor cantonate in Perimetrul EX-30 Trident, Marea Negra.

IV.     Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu in perioada de explorare:

- supravegherea stării tehnice a instalaţiilor aferente activităţii de extracţie;

- desfăşurarea activităţii de exploatare a resurselor de gaze şi ţiţei din platforma continentală a Mării Negre se va desfăşura numai în baza licenţei si sau permisului de exploatare, emisă în condiţiile legii de către autoritatea competentă în domeniu;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de epurare/preepurare;

- în jurul platformelor, pe o rază de 500 m, se va institui o zona de siguranţă şi se va verifica permanent funcţionarea instalaţiei de semnalizare;

- menţinerea în permanenţă a stocului complet de materiale necesare intervenţiei în cazul poluărilor accidentale;

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- art. 26, alin. (1): Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 şi 60;

- art. 27, alin. (1): Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale; alin. (2): Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

- art.28, alin. (1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- manipularea/depozitarea substanţelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fişelor cu date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr.453/2010 care modifica Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- respectarea prevederilor Legii 360/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul substanţelor toxice şi periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;

- activitatea desfasurată se va încadra în normele O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată de Legea 280/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea normelor referitoare la evacuările în mare de la bordul navelor şi platformelor marine, corelate cu substanţele şi materialele prevăzute în Anexa 2 la respectivul act normativ;

- asigurarea funcţionalităţii echipamentelor de reţinere şi/sau dispersie poluanţi  în mediu; orice disfuncţionalitate ce are ca rezultat scăderea randamentelor  acestor echipamente va fi raportată imediat autorităţii de mediu, concomitent cu adoptarea măsurilor optime în vederea  eliminării sau, dacă nu este posibil, a micşorării efectului negativ asupra calităţii factorilor de mediu;

- personalul responsabil cu manipularea produselor chimice va fi instruit pentru intervenţie (individualizată pe produs) în cazul unor accidente ce duc la deversari, pe platforme sau în apă, a acestor substante ;

- respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 de aprobare a OUG 196/2005 cu completările şi modificările ulterioare – privind Fondul pentru mediu;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- în conformitate cu prevederile Legii nr.17/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă poluarea apelor maritime interioare şi a mării teritoriale, precum şi a atmosferei de deasupra acesteia, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave sau alte instalatii plutitoare sau fixe, precum şi de către surse aflate la ţărm, a unor substanţe sau reziduuri de substanţe nocive, radioactive, hidrocarburi, precum şi a altor substanţe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor, ori pentru flora şi fauna mării, sau alte reziduuri ori materiale care pot să producă pagube ţărmului romanesc ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării;

- respectarea tuturor normelor legislative în vigoare privind protecţia factorilor de mediu;

- se va anunţa imediat autoritatea de mediu  privind orice poluare cu efect asupra calităţii factorilor de mediu şi se va interveni in vederea îndepărtarii cauzei şi minimalizarii efectelor negative, cu respectarea Planului de intervenţie în caz de poluări accidentale.

In conformitate cu Legea 265/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, aveti urmatoarele obligatii din punct de vedere al  protectiei mediului:

- se vor adopta toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicţia României, se vor respecta cerinţele prevăzute în legislaţia relevantă în vigoare, precum şi reglementările emise şi măsurile impuse de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi procedurile interne relevante ale operatorului. Operatorii nu sunt eliberaţi de obligaţiile reglementate anterior în cazul în care acţiunile sau omisiunile care au condus sau au contribuit la accidente majore aparţin contractorilor lor.

- in cazul unui accident major, operatorii au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele acestuia asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

- operatorul are obligaţia să se asigure că operaţiunile petroliere offshore sunt efectuate în baza unei gestionări sistematice a riscurilor, astfel încât riscurile reziduale de accidente majore în cazul persoanelor, mediului şi instalaţiilor offshore să fie acceptabile.

- titularul acordului petrolier este răspunzător financiar pentru prevenirea şi repararea prejudiciilor asupra mediului, aşa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, provocate de operaţiunile petroliere offshore efectuate de titularul acordului petrolier sau de operator ori în numele acestora;

- Operatorul asigură o zonă de siguranţă în jurul unei instalaţii, în care navele au interdicţia de a intra sau de a rămâne. Interdicţia nu se aplică unei nave care intră sau care rămâne în zona de siguranţă, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

- în legătură cu punerea, inspectarea, testarea sau repararea, întreţinerea, alterarea, reînnoirea sau scoaterea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranţă sau din proximitatea sa;

- în condiţiile în care furnizează servicii pentru orice instalaţii din zona de siguranţă sau transportă persoane ori bunuri dinspre/înspre acestea;

- pentru a inspecta orice instalaţie sau infrastructură conectată din acea zonă de siguranţă care se află sub jurisdicţia României în Marea Neagră;

- în cazul operaţiunilor de salvare de vieţi sau de bunuri;

- din cauza intemperiilor;

- atunci când se află în pericol;

- în cazul în care operatorul, proprietarul sau autorităţile abilitate ale statului şi-au exprimat acordul.

- Aveti obligatia sa elaborati Planul intern de intervenţie în caz de urgenţă.

V. Condiţii care trebuie respectate:

- se vor respecta prevederile Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Marine cu hidrocarburi si alte substante daunatoare, conform prevederilor Convenției MARPOL 73/78;

- se va asigura monitorizarea indicatorilor de calitate în zonele stabilite de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » Constanta de comun acord cu titulara proiectului, pe parcursul lucrărilor de forare; Raportul cu rezultatele monitorizării va fi transmis la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa la sfârşitul lucrărilor de forare;

- este strict interzisă utilizarea de produse biocide pentru care nu există Certificat pentru plasarea pe piața națională a acestora;

- manipularea/depozitarea substanțelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fișelor cu Date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr. 453/2010 care modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

- atât aprovizionarea cu materii prime (fluid de foraj, chimicale) cât și transportul deșeurilor generate către mal se vor face prin intermediul operatorilor economici autorizați;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, printre care:

    - art. 26, alin. (1): Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 şi 60;

    - art. 27, alin. (1): Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale; alin. (2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

    - art. 28, alin. (1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- se vor utiliza mijloace de transport naval şi echipamente în stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, şi dotate cu toate mijloacele necesare, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru reţinerea şi/sau dispersia poluanţilor rezultaţi din funcţionare; se vor utiliza tehnici şi tehnologii care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- se va anunţa la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, precum şi la celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu, orice accident/incident/ deficienţă în exploatarea unor echipamente şi care poate duce la producerea unei poluări accidentale;

- la finalizarea lucrărilor de execuție se va prezenta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa Raportul privind Gestiunea Deşeurilor.

VI.  MONITORIZAREA

Astfel, în conformitate cu prevederile OG 863/2002, se vor monitoriza parametrii de mediu pe întreaga perioadă a desfăşurării lucrarilor de foraj, activitate care intră în sarcina titularului de proiect, reprezentat de LUKOIL OVERSEAS ATASH B.V. SUCURSALA BUCURESTI.

Programul propus de monitorizare a mediului constǎ în realizarea unor studii comparative de evaluare a condiţiilor iniţiale, din timpul şi dupǎ efectuarea lucrǎrilor de foraj, studii ce se vor concretiza prin întocmirea unor rapoarte, care vor fi înaintate cǎtre autoritatea de mediu (APM Constanţa), în vederea stabilirii încadrǎrii activitǎţilor de foraj în parametrii de mediu.

Titularul proiectului se angajeaza să monitorizeze periodic amplasamentul, pe toată durata efectuarii lucrărilor de foraj.

Se vor monitoriza următorii parametri de mediu pe perioada desfășurării operațiunilor de forare, activitate care intră în sarcina titularului de proiect, conform următorului program de monitorizare:

| Componenta de mediu | Parametrul | Perioada | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | - verificarea performanţelor maşinilor la începutul lucrărilor de foraj - evidenţa cantităţilor de carburanţi utilizaţi - verificarea registrelor de întreţinere a utilajelor - estimarea emisiilor atmosferice - evidenţa zilnicǎ a inventarelor de emisii | In perioada forajului (inainte, in timpul si dupa finalizarea forajului) | Titular |
| Apa | - semnalarea (vizual) apariţiei la suprafaţa apei a petelor petroliere şi uleiuri - evidenţa zilnicǎ la bordul platformei a substanţelor chimice din fluidele de foraj - estimarea cantitatii de fluid de foraj evacuata in mare - evidenta volumului de detritus evacuat; - monitorizarea calității apelor marine din zona platformei în cadrul studii comparative de evaluare a condițiilor inițiale,din timpul și dupǎ efectuarea lucrǎrilor de foraj (monitorizarea parametrilor de calitate fizico-chmici ai apei marine, monitorizarea oluanților din mediul marin). | In perioada forajului (inainte, in timpul si dupa finalizarea forajului) | titular |
| Mamifere marine/Peşti | - monitorizarea mamiferelor marine in zona de desfasurare a operatiunilor; - semnalarea aparitiilor de pesti morti in zona platformei(vizual). | In perioada forajului (inainte, in timpul si dupa finalizarea forajului) | titular |

VII. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, in ziarul „Telegraf” din data de 23.07.2018, precum si afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 23.07.2018;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de incadrare, in ziarul „Telegraf” din data de 05.09.2018, afisaj la Primaria Municipiului Constanta in data de 04.09.2018, precum si afisare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Telegraf” din data de 18.04.2019, afişare la sediul Primăriei Municipiului Constanta in data de 18.04.2019, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a desfasurat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, Hotel Vega, în data de 20.05.2019;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în ziarul „………….” din data de ………..2019 şi afişaj la sediul Primăriei Municipiului Constanta în data de ……………10.2019 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului Acordului de Mediu pentru proiectul: EXECUȚIE FORAJ EXPLORARE GAZE NATURALE ÎN PERIMETRUL EX-30 TRIDENT, MAREA NEAGRĂ, SONDA TRINITY-1X”,  propus a fi amplasat pe platforma continentală românească a Mării Negre.

În conformitate cu prevederile articolului 15, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit articolului 16, alin. 5 din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 3 și 4, din Ordinul nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere executantul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor de forare.

Se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de către alte autorităţi.

Acordul de Mediu reglementează realizarea lucrărilor de foraj numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul Evaluării Impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține 22  pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se santioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Camelia COSTACHE

Consilier  Monica Luminita BUCSAN

Nota: redactat in 3(trei) exemplare.