ACORD DE MEDIU

Nr.         din      .11.2019

Ca urmare a cererii adresate de PETRE COSTEL reprezentant al PFA PETRE COSTEL, cu sediul  in com.Tuzla, str.Stadionului nr.30,  judetul Constanta, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 2045RP/06.02.2018, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 49/2011, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: INFIINTARE FERMA AVICOLA CRESTERE IN SISTEM INTENSIV , amplasat in com.Mihai Viteazu, sat Sinoe, sector extravilan, parcela A 483/3, judetul Constanta, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 1, litera e) - instalatii pentru cresterea intensive a animalelor de ferma, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 ;

-   Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul se  afla in interiorul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim -Sinoe;

- Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48,  lit b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;conform deciziei ABADL nr. 9761/OA/20.05.2019, proiectul nu necesita efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dar necesita Aviz de gospodarire a apelor.

- Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, se incadreaza in Anexa 1, pct. 6.6, lit.a: Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3, lit rr) din prezenta lege.

2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia este amplasat in satul Sinoe, comuna

Mihai Viteazu, parcela A483/3, jud. Constanta si are o suprafata de 21.000 mp, lot provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de 70.000 mp, suprafata pe care s-a constituit dreptul de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016.

Amplasamentul obiectivului este situat pe partea de vest a DC485 (DJ226), la cca 3 km de centrul satului Sinoe.

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.38 din 26.06.2019 emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu, terenul se incadreaza in categoria de folosinta arabil.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- Nord	- parcela A 483/2;

- Sud	- parcela A 483/4;

- Est	- DC 485;

- Vest	- percela ramasa din A483/3.

Accesul la amplasament:

Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485 si este gandit sa permita accesul camioanelor de capacitate mare. Zona generatoare este legata de DC 485.

In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori.

Coordonatele în proiecție STEREO 1970 ale amplasamentului.

| X | Y |
| --- | --- |
| 795361.9400 | 351733.6500 |
| 795163.1950 | 351777.1992 |
| 795185.1135 | 351877.2227 |
| 795387.0200 | 351832.9800 |

Bilanțul teritorial

Indicatori urbanistici propusi prin proiect :

a. Functiunea propusa – FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV;

b. Regim de inaltime propus – Cladirile propuse vor fi in regim de inaltime parter;

c. Suprafata teren - St = 21.000 mp;

d. In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori;

e. Suprafata totala a aleilor si a parcarii va fi de 2991 mp.

| SC existent | 0 mp |
| --- | --- |
| SD existent | 0 mp |
| POT existent | 0% |
| CUT existent | 0 |
| SC propusa | 3.332,60 mp |
| SD propusa | 3.332,60 mp |
| SC propusa totala | 3.332,60 mp |
| SD propusa totala | 3.332,60 mp |
| POT propus | 16.00% |
| CUT propus | 0.16 |

## Caracteristici fizice ale proiectului

a) Structuri si amenajari

Prin proiect se propune construirea unei  ferme avicole in sistem intensiv, cu capacitatea de 48000 de pui pe serie, in 2 hale a cate 24000 de pui.

Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele lucrari:

- se va delimita suprafata destinata functionarii fermei si se va imprejmui astfel incat accesul sa fie controlat si sa se asigure conditiile de izolare/dezinfectare necesare;

- se vor realiza urmatoarele constructii:

* 2 hale a cate 1448.50 mp;

* anexa personal, centrala termica si depozit peleti de 203.85 mp;

* platforma paie 231.75 mp;

* platforma dejectii de 583.80 mp.

- amenajari si anexe tehnologice:

* rezervor vidanjabil ape uzate hale;

* separator de hidrocarburi

* cantar auto 60 t;

* put forat;

* rezerva de apa;

* rezervor vidanjabil cladire anexa birouri;

* grup pompare;

* post trafo.

La realizarea constructiei se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR/96.

ANEXA PERSONAL in regim de inaltime P este structurata astfel din punct de vedere functional:

| nr. crt. | Incapere | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Birou sef ferma + centrala alarmare | 26.80 |
| 2 | Birou veterinar | 32.25 |
| 3 | Laborator | 7.85 |
| 4 | Farmacie | 7.85 |
| 5 | Hol 1 | 7.55 |
| 6 | Hol 2 | 13.90 |
| 7 | Vestiar femei | 6.60 |
| 8 | Vestiar barbati | 6.60 |
| 9 | Grup sanitar femei | 1.75 |
| 10 | Grup sanitar barbati | 1.75 |
| 11 | Grup sanitar | 1.75 |
| 12 | Depozit | 1.75 |
| 13 | Sala mese | 21.55 |
| 14 | Centrala termica | 23.95 |
| 15 | Depozit peleti | 23.95 |
| TOTAL: 185.85 mp |

Accesul la obiectiv

Alei de acces

Accesul in incinta proprietatii se realizeaza pe latura de est a proprietatii, din DC 485.

Cai de circulatie / parcari

Accesul in zona se realizeaza din drumul comuna DC 485 si este gandit sa permita accesul camioanelor de capacitate mare. Zona generatoare este legata de DC 485.

In incinta lotului pe care se propune infiintarea fermei se vor amenaja locuri de parcare pentru personal si vizitatori.

Utilitati

Alimentarea cu apa

In prezent pe terenul analizat nu exista retele de alimentare cu apa si canalizare .

Pentru alimentarea cu apa se propune executia unui put forat, care se va realiza la adancimea de 40 m. Necesarul de apa estimat este de cca.0,50 l/s. Prin intermediul unui grup de pompare, apa va fi refulata intr-un rezervor de stocare cu capacitatea proiectata de 30 mc, de unde, printr-o instalatie hidrofor, apa va fi distribuita la consumatorii aferenti fermei.Necesarul de apa estimat:

- zilnic mediu = 9,6 mc

- zilnic maxim  = 10,00 mc

Rezervor apa

Rezervorul de apa, realizat din fibra de sticla, va avea capacitatea de 40 mc. Din forajul de adancime executat in amplasament, apa va fi pompata in rezervor, de unde, prin reteaua de distributie, ajunge la consumatorii din ferma. Pentru rezerva de apa in caz de incendiu s-a prevazul un rezervor cu capacitatea de 8 mc.

Canalizare ape uzate menajere si pluviale

Bazin vidanjabil

Investitia este prevazuta cu 2 bazine vidanjabile, unul cu capacitatea de  20 mc care deserveste cladirea de birouri si unul cu capacitatea de 30 mc care deserveste platforma de dejectii.

Asigurare agent termic

Centrale termice – 2 bucati

Climatizarea si incalzirea  - Centrala pe peleti.

Solutia aleasa pentru incalzirea obiectivului este alcatuita din doua cazane termice cu functionare pe peleti cu puterea de 150 kW fiecare, doua acumulatoare apa calda cu capacitatea de 2000 l fiecare, un boiler monovalent de 200 l, corpuri de incalzire din tabla de otel si aeroterme. Centralele termice se vor monta intr-o incapere special amenajata in anexa personal.

Incalzirea incaperilor din anexa personal se va efectua cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. Distributia agentului termic pentru calorifere se va face pe la tavan si la nivelul pardoselii.

Pentru crearea unui climat confortabil pe timp de vara, in famacie, birou sef ferma, sala de mese etc. se vor monta aere conditionate tip split cu inverter.

In baile care nu au suprafata vitrata se vor monta ventilatoare cu debitul de 100 m3/h cu clapeta antiretur si temporizator pentru evacuarea aerului viciat si cu tubulatura aferenta.

Incalzirea halelor se va face prin pardoseala placii de beton si cu ajutorului aerotermelor pe apa calda, distribuite uniform incat sa acopere intreaga suprafata.

Sistemul de incalzire a halelor se face prin dispunerea paralela in placa de beton (placa de fundare din beton) a  tevilor de incalzire si se fixeaza pe elementele de armare cu ajutorul colierelor si se racordeaza la distribuitoare. Incalzirea in pardoseala se va executa doar cu tevi special fabricate pentru acest tip de pozaj si anume polietilena reticulata de tip A cu bariera de oxigen.

Distribuitoarele/colectoarele pentru incalzirea in pardoseala vor fi prevazute cu kituri pentru reglarea temperaturii agentului termic. Acestea functioneaza pe baza principiului de amestec. Acestea au rolul de mentinere a temperaturii apei la un nivel stabilit.

Centrala termica

Centrala termica se va amplasala in anexa personal, la parter, intr-o camera special amenajata care respecta toate normele in vigoare privind  exploatarea cazanelor de apa calda. In camera centralei se vor pozitiona,  pe langa centralele termice, toate vasele de expansiune aferente, boilerul, pompele de circulatie, acumulatoarele de apa, distribuiorul etc.

Evacuarea gazelor arse de la cazane se realizeaza prin doua cosuri de fum din inox, izolat termic si vor fi amplasate in exterior. Acestea vor depasi cu un metru cel mai inalt punct al cladirii.

Se vor monta si doua rezervoare pentru peleti cu capacitatea de 1500 kg fiecare. Acestea se vor monta in camera alaturata centralei termice, aducand peletii din rezervor la centralele termice printr-un sistem snec.

Alimentarea cu energie electrica - Post trafo propriu.

Tinand cont de faptul ca in apropierea amplasamentului investitiei, la o distanta de 380 m fata de limita de proprietate trece o retea de medie tensiune LEA 20Kw, se propune prin studiul de fezabilitate realizarea unei devieri a retelei de medie tensiune LEA 20Kw in vederea realizarii bransamentului (lucrare neeligibila) si montarea unei statii de transformare (cu puterea estimate de 160 kVA) (eligibil). Postul de transformare se propune a se amplasa pe amplasamentul investitiei, pe platforma betonata de langa parcare.

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de 380V/50Hz de la reteaua din zona prin postulul de transformarea amplasat in apropiere.  Din aceast post de transformare se va alimenta tabloul electric general TG aflat in zona administrativa, in camera special amenajata.

Puterea electrica instalata pentru investitie este de Pi = 116,87 kW, iar puterea ceruta este Pc = 79,12 kW, avand un coeficient de simultaneitate ks = 0,6.  Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric general se va face prin cablu de cupru armat de tip CYABY.

Tablourile electrice se vor realiza in carcase electro-izolante conform schemelor electrice ale tablourilor din prezentul proiect.  Toate circuitele electrice vor fi protejate cu disjunctoare monopolare automate de 6A, 10A, 16A  in functie de puterea fiecaruia, montate in tablourile electrice. Tabloul electric general va fi actionat de intrerupator automat tripolar de 160A. Tabloul electric general va fi prevazut cu butuc si cheie, permitandu-se doar accesul personalului.

In caz de defect in alimentarea cu energie electrica a halelor de crestere s-a prevazut ca sursa de rezerva un generator montat la exterior de 110 KVA.

b) Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul analizat se doreste infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv, cu capacitatea de 48000 de pui pe serie, in 2 hale a cate 24000 de pui.

Pentru aceasta se vor realiza urmatoarele constructii:

* 2 hale a cate 1448.50 mp;

* anexa personal, centrala termica si depozit peleti de 203.85 mp;

* platforma paie 231.75 mp;

* platforma dejectii de 583.80 mp.

## Etape de dezvoltare ale proiectului

Dezvoltarea proiectului cuprinde trei etape in care vor avea loc diverse procese tehnologice caracteristice:

### 1.Etapa de implementare, in care au loc procesele tehnologice de constructie si montaj si amenajare a amplasamentului

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare  lucrari de constructii si montaj.

### 2. Etapa de exploatare a obiectivului

Flux proces tehnologic

Descrierea echipamentelor existente si a celor necesare a fi achizitionate in vedera implementarii proiectului :

Echipamentul tehnologic din dotarea fiecarui adapost va fi conform standardelor de bunastare animala - front de furajare optim, hrana si apa la discretie, in conditiile in care pierderile sunt aproape inexistente. Sistemul de adapare, de exemplu, este prin picurare, o picatura de apa se scurge doar atunci cand pasarea atinge niplul cu ciocul;

Sistemul de incalzire in adaposturi va fi montat sub pardoseala, asigurand astfel consumuri reduse in conditiile in care, la nivelul pasarii, temperatura este cea recomandata.

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect:

| Nr crt | Denumire/tip utilaj/echipament | Numar bucati detinute in patrimoniu | Numar bucati propuse a fi achizitionate prin proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |
| 1 | Sistem furajare si adapare | 0 | 2 |
| 2 | Sistem iluminat | 0 | 2 |
| 3 | Sistem stocare furaj | 0 | 2 |
| 4 | Sistem alimentare furaj | 0 | 2 |
| 5 | Sistem ventilatie | 0 | 2 |
| 6 | Sistem incalzire | 0 | 2 |
| 7 | Echipament electric hala | 0 | 2 |
| 8 | Pompa hidrofor | 0 | 1 |
| 9 | Grup pompare put | 0 | 1 |
| 10 | Grup pompare antiincendiu | 0 | 1 |
| 11 | Vas hidrofor | 0 | 1 |
| 12 | Bazin vidanjabil 20 mc | 0 | 1 |
| 13 | Bazin vidanjabil 30 mc | 0 | 1 |
| 14 | Separator de hidrocarburi 40 mc | 0 | 1 |
| 15 | Rezervor apa30 mc | 0 | 1 |
| 16 | Rezervor apa 8 mc | 0 | 1 |
|  | Pompa submersibila 80 l/s | 0 | 1 |
| 17 | Ventilator extractie bai 100 mc/h | 0 | 5 |
| 18 | Aer conditionat tip split cu inverter 9000 Btu | 0 | 2 |
| 19 | Aer conditionat tip split cu inverter 12000 Btu | 0 | 3 |
| 20 | Cazan peleti 150 kw | 0 | 2 |
| 21 | Vas de expansiune 250 l | 0 | 2 |
| 22 | Acumulator apa calda 2000 l | 0 | 2 |
| 23 | Vas de expansiune 150 l | 0 | 2 |
| 24 | Boiler monovalent 200 l | 0 | 1 |
| 25 | Vas de expansiune 12 l | 0 | 1 |
| 26 | Cos de fum din inox, l=5 ml | 0 | 2 |
| 27 | Statie dedurizare apa | 0 | 1 |
| 28 | Pompa cazan Q=6,45 mc/h, h=4 Mca | 0 | 2 |
| 29 | Pompa recirculare cazan Q= 2,5 mc/h, h=4 Mca | 0 | 2 |
| 30 | Pompa calorifere Q=0,8 mc/h, h=4 Mca | 0 | 1 |
| 31 | Pompa boiler Q=1,08 mc/h, h=4 Mca | 0 | 1 |
| 32 | Pompa hala Q=6,52 mc/h, h=7 Mca | 0 | 2 |
| 33 | Distribuitor teava neagra d=5'', l=1500 mm | 0 | 2 |
| 34 | Aeroterme | 0 | 8 |
| 35 | Centrala de detectie incendiu adresabila | 0 | 1 |
| 36 | Grup electrogen | 0 | 1 |
| 37 | Cantar auto | 0 | 1 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |
| 1 | Tocator paie | 0 | 1 |
| 2 | Incarcator frontal +cupa+furca | 0 | 1 |
| 4.5 Dotari |
| 1 | Aparat spalat cu presiune | 0 | 1 |
| 2 | Termonebulizator | 0 | 1 |
| 3 | Stingator portabil cu pulbere CO2 tip P6 | 0 | 20 |
| 4 | Container modul tehnic | 0 | 2 |
| 5 | Set mobilier birou | 0 | 2 |
| 6 | Set servire masa | 0 | 1 |
| 7 | Dulap vestiar | 0 | 2 |
| 8 | Set mobilier laborator | 0 | 1 |
| 9 | Pichet PSI | 0 | 1 |
| 10 | Sistem supraveghere video | 0 | 1 |
| 11 | Lada frigorifica | 0 | 2 |
| 12 | Stingator tip P9 centrala termica, depozit peleti | 0 | 2 |
| 13 | Stingator portabil cu spuma tip G2, laborator | 0 | 1 |
| 4.6 Active necorporale |
| 8 | Program management ferma + componente retea optionale program management | 0 | 1 |

Caracteristicile tehnice ale utilajelor si rolul acestora in procesul tehnologic

- Sistem de furajare si adapare

Sistemul de furajare si adapare este alcatuit din urmatoarele elemente:

- unitate de antrenare sistem;

- linie de furajare;

- linie de adapare;

- sistem computerizat de clatire a linilor de adapare;

- unitate centrala conectare apa inclusiv dozator de medicamente;

- sistem de suspendare pentru liniile de furajare;

- sistem suspendare pentru liniile de adapare.

Hranitoarele vor fi dispuse pe 3 linii, cu control automatizat, lungimea liniei de hranire va fi adaptata la dimensiunile halei. Puii crescuti pentru productia de carne au nevoie de hrana la discretie pentru a atinge greutatea necesara in timpul unui ciclu de crestere de 42 de zile. Utilizarea unui sistem de distributie automatizat, asa cum este cel prezentat in oferta, permite atingerea greutatii necesare in timpul unui ciclu de crestere. Inaltimea hranitorilor poate fi reglata in functie de stadiul de crestere al puilor, putand fi adaptata atat pentru puii de 1 zi cat si pentru cei aflati la finalul ciclului de crestere. Numarul hranitorilor a fost astfel calculat incat sa se asigure un front de furajare corespunzator.

Sistemul de adapare este alcatuit din regulator de presiune, tevi cu picuratori, aerisire de capat si sistem de suspendare, acesta este dispus pe 4 linii, prevazut cu dozator de medicamente.

Pe langa hrana, pasarile au nevoie de apa la discretie, componentele retetei de furajare necesitand un consum dublu de apa fata de furaj. In ferma se va utiliza sistemul de adapare prin picurare, fiind cel mai economic, apa este distribuita in picaturi, doar atunci cand pasarea are nevoie. Astfel, se mentine grad redus de umezeala in asternutul pasarilor. Puilor li se va  asigura accesul nelimitat la apa.

- Sistem de iluminat

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu lumina alba, aceasta indeplinind toate criteriile pentru necesitatile puilor de gaina. Se vor monta 2 randuri de lampi, care vor fi dispuse in asa fel incat sa asigure luminozitate maxima in zonele de hranire si adapare, pentru a favoriza consumul de hrana si apa.

Utilizarea sistemului de iluminat este impusa de nevoia alternarii perioadelor de lumina cu cele de intuneric, din acest motiv s-a optat pentru hale fara sistem de iluminat natural. Puii broiler fac performanta economica numai in conditiile furajarii la discretie, hranirea fiind stimulata prin reglarea intensitatii luminii.

- Sistem stocare furaj

Furajul va fi stocat in silozuri metalice zincate, amplasate in exteriorul halei. Acestea au capacitatea de 20-30 mc si au fost dimensionate in functie de consumul zilnic de furaj si autonomia necesara, in cazul de fata capacitatea de stocare este de circa 5 zile.

- Sistem alimentare furaj

Sistemul de alimentare cu furaj asigura un transport rapid si sigur fara pierderi in calitate al furajului din silozurile exterioare in hala. Sistemul de alimentare este format din linii trasportoare cu o lungime totala de 20.4 m si cu o capacitate de 2500 kg/h.

- Sistem de ventilatie

Stabilirea capacitatii optime de ventilare si montarea corecta a sistemului de ventilatie sunt elemente - cheie pentru asigurarea unui climat favorabil dezvoltarii normale a pasarilor. Lipsa lor conduce la supraincalzire, la cresterea peste limitele admise a concentratiei de pulberi si, cel mai grav, a concentratiei de amoniac. Se poate spune ca eficienta economica a fermei depinde de existenta si corecta functionare a ventilatiei.

Sistemul de ventilatie ales reprezinta o combinatie a doua sisteme de ventilatie vara/ iarna. Aceasta combinatie permite utilizarea beneficiilor ambelor sisteme:

- la temperaturi exterioare joase se va utiliza ventilatia in modul lateral, ventilatie ce permite realizarea de temperaturi uniforme in intreaga hala;

- la temperaturi exterioare inalte se va utiliza ventilatia in modul tunel, ventilatie ce permite racirea halei cu un consum minim de energie.

Sistemul de ventilatie este format din urmatoarele componente:

- sistem exhaustare aer;

- sistem admisie aer proaspat;

- sistem admisie tunel;

- componente control;

- sistem de alarmare;

- senzori;

- deschidere de urgenta.

Ventilatoarele vor  fi  montate pe  frontoanele  halelor, la o inaltime de la care curentii de aer formati sa nu afecteze sanatatea pasarilor. Intensitatea curentilor de aer va fi mentinuta la 0,3-1,5 m/s vara si 0,1-0,3 m/s iarna.

- Sistem de incalzire

Pentru rezultate economice bune, concomitent cu incalzirea in pardoseala va functiona si un sistem de radiatoare cu apa calda . In intervalul 1-21 zile vor functiona simultan, dupa care se va utiliza doar incalzirea in pardoseala.

Asigurarea temperaturii optime este importanta in procesul de crestere a broilerilor, variatiile mari sau temperaturi prea mici diminuand semnificativ dezvoltarea normala.

Sistemul de incalzire (atat conductele din pardoseala cat si radiatoarele), vor fi alimentate de centrala montata in camera tehnica aferenta cladirii anexe birouri, prevazuta cu automatizare.

Echipament electric hala

Echpamentul electric aferent halelor de pui cuprinde componentele electrice (cabluri si intrerupatoare) necesare pentru comandarea urmatoarelor sisteme:

- sistem de furajare si adapare;

- sistem de alarmare;

- sistem de ventilatie;

- sistem de iluminat.

- Centrala termica

Asigura agentul termic pentru cladirea de birouri, instalatia de incalzire in pardoseala si radiatoare. Functionarea este automatizata, se regleaza in functie de anotimp si stadiul de dezvoltare a pasarilor. Incalzirea cu combustibil solid a fost aleasa datorita costurilor reduse.

- Cantar auto

Este necesar pentru cantarirea autocamioanelor care, alimenteaza buncarele de furaje, in vederea monitorizarii cheltuielilor cu furajarea. In conditiile in care solicitantul nu detine mijloace de transport adecvate, furajul va fi livrat in ferma cu mijloacele de transport ale furnizorului. Este responsabilitatea beneficiarului sa verifice conformitatea documentelor cu marfa, pentru a putea contesta eventuale diferente. Cantarul va servi si la cantarirea pasarilor la livrarea catre abator,  precum si la cantarirea dejectiilor,  in  vederea valorificarii.

- Tocator de paie

Este necesar pentru ca paiele de grau sa fie maruntite la dimensiuni care sa nu puna in pericol sanatatea puilor si sa asigure o absorbtie corespunzatoare. Paiele la dimensiuni prea mici vor fi ingurgitate de pasari, provocand blocarea sistemului digestiv. Dimensiuni prea mari ale paielor ingreuneaza uniformizarea asternutului, conducand la formarea de aglomerari ale pasarilor in diverse puncte ale adapostului, datorate imposibilitatii de miscare, situatie in care puii nu se hranesc corespunzator, sporul in greutate fiind mic.

- Grup electrogen

Deoarece zona in care se va realiza investitia se caracterizeaza prin ierni care pot aduce conditii climatice extreme, cu episoade de viscol puternic care pot dura mai multe zile, solicitantul a prevazut un grup electrogen care, intr-o astfel de situatie, sa asigure independenta energetica a fermei si sa evite pierderi economice importante. Pe toata durata ciclului de viata dar in mod special in primele 10 zile, puii broileri sunt dependenti in totalitate de temperatura adapostului, de hrana si apa. Centralele termice ale halelor sunt automatizate, alimentarea facandu-se controlat, in functie de necesar. In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice, se opreste automat si furnizarea agentului termic, situatie in care, la temperaturi exterioare negative, puii cu varsta sub 10 zile rezista maxim cateva ore. Nici computerul pentru controlul centralizat al procesului de productie nu functioneaza fara energie electrica, situatie in care se intrerupe furnizarea hranei si a apei in adaposturi. Pentru evitarea unor astfel de situatii grupul electrogen va asigura independenta energetica a fermei pentru perioade de pana la o saptamana.

- Grup pompare

Va echipa forajul de adancime, pompand apa din subteran in rezervor si mai departe in conductele de alimentare a consumatorilor din ferma.

- Rezervor apa

Rezervorul de apa, realizat din fibra de sticla, va avea capacitatea de 40 mc. Din forajul de adancime executat in amplasament, apa va fi pompata in rezervor, de unde, prin reteaua de distributie, ajunge la consumatorii din ferma. Pentru rezerva de apa in caz de incendiu s-a prevazul un rezervor cu capacitatea de 8 mc.

Bazin vidanjabil

Investitia este prevazuta cu 2 bazine vidanjabile, unul cu capacitatea de  20 mc care deserveste cladirea de birouri si unul cu capacitatea de 30 mc care deserveste platforma de dejectii.

- Incarcator frontal

Incarcatorul frontal va avea urmatoarele caracteristici:

- inaltimea maxima de ridicare a cupei 2,8 m;

- capacitate cupa min. 920 kg;

- latimea maxima de lucru 2,8 m;

- motor Diesel;

- inaltime: 1.89 m

- accesorii: cupa si furci frontale.

Va fi utilizat pentru manipularea asternutului, atat la introducerea in hale inainte de populare, cat si la evacuarea celui uzat.  Se mai foloseste si la transportul lazilor cu pui din hala la autocamion, pentru livrarea catre abator. De asemenea, va servi la dezapezire si la incarcarea dejectiilor in mijloacele de transport, in vederea livrarii catre detinatorii de terenuri agricole.

- Mobilier pentru spatiile anexa

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii fermei se impune amenajarea unui spatiu in care seful fermei si medicul veterinar sa-si desfasoare activitate. Astfel, s-au propus a se achizitiona birouri si scaune, precum si un dulap in care sa se pastreze medicamentele pentru pasari. Angajatii trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa poata servi masa in conditii igienice, motiv pentru care s-a prevazut o masa si 6 scaune.

- Lada frigorifica

Conform cerintelor impuse de autoritatea sanitar veterinara, s-au prevazut 2 lazi frigorifice, acestea se vor instala in camerele tehnice ale halelor, in vederea pastrarii temporare a cadavrelor, pana la efectuarea necropsiilor si culegerea probelor de laborator.

- Centrala termica

Centrala termica va asigura caldura si apa calda, atat in spatiile pentru personal cat si in halele de crestere a puilor.

Sisteme de retinere/dispersie poluanti

a) Epurare ape uzate

- separator de hidrocarburi;

b) Evacuare gaze de ardere

Evacuarea gazelor arse de la centralele termice se realizeaza prin doua cosuri de fum din inox, izolat termic si vor fi amplasate in exterior. Acestea vor depasi cu un metru cel mai inalt punct al cladirii

Sistemul de ventilatie este format din urmatoarele componente:

- sistem exhaustare aer;

- sistem admisie aer proaspat;

- sistem admisie tunel;

- componente control;

- sistem de alarmare;

- senzori;

- deschidere de urgenta.

Materii prime si auxiliare. Consumuri

Materii prime utilizate (cantitati/an)

Pui 1 zi = 312.000 capete

Furaj pentru hrana puilor = 1.253 to (312.000 pui - 2% mortalitate x 4.098 kg)

Paie pentru asternut = 37.50 to (2 hale x 1439 mp x 2 kg/mp x 6,5 serii)

Combustibil solid = 36.478,67 kg (periada de iarna) + 547.30 kg (perioada de vara) = 37 tone

Consumuri specifice

Consum mediu furaj kg/pui/ciclu: 4.098 kg

Greutatea la abatorizare kg/pui: 2,3 kg

Consumul specific kg furaj/kg pui viu: 1,78 kg

II.  MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU:

-Pentru dezvoltarea acestui obiectiv s-a promovat un plan urbanistic zonal si un regulament local de urbanism, in conformitate cu cerintele administratiei publice locale. Planul a fost aprobat prin HCL Mihai Viteazu  Nr. 25/ 19.04.2019.

-Destinația  terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea   teritoriului aprobate, confirmată prin Certificatul de urbanism nr. 25/20.06.2016, emis de Primaria Comunei Mihai Viteazu, este de teren extravilan, cu categoria de folosinta arabil

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament.

# Analiza alternativelor

1. Descrierea alternativelor de amplasament

Nu s-a pus problema alternativelor din punctul de vedere al amplasamentului deoarece disponibil era numai terenul pe care se va realiza constructia, pentru care titularul proiectului are drept de superficie conform contract nr. 2628/22.12.2016, fiind situat la distante mari fata de zonele locuite cele mai apropiate (peste 1,9 km – Satul Sinoe).

De asemenea, amplasamentul propus respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul sanatatii publice, fiind situat, pe toate cele 4 puncte cardinale, la distante mai mari de 1000 m de asezari umane - conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, zona de protectie sanitara minima impusa intre zonele protejate si fermele de pasari cu cel putin 5000 de capete si complexe avicole industriale, este de 1000 m.

2. Descrierea alternativelor tehnologice

Tinand cont de functiunea investitiei, dotarile si instalatiile tehnologice nu au putut fi studiate in mai multe variante de elaborare, acestea fiind unele specifice fermelor de crestere a puilor in sistem intensiv.

3. Descrierea alternativelor de proiectare

Tinand cont de functiunea investitiei, solutia arhitecturala nu a putut fi studiata in mai multe variante de elaborare, aceasta fiind specifica fermelor de crestere a puilor in sistem intensiv. Singurele elemente care au putut fi luate in considerare ca variante alternative, din punct de vedere arhitectural, au fost inchiderile perimetrale si acoperisul.

Se propun doua variante constructive de realizare a investitiei:

Varianta I:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv (finantata prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole), dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.

Investitia vizeaza infiintarea unei ferme de cresterea a puilor de carne, in sistem intensiv, alcatuita din urmatoarele corpuri:

- 2 hale pentru cresterea puilor - amenajate in scopul respectarii standardelor aplicabile, in vederea adoptarii sistemului de crestere intensiv la sol, cu respectarea densitatii optime, dotate cu echipament tehnologic performant, cu control computerizat, astfel incat fie indeplinite cerintele de bunastare a pasarilor in conditiile practicarii unei densitati maxime de 39 kg/mp;

- platforma dejectii cu o capacitate adecvata cantitatii de asternut uzat rezultate;

- bazin ape uzate;

- spatii pentru personal;

- retele de utilitati.

Descrierea lucrarilor propuse

Infrastructura celor 2 hale de pui, a anexei personal si a depozitului de paie va fi formata din fundatii izolate, conectate intre ele printr-o grinda din beton armat.

Conform studiului geotehnic, pentru consolidarea terenului de fundare, se va realiza o perna de piatra sparta cu inaltimea de 1.00 m, si cu o evazare tot de 1.00 m. Suprastructura va fi realizata din cadre metalice formate din stalpi metalici si grinzi metalice.

Inchiderile perimetrale se vor realiza cu panouri tristrat de 10 cm, montate pe un caroiaj de profile rectangulare. La depozitul de paie inchiderile perimetrale se vor realiza cu tabla cutata.

Acoperisul va fi in doua ape iar inchiderea lui se va realiza cu panouri tristrat. Panourile vor rezema pe un caroiaj de pane din profile metalice. La depozitul de paie inchiderea acoperisului se va realiza cu tabla cutata.

Inchiderea platformei de dejectii se va realiza cu pereti din beton armat, pana la cota +1.80 m, care vor rezema pe fundatii continue. Sub cota zero se va monta o placa slab armata.

Bazinul de stocare ape uzate si rezervorul de apa vor fi din PAFS. Ele vor fi ingropate iar fundatia se va realiza dintr-o placa  de beton armat, umplutura de pamant si nisip pana la jumatate din inaltimea rezervorului, iar la partea superioara se va executa o placa de beton cu gura de vizitare.

In cadrul incitei se va realiza o platforma de cantarire auto. Aceasta se va realiza din beton armat, iar la partea superioara se va monta cantarul auto.

Pentru sistematizarea pe verticala se vor executa trotuare de garda, alei pietonale realizate din beton rutier. Pentru iluminarea circulatiilor exterioare vor fi prevazuti stalpi de iluminat.

Pe doua laturi ale amplasamentului se va realiza un zid de sprijin, fiind o zona cu umpluturi.

Pentru inchiderea perimetrala se va realiza un gard din panouri bordurate zincate. Stalpii metalici ai gardului vor sprijinii pe fundatii izolate, legate intre ele printr-o grinda continua, si pe zidul de sprijin, acolo unde este cazul.

Varianta II:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Infiintarea unei ferme avicole in sistem intensiv (finantata prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole), dotata cu echipamente tehnologice performante, care sa asigure respectarea in totalitate a standardelor comunitare, atat cele care privesc bunastarea animala cat si cele de mediu.

Investitia vizeaza infiintarea unei ferme de cresterea a puilor de carne, in sistem intensiv, alcatuita din urmatoarele corpuri:

- 2 hale pentru cresterea puilor - amenajate in scopul respectarii standardelor aplicabile, in vederea adoptarii sistemului de crestere intensiv la sol, cu respectarea densitatii optime, dotate cu echipament tehnologic performant, cu control computerizat, astfel incat fie indeplinite cerintele de bunastare a pasarilor in conditiile practicarii unei densitati maxime de 39 kg/mp;

- platforma dejectii cu o capacitate adecvata cantitatii de asternut uzat rezultate;

- bazin ape uzate;

- spatii pentru personal;

- retele de utilitati.

Descrierea lucrarilor propuse

Infrastructura celor 2 hale de pui, a anexei personal si a depozitului de paie va fi formata din fundatii continue tip “T” intors.

Conform studiului geotehnic, pentru consolidarea terenului de fundare, se va realiza o perna de piatra sparta cu inaltimea de 1.00 m, si cu o evazare tot de 1.00 m.

Suprastructura va fi realizata din cadre de beton armat formate din stalpi de beton armat si grinzi din beton armat.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din caramida cu goluri verticale de 25 cm.

Acoperisul va fi in doua ape iar inchiderea lui se va realiza cu tabla tip LINDAB si va rezema pe un caroiaj din ferme de lemn. La platforma de paie acoperisul va fi din tabla cutata.

Inchiderea platformei de dejectii se va realiza cu pereti din beton armat, pana la cota +1.80 m, care vor rezema pe fundatii continue. Sub cota zero se va monta un radier din beton armat.

Atat bazinul de stocare ape uzate cat si rezervorul de apa vor fi ingropate. Ele vor fi realizate din beton armat formand o cuva, iar la partea superioara se va executa o placa de beton cu gura de vizitare.

In cadrul incitei se va realiza o platforma de cantarire auto. Aceasta se va realiza din beton armat, iar la partea superioara se va monta cantarul auto.

Pentru sistematizarea pe verticala se vor executa trotuare de garda, alei pietonale realizate din asfalt.

Pentru iluminarea circulatiilor exterioare vor fi prevazuti stalpi de iluminat.

Pe doua laturi ale amplasamentului se va realiza un zid de sprijin, fiind o zona cu umpluturi.

Pentru inchiderea perimetrala se va realiza un gard din panouri bordurate zincate. Stalpii metalici ai gardului vor sprijinii pe fundatii izolate, legate intre ele printr-o grinda continua, si pe zidul de sprijin, acolo unde este cazul.

Fundamentarea alegerii alternativei alese se bazeaza atat pe considerente financiare cat si pe considerente tehnice, si anume: considerente tehnice: Silozul de furaj aferent ofertei alese are o capacitate de 27 mc – asigurand o perioada de stocare de 5 zile, sistem de cantarire silozuri conectat la sistemul de management al fermei, umplerea se realizeaza pneumatic.

Silozul de furaj aferent celei de-a 2-a oferte are o capacitate de 25,8 mc – asigurand o perioada de stocare de 4 zile, fara sistem de cantarire silozuri.

In plus, oferta aleasa prezinta urmatoarele caracteristici ce faciliteaza buna functionare a fermei:

- sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare;

- sitemul de management computerizat al fermei are programele de functionare cu costurile de licente incluse, sistemul de senzori al halelor (regulator viteza, control viteza, temperatura, umiditate, presiune statica), impreuna cu programul de cantarire al furajelor pe fiecare hala in parte se centralizeaza independent pe fiecare hala in sistemul individual pe hala Viper Touch, care la randul sau trimite informatia in calculatorul central zona birouri;

- cablajul aferent echipamentului pe partea electrica este inclus in pret

4. Alternativa 0

Scenariul „Do-nothing” sau „alternativa 0” sau  „fara proiect” descrie ce s-ar intampla daca proiectul nu va fi implementat deloc.

In ceea ce priveste evolutia probabila a starii mediului in cazul alternativei 0, terenul va fi utilizat in continuare ca si teren arabil, fara insa a se dezvolta industria alimentara.

Conform strategiei de dezvoltare a comunei  Mihai Viteazu, dezvoltarea unor unitati de procesare a produselor agricole si zootehnice si a unei retele competitve de prestari servicii este de o importanta prioritara. Strategia de dezvoltare economico-sociala locala trebuie sa puna accentul pe dezvoltarea industriei alimentare si serviciilor, astfel incat sa se realizeze:

1. Aparitia de noi intreprinderi care sa presteze activitati in domeniile procesarii, depozitarii si comercializarii produselor agricole;

2. Crearea unei retele de prestatori de servicii in domenii conexe agriculturii, dar si pentru populatie;

3. Intensificarea schimburilor comerciale in zona;

4. Dezvoltarea resurselor umane prin calificarea si recalificarea, cu precadere a somerilor, in noi meserii, specifice sectorului serviciilor si industriei alimentare. In acest mod, prin intermediul diversificarii activitatilor desfasurate, se va inregistra o crestere a gradului de dezvoltare economica a zonei, si implicit a nivelului de trai al populatiei.

Incadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile.

| Tehnica conform Deciziei a de punere in aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 | Aplicabilitate in cadrul proiectului |
| --- | --- |
| Sisteme de management de mediu: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, in corelare cu planificarea financiara si cu investitiile; 4. punerea in aplicare a procedurilor; 5. verificarea performantei si luarea de masuri corective; 6. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate; 8. luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluarilor sectoriale comparative 10. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului ; 11. punerea in aplicare a unui plan de gestionare a mirosului . | Aplicabil partial, domeniul de aplicare (de exemplu nivelul de detaliu) si natura sistemului de management de mediu (de exemplu standardizat sau nestandardizat) sunt corelate, in general, cu natura, amploarea si complexitatea fermei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului. |
| Buna organizare interna Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: — a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); — a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; —a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); —a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; — a preveni contaminarea apelor. | Aplicata: - alimentarea pasarilor din put propriu; - retea proprie de canalizare menajera cu captarea in bazin vidanjabil; - respectarea masurilor de diminuare a impactului planului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul sitului Natura 2000 cu care se suprapune amplasamentul „INFIINTARE FERMA AVICOLA– CRESTERE IN SISTEM INTENSIV; -in proiect s-a tinut cont de conditiile hidro-geologice ale amplsamentului |
| Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: — depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; —pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; — sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; — sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; —silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. |  |
| Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. |  |
| Managementul nutritional - Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili.. - Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. - Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute - Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. | Aplicata Aplicata Aplicata dupa necesitati Posibil a fi aplicata |
| Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spatiu pentru animal/an) : 0,2-0,6 | Aplicata |
| Fosfor total excretat, asociat BAT (kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an): 0,05-0,25 | Aplicata |
| Utilizarea eficienta a apei -Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. -Detectarea si repararea scurgerilor de apa. - Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor -Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). - Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie. | Aplicata Nu se aplica, se utilizeaza sisteme de curatare uscata. Aplicata Nu se aplica |
| Emisii provenite din ape uzate - Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. - Reducerea la minimum a consumului de apa. - Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Aplicata Aplicata Neaplicabil |
| Reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate - Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. - Epurarea apelor uzate. - Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere. | Aplicata Aplicata Posibil a fi aplicabil |
| Utilizarea eficienta a energiei - Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata - Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. - Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. - Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. - Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol. - Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii. - Utilizarea ventilatiei naturale | Aplicata Aplicata Aplicata Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Se utilizeaza sistem de ventilatie controlat |
| Emisii de zgomot - Amplasarea echipamentelor - Masuri operationale - Echipamente silentioase - Echipamente de control al zgomotului. | Neaplicabil |
| Adoptarea unor tehnici pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale - reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor -utilizarea unui material de asternut mai gros - aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana - alimentarea ad libitum - utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate -montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. - proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost. | Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil |
| Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici - ceata de apa - pulverizare cu ulei - ionizare | Neaplicabila |
| Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului | Aplicabila, partial: evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime |
| Elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu pentru a preveni sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o ferma - elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu; - utilizarea unei combinatii a tehnicilor de minimizare a mirosului - optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare; cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie; devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului. - Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape. - acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii | Aplicate partial Aplicate Aplicate partial Neaplicabil Neaplicabil |
| Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide | Neaplicabil |
| Acoperirea gramezilor de dejectii solide | Neaplicabil |
| Depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar. | Neaplicabil |
| Separare mecanica a dejectiilor lichide. | Neaplicabila |
| Fermentarea anaeroba a dejectiilor animaliere intr-o instalatie de biogaz. | Neaplicabila |
| Compostarea dejectiilor solide | Neaplicabila |
| Emisiile de amoniac provenite din adaposturile: - adaugare frecventa a asternutului ; - utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Neaplicabil partial |
| Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate: - Epurarea apelor uzate. - Reducerea la minimum a consumului de apa. - Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate | Nu exista statie epurare Aplicabil Neaplicabil |
| Emisii de zgomot Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei. - introducerea de obstacole intre emitatori si receptori. | Neaplicabil partial |

Cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Se respecta Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000 - ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim –Sinoe:

Din cele 220 de specii mentionate in formularul standard al ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, in zona aferenta amplasamentului au fost observate doar 24 de specii (cca. 11 %) care au utilizat terenul in diferite perioade ale anului, in functie de ecologia acestora, ca loc de hranire, odihna si adapost.

In ceea ce priveste statutul de protectie al speciilor observate, conform O.U.G.57/2007, 9 specii sunt incluse in Anexa 3, 10 specii sunt incluse in Anexa 4B, 7 specii incluse in Anexa 5C, 2 specii atat in anexa 5C cat si 5D.

Referitor la Directiva Pasari (2009/147/CE) situatia speciilor se prezinta astfel: 10 specii incluse in Anexa I, o specie in anexa IIA, doua specii incluse atat in Anexa IIA, cat si IIIA, zece specii in Anexa IIB.

Din cele 40 de specii observate pe amplasament si vecinatate, doar 10 specii sunt mentionate la Anexa I a Directivei Pasari, adica specii care fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, in scopul asigurarii supravietuirii si a reproducerii lor in aria lor de distributie. Dintre acestea 6 sunt specii de rapitoare diurne care folosesc ocazional amplasamentul ca loc de hranire, 3 sunt specii de paseriforme frecvent intalnite pe terenurile agricole si specia Ciconia ciconia, care cuibareste in localitatile din apropierea amplasamentului (Sinoe si Istria).

Pe amplasament nu au fost identificate aglomerari de pasari acvatice din speciile mentionate in formularul standard al sitului de protectie speciala avifaunistica Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, in special cele care ierneaza in zona deltaica, care sa sugereze ca terenul arabil din zona investitiei ar prezenta un interes deosebit pentru odihna si hranire. Speciile de gaste salbatice prefera terenurile cultivate cu paioase situate la est de DJ 226, aflate in apropierea lacurilor Sinoie, Zmeica, Histria, Nuntasi si Golovita. Cocorii de asemenea au fost observati in zbor si odihnindu-se pe terenurile arabile din vecinatatea zonelor lacustre mentionate anterior.

Pasarile acvatice de talie mare precum gastele, ratele, califarii, cormorani, pelicanii, starcii si cocorii au fost observate de pe amplasamentul fermei avicole numai in pasaj, fara ca sa utilizeze terenul din cadrul proiectului ca loc de odihna si/sau hranire.

In perioada mai - iunie pe terenurile agricole si in canalele de irigatie au fost observate specii de pasari potential cuibaritoare (cele care cuibaresc la sol: Alauda arvensis, Motacilla alba, Galerida cristata, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra ) in zona studiata. Nu a fost semnalata prezenta cuiburilor pe amplasamentul analizat, deoarece majoritatea acestor specii prefera pentru cuibarit lanurile de graminee sau pasunile.

Referitor la speciile de nevertebrate si vertebrate (altele decat speciile de pasari)  pe amplasament nu au fost evidentiate habitate propice de adapost si reproducere pentru fauna locala de interes comunitar, data fiind utilizarea terenului in scopuri agricole. Pe amplasament si vecinatate nu sunt prezente habitate naturale sau seminaturale. Mai mult decat atat amplasamentul este localizat la Drumul Judetean 226 care leaga satul Sinoe de Istria, traficul rutier si prezenta umana reprezentand un factor perturbator pentru stabilirea populatiilor apartinand speciilor de mamifere de interes comunitar.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

- Din analiza impactului celorlalte activităţi din zona  amplasamentului proiectului propus, rezultă că acestea sunt reglementate din punct de vedere al protecţie mediului şi nu sunt de natură să genereze un impact cumulativ negativ asupra mediului.

III. CONCLUZIILE  RAPORTULUI  PRIVIND  IMPACTUL  ASUPRA  MEDIULUI  SI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU:

-Din concluziile rezultate la Raportul privind impactul asupra mediului, elaborat de  catre Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON S.R.L. Constanta, elaborator inregistrat pentru elaborarea RM, RIM, BM, EA, pozitia 111 in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, prin implementarea  proiectului: “INFIINTARE FERMA AVICOLA CRESTERE IN SISTEM INTENSIV amplasat in com.Mihai Viteazu, sat Sinoe, sector extravilan, parcela A 483/3, judetul Constanta”,nu va exista un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora.

factorul de mediu - apa

  - este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona.

  - se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier sau racordarea la canalizarea din zona.

  - deseurile generate vor fi colectate selectiv in containere speciale si preluate de serviciile specializate in vederea eliminarii sau valorificarii, evitand astfel depozitarea necontrolata si migrarea poluantilor sub actiunea apelor pluviale.

  - pentru a evita posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte mijloace de transport folosite pe santierul de lucru se recomanda utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior va fi colectat intr-un recipient metalic acoperit si transportat la depozite specializate, astfel incat sa nu se polueze nici solul si nici eventual apele.

  - operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

  - Spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport ale santierului trebuie facuta in cadrul unor statii special amenajate pentru astfel de operatiuni si nu in cadrul organizarii de santier:

  - imprejmuire cu gard a incintei organizarii de santier: delimitarea fizica se va face astfel cu exactitate pentru a nu produce distrugeri inutile de teren.

  - alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

  - se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor, astfel, toate utilajele folosite vor fi atent verificate.

  - la parasirea incintei organizatorilor de santier, rotile autovehiculelor se vor curata pe rampa spalare auto.

  - constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor impuse in caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor;

  - depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier  trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

  - pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

  - constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente.

  - constructorul va respecta pe durata executiei lucrarii legislatia privind protectia mediului si va asigura evacuarea deseurilor, pe baza unui contract cu o firma autorizata.

factorul  de mediu -  aer

- Pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

- Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

- Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

- Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

- Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici. Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

- Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

- Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

- Folosirea de utilaje si echipamente moderne, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

- Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se vor folosi  utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor.

- Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf, materialul se va transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, etc.  Drumurile vor fi permanent intretinute prin stropire cu apa pentru a se reduce praful.

- Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare carburanti.

- Se vor folosi mijloace de imprejmuire cu plase a zonei limitrofe viitoarei constructii. Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport, generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s.

factorul de mediu - sol si subsol

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti, de unde se pot produce pierderi pe sol;

- este interzisa efectuarea in zona a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport;

- scurgerile de carburanti sau lubrefianti, datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat de unitati specializate; in cazul producerii de scurgeri de produse petroliere pe sol se recomanda colaborarea cu firme de depoluare, specializate in astfel de interventii;

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni;

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate;

- pentru evacuarea de pe santier a materialelor si a deseurilor se vor utiliza doar mijloace de transport care sa fie prevazute cu protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati;

- reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac in locuri special amenajate cu platforme betonate;

- buna executie a conductelor si colectoarelor de canalizare menajera va face imposibila sau va reduce mult probabilitatea aparitiei unor avarii cu deversari de ape uzate menajere care ar polua solul si subsolul;

- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale etc.

- vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol.

- toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

factorul de mediu - zgomot si vibratii, populatie, peisaj, mediu social si economic, patrimoniu cultural

Utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor;

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea mediului social si economic, precum si pentru protejarea patromoniului cultural.

biodiversitatea

-Se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarilor de santier, pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare constructiilor.

-imprejmuirile nu vor realizate din sarma ghimpata si cu plasa metalica, recomandabile in acest sens fiind imprejmuirile cu panouri.

- Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Se va urmari evitarea poluarii solului si apei cu substantele amintite la paragraful anterior;

- Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate in orice perioada a anului;

- Deseurile medicale veterinare  vor fi colectate in containere etanse si depozitate in spatii special destinate, astfel incat sa nu fie posibil accesul accidental la acestea al pasarilor salbatice;

- Se recomanda utilizarea bazinelor de vidanjare subterane etanse fiind astfel evitat patrunderea faunei salbatice in incinta acestora;

In mod particular, pentru speciile de pasari se interzic urmatoarele:

- Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

- Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura de catre personalul de pe santier;

- Folosirea in exterior a furajelor tratate chimic in scopul combaterii daunatorilor (ex.: rozatoare);

- Utilizarea capcanelor letale pentru pasari;

- Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- Deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- Depozitarea neconforma a deseurilor menajere, deseuri reprezentate de mortalitatile din ferma si a altor tipuri de deseuri care pot afecta pasarile salbatice prin imbolnavire, otravire si sufocare pe cale mecanica.

- Formarea baltirilor de apa in perimetrul amplasamentului,  deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni), pentru a nu schimba compozitia avifaunei locale.

deseuri

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deseurilor de constructie vor fi deseuri inerte

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructii (codificate conform Legii nr. 211/2011,cu completarile si modificarile ulterioare) sunt urmatoarele:

| Denumirea deseului | Codul deseului – conf. HG 856/2002 | Cantitatea | Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Optiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | 50 kg | S | X |  |
| Fier si otel | 17 04 05 | 50 kg | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 50 kg | S | X |  |
| Deseuri de lemn | 17 02 01 | 150 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 30 kg | S | X |  |
| Pamant fertil si roci rezultate din sapaturile pentru fundatii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 05 | 15 mc | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | 1l 1l | L | X | X |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 75 kg | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50 kg | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | 15 kg | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | 25 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 15 kg | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | 100 kg | S | X |  |
| Deseuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | 150 kg | S |  | X |

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

Beneficiarul are obligatia respectarii legislatiei specifice in domeniul transportului si  gestionarii deseurilor, in toate fazele de implementare a proiectului, si anume:

  - Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor; Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziie 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului; Ord. MMGA 95/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor de preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

  - HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.  ( le am mai trecut mai sus).

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Măsuri în timpul exploatării:

factorul de mediu - apa

- se va asigura integritatea retelei evacuare apa uzata;

- beneficiarul va fi obligat sa asigure colectarea si descarcarea controlata a apelor de precipitatii de pe platformele din incinta, astfel incat apele incarcate cu compusi solizi, lichizi sau substantele dizolvate contaminante sa nu fie descarcate in afara zonei.

- consumul de apa se va contoriza si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

- asigurarea functionarii corecte a tuturor instalatiilor;

- supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere pluviale si thenologice, mentinerea acestora in stare perfecta de functionare;

- verificarea periodica a etanseitatii intregii retele de canalizare din obiectiv;

- sistemul de drenaj general al constructiei si al fundatiilor sa fie permanent in stare perfecta de functionare. Orice avarie aparuta trebuie inlaturata imediat, fara a se permite infiltrarea de apa in sol deci implicit in apele subterane.

factorul  de mediu -  aer

- evacuarea aerului viciat se va face treptat, prin sistemul de ventilatie controlat, astfel incat emisiile de amoniac sa fie in concentratii minime. La aceasta contribuie si incalzirea in pardoseala, caldura traversand continuu asternutul, elimina continuu gazele, fara a da posibilitatea acumularii lor pana la finalul ciclului de productie;

- respectarea Codului de bune practici agricole prin asigurarea capacitatii corespunzatoare de depozitare a dejectiilor. Calculul capacitatii platformei de dejectii precum si amenajarea ei s-au facut potrivit cerintelor Codului de bune practici agricole.

- mentinerea dejectiilor solide in forma uscata pentru reducerea emisiilor de amoniac;

- valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole;

- transportul dejectiilor solide se va realiza cu mijloace de transport adecvate, dotate cu prelata pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora si prin miros

- pentru reducerea poluantilor provenind de la bazinele de stocare ape uzate tehnologice se recomanda acoperirea cu capace a bazinelor vidanjabile.

factorul de mediu - sol si subsol

- dejectiile din adaposturi vor fi depozitate pe o platforma betonata imprejmuita, care nu va permite imprastierea lor accidentala sau infiltrarea in sol a apelor pluviale;

- colectarea apelor uzate in bazine special amenajate, care vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate;

- proiectarea de rigole cu rol de preluare a apelor pluviale si drenarea lor catre bazinul de ape uzate.

- platforma de depozitare a dejectiilor va fi betonata, va avea o panta de inclinare si o rigola de preluare a apelor pluviale, si va fi imprejmuita pentru a impiedica imprastierea accidentala a dejectiilor sau infiltrarea in sol a apelor pluviale. Capacitatea platformei este calculata pentru 5,5 luni si va fi golita prin vanzarea dejectiilor catre detinatorii de terenuri agricole, pentru a fi administrat ca ingrasamant natural.

- dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea vor putea fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole. Valorificarea dejectiilor trebuie sa aiba in vedere conditiile geografice, modul de folosinta a terenurilor limitrofe, relieful, potentialul de irigare, nivelul panzei de apa freatica si masurile de protectie si amelioare a solurilor. In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasa este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diversele reziduuri a germnilor patogeni.

- manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- pe amplasamentul societatii se va asigura o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- planificarea si realizarea, periodica, a reviziilor si reparatiilor la elementele de constructii subterane, conducte, camine si guri de vizitare, etc.,

- rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

Biodiversitate

- Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

- Combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- Se va urmari evitarea poluarii solului si apei cu substantele amintite la paragraful anterior;

- Interzicerea cu desavarsire a incendierii vegetatiei verzi sau uscate in orice perioada a anului;

- Deseurile medicale veterinare  vor fi colectate in containere etanse si depozitate in spatii special destinate, astfel incat sa nu fie posibil accesul accidental la acestea al pasarilor salbatice;

- Se recomanda utilizarea bazinelor de vidanjare subterane etanse fiind astfel evitat patrunderea faunei salbatice in incinta acestora;

In mod particular, pentru speciile de pasari se interzic urmatoarele:

- Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

- Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura de catre personalul de pe santier;

- Folosirea in exterior a furajelor tratate chimic in scopul combaterii daunatorilor (ex.: rozatoare);

- Utilizarea capcanelor letale pentru pasari;

- Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- Deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote puternice. Se vor folosi tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- Depozitarea neconforma a deseurilor menajere, deseuri reprezentate de mortalitatile din ferma si a altor tipuri de deseuri care pot afecta pasarile salbatice prin imbolnavire, otravire si sufocare pe cale mecanica.

- Formarea baltirilor de apa in perimetrul amplasamentului,  deoarece acestea atrag specii de pasari iubitoare de apa sau organisme dependente de mediul acvatic (de exemplu, amfibieni), pentru a nu schimba compozitia avifaunei locale.

deseuri

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate de:

| Sursa | Deseu / cod deseu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Ferma avicola | deseuri de tesuturi animale - mortalitati 02 01 02 |  | Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract | Stocate temporar in camera frigorifica |
| Ferma avicola | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei 02 01 06 | Valorificarea ritmica a dejectiilor solide catre terti, pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole |  | Stocare pe platforma dejectii - In conformitate cu detaliile din capitolul 1.5.1 si 1.5.2. |
| Tratarea pasarilor | deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor - deseuri medicale 18 02 02* |  | Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract | Stocate temporar in camera frigorifica |
| Activitati igienizare, dezinfectare -Materiale dezinfectante | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase Cod 15 01 10* |  | Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract | Se stocheaza separat in containere speciale, in spatiu special amenajat |
| Ferma avicola | deseuri municipale amestecate 20 03 01 |  | Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract | Stocate temporar in europubele in spatiu special amenajat |
| Ferma avicola (materii prime, ingrediente) | ambalaje de hartie si carton 15 01 01 | Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract |  | Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat |
| Ferma avicola (materii prime, ingrediente) | ambalaje de lemn 15 01 03 | Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract |  | Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat |
| Ferma avicola (materii prime, ingrediente) | sticla 17 02 02 | Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract |  | Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat |
| Ferma avicola | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur 20 01 21* |  | Eliminare prin societati autorizate cu care se va incheia contract | Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat |
| Activitati transport | anvelope scoase din uz 16 01 03 | Valorificare prin societati autorizate cu care se va incheia contract |  | Colectare si stocare temporara in spatiu special amenajat |
| Separator de hidrocarburi | namoluri de la separatoarele ulei/apa Cod 13 05 02* |  | Predate catre operatori economici autorizati in vederea eliminarii | Nu se stocheaza pe amplasament, ci se vidanjeaza periodic, atunci cand este cazul |

Conform Codului de bune practici agricole, cantitatea de dejectii si necesarul de capacitate de stocare au fost calculate astfel:

| Categoria de animal | Sistemul de intretinere | Nr animale | Asternut (kg / animal / zi) | Tipul de gunoi de grajd rezultat | Productia de gunoi inclusiv asternut (kg/animal/zi) | Capacitatea de stocare (m3/animal/luna) | Capacitatea de stocare (m3/luna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria de pasari | Sistem de intretinere |  | Asternut (kg / animal / zi) | Tipul de gunoi | Volum dejectii, fara asternut (m3/1000 asari/luna) | Capacitatea de stocare (m3/1000 pasari/luna) |  |  |  |
| Pui de carne | la sol | 48.000 | 0.080 | gunoi solid | 3 | 3.8 | 144 | - | 182.4 |
|  | la sol |  | 0.900 | gunoi solid | 33 | 36 | 0 | - | 0 |
| Asternutul luat in considerare este de paie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | dejectii solide | 144 | - | 182.4 |
|  |  |  |  |  |  | dejectii semilichide | 0 | - | 0 |
|  |  |  |  | Perioada de stocare | 5.5 |  | luni |
|  |  |  |  | Volum total dejectii | solide | 792 | - | 1003.2 |
|  |  |  |  |  |  | semilichide | 0 | - | 0 |
|  |  |  | Platforma stocare | suprafata necesare | 440 | - | 557.3 mp |

Incadrarea proiectului in cerintele minime obligatorii privind gestionarea gunoiului de grajd:

Norme generale:

- se va amenaja o platforma betonata, va fi impermeabilizata cu beton, va avea o panta de inclinare si o rigola de preluare a apelor pluviale, care vor fi drenate catre bazinul vidanjabil;

- capacitatea de stocare a platformei a fost calculata pentru 5,5 luni;

Alegerea amplasamentului s-a facut tinand cont de urmatoarele:

- platforma de depozitare a dejectiilor este proiectata a se construi in incinta fermei propuse, pe terenul proprietate al solicitantului. Amplasamentul investitiei nu se afla in zone cu risc de inundatii;

- nivelul panzei freatice in zona se situeaza sub 25 m si nu exista riscul alunecarilor de teren;

- nu exista diferente mari de nivel;

- nu exista la mai putin de 100 m cursuri de apa, lacuri, diguri, canale sau surse de captare a apei;

- accesul la exploatatie si implicit la platform de depozitare a dejectiilor se face dintr-un drum existent, fara a perturba alte proprietati private sau obiective publice.

Norme specifice de amenjare/dimensionare:

Platforma a fost dimensionata pentru o perioada de 5,5 luni, conform volumului de dejectii care a rezultat din calculator. Are o suprafata construita de 583.80 mp si va fi imprejmuita la inaltimea de 1,8 m.

Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole se va face prin:

- impermeabilizarea cu beton a platformei de depozitare a gunoiului de grajd si executarea unei rigole si a unui sifon de preluare a apelor pluviale

- construirea unui bazin betonat subteran pentru colectarea apelor uzate rezultate in ferma

Evacuarea dejectiilor se va face prin livrarea lor detinatorilor de terenuri agricole, pentru a fi utilizat ca si ingrasamant natural, iar apele uzate sunt vidanjate periodic de catre firme autorizate. Nici un tip de deseu rezultat in ferma nu va fi depozitat si evacuat necontrolat, nu se vor produce poluari ale factorilor de mediu.

Cadavrele de pasare se depoziteaza in lazi frigorifice pana la recoltarea probelor de laborator, ulterior fiind ridicate pentru neutralizare de catre o firma autorizata, cu care se va incheia un contract de prestari servicii.

Deseurile menajere se colecteaza selectiv, in containere speciale, care vor fi amplasate intr-o zona special amenajata in ferma, la distanta corespunzatoare fata de adaposturi si spatiile pentru personal. Pentru neutralizare, se va incheia contract de servicii cu operatorul local.

Deseurile din recipiente de vaccinuri si medicamente se colecteaza intr-un recipient special destinat, se ridica de firme autorizate

In perioada de functionare, se va amenaja pe amplasament o platforma deseuri ce va fi reprezentata de o cuva de beton armat cu inaltimea de 1.80 m. Pe centru este prevazuta o rigola de captare a componentei lichide a deseurilor ce se va capta intr-un rezervor din vecinatate.

Terenul se va imprejmui cu un gard din panouri de plasa bordurata zincata, iar in zona accesului sunt prevazute porti metalice.

Nici un tip de deseu rezultat in ferma nu va fi depozitat si evacuat necontrolat, nu se vor produce poluari ale factorilor de mediu.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

In faza de post operare si dezafectare a proiectului, trebuie avuta in vedere aparitia unor procese asemanatoare celor din timpul activitatii de constructie. Astfel impactul in perioada de dezafectare este considerat acelasi cu cel din perioada de constructie, impactul asupra fiecarei componente de mediu, fiind prezentat in cadrul fiecarui capitol in parte.

Eventuala dezafectare/demolare a constructiilor consta in executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea constructiilor, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

- volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in amplasament.

- dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare.

- dupa dezmembrarea / demolarea constructiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal.

Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei şi/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice.

Masuri de adaptare la schimbarile climatice prevazute in proiect:

| Riscuri climatice | Tipuri de masuri de adaptare generale |
| --- | --- |
| Consecinte primare ale Schimbarilor climatice |
| Schimbarea temperaturii medii | Amplasarea retelelor sub adancimea de inghet |
| Temperaturi extreme | Asigurarea rezervei de apa potabila, asigurarea echipamentelor la inghet pentru a preveni fisurare, blocarea sistemelor de siguranta. |
| Valuri de caldura | Cladirile sa fie izolate termic eficient, fiind astfel redusa nevoia de utilizare a aparatelor de racire a aerului. Utilizarea unor materiale de constructie, inclusiv culoarea acestora, astfel incat sa se diminueze cantitatea de energie absorbita de acestea. Imbunatatirea sistemelor de aerisire si climatizare. |
| Schimbarea precipitatiilor medii | Solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectul. Adaptarea solutiilor constructive de preluare a apelor pluviale. |
| Precipitatii extreme |  |
| Viteza medie a vantului | Solutii constructive adaptate specificului zonei. |
| Umiditate | Operatii de epuisment prin pompare, direct din sapatura sau chiar realizarea unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de fundare echipate corespunzator . |
|  | Umpluturi din materiale coezive locale, sau materiale macrogranulare compactate corespunzator (urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare corespunzator). |
|  | Materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor in vigoare. |
| Efecte secundare/Hazarde asociate |
| Seceta/Disponibilitatea resurselor de apa | Reducerea pierderilor de apa din retelele de aductiune si distributie, prin inlocuirea conductelor degradate. Combinare optima a utilizarii surselor de suprafata si surselor subterane. |
| Fenomene extreme/Dezastre climatice | Programe de instruire a personalului pentru interventie in caz de catastrofe naturale. Implementarea Planului de protectie impotriva poluarilor accidentale. |
| Cresterea temperaturii | Asigurarea instalatiilor impotriva cresterii excesive a temperaturii si aparitia pericolului de incendiu, explozie. |
| Alunecari de teren | Solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectele. Implementarea unui sistem de drenaj care sa previna aparitia fenomenelor de eroziune locala. Pastrarea unor suprafete de protectie intre amplasament si zonele inconjuratoare care sa atenueze efectele asupra proiectului in cazul aparitiei unor fenomene extreme de acest gen. |
| Cutremure | Respectarea normelor de proiectare antiseismica |
| Eroziunea solului | Amplasarea obiectivelor in afara zonelor de eroziune, masuri pentru prevenirea eroziunii. |
| Incendii | Prevederea obiectivului cu echipamente de stingere a incendiilor, hidranti . Utilizarea unor materiale de constructie tratate anti-incendiu. Crearea unui spatiu de protectie in jurul amplasamentului prin plantarea unor copaci rezistenti la foc, acolo unde riscul la astfel de fenomene este mai ridicat. |
|  | Realizarea planului de prevenire si stingere a incendiilor. |

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

    - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;păstrarea unor eventuale produse expirate/neconforme  în depozit se va realiza în condiţii de siguranţă până la identificarea soluţiilor de distrugere şi neutralizare a acestora;

- producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

  - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- toate operaţiile se vor realiza numai cu personal calificat şi autorizat pentru executarea acestora;

- personalul va fi instruit ȋnainte de ȋnceperea lucrărilor; instruirea cuprinde succesiunea executării operaţiilor şi a fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţie a muncii care decurg din natura acestor operaţii;

- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie a lucrărilor se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă în urma lucrărilor de execuţie;

- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- organizarea de şantier va ocupa o suprafaţă cât mai redusă;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure toate facilităţile de bază,  conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal, facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

d) condiţii prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. 62 din data de015.07.2019, emis de către Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral :

- Se vor executa două foraje de observatie,amonte aval pe direcţia de curgere a apei subterane pentru urmarirea influentei platformei de dejectii asupra panzei freatice.

- Caracteristicile forajului se vor determina prin pompări experimentale executate în trei trepte de debit. Ultima treaptă de pompare va avea o durată de minim 24 ore. Debitul pompei  va fi corelat cu debitul de exploatare al forajului.

- Se va întocmi fişa forajului conform prevederilor Ordinului nr.799/2012 al ministrului mediului şi pădurilor. Se vor preleva probe de apă din foraj, se vor efectua analize fizico - chimice şi bacteriologice şi se va obţine avizul sanitar.

- Se va institui zona de protecţie sanitară conform prevederilor H.G. 930/2005.

- Să monteze aparat de măsură a debitelor şi volumelor de apă captate din subteran, conform art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996  cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă şi subterane. Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- Proiectantul lucrărilor îşi asumă întreaga responsabilitate privind soluţiile constructive alese şi dimensionarea acestora, iar în cazul producerii unor fenomene de natură să producă pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodărire a apelor va fi exonerată de plata daunelor.

- Să prevadă dotări minime pentru transportul şi administrarea fracţiunii solide (dejecţii + patul de creştere a puilor).

- La punerea în funcţiune, se va încheia contract pentru preluarea apelor uzate rezultate şi transportul acestora la o staţie de epurare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă „Dobrogea- Litoral” despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de de finalizare a acestora.

- După finalizarea investiţiei, titularul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele fără autorizaţie sau fără respectarea avizului de gospodărire a apelor se sancţionează cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice.

- Punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după încheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/exploatare se percep penalitaţi care reprezintă de zece ori valoarea contribuţiei.

- Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Dacă pe parcursul derulării investiţiei apar modificări ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator conform prevederilor Ordinului nr.15/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind Procedura de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

- Reînnoirea avizului se solicită cu 60 de zile înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu Ordinul nr. 662/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativă după caz, precum şi răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

e) condiţii prevăzute în Avizul nr. 62 din data de 01.09.2019, emis de către Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii:

2. În timpul exploatării:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare si a Legii 226/2013;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr.  211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Legea  278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/ 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana;

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere: respectarea legislaţiei în domeniu.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea obiectivului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea obiectivului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- demolarea constructiilor  şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ):

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 09.07.2019, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 12.11.2019 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass media, pe site-ul A.P.M. Constanta, la sediul autorităţii publice administrative , la sediul societăţii.

- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, de catre autoritatea de mediu,   afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 14.05.2019;

- Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu, de catre titular, in ziarul Telegraf din data de 13.05.2019;

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 15.07.2019;

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, de catre titular, in ziarul Telegraf din data de 12.07.2019;

- Afişare îndrumar privind întocmirea raportului privind impactul asupra mediului, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 03.09.2019;

-  Afişarea raportului privind impactul asupra mediului,  de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 14.08.2019;

- Anunţ cu privire la  dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 25.09.2019;

- Anunţ cu privire la  dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului,  de catre titular, in ziarul Telegraf din data de 25.09.2019;

- Dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, judetetul Constanta , in data de 25.10.2019. S-a prezentat   public interesat.

- Afişare proiect acord de mediu , de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 21.11.2019;

- Anunţ  cu privire la emiterea acordului de mediu, de catre autoritatea de mediu,  afişare pe site-ul A.P.M. Constanta in data de 21.11.2019;

- Anunţ cu privire la emiterea acordului de mediu, de catre titular, in ziarul Cuget Liber din data de     .11.2019.

- La dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu a participat public interesat.

- Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

- Nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE:

Nu este cazul.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂŢII, A PARAMETRILOR ŞI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

### a) In timpul realizarii proiectului:

- monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente organizarii de santier;

- monitorizarea gestionarii deseurilor;

- monitorizarea calitatii utilajelor utilizate;

- monitorizarea respectarii datelor de proiect privind tehnologiile utilizate.

### b) In timpul exploatarii proiectului :

- masuratori in emisie la cosul centralei termice;

- monitorizarea tehnologica a echipamentelor si instalatiilor utilizate;

- verificarea sistemelor de colectare ape uzate;

- verificarea respectarii conditiilor de mediu impuse prin reglementarile de mediu;

- monitorizarea apelor uzate;

- monitorizarea calitatii aerului;

- respectarea managementului deseuri: cooperarea cu societati specializate in eliminarea deseurilor autorizate, utilizarea de masini si utilaje autorizate , gestionarea ambalajelor si deseurilor conform legislatiei in vigoare.

Biodiversitate:

Programul de monitorizare asupra florei, vegetatiei, habitatelor si faunei trebuie desfasurat astfel:

1. Pe o perioada de minim un an inainte de inceperea lucrarilor de constructie;

2. In perioda de constructie a infrastructurii necesare functionarii obiectivului;

3. In perioda de functionare a obiectivului;

4. In perioada de dezafectare a obiectivului

Programul de monitorizare trebuie sa se desfasoare astfel incat sa poata releva date referitore la toate categoriile de animale posibil a fi prezente in amplasamentul obiectivului si anume: amfibieni, reptile, pasari cuibaritoare sau oaspeti de vara, pasari sedentare, pasari oaspeti de iarna si pasari migratoare (specii de pasaj), care pot migra pe deasupra amplasamentului, lilieci, mamifere (altele decat chiropterele).

Va fi necesara efectuarea de observatii in special in zonele din apropierea habitatelor lacustre din cadrul sitului de protectie speciala avifaunistica in vederea observarii posibilelor efecte asupra speciilor mentionate in formularul standard.

Perioadele in care s-au facut monitorizarile faunei

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari cuibaritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari care ierneaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lilieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere (altele decat liliecii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Perioada favorabila

Perioada nefavorabila

Perioada de hibernare in adaposturi

c) In timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu ;

- se va respecta legislatia de mediu in vigoare..

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta 2045RP din data de 06.02.2018;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 2045 RP/ 29.08.2018;

- Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu la A.P.M. Constanta, aparut in ziarul Telegraf din data de 13.05.2019;

-  Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, in ziarul Telegraf din data de 12.07.2019;

- Decizia etapei de incadrare 2045RP din data de 25.07.2019;

- Indrumar nr. 2045RP/03.09.2019 emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului;

- Raport la studiul de impact asupra mediului, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr.9863RP/12.09.2019;

- Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice aparut in ziarul Telegraf din data de 25.09.2019;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica din data de 25.10.2019 inregistrat la APM Constanta cu nr.616/25.10.2019;

- Decizia finala nr. 2045RP din 21.11.2019 pentru emiterea acordului de mediu;

- Anunţ public privind emiterea acordului de mediu aparut in ziarul…………

- Dovada achitarii tarife si taxa: chitanta nr.62660/06.02.2019 – 100 lei, chitanta nr.2643/13.05.2019 – 400 lei,……………………… .

Avize, acte emise de alte autorităţi: Certificat de urbanism, Hotararea Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu nr. 25/19.04.2019,  Aviz de Gospodarirea Apelor, Aviz ARBDD,  Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                               ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                  Lavinia- Monica ZECA

Intocmit,

consilier Madalina MOGA

NOTA: Acordul de mediu s-a emis in 3 ( trei) exemplare si contine 49   pagini.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată