ACORD DE MEDIU - DRAFT

Nr.   din  .2019

Ca urmare a solicitarii adresată de către BLACK SEA OIL & GAS SRL, cu sediul in  mun. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 10, sector 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 10356RP din 30.08.2018, in baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009,  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, si a O.U.G. nr. 202/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, a delegarii de competenta privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, nr. 13602/RCP/08.07.2016, emisa de Ministerul Mediului,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „„CONSTRUIRE CONDUCTA DE ALIMENTARE DIN AMONTE – SEGMENT TERESTRU, propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comunei Corbu, judetul Constanta,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

Proiectul se încadrează în anexa 2 din H.G. nr. 445/2009, în Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, anexa II, pct 10, lit i.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul se suprapune integral cu urmatoarele arii naturale protejate: ROSCI 0065 DELTA DUNARII, ROSPA 0031 DELTA DUNARII SI COMPLEXUL RAZIM SINOE, REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII, limita estica a conductei se pozitioneaza pe limita siturilor ROSPA 0076 Marea Neagra si ROSCI 0066 DELTA DUNARII-zona marina.

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

1.1 Detalii de amplasament

Proiectul este localizat în extravilanul Comunei Corbu, județul Constanța, una din localitățile limitrofe ale țărmului românesc al Mării Negre și se află parțial în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 25 km de municipiul Constanța; accesul rutier se realizează pe Drumul Comunal DC 83 (fostul DC 269) spre satul Vadu, apoi pe un drum betonat ce duce până în apropierea plajei.

Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Vadu, iar cele mai apropiate locuințe sunt la cca 1,3 km nord față de amplasamentul proiectului.

Suprafața totală a proiectului propus este de 73.560 m2. Proiectul propus se suprapune integral peste ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe și peste Rezervația Biosferei Delta Dunării. O suprafață de aproximativ 81 m2 din suprafața PP se suprapune peste ariile naturale protejate ROSPA0076 Marea Neagră și ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină.

Din punctul de vedere al reliefului, după ce se conectează cu segmentul submarin al conductei de alimentare din amonte Ana - STG în punctul de racord 1, segmentul terestru al conductei de alimentare din amonte Ana – STG subtraversează zona de plajă a Mării Negre, zona Rezervației Biosferei Delta Dunării reprezentată de un relief cu dune de nisip, zone inundate temporar și bălți, după care iese din zona Rezervației, urcând pe versantul continental al Podișului Casimcei unde se va conecta la instalațiile din viitoarea Stație de tratare a gazelor naturale.

Vecinătățile proiectului propus sunt următoarele:

- Nord: plajă, Rezervația Biosferei Delta Dunării, restaurant – cherhana de pe plaja Vadu, plantație de salcâmi, terenuri agricole;

- Vest: viitoarea Stație de tratare a gazelor naturale, drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu;

- Est: Marea Neagră;

- Sud: plajă, pășune, teren neproductiv, Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Conform actelor cadastrale, tronsonul de conductă proiectat în lungime de 4.533 ml (delimitat de Punctele de cuplare inițial și final) subtraversează terenuri aparținând beneficiarului (BSOG), terenuri aflate in proprietatea Boștina Dragoș ( cu drept de superficie în favoarea BSOG) și terenuri aflate în domeniul privat și public al Comunei Corbu si domeniul public al Statului (plajă), după cum urmează:

- PARCELELE: Ps 541/12 lot 2, Nm 539/45, Nm 539/16, Nm 522/12/4, Nm 522/12/5, Nm 522/12/6, Nm 522/12/7, P 248/3, P 248/4, P 264/1, A270/6/3 având numerele cadastrale: 110904, 110909, 107361, 110217, 110218, 110219, 110220, 110332, 110333, 110897, 111154 aflate in proprietatea BLACK SEA OIL & GAS SRL, PETRO VENTURES RESOURCES SRL si GAS PUS DACIA SRL (în cote indivize);

- PARCELELE: De 541/31B, De 541/31A, De 539/80, De 539/79, De 539/78, HB 525, De 522/9, HB 520/1/1 , P 248/29, De265 având numerele cadastrale: 114614, 114612, 107423, 107 422, 107421, 109087, 107339, 114610, 114676, 114609 aflate in domeniul public al comunei Corbu;

- PARCELA: Ps 541/31/2/2/2, cu număr cadastral 114580, proprietar BOSTINA DRAGOS, asupra căreia este constituit un drept de superficie în favoarea BSOG;

- PARCELA: Plaja - Nn 542 (Ps541), domeniul public al STATULUI ROMAN.

Coordonate STEREO 1970

| Nr. | X | Y | Nr | X | Y | Nr | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 332259.743 | 799812.841 | 41 | 331772.382 | 797625.115 | 81 | 331772.382 | 797625.115 |
| 2 | 332248.250 | 799800.087 | 42 | 331747.234 | 797599.926 | 82 | 331747.234 | 797599.926 |
| 3 | 332288.517 | 799720.080 | 43 | 331726.749 | 797570.819 | 83 | 331726.749 | 797570.819 |
| 4 | 332290.343 | 799716.453 | 44 | 331711.525 | 797538.646 | 84 | 331711.525 | 797538.646 |
| 5 | 332312.527 | 799672.377 | 45 | 331702.008 | 797504.349 | 85 | 331702.008 | 797504.349 |
| 6 | 332311.306 | 799664.794 | 46 | 331698.477 | 797468.931 | 86 | 331698.477 | 797468.931 |
| 7 | 332329.289 | 799629.064 | 47 | 331701.036 | 797433.430 | 87 | 331701.036 | 797433.430 |
| 8 | 332353.562 | 799641.281 | 48 | 331709.526 | 797399.219 | 88 | 331709.526 | 797399.219 |
| 9 | 332417.847 | 799554.505 | 49 | 331768.988 | 797224.995 | 89 | 331768.988 | 797224.995 |
| 10 | 332410.615 | 799549.147 | 50 | 331827.327 | 797054.064 | 90 | 331827.327 | 797054.064 |
| 11 | 332434.425 | 799517.006 | 51 | 331839.989 | 797024.665 | 91 | 331839.989 | 797024.665 |
| 12 | 332441.657 | 799522.363 | 52 | 331857.218 | 796997.317 | 92 | 331857.218 | 796997.317 |
| 13 | 332497.735 | 799446.666 | 53 | 331878.476 | 796972.969 | 93 | 331878.476 | 796972.969 |
| 14 | 332504.610 | 799438.671 | 54 | 331903.248 | 796952.208 | 94 | 331903.248 | 796952.208 |
| 15 | 332737.032 | 799168.488 | 55 | 331930.938 | 796935.535 | 95 | 331930.938 | 796935.535 |
| 16 | 332761.192 | 799144.684 | 56 | 331960.877 | 796923.352 | 96 | 331960.877 | 796923.352 |
| 17 | 332788.930 | 799125.166 | 57 | 331992.341 | 796915.954 | 97 | 331992.341 | 796915.954 |
| 18 | 332813.176 | 799110.936 | 58 | 332024.260 | 796913.543 | 98 | 332024.260 | 796913.543 |
| 19 | 332846.407 | 799091.432 | 59 | 332050.019 | 796911.033 | 99 | 332050.019 | 796911.033 |
| 20 | 332875.775 | 799074.195 | 60 | 332093.314 | 796908.943 | 100 | 332093.314 | 796908.943 |
| 21 | 332908.163 | 799050.351 | 61 | 332118.314 | 796902.977 | 101 | 332118.314 | 796902.977 |
| 22 | 332934.938 | 799020.340 | 62 | 332180.082 | 796894.025 | 102 | 332180.082 | 796894.025 |
| 23 | 332961.758 | 798983.136 | 63 | 332205.673 | 796893.980 | 103 | 332205.673 | 796893.980 |
| 24 | 333041.526 | 798872.468 | 64 | 332231.214 | 796880.434 | 104 | 332231.214 | 796880.434 |
| 25 | 333172.072 | 798691.398 | 65 | 332226.362 | 796806.383 | 105 | 332226.362 | 796806.383 |
| 26 | 333192.126 | 798656.412 | 66 | 332231.185 | 796791.659 | 105 | 332231.185 | 796791.659 |
| 27 | 333204.449 | 798617.966 | 67 | 332229.422 | 796764.746 | 107 | 332229.422 | 796764.746 |
| 28 | 333208.464 | 798583.642 | 68 | 332245.388 | 796763.701 | 108 | 332245.388 | 796763.701 |
| 29 | 333204.353 | 798539.006 | 69 | 332247.353 | 796793.700 | 109 | 332247.353 | 796793.700 |
| 30 | 333192.096 | 798501.081 | 70 | 332242.530 | 796808.424 | 110 | 332242.530 | 796808.424 |
| 31 | 333172.237 | 798466.467 | 71 | 332247.941 | 796891.022 | 111 | 332247.941 | 796891.022 |
| 32 | 333145.651 | 798436.707 | 72 | 332229.298 | 796894.846 | 112 | 332229.298 | 796894.846 |
| 33 | 333113.147 | 798412.839 | 73 | 332212.491 | 796901.949 | 113 | 332212.491 | 796901.949 |
| 34 | 332787.227 | 798222.204 | 74 | 332131.084 | 796919.235 | 114 | 332131.084 | 796919.235 |
| 35 | 332697.677 | 798169.825 | 75 | 332024.844 | 796929.545 | 115 | 332024.844 | 796929.545 |
| 36 | 332518.980 | 798065.303 | 76 | 331994.789 | 796931.815 | 116 | 331994.789 | 796931.815 |
| 37 | 332460.946 | 798031.358 | 77 | 331965.752 | 796938.642 | 117 | 331965.752 | 796938.642 |
| 38 | 332253.828 | 797910.212 | 78 | 331938.124 | 796949.885 | 118 | 331938.124 | 796949.885 |
| 39 | 332051.035 | 797791.569 | 79 | 331912.570 | 796965.272 | 119 | 331912.570 | 796965.272 |
| 40 | 331801.174 | 797645.449 | 80 | 331889.708 | 796984.431 | 120 | 331889.708 | 796984.431 |

| Nr. | X | Y | Nr | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 331772.382 | 797625.115 | 162 | 331854.191 | 797032.138 |
| 122 | 331747.234 | 797599.926 | 163 | 331842.268 | 797059.821 |
| 123 | 331726.749 | 797570.819 | 164 | 331784.131 | 797230.163 |
| 124 | 331711.525 | 797538.646 | 165 | 331724.889 | 797403.738 |
| 125 | 331702.008 | 797504.349 | 166 | 331716.895 | 797435.951 |
| 126 | 331698.477 | 797468.931 | 167 | 331714.534 | 797468.711 |
| 127 | 331701.036 | 797433.430 | 168 | 331717.793 | 797501.395 |
| 128 | 331709.526 | 797399.219 | 169 | 331726.575 | 797533.044 |
| 129 | 331768.988 | 797224.995 | 170 | 331740.624 | 797562.734 |
| 130 | 331827.327 | 797054.064 | 171 | 331759.528 | 797589.594 |
| 131 | 331839.989 | 797024.665 | 172 | 331782.734 | 797612.838 |
| 132 | 331857.218 | 796997.317 | 173 | 331809.844 | 797631.984 |
| 133 | 331878.476 | 796972.969 | 174 | 332059.113 | 797777.785 |
| 134 | 331903.248 | 796952.208 | 175 | 332261.906 | 797896.401 |
| 135 | 331930.938 | 796935.535 | 176 | 332469.025 | 798017.547 |
| 136 | 331960.877 | 796923.352 | 177 | 332527.058 | 798051.492 |
| 137 | 331992.341 | 796915.954 | 178 | 332705.755 | 798156.014 |
| 138 | 332024.260 | 796913.543 | 179 | 332795.305 | 798208.393 |
| 139 | 332050.019 | 796911.033 | 180 | 333121.945 | 798399.449 |
| 140 | 332093.314 | 796908.943 | 181 | 333156.468 | 798424.800 |
| 141 | 332118.314 | 796902.977 | 182 | 333185.283 | 798457.054 |
| 142 | 332180.082 | 796894.025 | 183 | 333206.807 | 798494.570 |
| 143 | 332205.673 | 796893.980 | 184 | 333220.123 | 798535.773 |
| 144 | 332231.214 | 796880.434 | 185 | 333224.550 | 798583.840 |
| 145 | 332226.362 | 796806.383 | 186 | 333220.109 | 798621.806 |
| 146 | 332231.185 | 796791.659 | 187 | 333206.839 | 798662.918 |
| 147 | 332229.422 | 796764.746 | 188 | 333185.539 | 798700.078 |
| 148 | 332245.388 | 796763.701 | 189 | 333054.505 | 798881.843 |
| 149 | 332247.353 | 796793.700 | 190 | 332974.737 | 798992.492 |
| 150 | 332242.530 | 796808.424 | 191 | 332947.430 | 799030.371 |
| 151 | 332247.941 | 796891.022 | 192 | 332918.992 | 799062.247 |
| 152 | 332229.298 | 796894.846 | 193 | 332884.591 | 799087.573 |
| 153 | 332212.491 | 796901.949 | 194 | 332860.741 | 799101.571 |
| 154 | 332131.084 | 796919.235 | 195 | 332827.504 | 799121.078 |
| 155 | 332024.844 | 796929.545 | 196 | 332797.598 | 799138.631 |
| 156 | 331994.789 | 796931.815 | 197 | 332771.480 | 799157.009 |
| 157 | 331965.752 | 796938.642 | 198 | 332748.731 | 799179.442 |
| 158 | 331938.124 | 796949.885 | 199 | 332517.175 | 799448.599 |
| 159 | 331912.570 | 796965.272 | 200 | 332510.270 | 799456.622 |
| 160 | 331889.708 | 796984.431 | 201 | 331854.191 | 797032.138 |
| 161 | 331870.091 | 797006.901 | 202 | 331842.268 | 797059.821 |

1.2 Descrierea lucrărilor

Conducta are o lungime de 4.533 ml, din punctul de conectare la segmentul submarin al conductei de alimentare din amonte  Punct inițial cuplare  (ce reprezintă limita UAT dinspre Marea Neagră) până la stația de primire piguri din cadrul STG (ce constituie Punctul final de cuplare), situată pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, județul Constanța. Conducta va fi îngropată în întregime, nu vor exista segmente supraterane.

Suprafaţa ocupată temporar de culoarul de lucru (în care se va monta conducta de alimentare din amonte proiectată) este de 73.560 m2.

În zona studiată nu există construcții supraterane. Conducta se va realiza din țevi din oțel utilizate pentru conductele de transport de presiune înaltă preizolată cu 3 straturi de polietilenă extrudată, conform SR EN ISO 3183/2013.

Conducta va fi prevăzută cu protecţie catodică. Conducta va fi godevilabilă pe toată lungimea traseului. Operația de inspecție și/sau de curățire a conductei se va efectua prin intermediul unui dispozitiv denumit godevil sau PIG.

Proiectarea conductei în regim godevilabil presupune asigurarea unei geometrii interioare a conductei (fără ovalizări sau deformări locale) și a tuturor elementelor de conductă, astfel încât să fie posibilă deplasarea godevilului în lungul conductei în condiții optime (curbe cu rază minimă R=5D, unde D este diametrul exterior al conductei).

Din punct de vedere administrativ, lucrările proiectate se află în județul Constanța, în extravilanul și în intravilanul comunei Corbu. Proiectul MGD are ca obiectiv exploatarea gazelor naturale din descoperirile Ana și Doina, aducerea acestora la țărm, tratarea lor în scopul atingerii parametrilor necesari injectării acestora în SNT și predarea acestor gaze naturale în SNT și constituie un obiectiv strategic care va contribui la consolidarea securității energetice a României.

Suprafaţa ocupată temporar de culoarul de lucru necesar montării acestui tronson de conductă de alimentare din amonte este de 73.560 m2 ( în lungime de 4.533 ml ) și are următoarele categorii de folosință: în extravilan - pășune, teren neproductiv, mlăștinos, ape, drumuri de exploatare, iar în intravilan – curți-construcții.

Conform actelor cadastrale, conducta de gaze proiectată subtraversează ( începând de la limita UAT spre Punctul final de cuplare) următoarele drumuri: De 541/31B, De 541/31A, De 539/80, De 539/79, De 539/78, De 522/9, De 265 - drumuri de exploatare de pământ aflate în domeniul public al Comunei Corbu ce asigură servitute de trecere pentru terenurile proprietatea Beneficiarului. Nu vor fi create nou căi de acces pentru realizarea PP si organizarea de santiera aferenta, vor fi folosite cele deja existente.

Suprafețele de teren pe care urmează a fi amplasată conducta de alimentare din amonte - tronson terestru au făcut obiectul PUZ-urilor aprobate prin HCL nr. 58/19.07.2018, HCL nr. 55/08.09.2017 și HCL nr. 29/10.05.2016.

Din lungimea totală a conductei de alimentare din amonte - segmentul terestru, în zona plajei și în imediata apropiere a plajei, conducta se va monta prin foraj orizontal dirijat, iar restul conductei, până la Punctul final de cuplare la STG, se va monta în șanț deschis și va fi îngropată în totalitate, în conformitate cu legislația aplicabilă acestui tip de obiectiv, inclusiv dar fără a se limita la: "Normele tehnice pentru proiectarea și execuţia conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale" Anexa 4c aprobate prin Decizia Președintelui ANRGN nr. 1220/2006 (Decizia 1220) și ale Ordinului 2940.

Pentru montarea tronsonului de conducta prin foraj orizontal dirijat, este necesară realizarea temporară a unei platforme pentru instalația de foraj orizontal dirijat (instalațiile de foraj orizontal dirijat sunt utilaje cu dimensiunea de (5,30 x 1,30 x 1,70) m și masa - 3,5 tone.

Pentru organizarea de santier și pentru instalatia de foraj dirijat sunt prevazute doua platforme temporare cu suprafata de 310 m2 (zona containere si utilitati specifice organizarii de santier) si 690 m2 (zona stocare materiale si echipamente aferente instalatiei de foraj) (Figura 7).

Platformele temporare vor fi prevazute cu sistem rutier alcatuit din 5 cm de nisip cilindrat, peste care constructorul va asterne dale din material compozit Dura Base. Dalele Dura Base au dimensiunile: 2,44 x 4,27 x 0,108 m.

Culoarul de lucru pentru montajul conductei cu diametrul de Dn = 400 mm va avea lățimea de 16,00 m, conform Deciziei 1220.

În vederea asigurării funcționarii normale a conductelor și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, se stabilesc zone de siguranță si de protecţie pentru conducte al căror regim va fi reglementat conform legislaţiei in vigoare.

Zona de protecţie și zona de siguranță se stabilesc de ambele părți ale axei conductei de alimentare din amonte – segmentul terestru. Zona de protecţie a conductei de gaze naturale cu diametrul de 16 inch se întinde de ambele părți ale conductei, se măsoară din axul conductei și are o lățime totală de 8 m.

În zona de protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori și nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei. În zona ocupată de culoarul de lucru și de protecţie nu există construcții supraterane.

Pentru autorizarea executării oricăror construcții în zona de protecţie a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obținerea avizului scris al operatorului conductei.

Principalele date de proiectare

| Principalele date de proiectare |
| --- |
| Fluidul vehiculat: | Gaz natural |
| Diametrul conductei: | Ø 16 inch (406 mm) |
| Grosimea de perete: | 12,7 mm |
| Presiunea de proiectare: | 110 barg |
| Presiunea maxima de operare: | 72 barg |
| Temperatura de operare: | -18....+35°C |
| Lungime conducta tronson: | 4533 ml |

Culoar de lucru: 16 m;

ZONA PROTECȚIE: 8 m (2 x 4 m) - este cuprinsă în lățimea culoarului de lucru;

ZONA DE SIGURANȚĂ: 400 m (2 x 200 m).

(Zonele de protecţie și de siguranță se stabilesc de ambele părți ale axei conductei de alimentare din amonte).

Se estimează că lucrările de construcţie vor dura aproximativ câteva luni, eșalonate după cum urmează:

• Lucrări pregătitoare traseu conductă - aproximativ 2 săptămâni;

• Instalare conductă - aproximativ 5 săptămâni;

• Refacere teren - aproximativ 1 săptămână.

Durata de funcționare a conductei este de 10 -15 de ani, iar dezafectarea acesteia la sfârșitul perioadei de funcționare va dura aproximativ câteva luni.

Programul de execuție al lucrărilor de teren

Lucrările de construcții și montaj în șanț deschis vor cuprinde:

- Identificarea obstacolelor existente în zonele de cuplare;

- Trasarea culoarului de lucru și al conductei;

- Pregătirea culoarului de lucru;

- Manipularea, stocarea și transportul materialului tubular;

- Săparea șanțului;

- Montajul conductei;

- Aplicarea izolației anticorosive;

- Probele de presiune a conductei;

- Astuparea șanțului în care este amplasată conducta;

- Traversări obstacole - dacă este cazul;

- Montare armături și accesorii - dacă este cazul;

- Pregătirea conductei în vederea aplicării protecției catodice;

- Cuplarea conductei;

- Punerea în funcțiune a conductei;

- Repararea drumurilor deja existente afectate de montajul conductei;

- Aducerea terenului la forma inițială în zonele unde s-au executat lucrările menționate.

Lucrările de construcții și montaj pentru foraj orizontal dirijat vor cuprinde:

- Identificarea obstacolelor existente în zonele de cuplare și pe tot traseul conductei;

- Montarea instalaţiei de foraj HDD și a platformei temporare aferente;

- Executarea găurii pilot;

- Lărgirea găurii pilot și tubarea dacă este necesar;

- Tragerea conductei amplasată pe fundul mării de către barja marină prin gaura forată;

- Probele de presiune a conductei;

- Montare armături și accesorii - dacă este cazul;

- Pregătirea conductei în vederea conectării la sistemul de protecţie catodică;

- Punerea în funcțiune a conductei;

- Îndepărtarea platformei temporare si a tuturor elementelor temporare folosite pentru

- realizarea conductei;

- Aducerea terenului la forma inițială în zonele unde s-au executat lucrările menționate, prin îngroparea conductei.

Programul de execuție și recepție se poate reeșalona, după caz, de către Beneficiar, de comun acord cu Constructorul. După finalizarea lucrărilor de montaj al conductei terenul afectat va fi readus la categoria de folosință inițială, conducta fiind îngropată. Execuţia lucrărilor se va desfășura în succesiunea operațiilor procesului tehnologic de montare a conductei în conformitate cu prevederile legale aplicabile .

TRAVERSĂRI OBSTACOLE

Montarea conductei în poziție definitivă va fi sub adâncimea de îngheț, respectiv la o adâncime de 1,10 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei, cu excepția subtraversărilor căilor de comunicație, cazuri în care aceasta se va monta la o adâncime de cel puţin 1,50 m și 2 m la traversarea zonelor temporar inundabile unde montarea conductei de gaze se va face în șanț deschis, conducta fiind lestată cu strat exterior din beton.

Traversarea obstacolelor în șanț deschis astfel:

A. drumuri de exploatare (De)

- subtraversare drum de exploatare De 539/78;

- subtraversare drum de exploatare De 539/79;

- subtraversare drum de exploatare De 539/80;

- subtraversare drum de exploatare De 522/9;

- subtraversare drum de exploatare De 265.

Montarea conductei în poziție definitivă în șanț deschis va fi sub adâncimea de îngheț, respectiv la o adâncime de 1,10 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei, cu excepția subtraversărilor căilor de comunicație - drumuri de exploatare - cazuri în care conducta se va monta la o adâncime de cel puţin 1,50 m și 2 m.

B. ape: Balta Mare si Balta de Mijloc

- subtraversare Balta Mare;

- subtraversare Balta de Mijloc;

La traversarea zonelor temporar inundabile (Balta Mare și Balta de Mijloc) montarea conductei de gaze se va face în șanț deschis, conducta fiind lestată cu strat din beton.

C. Conducte țiței/gaze aparținând OMV Petrom SA

Conducta ce face obiectul prezentei documentații intersectează o conducta de transport țiței (aflată la adâncimea de 0,60 m - 1, 12 m) și o conductă de transport de gaze naturale (aflată la adâncimea de 0,60m - 0,80m) - ambele conducte fiind proprietatea OMV Petrom SA. Aceste conducte subterane asigură transportul hidrocarburilor exploatate pe platforma offshore Lebăda către terminalul de procesare Midia - OMV Petrom SA și traversează două parcele, respectiv Ps 539/16 și Nm 522/12/4, aflate în proprietatea BSOG, pentru care nu există drepturi de servitute sau trecere constituite conform prevederilor legale.

În zona de intersecție a conductei de alimentare din amonte - segmentul terestru, cu cele 2 conducte ale OMV Petrom SA, montarea conductei se va face prin subtraversare în șanț deschis, cu instalarea unui tub metalic protector, conducta va fi în totalitate îngropată.

În zona de încrucișare conductă de oțel proiectată va avea pe o distanța de 5 m, de o parte și de altă a axei longitudinale a conductei subterane cu care se încrucișează, o izolație de tip foarte întărit. Distanta între proiecțiile pe un plan vertical ale generatoarei superioare a conductei de alimentare din amonte și generatoarei inferioare a conductei cu care se încrucișează, trebuie să fie de cel puţin 0,5 m; în zona de încrucișare, conducta de alimentare din amonte pe o distanță de 5 m, de o parte și de alta a axei longitudinale a conductei, va avea o izolație de tip foarte întărit.

Execuţia lucrărilor se va desfășura în succesiunea operațiilor procesului tehnologic de montare a conductei în conformitate cu prevederile Deciziei 1220.

D. Conducte de apa uzată aparținând Rompetrol SA

Conducta ce face obiectul prezentei documentații intersectează două conducte de transport apă uzată (aflate la adâncimea de 1,00 m) - ambele conducte fiind proprietatea Rompetrol SA.

Aceste conducte subterane asigură transportul apelor uzate ale Rompetrol SA către bazinul de decantare din vecinătatea satului Vadu și au traseul paralel cu De 265. În zona de intersecție a conductei de alimentare din amonte - segmentul terestru, cu cele 2 conducte ale Rompetrol SA, montarea conductei se va face prin subtraversare în șanț deschis, cu instalarea unui tub metalic protector.

În zona de încrucișare conducta de oțel proiectată va avea pe o distanță de 5 m, de o parte și de alta a axei longitudinale a conductei subterane cu care se încrucișează, o izolație de tip foarte întărit. Distanta între proiecțiile pe un plan vertical ale generatoarei superioare a conductei de alimentare din amonte și generatoarei inferioare a conductei cu care se încrucișează, trebuie să fie de cel puţin 0,5 m; în zona de încrucișare, conducta de alimentare din amonte pe o distanță de 5 m, de o parte și de alta a axei longitudinale a conductei, va avea o izolație de tip foarte întărit.

Execuţia lucrărilor se va desfășura în succesiunea operațiilor procesului tehnologic de montare a conductei în conformitate cu prevederile Deciziei 1220.

Traversarea obstacolelor prin foraj orizontal dirijat astfel:

- drumuri de exploatare (De)

- subtraversare drum de exploatare De 541/31A;

- subtraversare drum de exploatare De 541/31 B.

Pentru montarea conductei se vor lua următoarele măsuri:

Nu se va circula sau staționa cu utilaje grele pe traseul conductei. După terminarea lucrărilor de montaj, traseul conductei se va marca cu borne amplasate la subtraversarea drumurilor si la schimbările de direcție sub un unghi mai mare de 30°. Conducta va fi prevăzută cu bandă avertizoare din polietilenă cu inscripția "gaze naturale" pentru detectare în cazul săpăturilor. Aceasta se va așeza la 50 cm deasupra conductei, pe tot traseul ei.

Organizarea de șantier

Pentru organizarea de santier s-au prevăzut două zone ambele în lungul conducte, astfel: zona containere (S=310 m2) și zona de stocare materiale și de amplasare a echipamentelor aferente instalației de foraj orizontal dirijat (690 m2) conform Planului din Figura 7. Zona amplasării organizării de șantier se suprapune integral peste ROSCI0065 și ROSPA0031 și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Platformele temporare din organizarea de șantier vor fi prevăzute cu sistem rutier alcătuit din 5 cm de nisip cilindrat, peste care constructorul va așterne dale din material compozit Dura Base. Dalele Dura Base au dimensiunile: 2,44 x 4,27 x 0,108 m.

Zona de containere aferente organizării de șantier prevede:

- Container tip vestiar - 1 bucată, dimensiune 6055x2435x2591 mm;

- Container maritim - 1 bucată, dimensiune 6058x2438x2896 mm;

- Toaletă ecologică, dimensiune 1060x1060x2330 mm.

În zona de stocare temporară de  materiale vor fi amplasate materiale de construcții, în special țevi, armături, profile metalice, cabluri etc. pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj și containere pentru unelte și diverse echipamente și deservire a instalației de foraj orizontal dirijat.

## Activități de dezafectare

Etapa de dezafectare va începe abia după un minim de 15 ani de la începerea operațiunilor, la finele perioadei de funcționare a proiectului. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela. Vor fi stabilite la momentul acela modalităţi de refacere a stării iniţiale a terenului în vederea utilizării ulterioare a terenului. Dezafectarea conductei la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

Asigurarea utilităţilor

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii Acordului de Mediu, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata.

  - Concluziile favorabile ale  Raportului privind impactul asupra mediului, elaborat de AUDITECO GES S.R.L, elaborator inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 274

  - În cadrul şedinţei dezbaterii publice din data de 14.01.2019 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul nu a formulat observaţii;

Au fost emise: Avizul de Gospodărire a Apelor nr……………………..  de către Administraţia Naţională “Apele Române”, …………., aviz nr. EL1214/28.11.2018, emis de EUROLEVEL SRL, adresa nr. 13135/22.10.2018, emisa de ANRM, care confirma ca BLACK SEA OIL & GAS detine calitatea de titular si operator al Acordului de concesiune pentru explorare, exploatare, dezvoltare petroliera in perimetrele XIII Pelican si XV Midia, aprobat prin HG 570/1992, aviz nr. ……………………….., emis de ARBDD.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu

- Factor de mediu APĂ

În perioada de execuție

Principalele surse de poluare a apelor în perioada de construire a stației de tratare a gazelor sunt reprezentate de:

•	Lucrările de construire (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

•	Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora.

Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor.

În perioada de operare

•	În perioada de operare impactul poate fi cauzat de sursele potențiale de poluare a apei, reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță, care pot genera emisii de poluanți, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acestora.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- Interzicerea depozitării de materiale, a deşeurilor sau staţionarea/spălarea utilajelor în zone neamenajate special pentru aceste activități;

- Apele rezultate de la curăţarea sau spălarea mijloacelor de transport şi utilajelor de construcţie se vor colecta în rezervoare;

- Carburanţii, uleiurile și substanțele chimice periculoase vor fi stocate în rezervoare şi recipiente etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi;

- Colectarea uleiurilor uzate, atunci când sunt generate, se va realiza în recipiente special destinate şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- monitorizarea și verificarea periodică a utilajelor și echipamentelor utilizate pe amplasament;

- operațiile de întreținere a echipamentelor se vor realiza doar în spații special destinate sau ateliere adecvate;

- interzicerea spălării vehiculelor sau utilajelor pe suprafața directă a solului.

- eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind decopertate şi apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind astfel evitată eventualitatea poluării cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse petroliere.

- Factor de mediu AER

În perioada de construcţie/montaj, sursele de poluare a aerului sunt următoarele:

- Lucrările de construire (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

- Lucrări de execuție și finisare a construcțiilor: debitare, strunjire, sudare, vopsire, zugrăvire, șlefuire care pot să genereze concentrații ridicate de pulberi în atmosferă din manipularea materialelor de construcție și finisaje, de compuși organici volatili (COV) din diluanți și vopseluri și de metale grele din fumul de sudură;

- Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, CO2, particule în suspensie și sedimentabile.

#### Perioada de operare

În perioada de operare în afară de coșul de dispersie/sistemul de evacuare a gazelor vor fi generate emisii de la surse staționare menționate mai jos:

- Coș de evacuare de la Pachet compresor și turbină;

- Coș de evacuare de la Motoare cu gaz;

- Cos de evacuare de la Generator Diesel;

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG umed;

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG regenerat;

- Supapă de aerisire de la Rezervor de stocare inhibitor de coroziune ;

- Supapă de aerisire de la Rezervorul de stocare motorină ;

- Pachet regenerare MEG;

- Pachet regenerare TEG .

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de construcție:

- folosirea utilajelor și mijloacelor de transport dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată la zi

- pentru diminuarea emisiilor de gaze de ardere, în timpul pauzelor, se vor opri motoarele utilajelor și autoutilitarelor;

- transportul materialelor pulverulente se va efectua cu mijloace de transport acoperite cu prelată;

- limitarea activităților de execuție și transport în perioadele cu vânt puternic și condiții meteo nefavorabile;

- se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea particulelor materiale;

- echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- echiparea cu dotări moderne și utilizarea de mijloace de construcție performante, cu realizarea de inspecții tehnice periodice ale acestora;

- echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și echipamentelor se va face doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul organizării de șantier;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în perioada de functionare:

- Intretinerea corespunzatoare a masinilor si utilajelor si restrictionarea functionarii in gol a acestora .

- Factor de mediu Zgomot

În perioada de construire au fost identificate următoarele activități care pot constitui surse de zgomot pentru receptorii sensibili:

- Transportul materialelor, echipamentelor și instalațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor;

- Activități de construcție executate în cadrul organizării de șantier.

Sursele de zgomot și vibrații din perioada de operare a Stației de tratare a gazelor naturale sunt reprezentate de echipamentele specifice instalatiei.

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de construcție

  - Efectuarea transportului de materiale, echipamente și instalații și a lucrărilor pe timpul zilei, în intervalul orar 7.00-23.00 și evitarea efectuării transportului în intervalul 23:00-7:00 atunci când este posibil;

  - Întocmirea unui plan de management a lucrărilor prin care să se stabilească ordinea de execuție a lucrărilor și a unui plan de întreținere și verificare a utilajelor și echipamentelor utilizate, care să ia în considerare nivelul de zgomot generat;

  - Folosirea de utilaje și mijloace de transport cu nivel redus de zgomot.

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de operare

  - Reducerea frecvenței transportului pe timpul nopții în intervalul orar 23:00-7:00 și aplicarea unor măsuri adiționale pentru reducerea vitezei;

  - Limitarea vitezei autoturismelor și a vehiculelor grele pe drumul de acces;

  - Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor pentru a reduce disconfortul creat populației locale;

  - Instalarea de amortizoare de zgomot pe traseelor gazelor de ardere către coșurile de evacuare;

  - Montarea de carcase sau ecrane acustice acolo unde este posibil (agregate: pompe, generatoare de putere, turbine etc.);

  - Monitorizarea emisiilor de zgomot pentru a verifica încadrarea cu limitele impuse de legislație aplicabile în funcție de situația data;

  - amplasarea de ecrane fonoizolante la limita statiei de tratare (in vecinatatea electrogeneratoarelor – latura de sud) astfel incat sa se respecte limita de 65 Dba.

.

- Factor de mediu SOL/SUBSOL

În perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, sursele potenţiale de poluare a solului sunt: organizarea de şantier (amplasată în afara teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării), execuţia propriu-zisă a lucrărilor și traficul de pe drumurile de acces.Astfel:

- Lucrările de construcție (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa organizării de șantier, a drumurilor de acces și a drumurilor și pavajelor din cadrul Stației;

- Utilajele de construcție şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc;

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, platforma Stației de tratare a gazelor, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și în corpurile de apă subterane, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora;

- Scurgerile accidentale de carburanţi/uleiuri din recipiente din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor subterane;

- Deşeurile rezultate atât în perioada de construcție cât și în perioada de operare prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia;

- Activitățile de întreținere pot genera în timpul perioadei de operare emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea instalațiilor tehnologice.

Măsuri pentru diminuarea impactului în perioada de construcție/operare:

- Evitarea ocupării de terenuri peste suprafetele prevazute în proiectul tehnic;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi a substanţelor chimice pe suprafaţa solului;

- Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje.

- Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deșeuri generate, colectarea selectivă şi eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi.

- Manipularea corespunzătoare a substanţelor de întreţinere a Stației, respectarea dozajului optim al substanţelor pentru evitarea unor scurgeri accidentale pe suprafaţa solului.

- Biodiversitate

Măsuri pentru diminuarea impactului în perioada de construire/ operare:

In vederea menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes european din siturile Natura 2000 care se află în vecinătatea Stației: ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, au fost propuse o serie de măsuri de reducere a impactului pentru activitățile ce se vor desfășura în perioada de construire/ operare a Stației de tratare a gazelor naturale:

- Desemnarea unei persoane specializate care să realizeze instruiri ale personalului ce va desfășura activități pe suprafața proiectului pentru a se asigura că impactul asupra biodiversității este minimizat și care să asigure monitorizarea desfășurării activităților. Această persoană va fi informată de echipa organizării de șantier ori de cate ori sunt identificate exemplare din fauna specifică zonei și va interveni în scopul îndepărtării temporare adecvate a exemplarelor identificate din zona de implementare a proiectului. Titularul trebuie să înregistreze în scris detalii cu privire la acțiunile întreprinse în scopul limitării impactului asupra biodiversității (data, ce măsuri au fost întreprinse, mijloacele folosite);

- Delimitarea zonei de implementare a proiectului cu garduri din plasă deasă și relocarea indivizilor ce folosesc suprafața aceasta (dacă este cazul).

- Zona de implementare a proiectului va afecta o suprafață cât mai redusă și nu va depăși perimetrul;

- Păstrarea și utilizarea stratului de sol de la suprafață (primii 30 cm); acesta va fi depozitat separat într-o zonă special desemnată de pe suprafața proiectului și va fi acoperit cu folii de protecție de culoare închisă care să împiedice eroziunea creată de vânt și creșterea unor specii de plante invazive pe suprafața acestuia;

- Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor;

- Organizarea de șantier să afecteze o suprafață cât mai mică;

- De-a lungul perimetrului Stației de tratare a gazelor se va realiza o barieră - tampon formată din vegetație ierboasă, arbori maturi și arbuști nativi (de ex.: Crategus monogyna, Fraxinus ornus, Salix sp., Tilia sp., etc.) cu o lățime de câțiva metri pentru a reduce zgomotul și vibrațiile generate de activitățile Stației;

- Nu se vor realiza depozitări de materii prime/deșeuri langa plantația de salcâmi din estul amplasamentului proiectului;

- Planificarea activităților din perioada de construire cu impact perturbator din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor astfel încât în perioada 20 aprilie – 15 septembrie să nu se desfășoare în imediata apropiere a plantației de salcâm (de exemplu activitățile pentru realizare bazinului de retenție din estul amplasamentului, activitățile pentru instalarea coșului de evacuare a gazelor);

- Este interzisă folosirea de insecticide, raticide și pesticide pe amplasamentul proiectului;

- Utilizarea unor amortizoare și ecrane de zgomot pentru echipamente: compresoare, turbine de gaz, generatoare, pompe etc. pentru a reduce nivelul de zgomot estimat;

- Evitarea muncii în timpul nopții. În cazul în care se utilizează lumina noaptea se va evita utilizarea ei în exces, iar sursele de lumină vor fi direcționate către organizarea de șantier și umbrite de ecrane mate către zonele exterioare acestuia;

- Nu vor fi capturate/ucise speciile de molie (Catopta thrips) care vor fi atrase de lumina asociată lucrărilor din etapa de construire/operare;

- Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor;

- Nu se va depăși perimetrul zonei de implementare a proiectului Stație de tratare, nu se va interveni sub nicio formă în plantația de salcâmi din vecinătatea estică a amplasamentului;

- Având în vedere că prezența coloniei de vânturei de seară (Falco vespertinus) are strânsă legătură cu prezența speciilor de Corvidae (de ex. cioara grivă, cioara de semănătură etc.), vântureii de seară folosind foste cuiburi de Corvidae din plantația de salcâmi, este interzisă uciderea sau capturarea intenționată a exemplarelor, deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură de specii de Corvidae identificate în zona PP.

Sunt interzise conform OUG nr. 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes național), precum şi conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor următoarele activități:

  - Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - Perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare şi de migrație;

  - Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

  - Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere şi din activitățile specifice. Este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deșeurilor şi asigurarea transportului acestora cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.

- Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

  - Uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

  - Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

  - Culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

  - Perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere şi de migrație;

  - Deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

  - Comercializarea, deținerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

- Masuri pentru protectia asezarilor umane in perioadele de constructie/operare.

Principalele masuri de diminuare a impactului sunt urmatoarele:

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- încărcarea/descarcarea materialelor de constructii în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cît mai mică evitându-se astfel împrăștirea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporara a acestora ( in cazul in care nu se utilizeaza imediat la lucrarile din santier) se va face in spatii special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel incat sa nu fie posibila antrenarea in atmosfera a particulelor fine, de catre vant;

- pentru transportul materialelor, mai ales in cazul celor ce pot elibera in atmosfera particule fine, se vor alege traseele optime, cat mai scurte si care sa nu traverseze centrul orasului;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- Toate masurile propuse pentru factorii de mediu aer/zgomot se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane.

- MASURI PENTRU PROTECTIA Patrimoniului Cultural Şi Istoric

- pentru acest amplasament Directia Judeteana pentru Cultura Constanta a emis certificatul de descarcare de sarcina arheologica nr. 11/02.03.2018, precum si avizul nr. 235/Z/02.03.2018.

- Gestionare deseuri

Managementul deșeurilor în perioada de construire

Principalele surse de deșeuri în perioada de construire a Stației pot fi:

•	Procesele tehnologice din timpul executării lucrărilor de construire (transport și depozitare materii prime, montarea instalațiilor Stației etc.);

•	Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier.

Managementul deșeurilor în perioada de operare

Principalele surse de deșeuri în perioada de operare a STG sunt activitățile din interiorul STG și activitățile de birou din clădirea administrativă, lucrările de întreținere și reparații curente ale Stației sau lucrări de intervenție în caz de avariere a acesteia.

Se estimează cantități de deșeuri în general relativ reduse, luând în considerare specificul activităților. Se vor încheia contracte cu unități specializate pentru preluarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Cantitatile de deșeuri estimate a fi generate in perioada de executie si de functionare:

| Etapa proiectului | Denumirea deșeului generat | Starea fizică (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deșeului (EWC conform Legii nr. 211/2011 | U.M. | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate etapele | Pământ şi pietre | S | 17 05 04 | t | 2.500 |
|  | Hârtie şi carton | S | 20 01 01 | t/lună | 1 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | t/lună | 0,1 |
|  | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | S | 15 01 10* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase | S | 15 02 02* (deșeu periculos) | t | 0,05 |
|  | Deșeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | t/lună | 0,5 |
| Construire | Deșeuri de la sudură | S | 12 01 13 | t/lună | 0,1 |
|  | Fier şi oţel | S | 17 04 05 | t | 0,5 |
|  | Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | t | 0,1 |
|  | Ambalaje metalice | S | 15 01 04 | t | 0,2 |
|  | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | L | 13 02 06* | t/lună | 0,05 |
| Operare/ Funcționare | Deșeuri de vopsele şi lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | L | 08 01 11* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de vopsele şi lacuri | L | 08 01 12 | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de la echipamente electrice şi electronice | S | 16 02 | t/lună | 0,01 |

Masuri pentru gestionarea deseurilor in perioada de construire/functionare:

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.

- deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) :

“ Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

Se impun urmatoarele reguli generale :

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza pe amplasamentul stabilit prin proiect, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate; se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta frontului de lucru;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului frontului de lucru al conductei;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului frontului de lucru;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal, etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- respectarea conditiilor impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 70 din data de 20.12.2017 emis de catre ABADL si in Avizul favorabil nr. 123 din 19.12.2017 emis de  catre ARBDD;

- in conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanta, în vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării conditiilor impuse in actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- In timpul exploatarii :

- respectarea legislaţiei specifice privind tratarea gazelor naturale si transportul gazelor naturale prin conducte ;

- concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 si Ord. 462/1003;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- evacuarea tuturor materialelor, utilajelor, deşeurilor de pe amplasament şi nivelarea terenului în zona organizării de şantier;

- lucrarile de dezafectare vor fi realizate in baza unor documentaţii tehnice complete,  prin elaborarea unui proiect detaliat de dezafectare ce va avea urmatoarele obiective:

    - reducerea și prevenirea degradării mediului;

    - eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din dezafectarea amplasamentului;

    - protejarea caracteristicilor florei și faunei din cadrul perimetrului proiectului;

    - protejarea sănătății și securității în muncă;

    - readucerea terenului la o stare corespunzătoare pentru destinația avută în vedere sau la starea inițială a acestuia;

    - reducerea oricărui impact socio-economic negativ.

V. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametrii in perioada realizarii investitiei:

- calitatea aerului: analiza trimestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile/semestru de raportare; prelevare trimestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12.574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate;

- zgomot: măsurători trimestriale ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării lucrărilor de construire, conform  SR nr. 10.009/2017 – Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deșeuri: raportul trimestrial privind gestiunea deșeurilor generate conform Lg. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în timpul lucrărilor de construire va conține: tipurile de deșeuri codificate conform H.G. 856/2002, cantitățile rezultate din activitate, destinația finală a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu operatori economici autorizați pentru preluarea fiecărui tip de deșeu în vederea tratării/eliminării/reciclării.

Menţionăm că monitorizarea trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de construire.

Raportul care va cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentaţi anterior , precum si gestiunea deseurilor va fi înaintat trimestrial către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

Monitorizarea biodiversității după finalizarea lucrărilor de construire

Programul de monitorizare care se va implementa va releva date referitoare la toate

categoriile de faună identificate pe suprafața amplasamentului proiectului în campaniile de monitorizare desfășurate până la momentul redactarii Raportului privind impactul asupra mediului și anume: păsări cuibăritoare sau oaspeți de vară, păsări sedentare, păsări oaspeți de iarnă, păsări migratoare, mamifere, reptile și amfibieni și nevertebrate.

Pentru monitorizarea speciilor avifaunistice se vor utiliza metoda transectelor (pentru speciile cuibăritoare, sedentare și care iernează) și metoda estimării în puncte (pentru speciile migratoare).

Pentru monitorizarea speciilor de mamifere se va utiliza metoda transectului diurn și nocturn, iar pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună (amfibieni și reptile) se vor utiliza metoda transectului diurn și în completare metoda transectului activ (căutarea activă a amfibienilor și reptilelor în diferite refugii) și cea a transectului auditiv (identificarea speciilor de amfibieni anuri pe baza vocalizărilor).

Pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate se va folosi metoda transectului.

Perioadele în care vor fi efectuate monitorizările biodiversității se vor alege ținând cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecărui set de date, așa cum este relevat în tabelul de mai jos.

Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității

|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile și amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă

Perioadă optimă

Perioadă favorabilă

Este recomandat să nu se stabilească date stricte de colectare a informațiilor din teren, deoarece factorii climatici sau alți factori externi pot influența dinamica speciilor, iar informațiile astfel colectate pot influența negativ calitatea monitorizării. Din acest motiv se recomandă ca în cadrul fiecărei etape de monitorizare să fie alocat un număr suficient de zile pentru colectarea datelor din teren, astfel:

•	Păsări cuibăritoare: un număr de 2 deplasări care să acopere atât perioada de cuibărit, cât și cea de creștere a puilor;

•	Păsări de pasaj: un număr de 3 deplasări în perioada de migrație (de primăvară sau de toamnă), care să acopere începutul, vârful și sfârșitul perioadei de migrație;

•	Păsări oaspeți de iarnă: un număr de 3 deplasări care să cuprindă sosirea păsărilor în arealele de iernare, dinamica din aceste areale și plecarea lor către zonele de cuibărit;

•	Păsări sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasărilor efectuate pentru celelalte categorii de păsări;

•	Mamifere: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Herpetofaună: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Nevertebrate: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire.

Monitorizarea se va realiza timp de 2 ani calendaristici de la finalizarea lucrărilor de construire, iar raportul care va contine rezultatele monitorizarii biodiversitatii, se va depune anual la APM Constanta.

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului privind depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul : CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECT DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, propus a fi amplasat in comuna Corbu, parcelele A270/3 ; A270/4; A270/5; A270/6/3, jud. Constanta, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 28.11.2016, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 9683/25.11.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;

- informarea publicului privind decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 09.12.2016, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 20.12.2016, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 10345/27.12.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind audierea publică a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în data de 27.12.2017 şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 06.12.2017, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei  Corbu cu nr. 9553/06.12.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu, prin anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul zilei” din data de 19.02.2018, afişare anunţ public la sediul Primăriei Comunei Corbu cu nr. 16.02.2018, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECT DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Corbu, parcelele A270/3 ; A270/4; A270/5; A270/6/3, jud. Constanta

În conformitate cu prevederile articolului 15, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, titulara are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit articolului 16, alin. 5 din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 3 și 4, din Ordinul nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere executantul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor de forare.

Se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de către alte autorităţi.

Acordul de Mediu reglementează realizarea lucrărilor de foraj numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul Evaluării Impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține 19  pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se santioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia Monica ZECA

Nota: redactat in 3(trei) exemplare.